主要有蒸汽暖风机/热水暖风机 /低温水暖风机/ 工业暖风机 /锅炉暖风机 /柜式空调电暖风机 电热风幕 /SRZ型SRL型散热器 /热风幕 /离心侧吹热风幕 /顶吹热风幕NC30,NC60,NC90,NC125 ， NC/B30,NC/B60,NC/B90,NC/B125，NF38.2   NF20.5    NF11.5 4Q,5Q,7Q,8Q, 热水暖风机4GS,5GS,7GS,8GS;LS-4,LS-6,LS-7,LS-8，4TS 5TS,7TS,8TS  ；GNFDZIIS-20，GNFDZIIS-30 GNFDZIIS-40，GNFDZIIS-50 GNFDZIIS-60，GNFDZIIS-70，GNFDZIIS-80，GNFDZIIS-90，GNFDZIIS-100，GNFDZIIS-120柜式空调电暖风机NF-2PNF-3PNF-5PNF-6PNF-7PNF-10P电暖风机：D20,D40,D60,D80;DNF-3.0,DNF-4.5,DNF-6.0,DNF-7.5各种暖风机、散热器。暖风机是由通风机和钢管绕镀锌或铝翅片散热器组合而成的联合机组。主要用于加热空气，厂矿企业、生产车间及其它大型建筑物中的热风采暖。 1、Q型蒸汽暖风机是以0.03~1.0MPa蒸汽为热媒用来加热空气。主要型号：4Q(重68KG)、5Q(重109KG)、7Q(重194KG)、8Q(重262KG) 2、GS型热水暖风机是以130~70℃热水为热媒用来加热空气。主要型号：4GS(重82KG)、5GS(重139KG)、7GS(重229KG)、8GS(重310KG) 3、NC、NC/B型暖风机其热媒为0.03~1.0MPa蒸汽或130—70℃热水主要型号：NC30(重82KG)、NC60(重139KG)、NC90(重229KG)、NC125(重347KG)NC/B30,NC/B60,NC/B90,NC/B125 4、NBL、NBL/A型离心式暖风机的热媒为0.03~1.0MPa蒸汽或130—70℃热水。主要型号：NBL200、NBL300、NBL500 5、DNF型电暖风机是由电加热不锈钢翅片管和低噪声轴流风机及自动温控系统组成。该设备广泛应用于工矿车间、吊车塔台、热风烘干、温室养殖、野外作业、人防工程等大型建筑物中热风采暖。功率：3.6KW、5.5KW、8KW、16KW、18.5KW、24KW、27KW。

S冷暖两用暖风机（低温水暖风机）NF2-S3   NF5-S3 NF7-S3  NF10-S3电暖风机：D20,D40,D60,D80;DNF-3.0,DNF-4.5,DNF-6.0,DNF-7.5 S冷暖两用暖风机（低温水暖风机）NF2-S3   NF5-S3 NF7-S3  NF10-S3      S324,S334,S524,S534,4TS,5TS,7TS,8TS  LS-4  LS-7  LS-8  NF-20.5  NF-38.2  NF-4

NBL型：NBL-200,NBL-300,NBL-500 电热空气幕：DRM-A1506,DRM-A1509,DRM-A1512,DRM-A1515（贯流）

DRM-C1506,DRM-C1509,DRM-C1512,DRM-C1515

DRM-Z1906,DRM-Z1909,DRM-Z1912,DRM-Z1915（轴流）

热空气幕：GRMZ2×16/3, GRMZ2×17/3, GRMZ2×19/3, GRMZ2×20/3,QGRMC2*16/3   QGRM2*25/3

GRMZ2×22/3, GRMZ2×24/3, GRMZ2×25/3,

GRMZ2×16/4, GRMZ2×17/4, GRMZ2×19/4, GRMZ2×20/4,

GRMZ2×22/4, GRMZ2×24/4, GRMZ2×25/4,

RM2008-L-S,RM-2010-S,RM-2512-L-S,RM-3015-L-S,RM-3516-L-S,RM-3525-L

RML/B2×8/2, RML/B2×8/3, RML/B2×10/2, RML/B2×10/3,

RML/B2×13/2, RML/B2×13/3, RML/B2×12/2, RML/B2×12/3,

RML/B2×15/2, RML/B2×15/3, RML/B2×12/2, RML/B2×12/3,

节能型热空气幕：RFM-CU（铜管），RFM-CU-10，RFM-CU-12，RFM-CU-15

RFM-CU-16，RFM-CU-18，RFM-CU-20

轴流侧吹热空气幕：RM6030-Z-CQ-12,RM6033Z-CQ-15, RM6036-Z-CQ-18,RM6039Z-CQ-19

RM6042-Z-CQ-21,RM6045Z-CQ-21, RM6048-Z-CQ-23,RM6051Z-CQ-25, RM6056Z-CQ-27

RM6030-Z-CS-12,RM6033Z-CS-15, RM6036-Z-CS-18,RM6039Z-CS-19

RM6042-Z-CS-21,RM6045Z-CS-21, RM6048-Z-CS-23,RM6051Z-CS-25, RM6056Z-CS-27

离心侧吹热空气幕：RM-2530LC-Q,RM-2533LC-Q, RM-2536LC-Q,RM-2539LC-Q

RM-2540LC-Q,RM-2545LC-Q, RM-2548LC-Q,RM-2551LC-Q, RM-2556LC-Q

RM-2530LC-S,RM-2533LC-S, RM-2536LC-S,RM-2539LC-S

RM-2540LC-S,RM-2545LC-S, RM-2548LC-S,RM-2551LC-S, RM-2556LC-S

散热器：钢管绕钢片SRZ5×5D,SRN10×5D,SRZ12×5D,SRZ15×5D, SRZ6×6D,SRN10×6D,SRZ15×6D,SRZ12×6D, SRZ7×7D,SRN10×7D,SRZ12×7D,SRZ15×7D,SRZ17×7D, SRZ10×7D,SRN15×10D,SRZ17×10D,SRZ20×10D,SRZ16×7D,

加热器钢管绕铝片SRL5×5/3, SRL5×5/2, SRL10×5/3, SRL10×5/2,SRL12×5/3, SRL12×5/2

表冷器TLLII20     SRL6×6/3, SRL6×6/2, SRL10×6/3, SRL10×6/2,SRL12×6/3, SRL12×6/2

SRL15×6/3, SRL15×6/2，SRL7×7/3, SRL7×7/2. SRL10×7/3, SRL10×7/2

SRL12×7/3, SRL12×7/2. SRL15×7/3, SRL15×7/2，SRL14×7/3, SRL14×7/2，SRL17×7/3, SRL17×7/2，SRL22×7/3, SRL22×7/2，SRL15×10/3, SRL15×10/2，SRL17×10/3, SRL17×10/2，SRL20×10/3, SRL20×10/2，SRL14×8/2,

以及新风机组XK—4,XK-6,XK-8,XK-10,XK-15,XK-20,    ZK系列组合式空调

ZK-20,ZK-30,ZK-40,ZK-50,ZK-60,ZK-80,ZK-100,ZK-120,ZK-140,ZK-160

联系人：唐维君13904032973

GNFDZ型暖风机是Q行、S型冷暖风机、NC  NC/B型  GS型暖风机的更新换代产品

GNGDZIIS-20  风量：2000   热水温度90度 散热量：20.3KW

风速：3.05M/S   电机功率：0.18KW

GNGDZIIS-30  风量：3000   热水温度90度 散热量：31.31KW

风速：3.05M/S   电机功率：0.25KW

GNGDZIIS-40  风量：4000   热水温度90度 散热量：36.36KW

风速：3.05M/S   电机功率：0.3KW

GNGDZIIS-50  风量：5000   热水温度90度 散热量：45KW

风速：3.05M/S   电机功率：0.37KW

GNGDZIIS-60  风量：6000   热水温度90度 散热量：54.54KW

风速：3.05M/S   电机功率：0.37KW

GNGDZIIS-70  风量：7000   热水温度90度 散热量：58.92KW

风速：3.05M/S   电机功率：0.39KW

GNGDZIIS-80  风量：8000   热水温度90度 散热量：67.33KW

风速：3.05M/S   电机功率：0.55KW

GNGDZIIS-90  风量：9000   热水温度90度 散热量：80.80KW

风速：3.05M/S   电机功率：0.75KW

蒸汽暖风机GNGDZIIQ-20  风量：2000   热水温度90度 散热量：22.23KW

风速：3.05M/S   电机功率：0.18KW

蒸汽暖风机GNGDZIIQ-30  风量：3000   热水温度90度 散热量：39.31KW

风速：3.05M/S   电机功率：0.25KW

蒸汽暖风机GNGDZIIQ-40  风量：4000   热水温度90度 散热量：44.45KW

风速：3.05M/S   电机功率：0.3KW

蒸汽暖风机GNGDZIIQ-50  风量：5000   热水温度90度 散热量：63.97KW

风速：3.05M/S   电机功率：0.37KW

蒸汽暖风机GNGDZIIQ-60  风量：6000   热水温度90度 散热量：66.66KW

风速：3.05M/S   电机功率：0.37KW

蒸汽暖风机GNGDZIIQ-70  风量：7000   热水温度90度 散热量：77.77KW

风速：3.05M/S   电机功率：0.39KW

蒸汽暖风机GNGDZIIQ-80  风量：8000   热水温度90度 散热量：91.58KW

风速：3.05M/S   电机功率：0.55KW

蒸汽暖风机GNGDZIIQ-90  风量：9000   热水温度90度 散热量：103.02KW

风速：3.05M/S   电机功率：0.75KW

蒸汽暖风机GNGDZIIQ-100  风量：10000   热水温度90度 散热量：111.11KW

风速：3.05M/S   电机功率：1.1KW

蒸汽暖风机GNGDZIIQ-120  风量：12000   热水温度90度 散热量：137.37KW

风速：3.05M/S   电机功率：1.5KW

蒸汽暖风机NC30        L=2100       电加工率：0.12KW   制热量：23.5KW

蒸汽暖风机NC60         L=5000       电加工率：0.39KW   制热量：60.47KW

蒸汽暖风机NC90         L=7100       电加工率：0.55KW   制热量：88.73KW

蒸汽暖风机NC125        L=10000       电加工率：0.75KW   制热量：145.36KW

蒸汽暖风机NC/B30        L=2100       电加工率：0.12KW   制热量：34.56KW

蒸汽暖风机NC/B60         L=5000       电加工率：0.39KW   制热量：75.35KW

蒸汽暖风机NC/B90         L=7100       电加工率：0.55KW   制热量：125.59KW

N蒸汽暖风机C/B125        L=10000       电加工率：0.75KW   制热量：254.68KW

冷暖风机4TS          L=2100          电加工率：0.12KW   制热量：38KW

冷暖风机5TS          L=4000        电加工率：0.39KW   制热量：49KW

冷暖风机7TS          L=7100         电加工率：0.55KW   制热量：79KW

冷暖风机8TS          L=8000        电加工率：0.75KW   制热量：98KW

热水暖风机4GS         L=2100       电加工率：0.12KW   制热量：17.11KW

热水暖风机5GS         L=5000       电加工率：0.39KW   制热量：32.56KW

热水暖风机7GS         L=7100       电加工率：0.55KW   制热量：67.44KW

热水暖风机8GS         L=10000       电加工率：0.75KW   制热量：81.40KW

4Q       L=2100          电加工率：0.12KW   制热量：31.86KW

5Q        L=4000        电加工率：0.39KW   制热量：48.37KW

7Q     L=7100           电加工率：0.55KW   制热量：87.91KW

8Q        L=8000          电加工率：0.75KW   制热量：138.96KW

Q       L=2100          电加工率：0.12KW   制热量：31.86KW

5Q        L=4000        电加工率：0.39KW   制热量：48.37KW

7Q     L=7100           电加工率：0.55KW   制热量：87.91KW

8Q        L=8000          电加工率：0.75KW   制热量：138.96KW

电暖风机D20      L=2000         电加工率：0.12KW   制热量：13KW

电暖风机D40      L=4000         电加工率：0.39KW   制热量：26KW

电暖风机D60      L=6000         电加工率：0.55KW   制热量：39KW

电暖风机D80      L=8000         电加工率：0.75KW   制热量：52KW

110KW    50KW

NA-85     L=6900         电加工率：0.55KW   制热量：69.77KW

LS-4         L=2100       电加工率：0.12KW   制热量：17.11KW

LS-6         L=5000       电加工率：0.39KW   制热量：32.56KW

LS-7        L=7100       电加工率：0.55KW   制热量：67.44KW

LS-8        L=10000       电加工率：0.75KW   制热量：81.40KW

冷暖风机S324        L=2350      电加工率：0.12KW   制热量：18.72KW

冷暖风机S334       L=2330      电加工率：0.2KW   制热量：22.09KW

冷暖风机S524       L=5050       电加工率：0.37KW   制热量：41.86KW

冷暖风机S534       L=4980       加工率：0.39KW   制热量：52.91KW

一、SRZ型钢制散热器概述

1．SRZ型钢制散热器系按照国家标准图集制造生产，由碳钢框架、碳钢散热排管（碳钢散热管）组成，钢

制散热排管采用框架固定，结构紧凑，气密性好，安装方便；

2．SRZ型钢制散热器主要由顺空气流向的三排散热管束组成，叉排排列，SRZ钢制散热器翅片管均用Ф22×

2mm无缝钢管绕制上16×0.5mm皱折钢带而成，呈螺旋状，SRZ钢制散热器片距有5mm-大“D”，6mm-

中“Z”、8mm-小“X” 三类，共三十八种规格；

3．SRZ型钢制散热器是一种既适用于蒸汽系统、又适用于热水系统中，作为加热空气用的钢制散热器，主

要用于热风采暖、空气调节系统及干燥装置的空气加热，是热风装置中的主要设备。SRZ钢制散热器在

当前的工矿企业，各大型建筑物的采暖通风系统中得到广泛地应用；

4．SRZ型钢制散热器工作介质：蒸汽（<1.0MPa），热水（<130℃）；

5．SRZ型钢制散热器型号表示说明：SRZ①×②③-④

①—表示钢制散热器长尺寸分米化整

②—表示钢制散热器宽尺寸分米化整

③—表示钢制散热器散热能力的大小（大D，中Z，小X）

④—表示热镀锌（X）

二、SRZ型钢制散热器技术参数

表1．SRZ型钢制散热器热媒为蒸汽时，在不同空气重量流速下的传热系数K(kcal/m².h.℃)

| Vr（kg/m².s） | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SRZ□×5、6、10 | D、Z | 16.9 | 23.2 | 27.3 | 32.5 | 36.3 | 39.7 | 42.9 | 45.7 | 48.5 | 51.0 |
|  | X | 18.0 | 26.0 | 32.4 | 37.8 | 42.5 | 47.1 | 51.0 | 55.0 | 58.4 | 62.0 |
| SRZ□×7 | D、Z | 17.5 | 25.0 | 30.6 | 35.5 | 39.8 | 43.7 | 47.3 | 50.6 | 53.7 | 56.6 |
|  | X | 19.3 | 28.7 | 36.0 | 42.6 | 48.4 | 53.7 | 58.7 | 63.4 | 68.0 | 72.0 |

表2．SRZ型钢制散热器在不同空气重量流速下的空气通过阻力H(毫米水柱)

| Vr（kg/m².s） | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SRZ□×5、6、10 | D | 0.72 | 0.86 | 6.42 | 11.15 | 17.80 | 25.62 | 34.90 | 44.50 | 61.20 | 69.75 |
|  | Z | 0.59 | 2.32 | 5.18 | 9.15 | 14.25 | 20.55 | 27.7 | 36.30 | 46.35 | 56.20 |
|  | X | 0.39 | 1.72 | 4.03 | 7.38 | 11.90 | 12.0 | 34.3 | 32.40 | 41.40 | 51.80 |
| SRZ□×7 | D | 0.82 | 3.15 | 7.16 | 12.65 | 19.80 | 27.0 | 37.0 | 46.70 | 58.50 | 73.00 |
|  | Z | 0.86 | 2.46 | 4.57 | 7.08 | 10.00 | 13.05 | 36.75 | 20.10 | 24.30 | 28.50 |
|  | X | 0.53 | 2.02 | 4.36 | 7.56 | 11.60 | 14.45 | 22.15 | 28.60 | 35.70 | 43.20 |

表3．SRZ型钢制散热器在不同空气重量流速Vr情况下部分性能实验公式

| 型号规格 | 传热系数（KCal/m³·h·℃） | 空气阻力△H（毫米水柱） |
| --- | --- | --- |
| SRZ□×5、6、10 | D | K=11.7（Vr）0.490（蒸汽） | △H=0.18（Vr）1.998 |
|  | Z |  | △H=0.15（Vr）1.980 |
|  | X | K=12.5（Vr）0.532（蒸汽） | △H=0.09（Vr）2.120 |
| SRZ□×7 | D | K=12.3（Vr）0.510（蒸汽） | △H=0.21（Vr）1.970 |
|  | Z |  | △H=0.30（Vr）1.520 |
|  | X | K=13.0（Vr）0.571（蒸汽） | △H=0.30（Vr）1.917 |

表4．SRZ型钢制散热器散热面积F(m²)，通风净截面积Ff(m²)，参考重量W(Kg)，有关尺寸(mm)一览表

| F/Ff/W | ×5D | ×5Z | ×5X | B | B1 | B2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SRZ5 | 10.13/0.154/54 | 8.78/0.155/48 | 6.23/0.158/45 | 507 | 547 | 573 |
| SRZ6 | 12.40/0.193/66 | 10.54/0.194/59 | 7.48/0.196/55 | 609 | 649 | 675 |
| SRZ7 | 14.48/0.241/80 | 12.30/0.242/71 | 8.73/0.198/67 | 710 | 750 | 776 |
| SRZ10 | 19.92/0.302/93 | 17.26/0.306/84 | 12.22/0.312/76 | 1001 | 1041 | 1067 |
| SRZ12 | 24.86/0.378/113 | 21.71/0.381/102 | 15.66/0.389/92 | 1250 | 1290 | 1316 |
| A/A1/A2 | A=497 A1=542 A2=562 ZG″=1¼ | 尺寸（mm） |

表5．SRZ型钢制散热器散热面积F(m²)，通风净截面积Ff(m²)，参考重量W(Kg)，有关尺寸(mm)一览续表

| F/Ff/W | ×6D | ×6Z | ×6X | B | B1 | B2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SRZ6 | 15.33/0.231/77 | 13.29/0.234/69 | 9.43/0.239/63 | 609 | 649 | 675 |
| SRZ7 | 17.89/0.250/87 | 15.51/0.271/86 | 11.00/0.276/71 | 710 | 750 | 776 |
| SRZ10 | 25.13/0.381/115 | 21.77/0.385/103 | 15.42/0.393/93 | 1001 | 1041 | 1067 |
| SRZ12 | 31.35/0.475/139 | 27.12/0.463/120 | 19.50/0.427/112 | 1250 | 1290 | 1316 |
| SRZ15 | 37.73/0.572/164 | 32.67/0.579/146 | 23.13/0.591/139 | 1505 | 1545 | 1571 |
| A/A1/A2 | A=623 A1=668 A2=688 ZG″=1.5″ | 尺寸（mm） |

表6．SRZ型钢制散热器散热面积F(m²)，通风净截面积Ff(m²)，参考重量W(Kg)，有关尺寸(mm)一览续表

| F/Ff/W | ×7D | ×7Z | ×7X | B | B1 | B2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SRZ7 | 20.31/0.32/97 | 17.60/0.324/87 | 12.48/0.329/79 | 710 | 750 | 776 |
| SRZ10 | 28.59/0.45/129 | 24.77/0.465/115 | 17.55/0.464/104 | 1001 | 1041 | 1067 |
| SRZ12 | 35.67/0.563/156 | 30.72/0.58/124 | 22.06/0.592/118 | 1250 | 1290 | 1316 |
| SRZ15 | 42.93/0.678/183 | 37.18/0.685/164 | 26.32/0.698/145 | 1505 | 1545 | 1571 |
| SRZ17 | 49.9/0.788/210 | 43.21/0.797/187 | 30.58/0.812/169 | 1750 | 1790 | 1816 |
| A/A1/A2 | A=717.5 A1=752 A2=772 ZG″=2.0″ | 尺寸（mm） |

表7．SRZ型钢制散热器散热面积F(m²)，通风净截面积Ff(m²)，参考重量W(Kg)，有关尺寸(mm)一览续表

| F/Ff/W | ×10D | ×10Z | ×10X | B | B1 | B2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SRZ10 | 44.76/0.792/160 | 37.3/0.805/145 | 26.99/0.794/131 | 1001 | 1041 | 1067 |
| SRZ12 | 50.91/0.86/217 | 44.36/0.871/178 | 30.98/0.899/174 | 1250 | 1290 | 1316 |
| SRZ15 | 62.14/0.921/255 | 52.95/0.932/227 | 37.48/0.951/203 | 1505 | 1545 | 1571 |
| SRZ17 | 71.06/1.072/293 | 61.54/1.085/260 | 43.56/1.106/232 | 1750 | 1790 | 1816 |
| SRZ20 | 81.27/1.226/331 | 70.40/1.242/310 | 59.24/1.26/276 | 2002 | 2042 | 2068 |
| A/A1/A2 | A=1001 A1=1046 A2=1066 ZG″=2.5″ | 尺寸（mm） |

一、SRL钢铝复合散热器概述

1、SRL钢铝复合散热器是一种国家标准图集型号的散热器，由碳钢框架、钢铝复合散热排管组成；

2、SRL钢铝复合散热器的散热排管采用框架固定，结构紧凑，气密性好，安装方便；

3、SRL钢铝复合散热器是一种既适用于蒸汽系统又适用于热水系统中作为加热空气用的散热器，主要

用于热风采暖、空气调节系统及干燥装置的空气加热，是热风装置中的主要设备。SRL钢铝复合散

热器在当前的工矿企业，各大型建筑物的采暖通风系统中得到广泛地应用；

4、SRL钢铝复合散热器的热介质可以为蒸汽或热水。蒸汽的工作压力为0.3～8公斤／平方厘米，热水

温度可在160～70℃左右；

5、SRL钢铝复合散热器是采用钢管铝翅片管束组成，SRL钢铝复合散热器在顺气流方向分二排、三排

两种，共有37种型号；

6、SRL钢铝复合散热器具有结合紧密，热阻小、传热性能好、强度高、流动损失小、防腐蚀性能强，

在长期的冷热工况下不易变形，工作寿命长等优点；

7、SRL钢铝复合散热器整体轧制翅片光滑无毛刺，无皱折，易清洗，在采暖空调工程中进行湿式冷却

时易排除翅片外表的凝结水，在烘燥加热及其它热交换场合不易结尘、结垢。

二、SRL型钢铝复合散热器结构特点

1、结构紧凑： SRL钢铝复合散热器采用钢管铝翅片管束，接触紧密，散热性能好；

2、节约成本： SRL钢铝复合散热器的价格远低于热风炉的价格，其性能价格比高；

3、精心加工： SRL钢铝复合散热器的加工技术先进，严格的质保体系，严格组织、精心加工；

4、便于安装： SRL钢铝复合散热器安装、使用、维护简单方面，劳动强度低；

5、钢铝轧制： SRL钢铝复合散热器翅片管由钢铝复合管整体轧制而成，无接触热阻，强度高，耐热

震和机械震动，热膨胀性能好，且具有可观的扩展换热面，用这种翅片管制成的换热器，效果领

先串片或绕片式换热器。

三、SRL钢铝复合散热器型号含义

SRL--表示型号；

12 — 表示按通风正截面长度尺寸（分米）数的化整；

5 — 表示按通风正截面宽度尺寸（分米）数的化整；

SRL12×5/3 — 表示通风正截面的长为1250mm，宽为545mm，3排散热管。

四、SRL钢铝复合散热器技术参数

| 型 号 | 通风净 截面积 （m2) | 散热 面积（m2) | 热媒 | 管束数 | 受热面积（m2) | 热介质通过载面 积（m2) | 尺寸（mm） | 连接管（寸) | 重量(kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | A | B | A1 | B1 | A2 | B2 | A3 | B3 | C |  |  |
| SRL-5×5/3 | 0.11 | 16.7 | 蒸 汽 或 热 水 | 35 | 0.88 | 0.007 | 500 | 400 | 545 | 500 | 575 | 540 | 605 | 570 | 160 | 1 1/4" | 51 |
| SRL-5×5/2 | 0.11 | 11 |  | 23 | 0.58 | 0.0046 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  | 38 |
| SRL-10×5/3 | 0.22 | 34 |  | 35 | 1.76 | 0.007 |  | 900 |  | 1000 |  | 1040 |  | 1070 | 160 |  | 83 |
| SRL-10×5/2 | 0.22 | 22.3 |  | 23 | 1.16 | 0.0046 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  | 50 |
| SRL-12×5/3 | 0.27 | 42.6 |  | 35 | 2.2 | 0.0082 |  | 1200 |  | 1250 |  | 1290 |  | 1320 | 160 |  | 99 |
| SRL-12×5/2 | 0.27 | 28 |  | 23 | 1.45 | 0.0054 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  | 71 |
| SRL-6×6/3 | 0.15 | 23.6 |  | 41 | 1.24 | 0.0082 | 600 | 500 | 635 | 600 | 665 | 640 | 695 | 670 | 160 | 1 1/2" | 66 |
| SRL-6×6/2 | 0.15 | 15.6 |  | 27 | 0.82 | 0.0054 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  | 43 |
| SRL-10×6/3 | 0.26 | 39.8 |  | 41 | 2.06 | 0.0082 |  | 900 |  | 1000 |  | 1040 |  | 1070 | 160 |  | 95 |
| SRL-10×6/2 | 0.26 | 26.2 |  | 27 | 1.36 | 0.0054 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  | 49 |
| SRL-12×6/3 | 0.32 | 49.9 |  | 41 | 2.58 | 0.0082 |  | 1200 |  | 1250 |  | 1290 |  | 1320 | 160 |  | 113 |
| SRL-12×6/2 | 0.32 | 32.9 |  | 27 | 1.7 | 0.0054 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  | 81 |
| SRL-15×6/3 | 0.39 | 60 |  | 41 | 3.09 | 0.0082 |  | 1400 |  | 1500 |  | 1540 |  | 1570 | 160 |  | 131 |
| SRL-15×6/2 | 0.39 | 39.5 |  | 27 | 2.04 | 0.0054 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  | 94 |
| SRL-24×6/3 | 0.6 | 95.8 |  | 41 | 4.89 | 0.0082 |  | 2300 |  | 2400 |  | 2440 |  | 2470 | 160 |  | 197 |
| SRL-24×6/2 | 0.6 | 63.1 |  | 27 | 3.23 | 0.0054 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  | 138 |
| SRL-7×7/3 | 0.21 | 31.7 |  | 47 | 1.65 | 0.0094 | 700 | 600 | 725 | 700 | 755 | 740 | 785 | 770 | 160 | 2" | 83 |
| SRL-7×7/2 | 0.21 | 20.9 |  | 31 | 1.09 | 0.0062 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  | 60 |
| SRL-10×7/3 | 0.3 | 45.7 |  | 47 | 2.36 | 0.0094 |  | 900 |  | 1000 |  | 1040 |  | 1070 | 160 |  | 107 |
| SRL-10×7/2 | 0.3 | 31 |  | 31 | 1.56 | 0.0062 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  | 77 |
| SRL-12×7/3 | 0.37 | 57.2 |  | 47 | 2.96 | 0.0094 |  | 1200 |  | 1250 |  | 1290 |  | 1320 | 160 |  | 127 |
| SRL-12×7/2 | 0.37 | 37.8 |  | 31 | 1.95 | 0.0062 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  | 91 |
| SRL-14×7/3 | 0.43 | 66.1 |  | 47 | 3.41 | 0.0094 |  | 1400 |  | 1450 |  | 1490 |  | 1520 | 160 |  | 144 |
| SRL-14×7/2 | 0.43 | 43.6 |  | 31 | 2.25 | 0.0062 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  | 102 |
| SRL-15×7/3 | 0.45 | 68.8 |  | 47 | 3.54 | 0.0094 |  | 1400 |  | 1500 |  | 1540 |  | 1570 | 160 |  | 148 |
| SRL-15×7/2 | 0.45 | 45.4 |  | 31 | 2.34 | 0.0062 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  | 105 |
| SRL-17×7/3 | 0.5 | 80.4 |  | 47 | 4.13 | 0.0094 |  | 1700 |  | 1750 |  | 1790 |  | 1820 | 160 |  | 169 |
| SRL-17×7/2 | 0.5 | 53.1 |  | 31 | 2.73 | 0.0062 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  | 120 |
| SRL-22×7/3 | 0.66 | 101.3 |  | 47 | 5.21 | 0.0094 |  | 2100 |  | 2200 |  | 2240 |  | 2270 | 160 |  | 196 |
| SRL-22×7/2 | 0.66 | 66.8 |  | 31 | 3.43 | 0.0062 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  | 145 |
| SRL-15×10/3 | 0.69 | 95.2 |  | 65 | 4.91 | 0.013 | 900 | 1400 | 995 | 1500 | 1025 | 1540 | 1055 | 1570 | 160 | 2 1/2" | 215 |
| SRL-15×10/2 | 0.69 | 63 |  | 43 | 3.25 | 0.0086 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  | 140 |
| SRL-17×10/3 | 0.74 | 114.4 |  | 65 | 5.72 | 0.013 |  | 1700 |  | 1750 |  | 1790 |  | 1820 | 160 |  | 226 |
| SRL-17×10/2 | 0.74 | 73.6 |  | 43 | 3.89 | 0.0086 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  | 159 |
| SRL-20×10/3 | 0.85 | 127.5 |  | 65 | 6.54 | 0.013 |  | 1900 |  | 2000 |  | 2040 |  | 2070 | 160 |  | 252 |
| SRL-20×10/2 | 0.85 | 84.2 |  | 43 | 4.33 | 0.0086 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  | 177 |
| SRL-14×8/2 | 0.54 | 50.7 |  | 35 | 2.55 | 0.007 | 800 | 1400 | 815 | 1450 | 845 | 1490 | 875 | 1520 | 120 | 2" | 108 |