《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地址——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 临夏县双城污水处理工程提标改造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 临夏经济园区开发有限公司 |
| 法人代表 | 李建国 | 联系人 | 刘正旺 |
| 通讯地址 | 临夏县双城区尹集镇马九川村白家社 |
| 联系电话 | 13993052789 | 传真 | -- | 邮政编码 | 731899 |
| 建设地点 | 临夏县双城区尹集镇马九川村白家社 |
| 建设性质 | □新建□改扩建■技改 | 行业类别 及代码 | D4620 污水处理及其再生利用 |
| 立项审批 部门 | 临夏州发展和改革委员会 | 批准文号 | 临州发改环资 [2017]594号 |
| 占地面积（平方米） | 16000 | 绿化面积 (平方米) | 1000 |
| 总投资 （万元） | 1926 | 其中：环保投资（万元） | 260 | 环保投资占总投资比例 | 13.5% |
| 1、项目由来： 临夏县双城污水处理工程是临夏县的重要基础设施，由临夏县双城污水处理工程建设办组织建设，位于尹集镇马九川村白家社，项目占地16000m2，总投资7863.91万元，设计日处理污水能力为1万吨，配套25.4km污水收集管网以及8.5km尾水排放管，于2015年竣工。出水水质各项因子均实现在线监控，目前污水处理量约为10000m3/d，进水水质设计标准COD 为380mg/L 以下，SS为250mg/L 以下，BOD5为180mg/L 以下，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B 标准。 临夏县双城污水处理工程于2011年7月委托甘肃省环境科学设计研究院编制完成了项目环境影响报告书，该项目于2011年10月由甘肃省环保厅以《关于临夏县双城污水处理工程环境影响报告书的批复》进行了批复（甘环评发【2011】170号）。2012年5月，结合实际情况，临夏县双城污水处理工程委托中咨公司编制完成了项目环评报告作变更补充说明，对项目进行了变更，甘肃省环保厅于2012年6月以《关于临夏县双城污水处理工程环境影响报告书变更的复函》进行了批复（甘环变评字【2012】87号）。临夏县双城污水处理工程由甘肃华鼎环保科技有限公司于2016年12月编制完成了《临夏县双城污水处理工程阶段性竣工环境保护验收监测报告》，临夏县环保局于2016年12月以《临夏县双城污水处理工程阶段性竣工环保验收意见》（临县环发[2016]233号）通过了现阶段的验收。 随着我国水污染问题日益突显，城镇污水处理排放标准的提高已是大势所趋。国家要求城镇污水处理厂出水排入国家和省确定的重点流域及湖泊、水库等封闭、半封闭水域时，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A 标准。2015 年，最新的《城镇污水处理厂污染物排放标准》（征求意见稿）对污水厂出水提出了更高的要求。为充分响应国家的环保号召及要求，同时迫于严峻的水环境污染问题和水资源短缺，近年来，各地污水处理厂的提标改造工作正在陆续进行。临夏县双城污水处理厂根据政府计划，将于近期进行提标改造，拟在原有工艺基础上进行优化改造，对原工程未完善部分进行补充，对末端污水进行深度处理，经提标改造后的系统出水水质要求满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A 标准。 本项目主要对临夏县双城污水厂进行提标改造，设计规模为：1万m3/d。项目构建筑物主要有新增一座调节池、新增一座二次提升泵房、新建一座高密度絮凝沉淀池及污泥泵房、新建加药间、新增一座滤布滤池间、新增一座回用水泵房、改造接触池，建设8.5km尾水排放管线。 本次污水处理厂提标改造工程的建设，可有效地减轻附近水域的污染，可使临夏的环境质量得以提高，有利于保护人民群众的身体健康。污水处理厂工程的建设，可以改善区域的投资环境，改变区域的对外形象，有利于对外招商引资，促进临夏的经济的发展，有利于经济的可持续。污水处理厂工程的提标改造为再生水的利用提供了必要条件，为临夏县建设节水型新城镇提供了坚实的基础。因此，临夏县双城污水处理工程提标改造项目的建设是十分必要和迫切的。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）等法律法规的要求，临夏经济园区开发有限公司委托我公司编制该项目的环境影响报告。本项目污水处理提标改造项目属于分类管理名录中的“三十三、水的生产和供应业”中“97工业废水处理”中其他，应编制报告表，接受委托后，我公司立即组织有关技术人员对工程及其周围环境进行了深入调查和实地察看，收集有关资料，通过分析与评价，编制了《临夏县双城污水处理工程提标改造项目环境影响报告表》，作为本项目环境保护监督管理的依据。 2、编制依据 2.1主要法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）。 （2）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日实施）。 （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日实施）。 （4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日实施）。 （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修正版）。 （6）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）。 （7）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日实施）。 （8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日起施行及2018年4月28日修订）。 （9）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2011年6月1日实施，2013年2月16日修正）。 （10）《国务院关于环境保护若干问题的决定》（国发（1996）31号）。 （11）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发（2005）39号）。 （13）《甘肃省人民政府关于进一步加强环境保护工作的意见》（甘政发[2012]17号）。 （14）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）。 （15）《关于印发《国家环境保护“十三五”科技发展规划纲要》的通知》（环科技[2016]160号）。 （16）甘肃省人民政府办公厅关于印发《甘肃省“十三五”环境保护规划的通知》（2016年9月30日）。 （17）《水污染防治行动计划》国发[2015]17号。 （18）《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）。 （19）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）。 （20）《甘肃省环境保护条例》（1994年8月3日实施，2004年6月4日第二次修正）。 （21）《甘肃省人民政府关于甘肃省地表水功能区划（2012-2030年）的批复》（甘政函[2013]4号文）。 （22）《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》（环办[2010]157号）。 （23）《城镇排水与污水处理条例》国务院令[第641号]。 （24）《“十三五”节能减排综合性工作方案》(国发〔2016〕74号)。 （25）《甘肃省水污染防治工作方案》甘政发[2015]103号。 （26）《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》(建城[2009]23号 2009-02-18实施)。 （27）《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》（GB/T23486-2009）。 2.2 环境影响评价技术导则、技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）。 （2）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）。 （3）《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ/T2.3-93）。 （4）《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）。 （5）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）。 （6）《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）。 （7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）。 2.3与项目有关技术资料及文件 （1）《临夏县双城污水处理工程提标改造项目可行性研究报告》（东风设计研究院有限公司）2017年10月。 （2）《临夏县双城污水处理工程环境影响报告书》（甘肃省环境科学设计研究院），2011.7。 （3）《关于临夏县双城污水处理工程环境影响报告书的批复》（甘环评发【2011】170号）。 （4）《关于临夏县双城污水处理工程环境影响报告书变更的复函》进行了批复（甘环变评字【2012】87号）。 （5）《临夏县双城污水处理工程阶段性竣工环境保护验收监测报告》（甘肃华鼎环保科技有限公司），2016.12。 （6）《临夏县双城污水处理工程阶段性竣工环保验收意见》（临县环发[2016]233号）。 （7）与项目有关的其它文件。 3、项目所在地环境功能区划分 本次项目建设地点位于现状污水处理厂内，根据相关环境质量标准，项目所在地的环境功能区划分如下： 3.1 环境空气 依据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中环境空气质量功能区的分类界定，评价区环境空气质量功能按二类区要求。 3.2 地表水环境 项目所在区域的地表水主要为大夏河，根据《甘肃省地表水功能区划（2012—2030年）（甘政函〔2013〕4号文）》，评价区地表水大夏河为为Ⅱ、Ⅲ类水体。本项目排污口排入Ⅲ类水域。 地表水环境功能区划图见图1。 3.3 地下水 依据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）地下水质量划分的方法，项目区地下水为地下水环境为III类水域功能区。 3.4声环境 本项目未在声环境功能区划分范围内，因此本次根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关规定进行划分，依据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中划分依据，本项目厂址所在区域为声环境3类区。 4、产业政策、规划相符性及选址合理性分析 （1）产业政策相符性分析 本项目为污水处理项目，根据《产业结构调整指导目录》（2011 年本，2013年修正），本项目属于鼓励类中“三十八类、15条环境保护与资源节约综合利用、‘三废’综合利用及治理工程”。 因此，本项目符合国家产业政策。 （2）规划符合性分析 ①甘肃临夏经济开发区规划符合性分析 甘肃临夏经济开发区位于甘肃省临夏回族自治州，其规划面积为12.23km2，范围北至310省道，西至刁祁乡兰大村，南至陈尹路，东至尹集镇蔴莲滩村。开发区交通便捷，北接310省道，中部有213国道穿过。根据《甘肃省循环经济总体规划》（2009年12月）中确定甘南、临夏、陇南生态经济基地，临夏回族自治州是全省特色的七大循环经济专业基地之一。根据《国务院办公厅关于进一步支持甘肃社会经济发展的若干意见》中第二十四条明确提出，进一步加大临夏州基础设施和商贸流通设施建设力度、积极推进清真食品、民族特需用品生产加工基地建设。根据《甘肃省开发区建设发展领导小组办公室》（甘开发区办﹝2010）1号）文件提出同意甘肃临夏工业园区与双城经济开发区合并，在原双城经济开发区基础上建立甘肃临夏经济开发区。由以上可知，甘肃临夏经济开发区规划符合临夏县及相关政策要求。 ②本项目与甘肃临夏经济开发区规划符合性分析 本项目位于甘肃临夏经济开发区内，按照《甘肃临夏经济开发区发展规划》，结合开发区地形及给排水规划要求，按照污水厂厂址选择原则及根据开发区实际情况及地形走向，污水处理厂址位于临夏县尹集镇马九川村柏家社，厂区北侧紧邻213国道，东侧为大夏河，距离麻莲滩村经二十路5km。拟建工程污水处理厂选址符合开发区总体规划。经实地核查，项目选址不涉及基本农田及林地，不占用自然保护区、国家公园、风景名胜区、水源保护地。本项目为临夏县双城污水处理工程提标改造项目，因此项目占地符合要求。 综上分析，本项目符合相关规划。 项目区总体规划图见图2。 ③与甘肃省“十三五”环境保护规划符合性分析 根据《甘肃省“十三五”环境保护规划》主要目标指标指出：到2020年，全省环境质量总体改善，主要污染物排放总量显著减少，核与辐射环境安全水平进一步提高，环境风险得到有效管控，生态系统稳定性增强，绿色发展水平有所提升，生态安全格局逐步优化，生态环境治理体系日趋完善，治理能力现代化取得较大突破，生态文明建设水平与全面小康社会基本相适应。 本项目为临夏县双城污水处理工程提标改造项目，建成后可减少区域水污染物的排放量，能够使临夏地区的环境质量得以提高，有利于保护人民群众的身体健康。因此符合甘肃省“十三五”环境保护规划。 （3）项目与“水污染防治行动计划”符合性分析 根据国务院关于印发水污染防治行动计划的通知国发〔2015〕17号：强化城镇生活污染治理，加快城镇污水处理设施建设与改造。现有城镇污水处理设施，要因地制宜进行改造，2020年底前达到相应排放标准或再生利用要求。按照国家新型城镇化规划要求，到2020年，全国所有县城和重点镇具备污水收集处理能力，县城、城市污水处理率分别达到85%、95%左右。 本项目的建设可使现有污水处理厂达到一级A标准值、满足再生利用要求及相应排放标准。本次污水处理厂提标改造工程的建设，能够解决现有污水处理能力不足的问题，提高城市污水处理率，有效地减轻附近水域的污染，可使临夏的水环境质量得以改善。因此临夏县双城污水处理工程提标改造项目符合水污染防治行动计划的通知国发〔2015〕17号的要求。 （4）项目选址合理性分析 本污水工程提标改造项目位于临夏县主导风向（东南风）的侧风向上，可减轻不良气味对城区的影响。该污水处理厂提标改造工程处理后的尾水便于回用和排放，已经建成污泥处理，交通、运输及供水、供电各项公用设施方便、经济。并且所处地理位置的标高便于收集污水，并防止内涝和防洪。该提标改造项目地势较为平坦，无不良地质现象。场地平整和土建施工过程中，不需另设取土场，建设范围仅限于场地所在区域，其它原材料、燃料、动力、交通运输等条件可以依托现有工程，不会对本项目的建设构成制约因素，且能够满足发展的需求。项目场地范围无天然植被，无国家和地方保护的珍稀动植物等生态环境敏感点；项目施工期和运营期污染物排放达标排放对周围环境影响相对较小。 综上，本次污水厂提标改造项目选址较为合理。 （5）项目与水源地关系分析 经调查，槐树关水源地位于开发区外原槐树关水源地的上游18.5 km处，日供水量为10~12万m3，临夏市城区规划供水量3~5万m3/d，剩余5~7万m3/d供水能力，可作为经济园区的可靠水源。经调查，本项目污水处理厂排污口距离临夏市槐树关水源地取水口18km，项目不在槐树关水源地范围内。 （6）项目排污口设置合理性分析 根据《临夏经济开发区总体规划环境影响报告书》及其审查意见，临夏经济开发区污水处理厂排污口位于大夏河Ⅱ类水域，Ⅱ类水体禁止新增排污口，从地表水环境功能区划方面考虑，污水处理厂排污口位置必须进行调整，确保受纳水体为Ⅲ类水域。根据污水厂现有工程环评批复：《甘肃省环保厅关于临夏双城污水处理工程环境影响报告书的批复（甘环评发发【2011】170号）》及污水厂现有工程验收批复：《临夏县环保局关于临夏双城污水处理工程阶段性竣工环保验收意见（临县环发【2016】233号）》中提出，要求污水厂建设8.5km的尾水排放管，并合理设置排污口，污水排放口调整至下游8.5km处Ⅲ类水域（大夏河临夏新桥以下）排放；加强污水管网建设，提高污水收集率。 本次环评结合规划环评要求、现有工程环评批复要求、现有工程验收文件要求及污水厂周围环境特点，提出污水厂落实相关要求，将污水排放口调整至下游8.5km处Ⅲ类水域排放。本项目建设8.5km的尾水排放管网，污水处理厂处理完的尾水通过排水管网排至大夏河，本项目排污口位于污水处理厂西北侧。排污口地理坐标为：103°11´12"东 35°33´54"北。 项目处理后的污水排放方式为排入大夏河，本项目执行的排放标准（GB18918-2002一级A标准）较严格，处理后的污水浓度限值分别为：BOD5≤10，CODcr≤50，SS≤10，NH3-N≤5，PH6-9，TP≤0.5。本项目运营后可以减小废水污染物排放浓度，削减排污量，有利于大夏河水质的改善。 综上分析，本项目排污口设置合理可行。 5、现有工程概况 原临夏县双城污水处理工程由建设办组织建设建设，该项目位于尹集镇马九川村白家社，项目建设至今，没有发生过改变。项目占地16000㎡，总投资7863.91万元，设计日处理污水能力为1万吨，配套25.4km污水收集管网以及8.5km尾水排放管，于2015年竣工投入运营。临夏县双城污水处理工程服务范围主要为临夏经济开发区企业及部分周边居民生活污水。根据调研目前污水厂进水水量为：工业污水4500~5000m3/d，生活污水1000~1500m3/d，主要为食品加工企业生产污水和生活污水。临夏县双城污水处理厂主体工艺为“CASS+消毒”，剩余污泥经曝气储泥池后进入污泥浓缩、脱水间，脱水后的污泥外运处理，采用ClO2消毒，尾水达到一级B标后排放。 临夏县双城污水处理工程厂址处项目建设概况见表1。 表1 公司建设概况一览表 工程名称 项目 厂址 环评批复 竣工验收批复 现有 工程 临夏县双城污水处理工程 尹集镇马九川村白家社 甘环评发【2011】170号 临县环发[2016]233号 提标改造工程 临夏县双城污水处理工程提标改造项目 —— —— 5.1现有工程规模 现有污水处理厂处理规模为1万m3/d，配套建设污水管网总长33.9km。 5.2污水处理厂主要建筑物 现有污水处理厂主要建筑物情况见表2。 表2 现有污水处理厂主要建筑物一览表 序号 名 称 规 格 数量 单位 备 注 1 粗格栅及提升泵房 L×B×H=13.1m×6.6m×7.4m 1 座 砌体：钢混砼 106.4m2 上部：框架 2 细格栅 及旋流沉砂池 L×B×H=11.9m×5.3m×3.8m 1 座 砌体：钢混砼 106.4m2 上部：框架 3 CASS池 L×B×H=65.5m×30.0m×6.5m 1 座 一座2组 4 接触池 L×B×H=13.1m×6.4m×4.7m 2 组 钢混砼 5 加氯加药间 127.84m2 2 组 框架 6 鼓风机房 及变配电室 385.06m2 2 组 框架 7 贮泥曝气池 L×B×H=6.0m×6.0m×4.5m 2 组 钢混砼 8 污泥浓缩脱水机房 210.20m2 2 组 框架 表3 污水处理在线监测设备一览表 安装地点 仪表名称 数 量 进水口 在线监测仪（COD仪、BOD仪、温度、PH仪、氨氮仪、SS仪） 1台 出水口 在线监测仪（COD仪、BOD仪、温度、PH仪、氨氮仪、SS仪） 1台 以上现有的构筑物目前均未发生变化，本次提标改造项目仅对接触池进行改造，其他构筑物不进行变动。 5.3污水处理厂管道现状 目前污水配套建设污水管网总长33.9km。其中：污水收集管网管径DN300~DN800，管线总长约25.4km。 污水收集范围为槐树关河以东至东侧规划东环路之间区域。 5.4污水厂构筑物及流程 ①污水处理工段 粗格栅及提升泵房、细格栅及沉砂池、CASS 生物反应池、接触池。 ②污泥处理工段 污泥浓缩池、污泥脱水机房。 ③生活生产辅助建筑物 综合办公楼、机修间、车库、仓库、门卫、职工宿舍、鼓风机房及变配电室。 具体工艺见图3。 5.5进、出水水质指标 1）原污水处理厂进水水质 临夏县双城污水处理厂主要以食品加工业废水及生活污水为主，已建污水厂设计进水水质见下表。 表 4 临夏县双城污水处理厂设计进水水质 指标 COD (mg/L) BOD5 (mg/L) SS (mg/L) TN (mg/L) 氨氮 (mg/L) 总磷（以P计）(mg/L) pH 污染物 浓度 380 180 250 45 35 2 6~9 2）处理厂现状出水水质 原污水处理厂出水执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918－2002)》一级B标准，本控制项目排放要求参见下表。 表 5 临夏县双城污水处理厂设计出水水质 序号 基本控制项目 一级B标准 1 化学需氧量(COD) 60 2 生化需氧量(BOD5) 20 3 悬浮物(SS) 20 4 总氮（以N计） 20 5 氨氮（以N计） 8（15）① 6 总磷（以P计） 1.0 7 色度 30 8 PH 6~9 9 粪大肠菌群数（个/L） 10000 注：①括号外数值为水温>12°C采用的控制指标，括号内数值为水温<12°C采用的控制指标。 图3 污水处理工艺流程图 5.6环保措施及污染物排放情况说明 2016年12月，甘肃华鼎环保科技有限公司对临夏县双城污水处理工程进行了建设项目竣工环境保护验收，并编制完了该项目竣工环境保护验收监测报告，本次引用其监测数据对现状污染物排放情况进行说明。 ①大气治理措施及无组织排放监测结果 现有工程废气主要为污水处理厂产生的恶臭气体。 污水处理厂产生的恶臭主要分布在格栅间、旋流沉砂池、贮泥曝气池、污泥浓缩脱水机房等区域。产生的废气无组织排入大气。 根据《监测报告》，污水处理厂无组织排放氨监测浓度范围为0.012~0.016mg/m3；硫化氢浓度范围为0.001~0.06mg/m3；臭气浓度监测值为<10。氨、硫化氢、臭气浓度监测浓度最大值均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中规定的二级标准限值要求。 ②废水治理措施及监测结果 现有工程运营后，污水采用 CASS 工艺，尾水采用二氧化氯接触消毒，污泥采用机械浓缩脱水工艺，最后排入大夏河水体。 根据《监测报告》，污水处理厂污水排放口PH值浓度范围为7.15-70344；CODcr日均值浓度范围为26.2-34.5mg/L；BOD5日均值浓度范围为6.5-7.3mg/L；氨氮日均值浓度范围为4.93-5.12mg/L；悬浮物日均值浓度范围为4-8mg/L；总磷日均值浓度范围为0.31-0.39mg/L；总氮6.22-6.88mg/L。监测结果均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准限值要求。 ③厂界噪声治理措施及监测结果 现有工程运营期噪声主要来自泵房、污泥浓缩脱水机、鼓风机等设备，其源强在 80~105dB(A)之间。项目通过选用低噪声同类设备，高噪声设备设置独立的隔声间，并对鼓风机安装消声器处理，并在厂区车间周围、道路两侧进行大面积绿化等措施。 验收监测在污水处理厂厂界布设4个噪声监测点，由监测结果可知，厂界噪声昼、夜间各监测点的测定结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标注》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。 ④固废治理措施 现有工程营运期产生的固体废弃物主要有格栅拦渣、沉砂池沉砂、脱水泥饼和职工生活垃圾。其中沉砂约54.75t/a，栅渣182.5t/a 脱水泥饼1996.55t/a（含水率小于60%），职工生活垃圾 2.74t/a，全部运送到垃圾填埋场卫生填埋，对环境的影响较小。本项目设备运行期，会有少量废油产生，目前建立危险废物库房，对废油进行收集贮存。本项目尾水采用二氧化氯接触消毒，所使用的消毒剂放在制定的储物间，严禁外用。 ⑤污染物排放量 根据原《临夏县双城污水处理工程》环评报告，废水中CODcr排放量为547.5t/a；氨氮排放量为73t/a。 根据甘肃省环保厅2012年6月以《关于临夏县双城污水处理工程环境影响报告书变更的复函》（甘环变评字【2012】87号），项目规模变更为1万m3/d，根据现有规模折算现有废水中CODcr排放量为219t/a；氨氮排放量为29.2t/a。 根据《监测报告》，废水中CODcr排放量为50.4t/a；氨氮排放量为7.6t/a。因此，验收时污染物排放量未超出环评总量。 6、现有工程存在问题及整改措施 6.1现有工程存在问题 （1）根据《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》（征求意见稿），为使我国城镇污水处理厂臭气排放符合国家规定的要求，应控制污水、污泥处理过程中产生的臭气，现有工程没有建设除臭措施。 （2）根据污水厂现有工程环评批复：《甘肃省环保厅关于临夏双城污水处理工程环境影响报告书的批复（甘环评发发【2011】170号）》及污水厂现有工程验收批复：《临夏县环保局关于临夏双城污水处理工程阶段性竣工环保验收意见（临县环发【2016】233号）》中提出，要求污水厂建设8.5km的尾水排放管，并合理设置排污口，污水排放口调整至下游8.5km处Ⅲ类水域（大夏河临夏新桥以下）排放；加强污水管网建设，提高污水收集率。 6.2现有工程“以新带老”的环保措施 改造工程应着重解决现有工程存在的一些问题，“以新代老”的环保措施有： （1）根据《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》（征求意见稿），本次建议提标改造工程增加臭气处理措施。 （2）本次环评结合规划环评要求、现有工程环评批复要求、现有工程验收文件要求及污水厂周围环境特点，提出污水厂落实相关要求，将污水排放口调整至下游8.5km处Ⅲ类水域排放。本次提标改造项目要求污水厂建设8.5km的尾水排放管，并合理设置排污口。本次环评要求建设单位在提标改造项目运行前落实管线资金和管网建设。 7、拟建项目概况: 7.1项目名称、建设性质及建设单位 ⑴项目名称：临夏县双城污水处理工程提标改造项目； ⑵建设性质：技改； ⑶建设单位：临夏经济园区开发有限公司。 ⑷服务范围：本工程考虑污水集中处理的规模效应，污水收集范围为槐树关河以东至东侧规划东环路之间区域。 7.2建设地点 厂址位于临夏县双城区尹集镇马九川村白家社。本次需建设提标改造项目建（构）筑物及配套管道，其中建（构）筑物主要有限利用原污水厂预留用地，同时配套管道属埋地设施，不占用新增土地。 7.3工程总投资 工程投资：本项目估算总投资为1926万元。包括建设工程费用656万元，设备工程769万元，安装工程56万元，工程建设其他费423万元，其中预备费173万元；流动资金22万元。本次提标改造项目不包括废水排放管线的投资。 7.4项目规模 本项目主要对临夏县双城污水厂进行提标改造，设计规模为：1万m3/d。 7.5建设内容 本项目构建筑物主要有新增一座调节池、新增一座二次提升泵房、新建一座高密度絮凝沉淀池及污泥泵房、新建加药间、新增一座滤布滤池间、新增一座回用水泵房、改造接触池。管网工程现状已建，不在本项目评价范围内，提标改造项目进出水在线监测依托现有工程，进出水已有安装的在线监测系统；处理完后的污水依托现有污水总排放口排放。项目主要建构筑物见表6。 表6 本项目主要建筑物一览表 项目 类别 工程名称 工程内容 备注 主体 工程 调节池 调节池1座，设计规模：10000m3/d，设计流量420m3/h。调节池为半地下式钢砼结构,尺寸：B×L×H=26.0×12.0×7.0（m），有效水深6.5m，地上H=1.9（m），地下H=5.1（m）。停留时间约5h。污水的提升主要靠液位控制启动水泵自动运行。 新建 二次 提升泵房 1座，设计规模：10000m3/d，设计流量420m3/h。二次提升泵房为钢筋砼结构，分为地下提升井和地上泵房组成，提升井尺寸：7.0×6.0×5.5（m），有效水深5m；泵房建筑面积：7.0×4.0=28（m2），H=5.0（m）。提升井有效池容210m3，可供最大一台泵抽水时间为30min，满足规范要求；污水的提升主要靠液位控制启动水泵自动运行。 新建 高密度絮凝沉淀池 设计1座；设计规模：10000m3/d，变化系数1.58，设计流量658m3/h；高密度絮凝沉淀池为半地下式钢筋砼结构，混凝区尺寸：2.2×2.0×4.0（m），有效水深3.5m；絮凝区尺寸：4.0×4.0×7.0（m），有效水深6.5m；沉淀区尺寸：8.0×8.0×7.0（m），有效水深6.2m；综上，该构筑物的综合平面尺寸为14.3×8.8m。高密度絮凝沉淀池为半地下式钢砼结构，与污泥泵房合建，建筑面积：22.0×13.0=286（m2）。 新建 污泥泵房 设计1座，设计规模：10000m3/d。污泥泵房与高密度絮凝沉淀池合建，建筑面积：22.0×13.0=286（m2），地上H=8（m），地下H=2（m）。 新建 加药间 设计规模：10000m3/d。加药间与高密度絮凝沉淀池合建，建筑面积：22.0×13.0=286（m2），地上H=8（m），地下H=2（m）。 新建 滤布 滤池间 设计1座（2格）。设计规模：10000m3/d，变化系数1.58，设计流量658m3/h；滤布滤池为半地下式钢砼结构，由滤布滤池和滤布滤池间组成，滤布滤池尺寸：8.45×6.4×3.5（m），有效水深3m；滤布滤池间建筑面积：14×11=154（m2），地上H=8.0（m）。 新建 接触池 设计规模：10000m3/d，变化系数1.58，设计流量658m3/h；外侧池壁开孔，对接回用水泵吸水管。配静压式液位计1套。 改造 回用 水泵房 设计规模：25m3/h。设计1座。回用水泵房为钢筋砼结构，分为地下和地上两层，泵房建筑面积：4.0×3.0=12（m2），地下H=5m，地上H=5.0（m）。 新建 管网工程 污水厂敷设排污管道，该管道起于污水厂现有排污口，管道沿大夏河一侧铺设至下游一侧，采用DN800规格管道，总长度8.5km。 辅助工程 附属用房 依托现有的变配电间、仓库。 依托 办公楼 依托现有的一座办公楼，总建筑面积830.2m2。 依托 公用工程 给水系统 厂区给水由经济开发区供水管网供应，成枝状布置至各用水点。厂区给水主要用于生活、生产及消防等。 依托 排水系统 厂区排水采用雨污分流制。全厂生活污水及生产废水均经管道重力流至污水提升泵房中与开发区污水一并处理。雨水经雨水管网收集后外排。 依托 供电系统 污水厂的电源按二级负荷供电。10kV电源由污水厂附近变电站提供两路10kV线路，采用架空线路引至污水处理厂外终端杆处，再用电缆直埋引入厂内10/0.4kV变配电室。 依托 供暖 本次供暖依托区域集中供热。 依托 环保工程 废 水 厂区使用水冲厕，厂区内的生产和生活废水收集后返送污水处理系统。 依托 废 气 建设1套除臭系统处理污水厂工艺臭气。 新建 固 废 本项目产生的预处理杂物、生活垃圾采用生活垃圾桶收集，栅渣与生活垃圾一并送至当地生活垃圾填埋场处置；污泥采用现有的带式污泥浓缩脱水一体机处理后进行毒性鉴定，若为一般固体废物，经厂区脱水处理后及时运往开发区垃圾填埋场卫生填埋处置；若污泥为危险废物，送有危废处置资质的单位进行处理。 依托 噪 声 来自鼓风机、泵房的噪声采取隔声、减振等措施。 新建 7.6处理标准及设计进、出水水质 （1）进水水质 原污水处理厂出水执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918－2002)》一级B标准。根据可研报告提出的本次提标改造设计污水进水水质如下所示： 表7 提标改造项目设计进水水质 序号 基本控制项目 一级B标准 1 化学需氧量(COD) 60 2 生化需氧量(BOD5) 20 3 悬浮物(SS) 20 4 总氮（以N计） 20 5 氨氮（以N计） 8（15）① 6 总磷（以P计）2006年1月1日起建设 1.0 7 色度 30 8 PH 6~9 9 粪大肠菌群数（个/L） 10000 注：①括号外数值为水温>12°C采用的控制指标，括号内数值为水温<12°C采用的控制指标。 （2）出水水质 本次提标改造后出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的“一级A”标准： 表 8 提标改造项目设计出水水质 序号 基本控制项目 数值 1 化学需氧量(COD) mg/l 50 2 生化需氧量(BOD5) mg/l 10 3 悬浮物(SS) mg/l 10 4 总氮（以N计）mg/l 15 5 氨氮（以N计）mg/l 5（8）* 6 总磷（以P计）2006年1月1日起建设mg/l 0.5 7 pH 6~9 8 粪大肠菌群数（个/L） 1000 注：1、“*”处括号外数值为水温>12°C采用的控制指标，括号内数值为水温≤12°C采用的控制指标。 7.7 项目服务范围 本工程考虑污水集中处理的规模效应，污水收集范围为槐树关河以东至东侧规划东环路之间区域。 7.8本项目主要设备 本项目主要生产设备及主要自控设备见表9。 表9 本项目主要生产设备 序号 工艺段 设备及材料名称 型号或参数 数量 单位 备注 1 调节池 潜水泵 Q=330m3/h，H=10m，N=18.5kW 3 台 自带耦合装置，2用1备 2 静压式液位计 H=7.0m 4~20ma信号输出 1 台 3 二次 提升泵房 潜污泵 Q=330m3/h，H=11m，N=18.5kW 3 台 含自耦装置,2用一备 4 电动葫芦 T=1t，带10m导轨，N=2.2+0.4KW 1 台 5 静压式液位计 H=7.0m 4~20ma信号输出 1 台 7 高密度絮凝沉淀池 中心传动刮泥机 D=8.0m，H=7.0m，外缘线速度n=2m/min，N=2.2kW。 1 台 变频 8 混合池搅拌机 叶轮直径∅=1000mm(单层桨叶)，60rpm，N=3.0KW； 1 台 桨叶形式:双层 9 絮凝池搅拌机 叶轮直径∅=1000mm，7~30r/min，提升流量：10000m/h，N=5.5KW； 1 台 桨叶形式:单层，变频 浊度仪 0-100NTU 1 台 10 污泥泵房 潜水排污泵 Q=12m3 /h H=15m N=1.5kw； 1 台 11 污泥回流泵 Q=6~25m3/h，H=0.2MPa，N=5.5kW 2 台 二用二备 4台变频 12 污泥排放泵 Q=25m3/h，H=0.2MPa，N=5.5kW 2 台 13 电动葫芦 最大起重量：1t，N=2.2+0.4kwKW，行程：6.6m 1 台 电磁流量计 DN100，用于回流污泥计量 1 台 干粉式自动溶投药装置 Q=1000L/h，N=2.2Kw 2 台 静压式液位计 H=5.3m 4~20ma信号输出 2 台 加药搅拌机 n=130r/min，N=0.37Kw 1 台 加药计量泵 Q=1000L/h，N=0.75Kw 2 台 14 滤布 滤池间 自吸泵 Q=20m3/h，H=12m,N=5.5Kw 4 台 15 电动球阀 DN65 N=0.04Kw 8 套 16 纤维转盘成套设备 D=2000，N=1.1Kw，滤速≤11.0m³/h·㎡ 2 台 17 行车式起重机 L=10m 起吊重量2T，N=2.2+0.2KW 1 台 18 回用水 泵房 恒变频供水设备 100m3/h,N=45kw 1 套 19 静压式液位计 H=5.3m 4~20ma信号输出 1 台 20 电磁流量计 DN150 4~20ma信号输出 1 台 21 电动葫芦 起重1吨，提升高度10m，N=2.2+0.2kW。 1 台 7.9项目总平面布置 7.9.1总平面布置原则 本方案建筑总图设计本着工艺优先的原则，依照国家对污水处理厂工程的各项规定，在满足合理的工艺流程，方便生产的前提下，充分结合自然地形合理分区，布置各项构筑物及附属建筑物。利用现代装修材料及设计手法，创造一个功能分区明确，交通流线便捷流畅，各项用地合理恰当，技术经济可行，环境优美宜人的现代化污水处理厂。本工程在总平面设计上以有利生产、方便生活、经济合理为原则。 7.9.2总平面布置分析 由于本工程为提标改造项目，本工程将在紧临已建工程东北侧远期预留用地上进行设计，故提标升级工程的设计结合已建工程的实际情况进行协调。 本次新增深度处理区。经本次提标改造后，根据功能将污水处理厂分成四个区域，即厂前区、污水处理区、深度处置区、附属功能四个功能区。各分区设绿化带分隔。根据进出水方向顺工艺流程将处理构筑物依次从上游向下游布置，管路最短，能量损失最少，投资及费用较省，且有利于尾水排放。本次新建单体分布如下：调节池建于粗格栅及提升泵房南侧，二次提升泵房建于接触池南侧，回用水泵房建于接触池西侧，厂区东北侧预留地块的南边设有高效絮凝沉淀池、污泥泵房和滤布滤池间。 本项目平面布置见图4-1。 7.9.3绿化及环境艺术处理 充分考虑原有厂区建构筑物周边、道路、场地的绿化和遮阴，同时厂区绿地率满足国家、地方和行业有关标准的规定，提标改造区域的绿化设计采取重点绿化和一般绿化相结合。厂区主要道路旁种植直挺乔木及低矮的灌木，靠近处理构筑物的地方种植小乔木。绿化隔离带则行植生长情况良好的速生树及点植部分观赏性强的树种。在道路与建筑物的空地上栽植少量灌木，并在草地上配植条状或点状花草，形成绿带。同时在围墙四周和路边种植常绿高大乔木（株距5~6m）。 7.10、管网工程 本工程污水管道主要建设尾水排放管网8.5km。 7.10.1污水管网布置原则 ①管道系统布置要符合地形趋势，一般宜顺坡排水，取短捷路线。每段管道均应划给适宜的服务面积。 ②把握好控制点的高程。一方面应根据镇区竖向规划，保证汇水面积内的各点的水都能够排出，并考虑发展，在埋深上适当留有余地；一方面又应避免因照顾个别控制的而增加全线管道埋深。 ③查清沿线遇到的一切地下管线，准确掌握它们的位置和高程，安排好设计管道与它们的平行距离，处理好设计管道与它们的竖向交叉。 ④管道在坡度变化较大处，可由大管径变为小管径。当D=200-300mm时，只能按生产规格减小一级。当D≥400mm时，应根据水力计算确定，当减小不得超过二级。 ⑤流量很小而地形又平坦的上游支管，一般可采用非计算管段，即采用最小管径按最小坡度控制。 ⑥当污水管道的下游是泵站或处理厂时，为了保证安全排水，在条件允许情况下，可在泵站和处理厂前设事故溢流口，但必须取得当地有关部门的同意。 7.10.2污水管网布置及合理性分析 结合项目所在地的地势条件，项目污水厂敷设排污管道，该管道起于污水厂现有排污口，管道沿大夏河一侧铺设至下游一侧，采用DN800规格管道，总长度8.5km。本项目污水管网建设后，污水排入大夏河Ⅲ类水域。污水厂管道设置合理可行。 管道布置详见图4-2-污水管道平面布置图。 7.10本项目新增原辅材料消耗 本项目碳源的投加为甲醇，甲醇密度为0.8kg/L，纯度按99.9%计算，折合成体积投加量为0.690m3/d，则投加计量泵单台流量为： 0.690×1000/24=28.75L/h 选取单台流量为40L/h的计量泵2台，1用1备。 甲醇储罐容积按10天最大投加量设计，则储罐容积为10m3。 本项目原辅材料消耗情况见表10。 表10 本项目原辅材料消耗 名称 使用量（t/a） 储存量（t） 储存方式 危险性 备注 甲醇 200 4.5 储罐 易燃 碳源 PAC 425 5 袋装储存 无 废水絮凝处理 PAM 150 2.5 袋装储存 无 絮凝剂 8 、公用工程 ⑴供电 本次污水站提标改造工程供电等级按二级负荷考虑。两路电源均利用厂区原有变配电间内两台400kVA变压器，两台变压器分别接自两个10kV电源互为备用，满足二级负荷供电可靠性要求。在各单位设置分配电箱。 ⑵给排水 ①给水 本项目厂区给水主要用于生活、消防，由经济开发区供水管网供应，成枝状布置至各用水点。 ②排水 厂区排水采用雨污分流制。全厂生活污水及生产废水均经管道重力流至污水提升泵房中与开发区污水一并处理。雨水经雨水管网收集后外排。 ⑶供暖 本次供暖依托区域集中供热。 ⑷消防 提标改造生产用水管与消防管共用，成枝状布置，根据《建筑设计防火规范》要求，设置适量地下式消火栓。 严格执行建筑防火有关规定，有足够的防火间距。给水系统设有专门消防设施，按规范要求设有足够的消火拴，并配置灭火器具。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 临夏县位于甘肃省中部地区，行政上隶属临夏市管辖，地理位置位于北纬35°15’-35°48’，东经102°42’-103°18 ’之间，东连和政县和东乡族自治县，北靠永靖县，西界青海省，南接甘南藏族自治州。县境最宽处53.1km，南北最长处59.85km，总面积1216.63km2。 甘肃临夏经济开发区位于韩集、新集、马集、尹集四个集镇之间的中心区域。 被梁家山、龙头山、太和山、古城山四个山头环绕， 大夏河、老鸦关河、槐树关河在此交汇。 经济开发区东距临夏市20km，向西南10km进入甘南藏族自治州。国道 213 从经济开发区中心穿过，开发区东距临夏市20km，向西南10km 进入甘南地区。 本次提标改造工程厂址位于临夏县双城区尹集镇马九川村白家社。 具体地理位置图见图5。 2、地质、地貌 临夏县位于小积石山、太子山东北麓。地势大致西南高，东北低。西部与青海省交界的小积石山和南部的太子山的主要山峰海拔3500~4500m。浅山地带黄土覆盖地区由于河流的切割，呈沟谷纵横的黄土低山丘陵地形。境内大部分地区海拔在2000～2200m。大夏河谷纵贯全境，河谷南段切穿太子山，形成峡谷，是通往甘南、青海和西藏等地的交通要道。河谷北段谷地宽阔，阶地发育，地势平坦，土壤肥沃，自古以来是临夏县最主要的农耕区。 项目所在地位于临夏盆地西南，大夏河中游地带。两岸河谷内大夏河河床蜿蜒曲折，自西南向东北延伸，河床宽约50～80m。平均海拔1917m。 临夏县区域内大夏河、槐树关河、老鸦关河河谷内两岸发育有河漫滩及I、II、III级阶地，分布不连续亦不对称。其中I、II级阶地属堆积阶地，III级属侵蚀堆积阶地。漫滩在河道两岸基本连续出现，高出河床0.8~1.8m；I级阶地在右岸呈断续分布，高出河床3～5m，阶面不平整；II级阶地前缘高出河床10～18m，阶面平坦，分布广泛；III级高出河床25m，多沿山脚一带分布，后接低山、丘陵。 临夏县地形多样，垂直差异大。尤其是低山、梁、峁、沟壑区植被覆盖率相对较低，水土流失较严重，面积达562km2。在双城以下的大面积区域内，侵蚀模数达3583t/km2·a。 临夏县在地质构造上属祁吕贺兰山字型构造体系弧形西褶带，但南北分别属于弧形西褶带的次一级构造单元，南部为祁连山褶皱带的东延部分，北部为临夏拗陷盆地。临夏拗陷盆地东接临洮拗陷，北与官亭拗陷相连，南以大断裂与太子山、土门关山、葱花岭为界；西以黄河至百岭沟斜断层与积石山隔离，盆地呈北西方向展布。南部山地是由一系列北西——东南走向的挤压褶皱、冲断层和北东——西南向的张扭性断层形成的山地。主要褶皱有葱花岭背斜、土门关背斜、银滩庄背斜、三岔沟背斜；向斜有葱花岭北向斜、葱花岭南向斜、太子山复式向斜；大的断层有隆务河——大夏河斜冲断层，太子山——东湾冲断层(这两个断层，也称西秦岭北缘深断层)，黄河——北岭沟斜断层。 项目所在地区域为新生带增地。大面积的不均匀升降表现在使区内III级以上阶地及大夏河北部II级阶地也为基座阶地。而大夏河南岸和黄河西岸的II级阶地则为内叠阶地。区域内的主要的建筑砂石材料来自大夏河河道，大量开采砂石，破坏了河床，影响河道径流变化，形成连续采空区。区域出露地层主要为全新统的粉土、砂砾层等，现阶地多为耕地、城市建设田地，属于地质灾害低易发区。 3、气象、气候 临夏县属温凉半湿润气候区，具有热量集中、昼夜温差大、日照较丰富、干湿分明、雨热同季等特点。据临夏县气象站多年观测统计：年平均气温6.8℃，年最低气温-27.8℃，年最高气温33.6℃，年均降水量502mm，年均蒸发量1299mm，相对湿度66％，最大冻土深度86cm，全年无霜期152d左右，低山丘陵以南为高寒阴湿与二阴地区气候。风向变化简单，主导风向为西南风，次为北风，平均风速1.3m/s，静风率高。由于地形和海拔高度的影响，南部山区为高寒湿润气候区，中部为温带半湿润气候区，北部为温带半干旱气候区。 4、水文概况 （1）地表水 大夏河、老鸦关河、槐树关河在临夏县区域内汇集后向东流40km入刘家峡水库，北塬渠从双城启起水后向东北流向20km处的临夏县产粮区北塬地区。 大夏河是黄河上游的主要一级支流之一，从临夏县东北出境，西南入境，河流全长203km，面积7152km2，县境内全长47km，平均流量27.06m3/s，最大流量960m3/s，最小流量1.21m3/s，多年平均径流量9.0×108m3。槐树关河县境内长度40.0km，平均流量1.84m3/s，老鸦关河县境内长度29.5km，平均流量6.56m3/s。 （2）地下水 临夏县地下水资源比较丰富，其中河谷潜水埋藏浅，含水层厚，水质好，矿化度低，储量丰富，有利于开采，可作为城市生活用水和工农业用水水源。山地丘陵区，地下水多以泉水形式外露。 项目区域地下水以潜水形式埋藏于浅水层中，埋深3—5m，含水层厚度5.94m，单井日涌水量523m3，低洼处有泉水常年流出，供人畜饮用，潜水流向与河流谷地基本同向。潜水最高水位在7至9月，2至3月潜水水位埋深最深，为HCO3--Ca型水。其中龙泉水质上佳、量足，约0.01m3/s，为区内酿造、养殖重要水源之一。 5、动植物 目前临夏县林区野生动物有鹿、麝、青羊、蓝马鸡、雪鸡等。野生植被主要有河柳、沙棘、小檗、李子、沙棘、蔷薇等灌木，草本类有狼毒、水芹菜、益母草、防风、细叶百合、鼠曲、小根蒜、兔丝子、蕨类、艾草、车前草等。区内未发现珍稀植物种类分布。 区域除了鼠、兔、蛙、蛇，没有大型野生动物，只有以牛、羊、猪、驴、骡、马等家畜；其次有麻雀、乌鸦、野鸽等鸟类及昆虫。植物以农作物为主，有玉米、小麦、油菜、蚕豆、土豆等，人工营造的杨树、柳树、槐树作为防护林及行道树，少有苹果、梨等经济林。 区域内大夏河段水体中鱼类主要有鲤科裂腹鱼亚科和鳅科高原鳅属，区系组成简单，属于古代第三纪区系复合体的种类有鲤、鲫、鲶、鳅；裂腹鱼亚科鱼类属于中亚高原区系复合体。鱼群结构差别不大，其中以黄河裸裂尻鱼和黄河高原鳅为优势种，似鲶高原鳅是凶猛鱼类。多数为底层鱼，中层鱼和上层鱼很少。无国家频危保护鱼类。河段浮游植物30余种，隶属于4门25属，其中硅藻无论在种类和数量上均占优势，几乎95％以上的种为硅藻，其次是绿藻门，黄藻门最少。平均生物量为1.06mg/L。 6、地震 根据国家地震局1990年颁布的《中国地震烈度工区划图》资料，评价区地震烈度为VII度，所有建筑物均按《建筑抗震设计规范》（GBJ11-89）标准设防。 7、土壤、生态 临夏县划分为8个土类，13个亚类，29个土属，51个土种。土地分布呈明显的地带规律：南部和西部的太子山、积石山区，土壤呈垂直地带规律；中部和北部，由南向北土壤由山地棕壤→黑土→垆土→黄麻土过度的规律；有些地由于母质的影响，出现了红土类土壤。全县土地总面积121663.0hm2(1824941亩)。其中，农业总用地1489051亩，占总土地面积的81.7％；建设用地80210亩，占4.3％；未利用地面积255680亩，占全县面积的14.0％。项目区域内土壤类型以黑土、红土、垆土类为主，其土壤性能良好，易于耕作；河漫滩上部为砂壤土，下部为砂卵砾石。主要为农业生态及河漫滩自然生态系统。 临夏县水源充足，土地肥沃，适宜耕作，阴湿多雨、生态良好。植被以农作物、草本和次生林为主，植被覆盖度在50％—80％。太子山林区有天然次生林和灌木林251941亩；山丘草原大部分都开垦为农田，只有在地势高、气候寒冷的山区和无法耕种的坡地才保留一些草地。经过近几年退耕还林工程措施，现大部分坡地植被良好。 8、矿产资源 临夏县已发现的有八里寺铁矿，乌龙沟铁矿和磷矿，藏量小，品位低，属尚无开采价值的矿石点。石灰石分布广泛，藏量丰富，麻泥寺沟南岔地区藏量约7.5万吨，漠泥沟、牛津河一带也有分布，并已少量开采。分布于太子山一带的石灰石和大理石矿，品质好，藏量大，是发展建筑，建材业的主要资源。

环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量 本次大气环境质量现状监测引用《甘肃临夏经济开发区总体规划（2009-2025)环境影响跟踪评价报告书》中现状监测数据说明区域环境质量现状。 （1）监测布点 《甘肃临夏经济开发区总体规划（2009-2025)环境影响跟踪评价报告书》现状监测共布设6个环境空气监测点，本次评价引用其中的1个监测点位，该点位为本项目污水处理厂，且该点对特征因子H2S 、NH3进行了监测，因此引用该点监测数据对本项目环境空气质量现状说明，监测时间为2017年1月11日至1月17日，监测数据具有代表性，引用可行。 监测点位布设见表11。 表11 环境空气现状监测点 序号（以规划环评为准） 监测点位 与本项目相对位置 距离（Km） 6# 污水处理厂 本项目位置 （2）监测因子及监测分析方法 常规监测因子：SO2 、NO2、CO、PM10、PM2.5、TSP； 特征监测因子：H2S 、NH3。 （3）监测时间及监测频率 ①日均值监测：SO2 、NO2、CO、PM10、PM2.5日均浓度采样时间为20h， TSP日均浓度采样时间为24h，连续监测7天。 ②小时均值监测：SO2 、NO2、CO、H2S 、NH3 H2S 、NH3每日监测2：00、8：00、16：00、 20：00时4h浓度值，采样时间为45min，连续监测7天。 表12 环境空气监测分析方法一览表 序号 检测项目 检测方法及依据 检测仪器/型号 方法检出限 1 SO2 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛缓冲溶液吸收—盐酸副玫瑰苯胺分光光度法》HJ 482-2009 2050大气综合采样器 小时值：0.007mg/m3 日均值：0.004mg/m3 2 NO2 《环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》HJ479-2009 2050大气综合采样器 小时值：0.015mg/m3 日均值：0.006mg/m3 3 CO 《空气质量 一氧化碳测定 非分散红外法》GB 9801-1988 GXH-3011A1CO红外分析仪 GXH-3011A非色散红外气体分析仪 0.3mg/m3 4 PM10 《环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法》HJ 618-2011 2050大气综合采样器 0.010 mg/m3 5 PM2.5 《环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法》HJ 618-2011 2025大气采样器 0.010 mg/m3 6 TSP 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》GB/T 15432-1995 3150H大气综合采样器 0.001 mg/m3 7 H2S 《环境空气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法》 GB/T 11742-1989 T6紫外可见光分光光度计 0.005 mg/m3 8 NH3 《环境空气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 533-2009 7230G可见光分光光度计 0.01 mg/m3 （3）评价标准及评价方法 1）评价标准 环境空气常规监测因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； H2S 、NH3执行《工业企业卫生标准》（TJ36-79）一次浓度限值；环境空气污染物浓度限值详见表13。 表13 环境空气污染物浓度限值 单位：mg/m3 序号 项目 平均时间 浓度限制 评价标准 1 SO2 24小时平均 0.15 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 1小时平均 0.5 2 NO2 24小时平均 0.08 1小时平均 0.2 3 CO 24小时平均 4 1小时平均 10 4 PM10 24小时平均 0.15 5 PM2.5 24小时平均 0.075 6 TSP 24小时平均 0.3 7 H2S 一次最高允许浓度 0.01 《工业企业卫生标准》（TJ36-79）一次浓度限值 8 NH3 一次最高允许浓度 0.20 2）评价方法采用单因子指数法。 单项指数计算公式：Ii=Ci/Coi 式中：Ii——i种污染物的分指数； Ci——i种污染物的监测浓度值； Coi——i种污染物评价标准。 凡是分指数Ii大于1的，表明该点环境质量劣于评价标准等级，反之，则满足评价标准。 环境空气浓度监测结果见表14。 表14 环境空气浓度监测及评价结果一览表 单位：mg/m3 02:00 24 26 24 25 22 24 20 小时值 08:00 26 28 33 28 27 27 27 SO2 μg /m3 14:00 32 30 34 31 29 31 35 20:00 23 23 26 27 25 26 20 日平均 27 24 30 22 25 24 28 02:00 30 34 38 37 35 39 39 6#污 水处 理厂 小时值 08:00 34 40 39 39 39 40 42 NO2 μg /m3 14:00 44 42 43 43 45 44 43 20:00 33 42 41 41 41 42 41 日平均 31 38 34 32 35 33 37 TSP μg /m3 日平均 255 257 263 241 262 248 261 PM10 μg /m3 日平均 96 103 108 96 101 104 110 PM2.5 μg /m3 日平均 43 47 48 46 48 44 52 02:00 0.8 1.0 0.9 0.9 0.8 0.9 0.8 CO mg/m3 小时值 08:00 1.0 1.3 1.2 1.0 1.2 1.0 1.0 14:00 1.3 1.4 1.6 1.3 1.4 1.3 1.2 O3 μg /m3 小时值 02:00 62 57 54 60 53 58 51 08:00 57 64 63 65 58 62 60 14:00 68 72 77 73 70 69 70 20:00 65 68 70 69 67 63 66 日平均 63 65 65 67 60 63 62 非甲烷总烃 mg/m3 小时值 02:00 0.15 0.35 0.31 0.24 0.25 0.30 0.31 08:00 0.17 0.25 0.26 0.28 0.15 0.33 0.25 14:00 0.19 0.24 0.25 0.27 0.17 0.24 0.21 20:00 0.15 0.20 0.27 0.26 0.16 0.22 0.22 6#污 水处 理厂 H2S mg/m3 小时值 02:00 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 08:00 N.D. N.D. 0.003. 0.003 0.003. N.D. 0.003. 14:00 0.003 0.004. 0.003. 0.004 0.004. 0.003 0.003. 20:00 N.D. 0.002. N.D. N.D. 0.003 N.D. N.D. NH3 mg/m3 小时值 02:00 0.011 0.012 0.012 0.012 0.010 0.012 0.011 08:00 0.012 0.013 0.013 0.013 0.013 0.011 0.012 14:00 0.013 0.014 0.015 0.015 0.015 0.013 0.013 20:00 0.010 0.011 0.012 0.011 0.011 0.011 0.012 臭气 浓度 — 小时值 02:00 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 08:00 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 14:00 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 20:00 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 各污染物监测的污染指数，见表15。 表15 环境空气监测污染指数一览表 单位：mg/m3 监测点位 监测内容 SO2 (μg /m3) NO2 (μg /m3) CO (mg/m3) O3 (μg /m3) 非甲烷总烃 (mg/m3) H2S (mg/m3) NH3 (mg/m3) 臭气浓度 6#污水处理 厂 小时浓度 20-35 30-45 0.8-1.6 51-77 0.15-0.35 0.004 0.015 <10 Pi 0.04-0.07 0.15-0.225 0.08-0.16 0.22-0.38 0.075-0.175 0.4 0.075 / Cmax超标倍数 0 0 0 0 0 0 0 / 超标率 0 0 0 0 0 0 0 0 标准值 值 500 200 10 200 2 0.01 0.2 30 监测点位 监测内容 监测项目 SO2 (μg /m3) NO2 (μg /m3) TSP (μg /m3) PM10 (μg /m3) PM2.5 (μg /m3) CO (mg/m3) O3 (μg /m3) 6#污水处理厂 日均浓度 22-30 31-38 241-263 96-110 43-52 1.0-1.3 60-67 Pi 0.147-0.2 0.388-0.475 0.8-0.88 0.64-0.73 0.57-0.69 0.25-0.325 0.375-0.419 Cmax超标倍数 0 0 0 0 0 0 0 超标率 0 0 0 0 0 0 0 标准值 150 80 300 150 75 4 160 由监测结果可以看出，监测点处各污染物均未超标，监测期间评价区SO2、N O 2、CO、O3的小时浓度均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012)的二级标准要求，SO2、NO2、TSP、PM10、PM2.5、CO、O3日均浓度均能够达到《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)的二级标准要求，H2S、NH3、臭气浓度一次最大浓度能够满足 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79)表1居住区大气中有害物质最高允许浓度具体限值。 2、地表水环境 本次地表水现状监测资料引用《甘肃临夏经济开发区总体规划（2009-2025)环境影响跟踪评价报告书》中甘肃华鼎环保科技有限公司对项目所在地地表水大夏河的环境质量监测数据，监测时间为2017年1月13日~1月15日。现状监测共布设7个地表水监测点，本次评价引用其中的2个监测点位，点位为：4#大夏河双城大桥处；7#本项目污水处理厂现有排污口1000m处，引用该点监测数据对本项目地表水质量现状说明据具有代表性，引用可行。 地表水监测点位见图6。 （1）监测断面 4#大夏河双城大桥处；7#本项目污水处理厂现有排污口1000m处。 （2）监测时间 监测时间为2017年1月13日~15日。 （3）监测因子 水温、 pH、 悬浮物、 高锰酸盐指数、 化学需氧量、 生化需氧量、 溶解氧、 氨氮、 总磷、 硫化物、 挥发酚、 石油类、 六价铬、 铅、 铜、锌、 氟化物、 硒、 砷、 汞、 镉、 氰化物、 阴离子表面活性剂、 粪大肠菌群。 （4）评价方法 采用单项污染指数法进行地表水环境质量现状评价。 ①其计算公式如下： Si, j = 式中：Si, j——参数i在j断面（点）的指数值 Cij——参数i在j断面（点）的浓度值(mg/L) Csj——参数i的地表水质标准值(mg/L) ②pH值污染指数采用下列计算公式： SpH = pHi ≤7.0 SpH = pHi>7.0 式中：SpH——pH值的分指数 pHi——pH值的实测值 pHsd——pH值评价标准的下限值 pHsu——pH值评价标准的上限值 根据HJ/T2·3-93《环境影响评价技术导则》的规定，水质参数的标准指数大于1，说明该水质参数超过了规定的水质标准，不能满足使用要求。 （5）检测结果及评价 检测结果见表16。 表16-1 大夏河双城大桥断面地表水水质检测结果及评价表 单位:mg/L, pH无量纲 分析项目 样品编号 水温 pH CODcr DO BOD5 高猛酸盐指 数 六价铬 挥发酚 汞 硒 氟化物 总磷 2017.1.13 1.5 7.93 12 8.66 1.74 1.41 N.D. N.D. N.D. N.D. 0.295 0.1 2017.1.14 1.5 7.95 13.6 8.59 1.71 1.68 N.D. N.D. N.D. N.D. 0.289 0.12 2017.1.15 1.4 7.92 11.6 8.61 1.69 1.7 N.D. N.D. N.D. N.D. 0.291 0.11 平均值 1.4 7.93 12.4 8.62 1.71 1.6 N.D. N.D. N.D. N.D. 0.291 0.11 标准值 / 6-9 15 6 3 4 0.05 0.002 0.00005 0.01 1 0.1 平均值 评价指数 / 0.465 0.83 0.66 0.57 0.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.291 1.1 最大超标倍数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 监测项目 硫化物 氰化物 石油类 氨氮 铅 镉 总砷 铜 锌 阴离子表面 活性剂 粪大肠菌群 (个/L) 悬浮物 2017.1.13 N.D. N.D. N.D. 0.441 N.D. 0.004 0.0041 N.D. N.D. 0.06 3500 26 2017.1.14 N.D. N.D. N.D. 0.449 N.D. 0.003 0.0044 N.D. N.D. 0.05 3500 23 2017.1.15 N.D. N.D. N.D. 0.452 N.D. 0.003 0.004 N.D. N.D. 0.06 2400 24 平均值 N.D. N.D. N.D. 0.447 N.D. 0.003 0.0042 N.D. N.D. 0.05 3133 24 标准值 0.2 0.05 0.05 0.5 0.01 0.005 0.05 1 1 0.2 2000 / 平均值评价指数 0.00 0.00 0.00 0.894 0.00 0.6 0.084 0.00 0.00 0.25 1.6 / 最大超标倍数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 表16-2 污水厂排污口1000m处断面地表水水质检测结果及评价表 单位:mg/L, pH无量纲 分析页目 样品编号 水温 pH CODcr DO BOD5 高锰酸盐指 数 六价铬 挥发酚 汞 硒 氟化物 总磷 2017.1.13 2.3 8.03 18.4 8.95 1.86 2.15 N.D. N.D. N.D. N.D. 0.285 0.08 2017.1.14 2.4 8.01 15.6 8.91 1.84 2.27 N.D. N.D. N.D. N.D. 0.294 0.06 2017.1.15 2.4 8.08 16.0 8.96 1.81 1.7 N.D. N.D. N.D. N.D. 0.29 0.07 平均值 2.4 8.04 16.7 8.94 1.84 2.07 N.D. N.D. N.D. N.D. 0.29 0.07 标准值 / 6-9 15 6 3 4 0.05 0.002 0.00005 0.01 1 0.1 平均值评价指数 / 0.52 1.11 0.62 0.61 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.7 最大超标倍数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 监测项目 硫化物 氰化物 石油类 氨氮 铅 镉 总砷 铜 锌 阴离子表面 活性剂 粪大肠菌群 (个/L) 悬浮物 2017.1.13 N.D. N.D. N.D. 0.347 N.D. 0.003 0.0058 N.D. N.D. 0.05 5400 23 2017.1.14 N.D. N.D. N.D. 0.351 N.D. 0.002 0.0054 N.D. N.D. 0.06 3500 25 2017.1.15 N.D. N.D. N.D. 0.354 N.D. 0.002 0.006 N.D. N.D. 0.06 5400 24 平均值 N.D. N.D. N.D. 0.351 N.D. 0.002 0.0057 N.D. N.D. 0.06 4767 24 标准值 0.2 0.05 0.05 0.5 0.01 0.005 0.05 1 1 0.2 2000 / 平均值评价指数 0.00 0.00 0.00 0.702 0.00 0.4 0.114 0.00 0.00 0.3 2.38 / 最大超标倍数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7 / 根据上述检测结果，断面4#中总磷、粪大肠菌群及断面7#中粪大肠菌群略微超标外，超标可能与上游老鸦关河与槐树关河生活污水源汇入有关，其余指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准。 3、地下水环境质量现状 为了了解区域地下水环境质量现状，临夏经济园区开发有限公司委托甘肃华谱检测科技有限公司于2018年9月10日-11日对项目区地下水进行了现状监测。本项目监测点共3个，其中项目上游1个监测点，下游1个监测点，项目西南侧1个监测点，本次布设的3个监测点均距离项目较近，且位于一个水文地质单元内，因此对地下水质量现状具有一定代表性。 （1）监测点位 在上游临夏占林食品公司地下水井设一个检测点位，点位编号为1#；下游西川水电站地下水井设一个检测点位，点位编号为2#；厂区西南侧2.2km处地下水井设一个检测点位，点位编号为3#。 监测点位图见图7。 （2）监测因子 pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性

| 酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬，共28项。 （3）监测频率 检测1天，每天3次。 （4）采样及分析方法 地下水现场采样按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）以及《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）中的相关规定执行，分析方法采用国家标准分析方法中规定的分析方法，分析方法、设备及依据详见表17。 表17 采样及分析方法 序号 检测项目 检测方法及依据 检测仪器/型号 方法检出限 1 pH 《水质 pH值的测定 玻璃电极法》GB/T 6920-1986 PHS-3E酸度计 / 2 总硬度 《水质 钙和镁总量的测定EDTA滴定法》GB 7477-1987 / 0.05mmol/L 3 溶解性总固体 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 称量法 GB/T 5750.4-2006(8.1) FA1204N电子天平 / 4 硫酸盐 《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》HJ 84-2016 CIC100离子色谱仪 0.018mg/L 5 氯化物 《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》HJ 84-2016 CIC-100离子色谱 0.007mg/L 6 铁 《水质 铁的测定 原子吸收分光光度计》GB 11911-1989 TAS990-AFG石墨炉-火焰原子吸收分光光度计 0.03mg/L 7 锰 水质 锰的测定 原子吸收分光光度计》GB 11911-1989 TAS990-AFG石墨炉-火焰原子吸收分光光度计 0.01mg/L 8 铜 《水质铜、锌、镉、铅的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987 TAS990-AFG石墨炉-火焰原子吸收分光光度计 0.001mg/L 9 锌 《水质铜、锌、镉、铅的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987 TAS990-AFG石墨炉-火焰原子吸收分光光度计 0.05mg/L 10 铝 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006(1.3) TAS990-AFG石墨炉-火焰原子吸收分光光度计 0.01mg/L 11 挥发性酚类 《水质 挥发酚的测定 4氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009 7230G可见分光光度计 0.0003mg/L 12 阴离子表面活性剂 《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》GB7494-1987 T6紫外可见分光光度计 0.05mg/L 13 耗氧量 《生活饮用水标准检验方法 有机综合指标》 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.7-2006(1.1) / 0.05mg/L 14 氨氮 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009 T6紫外可见光分光光度计 0.025mg/L 15 硫化物 《水质 硫化物的测定 亚甲蓝分光光度法》GB/T 16489-1996 T6紫外可见分光光度计 0.005mg/L 16 钠 《水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11904-89 TAS990-AFG石墨炉-火焰原子吸收分光光度计 0.01mg/L 17 总大肠菌群 《水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定纸片快速法》HJ 755-2015 GSP-9160MBE电热恒温培养箱 2MPN/100mL 18 菌落总数 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》平皿计数法 GB/T 5750.12-2006(1.1) GSP-9160MBE电热恒温培养箱 / 19 亚硝酸盐 《水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法》GB/T 7493-1987 T6紫外可见分光光度计 0.003mg/L 20 硝酸盐 《水质 无机阴离子（F、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》HJ 84-2016 CIC-100离子色谱 0.016mg/L 21 氰化物 《水质 氰化物的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法》HJ484-2009 T6紫外可见光分光光度计 0.004mg/L 22 氟化物 《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》GB 7484-1987 | PXSJ-216F离子计 0.05mg/L 23 碘化物 《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》 碘化物的测定 硫酸铈催化分光光度法 GB/T 5750.5（11.1）-2006 T6紫外可见分光光度计 0.05mg/L 24 汞 《水质 汞的测定 原子荧光光度法》HJ 694-2014 原子荧光光度计AFS-933 4×10-5mg/L 25 砷 《水质 砷的测定 原子荧光光度法》HJ 694-2014 原子荧光光度计AFS-933 3×10-4mg/L 26 硒 《水质 硒的测定 原子荧光光度法》HJ 694-2014 原子荧光光度计AFS-933 4×10-4mg/L 27 镉 《水和废水监测分析方法》 （第四版） TAS-990原子吸收分光光度计 0.0001mg/L 28 六价铬 《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB/T 7467-1987 T6紫外可见分光光度计 0.004mg/L （5）评价标准及方法 执行《地下水环境质量标准》(GB/T14848—2017)中Ⅲ类标准。 （6）评价方法 采用单项标准指数法： 式中：Si—评价因子单项标准指数； Ci—评价因子的实测浓度值，mg/L； Coi—评价因子的环境质量标准值，mg/L。 pH的标准指数为： pH≤7.0时， pH＞7.0时， 式中：SpH—pH的标准指数； pH—pH实测值； pHsd—评价标准下限； pHsu—评价标准上限。 （7）监测结果统计及评价结果 地下水监测结果见表18。 表18 评价区地下水监测结果一览表 单位mg/L（pH除外） 检测点位 检测项目 检测结果 第1次 第2次 第3次 上游临夏占林食品公司地下水井1# pH（无量纲） 7.45 7.38 7.42 总硬度 324 327 322 溶解性总固体 512 526 532 硫酸盐 51.8 45.6 47.9 氯化物 35.0 30.4 31.8 铁 0.03L 0.03L 0.03L 锰 0.01L 0.01L 0.01L 铜 0.001L 0.001L 0.001L 锌 0.05L 0.05L 0.05L 铝 0.01L 0.01L 0.01L 硫化物 0.005L 0.005L 0.005L 挥发性酚类 0.0003L 0.0003L 0.0003L 阴离子表面活性剂 0.05L 0.05L 0.05L 耗氧量 0.05L 0.05L 0.05L 硝酸盐（以N计） 11.3 9.82 10.3 亚硝酸盐（以N计） 0.003L 0.003L 0.003L 氨氮 0.109 0.114 0.107 氟化物（以F-计） 0.05L 0.05L 0.05L 碘化物 0.05L 0.05L | 0.05L 氰化物 0.004L 0.004L 0.004L 汞 0.00004L 0.00004L 0.00004L 砷 0.0003L 0.0003L 0.0003L 硒 0.0004L 0.0004L 0.0004L 镉 0.0002 0.0002 0.0002 六价铬 0.004L 0.004L 0.004L 钠 61.9 58.3 53.7 总大肠菌群（MPN/100mL） 2L 2L 2L 菌落总数（CFU/mL） 85 90 85 备注：未检出用检出限加“L”表示。 续表18 评价区地下水监测结果一览表 单位mg/L（pH除外） 检测点位 检测项目 检测结果 第1次 第2次 第3次 下游西川水电站地下水井2# pH（无量纲） 7.22 7.15 7.20 总硬度 531 537 525 溶解性总固体 871 883 869 硫酸盐 294 278 274 氯化物 44.2 42.1 41.3 铁 0.03L 0.03L 0.03L 锰 0.01L 0.01L 0.01L 铜 0.001L 0.001L 0.001L 锌 0.05L 0.05L 0.05L 铝 0.01L 0.01L 0.01L 硫化物 0.005L 0.005L 0.005L 挥发性酚类 0.0003L 0.0003L 0.0003L 阴离子表面活性剂 0.05L 0.05L 0.05L 耗氧量 2.5 2.3 2.6 硝酸盐（以N计） 5.26 4.88 4.69 亚硝酸盐（以N计） 0.003L 0.003L 0.003L 氨氮 0.082 0.071 0.092 氟化物（以F-计） 0.12 0.11 0.10 碘化物 0.05L 0.05L 0.05L 氰化物 0.004L 0.004L 0.004L 汞 0.00005 0.00005 0.00006 砷 0.0003L 0.0003L 0.0003L 硒 0.0004L 0.0004L 0.0004L 镉 0.0006 0.0006 0.0006 六价铬 0.004L 0.004L 0.004L 钠 103 108 102 总大肠菌群（MPN/100mL） 2L 2L 2L 菌落总数（CFU/mL） 90 80 75 备注：未检出用检出限加“L”表示。 续表18 评价区地下水监测结果一览表 单位mg/L（pH除外） 检测点位 检测项目 检测结果 第1次 第2次 第3次 厂区西南侧2.2km处地下水井3# pH（无量纲） 6.82 6.85 6.80 总硬度 325 330 322 溶解性总固体 532 543 539 硫酸盐 60.4 53.7 54.6 氯化物 20.0 18.0 18.3 铁 0.03L 0.03L 0.03L 锰 0.01L 0.01L 0.01L 铜 0.001L 0.001L 0.001L 锌 0.05L 0.05L 0.05L 铝 0.01L 0.01L 0.01L 硫化物 0.005L 0.005L 0.005L 挥发性酚类 0.0003L 0.0003L 0.0003L 阴离子表面活性剂 0.05L 0.05L 0.05L 耗氧量 0.8 0.9 0.8 硝酸盐（以N计） 7.61 6.85 6.91 亚硝酸盐（以N计） 0.003L 0.003L | 0.003L 氨氮 0.076 0.071 0.082 氟化物（以F-计） 0.12 0.13 0.11 碘化物 0.05L 0.05L 0.05L 氰化物 0.004L 0.004L 0.004L 汞 0.00006 0.00005 0.00005 砷 0.0003L 0.0003L 0.0003L 硒 0.0004L 0.0004L 0.0004L 镉 0.0002 0.0002 0.0002 六价铬 0.004L 0.004L 0.004L 钠 134 133 | 140 总大肠菌群（MPN/100mL） 2L 2L 2L 菌落总数（CFU/mL） 90 85 85 备注：未检出用检出限加“L”表示。 由监测结果可以看出，本项目所在区域的地下水现状水质中pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬等28项因子均满足《地下水水质标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。 4、声环境质量现状 2018年9月10日至11日，甘肃华谱检测科技有限公司受临夏经济园区开发有限公司的委托，对临夏县双城污水处理工程提标改造项目进行了噪声的环境质量现状检测。 （1）检测点位 根据项目周围环境特征，在厂界东、南、西、北各布设1个检测点，总共4个检测点位。 噪声监测点位见图8。 （2）检测项目 连续等效A声级 （3）检测频次 连续检测2天，分为昼间和夜间两个时段检测。 表19 声环境检测点位及检测频次 检测类别 检测点位及编号 位置 检测频次 声环境 厂界东侧4# 项目东侧距场界外1m处 连续检测2天， 每天昼夜各一次。 厂界南侧5# 项目南侧距场界外1m处 厂界西侧6# 项目西侧距场界外1m处 厂界北侧7# 项目北侧距场界外1m处 （4）检测分析方法 表20 噪声检测分析方法、检测仪器一览表 序号 检测项目 检测方法及依据 检测仪器/型号 测量范围 1 噪声 《声环境质量标准》 GB 3096-2008 AWA5688型多功能声级计 30~130dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（5）噪声检测结果见表21。 表21 噪声检测结果一览表 检测项目 检测点位及编号 2018年9月10日 2018年9月11日 昼间dB(A) 夜间dB(A) 昼间dB(A) 夜间dB(A) 噪 声 厂界东侧4# 53.2 41.3 52.9 42.1 厂界南侧5# 51.8 40.7 52.1 41.0 厂界西侧6# 50.4 39.5 50.8 40.3 厂界北侧7# 52.4 40.4 51.8 39.8 最大值 53.2 41.3 52.9 42.1 根据上表监测数据可知，项目及周边声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区要求，声环境质量现状良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 1、环境空气质量按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区标准控制保护； 2、项目所在区域的地表水主要为大夏河，根据《甘肃省地表水功能区划（2012—2030年）（甘政函〔2013〕4号文）》，评价区地表水大夏河为为Ⅱ、Ⅲ类水体。本项目排污口排入Ⅲ类水域。 3、地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类功能区保护。 4、声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准控制保护。 5、环境敏感点见表22、表23。 项目敏感点分布图见图9-1、9-2。 表22 污水厂周边环境敏感点及环境概况 序号 环境要素 敏感点 方位及厂界距离 概况 保护目标 1 环境 空气 碾槽湾 污水处理厂东南700m 75户，300人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 2 麻九川村 污水处理厂西南950m 180户，828人 3 王家崖头 污水处理厂北侧580m 120户，580m 4 地表水 大夏河 接纳污水厂尾水，污水厂北250 m 满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ、Ⅲ类标准 表23 项目管线经过环境敏感点及环境概况 序号 环境 要素 敏感点 方位及厂界距离 概况 保护目标 1 环境 空气 平泉 管网东南290m 80户，350人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 2 河滩 管网西北480m 280户，800人 3 王家崖头 管网西北侧430m 120户，580m 4 地表水 大夏河 紧邻 满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ、Ⅲ类标准

评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中标准限值要求。 标准名称 （GB3095-2012）二级 （TJ36-79） 限值 类型 小时值 日均值 年均值 一次值 基本项 SO2 500 150 60 - NO2 200 80 40 - TSP - 300 200 - PM10 - 150 70 - PM2.5 - 75 35 - 特征污染物 NH3 - - 0.20mg/m3 H2S - - 0.01 mg/m3 （2）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ、Ⅲ类标准。 项目 PH CODcr BOD5 高锰酸盐指数 挥发酚 氰化物 As Hg 氨氮 磷 Ⅱ类 标准 6~9 ≤15 ≤3 ≤4 ≤0.002 ≤0.05 ≤0.05 ≤0.00005 ≤0.5 ≤0.1 Ⅲ类 标准 6~9 ≤20 ≤4 ≤6 ≤0.005 ≤0.2 ≤0.1 ≤0.0001 ≤1.0 ≤0.2 项目 Cr6+ Pb Cd Cu 氟化物 石油类 | Zn LAS 粪大肠 菌群 溶解氧 Ⅱ类 标准 ≤0.05 ≤0.01 ≤0.005 ≤1.0 ≤1.0 ≤0. 05 ≤1.0 ≤0.2 ≤2000 ≤6 Ⅲ类 标准 ≤0.05 ≤0.05 ≤0.005 ≤1.0 ≤1.0 ≤0. 05 ≤1.0 ≤0.2 ≤10000 ≤5 （3）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。 监测项目 单位 Ⅲ类标准限值 标准来源 pH 无量纲 6.5～8.5 地下水质量标准（GB/T14848-2017） 色度 度 15 总硬度 mg/L 450 氟化物 mg/L 1.0 硫酸盐 mg/L 250 硝酸盐氮 mg/L 20 氨氮 mg/L 0.5 氯化物 mg/L 250 总大肠菌群 个/L 3.0 （4）《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 类别 昼间 夜间 3类 65 55 |
| --- | --- | --- |
| 污 染物排放标准 | （1）《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）； （2）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中厂界废气排放最高允许浓度限值的二级标准规定执行； 控制项目 氨（mg/m3） 硫化氢（mg/m3） 臭气浓度 二级标准 1.5 0.06 20 （3）出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准（日均值）单位mg/l 化学需氧量（COD） 50 生化需氧量（BOD5） 10 悬浮物（SS） 10 动植物油 1 石油类 1 阴离子表面活性剂 0.5 总氮（以N计） 15 氨氮（以N计） 5(8) 总磷（以P计） 0.5 色度（稀释倍数） 30 pH 6~9 粪大肠菌群数（个/L） 103 （4）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准； （5）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中的有关规定。 |
| 总量控制指标 | 国家“十三五”期间实行的污染物总量控制指标主要为二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、化学需氧量（CODCr）、氨氮（NH3-N），以此确定本项目的污染物总量控制指标。 （1）废气污染物 本项目运营期产生的废气主要为恶臭气体（NH3、H2S），不涉及 SO2、NOx 大气污染物，故不设废气总量控制指标。 （2）废水污染物 根据原《临夏县双城污水处理工程》环评报告，废水中CODcr排放量为547.5t/a；氨氮排放量为73t/a。根据验收监测报告，废水中CODcr排放量为50.4t/a；氨氮排放量为7.6t/a。因此，验收时污染物排放量未超出环评总量。 根据甘肃省环保厅2012年6月以《关于临夏县双城污水处理工程环境影响报告书变更的复函》（甘环变评字【2012】87号），项目规模变更为1万m3/d，根据现有规模折算现有废水中CODcr排放量为219t/a；氨氮排放量为29.2t/a。 本次提标改造工程废水总量：CODcr排放量为182.5t/a；氨氮排放量为27.74t/a。 本次提标改造后总量消减量：CODcr消减量36.5t/a；氨氮消减量1.46t/a。 |

提标改造项目工程分析

| 建设项目工艺流程： 1、 污水量预测 临夏县双城污水处理工程设计规模为：处理污水10000m3/d，总变化系数1.58。 根据建设单位提供的资料，现状工程：工业污水处理量4500~5000m3/d，生活污水处理量1000~1500m3/d，主要为食品加工企业生产污水和生活污水。 根据后续管网的铺设情况及污水收集情况，确定本次提标改造内容：污水厂深度处理规模10000m3/d。 2、进出水水质确定 2.1进水水质 目前，临夏县双城污水处理厂的处理量为10000 吨/天的规模，设计出水水质为达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准，本次提标改造项目取上述出水水质作为深度处理的原水水质。为此工程设计进水水质标准见下表： 表 24 提标改造项目设计进水水质 序号 基本控制项目 一级B标准 1 化学需氧量(COD) 60 2 生化需氧量(BOD5) 20 3 悬浮物(SS) 20 4 总氮（以N计） 20 5 氨氮（以N计） 8（15）① 6 总磷（以P计） 1.0 7 色度 30 8 PH 6~9 9 粪大肠菌群数（个/L） 10000 注：①括号外数值为水温>12°C采用的控制指标，括号内数值为水温<12°C采用的控制指标。 2.2出水水质 双城污水处理厂尾水排入大夏河，根据受纳水体的地表水环境质量级别以及当地环保要求，污水厂经提标改造处理后出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。为此工程设计出水水质标准见下表： 表25 提标改造项目设计出水水质 序号 基本控制项目 数值 1 化学需氧量(COD) mg/l 50 2 生化需氧量(BOD5) mg/l 10 3 悬浮物(SS) mg/l 10 4 总氮（以N计）mg/l 15 5 氨氮（以N计）mg/l 5（8）* 6 总磷（以P计）mg/l 0.5 7 pH 6~9 8 粪大肠菌群数（个/L） 1000 注：1、“*”处括号外数值为水温>12°C采用的控制指标，括号内数值为水温≤12°C采用的控制指标。 2.3水质分析 原水中能否采用生化处理，特别是是否适用于生物脱氮除磷工艺，取决于原污水中各种营养成分的含量及其比例能否满足生物生长的需要，因此首先应判断相关的指标能否满足要求。 （1）B/C 比（即BOD5/CODCr比值） BOD5和CODCr是污水生物处理过程中常用的两个水质指标，用B/C值评价污水的可生化性是广泛采用的一种最为简易的方法，一般情况下，B/C越大，说明污水可生物处理性越好。综合国内外的研究成果，参照表中所列的据来评价污水的可生物降解性能。 污水可生化性评价参考数据 BOD5/CODCr ＞0.45 0.3～0.45 0.2～0.3 ＜0.2 可生化性 好 较好 较难 不宜 双城污水处理厂进水水质 BOD5/CODCr=0.47，表明污水处理厂较适宜采用生化处理工艺。 （2）BOD5/TN（即 C/N）比值 C/N 比值是判断能否有效脱氮的重要指标。从理论上讲，C/N≥2.86 就能进行脱氮。本工程进水水质 C/N=4，满足生物脱氮要求。 （3）BOD5/TP 该指标是鉴别能否采用生物除磷的主要指标，一般认为，较高的BOD5负荷可以取得较好的除磷效果，进行生物除磷的低限是BOD5/TP＝20，有机基质不同对除磷也有影响。一般低分子易降解的有机物诱导磷释放的能力较强，高分子难降解的有机物诱导磷释放的能力较弱。而磷释放的越充分，其摄取量也就越大，本工程BOD5/TP＝90，可以采用生物除磷工艺。 3、污水厂工艺流程 3.1原污水处理厂现状工艺流程分析 污水处理厂设计处理规模1.0×104m3/d，预留改扩建用地；目前污水配套建设污水管网总长33.9km。其中：污水收集管网管径DN300~DN800，管线总长约25.4km；尾水排放管径 DN800，管线总长 8.5km。污水收集范围为槐树关河以东至东侧规划东环路之间区域。厂址位于临夏县双城区尹集镇马九川村白家社。 现有临夏县双城污水处理厂主体工艺为“CASS+消毒”，剩余污泥经曝气储泥池后进入污泥浓缩、脱水间，脱水后的污泥外运处理，采用ClO2消毒，尾水达到一级B标后排放。 3.2本项目污水处理工艺初步分析 根据以上分析，本工程要求的污水处理程度较高。污水处理程度通常分为三种级别： 表26 污水处理工艺初步分析 处理级别 主要去除对象 主要工艺 一级处理 （包括强化一级处理） 主要去除悬浮物 以沉淀工艺为主 二级处理 主要去处有机污染物，包括氮、磷 以生物处理工艺为主体 深度处理 主要去处二级处理不能完全去除的污水中的污染物 视深度处理目的不同而不同 显然，采用一级处理不能达到项目要求的处理程度，本项目要求除磷脱氮，采用二级处理是可以去除磷、氮等有机物的。仅是做到二级处理是很难稳定的达到处理要求的，主要是SS、TP两个指标几乎不可能达标，因此必须增加深度处理阶段才能达标。 根据以上分析，本项目污水处理工艺必须采用二级处理加上深度处理才能达到处理要求。由于采用二级处理加上深度处理工艺的组合，因此必须根据每道工艺流程确定其处理目标。 3.3项目污水改造工艺论述 经计算和资料收集，在现状水质条件下，污水厂BOD5、COD、TN 和 NH3-N 均能达到一级 A 标准，但TP、SS仍然是主要的深度处理控制污染物。 根据双城污水处理厂的情况，并通过对提标改造常用技术路线进行分析了解，需寻求针对双城污水厂具有适应性和可行性的提标改造方案。因为提标改造的技术路线很多，我们首先对总的技术路线进行筛选，进而在该技术路线下，比选最为适合和可行的设计工艺。 3.3.1深度处理工艺方案选择 一般来说，由于污水成分的复杂性及污水深度处理后用途的不同，污水深度处理工艺也千差万别。在实际的污水深度处理过程中往往由于单一的某种处理工艺很难完全达到再生水水质要求，因而需要多种污水处理技术的合理组合，且这种组合与各处理单元的互容性和经济上的可行性有关。 针对城市污水处理厂二级处理后出水进行深度处理后要求达到《城镇污水处理厂排放标准》的一级A标准，一般采用常见的深度处理工艺就可以达到要求。基本的深度处理工艺通常是以混凝、沉淀、过滤等中的一种或几种单元组合而成，主要处理对象为SS、总磷、不可沉降非溶解性固体： 工艺方案一：二级出水+消毒 工艺方案二：二级出水+微絮凝过滤+消毒 工艺方案三：二级出水+混凝沉淀+过滤+消毒 工艺方案四：二级出水+混凝沉淀+过滤+活性炭吸附+消毒 上述工艺是目前常用的城市污水深度处理工艺，在实际运行过程中可根据污水二级处理出水效果进行具体调整。 工艺方案一在污水再生利用的初级阶段使用较为普遍。 工艺方案二传统、简单、实用，处理后的尾水适用于工业循环冷却用水，城市道路浇洒、绿化、景观、消防、补充河湖等市政用水和居民住宅冲洗厕所等杂用水，以及不受限制的农业用水。发达国家在二十世纪八十年代以前曾广泛使用这种工艺，是一种水质适用面广、处理费用低、安全实用的常规污水深度处理工艺。 工艺方案三在工艺二的基础上增加了沉淀单元，即通过混凝沉淀进一步去除二级生化处理系统未能除去的胶体物质、部分重金属和有机污染物，确保过滤效果，延长过滤周期，因而出水水质更优，适用面更广，效果更稳定。 工艺方案四是在工艺方案三的基础上增加了活性炭吸附，对微量有机污染物、微量金属离子、色度及病毒等有毒污染物的去除效果明显。该工艺处理流程长，适用于除直接饮用外的各种工农业用水和城市杂用水。 以上四种基本深度处理工艺是按出水水质标准的低高顺序排列的，可以看出出水水质要求越高，工艺单元数量就越多，意味着投资也会越高。 3.3.2深度处理工艺流程比选 方案一显然达不到本项目的处理要求，因为该工艺只是改善了二级出水的微生物学指标，而对其它污染物指标基本没有消减。 方案四尽管从技术上更加先进可靠，但从经济合理性分析，显然不适合本项目。 方案二和方案三是目前最适宜的污水深度处理工艺，比较这两个备选方案不难发现，方案三仅在方案二的基础上增加了沉淀这一处理单元。 混凝的作用是通过胶体双电层压缩吸附、电中和吸附架桥以及沉淀物网捕等一系列反应形成絮凝体，而沉淀是指在重力作用下混凝形成的絮凝体从水中分离的过程，从而去除包含在絮凝体中的悬浮物、磷和氮等污染物质。过滤能通过滤料拦截在沉淀过程中不能去除的悬浮物和部分胶体。 借鉴有关污水深度处理的试验资料，上述两种深度处理工艺所能达到的处理效率及出水指标分别详见下表27和表28。 表27 处理效率及出水指标（工艺方案二） 项目 进水水质 （mg/L） 处理效率（%） 出水计算值（mg/L） 设计出水值 （mg/L） 备注 微絮凝过滤 BOD5 15.2 44.7 8.4 6~10 达标 COD 26.6 38.0 16.5 25~40 达标 SS 12.0 65.0 4.2 6~10 达标 TP 0.8 70.0 0.24 0.2~0.5 达标 表28 处理效率及出水指标（工艺方案三） 项目 进水水质 （mg/L） 处理效率（%） 出水计算 值（mg/L） 设计出水值（mg/L） 备 注 混凝沉淀 过滤 综合（%） BOD5 15.2 50 30 65.1 5.3 6~10 达标 COD 26.6 40 20 | 51.9 12.8 25~40 达标 SS 12.0 45 75 85.8 1.7 6~10 达标 TP 0.8 87.5 40 92.5 0.06 0.2~0.5 达标 由上表可见，工艺方案二和方案三均能达到本工程设计出水水质要求，方案三增加了沉淀单元，其主要目的是保护滤池免受冲击，延长滤池工作周期；当然由于增加沉淀单元，处理效果有所提高，BOD5、COD、SS、TN及TP分别提高程度为20.4%、13.9%、20.8%、5.2%和22.5%。而增加沉淀单元，投资将会增加，而且运行费用也会相应增加。 由于本工程二级处理出水存在SS不稳定，且TP去除压力较大，在这种情况下设置混凝+沉淀+过滤组合单元，是相对更为适宜的，而且在过滤段可以增加化学除磷措施，在选择深度处理工艺时注重去除难降解有机物，有效保证各项出水指标达到一级A标准。 因此，经过综合分析，本工程推荐采用混凝沉淀+过滤+消毒组合单元进行深度处理。 3.3.3各深度处理工艺方案比选 3.3.3.1 混凝沉淀工艺 水处理的混凝沉淀技术为成熟工艺，混凝在常规强化水处理工艺上占有很重要的地位，絮凝效果的好坏对最终出水水质影响很大，实现絮凝阶段的高速、高效成为水处理界研究的热点。水中的胶体颗粒脱稳后，在絮凝设施中形成粗大密实且沉降性能良好的絮体颗粒。为使絮体良好形成，絮凝设施要有良好的水利条件，操作运行合理直接影响到最终的出水水质。常用絮凝池主要由三大类，如各种类型的隔板反应、折板反应、机械反应、旋流反应和涡流反应器。第二类为依靠悬浮层接触絮凝，即主要依靠上向水流始成熟絮凝体处于悬浮状态，而微絮凝提通过悬浮层时产生接触碰撞絮凝。如各种类型悬浮澄清池。第三类为利用多孔固体介质接触絮凝，如各种接触滤池。 由于本工程为深度处理的混凝单元，出水SS浓度已经较低，所以想要达到较好的混凝效果，主要应考虑沉淀池池型适应性，从而进行选择，因此我们应从沉淀池着手进行比选。 沉淀池型有很多种形式，针对本工程的特点，本方案拟对常用的三种池型进行比选。 ①平流沉淀池 目前沉淀池国内应用较多的主要有斜管沉淀池和平流沉淀池。沉淀池的池型选择与原水水质和处理规模密切相关。平流沉淀池是全国大中型水厂应用最多的池型，构造简单，处理效果好，矾耗低，对水量和水质变化的适应性好，运行管理方便。对大型工程而言，平流沉淀池的综合造价较斜管低，其缺点是其占地面积较大。 ②斜管沉淀池 斜管沉淀池的斜管部分容易形成藻类繁殖，带来管理困难和影响水质；斜管沉淀池由于使用塑料管，存在老化问题，使用8-10年后须更换，此外，因斜管沉淀池停留时间短，要求配套的絮凝池亦具有良好的效果。 ③高密度絮凝沉淀池 沉淀池在经历了平流沉淀、斜管（板）沉淀池和机械加速（脉冲）澄清之后，出现了一种新型的沉淀池-高密度絮凝沉淀池，根据物化法处理和哈真的浅层沉淀原理制成的斜管沉淀池结合而成，一种集混合、絮凝、沉淀及污泥浓缩于一体的池型。主要由混合池、反应池、预沉池、浓缩池和斜管分离区组成。 由上述可知，平流沉淀池历史悠久，运行管理方便，但其占地面积大，土建投资成本高，根据本工程用地特点，为不影响远期扩建工程的用地需要，深度处理用地十分紧张，平流沉淀池不具有适应性。斜管沉淀池，因上升流速的控制，所需斜管面积较大，塑料管老化存在更换的问题，而且因本工程为二级出水，SS浓度较低，对絮凝池要求很高，斜管沉淀池的效果不能够得到有效保证。而八十年代起发展应用的“污泥循环型”高密度絮凝沉淀池集机械混合、絮凝、澄清于一体，分离效率高、占地面积小，获得了广泛的认同与应用，因设有污泥回流和高效混合，絮凝效果相对更好。 故本工程污水深度处理的混凝沉淀工艺采用高密度絮凝沉淀池更为适合。 3.3.3.2 过滤工艺 目前国内应用于深度处理的过滤工艺主要有气水反冲洗滤池、D型滤池、活性砂滤池、滤布滤池。 ①气水反冲洗滤池 气水反冲洗滤池最早应用于给水处理，近年来也广泛用于污水的深度处理，是一种常见的过滤工艺。其过滤核心为均质滤层，滤料则称为均质滤料，其特点是在整个滤层内，滤料的级配都是一样的，因此沿滤层厚度的每一点，滤料颗粒间所形成的空隙大小的分布也是一样的。在沿均质滤层厚度的每一点具有容纳同样多的悬浮固体的能力，但是，当滤池进行反冲洗后，由于石英砂的刚度大，不可压缩和水力分级的作用，原来的均质滤料层就变成了分级滤料的滤层，即在沿滤层的厚度方向上，滤料是按从小到大的顺序排列的。由于均质滤层的分级（也叫级配）作用在过滤时产生以下问题： 滤料层垂直空隙大小是从滤层的顶部到底部是从小到大排列的，形成一个金字塔的构造。在孔隙最小的顶部滤层要容纳的悬浮固体数量最大，而孔隙最大的底部滤层却是容纳的悬浮固体量最小。滤池由于滤层顶部迅速地被悬浮固体堵塞，水头损失迅速上升，在过滤的水头损失达到允许值的时候，整个滤层的截留悬浮固体能力未能发挥出来。 由于上述原因导致均质砂滤存在以下问题： a 过滤速度低、占地面积大、过滤周期相对较短； b 反冲洗自耗水量大； c 易跑滤料，需要定期更换滤料； d 采用大阻力配水，水头损失大； e 需有全套的冲洗设备； ②D型滤池 针对石英砂均质滤料存在的问题，出现了采用彗星式纤维滤料进行过滤的超高速D型滤池。其核心彗星式纤维滤料是一种不对称构形纤维过滤滤料，一端为松散的纤维丝束，称为“彗尾”；另一端为比较重较大的实心体，将纤维丝束熔化固定在内，称为“彗核”，整体呈彗星状。彗星式纤维滤料的彗核密度大，体积小，滤料彗尾为纤维丝束，密度小。由于彗星式纤维滤料的结构特点，所以滤层具有在水流方向上具备从大到小的空隙，形成了一个倒金字塔的构造，具有纳污量大，过滤精度高等特点；过滤时，比重较大的彗核起到了对纤维丝束的压密作用；高效纤维滤料滤池是一种全新的重力式滤池，它具有比表面积大，过滤阻力小的优点。微小的滤料的直径，极大地增大了滤料的比表面积和表面自由能，增加了水中的杂质和颗粒与滤料的接触机会和滤料的吸附能力，从而提高了过滤效率。滤池运行时滤层孔隙率沿水流方向逐渐缩小，纤维密度增大，实现了理想的深层过滤，增加了滤层的截污容量。清洗时滤料恢复自由状态，即可对滤料进行气、水混合擦洗，有效恢复滤料的过滤性能。 其主要特点： a 过滤精度高、滤速快、截污量大、占地面积小； b 单位造价低于传统石英砂滤池； c 自耗水量低，仅为周期制水量的1%—2%； d 不需要频繁地更换滤料； D型滤池同气水反冲洗滤池结构基本一致，土建较复杂，都需要单独的反冲洗泵房。 ③活性砂滤池 活性砂过滤器基于逆流原理，待处理的原水经进水管，通过位于过滤器底部的布水器进入过滤器。水流由下向上逆流通过滤床，经过滤后的过滤液在过滤器顶部聚集，经溢流口流出。 过滤器底部被污染的滤料通过空气提升泵被提升到过滤器顶部的洗砂器，通过紊流作用使污染物从活性砂中分离出来，杂质通过清洗水出口排出，净砂利用自重返回砂床从而实现连续过滤。 活性砂过滤技术主要特点： a 连续过滤，连续反冲洗，过滤效率高、投资、运行及维护费用低； b 集混凝、沉淀及过滤于一体，大大简化了流程及占地； c 深层过滤，滤床深度2000mm； d 滤床压头损失小，只有0.5m； e 无初滤液问题；出水水质稳定； f 可以做成硝化与反硝化活性砂过滤； 由于国内大规模应用不多，人们普遍担心由于单元数过多，导致其配水困难，事实上活性砂采用渠道配水，配水相对容易；但由于大规模应用时，配气系统较复杂，存在一定的风险。 ④滤布滤池 滤布滤池主要用于废水的深度处理与中水回用。滤布过滤器采用物理过滤 原理去除总悬浮固体，结合投加药剂可去除P、色度等，同时对藻类的去除也有相当的功能。 污水重力流进入滤布滤池，污水通过滤布过滤，这里有两种方式：一种是以美国公司为代表的外进内出方式，一种是以欧洲公司为代表的内进外出方式。悬浮物在滤布逐渐形成污泥层，随着滤布上污泥的积累，滤布过滤阻力增加，滤池水位逐渐升高，通过测压装置可监测滤池与出水堰上水头之间的水位差，当该水位差达到设定的反冲洗值时，自动控制系统自动控制反冲洗泵，开始反冲洗过程。 过滤期间，滤盘处于静态，有利于污泥的池底沉积，反冲洗期间，滤盘以1转/分的转速旋转，反冲洗泵利用中空管内的滤后水冲洗滤布，吸除滤布上集聚的污泥颗粒，并排除或再利用反冲洗水。 滤布滤池底部设置有排泥管，用于排除池底污泥，污泥在池底的沉积减少了滤布上的污泥量，可延长过滤时间，减少反冲洗水量。控制系统可以设定排泥的间隔时间及排泥历时。 其主要特征为处理效果好，出水水质高（为2NTU，实际运行出水更优质，一般出水浊度在1左右或更低），出水稳定，连续运行，承受高水力及悬浮物负荷能力强，全自动运行，操作及保养简便，运行费用低，土建费用低及占地小等。 表29 几种过滤工艺比较表 项目 气水反冲 洗滤池 D型滤池 活性砂滤池 滤布滤池 过滤方式 物理粗滤 物理粗滤 生物物理过滤 物理精滤 投资总费用 元/m3 170～190 150～170 160～190 150～180 运行费用 元/m3 0.15 0.10 0.05 0.07 占地面积 大 较大 小 小 滤床水头损失 m 2.0 1.5 0.5 0.3 工艺流程 较复杂 复杂 简洁 简洁 反冲洗系统 有 有 无 有 操作要求 较高 高 低 一般 维护管理 较复杂 较复杂 简单 简单 是否有硝化反硝化功能 无 无 有 无 出水水质 较好 较好 好 好 通过前述分析，在二级出水COD、BOD5、SS达到一级B要求，TN基本达到一级A要求时，上述过滤方案均可满足一级A指标要求。其中滤布滤池工艺流程简洁，占地面积小，水头损失也较小，操作要求、维护管理简单。故本工程过滤工艺推荐滤布滤池。 通过综合的比较和选择，本工程采用高密度絮凝沉淀池+滤布滤池联合运用，作为深度处理的工艺流程，该组合流程技术先进，占地面积小，并且出水保证率高。 3.3.4出水消毒工艺选择 根据国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的规定，污水处理厂出水必须进行消毒处理。双城污水处理厂已建工程选用二氧化氯接触消毒，经过本次提标改造后，通过管线改造可以使用现状消毒渠及其设备。综合考虑，本工程提标改造后，仍利用现状消毒法，消毒时间短，技术成熟，而且能够尽最大可能利用现有土建和设备。 3.3.5污泥处理工艺选择 由于双城污水处理厂原工程已按照设计规模安装带式污泥浓缩脱水一体机进行污泥处理，污泥经脱水后含水率在 60%以下。本工程经提标改造后，该污水处理厂日新增的污泥量不大，经复核，仍可利用原有污泥脱水设备进行处理，本次提标改造不考虑扩建。 3.3.6主要构筑物工艺 调节池（新建） 设计规模：10000m3/d，设计流量420m3/h。设计1座。 调节池为半地下式钢砼结构,尺寸：B×L×H=26.0×12.0×7.0（m），有效水深6.5m，地上H=1.9（m），地下H=5.1（m）。停留时间约5h。污水的提升主要靠液位控制启动水泵自动运行。 选用3台潜水泵，自带耦合装置，2用1备，单台泵主要技术参数：Q=330m3/h，H=10m，N=18.5kW，设置变频；设潜水搅拌机3台，单台主要技术参数：N=5kW；配静压式液位计1套；配电磁流量计1套，DN400。 二次提升泵房（新建） 设计规模：10000m3/d，设计流量420m3/h。设计1座。 二次提升泵房为钢筋砼结构，分为地下提升井和地上泵房组成，提升井尺寸：7.0×6.0×5.5（m），有效水深5m；泵房建筑面积：7.0×4.0=28（m2），H=5.0（m）。 提升井有效池容210m3，可供最大一台泵抽水时间为30min，满足规范要求；污水的提升主要靠液位控制启动水泵自动运行。 主要设备：选用3台潜水泵，自带耦合装置，2用1备，单台泵主要技术参数：Q=210m3/h，H=10m，N=111.0kW，设置变频；配静压式液位计1套；配电磁流量计1套，DN450；配起重1吨的电动葫芦1套，提升高度8m，N=2.2+0.2kW。 高密度絮凝沉淀池（新建） 设计规模：10000m3/d，变化系数1.58，设计流量658m3/h；设计1座。 混凝区：停留时间2min（高时）；絮凝区：停留时间9min（高时）；沉淀区：设计表面负荷12.1m3/m2.h（高时）。高密度絮凝沉淀池为半地下式钢筋砼结构，混凝区尺寸：2.2×2.0×4.0（m），有效水深3.5m；絮凝区尺寸：4.0×4.0×7.0（m），有效水深6.5m；沉淀区尺寸：8.0×8.0×7.0（m），有效水深6.2m；综上，该构筑物的综合平面尺寸为14.3×8.8m。 高密度絮凝沉淀池为半地下式钢砼结构，与污泥泵房合建，建筑面积：22.0×13.0=286（m2）。 主要设备：混合池内设混合池搅拌机1台，主要技术参数：叶轮直径∅=1000mm(单层桨叶)，60rpm，N=3.0KW；絮凝池内设絮凝池搅拌机1台，变频，主要技术参数：叶轮直径∅=1000mm，7~30r/min， N=5.5KW；高密度絮凝沉淀池内设中心传动刮泥机1台，主要技术参数：D=8.0m，H=7.0m，外缘线速度n=2m/min，N=2.2kW。配浊度计1套。配电磁流量计1套，DN400。 污泥泵房（高效絮凝沉淀池附属建筑，新建） 设计规模：10000m3/d。设计1座。 污泥泵房与高密度絮凝沉淀池合建，建筑面积：22.0×13.0=286（m2），地上H=8（m），地下H=2（m）。 主要设备：污泥回流泵2台，1用1备，单台泵主要技术参数：Q=6～25 m3/h，H=0.2MPa，N=5.5kW；剩余污泥泵2台，1用1备，单台泵主要技术参数：Q=20m3/h，H=0.2MPa，N=5.5kW；潜水排污泵1 台，Q=12m3 /h H=15m N=1.5kw；电磁流量计1台，DN100，用于回流污泥计量；浊度仪一台，用于监测出水浊度；配起重1吨的电动葫芦1套，提升高度10m，N=2.2+0.2kW。 加药间（高效絮凝沉淀池附属建筑，新建） 设计规模：10000m3/d。加药间与高密度絮凝沉淀池合建，建筑面积：22.0×13.0=286（m2），地上H=8（m），地下H=2（m）。 主要设备：PAC投加设备1台，主要技术参数：Q=700L/h，N=1.1kW；PAM投加设备1台，主要技术参数：Q=300L/h，N=0.75kW。 滤布滤池间（新建） 设计规模：10000m3/d，变化系数1.58，设计流量658m3/h；设计1座（2格）。 滤布滤池为半地下式钢砼结构，由滤布滤池和滤布滤池间组成，滤布滤池尺寸：8.45×6.4×3.5（m），有效水深3m；滤布滤池间建筑面积：14×11=154（m2），地上H=8.0（m）。 主要设备： 滤布滤池采用外进内出式，全淹没结构，内置转盘成套设备2套（每格1套），主要技术参数：D=2000mm，N=1.1Kw；滤速≤11.0m³/h·㎡，单套有效过滤面积不小于36㎡，孔隙：10μm；排反冲水方式：真空排吸，单格盘片数量：8片。自吸泵2台，单台泵主要技术参数：Q=30m3/h，H=9m，N=2.2kW；配静压式液位计2套；配套电动球阀8套，DN65，N=0.04kW；配起重2吨的单轨行车1套，提升高度10m，N=2.2+0.2kW。 接触池（改造） 设计规模：10000m3/d，变化系数1.58，设计流量658m3/h；外侧池壁开孔，对接回用水泵吸水管。配静压式液位计1套。 回用水泵房（新建） 设计规模：25m3/h。设计1座。 回用水泵房为钢筋砼结构，分为地下和地上两层，泵房建筑面积：4.0×3.0=12（m2），地下H=5m，地上H=5.0（m）。 主要设备： 恒压变频供水设备1套，选用3台离心泵， 2用1备，单台泵主要技术参数：Q=25m3/h，H=40m，N=5.0kW；配电磁流量计1套，DN150；配静压式液位计1套；配起重1吨的电动葫芦1套，提升高度10m，N=2.2+0.2kW。 综合上述分析本项目的主要生产工艺流程及产污节点见图10。 图10 本项目污水处理工艺流程图 主要污染工序： 工程建设可分为前期准备阶段、建设施工期阶段和运营期阶段，现对三个阶段加以分析。 1、前期准备阶段 前期准备阶段中对所选用地进行平整，场地平整由人工完成，平整过程及拉运中产生扬尘污染，运输车辆加盖防尘布，防止二次污染。 2、施工期项目污染源及污染物排放分析 工程施工期对环境的影响主要表现为施工作业扬尘、运输车辆扬尘、运输及动力设备运行产生的燃油废气，施工机械噪声，施工垃圾及施工人员生活污水、生活垃圾，装修时油漆和涂料喷涂产生废气等。 ⑴大气污染源 主要为施工现场扬尘、道路运输扬尘、管道开挖土方填挖扬尘、运输及动力设备运行产生的燃油废气。 ①施工现场扬尘：主要有平整土地、开挖、打桩、道路铺浇、材料和取、弃土现场运输、装卸和搅拌等过程产生的扬尘。 ②道路运输扬尘：为场外运输产生扬尘。 扬尘量的大小与天气干燥程度、道路路况、车辆行驶速度、风速大小有关。一般情况下，在自然风作用下，道路扬尘影响范围在100m以内。在大风天气，扬尘量及影响范围将有所扩大。施工中的弃土、砂料等堆放或装卸时散落，也都能造成施工扬尘，施工扬尘影响范围也在100m左右。 ③燃油废气：挖掘机、装载机、推土机等施工机械以柴油为燃料，会产生一定量废气，包括CO、NOX、SO2等，产生量不大。 ⑵废水 主要是施工人员生活污水和施工废水。 ①生活污水：施工期施工人员生活污水依托现有污水厂处理； ②施工废水：土方阶段降水井排水，结构阶段混凝土养护排水。废水大部分用于浸湿施工场地，小部分经沉淀处理后排放，排放量很小。 ⑶噪声 主要为各类机械设备噪声及物料运输的交通噪声。 机械设备噪声：推土机、压路机、打桩机、挖掘机、搅拌机等机械运行时，在距离声源10m处的噪声值高达60-85dB(A)；这些突发性非稳态噪声源对施工人员、生活在施工区附近的动植物产生影响。 交通运输车辆噪声：大型载重车、水泥罐车噪声较大，对沿途关心点影响较大。 主要噪声源情况见表30，施工机械噪声级实测值见表31。 表30 各施工阶段主要噪声源状况 施工机械声级 施工阶段 声源 声级dB(A) 土石方阶段 挖掘机 推土机 装载机 大型载重车 78～96 80～95 85～95 90 打桩阶段 打桩机 95～110 底板与结构阶段 | 混凝土搅拌机 振捣机 切割机 模板拆卸 混凝土运送车 75～90 100～105 100～110 95～105 80～85 装修、安装阶段 电锯 砂浆机 升降机 切割机 轻型载重卡车 100～110 75 80～90 100～110 75 交通运输车辆声级 施工阶段 车辆类型 声级 土方阶段 大型载重车 90 底板及结构阶段 混凝土灌车、载重车 80～85 装修阶段 轻型载重卡车 75 表31 施工机械噪声级实测值 单位：dB(A) 施工机械 距声源10m处噪声级 距声源30m处噪声级 | 距声源50m处噪声级 推土机 83 74 64 挖掘机 82 73 63 装载机 70 61 52 打桩机 90 82 72 搅拌机 75 65 55 振捣棒 83 74 65 吊 车 75 66 57 切割机 92 84 75 由表可知，除打桩机、切割机外施工噪声一般在30m以内，可衰减至75 dB(A)，打桩机、切割机噪声在50m以内，可衰减至75 dB(A)。 ⑷固体废物 本项目施工期的固体废弃物主要为施工过程中产生的建筑垃圾、废弃土方和施工人员产生的生活垃圾。 ①生活垃圾 工程建筑物施工期施工人员产生生活垃圾按0.2kg/人·d计算，最大施工人数为20人，则本项目施工期施工人员产生生活垃圾0.004t/d，本次评价要求在施工营地内设置生活垃圾收集桶，生活垃圾集中收集后，由当地环卫部门清运至当地生活垃圾填埋场处置。 ②建筑垃圾 施工期产生的建筑垃圾主要是施工过程中的废弃建材、渣土、施工剩余废物料等，除金属建材和部分木材、竹料经再加工后可再利用外，其它固体废物一般都不能重新利用，需要进行处理或堆置存放。根据同类项目估计，建设期间建筑垃圾固体废弃物约为2kg/m2，故本项目在建设期将产生约75t的建筑垃圾，全部集中收集后送往当地建筑垃圾填埋场处置或土地平整使用。 ③土石方 项目实施过程中挖方主要包括两部分，一是场地平整过程产生的弃土，二是建筑的地基开挖及管道工程开挖，根据可研设计项目挖方总量为13200m3，填方主要是保证整个场地标高基本相同，据设计单位提供的数据，项目的总填方量为10000m3，200m3用于绿地、道路建设及土地平整等，弃方3000 m3全部运至垃圾填埋场用作覆土使用。 具体土石方平衡见表32。 表32 土石方平衡表 单 位：m3 挖方 填方 措施 弃方 13200 10000 平整场地 3000 200 用于绿地 和道路等建设 垃圾填埋场用作覆土使用 （5）生态环境及大夏河水体 本项目西北侧为大夏河，且管道工程施工临近大夏河，有一定的施工影响。施工期的影响主要是施工带来噪音、扬尘、水污染、植被破坏。建设施工人员生活区内的生活垃圾，如果管理不善，不能及时得到清理和处置，将会使垃圾长期堆积，发出恶臭令人生厌，蚊蝇孳生、蟑螂和鼠类肆虐，致使致病细菌蔓延，容易诱发各种疾病，影响大夏河周边环境卫生。 施工期对生态环境的影响主要表现为：在建设过程中，会对原有地表及地表植被产生一定的扰动和破坏，工程建设中的需要加强生态环境保护。本项目建设范围内不涉及珍稀濒危动物及植物群落分布及其它生态敏感点。 3、建成运行期污染源及污染物排放分析 本项目营运期主要表现在废气、废水、机械设备运行噪声、固体废物等对厂址及周围环境的影响。建设项目环境污染分析见表33。 表33 项目环境污染及影响分析 影响分类 影响来源与环节 主要污染物 影响位置 影响程度 特点 水环境 设备冲洗、生活办公等 COD、BOD、SS氨氮等 — 轻微 废水经项目污水处理厂处理达标后排放和回用；恶臭气体经生物过滤除臭工艺处理达标后排放；噪声采取隔声、减振等达标排放；污泥送至当地圾填埋场卫生填埋处置 环境空气 污水、污泥处理设施 NH3、H2S 等 厂址周围 轻微 声环境 机械设备运行 机械噪声 厂址周围 微 固体废物 格栅、沉沙池、沉淀池、生活办公等 栅渣、沉砂、污泥、生活垃圾等 厂址 较轻微 （1）大气污染源 本项目采暖依托园区生活污水处理厂现有锅炉供暖，故无锅炉废气排放。项目运营期产生的废气主要为恶臭气体。 1）源强确定 本项目恶臭气体产生源主要包括格栅、沉砂池、曝气池、污泥浓缩脱水机房、高密度絮凝沉淀池、滤布滤池以及生化处理系统等，污染物主要以 NH3 和 H2S为主。 根据同类型污水处理厂资料以及文献资料类比，各处理单元恶臭气体产污系数通过单位时间内单位面积散发量表征，恶臭污染物在各处理单元的产生系数见表 34。 表34 单位面积产生系数 单位：mg/(s•m2) 名称 NH3 H2S 格栅及沉砂池 0.103 1.091×10-3 CASS池 0.007 0.029×10-3 生物反应池 0.005 0.26×10-3 污泥处理单元 0.015 0.03×10-3 2）有组织排放 本项目污泥处理采用工程生物滤池法除臭工艺（去除率按 80%计）对污水处理厂恶臭气体进行处理后经15m高排气筒高空排放；恶臭气体收集效率均按 90%计，本项目恶臭污染物有组织源强情况见表35。 本项目恶臭污染物有组织排放情况：NH3 排放速率为0.042kg/h，排放量为0.37t/a，H2S排放速率为0.72×10-3kg/h，排放量0.006t/a。恶臭气体NH3、H2S的有组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准（NH3：4.9kg/h，H2S：0.33kg/h）要求。 表 35 项目有组织恶臭污染物产生、排放情况一览表 建（构）筑物名称 NH3（kg/h） H2S（kg/h） 产生 排放 产生 排放 粗细格栅及沉砂池 9×10-3 1.62×10-3 9.54×10-6 1.71×10-6 配水井 5.64×10-3 1.02×10-3 5.97×10-5 1.07×10-5 调节池 4.59×10-2 0.83×10-2 2.39×10-3 0.43×10-3 CASS池 5.38×10-2 0.97×10-2 9.26×10-5 1.67×10-5 污水提升泵房 5.56×10-2 1.0×10-2 5.89×10-4 1.06×10-4 高密度絮凝沉淀池 1.68×10-2 0.3×10-2 6.94×10-5 1.25×10-5 污泥脱水机房 4.52×10-2 0.81×10-2 9.03×10-5 1.63×10-5 合计 0.233 0.042 0.004 0.72×10-3 3）无组织排放 本项目恶臭气体收集效率均按90%计，逸散的无组织恶臭气体为其产生量的10%，由此给出恶臭污染物无组织源强情况见表36。 表36 项目无组织恶臭污染物排放情况一览表 无组织排放 NH3 (t/a) H2S(t/a) 排放量 0.204 0.004 因此，本项目完成后污水处理厂恶臭污染物无组织排放情况：NH3排放量为0.204t/a，H2S0.004t/a。 4）除臭设计 本工程拟在改造的接触池、调节池、高密度絮凝沉淀池加盖，并在其他建构筑物建设除臭收集管路系统，将所有产生臭气的建、构筑物输送至臭气生物滤池进行处理。 ①设计原则 本项目除臭设计原则为：对厂内恶臭污染源进行加盖处理；对一些机械设备尽可能采用局部封闭形式；分散收集，集中处理。 ②设计内容 本次工程臭气采用生物滤池工艺，对各区域排放的臭气进行净化。根据《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》（征求意见稿），本项目将恶臭源采用密闭罩除臭罩密封，采用引风机从密闭空间抽取臭气，送至生物滤池进行除臭。本项目设计除臭构筑物为格栅、沉砂池、曝气池、污泥浓缩脱水机房、高密度絮凝沉淀池、滤布滤池以及生化处理系统等。本次对厂内恶臭污染源及构筑物加盖，并建设除臭收集管路系统，将所有产生臭气的建、构筑物输送至臭气生物滤池进行处理。 （2）水污染源 本项目污水处理厂运行过程中也会产生少量生产废水，如设备地面冲洗废水、污泥脱水上清液、滤液等；这部分废水量较小，经厂区内部排水管网收集后进入污水处理系统进行处理，不直接排放。此外，项目还有少量职工生活污水，按劳动定员10人考虑，根据《甘肃省行业用水定额》（修订本），用水定额按照90L/人·d，生活污水量按照0.8计算，则生活污水产生量为 0.72m3/d，可直接排入污水处理系统集中处理。根据本项目污水处理厂设计规模、设计进水水质、设计出水水质以及尾水排放去向，本项目排水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。经处理后的尾水达标排入大夏河。 确定项目废水污染物产生及排放情况见表37。 表 37 项目废水污染物产生及排放情况一览表 （根据(GB18918-2002)一级A标准（GB/T18920-2002）） 污水处理 名称 混合污水进水 尾水排放（一级A标准（GB/T18920-2002）） 污水处理规模1.0万m3/d 污染物浓度 mg/L 污染物量 污染物浓度 mg/L t/d t/a t/d t/a CODCr 60 6.54 2386.56 50 0.5 182.5 BOD5 20 2.5 912.5 10 0.1 36.5 SS 20 3.0 1095 10 0.1 36.5 氨氮 8（15） 0.84 307.44 5（8） 0.076 27.74 总氮 20 0.82 301.02 15 0.15 54.75 总磷 1.0 0.12 43.25 0.5 0.005 1.825 注：氨氮排放量按照冬季5个月、夏季7个月计算。 （3）噪声污染源 本项目运营期噪声主要为各类设备运行时机械噪声，包括鼓风机、空压机、搅拌机、刮泥机、污泥脱水机、各类泵等，其噪声值 75～105dB（A）。各噪声源情况见表38。 表38 运营期噪声源情况一览表 单位：dB(A) 序号 设备位置 名称 数量 单源噪声级 产生方式 1 鼓风机房 磁悬浮鼓风机 6 105 连续 2 深度污水处理工段 自偶式潜水排污泵 4 80 连续 潜水搅拌器 2 85 连续 3t电动葫芦起重机 3 75 间断 甲醇计量泵 2 80 连续 反冲洗水泵 3 80 连续 回流水泵 2 85 连续 高速潜水推流器 1 75 连续 刮泥机 2 75 间断 （4）固体废物 本项目固体废物主要来自格栅产生的栅渣、沉砂池产生的沉砂、沉淀池产生的污泥以及劳动定员产生的生活垃圾等。栅渣和沉砂产生量根据《污水处理厂工艺设计手册》（高俊发、王社平编，2003年）提供的产污系数进行核算，栅渣产生系数为0.05～0.10m3/1000m3 污水（栅渣含水率80%，容重960kg/m3，本项目取系数 0.08），栅渣产生量为350.4t/a（960kg/d）；沉砂产生系数为0.03m3/1000m3污水（沉砂含水率 80%，容重 1500kg/m3 ），沉砂产生量为273.75t/a（750kg/d）。污泥产生量类比同类污水处理厂进行核算，污泥(含水率60％)产生量为2555t/a。 新增生活垃圾按照产生系数1.0kg/(人·d)计，生活垃圾产生量为3.65t/a（10kg/d）。项目产生的固体废物总量为18612.8t/a，其产生情况见表39。 表 39 项目固体废物产生量一览表 来源及种类 产生量 固废性质 去向 kg/d t/a 栅渣 960 350.4 一般工业固体废物 由当地环卫部门收集后清运至当地生活垃圾填埋场处置 沉砂 750 273.75 一般工业固体废物 生活垃圾 10 3.65 生活垃圾 污泥 - 2555 根据浸出毒性 鉴定 若为一般固废则送至当地圾填埋场卫生填埋处置，危险废物则送有资质的单位处置 合计 - 18612.8 / / （5）生态环境 本项目建设过程中可能会对场地地表、水土流失、土壤等生态环境产生一定影响。项目建成后，通过绿化措施进行恢复，可以改善局部生态环境。 4、“三本帐”排放变化分析 本次只对总量控制指标进行“三本帐”核算。污染物产生、排放情况见表40。 表40 项目实施后“三废”产生、排放情况一览表（单位：t/a） 类别 污染物 现有工程 排放量 本项目 排放量 以新代老 消减量 总体工程 排放量 增减量 废水 CODCr 219 182.5 36.5 182.5 -36.5 氨氮 29.2 27.74 1.46 27.74 -1.46 废气 氨 1.4 0.37 1.03 0.37 -1.03 硫化氢 0.024 0.006 0.018 0.006 -0.018 固废 栅渣 350.4 350.4 0 350.4 0 沉砂 273.75 273.75 0 273.75 0 生活垃圾 3.65 3.65 0 3.65 0 污泥 2555 2555 0 2555 0 |
| --- | --- | --- | --- |

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前生产浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 污水处理单元 | 氨气 | 0.233t/a | 0.042t/a |
|  |  | 硫化氢 | 0.004t/a | 0.72×10-3 |
| 水 污 染 物 | 污水处理厂 排水 | 废水 | CODCr：60mg/l，2386.56t/a | CODCr：50mg/l，182.5t/a |
|  |  |  | BOD5：20mg/l，912.5t/a | BOD5：10mg/l，36.5t/a |
|  |  |  | SS：20mg/l，1095t/a | SS：10mg/l，36.5t/a |
|  |  |  | 氨氮：8（15）mg/l，307.44t/a | 氨氮：5（8）mg/l，27.74t/a |
|  |  |  | 总氮：20mg/l，301.02t/a | 总氮：15mg/l，54.75t/a |
|  |  |  | 总磷：1.0mg/l，43.25t/a | 总磷：0.5mg/l，1.825t/a |
| 固 体 废 物 | 污水处理单元 | 污泥 | 2555t/a | 进行浸出毒性鉴定，若为一般固废则送至当地圾填埋场卫生填埋处置，危险废物则送有资质的单位处置。 |
|  |  | 沉砂 | 273.75t/a | 在厂区内集中收集后定期清运至当地生活垃圾填埋场处置 |
|  |  | 栅渣 | 350.4t/a |  |
|  | 职工 | 生活垃圾 | 3.65t/a |  |
| 噪 声 | 项目噪声主要来源于泵类设备、风机等生产过程中生产的噪声，噪声源强约为75-105dB。 |
| 其 他 |  |

环境影响分析

一、施工期环境影响简要分析： 1、施工期大气环境影响分析 施工对环境空气的影响主要来自机械车辆运输中产生的扬尘及施工机械（柴油机）排放的烟气。 ①扬尘影响评价 施工扬尘污染主要来源于以下二个方面：一是建筑物地基开挖、灰土等粉状建筑材料堆放扬尘，二是灰土、水泥等粉状物料运输扬尘，其扬尘产生量和浓度与施工文明程度、施工方式、物料和气候等因素有关。 土方开挖扬尘、灰土拌合扬尘主要与施工作业面土壤、灰土的干燥程度及自然风速有关，根据有关施工期间灰土拌合场站TSP监测结果可知，50m处TSP浓度一般＜1.00mg/m3，到了150m已基本无影响。灰土运输车往来引起的扬尘是最严重的扬尘污染，一般在道路下风向50m处，TSP＞10.00mg/m3，150m处4.00mg/m3以上。 车辆运输扬尘主要包括施工车辆驶过引起的道路扬尘和粉状物料遗洒扬尘，各式运输车辆的行驶以及粉状材料在运输过程中的遗撒，其产生量与路面种类、气候条件及汽车运行速度等因素有关。一般情况下，在自然风作用下，道路扬尘影响范围在100m以内。在大风天气，扬尘量及影响范围将有所扩大。 可见施工过程中土石方开挖、回填施工、粉状建筑材料堆放及运输车辆行驶均会产生一定的扬尘污染，项目施工过程中应适时对场地进行洒水降尘，降低车辆运行扬尘量，土方临时堆放场地应修整边坡，并保持表层土壤含水率，防止大面积土壤裸露面风起扬尘，采取措施后相对而言扬尘的污染是近距离的，其影响范围是小范围的，不会产生累积效应，随项目施工期结束，污染影响即告终，因此施工期产生的扬尘影响相对较小。 ②车辆尾气影响评价 运输材料设备的车辆由于使用柴油机等设备，将有少量的尾气产生。但由于施工期较短，废气污染源具有间歇性和流动性，废气量较小，施工期应加强机械、车辆的维护保养，确保机械、车辆正常运行，可有效减轻机械、车辆尾气排放。项目施工期机械、车辆尾气对局部地区的大气环境影响较小。 项目施工期产生的扬尘和机械尾气对区域环境有一定的不利影响，采取相应的污染控制措施后，对区域大气环境影响在可接受范围内，施工期大气环境影响随施工结束而消失，施工期扬尘及机械车辆排放的烟气对周边的环境影响较小。 ③管网施工影响 根据现场调查了解，本项目所铺设管网两侧均没有居民区、学校、医院等环境保护目标，且管线施工面呈细、长的特性，管网铺设长度较短，在施工期间产生的扬尘对沿线大气环境影响不大，且施工期扬尘影响属短期影响，随施工的结束而消失。管网施工期间的生态环境影响主要表现在：施工过程扰乱了土壤的土层结构，既会造成水土流失，也会损毁管线两侧的植被，从而降低了生态系统的承载力，加重水土流失。 2、施工期废水环境影响分析 项目施工阶段产生废水主要为生活废水和生产废水，工人生活污水污染物浓度分别为CODcr约350mg/L、BOD5约200mg/L、SS约200mg/L、氨氮约15mg/L，生活废水全部依托该污水厂处理，施工期间生活污水的排放随着施工期的结束，亦随之消失。 生产废水主要为施工废水，主要来自于混凝土养护废水等，主要污染因子为石油类、SS，污水中石油类浓度为10-30mg/L，SS浓度可高达10000mg/L。施工现场应修建临时隔油池，污水经隔油沉淀处理后，可用于施工道路浇洒或排入附近下水道。 另外本项目在施工过程中要做好施工场地内雨水、基坑渗水导排系统，避免积水不能及时外排对施工的影响，或者雨水冲刷施工场地造成水土流失。 综上，项目建设期间对周围环境水环境影响较小。 3、施工期声环境影响分析 施工噪声影响评价 施工期噪声源主要为施工机械或设备噪声，其污染影响具有局部性、流动性、短时性等特点。 施工期机械设备噪声源可近似视为点源，根据点源衰减模式，计算施工期间离声源不同距离离处的噪声值，预测模式如下： △L＝L1－L2＝20lg(r2/r1) 式中：△L——距离增加产生的噪声衰减值(dB)； L1——距点声源r1处的噪声值(dB)； L2——距点声源r2处的噪声值(dB)。 主要施工机械在不同距离处的噪声预测见表41。 表41 主要施工机械在不同距离的噪声预测值 单位：dB(A) 序号 机械类型 噪声预测值（dB） 5m 10m 20m 40m 50m 1 挖掘机 58 52 51 45 39 2 切割机 73 67 61 55 53 3 铲料机 54 48 47 41 35 4 推土机 67 61 55 49 47 5 装载机 63 57 51 45 43 6 自卸汽车 69 63 62 56 50 7 蛙式打夯机 80 74 68 62 60 8 砼振捣器 71 65 59 53 51 施工机械噪声影响预测与评价 据表38的预测结果，各种施工机械产生的噪声在50m处为35～60dB（A）之间，昼间基本能达到施工场界噪声限值，对周围敏感点不会产生影响；夜间超标1～10dB（A），可见在夜间施工噪声对施工场地附近区域产生不利影响，所以严禁建设项目在夜间22：00~凌晨6：00施工，以防噪声扰民。因此，项目施工期对周围的声环境影响较小。 4、施工期固废影响分析 工程施工过程中，产生的固体废物主要包括建筑垃圾，土石方开挖产生的废弃土方、施工人员生活垃圾等。 ①生活垃圾 工程建筑物施工期施工人员产生生活垃圾要求在施工营地内设置生活垃圾收集通，生活垃圾集中收集后，运至当地生活垃圾填埋场集中处置。 ②建筑垃圾 施工期产生的建筑垃圾主要是施工过程中的废弃建材、渣土、施工剩余废物料等，除金属建材和部分木材、竹料经再加工后可再利用外，其它固体废物一般都不能重新利用，需要进行处理或堆置存放。全部集中收集后送往当地建筑垃圾填埋场处置。 土石方 项目实施过程中挖方主要包括两部分，一是场地平整过程产生的弃土，二是建筑的地基开挖，根据项目挖方总量为13200m3，填方主要是保证整个场地标高基本相同，据设计单位提供的数据，项目的总填方量为13000m3，200m3用于绿地、道路建设及土地平整等。 综上，垃圾的运输必须加盖篷布，避免发生垃圾洒落，尽量减轻垃圾运输对周围环境的影响。施工期固体废物对周围的环境影响较小。 5、生态环境影响分析 本项目提标改造工程位于现有污水厂区内，为减少施工场地水土流失量，应采取如下措施：通过采取动土前在项目周边建临时围挡、及时清运弃土、及时夯实回填土、及时绿化、施工道路采用硬化路面；在施工场地建排水沟，防止雨水冲刷场地，并在排水沟出口设沉淀池，使雨水经沉淀池沉清后再排入市政雨水管网等措施，尽力减少施工期水土流失。工程竣工后，园区将尽可能进行绿化，以改善项目区域的生态环境。 项目管网建设对生态环境产生的影响主要集中在施工期，主要表现为施工造成的水土流失、施工占地对土地利用及生态环境等的影响。 （1）对土地利用的影响 本项目建设对土地资源的影响也较小。临时占地主要为施工料场及施工营地，在施工结束后临时用地将恢复原状，因此本项目对土地利用影响不大。 （2）对植被影响 据现场调查，拟建工程区内无国家珍稀濒危植物种类，无国家重点保护野生植物种类以及无名木古树。施工期间，由于开挖土石方，施工机械、运输车辆进入项目施工现场以及路基施工中大量灰土拌和等产生的扬尘和运输车辆排放尾气对附近植被均会产生一定的影响。在施工期扬尘影响最大，部分粉尘沉降在植物叶片表面，降低植物的光合与呼吸作用，进而对植物生长发育产生一定的影响。施工过程应加强管理，严格划分施工活动区域，尽量避免破坏原有植被。 （3）对农业生态影响 在项目施工、材料运输等过程中，如果不采取防尘措施，将会产生较大的粉尘和扬尘污染。粉尘和扬尘污染对农业生态环境产生的影响主要体现在施工期材料运输等过程，但是施工期较短，影响周期短，随施工结束而消失。如果同时采取洒水、遮盖及风天停止施工等防尘措施，粉尘影响和污染程度会明显减轻，实践证明，采取必要的防尘措施后，一般不会造成项目建设地周围农作物的明显减产现象。 （4）水土流失影响分析 项目施工作业带清理及项目施工过程中，扰动和破坏原有地表土壤结构及地表植被。开挖、运输便道等均会扰动或破坏地表，特别是挖填过程中的堆土，暴雨季节或大风季节加剧施工地段的水土流项目，施工期相对较短，施工路线较短，且当地降雨量不大，造成的水土流失相对较小。 6、施工期对大夏河的环境影响分析 项目管网工程建设临近大夏河，施工期由于建筑材料的堆放、管理不当，特别是易流失的物资如黄沙、土方等露天堆放，遇暴雨时将可能被冲刷进入水体。同时建材在运输过程中的散落，会随雨水进入附近的水体。施工过程中运输车辆产生的扬尘，也会对附近水体产生影响。施工中，废弃物等若不妥善处置，也会随雨水进入附近的河道，但只要施工单位对运输、施工作业严加管理，这部分的建材流失可以尽量地减少。施工机械在施工作业过程中，跑、冒、滴、漏的油污进入水体也对河流水质产生不利影响。项目西侧与大夏河距离较近，只要在施工过程中避开雨季，经常维护施工机械，将降低施工对河流水质的影响，且这种影响是暂时的，随着基础施工的结束，这种影响将逐渐消失。 因此施工物质的堆放均需远离水体，施工单位对运输、施工作业严加管理。建议在物料临时堆场的边沿应设导水沟，堆场上增设覆盖物，石灰、水泥等物质不能露天堆放贮存，要设置室内仓库，储存。施工时按需用料，做好用料的安排，减少建材的堆放时间。则施工期物料流失对水环境的影响可降到最低水平。 7、环境管理简要分析 为了把施工噪声、扬尘对环境敏感点的影响降至最低，建议施工单位采用优化的施工平面布置图。在施工期，建设单位应与建筑施工单位签订环保责任合同，由施工单位负责场地环境管理，并接受当地环保部门监督、管理。 环境管理工作应根据国家有关法律法规及地方环保部门的要求建立一套“环境污染控制管理方案”，并利用其中的“运行控制程序”进行严格管理，以便做到文明施工，把对周围环境造成的污染影响降至最低。 二、营运期环境影响分析： 1、废气环境影响分析 本项目运营期产生的废气主要为恶臭气体，污染物主要以NH3 和H2S为主，污水处理厂恶臭污染源主要包括粗格栅、细格栅、配水井、沉砂池、调节池、接触池、污水提升泵房、曝气池、高密度絮凝沉淀池、污泥脱水间等。根据设计项目对厂内恶臭污染源及构筑物进行加盖，采取分散收集，集中处理，并建设除臭收集管路系统收集至生物滤池对本项目恶臭气体进行处理，故本环评恶臭气体对周围环境的影响按点源进行预测评价。 1.1 恶臭污染物排放影响预测 （1）预测模式 本次评价选用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式，对项目正常工况所产生的恶臭气体H2S和NH3进行预测分析，计算各计算点（网格点、最大地面浓度点、环境空气保护目标）恶臭污染物预测浓度。 （2）计算参数 本项目正常工况计算所需参数见表42。 表42 恶臭排放预测源强一览表 污染源 参数 名称 排气筒 高度 排气筒 出口内径 NH3 排放量 H2S 排放量 出口温度 出口速度 环境温度 单位 m m g/s g/s K M3/s K 恶臭源 污水厂 15 0.8 0.0013 2.28×10-5 293 12.5 278.9 （3）标准选取 本项目厂界外区域恶臭气体NH3、H2S浓度限值执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”（NH3 ：0.2mg/m3 ，H2S：0.01mg/m3）。 （4）预测结果与分析 根据估算模式对污水处理厂厂区正常工况下有组织排放的 H2S 和 NH3 分别进行计算，预测结果见表43。 表 43 恶臭污染物估算模式预测结果 计算 点 距源中心下风向 距离 D（m） NH3 H2S 下风向预测浓度 C （mg/m3） 下风向预测浓度 C （mg/m3） 网 格 点 50 9.23E-05 1.60E-06 100 0.0001418 2.50E-06 200 0.0001298 2.30E-06 300 0.0001084 1.90E-06 400 0.0001139 2.00E-06 500 0.0001073 1.90E-06 600 9.57E-05 1.70E-06 700 8.41E-05 1.50E-06 800 7.38E-05 1.30E-06 900 6.51E-05 1.10E-06 1000 5.78E-05 1.00E-06 1100 5.18E-05 9.00E-07 1200 4.67E-05 8.00E-07 1300 4.23E-05 7.00E-07 1400 3.87E-05 7.00E-07 1500 3.55E-05 6.00E-07 1600 3.28E-05 6.00E-07 1700 3.04E-05 5.00E-07 1800 2.83E-05 5.00E-07 1900 2.64E-05 5.00E-07 2000 2.48E-05 4.00E-07 2100 2.33E-05 4.00E-07 2200 2.20E-05 4.00E-07 2300 2.08E-05 4.00E-07 2400 1.97E-05 3.00E-07 2500 1.87E-05 3.00E-07 下风向最大浓度 （距离，m） 0.0001418 （100m） 0.0000025 （100m） 从预测结果可以看出，在正常排放情况下，预测网格点内以及环境空气保护目标处的 H2S、NH3 浓度预测值均远远低于《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”要求；NH3 最大落地浓度为0.0001418mg/m3，占标率为 0.07%，H2S最大落地浓度为 0.0000025mg/m3，占标率为0.025%，最大落地浓度距离厂区边界为100m。预测中各计算点的 H2S、NH3 占标率均远小于 10%，且100m范围内无居民等环境保护目标，说明污水处理厂正常排放的恶臭气体对周围大气环境和评价范围内的环境空气保护目标影响均较小。 本项目采用生物滤池法除臭工艺对污水厂进行处理后，恶臭气体 NH3、H2S的有组织排放均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准（NH3：4.9kg/h，H2S：0.33kg/h）要求，并结合预测结果，正常排放下H2S、NH3 占标率均较小，对周围大气环境及环境空气保护目标影响均较小。 1.2 无组织排放恶臭影响分析 （1）预测模式 本项目恶臭气体无组织排放选用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式，对项目无组织排放所产生的恶臭气体 H2S和NH3 进行预测分析，计算最大地面浓度点、环境空气保护目标恶臭污染物预测浓度。 （2）计算参数 本项目无组织排放计算所需参数见表44。 表44 无组织排放预测参数一览表 无组织恶臭 NH3 排放速率 g/s H2S 排放速率 g/s 面源平均高度 m 面源等效长度 m 面源等效宽度 m 污水厂各 构筑物 0.0065 0.00013 5 256 143 （3）标准选取 本项目厂界外区域恶臭气体 NH3、H2S浓度限值执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”（NH3 ：0.2mg/m3 ，H2S：0.01mg/m3）；恶臭气体 NH3、H2S无组织排放厂界浓度限值执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中大气污染物二级标准（NH3：1.5mg/m3，H2S：0.06mg/m3）。 （4）预测结果与分析 根据估算模式对污水处理厂厂区正常工况下无组织排放的 H2S 和 NH3 分别进行计算，预测结果见表45。 表 45 无组织排放恶臭污染物估算模式预测结果 计算 点 距源中心下风向 距离 D（m） NH3 H2S 下风向预测浓度 C （mg/m3） 下风向预测浓度 C （mg/m3） 网 格 点 50 0.002101 4.20E-05 100 0.002577 5.15E-05 200 0.002662 5.32E-05 300 0.001822 3.65E-05 400 0.001349 2.70E-05 500 0.001038 2.08E-05 600 0.0008226 1.64E-05 700 0.000669 1.34E-05 800 0.0005565 1.11E-05 900 0.000472 9.40E-06 1000 0.0004069 8.10E-06 1100 0.0003557 7.10E-06 1200 0.0003147 6.30E-06 1300 0.0002812 5.60E-06 1400 0.0002535 5.10E-06 1500 0.0002301 4.60E-06 1600 0.0002104 4.20E-06 1700 0.0001936 3.90E-06 1800 0.0001789 3.60E-06 1900 0.0001661 3.30E-06 2000 0.0001549 3.10E-06 2100 0.0001451 2.90E-06 2200 0.0001363 2.70E-06 2300 0.0001284 2.60E-06 2400 0.0001213 2.40E-06 2500 0.0001149 2.30E-06 下风向最大浓度 （距离，m） 0.003003 （159m） 0.00000601 （159m） 从预测结果可以看出，本项目无组织排放情况下，预测网格点内、最大地面浓度点、厂界地面地面浓度以及环境空气保护目标处的H2S、NH3 浓度预测值均低于《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中标准要求，H2S、NH3 最大落地浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中大气污染物二级标准（NH3：1.5mg/m3，H2S：0.06mg/m3），因此，在运营期要加强恶臭气体的收集以及除臭工艺的管理和维护，尽量减少无组织恶臭的排放，确保恶臭气体的收集系统以及除臭工艺正常运行。 本项目设计除臭构筑物为粗格栅、细格栅、配水井、沉砂池、调节池、接触池、污水提升泵房、曝气池、高密度絮凝沉淀池、污泥脱水间等。对厂内恶臭污染源及构筑物进行加盖，采取分散收集，集中处理，并建设除臭收集管路系统收集至生物滤池对本项目恶臭气体进行处理。本项目建成后将进一步加强对废水中脱氮除磷去除，可进一步减少恶臭污染源源强，在运营期要加强恶臭气体的收集以及除臭工艺的管理和维护，尽量减少无组织排放的环境影响，确保恶臭气体的收集系统以及除臭工艺正常运行，对周围环境空气质影响较小。 1.3大气环境防护距离计算 （1）大气环境防护距离预测模式 本项目选用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的大气环境防护距离标准计算程序（Ver1.1）。 （2）标准与参数选取 按照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）规定，大气环境防护距离预测评价标准采用《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”（NH3：0.2mg/Nm3，H2S：0.01mg/Nm3）；并将污水处理厂各无组织恶臭气体排放源（恶臭气体收集效率按90%计，无组织源按10%计）合并作为等效面源，且按污水处理厂设计处理规模进行计算。项目计算所需参数见表46。 表 46 大气环境距离计算参数及计算结果 指标 排放速率 t/a 面源高度 （m） 面源长度 （m） 面源宽度 （m） 评价标准 （mg/m3） 大气环境距离 （m） NH3 0.204 4.5 256 143 0.2 无超标点 H2S 0.004 4.5 256 143 0.01 无超标点 （3）计算结果及分析 根据计算软件对本项目大气环境防护距离计算结果见表 44。由表可知，项目大气环境防护距离计算值均无超标点（0m）。因此，本项目不设大气环境防护距离，恶臭气体不会对周围大气环境产生明显的污染影响。 1.5大气环境影响综合评价 由上述分析可知，在采取恶臭气体有效的收集和生物滤池法除臭工艺对污水处理厂恶臭气体处理后，本项目运营期间所产生的恶臭气体污染物对周围环境影响较小。 2、地表水环境影响分析 2.1 污水处理厂处理尾水去向 本项目经处理后的尾水排入大夏河。临夏县双城污水处理厂现状规模为1万m3/d，本项目为提标改造工程，设计处理规模1万m3/d。根据本项目污水处理厂设计规模、设计进水水质、设计出水水质以及尾水排放去向，本项目排水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。污染物年排入河道的数量将大大减少，从而提高水环境质量，显著改善水体水质，有利于生态平衡。 2.2影响分析 本次污水厂提标改造项目污水处理排水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，出水水质按较严格的指标要求后，排入大夏河，对环境影响较小。 因此，重点分析污水处理厂尾水排放对大夏河水质的影响。 根据《甘肃省地表水功能区划（2012—2030年）》（甘政函〔2013〕4号文），大夏河从夏河县城到双城段为Ⅱ类水体，双城到临夏新桥段为Ⅲ类水体，本项目污水厂排污口排入Ⅲ类水体段。按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）修改单“城镇污水处理厂出水排入国家和省确定的重点流域及湖泊、水库等封闭、半封闭水域时，执行一级标准的A标准，排入GB3838地表水Ⅲ类功能水域（划定的保护区和游泳区除外）、GB3097海水二类功能水域时，执行一级标准的B标准”。 临夏县双城污水处理厂现状所排放尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准，本项目为提标改造工程，设计处理工艺标准严格，本项目建成后临夏县双城污水处理厂排放尾水将执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，污染物排入大夏河的数量将大大减少，污染物消减量为：CODcr36.5t/a、氨氮1.46t/a，可进一步减轻对大夏河的影响。 本项目建成并正常运转后，将大量减少污染物的排放量，对区域的水环境将起到良好的作用。污水处理厂自身产生的生活污水排入厂区内的污水管，然后排入污水处理系统进行处理，对外界环境不会造成影响。污水处理厂对污水进行处理后，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，出水水质达到较严格的指标要求后，排入大夏河。随着工程的建设和实施，使原有的排入大夏河的污染得到削减，大夏河的水质将得以改善。当污水处理厂发生事故而造成超越排放时，对地表水环境质量影响较大，使水体受到严重的污染，短时间很难降解。 因此，为了减少乃至避免污水处理厂发生意外事故使废水超越排放，必须加强监督管理，建立完善的设备运行管理及维护制度，杜绝人为事故的发生。 所以，本项目在落实环境防护措施完善环境管理的条件下，从地表水环境角度而言，采取处理后的废水排入大夏河可行，本项目建设是可行的。 3、 地下水环境影响评价 本次提标改造项目根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）的相关内容，根据导则中附录A 地下水环境影响评价行业分类表中相关规定，城市生活污水处理厂属于III类建设项目，项目所在地地下水为不敏感，根据评价工作等级划分依据，确定本项目地下水评价等级为三级。划分依据见表44~表45。 建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表47。 表47 地下水环境敏感程度分级表 敏感程度 地下水环境敏感特征 敏感 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、急用水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 较敏感 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，起保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 不敏感 上述地区以外的其他地区 注：a “环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理目录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表48。 表48 评价工作等级分级表 项目类别 环境敏感程度 I类项目 II类项目 III类项目 敏感 一 一 二 较敏感 一 二 三 不敏感 二 三 三 3.1地下水评价范围 评价范围根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中的相关内容，通过查表法确定。根据临夏地区的地下水监测点布设情况，调查范围主要覆盖本次利用地下水监测资料的监测点位，确定本项目的地下水评价范围为以项目场地为中心，半径1.38km的圆形区域，评价范围面积约6km2。 3.2区域水文地质概况 （1）水系分布 临夏县地处黄河流域中上游，境内主要河流有大夏河及其支流老鸦关河。老鸦关河为大夏河在临夏县境内的一条主要支流，发源于甘青交界的达里加五山池最上游，由四条支沟汇集而成。河长29.5km，其中干流长18km，流域面积242.58km2，流至双城场棚村汇入大夏河，河源海拔高程4636m，汇入大夏河口高程2054m，干流平均坡度1.73%，流域上游植被良好，属石山林区，水流常年清澈，泥沙含量小，中下游属中部干旱山区，植被差、水土流失严重。 （2）地形地貌 临夏县地处陇中黄土高原西部与青藏高原过渡地带，为黄土高原丘陵沟壑区，多山沟，兼有川、塬。地势东北低，西南高，海拔高度1735~4636m，平均海拔2140m，自西向东倾斜，西南部多为山地，以西达里加山最高，海拔1900~4600m 之间，植被较好，多灌木林和草坡；中部为丘陵沟壑区，表层被黄土覆盖，基底岩层为第三系砂泥岩，植被稀疏、沟谷纵横，水土流失严重；北部黄土塬区，地势平坦，是临夏县重要的产粮区。发育有近北东向的岗沟、小浍水、大浍水三条冲沟，将塬面分割为互不连接的塬台区。韩集镇地形为两山夹一川，地势自西北向东南倾斜，川区平均海拔2118m，山地平均海拔2330m。 （3）区域地质概况 区域内出露的地层岩性主要有石炭系下统砂岩、板岩，上第三系临夏组褐红色砂质泥岩和第四系不同成因松散堆（沉）积物。侵入岩为加里东中期过渡相花岗闪长岩。 ①石炭系下统（C3）灰黑色厚层砂岩、板岩，分布在土门关以西、大夏河右岸多支坝沟一带，岩石坚硬，该层与东北侧第三系地层不整合接触。 ②上第三系临夏组（N2l） 该地层在区内广泛分布，构成大夏河和黄河阶地基座。岩性以褐红、浅红色砂质泥岩为主，夹砂砾岩、砂岩等，含乳白色石膏透镜体或条带，层理不清，分选性差，泥钙质胶结，遇水易软化，抗风化能力差，地表岩体破碎，厚度巨大，与下伏白垩系和上覆第四系地层均呈不整合接触。 ③第四系（Q） A、中更新统冲洪积物（al-plQ2）：为黄河Ⅴ级阶地堆积物，岩性为砂卵砾石层或砂砾石层，磨圆度好，局部胶结，该层一般厚5～8m，局部厚10～12m。 B、上更新统（Q3） 冲洪积堆积物(al-plQ3)：主要分布于Ⅲ、Ⅳ级阶地。上部粉质粘土厚7～20m，土质均匀，结构密实；下部为砂卵砾石层，厚8～15m，砾卵石磨圆度较好，整层结构密实；Ⅳ级阶地砂卵砾石为半胶结。 风积物（eolQ32）：岩性为马兰黄土，由淡黄色、灰黄色粉土组成，结构疏松，质地均匀，具大孔隙，垂直节理发育，具中等～强湿陷性，覆盖于Ⅳ、Ⅴ级阶地和丘陵山地上部，厚度一般在20～40m，局部可达50m。 滑坡堆积物（delQ3）：主要分布在Ⅳ、Ⅴ级阶地前缘冲沟两岸，多由黄土类土、砂卵砾石、碎石土和红色砂质泥岩构成，滑坡体岩性混杂，结构混乱。 C、全新统（Q4） 冲洪积物（al-plQ4）：主要分布于大夏河和沟道河床、河漫滩、Ⅰ级阶地、Ⅱ级阶地。阶地多具二元结构，上部为砂土、粉质粘土；下部为砂卵砾石，稍密-中密，在刘家峡库区为多年淤积的淤泥质土及细砂层。 洪积物（plQ4）：区内各冲沟、洪积扇均有分布，其物质组成以粉质粘土、碎石土、砂碎石等为主，堆积厚度因地而异，差别较大。 坡洪积物（dl-plQ4）：分布于山麓坡脚及缓坡一带，结构稍密，以含砾石、碎石土为主，浅红色、灰色，厚数米至数十米。 坡积物（dlQ43）：主要分布在Ⅳ级阶地前缘斜坡地带，岩性多为粉质粘土，局部为砂卵砾石和砂砾碎石土，结构松散。 人工堆积物（sQ43）：主要为人工砌筑公路路基填筑物。 ④侵入岩为加里东中期（γδ32）过渡相花岗闪长岩，主要分布于临夏市东北部的罗家湾、崖头、泄湖峡一带大夏河沿岸和银川河以西的沟谷中，与上部第三系地层不整合接触。岩石坚硬，块状构造，裂隙较发育。 （4）地下水类型及补给径流排泄条件 项目所在区域内地下水分布、赋存受地层岩性、地质构造及地貌控制，按地下水赋存条件和含水介质特征，分为第四系松散岩类孔隙潜水和基岩裂隙水两类。第四系松散堆积层广泛分布且深厚，主要分布于现代河床和右岸I-III级堆积阶地内，河床砂砾卵石覆盖层厚约1-12.5m不等，左侧较薄，右侧进入盆地渐深，基底整体向右侧倾斜，但不平整，局部存在深约2-3m的冲蚀凹槽，其中上部第四系全新统(Q4)砂砾卵石厚度1-8m不等。 地下水补给河水的泉水露头，基岩裂隙水极其贫乏。钻孔压水试验资料，基岩风化带及节理裂隙较多地段的透水率—般5.1-94.4Lu，属弱一中等透水性，局部节理裂隙密集地段最大为153Lu，属强透水性。项目区处在较宽阔的不对称“U”型河谷，河床宽约100-145m，基岩岩性为上第三系上新统临夏组黏土岩、粉砂质泥岩，转红色，岩层产状NW3500SW50~80，产状近水平，泥质胶结，岩体强度较低，岩石软化，强风化层厚1.0~2.0m，其天然含水量为9%~15%，天然密度2.10~2.27g/cm3，天然含水率状态下原状单轴抗压强度为1.0~4.0MPa，抗剪强度c=0.30~0.60MPa，泊松比0.23~0.28。 临夏县地下水资源比较丰富， 其中河谷潜水埋藏浅， 含水层厚， 水质好， 矿化度低，储量丰富，有利于开采，可作为城市生活用水和工农业用水水源。山地丘陵区，地下水多以泉水形式外露。槐树关河和大夏河交汇处河滩上有地下水自流出， 水质较好，冬季不结冰。 ①河谷潜水含水层基本特征 根据以往水文地质勘察资料，含水层岩性为分选性，磨圆度较差的含少量泥质的砂砾（碎）卵石层 含水层厚度一般为 4-6m，水位埋藏深度 3-5m， 河漫滩地段埋深较浅， 为 1-3m， 靠近山体因坡积物的影响埋藏可达 10m 以上。河谷潜水含水层与地表水体联系密切，透水性好，补给源充沛，因而含水层富水性较强，据韩家集老鸦关河左岸漫滩 33 号孔资料，含水层厚度 5.34m，水位埋深3.65m，抽水降深 4.28m 时，涌水量为 577.24m3/d，是河谷潜水富水性较强的地段。 但在河谷两侧的小支沟口，往往因洪积扇的影响，含水层泥砂含量高，透水性弱， 富水性相对变弱，如韩集老鸦关河右岸的 32 号孔，含水层厚 4.65m，抽水降深 3.71m 时出水量仅达 172.3m3/d。 ②河谷潜水的补径排条件 河谷潜水的补给来源主要是地表水的渗漏补给，其次为降水渗入及来源于两侧山区的侧向径流补给。地下水的流向基本与地表水相一致，即由北西流向东南，汇入大夏河河谷，水力坡度一般为 8-12‰。地下水在径流过程中部分通过蒸发蒸腾消耗，部分排泄于河床，汇入地表水。可见，地表水既是潜水丰富的补给源，也是地下水排泄的重要通道。 ③地下水动态 河谷潜水的动态主要受河水和降水的影响，地下水位埋深随河水位和降水季节变化而变化。一年之中 2-3 月潜水位埋藏最深，3 月底至4月因冰雪消融和春风的影响水位有所升高，到 7-9 月份的雨季，潜水位埋藏最浅，10 月份又开始缓幅下降，直至翌年 2-3 月份。水位年变幅 1.64m。 ④水水化学特征及水质评价 据对临夏县城区地表水、地下水的水质分析资料，地表水、地下水均为矿化度小于 0.5g/L 的淡水，水化学类型为 HCO3-Ca 型。 项目区在大夏河右岸高漫滩及I级阶地、II级阶地上，地层岩性表层为冲洪积沙壤土，厚约0.5~1.2m，土质不均，结构疏松。下部为冲洪积含漂石砂卵石层，结构疏松~稍密。漂卵砾石成分主要为花岗岩、花岗闪长岩、石英岩、砂岩等，一般粒径3~6cm，大者粒径达20~30cm，磨圆度好，分选性一般。下部的华里西早期石英闪长岩，岩性坚硬致密，浅部岩体中发育一组裂隙，裂隙倾角约65°，裂隙面有渲染变色现象，岩体完整性差，弱风化层厚3～3.5m，据钻孔压水试验资料，岩层属弱透水层。19.2m以下，岩体完整性好，无裂隙发育，岩层透水性属弱～微透水，为相对隔水层。 大夏河水文地质剖面见图12。评价区域水文地质图见图13。 图12 大夏河水文地质剖面图 3.3地下水影响分析 （1）地下水污染源 本项目营运期地下水污染来源可能为污水管道泄漏，污水处理单元不能正常运行，导致污水外泄渗入地下，污染厂区内地下水。本项目主要为城市生活污水处理厂因此项目地下水污染因子主要表现为NH3-N和COD等。 （2）主要污染途径 潜水的主要污染途径是大气降水、生活污水漫流下渗对地下水造成污染。 承压水的主要污染途径是上部已污染潜水对承压水的间接污染，包括越流补给和混合成井的污染；同一含水层相邻地区已污染水的径流补给污染。 （3）本项目地下水污染分析 ①地下水污染源强情况 生活污水处理单元等这些都为地上式抗渗钢筋混凝土结构的水池（抗渗等级不低于P6，为提高混凝土的抗渗能力，在混凝土中加入一定量的外加剂，提高混凝土的密实度），当非可视部位发生小面积渗漏时，才可能有少量污水通过漏点，逐步渗入土壤并可能进入地下水。 综合考虑污水厂废水的特性、构筑物单元的抗渗设计情况以及场地所在区域水文地质条件，本次评价非正常工况泄漏点设定为污水处理池底泄漏，取调节池，调节池设计流量为10000m³/d，池体有效池深：6.5m，总尺寸：26.0×12.0×7.0（m）。假定池底出现长4m，宽1cm的裂缝，污水渗漏进入土壤的量按渗漏面积与总池体面积比的8%考虑，则渗漏量约为： 4×0.01÷（26.0×12.0×7.0）×10000×8%×1000 =14.65m3/d 该部分未处理的废水中COD和NH3-N含量分别为600mg/L和80mg/L，则泄漏污水中CODcr和NH3-N含量分别为7.52kg/d和1.003kg/d。 ②地下水影响预测 A、预测因子 主要表现为NH3-N和COD等。 B、预测范围 预测范围为本次评价范围，即以项目场地为中心，半径1.38km的圆形区域，评价范围面积约6km2。 C、预测时段 预测时段选择事故发生后100d、1000d作为预测时间节点。 D、预测模式 本项目地下水环境影响预测采用一维无限长多孔介质柱体，示踪剂瞬时注入： 式中： x—距注入点的距离，m； t—时间，d； C(x，t)--t时刻x处的示踪剂浓度，g/L； m—注入的示踪剂质量，kg； W—横截面面积，m2； u—水流速度，m/d； ne—有效孔隙度，无量纲； DL—纵向弥散系数，m2/d； π—圆周率。 其中：u=K*µ DL=a*uπ 式中： K—渗透系数，m/d； µ--水力坡度，无量纲； a——弥散度，m； E、预测结果 假定非正常工况泄漏点设定为生活污水处理池底发生泄漏，污染因子对地下水的影响预测结果见表49~表50。 表49 泄漏COD影响预测结果一览表 预测因子 预测 时段 预测结果 COD 100d 结果说明：最大贡献浓度为0.1446166mg/L，最大运移距离达50m 1000d 结果说明：最大贡献浓度为0.04573178mg/L，最大运移距离达500m 表50 泄漏NH3-N影响预测结果一览表 预测因子 预测 时段 预测结果 NH3-N 100d 结果说明：最大贡献浓度为0.01994711mg/L，最大运移距离达50m 1000d 结果说明：最大贡献浓度为0.006307831mg/L，最大运移距离达500m 预测结果表明，COD渗漏发生100天后，潜水含水层污染物最大贡献浓度为0.1446166mg/L，最大运移距离50m；1000天后，潜水含水层COD污染物最大贡献浓度为0.04573178mg/L，最大运移距离500m，在最不利的条件下进行预测，结果显示项目发生渗漏100天后最大浓度满足GBT14848-2017中的Ⅲ类标准要求；NH3-N渗漏发生100天后，含水层氨氮污染物最大贡献浓度为0.01994711mg/L，最大运移距离50m；1000天后，潜水含水层COD污染物最大贡献浓度为0.006307831mg/L，最大运移距离500m，在最不利的条件下进行预测，结果显示项目发生渗漏100天后最大浓度为0.02175mg/L满足GBT14848-2017中的Ⅲ类标准要求； 本项目运营期防护不当对地下水造成不利影响，而且地下水一旦受到污染，治理和恢复非常困难，因此，地下水污染防治应以预防为主。 由于项目所在地水文地质单元地下水赋存状况、埋深、流向、包气带防护性能不同，污水排放强度和复杂程度迥异，采取的具体污染防护措施要求差异很大，因此对地下水影响程度和范围也总体来讲，考虑到污水厂范围内地下水贫乏，周边没有具有开采价值的地下水，目前及今后也没有规划取水井、饮用水源地等需要特殊保护的目标，因此本项目在建设过程中，只要严格落实地下水污染防治的相关要求，对地下水的影响在可接受范围内。 本项目供水水源由临夏县市政供水管网提供，不采用地下水作为供水水源，因此，可减轻对地下水的影响，不会对地下水的流态和水位产生影响。本项目对废水管道进行防渗处理，无废水管道渗漏，且在各污水处理单元池体建造时也采取防渗措施；污水处理厂产生的污泥依托现有污泥处理工艺及时处理；以上措施均可减小项目废水对地下水污染的可能性。 因此，本项目正常运行对地下水不会产生明显的影响。通过预测结果当废水中主要污染物 CODCr和NH3-N 等污染物在下渗过程中，虽然通过包气带对污染物的吸附、截留及降解作用，可使污染物浓度进一步得到净化，但当形成稳定的污染源，经长时间入渗及雨水淋溶作用下，对地下水有可能产生潜在影响。因此，应加强管理，减少或避免废水处理设施、废水输送管道发生故障。通过以上措施后，地下水污染在可控制范围内，地下水的影响环境可接受。 3.4排污口设置对地下水影响分析 本项目运营期排污口管理不当会对地下水造成不利影响，而且地下水一旦受到污染，治理和恢复非常困难，因此，地下水污染防治应以预防为主。本项目对污水排放管道进行了防渗处理，无废水渗漏；加强对排污口的管理，可减小项目排污口废水对地下水污染的可能性。因此，本项目正常运行时排污口对地下水不会产生明显的污染。 本项目排污口废水只有在废水排放管道发生故障（如管道破裂、排污口故障）通过渗漏可能污染地下水。在事故工况下，污染物发生泄漏会对包气带造成一定程度的影响，各污染物渗漏后会进入潜水含水层。在包气带影响预测基础上，不考虑包气带对污染物的自净、吸附、生化作用等阻滞效应，污水渗漏会对潜水含水层造成一定的影响。当废水中 CODCr、BOD5、SS、NH3-N 等污染物在下渗过程中，虽然通过包气带对污染物的吸附、截留及降解作用，可使污染物浓度进一步得到净化，但当形成稳定的污染源，经长时间入渗及雨水淋溶作用下，对地下水有可能产生潜在影响。因此，应加强管理，减少或避免排放管道及排污口发生故障。通过以上措施，地下水污染在可控制范围内，地下水环境影响在接受范围之内。 4、声环境影响分析 本次提标改造项目在运营期噪声主要来自各类设备运行时机械噪声，噪声源为鼓风机、刮泥机、各类泵等，其噪声值 75～105dB（A）。本次评价采用《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ2.4-2009）推荐的衰减方法，采用噪声级的分布预测计算模式。 ⑴预测模式 本次噪声影响评价选用点源的噪声预测模式，将各噪声设备合成后视为一个点噪声源，在声源传播过程中，噪声受到建筑物的吸收和屏蔽，再经过距离衰减和空气吸收后，到达受声点，其预测模式如下： 1、室外点声源在预测点的倍频带声压级 某个点源在预测点的倍频带声压级 式中： Lp(r)--距离声源r处的倍频带声压级，dB(A)； Lp(r0)--参考位置r0处的倍频带声压级，dB(A)； r--预测点距离声源的距离，m； r0--参考位置距离声源的距离，m； Adiv--声波几何发散引起的倍频带衰减，dB； Abar--屏障引起的倍频带衰减，dB； Aatm--空气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr--地面效应引起的倍频带衰减，dB； Amisc--其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB； 无指向性点生源几何发散衰减的基本公式为： ； Adiv=20lg(r/r0)； 空气吸收引起的衰减： 式中a 为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数； 屏障引起的衰减Abar： 2、声级的计算： ①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中： Leqg--建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi--i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T--预测计算的时间段，s； ti--i声源在T时段内的运行时间，s； ②预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： 式中： Leqg--建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb--预测点的背景值，dB(A)。 ⑵预测结果及评价 根据项目各噪声设备声级及其所处位置，利用工业企业噪声预测模式和方法，对厂界外的声环境进行预测计算，得到各预测点的昼夜噪声级，本项目厂界噪声预测结果见表51。 表51 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点及方位 预测值 是否超标 标准 昼间 东 51.5 否 65 南 52.3 否 西 45 否 北 42.2 否 夜间 东 40 否 55 南 45.2 否 西 43.5 否 北 41 否 由预测结果可知，本项目建成运行后，在各项噪声治理措施落实情况下，预测噪声对厂区的贡献值均较小，可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求，即昼间 65dB（A）、夜间 55dB（A）。但为了减轻项目噪声对厂区职工的影响周边环境的噪声影响，建议建设单位选取低噪声设备，并采取消声、避震、隔音、封闭等措施。 同时本次对现状工程进行了噪声监测，监测期间厂界噪声最大值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，也满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。因此，本项目建成运行后，在各项噪声治理措施落实情况下对周边的环境影响较小。 5、 固体废物环境影响分析 5.1固体废物产生概况 本项目固体废物主要来自格栅产生的栅渣、沉砂池产生的沉砂、沉淀池产生的污泥以及劳动定员产生的生活垃圾等。栅渣和沉砂产生量350.4t/a、273.75t/a。污泥产生量为2555t/a。上述固体废物随意堆放会对周围环境产生较大的影响，建设单位在生产过程中必须制定切实可行的环保措施，及时处置，以减轻环境影响。 5.2固体废物环境影响分析 本项目产生的生活垃圾经统一收集后定期送往当地生活垃圾填埋场处置，对周围环境影响较小；项目产生的栅渣、沉砂、污泥在一定温度和湿度下，特别是在闷热天气，在微生物作用下容易腐烂发臭，会对周围环境产生一定的影响。污泥对周围环境影响主要表现为： （1）污泥脱水过程对环境的影响 污泥脱水时会散发恶臭；脱水污泥转运过程中若发生遗洒将造成环境污染。 本项目产生的污泥等固废主要污染特征和危害为： 1）污泥堆放在环境中会散发臭味气体，对环境空气造成污染。脱水污泥堆放地会孳生蚊蝇，传染疾病，对环境卫生产生不利影响。 2）污泥中含有细菌和寄生卵。脱水后的污泥如不及时清运，遇水易成糊状，容易流失；且随着雨水的淋洗，容易产生渗滤液，其中的污染物容易进入地表水或下渗污染地下水和土壤。 针对上述固体废物，本工程还应采取以下处理措施： 1）严禁向水体排放高浓度液态废物； 2）严禁向路边、渗坑、荒地、荒滩倾倒废物； 3）严禁未经环保部门同意作填坑、填河和土地填埋固体废物； 4）脱水机产生的污泥放在设置的钢制污泥暂存罐，暂存罐放置地面应采用水泥固化地面防渗，四周设边沟，将渗水排往集水池，顶部设雨棚。污泥等固体废物及时处理，不得在厂内长时间存放。同时加强装卸运输管理，防止固体废弃物的泄漏。 （2）污泥堆放过程对环境的影响 脱水污泥遇水易成浆状，流动性好，容易流失；在雨水的淋洗下，淋滤水中溶入大量的污染物，会污染周围环境。因此，脱水后污泥不能乱堆乱放，应及时清运，不能及时运走的污泥，应设置专门处理的具有防渗层的临时堆放场所，并加盖遮雨棚。此外，脱水污泥并未完全稳定，污泥长期堆放会产生厌氧消化，产生的 H2S、NH3 等恶臭物质会影响空气质量；脱水污泥堆放地也是蚊蝇的孳生地，对环境卫生有不良影响。因此，污泥脱水后应及时处置，避免在厂内堆放。 （4）污泥处置对环境的环境影响 本项目产生的污泥需进行毒性鉴定，若为一般固体废物，经厂区脱水处理后及时运往开发区垃圾填埋场卫生填埋处置；若污泥为危险废物，需对其按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）及其修改单等进行严格的控制和管理，送有危废处置资质的单位进行处理，从而减轻其对周围环境的影响。 6、对水功能区水生态环境影响分析 本项目所在地地表水为大夏河，项目排污口区域地表水环境功能区划为Ⅲ类水域。本项目执行的排放标准（GB18918-2002一级A标准）较严格，处理后的污水浓度限值分别为：BOD5≤10，CODcr≤50，SS≤10，NH3-N≤5，PH6-9，总磷≤0.5。项目运营后可以减小废水污染物排放浓度，削减排污量，有利于大夏河水质的改善。通过加强管理，污水厂采取完善的措施后，废水达标排放，项目对水功能区水生态环境影响较小。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 污水处理 单元 | 恶臭 | 对厂内恶臭污染源及构筑物进行加盖，采取分散收集，集中处理，并建设除臭收集管路系统收集至生物滤池对本项目恶臭气体进行处理。 | 厂界臭气浓度达标 |
| 水 污 染 物 | 废水 | NH3-N、COD | 二级处理+深度处理 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准 |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 | 固废 | 集中收集后定期送往当地生活垃圾填埋场处置 | 措施可行 |
|  | 污泥 | 污泥 | 依托污泥处理系统，进行浸出毒性鉴定，若为一般固废则送至当地圾填埋场卫生填埋处置，危险废物则送有资质的单位处置 |  |
| 噪 声 | 该项目运营期噪声主要为泵类、风机等设备产生的噪声，采取必要的防治措施后设备噪声对环境的贡献值有限，影响不大。 |
| 生态保护措施及预期效果 项目位于现有污水厂内，项目区域目前已采取了相应绿化措施，本项目建成后对厂区增加绿化面积，对改善厂区环境具有一定积极作用。 |

# 污染治理措施及可行性分析

一、施工期污染治理措施及可行性分析 本项目施工过程中产生的扬尘、噪声对环境的影响较明显；鉴于上述情况，为确保本工程的顺利实施和如期完工，针对工程施工期产生的环境不利影响，提出相应的环境污染防治对策及方案具体建议如下： 1、场内扬尘 ①施工期间需要做到文明施工，在天气干燥、有风等易产生扬尘的情况下，应对沙石临时堆存处采取清扫、洒水措施，有关试验表明，如果只洒水，可使扬尘量减少70～80％，如果清扫后洒水，抑尘效率能达90％以上；在施工场地每天洒水抑尘作业4～5次，可使扬尘量减少70％左右，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到100m范围。因此本工程可通过清扫、洒水方式来减缓施工扬尘。 ②石灰、黄砂等堆场尽可能不露天堆放，如不得不敞开堆放时，应对其进行洒水，提高表面含水率，起到抑尘的效果；对水泥等易产生扬尘的物料，应存放在料库中，或加盖篷布。 ③大风天气尽量不进行挖掘土方作业；尽量避免在起风的情况下装卸物料。 ④对工地附近的道路环境实行保洁制度，及时清扫，尽量减少扬尘对环境的影响。 2、场外运输 ①运输方式：运沙、石、水泥等的车辆加盖篷布，防止沿途洒落。 ②车辆限速：建议行驶车速不大于50km/h，据资料显示：此时的扬尘量可减少为一般行驶速度(15km/h计)情况下的1/3。 ③运输时间：选择车流、人流较少的时间，运输时间：上午9：00-1：00，下午：3：30-6：00，晚上：7：30-10：30。 3、周围敏感点的保护措施 (1)在施工区砌筑围墙或设置挡板进行隔离； (2)材料堆放场远离敏感点。 (3)通过项目出入口驶出的车辆轮胎必须经过清洗。 本评价认为上述扬尘防治措施有效可行，采取上述措施后，可以有效地把施工期的扬尘污染影响减低到最小程度。 4、施工期噪声的防止措施 施工期噪声源主要是各类施工设备以及运输车辆产生的机械噪声，声级都在80dB（A）以上，施工现场周围将不同程度受到影响，因此建议加强施工现场的环境管理，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定,施工期噪声防治措施如下： ①降低设备噪声：尽量采用低噪声设备；采用安装消声器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；挖掘机、装卸车辆进出场地应限速；加强机械设备、运输车辆的保养维修，使它们处于良好的工作状态。 ②合理安排时间：避免强噪声设备同时施工、持续作业； ③合理布局施工场地：噪声大的设备尽量远离敏感区。 ④降低人为噪声：操作机械设备时及模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音；尽量少用哨子指挥作业。 ⑤建立临时声障：对位置相对固定的设备，能于室内操作的尽量进入操作间，不能入操作间的，可适当建立单面声障；施工场地四周建2.5m高的围挡。 ⑥减少交通噪声：进出车辆和经过敏感点的车辆限速、限鸣。 采取上述措施可有效的减轻施工噪声，噪声可降低到可接受的水平。 5、固体废物污染防治措施 固体废物主要是生活垃圾、废弃土石方、建筑垃圾。 废弃土方全部运至附近用于土地平整，废弃建筑垃圾部分回收利用，部分送当地建筑垃圾填埋场处置。生活垃圾污每天定时清理、拉运，生活垃圾及时收集后运往当地生活垃圾填埋场处置，垃圾的运输必须加盖篷布，避免发生垃圾洒落，尽量减轻垃圾运输对周围环境的影响。施工期固体废物治理措施可行。 6、废水污染防治措施 废水主要有施工人员生活污水和施工废水。 施工人员生活废水全部依托现有污水处理厂处理；其中施工期产生的少量设备冲洗水经沉淀池处理后，也用于路面降尘。项目施工期产生水经过处理后全部利用，达到了节约用水的目的。严禁将施工期产生的污、废水直接排入周边环境。施工期废水治理措施可行。 综上所述，本项目施工期较短，项目施工期的环境污染是暂时的，随着施工期的结束，施工期的环境影响将全部结束。 7、生态环境保护措施 工程的建设不可避免引起水土流失，在考虑节省工程投资的同时，还应重视生态环境的保护，最大限度地减少因工程建设引起的水土流失对项目区域生态环境的影响。主要措施建议如下： （1）严格施工管理，不得随意扩大施工面积，严禁在项目附近耕地随意开设施工营地，随意堆放施工物料。施工中产生的建筑垃圾、弃土石、生活垃圾需定点堆放，及时清理，不得随意占用未征土地。 （2）运输、施工机械油污应集中处理，揩擦有油污的废弃物不得随意丢弃，集中收集处置。 （3）施工过程中应注意保护相邻地带的绿地等植被，尽量减小毁坏数量。施工结束后，对材料堆放场、施工便道等临时性占地破坏的植被应按相应规定进行补种补栽，砍伐或迁移树木要报批，不得随意剪修树木。 （4）物料运输要采取遮盖，施工现场物料要采取遮盖、压实等措施防止扬尘。 （5）工程施工过程中，需加强保护植物资源的宣传教育工作，增强施工人员的环保意识，尽可能减少对施工场地附近农田的践踏和污染。 （6）尽可能地缩短疏松地面、坡面的裸露时间，合理安排施工时间，尽量避开大风和雨天施工。 8、对大夏河的防护措施 施工期施工物质的堆放均需远离水体，施工单位对运输、施工作业严加管理。建议在物料临时堆场的边沿应设导水沟，堆场上增设覆盖物，石灰、水泥等物质不能露天堆放贮存，要设置室内仓库，储存。施工时按需用料，做好用料的安排，减少建材的堆放时间。则施工期物料流失对水环境的影响可降到最低水平。施工中产生的污泥和废渣要运送到岸边临时堆场，施工结束后，及时进行场地清理，清除围堰等水中杂物，保证水流畅通。另外在施工过程中避开雨季，经常维护施工机械，将降低施工对河流水质的影响，且这种影响是暂时的，随着基础施工的结束，这种影响将逐渐消失。 具体措施如下： 1）严禁将含有害物质的材料如油料等堆放于大夏河水体附近，必要时设围栏，并设有蓬盖，防止雨水冲刷进入水体； 2）设置必要的临时排水沟，疏导施工废水。施工中的工程废水设沉淀池沉降后可重复利用； 3）禁止直接向河流倾倒废水、废料、废弃土石方、垃圾及其它固体废弃物； 4）施工期必须加强管理，禁止生活垃圾和油污染物进入水体或洒落入河床。施工结束后将河床恢复原貌，防止河床变形或造成新的冲刷； 5）施工结束后全面统计项目产生所有废弃物，特别是废化学物品等，不得就地倾倒或堆放，应及时清运弃于当地允许的地点，或按有关规定处置； 6）施工机械严格检查，防止油料泄漏。因机械维修、维护产生的少量残油全部分类回收并存储，可集中出售给有关废油回收企业； 7）加强对施工人员的环保教育，严格约束施工人员的个人卫生行为。 9、施工期防洪措施 （1）雨季施工期间为现场施工人员配置雨具，为方便施工操作，雨具应为衣裤分开的两截雨衣。 （2）进入雨季施工期间，必须对所有一线施工操作人员进行安全教育，组织各施工员进行雨季施工组织错书交底。 （3）加强安全意识教育和安全生产管理，严禁施工人员雨天在非通道部位行走。 （4）雨天时机电设备应有可靠的防雨遮盖措施，防止设备受潮出现漏电，甚至短路问题而损坏，影响设备的正常运转。及时检查动力线路，防止电线破损而导致在潮湿环境下漏电，危及人身安全。 （5）施工解析必须每天检查，沟槽施工时必须距槽边留有足够的安全距离，设专人指挥；施工后机械停放至指定场地，严禁雨天沟槽停放。 二、营运期污染防治措施及可行性分析 1、大气污染防治措施和可行性分析 本项目废气污染物主要为恶臭气体，为了减轻恶臭污染物对周围大气环境的影响，必须采取有效的除臭措施对恶臭污染物进行处理，使其达标排放。 对厂内恶臭污染源及构筑物进行加盖，采取分散收集，集中处理，并建设除臭收集管路系统收集至生物滤池对本项目恶臭气体进行处理，处理后经15m高排气筒排放。 （1）生物滤池除臭工艺简介： 生物滤池的异味处理效果较好，能够满足环保要求。微生物依靠滤池中的有机质生长，无需另外投加营养剂，因此停工后再使用启动速度快，周末停机或停工几周后再启动能立即达到很好的处理效果—几小时后就能达到最佳处理效果。生物滤池缓冲容量大，能自动调节浓度高峰使微生物始终正常工作，耐冲击负荷的能力强，在水泵检修时也能很好地除臭。易损部件少，系统维护管理工作非常简单，基本可实现无人管理，工人只需巡视是否有机器发生故障。运行采用全自动控制，非常稳定。生物滤池应用广泛，其处理效果好、管理方便、维护简单、运行费用低，是一种理想的异味处理办法。 （2）技术优势 本项目产生的废气首先进入到生物滤池底部的分配系统，然后缓慢地通过生物活性填料床，最终以扩散气流的形式从滤池表面离开。填料放置在耐腐蚀且具有良好通透性能的支撑架上，小型池体采用FRP 玻璃纤维增强塑料制作，大型池体采用钢筋混凝土结构，可以全天候工作，耐腐蚀能力强。生物滤池所使用的专用填料由多种纤维物质和添加剂组成，能长期保证结构疏松，压力损失小，风机运行费用低。在运行半年后，滤池的压力损失只有800Pa 左右。在启动时，生物填料需要含微生物的溶液进行处理。水是微生物赖以生存的自然环境，微生物的转化能力取决于填料中的水份以及在滤池停留时间内废气的相对湿度。该工艺中，用水量可调节到水份吸收速度与干燥速度平衡的状态，因此保证滤池中适度恒定。这为生物菌群的生长和分布提供了最佳的条件。生物滤池的异味处理效果非常好，在任何季节都能满足环保要求。 生物滤池广泛地应用于烟草、废水处理、污水泵站、食品加工、电镀、冶金、纺织、化工等行业，其处理效果好、管理方便、维护简单、运行费用低，是一种理想的异味处理办法。 生物滤池除臭工艺流程见图14。 生物滤池法具有处理效果稳定，运行费用低，没有二次污染等优点。 图14 生物滤池除臭工艺流程示意图 （4）防治措施建议 为减轻恶臭气体对周围环境的影响，建议进一步采取如下措施进行恶臭污染防治： ①污泥处理中采用密封性能好的脱水设备，脱水后污泥含水率降至 60%以下；加强操作管理，污泥要及时外运，尽可能做到日产日清，尽量减少污泥在厂内的堆积量和存放时间；搞好环境卫生，做好消灭蚊、蝇的工作，防止传染疾病。 ②搞好厂区空地、路边的绿化工作，并设置与周边的绿化隔离带，种植一些除臭效果较好的树种及其它灌木、花草，以减轻恶臭污染物对周围环境的影响。 ③定期进行恶臭气体的环境监测，发现异常及时采取喷洒除臭剂等补救措施（如FeSO4＋有机酸，可有效去除 NH3及 H2S））减轻恶臭中有毒、有害物质对周围环境的影响。 ④对厂区200m范围内禁止建设居民住所等敏感目标，减少恶臭对该环境敏感点的影响。 本项目恶臭治理措施治理系统见图15： 图例： 臭气收集管线 图15 本项目恶臭治理措施治理系统 2、水污染防治措施及可行性分析 本次只针对污水厂提标改造工程内容水防治措施及可行性进行分析。 综上所述，项目废水经提标改造工程设计工艺处理后，废水可达标排放，经济可行，占地位于现有厂区内，不再新增用地，因此，本项目工艺处理方案可行。 本次提标改造工程粉废水总体处理工艺为“预处理+一级处理+二级处理+CASS池+深度处理（滤布滤池+高密度絮凝沉淀池）”，该处理工艺与《规范》要求的处理工艺相符，因此本项目废水处理工艺较为合理。 2.1、水污染防治对策建议 （1）进水水质要求：废水中各污染物浓度经自行处理后必须满足项目设计进水水质要求。 （2）必须认真做好污水处理厂的运行管理工作，加强对员工的培训和教育，提高其工作责任心；制定各项规章制度和操作规程，避免因操作失误而造成事故排放。 （3）加强对各类设备的定期检查、维护和管理，以减少事故隐患；污水处理厂应采用双回路供电，防止因停电而造成运转事故。 （4）污水厂进水和出水水质要定期监测，以根据不同水量和水质及时调整处理单元的运转状况，保障设施的正常和高效运行。 2.2、事故排放污染影响防治对策建议 （1）制定事故排放应急处理方案，落实各工作人员的责任，同时在平时要进行演练，以及时处理事故。 （2）建立可靠的运行监控系统，包括计量、采样、监测、报警等设施，发现异常情况，及时调整运行参数，以控制和避免事故的发生。 （3）为防止废水量过大，造成冲击负荷，以及因 pH、有毒物质和水温等因素而造成污水处理设施处理率下降，应加强对各污染源的预处理和管理，严禁废水未作任何处理即超标排放入管，以确保污水厂处理设施的正常运行。 （4）加强设施的维护和管理，提高设备的完好率，关键设备要配备足够的备件，一旦事故发生能够及时处理。 （5）加强管线的检查、维护和管理，由于排水管较易受到漂浮物等影响，一旦发现问题，应及时与当地管理部门取得联系，及时维修，保证排水管的安全运行。 （6）要建立完善的档案制度，记录进厂水质水量变化及污水处理设施的处理效果和尾水水质变化状况，尤其要记录事故的工况，以便总结经验，杜绝事故的再次发生。 3、 噪声治理措施及可行性分析 为了减少项目噪声对周围声环境造成不良影响，需采取如下措施： （1）对噪声源强较大的鼓风机、水泵等设备从选型上注重噪声问题，尽量选择低噪声环保型产品。 （2）对噪声源尽量采用加装消声器、减震器、柔性接头等消声、避震等措施，对噪声源 设备也尽可能封闭运行。 （3）对鼓风机房、泵站等采用室内吸声材料，双层门窗等消音、隔音措施。 （4）根据环境、景观设计要求对噪声场地四周设置绿化隔离带。 （5）加强管理，通过实施标准化作业、加强设备维护、正确使用机械等措施，使机械在 较好状态运行，避免不正常设备运转。 本项目产生的噪声采取上述有效的隔声、吸声、消声、减振等措施，再经距离衰减后，可使噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间65dB（A）、夜间55dB（A）。噪声可达标排放，治理措施可行。 4、地下水治理措施及可行分析 为防止污水及原料泄漏，本项目全过程控制其泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其渗入地下水中，即从源头到末端全方位采取控制措施。本项目地下水污染防治按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。 本项目可研阶段未对地下水防治提出明确要求，本次评价根据工程运行特点及环境保护要求，提出以下防治措施，供本次改扩建工程设计参考： 4.1源头控制措施 钢筋混凝土水池结构设计严格执行《石油化工钢筋混凝土水池结构设计规范》（SH/T3132-2013）和《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）等相关规范。调节池、滤布滤池、高密度絮凝沉淀池、接触池等构筑物的钢筋混凝土结构混凝土强度不小于C30，水灰比不大于0.45，抗渗等级不低于P6，为提高混凝土的抗渗能力，在混凝土中加入一定量的外加剂，提高混凝土的密实度。本项目尽可能从源头上减少污染物的产生，实现了源头控制措施。 4.2分区防治措施 按照潜在的危害水平，对可能存在地下水污染建构筑物进行分区防渗，防渗标准按照《环境影响评价技术导则，地下水环境》（HJ610-2016）要求确定，同时根据工程特点结合总平面布置情况，各处理单元在布置上严格区分为重点防渗区和简单防渗区。 （1）重点防渗区 包括滤布滤池间地面、调节池、高密度絮凝沉淀池、接触池、污泥脱水机房地面、污水提升泵房、污水管道区域等防渗规格为：等效粘土防渗层Mb≥6.0m，防渗结构层渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s，防渗面积合计4184m2。 （2）简单防渗区 除上述区域内的其他生产区域，如车间外部道路、地面等，各采用一般硬化处理，防渗面积合计约500m2。 将本次项目划分为重点防渗区和简单防渗区，具体见表52。 表52 本项目装置区污染防治分区及防渗要求情况表 序号 污水单元名称 分区类别 防渗要求 1 滤布滤池间地面 重点防渗区 按照《环境影响评价技术导则，地下水环境》（HJ610-2016）防渗技术要求，防渗结构层渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s，抗渗等级不低于P6 2 调节池 重点防渗区 3 接触池 重点防渗区 4 高密度絮凝沉淀池 重点防渗区 5 污泥脱水机房地面 重点防渗区 6 污水提升泵房 重点防渗区 7 污水管道 重点防渗区 7 外部道路及其他地面 简单防渗区 一般硬化处理 4.3污染监控措施 为了及时准确地掌握厂址周围地下水污染控制状况，要求建设单位建立覆盖污水处理厂的地下水监控体系，包括建立完善的监测制度、设备，科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现，及时控制。 ⑴地下水跟踪监控井布置原则 本项目地下水为三级评价，根据《环境影响评价技术导则，地下水环境》（HJ610-2016）要求确定，地下水跟踪监测点一般不少于1个，应至少在建设项目场地下游布置一个监测井，作为本项目地下水跟踪监控井。 ⑵地下水监测计划 为了及时准确地掌握厂区周围地下水质量状况和地下水体中污染物的动态变化，应根据《地下水环境监测技术规范》HJ/T164-2004的要求及地下水布设原则，对项目所在区域地下水质量进行长期监测。 ⑶地下水监测因子 pH、COD、BOD5、氨氮、总硬度、总磷等因子。 ⑷监测数据管理 上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向当地环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开，满足法律中关于知情权的要求。发现污染和水质恶化时，要及时进行处理，开展系统调查，并上报有关部门。 5、固体废物治理措施及可行性分析 本项目固体废物主要来自格栅产生的栅渣、沉砂池产生的沉砂、沉淀池产生的污泥以及劳动定员产生的生活垃圾等。 （1）栅渣的处置 由于栅渣含水率低，多为无机物，可利用价值较低，故可对其单独收集，与生活垃圾一并送至当地生活垃圾填埋场处置。 （2）沉砂及污泥 本项目产生的污泥根据国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及水十条的要求，污泥应进行稳定化处理。污水厂的污泥经过处理后含水率有所降低将有利于后续的污泥处置，因此污水厂产生的污泥需在不影响后续处置的前提下尽可能降低污泥的含水率，故本工程最终污泥含水率不高于60%，生物处理产生的剩余污泥采用现有的带式污泥浓缩脱水一体机处理后进行毒性鉴定，若为一般固体废物，经厂区脱水处理后及时运往开发区垃圾填埋场卫生填埋处置；若污泥为危险废物，需对其按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）及其修改单等进行严格的控制和管理，送有危废处置资质的单位进行处理，从而减轻其对周围环境的影响。 采取上述措施后，可确保项目固体废物均可得到妥善处置，不会对周围环境产生大的不利影响，固体废物治理措施是可行的。 6、运营期对大夏河的防护措施 （1）运营期禁止直接向大夏河倾倒废水、垃圾及其它固体废弃物； （2）加强对工作人员的环保教育，严格约束其个人卫生行为； （3）通过定期对厂区范围内洒水等措施减少扬尘对于大夏河的影响； （4）加强管理，过往车辆严格检查，防止油料泄漏； （5）污水厂不得接纳含重金属及持久性有毒有害有机物等工业废水。 7、 绿化措施 绿化是项目的重要组成部分，它起着保护环境、净化空气、调节小气候、减低噪声以及改善人民生活质量等作用。本工程在污水厂厂界周边、预留地、厂区隔离带等位置设置防护绿带，隔绝噪声和废气，美化景观。全厂绿化覆盖率超过30%。厂区四周围墙内布置10m宽的绿化隔离带，并种植具有降尘、降噪、吸味功能的当地乔木，与厂界外绿带一起起到双重的环境防护和隔离的功效。沿厂区围墙及道路种植高大常绿乔木，用以屏蔽视线，各类池子等构筑物四周以低矮灌木和四季花草为主，缀以大小不同的造型石，建筑物旁的空地设置幽径小路，种植上以常绿乔木为主。 三、建设项目环保投资概算 本项目环保设施投资概算见表50所示。本项目总投资1926万元，环保投资260万元，环保投资约占总投资的13.5%。 表53 项目环保投资估算 序号 治理措施 环保投资（万元） 备注 1 施工期污染防治 30 施工期扬尘防治，定时洒水、车辆运输时覆盖帆布；施工废水经沉淀池处理；施工噪声加盖临时棚房；施工固废处理处置 2 恶臭气体治理 200 对厂内恶臭污染源及构筑物进行加盖，采取分散收集，集中处理，并建设除臭收集管路系统，建设1个生物滤池+15m高排气筒 3 噪声防治 10 产噪机械设备等隔声降噪 4 绿化 10 绿化面积1000m2 5 废水排放管线 1800 （列入工程投资） 建设8.5km尾水排放管线 6 环境风险 10 甲醇立式罐周围建设容积不小于10m3的围堰，罐底防渗。配备火灾报警系统、消防设施等。 合计 260 注：本次提标改造项目不包括废水排放管线的投资，建设单位须在提标改造项目运行前落实管线资金和管网建设。

# 环境风险

环境风险评价的目的是分析和预测项目建设和运行期间存在的潜在危险、有毒有害及可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理的防范、应急与减缓措施，以使拟建项目事故率、损失率和环境影响达到可接收水平。 本章按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ /T169-2004）、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）的要求，对本项目环境风险进行评价，提出环境风险防范、应急与减缓措施。 1、风险识别 1.1物质风险识别 本项目新增污水处理过程中需要投加一些药剂，如甲醇等，还有消毒过程使用的二氧化氯，具体情况见表 54。 表 54 项目药剂使用情况一览表 名称 危险性 备注 甲醇 易燃液体 投加的碳源 二氧化氯 腐蚀性、刺激性 二氧化氯发生器 盐酸 刺激性 二氧化氯发生器 甲醇物性数据见表55。 表55 甲醇的理化特性一览表 第一部分：化学品名称 化学品中文名称： 甲醇 化学品英文名称： methyl alcohol 中文名称2： 木酒精 英文名称2： methanol 技术说明书编码： 307 CAS No.： 67-56-1 分子式： CH4O 分子量： 32 第二部分：成分/组成信息 有害物成分：甲醇 CAS No：67-56-1 第三部分：危险性概述 健康危害： 对中枢神经系统有麻醉作用；对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变；可致代射性酸中毒。急性中毒：短时大量吸入出现轻度眼上呼吸道刺激症状（口服有胃肠道刺激症状）；经一段时间潜伏期后出现头痛、头晕、乏力、眩晕、酒醉感、意识朦胧、谵妄，甚至昏迷。视神经及视网膜病变，可有视物模糊、复视等，重者失明。代谢性酸中毒时出现二氧化碳结合力下降、呼吸加速等。慢性影响：神经衰弱综合征，植物神经功能失调，粘膜刺激，视力减退等。皮肤出现脱脂、皮炎等。 燃爆危险： 本品易燃，具刺激性。 第四部分：急救措施 皮肤接触： 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触： 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入： 饮足量温水，催吐。用清水或 1％硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。 第五部分：消防措施 危险特性： 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 有害燃烧产物： 一氧化碳、二氧化碳。 灭火方法： 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 第六部分：泄漏应急处理 应急处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 第七部分：操作处置与储存 操作注意事项： 密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱金属接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存注意事项： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 第八部分：接触控制/个体防护 职业接触限值 中国MAC(mg/m3)： 50 前苏联MAC(mg/m3)： 5 TLVTN： OSHA 200ppm,262mg/m3; ACGIH 200ppm,262mg/m3[皮] TLVWN： ACGIH 250ppm,328mg/m3[皮] 监测方法： 气相色谱法；变色酸分光光度法 工程控制： 生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护： 可能接触其蒸气时，应该佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 眼睛防护： 戴化学安全防护眼镜。 身体防护： 穿防静电工作服。 手防护： 戴橡胶耐油手套。 其他防护： 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。 第九部分：理化特性 外观与性状： 无色澄清液体，有刺激性气味。 pH： 熔点(℃)： -97.8 沸点(℃)： 64.8 相对密度(水=1)： 0.79 相对蒸气密度(空气=1)： 1.11 饱和蒸气压(kPa)： 13.33(21.2℃) 燃烧热(kJ/mol)： 727.0 临界温度(℃)： 240 临界压力(MPa)： 7.95 辛醇/水分配系数的对数值： -0.82/-0.66 闪点(℃)： 11 引燃温度(℃)： 385 爆炸上限%(V/V)： 44 爆炸下限%(V/V)： 5.5 溶解性： 溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂。 主要用途： 主要用于制甲醛、香精、染料、医药、火药、防冻剂等。 第十部分：毒理学资料 急性毒性： LD50：5628 mg/kg(大鼠经口)；15800 mg/kg(兔经皮) LC50：83776mg/m3，4小时(大鼠吸入) 刺激性： 第十一部分：生态学资料 其它有害作用： 该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。 第十二部分：废弃处置 废弃处置方法： 用焚烧法处置。 第十四部分：运输信息 危险货物编号： 32058 UN编号： 1230 包装类别： O52 包装方法： 小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 运输注意事项： 本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱金属、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 第十三部分：法规信息 法规信息 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第3.2 类中闪点易燃液体。 二氧化氯化学特性具体见表56。 表56 二氧化氯危险性标准 标识 名 称：二氧化氯 英文名称：chlorine oxide 分子式： ClO2 CAS号：10049-04-4 理化特性 外观与形状 黄红色气体，有刺激性的气味。 沸点（℃） 9.9 熔点（℃） —59 相对密度(水＝1) 3.09 相对密度(空气＝ 1) 2.3 溶解性 不溶于水 分子量 67.45 侵入途径 食入、皮肤 健康危害 本品具有强烈刺激性。接触后主要引起眼和呼吸道刺激。吸入高浓度可发生肺水肿。能致死。对呼吸道产生严重损伤浓度的本品气体，可能对皮肤有刺激性。皮肤接触或摄入本品的高浓度溶液，可引起强烈刺激和腐蚀。 长期接触可导致慢性支气管炎。 急 救 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 防护措施 工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 身体防护：穿连衣式胶布防毒衣。 手防护：戴橡胶手套。 其它：工作现场禁止吸烟。工作完毕，沐浴更衣。注意个人清洁卫生。 燃烧爆炸危险性 燃烧性 不燃 本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤 燃烧分解产物 氯化氢 危险特性 具有强氧化性。能与许多化学物质发生爆炸性反应。对热、震动、撞击和摩擦相当敏感, 极易分解发生爆炸。 储 运 运输注意事项：铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物、还原剂、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放 灭火方法 消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 操作注意事项 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿连衣式胶布防毒衣，戴橡胶手套。远离易燃、可燃物。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与还原剂接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 表57 盐酸危险性标准 CAS号 7647-01-0 中文名称 盐酸 英文名称 Hydrochloric acid 分子式 HCl 外观与性状 无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味。 分子量 36.46 蒸汽压 30.66(21℃) 熔 点 -35℃ 溶解性 与水混溶 密 度 [相对密度(水=1)]：1.83 燃烧性 该品不燃。具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤 危险标记 第8.1 类酸性腐蚀品 主要用途 有机合成、漂染、金属加工等 人体危害与防护 [急性毒性]：LD50 ：400mg/kg（兔经口）；LC50 ：3124ppm，1小时(大鼠吸入)； [健康危害]：接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒：出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻出血、齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。 [慢性影响]：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。 [环境危害]：对环境有危害，对水体和土壤可造成污染。 [燃爆危险]：该品不燃。具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤 [危险特性]：能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中和反应，并放出大量的热。具有强腐蚀性。 [急救措施]：皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟，可涂抹弱碱性物质（如碱水、肥皂水等），就医。眼睛接触： 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：用大量水漱口，吞服大量生鸡蛋清或牛奶（禁止服用小苏打等药品），就医。 [消防措施]：危险特性：能与一些活性金属粉末发生反应, 放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中和反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。 有害燃烧产物：氯化氢。灭火方法：用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、消石灰等中和。也可用大量水扑救。 [禁忌物]：碱类、胺类、碱金属、易燃或可燃物。 储运与泄漏处理 [储存注意事项]：储存于阴凉、通风的库房。库温不超过30℃，相对湿度不超过85%。保持容器密封。应与碱类、胺类、碱金属、易（可）燃物分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 [运输注意事项]：本品铁路运输时限使用有像胶衬里钢制罐车或特制塑料企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与碱类、胺类、碱金属、易燃物或可燃物、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 [泄漏处置]：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。 [工程控制]：密闭操作，注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。 1.2 生产设施风险识别 生产设施风险识别包括主要生产单元、储运系统、环保设施及辅助生产设施等，依据相关技术导则确定项目生产工程中潜在的危险性，本项目的主要设施风险分析见表57。 表58 生产设施风险识别表 事故类型 事故原因 危险因素 泄漏 污水处理系统设备发生故障导致废水超标排放 废水排放污染土壤及水体 预处理水质不稳定，混合废水水质不能满足深度处理工艺进水水质要求 如停电、洪水、突发性自然灾害等突发性外部事故，造成污水处理设施停止运行，导致废水超标排放 1.3 有毒有害物质扩散途径识别 本项目涉及的有毒有害物质扩散途径主要有： （1）甲醇、二氧化氯、盐酸等泄漏导致对环境污染和人群健康损害； （2）废水未经处理泄露到外环境对土壤环境、地下水等污染。 2、重大危险源识别 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）的定义，对本项目进行辨识。依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）重大危险源是指长期地或临时得生产、加工、搬用、使用和贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则定为重大危险源： q1/Q1+ q2/Q2……+qn/Qn≥1 式中： q1，q2...qn——每种危险物质实际存在量，t。 Q1，Q2...Qn——与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。 计算结果见表59。 表59 重大危险源辨识一览表 名称 品名 最大库存量t 临界量t 辨识过程 辨识结果 储罐 甲醇 4.5 500 4.5/500=0.009 否 消毒 二氧化氯 10 / / 否 盐酸 2 / / 否 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）的规定，本项目目涉及到的风险物质及风险单元均不构成重大危险源。综上所述，确定本项目没有重大危险源。 3、评价工作等级及范围 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）的有关规定，根据项目所涉及的危险物质、功能单元和重大危险源判定结果，以及周边的环境敏感程度等因素，来确定环境风险评价等级。等级划分依据表60。 表60 评价工作级别（一、二级） 分类情况 剧毒 危险性物质 一般毒性 危险性物质 可燃、易燃 危险性物质 爆炸 危险性物质 重大危险源 一 二 一 一 非重大危险源 二 二 二 二 环境敏感地区 一 一 一 一 根据表60的划分，结合本工程的特性，确定本次环境风险评价等级为二级评价。根据导则要求，二级评价主要进行风险识别、最大可信事故及源项分析并提出防范、减缓和应急措施。 4、风险类型 由上述风险识别可知，项目主要风险因素为甲醇泄漏导致发生火灾爆炸，污水处理设施发生故障，废水不经处理造成超标排放、环境污染和人群健康损害。对本项目而言，因生产装置原因造成的事故中以设备、管道破损废水泄漏出现几率最大；因人为因素造成的事故中以操作失误、违章操作、维护不当出现几率最大。 5、 源项分析 5.1有毒有害物质事故风险识别 本项目使用的二氧化氯具有强氧化性，空气中的体积浓度超过10％便有爆炸性，二氧化氯水溶液的浓度在8－10gL，将产生引起爆炸危险的高压蒸汽。但污水处理厂实际消毒使用的二氧化氯远低于8～10gL，污水站内二氧化氯的浓度小于爆炸浓度10％。消毒设施二氧化氯发生器反应系统外売为钛合金及PVC材料，可方便地将发生器与控制装置组合在一起，并采用耐腐蚀，耐高温材料制成。反应器采用耐腐蚀新型制成，并配有安全泄压阀有效防止因系统故障，计量泵误投损坏设备。发生器正常工作情况下具有良好的密封性，室内环境中氯气浓度小于3.0mg/m3。所用原料为常规化学品，不用氯气，二氧化氯直接投加到工艺系统中，采用化学法负压曝气工艺，可无动力连续运行，结构合理，可靠性强，故障率低。负压运行，不需储存，安全性好。实际存在的风险较小。 5.2污水处理厂事故风险识别 5.2.1污水处理厂运行期发生事故性排放 据有关资料，一般污水处理厂运行期发生事故性排放的原因有以下几种： （1）由于排水的不均匀性，导致进厂污水水量超过设计能力，污水停留时间减少，污染负荷去除低于设计去除率。另外，进厂污水水质负荷变化，浓度升高，也会导致污水处理厂去除率下降，尾水出现超标。 （2）温度异常，尤其是冬季，温度低，可导致生化处理效率下降。 （3）污水处理厂停电，机械故障，将导致事故性排放。 （4）操作不当，污水处理系统运行不正常，将降低活性污泥浓度，使得生化效率下降，出现事故性排放。 5.2.2污水厂运行事故类型 事故主要可能发生在污水处理厂的进水及厂内设备故障。 （1）进水污染事故 废水的预处理设施故障而发生污染事故等，都可能对污水处理厂的处理效率产生不利影响。在极少数的情况下，发生事故的单位排放的废水量在污水处理厂进水中所占的分量较大，从而使处理效率下降，此时处理尾水水质有超标的可能。 （2）设备故障事故及检修 设计中主要设备采用国产优质设备。监测仪表和控制系统自动监控水平较高。因此，本污水处理厂发生设备故障事故的可能性较低。一旦污水处理厂设备损坏导致不能处理污水，为了防止其直排影响接纳水体，一般应采取设置禁止污水进入的措施来应对。 5.2.3 污水管网事故风险分析 根据国内污水处理厂事故调查，管网事故性排放主要由以下原因造成： （1）管道破裂造成废水外流。 （2）泵房停电或检修，管道更换改造造成废水外溢。 （3）放流管破损，造成排放口堵塞或扩散效果减弱。 5.3最大可信事故分析 最大可信事故是指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。对本项目而言，因生产装置原因造成的事故中以设备、管道破损废水泄漏出现几率最大；因人为因素造成的事故中以操作失误、违章操作、维护不当出现几率最大。由于项目甲醇储存量较少，因此，本项目环境风险的最大可信事故主要为系统失灵后废水直接排放对周围环境的影响。 6、环境风险评价 6.1风险评价 综上所述，本项目存在一定的环境风险，包括对当地表水环境的污染、对环境空气的影响，严重时可能导致人身伤害事故，在设计中应充分考虑到可能的风险事故并采取必要措施，在日常工作中加强管理，预防和及时处理风险事故，减少可能的环境影响及经济损失。 6.2废水非正常排放环境风险影响分析 根据对废水生物处理机理及国内同类污水处理厂运行实践分析，污水处理厂导致未处理废水溢出的主要原因如下： （1）由于废水处理设备、设施质量问题或养护不当，将造成设备、设施故障，导致废水 处理效率下降甚至未处理直接排放。 （2）如遇污水处理厂停电，则直接导致废水未处理直接排放。 以上两种情况都将对尾水排放系统产生较大的影响，会使该系统污染物浓度急剧升高，使系统受到较大冲击，严重时会影响系统中各污染物的达标排放，对尾水受纳水体带来较大的不利影响。 7、环境风险预防措施 7.1甲醇风险防范措施 （1）防爆液位计，用于甲醇储罐液位监测。 （2）防爆液位开关，用于甲醇储罐液位报警及设备干运行保护。 （3）防爆流量计，用于甲醇投加管路加药量监测。 （4）防爆压力变送器，用于甲醇投加泵出口压力监测。 （5）防爆泄漏仪，用于甲醇间甲醇泄露浓度检测及报警，确保人生安全。 （6）在甲醇罐周围建设围堰，有效容积不小于10m3。 （7）配备相应的消防设备、设施。 7.2二氧化氯制备系统风险防范措施 为降低二氧化氯制备系统风险，本项目应采取以下措施： ①严格执行设备的维护保养，定期随设备、管道、仪表、门、安全装置等进行检查和校验。 ②在设备管理上应重视对设备、管道质量、材质和施工安装质量的检查验收，杜绝使用劣质材料，加强设备的运行检查。 ③污水处理厂管理人员应严格执行操作规程，坚守岗位，记录设备的工艺参数的变化情况，发现异常及时报告。 ④定期对安全附件、阀门、管件等进行检查，及时修复和更换失灵、失效的部件； ⑤二氧化氯发生器间禁止存放可燃物质，禁止一切火源进入，设置应急排放系统和消防水系统。 ⑥加强污水处理厂管理人员教育和培训，增强安全意识，提高安全操作技能和事故应急处理能力。 ⑦严格控制消毒剂二氧化氯的使用浓度，按照标准进行配置和操作，在使用过程中，一定要避免二氧化氯发生器受到光照、加热或震动，避免二氧化氯发生爆照危险 ⑧二氧化氯发生器所用原料（盐酸、次氯酸钠）应分开存放，避免因接触而直接生产二氧化氯。同时，为确保二氧化氯发生器出现问题时污水也能得到有效的消毒．项目应编制相应的人工控制作业指导书，以便在自动制失效时，立即启用人工投放消毒剂。 7.3污水管网防泄漏措施 污水处理厂稳定运行与管网的维护关系密切，应十分重视管网的维护及管理，防止泥沙沉积堵塞而影响管道的过水能力； 管道衔接应防止泄漏污染地下水和掏空地基，淤塞应及时疏浚，保证管道通畅，同时最大限度地收集服务区内的工业废水； 污水干管和支管设计中，选择适当充满度和最小设计流速，防止污泥沉积；污水管网应制定严格的维修制度，排污用户应严格执行国家、地方的有关排放标准，需加强对所接纳工业废水进水水质的管理，确保污水处理厂进水水质。 7.4事故废水排放防范措施 由上述分析评价可知，本项目存在发生突发性事故对地表水环境的潜在威胁。发生事故时污染物对周围环境的影响程度和范围也比较大，因此首先必须做好事故的预防与应急措施，尽量避免或杜绝事故排放，同时缩短事故排放时间，将事故发生的概率和危害减小到最低程度，减轻突发性事故对环境的影响。根据项目事故排放特征，提出以下防范措施： （1）污水处理厂稳定运行与管网的维护关系密切，应十分重视管网的维护及管理，防止泥沙沉积堵塞而影响管道的过水能力；管道衔接应防止泄漏污染地下水和掏空地基，淤塞应及时疏浚，保证管道通畅，同时最大限度地收集服务区内的废水；污水干管和支管设计中，选择适当充满度和最小设计流速，防止污泥沉积；污水管网应制定严格的维修制度，排污用户应严格执行国家、地方的有关排放标准，需加强对所接纳废水进水水质的管理，确保污水处理厂进水水质。 （2）采用双路供电，水泵设计考虑备用，机械设备采用性能可靠优质产品。 （3）对项目使用的各种机械电器、仪表等主要设备，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品；关键设备应一备一用，易损部件要有备用件，在出现事故时能及时更换。 （4）严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性；配备流量、水质自动分析监控仪器，定期取样监测；操作人员及时调整，使设备处于最佳工况，如发现不正常现象，必须立即采取预防措施。 （5）考虑到废水的腐蚀性，淹没于水中的设备、部件所用材料须采用铬镍不锈钢或铸铁等耐腐蚀材料，平台以上部分可为铝合金或碳钢（镀锌或涂刷环氧漆）。 （6）加强运行管理和进出水的监测工作，未经处理达标的污水严禁外排；加强事故苗头监控，定期巡检、调节、保养、维修，及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。 （7）为使在事故状态下污水处理厂能够迅速恢复正常运行，应在主要水工建筑物容积上留有相应的缓冲能力，并配有相应设备（如回流泵、回流管道、阀门及仪表等）。 （8）建立由厂长负责制的环境管理机构，从上到下建立起环境目标责任制，规范各部门的运行管理；对工作人员进行必要的审查，组织操作人员进行上岗前的专业培训；组织专业技术人员提前进岗，参与污水处理厂施工、安装、调试和验收的全过程，为今后的正常运行管理奠定基础。 （9）主动接受和协助地方环保局和其他相关部门的监督和管理；鼓励公众参与对污水处理厂的监督，最大程度减小事故排放的可能性。 （10）因需要暂停运转的，须报当地环保部门审查和批准；因事故停止运转，应立即采取措施，停止废水排放，并及时报告当地环境保护行政主管部门。 （11）发生事故时采取的措施： ①力争保证格栅和沉砂池正常运行。 ②同时从汇水系统的主要污染源查找原因，由有关排污单位采取应急措施，控制对微生物有毒害物质的排放量。 ③一旦出现不可抗拒的外部原因，如双回路停电，突发性自然灾害等情况将导致污水未处理外排时，应要求接管部分或全部停止向管道排污，以确保水体功能安全。 ④事故发生及处理期间，应在排放口附近水域悬挂标志示警，提醒有关方面采取防范措施。 （12）发生尾水超标时采取的措施： ①当班人员应立即排查造成超标的原因，主要从以下几个方面入手考虑：进水水质是否超标、进水水量是否超过处理能力、设备是否正常运行等。 ②若发现进水水质超标：立即向领导汇报，并通知各进水泵站减少送水量；立即组织化验班组对进水水质、工艺运行参数、出水水质数据进行分析，根据化验数据对相关工艺流程进行及时调整。 ③若发现进水水量超过处理能力：及时与临夏县环保局联系，并取水样化验 COD、氨氮，在达到排放标准及征得上级同意后，将超越阀打开，直至与处理能力相当；及时通知排水用户减少进水水量。 ④若出现突发暴雨：根据天气预报，组织机修班预先对各设备进行检查，确保完好，组织力量对厂区雨水管线进行疏通，确保畅通；各岗位将门窗关紧，防止雨水流入，影响设备运行；生产运行班组外出巡视，必须两人一组，注意防滑；变电值班人员及时检查避雷是否发挥作用；厂抢修队员、车辆做到随叫随到，以处置突发事故的发生。 8、应急预案 为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性重大事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失。污水处理厂成立以厂长为总指挥的事故应急救援队伍，指挥部下设办公室、工程抢险救援组、医疗救护组、后勤保 障组。制定“事故应急救援预案”和实施细则，组织专业队伍学习和演练，提高队伍实战能力，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。污水厂现有工程污水处理、再生利用及污泥处理已由动力公司完成《白银动力公司污水处理厂突发环境事件应急预案》的备案，项目建成后应与现有工程已制定和发布的突发环境事件应急预案编制相结合后重新修订，根据本项目环境风险分析的结果，对于可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要，见表61。 表61 环境风险突发事故应急预案 序号 项目 内容及要求 1 危险源情况 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险。 2 应急计划区 废水收集区、废水处理设施区、药剂仓储及使用区、临近地区。 3 应急组织 企业：成立公司应急指挥小组，由公司最高领导层担任小组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。临近地区：地区指挥部负责企业附近地区全面指挥，救援，管制和疏散。 4 应急状态分类应 急响应程序 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。 5 应急设施 设备与材料 生产装置：事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等； 毒有害物质外溢、扩散；中毒人员急救所用的一些药品、器材配备必要的防毒面具。临界地区：人员急救所用的一些药品、器材。 6 应急通讯 通告与交通 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项；可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电视等。 7 应急环境监测及 事故后评价 由专业人员对环境分析事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度均所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。 8 应急防护措施 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄泥物，降低危害；相应的设施器材配备。临近地区：控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。 消除泄漏措施及 需使用器材 9 应急剂量控制 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案。 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散 组织计划和紧急救护方案。 撤离组织计划 医疗救护与保护 公众健康 10 应急状态中止 恢复措施 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，回复废水处理措施。临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后回复措施。 11 人员培训 与演习 应急计划制定后，平时安排事故出路人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习；对厂区工人进行安全卫生教育。 12 公众教育 信息发布 对厂区临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。 13 记录和报告 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。 14 附件 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。

环境管理与监控计划

1、环境管理 1.1管理体制与机构 项目建成投产后，为加强项目运行中环保设施的正常运行与管理维护，同时提高企业员工的环保意识和对环保规划的实施，配置相应的环境管理机构和人员。本项目环境管理由污水厂厂长负责，配备专职环保管理人员，负责日常环保管理，监督、检查环保设施的运行和维护，并与各级环保管理部门保持联系。 1.2管理职责 ⑴贯彻执行国家、省级、地方各项环保政策、法规、标准，根据本所实际，编制环境保护规划和实施细则，并组织实施，监督执行。 ⑵建立污染源档案，定期由有资质的监测单位对厂界噪声、废气及废水进行监测，掌握全所各污染源污染物排放动态，以便为环境管理与污染防治提供科学依据。 ⑶定期进行全所环境管理人员和环保知识和技术培训工作。 ⑷好常规环境统计工作，科学组织生产调度。通过及时全面了解生产情况，均衡组织生产，使生产各环节协调进行，使生产过程的污染物排放达到最低限度。 ⑸加强物资管理。加强物资管理实行无害保管、无害运输、限额发放、控制消耗定额、保证原材料质量也会对减少排污量起一定作用。 ⑹管好用好设备。合理使用设备，加强对设备的维护和修理，改造设备的结构，杜绝设备和管道的跑、冒、漏现象，防止泄漏。 2、环境监控计划 为掌握项目运营期间环保设施的运行状况及污染动态，应定期进行监测，监测工作可委托有资质的监测单位进行具体监测。 2.1 环境监测项目 环境监测是环境管理体系的重要组成部分，是环境管理的技术手段，目的是查清污染物来源、性质状况。本项目环境监测项目如下： 废水：pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷。 废气：臭气、NH3、H2S。 噪声：等效连续A声级。 地下水：pH、COD、BOD5、氨氮、总硬度等。 2.2环境监测计划 本项目监测计划见62～表64。 表62 环境空气监测计划一览表 阶段 检测地点 检测项目 监测频率 营运期 反应池、污泥脱水间附近 及厂界 臭气、NH3、H2S 每月1次，随机抽查 表63 噪声监测计划 阶段 监测地点 监测项目 监测频率 营运期 厂界外 1m 处 等效连续 A 声级 2 次/年，随机抽查 表64 废水、地下水、污泥监测计划 阶段 监测地点 监测项目 监测频率 营运期 污水处理厂进、出 口 pH、SS、CODCr、NH3-N 每天1次 BOD5、TN、TP 每月1次 pH、SS、BOD5、CODCr、NH3-N、TN、TP、 每月1次，随机抽查 污泥 Ni、Cr、Cu、Zn 每月 1 次，随机抽查 地下水监控井 pH、COD、BOD5、氨氮、总硬度、总磷等 1次/每年 地下水监控井位置见图15。 2.3在线监测安装 本项目在进水段、尾水出水段均依托现状在线监测仪，在线监测指标为pH、CODCr、SS、NH3-N。 3、环境保护设施“三同时”竣工验收计划 污水处理工程“三同时”竣工验收计划见表64。 表64 项目 “三同时”验收一览表 排放源 防治措施 与工艺 三同时竣工验收项目 验收监测项目 预期治理效果 废气 恶臭类气体 臭气 处理设施 厂内绿化并设置与周边的绿化隔离带、 构筑物加盖 NH3、H2S、臭气浓度 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）厂界废气排放最高允许浓度限值 对厂内恶臭污染源及构筑物加盖+臭气收集管线+生物滤池+15m高排气筒 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）有组织排放二级标准 废水 污水处理系统 提标改造 二级处理+ 深度处理 出水水质 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）表 1 中一级A 标准 废水管线 8.5km管线 / 措施落实情况 地下水 非正常下的泄漏 防渗措施 防渗措施 COD、BOD5、氨氮、总磷等因子 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准 噪声 厂界 噪声 基础减振、车间隔声 隔声墙等隔声减震措施 Leq(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类区标准限值 环境风险 甲醇、 沼气 围堰、消防、报警等措施 甲醇罐周围建设容积不小于10m3的围堰。 配备火灾报警系统、消防设施等。 - 围堰容积满足要求，配备一定数量的消防设施，设置报警系统

结论与建议

结论 1、项目概况 甘肃省临夏县双城污水处理厂现状规模为1万m3/d，本次污水厂提标改造工程投资为1926万元，厂址位于临夏县双城区尹集镇马九川村白家社。本项目主要对临夏县双城污水厂进行提标改造，设计规模为：1万m3/d。本项目构建筑物主要有新增一座调节池、新增一座二次提升泵房、新建一座高密度絮凝沉淀池及污泥泵房、新建加药间、新增一座滤布滤池间、新增一座回用水泵房、改造接触池、建设8.5km污水排放管网。现有处理工艺不能满足现行《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）和《甘肃省水污染防治工作方案》（甘政发[2015]103号）要求的一级A标准值，因此须对污水厂进行提标改造。本项目出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。 2、产业政策符合性 本项目为污水处理项目，根据《产业结构调整指导目录》（2011 年本，2013年修正），本项目属于鼓励类中“三十八类、15条环境保护与资源节约综合利用、‘三废’综合利用及治理工程”。 因此，本项目符合国家产业政策。 3、环境质量现状评价结论 ⑴环境空气质量现状评价结论 由引用监测结果可以看出，监测点处各污染物均未超标，说明项目所在区域环境空气质量现状较好。 ⑵地表水环境质量现状评价结论 根据引用监测数据果，大夏河监测断面水质均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准，区域地表水环境质量状况良好。 ⑶地下水环境质量现状评价结论 由监测结果可以看出，本项目所在区域的地下水现状水质中pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬等28项因子均满足《地下水水质标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。 ⑷声环境质量现状评价结论 项目及周边声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区要求，声环境质量现状良好。 4、“三废”排放、环境影响及治理措施分析 （1）废气 本项目运营期产生的废气主要为恶臭气体，污染物主要以NH3 和H2S为主，污水处理厂恶臭污染源主要包括粗格栅、细格栅、配水井、沉砂池、调节池、接触池、污水提升泵房、曝气池、高密度絮凝沉淀池、污泥脱水间等。根据设计项目对厂内部分恶臭污染源进行加盖，采取分散收集，集中处理，并采用管道收集至污泥处理工程生物滤池法除臭对本项目恶臭气体进行处理，处理经15m高排气筒排放，加强操作管理，污泥要及时外运，尽可能做到日产日清，搞好厂区空地、路边的绿化工作，以减轻恶臭污染物对周围环境的影响。 （2）废水 本项目污水经本次提标改造污水处理工艺处理后，尾水排放能够满足该污水处理执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。设计处理工艺执行标准严格，排入河道的污染物将大量减少，从而提高水环境质量，显著改善水体水质，有利于生态平衡，因此对大夏河的影响较小。 本项目废水只有在各废水处理设施、废水收集和输送管道发生故障（如管道破裂、处理设施单元渗漏等）通过渗漏可能污染地下水。本项目在各污水处理单元池体建造时也采取防渗措施后可减少项目废水对地下水污染的可能性。因此本项目在建设过程中，只要严格落实地下水污染防治的相关要求，加强污水处理厂内设施的管理和维护，及时发现事故隐患，杜绝事故泄漏事件的发生，对地下水的影响在可接受范围内。 （3）噪声 本项目建成运行后，在各项噪声治理措施落实情况下，预测噪声对厂区的贡献值均较小，可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求，即昼间 65dB（A）、夜间55dB（A）。但为了减轻项目噪声对厂区职工的影响，建议建设单位选取低噪声设备，并采取消声、避震、隔音、封闭等措施。 （4）固废 本项目固体废物主要来自格栅产生的栅渣、沉砂池产生的沉砂、沉淀池产生的污泥以及劳动定员产生的生活垃圾等。由于栅渣含水率低，多为无机物，可利用价值较低，故可对其单独收集，与生活垃圾一并送至当地生活垃圾填埋场处置。本项目污泥采用现有的带式污泥浓缩脱水一体机处理后进行毒性鉴定，若为一般固体废物，经厂区脱水处理后及时运往开发区垃圾填埋场卫生填埋处置；若污泥为危险废物，送有危废处置资质的单位进行处理，从而减轻其对周围环境的影响。 5、环保投资 项目的环保投资为260万元，占项目总投资的13.5%。 6、总量控制指标 根据原《临夏县双城污水处理工程》环评报告，废水中CODcr排放量为547.5t/a；氨氮排放量为73t/a。 根据甘肃省环保厅2012年6月以《关于临夏县双城污水处理工程环境影响报告书变更的复函》（甘环变评字【2012】87号），项目规模变更为1万m3/d，根据现有规模折算现有废水中CODcr排放量为219t/a；氨氮排放量为29.2t/a。 本次提标改造工程废水总量：CODcr排放量为182.5t/a；氨氮排放量为27.74t/a。 本次提标改造后总量消减量：CODcr消减量36.5t/a；氨氮消减量1.46t/a。 7、结论 综上所述，该项目符合产业政策，对运营期各企业产生的大气、废水、噪声污染只要落实各自环境影响评价文件中提出的防护措施，对周围环境影响不大，本项目从环境保护的角度论证是可行的。 二、主要建议 ⑴该项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。各类污染物的排放应执行本次环评规定的标准。确保各类污染物达标排放，并做到定期监测。 ⑵加强职工的环保教育，增强个人环保意识。 ⑶重视环境保护与绿化工作。 ⑷各项环保资金要落实到位。 ⑸确保污水厂内处理后的污泥及时清运，减少恶臭的环境影响。 ⑹建议污水厂对产生尾水进行回用，以减少对环境的影响。

审批意见

预审意见：

经办人： （公章） 年 月 日

下一级环保行政主管部门审批意见：

经办人： （公章） 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与评有关的行政管理文件 附件3 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口 位置和地形地貌等） 附图2 项目地理位置图 附图3 项目平面布置图 二、如果本报告不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价。 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

栅渣外运处置

出水达标排放

计量井

污泥

接触池（加盖）

污泥脱水机房

滤布滤池间（加盖）

高密度絮凝沉淀池（加盖）

上清液

剩余污泥

污泥回流及剩余污泥泵房

二次提升泵房

恶臭

CASS池

污泥回流

厂区污水收集井泵房

调节池（加盖）

生物滤池

旋流沉砂池

砂水分离器

上清液回流

回用水泵房

（改造）

消毒

排放

粗、细格栅间

收集管道