第一包幼儿园舞台、灯光、移动阶梯椅设备 预算价：30.272万元

| 序号 | 设备 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 珍珠灯光控台 | 技术参数 电压： AC110-230V 50/60HZ 通道：240CH 净重：4kg 尺寸：485x250x85mm 性能特点：LCD液晶显示，控制12台16通道电脑 灯，8个通道推杆，1个走灯速度推杆，1个渐变 推杆，1个可设置的摇杆装置12个走灯程序，每 个程序最大20步，共240个电脑灯走灯程序步。 适合场所：婚庆活动、户外演出、DISCO、小型演艺吧、小型夜总会、流动演出等。 | 台 | 1 |
| 2 | LED帕灯 | 名称：54颗3瓦D型LED帕灯 输入电压：AC90-245V/50-60Hz 功率：180W 光源：3W54颗灯珠 光源寿命：6-10万小时 颜色：1670万种颜色变化 控制：DMX512、主从控制、自走、声控。 通道： 8通道 功能特点： 操作非常简单，人性化设计，调光无闪烁、抖动现象等。可适应舞台演出，剧院，婚庆，酒吧，摄影，电视台等各种场合。 @双支架提手，可自支撑，可悬挂 @分体设计，机身全铸铝，温度保护，安全可靠 @独有光学系统设计，均匀的色斑效果 @超高频（64KHz）调光技术，绝无抖动闪 | 台 | 12 |
| 3 | 摇头光束灯 | 1、额定电压:AC100-240V 2、频率:50-60Hz 3、总功率:150W（或230W） 4、光源:高亮度COB RGB 全色120W LED（或200W） 5、CRI> 85 6、色温:3200K（6500K可选） 7、通道:3CH 8、透镜角度:26°/36°/50°可选 9、控制面板:LCD显示屏+ 4软键 10、控制:主从、自走、DMX512 11、调光:4调光曲线 12、频闪:电子频闪 13、光学组合:高效光学组镜，1800Lux/5m | 台 | 12 |
| 4 | LED护眼灯 | 尺寸：300mm*10mm*600mm，40w | 盏 | 21 |
| 5 | 吸音板 | 雪松吸音矿棉，600mm*600mm*14mm（环保指数E1级以上），8#全丝牙吊杆，50系列轻钢龙骨，表面原木色：光度：0.88 防潮：防潮RH9性能标准。 | 平方 | 280 |
| 6 | 舞台 | 实木尺寸6000mm*9000mm*140mm | 平方 | 45 |
| 7 | 矮靠背中空塑料座椅 | 座 椅 规 格：背520mm*440mm 座：430mm*440mm 座椅中心距:500mm 层宽800mm 顶层层宽：650mm 层高310mm 采用聚乙烯材质注塑、吹塑成形，材料稳定性好，具有造型美观、结构牢固、使用寿命长、弹性足、耐冲击等优点。 | 位 | 200 |
| 9 | 窗帘 | 隔音窗帘 | 米 | 180 |
| 10 | 电源线 | 3*2.5 国标；以实际使用量为准 | 米 | 900 |
| 11 | 排插 | 国标，以实际使用量为准 | 个 | 30 |
| 12 | 插座（底座） | 国标，以实际使用量为准 | 个 | 54 |
| 13 | 机柜 | 国标42U机柜 | 个 | 2 |
| 14 | 系统集成 | 设备安装调试、辅材配件等 | 批 | 1 |

第二包食堂出具设备  预算价16万元

| 序号 | 品名 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200#蒸饭柜 | 双门24盘 1、箱体尺寸（不含门把手、合页等凸出部分）：1366*515*1370（mm）(误差±5mm)，离地高度123mm. 2、220V 18kw、24盘。3、 采用优质不锈钢板制作。 4、 采用优质电子元件及优质电热管。5、聚氨酯整体发泡，保温效果好，箱体不易变形。6、加重万向脚轮(高123mm)，随意更换角度。 7、一次性成型内胆，易清理无划痕，安全卫生 。8、 一次性成型饭盆，美观易清洗，安全卫生。9、 渐进式锁扣，随意调节门缝的间隙，杜绝漏气。10 采用符合卫生法的硅胶制作密封胶垫.11、密封轨道由内胆一次性带出，杜绝漏气。 | 1 | 台 |
| 2 | 高层四门冰箱 | 1200*710*1750 mm（±5mm） 1、箱体尺寸（不含门把手、合页等凸出部分）：1200*710*1750（mm）(误差±5mm)，离地高度120mm. 2、电压220V。 3 采用超大容量名牌压缩机，低损耗。4、采用优质不锈钢板、优质电子元件、优质铜管制作.5 采用一次成型全自动模具，聚氨酯高密度整体发泡，结实耐用，保温效果好。6、采用调节腿，随意调节物品的高度 。7、活动支架，可以根据所需物品的大小调节空间，美观易清洗，安全卫生。8、采用渐回归式门锁，门自动回归原位，加强型万向轮。9、温度范围：+5℃～-18℃ | 1 | 台 |
| 3 | 全钢试洗碗柜 | 尺寸：1200*900*2400mm,台面采用12.7mm实芯理化板，四周边缘背边加工，总厚度为25.4mm。配PP小水杯，单联水嘴。箱体采用1.2mm镀锌冷轧钢板压制成型，表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理。内衬板、导流板采用6mm厚抗倍耐特板制作，三段式导流板安装位置与角度能使排气均匀分布。视窗为5mm厚安全防暴钢化玻璃，利用滑轮及配重上下开启，可任意悬停。在铝合金型材立面上设有日光灯开关、风机开关，并预留多组已开挖的插座、遥控水阀和气阀位置并辅以塑料件装饰。电源输出220V 10A或380V 15A，电路配带过载及短路保护装置。通风采用UPVC耐蚀风管及UPVC罩顶。面风速0.3-0.5m/s，噪音≤65dB。投标产品需提供符合以上技术参数的检测报告，并加盖生产厂家鲜章。投标产品需提供板材供应商出具的授权证明及售后承诺函加盖鲜章。 | 2 | 台 |
| 4 | 五格保温售饭台 | 1800*700*800 mm（±5mm）立柱采用Φ38mm厚≥1.0mm不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，台面以厚≥1.0mm,内胆厚≥1.0mm不锈钢覆膜拉丝板制作，台下离地150mm高，用1.2mm厚≥1.0mm不锈钢方管连接。自动保温，加热。电热管220V/3KW，配5套深150mm不锈钢磨砂加厚份数盘。该产品采用组装结构，方便运输、安装，组装配件全为不锈钢。 | 2 | 台 |
| 5 | 四层货架 | 外形尺寸：1490mm*490mm*1550mm(误差±5mm),层高40cm,立柱采用Φ43mm厚≥1.0mm不锈钢圆管，台面采用厚≥1.0mm304优质不锈钢制作，面板下加强撑（横挡）采用201联众板厚≥1.0mm不锈钢拉丝板板制作，清洁方便。配不锈钢螺旋调节脚。该产品采用组装结构，方便运输、安装，组装配件全为不锈钢。 | 2 | 台 |
| 6 | 25KG和面机 | 2.2kw 220v,和面量：大于等于25kg每次，和面时间5-10分钟一次，面斗采用不锈钢板材，Q235三种材料，电机全部采用铜芯线， | 1 | 台 |
| 7 | 350#土豆脱皮机 | 效率：240kg/h，1.5kw 220v,采用全封闭式齿轮转动，外型美观，结构合理，操作方便，运转平稳，工作可靠，采用不锈钢板材，经久耐用 | 1 | 台 |
| 8 | 660型多用切菜机 | 效率：150-660kg/h,1.5kw 电压 220v，外型美观，结构合理，操作安全方便，运转平稳，工作可靠，采用不钢板材，经久耐用 | 1 | 台 |
| 9 | 盘式馒头机 | 盘式 效率：1800个/h,1.5KW 220V,馒头外形：矮桩 | 1 | 台 |
| 10 | 双门消毒柜 | 1、尺寸：1160*520*1650（mm）(误差±5mm)。 2、220V/2.4KW。 3、 采用优质不锈钢板制作。 4、采用优质电子元件及优质电热管。 5、 进口臭氧机；光波、高温全方位消毒. 6、 透视双开玻璃门，随时了解里面的任何情况 。 7、 加重万向脚轮，随意更换角度 8、不锈钢支架及托架 。 9、全钢消毒框，变于随便放任何消毒物品。 | 2 | 台 |
| 11 | 双眼水池 | 1500*700*800 mm（±5mm） 池深280mm配立柱式不锈钢水龙头和软接水管,立柱采用厚≥1.5mm不锈钢圆管，配不锈钢调节脚，台面.两水槽之间为50cm*50cm带滤水槽平台，水斗采用厚≥1.5mm不锈钢覆膜拉丝板制作，槽体一次冲压成型.下设不锈钢托称，配不锈钢落水器 。 | 1 | 台 |
| 12 | 不锈钢四门碗柜 | 1200*490*1800 mm（±5mm） 采用厚≥1.0mm不锈钢覆膜拉丝板制作，配不锈钢重力调节脚，上下两层每层设一块不锈钢制搁板，上下层为双向不锈钢移门。 | 1 | 台 |
| 13 | 收污台 | 1800*800*800 mm（±5mm）优质不锈钢制作，板材厚度1.2mm，配可调节子弹腿 | 1 | 台 |
| 14 | 调料台 | 400*1200*800 mm（±5mm）台面原桃木色，台面材质：采用12.7mm实芯理化板，圆周加厚处理，总厚度为25.4mm,四角圆角,四边磨边，台面采用12.7mm厚实芯理化板边缘加厚至25.4mm。台面板通过国家化学建筑材料测试中心检测，参照GB/T17657-2013进行抽样检测，盐酸（37%）、磷酸（85%）；硝酸（70%）、硝酸（30%）、硝酸（20%）、甲醇、氨水（28%）、氢氧化钠溶液（40%）、氢氧化钠溶液（20%）、氢氧化钠溶液（10%）、片状氢氧化钠、硫酸（96%）、硫酸（77%）、硫酸（33%）、苯酚（90%）、甲醛（37%）、乙酸乙酯、乙酸（98%）、丙酮、铬酸（5%）、丁醇、乙醇、苯、四氯化碳、氯仿、铬酸（60%）、甲酚、二氯乙酸、92#汽油、甲酸（90%）、氢氟酸（48%)、过氧化氢溶液（30%）、碘酒、丁酮、二氯甲烷、一氯化碳、萘、饱和硝酸银、饱和氯化锌、77%硫酸：70%硝酸1：1、甲苯、三氯乙烯、二甲基甲酰胺、二恶烷、乙醚、糠醛、硫化钠饱和液、二甲苯共48种化学试剂在24小时加盖玻璃板与不覆盖玻璃板分级检验结果为5级。 物理性能要求：参照GB/T17657-2013吸水率在24小时，23℃检测结果≤0.5%、密度≤1.51g/cm³ ,含水率≤2.5%，耐沸水性能质量增加≤1.4%，防静电性能 8.9X10¹¹Ω ，表面耐龟裂性用6倍放大镜观察表面无裂纹。 环保性能要求：参照GB18580-2001甲醛释放量（40L干燥器法）E1级的技术指标要求，甲醛释放量检测值≤0.01mg/L。检测结果合格。 参照EN71-3：2013+A1：2014采用ICP-OES进行分析 可溶性锶（Sr）、可溶性锌（Zn）、可溶性铜（Cu）、可溶性铝(AI)、可溶性镍（Ni）、可溶性锡（Sn）、可溶性有机锡、检测结果未检出。 表面杀菌/抑菌剂残留参照GB 2763-2014 氯氰菊酯、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯、检测结果未检出。投标产品台面需提供符合以上技术参数的检测报告，并加盖生产厂家鲜章。投标产品需提供板材供应商出具的授权证明及售后承诺函加盖鲜章。(手写无效,以打印文本为有效授权)。 箱体：采用18mm厚中密度三聚氰胺双饰面板，断面以优质2mmPVC封边条配合进口胶王热熔封边防水处理，专用连接件连接组合紧固。四角包边：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，曲面弧形造型，可以有效避免碰撞对人体产生的伤害。 层板：采用16mm以上厚的E1级中密度三聚氰胺饰面板，周边及断面采用厚2mm以上PVC热熔封边并作防水处理； 每个箱体配四个优质的实验室仪器专用地脚，具有防腐防锈减震等特点。 柜门，抽屉：采用厚16mm的中密度三聚氰胺饰面板，柜门和抽屉面板四周注塑模注塑包边成型，拉手与注塑包边一次性成型注塑。 讲台配有键盘和中控抽屉，侧边配视频展示台抽屉。招标现场提供台面小样。 | 2 | 台 |
| 15 | 平板推车 | 900*500*800采用48*厚≥1.0mm不锈钢覆膜拉丝板制作，推手为厚≥1.0mm不锈钢圆管，骨架50*50*5角铁制作二层防锈处理.重型万向轮 ，载重150公斤以上。 | 1 | 台 |
| 16 | 三层推车 | 采用厚≥1.0mm不锈钢覆膜拉丝板制作，立柱.推手为厚≥1.0mm不锈钢圆管，耐磨橡胶轮。 | 2 | 台 |
| 17 | 米面架 | 采用全不锈钢方管厚度1.2mm，下配可调节子弹退。 | 2 | 台 |
| 18 | 木面案 | 纯柳木制作，1800*800*800 mm（±5mm）， 优质不锈钢侧板≥1.0m，支架通脚为φ38。 | 1 | 台 |
| 19 | 3米钢烟罩 | 采用SUS304/2B优质不锈钢制造；板材厚度1.5mm | 1 | 台 |
| 20 | 40&风机 | 电机全部采用国标铜芯线 | 3 | 台 |
| 21 | 40&弯头 | 优质不锈钢板材制作 | 3 | 个 |
| 22 | 全自动柜式净水开水器 | RO膜纯水净化1、尺寸：500*470*1680（mm）(误差±5mm)，2、400加仑，RO膜纯水净化，逆渗透技术，五道滤芯：①PP棉②压缩炭③PP棉④逆渗透膜⑤T33后置活性炭，3、全自动电脑控制，LED显示时间温度，可设置自动开关机；4、防干烧、防漏电、防溢水，放乱设置功能；5、步进式加热功能，不烧开不出水，出水量大，可满足多人使用；6、双水嘴（开水+温水）开水温可调设计，7、水箱容量大于等于40L,220V 3KW | 2 | 套 |
| 23 | 紫外线消毒灯 | Y10x2-GL 波长254（μm） | 2 | 台 |
| 24 | 50&多用桶 | 直径50cm,高度：60cm采用优质不锈钢板材制作，板材厚度≥1.5mm | 2 | 个 |
| 25 | 铁木菜墩 | 加厚铁木菜板。直径：≥48cm,厚度：≥12cm. | 2 | 块 |
| 26 | 钢柄粗油漏 | 加厚粗油漏，优质不锈钢制作，无磁性。 | 2 | 把 |
| 27 | 钢柄细油漏 | 加厚细油漏，优质不锈钢制作，无磁性。 | 1 | 把 |
| 28 | 60&钢板锅 | 国标优质钢板材制作 | 2 | 个 |
| 29 | 十八子菜刀 | 十八子菜刀，特殊钢制作，锋利耐用。 | 2 | 把 |
| 30 | 砍刀 | 特殊钢制作，锋利耐用。 | 1 | 把 |
| 31 | 不锈钢油盆 | 采用优质不锈钢制作，板材厚度≥1.0mm。 | 6 | 个 |
| 32 | 14两水舀 | 优质不锈钢板材制作 | 2 | 个 |
| 33 | 4斤加厚水舀 | 优质不锈钢板材制作 | 2 | 个 |
| 34 | 12两手勺 | 优质不锈钢板材制作 | 2 | 个 |
| 35 | 50*70大菜筐 | 50*70，加厚熟塑料。 | 4 | 个 |
| 36 | 元宝筐 | 加厚熟塑料 | 4 | 个 |
| 37 | 大实筐 | 加厚熟塑料 | 2 | 个 |
| 38 | 六格不锈钢快餐盘 | 六格快餐盘，采用优质不锈钢制作，板材厚度≥0.7mm，无磁型 | 150 | 个 |
| 39 | 13&双层碗 | 优质不锈钢双层焊边碗，不烫手，不进水。 | 150 | 个 |
| 40 | 不锈钢小勺 | 优质不锈钢板材制作，无磁型。 | 150 | 个 |
| 41 | 铁木筷子 | 铁木材质 | 20 | 把 |
| 42 | 剪刀 | 详细配置、技术参数与性能说明： 1、采用马氏体不锈钢3CR13材料制作 2、剪柄采用ABS工程塑料； 3、剪口锋利耐用，剪柄坚固、手感舒适 | 2 | 个 |
| 43 | 削皮刀 | 详细配置、技术参数与性能说明： 1、采用不锈钢3CR13材料制作 2、剪柄采用ABS工程塑料； 3、剪口锋利耐用，剪柄坚固、手感舒适 | 5 | 个 |
| 44 | 灭蚊灯 | 详细配置、技术参数与性能说明 1、含插座电源线 2、规格：20W | 4 | 个 |
| 45 | 带轮垃圾桶 | ≥120L，加厚熟塑料垃圾桶。经久耐用。 | 4 | 个 |
| 46 | 60&不锈钢盆 | 直径：60cm,采用优质不锈钢制作，宽翻边，厚≥1.5m | 4 | 个 |
| 47 | 35&不锈钢盆 | 直径：35cm,采用优质不锈钢制作，宽翻边，厚≥1.5m | 2 | 个 |
| 48 | 4.8米钢烟罩 | 采用SUS304/2B优质不锈钢制造；板材厚度1.5mm | 1 | 个 |
| 49 | 电饼铛 | 830*730*460mm（±5mm）,额定电压380v/220v | 1 | 台 |
| 50 | 80双眼电磁灶 | 额定电压380v/220v，额定输出50-/60HZ，利用高频（20-40kHz)电流通过环形线圈二产生交变磁场 | 1 | 台 |
| 51 | 60电磁灶 | 额定电压380v/220v，额定输出50-/60HZ，利用高频（20-40kHz)电流通过环形线圈二产生交变磁场 | 1 | 台 |
| 52 | 打蛋机 | 搅拌容量20升，额定电压是220v,额定功率是1.5千瓦，外形尺寸513*405*762mm（±5mm） | 1 | 台 |
| 53 | 留样冰箱 | 1200*710*1750 mm（±5mm）采用优质不锈钢板、优质电子元件、优质铜管制作. 采用一次成型全自动模具，聚氨酯高密度整体发泡，结实耐用，保温效果好。采用调节腿，随意调节物品的高度 。 | 1 | 台 |
| 54 | 多功能商用豆浆机 | 尺寸：1050*550*1100 mm（±5mm），电源：380v/50Hz,功率：13.1kw.成品出浆量大于等于130kg/h,箱体优质不锈钢制造，外型美观，不锈钢磨浆机，优质原件组成，多功能定时温度控制器，只能温度显示，加热管防干烧缺水保护，防漏电保护，安全卫士，操作方便。 | 1 | 台 |
| 55 | ▲厢式纯水机（75G） | RO膜纯水净化 外观：47.5*15.5*38.8 cm（±1cm）立卧一体，体积适中，专利设计； 使用五级精制逆渗透过滤，①5微米PP棉②前置活性炭③1微米PP棉④75G RO膜⑤后置活性炭：大通量，双边专业接管式插孔，全封闭水路，简易拔盖结构，可视化旋转专利滤芯，3秒更换，手自一体冲洗，方便、卫生； 智能：大数据中文屏显，实时显示制水量，滤芯使用寿命，自动保养，故障自检等功能； 安全：三仓独立设计，水路、电路、电脑板独立分离，安全放心。 | 10 | 台 |
| 56 | 温热管线机 | 国内先进金属电热管加热组件，内加热方式，热效率高，功率永不衰减，使用寿命更长，防干烧，瞬间加热，防触电保护类型 1类，食品级304不锈钢，安全可靠。 | 20 | 台 |