启东先豪精密工具有限公司

年加工塑料配件30万件及金属零部件30万件项目

环境影响报告书

（报批稿）

建设单位：启东先豪精密工具有限公司

评价单位：江苏圣泰环境科技股份有限公司

目录

1概述	1

1.1项目背景及特点	1

1.2项目初筛	2

1.3环境影响评价程序	5

1.4评价原则	7

1.5本项目主要关注环境问题	8

1.6结论	8

2总则	9

2.1编制依据	9

2.2评价因子和评价标准	13

2.3评价工作等级和评价重点	21

2.4评价范围及环境保护目标	25

2.5相关规划	27

3建设项目工程分析	43

3.1现有项目概括	43

3.2扩建项目概况	46

3.3施工期工程分析	49

3.4营运期工程分析	49

3.5公用辅助工程	67

3.6污染源分析	70

3.7污染物“三本帐”汇总	89

3.8清洁生产可达性分析	91

3.9环境风险	97

3.10生态环境影响分析	101

4环境现状调查与评价	102

4.1自然环境概况	102

4.2环境质量现状评价	105

4.3区域污染源现状调查及分析	115

5环境影响预测及评价	123

5.1施工期环境影响分析	123

5.2运营期环境影响分析	124

6环境保护措施及其可行性论证	156

6.1施工期环境污染防治措施	156

6.2运营期废气污染防治措施评述	157

6.3运营期水污染防治措施评述	164

6.4运营期噪声污染防治措施评述	171

6.5运营期固体废物处置措施评述	172

6.6运营期地下水与土壤污染防治措施评述	175

6.7排污口规范化整治	177

6.8风险防范措施	177

6.9环保投资及“三同时”	190

7环境影响经济损益分析	193

7.1经济效益分析	193

7.2环境经济损益分析	193

7.3环境效益小结	194

7.4社会效益分析	194

7.5结论	194

8环境管理及监测计划	195

8.1施工期环境管理	195

8.2运营期环境管理	195

8.3环境监测计划	203

9环境影响评价结论	208

9.1项目概况和主要工程内容	208

9.2环境质量现状	208

9.3污染物排放状况	208

9.4主要环境影响评价	209

9.5产业政策及规划相容性分析	210

9.6环境影响经济损益分析	210

9.7环境管理与监测计划	210

9.8总结论	211

附件

附件1  营业执照及法人身份证；

附件2  项目登记信息表；

附件3  土地证；

附件4  委托书；

附件5  环评单位承诺书；

附件6  企业关于环保责任主体的承诺；

附件7  申请；

附件8  环评合同；

附件9  环境现状监测报告；

附件10 危废处置承诺书；

附件11 开发区环评批复；

附件12 现有项目环评批复；

附件13 现有项目验收批文；

附件14 建设项目大气环境影响评价自查表；

附件15 建设项目地表水环境影响评价自查表；

附件16专家意见、签到表及修改清单；

附件17 项目环评基础信息登记表。

1概述

1.1项目背景及特点

1.1.1项目背景

启东先豪精密工具有限公司成立于2003年12月，公司主要致力于气枪的生产和销售工作。公司现有项目为气枪零件的装配和检测工作，所需零部件均外购或者委托其他单位，现有项目已在2007年9月7日取得启东市环境保护局环评批复，并于2013年7月18日通过竣工环保验收。

现为适应市场需求，公司拟投资1000万元扩建金属零部件（包括机加工和阳极氧化）生产线和塑料配件生产线各1条，扩建项目（即本项目）使用闲置厂房安装生产设备，本项目建成后将形成年加工塑料配件30万件和金属零部件30万件的生产规模，扩建项目生产的金属零部件和塑料配件均用于现有彩弹枪项目的生产。据悉，启东先豪精密工具有限公司生产的彩弹枪主要用于对外出口，其生产的彩弹枪在国际市场上占有一席之地，其在美国、欧洲、东南亚、日本的市场占有率分别达50%、20%、10%和20%。考虑到未来企业发展，继续占领市场高地，及进一步实现彩弹枪生产自主化，故建设年加工塑料配件30万件及金属零部件30万件项目，为现有彩弹枪组装项目服务。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，应当在工程项目可行性研究阶段对该项目进行环境影响评价，为此，建设单位委托江苏圣泰环境股份有限公司承担启东先豪精密工具有限公司《年加工塑料配件30万件及金属零部件30万件项目环境影响报告书》的编制工作。我单位接受委托后，认真研究该项目的有关材料，并进行实地踏勘和调研，收集和核实了有关材料，根据有关工程资料，在现场调查、环境现状监测、预测计算分析等环节工作的基础上，编制完成了本项目的环境影响报告书，报请上级环保部门审批后，为建设项目的管理提供科学依据。

1.1.2项目特点

本项目的主要特点有：

（1）本项目自动化水平高

本项目为污染型建设项目，工艺涉及机加工、酸洗、阳极氧化、注塑等，本项目采用全自动的阳极氧化生产线，使用PLC自动化控制系统，对生产过程中的温度、压力、液位、流量等主要监测点均设置仪表进行监控，自动化生产水平高，具有先进性。生产过程采用槽体进行密闭生产使生产成本和使用成本降低，同时对环境友好。

（2）本项目环境影响较小

本项目建成后，产生的大气污染物经有效处理后达标后排入大气环境，对大气环境的影响较小，满足环境大气二级标准要求；项目产生的生活废水经处理后，达接管标准排入启东市城市污水处理厂集中处理，尾水达标排放；生产废水经过厂区污水处理站处理后全部回用于生产；本项目高噪声设备经合理分布、有效治理后，对厂界影响较小，不会降低该区域声环境功能。

（3）清洁生产及公众参与

本项目设备选用国内外先进设备，装备自动化水平较高，单位产品物耗、能耗低，可最大限度减少污染物的排放。本项目的基本信息及污染物排放、治理措施已经进行的两次公示，并在启东市当地报纸刊登项目基本信息，公示期间公众表示支持，无反对意见。

1.2项目初筛

1.2.1“两减六治三提升”相符性

根据《“两减六治三提升”专项行动方案》（苏政发[2016]47号）、《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》（苏政办发[2017]30号）分析相符性如下：

（一）减少煤炭消费总量

本项目不使用燃煤。

（二）整治燃煤锅炉

本项目不涉及燃煤锅炉，也不使用煤作为能源。

（三）淘汰落后产能、压缩过剩产能

本项目不属于落后产能和过剩产能项目。

（四）治理挥发性有机物污染

结合《“两减六治三提升”专项行动方案》，方案重点任务要求：2017年底前，包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂。集装箱制造行业在整箱抛（喷）砂、箱内外涂装、底架涂装和木地板涂装等工序全面使用水性等低VOCs含量涂料替代。交通工具制造行业使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低VOCs含量涂料替代。家具制造行业使用水性、紫外光固化、高固体分等低VOCs含量涂料替代溶剂型涂料。机械设备、钢结构制造行业使用高固体分等低VOCs含量涂料替代。包装印刷行业使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨替代。人造板制造行业使用低（无）VOCs含量的胶黏剂替代。本项目未使用的塑粉，因此，本项目的建设符合《“两减六治三提升”专项行动方案》要求。

综上，本项目符合《“两减六治三提升”专项行动方案》（苏政发[2016]47号）、《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》（苏政办发[2017]30号）相关要求。

1.2.2“三线一单”相符性

1.2.2.1环境质量底线

根据本项目环境质量现状监测报告，评价区域内SO2、NO2、PM10和非甲烷总烃等污染物均达到相关标准要求，项目所在地环境空气质量较好；根据监测结果，项目纳污水体长江各监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准；声环境现状监测结果表明，各监测点昼、夜噪声值均低于环境功能标准值，项目所在区域声环境质量现状良好。

本项目建成后，产生的大气污染物经有效处理后达标排入大气环境，对大气环境的影响较小，满足环境大气二级标准要求；项目产生的生活废水经处理后，达接管标准排入启东市城市污水处理厂集中处理，尾水达标排放；生产废水经过厂区污水处理站处理后全部回用于生产；本项目高噪声设备经合理分布、有效治理后，对厂界影响较小，不会降低该区域声环境功能。

综上，本项目符合环境质量底线要求。

1.2.2.2资源利用上线

项目不属于“两高一资、低水平重复建设和产能过剩”型企业；项目主要原料为外购，主要使用的本地资源为水，电、和生物质，产品能源单耗低于同行业平均水平，同时，废气、废水排放均不超过行业要求的基准排放量，因此，本项目不超过所在地资源利用上线。

1.2.2.3生态环境保护红线

本项目位于启东经济开发区南苑西路，在本项目评价范围内涉及最近的重要生态功能保护区为头兴港河清水通道维护区，位于本项目东侧2.0km，本项目不属于该区域红线控制范围。本项目产生的废气达标排放，生产废水和生活污水经厂内预处理后经园区污水管道进入启东市城市污水处理厂集中处理后排入长江；噪声设备经减振隔声措施后可达标排放，固废均得到有效处置；因此不会导致区域内重要生态功能保护区生态服务功能下降。因此，项目的建设不违背《江苏省生态红线区域保护规划》、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》要求。

1.2.2.4环境准入负面清单

（1）本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中规定的限制类和淘汰类项目，符合国家相关产业政策；同时，也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修正）中限制类和淘汰类项目，符合江苏省相关产业政策。

（2）对照《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》（苏政办发[2015]118号），本项目设备及产品不属于其中的限制类和淘汰类项目。

（3）本项目拟建地不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的规定，不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中“限制用地项目”和“禁止用地项目”。

（4）本项目不属于《南通市建设项目环境准入暂行规定》中禁止和限制引进的行业类别，本项目已通过启东市发展和改革委员会备案，项目代码：2018-320681-34-03-551389，符合当地产业政策。

（5）根据最新的《启东经济开发区总体规划（2015-2025）环境影响报告书》：启东市经济开发区功能定位为：上海北翼产业特色鲜明、配套设施完善的先进制造业基地，及现代化服务业发达的生态型经济开发区，并且配合启东市整体发展，作为承担城南地区拆迁安置项目的居住用地。同时对照园区产业发展负面清单，本项目不属于园区禁止、淘汰或禁止类的项目。

因此，本项目选址符合启东市经济开发区园区规划。

1.2.3与《电镀行业规范条件》（工信部[2015]64号）相符性分析

《电镀行业规范条件》提出企业选用低污染、低排放、低能耗、低水耗、经济高效的清洁生产工艺，推广使用《国家重点行业清洁生产技术导向目录》的成熟技术。本项目无《产业结构调整指导目录》淘汰类的生产工艺和本规范条件规定的淘汰落后工艺、装备和产品。本项目采用先进的自动化生产工艺，自动化程度高，采用多级逆流清洗，并设置槽液回收装置，技术成熟，清洁生产水平高，且无规定的淘汰落后工艺、装备和产品。因此本项目符合《电镀行业规范条件》中的要求。

1.2.4本项目环境可行性初筛预判情况

本项目环境可行性初筛预判情况见下表：

表1.2.3-1  本项目环境可行性初筛预判情况表

| 序号 | 判断类型 | 对照简析 | 是否满足本项目建设要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选址 | 本项目位于启东经济开发区，不属于重金属重点防控区、重要生态功能区和因重金属污染导致环境质量不能达标的区域，项目位于开发区规划的机械电子产业园内，本项目为机械加工类项目，所以本项目符合开发区产业定位。选址符合启东经济开发区规划要求，符合《关于切实加强园区规划环境影响评价工作的通知》（苏环办[2017]140号）的相关要求。 | 是 |
| 2 | 生态保护红线 | 本项目与最近生态红线区头兴港河清水通道维护区约2km，不在生态功能保护区范围内。 | 是 |
| 3 | 环境质量底线 | 根据现状监测，本项目最终纳污水体水质符合标准要求；项目周边现状环境空气质量符合要求；厂界噪声及最近居民点环境噪声符合标准要求；地下水水质及土壤质量符合相应标准。 | 是 |
| 4 | 资源能源消耗 | 项目不属于“两高一资”型企业，要使用的本地资源为水，电、和生物质，产品能源单耗低于同行业平均水平，同时，废气、废水排放均不超过行业要求的基准排放量。 | 是 |
| 5 | 环境准入负面清单 | 本项目不属于《南通市建设项目环境准入暂行规定》中禁止和限制引进的行业类别，不属于启东经济开发区淘汰、禁止和限制引进的产业类别。 | 是 |
| 6 | 《电镀行业规范条件》（工信部[2015]64号）相符性 | 本项目无《产业结构调整指导目录》淘汰类的生产工艺和本规范条件规定的淘汰落后工艺、装备和产品。本项目采用先进的自动化生产工艺，自动化程度高，采用多级逆流清洗，并设置槽液回收装置，技术成熟，清洁生产水平高，且无规定的淘汰落后工艺、装备和产品。 | 是 |

综上所述，本项目符合国家及地方国家和地方有关环境保护的政策、法规和管理文件要求，符合地方规划及环境功能区划，符合生态红线要求，符合其他相关的环境标准要求，满足“落实‘生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单’约束”的要求。

初步判定，本项目在拟建地建设具有可行性。

1.3环境影响评价程序

在接受建设单位委托后，首先研究了相关的法律、法规及规划，确定评价文件类型。其次开展初步的现场调查及资料收集，根据建设单位提供的资料，进行初步的工程分析，确定评价重点，制定工作方案，安排进一步环境现状详查及环境现状监测。

在资料收集完成，环境质量现状调查的基础上，识别项目污染因子和环境影响因素，通过工程分析，分析本项目生产工艺、产污环节情况，结合物料平衡计算结果，得出本项目产生的各类污染物是否可达到对应标准要求。预测项目对区域各环境要素的影响，对项目建设的环境可行性、清洁生产水平进行论证，提出防治污染和减缓影响的可行措施，为工程设计、环保决策提供科学依据。最终形成环评文件。

本次评价技术路线见图1.3-1。

图1.3-1环境影响评价工作程序图

1.4评价原则

按照以人为本、建设资源节约型、环境友好型社会和科学发展的要求，遵循以下原则开展环境影响评价工作：

（1）依法评价原则

环境影响评价过程中应贯彻执行我国环境保护相关的法律法规、标准、政策，分析建设项目与环境保护政策、资源能源利用政策、国家产业政策和技术政策等有关政策及相关规划的相符性，并关注国家或地方在法律法规、标准、政策、规划及相关主体功能区划等方面的新动向。

（2）科学评价原则

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点原则

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响。

1.5本项目主要关注环境问题

本项目为启东先豪精密工具有限公司年加工塑料配件30万件及金属零部件30万件项目，主要关注的环境问题如下：

①工程建设后产生的大气环境影响：结合项目周边的环境保护目标情况，主要考虑生产过程中产生的粉尘、酸雾、碱雾、硝酸雾及有机废气对大气环境的影响；废气事故工况排放对大气环境的影响。

②工程建设后产生的地表水环境影响：建设项目生产废水经厂区污水处理站处理处理后全部回用于生产的可行性；生活污水经隔油池化粪池处理后接管排放至启东市污水处理厂，尾水排到长江，关注废水污染物达标排放的可行性及接管可行性分析。

③工程建设后硝酸事故状态下对周边大气环境的影响：突发事故下造成硝酸的泄露，关注化学品泄露后对周边大气环境的影响。

1.6结论

根据本次评价分析，本项目符合国家产业政策的要求，与区域规划相容、选址合理，清洁生产水平先进，污染防治措施可行、能够达标排放，满足总量控制的要求，对环境影响较小，采取防范和应急措施后环境风险值水平与同行业比较可以接受，周边群众对本项目持支持态度。因此，从环境保护的角度而言，本次环评认为该项目的建设是可行的。

2总则

2.1编制依据

2.1.1国家法律、法规、规章及规范性文件

- 《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起施行；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》（2016修订，2016年9月1日起施行）；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（主席令第三十一号，2016年1月1日施行）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日起实施）；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过，2016年11月7日；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》（2016年7月1日起施行）；

- 《建设项目环境保护管理条例》国务院令第682号；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日起施行）；

- 《关于进一步加强环境监督管理严防发生污染事故的紧急通知》，环发[2005]130号；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号），环境保护部，2012年7月3日；

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号），环境保护部，2012年8月7日；

- 《环境影响评价公众参与办法》，2019年1月1日施行；

- 《国家危险废物名录》（国家环境保护部、国家发展和改革委员会，2016年版）；

- 《关于发布<建设项目危险废物环境影响评价指南>的公告》，环境保护部公告，2017年第43号；

- 《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号文）；

- 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》，公告2013年第31号；

- 《产业结构调整指导目录（2011年本）》及2013年修订；

- 《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一批、第二批、第三批、第四批）；

- 《限制用地项目目录》（2012年本）；

- 《禁止用地项目目录》（2012年本）；

- 《大气污染防治行动计划》，国发[2013]37号；

- 《水污染防治行动计划》，国发[2015]17号；

- 《土壤污染防治行动计划》，国发[2016]31号；

- 《关于印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知》，环大气[2017]121号；

- 《固定污染源排污许可分类管理名录》(2017年版)环保部45号令，2017年7月28日实施；

- 《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》，国发[2016]81号；

- 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，环环评[2016]150号；

- 《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，国发〔2018〕22号，2018年6月27日；

- 《排污许可管理办法（试行）》，部令第48号， 2018年1月10日实施；

- 《强化建设项目环评事中事后监管的实施意见》，环环评[2018]11号。

2.1.2地方法规、规章及规范性文件

（1）《江苏省水污染防治条例》，江苏省人大，2005.6.5实施；

（2）《江苏省大气污染防治条例》，江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第二次会议，2018年3月28日修正；

（3）《江苏省固体废物污染环境防治条例》，江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第二次会议，2018年3月28日修正；

（4）《江苏省环境噪声污染防治条例》，江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第二次会议，2018年3月28日修正；

（5）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》，苏环控[97]122号；

（6）《江苏省大气颗粒物污染防治管理办法》，江苏省人民政府2013年第91号令；

（7）《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及2013年修改；

（8）《环境影响评价公众参与办法》，2019年1月1日施行；

（9）《关于加强环境影响评价现状监测管理的通知》，苏环办[2016]185号；

（10）《关于印发江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南的通知》，苏环办[2014]128号；

（11）《“两减六治三提升”专项行动方案》，苏发[2016]47号文；

（12）《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》，苏政办发[2017]30号；

（13）《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》，苏政发[2013]113号；

（14）《江苏省国家级生态保护红线规划》，苏政发[2018]74号；

（15）《关于落实省大气污染防治行动计划实施方案严格环境影响评价准入的通知》，苏环办[2014]104号；

（16）《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》，苏环办[2014]148号；

（17）《省政府关于印发江苏省大气污染防治行动计划实施方案的通知》，苏政发[2014]1号；

（18）《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（省政府令第119号）；

（19）《省政府关于印发江苏省水污染防治工作方案的通知》（苏政发[2015]175号；

（20）《省政府关于印发江苏省土壤污染防治工作方案的通知》（苏政发[2016]169号）；

（21）《江苏省政府办公厅关于推进生态保护引领区和生态保护特区建设的指导意见》，苏政办发〔2017〕73号；

（22）《关于切实加强产业园区规划环境影响评价工作的通知》，苏环办[2017]140号；

（23）《省政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政办发[2018]22号）；

（24）《省政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》（苏政办发〔2018〕91号）；

（25）《启东市“十三五”生态环境建设规划》；

（26）《南通市工业结构调整指导目录》（通政办发[2006]14号文）；

《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》，苏政办发[2017]30号；

（27）《市政府办公室关于印发南通市“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》（通政办发〔2017〕55号）；

（28）《启东市“两减、六治、三提升”专项行动实施方案行动计划》；

（29）《南通市环境保护与生态建设“十三五”规划》。

2.1.3产业政策与行业管理规定

  - 《产业结构调整指导目录(2011年本)》（修正）（根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改〈产业结构调整指导目录(2011年本)〉有关条款的决定》修正；

  - 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》及其修改单（苏政办发[2013]9号，2013年1月29日；修改单，苏经信产业[2013]183号，2013年3月15日）；

  - 《南通市建设项目环境准入暂行规定》。

2.1.4相关导则及技术规范

- 《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016），环境保护部2016年12月6日发布，2017年1月1日实施；

- 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），生态环境部2018年7月30日批准，2018年12月1日实施；

- 《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ/T2.3-2018），生态环境部2018年9月30日批准，2019年3月1日实施；

- 《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009），环境保护部2009年12月23日发布，2010年4月1日实施；

- 《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），环境保护部2016年1月7日批准，2016年1月7日起实施；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），生态环境部2018年10月15日批准，2019年3月1日实施；

- 《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)，中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局及中国国家标准化管理委员会，2009年3月31日发布，2009年12月01日实施；

- 《建设项目危险废物环境影响评价指南》。

2.1.5有关技术文件

- 企业投资项目备案文件（南通启东发改委2018年8月29日赋码，项目代码：2018-320681-34-03-551389）；

- 土地使用证；

- 项目环评公示材料及环境监测监测报告；

- 启东先豪精密工具有限公司提供的其他相关资料。

2.2评价因子和评价标准

2.2.1环境影响因素识别

综合考虑本项目的性质、工程特点、实施阶段（施工期、运营期），识别出可能对各环境要素产生的影响。本项目环境影响因子及影响程度识别结果见表2.2.1-1和表2.2.1-2。

表2.2.1-1  本项目环境影响因子识别表

| 环境识别 | 污染因子 | 施工期 | 生产期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 生产单元 | 生活排放 |
| 空气 | 碱雾 | - | + | - |
|  | 硫酸雾 | - | + | - |
|  | 硝酸雾 | - | + | - |
|  | 非甲烷总烃 | - | + | - |
| 地表水 | COD | + | + | + |
|  | SS | + | + | + |
|  | NH3-N | + | - | + |
|  | 总磷 | + | - | + |
|  | 动植物油 | + | - | + |
|  | 总铝 | - | + | - |
| 地下水 | COD | - | + | + |
|  | SS | - | + | + |
|  | NH3-N | - | - | + |
|  | 总磷 | - | - | + |
|  | 动植物油 | - | - | + |
|  | 总铝 | - | + | - |
| 噪声 | 噪声 | + | + | + |
| 固废 | 固体废物 | + | + | + |

表2.2.1-2  本项目环境影响因素及受体识别表

|  | 自然环境 | 生态环境 | 社会环境 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 环境空气 | 地表水环境 | 地下水环境 | 土壤环境 | 声环境 | 陆域生物 | 水生生物 | 渔业资源 | 主要生态保护区域 | 农业与土地利用 | 居民区 | 特定保护区 | 人群健康 | 环境规划 |
| 建设阶段 | 施工废、污水 | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc |
|  | 施工扬尘 | -SRDIc | / | / | / | / | / | / | / | -SRDIc | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc |
|  | 施工噪声 | / | / | / | / | -SRDIc | -SRDIc | / | / | -SRDIc | / | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc |
|  | 施工废渣 | / | / | / | -SRDIc | / | / | / | / | -SRDIc | / | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc |
| 生产运行 | 废水排放 | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc |
|  | 废气排放 | -SRDIc | / | / | / | / | / | / | / | -SRDIc | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc |
|  | 噪声排放 | / | / | / | / | -SRDIc | -SRDIc | / | / | -SRDIc | / | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc |
|  | 固体废物 | / | / | / | -SRDIc | / | / | / | / | -SRDIc | / | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc |
|  | 事故风险 | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc |
| 服务期满后 | 废水排放 | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc |
|  | 废气排放 | -SRDIc | / | / | / | / | / | / | / | -SRDIc | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc |
|  | 固体废物 | / | / | / | / | -SRDIc | -SRDIc | / | / | -SRDIc | / | / | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc |
|  | 事故风险 | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc | -SRDIc |

注：参照评价导则，识别定性时，用“+”、“-”分别表示有利、不利影响；用“L”、“S”表示长期、短期影响；用“R”、“Ir”表示可逆与不可逆影响；用‘D’、‘Id’分别表示直接、间接影响；用“C”、“Ic”表示累积与非累积影响。

2.2.2环境影响评价因子

根据对本项目工程分析和环境影响识别，确定主要的评价因子见表2.2.2-1。

表2.2.2-1  本项目主要评价因子表

| 环境类别 | 现状评价因子 | 影响预测评价因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | SO2、NO2、PM10、硫酸雾、VOCs | 非甲烷总烃、硫酸雾、碱雾、硝酸雾 | 非甲烷总烃 |
| 地表水 | pH、COD、BOD、SS、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、总铝、石油类及其它有关水文要素 | COD、SS、氨氮、总磷、动植物油、石油类、总铝 | COD、氨氮 |
| 地下水 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、Pb2+ CO32-、Cd2+、Fe3+、Mn2-、Cl-、Hg2+、pH、氯化物、氟化物、硫酸盐、硝酸盐、挥发酚、砷、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总硬度、溶解性固体、高锰酸盐指数、六价铬、硫酸盐 | COD | / |
| 声环境 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 | / |
| 固体废物 | 工业固体废物、危险废物和生活垃圾 | / | 固体废物排放量 |
| 土壤环境 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中45项污染物，具体见表2.2.2-2 | / | / |
| 环境风险 | / | 大气：硫酸雾、硝酸雾 和碱雾非正常排放水：污水超标排放事故 | / |

本项目所在地区域环境土壤质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值标准，具体标准值详见表2.2.2-2。

表2.2.2-2  土壤环境质量标准单位：mg/kg（pH无量纲）

| 序号 | 污染物项目 | 筛选值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 第二类用地 |
| 重金属和无机物 |
| 1 | 砷 | 60 |
| 2 | 镉 | 65 |
| 3 | 铬（六价） | 5.7 |
| 4 | 铜 | 18000 |
| 5 | 铅 | 800 |
| 6 | 汞 | 38 |
| 7 | 镍 | 900 |
| 挥发性有机物 |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 |
| 9 | 氯仿 | 0.9 |
| 10 | 氯甲烷 | 37 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 9 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 5 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 66 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 54 |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 5 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 |
| 23 | 三氯乙烯 | 2.8 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 |
| 25 | 氯乙烯 | 0.43 |
| 26 | 苯 | 4 |
| 27 | 氯苯 | 270 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 20 |
| 30 | 乙苯 | 28 |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 640 |
| 半挥发性有机物 |
| 35 | 硝基苯 | 76 |
| 36 | 苯胺 | 260 |
| 37 | 2-氯酚 | 2256 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 15 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 1.5 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 15 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 151 |
| 42 | 䓛 | 1293 |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 1.5 |
| 44 | 茚并[1,2,3-c,d]芘 | 15 |
| 45 | 萘 | 70 |

2.2.3环境质量标准

2.2.3.1大气环境质量标准

本项目拟在启东经济开发区内建设，所在区域SO2、NO2、NOx、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，NOx参照执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》计算；硫酸雾执行《环境影响评价技术导则 大气环境》中推荐的附录D的相应标准；具体环境标准值见表2.2.3-1。

表2.2.3-1环境空气质量标准表单位：mg/Nm3

| 污染物 | 取值时间 | 标准限值（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 0.06 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 24小时平均 | 0.15 |  |
|  | 1小时平均 | 0.50 |  |
| NO2 | 年平均 | 0.04 |  |
|  | 24小时平均 | 0.08 |  |
|  | 1小时平均 | 0.20 |  |
| 硝酸雾①（NOx） | 年平均 | 0.05 |  |
|  | 24小时平均 | 0.10 |  |
|  | 1小时平均 | 0.25 |  |
| PM10 | 年平均 | 0.07 |  |
|  | 24小时平均 | 0.15 |  |
| 硫酸雾 | 1小时平均 | 0.30 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
|  | 24小时平均 | 0.1 |  |
| 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2.0 | 参考《大气污染物综合排放标准详解》 |

*注：硝酸雾参照《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》（CH245-71）中最大允许浓度中标准为0.4mg/Nm3（小时平均、日平均），但参照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中氮氧化物二级标准0.25mg/Nm3，本次评价选取0.25mg/Nm3作为其环境质量标准。

2.2.3.2地表水环境质量标准

本项目生活污水最终纳污水体为长江，根据江苏省地表水环境功能区划，本项目区域内相关地表水体长江水质功能区划分为Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。具体环境标准值见表2.2.3-2。

表2.2.3-2地表水环境质量标准表单位mg/L，pH为无量纲

| 项目 | Ⅲ类水质标准 |
| --- | --- |
| pH | 6～9 |
| COD（mg/L） | ≤20 |
| BOD5（mg/L） | ≤4 |
| SS（mg/L）* | ≤30 |
| 氨氮（mg/L） | ≤1.0 |
| 总磷（以P计）（mg/L） | ≤0.2 |
| 高锰酸钾指数 | ≤6 |
| 总镍（mg/L） | ≤0.02 |
| 石油类（mg/L） | ≤0.05 |

*注：悬浮物采用的是水利部试用标准《地表水资源质量标准》（SL-94）中相应标准。

2.2.3.3地下水环境质量标准

本项目所在区域地下水环境质量参照执行《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）进行评价。具体环境标准值见表2.2.3-3。

表2.2.3-3 地下水环境质量标准表单位：mg/L，pH为无量纲

| 序号 | 污染物 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5～8.5 | 5.5～6.5，8.5～9 | <5.5，>9 |
| 2 | 硝酸盐 | ≤2.0 | ≤5.0 | ≤20 | ≤30 | >30 |
| 3 | 亚硝酸盐 | ≤0.01 | ≤0.1 | ≤1 | ≤4.8 | >4.8 |
| 4 | 挥发性酚类 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.01 | >0.01 |
| 5 | 氰化物 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |
| 7 | 硫酸盐 | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | >350 |
| 8 | 氯化物 | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | >350 |
| 9 | 氟化物 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤2.0 | >2.0 |
| 10 | 砷 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 | >0.002 |
| 11 | 氨氮 | ≤0.02 | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤1.5 | >1.5 |
| 12 | 汞 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.002 | >0.002 |
| 13 | 镉 | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.01 | >0.01 |
| 14 | 六价铬 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |
| 15 | 铅 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.1 | >0.1 |
| 16 | 铁 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤2 | >2 |
| 17 | 锰 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤1.5 | >1.5 |
| 18 | 钠 | ≤10 | ≤150 | ≤200 | ≤400 | >400 |
| 19 | 总硬度 | ≤150 | ≤300 | ≤450 | ≤650 | >650 |
| 20 | 镍 | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.02 | ≤0.01 | >0.01 |

2.2.3.4声环境质量标准

本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。具体环境标准值见表2.2.3-4。

表2.2.3-4 声环境质量标准表单位：dB(A)

| 类别 | 时段 | 噪声限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业区 | 昼间 | 65 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准 |
|  | 夜间 | 55 |  |

2.2.3.5土壤环境质量标准

本项目所在地区域环境土壤质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值标准，具体标准值详见表2.2.3-5。

表2.2.3-5 土壤环境质量标准单位：mg/kg（pH无量纲）

| 序号 | 污染物项目 | 筛选值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 第二类用地 |
| 重金属和无机物 |
| 1 | 砷 | 60 |
| 2 | 镉 | 65 |
| 3 | 铬（六价） | 5.7 |
| 4 | 铜 | 18000 |
| 5 | 铅 | 800 |
| 6 | 汞 | 38 |
| 7 | 镍 | 900 |
| 挥发性有机物 |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 |
| 9 | 氯仿 | 0.9 |
| 10 | 氯甲烷 | 37 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 9 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 5 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 66 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 54 |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 5 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 |
| 23 | 三氯乙烯 | 2.8 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 |
| 25 | 氯乙烯 | 0.43 |
| 26 | 苯 | 4 |
| 27 | 氯苯 | 270 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 20 |
| 30 | 乙苯 | 28 |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 640 |
| 半挥发性有机物 |
| 35 | 硝基苯 | 76 |
| 36 | 苯胺 | 260 |
| 37 | 2-氯酚 | 2256 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 15 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 1.5 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 15 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 151 |
| 42 | 䓛 | 1293 |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 1.5 |
| 44 | 茚并[1,2,3-c,d]芘 | 15 |
| 45 | 萘 | 70 |

2.2.4污染物排放标准

2.2.4.1大气污染物排放标准

本项目非甲烷总烃、硫酸雾、硝酸雾、颗粒物、碱雾执行上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中标准及表3中无组织排放限值，其中硝酸雾（NOx）无组织排放浓度限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值。阳极氧化基准排风量执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表6阳极氧化排放标准。具体有组织、无组织大气污染物排放限值详见表2.2.4-1。

表2.2.4-1本项目大气污染物排放标准表

| 序号 | 污染物 | 排气筒高度 （m） | 排放浓度限值 （mg/m3） | 允许排放速率（kg/h） | 无组织排放厂界监控点浓度限值（mg/m3） | 基准排气量（m3/m2） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸雾 | 15 | 5.0 | 1.1 | 0.3 | 阳极氧化18.6 | 上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中标准及表3中无组织排放限值；基准排风量执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008） 中表6相应标准；硝酸雾（NOx）无组织排放浓度限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值 |
| 2 | 硝酸雾 |  | 10 | 1.5 | 0.12 | 阳极氧化18.6 |  |
| 3 | 非甲烷总烃 | 15 | 70 | 3.0 | 4.0 | / |  |
| 4 | 颗粒物 | 15 | 30 | 1.5 | 0.5 | / |  |
| 5 | 碱雾 | 15 | / | 10 | / | / |  |

本项目共有员工80人，基准灶头数2个，食堂中产生油烟废气参照执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中的中型饮食业单位的有关标准：油烟最高允许排放浓度2mg/m3，净化率≥75%。

表2.2.4-2 饮食业单位的油烟排放标准

| 饮食业单位规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基准灶头数 | ≥1，＜3 | ≥3，＜6 | ≥6 |
| 对应灶头总功率（108J/h） | 1.67，＜5.00 | ≥5.00,＜10 | ≥10 |
| 对应排气罩灶面总投影面积（m2） | ≥1.1，＜3.3 | ≥3.3,＜6.6 | ≥6.6 |
| 油烟最高允许排放浓度（mg/m3） | ≤2.0 |
| 净化设施最低去除率（%） | ≥60 | 75 | 85 |

2.2.4.2水环境污染物排放标准

本项目生活污水经厂区内隔油池和化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，接管启东市城市污水处理厂，阳极氧化废水量同时满足单层镀基准排水量限值200L/m2。本项目生产废水经过厂区污水站处理后全部回用于生产，不外排。启东市城市污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。具体废水接管及排放限值见表2.2.4-3，企业生产废水回用标准见表2.2.4-4。雨水通过雨水管网排放至三星河，根据南通地区环境管理要求，项目雨水排放要求：项目排放雨水中COD不得高于40mg/L、SS不得高于30mg/L，特征污染物不得检出。

表2.2.4-3 本项目废水接管及排放标准表单位：mg/L，pH，无纲量

| 序号 | 污染物 | 电镀行业排放标准 | 废水接管标准 | 尾水排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | - | 6～9 | 6～9 |
| 2 | COD | - | ≤500 | ≤50 |
| 3 | SS | - | ≤400 | ≤10 |
| 4 | 氨氮 | - | ≤40 | ≤5.0 |
| 5 | 总氮 | - | ≤45 | ≤15 |
| 6 | 总磷 | - | ≤3.0 | ≤0.5 |
| 7 | 石油类 | - | ≤20 | ≤1.0 |
| 8 | 动植物油 | - | ≤100 | ≤1.0 |
| 9 | 总铝 | ≤3.0 | - | - |
| 10 | 基准排水量（单层镀） | 200L/m2 | - | - |

表2.2.4-4  回用水水质要求 (mg/L，pH除外)

| 污染物 | pH | COD | SS |
| --- | --- | --- | --- |
| 水质要求 | 7-12 | ≤40 | ≤30 |

2.2.4.3噪声排放标准

工业企业噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准值，具体标准限制见表2.2.4-5。

表2.2.4-5工业企业厂界噪声排放标准限值单位：dB(A)

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

2.2.4.4固体废物

本项目产生的一般固废与危险固废的暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）以及《关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》的相关要求。

2.3评价工作等级和评价重点

2.3.1评价目的及工作原则

（1）评价目的

本次评价通过现场调查、监测，摸清该项目所在地环境质量状况及周围环境特征。通过类比调查，摸清项目营运期的污染物排放情况，评价其采用的污染防治措施的可行性，得出项目的环境可行性结论，提出有关污染防治措施的对策与建议。根据环境保护审批原则综合分析得出项目在拟建地建设可行与否的结论，为项目环境管理提供审批依据，为项目工程设计提供支持。

（2）评价工作原则

评价工作总的原则是坚持政策性、针对性、科学性和公正性，在工作分析中贯彻“清洁生产”、“达标排放”及“污染物排放总量控制”的原则。

通过工程分析核算建设项目污染物的“产生量”、“削减量”及“排放量”情况；针对建设项目的特点，在达标排放及总量控制的基础上，通过环境质量现状监测，分析建设项目周边环境质量是否满足相应环境质量功能，及建设项目对环境的影响程度和范围，给出建设项目环评的明确结论。

充分利用近年来在建设项目所在地取得的环境监测、环境管理等方面的成果，进行本项目的环境影响评价工作。

评价结果客观真实，为项目环境管理提供科学依据。坚持建设项目选址服从城市、区域环境规划和以人为本、保护重要生态环境的原则。

充分围绕审批原则开展评价工作。

2.3.2评价工作等级

根据本项目污染物排放特征、项目所在地区的地形特点和环境功能区划，按照《环境影响评价技术导则》（以下简称“导则”）所规定的方法，确定本次环境影响评价的等级。

2.3.2.1大气环境影响评价等级

本项目采用HJ2.2-2018推荐模式清单中的估算模式，选择项目建成后碱雾、硫酸雾、硝酸雾、非甲烷总烃、颗粒物等的排放源强计算其下风向轴线浓度，并计算相应浓度占标率。

本项目污染物的最大地面浓度占标率Pmax=P颗粒物=5.82%，大于1%且小于10%，详见表2.3.2-1、表2.3.2-2；根据表2.3.2-3的大气环境影响评价等级判别依据，同时建设项目所在地不属于环境空气敏感区，确定大气环境影响评价等级为二级。

表2.3.2-1  有组织废气预测计算结果表

| 排放源 | 污染物名称 | 下风向预测最大地面浓度（mg/m3） | 浓度占标率p（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#排气筒 | 硫酸雾 | 3.47E-05 | 0.01 |
|  | 硝酸雾 | 2.08E-05 | 0.01 |
| 2#排气筒 | 颗粒物 | 0.003816 | 0.85 |
| 3#排气筒 | 非甲烷总烃 | 0.000148 | 0.01 |

表2.3.2-2  无组织废气预测计算结果表

| 污染源位置 | 污染物名称 | 下风向预测最大地面浓度（mg/m3） | 浓度占标率p（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 表面处理车间 | 硫酸雾 | 0.000155 | 0.05 |
|  | 硝酸雾 | 0.00103 | 0.41 |
| 注塑车间 | 非甲烷总烃 | 0.000105 | 0.01 |
| 机加工车间 | 非甲烷总烃 | 2.83E-05 | 0 |
| 抛丸区 | 颗粒物 | 0.02619 | 5.82 |

表2.3.2-3  大气环境影响评价等级

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | PMax≥10% |
| 二级 | 1%≤PMax＜10% |
| 三级 | PMax＜1% |

2.3.2.2地表水水环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则地面水环境》（HJ/T2.3-2018），地表水评价等级依据见表2.3.2-4。

表2.3.2-4  地面水环境影响评价分级判据

| 评价等级 | 判定依据 |
| --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≧20000或W≧60000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200或W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |

本项目生活废水分别经厂区预处理达接管标准后，排入启东市城市污水处理厂集中处理，最终排入长江。因此，本次评价对地表水的影响评价工作为三级B，直接引用污水处理厂环评结论，本次评价重点对废水预处理工艺、接管可行性及利用现有工程设施可行性进行分析。

2.3.2.3地下水评价等级

拟建项目为其他通用设备制造业项目，其中包含表面处理工艺（阳极氧化），对照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境评价行业分类表，属于Ⅲ类项目；项目选址于启东经济开发区，所在区域地下水敏感程度属于《导则》表1中“不敏感”类。因此，根据《导则》判定，本项目地下水评价等级定为三级。

表2.3.2-5  地下水环境敏感程度分级

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 | 拟建项目属性 |
| --- | --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 | 项目位于启东经济开发区，项目所在地地下水敏感程度为不敏感。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的水源）准保护区以外的补给径流区；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |  |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |  |

表2.3.2-6  拟建项目地下水评价等级判定表

| 项目类别 敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

2.3.2.4声环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ/T2.4-2009），本项目选址在启东经济开发区，为3类声环境功能区。项目建设前后周边敏感目标噪声级增加不明显（低于3dB(A)），且受影响人口数量变化不大。本项目声环境影响评价等级定为三级。

2.3.2.5生态环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2011），本项目工程占地范围小于2km2，所在区域属于一般区域，无珍稀濒危物种，本项目生态环境评价工作定为三级。

2.3.2.6环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目不涉及剧毒、易燃易爆物质，同时不涉及环境敏感地区，不构成重大危险源。

表2.3.2-7  本项目环境风险评价工作等级判定

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附件A。 |

因此，根据评价项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，本项目Q<1，本项目环境风险潜势为Ⅰ，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。

2.3.3评价工作重点

根据区域环境特点、项目污染特征和环境管理等方面的要求，确定本次评价工作的重点为：工程分析、污染防治措施评述、环境影响预测、选址可行性论证及总量控制。

2.4评价范围及环境保护目标

2.4.1评价范围

根据本项目污染物排放特点及当地气象条件、自然环境状况，结合各《导则》的要求确定各环境要素评价范围见表2.4-1。

表2.4-1  本项目评价范围表

| 评价内容 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 区域污染源调查 | / | 重点调查评价范围内的主要工业企业 |
| 大气 | 二级 | 以建设项目为评价区域的中心，边长5km的范围。 |
| 地表水 | 三级B | 启东市城市污水处理厂排放口上游500m至下游500m |
| 地下水 | 三级 | 项目所在地及上游和下游500m水文地质单元内的地下水 |
| 噪声 | 三级 | 项目厂界外200m范围 |
| 生态 | 三级 | 同大气环境评价范围一致 |
| 风险评价 | 简单分析 | 大气评价范围是以建设项目为中心的半径3公里范围； 地表水风险评价范围同地表水评价范围一致 |

2.4.2环境保护目标

本项目选址位于启东经济开发区，在现场踏勘和评价等级确定的基础上，确定本次评价主要环境保护目标，大气环境敏感目标详见表2.4.2-1，其他环境要素敏感目标见表2.4.2-2。大气评价范围及周边敏感点位见图2.4.2-1。

表2.4.2-1  本项目大气环境保护目标

| 敏感目标 | 坐标/m | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m | 规模（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x | y |  |  |  |  |  |  |
| 东联村1 | 370947 | 3523252 | 居住区 | 人群 | 二类区 | NE | 2200 | 500 |
| 东联村2 | 368610 | 3524538 | 居住区 | 人群 |  | NW | 2000 | 600 |
| 圩角大队 | 367353 | 3524660 | 居住区 | 人群 |  | NW | 1600 | 800 |
| 上海庄园 | 366234 | 3523752 | 居住区 | 人群 |  | NW | 1700 | 760 |
| 绿洲家园 | 365718 | 3523362 | 居住区 | 人群 |  | W | 1800 | 800 |
| 小效村 | 366342 | 3518801 | 居住区 | 人群 |  | SW | 1300 | 810 |
| 明丰村 | 368259 | 3518687 | 居住区 | 人群 |  | SW | 500 | 750 |
| 庙效村 | 369190 | 3517753 | 居住区 | 人群 |  | S | 1500 | 960 |
| 锦绣家园 | 370173 | 3519737 | 居住区 | 人群 |  | SE | 1500 | 690 |
| 东疆花园 | 370641 | 3517611 | 居住区 | 人群 |  | SE | 2300 | 670 |
| 香榭水岸 | 372173 | 3518738 | 居住区 | 人群 |  | SE | 1700 | 880 |
| 善城小学 | 369930 | 3521730 | 学校 | 人群 |  | E | 1400 | 860 |
| 善城学区 | 369979 | 3521790 | 居住区 | 人群 |  | E | 1600 | 3800 |
| 阳光花园 | 372802 | 3521778 | 居住区 | 人群 |  | NE | 2400 | 860 |
| 上海城 | 372710 | 3521830 | 居住区 | 人群 |  | NE | 1700 | 4800 |
| 启东市中专 | 372670 | 3521780 | 居住区 | 人群 |  | NE | 1000 | 2300 |
| 富源花园 | 372120 | 3521580 | 居住区 | 人群 |  | NE | 1200 | 2280 |
| 龙豪国际 | 372010 | 3521480 | 居住区 | 人群 |  | SE | 1300 | 860 |
| 晨曦中学 | 372180 | 3521680 | 学校 | 人群 |  | NE | 1600 | 1200 |
| 启东中学 | 368931 | 3522310 | 学校 | 人群 |  | N | 1200 | 4000 |
| 梅红新村 | 369136 | 3522469 | 居住区 | 人群 |  | N | 1600 | 800 |

备注：所用坐标为TUM坐标，全文以下均同。

表2.4.2-2  本项目地表水等保护目标

| 环境要素 | 保护对象 | 方位 | 距离（m） | 规模（户/人） | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 中央河 | N | 3091 | 小河 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  | 红阳河 | W | 3431 | 小河 |  |
|  | 头兴港河 | E | 2000 | 小河 |  |
|  | 三星河 | W | 1000 | 小河 |  |
| 声环境 | 厂界200m范围 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 |
|  |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类 |
| 环境风险 保护目标 | 东联村1 | NE | 2200 | 500 | - |
|  | 东联村2 | NW | 2000 | 600 |  |
|  | 圩角大队 | NW | 1600 | 800 |  |
|  | 上海庄园 | NW | 1700 | 760 |  |
|  | 绿洲家园 | W | 1800 | 800 |  |
|  | 小效村 | SW | 1300 | 810 |  |
|  | 明丰村 | SW | 500 | 750 |  |
|  | 庙效村 | S | 1500 | 960 |  |
|  | 锦绣家园 | SE | 1500 | 690 |  |
|  | 东疆花园 | SE | 2300 | 670 |  |
|  | 香榭水岸 | SE | 1700 | 880 |  |
|  | 善城小学 | E | 1400 | 860 |  |
|  | 善城学区 | E | 1600 | 3800 |  |
|  | 阳光花园 | NE | 2400 | 860 |  |
|  | 上海城 | NE | 1700 | 4800 |  |
|  | 启东市中专 | NE | 1000 | 2300 |  |
|  | 富源花园 | NE | 1200 | 2280 |  |
|  | 龙豪国际 | SE | 1300 | 860 |  |
|  | 晨曦中学 | NE | 1600 | 1200 |  |
|  | 启东中学 | N | 1200 | 4000 |  |
|  | 梅红新村 | N | 1600 | 800 |  |
| 生态环境 | 头兴港河清水通道维护区 | N | 2000 | 水源水质保护区（二级管控区） |

2.5相关规划

2.5.1江苏省启东市经济开发区发展规划概述

2.5.1.1规划范围

江苏启东经济开发区范围东至江海路，南至引河北路，西至西苑路，北至富春路，总用地面积为21.64平方公里。规划范围见图2.5.1-1。

2.5.1.2规划时段

规划基准年：2015年（部分数据采用2016年）。本次将规划时段：2016至2030年。

2.5.1.3规划布局结构

根据以上空间布局原则，空间发展模式，确定启东经济开发区的空间布局结构为“五轴三区”的总体布局结构：

“五轴”指沿林洋路、海洪路、人民西路、南苑路和世纪大道形成的五条发展轴。

“三区”指工业、生活居住和商业服务业三大功能区。江苏启东经济开发区规划功能分区见图2.5.1-2。

2.5.1.4用地规划

江苏启东经济开发区用地规划分为工业用地、公用设施用地、道路与交通设施用地、物流仓储用地、绿地与广场用地等。用地总面积21.64km2。

规划工业用地801.87公顷，占城市建设用地的39.46%，其中工业用地714.36公顷，生产研发用地26.36公顷，工业、生产研发兼容用地61.15公顷。

生产研发用地主要位于世纪大道南侧、林洋路东侧，主要用于发展电子科技及新能源产业的研发和生产，总用地面积为26.36公顷。

规划世纪大道南侧、林洋路西侧、钱塘江路北侧、华石路西侧地块为工业和生产研发兼容用地，主要发展互联网+产业，用地面积为61.15公顷。

规划公园绿地170.37公顷，占城市建设用地的8.38%。在开发区内规划一处公园，位于世纪大道北侧、林洋路西侧。

启东经济开发区绿地系统规划见图2.5.1-3。

规划市政公用设施24.59公顷，占城市建设用地的1.21%，包括变电所、消防站、加油站、公交首末站、污水处理厂、污水提升泵站、垃圾中转站等。

2.5.1.5开发区功能布局

启东经济开发区内的工业用地分为五大组团，一个电镀中心、一个科技创新园。五大工业组团分别为机械电子产业园、光伏新能源产业园、生物医药产业园、文化产业园、LED光电产业园。启东经济开发区产业布局规划见图2.5.1-4。

（1）机电产业园

该组团主要位于南苑路两侧、西苑路东侧，华石路西侧，占地面积478.01公顷。其中紫薇路北侧，华石路西侧，约10.0公顷，该区为搬迁的已建大富豪黄酒厂。本组团基础设施建设基本完成。由于该片区先期启动，对工业企业的选择受到现实条件的限制，入驻企业类型主要包括了机械、电子、机电一体化等。其中机电产品以“高端化、集聚化、特色化”为主，如润滑设备、油泵阀门等精密器械。同时涵盖了汽车制造、销售等一体化产业，主要为“科技化、节能化”的产品，如新能源汽车的制造等。电子信息产品主要为主现代通信、电子元器件、仪器仪表、集成电路封装等特色产品。以及机械产品以相关产业为依托，主要从零件生产、科技研发、服务及销售等方面形成产业链。严禁三类工业企业入驻。

（2）光伏新能源产业园

该组团位于牡丹江路北侧、人民路南侧、腾飞路西侧，占地面积为80.74公顷。产品主要以光伏电池及组件产品、研究光伏核心技术及产品为主。

（3）生物医药产业园

本组团位于牡丹江路南侧、华石路西侧、金沙江路北侧、新洪路东侧，占地30.36公顷。产业主要为生物技术研究及产品研发，开发海洋药物、海洋生物制品等。

（4）文化产业园

本组团位于世纪大道北侧，新洪路东侧、华石路西侧，占地面的30.37公顷。本区主要为文化相关联、产业规模集聚的特定地理区域。文化产业主要以文化背景、以高科技产业为依附，通过文化与科技的结合，创建各类科技创意产业基地、特色文化产业基地等。

（5）LED光电产业园

本组团位于世纪大道南侧、华石路西侧、新洪路东侧、迎春路北侧，占地面积88.21公顷。“节能环保”是人类的未来，作为“十二五”的核心，是本世纪最有发展前景的产业之一。该区主要以LED应用产品制造为主，形成以LED节能、照明、服务、光电机电一体化制造等为一体的产业中心。

（6）科技创新园

该区主要位于世纪大道南侧、钱塘江路北侧、华石路东侧、头兴港河西侧，占地面积254.34公顷，该地块用地性质主要为生产研发/工业兼容地，所涉及的产业主要以科技研发、互联网+产业为主。其中互联网+产业已规划布置总部创智花园、金融创投服务中心、互联网+产业展示中心、创智公寓、综合管理服务中心、配套商业、企业会馆等。

（7）电镀中心

电镀中心位于南苑路以南、牡丹江路以北、新洪路以东、污水处理厂以西，占地面积6.67公顷。本区主要以电镀加工为主。

各工业组团占地面积见表2.5.1-1。

表2.5.1-1  各工业用地组团占地

| 类别 | 机械电子产业园 | 光伏新能源产业园 | 生物医药产业园 | 文化产业园 | LED光电产业园 | 电镀中心 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 占地（ha） | 478.01 | 80.74 | 30.36 | 30.37 | 88.21 | 6.67 | 714.36 |

启东经济开发区电镀中心规划为100亩，在电镀中心内可建设30条电镀自动化生产线；建设日处理能力2000吨的电镀工业废水集中处理中心来满足中心电镀生产需要。建成后电镀中心年电镀总生产能力达到360万平方米以上，电镀总产值约2.4亿元，可带动相关产业招商引资产值数十乃至上百亿元。

电镀中心规划设计规模见表2.5.1-2。

表2.5.1-2  电镀中心规划设计规模

| 序号 | 主要电镀产品 | 年产量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 家电配件镀件 | 170万平米 |
| 2 | 汽车配件镀件 | 60万平米 |
| 3 | 建筑五金镀件 | 20万平米 |
| 4 | 工具五金镀件 | 40万平米 |
| 5 | 家具五金镀件 | 10万平米 |
| 6 | 电子工业镀件 | 60万平米 |
| 小计 | 360万平米 |

电镀工业主要分类：

行业：机械工业33.8%、轻工业20.2%、电子工业5%～15%，其余分布在航空、航天及仪器仪表工业。

镀种：电镀加工中涉及最广的是镀锌、铜、镍、铬，其中镀锌占35%～45%，镀铜、镍、铬各占约20%，电子产品镀金、镀银等约占5%。

2.5.1.6环保基础设施规划

（1）给水工程规划

采用区域供水（南通洪港水厂），长江为主水源，头兴港河为应急水源。预测总用水量为15.66万立方米/日。

结合开发区发展需求，规划给水管网适度超前，预留容量。给水管网呈环状布置，结合开发区内整体用水需求，规划到干管、支管。开发区给水主干管从区域输水管引入，分别沿滨湖路、林洋路、华石路、紫薇路、人民西路、牡丹江西路、世纪大道、钱塘江路及新安江路敷设，管径为DN500～1000毫米。给水次干管主要沿海洪路、西苑路、南苑路布置，管径均为DN400毫米，其它道路下布置给水次、支管，管径为DN300～DN200毫米。给水管网详见图2.5.1-5。

（2）雨水工程规划

规划采用雨、污分流制排水系统，雨水就近排入水体，充分发挥和利用现有河流的泄水能力和调蓄能力。雨水管道沿滨湖路南段、林洋路、华石路、海洪路北段、南苑路、牡丹江西路、世纪大道、钱塘江路道路下两侧布置，其余道路下单侧布置。雨水管道在道路下位置，两侧布置以慢车道或人行道为主，单侧布置以车行道中间偏东侧、南侧为主。一般情况下干管起点覆土深地控制在1.3米左右。规划雨水管道最大管径d1200毫米，最小管径d400毫米。雨水管网详见图2.5.1-6。

（3）排水工程规划

规划区污水送至启东市城市污水处理厂、启东第二污水处理厂处理。启东城市污水处理厂控制用地9.2公顷，污水处理规模为9.0万立方米/日；启东第二污水处理厂控制用地21.7公顷，污水处理规模为10万立方米/日，出水满足一级A排放标准后排入长江。

①规划沿滨湖路、林洋路、华石路、海洪路、新洪路敷设五条纵向污水干管，管径分别为d500～1200毫米，污水经纵向干管收集汇入南苑路、牡丹江西路规划d800～d1200毫米横向污水干管，最终汇入污水处理厂。

②污水管道在道路下位置原则上布置在路西、路北。

③规划污水管道最大管径d1200毫米，最小管径d300毫米。

规划在本区内设置3座污水提升泵站，详见下表。

表2.5.1-3  泵站规模及用地一览表

| 泵站编号 | 位置 | 规模（万m3/d） | 用地面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#污水泵站 | 南苑路、林洋路交叉口东南角 | 3.2 | 2429 |
| 2#污水泵站 | 银河路、华石路交叉口西北角 | 0.5 | 908 |
| 3#污水泵站 | 钱塘江路、科创路交叉口东南侧 | 0.3 | 1381 |

污水管网详见图2.5.1-7。

（4）燃气工程规划

规划区内在南苑路和海洪路交叉口西南侧规划一处供燃气用地，用地面积为3.38公顷，以天然气为主气源。

规划区内总用气量为2003.3万标立方米/年。

①城市燃气中压管网沿主要干道布置，采用枝状与环状网络相结合的布置方式，实现稳定供气。庭院管则采用枝状布置。中压燃气干管管材以PE管为主。

②新建中压管网沿市政道路布置。管位以道路西侧、北侧为主，一般设在人行道或绿化带下。

③开发区内设置5处中低压区域调压站，每处调压站预留建设用地100平方米，低压管道供气半径控制在800米以内。

（5）供热工程规划

规划贯彻“以热定电，热电联产”的原则，坚持集中统一供热，禁止新建小锅炉，以达到节约能源，改善环境，减少占地，综合利用，降低造价的目的；热源建设应立足于实际，达到速度与效益的统一，整体规划，分期实施，为远期发展留有余地；工业用户对用气压力有特殊要求，应设专用调压站调节利用。

根据《启东市热电联产规划》（2017-2020），开发区实施集中供热，由国信启东热电有限公司（原启东蓝天热电有限公司、启东供电公司发电工区）提供。根据热负荷的统计与预测，近期设计热负荷为135.3t/h，供热能力150t/h。规划新建3×75t/h锅炉和两台B8.5MW背压机，供热管线规划详见图2.5.1-8。

（6）固废处置规划

规划启东经济开发区生活垃圾由当地的环卫部门清理后送江苏启东市天楹环保垃圾焚烧发电厂处理；危险固废处置由企业自行委托其它有资质单位处理。

2.5.1.7规划环评进展及相符性分析

《启东经济开发区发展规划(2016-2030)环境影响报告书》由江苏省环境科学研究院编制，目前已经进入会审阶段。园区产业定位为：启东经济开发区重点发展技术含量高、无污染或轻污染的精密机械、电子信息、新能源新材料、生物医药、文化产业、LED光电、互联网+、汽车制造等行业。机械电子行业负面清单：纯电镀类机械、电子信息项目、普通电子元件器件项目、普通印刷线路板等;使用非水性涂料、胶黏剂的项目；燃油汽车; 使用非水性涂料、胶黏剂的项目。本项目为含有阳极氧化的机械制造类项目，本扩建项目为企业现有彩弹枪项目服务，不属于纯电镀行业，符合园区精密机械类的产业定位。

2.5.1.8基础设施依托可行性

建设项目水、电、天然气均由启东经济开发区集中供应；厂区雨污分流，雨水就近排放，污水经预处理后排入启东市城市污水处理厂处理；园区现有基础设施可满足本项目建设需要。

综上，本项目选址符合启东经济开发区土地利用规划、产业规划、环境保护规划，同时，园区基础设施配套工程能够满足本项目的建设需要。

2.5.2产业政策相符性分析

2.5.2.1 与国家和省有关产业政策的相符性分析

本项目主要从事精密零部件加工生产，对照《产业结构调整指导目录(2013年修订本)》，本项目不属于限制类、淘汰类项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修订）中限制类、淘汰类项目；根据《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（2015年本），本项目不属于限制、淘汰目录和能耗限额的产品。本项目位于启东市经济开发区，所占用地为工业用地，不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止用地项目。对照《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一批、第二批、第三批、第四批），本项目使用的生产设备未涉及国家规定的淘汰限制类。本项目产品不属于环保部发布的《环境保护综合目录（2017年版）》中的“高污染、高环境风险”产品目录，也未采用该目录中的重污染工艺。综上所述，本项目符合国家和江苏省有关产业政策的基本要求。

2.5.2.2 与环保规划的相符性

（1）与《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）相符性分析

《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）提出“推进挥发性有机物污染治理。在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治，完善涂料、胶粘剂等产品挥发性有机物限值标准，推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂”。

本项目使用含少量低毒、低挥发性有机涂料。因此，本项目符合《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）要求。

（2）与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号）相符性

《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号）提出“2.严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施”。

本项目位于启东市经济开发区，生产过程中有VOCs产生；生产过程使用低（无）VOCs含量原料，从源头上减少VOCs产生，同时产生的VOCs均通过收集、处理后达标排放；VOCs排放总量通过区域内VOCs排放倍量削减替代。因此，本项目符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号）要求。

（3）与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发[2018]22号）相符性分析

本项目与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发[2018]22号）文件要求的相符性分析见下表。

表2.5.2-1  本项目与行动计划相符性分析

| 行动计划内容 | 本项目建设内容 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| 严控“两高”行业产能。重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准。 | 本项目位于启东经济开发区机械电子产业园内，本项目为机械类项目，符合园区产业定位，同时本项目不涉及过剩产能。 | 相符合 |
| 推进重点行业污染治理升级改造。重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物(VOCs)全面执行大气污染物特别排放限值。强化工业企业无组织排放管控。开展钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，建立管理台账，对物料(含废渣)运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理，2018年底前京津冀及周边地区基本完成治理任务，长三角地区和汾渭平原2019年底前完成，全国2020年底前基本完成。 | 本项目生产过程涉及排放颗粒物、挥发性有机物，大气污染物特别排放限值相关标准未发布前，本项目生产过程中排放的污染物均执行国家严格的标准。加强企业废气有组织收集处理，减少无组织废气排放，同时在企业的物料(含废渣)运输、装卸、储存均进行加强管理，原料存放均室内存放，减少室外粉尘无组织排放量。 | 相符合 |
| 开展工业炉窑治理专项行动。各地制定工业炉窑综合整治实施方案。开展拉网式排查，建立各类工业炉窑管理清单。制定行业规范，修订完善涉各类工业炉窑的环保、能耗等标准，提高重点区域排放标准。加大不达标工业炉窑淘汰力度，加快淘汰中小型煤气发生炉。鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热。重点区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉(窑)；淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉，加大化肥行业固定床间歇式煤气化炉整改力度;集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心;禁止掺烧高硫石油焦。将工业炉窑治理作为环保强化督查重点任务，凡未列入清单的工业炉窑均纳入秋冬季错峰生产方案。 | 本项目不涉及使用煤。企业设备先进，节能，并采用电力作为能源。 | 相符合 |
| 实施VOCs专项整治方案。制定石化、化工、工业涂装、包装印刷等VOCs排放重点行业和油品储运销综合整治方案，出台泄漏检测与修复标准，编制VOCs治理技术指南。重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，加大餐饮油烟治理力度。开展VOCs整治专项执法行动，严厉打击违法排污行为，对治理效果差、技术服务能力弱、运营管理水平低的治理单位，公布名单，实行联合惩戒，扶持培育VOCs治理和服务专业化规模化龙头企业。2020年，VOCs排放总量较2015年下降10%以上。 | 本项目产生的有机废气经二级活性炭吸附处理后有组织排放，对周边大气环境影响较小。符合江苏省《“两减六治三提升”专项行动方案》要求。 | 相符合 |
| 重点区域实施秋冬季重点行业错峰生产。加大秋冬季工业企业生产调控力度，各地针对钢铁、建材、焦化、铸造、有色、化工等高排放行业，制定错峰生产方案，实施差别化管理。要将错峰生产方案细化到企业生产线、工序和设备，载入排污许可证。企业未按期完成治理改造任务的，一并纳入当地错峰生产方案，实施停产。属于《产业结构调整指导目录》限制类的，要提高错峰限产比例或实施停产。 | 本项目不属于《产业结构调整指导目录》限制类产业。 | 相符合 |

综上所述，本项目符合《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发[2018]22号）相关要求。

（4）与《江苏省大气污染防治行动计划实施方案》（苏政发〔2014〕1号）相符性分析

对照《江苏省大气污染防治行动计划实施方案》（苏政发〔2014〕1号）提出“（八）积极推进挥发性有机物污染治理。加强有机化工、医药、表面涂装、塑料制品、包装印刷等挥发性有机物排放重点行业综合整治，全面推进有机废气综合治理”。

本项目为精密零部件加工制造，不属于文件中提出的落后产能、过剩产能及“两高”行业，生产过程中产生的有机废气均通过收集后送相应处理设施处理达标排放。因此，本项目符合《江苏省大气污染防治行动计划实施方案》（苏政发〔2014〕1号）要求。

（5）与《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（省政府令第119号）相符性

对照《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（省政府令第119号）要求（见表2.5.2-2），本项目符合文件相关管理要求。

表2.5.2-2  与《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》相符性分析

| 《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》相关要求 | 本项目相符性分析 |
| --- | --- |
| 第十三条 新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目，应当依法进行环境影响评价。新增挥发性有机物排放总量指标的不足部分，可以依照有关规定通过排污权交易取得。 建设项目的环境影响评价文件未经审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设。 | 本项目为新建项目，生产过程产生有机废气，进行环境影响评价，新增挥发性有机物排放总量指标通过排污权交易取得。项目经审批部门同意后开工建设。 |
| 第十五条 排放挥发性有机物的生产经营者应当履行防治挥发性有机物污染的义务，根据国家和省相关标准以及防治技术指南，采用挥发性有机物污染控制技术，规范操作规程，组织生产经营管理，确保挥发性有机物的排放符合相应的排放标准。 | 本项目产生的挥发性有机物均通过收集后送相应处理设施处理后达标排放。 |
| 第二十一条 产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。 无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。 | 本项目产生的挥发性有机物均通过收集后送相应处理设施处理后达标排放，减少有机废气排放。 |

（6）与《关于印发江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南的通知》（苏环办【2014】128号）相符性分析

本项目与《关于印发江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南的通知》（苏环办【2014】128号）（以下简称“《通知》”）相符性分析见表2.5.2-3。

表2.5.2-3  本项目与《通知》相符性分析一览表

| 《关于印发江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南的通知》要求 | 本项目实施情况 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- |
| 总体要求 |
| 所有产生有机废气污染的企业，应优先采用环保型原辅料、生产工艺和装备，对相应生产单元或设施进行密闭，从源头控制VOCs的产生，减少废气污染物排放。 |  | 符合要求 |
| 企业应安排有关机构和专门人员负责VOCs污染控制的相关工作。 | 本项目投入运营后安排专人负责本项目的VOCs污染控制工作。 | 符合要求 |

（7）与“二减六治三提升”专项行动实施方案相符性分析

为落实《“两减六治三提升”专项行动方案》，采取更加系统、精准、严格的挥发性有机物治理措施，减少挥发性有机物排放总量，确保在实现“十三五”生态环境保护目标的基础上，更大幅度地改善环境空气质量，结合本省实际，制定了江苏省挥发性有机物污染治理专项行动实施方案。

方案重点任务要求：包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂。集装箱制造行业在整箱抛（喷）砂、箱内外涂装、底架涂装和木地板涂装等工序全面使用水性等低VOCs含量涂料替代。交通工具制造行业使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低VOCs含量涂料替代。家具制造行业使用水性、紫外光固化、高固体分等低VOCs含量涂料替代溶剂型涂料。机械设备、钢结构制造行业使用高固体分等低VOCs含量涂料替代。包装印刷行业使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨替代。人造板制造行业使用低（无）VOCs含量的胶黏剂替代。本项目产生的VOCs废气经二级活性炭吸附装置处理后排放，因此，本项目的建设符合《“两减六治三提升”专项行动方案》要求。

（8）与《省政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》（苏政办发〔2018〕91号）相符性分析

为全面加强江苏省危险废物污染防治，严厉打击非法转移、倾倒、填埋等环境违法行为，切实防范环境风险，保障环境安全和人民群众身体健康，江苏省人民政府提出了相关指导意见。本项目与《省政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》（苏政办发〔2018〕91号）（以下简称意见）相关内容的相符性如下：

表2.5.2-4  本项目与意见相符性分析

| 内容 | 本项目建设内容 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| 对年产危险废物量500吨以上且当年均未落实处置去向，以及累计贮存2000吨以上的化工企业，督促企业限期整改，未按要求完成整改的，依法依规予以处理。 | 本项目产生的危险废物量为15.436t/a，企业委托资质单位进行合理处置。 | 相符合 |
| 严格控制产生危险废物的项目建设，禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目。 | 本项目产生的危险废物交由资质单位进行处理，已落实本项目的危险废物处置途径，且本项目不属于需设区市统筹解决的项目 | 相符合 |
| 严格规范建设项目危险废物环境影响评价，科学判定废物危险特性或提出鉴别方案建议。对无危险废物集中处置设施或处置能力严重不足且设区市无法统筹解决的地区，以及对飞灰、工业污泥、废盐等危险废物库存量大且不能按要求完成规范处置的地区，暂停审批该地区产生危险废物的工业项目环境影响评价文件。 | 本项目环境影响评价严格规范项目的危险废物特性。本项目所在的区域不属于无危险废物集中处置设施或处置能力严重不足且设区市无法统筹解决的地区，不属于飞灰、工业污泥、废盐等危险废物库存量大且不能按要求完成规范处置的地区。 | 相符合 |
| 对危险废物经营单位和年产生量100吨以上的产废单位实施强制性清洁生产审核，提出并实施减少危险废物的使用、产生和资源化利用方案。 | 企业运营后严格按照要求实施清洁生产审核。 | 相符合 |

通过上述分析，本项目符合《省政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》（苏政办发〔2018〕91号）的相关要求，项目具有可行性。

（9）与《电镀行业规范条件》（工信部[2015]64号）相符性分析

本项目为年加工塑料配件30万件及金属零部件30万件项目，产品配套建设阳极氧化生产线，本项目不涉及重金属。为遏制高耗能、高污染、低效率生产，推进电镀行业产业结构调整和转型升级，促进电镀行业可持续健康发展，工信部制定了《电镀行业规范条件》（工信部[2015]64号），本项目与《电镀行业规范条件》（工信部[2015]64号）相符性分析如下表。

表2.5.2-5  本项目与《电镀行业规范条件》（工信部[2015]64号）相符性分析

| 《电镀行业规范条件》（工信部[2015]64号）要求 | 本项目实施情况 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- |
| 一、生产布局 |
| （一）根据资源、能源状况和市场需求，科学规划行业发展。新、改、扩建项目必须符合国家产业政策，项目选址应符合产业规划、环境保护规划、土地利用规划、环境功能区划以及其他相关规划要求。 | 本项目生产的产品市场需求大；项目所在地具备丰富的资源、能源，能满足本项目的生产，且不会对当地的资源造成短缺现象；项目位于启东经济开发区机电产业园，本项目为含有阳极氧化的机械制造类项目，本扩建项目为企业现有彩弹枪项目服务，不属于纯电镀行业，符合园区精密机械类的产业定位，符合园区环境保护规划、土地利用规划、环境功能区划以及其他相关规划要求。 | 符合该要求 |
| （二）在国务院、国务院有关部门和省、自治区、直辖市人民政府规定的自然保护区、生态功能保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等重点保护区域不得新建、扩建相关项目。已在上述区域内运营的生产企业应根据区域规划和保护生态环境的需要，依法逐步退出。 | 项目位于启东经济开发区机电产业园，本项目为含有阳极氧化的机械制造类项目，本扩建项目为企业现有彩弹枪项目服务，不属于纯电镀行业，符合园区精密机械类的产业定位。周边无相关的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等重点保护区域。 | 符合该要求 |
| （三）新（扩）建项目应取得主要污染物总量指标，依法通过建设项目环境影响评价，建设项目环境影响评价文件未经审批不得开工建设，环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，经竣工环保验收合格后方可正式投入生产使用。在已有电镀集中区的地市，新建专业电镀企业原则上应全部进入电镀集中区。企业各类污染物（废气、废水、固体废物、厂界噪声）排放标准与处置措施均符合国家和地方环保标准的规定。 | 本项目依法按照要求办理环保手续，设备未进驻厂区内进行生产，本项目为含有阳极氧化的机械制造类项目，本扩建项目为企业现有彩弹枪项目服务，不属于纯电镀行业，符合园区精密机械类的产业定位。企业各类污染物（废气、废水、固体废物、厂界噪声）排放标准与处置措施均符合国家和地方环保标准的规定。 | 符合该要求 |
| 二、规模、工艺和装备 |
| （一）电镀企业规模必须满足下列条件之一： 1.电镀生产环节包括清洗槽在内的槽液总量不少于30000升。 2.电镀生产年产值在2000万元以上。 3.单位作业面积产值不低于1.5万元/平方米。 4.作为中间工序的企业自有车间不受规模限制。 | 本项目有1条阳极氧化生产线，主要为配套的产品阳极氧化工艺建设，属于中间工序，不属于专业的电镀企业，可不受要求中的规模限制。 | 符合该要求 |
| （二）企业选用低污染、低排放、低能耗、低水耗、经济高效的清洁生产工艺，推广使用《国家重点行业清洁生产技术导向目录》的成熟技术。无《产业结构调整指导目录》淘汰类的生产工艺和本规范条件规定的淘汰落后工艺、装备和产品。 | 本项目采用先进的自动化生产工艺，自动化程度高，采用多级逆流清洗，并设置槽液回收装置，技术成熟，清洁生产水平高，且无规定的淘汰落后工艺、装备和产品。 | 符合该要求 |
| （三）品种单一、连续性生产的电镀企业要求自动生产线、半自动生产线达到70%以上。 | 本项目共建设1条自动氧化生产线，自动化程度达到100%。 | 符合该要求 |
| （四）生产区域地面防腐、防渗、防积液，生产线有槽间收集遗洒镀液和清洗液装置。 | 生产车间生产区域地面防腐、防渗、防积液，生产线有槽间收集遗洒槽液和清洗液装置。 | 符合该要求 |
| （五）新（扩）建项目生产线配有多级逆流漂洗、喷淋等节水装置及槽液回收装置，槽、罐、管线按“可视、可控”原则布置，并设有相应的防破损、防腐蚀等防护措施。 | 本项目氧化生产线配套多级逆流清洗装置及槽液回收装置，氧化生产线布局合理，能做到可视、可控的原则，并设有相应的防破损、防腐蚀等防护措施。 | 符合该要求 |
| （六）新（扩）建电镀项目根据加工零部件的品种、数量等优先选用高效低耗连续式处理设备，并达到电镀行业清洁生产标准中Ⅱ级指标以上水平。 | 本项目根据金属零部件的品种、数量等优先选用高效低耗连续式处理设备，并达到电镀行业清洁生产标准中Ⅱ级指标以上水平。 | 符合该要求 |
| 三、资源消耗 |
| （一）电镀企业（除热浸镀企业以外企业）有重金属和水资源循环利用设施。 1.镀铜、镀镍、镀硬铬以及镀贵金属等生产线配备工艺技术成熟的带出液回收槽等回收设施。 2.电镀企业单位产品每次清洗取水量不超过0.04吨/平方米，水的重复利用率在30%以上。 | 1.本项目阳极氧化生产线配备工艺技术成熟的带出液回收槽等回收设施。 2.本项目阳极氧化单位产品每次最大清洗取水量为0.003吨/平方米，采用多级逆流清洗。本项目重复用水量为12254t/a，总用水量为15271t/a，水的重复利用率为80.2%。 | 符合该要求 |
| 四、环境保护 |
| （一）企业符合环保法律法规要求，依法获得排污许可证，并按照排污许可证的要求排放污染物；定期开展清洁生产审核并通过评估验收。 | 本项目符合环保法律法规要求，后期依法按照程序获得排污许可证，按照要求排放污染物。 | 符合该要求 |
| （二）企业有废气净化装置，废气排放符合国家或地方大气污染物排放标准。 | 企业有废气净化装置，废气排放符合国家或地方大气污染物排放标准。 | 符合该要求 |
| （三）企业产生的危险废物按照《国家危险废物名录》和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597)，设置规范的分类收集容器进行分类收集，并按照《危险废物转移联单管理办法》要求，交由有处置相关危险废物资质的机构处置，鼓励企业或危险废物处理机构进行资源再生或再利用。 | 本项目产生的危废按照要求分类收集和处置，危废交由资质单位处理。 | 符合该要求 |
| （四）厂界噪声应符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348）要求。 | 厂界噪声符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348）3类标准要求。 | 符合该要求 |

通过以上分析，本项目符合《电镀行业规范条件》（工信部[2015]64号）相关要求。

2.5.3与《江苏省生态红线区域保护规划》相符性分析

依据《中华人民共和国自然保护区条例》及《全国生态环境保护纲要》等有关文件的规定，《江苏省生态红线区域保护规划》将江苏省具有重要生态服务功能的区域分为自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质遗迹保护区（公园）、饮用水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区15种类型，启东市范围内的重要生态功能保护区见表2.5.3-1，生态红线区域分布见图2.5.3-1。

表2.5.3-1  启东市生态红线区域与本项目位置关系

| 红线区域名称 | 红线区域范围 | 与本项目位置关系 |
| --- | --- | --- |
|  | 一级管控区 | 二级管控区 |  |
| 启东市饮用水水源保护区 | 一级管控区为一级保护区，范围为：取水口上游1000米至下游500米，及其两岸背水坡堤脚外100米范围内的水域和陆域 | 二级管控区为二级保护区和准保护区，范围为：一级保护区以外上溯2000米、下延500米范围内的水域和陆域为二级保护区；二级保护区以外上溯2000米、下延1000米范围内的水域和陆域为准保护区 | NE 4.7Km |
| 启东长江口(北支)湿地省级自然保护区 | 一级管控区坐标： 1．E121°53′26.50″，N31°40′17.23″；2．E121°52′40.31″，N31°39′20.10″；3．E121°53′51.46″，N31°37′26.14″；4．E122°04′25.40″，N31°36′04.90″；5．E122°06′43.40″，N31°38′45.00″；6．E122°07′10.40″，N31°39′49.50″；7．E122°04′20.00″，N31°42′58.00″ | 二级管控区坐标： 1．E121°56′11.38″，N31°44′14.10″；2．E121°58′47.15″，N31°44′23.47″；3．E121°58′46.51″，N31°42′39.54″；4．E121°56′05.93″，N31°42′26.95″；5．E121°45′06.10″，N31°41′12.37″；6．E121°53′26.50″，N31°40′17.23″；7．E121°52′40.31″，N31°39′20.10″；8．E121°53′51.46″，N31°37′26.14″；9．E121°43′59.07″，N31°40′08.90″ | SE 20.8Km |
| 启东沿海重要湿地 | — | 省级自然保护区实验区(北区)外侧潮间带。坐标： 1．E121°58′47.15″，N31°44′23.45″；2．E121°58′46.52″，N31°42′39.55″；3．E122°0′7.89″，N31°42′46.05″；4．E122°0′7.16″，N31°44′28.14″ | SE 30.2Km |
| 通吕运河(启东市)清水通道维护区 | — | 启东市境内通吕运河及两岸各500米 | W 7.7Km |
| 通启运河(启东市)清水通道维护区 | — | 启东市境内通启运河及两岸各500米 | N 11.1Km |
| 蒿枝港河清水通道维护区 | — | 启东市境内蒿枝港河及两岸各500米 | N 25.3Km |
| 头兴港河清水通道维护区 | — | 启东市境内头兴港河及两岸各500米 | E 2Km |

本项目位于启东经济开发区汇南苑西路，距离本项目最近的重要生态功能保护区为头兴港河清水通道维护区，位于本项目东侧2km，本项目不属于该区域红线控制范围。本项目产生的废气达标排放，生产废水经厂区废水处理设施处理后回用于工艺，生活污水处理后经园区污水管道进入启东市城市污水处理厂集中处理后排入长江；噪声设备经减振隔声措施后可达标排放，固废均得到有效处置；因此不会导致区域内重要生态功能保护区生态服务功能下降。因此，项目的建设符合《江苏省生态红线区域保护规划》要求。

2.5.4与《江苏省国家级生态保护红线规划》相符性分析

根据《江苏省国家级生态保护红线规划》，全省国家级生态保护红线区域总面积为18150.34平方公里，占全省陆海统筹国土总面积的13.14%。其中陆域生态保护红线区域面积8474.27平方公里，占全省陆域国土面积的 8.21%；海洋生态保护红线区域面积9676.07平方公里，占全省管辖海域面积的27.83%。

启东市国家级生态保护红线区域分布情况见下表。

表2.5.4-1  启东市国家级生态保护红线区域与本项目位置关系

| 红线区域名称 | 红线区域范围 | 与本项目位置关系 |
| --- | --- | --- |
|  | 类型 | 地理位置 |  |
| 启东长江口(北支)湿地省级自然保护区 | 自然保护区 | 包括自然保护区的核心区、缓冲区和实验区。核心区、缓冲区四至坐标： 1．E121°53′26.50″，N31°40′17.23″； 2．E121°52′40.31″， N31°39′20.10″；3．E121°53′51.46″，N31°37′26.14″； 4．E122°04′25.40″，N31°36′04.90″； 5．E122°06′43.40″， N31°38′45.00″；6．E122°07′10.40″，N31°39′49.50″； 7．E122°04′20.00″，N31°42′58.00″。实验区四至坐标： 1．E121°56′11.38″，N31°44′14.10″； 2．E121°58′47.15″， N31°44′23.47″；3．E121°58′46.51″，N31°42′39.54″； 4．E121°56′05.93″，N31°42′26.95″； 5．E121°45′06.10″， N31°41′12.37″；6．E121°53′26.50″，N31°40′17.23″； 7．E121°52′40.31″，N31°39′20.10″； 8．E121°53′51.46″， N31°37′26.14″；9．E121°43′59.07″，N31°40′08.90。 | SE 20.8Km |
| 启东市饮用水水源保护区 | 饮用水水源保护区 | 一级保护区位于启东市南侧、崇明岛北侧长江水域。范围为：取水口上游1000米至下游500米，及其两岸背水坡堤脚外100米范围内的水域和陆域。位于启东市南侧、崇明岛北侧长江水域。二级保护区：一级保护区以外上溯2000米、下延500 米范围内的水域和陆域；准保护区：二级保护区以外上溯2000米、下延1000米范围内的水域和陆域。 | NE 4.7Km |
| 南通圆陀角省级湿地公园 | 湿地公园的湿地保育区和恢复重建区 | 南通圆陀角省级湿地公园总体规划中的湿地保育区和恢复重建区范围 | SE 19.8Km |

本项目位于启东经济开发区南苑西路，距离本项目最近的国家生态红线区为启东市饮用水水源保护区，位于本项目东北侧4.7km，本项目不属于该区域红线控制范围。本项目产生的废气达标排放，生产废水经厂区废水处理设施处理后回用于工艺，生活污水处理后经园区污水管道进入启东市城市污水处理厂集中处理后排入长江；噪声设备经减振隔声措施后可达标排放，固废均得到有效处置；因此不会导致区域内重要生态功能保护区生态服务功能下降。因此，项目的建设符合《江苏省国家级生态保护红线规划》要求。

3建设项目工程分析

3.1现有项目概括

启东先豪精密工具有限公司成立于2004年，是一家专业从事精密工具生产的企业。2007年8月公司投资8000万元在启东经济开发区建设“彩弹枪组装生产项目项目”，具有年产5万支彩弹枪的生产能力，并编制了《建设项目环境影响报告表表》，于2007年9月通过启东市环境保护局审批，并于2013年7月通过竣工环保验收。

3.1.1工程建设内容及产品方案

启东先豪精密工具有限公司现有已批项目产品为彩弹枪组装生产项目，具体产品方案见表3.1-1。

表3.1-1  现有项目产品方案表

| 产品名称 | 产品规格 | 设计能力（支/年） | 年运行时数（小时） |
| --- | --- | --- | --- |
| 彩弹枪 | —— | 5万 | 2900 |

现有项目主体工程及公辅工程见表3.1-2。

表3.1-2  现有项目主体工程及公辅工程一览表

| 工程类别 | 项目组成 | 项目规模 | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 南厂房 | 建筑面积3600m2，高9m，2F | 一楼为设备组装区；二楼为仓库和办公区域 | 现有项目 |
|  | 北厂房 | 建筑面积3600m2，高9m，2F | 一楼为设备组装区；二楼仓库 |  |
|  | 闲置库房1 | 建筑面积139.2m2高9m，1F | 改建后作为扩建项目的下料区 |  |
|  | 闲置库房2 | 建筑面积325.96m2高9m，1F | 改建后作为扩建项目的表面处理区 |  |
|  | 闲置库房3 | 建筑面积264.81m2高9m，1F | 改建后作为扩建项目的型材区 |  |
| 贮运工程 | 原料库区 | 建筑面积1776 m2 | 车间内防渗、防漏 |  |
|  | 成品库区 | 建筑面积595m2 | 防渗、防漏 |  |
| 公用工程 | 供水 | 2520t/d | 由启东经济开发区供水管网提供 |  |
|  | 排水 | 1600t/a | 生活污水经预处理后排入启东城市污水处理厂 |  |
|  | 供电 | 3万KWh/a | 市政电网供应 |  |
|  | 绿化 | 绿化面积2600m2 | 绿化用水520t/a |  |
| 环保工程 | 废水处理 | 生活污水 | 10m3/d | 化粪池 |  |

3.1.2工艺流程及产污环节说明

现有项目生产工艺流程图见图3.1-1。

图3.1-1  现有项目生产工艺流程图

工艺描述：

（1）外购彩弹枪的零部件，包括机匣、枪管、握把、螺丝等，包装材料包括纸箱、彩盒等。

（2）对外购的配件进行检测合格后进行人工组装。

（3）组装好的彩弹枪通接二氧化碳气体，对其进行测试、改良，并贴上枪身标签。

（4）对检验合格后的彩弹枪进行包装入库、出厂。

3.1.3生产设备

本项目将采购的彩弹枪零部件进行组装生产彩弹枪，纯手工操作，企业安装一台空气压缩机，用于二氧化碳检测使用。

3.1.4主要原辅材料及能源消耗

根据企业生产统计，已建项目主要原辅材料及能源消耗情况见表3.1-3。

表3.1-3  项目主要原辅材料及能源消耗

| 产品 名称 | 原料名称 | 用量（t/a） | 储存 场所 | 成分、规格 | 来源及运输 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 彩弹枪5万支/a | 枪管 | 10 | 原料仓库 | 铝合金 | 志丰五金制品厂 |
|  | 机匣 | 15 |  | 铝合金 | 志丰五金制品厂 |
|  | 握把 | 15 |  | 铝合金 | 无锡明山精密金属制品有限公司 |
| 资源消耗 | 水 | 2520 | / | / | 园区管网 |
|  | 电 | 3万kWh/a | / | / | 园区电网 |
|  | 二氧化碳 | 0.1 | / |  | 启东海四达 |

3.1.5污染源分析

因现有项目环评报告距今时间较为久远，论述的废水污染物及固废污染物比较粗略，本文根据企业实际情况进行详细论述，对污染物产生量进行细化，具体如下：

1、废气

现有项目不涉及废气污染物。

2、废水

现有项目排水系统按“雨污分流、清污分流”的原则设计建设。项目产生的废水主要为生活污水，生活污水产生量为1600t/a，生活污水经化粪池处理后，通过污水管网进入启东市城市污水处理厂集中处理。

表3.1-4  现有项目废水产生及排放情况

| 废水来源 | 废水量(t/a) | 污染物名称 | 污染物产生量 | 治理 | 污染物排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度(mg/L) | 产生量(t/a) | 措施 | 浓度(mg/L) | 接管量(t/a) | 最终外排量 （t/a） |
| 生活污水 | 1600 | COD | 300 | 0.48 | 化粪池 | 210 | 0.336 | 0.08 |
|  |  | SS | 200 | 0.32 |  | 120 | 0.192 | 0.016 |
|  |  | NH3-N | 20 | 0.032 |  | 20 | 0.032 | 0.008 |
|  |  | TP | 3 | 0.0048 |  | 3 | 0.0048 | 0.0008 |

3、噪声

现有项目的主要声源为彩弹枪检测设备，设备运行时经厂房隔声，距离衰减后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相关标准要求。

4、固废

现有项目主要固废为生活垃圾及废包装材料，生活垃圾委托环卫清运，废包装材料外售废品回收站，不产生二次污染。

表3.1-5  现有项目固体废物产生和处理情况

| 序号 | 固体废物名称 | 产生工序 | 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） | 废物代码 | 产生量（t/a） | 利用 处置方式 | 利用处置单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废包装材料 | 包装 | 一般工业固体废物 | 79 | 0.5 | 外售废品收购站 | — |
| 2 | 生活垃圾 | — | 一般工业固体废物 | 99 | 14.5 | 委托环卫清运 | — |

3.1.6现有项目存在问题及“以新带老”

现有项目为简单的组装项目，对周围环境影响较小，未发生过环境风险事故及周围居民投诉。企业环境管理良好，设置专职的环境管理人员，现有项目厂区整洁、环境良好。

现有项目产生的废水量及污染物排放量原环评及验收未给出详细数据，本环评对现有项目废水污染物排放量进行梳理，核实后的现有废水污染物排放量需与扩建项目废水污染物排放量一起在接管污水厂内平衡。

3.2扩建项目概况

3.2.1建设项目基本情况

建设单位：启东先豪精密工具有限公司；

项目名称：年加工塑料配件30万件及金属零部件30万件项目；

项目性质：扩建；

行业类别：[C3489]其他通用零部件制造业

项目投资：投资总额为1000万元人民币，环保投资为67万元；

项目地址：启东市启东经济开发区南苑西路，项目地理位置图见图3.2.1-1；

占地面积：16666.78m2，绿化面积2600m2；

职工人数：现有项目60人，扩建项目新增工作人员80人，全长定员140人；

工作时数：年工作日290天；单班制，每班10小时，工作时间2900h/a。

3.2.2项目组成及产品方案

本项目为年加工塑料配件30万件及金属零部件30万件项目。分别配套建设1条金属配件（含阳极氧化）生产线（设计加工铝件200t/a、阳极氧化铝件30万件/a），1条塑料配件（含注塑）生产线（设计加工塑料配件30万件/年）。

除生产线外，本项目还将配套给排水，供配电，原辅料、成品储存，废气、污水预处理，办公等公用辅助工程设施。

本项目产品方案见表3.2.2-1，氧化产品类型及规格指标方案见表3.2.2-2，项目组成情况见表3.2.2-2，阳极氧化生产线生产能力见表3.2.2-3。

表3.2.2-1  本项目产品方案一览表

| 工程建设内容 | 产品名称 | 设计能力（件/年） | 年运行时数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 扩建前 | 扩建后 | 新增 |  |  |
| 彩弹枪生产线1 | 彩弹枪 | 5万 | 5万 | 0 | 2900h/a | / |
| 塑料配件生产线1条 | 塑料配件 | 0 | 30万 | +30万 | 2900h/a | 含注塑工艺 |
| 金属零部件生产线1条 | 大型部件 | 0 | 3万 | +3万 | 2900h/a | 含阳极氧化工艺 |
|  | 中型部件 | 0 | 8万 | +8万 |  |  |
|  | 小型部件 | 0 | 19万 | +19万 |  |  |

表3.2.2-2  本项目氧化产品类型及规格指标方案

| 产品细分 | 平均单件阳极氧化面积 | 产品面积（万m2） |
| --- | --- | --- |
| 铝合金件 | 大型部件工件尺寸范围：Φ=7cm，H=40cm，中型部件工件尺寸范围：Φ=7cm，H=25cm，小型部件工件尺寸范围：Φ=3cm，H=23cm，单件平均面积0.072m2 | 2.15 |
| 总计 | 2.15 |

表3.2.2-3  本项目氧极氧化生产线产能规模

| 自动阳极氧化生产线 | 平均单件 氧化面积 （m2/件） | 产能规模 （万m2/a） |
| --- | --- | --- |
| 数量 | 生产能力（m2/h） | 运行时间（h/a） |  |  |
| 1条 | 7.5 | 2900 | 0.072 | 2.15 |

备注，本项目阳极氧化最大产能为2.18万m2/a，基本可以实现本项目规划的产能规模2.15万m2/a，产能匹配。

表3.2.2-3  项目组成情况

| 工程类别 | 项目组成 | 项目规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现有项目 | 扩建项目 | 扩建后全厂 |  |
| 主体工程 | 南厂房 | 建筑面积3600m2，高9m，2F | / | 建筑面积3600m2，高9m，2F | 一楼为机加工设备的安装和调试、抛丸区（16m*4m）；二楼为仓库和办公区域； | 利用现有建筑物改建 |
|  | 北厂房 | 建筑面积3600m2，高9m，2F | / | 建筑面积3600m2，高9m，2F | 一楼为注塑机的安装和调试以及仓库；二楼为装配车间和仓库； |  |
|  | 下料区 | 建筑面积139.2m2高9m，1F | / | 建筑面积139.2m2高9m，1F | 利用现有建筑物改建 |
|  | 表面处理区 | 建筑面积325.96m2高9m，1F | / | 建筑面积325.96m2高9m，1F |  |
|  | 型材区 | 建筑面积264.81m2高9m，1F | / | 建筑面积264.81m2高9m，1F |  |
| 贮运工程 | 危化品仓库 | / | 1座，200m2 | 1座，200m2 | 砖混，防渗、防漏、防腐，北二楼东侧 |
|  | 一般物料暂存区 | 1776 m2 | / | 1776 m2 | 设置于车间内、防渗、防漏、防腐，已建成 |
|  | 成品区 | 595m2 | / | 595m2 | 防渗、防漏、防腐，已建成 |
| 公用工程 | 供水 | 2520 t/a | 3017.04t/a | 5537.04t/a | 由启东经济开发区 |
|  | 排水 | 1600 t/a | 1856t/a | 3456 t/a | 生活污水经预处理后接管排入启东城市污水处理厂 |
|  | 供电 | 3万KWh/a | 40万KWh/a | 43万KWh/a | 市政电网供应 |
|  | 绿化 | 2600m2 | 0 | 2600m2 | 绿化率15.6% |
| 环保工程 | 废气处理 | 表面处理废气 | / | 引风机+喷淋吸收塔1套（5000m3/h） | 引风机+喷淋吸收塔1套（5000m3/h） | 酸雾执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008） 中表5及表6相应标准；碱雾执行《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表2标准 |
|  |  | 抛丸废气 | / | 集气罩+ 1套“滤筒+脉冲布袋除尘器”（5000m3/h） | 集气罩+ 1套“滤筒+脉冲布袋除尘器”（5000m3/h） | 执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准（DB31/933—2015） |
|  |  | 注塑废气 | / | 集气罩+二级活性炭装置1套（4000m3/h） | 集气罩+二级活性炭装置1套（4000m3/h） |  |
|  |  | 食堂废气 | / | 1台食堂油烟净化器（20000 m3/h） | 1台食堂油烟净化器（20000 m3/h） | 达标排放 |
|  | 废水处理 | 生活污水 | 化粪池 | 隔油池和化粪池 | 隔油池 | 生活废水处理达标后接管 |
|  |  | 生产废水 | / | 废水处理系统1套： “调节+沉淀+活性炭过滤+生物膜过滤”（5m3/d） | 废水处理系统1套“调节+沉淀+活性炭过滤+生物膜过滤”（5m3/d） | 生产废水处理达企业车间回用水标准后回用于生产 |
|  | 噪声治理 | 隔声、减振措施 |  |  | 降噪20~25dB（A） |
|  | 一般固废暂存间 | / | 20m2 | 20m2 | 新增 |
|  | 危废暂存间 | / | 20m2 | 20m2 | 新增 |
|  | 事故池 | / | 60m3 | 60m3 | 新增 |

3.2.3厂区总平面布置

本项目总平面布置原则：在满足规划条件基础上，做到功能分区明确，总平面布置紧凑、节约用地；生产物流顺畅，运费能耗最小；符合各种防护间距，确保生产安全；根据当地的自然条件，做到因地制宜。

本项目平面布置概述：

（1）厂区内主要建筑物是生产车间，车间从北向南依次为南厂区、下料区和表面处理区、北厂区以及型材区，厂区主入口位于厂北侧靠西，主入口面向园区主入口及园区道路，便于行人进出以及原辅材料和产品运输。

（2）厂区厂房四周都留有消防通道或布置了运输道路，便于大型消防车的通行，同时按规范设置了室内及室外消火栓。

总厂区平面布置各分区的布置规划整齐，既方便内外交通联系，又方便原辅材料和产品的运输，厂区平面布置较合理。

厂区平面布置图见图3.2.3-1，车间平面布置图3.2.3-2和图3.2.3-3，厂区雨污管网图见图3.2.3-4。

3.2.4厂界周边情况

本项目建设地址位于启东市启东经济开发区南苑西路。项目建设地点四邻情况分别为：东侧为启东新方成化纤有限公司，西侧为华石路，南侧为开发区农田，北侧为南苑路。

本项目周边环境现状见附图3.2.4-1。

3.3施工期工程分析

本项目依托现有厂房进行建设，施工期主要建设内容为设备安装、调试。施工期主要污染影响因素为噪声，设备安装、调试噪声具有不连续性、不稳定性的特点，如不加以防治将会对周边声环境造成影响。本项主体厂房已完工，主要生态影响已经消失，不会改变建设区域内的生态现状。

3.4营运期工程分析

本项目将铝材进行下料、机加工、打毛刺、抛丸、氧化等处理工艺制成所需的金属配件成品。本项目工艺成熟、设备精良，本项目不建设研发中心和实验室。

3.4.1金属配件生产工艺流程及流程说明

3.4.1.1工艺流程

金属配件工艺流程图见下图：

本项目生产金属零部件30万件，使用铝材200t/a。铝材通过机加工制成铝件，表面氧化处理。铝阳极氧化工艺是指以铝或铝合金制件为阳极置于电解溶液中，利用电解质作用使其表面形成一层氧化膜的过程。氧化膜的整个形成过程中包含两个相辅相成的过程：氧化膜的电化学生成过程及氧化膜的化学溶解过程。这两个中间过程缺一不可，且氧化膜的生成速率需大于溶解速率，才能最终形成较厚的氧化膜。

将铝件悬于硫酸电解质溶液中进行电解，在电解过程中，氧化膜的形成机理如下：

当电流通过时，水中的氢氧根离子在阳极放出电子成为水和新生态的氧，反应式：4OH——4e→2H2O+O2↑。这里析出的氧不仅是分子态的氧（O2），还包括原子氧（O）和离子氧（O2—），通常在反应中以分子氧表示，它使铝氧化成较厚的氧化铝膜。

在阴极上发生的反应为：2H++2e→H2↑

铝制品经阳极氧化后，再经着色、封闭、水洗等工序即成染色品。

图3.4.1-1  金属配件工艺流程及产物环节

工艺流程及产污环节：

（1）下料

将铝材根据产品需要进行切割，此工序中产生边角料S1-1。

（2）机加工

使用数控车床、数控铣床和CNC加工中心对切割好的铝件进行加工，实现客户的产品工艺要求。机加工过程中会产生边角料S1-2、设备运行噪声N1-1以及乳化液挥发产生的少量非甲烷总烃G1-1及废乳化液S1-3和废切削液S1-4。

（3）机械抛丸

使用抛丸机对工件表面进行处理，以去除表面的污染物，并提供一个增加涂层的附着力表面轮廓，达到强化工件的目的，此工序产生金属粉尘G1-2以及设备运行噪声N1-2。

（4）挂件

用具有弹性的夹具夹紧工件，保证电流流通，因为氧化时夹具与工件表明都会很快成氧化膜，在此过程中夹具与工件稍有松动即会变更接触点位置，阻碍电流流通，避免因接触不良产生热量而烧毁工件。

（5）化学除油

铝制件在之前多次机械加工过程中会沾有较多的油脂、少量磨料、灰尘及有缺陷的氧化膜等，这些物质导电性差，不能进行阳极氧化，故需先进行脱脂预处理。清洗脱脂工件表面有机油脂和无机碳化合物。脱脂槽水温约60~80℃，工件脱脂时间保持在5~10min。

本项目所用的脱脂剂主要由钠盐、焦磷酸盐、聚磷酸盐、缓蚀剂、活性剂等成分组成，其中无机酸对铝制件有弱侵蚀能力，使表面油污松动；金属离子可以抑制脱脂液对铝的腐蚀；表面活性剂可以降低油污在铝制件表面的附着力，使油污乳化后均匀分散在脱脂液中。脱脂槽槽液定期更换，每两周更换一次，更新脱脂液经过槽液过滤装置后，产生脱脂废水W1-1和脱脂槽渣S1-5，废水进入水处理设施处理。

（6）清洗

对脱脂除油后的铝制件采用自来水进行清洗。此过程产生酸性水洗废水W1-2。

（7）碱洗

碱洗是铝件表面前处理中较为重要的一道工序，其目的是进一步除去油脂及污物，同时初步除去铝件表面的氧化膜。铝制件在进行氧化前需要除去表面致密但不均匀的自然氧化膜，本项目工艺中采用以片碱为主的碱洗槽液，NaOH浓度控制在40%左右，碱洗槽中操作温度控制在70~80℃（电），碱洗过程一般需0.5~2min。可根据产品要求调整碱洗时间。碱洗槽碱洗液不更换。此工序产生碱雾G1-3，每天补加片碱至碱洗槽中使碱洗液循环使用。碱洗槽槽液定期更换，每两周更换一次，更新槽液经过槽液过滤装置后，产生碱洗废水W1-3和碱洗槽渣S1-6，废水进入水处理设施处理。

（8）清洗

对碱洗后的铝制件采用清水进行1次水洗，此过程产生清洗废水W1-4。

（9）化学除灰（中和）

中和池使用硝酸溶液，硝酸浓度30%，清除表面的氧化皮或不溶物，使工件表面露出结晶层。硝酸每两天补加一次，中和时间约1~2min。中和槽定期加入硝酸和水，一年更换一次槽液。此工序产生硝酸雾G1-4。更新槽液经过槽液过滤装置后，产生酸洗槽渣S1-7和废酸液S1-8。

（10）清洗

经过化学除灰工序后的铝件用清水清洗3次，洗净产品表面因前工序所携带的酸碱离子，避免带入后道工序槽中，破坏槽液成分，导致不良现象产生，此过程产生脱脂后逆流水洗过程产生碱洗清洗废水W1-5。

（11）氧化

经前处理后立即转入氧化工序，防止因工件在大气中搁置过久而产生自然氧化膜从而影响氧化层的质量。氧化过程中溶液的温度约18~21℃，电压在14~16V之间；氧化时间为35~50min，可以根据产品的硬度材质要求调整氧化时间；每天需向氧化槽补充一定量的硫酸。

铝制件硫酸阳极氧化的原理：将金属铝置于硫酸溶液中（浓度约为30%），通直流电流，使金属铝表面生成保护性氧化膜。氧化过程中，在金属铝阳极同时发生形成氧化铝膜和氧化铝膜溶解的两个反应，反应过程如下：

成膜过程：2Al+3H2O→Al2O3+6H++6e

膜溶解过程：Al2O3+6H+→2Al3++3H2O

阴极上发生水的分解反应析出氢气：6H2O+6e→3H2+6OH-

在这成膜及膜溶解的过程中，硫酸溶液中阴离子SO42-同时向铝阳极移动，并参与铝的阳极反应过程，生成了含硫酸根的阳极氧化膜，生成物的化学式大致为Al2O3﹒Al(OH)x(SO4)y，其反应过程如下：

Al3++xH2O+ySO42-→Al(OH)x(SO4)y+xH+

因此，硫酸阳极氧化工艺所形成的氧化膜的主要成分为Al2O3和Al(OH)x(SO4)y的混合物。

另外，铝阳极氧化膜的绝缘性使得氧化膜的成膜及膜溶解过程是相互关联的，氧化膜的局部溶解使得成膜反应能持续，最终形成多孔的蜂窝状阳极氧化膜。

产污环节：氧化槽内添加硫酸，在生产过程中产生硫酸雾G1-5，氧化槽定期加入硫酸和水，一年更换一次，更新槽液对硫酸槽中漕渣进行过滤，产生废槽渣S1-9和废酸液S1-10。

图3.4.1-2  阳极氧化示意图

（12）清洗

氧化之后，氧化膜的膜孔中残留有硫酸溶液，因此染色之前必须将工件制品彻底清洗干净，避免给染色槽带入杂质离子。此工序需要经清水清洗4次。清水的pH值在7~8之间，保持常温即可；清洗时间约为1~2min，此过程产生水洗废水W1-6。

（13）化学上色

为增加铝制件表面的金属光泽，在生成氧化膜后对其进行染色。阳极氧化膜是由大量垂直于金属表面的六边形金胞组成，每个金胞中心有一个膜孔，膜孔直径一般为0.01~0.03μm，其具有极强的吸附力。表面氧化过的铝制件浸入染色池中，池中染料分子（直径为0.0015~0.0030μm）通过扩散作用进入氧化膜的膜孔中堆积，同时与氧化膜形成难以分离的共价键、离子键等键合而成的络合物。

染色池中添加色粉，每两天添加色粉200~300g，槽液温度45℃，pH值5~6，染色时间5~6min。染色槽内染色液定期添加色粉和自来水，一年更换一次，产生废上色槽液S1-11。

（14）清洗

染色以后，将铝制品进行水洗2次，以去除附在工件表面的浮色。产生清洗废水W1-7。

（15）化学封闭

封闭处理是氧化不接缺少的一部分。在氧化染色后，唯有进行封闭处理才能保证染色膜的颜色。本项目每天需向封闭槽添加200g色粉。

染色过程中膜孔吸附染料分子并形成共价键、离子键的过程是可逆的，在一定条件下会发生解吸附。因此，染色之后必须经过封孔处理，将染料固定在膜孔中，同时增加氧化膜的耐蚀、耐磨等性能并保持鲜艳的色泽。封闭工序添加封孔剂，其成分中为有机醇（60%）、表面活性剂（5%）、分散剂（5%）和水，pH值6.5~7.5，浓度2.0~4.0g/L，温度控制在60~65℃，封闭时间3~6min。封闭槽内定期添加封闭剂和色粉，封闭液一年更换一次。更新槽液对槽中漕渣进行过滤，产生废封闭槽渣S1-12和废封闭液S1-13。

（16）清洗

化学封闭后的工件用清水将清洗1次，产生清洗废水W1-8。

（17）烤干

清洗后的工件在放置在烘箱中，以110℃温度下烘烤15min，蒸干工件表面水分。

（18）检查

检查工件表面的颜色、水印、毛边、尺寸等外观是否合格；检测工件表面氧化膜的店主、印度和耐晒度等项目。

表3.4.1-1  部分工序的控制参数（单线）

| 序号 | 工序 | 槽液 | 温度 （℃） | 时间 （min） | 长*宽*高（m） | 容积（m3） | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脱脂 | 3%水溶液 | 60~80 | 5~10 | 1.0*0.6*1.0 | 0.6 | 两周更换一次 |
| 2 | 清洗 | 自来水 | 室温 | - | 0.6*0.6*1.0 | 0.36 | 逆流流速0.25L/min |
| 3 | 碱洗 | 40%NaOH溶液 | 70~80 | 0.5~2 | 0.7*0.6*1.0 | 0.42 | 两周更换一次 |
| 4 | 清洗 | 自来水 | 室温 | - | 0.6*0.6*1.0 | 0.36 | 逆流流速0.25L/min |
| 5 | 中和 | 30%硝酸水溶液 | 室温 | 1～2 | 2.5*0.7*1.5 | 2.625 | 定期添加、1年更换一次 |
| 6 | 清洗 | 自来水 | 室温 | - | （0.6*3）*0.6*1.0 | 0.36*3 | 逆流流速0.75L/min |
| 7 | 氧化 | 30%硫酸溶液 | 18~21 | 35~50 | 1.5*1.0*1.1 | 1.65 | 定期添加、1年更换一次 |
| 8 | 清洗 | 自来水 | 室温 | - | （0.6*4）*0.6*1.0 | 0.36*4 | 逆流流速1L/min |
| 9 | 染色 | 色粉、纯水 | 室温 | 5~6 | 1.2*0.6*1.0 | 0.72 | 定期添加、1年更换一次 |
| 10 | 清洗 | 自来水 | 室温 | - | （0.6*2）*0.6*1.0 | 0.36*2 | 逆流流速0.5L/min |
| 11 | 封闭 | 封闭剂（有机醇、表面活性剂、分散剂和水）、纯水 | 60~65 | 3~6 | 0.8*0.6*1.0 | 0.48 | 定期添加、1年更换一次 |
| 12 | 清洗 | 自来水 | 室温 | - | 0.6*0.6*1.0 | 0.36 | 逆流流速0.25L/min |

备注：本项目无退镀工序。

3.4.1.2主要生产设备情况

主要生产设备见表3.4.1-2。

表3.4.1-2 主要生产设备

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格（mm） | 数量（台/套） | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CNC加工中心 | 650-850 | 20 | 国内 | 南一楼 |
| 2 | 数控车床 | 06-60/06-32 | 20 | 国内 | 南一楼 |
| 3 | 数控机床 | 6325B | 15 | 国内 | 南一楼 |
| 4 | 抛丸机 | V870 | 1 | 国内 | 抛丸区 |
| 5 | 脱脂槽 | 1000*600*1000 | 1 | 国内 | 表面处理区 |
| 6 | 碱洗槽 | 700*600*1000 | 1 | 国内 | 表面处理区 |
| 7 | 中和槽 | 600*600*1000 | 1 | 国内 | 表面处理区 |
| 8 | 氧化槽 | 1500*1000*1100 | 1 | 国内 | 表面处理区 |
| 9 | 黑色槽 | 1200*600*1000 | 1 | 国内 | 表面处理区 |
| 10 | 黑色封孔槽 | 800*600*1000 | 1 | 国内 | 表面处理区 |
| 11 | 单水洗槽 | 600*600*1000 | 8 | 国内 | 表面处理区 |
| 12 | 两联水洗槽 | （600*2）*600*1000 | 2 | 国内 | 表面处理区 |
| 13 | 吸风罩 | 1500*450*1000 | 2 | 国内 | 表面处理区 |
| 14 | 废气塔 | 直径1200 | 1 | 国内 | 表面处理区 |

产能匹配性分析：由于设备型号、数量对于项目的产能密切相关，因此本环评根据企业配套的生产设备的批次最大工作能力、生产批次和生产时间，核算产能匹配性，具体见表3.4.1-3。

表3.4.1-3  生产设备与产能匹配性一览表

| 车间名称 | 设备名称 | 工作时间 | 生产能力（m2/h） | 最大产能（m2/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南厂房 | 阳极氧化生产线 | 2900h/a | 7.5 | 2.18万 |

本项目共设置一条阳极氧化生产线，最大生产能力为7.5 m2/h，年工作时间以2900h/a，则全年阳极氧化产能为2.18万m2/a，本项目设计极氧化产能为2.15万m2/a， 2.15万m2/a＜2.18万m2/a，因此本项目所购设备与生产能力相匹配。

3.4.1.3原辅材料消耗情况

主要原辅材料消耗情况见表3.4.1-4。

表3.4.1-4  主要原辅材料消耗情况表

| 类别 | 名称 | 重要组分、规格、指标 | 年耗量 （t/a） | 最大储存量（t） | 储存形式 | 来源及运输 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝材 | — | 200 | 20 | 仓库堆放 | 国内、汽运 |
| 2 | 乳化液 | — | 5 | 0.5 | 桶装 |  |
| 3 | 切削液 | — | 1 | 0.1 | 桶装 |  |
| 4 | 脱脂剂 | 钠盐、焦磷酸盐、聚磷酸盐、缓蚀剂、活性剂 | 1 | 0.1 | 桶装 |  |
| 5 | 氢氧化钠 | 片碱95% | 2 | 0.2 | 袋装 |  |
| 6 | 硝酸 | 60% | 2 | 0.2 | 桶装 |  |
| 7 | 封孔剂（不含镍） | 有机醇（60%）、表面活性剂（5%）、分散剂（5%）和水。 | 0.3 | 0.3 | 桶装 |  |
| 8 | 色粉 | 主要成分为糊精、偶氮酚等有机物，B517蓝、OR213橙、BK945黑等 | 0.05 | 0.05 | 盒装 |  |
| 9 | 硫酸 | 98% | 10 | 1 | 盒装 |  |
| 10 | 纯水 | 40L/桶 | 8.59 | 0.4 | 桶装 |  |

3.4.1.4主要原辅料理化性质、毒理毒性

金属配件主要原辅材料理化性质、毒理毒性见表3.4.1-5。

表3.4.1-5 主要原辅材料理化性质、毒理毒性见表

| 名称 | 理化特性 | 燃烧爆炸危险性 | 毒性毒理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硫酸 | 无色透明的油状液体，无臭。熔点10.5℃，沸点330℃，比重1.83。蒸汽压133.32Pa(145.8℃)。与水混溶。 | 与易燃物和有机物接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇水大量放热，可发生沸溅。具有强腐蚀性。 | 属中等毒类。LD50：2140mg/Kg（大鼠经口）。对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和和作用。 |
| 焦磷酸 | 无色透明液体，熔点（ºC）：61 | 有腐蚀性，能引起灼伤。 | 急性毒性：小鼠LC50：1170mg/kg |
| 氢氧化钠 | 白色不透明固体，易潮解。熔点318.4℃，沸点1390℃，比重为2.12。易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。 | 本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。与酸发生中和反应，并放热。具有强腐蚀性。 | 燃烧可能产生有害的毒性烟雾。有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾刺激眼和呼吸道。 |
| 硝酸 | 无色透明液体。有窒息性刺激气味，易挥发，相对密度(d204)1.41，熔点-42℃(无水)，沸点120.5℃(68%)。 | 助燃，与可燃物混合会发生爆炸。 | 硝酸液及硝酸蒸气对皮肤和粘膜有强刺激和腐蚀作用。浓硝酸烟雾可释放出五氧化二氮(硝酐)遇水蒸气形成酸雾，吸入后可引起急性氮氧化物中毒。大鼠吸入LC50：49 ppm/4小时。 |

3.4.1.5物料平衡

金属配件生产线工艺物料平衡见表3.4.1-6和图3.4.1-3。

表3.4.1-6  金属配件物料平衡表

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 | 数量（t/a） | 名称 | 数量（t/a） |
| 1 | 铝材 | 200 | 成品 | 金属零部件 | 191.39 |
| 2 | 乳化液 | 5 | 废水 | W1-1 | 脱脂废水 | 11.7 |
|  |  |  |  | W1-2 | 一级清洗废水 | 39.15 |
| 3 | 切削液 | 1 |  | W1-3 | 碱洗废水 | 9.33 |
|  |  |  |  | W1-4 | 一级清洗废水 | 39.15 |
| 4 | 脱脂剂 | 1 |  | W1-5 | 三级清洗废水 | 117.65 |
|  |  |  |  | W1-6 | 四级清洗废水 | 157.6 |
| 5 | 氢氧化钠 | 2 |  | W1-7 | 二级清洗废水 | 78.35 |
|  |  |  |  | W1-8 | 一级清洗废水 | 39.15 |
| 6 | 硝酸 | 2 |  | 小计 | 492.08 |
| 7 | 封孔剂 | 0.3 | 废气 | G1-1 | 机加工废气 | 0.006 |
| 8 | 色粉 | 0.05 |  | G1-2 | 抛丸粉尘 | 15.95 |
| 9 | 硫酸 | 10 |  | G1-3 | 碱雾 | 0.048 |
| 10 | 新鲜水 | 803.12 |  | G1-4 | 硝酸雾 | 0.02 |
| 11 |  |  |  | G1-5 | 硫酸雾 | 0.032 |
| 12 |  |  |  | 小计 | 16.056 |
| 13 |  |  | 固废 | S1-1、S1-2 | 边角料 | 4 |
| 14 |  |  |  | S1-3 | 废乳化液 | 3.6 |
| 15 |  |  |  | S1-4 | 废切削液 | 0.6 |
| 16 |  |  |  | S1-5 | 废槽渣 | 0.1 |
|  |  |  |  | S1-6 | 碱洗漕渣 | 0.1 |
|  |  |  |  | S1-7 | 酸洗漕渣 | 0.1 |
|  |  |  |  | S1-8 | 废酸液（硝酸） | 2.5 |
|  |  |  |  | S1-9 | 酸洗漕渣 | 0.1 |
|  |  |  |  | S1-10 | 废酸液（硫酸） | 6.0 |
|  |  |  |  | S1-11 | 废槽液（上色） | 0.6 |
|  |  |  |  | S1-12 | 废封闭槽渣 | 0.1 |
|  |  |  |  | S1-13 | 废封闭液 | 0.4 |
|  |  |  |  | 小计 | 18.2 |
|  |  |  | 消耗及蒸发 | 水 | 306.65 |
| 合计 |  | 1024.47 |  |  | 1024.47 |

图3.4.1-3  金属配件生产线物料平衡图（t/a）

铝元素平衡表见表3.4.1-7，铝元素平衡图见图3.4.1-4。

表3.4.1-7  铝元素平衡表单位：t/a

| 投入 | 产出 |
| --- | --- |
| 铝 | 200 | 进入废水 | 0.0013 |
|  |  | 进入固废 | 1.2 |
|  |  | 进入产品 | 198.7987 |
| 合计 | 200 | 合计 | 200 |

图3.4.1-4  铝元素平衡图（t/a）

硫酸物料平衡见表3.4.1-8，平衡图见图3.4.1-5。

表3.4.1-8  硫酸物料平衡表（t/a）

| 元素名称 | 入方（t/a） | 出方（t/a） |
| --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| 硫酸 | 硫酸折纯 | 9.8 | 废气 | 0.032 |
|  |  |  | 废酸 | 4.5 |
|  |  |  | 废水 | 5.268 |
| 小计 |  | 9.8 |  | 9.8 |

图3.1.1-5  硫酸平衡图   单位：t/a

3.4.2塑料配件生产线工艺流程及流程说明

3.4.2.1工艺流程

本项目塑料配件生产线工艺流程见下图。

图3.4.2-1 塑料配件生产线工艺流程及产污环节

1、工艺流程及产污环节介绍

  - 加料

根据生产需要，分别将ABS、PA66和PP材料加入注塑机中，此工序不产生污染。

  - 注塑

混合后的塑料颗粒在一定的温度下熔融，利用压力注进塑料制品模腔中，此工序产生非甲烷总烃G2-1。

  - 冷却

通过冷却系统对模具中的塑料制品进行冷却。

  - 修整

对模具中的塑料制品边角进行修整，此工序产生塑料边角料S2-1。

  - 检验

检查塑料成品是否符合生产要求，此工序产生不合格产品S2-2

  - 入库

将合格的塑料成品放置在仓库中备用。

3.4.2.2主要生产设备情况

塑料配件生产线生产工艺主要生产设备见表3.4.2-1。

表3.4.2-1塑料配件生产线主要生产设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量（台套） | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注塑机 | - | 8 | 国内 | 北一楼 |
| 2 | 集气罩+二级活性炭 | - | 1 | 国内 | 北一楼 |

产能匹配性分析：由于设备型号、数量对于项目的产能密切相关，因此本环评根据企业配套的生产设备的批次最大工作能力、生产批次和生产时间，核算产能匹配性，具体见表3.4.2-2。

表3.4.2-2  生产设备与产能匹配性一览表

| 车间名称 | 设备名称 | 工作时间（h/a） | 生产能力（t/h） | 最大产能（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北厂房 | 8台注塑机 | 2900 | 0.03 | 87 |

本项目共设置8台注塑机，全部运行最大生产能力为0.03t/h，年工作时间以2900h/a，则注塑最大产能为87t/a，本项目注塑物料共55t/a，因此本项目所购设备与生产能力相匹配。

3.4.2.3原辅材料消耗情况

塑料配件生产线主要原辅材料见表3.4.2-2。

表3.4.2-2  塑料配件生产线主要原辅材料消耗情况表

| 类别 | 名称 | 重要组分、规格、指标 | 年耗量 （t/a） | 最大储存量（t） | 储存形式 | 来源及运输 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABS | 丙烯腈(A)、丁二烯(B)、苯乙烯(S)三种单体的三元共聚物 | 20 | 2 | 袋装 | 国内、汽运 |
| 2 | PA66 | — | 30 | 3 | 袋装 |  |
| 3 | PP | 聚丙烯，是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂 | 5 | 0.5 | 袋装 |  |

3.4.2.4主要原辅材料理化性质、毒理毒性

塑料配件主要原辅材料理化性质、毒理毒性见表3.4.2-3。

表3.4.2-3  铝合金件主要原辅材料理化性质、毒理毒性表

| 名称 | 理化特性 | 燃烧爆炸危险性 | 毒性毒理 |
| --- | --- | --- | --- |
| ABS | 无毒、无味，外观呈象牙色半透明，或透明颗粒或粉状。密度为1.05~1.18g/cm3，收缩率为0.4%~0.9%，弹性模量值为2Gpa，泊松比值为0.394，吸湿性<1%，熔融温度217~237℃，热分解温度>250℃ | — | 无毒 |
| PA66 | 白色固体。密度1.14g/cm3。熔点253℃。不溶于一般溶剂，仅溶于间苯甲酚等。机械强度和硬度很高，刚性很大。可用作工程塑料。拉伸强度6174-8232N/cm2。弯曲强度8575-9604N/cm2。压缩强度4958.8-8957.2N/cm2。冲击强度20.58-42.14N*cm/cm2。洛氏硬度108-118。热变形温度（1814.11帕，18.5公斤力/cm2）66-86℃。 | — | 无毒 |
| PP | 聚丙烯，是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，密度只有0.90~0.91g/cm3，是目前所有塑料中最轻的品种之一。它对水特别稳定，在水中的吸水率仅为0. 01%，分子量约8万一15万。成型性好，但因收缩率大(为1%~2.5%）。 | — | 无毒 |

3.4.2.5物料平衡

本项目塑料配件生产线工艺物料平衡见表3.4.2-4和图3.4.2-2。

表3.4.2-4塑料配件生产线物料平衡表

| 序号 | 入方（t/a） | 出方（t/a） |
| --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 物料名称 | 产品 | 副产品 | 废气 | 废水 | 固废 |
| 1 | ABS | 20 | 非甲烷总烃 |  |  | 0.019 |  |  |
| 2 | PA66 | 30 | 边角料 |  |  |  |  | 0.275 |
| 3 | PP | 5 | 不合格品 |  |  |  |  | 0.547 |
| 4 | 水 | 232 | 水 |  |  | 232 |  |  |
| 5 |  |  | 产品 | 54.159 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  | 54.159 | 0 | 0.619 | 0 | 0.822 |
| 合计 | 287 | 287 |

图3.4.2-2塑料配件生产线物料平衡图（t/a）

3.4.3水平衡

本项目工艺水平衡情况见图3.4.3-1，全厂水平衡图见图3.4.3-2。

图3.4.3-1  扩建项目水平衡情况图（单位：t/a）

图3.4.3-2  本项目全厂水平衡情况图（单位：t/a）

3.5公用辅助工程

3.5.1给水

本项目用水主要包括以下几部分：生产工艺用水、循环冷却系统用水及生活用水。

3.5.1.1生产工艺用水

根据物料平衡统计，本项目金属配件生产线中阳极氧化生产线所需新鲜水为149.04t/a。其中纯水使用量为8.59t/a，企业直接外购，本项目不配置纯水制备设备。

3.5.1.2循环冷却系统用水

根据物料平衡统计，塑料配件生产线中注塑循环冷却水系统储水量1t，循环周期为15min/次，全年工作时间按照2900h计算，计算得循环冷却总水量为11600t/a，损耗约占总循环水量得2%，则循环冷却水年耗量为232 t/a，定期补水，不外排。

3.5.1.3冲洗用水

由于车间生产地面会产生少量粉尘及杂质，定期对车间、设备进行清水冲洗，清洗用水量100t/a，清洗废水按用水量的0.9计，则废水排放量为90t/a，清洗废水经收集后进入厂区污水处理站处理后回用于生产。

3.5.1.4喷淋吸收塔用水

本项目设置一座喷淋吸收塔处理酸碱废气，吸收塔循环水量为6m3/h，年工作2400h/a，则吸收塔循环水量为14400m3/a，用水量以循环量的1%补充，则本项目酸雾吸收塔损耗水量为144t/a；每月更换一次，废水产生量为72t/a，此部分废水进入厂内综合废水装置处理后回用于生产。因此喷淋塔用水量为216t/a。

3.5.1.5生活用水

扩建项目定员80人，工作制度为年工作日290天，根据《江苏省城市生活与公共用水定额（2012版）》，本评价取生活用水定额为100L/人•d，则生活用水为2320t/a。

本项目给水情况汇总见表3.5.1-1：

表3.5.1-1 本项目给水情况表单位：t/a

| 序号 | 用水单元 | 年用水量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳极氧化生产线 | 149.04 | 由园区供水管网提供 |
| 2 | 循环冷却系统用水 | 232 | 由园区供水管网提供 |
| 3 | 冲洗用水 | 100 | 由园区供水管网提供 |
| 4 | 喷淋吸收塔用水 | 216 | 由园区供水管网提供 |
| 5 | 生活用水 | 2320 | 由园区供水管网提供 |
| 6 | 项目用新鲜水合计 | 3017.04 | 由园区供水管网提供 |

3.5.2排水

3.5.2.1工艺废水

阳极氧化生产线产生的废水在车间污水处理系统处理后回用于生产线中，不外排。

3.5.2.2循环冷却系统排水

本项目注塑工艺循环冷却系统用水循环使用，不外排，不产生废水。

3.5.2.3生活污水

生活污水量按用水量的80％计算，则生活污水量为1856t/a。生活污水中主要污染物和浓度分别为COD300mg/L、SS200mg/L、NH3-N20mg/L、总磷3mg/L、动植物油40mg/L。生活污水经厂内隔油池和化粪池预处理达接管标准后，通过污水管网进入启东市城市污水处理厂集中处理。

3.5.2.4喷淋塔废水

根据前文计算，项目产生的喷淋废水产生量为72t/a，此部分废水进入厂内污水处理站处理后回用于生产环节。

3.5.2.5地面、设备冲洗废水

根据前文计算，项目产生的地面、设备冲洗废水排放量为90t/a，清洗废水经收集后进入厂区污水处理站处理后回用于生产环节。

3.5.2.6初期雨水

企业实际生产装置均布置在厂房内部，且生产装置规模较小，本项目的生产可以视为一个封闭的区域进行，因此，本环评考虑到企业生产装置规模及装置均室内布设的特殊情况，不考虑初期雨水。

3.5.3供电

本项目耗电40万kWh/a，本项目用电由启东经济开发区市政电网供电，依托出租房方有供电系统。

3.5.4储运

（1）储存

本项目分别对原料、成品、危化品设置储存设施：

全厂生产原辅材料存储情况见表3.5.4-1。

表3.5.4-1 建设项目储存设施一览

| 储存设施名称 | 设计能力 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 危化品仓库 | 1座，50m2 | 砖混，防渗、防漏、防腐 |
| 一般物料暂存区 | 4座，共计1776.64 m2 | 分别设置于车间内、防渗、防漏、防腐 |
| 成品仓 | 1座、594.86m2 | 设置于车间内、防渗、防漏、防腐 |

（2）运输

本项目所用原辅料、产品、生产产生的固废主要通过汽车运输。

3.5.5消防

本项目消防设计认真执行“预防为主、防消结合”的消防工作方针以及国家和本行业的有关消防规定，在总图布置、建筑结构、消防供水以及火灾报警等消防设计中采取了一系列防范措施，以期消除隐患，防止和减少火灾的危害。

①总图布置

本工程各建、构筑物之间的防火间距，以及本工程各建、构筑物与厂区内现有建、构筑物的防火间距均严格按《建筑设计防火规范》的规定进行设计。

车间主厂房周围调用有环行道路，并与厂区道路网连接，车间周围道路宽度为6m可确保消防车辆通行。建筑与结构

本工程各建、构筑物的建筑耐火等级不低于二级。

各主要建筑物、高低压配电室等部位的门均向外开。

②消防供水

本工程车间周围设消防管网及消火栓，消防用水取自厂区生产消防给水管网。室外消火栓间距小于120m，按同一时间火灾次数为1次计算，消防给水共60L/s，其中室外消防给水量25L/s，室内消防水量35L/s。

③消防供电

火灾报警控制器供电电源按二级负荷考虑。

电缆敷设完毕后，对所有电缆穿越孔洞用阻燃材料进行封堵，以防火灾蔓延；对于电缆桥架，每隔一定距离设置一段阻燃桥架，同时在此段电缆上涂刷阻燃涂料；高温区域使用耐高温电缆且外涂防火涂料或缠绕防火包带；室内大型变压器下设有事故油池。

在上述场所及易发生火灾的场所配置适量的手提式或推车式可移动灭火器。

④消防通讯

在主控制室设置行政电话分机，兼做消防电话。

⑤照明

各电气室及操作室等重要作业场所为防止火灾发生，设有应急照明。

3.6污染源分析

3.6.1大气污染物产生及排放情况

本项目废气产生情况如下，见表3.6.1-1。

表3.6.1-1  本项目废气产生情况

| 类别 | 产污单位 | 代码 | 产生点 | 污染物 | 产生特征 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 金属配件（含阳极氧化）生产线 | G1-1 | 机加工 | 非甲烷总烃 | 连续 | 无组织排放 |
|  |  | G1-2 | 机械抛丸 | 抛丸粉尘 | 连续 | 集气罩+脉冲布袋除尘设备 |
|  |  | G1-3 | 碱洗 | 碱雾 | 连续 | 吸风罩+废气吸收塔 |
|  |  | G1-4 | 化学除灰 | 硝酸雾 | 连续 | 吸风罩+废气吸收塔 |
|  |  | G1-5 | 氧化 | 硫酸雾 | 连续 | 吸风罩+废气吸收塔 |
|  | 注塑工艺 | G2-1 | 注塑 | 非甲烷总烃 | 连续 | 集气罩+二级活性炭设备 |

3.6.1.1有组织废气产生及排放情况

（1）碱雾

本项目氧化线中碱洗工序使用40%浓度的氢氧化钠溶液会产生少量碱雾，碱雾源强主要根据《简明通风设计手册》（中国建筑工业出版社，孙一坚主编）P474-475“表10-4电镀槽有害物散发率”进行核算。根据手册中碱雾的源强依据，在脱脂除油过程中碱雾源强为11mg/（s•m2），本项目氧化线工作时间为2900h/a，总的槽体蒸发面积为0.42m2，计算得到化成线碱雾产生量为0.048t/a。本项目在碱洗槽上方采用吸风罩，由收集后的碱雾通过管道引入废气吸收塔内，处理后经15m高1#排气筒排放。

本项目在碱洗槽上方架设吸风罩，经吸风罩收集后经管道引入到废气吸收塔处理，处理后经15m高1#排气筒排放。废气收集效率为90%，车间设计阳极氧化线废气收集风量为5000m3/h，配套废气吸收塔对碱雾处理效率为90%。则本项目有组织碱雾产生量为0.043t/a，产生速率是0.015kg/h，产生浓度为2.966mg/m3,经废气塔处理后碱雾的产生量为0.004t/a，产生速率是0.001kg/h，产生浓度为0.276mg/m3。

（2）硝酸雾

本项目铝合金件在碱洗之后有一道化学除油（中和）工序，中和工序使用30%的硝酸溶液，中和槽会产生少量硝酸雾，在车间内无组织排放。

硝酸雾废气产生量的计算方法选用《环境统计手册》中电镀工艺酸雾计算公式：GZ=M×(0.000352+0.000786V)×P×F。

式中：Gz—酸雾量，kg/h；

M—液体分子量；

V—蒸发液体表面上的空气流速，0.2~0.5m/s，本次取0.3；

P—相应于液体温度下空气中的饱和蒸汽分压力，查《环境统计手册》表，当硝酸浓度为30%时，在20℃下后HNO3饱和蒸汽分压力为0；

F—液体蒸发面的表面积，m2；

0.000352、0.000786—常数。

按照上述公式，硝酸雾废气计量为0，与实际情况有较大出入，根据同行业经验数据，硝酸雾挥发量按照硝酸使用量的1%计算，则本项目硝酸消耗量为2t/a，则硝酸雾产生量为0.02t/a，产生速率0.007kg/h。

本项目在中和槽上方架设吸风罩，经吸风罩收集后经管道引入到废气吸收塔处理，处理后经15m高1#排气筒排放。废气收集效率为90%，车间设计阳极氧化线废气收集风量为5000m3/h，配套废气吸收塔对酸雾处理效率为95%。则本项目有组织硝酸雾产生量为0.018t/a，产生速率是0.006kg/h，产生浓度为1.24mg/m3，经废气塔处理后硝酸雾的排放量为0.0009t/a，排放速率是0.0003kg/h，排放浓度为0.062mg/m3。

（3）硫酸雾

本项目氧化生产线中氧化工序使用30%硫酸溶液，硫酸挥发形成的硫酸雾，采用吸风罩方式将酸雾收集，收集效率不低于90%，由离心风机抽至废气吸收塔处理，废气吸收塔对酸雾的去除效率可达到98%，产生的酸雾经吸收塔处理后通过15m高1#排气筒排放，其余未被收集的酸雾在车间内无组织排放。

本项目酸洗工艺采用的原料是硫酸，氧化槽中浓度为30%的酸洗液，酸洗在常温下进行，不使用期间，酸洗池加盖密闭，减少酸雾挥发。

根据《环境统计手册》，敞露酸槽无组织散发酸雾计算公式如下：GZ=M×(0.000352+0.000786V)×P×F。

式中：Gz—酸雾量，kg/h；

M—液体分子量；

V—蒸发液体表面上的空气流速，0.2~0.5m/s，本次取0.3；

P—相应于液体温度下空气中的饱和蒸汽分压力；根据手册查询可知，当液体浓度（重量）低于10%时，可用水溶液的饱和蒸气压代替，查《环境统计手册》表4-15；当液体重量浓度高于10%时，可查《环境统计手册》表4-11、4-12、4-13、4-14。

F—液体蒸发面的表面积，m2；

0.000352、0.000786—常数。

表3.6.3-5氧化线硫酸雾挥发量及其参数表

| 生产线 | 设备名称 | 污染物 | 分子量 | 室内风速m/s | 蒸发面积m2 | 饱和蒸气分压 mmHg | 挥发速率kg/h | 挥发量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阳极氧化线 | 氧化 | 硫酸雾 | 98 | 0.3 | 1.5 | 13.16 | 0.011① | 0.032 |

①根据《环境统计手册》硫酸雾水溶液蒸汽压，本评价以硫酸蒸汽分压中硫酸雾浓度约占水蒸汽浓度的1%计算；

本项目在氧化槽（30%硫酸溶液）上方架设吸风罩，经吸风罩收集后经管道引入到废气吸收塔处理，处理后经15m高1#排气筒排放。废气收集效率为90%，车间设计阳极氧化线废气收集风量为5000m3/h，配套废气吸收塔对酸雾处理效率为95%。则本项目有组织硫酸雾产生量为0.029t/a，产生速率是0.01kg/h，产生浓度为1.98mg/m3，经废气塔处理后硫酸雾的排放量为0.0015t/a，排放速率是0.0005kg/h，排放浓度为0.103mg/m3。

（4）抛丸粉尘

抛丸清理是利用弹丸冲击，清除机加工后金属配件表面氧化皮、绣层、粘砂或杂质的处理工艺。其过程会产生大量的粉尘。抛丸机粉尘参照《铸造防尘技术规程》（GB8959-2007）附录C铸造工艺设备粉尘起始含量中“抛丸室室体粉尘起始浓度平均值1100mg/m3。抛丸机运行时间1450h/a，设计风量5000m3/h，则粉尘产生速率为5.5kg/h，粉尘产生量为7.98t/a；本项目采用抛丸机除尘器一体机设备，自带的滤筒和脉冲布袋除尘器对粉尘的去除率达99%以上，其对粉尘收集效率可达99%。则本项目有组织粉尘产生量为7.9t/a，产生速率是5.44kg/h，产生浓度为1089mg/m3，经处理后粉尘的排放量为0.079t/a，排放速率是0.055kg/h，排放浓度为10.9mg/m3，处理后经15m高2#排气筒排放。

（5）注塑废气非甲烷总烃

本项目注塑挤压采用电加热方式，加热温度控制在180℃~245℃，虽然低于它们的热分解温度（ABS＞270℃、PA66：310~380℃、PP:328~410℃），根据物料的理化性质分析，在此温度下塑料原料在熔融过程中基本不发生分解，不产生碳链焦化气体，但原料中有少量未聚合的单体，以非甲烷总烃计。

参考《空气污染物排放和控制手册工业污染源调查与研究-第二辑》（美国环境保护局编）注塑排放的非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t，本项目注塑产生的非甲烷总烃按0.35kg/t计。本项目ABS、PA66和PP年消耗量共计55t/a，则非甲烷总烃产生量为0.019t/a。

注塑废气由集气罩收集后经二级活性炭装置处理，风机风量为4000m3/h，尾气通过15m高3#排气筒排放。集气罩的收集效率为90%，废气处理效率为90%，即本项目注塑挤出工序有组织非甲烷总烃产生量为0.017t/a、产生速率为0.006kg/h、产生浓度为1.5mg/m3，排放量为0.002t/a、排放速率为0.0007kg/h、排放浓度为0.15mg/m3。

（6）食堂油烟废气

本项目食堂提供员工午餐和晚餐，食堂烹饪油烟废气主要是指动植物油裂解与水蒸汽一起挥发出来的烟气。根据类比调查，本项目投产后定员80人，年工作290天，按照人均消耗食用油20g/人次计，消耗食用油0.928t/a，油烟挥发率按2%，产生油烟0.019t/a，产生速率为0.016kg/h（每天运行4h，引风量20000m3/h，年运行时间1160h），油烟产生浓度为0.8mg/m3。食堂采用经国家认可的单位检测合格的油烟净化设施（油烟净化效率≥85%），油烟经净化处理后经专用烟道引向楼顶排放，油烟排放浓度约为0.12mg/m3，排放速率0.0024kg/h，油烟排放量约0.003t/a，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）最高允许排放浓度2.0mg/m3的要求。

表3.6.1-2本项目有组织废气产生及处理排放情况汇总表

| 生产线 类型 | 排放源 | 排气量 （m3/h） | 污染物 名称 | 产生状况 | 治理措施 | 去除率 （%） | 排放状况 | 换算为基准排气量排放浓度（mg/m3） | 执行标准 | 排放参数 | 废气排放温度℃ | 排放 方式 （h/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生浓度（mg/m3） | 产生速率（kg/h） | 产生量（t/a） |  |  | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） | 排放量 （t/a） |  | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） |  |  |  |
| 金属零部件（含阳极氧化）生产线 | 1#排气筒 | 5000 | 碱雾 | 2.966 | 0.015 | 0.043 | 废气吸收塔 | 95 | 0.148 | 0.0007 | 0.002 | 5.3 | / | 10 | H:15m、ф:0.4m | 25 | 连续， 2900 |
|  |  |  | 硫酸雾 | 1.98 | 0.01 | 0.029 |  | 95 | 0.103 | 0.0005 | 0.0015 | 3.7 | 5 | 1.1 |  |  |  |
|  |  |  | 硝酸雾 | 1.24 | 0.006 | 0.018 |  | 95 | 0.062 | 0.0003 | 0.0009 | 2.3 | 10 | 1.5 |  |  |  |
| 抛丸粉尘 | 2#排气筒 | 5000 | 粉尘 | 1089 | 5.44 | 7.9 | 滤筒+脉冲布袋除尘器 | 99 | 10.9 | 0.054 | 0.079 | / | 30 | 1.5 | H:15m、ф:0.4m | 25 | 连续， 2900 |
| 塑料配件（含注塑工艺）生产线 | 3#排气筒 | 4000 | 非甲烷总烃 | 1.5 | 0.006 | 0.017 | 二级活性炭 | 90 | 0.15 | 0.0007 | 0.002 | / | 70 | 3.0 | H:15m、ф:0.6m | 25 | 连续， 2900 |
| 食堂 | 管道 | 20000 | 油烟 | 0.8 | 0.016 | 0.019 | 油烟净化设施 | 85 | 0.12 | 0.0024 | 0.003 | / | 2.0 | - | - | - | - |

注：根据《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表6单位产品阳极氧化基准排气量18.6m3/m2，本项目阳极氧化废气量为5000×2900m3，阳极氧化面积为2.15万m2，本项目单位产品阳极氧化基准排气量超过基准排气量要求。则须将实测大气污染物浓度换算为大气污染物基准气量排放浓度，并以大气污染物基准气量排放浓度作为判定排放是否达标的依据。

3.6.1.2无组织废气产生及排放情况

（1）未收集到的碱雾

根据3.6.1.1章节计算，碱雾无组织排放量为0.005t/a，产生速率是0.002kg/h，未捕集的碱雾废气通过车间无组织排放。

（2）未收集到的硫酸雾

根据3.6.1.1章节计算，未被收集的硫酸雾作为无组织排放，无组织硫酸雾排放量为0.003t/a、排放速率为0.001kg/h。

（3）未收集的硝酸雾

根据3.6.1.1章节计算，未被收集的硝酸雾作为无组织排放，无组织硝酸排放量为0.002t/a、排放速率为0.0007kg/h。

（4）未收集的有机废气非甲烷总烃

根据3.6.1.1章节计算，注塑废气中未被收集的有机废气非甲烷总烃作为无组织排放，无组织非甲烷总烃排放量为0.002t/a、排放速率为0.0007kg/h。

（5）机加工无组织有机废气非甲烷总烃

本项目机加工过程中使用到了乳化液和切削液，在加工过程中会有有机废气产生，本评价以非甲烷总烃计。依据《空气污染物排放和控制手册》，废气产生系数为1kg/t乳化液。本项目共用乳化液和切削液共计6t/a，因此有机废气非甲烷总烃产生量为0.006t/a，排放速率0.0025kg/h。由于产生机加工有机废气的源分散且产生浓度较低，收集比较困难，因此，机加工产生的非甲烷总烃本项目拟无组织排放。

（6）未收集的抛丸粉尘

根据3.6.1.1章节计算，本项目抛丸工序未收集的粉尘量为0.08t/a，排放速率0.028kg/h，未被处理的抛丸粉尘为在车间内无组织排放。

表3.6.1-3  本项目无组织废气排放情况表

| 污染源位置 | 污染物名称 | 排放量 （t/a） | 排放速率 （kg/h） | 面积m2（长m×宽m） | 高度m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表面处理车间 | 碱雾 | 0.005 | 0.002 | 326（26*12.5） | 8 |
|  | 硫酸雾 | 0.003 | 0.001 |  |  |
|  | 硝酸雾 | 0.002 | 0.0007 |  |  |
| 注塑车间 | 非甲烷总烃 | 0.002 | 0.0007 | 216（24*9） | 8 |
| 机加工车间（南楼） | 非甲烷总烃 | 0.006 | 0.002 | 2000（100*20） | 8 |
| 抛丸区（南楼） | 抛丸粉尘 | 0.08 | 0.028 | 2000（100*20） | 8 |

扩建项目有组织、无组织及全厂废气排放量核算表分别见表3.6.1-4~6。

表3.6.1-4  扩建项目大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（µg/m3） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |
| 1 | 1# | 碱雾 | 148 | 0.0007 | 0.002 |
|  |  | 硫酸雾 | 103 | 0.0005 | 0.0015 |
|  |  | 硝酸雾 | 62 | 0.0003 | 0.0009 |
| 2 | 2# | 粉尘 | 10900 | 0.055 | 0.079 |
| 3 | 3# | 非甲烷总烃 | 69 | 0.0007 | 0.002 |
| 主要排放口合计 | 碱雾 | 0.002 |
|  | 硫酸雾 | 0.0015 |
|  | 硝酸雾 | 0.0009 |
|  | 粉尘 | 0.079 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.002 |
| 一般排放口 |
| / | / | / | / | / | / |
| 一般排放口合计 | / | / |
| 有组织排放总计 |
| 有组织排放总计 | 碱雾 | 0.002 |
|  | 硫酸雾 | 0.0015 |
|  | 硝酸雾 | 0.0009 |
|  | 粉尘 | 0.079 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.002 |

表3.6.1-5  扩建项目大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（µg/m3） |  |
| 1 | 表面处理车间 | 表面处理车间 | 碱雾 | 车间通风+厂区绿化 | 参照《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表2标准 | / | 0.005 |
|  |  |  | 硫酸雾 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值 | 1.2 | 0.003 |
|  |  |  | 硝酸雾 |  |  | 0.12 | 0.002 |
| 2 | 注塑车间 | 注塑车间 | 非甲烷总烃 |  | 上海市地方标准《大气污染物综合排放标准（DB31/933—2015） | 4.0 | 0.002 |
| 3 | 机加工车间 | 机加工车间 | 非甲烷总烃 |  |  | 4.0 | 0.006 |
| 4 | 抛丸区 | 抛丸区 | 抛丸粉尘 |  |  | 0.5 | 0.08 |
| 无组织排放总计 |
| 主要排放口合计 | 碱雾 | 0.005 |
|  | 硫酸雾 | 0.003 |
|  | 硝酸雾 | 0.002 |
|  | 粉尘 | 0.08 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.008 |

表3.6.1-6  扩建项目大气污染物排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 碱雾 | 0.007 |
| 2 | 硫酸雾 | 0.0045 |
| 3 | 硝酸雾 | 0.0029 |
| 4 | 粉尘 | 0.159 |
| 5 | 非甲烷总烃 | 0.01 |

3.6.1.3非正常工况废气排放

建设项目工艺废气非正常排放主要发生在废气处理装置出现故障或设备检修时，废气处理装置处理效率为50%，项目非正常排放情况假定为阳极氧化生产线酸雾废气处理装置、抛丸布袋除尘器、注塑生产线二级活性炭装置均处于非正常工况。事故时间估算约30分钟。非正常排放情况下源强见表3.6.1-7，对应参数表见表3.6.1-8。

表3.6.1-7  非正常工况下大气污染物排放情况

| 污染源名称 | 排气量 （m3/h） | 污染物名称 | 产生状况 | 排放源参数 | 持续时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 高度 (m) | 内径(m) | 排放温度 (℃) |  |
| 1#排气筒 | 5000 | 碱雾 | 1.5 | 0.008 | 15 | 0.4 | 25 | 30min |
|  |  | 硫酸雾 | 1.0 | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  | 硝酸雾 | 0.62 | 0.003 |  |  |  |  |
| 2#排气筒 | 5000 | 粉尘 | 545 | 3.22 | 15 | 0.4 | 25 | 30min |
| 3#排气筒 | 4000 | 非甲烷总烃 | 0.75 | 0.003 | 15 | 0.6 | 25 | 30min |

表3.6.1-8  污染源非正常排放大气污染物参数表

| 序号 | 非正常排放源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度/（mg/m3） | 非正常排放速率/（kg/h） | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#排气筒 | 开、停车、检修 | 碱雾 | 1.5 | 0.008 | 0.5 | 5 | 无 |
|  |  |  | 硫酸雾 | 1.0 | 0.005 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 硝酸雾 | 0.62 | 0.003 | 0.5 |  |  |
| 2 | 2#排气筒 |  | 粉尘 | 545 | 3.22 | 0.5 |  |  |
| 3 | 3#排气筒 |  | 非甲烷总烃 | 0.293 | 0.003 | 0.5 |  |  |

3.6.2废水污染物产生及排放情况

本项目产生的废水根据产生的位置主要分为工艺废水、生活污水、喷淋塔废水、地面、设备冲洗废水。

（1）工艺用水

①脱脂槽废水

根据工程分析，脱脂槽槽液每两周更换一次，每年更换约20次，脱脂槽容积约0.6m3，脱脂剂用水量47.7t/a，其中损耗水36t/a，则脱脂废水产生量11.7t/a。

②碱洗废水

根据工程分析，碱洗槽槽液定期更换，每两周更换一次，每年更换约20次，碱洗废水产生量为9.33t/a。

③清洗废水

清洗槽共计12个，采用逆流清洗，清洗槽容积共计4.32m3，逆流流速0.25L/min，阳极氧化生产线每年运行2900h，除去损耗的水量，产生清洗废水471.05t/a。

工艺废水均在收集后在厂区污水处理系统处理后回用于氧化线工艺用水，不外排。

（2）喷淋塔废水

本项目主要废气污染物为碱雾等，拟采用喷淋方式进行治理，本项目喷淋废水产生量约72t/a，其中主要污染物为COD、SS等，该废水污染物源强见表3.6.2-1。

表3.6.2-1 废气喷淋系统废水污染物产生的浓度和产生量

| 污染物 | pH | COD | SS |
| --- | --- | --- | --- |
| 产生浓度（mg/L） | 5-6 | 200 | 100 |
| 年产生量（t/a） | - | 0.0144 | 0.0072 |

（3）地面、设备冲洗废水

建设项目地面、设备冲洗水产生量约为90t/a，其中主要污染物为COD、SS、石油类等。本项目地面、设备冲洗废水污染物的产生浓度和产生量如表3.6.2-2所示。

表3.6.2-2 地面、设备冲洗废水污染物产生浓度和产生量

| 污染物 | COD | SS | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产生浓度（mg/L） | 500 | 250 | 50 |
| 年产生量（t/a） | 0.045 | 0.0225 | 0.0045 |

（4）生活污水

扩建项目定员80人，工作制度为年工作日290天，根据《江苏省城市生活与公共用水定额（2012版）》，本评价取生活用水定额为100L/（人•d），则生活用水为2320t/a。生活污水量按用水量的80％计算，则生活污水量为1856t/a。生活污水中主要污染物和浓度分别为COD 300mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 20mg/L、总磷3mg/L、动植物油40mg/L。生活污水经厂内隔油池和化粪池预处理达接管标准后，通过污水管网进入启东城市污水处理厂集中处理。

根据公辅工程用水、排水核算以及水平衡，本项目排水情况汇总见表3.6.2-3。

表3.6.2-3  本项目排水情况表单位：m3/a

| 序号 | 排水单元 | 年产生量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工艺废水 | 492.08 | - |
| 1.1 | 脱脂槽废水 | 11.7 | 厂区污水处理系统 |
| 1.2 | 碱洗废水 | 9.33 |  |
| 1.3 | 清洗废水 | 471.05 |  |
| 2 | 喷淋塔废水 | 72 |  |
| 3 | 地面、设备冲洗废水 | 90 |  |
| 4 | 生活污水 | 1856 | 隔油池和化粪池预处理 |
| 5 | 废水合计 | 2510.08 | - |

本项目阳极氧化线生产线工艺废水、喷淋塔废水和地面、设备冲洗废水经厂区污水处理系统处理后回用于氧化生产线。

表3.6.2-4  阳极氧化线废水预处理工艺及排放情况表

| 废水类型 | 污染物 名称 | 废水产生情况 | 预处理工艺 | 处理效率（%） | 污染物 名称 | 预处理后 | 车间排放标准 mg/L | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生浓度 （mg/L） | 产生量 （t/a） |  |  |  | 污染物浓度 （mg/L） | 污染 物量 （t/a） |  |  |
| 工艺废水 | 废水量 | / | 492.08 | 调节+沉淀+活性炭过滤+生物膜过滤 | / | 废水量 | / | 654.08 | - | 回用 |
|  | COD | 80 | 0.0393 |  | 95 | COD | 7.5 | 0.0049 | - |  |
|  | SS | 150 | 0.0738 |  | 95 | SS | 7.9 | 0.0052 | - |  |
|  | 总铝 | 26.4 | 0.013 |  | 90 | 总铝 | 2 | 0.0013 | 3.0 |  |
|  | 色度 | 500 | / |  | 90 | 50 | / | / | / |  |
| 喷淋塔废水 | 废水量 | / | 72 |  | 90 | 石油类 | 0.69 | 0.00045 |  |  |
|  | COD | 200 | 0.0144 |  | / | / | / | / | / |  |
|  | SS | 100 | 0.0072 |  | / | / | / | / | / |  |
| 地面、设备冲洗废水 | 废水量 | / | 90 |  | / | / | / | / | / |  |
|  | COD | 500 | 0.045 |  | / | / | / | / | / |  |
|  | SS | 250 | 0.0225 |  | / | / | / | / | / |  |
|  | 石油类 | 50 | 0.0045 |  | / | / | / | / | / |  |

*注：其排放量不超过200L/m2基准排水量。

表3.6.2-5  生活污水预处理工艺及排放情况表

| 污染物 名称 | 废水产生情况 | 预处理工艺 | 处理效率（%） | 预处理后 | 接管标准 mg/L | 最终外排量（t/a） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产生浓度 （mg/L） | 产生量 （t/a） |  |  | 污染物浓度 （mg/L） | 污染物量 （t/a） |  |  |  |
| 废水量 | / | 1856 | 隔油池、化粪池 | / | / | 1856 | / | / | 接管至启东市城市污水处理厂 |
| COD | 300 | 0.557 |  | 30 | 210 | 0.390 | 500 | 0.093 |  |
| SS | 200 | 0.371 |  | 40 | 120 | 0.223 | 400 | 0.019 |  |
| NH3-N | 20 | 0.037 |  | 0 | 20 | 0.037 | 45 | 0.009 |  |
| TP | 3 | 0.006 |  | 0 | 3 | 0.006 | 3 | 0.001 |  |
| 动植物油 | 40 | 0.074 |  | 50 | 20 | 0.037 | 100 | 0.002 |  |

本项目全厂废水处置、排放情况见表3.6.2-6，废水排放信息表见表3.6.2-7。

表3.6.2-6  扩建项目废水处置、排放汇总情况表

| 废水类型 | 废水量 (t/a) | 污染物产生量 | 治理 措施 | 综合废水处理效率 （%） | 处理后污染物排放量 | 接管标准（mg/L） | 污染物最终排入环境的量 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染因子 | 浓度 （mg/L） | 产生量 (t/a) |  |  | 污染因子 | 浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |  | 最终排放标准（mg/L） | 最终排放量 （t/a） |  |
| 工艺废水 | 492.08 | COD | 80 | 0.039 | 调节池+沉淀池+活性炭过滤器+生物反应池 | 95 | COD | 7.5 | 0.0049 | - | - | - | 回用 |
|  |  | SS | 150 | 0.074 |  | 95 | SS | 7.9 | 0.0052 |  |  |  |  |
|  |  | 总铝 | 26.4 | 0.013 |  | 90 | 总铝 | 2 | 0.0013 |  |  |  |  |
|  |  | 色度 | 500 | / |  | 90 | / | / | / |  |  |  |  |
| 喷淋废水 | 72 | COD | 200 | 0.0144 |  | 90 | 石油类 | 0.69 | 0.00045 |  |  |  |  |
|  |  | SS | 100 | 0.0072 |  | / | / | / | / |  |  |  |  |
| 地面、设备冲洗废水 | 90 | COD | 500 | 0.045 |  | / | / | / | / |  |  |  |  |
|  |  | SS | 250 | 0.0225 |  | / | / | / | / |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 | 50 | 0.0045 |  | / | / | / | / |  |  |  |  |
| 生活污水 | 1856 | COD | 300 | 0.557 | 隔油池和化粪池 | 30 | COD | 210 | 0.390 |  |  |  | 接管排放至启东市城市污水处理厂，尾水排入长江 |
|  |  | SS | 200 | 0.371 |  | 40 | SS | 120 | 0.223 |  |  |  |  |
|  |  | NH3-N | 20 | 0.037 |  | 0 | NH3-N | 20 | 0.037 |  |  |  |  |
|  |  | TP | 3 | 0.006 |  | 0 | TP | 3 | 0.006 |  |  |  |  |
|  |  | 动植物油 | 40 | 0.074 |  | 50 | 动植物油 | 20 | 0.037 |  |  |  |  |

3.6.2-7  废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/（mg/L） | 新增日排放量/（t/d） | 全厂日排放量/（t/d） | 新增年排放量/（t/a） | 全厂年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水排放口1# | COD | 210 | 0.001345 | 0.002503 | 0.390 | 0.726 |
|  |  | SS | 120 | 0.000769 | 0.001431 | 0.223 | 0.415 |
|  |  | NH3-N | 20 | 0.000128 | 0.000238 | 0.037 | 0.069 |
|  |  | TP | 3 | 2.07E-05 | 3.72E-05 | 0.006 | 0.0108 |
|  |  | 动植物油 | 20 | 0.000128 | 0.000128 | 0.037 | 0.037 |
| 全厂排放口合计 | COD | 0.390 | 0.726 |
|  | SS | 0.223 | 0.415 |
|  | NH3-N | 0.037 | 0.069 |
|  | TP | 0.006 | 0.0108 |
|  | 动植物油 | 0.037 | 0.037 |

3.6.3噪声污染源产生情况

本项目产生高噪声的主要设备有数控车床、数控铣床、CNC加工中心和抛丸机等。这些高噪声设备的声级大多在75～85dB(A)。对这类高噪声设备，除采取设置减震基础、安装消声装置等措施外，还分别将其置于建筑物内，利用建筑隔声来减轻其对外环境的影响。主要产噪设备及控制措施见表3.6.3-1。

表3.6.3-1  本项目噪声产生及治理情况

| 名称 | 数量 （台） | 声压级 dB(A) | 运转 特征 | 距离厂界最近距离m | 治理措施 | 降噪量dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南一楼 | 数控车床 | 20 | 80～85 | 连续 | 20 | 购置低噪声设备、 隔声减震 | 25~30 |
|  | 数控铣床 | 15 | 80～85 | 连续 | 25 |  | 25~30 |
|  | CNC加工中心 | 20 | 80～85 | 连续 | 10 |  | 25~30 |
|  | 抛丸机 | 1 | 75～80 | 连续 | 5 |  | 25~30 |
| 北一楼 | 注塑机 | 8 | 75～80 | 连续 | 15 |  | 25~30 |
| 表面处理车间 | 引风机 | 1 | 75～80 | 连续 | 20 |  | 25~30 |

3.6.4固体废物产生及排放情况

①废活性炭

本项目在注塑生产线产生的有机废气非甲烷总烃，经二级活性炭吸附后排放。根据计算，二级活性炭装置吸附非甲烷总烃的量为0.015t/a，根据《简明通风设计手册》P510页，活性炭有效吸附量：qe=0.24kg/kg活性炭，理论需要活性炭量为0.015/0.24=0.0625t/a。活性炭吸附饱和容量按照85%计算，则实际需要活性炭的量为0.074t/a，则废活性炭的产生量为0.089t/a。本项目共产生废活性炭本项目废水处理产生的废活性炭按照处理废水量的1%计，则产生废活性炭6.45t/a。本项目废水、废气治理共产生废活性炭7.35t/a。根据《国家危险废物名录》（2016年版），废活性炭属于“HW49其他废物”中“含有或沾染毒性、感染性危险废物的分废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，废物代码“900-041-49”，故属于危险废物，需委托有资质的单位处置。另外。企业需设置专门的储存场所，并做好防雨防渗措施；企业危险废物储存必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。

②废乳化液和废切削液

乳化液和切削液年消耗量为6t/a，由工程分析可知，废乳化液产生量为3.6t/a，废切削液产生量为0.6t/a。根据《国家危险废物名录》（2016年版），废乳化液和废切削液属于“HW09其他废物”中“使用切削油和切削液进行机械机加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液”，废物代码“900-006-09”。故属于危险废物，需委托有资质的单位处置。另外。企业需设置专门的储存场所，并做好防雨防渗措施；企业危险废物储存必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。

③金属边角料

铝材机加工过程中会产生机加工边角料，铝材消耗量为200t/a，边角料按2%计，则金属边角料为4t/a，统一收集后出售。

④抛丸粉尘

由工程分析可知，抛丸粉尘布袋除尘设备的收集量为7.821t/a，统一收集后由外售废品收购站。

⑤废槽渣

根据工程分析，本项目产生的废槽渣有脱脂槽渣、碱洗槽渣、酸洗（硝酸和硫酸）槽渣和封闭槽槽渣，产生量为0.5t/a，根据《国家危险废物名录》（2016年版），其属于HW17，危废代码为“336-064-17”，属于危险废物，需委托有资质的单位处置。

⑥废酸液

根据工程分析，本项目产生的废酸液主要为废硫酸液6t/a和废硝酸液2.5t/a，产生量为8.5t/a，根据《国家危险废物名录》（2016年版），其属于HW17，危废代码为“336-064-17”，属于危险废物，需委托有资质的单位处置。

⑦废上色槽液和废封闭槽液

根据工程分析，本项目产生的废上色槽液为0.6t/a，废封闭槽液为0.4t/a，根据《国家危险废物名录》（2016年版），其属于HW12，危废代码为“900-255-12”，属于危险废物，需委托有资质的单位处置。

⑧污泥

本项目厂区污水处理站产生的污泥产生量约为水量的0.1~0.2%，本评价取0.1%，本项目厂区污水处理系统处理废水量为654.08t/a，则本项目污水处理站污泥产生量约0.65t/a，为危险固废，废物类型为HW17（336-063-17），定期委托有资质单位收集处置。

⑨塑料废品

根据工程分析可知，塑料废品包括塑料边角料和不合格品，塑料边角料为0.275t/a，不合格品为0.547t/a，则塑料边角料为0.822t/a。

⑩化学品原料包装

本项目各类化学品包装材料产生量约0.5t/a，包括废化学试剂桶、废酸桶以及其他各类包装袋等，根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）和《国家危险废物名录》（2016年版），本项目各类化学品包装材料属于固体废物，也属于危险废物，统一收集后由厂家回收。

生活垃圾

扩建项目职工人数约80人，生活垃圾产生按照每人每天1.0kg计，则年产生生活垃圾约为23.2t/a。统一收集后的生活垃圾委托环卫部门定期清运处理。

厨余垃圾

厨余垃圾包括厨房泔水和废弃油脂，厨房泔水按每人0.2kg/d计算，厨房泔水产生量4.64t/a；废弃油脂按每人0.1kg/d计算，则本项目废弃油脂产生量为2.32t/a，厨余垃圾共计6.96t/a，委托环卫部门处置。

根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）以及《建设项目危险废物环境影响评价指南》，本项目运营期固体废物属性判定表见表3.6.4-1，固体废物产生及治理情况见表3.6.4-2，危险废物汇总表见表3.6.4-3。

表3.6.4-1  本项目运营期固体废物属性判定一览表

| 序号 | 固废名称 | 产生工段 | 形态 | 主要成分 | 产生量 （t/a） | 种类判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 固体废物 | 副产品 | 判定依据 |
| 1 | 废乳化液 | 机加工 | 液体 | 乳化液、铝 | 3.6 | √ |  | 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017） |
| 2 | 废切削液 |  | 液体 | 切削液、铝 | 0.6 |  |  |  |
| 3 | 金属边角料 |  | 固态 | 铝材 | 4 | √ |  |  |
| 4 | 抛丸粉尘 | 废气处理 | 固态 | 铝粉 | 7.821 | √ |  |  |
| 5 | 废槽渣 | 阳极氧化 | 固态 | 硫酸、硝酸、铝等 | 0.5 | √ |  |  |
| 6 | 废硝酸液 |  | 液体 | 硝酸、铝等 | 2.5 | √ |  |  |
| 7 | 废硫酸液 |  | 液体 | 硫酸、铝等 | 6.0 | √ |  |  |
| 8 | 废上色槽液 |  | 液体 | 染料 | 0.6 | √ |  |  |
| 9 | 废封闭槽液 |  | 液体 | 封闭液、染料 | 0.4 | √ |  |  |
| 10 | 废活性炭 | 废水、废气处理 | 固体 | 有机气体、活性炭等杂质 | 7.35 | √ |  |  |
| 11 | 塑料废品 | 注塑 | 固体 | 塑料 | 0.822 | √ |  |  |
| 12 | 污泥 | 污水处理 | 固体 | 盐分、污泥等 | 0.65 | √ |  |  |
| 13 | 化学品原料废包装 | 原料包装 | 固体 | 塑料、化学试剂 | 0.5 | √ |  |  |
| 14 | 生活垃圾 | 生活 | 固体 | 水、塑料、纸张等 | 23.2 | √ |  |  |
| 15 | 厨余垃圾 |  | 固体 | 泔水、油脂 | 6.96 | √ |  |  |

表3.6.4-2  本项目运营期固体废物产生情况

| 序号 | 固废名称 | 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 危险特性鉴别方法 | 危险特性 | 废物类别 | 废物代码 | 估算产生量（吨/年） | 处置办法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废乳化液 | 危险废物 | 机加工 | 液体 | 乳化液、铝 | 《国家危险固废名录》（2016） | T | HW09 | 900-006-09 | 3.6 | 委托有资质单位处理 |
| 2 | 废切削液 | 危险废物 |  | 液体 | 切削液、铝 |  | T | HW09 | 900-006-09 | 0.6 | 委托有资质单位处理 |
| 3 | 金属边角料 | 一般工业废物 |  | 固态 | 铝材 |  | - | 82 | - | 4 | 以废品外售 |
| 4 | 抛丸粉尘 | 一般工业废物 | 废气处理 | 固态 | 铝粉 |  | - | 82 | - | 7.821 |  |
| 5 | 废槽渣 | 危险废物 | 阳极氧化 | 固态 | 硫酸、硝酸、铝等 |  | T/C | HW17 | 336-064-17 | 0.5 | 委托有资质单位处理 |
| 6 | 废硝酸液 | 危险废物 |  | 液体 | 硝酸、铝等 |  | T/C | HW17 | 336-064-17 | 2.5 |  |
| 7 | 废硫酸液 | 危险废物 |  | 液体 | 硫酸、铝等 |  | T/C | HW17 | 336-064-17 | 6.0 |  |
| 8 | 废上色槽液 | 危险废物 |  | 液体 | 染料 |  | T | HW12 | 900-255-12 | 0.6 |  |
| 9 | 废封闭槽液 | 危险废物 |  | 液体 | 封闭液、染料 |  | T | HW12 | 900-255-12 | 0.4 |  |
| 10 | 废活性炭 | 危险废物 | 废水、废气处理 | 固体 | 有机气体、活性炭等杂质 |  | T/In | HW49 | 900-041-49 | 7.35 | 委托有资质单位处理 |
| 11 | 塑料废品 | 一般工业废物 | 注塑 | 固体 | 塑料 |  | - | 61 | - | 0.822 | 以废品外售 |
| 12 | 污泥 | 危险废物 | 污水处理 | 固体 | 盐分、污泥等 |  | T | HW17 | 336-063-17 | 0.65 | 委托有资质单位处理 |
| 13 | 化学品原料废包装 | 危险废物 | 原料包装 | 固体 | 塑料、化学试剂 |  | T/In | HW49 | 900-041-49 | 0.5 |  |
| 14 | 生活垃圾 | 一般废物 | 生活 | 固体 | 水、塑料、纸张等 |  | - | 99 | - | 23.2 | 环卫清运 |
| 15 | 厨余垃圾 | 一般废物 |  | 固体 | 泔水、油脂 |  | - | 99 | - | 6.96 |  |

表3.6.4-3  本项目危险废物汇总表

| 序号 | 产生工段 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机加工 | 废乳化液 | HW09 | 900-006-09 | 3.6 | 液体 | 乳化液、铝 | 乳化液 | 30天 | T | 分类收集，厂区暂存，委托有资质单位处置 |
| 2 |  | 废切削液 | HW09 | 900-006-09 | 0.6 | 液体 | 切削液、铝 | 切削液 | 30天 | T |  |
| 3 | 阳极氧化 | 废槽渣 | HW17 | 336-064-17 | 0.5 | 固态 | 硫酸、硝酸、铝等 | 硫酸、硝酸 | 20天 | T/C |  |
| 4 |  | 废硝酸液 | HW17 | 336-064-17 | 2.5 | 液体 | 硝酸、铝等 | 硝酸 | 290天 | T/C |  |
| 5 |  | 废硫酸液 | HW17 | 336-064-17 | 6.0 | 液体 | 硫酸、铝等 | 硫酸 | 290天 | T/C |  |
| 6 |  | 废上色槽液 | HW12 | 900-255-12 | 0.6 | 液体 | 染料 | 染料 | 290天 | T |  |
| 7 |  | 废封闭槽液 | HW12 | 900-255-12 | 0.4 | 液体 | 封闭液、染料 | 封闭液、染料 | 290天 | T |  |
| 8 | 废水、废气处理 | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 | 7.35 | 固态 | 有机气体、活性炭等杂质 | 有机废气、废盐等 | 30天 | T/In |  |
| 9 | 污水处理 | 污泥 | HW17 | 336-063-17 | 0.65 | 固态 | 盐分、污泥等 | 污泥 | 30天 | T |  |
| 10 | 原料包装 | 化学品原料废包装 | HW49 | 900-041-49 | 0.5 | 固态 | 塑料、化学试剂 | 化学试剂 | 30天 | T/In |  |

3.7污染物“三本帐”汇总

扩建项目污染物排放汇总情况见表3.7-1。

表3.7-1  扩建项目污染物“三本账”汇总单位：t/a

| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 自身削减量 | 接管排放量 | 外排环境排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 2510.08 | 654.08 | 1856 | 1856 |
|  | COD | 0.6554 | 0.02654 | 0.390 | 0.093 |
|  | SS | 0.4747 | 0.2517 | 0.223 | 0.019 |
|  | NH3-N | 0.037 | 0 | 0.037 | 0.009 |
|  | TP | 0.006 | 0 | 0.006 | 0.001 |
|  | 动植物油 | 0.074 | 0.037 | 0.037 | 0.002 |
|  | 总铝 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 |
|  | 石油类 | 0.0045 | 0.0045 | 0 | 0 |
| 废气 | 有组织 | 碱雾 | 0.043 | 0.041 | 0.002 |
|  |  | 硫酸雾 | 0.029 | 0.0275 | 0.0015 |
|  |  | 硝酸雾 | 0.018 | 0.0171 | 0.0009 |
|  |  | 粉尘 | 7.9 | 7.821 | 0.079 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.017 | 0.015 | 0.002 |
|  | 无组织 | 碱雾 | 0.005 | 0 | 0.005 |
|  |  | 硫酸雾 | 0.003 | 0 | 0.003 |
|  |  | 硝酸雾 | 0.002 | 0 | 0.002 |
|  |  | 粉尘 | 0.08 | 0 | 0.08 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.008 | 0 | 0.008 |
| 固废 | 一般工业固废 | 12.643 | 12.643 | 0 |
|  | 危险废物 | 22.7 | 22.7 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 30.16 | 30.16 | 0 |

扩建项目建成后全厂污染物排放汇总情况见表3.7-2。

表3.7-2  全厂污染物产生量、削减量和排放量三本帐（t/a）

| 类别 | 污染物 | 现有项目排放量 | 扩建项目排放情况 | “以新带老”削减量 | 全厂排放量 | 排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量 | 削减量 | 接管排放量 |  |  |  |
| 废水 | 废水量 | 1600 | 2510.08 | 654.08 | 1856 | 0 | 3456 | +1856 |
|  | COD | 0.336 | 0.6554 | 0.02654 | 0.390 | 0 | 0.726 | +0.390 |
|  | SS | 0.192 | 0.4747 | 0.2517 | 0.223 | 0 | 0.415 | +0.223 |
|  | NH3-N | 0.032 | 0.037 | 0 | 0.037 | 0 | 0.069 | +0.037 |
|  | TP | 0.0048 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0108 | +0.006 |
|  | 动植物油 | 0 | 0.074 | 0.037 | 0.037 | 0 | 0.037 | +0.037 |
|  | 总铝 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 石油类 | 0 | 0.0045 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 废气 | 有组织 | 碱雾 | 0 | 0.043 | 0.041 | 0.002 | 0 | 0.002 | +0.002 |
|  |  | 硫酸雾 | 0 | 0.029 | 0.0275 | 0.0015 | 0 | 0.0015 | +0.0015 |
|  |  | 硝酸雾 | 0 | 0.018 | 0.0171 | 0.0009 | 0 | 0.0009 | +0.0009 |
|  |  | 粉尘 | 0 | 7.9 | 7.821 | 0.079 | 0 | 0.079 | +0.079 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0 | 0.017 | 0.015 | 0.002 | 0 | 0.002 | +0.002 |
|  | 无组织 | 碱雾 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | +0.005 |
|  |  | 硫酸雾 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | +0.003 |
|  |  | 硝酸雾 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | +0.002 |
|  |  | 粉尘 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | +0.08 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0 | 0.008 | 0 | 0.008 |  | 0.008 | +0.008 |
| 固废 | 一般工业固废 | 0 | 12.643 | 12.643 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 危险废物 | 0 | 22.7 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 0 | 30.16 | 30.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.8清洁生产可达性分析

本项目参照执行《电镀行业清洁生产评价指标体系》，从生产工艺及装备指标、资源消耗指标、资源综合利用指标、污染物产生指标、产品特征指标和清洁生产管理指标六类指标进行评价分析。本次评价与《电镀行业清洁生产评价指标体系》中阳极氧化清洁生产评价指标进行对比，具体见表3.8-1。经过对照比较，本项目清洁生产水平为Ⅱ级（国内清洁生产先进水平）。

表3.8-1 阳极氧化清洁生产评价指标项目、权重及基准值

| 序号 | 一级 指标 | 一级指标 权重 | 二级指标 | 单位 | 二级指标 权重 | Ⅰ级基准值 | Ⅱ级基准值 | Ⅲ级基准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产工艺及装备指标⑥ | 0.4 | 采用清洁生产工艺① | 0.2 | 1.除油使用水基清洗剂； 2.碱浸蚀液加铝离子络合剂以延长寿命； 3.阳极氧化液加入添加剂以延长寿命； 4.阳极氧化液部分更换老化槽液以延长寿命； 5.低温封闭 | 1.除油使用水基清洗剂； 2.碱浸蚀液加铝离子络合剂； 3.硫酸阳极氧化液添加具有α活性羟基羧酸类物质。 | 1.除油使用水基清洗剂； 2.硫酸阳极氧化液添加具有α活性羟基羧酸类物质 |
| 2 |  |  | 清洁生产过程控制 | 0.1 | 1.适当延长零件出槽停留时间，以减少槽液带出量； 2.使用过滤机，延长槽液寿命 | 适当延长零件出槽停留时间，以减少槽液带出量 |
| 3 |  |  | 铝合金件（含阳极氧化）生产线要求 | 0.4 | 生产线采用节能措施①，70%生产线实现自动化或半自动化④ | 生产线采用节能措施①，50%生产线实现自动化或半自动化④ | 铝合金件（含阳极氧化）生产线采用节能措施① |
| 4 |  |  | 有节水设施 | 0.3 | 根据工艺选择逆流漂洗、淋洗、喷洗，阳极氧化无单槽清洗等节水方式，有用水计量装置，有在线水回收设施 | 根据工艺选择逆流漂洗、喷淋等，阳极氧化无单槽清洗等节水方式，有用水计量装置 |
| 5 | 资源消耗指标 | 0.15 | *单位产品每次清洗取水量③ | L/m2 | 1 | ≤8 | ≤24 | ≤40 |
| 6 | 资源综合利用指标 | 0.1 | 阳极氧化用水重复利用率 | % | 1 | ≥50 | ≥30 | ≥30 |
| 7 | 污染物产生 指标 | 0.15 | *阳极氧化废水处理率 | % | 0.5 | 100 |
| 8 |  |  | *重金属污染物污染预放措施③ | 0.2 | 使用四项以上（含四项）减少槽液带出措施③ | 使用四项以上（含四项）减少槽液带出措施③ | 至少使用三项减少槽液带出措施③ |
|  |  |  | *危险废物污染预防措施 | 0.3 | 阳极氧化污泥和废液在企业内回收或送到有资质的单位回收重金属，电镀污泥和废液在企业内回收或送到有资质单位回收重金属，交外单位转移需体重危险废物转移联单 |
| 9 | 产品特征指标 | 0.07 | 产品合格率保障措施 | 0.5 | 有槽液成分和杂质定量检测措施、有记录；产品质量检测设备和产品检测记录 | 有槽液成分定量检测措施、有记录；有产品质量检测设备和产品检测记录 |
| 10 |  |  | 产品合格率 | % | 0.5 | 98 | 94 | 90 |
| 11 | 清洁生产管 理指标 | 0.13 | *环境法律法规标准执行情况 | 0.2 | 符合国家和地方有关环境法律、法规，废水、废气、噪声等污染物排放符合国家和地方排放标准；主要污染物排放应达到国家和地方污染物排放总量控制指标 |
| 12 |  |  | *产业政策执行情况 | 0.2 | 生产规模和工艺符合国家和地方相关产业政策 |
| 13 |  |  | 环境管理体系制度及清洁生产审核情况 | 0.1 | 按照GB/T24001建立并运行环境管理体系，环境管理程序文件及作业文件齐备；按照国家和地方要求，开展清洁生产审核 | 拥有健全的环境管理体系和完备的管理文件；按照国家和地方要求，开展清洁生产审核；符合《危险化学品安全管理条例》相关要求 |
| 14 |  |  | *危险化学品管理 | 0.1 | 符合《危险化学品安全管理条例》相关要求 |
| 15 |  |  | 废水、废气处理设施运行管理 | 0.1 | 非阳极氧化车间废水不得混入阳极氧化废水处理系统；建有废水处理设施运行中控系统，包括自动加药装置等；出水口有pH自动监测装置，建立治污设施运行台账；对有害气体有良好净化装置，并定期检测 | 非阳极氧化车间废水不得混入阳极氧化废水处理系统；建立治污设施运行台账，有自动加药装置，出水口有pH自动监测装置；对有害气体有良好净化装置，并定期检测 | 非阳极氧化车间废水不得混入阳极氧化废水处理系统；建立治污设施运行台账，出水口有pH自动监测装置，对有害气体有良好净化装置，并定期检测 |
| 16 |  |  | *危险废物处理处置 | 0.1 | 危险废物按照GB18597等相关规定执行 |
| 17 |  |  | 能源计量器具配备情况 | 0.1 | 能源计量器具配备率符合GB17167标准 |
| 18 |  |  | *环境应急预案 | 0.1 | 编制系统的环境应急预案并开展环境应急演练 |
| 注：带*的指标为限定性指标； ①铝合金件（含阳极氧化）生产线节能措施包括使用高频开关电源和/或可控硅整流器和/或脉冲电源，其直流母线压降不超过10%并且极杠清洁、导电良好、淘汰高耗能设备、使用清洁燃料。 ②“每次清洗取水量”是指按操作规程每次清洗所耗用水量，多级逆流漂洗按级数计算清洗次数。 ③减少单位产品酸、碱和重金属污染物产生量的措施包括：零件缓慢出槽以延长镀液滴流时间（影响氧化层质量的除外）、挂具浸塑、科学装挂零件、增加氧化液回收槽、氧化槽和其他槽间装导流板，槽上喷雾清洗或淋洗（非加热氧化槽除外）、在线或离线回收酸、碱等。 ④自动生产线所占百分比以产能计算；对多品种、小批量生产的电镀企业（车间）生产线自动化没有要求。 ⑤生产车间基本要求：设备和管道无跑、冒、滴、漏，有可靠的防范泄漏措施、生产作业地面、输送废水管道、废水处理系统有防腐防渗措施、有酸雾、氟化物、颗粒物等废气净化设施，有运行记录。 |

3.8.1生产工艺及装备指标

1）采用清洁生产工艺

（1）本项目使用脱脂剂除油均为水溶性物质。

（2）本项目碱蚀液采用NaOH溶液。

（3）本项目铝件阳极氧化采用硫酸进行氧化处理，氧化液中添加少量添加剂。

综上所述本项目清洁生产工艺符合Ⅱ级基准值要求。

2）清洁生产过程控制

（1）本项目铝件离开槽液时，在槽液上方停留时间适当延长，待铝件表面基本槽液滴干，再进入下一个工序。

（2）本项目只更换脱脂槽和碱洗槽，中和槽、氧化槽、着色槽和封闭槽均不更换。

综上所述，本项目清洁生产过程控制符合Ⅰ级基准值要求。

3）阳极氧化生产线、注塑生产线要求

本项目建设1条金属零部件（含阳极氧化）生产线，1条塑料配件（含注塑）生产线，不采用高耗能设备，使用高频开关电源等节能设备。

4）工艺用水回用

本项目阳极氧化声生产线废水经厂区废水处理系统处理后回用于氧化工艺。因此本项目节水设施符合Ⅱ级基准值要求。

3.8.2污染物产生指标

1）废水处理率

本项目废水全部经厂内污水处理站处理达标后接管，废水处理率为100%。

2）污染物污染预防措施

本项目减少槽液带出的措施有：①.工件缓慢吊入槽液，防止槽液迸溅；②.使用过滤机，延长槽液寿命；③.将.工件缓慢吊离槽液，延长铝件出槽停留时间，减少槽液带出；④.科学装挂.工件，防止铝件从挂具上脱落，导致槽液外溢或迸溅等。

综上所述，本项目污染物污染预防措施符合Ⅰ级基准值要求。

3）危险废物污染预防措施

本项目危险固废拟委托有资质单位安全处置。危废交外单位转移时提供危险废物转移联单。因此本项目危险废物污染预防措施符合要求。

3.8.3产品特征指标

1）产品合格率保障措施

本项目氧化槽设有温度检测装备等槽液成分电缆检测措施，采用测膜仪等检测设备对铝件产品质量进行检测。

2）产品合格率

本项目产品合格率为99.9%。

3.8.4清洁生产管理指标

（1）环境法律法规标准执行情况

本项目符合国家和地方有关环境法律、法规，废水、废气、噪声等污染物排放符合国家和地方排放标准，主要污染物排放达到国家和地方污染物排放总量控制指标。

（2）产业政策执行情况

本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（国家发展和改革委员会2013年第21号令）中限制类和淘汰类，为允许类，符合国家现行产业政策的要求。

本项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）（修正）》（苏经信产业〔2013〕183号）限制类和淘汰类，为允许类，符合地方现行产业政策的要求。

综上所述，本项目生产规模和工艺符合国家和地方相关产业政策。

（3）环境管理体系制度及清洁生产审核情况

本项目建成后，企业将建立健全的环境管理体系和完备的管理文件；按照国家和地方要求，开展清洁生产审核；符合《危险化学品安全管理条例》相关要求。

（4）危险化学品管理

本项目涉及到的危险化学品主要为硫酸、硝酸、氢氧化钠，在储存、运输、使用过程中均按照《危险化学品安全管理条例》相关要求执行。因此本项目危险化学品管理符合《危险化学品安全管理条例》相关要求。

（5）废水、废气处理设施运行管理

本项目生产废水全部经厂内污水处理站预处理，生活污水经化粪池设施处理。厂区污水处理站设有自动加药装置，出水口设置pH自动检测装置。本项目建成后，企业拟建立治污设施运行台账。酸碱废气经过酸碱废气洗涤装置处理达标排放，并定期检测。

因此本项目废水、废气处理设施运行管理符合Ⅱ级基准值要求。

（6）危险废物处理处置

本项目危险废物处理处置按照GB18597等相关规定执行。

（7）能源计量器具配备情况

本项目配备水、天然气计量器具，能源计量器具配备率符合GB17167标准。

（8）环境应急预案

本项目建成后，企业将按要求编制系统的环境应急预案并开展环境应急演练。

3.8.5清洁生产指标分析评价

根据《电镀行业清洁生产评价指标体系》，阳极氧化清洁生产指标评价方法如下：

（1）指标无量纲化

不同清洁生产指标由于量纲不同，不能直接比较，需要建立原始指标的函数。

式中，xij表示第i个一级指标下的第j个二级指标；gk表示二级指标基准值，其中g1为Ⅰ级水平，g2为Ⅱ级水平，g3为Ⅲ级水平；Ygk(xij)为二级指标xij对于级别gk的函数。

如式（1）所示，若指标xij属于级别gk，则函数的值为100，否则为0。

（2）综合评价指数计算

通过加权平均、逐层收敛可得到评价对象在不同级别kg的得分Ygk，如式（2）所示。

式中，wi为第i个一级指标的权重，ij为第i个一级指标下的第j个二级指标的权重，其中:

m为一级指标的个数；ni为第i个一级指标下二级指标的个数。另外，Yg1等同于Y，Yg2等同于Y，Yg3等同于Y。

（3）清洁生产等级评定

本评价指标体系采用限定性指标评价和指标分级加权评价相结合的方法。在限定性指标达到Ⅲ级水平的基础上，采用指标分级加权评价方法，计算行业清洁生产综合评价指数。根据综合评价指数，确定清洁生产水平等级。

对电镀企业清洁生产水平的评价，是以其清洁生产综合评价指数为依据的，对达到一定综合评价指数的企业，分别评定为清洁生产领先企业、清洁生产先进企业或清洁生产一般企业。

根据目前我国电镀行业的实际情况，不同等级的清洁生产企业的综合评价指数列于表3.8-2。

表3.8-2  电镀行业不同等级清洁生产企业综合评价指数

| 企业清洁生产水平 | 评定条件 |
| --- | --- |
| Ⅰ级（国际清洁生产领先水平） | 同时满足： YI≥85；限定性指标全部满足Ⅰ级基准值要求 |
| Ⅱ级（国内清洁生产先进水平） | 同时满足： YII≥85；限定性指标全部满足Ⅱ级基准值要求及以上 |
| Ⅲ级（国内清洁生产基本水平） | 满足：YⅢ=100 |

根据本项目阳极氧化清洁生产指标分析及上述评价方法，可以得出本项目阳极氧化清洁生产YII=100≥85，限定性指标全部满足Ⅱ级基准值要求及以上，因此本项目清洁生产等级为Ⅱ级（国内清洁生产先进水平）。

3.9环境风险

3.9.1风险识别

本项目的风险来源具体有以下几大类：

1、生产过程潜在危险性识别

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，将项目分为以下几个功能单元：生产车间、原料库、产品库。各功能单元可以单独分割开，在发生事故时，可以有阀门或者其它隔离设施切断单元，不影响其它单元。依据物质的危险、有害特性分析，本项目生产过程中存在火灾、爆炸、泄漏、中毒等危险有害性。主要表现在：

①电气设备过载及老化等可能引发火灾（如电缆火灾）。

②装有硫酸、硝酸、片碱等物料的容器，保存不当或者容器破损，存在发生泄漏、中毒事故的可能性。

③液体输送泵是操作频繁，容易跑、冒、滴、漏的地方，存在发生泄漏、中毒事故的可能性。

④车间金属铝粉尘浓度过高遇到明火引起的爆炸。

2、废水处理过程的风险识别

企业生产废水主要来源于阳极氧化。废水中主要的污染物为COD、SS、总铝等。

3、废气处理过程的风险识别

主要是由于碱雾处理装置、脉冲布袋除尘器和有机废气处理装置发生故障，发生事故性排放。废气的事故性排放是事故瞬间碱雾处理装置、脉冲布袋除尘器和有机废气处理装置处理效率大幅降低导致碱雾、粉尘和有机废气（非甲烷总烃）直接排入大气。废气事故性排放会使废气对周边环境的影响变大。

3.9.2重大危险源及评价等级判定

根据本项目主要化学品危险特性，本项目所涉及化学品主要为腐蚀性有毒有害物质，其次为易燃物质及爆炸性物质。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中物质危险性划分标准，本项目所涉及主要物质的危险性和毒性详见表3.9-1。

依据《导则》附录A.1，对本项目产品、中间产品及主要原辅材料物性（危险性和毒性）进行分析，得出涉及有害物质有：

表3.9-1  本项目危险性物质一览表

| 类别 | 物质 |
| --- | --- |
| 有毒物质 | 剧毒物质 | / |
|  | 一般毒物 | / |
| 易燃易爆物质 | 可燃气体 | / |
|  | 易燃液体 |  |
|  | 易爆物质 | / |
| 强氧化性物质 | 硫酸、硝酸等 |

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），若评价单元内有多种危险化学品，且每种危险化学品的贮存量均未达到或超过其对应临界量，但满足下面公式，即构成重大危险源。

式中：

q1，q2…qn为每一种危险物品的现存量。

Q1，Q2…Qn对应危险物品的临界量。

经与《导则》附录A.1和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）相关内容对照，确认本项目各原辅材料、产品及中间产物中属于危险物质为腐蚀性有毒有害物质硫酸、硝酸。其危险化学品临界量q/Q情况见表3.9-3。

表3.9-2  物质的危险性和毒性

| 物质名称 | 理化性质 | 危险性 | 毒性 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 闪点 （℃） | 自燃点 （℃） | 爆炸极限 （％V） | 危险度 | 危险 分类* | LD50（mg/kg） LC50（mg/m3） | 毒性分级** | 毒物危害分级*** |
| 硫酸 | 分子量98，纯硫酸一般为无色油状液体，密度1.84g/cm³，沸点337℃，能与水以任意比例互溶，同时放出大量的热，使水沸腾。硫酸的熔点是10.371℃，加水或加三氧化硫均会使凝固点下降；硫酸属第8.1类酸性腐蚀品，对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。 | 燃烧性：助燃 | 酸性 腐蚀品 | LD50：2140mg/kg（大鼠经口）； LC50：510mg/m3，（大鼠吸入，2hr）；320mg/m3，（小鼠吸入，2hr）； | 低于一般毒物 | III |
| 硝酸 | 分子量63，熔点-42℃，沸点83℃，密度1.42g/cm3，硝酸易溶于水，常温下其溶液无色透明；第8.1类酸性腐蚀品，氧化剂、易制爆、强腐蚀（含量高于70%）/氧化剂（含量不超过70%）。 | 燃烧性：助燃，与可燃物混合会发生爆炸 | 酸性 腐蚀品 | LC50（大鼠吸入）：49ppm（4小时） | 低于一般毒物 | III |

1、*是根据《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）中可燃物质的火灾危险性分类；

2、**是根据《建设项目环境风险评价技术导则》附录A确定，1、2类为剧毒危险性物质，3类为一般毒性物质及《毒物危害程度分级》制定；

3、***是根据《职业性接触毒物危害程度分级》（GB5044-1985）判定的，Ⅰ为极度危害，Ⅱ为高度危害，Ⅲ为中度危害，Ⅳ为轻度危害。

表3.9-3  危险源辨识表单位：t

| 序号 | 危险物质 | 辨识过程 | 是否构成 重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 功能单元 | 物质名称 | 物质类型 | 临界量 | 本项目最大使用（排放）量 | q/Q |  |
| 1 | 厂区 | 硫酸 | 氧化性物质 | 100 | 10 | 0.1 |  |
| 2 |  | 硝酸 | 氧化性物质 | 100 | 2 | 0.02 |  |
| 3 |  | 氢氧化钠 | 一般危险物质 | 200 | 2 | 0.01 |  |
| 合计 | 0.13 | 不构成 |

本项目不涉及环境敏感地区，根据上表辨识结果可知，∑q/Q(危险物质)=0.13<1，不构成重大危险源。

因此，根据评价项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，本项目Q<1，本项目环境风险潜势为Ⅰ，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。等级判定依据见表3.9-4。

表3.9-4  本项目环境风险评价工作等级判定

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附件A。 |

3.9.3风险源项分析

3.9.3.1化学品泄漏

1）源项分析

假设发生该类事故，化学品仓库中的硝酸（65%，易挥发，毒性较大）储桶发生破裂且罐内硝酸流入地面。发生破损泄漏后，酸性液体仓库贮存区面积约30m2，其泄漏全部被纳在贮存区中。该事故发生后，可在10分钟的时间内得到妥善处置（泄漏物收容转移至空桶内重复利用或采取酸碱中和应急处理等）。

物料泄漏源项分析结果见表3.9-5。

表3.9-5  硝酸泄漏源项计算结果表

| 危险物质 | 区域 | 事故类型 | 持续时间（min） | 释放高度（m） | 蒸发速率（kg/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硝酸 | 储桶 | 泄漏 | 10 | 1 | 详见下表 |

硝酸的质量蒸发计算结果见表3.9-6，毒理毒性一览表见表3.9-7。

表3.9-6  硝酸质量蒸发计算结果

| 物质 | u风速 m/s | MW质量蒸发速率kg/s |
| --- | --- | --- |
|  |  | 不稳定（A、B） | 中性(D) | 稳定(E、F) |
| 硝酸 | 0.5 | 0.002 | 0.003 | 0.003 |
|  | 3.5 | 0.011 | 0.012 | 0.013 |

表3.9-7  硝酸毒理毒性指标一览表单位：mg/m3

| 类别 | 硝酸 |
| --- | --- |
| 居住时大气中最大允许浓度 | / |
| 短时间接触允许浓度 | / |
| 嗅阈值 | / |
| LC50值 | 67 |
| IDLH值 | 260 |

3.9.3.2废水事故排放

废水事故排放主要是企业内废水治理系统发生故障造成废水处理设施无法正常运行。本项目废水事故排放对雨水接纳河流三星河会产生影响。

因此，企业应对废水处理系统安装实时监控装置，及时掌握处理系统工作情况，在最快时间内发现异常状况并立刻组织检修，一般能够在24h内排除故障，在此阶段内厂区废水暂存于事故池中，待废水处理系统恢复正常使用后，处理达标后外排。

如果发现废水处理系统故障较为复杂或严重，预计在短时间内不能恢复使用的情况，必须立即停止生产作业，待废水处理系统恢复正常运行后才可重新开工。采取上述措施后，废水事故发生时废水不会直接排入附近河道。事故发生后环保主管部门须进行全程监督管理。

3.10生态环境影响分析

本项目在工业园区内，区域生态系统敏感程度较低，运营期可通过加强绿化改善厂区生态环境，进一步减小对本区域生态环境的影响。

4环境现状调查与评价

4.1自然环境概况

4.1.1地理位置

启东市位于东经121°25′40″～121°54′30″，北纬31°41′06″～32°06′19″，地处苏北平原的东南犄角之端，位于长江与沿海T型结构主轴线的结合部。南部为长江入海口北支，东、北为黄海，西与海门市毗邻。三面环水，形如半岛，历来是江海门户，战略要地，是长江三角洲重要经济区之一。

本项目位于启东经济开发区。项目地理位置详见附图3.2.1-1。

4.1.2地形地貌

启东平原为长江三角洲平原的一部分，地形平坦，地表无基岩出露，均为第四纪松散堆积物。这一地区在远古时代是大陆附近的陆棚，水下部分由河流冲击物和海相堆积物混合组成，水上部分主要是河床及河漫滩冲击物—砂、轻亚粘土、亚粘土、粘土和淤泥。经钻探揭示，在380～400米疏松沉积岩层下埋藏着坚硬的基岩。

启东市域内地势平坦，属沿海低平地区。而微域地形略有起伏，从西向北东南微倾，倒岸河为南北地貌的自然分野，河南高程（吴淞标高）3.6～4.6米，河北高程为5.1～6.1米，倾斜度南北约1/30000米，东西倾斜度为1/43500米。全境分为通东、沿海、沿江、内圩4个平原区；境内河沟纵横，水域面积占土地总面积20.75%。

据国家质量技术监督局发布的1:400万《中国地震动参数区划图》及说明书（GB18306-2001），本区地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.40s，地震基本烈度为6度。

4.1.3气候、气象

本项目所在地属于亚热带海洋性气候区，季风影响显著，冬冷夏热，春暖秋凉，四季分明，气候湿润，光照充足，雨量充沛，无霜期长。但因地处中纬度沿海，受冷暖气流影响，气候变化多，灾害性气候频繁，春季常遇阴雨；夏季多发台风、暴雨，间有伏旱、高温、秋雨，局部地区还出现龙卷风和冰雹；冬季时有强寒潮侵袭。

日照：日照充足。年平均日照时数为2063.7小时，日平均日照为5.5小时，夏季（7、8月）日照可长达7～8小时。

降水：雨量充沛，人年平均降水量为1052.3毫米。但降水季节分布不均，主要集中在夏秋季的6～9月，人占全年总降水量的53％。年际降水变化也大，最多年降雨量为1574.1毫米（1977年），最少年降雨量为596.4毫米（1978），月最大降水量为409.8毫米（1977年8月）。一日最大降雨量为182.3毫米（1977年8月11日），历年汛期（5～10月）平均降雨量为678.1毫米，占历年平均降水量的64.5％。

梅雨期是集中降水时期，年平均梅雨量为183.1毫米，占全年降水总量的14.7％，占汛期降水量的27％。梅雨期最多雨量达388.6毫米（1960）。入梅期平均在 6月20日，最早 6月1日。出梅期平均在7月9日，平均梅长20天，最长达41天。

霜降：无霜期长，年平均为220天，有霜期为145天。初霜日平均在11月12日，终霜日平均在4月5日。年平均霜日数为56天，最多77天（1985～1986年），最少37天（1968～1969年）；最早初霜日在10月22日（1979年），最晚初霜日在12月6日（1957年）；最早终霜日在 3月5日（1977年），最迟终霜日在 4月28日（1962年）。

风情：因受季风环流影响，季风气候十分显著。夏季盛行东南风，冬季盛行西北风，春秋两季为冬夏季风交换季节，春季多南风，秋季多北风。一般风力都不大，6级以上大风比较少见。夏季是台风的主要活动季节，据气象站1956～1990年记载，35年中影响本市的台风共有61次，年平均1.7次。一年中受台风影响最多的达4次（1956年、1959年、1960年、1962年）。台风影响最早是1961年5月27日，最晚是1972年11月9日。每年7～9月台风活动最频繁，约占全年总次数的86%。最大风力达10～12级（1972年9月8号台风），台风时往往雨、潮同时出现，酿成各种严重自然灾害。

4.1.4水系、水文

启东境内地势平坦，沟河纵横，属沿海低平地区。属长江水系，流域闭合，沿江沿海口由闸门控制，可进一步分为:引江内河水系、南部入江（港）及引河水系、中部入海水系、北部入海水系。境域内一、二、三级河水域面积3.954万亩，占水域总面积的11.3%。全市共有干、支河道70多条（段），总长约853.9km。常年地下水位1.2～1.6米。

长江启东境内江堤岸线长67.5公里，根据开发利用现状和国民经济发展规划，水功能主要为风景娱乐区。长江启东段水环境功能区划为Ⅲ类。根据大通水文站资料统计，长江多年平均流量为29310m3/s，年径流总量为92400亿m3。最大洪峰流量为92600m3/s，最小枯水流量为4620m3/s，两者之比达20：1。

市内东西走向河流主要有通吕运河、通启运河、南引河、蒿枝港河、协兴河；南北走向有新三和港河、头兴港河等。各河流分别与长江、黄海相通。

长江北支长约74km，宽2～12km，面积约7万hm2，分流量仅占5%，全河段呈“S”形，呈喇叭向东南形展宽，与南支汇合入海，江面最大宽度为90km。长江口北支水域的水温分布是：水温的季节变化明显，冬季水域水温最低为7.0℃～9.00℃，夏季最高为25.5℃～27.5℃。水温的垂直分布变化不大，上下层水温基本一致。长江口北支的潮型属不规则半日浅海潮，每天两个潮期，潮周期平均为12时25分。河口平面呈喇叭型，潮波变形强烈，平均落潮历时明显长于涨潮历时，为涨潮型河段。灯杆港、三条港的每年平均潮差分别为2.69m，3.07m，平均高潮位分别为3.81m、3.82m,平均低潮位分别为1.13m、0.80m。因冬季径流对长江口北支的影响较小，而夏季对其影响明显，故冬季涨潮平均流速大于落潮平均流速，而夏季灯杆港、三和港和头兴港附近则出现涨潮平均流速小于落潮平均流速。各测点中涨潮最大流速为3.05m/s，落潮最大流速为2.60m/s。各点涨潮最大流速大于落潮最大流速，说明了北支涨潮作用的强劲。根据大通水文站资料统计，长江多年平均流量为29,310m3/s，年径流总量为92,400亿m3。最大洪峰流量为92,600m3/s，最小枯水流量为4,620m3/s，两者之比达20：1。

项目所在区域水系详见附图4.1.4-1。

4.1.5生态环境

4.1.5.1陆地生态

由于受各种经济活动的影响，区内已无大型野生哺乳动物，主要陆地动物种群节肢动物有蜻蜓、蝉、螳螂、蟋蟀、蚂蚁、天牛、金龟子、蚱蜢、蝗、胡蜂、蜜蜂、蚕、蜈蚣等；脊椎动物有野兔、鼠类、黄鼬、獾、刺猬、蛇、蟾蜍、蛙、鹌鹑、鹧鸪、乌鸦、喜鹊、麻雀、百灵、斑鸠、猫头鹰、家燕、壁虎、田鼠、蝙蝠等。但群体数量不大。

此外，还有人工养殖的家禽、家畜。

4.1.5.2水域生态

区内水生动物中浮游动物主要有原生动物、轮虫、枝角类、挠虫类、底栖动物有环节动物如水蛭，节肢动物主如虾、蟹等，软体动物如螺、河蚌等；水生植物主要有浮游植物如蓝藻、硅藻、绿藻等，挺水植物如芦苇、茭草、蒲草等，浮游植物如荇菜、金银莲花和野茭等，漂浮植物如浮藻、水花生、水葫芦等；此外在池塘和河道中还有野生和家养鱼类，如草鱼、青鱼、鲢鱼、鲫鱼、鳊鱼、黑鱼等。

4.2环境质量现状评价

4.2.1大气环境质量现状评价

4.2.1.1大气环境质量现状监测

一、启东市环境质量公报环境质量及评价

根据《2017年度启东市环境状况公报》，启东市环境质量公报环境质量数据及评价见表4.2.1-1。

表4.2.1-1  区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度/ （μg/m3） | 标准值/ （μg/m3） | 占标率/% | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 14 | 60 | 23.3 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 19 | 40 | 47.5 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 57 | 70 | 81.4 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 33 | 35 | 94.3 | 达标 |
| CO | 年平均质量浓度 | 1100 | 4000 | 27.5 | 达标 |
| O3 | 年平均质量浓度 | 166 | 160 | 103.8 | 不达标 |

由上表可知，项目所在区域属于不达标区，随着区域减排计划的实施，不达标区将逐步转变为达标区。

二、补充现状监测及评价

（1）监测布点

根据项目所在地近期风频特征及周边环境保护目标，具体监测点位设置情况见表4.2.1-2和图4.2.1-1。

表4.2.1-2 大气监测点位情况一览表

| 编号 | 监测点位名称 | 监测点坐标/m | 方位 | 距离/m | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |
| G1 | 锦绣家园 | 370173 | 3519737 | SE | 1500 | SO2、NO2、PM10、硫酸雾、VOCs以及监测期间的气象要素。 |
| G2 | 项目拟建地 | 369079 | 3520945 | — | — |  |
| G3 | 汇通螺丝厂B区 | 368470 | 3521544 | NW | 400 |  |

（2）监测时间及频次

监测频次及方法：连续监测7天，SO2、NO2 24小时平均值，平均每天监测时间不少于20小时，小时值平均每次不少于45分钟；PM10监测24小时平均值，连续20小时采样；硫酸雾、VOCs每天监测4次；

采样监测同时记录风向、风速、气压、气温、风频等常规气象要素。

（3）监测期间的气象资料，见表4.2.1-3。

表4.2.1-3  监测期间气象条件

| 监测时间 | 风速m/s | 风向 | 气温℃ | 湿度% | 大气压力kPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.10.08 | 02:00 | 3.2 | SW | 19 | 60 | 101.5 |
|  | 08:00 | 3.1 | SW | 21 | 58 | 101.6 |
|  | 14:00 | 3.0 | SW | 22 | 57 | 101.7 |
|  | 20:00 | 3.1 | SW | 20 | 59 | 101.6 |
| 2018.10.09 | 02:00 | 2.5 | SW | 18 | 66 | 101.5 |
|  | 08:00 | 2.4 | SW | 20 | 64 | 101.6 |
|  | 14:00 | 2.3 | SW | 21 | 63 | 101.6 |
|  | 20:00 | 2.4 | SW | 19 | 65 | 101.7 |
| 2018.10.10 | 02:00 | 3.4 | N | 17 | 59 | 101.6 |
|  | 08:00 | 3.6 | N | 18 | 56 | 101.7 |
|  | 14:00 | 3.5 | N | 20 | 58 | 101.6 |
|  | 20:00 | 3.5 | N | 19 | 58 | 101.5 |
| 2018.10.11 | 02:00 | 2.3 | N | 13 | 55 | 101.9 |
|  | 08:00 | 2.1 | N | 16 | 50 | 102.1 |
|  | 14:00 | 2.2 | N | 20 | 51 | 102.2 |
|  | 20:00 | 2.2 | N | 16 | 53 | 101.8 |
| 2018.10.12 | 02:00 | 3.6 | NE | 13 | 59 | 101.8 |
|  | 08:00 | 3.5 | NE | 15 | 57 | 101.7 |
|  | 14:00 | 3.4 | NE | 20 | 55 | 101.8 |
|  | 20:00 | 3.5 | NE | 14 | 58 | 101.6 |
| 2018.10.13 | 02:00 | 3.8 | NE | 15 | 60 | 101.9 |
|  | 08:00 | 3.6 | NE | 17 | 57 | 101.7 |
|  | 14:00 | 3.4 | NE | 20 | 58 | 101.8 |
|  | 20:00 | 3.5 | NE | 16 | 59 | 101.7 |
| 2018.10.14 | 02:00 | 3.8 | E | 15 | 63 | 101.8 |
|  | 08:00 | 3.2 | E | 18 | 61 | 101.8 |
|  | 14:00 | 3.4 | E | 21 | 60 | 101.7 |
|  | 20:00 | 3.6 | E | 16 | 63 | 101.8 |

（4）样品分析方法

采样及分析方法按《环境监测技术规范》、《空气和废气监测分析方法》及《环境空气质量标准》（GB3095－2012）执行。按国家监测总站、省监测站有关技术规定，进行监测工作全过程质量控制。

（5）监测结果分析

根据监测资料，对大气环境质量现状资料统计整理汇总，见表4.2.1-4。

表4.2.1-4  大气环境现状监测结果

| 监测点 | 监测点坐标/m | 监测项目 | 平均时间 | 评价标准/ （μg/m3） | 浓度范围（μg/m3） | 最大浓度占标率/% | 超标率 （％） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目拟建地 | 369079 | 3520945 | PM10 | 24h平均 | 150 | 80-130 | 71 | 0 | 达标 |
|  |  |  | SO2 | 1h平均 | 500 | 24-35 | 6 | 0 | 达标 |
|  |  |  | NO2 | 1h平均 | 200 | 21-27 | 12 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 硫酸雾 | 1h平均 | 300 | - | 1 | 0 | 达标 |
|  |  |  | VOCs | 1h平均 | 2000 | 34-54 | 2 | 0 | 达标 |
| 锦绣家园 | 370173 | 3519737 | PM10 | 24h平均 | 150 | 70-140 | 71 | 0 | 达标 |
|  |  |  | SO2 | 1h平均 | 500 | 24-36 | 6 | 0 | 达标 |
|  |  |  | NO2 | 1h平均 | 200 | 21-0.27 | 12 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 硫酸雾 | 1h平均 | 300 | - | 1 | 0 | 达标 |
|  |  |  | VOCs | 1h平均 | 2000 | 30-49 | 2 | 0 | 达标 |
| 汇通螺丝厂B区 | 368470 | 3521544 | PM10 | 24h平均 | 150 | 80-130 | 73 | 0 | 达标 |
|  |  |  | SO2 | 1h平均 | 500 | 24-36 | 6 | 0 | 达标 |
|  |  |  | NO2 | 1h平均 | 200 | 24-36 | 12 | 0 | 达标 |
|  |  |  | 硫酸雾 | 1h平均 | 300 | - | 1 | 0 | 达标 |
|  |  |  | VOCs | 1h平均 | 2000 | 32-44 | 2 | 0 | 达标 |

4.2.1.2现状评价

（1）评价方法

大气质量现状评价采用单项标准指数法，即：

式中：Iij——第i种污染物，第j测点的指数；

Cij——第i种污染物，第j测点的监测值（mg/m3）；

Csi——第i种污染物评价标准（mg/m3）。

（2）评价结果

由表4.2.1-4大气环境监测因子各评价指数来看，SO2、NO2、PM10满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准要求，硫酸雾满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质最高容许浓度及标准，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》详解中推荐标准值，说明项目所在地大气环境质量良好。因此，本项目所在区域空气质量良好，大气环境质量符合环境功能区二类要求。

4.2.2地表水环境质量现状评价

4.2.2.1现状监测

一、启东市环境质量公报环境质量及评价

根据《2017年度启东市环境状况公报》，长江北支启东段总体水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准，水质状况为优。枯、平、丰三期水质均无超标现象。垂线比较中泓水域略好于近岸水域，说明长江中泓水流量大、流速快，对水质的稀释自净能力很强。

二、补充监测

（1）监测点位及监测因子

根据评价区内水文特征、排污口的分布，共布设4个地表水监测断面，监测点位和监测因子具体见表4.2.2-1和图4.2.1-1。

表4.2.2-1  地表水环境质量现场监测布点及监测因子

| 编号 | 布点位置 | 河流名称 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 南苑西路断面 | 头兴港河 |  |
| W2 | 启东市城市污水处理厂污水排放口上游500m | 长江 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、高锰酸盐指数、总镍、硫酸盐、石油类、动植物油、水温及其它有关水文要素 |
| W3 | 启东市城市污水处理厂污水排放口下游500m |  |  |
| W4 | 启东市城市污水处理厂污水排放口下游1000m |  |  |

（2）监测时间及频次

连续监测3天，每天监测2次。每天上午、下午各一次。

（3）监测结果

地表水环境质量监测结果列于表4.2.2-2。

4.2.2-2  水环境现状监测结果汇总（单位：mg/L）

| 监测项目 | 项目 | W1 | W2 | W3 | W4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 范围 | 7.13~7.52 | 6.23~6.36 | 6.21~6.38 | 6.40~6.53 |
|  | 均值 | 7.36 | 6.31 | 6.31 | 6.44 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 化学需氧量 | 范围 | 12~18 | 7~12 | 10~17 | 13~18 |
|  | 均值 | 15.0 | 9.33 | 13.50 | 16.0 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五日生化需氧量 | 范围 | 2.1~2.8 | 1.3~2.0 | 2.1~2.8 | 2.0~2.6 |
|  | 均值 | 2.47 | 1.73 | 2.42 | 2.32 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 悬浮物 | 范围 | 18~27 | 22~29 | 22~29 | 12~23 |
|  | 均值 | 23.0 | 26.0 | 25.83 | 16.67 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 氨氮 | 范围 | 0.793~0.856 | 0.507~0.702 | 0.377~0.537 | 0.352~0.577 |
|  | 均值 | 0.827 | 0.590 | 0.427 | 0.457 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总磷 | 范围 | 0.044~0.073 | 0.13~0.18 | 0.15~0.18 | 0.13~0.18 |
|  | 均值 | 0.062 | 0.153 | 0.167 | 0.148 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高锰酸盐指数 | 范围 | 3.62~3.84 | 4.14~4.28 | 4.61~4.75 | 4.37~4.53 |
|  | 均值 | 3.76 | 4.23 | 4.68 | 4.45 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石油类 | 范围 | ND | ND | ND | ND |
|  | 均值 | - | - | - | - |
|  | 超标率 | - | - | - | - |
| 总镍 | 范围 | ND | ND | ND | ND |
|  | 均值 | - | - | - | - |
|  | 超标率 | - | - | - | - |

注：ND表示未检出，石油类检出限0.01mg/L，镍检出限0.05mg/L。

4.2.2.2现状评价

（1）评价方法

采用单项污染指数法评价各污染因子的污染指数，确定区域水环境重点污染物。单项污染指数用下式计算。单项水质参数i在第j断面单项污染指数：

式中：Sij为第i种评价因子在第j断面的单项污染指数；

Cij为该评价因子污染物的实测浓度值（mg/l）；

Csi为该评价因子相应的评价标准值。

pH的标准指数为：

式中：SpH,j—为水质参数pH在j点的标准指数。

pHj—为j点的pH值。

pHsu—为地表水水质标准中规定的pH值上限。

pHsd—为地表水水质标准中规定的pH值下限。

水质现状评价结果见表4.2.2-3。

表4.2.2-3  水环境现状评价结果汇总（单位：mg/L）

| 断面名称 | pH值 | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TP | 高锰酸盐 | 石油类 | 总镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 0.18 | 0.75 | 0.62 | 0.77 | 0.83 | 0.31 | 0.63 | - | - |
| W2 | 0.69 | 0.47 | 0.43 | 0.87 | 0.59 | 0.77 | 0.71 | - | - |
| W3 | 0.69 | 0.68 | 0.60 | 0.86 | 0.43 | 0.83 | 0.78 | - | - |
| W4 | 0.59 | 0.80 | 0.58 | 0.56 | 0.46 | 0.74 | 0.74 |  |  |

（2）评价结果

由上表可知，监测结果显示，本项目纳污河流（长江）水质监测因子单个项污染指数均小于1，均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，但COD、NH3-N、TP评价指数均较高，原因可能在于周围散居居民区比较密集，生活污水部分未接管直排导致。

针对现状水质监测因子评价指数较高的情况，应建议园区加强排水收集及处理等公共设施的建设力度，尽早实现对周边居民区排放生活污水的接管处理，减少对水体的污染。

4.2.3声环境质量现状评价

4.2.3.1现状监测

（1）监测布点

根据项目拟建地及声环境敏感点（区）特征，按照网格布点功能区布点相结合的方法，在项目拟建地块周边四个方位及周边敏感区域布设4个点，详见图4.2.3-1。

（2）监测项目

连续等效A声级。

（3）监测时间及频次

连续监测两天，昼夜各一次。

4.2.3.2现状评价

（1）评价方法

根据监测数据统计结果，采用与评价标准限值对比的方法对评价区域的声环境质量状况进行评价。

（2）监测结果与评价

根据监测结果，对环境噪声监测数据统计整理见下表。

表4.2.3-1  噪声环境质量监测结果汇总

| 监测日期 | 监测位置 | 昼间(dB(A)) | 夜间(dB(A)) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年 10月09日 | 东侧厂界 | 52.0 | 42.5 | 达标 |
|  | 南侧厂界 | 52.5 | 42.3 | 达标 |
|  | 西侧厂界 | 52.5 | 43.0 | 达标 |
|  | 北侧厂界 | 52.2 | 42.8 | 达标 |
| 2018年 10月10日 | 东侧厂界 | 52.7 | 43.0 | 达标 |
|  | 南侧厂界 | 52.2 | 42.9 | 达标 |
|  | 西侧厂界 | 52.4 | 42.9 | 达标 |
|  | 北侧厂界 | 52.5 | 42.4 | 达标 |

从表4.2.3-1可见，本项目所在区域声环境质量能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准限值的要求，声环境质量良好。

4.2.4地下水环境质量现状评价

4.2.4.1地下水环境质量现状监测

（1）监测因子

水位、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、Pb2+、CO32-、Cd2+、Fe3+、Mn2-、Cl-、Hg2+、pH、氯化物、氟化物、硫酸盐、硝酸盐、挥发酚、砷、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总硬度、溶解性固体、高锰酸盐指数、六价铬、硫酸盐。

（2）监测时间

监测时间：2018年10月08日（其中D4~D6水位监测数据引用启东汇通镀饰有限公司阳极氧化项目，监测时间为2017年9月）。

（3）监测频次

采集一次水样进行分析。

（4）监测分析方法

水质监测按照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）、《环境监测技术规范》（地表水和废水部分）和《水和废水监测分析方法》（第四版）的要求执行。

测点情况详见表4.2.4-1及图4.2.1-1。

表4.2.4-1  地下水现状监测布点及监测项目表

| 监测点位 | 位置 | 距离m | 方位 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 项目所在地上游500米 | - | 距离根据实际位置确定 | 水位、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、Pb2+、CO32-、Cd2+、Fe3+、Mn2-、Cl-、Hg2+、pH、氯化物、氟化物、硫酸盐、硝酸盐、挥发酚、砷、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总硬度、溶解性固体、高锰酸盐指数、六价铬、硫酸盐 |
| D2 | 项目所在地地下含水层 | - | - |  |
| D3 | 项目所在地下游500米 | - | 距离根据实际位置确定 |  |
| D4 | 银河花苑 | 2100 | NE | 水位 |
| D5 | 华石新村 | 2100 | E |  |
| D6 | 忠诚一组 | 1000 | W |  |

4.2.4.2监测结果

常规因子监测结果详见表4.2.4-2。

表4.2.4-2  地下水质量监测结果（单位：mg/L，pH无量纲）

| 检测项目 | 采样点位及时间 | 分类指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 单位 | 项目所在地上游500米 | 项目所在地地下含水层 | 项目所在地下游500米 |  |
| pH值 | - | 7.12 | 7.16 | 7.29 | Ⅰ-Ⅲ |
| 钾 | mg/L | 45.0 | 48.9 | 46.6 | / |
| 钠 | mg/L | 318 | 323 | 321 | Ⅳ |
| 钙 | mg/L | 178 | 191 | 183 | / |
| 镁 | mg/L | 124 | 129 | 127 | / |
| 铅 | mg/L | ND | ND | ND | / |
| 镉 | mg/L | ND | ND | ND | / |
| 铁 | mg/L | 0.042 | 0.064 | 0.054 | Ⅰ |
| 锰 | mg/L | 0.022 | 0.028 | 0.026 | Ⅰ |
| 氯化物 | mg/L | 57.3 | 55.6 | 61.3 | Ⅱ |
| 氟化物 | mg/L | 0.52 | 0.48 | 0.57 | Ⅰ |
| 硫酸盐 | mg/L | 54.8 | 53.9 | 57.1 | Ⅱ |
| 硝酸盐 | mg/L | 3.65 | 3.74 | 3.94 | Ⅱ |
| 挥发酚 | mg/L | 0.0014 | 0.0010 | 0.0016 | Ⅱ |
| 砷 | mg/L | 0.0032 | 0.0057 | 0.0044 | Ⅴ |
| 汞 | mg/L | ND | ND | ND | Ⅰ |
| 氨氮 | mg/L | 0.172 | 0.192 | 0.154 | Ⅲ |
| 亚硝酸盐 | mg/L | 0.021 | 0.023 | 0.017 | Ⅲ |
| 氰化物 | mg/L | ND | ND | ND | Ⅱ |
| 六价铬 | mg/L | ND | ND | ND | Ⅲ |
| 总硬度 | mg/L | 465 | 448 | 482 | Ⅳ |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 2.25 | 2.53 | 2.64 | / |
| 碳酸盐 | mg/L | ND | ND | ND | / |
| 水位 | m | 1.0 | 1.1 | 1.2 | / |

注：ND表示未检出，铅检出限0.2mg/L，镉检出限0.05mg/L，汞检出限0.00004mg/L，氰化物检出限0.004mg/L，六价铬检出限0.004mg/L。

由表4.2.4-2可知，建设项目所在地周边地下水环境中项目所在区域砷为Ⅴ类，总硬度为Ⅳ类，氨氮、亚硝酸盐和六价铬为Ⅲ类，氰化物、硫酸盐、硝酸盐、挥发酚、和氯化物为Ⅱ类，其余各因子均满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅰ类指标要求。

4.2.5土壤环境质量现状评价

4.2.5.1土壤环境质量现状监测

（1）监测点位

本次监测在厂区内设置1个土壤监测点T1，具体见图4.2.3-1。

（2）监测因子

砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-c,d]芘、萘。

（3）监测时间及频次

2018年10月23日取样监测一次。

4.2.5.2土壤环境质量现状评价

土壤监测的结果详见表4.2.5-1。

表4.2.5-1  土壤环境质量监测结果汇总表 （mg/kg，pH无量纲）

| 样品 类型 | 检测项目 | 检测值 | 检测项目 | 检测值 | 检测项目 | 检测值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | 铅 | 10.8 | 反-1,2-二氯乙烯 | ND（<1.4） | 苯乙烯 | ND（<1.1） |
|  | 镉 | 0.10 | 二氯甲烷 | ND（<1.5） | 甲苯 | ND（<1.3） |
|  | 总铬 | 41.4 | 1,2-二氯丙烷 | ND（<1.1） | 间二甲苯+对二甲苯 | ND（<1.2） |
|  | 六价铬 | ND（<2） | 1,1,1,2-四氯乙烷 | ND（<1.2） | 邻二甲苯 | ND（<1.2） |
|  | 铜 | 16.2 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | ND（<1.1） | 硝基苯 | ND（<0.09） |
|  | 镍 | 30.0 | 四氯乙烯 | ND（<1.4） | 苯胺 | ND（<0.1） |
|  | 汞 | 0.333 | 1,1,1-三氯乙烷 | ND（<1.3） | 2-氯酚 | ND（<0.06） |
|  | 砷 | 4.8 | 1,1,2-三氯乙烷 | ND（<1.2） | 苯并[a]蒽 | ND（<0.1） |
|  | 四氯化碳 | ND（<1.3） | 三氯乙烯 | ND（<1.2） | 苯并[a]芘 | ND（<0.1） |
|  | 氯仿 | ND（<1.1） | 1,2,3-三氯丙烷 | ND（<1.2） | 苯并[b]荧蒽 | ND（<0.2） |
|  | 氯甲烷 | ND（<1.0） | 氯乙烯 | ND（<1.0） | 苯并[k]荧蒽 | ND（<0.1） |
|  | 1,1-二氯乙烷 | ND（<1.2） | 苯 | ND（<1.9） | 䓛 | ND（<0.1） |
|  | 1,2-二氯乙烷 | ND（<1.3） | 氯苯 | ND（<1.2） | 二苯并[a,h]蒽 | ND（<0.1） |
|  | 1,1-二氯乙烯 | ND（<1.0） | 1,2-二氯苯 | ND（<1.5） | 茚并[1,2,3-c,d]芘 | ND（<0.1） |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯 | ND（<1.3） | 1,4-二氯苯 | ND（<1.5） | 萘 | ND（<0.09） |
|  | — | — | 乙苯 | ND（<1.5） | — | — |

注：ND表示未检出，（）内数值为评价因子检出限。

（1）评价标准

土壤环境质量现状评价执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准，具体标准数值见表2.2.3-5。

（2）评价方法

采用单因子标准指数法进行评价。单因子污染指数计算公式为：

Pij=Cij/Si

式中：Pij：第i种污染物在第j点的标准指数；

Cij：第i种污染物在第j点的监测浓度值，mg/L；

Si：第i种污染物的土壤环境质量标准值，mg/L。

（3）评价结果

土壤环境质量现状评价结果见表4.2.5-2。

表4.2.5-2 各项因子标准指数计算结果

| 样品 类型 | 检测项目 | 指数值 | 检测项目 | 指数值 | 检测项目 | 指数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | 铅 | 1.35 | 二氯甲烷 | ND | 甲苯 | ND |
|  | 镉 | 0.15 | 1,2-二氯丙烷 | ND | 间二甲苯+对二甲苯 | ND |
|  | 总铬 | — | 1,1,1,2-四氯乙烷 | ND | 邻二甲苯 | ND |
|  | 六价铬 | ND（<2） | 1,1,2,2-四氯乙烷 | ND | 硝基苯 | ND |
|  | 铜 | 0.09 | 四氯乙烯 | ND | 苯胺 | ND |
|  | 镍 | 3.3 | 1,1,1-三氯乙烷 | ND | 2-氯酚 | ND |
|  | 汞 | 0.88 | 1,1,2-三氯乙烷 | ND | 苯并[a]蒽 | ND |
|  | 砷 | 8.0 | 三氯乙烯 | ND | 苯并[a]芘 | ND |
|  | 四氯化碳 | ND | 1,2,3-三氯丙烷 | ND | 苯并[b]荧蒽 | ND |
|  | 氯仿 | ND | 氯乙烯 | ND | 苯并[k]荧蒽 | ND |
|  | 氯甲烷 | ND | 苯 | ND | 䓛 | ND |
|  | 1,1-二氯乙烷 | ND | 氯苯 | ND | 二苯并[a,h]蒽 | ND |
|  | 1,2-二氯乙烷 | ND | 1,2-二氯苯 | ND | 茚并[1,2,3-c,d]芘 | ND |
|  | 1,1-二氯乙烯 | ND | 1,4-二氯苯 | ND | 萘 | ND |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯 | ND | 乙苯 | ND | — | — |
|  | 反-1,2-二氯乙烯 | ND | 苯乙烯 | ND | — | — |

注：ND表示未检出，指数以ND表示。

由表4.2.5-2可以看出，本项目评价区域内土壤环境质量较好，各项监测因子均达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准。

综上所述，项目所在地及周围评价范围内大气环境质量、地表水环境质量、地下水环境质量、土壤环境质量以及声环境质量均较好。

4.3区域污染源现状调查及分析

区域污染源调查的对象主要为评价区域内各排污企业，重点调查项目周围的主要污染企业。污染源调查及评价的目的在于了解评价区内主要污染企业污染物种类及排放量，分析各企业对区域污染的贡献情况，为环境影响评价提供基础资料。本项目区域污染源现状调查引用《启东市汇通螺丝厂电视机底座1000万台、电视机支架1000万台、汽车塑料配件2000万件、洗衣机金属配件500万件、一般金属件60万件项目》，该项目在2018年10月25日已取得批复。本项目和汇通螺丝厂的项目同在启东经济开发区，相距约300m。

4.3.1大气污染源调查与评价

1、大气污染源调查

主要调查启东市经济开发区内的污染企业，重点关注与本项目排放相同污染因子企业的排放情况，数据来源于启东市环保局最新调查统计数据。区域废气污染物排放情况见表4.3.1-1。

表4.3.1-1  评价区域主要污染源废气污染物排放情况单位t/a

| 序号 | 企业名称 | SO2 | 粉尘 | 烟尘 | 漆雾 | 二甲苯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耶赛明（南通）保健有限公司 | 0.48 | 0.425 | 0.1 | 0 | 0 |
| 2 | 启东张大鑫金属制品有限公司 | 0 | 0.0375 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 江苏林洋新能源有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 启东市污水处理厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 启东盖天力药业有限公司 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 启东蓝天热电有限公司 | 71.37 | 0 | 31.85 | 0 | 0 |
| 7 | 宏大金属制品有限公司 | 0 | 0.0357 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 南通东泰新能源设备有限公司 | 0 | 0.0089 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 南通日燃工业制造有限公司 | 0 | 0.0431 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 启动乾塑电子有限公司 | 0 | 0.0564 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 启动锦成轴承有限公司 | 0 | 0.0368 | 0 | 0.126 | 0 |
| 12 | 华泰陶瓷制品有限公司 | 0 | 0.0687 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 合计 | 71.85 | 0.7661 | 31.95 | 0.126 | 0 |

2、大气污染源评价

（1）评价方法

采用等标污染负荷法及污染负荷比法进行比较。

（a）废气中某污染物的等标污染负荷Pi

式中：Qi—废气中某污染物的绝对排放量（t/a）

C0i—某污染物的评价标准（mg/m3）

（b）某污染源（工厂）的等标污染负荷Pn

（i=1,2,……,j）

（c）评价区内总等标污染负荷P

（n=1,2,……,k）

（d）某污染物在污染源或评价区内的污染负荷比Ki

%

（e）某污染源在评价区内的污染负荷比Kn

%

（2）评价结果分析

主要污染源具体排放情况见表4.3.1-2。

表4.3.1-2  评价区大气污染源等标污染负荷及等标污染负荷比

| 序号 | 企业名称 | SO2（t/a） | 粉尘（t/a） | 烟尘（t/a） | 漆雾（t/a） | 二甲苯（t/a） | 等标负荷合计（mg/a） | 等标负荷比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耶赛明（南通）保健有限公司 | 0.00087 | 0.00077 | 0.00018 | 0 | 0 | 0.00183 | 1.0 |
| 2 | 启东张大鑫金属制品有限公司 | 0 | 0.00007 | 0 | 0 | 0 | 0.00007 | 0.0 |
| 3 | 江苏林洋新能源有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 启东市污水处理厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 启东盖天力药业有限公司 | 0 | 0.00010 | 0 | 0 | 0 | 0.00010 | 0.1 |
| 6 | 启东蓝天热电有限公司 | 0.12976 | 0 | 0.05791 | 0 | 0 | 0.18767 | 98.7 |
| 7 | 宏大金属制品有限公司 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 0.00011 | 0.06 |
| 8 | 南通东泰新能源设备有限公司 | 0 | 0.00009 | 0 | 0 | 0 | 0.00009 | 0.05 |
| 9 | 南通日燃工业制造有限公司 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.08 |
| 10 | 启动乾塑电子有限公司 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 0.00021 | 0.11 |
| 11 | 启动锦成轴承有限公司 | 0 | 0.00013 | 0 | 0.00027 | 0 | 0.0004 | 0.21 |
| 12 | 华泰陶瓷制品有限公司 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 | 0.00034 | 0.18 |
| 13 | 等标负荷合计（mg/a） | 0.13064 | 0.00224 | 0.05809 | 0.0005 | 0 | 0.19149 | / |
| 14 | 等标负荷比（%） | 68.7 | 1.17 | 30.5 | 0.26 | 0 | / | / |

由表4.3.1-2可知，评价区内主要大气污染源主要是启东蓝天热电有限公司，主要大气污染物为SO2。

4.3.2水污染源调查与评价

1、水污染源调查

项目区域污染源废水排放情况见表4.3.2-1。

表4.3.2-1  评价区域主要废水污染源排放情况单位t/a

| 类别 | 序号 | 企业名称 | 废水排放量(t/a) | 污染物排放量（t/a） | 排放 取向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | COD | 氨氮 | SS | TP | 石油类 |  |
| 已建 | 1 | 耶赛明（南通）保健有限公司 | 20000 | 4.84 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 排入启东市城市污水处理厂内，处理达标后尾水排入长江 |
|  | 2 | 南通化安建材有限公司 | 4500 | 0.45 | 0.068 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 3 | 启东张大鑫金属制品有限公司 | 10112.88 | 2.69 | 0.25 | 0 | 0.0003 | 0.002 |  |
|  | 4 | 启东华泰陶瓷制品有限公司 | 210000 | 18.66 | 1.5 | 3.48 | 0 | 0 |  |
|  | 5 | 启东华新制衣有限公司 | 2880 | 0.29 | 0.043 | 0.19 | 0 | 0 |  |
|  | 6 | 江苏林洋新能源有限公司 | 413100 | 18.63 | 4.46 | 41.22 | 0.043 | 0 |  |
|  | 7 | 启东盖天力药业有限公司 | 45000 | 6.3 | 0 | 5.94 | 0 | 0 |  |
|  | 8 | 绿洲生物技术（南通）有限公司 | 5911.497 | 0.591 | 0.0887 | 0.414 | 0.0059 | 0 |  |
|  | 9 | 南通和睦纺织有限公司 | 19765 | 1.98 | 0.29 | 1.38 | 0 | 0 |  |
|  | 10 | 启东市城市污水处理厂 | 9125000 | 524.6 | 131.4 | 175.2 | 8.9 | 0 | 长江 |
|  | 11 | 启东盖天力药业有限公司 | 16000 | 1.28 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 排入启东市城市污水处理厂内，处理达标后尾水排入长江 |
|  | 12 | 启东先豪国际酒店有限公司 | 262800 | 78.8 | 9.2 | 0 | 0 | 21 |  |
|  | 13 | 启东双喜建筑材料有限公司 | 5000 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 |  |
|  | 14 | 启东市久纤文化用品有限公司 | 2100 | 0.315 | 0 | 0.315 | 0 | 0 |  |
|  | 15 | 启东市汇利照明有限公司 | 400 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 |  |
|  | 16 | 南通永安纺织有限公司 | 940000 | 42 | 0 | 25 | 0 | 0 |  |
|  | 17 | 江苏风神空调集团股份有限公司 | 100 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0 |  |
|  | 18 | 启东蓝天热电有限公司 | 371378.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 合计 | 11863755.78 | 737.895 | 147.7787 | 273.252 | 9.5792 | 24.162 |  |

2、水污染源评价

（1）等标负荷

废水污染物等标污染负荷Pi计算公式为：

P总=ΣPi

式中：Pi-污染物等标污染负荷mg/a；

Coi-为污染物评价标准（mg/L）；

Qi为污染物的绝对排放量（t/a）；

P总为污染物总等标污染负荷。

（2）等标负荷比

Ri=Pi/P总*100%

式中：Ri-污染物单项污染负荷比。

按照上式计算后，项目所在地废气污染物的的等标负荷见下表：

表4.3.2-2  评价区域工业废水排放源污染物排放量和等标污染负荷比

| 序号 | 企业名称 | 废水排放量(t/a) | COD（t/a） | 氨氮（t/a） | SS（t/a） | TP（t/a） | 石油类（t/a） | 等标负荷合计（mg/a） | 等标负荷比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耶赛明（南通）保健有限公司 | 20000 | 0.00001 | 0.00000 | 0 | 0 | 0 | 0.00001 | 0.00502 |
| 2 | 南通化安建材有限公司 | 4500 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00104 |
| 3 | 启东张大鑫金属制品有限公司 | 10112.88 | 0.00001 | 0.00001 | 0 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00001 | 0.00477 |
| 4 | 启东华泰陶瓷制品有限公司 | 210000 | 0.00004 | 0.00003 | 0.00001 | 0 | 0 | 0.00008 | 0.03422 |
| 5 | 启东华新制衣有限公司 | 2880 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00087 |
| 6 | 江苏林洋新能源有限公司 | 413100 | 0.00004 | 0.00010 | 0.00010 | 0.00001 | 0 | 0.00024 | 0.10556 |
| 7 | 启东盖天力药业有限公司 | 45000 | 0.00001 | 0 | 0.00001 | 0 | 0 | 0.00003 | 0.01184 |
| 8 | 绿洲生物技术（南通）有限公司 | 5911.497 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0.00212 |
| 9 | 南通和睦纺织有限公司 | 19765 | 0.00000 | 0.00001 | 0.00000 | 0 | 0 | 0.00001 | 0.00597 |
| 10 | 启东市城市污水处理厂 | 9125000 | 0.010492 | 0.02628 | 0.17520 | 0.0178 | 0 | 0.22977 | 99.08236 |
| 11 | 启东盖天力药业有限公司 | 16000 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00156 |
| 12 | 启东先豪国际酒店有限公司 | 262800 | 0.00016 | 0.00020 | 0 | 0 | 0.00084 | 0.00120 | 0.51835 |
| 13 | 启东双喜建筑材料有限公司 | 5000 | 0 | 0 | 0.00000 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00023 |
| 14 | 启东市久纤文化用品有限公司 | 2100 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00061 |
| 15 | 启东市汇利照明有限公司 | 400 | 0 | 0 | 0.00000 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00002 |
| 16 | 南通永安纺织有限公司 | 940000 | 0.00008 | 0 | 0.00006 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.06317 |
| 17 | 江苏风神空调集团股份有限公司 | 100 | 0.00000 | 0 | 0.00000 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00001 |
| 18 | 启东蓝天热电有限公司 | 371378.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 等标负荷合计（mg/a） | / | 0.01092 | 0.02664 | 0.17545 | 0.01788 | 0.00097 | 0.23186 | / |
| 等标负荷比（%） | / | 4.70832 | 11.48942 | 75.65551 | 7.71233 | 0.41677 | / | / |

由表4.3.2-2可见，项目区域内水污染物等标污染负荷最高为启东市城市污水处理厂。

4.3.3固废污染源调查分析

评价区域内现有的主要固废污染源有18家，其排放状况见表4.3.3-1。

表4.3.3-1  区域内工业固废排放情况（t/a）

| 类型 | 序号 | 企业名称 | 生活垃圾 | 一般固废 | 危险固废 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 已建 | 1 | 耶赛明（南通）保健有限公司 | 8.4 | 59.06 | 0 |
|  | 2 | 南通化安建材有限公司 | 6.72 | 64.97 | 0 |
|  | 3 | 启东张大鑫金属制品有限公司 | 9.6 | 33.75 | 0.2 |
|  | 4 | 启东华泰陶瓷制品有限公司 | 5.52 | 41.35 | 0 |
|  | 5 | 启东华新制衣有限公司 | 14.4 | 35.43 | 0 |
|  | 6 | 江苏林洋新能源有限公司 | 5.52 | 47.25 | 0 |
|  | 7 | 启东盖天力药业有限公司 | 10.8 | 53.16 | 0.6 |
|  | 8 | 绿洲生物技术（南通）有限公司 | 4.8 | 64.97 | 0.25 |
|  | 9 | 南通和睦纺织有限公司 | 14.4 | 41.35 | 0.3 |
|  | 10 | 启东市城市污水处理厂 | 13.2 | 47.25 | 0 |
|  | 11 | 启东盖天力药业有限公司 | 13.2 | 41.35 | 0.4 |
|  | 12 | 启东先豪国际酒店有限公司 | 15.6 | 29.53 | 0 |
|  | 13 | 启东双喜建筑材料有限公司 | 7.2 | 59.06 | 0 |
|  | 14 | 启东市久纤文化用品有限公司 | 7.68 | 41.35 | 0 |
|  | 15 | 启东市汇利照明有限公司 | 4.8 | 62.1 | 0.3 |
|  | 16 | 南通永安纺织有限公司 | 19.2 | 41.35 | 0.55 |
|  | 17 | 江苏风神空调集团股份有限公司 | 11.04 | 47.25 | 0 |
|  | 18 | 启东蓝天热电有限公司 | 4.32 | 23.62 | 0 |
|  | 合计 | 176.4 | 834.15 | 2.6 |

5环境影响预测及评价

5.1施工期环境影响分析

本项目建设内容包机电设备安装、调试及运转等。在建设施工期，施工活动、运输和设备调试将不可避免地产生噪声，对周围的环境产生一定的影响，本章将对噪声污染及其环境影响进行分析，并提出相应的防治措施。

5.1.1声环境影响分析

根据工程分析，施工期各噪声源为多点源，按点声源衰减规律计算施工机械噪声的距离衰减值，其公式为：

L=L0-20Lg(r/r0)-△L

式中：L、L0——分别为距离源r、r0处声级值（dB）；

r、r0——与点声源距离(m)；

△L——其他衰减作用减噪声级（dB）

计算结果见表5.1.1-1。通过计算可知，离工程施工区100m以内，施工噪声已衰减至标准限值要求。距离本项目最近敏感点联防一组居民点为120m，根据预测结果可知，施工期间部分施工设备噪声可达标排放。施工设备噪声大为不连续性噪声，其影响是暂时的，将随着工程的结束消除。

表5.1.1-1  施工期噪声预测结果

| 施工阶段 | 施工机械 | 距机械不同距离处(m)的声压级（dB） | 噪声限值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | 300 | 500 | 563 | 昼间 | 夜间 |
| 装修 | 汽吊车 | 90 | 70 | 66 | 64 | 60 | 56 | 50 | 40 | 36 | 35 | 70 | 55 |

根据以上分析，项目施工机械产生的噪声传到施工场界的值不会超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准，将会对周围敏感点造成一定影响，施工设备噪声大为不连续性噪声，其影响是暂时的，将随着工程的结束消除。不会干扰附近居民正常的生活和学习的安静环境。

5.1.2生态环境影响分析

本项目依托已建厂房，厂区内为已建成区，对当地生态环境产生的基本无影响。

5.2运营期环境影响分析

5.2.1大气环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本次大气环境影响评价采用估算模式ARESCREEN。

5.2.1.1气象特征概况

1、主要气象资料

拟建项目所在地处于中纬度，属北亚热带暖湿性季风气候区，具有四季分明，日照充足，温和湿润，雨量充沛的气候特征。该地区常年主导风向为SE，夏季多SE，冬季多为NW，常年平均无霜期220天。其主要气象特征见表5.2.1-1。

表5.2.1-1 主要气象气候特征表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气温 | 年平均气温 | ℃ | 15.4 |
| 2 |  | 极端最高气温 | ℃ | 42.5 |
| 3 |  | 极端最低气温 | ℃ | -10.6 |
| 4 |  | 月最高平均气温 | ℃ | 27.3（七月） |
| 5 |  | 月最低平均气温 | ℃ | 2.5（一月） |
| 6 | 风速 | 年平均风速 | m/s | 3.8 |
| 7 |  | 最大风速 | m/s | 26.3 |
| 8 | 降雨量 | 年平均降雨量 | Mm | 1033.1 |
| 9 |  | 年最大降雨量 | Mm | 1394.3 |
| 10 |  | 历年最大日降水量 | Mm | 40.7 |
| 11 |  | 历年最大时降水量 | Mm | 32.9 |
| 12 | 雨日 | 年雨日 | D | 127 |
| 13 | 气压 | 年平均气压 | mPa | 0.1 |
| 14 | 日照 | 平均日照时间 | h | 1930.8 |
| 15 | 无霜期 | 年均无霜期 | D | 210 |
| 16 | 风向 | 全年主导风向 | / | 东、东南偏东 |
| 17 |  | 夏季风向 | / | 东南 |

2、常规气象资料

（1）气温

表5.2.1-2年平均温度的月变化（℃）

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 | 3.1 | 3.1 | 10.6 | 15.2 | 21.0 | 23.3 | 29.5 | 27.5 | 24.6 | 20.0 | 12.6 | 7.2 |

图5.2.1-1  年平均气温月变化曲线

（2）风速

月平均风速随月份的变化和季小时平均风速的日变化情况分别见表5.2.1-3和表5.2.1-4，月平均风速、各季小时的平均风速变化曲线见图5.2.1-2和图5.2.1-3。

表5.2.1-3  年平均风速的月变化（m/s）

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速 | 2.7 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.2 |

图5.2.1-2  月平均风速变化曲线

从月平均风速统计资料中可以看出1月份平均风速最高（2.7m/s），8月份平均风速最低（1.7m/s）。

表5.2.1-4  季小时平均风速的日变化

| 小时（h） 风速（m/s） | 2 | 8 | 14 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 2.0 | 2.6 | 3.1 | 2.4 |
| 夏季 | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 2.0 |
| 秋季 | 1.4 | 2.0 | 2.4 | 1.6 |
| 冬季 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 2.1 |

图5.2.1-3  各季小时月平均风速变化曲线

（3）风向、风频

每月、各季及长期平均各向风频变化情况见表5.2.1-5至5.2.1-6。全年及各季度的风玫瑰图见图5.2.1-4。

图5.2.1-4平均风向频率玫瑰图

表5.2.1-5  年平均风频的月变化情况

| 风向 风频 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 32.26 | 4.03 | 3.23 | 1.61 | 2.42 | 10.48 | 3.23 | 1.61 | 0.81 | 0.00 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 3.23 | 11.29 | 119.68 | 0.00 |
| 二月 | 18.10 | 6.90 | 6.90 | 3.45 | 2.59 | 9.48 | 5.17 | 0.00 | 0.00 | 1.72 | 3.45 | 3.45 | 7.76 | 6.03 | 10.34 | 14.66 | 0.00 |
| 三月 | 12.90 | 4.84 | 5.65 | 2.42 | 1.61 | 24.19 | 12.90 | 4.03 | 4.84 | 2.42 | 4.03 | 1.61 | 2.42 | 5.65 | 6.45 | 4.03 | 0.00 |
| 四月 | 5.00 | 2.38 | 5.83 | 0.83 | 5.00 | 119.60 | 23.33 | 7.50 | 2.38 | 4.17 | 5.00 | 0.83 | 2.50 | 5.00 | 2.50 | 6.67 | 0.00 |
| 五月 | 10.48 | 5.65 | 1.61 | 1.61 | 4.84 | 13.71 | 29.03 | 14.52 | 5.65 | 3.23 | 1.61 | 0.81 | 2.42 | 0.81 | 3.23 | 0.81 | 0.00 |
| 六月 | 5.83 | 3.33 | 7.50 | 5.00 | 2.38 | 32.38 | 10.83 | 10.83 | 5.00 | 5.00 | 2.38 | 0.83 | 2.50 | 2.50 | 3.33 | 2.50 | 0.00 |
| 七月 | 0.81 | 2.42 | 4.03 | 1.61 | 0.81 | 14.52 | 27.42 | 12.90 | 8.06 | 7.26 | 4.84 | 4.84 | 3.23 | 4.03 | 0.81 | 2.42 | 0.00 |
| 八月 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.03 | 4.03 | 37.90 | 7.26 | 7.26 | 1.61 | 0.00 | 4.03 | 3.23 | 4.03 | 3.23 | 4.03 | 4.03 | 0.81 |
| 九月 | 13.33 | 9.17 | 20.83 | 7.50 | 4.17 | 18.33 | 5.00 | 2.38 | 2.50 | 0.00 | 0.83 | 2.38 | 0.83 | 3.33 | 5.00 | 5.83 | 0.00 |
| 十月 | 12.90 | 2.32 | 8.06 | 4.03 | 6.45 | 20.16 | 10.48 | 4.84 | 0.00 | 0.81 | 4.03 | 0.81 | 2.42 | 5.65 | 6.45 | 9.68 | 0.00 |
| 十一月 | 15.83 | 2.50 | 7.50 | 4.17 | 2.50 | 12.38 | 3.33 | 0.83 | 2.50 | 2.50 | 0.83 | 5.83 | 5.83 | 2.50 | 14.17 | 16.67 | 0.83 |
| 十二月 | 17.74 | 4.03 | 1.61 | 0.81 | 0.81 | 12.90 | 4.03 | 8.77 | 10.48 | 5.65 | 1.61 | 4.03 | 2.42 | 1.61 | 11.29 | 12.10 | 0.00 |

表5.2.1-6  风频的季变化及年均风频

| 风向 风频 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春 | 9.51 | 4.08 | 4.35 | 1.63 | 3.80 | 20.13 | 21.74 | 8.70 | 4.08 | 3.26 | 3.53 | 1.09 | 2.45 | 3.80 | 4.08 | 3.80 | 0.00 |
| 夏 | 3.80 | 3.53 | 5.43 | 3.53 | 2.17 | 27.99 | 15.22 | 10.33 | 4.89 | 4.08 | 3.53 | 2.99 | 3.26 | 3.26 | 2.72 | 2.99 | 0.27 |
| 秋 | 14.01 | 4.95 | 12.09 | 5.22 | 4.40 | 16.67 | 6.32 | 2.47 | 1.65 | 1.10 | 1.92 | 2.75 | 3.02 | 3.85 | 8.52 | 10.71 | 0.27 |
| 冬 | 22.80 | 4.95 | 3.85 | 1.92 | 1.92 | 10.99 | 4.12 | 3.57 | 3.85 | 2.47 | 2.20 | 3.02 | 3.30 | 3.57 | 10.99 | 16.48 | 0.00 |
| 平均 | 12.50 | 4.37 | 6.42 | 3.07 | 3.07 | 18.99 | 11.89 | 6.28 | 3.62 | 2.73 | 2.80 | 2.46 | 3.01 | 3.62 | 6.65 | 8.47 | 0.14 |

5.2.1.2预测、评价内容及范围

（1）预测因子

根据本项目废气排放特点，环境空气预测因子为碱雾、硫酸雾、硝酸雾、粉尘和非甲烷总烃。

（2）预测工况

对污染源正常工况的排污情况进行预测。

（3）预测范围

预测范围为大气评价范围。

（4）预测内容

使用导则推荐估算模式ARESCREEN对废气排放正常工况下，下风向2.5km范围内的环境质量进行预测。

5.2.1.3大气环境影响预测

正常工况下有组织排放的废气源强见5.2.1-7，无组织排放的废气源强见表5.2.1-8。

表5.2.1-7  有组织废气污染源参数一览表

| 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标/m) | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒参数 | 污染物名称 | 排放速率 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | 高度 /m | 内径 /m | 温度 (℃) | 流量 (m3/h) |  |  |  |
| 1#排气筒 | 369105 | 3520927 | 3 | 15 | 0.4 | 25 | 5000 | 碱雾 | 0.0007 | kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 硫酸雾 | 0.0005 | kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 硝酸雾 | 0.0003 | kg/h |
| 2#排气筒 | 369091 | 3520902 | 3 | 15 | 0.4 | 25 | 5000 | 粉尘 | 0.055 | kg/h |
| 3#排气筒 | 369116 | 3520948 | 3 | 15 | 0.6 | 25 | 4000 | 非甲烷总烃 | 0.0007 | kg/h |

备注：坐标采用UTM坐标；碱雾无相关质量标准，本评价不进行相关预测分析和评价。

表5.2.1-8  无组织废气排放源强参数一览表

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标/m | 海拔高度/m | 矩形面源参数 | 污染物名称 | 排放速率 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  | 长度 /m | 宽度 /m | 与正北方夹角/ ° | 有效高度/m |  |  |  |
| 1 | 表面处理车间 | 369092 | 3520926 | 3 | 26 | 12.5 | 60 | 8 | 碱雾 | 0.002 | kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 硫酸雾 | 0.001 | kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 硝酸雾 | 0.0007 |  |
| 2 | 注塑车间 | 369084 | 3520950 | 3 | 24 | 9 | 60 | 8 | 非甲烷总烃 | 0.0007 | kg/h |
| 3 | 机加工车间（南楼） | 369070 | 3520924 | 3 | 100 | 20 | 60 | 8 | 非甲烷总烃 | 0.002 | kg/h |
| 4 | 抛丸区（南楼） | 369090 | 3520900 | 3 | 100 | 20 | 60 | 8 | 粉尘 | 0.028 | kg/h |

表5.2.1-9   估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 400000人 |
| 最高环境温度/℃ | 42.5 |
| 最低环境温度/℃ | -10.6 |
| 土地利用类型 | 城市 |
| 区域湿度条件 | 湿润区 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是√ 否 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 是 否√ |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

废气预测结果见表5.2.1-10~5.2.1~13。

表5.2.1-10  有组织废气估算模式计算结果表（1#）

| 离中心下风向距离（m） | 1#排气筒 |
| --- | --- |
|  | 硫酸雾 | 硝酸雾 |
|  | 下风向预测浓度 （mg/m3） | 浓度占标率 （%） | 下风向预测浓度 （mg/m3） | 浓度占标率 （%） |
| 10 | 1.02E-14 | 0 | 6.14E-15 | 0 |
| 100 | 3.47E-05 | 0.01 | 2.08E-05 | 0.01 |
| 200 | 2.78E-05 | 0.01 | 1.67E-05 | 0.01 |
| 300 | 2.84E-05 | 0.01 | 1.71E-05 | 0.01 |
| 400 | 2.30E-05 | 0.01 | 1.38E-05 | 0.01 |
| 500 | 1.82E-05 | 0.01 | 1.09E-05 | 0 |
| 600 | 1.46E-05 | 0 | 8.74E-06 | 0 |
| 700 | 1.19E-05 | 0 | 7.15E-06 | 0 |
| 800 | 9.97E-06 | 0 | 5.98E-06 | 0 |
| 900 | 8.49E-06 | 0 | 5.09E-06 | 0 |
| 1000 | 7.34E-06 | 0 | 4.40E-06 | 0 |
| 1100 | 6.43E-06 | 0 | 3.86E-06 | 0 |
| 1200 | 5.70E-06 | 0 | 3.42E-06 | 0 |
| 1300 | 5.11E-06 | 0 | 3.06E-06 | 0 |
| 1400 | 4.61E-06 | 0 | 2.77E-06 | 0 |
| 1500 | 4.19E-06 | 0 | 2.52E-06 | 0 |
| 1600 | 3.84E-06 | 0 | 2.30E-06 | 0 |
| 1700 | 3.53E-06 | 0 | 2.12E-06 | 0 |
| 1800 | 3.27E-06 | 0 | 1.96E-06 | 0 |
| 1900 | 3.04E-06 | 0 | 1.82E-06 | 0 |
| 2000 | 2.84E-06 | 0 | 1.70E-06 | 0 |
| 2100 | 2.66E-06 | 0 | 1.60E-06 | 0 |
| 2200 | 2.50E-06 | 0 | 1.50E-06 | 0 |
| 2300 | 2.36E-06 | 0 | 1.41E-06 | 0 |
| 2400 | 2.23E-06 | 0 | 1.34E-06 | 0 |
| 2500 | 2.11E-06 | 0 | 1.27E-06 | 0 |
| 下风向最大浓度点 | 3.47E-05 | 0.01 | 2.08E-05 | 0.01 |
| 下风向最大浓度距离（m） | 99 | 57 |

表5.2.1-11  有组织废气估算模式计算结果表（2#和3#）

| 离中心下风向距离（m） | 2#排气筒 | 3#排气筒 |
| --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 | 非甲烷总烃 |
|  | 下风向预测浓度 （mg/m3） | 浓度占标率 （%） | 下风向预测浓度 （mg/m3） | 浓度占标率 （%） |
| 10 | 1.13E-12 | 0 | 1.18E-10 | 0 |
| 100 | 0.003815 | 0.85 | 0.000131 | 0.01 |
| 200 | 0.003059 | 0.68 | 6.52E-05 | 0 |
| 300 | 0.003125 | 0.69 | 5.25E-05 | 0 |
| 400 | 0.002532 | 0.56 | 3.84E-05 | 0 |
| 500 | 0.001999 | 0.44 | 2.88E-05 | 0 |
| 600 | 0.001602 | 0.36 | 2.24E-05 | 0 |
| 700 | 0.001312 | 0.29 | 1.80E-05 | 0 |
| 800 | 0.001097 | 0.24 | 1.48E-05 | 0 |
| 900 | 0.0009336 | 0.21 | 1.25E-05 | 0 |
| 1000 | 0.0008074 | 0.18 | 1.07E-05 | 0 |
| 1100 | 0.0007077 | 0.16 | 9.37E-06 | 0 |
| 1200 | 0.0006274 | 0.14 | 8.27E-06 | 0 |
| 1300 | 0.0005616 | 0.12 | 7.37E-06 | 0 |
| 1400 | 0.0005071 | 0.11 | 6.64E-06 | 0 |
| 1500 | 0.0004612 | 0.1 | 6.02E-06 | 0 |
| 1600 | 0.0004222 | 0.09 | 5.50E-06 | 0 |
| 1700 | 0.0003887 | 0.09 | 5.06E-06 | 0 |
| 1800 | 0.0003597 | 0.08 | 4.67E-06 | 0 |
| 1900 | 0.0003344 | 0.07 | 4.34E-06 | 0 |
| 2000 | 0.0003122 | 0.07 | 4.04E-06 | 0 |
| 2100 | 0.0002924 | 0.06 | 3.79E-06 | 0 |
| 2200 | 0.0002749 | 0.06 | 3.56E-06 | 0 |
| 2300 | 0.0002592 | 0.06 | 3.35E-06 | 0 |
| 2400 | 0.000245 | 0.05 | 3.16E-06 | 0 |
| 2500 | 0.0002323 | 0.05 | 3.00E-06 | 0 |
| 下风向最大浓度点 | 0.003816 | 0.85 | 0.000148 | 0.01 |
| 下风向最大浓度距离（m） | 99 | 57 |

表5.2.1-12 无组织废气估算模式计算结果表（一）

| 离中心下风向距离（m） | 表面处理车间 | 离中心下风向距离（m） | 注塑车间 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 硫酸雾 | 硝酸雾 |  | 非甲烷总烃 |
|  | 下风向预测浓度 （mg/m3） | 浓度 占标率 （%） | 下风向预测浓度 （mg/m3） | 浓度 占标率 （%） |  | 下风向预测浓度 （mg/m3） | 浓度 占标率 （%） |
| 10 | 5.90E-06 | 0 | 3.94E-05 | 0.02 | 10 | 2.59E-06 | 0.00E+00 |
| 100 | 0.000151 | 0.05 | 0.001004 | 0.4 | 100 | 0.000102 | 0.01 |
| 200 | 0.000141 | 0.05 | 0.000941 | 0.38 | 200 | 9.57E-05 | 0 |
| 300 | 0.000127 | 0.04 | 0.000849 | 0.34 | 300 | 8.64E-05 | 0 |
| 400 | 0.000127 | 0.04 | 0.000844 | 0.34 | 400 | 8.52E-05 | 0 |
| 500 | 0.000111 | 0.04 | 0.00074 | 0.3 | 500 | 7.45E-05 | 0 |
| 600 | 9.44E-05 | 0.03 | 0.000629 | 0.25 | 600 | 6.32E-05 | 0 |
| 700 | 7.99E-05 | 0.03 | 0.000533 | 0.21 | 700 | 5.35E-05 | 0 |
| 800 | 6.85E-05 | 0.02 | 0.000457 | 0.18 | 800 | 4.58E-05 | 0 |
| 900 | 5.93E-05 | 0.02 | 0.000395 | 0.16 | 900 | 3.96E-05 | 0 |
| 1000 | 5.17E-05 | 0.02 | 0.000345 | 0.14 | 1000 | 3.45E-05 | 0 |
| 1100 | 4.57E-05 | 0.02 | 0.000305 | 0.12 | 1100 | 3.05E-05 | 0 |
| 1200 | 4.08E-05 | 0.01 | 0.000272 | 0.11 | 1200 | 2.72E-05 | 0 |
| 1300 | 3.66E-05 | 0.01 | 0.000244 | 0.1 | 1300 | 2.45E-05 | 0 |
| 1400 | 3.31E-05 | 0.01 | 0.000221 | 0.09 | 1400 | 2.21E-05 | 0 |
| 1500 | 3.01E-05 | 0.01 | 0.000201 | 0.08 | 1500 | 2.01E-05 | 0 |
| 1600 | 2.76E-05 | 0.01 | 0.000184 | 0.07 | 1600 | 1.84E-05 | 0 |
| 1700 | 2.53E-05 | 0.01 | 0.000169 | 0.07 | 1700 | 1.69E-05 | 0 |
| 1800 | 2.34E-05 | 0.01 | 0.000156 | 0.06 | 1800 | 1.56E-05 | 0 |
| 1900 | 2.16E-05 | 0.01 | 0.000144 | 0.06 | 1900 | 1.44E-05 | 0 |
| 2000 | 2.01E-05 | 0.01 | 0.000134 | 0.05 | 2000 | 1.34E-05 | 0 |
| 2100 | 1.88E-05 | 0.01 | 0.000126 | 0.05 | 2100 | 1.26E-05 | 0 |
| 2200 | 1.77E-05 | 0.01 | 0.000118 | 0.05 | 2200 | 1.18E-05 | 0 |
| 2300 | 1.66E-05 | 0.01 | 0.000111 | 0.04 | 2300 | 1.11E-05 | 0 |
| 2400 | 1.57E-05 | 0.01 | 0.000105 | 0.04 | 2400 | 1.05E-05 | 0 |
| 2500 | 1.48E-05 | 0 | 9.88E-05 | 0.04 | 2500 | 9.88E-06 | 0.00E+00 |
| 下风向最大浓度点 | 0.000155 | 0.05 | 0.00103 | 0.41 | 下风向最大浓度点 | 0.000105 | 0.01 |
| 下风向最大浓度距离（m） | 88 | 下风向最大浓度距离（m） | 87 |

表5.2.1-13  无组织废气估算模式计算结果表（二）

| 离中心下风向距离 （m） | 机加工车间 | 离中心下风向距离 （m） | 抛丸区 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 非甲烷总烃 |  | 颗粒物 |
|  | 下风向预测浓度 （mg/m3） | 浓度 占标率 （%） |  | 下风向预测浓度 （mg/m3） | 浓度 占标率 （%） |
| 10 | 3.58E-06 | 0 | 10 | 0.000167 | 0.04 |
| 100 | 2.81E-05 | 0 | 100 | 0.02506 | 5.57 |
| 200 | 2.65E-05 | 0 | 200 | 0.02356 | 5.24 |
| 300 | 2.38E-05 | 0 | 300 | 0.02127 | 4.73 |
| 400 | 2.43E-05 | 0 | 400 | 0.02077 | 4.62 |
| 500 | 2.16E-05 | 0 | 500 | 0.01809 | 4.02 |
| 600 | 1.85E-05 | 0 | 600 | 0.01532 | 3.4 |
| 700 | 1.58E-05 | 0 | 700 | 0.01293 | 2.87 |
| 800 | 1.35E-05 | 0 | 800 | 0.01105 | 2.46 |
| 900 | 1.18E-05 | 0 | 900 | 0.00955 | 2.12 |
| 1000 | 1.03E-05 | 0 | 1000 | 0.008335 | 1.85 |
| 1100 | 9.09E-06 | 0 | 1100 | 0.007365 | 1.64 |
| 1200 | 8.12E-06 | 0 | 1200 | 0.006564 | 1.46 |
| 1300 | 7.30E-06 | 0 | 1300 | 0.005895 | 1.31 |
| 1400 | 6.61E-06 | 0 | 1400 | 0.005328 | 1.18 |
| 1500 | 6.01E-06 | 0 | 1500 | 0.004845 | 1.08 |
| 1600 | 5.50E-06 | 0 | 1600 | 0.004429 | 0.98 |
| 1700 | 5.05E-06 | 0 | 1700 | 0.004069 | 0.9 |
| 1800 | 4.66E-06 | 0 | 1800 | 0.003753 | 0.83 |
| 1900 | 4.32E-06 | 0 | 1900 | 0.003476 | 0.77 |
| 2000 | 4.02E-06 | 0 | 2000 | 0.003231 | 0.72 |
| 2100 | 3.76E-06 | 0 | 2100 | 0.003023 | 0.67 |
| 2200 | 3.53E-06 | 0 | 2200 | 0.002837 | 0.63 |
| 2300 | 3.32E-06 | 0 | 2300 | 0.00267 | 0.59 |
| 2400 | 3.13E-06 | 0 | 2400 | 0.002519 | 0.56 |
| 2500 | 2.96E-06 | 0 | 2500 | 0.002381 | 0.53 |
| 下风向最大浓度点 | 2.83E-05 | 0 | 85 | 0.02619 | 5.82 |
| 下风向最大浓度距离（m） | 94 | 下风向最大浓度距离（m） | 85 |

根据预测结果，有组织废气各污染物下风向最大落地浓度及占标率见表5.2.1-14。由表5.2.1-14可以看出，各种污染物的最大落地浓度占标率均低于10%。

表5.2.1-14  有组织废气预测计算结果表

| 排放源 | 污染物名称 | 下风向预测最大地面浓度（mg/m3） | 浓度占标率p（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#排气筒 | 硫酸雾 | 3.47E-05 | 0.01 |
|  | 硝酸雾 | 2.08E-05 | 0.01 |
| 2#排气筒 | 粉尘 | 0.003816 | 0.85 |
| 3#排气筒 | 非甲烷总烃 | 0.000148 | 0.01 |

注：碱雾无质量标准，因此不进行预测分析。

根据预测，无组织废气各污染物下风向最大落地浓度及占标率见表5.2.1-15。由表5.2.1-15可以看出，各种污染物的最大落地浓度占标率均低于10%。

表5.2.1-15  无组织废气预测计算结果表

| 污染源位置 | 污染物名称 | 下风向预测最大地面浓度（mg/m3） | 浓度占标率p（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 表面处理车间 | 硫酸雾 | 0.000155 | 0.05 |
|  | 硝酸雾 | 0.00103 | 0.41 |
| 注塑车间 | 非甲烷总烃 | 0.000105 | 0.01 |
| 机加工车间 | 非甲烷总烃 | 2.83E-05 | 0 |
| 抛丸区( | 抛丸粉尘 | 0.02619 | 5.82 |

注：碱雾无质量标准，因此不进行预测分析。

5.2.1.4异味影响分析

本项目生产过程中会产生多种废气污染物，其中主要包含颗粒物、非甲烷总烃、硫酸雾、硝酸雾、碱雾。由于本项目废气排放浓度极低，同时颗粒物、非甲烷总烃、硫酸雾、硝酸雾、碱雾在厂界处浓度很小，无相关的异味影响嗅阈值标准，不会对周边环境产生异味影响。

为了减少恶臭对周围环境的影响，建设项目采取如下措施：

1、加大车间机械通风风量；

2、加强周边加强绿化，种植可吸收臭味的植物。

该项目在采取以上措施后，臭气强度等级可降至0-1级，对周围环境的影响将大大降低。

综上所述，项目恶臭对周边环境影响较小。

5.2.1.5卫生防护距离

（1）计算公式

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下：

式中：Cm--标准浓度限值（mg/m3）；

Qc--有害气体无组织排放量可达到的控制水平（kg/h）；

r--为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）；

L--为排放有害气体的生产单元所需的卫生防护距离（m）；

A、B、C、D为计算系数。根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。

（2）参数选取

无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cm的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在100m内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m时，级差为100m。当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。

该地区的平均风速为3.8m/s，A、B、C、D值的选取见表5.2.1-16；卫生防护距离按照技改项目建成后全厂无组织废气排放量计算，计算结果见表5.2.1-17。

表5.2.1-16 卫生防护距离计算系数表

| 计算系数 | 5年平均风速 m/s | 卫生防护距离L，m |
| --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 | 1000＜L≤2000 | L＞2000 |
|  |  | 工业大气污染源构成类别 |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | ＜2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2～4 | 700 | 470 | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | ＞4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 140 |
| B | ＜2 | 0.01 | 0.015 | 0.015 |
|  | ＞2 | 0.021 | 0.036 | 0.036 |
| C | ＜2 | 1.85 | 1.79 | 1.79 |
|  | ＞2 | 1.85 | 1.77 | 1.77 |
| D | ＜2 | 0.78 | 0.78 | 0.57 |
|  | ＞2 | 0.84 | 0.84 | 0.76 |

表5.2.1-17  卫生防护距离计算结果

| 污染源位置 | 污染物名称 | 排放量 （t/a） | 面源面积m2 （长m×宽m） | 高度m | 计算卫生防护距离（m） | 确定卫生范防护距离 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表面处理车间 | 碱雾 | 0.005 | 326（26*12.5） | 8 | - | 100 |
|  | 硫酸雾 | 0.003 |  |  | 0.069 |  |
|  | 硝酸雾 | 0.002 |  |  | 0.815 |  |
| 注塑车间 | 非甲烷总烃 | 0.002 | 216（24*9） | 8 | 0.006 | 50 |
| 机加工车间 | 非甲烷总烃 | 0.006 | 2000（100*20） | 8 | 0.001 | 50 |
| 抛丸区 | 抛丸粉尘 | 0.08 | 2000（100*20） | 8 | 26.009 | 50 |

根据上表结算结果，按照卫生防护距离标准制定方法的规定：当按两种或两种以上的有害气体的Q/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级。因此，全厂卫生防护距离为表面处理车间外100m和注塑车间、机加工车间和抛丸区外50m范围形成的包络线。

经调查，该范围内为无居民点等敏感保护目标，今后也不允许建设居民点等敏感保护目标，卫生防护距离内不允许有长期居住的人群。

5.2.1.6大气环境影响预测评价结论

由预测结果可见：拟建项目排放硫酸雾、硝酸雾、非甲烷总烃、颗粒物最大落地浓度均能达到评价标准的要求。

采用估算模式ARESCREEN计算的大气环境防护距离为无超标点，按卫生防护距离的计算要求，全厂卫生防护距离为表面处理车间外100m和注塑车间、机加工车间和抛丸区外50m范围形成的包络线。

评价结果表明，本项目排放的大气污染物对周围地区空气质量影响不明显，不会造成这些区域空气环境质量超标现象。

5.2.2地表水环境影响分析

5.2.2.1本项目尾水水质特点

全厂进行雨污分流，雨水排入园区雨水管网，阳极氧化清洗废水492.08t/a和地面、设备冲洗废水90t/a及喷淋废水72t/a，经厂区废水处理系统处理后回用于阳极氧化工艺。

生活污水1856t/a经隔油池和化粪池处理后，接管启东市城市污水处理厂处理，最终排入长江。

本次扩建后全厂废水类别、污染物及污染治理设施信息见表5.2.2-1，全厂废水排放口基本情况见表5.2.2-2，废水污染物排放执行标准见表5.2.2-3，全厂废水污染物排放信息见表5.2.2-4。

表5.2.2-1  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物 种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 | 排放口编号（f） | 排放口设置是否符合要求（g） | 排放口 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施 编号 | 污染治理设施 名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 生产废水 | COD SS 石油类 总铝 色度 | 经“厂区废水处理系统”处理后，回用于生产 | 全部回用，不外排 | - | 调节池、沉淀池、活性炭过滤器、生物反应池 | 调节+沉淀+活性炭过滤+生物膜过滤 | - | ■是 □否 | ■企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 |
| 2 | 生活污水 | COD SS 氨氮 总磷动植物油 | 经隔油、化粪池处理后接管污水处理厂 | 连续排放，流量不稳定，但有周期性规律 | - | 隔油、化粪池 | 隔油、化粪池 |  |  |  |

表5.2.2-2  废水间接排放口基本情况表（扩建后全厂）

| 序号 | 排放口 编号 | 排放口地理坐标 | 废水排放量/ （万t/a） | 排放 去向 | 排放 规律 | 间歇排放 时段 | 受纳污水处理厂信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放 标准浓度限值/(mg/L) |
| 1 | 企业排口 | E 121.620777° | N 31.814909 ° | 0.3456 | 接管 | 连续排放，流量不稳定 ，但有周期性规律 | 每3天排放一次 |  | COD SS 氨氮 总磷 动植物油 | 500 400 45 3 100 |

表5.2.2-3  废水污染物排放执行标准表（接管）

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值/(mg/L) |
| 1 | 污水排放口1# | COD | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 | 500 |
|  |  | SS |  | 400 |
|  |  | NH3-N |  | 45 |
|  |  | TP |  | 3 |
|  |  | 动植物油 |  | 100 |

5.2.2.2地表水环境影响分析

目前，启东经济开发区启东城市污水处理厂处理规模为9.0万m3/d，本项目所排废水量为6.4m3/d，不会对其造成冲击；在启东经济开发区污水管网已铺设到位的条件下，本项目废水排入启东市城市污水处理厂可得到及时有效处理，处理后的尾水排放对纳污水体影响较小。因此，建设项目生产废水及生活污水接管排入启东市城市污水处理厂处理是可行的，对长江排污口下游的水质影响较小。

根据上述分析，本项目生活污水经过处理达接管标准后排至启东市城市污水处理厂处理，最终排入长江，对长江水环境质量影响不大。

5.2.3地下水环境影响预测与评价

5.2.3.1地下水环境因素识别

本项目对地下水环境影响识别情况详见表5.2.3-1。

表5.2.3-1  建设项目地下水环境影响识别表

| 污染指标 建设行为 | 地下水水质与水温变化 |
| --- | --- |
|  | 常规指标 污染 | 重金属 污染 | 有机污染 | 放射性 污染 | 热污染 | 冷污染 |
| III类建设项目 | 建设阶段 | -1d |  |  |  |  |  |
|  | 生产运行阶段 | -1c | -1d |  |  |  |  |
|  | 服务期满后 | -1d |  |  |  |  |  |

注：“+”为有利影响；“-”为不利影响；“1”为轻度影响；“2”为一般影响；“3”为严重影响；c长期影响；d短期影响。

由表5.2.3-1可以看出，本项目对地下水的影响主要停留在生产运行阶段，但影响不大；建设阶段对地下水的影响短暂，随施工的结束而停止；同时由于本项目废水污染物主要为非持久性污染物，故在服务期满后随地下水稀释、径流等作用，污染逐渐消失。

5.2.3.2地下水评价因子筛选

根据环境影响要素识别结果，结合建设项目工程特征、排污种类、排污去向及周围地区环境质量概况，确定建设项目评价因子（包括污染源评价因子和影响分析因子）。建设项目建成投产后地下水评价因子见表5.2.3-2。

表5.2.3-2  建设项目运营期评价因子一览表

| 环境要素 | 评价类别 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 地下水环境 | 污染源评价 | COD、SS、氨氮、总磷、石油类 |
|  | 环境质量 现状评价 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、Pb2+、CO32-、Cd2+、Fe3+、Mn2-、Cl-、Hg2+、pH、氯化物、氟化物、硫酸盐、硝酸盐、挥发酚、砷、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总硬度、溶解性固体、高锰酸盐指数、六价铬、硫酸盐 |
|  | 影响分析 | COD |

5.2.3.3水文地质概况

（1）地质概况

启东市地处长江冲击成土为主，浅海相为次的江海平原。境内地形低而平坦，平均海拔4.96m。地势呈西北偏高，东南偏低态势，西部最高海拔5.2m，东部最低海拔2.5m，南北横截面呈弧形，中间高，两头低。

启东经济开发区所处陆域为长江滩涂地，地层基本为沙土沉积，平均承载力标准值为120Kpa，可作为一般建筑物的天然地基持力层。

（2）含水组水文地质特征

项目场地地下水为空隙潜水，赋存于第四系全新统冲积层中，主要含水层为细沙。此类型地下水主要受降水和蒸发的控制影响。一般旱季水位下降，雨季地下水位回升，自年初至五、六月份，由于降水量较少，蒸发量旺盛，地下水呈连续下降状态。七月份后，随雨季的到来，地下水得到大气降水的补给，水位迅速回升，九月份以后转入降落期延伸至年底。

（3）包气带及深层地下水上覆地层防污性能

包气带即地表与潜水面之间的地带，是地下含水层的天然保护层，是地表污染物质进入含水层的垂直过渡带。污染物质进入包气带便与周围介质发生物理化学生物化学等作用，其作用时间越长越充分，包气带净化能力越强。

包气带岩土对污染物质吸附能力大小与岩石颗粒大小及比表面积有关，通常粘性土大于砂性土。根据当地地质勘察资料，本项目勘察深度范围内场区地层自上而下划分为八个工程地质层：一层人工填土、二层亚粘土、三层淤泥亚粘土、四层粉砂、五层细沙、六层亚粘土、七层粗砾砂及园砾、八层卵石。各层厚度≥1.0m，渗透系数在10-7cm/s-10-4cm/s之间，且分布连续、稳定。本项目所在地包气带防污性能为中级。

5.2.3.4地下水污染途径

污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程所处区域的地质情况，扩建项目可能对下水造成污染的途径主要有：阳极氧化（酸洗、碱洗等）、污水处理站和危废堆场等污水下渗对地下水造成的污染。

5.2.3.5地下水影响评价分析

本项目地下水保护目标为孔隙潜水及承压含水层，是本项目需要考虑的最敏感含水层，因此作为本次影响预测的目的层。

本项目在生产设计上对酸/碱洗槽、清洗槽、冷却水槽、污水处理站等均考虑采取防渗处理措施。

本项目采取的地下水污染防治措施有：

①厂区全部地面应采取地坪硬化、防渗措施，杜绝淋滤水渗入地下。

②危废堆场地面基础及内墙采取防渗措施（其中内墙防渗层做到0.5m高），使用防水混凝土，地面做防滑处理。地面设地沟和集水池，使渗沥液能进入污水处理站的污水调节池；地面、地沟及集水池均作环氧树脂防腐处理；地沟均设漏水耐腐蚀钢盖板（考虑过车），并在穿墙处做防渗处理。库房内采取全面通风的措施，设有安全照明设施，并设置干粉灭火器，库房外设置室外消火栓。

③厂区贮水池均应采用钢混结构，并进行防腐防渗处理。防水涂料、防水砂浆等的性能指标及施工应满足《地下工程防水技术规范》的要求。

④做好废水输送、排放管道的日常检查、维修工作。

⑤设置环保监测系统（如地下水监控井），在项目运行期间，定期测定地下水中各种污染组分的含量，及时发现问题，防止排放的污染物对周边地下水污染。

5.2.3.6地下水环境影响预测

污染物对地下水及土壤的影响主要是由于液态物料储运或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后进入地下水和土壤。因此包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染物的种类和性质。一般说来土壤粒细而紧密、渗透性差，则污染慢；反之颗粒大、松散，渗透性能良好则污染重。

一、预测因子及预测情景

（1）预测因子

潜水含水层较承压含水层易于污染，是建设项目需要考虑的最敏感含水层，因此作为本次影响预测的目的层。根据项目工程分析，选择COD作为预测因子。

（2）预测工况

①正常工况下，地下水可能的污染来源为厂区污水处理设施等跑冒滴漏。项目工程防渗措施均按照设计要求进行，且措施未发生破坏正常运行情况下，计算预测污染物的迁移。

②非正常工况下，若排污设备出现故障，出现开裂、渗漏等现象，在这几种情况下，污水将对地下水造成点源污染，污染物可能下渗至孔隙潜水及承压层中，从而在含水层中进行运移。非正常状况按照正常工况下污染源强的10倍，100倍分别预测。

二、预测模型

将污染源视为连续稳定释放的点源，通过对污染物源强的分析，筛选出具有代表性的污染因子进行正向推算。分别计算100天，1000天，10年，20年后的污染物的超标距离。其中COD在地表含量较高，但实验数据显示进入地下水后含量极低，基本被沿途生物消耗掉，因此我们用高锰酸盐指数替代，其含量可以反映地下水中有机污染物的大小。因此，模拟和预测污染物在地下水中的迁移扩散时，用高锰酸盐指数代替COD。

（1）正常工况下，本项目污水处理站采用分类收集的方式，根据本项目的预处理废水污染物情况，生活污水中COD浓度较高，因此本项目地下水可能的污染来源为化粪池及车间预处理设施中的工艺废水等跑冒滴漏。项目工程防渗措施均按照设计要求进行，且措施未发生破坏正常运行情况下，计算预测污染物的迁移。本项目生活污水COD的浓度为450mg/L，数据表明高锰酸盐指数一般来说是COD的40%～50%，因此模拟预测时高锰酸盐指数浓度为225mg/L。

本项目厂区周边的潜水区与承压区的水文地质条件较为简单，可通过解析法预测地下水环境影响。本项目废水处理设施浸润湿透面积按照30m2计，根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008），钢筋混凝土结构水池渗水量不的得超过2L/（m2·d）。因此正常工况下，最大渗滤量按60L/d计。根据拟建项目污染源的具体情况，排放形式可以概化为点源；排放规律可以概化为连续恒定排放。正常工况CODMn的源强见下表。

表5.2.3-3  正常工况下的预测源强

| 工况 | 废水来源 | 污染物 | 污染物浓度（mg/L） | 废水泄漏量（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常工况 | 生活污水和废水处理系统 | CODMn | 225 | 0.06 |

对污染物的厂区潜水环境影响预测采用《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）推荐的一维稳定流动一维水动力弥散问题，概化条件为一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界。其解析解为：

式中：x—预测点距污染源强的距离，m；

t—预测时间，d；

C—t时刻x处的污染物浓度，mg/L；

C0—地下水污染源强浓度，mg/L；

u—水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

erfc()—余误差函数。

（2）非正常工况下，主要的考虑因素是污水处理区的渗漏对地下水可能造成的影响。非正常状况按照正常工况下污染源强的10倍，100倍分别预测因此泄漏量按12m3/d，120m3/d计。非正常工况，泄漏按照此状况发生10天后被发现，采取控制措施停止泄露。非正常工况CODMn的源强见下表。

表5.2.3-4  非正常工况下的预测源强

| 工况 | 废水来源 | 污染物 | 污染物浓度 （mg/L） | 废水泄漏量 （m3/d） | 泄漏源强（g） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非正常工况 （10倍） | 厂区废水处理设施 | CODMn | 225 | 0.6 | 135 |
| 非正常工况（100倍） | 厂区废水处理设施 | CODMn | 225 | 6 | 1350 |

对污染物的厂区潜水环境影响预测采用《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）推荐的一维稳定流动一维水动力弥散问题，概化条件为一维无限长多孔介质柱体，示踪剂瞬时注入。其解析解为：

三、水文地质参数

（1）渗透系数

渗透系数取值参数参考《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中附录B表B.1的经验值表，结合本项目区域地质概况，本项目区的渗透系数平均值及水力坡度见表5.2.3-5。

表5.2.3-5  渗透系数及水力坡度

| / | 渗透系数（m/d） | 水力坡度（‰） |
| --- | --- | --- |
| 项目建设区含水层 | 0.015 | 2.2 |

（2）孔隙度的确定

根据区域地质资料，该区域的土壤孔隙度取得平均值为0.424，有效孔隙度按0.18计。

（3）弥散度的确定

D.S.Makuch（2005）综合了其他人的研究成果，对不同岩性和不同尺度条件下介质的弥散度大小进行了统计，获得了污染物在不同岩性中迁移的纵向弥散度，并存在尺度效应现象（图5.2.3-1）。根据室内弥散试验以及我们在野外弥散试验的试验结果，并根据含水层中砂砾石颗粒大小、颗粒均匀度和排列情况类比。

对本次评价范围潜水含水层，纵向弥散度取20m，横向弥散度取2m。

图5.2.3-1 不同岩性的纵向弥散度与研究区域尺度的关系表

5.2.3-6  含水层弥散度类比取值表

| 粒径变化范围（mm） | 均匀度系数 | m指数 | 弥散度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.4-0.7 | 1.55 | 1.09 | 3.96 |
| 0.5-1.5 | 1.85 | 1.1 | 5.78 |
| 1-2 | 1.6 | 1.1 | 8.8 |
| 2-3 | 1.3 | 1.09 | 13.0 |
| 5-7 | 1.3 | 1.09 | 16.7 |
| 0.5-2 | 2 | 1.08 | 3.11 |
| 0.2-5 | 5 | 1.08 | 8.3 |
| 0.1-10 | 10 | 1.07 | 16.3 |
| 0.05-20 | 20 | 1.07 | 70.7 |

地下水实际流速和弥散系数的确定按下列方法取得：

U＝K×I／n；DL＝aL×Um；DT＝aT×Um

其中：U—地下水实际流速，m/d；K—渗透系数，m/d；I—水力坡度；n—孔隙度；m—指数；DL—纵向弥散系数，m2/d；DT—横向弥散系数，m2/d；aL—纵向弥散度；aT—横向弥散度。计算参数结果见表5.2.3-7。

表5.2.3-7   计算参数一览表

| 参数 含水层 | 水流速度U（m/d） | 纵向弥撒系数DL（m2/d） | 污染源强C0（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CODMn | 总锌 |
| 项目建设区含水层 | 1.6×10-4 | 1.7×10-3 | 340 | 100 |

四、预测结果

（1）正常情况下，厂区地下水污染物运移范围计算分别见表5.2.3-8。

表5.2.3-8  高锰酸盐污染物运移范围预测结果表

| 时间 | 距离（m） | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100d | 浓度(mg/L) | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
|  | 污染指数 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
| 1000d | 浓度(mg/L) | 19.90 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
|  | 污染指数 | 6.63 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
| 10年 | 浓度(mg/L) | 57.90 | 9.70 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
|  | 污染指数 | 19.30 | 3.23 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
| 20年 | 浓度(mg/L) | 76.40 | 26.00 | 3.50 | 2.60 | 2.60 |
|  | 污染指数 | 25.47 | 8.67 | 1.17 | 0.87 | 0.87 |

注：污染指数标准参照《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）中Ш类水标准。

（2）非正常工况下，当污水处理站出现局部防渗失效，废水以点源从失效位置泄漏进入地下水。非正常状况污染物运移范围计算分别见表5.2.3-9~10。

表5.2.3-9  高锰酸盐污染物运移范围预测结果表（10倍）

| 时间 | 距离（m） | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100d | 浓度(mg/L) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 污染指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1000d | 浓度(mg/L) | 5.10 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 污染指数 | 1.70 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10年 | 浓度(mg/L) | 6.00 | 1.32 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
|  | 污染指数 | 2.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20年 | 浓度(mg/L) | 4.90 | 2.40 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
|  | 污染指数 | 1.63 | 0.80 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |

注：污染指数标准参照《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）中Ш类水标准。

表5.2.3-10  高锰酸盐污染物运移范围预测结果表（100倍）

| 时间 | 距离（m） | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100d | 浓度(mg/L) | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 污染指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1000d | 浓度(mg/L) | 50.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
|  | 污染指数 | 16.97 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10年 | 浓度(mg/L) | 59.5 | 13.2 | 0.05 | 0 | 0 |
|  | 污染指数 | 19.83 | 4.40 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 20年 | 浓度(mg/L) | 48.8 | 24.2 | 1.6 | 0 | 0 |
|  | 污染指数 | 16.27 | 8.07 | 0.53 | 0.00 | 0.00 |

注：污染指数标准参照《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）中Ш类水标准。

本项目主要地下水污染源厂区污水处理站距离厂界约2m。

①正常工况

从上表中可以看出，高锰酸盐指数在地下水中超标范围为：1000天超标范围最远距离小于5米，10年超标范围小于10米，20年超标范围小于20米。

②非正常工况

从上表中可以看出，按照正常工况下污染源强的10倍预测，高锰酸盐指数在地下水中超标范围为：1000天超标范围最远距离小于5米，10年超标范围小于5米，20年超标范围小于5米。

从上表中可以看出，按照正常工况下污染源强的100倍预测，高锰酸盐指数在地下水中超标范围为：1000天超标范围最远距离小于5米，10年超标范围小于10米，20年超标范围小于10米。

③对深层地下水的污染影响

判断深层地下水是否会受到污染影响，通常分析深层地下水含水组上覆地层的防污性能和有无与浅层地下水的水利联系。区内第I、第Ⅱ含水组顶板为分布比较稳定且厚度较大的隔水层，所以垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水水利联系不密切。因此，深层地下水不会受到项目下渗污水的污染影响。

5.2.3.7结论

项目所在地下游无居民点，污染物扩散不会对其饮水产生明显影响。若本项目渗滤液在无防渗条件下渗，20年内对周围地下水影响范围较小。

根据导则推荐的模型和类比取得的水文地质参数，预测高锰酸盐在地下水中浓度的变化。高锰酸盐最远超标范围小于20米，影响范围在厂区范围内，因此，本项目地下水对区域地下水影响范围较小，不会对敏感目标造成影响。

5.2.4声环境影响预测与评价

5.2.4.1预测模型及方法

根据工程分析提供的噪声源参数，采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）规定的声级计算公式进行影响预测。

①对在预测点产生的等效声级贡献值，计算公式如下：

式中：

Leqg为建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi为声源在预测点产生的A声级，dB(A)；i

T为预测计算的时间段，s；

ti为i声源在T时段内的运行时间，s。

②预测点的预测等效声级(Leq)计算公式：

式中：

Leqg为建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb为预测点的背景值，dB(A)

③点源噪声衰减模式为：

式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的声压级；

Loct（r0）——参考位置r0处的声压级；

r——预测点距声源的距离，m；

r0——参考位置距声源的距离，m；

ΔLoct——各种因素引起的衰减量（包括声屏障，遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量。

5.2.4.2预测结果及评价

本次评价选择噪声监测点作为噪声预测评价点，根据噪声预测模式和设备的声功率进行计算，计算结果见表5.2.4-1。

表5.2.4-1  本项目噪声贡献值结果表单位：dB(A)

| 点位 | 贡献值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- |
| 厂界东侧 | 49.12 | 达标 |
| 厂界南侧 | 50.65 | 达标 |
| 厂界西侧 | 62.00 | 达标 |
| 厂界北侧 | 62.62 | 达标 |

由预测结果可以看出，项目建成后，噪声源经减振、隔音、墙体阻隔等治理措施后，厂界可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。

噪声贡献值与背景值叠加后声环境影响情况见表5.2.4-2。

表5.2.4-2  本项目噪声影响结果表单位：dB(A)

| 测点位置 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
|  | 背景值 | 贡献值 | 预测值 | 结果 | 背景值 | 贡献值 | 预测值 | 结果 |
| N1 | 52.35 | 49.12 | 54.04 | 达标 | 42.75 | 0 | 42.75 | 达标 |
| N2 | 52.35 | 50.65 | 54.59 | 达标 | 42.60 | 0 | 42.60 | 达标 |
| N3 | 52.45 | 62.00 | 62.46 | 达标 | 42.95 | 0 | 42.95 | 达标 |
| N4 | 52.35 | 62.62 | 63.01 | 达标 | 42.60 | 0 | 42.60 | 达标 |

5.2.4.3小结

由预测结果可见，项目建成后，在切实落实各噪声源的减振防噪措施情况下，本项目的噪声设备在厂区边界所有测点贡献值均能达标。本项目车间设备噪声及公用设备噪声对厂区边界外噪声影响不大，不会改变区域《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类声功能。

5.2.5固废环境影响预测及评价

5.2.5.1固体废物来源、种类及产生量

根据工程分析可知，本项目产生的固废主要为一般工业固废、生活垃圾和危险固废。本项目固体废物来源、产生量及利用处置方式汇总于表5.2.5-1。

表5.2.5-1  本项目固体废物来源、产生量及处置方式一览表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 属性 | 废物类别 | 废物代码 | 产生量 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废乳化液 | 机加工 | 液体 | 危险固废 | HW09 | 900-006-09 | 3.6 | 委托有资质单位处理 |
| 2 | 废切削液 |  | 液体 | 危险固废 | HW09 | 900-006-09 | 0.6 | 委托有资质单位处理 |
| 3 | 金属边角料 |  | 固态 | 一般固废 | 82 | - | 4 | 以废品外售 |
| 4 | 抛丸粉尘 | 废气处理 | 固态 | 一般固废 | 82 | - | 7.821 |  |
| 5 | 废槽渣 | 阳极氧化 | 固态 | 危险固废 | HW17 | 336-064-17 | 0.5 | 委托有资质单位处理 |
| 6 | 废硝酸液 |  | 液体 | 危险固废 | HW17 | 336-064-17 | 2.5 |  |
| 7 | 废硫酸液 |  | 液体 | 危险固废 | HW17 | 336-064-17 | 6.0 |  |
| 8 | 废上色槽液 |  | 液体 | 危险固废 | HW12 | 900-255-12 | 0.6 |  |
| 9 | 废封闭槽液 |  | 液体 | 危险固废 | HW12 | 900-255-12 | 0.4 |  |
| 10 | 废活性炭 | 废水、废气处理 | 固体 | 危险固废 | HW49 | 900-041-49 | 7.35 | 委托有资质单位处理 |
| 11 | 塑料废品 | 注塑 | 固体 | 一般固废 | 61 | - | 0.822 | 以废品外售 |
| 12 | 污泥 | 污水处理 | 固体 | 危险固废 | HW17 | 336-063-17 | 0.65 | 委托有资质单位处理 |
| 13 | 化学品原料废包装 | 原料包装 | 固体 | 危险固废 | HW49 | 900-041-49 | 0.5 | 供应商回收 |
| 14 | 生活垃圾 | 生活 | 固体 | 一般固废 | 99 | - | 23.2 | 环卫清运 |
| 15 | 厨余垃圾 |  | 固体 | 一般固废 | 99 | - | 6.96 |  |

上述固体废物从产生、收集、贮存、转运、处置等各个环节都可能因管理不善而进入环境。因此，必须从各个环节进行全方位管理，采取有效措施防止固废在产生、收集、贮存、运输过程中的散失，并采用有效处置的方案和技术，首先从有用物料回收再利用着眼，“化废为宝”，既回收一部分资源，又减轻处置负荷，对目前还不能回收利用的，应遵循“无害化”处置原则进行有效处置。

5.2.5.2固体废物堆放场所环境影响分析

项目所产生的固体废物在厂区堆放、厂内外运输过程中会产生一定的扬尘污染空气，也会因为下雨而随雨水流入附近水域或渗入地下污染地下水，因此必须做好掩盖、喷淋保湿及防渗防漏的工作。

建设项目拟设置1座20m2的一般固废仓库和1座20m2的危废暂存仓库，并按危废储存场所要求进行防渗、防漏处理，要求符合危险废物的暂时储存要求。

危险废物暂存场地的设置应按《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）要求设置，应做到防漏、防渗。厂区危废堆场设计满足以下要求：

（1）启东市地质结构稳定，地震频度低，强度弱，地震烈度在6度以下；

（2）厂区危险品仓库位于厂区东侧；

（3）本区域全年主导风向为东北风，居民区位于其上风向；

（4）项目拟采取防渗措施，建设防渗地坪，防渗层为1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒）。

在满足以上条件的前提下，本项目产生的危险固废在厂内暂存期间不会造成二次污染。

5.2.5.3一般工业固体废物影响分析

为避免本项目产生的一般工业固废对环境造成的影响，主要是搞好固废的收集、转运等环节。一般固废临时贮存房按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改清单Ⅱ类场标准相关要求建设，地面基础及内墙采取防渗措施（其中内墙防渗层做到0.5m高），使用防水混凝土，地面做防滑处理，一般固体废物临时贮存房渗透系数达1.0×10-7厘米/秒，其后由综合利用厂家定期运走。因此，本项目的一般工业固体废物和生活垃圾基本不会对建设项目周围环境造成明显的不良影响。

5.2.5.4危险固体废物影响分析

本项目按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及《危险废物贮存污染控制标准》等相关要求，设置专门的危险废物堆放场。危险废物委托具有危险废物经营许可证资质且具备相应处理能力的专业公司进行安全处置。

危险固废的暂存方案：建设单位拟收集危险固废后，放置在厂内的固废暂存库。同时作好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。

5.2.5.5运输过程影响分析

本项目废活性炭采用袋装，槽渣危废采用胶桶密封装存，废液、废酸采用胶桶密封运输，运输过程中，考虑到实际情况：①废活性炭袋子整个掉落，但袋子未破损，司机发现后，及时返回将袋子放回车上，由于袋子未破损，没有废物泄漏出来，对周边环境基本无影响；胶桶整个掉落，但胶桶未破损，司机发现后，及时返回将胶桶放回车上，由于胶桶未破损，没有废物泄漏出来，对周边环境基本无影响；②袋子整个掉落，但由于重力作用，掉落在地上，导致破损，废活性炭、散落一地。由于废活性炭颗粒较大，掉落在地上，基本不产生粉尘，司机发现后，及时采用清扫等措施，将废活性炭收集后包装，对周边环境影响较小；③袋子破损，导致废活性炭泄漏。由于运输过程中，设置有围挡，致使泄漏出的废活性炭散落在车上，不会向周边环境飞散；或者胶桶整个掉落，但胶桶由于重力作用，掉落在地上，导致胶桶破损或盖子打开，如废活性炭类危废散落一地，基本不产生粉尘和泄露，司机发现后，及时采用清扫等措施，将废活性炭收集后包装，对周边环境影响较小。如废酸等液体散落后，液体泄露出来后形成液池，运输路线基本为硬化路面，经过水泥硬化处理，且硬化厚度达100mm以上。运输司机发现后，利用车上配备的围截材料进行围堵，防治液体进一步扩散，同时利用车上的收集桶将泄露的液体尽可能的收集，通过以上措施后残留在地面的危废量较小。④运输车发生交通事故，但包装桶未破损，没有废液泄漏出来，对周边环境基本无影响；⑤运输车发生交通事故，包装桶受力破损，及时发现后，通过加装堵漏或者倒罐，防止物料泄漏，对周边环境影响较小。

综上所述，建设项目产生的固体废物通过以上措施处置实现零排放，不会对周围环境产生影响，不会产生二次污染。

5.2.5.6建议

根据上述评价结果，建议建设单位进一步采取以下措施减少固体废物对周围环境的影响：

（1）建设单位必须落实固废处理措施，与相关专业处理厂商完成签约，避免营运后找不到合适的处理厂商而使固体废物长期堆放产生二次污染。

（2）建设单位在生产过程中必须做好固废的暂存工作，要有合适的暂存场所，暂存场所必须做好防渗、防漏、防晒、防淋等工作。在运输过程注意运输安全，不得沿途抛洒，并在堆放场所树立明显的标志牌。

（3）对固体废物实行从产生、收集、运输到处理、处置的全过程管理，加强废物运输过程中的事故风险防范，按照有关法律法规要求，对固体废物的全过程管理应报环保行政主管部门批准。

5.2.6生态环境影响分析

该项目地块处于人类开发活动范围内，周边并无原始植被生产和珍贵野生动物活动，无自然保护区、风景名胜区、文物古迹等需要生态保护区域。区域生态系统敏感程度较低，不存在制约本区域可持续发展的主要生态问题，因此项目的建设实施不会对区域生态系统结构和功能造成影响。

5.2.7环境风险影响

5.2.7.1化学品泄漏

1）源项分析

假设发生该类事故，化学品仓库中的硝酸（65%，易挥发，毒性较大）储桶发生破裂且罐内硝酸流入地面。发生破损泄漏后，酸性液体仓库贮存区面积约30m2，其泄漏全部被纳在贮存区中。该事故发生后，可在10分钟的时间内得到妥善处置（泄漏物收容转移至空桶内重复利用或采取酸碱中和应急处理等）。

物料泄漏源项分析结果见表5.2.7-1。

表5.2.7-1  硝酸泄漏源项计算结果表

| 危险物质 | 区域 | 事故类型 | 持续时间（min） | 释放高度（m） | 蒸发速率（kg/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硝酸 | 储桶 | 泄漏 | 10 | 1 | 详见下表 |

硝酸的质量蒸发计算结果见表5.2.7-2，毒理毒性一览表见表5.2.7-3。

表5.2.7-2  硝酸质量蒸发计算结果

| 物质 | u风速 m/s | MW质量蒸发速率kg/s |
| --- | --- | --- |
|  |  | 不稳定（A、B） | 中性(D) | 稳定(E、F) |
| 硝酸 | 0.5 | 0.002 | 0.003 | 0.003 |
|  | 3.5 | 0.011 | 0.012 | 0.013 |

表5.2.7-3  硝酸毒理毒性指标一览表单位：mg/m3

| 类别 | 硝酸 |
| --- | --- |
| 居住时大气中最大允许浓度 | / |
| 短时间接触允许浓度 | / |
| 嗅阈值 | / |
| LC50值 | 67 |
| IDLH值 | 260 |

2）预测模型

在气体泄漏事故后果评价中采用下列烟团公式：

式中：

为第i个烟团在时刻（即第w时段）在点(x,y,0)产生的地面浓度；

为烟团排放量（mg），

式中：

Q为释放率（mg.s-1），

为时段长度（s）；

为烟团在w时段沿x、y和z方向的等效扩散参数（m），可由下式估算：

式中：

；

和为第w时段结束时第i烟团质心的x和y坐标，

由下述两式计算：

各个烟团对某个关心点t小时的浓度贡献，按下式计算：

式中n为需要跟踪的烟团数，可由下式确定：

式中：

f为小于1的系数，可根据计算要求确定。

计算面源释放扩散时，对横向扩散参数进行修正：

L为面源边长。

3）计算结果分析

预测结果见表5.2.7-4～7。

表5.2.7-4  平均风速条件下硝酸雾的最大浓度单位：mg/m3

| 下风距离（m） | 10min | 30min |
| --- | --- | --- |
|  | A-B | C-D | E | F | A-B | C-D | E | F |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 0.8153 | 3.9762 | 10.9905 | 14.8888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 0.2204 | 1.2698 | 3.6984 | 4.7761 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | 0.1014 | 0.6407 | 1.9444 | 2.5221 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | 0.0276 | 0.392 | 1.2215 | 1.5872 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | 0.0172 | 0.267 | 0.8484 | 1.1033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 0.0027 | 0.1949 | 0.6286 | 0.8177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | 0.0019 | 0.1492 | 0.4873 | 0.6339 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 800 | 0.0013 | 0.1183 | 0.3905 | 0.508 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 0.001 | 0.0964 | 0.3211 | 0.4176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1000 | 0.0008 | 0.0802 | 0.2683 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1100 | 0.0006 | 0.0683 | 0.1997 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1200 | 0.0005 | 0.0588 | 0.0905 | 0.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1300 | 0.0004 | 0.0505 | 0.0204 | 0.0192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1400 | 0.0003 | 0.0409 | 0.0026 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1500 | 0.0002 | 0.0288 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1600 | 0.0002 | 0.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1700 | 0.0001 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1800 | 0.0001 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1900 | 0.0001 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0001 |
| 2100 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0022 | 0.0014 |
| 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091 | 0.0095 |
| 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0223 | 0.0307 |
| 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0374 | 0.058 |
| 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0483 | 0.077 |
| 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0531 | 0.0835 |
| 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.0535 | 0.0827 |
| 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0.0519 | 0.0794 |
| 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023 | 0.0497 | 0.0756 |
| 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036 | 0.0473 | 0.072 |

注：预测排放历时10min，预测时刻为10min、30min。

表5.2.7-5  平均风速条件下事故后果分析（硝酸雾）

| 项目 | A-B | C~D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10min最大落地浓度（mg/m3） | 11.61 | 80.84 | 311.13 | 411.24 |
| 10min最大落地浓度出现距离（m） | 24.4 | 25.2 | 19.4 | 19.5 |
| 10min最大半致死浓度影响范围（m） | / | 27.4 | 40.9 | 42.2 |
| 10min立即威胁生命和健康浓度影响范围（m） | / | / | 20.5 | 21.1 |
| 30min最大落地浓度（mg/m3） | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.08 |
| 30min最大落地浓度出现距离（m） | 3853.00 | 3618.20 | 2661.90 | 2629.30 |
| 30min最大半致死浓度影响范围（m） | / | / | / | / |
| 30min立即威胁生命和健康浓度影响范围（m） | / | / | / | / |

表5.2.7-6  静风条件下硝酸雾的最大浓度单位：mg/m3

| 下风距离（m） | 10min | 30min |
| --- | --- | --- |
|  | A-B | C-D | E | F | A-B | C-D | E | F |
| 0 | 4.8016 | 86.0898 | 221.8042 | 192.4762 | 0.0001 | 0.0015 | 0.0061 | 0.0086 |
| 100 | 0.0537 | 0.4882 | 1.0949 | 1.5296 | 0.0001 | 0.0018 | 0.0075 | 0.0105 |
| 200 | 0.013 | 0.1096 | 0.2231 | 0.3122 | 0.0001 | 0.002 | 0.0086 | 0.0121 |
| 300 | 0.0054 | 0.0391 | 0.0651 | 0.0911 | 0.0001 | 0.0022 | 0.0094 | 0.0131 |
| 400 | 0.0028 | 0.0154 | 0.0186 | 0.0261 | 0.0001 | 0.0024 | 0.0096 | 0.0135 |
| 500 | 0.0016 | 0.0059 | 0.0046 | 0.0064 | 0.0001 | 0.0024 | 0.0093 | 0.0131 |
| 600 | 0.0009 | 0.0021 | 0.0009 | 0.0013 | 0.0001 | 0.0024 | 0.0086 | 0.012 |
| 700 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0023 | 0.0074 | 0.0104 |
| 800 | 0.0003 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0022 | 0.0062 | 0.0086 |
| 900 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0019 | 0.0048 | 0.0068 |
| 1000 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0017 | 0.0036 | 0.0051 |
| 1100 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0014 | 0.0026 | 0.0037 |
| 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0012 | 0.0018 | 0.0025 |
| 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0017 |
| 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0011 |
| 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0007 |
| 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0004 |
| 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 |
| 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 |
| 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 |
| 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 |
| 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：预测排放历时10min，预测时刻为10min、30min。

表5.2.7-7  静风条件下事故后果分析（硝酸雾）

| 项目 | A-B | C~D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10min最大落地浓度（mg/m3） | 5.46 | 135.50 | 335.33 | 285.78 |
| 10min最大落地浓度出现距离（m） | 4.4 | 3.9 | 3 | 3.1 |
| 10min最大半致死浓度影响范围（m） | / | / | 12 | 14.1 |
| 10min立即威胁生命和健康浓度影响范围（m） | / | / | 5.4 | 4.7 |
| 30min最大落地浓度（mg/m3） | 0.0001 | 0.002 | 0.01 | 0.01 |
| 30min最大落地浓度出现距离（m） | 599.3 | 528 | 395.9 | 395.9 |
| 30min最大半致死浓度影响范围（m） | / | / | / | / |
| 30min立即威胁生命和健康浓度影响范围（m） | / | / | / | / |

硝酸储桶发生泄漏事故后10min影响较为严重的条件是在平均风速、E类稳定度时，其导致的污物最大落地浓度为411.24mg/m3，出现距离为19.5m30min影响较为严重的条件是在平均风速、F类稳定度时，其导致的污物30min最大落地浓度为0.08mg/m3，出现距离为2629.3m，此时，瑞章二组（695m）保护目标处硝酸雾最大浓度为0，未超过最大半致死浓度影响范围和立即威胁生命和健康浓度影响范围，可见，硝酸泄漏事故对周边居民环境影响较小。

日常环保管理中，建设单位应会同园区管委会以宣传海报、培训班等形式积极开展宣传教育，培养园区及周边群众的风险意识，教会其应急知识，做到发生事故时能有效自救；同时，应设置专职或兼职环境风险应急人员，培训其专业应急知识，以备应急救援。一旦事故发生，园区和建设单位应立即启动应急预案，专职应急人员在第一时间组织影响范围内的居民进行疏散。

5.2.7.2废水事故排放

废水事故排放主要是企业内废水治理系统发生故障造成废水处理设施无法正常运行。

由于本项目工艺废水经过厂区污水处理站处理后回用与生产，一旦发生事故，企业生产将受到影响。因此，企业应对废水处理系统安装实时监控装置，及时掌握处理系统工作情况，一旦发生事故，企业应该立刻停产，在最快时间内发现异常状况并立刻组织检修，一般能够在24h内排除故障，在此阶段内厂区废水暂存于调节池中，待废水处理系统恢复正常使用后，处理达标后外排。

5.2.7.3风险值计算

风险值计算公式如下：

对危害值的计算采用简化分析法，以各种危害的死亡人数代表危害值。若事故发生后下风向某处，污染物浓度的最大值大于或等于该污染物的半致死浓度LC50，则事故导致评价区内因发生污染物致死确定性效应而致死的人数C由下式给出：

最大可信事故所有有毒有害物泄漏所致环境危害C，为各种危害Ci总和：

式中：N（Xiln，Yjln）表示浓度超过污染物半致死浓度区域中的人数。

本次评价最大可信事故为酸性液体仓贮场所贮存容器发生破损泄漏及生产场所清洗槽破裂发生洗涤液泄漏。

根据危险源和周边敏感目标的分布情况可以看出，事故区域内不包含厂外常住居民，但可能包括厂内及周边企业工作人员。风险值计算情况详见表5.2.7-8。

表5.2.7-8  本项目最大可信事故风险值计算

| 序号 | 最大可信事故 | 事故概率 | 事故后果 | 风险值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 致死区域 半径m | 致死区域 内人数 | 不利气象 条件概率 | 致死率 |  |
| 1 | 贮存容器破裂物料泄漏 | 1.2×10-6 | 42.2 | 25 | / | 50% | 1.5×10-6 |

从表5.2.7-8可知，本项目最大风险值为1.5×10-6，未超过工业企业的可接受程度8.33×10-5死亡/a，在采取相应的风险防范措施后，能将其风险值控制在环境的可接受程度之内。

在工业和其它活动中，各种风险水平及其可接受程度列于表5.2.7-9。

表5.2.7-9  各种风险水平及其可接受程度

| 序号 | 风险水平（a-1） | 危险性 | 可接受程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10-3数量级 | 操作危险性特别高，相当于人自然死亡率 | 不可接受，必须立即采取措施改进 |
| 2 | 10-4数量级 | 操作危险性中等 | 应采取改进措施 |
| 3 | 10-5数量级 | 与游泳事故和煤气中毒事故属同一量级 | 人们对此关心，愿意采取措施预防 |
| 4 | 10-6数量级 | 相当于地震和天灾的风险 | 人们并不当心这类事故发生 |
| 5 | 10-7~10-8数量级 | 相当于陨石坠落伤人 | 没有人愿为此事投资加以预防 |

对照表5.2.7-9可知，本项目环境风险值属于“与游泳事故和煤气中毒事故属同一量级”的范畴，发生事故的概率低导致了工业企业和管理部门的忽视，因此要求建设单位针对贮存及设备容器破裂物料泄漏事故采取相应的管理和措施进行风险防范，使项目发生风险事故的总体概率和后果处于可接受水平。

6环境保护措施及其可行性论证

6.1施工期环境污染防治措施

6.1.1声环境污染防治

为了减少施工现场噪声污染的影响，建设单位和施工单位应严格执行执行《建筑施工厂界噪声标准》（GB12523-2011）中的标准。

表6.1.1-1  施工期噪声执行标准等效声级LAeq：dB（A）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

根据施工期噪声影响预测可知，由于距离较近，项目南面的住宅居民受到施工噪声的影响较大。建议采取以下措施降低施工期噪声对周围的住宅居民的影响：

（1）施工单位在施工过程中应当严格实施建筑施工噪声污染防治方案，合理布局和使用施工机械，妥善安排作业时间。

（2）使用低噪声的先进技术、先进工艺、先进设备和新型建筑材料。施工中禁止使用国家明令淘汰的产生噪声污染的落后施工工艺和施工机械设备，并对设备定期保养，严格操作规范。

（3）打桩必须采用静压打桩机，把对居民的影响减到最低。

（4）在有市电供给的情况下，禁止使用柴油发电机组。如需使用，备用柴油发电机组必须设置在专用机房内，并对其进行隔声、消声、减振等综合治理。

（5）使用预拌商品混凝土，减少建筑施工中搅拌混凝土噪声对周围生活环境的影响。

（6）在施工场地四周设置1.8m高围挡。另外，为减少噪声对居民的影响，建议在场界侧设置声屏障，以阻隔噪声传播。

（7）严禁在中午（12:00-14:00）和夜间（22:00-07:00）期间作业，由于夜间施工对周围居民影响较大，项目应尽量避免夜间施工。如因工艺要求必须连夜施工的，应事先填写申请表，报经环境保护部门审批，核发《夜间作业许可证》后方可施工；并应张贴告示告知周围居民。

（8）合理布置高噪声的施工设备，大于80dB（A）的施工设备最好将其布置在施工场地的东北侧和东南侧，以远离声环境敏感点。

（9）对较高噪声值的固定设备，应建设隔声间或声屏障。

（10）施工阶段对周围敏感人群产生的影响是暂时性的，随着施工结束，噪声随之消失。另外，在施工机械周围噪声较高，对工人有一定的影响，必须采取一定的劳动保护措施，如佩带耳塞、采取工人轮班作业、缩短工人进入高噪声环境工作时间等。

通过采取以上处理措施，施工期噪声可以控制在较低水平，对周边环境及保护目标产生的影响较小。

6.1.2施工期环境管理

在施工前，施工单位应详细编制施工组织计划并建立环境管理制度，要有专人负责施工期间的环境保护工作，对施工中产生的“三废”应作出相应的防治措施及处置方法。环境管理要做到贯彻国家的环保方针、政策、法规和标准，建立以岗位责任制为中心的各项环保管理制度，做到有章可循，科学管理。

6.2运营期废气污染防治措施评述

6.2.1有组织废气控制措施可行性分析

6.2.1.1有组织废气源强及收集工艺分析

本项目废气处置设施及排气筒设置情况见表6.2.1-1：

表6.2.1-1  本项目废气收集、处理设施及排气筒设置情况表

| 车间名称 | 主要用途 | 废气处理装置设置 | 排气筒设置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表面处理车间 | 1条阳极氧化线 | 1台废气吸收塔（5000m3/h） | 1#，15m高排气筒 |
| 抛丸区 | 抛丸 | 滤筒+脉冲布袋除尘器 | 2#，15m高排气筒 |
| 注塑车间 | 1条注塑生产线 | 1套引风机+二级活性炭装置（4000m3/h） | 3#，15m高排气筒 |

本项目废气收集、处理方案见图6.2.1-1。

图6.2.1-1  本项目废气收集、处置方案图

6.2.1.2有组织废气处理措施

（1）废气收集

建设项目运营过程中产生的有组织废气主要包括阳极氧化酸碱废气、抛丸粉尘、注塑有机废气。本项目阳极氧化酸碱废气采用双侧槽边抽风收集，风量为5000m3/h,采用密闭双侧槽边抽风收集酸碱废气可以确保酸碱废气收集效率不低于95%。本项目设置一台抛丸机，抛丸机自带的滤筒+脉冲布袋除尘器，是一种先进的抛丸设备，抛丸产生的粉尘在相对密闭的空间中被收集，然后进入除尘装置进行处理，风量为5000m3/h，可以确保收集效率不低于99%。本项目注塑工序设置8台注塑机，每台注塑机配置一个集气罩，单个集气罩配置风机的风量为500m3/h，总风量为4000 m3/h，通过集气罩对注塑有机废气的收集可以确保废气收集效率不低于90%。废气收集的效率和程度主要取决于管道、集气装置的设计好坏和安装位置，本工程设计基本按照以下原则：

①风道连接紧密，并设计安装气阀，根据生产实际情况调节气量；

②集气装置尽可能的把污染源全部覆盖起来，使污染物的扩散在最小范围内，以便防止横风气流干扰而减少抽气量；集气装置抽气方向尽可能与污染源的气流方向运动一致，充分利用污染源的气流的初始动能；尽量减少集气装置的开口面积，以减少抽气量；管道和集气装置的结构要不能妨碍工人的操作和设备检修。

通过以上分析，本项目各种废气处理装置的收集效率能达到上述效果，尽可能的减少废气的无组织排放。

（2）喷淋洗涤塔

喷淋洗涤塔是一种效率高、压力损失较低的吸收设备，该净化装置由净化液贮槽、自动加药泵和主体部分组成。其工作原理为，在主体部分中装有填料，废气通过引风机作用在管箱中上升，采用的吸收液从喷淋装置分配到填料上形成薄膜层，产生较大的气液接触面。废气中污染物在填料表面被传质、吸收，随着填料层逐级下降，最后进入气液分离箱，未吸收气体进入下一级，液体由管道排入净化液贮槽，贮槽中采用pH值显示控制自动加药泵配置吸收液，吸收液可循环使用，定期排放的废水进入污水处理系统。

喷淋洗涤塔具有耐腐蚀性能优异、传质性能良好、不易结垢和安装维护简便等特点，且价格适中，经济可行。

对本项目产生的一般酸性废气的处理方法中，吸收法是应用最广泛的一种净化方法。由于吸收法最安全，故对水溶性物质而言，采用吸收法也是工业企业优先的方法。吸收法由于操作管理方便，也广泛受到多数应用厂家的欢迎。

图6.2.1-2  碱雾（酸雾）吸收塔内部构造图

本项目产生的硫酸雾、硝酸雾和氢氧化钠易溶于水，同时喷淋液对应酸碱采用稀硫酸、氢氧化铝溶液和水，因此本项目考虑使用二级酸吸收法处理一般碱性废气。其工艺原理为：

H2SO4+2NaOH→Na2SO4+2H2O

HNO3+NaOH→Na NO3+H2O

本项目喷淋塔主要技术参数见表6.2.1-2。

表6.2.1-2  本项目酸液喷淋塔的设计参数

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 风量 | 5000~12000m3/h |
| 2 | 塔体材质 | FRP材质 |
| 3 | 喷头喷洒角度 | 120度 |
| 4 | 除雾器效率 | 95% |
| 5 | 投加方式 | 自动投加 |
| 6 | 药剂名称 | H2SO4/ NaOH /水 |

根据国内外同行业酸碱废气收集处理方案的调查统计，本项目采用二级吸收处理，对碱雾的处理效率可达95%以上，因此本次评价将硫酸雾、碱雾处理效率定为95%。

（3）活性炭吸附装置处理有机废气

吸附法是利用各种固体吸附剂（如活性炭、活性炭纤维、分子筛等）对排放废气中的污染物进行吸附净化的方法。吸附法设备简单、适用范围广、净化效率高，是一种传统的废气治理技术，也是目前应用最广的治理技术。主要包括固定床吸附技术、移动床（含转轮）吸附技术、流化床吸附技术和变压吸附技术等。国内目前主要是采用固定床吸附技术，吸附剂通常为颗粒活性炭和活性炭纤维。活性炭的吸附原理是：进入吸附塔的高浓度废气在流经活性炭层时被比表面积很大的活性炭截留，在其颗粒表面形成一层平衡的表面浓度，并将有机物等吸附到活性炭的细孔。

本项目采用二级活性炭吸附装置。活性炭吸附装置是一种干式废气处理设备，由塔体和装填在塔体内的吸附单元组成。吸附单元是活性炭吸附装置内安装的核心部件。吸附单元在塔体内分层抽屉式安装，能够非常方便从两侧的检查门取出，并且检查门开启方便、密封严密。活性炭吸附装置工作时，有机废气自上而下进入吸附装置，由于吸附剂表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力，因此当此吸附剂表面与有机气体接触时，就能吸引有机气体分子，使其浓聚并保持在吸附剂表面，从而与气体混合物分离，达到净化目的。本项目活性炭吸附装置需安装监控装置，一旦发颗粒活性炭堵塞等状况，监控设备即为警示状态，可提醒工作人员对活性炭填料进行更新。同时考虑到注塑高温气体对活性炭的影响，本项目在活性炭前端设置换热器，将注塑废气温度降低至常温状态下再进入活性炭装置进行处理。

根据查同类资料类比分析，活性炭吸附装置采用颗粒活性碳作为吸附剂时对有机废气的去除效率可达80%以上，本项目采用二级活性炭吸附装置，有机废气去除效率可达95%以上，本项目按90%计。

本项目活性炭吸附装置参数表见表6.2.1-3。

表6.2.1-3   活性炭吸附装置主要技术参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 活性炭吸附装置 |
| 1 | 比表面积(m/g) | 500～900 |
| 2 | 充填密度(g/cm) | 0.45～0.55 |
| 3 | 有机废气吸附（mg/g） | ≥0.35kg/kg |
| 4 | 机械强度 | ≥90% |
| 5 | 吸附阻力（pa） | 800 |
| 6 | 填充量（kg/次） | 30 |
| 7 | 装置结构 | 1级吸附 |
| 8 | 更换周期 | 3个月1次 |
| 9 | 数量 | 1套 |

（4）脉冲布袋除尘器

本项目选用脉冲布袋除尘器进行粉尘的收集。脉冲布袋除尘器是在布袋除尘器的基础上，改进的新型高效脉冲袋式除尘器。其工作原理是：脉冲布袋除尘器由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成，上、中、下箱体为分室结构。工作时，含尘气体由进风道进入灰斗，粗尘粒直接落入灰斗底部，细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体，粉尘积附在滤袋外表面，过滤后的气体进入上箱体至净气集合管-排风道，经排风机排至大气。清灰过程是先切断该室的净气出口风道，使该室的布袋处于无气流通过的状态(分室停风清灰)。然后开启脉冲阀用压缩空气进行脉冲喷吹清灰，切断阀关闭时间足以保证在喷吹后从滤袋上剥离的粉尘沉降至灰斗，避免了粉尘在脱离滤袋表面后又随气流附集到相邻滤袋表面的现象，使滤袋清灰彻底，并由可编程序控制仪对排气阀、脉冲阀及卸灰阀等进行全自动控制。其处理效率是：脉冲布袋除尘器的处理效率一般在99%以上。脉冲除尘器结构示意见图6.2.1-3。

图6.2.1-3  脉冲布袋除尘设备结构示意图

6.2.1.3排气筒设置合理性分析

（1）排气筒设置合理性分析

本项目通过生产车间合理布局，遵循同类排气筒合并的原则，尽量减少排气筒设置。企业在项目工艺设计时已考虑到自身的特点，对生产废气通过合理规划布局，本项目需要新建3个15m高排气筒。同时本项目周边200m范围内因有厂区建筑（6层高）高于本项目的排气筒高度，本项目废气排放速率标准已按照要求按照50%执行，本项目废气经有效处理后均能达标排放，项目设置的排气筒高度可行。因此，建设项目排气筒设置合理。

（2）排气筒规范化要求

建设单位应根据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）关于采样位置的要求，排气筒应设置检测采样孔。采样位置应优先选择在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径，和距上述部件上游方向不小于3倍直径处，对矩形烟道，其当量直径D＝2AB/(A+B)，式中A、B为边长。在选定的测定位置上开设采样孔，采样孔内径应不小于80mm，采样孔管应不大于50mm，不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭，当采样孔仅用于采集气态污染物时，其内径应不小于40mm。同时为检测人员设置采样平台，采样平台应有足够的工作面积是工作人员安全、方便地操作，平台面积应不小于1.5m2，并设有1.1m高的护栏，采样孔距平台面约为1.2-1.3m。

表6.2.1-4  建设项目全厂排气筒分布情况

| 编号 | 污染源 | 污染工序 | 污染因子 | 高度 | 直径 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 表面处理废气 | 表面处理 | 碱雾、酸雾 | 15m | 0.4m | 新建 |
| 2# | 抛丸粉尘 | 抛丸 | 粉尘 | 15m | 0.4m | 新建 |
| 3# | 注塑有机废气 | 注塑 | 非甲烷总烃 | 15m | 0.6m | 新建 |

6.2.1.4有组织废气处理措施技术可行性分析

项目所采用的碱雾吸收塔、活性炭吸附装置，均为各类生产企业广泛采用的成熟工艺，处理效率高，经验成熟。因此，只要建设单位加强管理、严格按照废气治理措施进行运营，本项目采取的废气处理措施能够实行长期稳定达标排放的要求。

本项目采用成熟的污染防治技术，且运营成本在企业接受范围内，例如酸性废气采用酸雾吸收塔进行处理，有机废气采用二级活性炭吸附装置。江苏万隆车业有限公司电动车、摩托车配件制造项目生产工艺涉及酸洗、电泳、电镀工艺，企业委托中证安康检测技术有限公司于2016年12月5日、12月6日对项目现状进行大气污染源监测（中证（环）字（2016）第（11603）号），监测时段内，企业正常生产，生产设备以及各项污染物防治措施正常运行，生产负荷能力基本可达到年均正常生产水平，监测结果表明企业排放的各类废气污染物均能满足相关排放标准，表明采取的以上废气处理措施可行。

因此，项目采用的治理措施，从技术来说，是可行的。

6.2.2无组织废气控制措施可行性分析

为充分改善及保障车间环境保护空气质量，建设单位现采用的槽边酸碱废气捕集为大风量集气方式，但仍有少部分未捕集废气进入车间环境。为此，针对项目工程的特点，对各无组织排放源加强管理。

本项目采取的防止无组织气体排放的主要措施有：

（1）原料仓储间防治措施

①安装良好的通风设施；

②液体原料特别是易挥发性酸碱物质、溶剂等贮桶（槽）要密封，用后即盖好存放于专用仓库中。

（2）生产线装置防治措施

①对设备、管道、阀门经常检查、检修，保持装置气密性良好；

②加强管理，所有操作严格按照既定的规程进行，安装相关废气浓度监控设备，以防止废气瞬间大量逸出而造成车间中毒事故之发生；

③加强车间通风，完善劳动保护措施，以防各种有毒有害原料对操作工人产生毒害，必须对车间职工进行必要的常态性健康检查。

（3）其他与无组织排放相关的安全环保管理措施

①安装在本项目仓库、生产间等建筑物内的全部电气设施，均应符合国家颁布的《中华人民共和国爆炸和火灾危险场所电力装置及设备规范》，以及其他相关安全、环保技术规范；

②完善各类安全环保规章制度，加强管理，所有操作严格按照规程进行；

③加强对工程技术人员及操作工的培训，熟悉各类物品的物化性质，熟练掌握操作规程，考核合格持上岗证方可上岗；

④加强劳动保护措施，以防生产过程中操作工人健康损害事故发生。

根据同类项目实践证明，采用上述措施后，可有效地减少原料在贮存和生产过程中无组织气体的排放，使污染物的无组织排放量降低到很低的水平。

通过采取以上无组织排放控制措施，各污染物质的周围外界最高浓度能够达到上海市地方标准《大气污染物综合排放标准（DB31/933-2015）无组织排放监控浓度限值及相关标准，无组织废气能够达标排放。综上，本项目大气环境污染物防治措施是可行的。

6.2.3非正常排放控制措施可行性分析

建设项目非正常排放情况主要是废气处理装置出现故障或处理效率降低时废气排放量突然增大的情况，建设项目拟采取以下处理措施进行处理：

①提高设备自动控制水平，生产线上尽量采用自动监控、报警装置；并加强废气处理装置的管理，防止废气处理装置饱和而造成非正常排放的情况；

②加强生产的监督和管理，对可能出现的非正常排放情况制定预案或应急措施，出现非正常排放时及时妥善处理；

③开车过程中应先运行废气处理装置、后运行生产装置；

④停车过程中应先停止生产装置、后停止废气处理装置，在确保废气有效处理后再停止废气处理装置；

⑤检修过程中应与停车的操作规程一致，先停止生产装置，后停止废气处理装置，确保废气通过送至废气处理装置处理后排放；

⑥停电过程中应立即手动关闭原料的进料阀，停止向反应装置中供应原料；立即启用备用电源，在备用电源启用后，应先将废气送至废气处理装置处理后排放，然后再运行反应装置；

⑦加强废气处理装置的管理和维修，确保废气处理装置的正常运行。

通过以上处理措施处理后，建设项目的非正常排放废气可得到有效的控制。

6.2.4经济可行性分析

废气治理的投资费用情况见表6.2.3-1。

表6.2.3-1 废气治理的投资情况和运行费用

| 序号 | 位置 | 项目 | 投资额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面处理车间（南一楼） | 1台碱雾吸收塔（5000m3/h），1#，15m高排气筒 | 5 |
| 2 | 抛丸区（南一楼） | 1套“滤筒+脉冲布袋除尘器”（5000m3/h） 2#，15m高排气筒 | 5 |
| 3 | 注塑车间（北一楼） | 1台二级活性炭吸附装置（4000m3/h） 2#，15m高排气筒 | 3 |
| 4 | - | 药剂以及预留维护费用 | 3 |
| 5 |  | 小计 | 16 |

从建设规模的角度考虑，项目废气所采取的治理措施，投资费用大概为16万元，占项目总投资的1.6%，占整个工程投资的比例较低，运行费用也不高，因此，在经济上也是可行的。

根据以上章节分析可知，从技术、经济角度上来看，建设项目各项废气治理设施能够保证稳定运行，尾气能够做到达标排放；因此可认为本项目废气治理方案可行。

6.3运营期水污染防治措施评述

本项目排水系统按照“雨污分流、分质分类处理”的原则建设厂内的排水管网。

6.3.1废水排放量及源强

本项目建成后，阳极氧化清洗废水492.08t/a、地面、设备冲洗废水90t/a、喷淋废水72t/a，生活污水量为1856m3/a。

本次项目废水源强汇总情况见表3.6.2-7。

6.3.2厂内污水处理站预处理

参照本项目水量和水质特点，工艺废水（包括喷淋废水、地面、设备冲洗废水）经过收集通过厂区自建污水处理站处理后回用于阳极氧化工艺；生活污水通过厂区内隔油池和化粪池预处理后接管污水管网，排入启东市城市污水处理厂集中处理。

全厂污水收集处理流程见图6.3.2-1。

图6.3.2-1 全厂污水处理流程示意

处理工艺流程：

（1）生产废水

①调节池

收集的污水和水质都是随着时间变化的，为了保证后续处理系统的正常运行，降低运行负荷，需要对污水的水量和水质PH进行调节，投加药剂（酸碱）调节PH，加入次氯酸（脱色）对废水进行脱色处理，调节池内需要定期清理沉淀物。

②沉淀池

废水经过调节后进入沉淀池后，利用压力投入石灰水和絮凝剂（PAM，聚丙烯酰胺）进行处理，除去废水中的离子铝。

③活性炭过滤

经过沉淀的废水进入活性炭过滤器，通过活性炭过滤的方式处理水中的COD、SS、总铝等污染物。

④生物反应池

经过活性炭处理的废水进入生物反应池处理，在膜生物反应器反应池里进行有机污染物的降解和泥水的分离。作为处理系统的核心部分，反应池里面包括微生物菌落、膜组件、集水系统、出水系统、曝气系统。

⑤回用水池

本项目处理后的废水进入回用水池回用于生产环节。本项目采用计量装置进行系统的参数控制，计量控制仪器包括流量计和水表等。

（2）生活污水

①隔油池

隔油池是除去水中油脂类物质的设备，它与沉淀池处理废水的原理基本相同，都是利用废水中悬浮物和水的比重不同而达到分离的目的。隔油池的构造多采用平流式，含油废水通过配水槽进入平面为矩形的隔油池，沿水平方向缓慢流动，在流动中油品上浮水面，由集油管或设置在池面的刮油机推送到集油管中流入脱水罐。在隔油池中沉淀下来的重油及其他杂质积聚到池底污泥斗中，通过排泥管进入污泥管中。隔油池一般能除去水中50%以上的油脂类物质。

②化粪池

化粪池是将生活污水分格沉淀及对污泥进行厌氧消化的小型处理构筑物。化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备，其原理是：经分解和澄清后的上层的水化物进入管道流走，下层沉淀的固化物（粪便等垃圾）进一步水解，最后做为污泥被清掏。生活污水B/C值比较高，可生化性好，采用化粪池对生活污水进行过滤沉淀，能够去除一部分污染物。化粪池一般能去除20%以上的COD和SS。

6.3.3预处理达标可行性分析

（1）阳极氧化废水预处理效果分析

阳极氧化废水处理效果预测分析见表6.3.3-1。

表6.3.3-1 阳极氧化废水预处理效果表

| 废水类型 | 污染物 名称 | 废水产生情况 | 预处理工艺 | 处理效率（%） | 污染物 名称 | 预处理后 | 车间排放标准 mg/L | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生浓度 （mg/L） | 产生量 （t/a） |  |  |  | 污染物浓度 （mg/L） | 污染 物量 （t/a） |  |  |
| 工艺废水 | 废水量 | / | 492.08 | 调节+过滤+活性炭吸附+生物膜过滤 | / | 废水量 | / | 654.08 | - | 回用 |
|  | COD | 80 | 0.0393 |  | 95 | COD | 7.5 | 0.0049 | - |  |
|  | SS | 150 | 0.0738 |  | 95 | SS | 7.9 | 0.0052 | - |  |
|  | 总铝 | 26.4 | 0.013 |  | 90 | 总铝 | 2 | 0.0013 | 3.0 |  |
|  | 色度 | 500 | / |  | 90 | 50 | / | / | / |  |
| 喷淋塔废水 | 废水量 | / | 72 |  | 90 | 石油类 | 0.69 | 0.00045 |  |  |
|  | COD | 200 | 0.0144 |  | / | / | / | / | / |  |
|  | SS | 100 | 0.0072 |  | / | / | / | / | / |  |
| 地面、设备冲洗废水 | 废水量 | / | 90 |  | / | / | / | / | / |  |
|  | COD | 500 | 0.045 |  | / | / | / | / | / |  |
|  | SS | 250 | 0.0225 |  | / | / | / | / | / |  |
|  | 石油类 | 50 | 0.0045 |  | / | / | / | / | / |  |

阳极氧化工艺用水654.08m3/a回用于阳极氧化生产线中清洗工序，具体回用工序见图3.1.4-3，生产用水水质要求参照建设单位提供的工序水质要求，经过厂区污水处理站处理后的废水可以回用于生产工序。

（2）生活污水处理效果预测

生活废水处理效果预测分析见表6.3.3-2。

表6.3.3-2 生活污水预处理效果表

| 污染物 名称 | 废水产生情况 | 预处理工艺 | 处理效率（%） | 预处理后 | 接管标准 mg/L | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产生浓度 （mg/L） | 产生量 （t/a） |  |  | 污染物浓度 （mg/L） | 污染物量 （t/a） |  |  |
| 废水量 | / | 1856 | 隔油池、化粪池 | / | / | 1856 |  | 接管排放至启东市城市污水处理厂 |
| COD | 300 | 0.557 |  | 30 | 210 | 0.390 | 500 |  |
| SS | 200 | 0.371 |  | 40 | 120 | 0.223 | 400 |  |
| NH3-N | 20 | 0.037 |  | 0 | 20 | 0.037 | 45 |  |
| TP | 3 | 0.006 |  | 0 | 3 | 0.006 | 3 |  |
| 动植物油 | 40 | 0.074 |  | 50 | 20 | 0.037 | 100 |  |

本项目生活污水经化粪池预处理后，接管污水管网，进入启东市城市污水处理厂集中处理后，最终排入长江。

（3）废水处理能力分析

根据建设项目给排水平衡分析，建设项目运营后生产废水产生量为654.08t（2.22t/d），本项目污水处理站设计处理能力为5t/d，高于本项目生产废水产生量，同时分类收集的各个污水处理单元处理能力均高于本项目各类废水每天的产生量，因此污水处理站能满足建设项目废水处理能力要求。

类比东台爱格伯特新能源科技有限公司智能新能源交通设备及3C精密电子金属器件生产项目，本项目阳极氧化废水处理工艺与该企业废水处理工艺类似。该企业废水处理设施运行稳定，可以实现回用。

本项目生活污水经化粪池预处理后，接管污水管网，进入启东市城市污水处理厂集中处理后，最终排入长江。

6.3.4废水接管可行性分析

（1）污水处理厂工艺

启东市城市污水处理厂仪器和二期采用厌氧池＋orbal氧化沟工艺，另外加深度处理部分，一、二期项目工艺流程见图6.3.4-1；三期处理工艺为“A2/O+滤布滤池+紫外消毒”处理工艺，三期项目工艺流程图见图6.3.4-2；尾水都执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，最终排至长江。

图6.3.4-1  一、二期项目工艺流程图

图6.3.4-2  三期项目工艺流程图

（2）接管范围

开发区排水管网实行雨污分流制。生活废水均排入城市污水管网。工业废水（除电镀中心工艺废水外）处理达到启东市城市污水处理厂接管标准后排入城市污水管道，与生活废水一并送到启东市城市污水处理厂处理，最终排至长江。

本项目在启东经济开发区启东市城市污水厂服务范围内，启东经济开发区污水管网目前已经建成，因此本项目废水接入园区污水处理污水厂可行。

（3）接管时间

根据现场勘查，启东经济开发区污水管网、污水厂目前已经建成投入运行，总排口设置在长江，在接管时间上满足

（4）污水管网铺设

本项目厂区前污水管网已经铺设到位，本项目所处位置处于主干管可接纳范围内。

（5）水量水质

根据启东经济开发区总体规划环评可知启东市城市污水处理厂已建成总规模9万m3/d，分三期建设。目前一、二期工程处理规模各2.5万m3/d及三期工程处理规模4万m3/d已建成并正式运行，现实际处理量约为5.29万m3/d，其中二期和三期正常运行，一期暂停运行（备用）。一、二期工程采用的工艺为厌氧池＋orbal氧化沟工艺，服务范围为启东市主城区、开发区及城北工业区，工业废水与生活污水比例约为1:1.28（生活污水25600m3/d，工业污水20000m3/d）。污水厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。废水最终经专管排入长江。三期工程采用的处理工艺为“A2/O+滤布滤池+紫外消毒”处理工艺，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，最终排至长江。

本项目废水排放量约6.4t/d，启东市城市污水处理厂余量为1.21万m3/d，有能力接管处理本项目产生的生活废水。建设项目废水经预处理后，可以达到启东市城市污水处理厂接管标准，排入污水处理厂后能得到有效治理，建设项目废水不会对启东市城市污水处理厂的处理工艺造成冲击。

因此，从服务范围、管网建设进度、接管水质水量的角度，本项目废水接入启东市城市污水处理厂集中处理是可行的。

综上所述，本项目废水处理设施可行。

6.3.5雨水排放管理措施

本项目厂区雨水排入三星河。为达到厂区内雨水管网正常使用且雨水外排不影响外界水质的目的，在现有管理制度的基础上，应做好进一步管理工作。

（1）雨水管网管理

①办公区、生活区、生产区建立雨水排放系统，使雨水能够集中排入雨水管网，防止积水。

②雨水排放系统周围严禁放置化学品、油品、固体废弃物等污染物，以防止雨水管网系统受到污染。

③不向雨水排放系统中倾倒各种污染物，严禁擅自将生产、生活污水管接到雨水管网上。

④及时清理雨水管网内积泥，保证雨水管网畅通。

（2）雨水排放管理

①雨水排放分两条管线，排往污水处理系统调节池及排往厂区外沟渠。

②下雨天排放雨水时，提前检测雨水泵房内水质，如果水质异常，雨水排往污水处理系统内调节池，并关闭通往厂区外沟渠的管道阀门，确保污染水质不排入厂区外。

③工作人员对水质指标做好记录，记录排水时间及排水量。

6.3.6水回用、套用分析

（1）回用、套用水质要求

建设项目回用水为阳极氧化工艺用水654.08m3/a回用于阳极氧化生产线中清洗工序，具体回用工序见图3.1.4-3。生产用水水质要求参照建设单位提供的工序水质要求。回用、套用水质要求见表6.3.6-1。

表6.3.6-1  回用、套用水水质要求 (mg/L，pH除外)

| 因子 | pH | COD | SS |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产水质要求 | 7-12 | ≤40 | ≤30 |

（2）回用可行性

本项目生产废水排水水质为COD 7.5mg/L、SS 7.9mg/L，根据企业提供的阳极氧化清洗用水的回用标准，经过处理后的生产废水可以满足生产工艺用水回用要求，可行、可靠。

6.3.7经济可行性分析

本项目新增机加工设备和环保设备安装等建设投资约30万元，运行成本含电费、药剂费、人工费等，约为200万元/年。拟建项目经济效益较好，因此可以认为本废水处理工艺是可行的、经济上是合理的，并可以保证稳定运行。

污水站运行过程中要严格按规范进行操作，并注意加强对污水处理设施的管理与维修保养，定期更换用料，保证污水处理设施的正常运转，减少不必要的浪费，保证项目废水经处理后达标排放。

综上所述，本项目废水污染防治措施是可行的。

6.4运营期噪声污染防治措施评述

项目噪声源主要是烘干废气引风机、水泵等。生产中采取的噪声污染防治措施主要有：

①设备购置时尽可能选用小功率、低噪声的设备；

②采用减振台座，为减弱风机转动时产生的振动；

③声源尽可能设置在室内，起到隔声减噪作用。对高噪声设备车间的采光窗用双层隔声窗；

④总平面布置中主要噪声源布置在车间中间，远离厂界，风机等设备加装隔声罩；

⑤高声功率设备，随设备购置专用的减振、消声设备；

⑥加强厂区绿化，建立绿化隔离带。此外，在厂界周围种植乔灌木绿化围墙，起吸声降噪作用。

建设单位采取上述噪声污染防治措施后，主要噪声源降噪在20～25dB(A)。

噪声环境影响预测评价表明，采取降噪措施后，主要噪声源对厂界噪声影响很小，场界噪声均可达标排放（3类工业区标准）。因此，项目噪声污染防治措施是切实可行的。

6.5运营期固体废物处置措施评述

6.5.1固废处置措施综述

本项目固体废物根据固废的不同类型，主要为一般工业固废（金属边角料、抛丸粉尘、塑料废品），危险废物（各类表面处理槽渣、废液、废水污泥、废活性炭及化学品原料废包装），生活垃圾。

企业按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及《危险废物贮存污染控制标准》等相关要求，设置专门的危险废物堆放场。危险废物委托具有危险废物经营许可证资质且具备相应处理能力的专业公司进行安全处置。

综上，建设项目对产生的固体废弃物严格按照上述措施处理、处置和利用后，对周围环境及人体不会产生影响，也不会造成二次污染，暂存仓库也满足贮存要求，故所采取的固废治理措施是可行、可靠的。

6.5.2固废暂存场所设置合理性分析

建设项目建设一座20m2的危废暂存仓库和1座20m2的固废仓库，建设项目建成后一般工业固废年产生量为12.643t/a，日产生量为0.04t/d；生活垃圾和厨余垃圾年产生量为30.16t/a，日产生量为0.104t/a。生活垃圾基本可以做到日产日清，基本不占用一般工业固废堆场；其余的一般工业固废垃圾平均转运周期为一个月（按30天计），则暂存期内一般工业固废量最多为1.2t，采用尼龙袋盛装，每个尼龙袋装250kg，需要约6只尼龙袋，每只盛满一般工业废物的尼龙袋按照占地面积0.4m2计，按单层暂存考虑，则所需暂存面积约为2.4m2，因此本项目所设置的20m2一般工业固废堆场可以满足固废贮存的要求。

建设项目建成后全厂危废产生量22.7t/a，转运周期为一个季度，则暂存期内危废量最多为5.68t，通过采200kg桶密闭盛装，需28只200kg桶，每只桶按照占地面积0.4m2计，按单层暂存考虑，则所需暂存面积约为11m2，因此公司设置20m2危废暂存间，可以满足危废贮存的要求。因此，建设单位设置20m2危废暂存库是合理的。

建设单位在日常运营中应严格按《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001及修改单中要求对危废暂存间进行防渗措施，并对产生的危险废物和一般固废分开进行安全处置。

表6.5.2-1 建设项目危险废物贮存场所基本情况一览表

| 序号 | 贮存场所 | 危废名称 | 危废类别 | 代码 | 位置 | 面积 | 贮存方式 | 贮存能力 | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废暂存场 | 废乳化液 | HW09 | 900-006-09 | 事故池南侧 | 20m2 | 密闭胶桶贮存 | 10t/次 | 季/次 |
| 2 |  | 废切削液 | HW09 | 900-006-09 |  |  | 密闭胶桶贮存 |  |  |
| 3 |  | 废槽渣 | HW17 | 336-064-17 |  |  | 密闭袋子贮存 |  |  |
| 4 |  | 废硝酸液 | HW17 | 336-064-17 |  |  | 密闭胶桶贮存 |  |  |
| 5 |  | 废硫酸液 | HW17 | 336-064-17 |  |  | 密闭胶桶贮存 |  |  |
| 6 |  | 废上色槽液 | HW12 | 900-255-12 |  |  | 密闭胶桶贮存 |  |  |
| 7 |  | 废封闭槽液 | HW12 | 900-255-12 |  |  | 密闭胶桶贮存 |  |  |
| 8 |  | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 |  |  | 密闭袋子贮存 |  |  |
| 9 |  | 污泥 | HW17 | 336-063-17 |  |  | 密闭袋子贮存 |  |  |
| 10 |  | 化学品原料废包装 | HW49 | 900-041-49 |  |  | 密闭袋子贮存 |  |  |

6.5.3固废处置可行性分析

建设项目生产过程中产生的各类固废收集后均可综合利用或合理处置：

建设项目产生的危险废物委托资质单位进行处置。

一般工业固废中金属边角料及抛丸粉尘、塑料废品由回收公司回收处理，生活垃圾、厨余垃圾等其他一般固废由环卫清运。

建设项目固体废物经过以上措施处理后可以保证固废的零排放。

6.5.4运输过程的污染防治措施

（1）危险废物必须及时运送至有资质的单位处置，运输过程必须符合国家及江苏省对危险废物的运输要求；

（2）应当严格驾驶员和押运员等从业人员的专业素质考核，加强其自身的安全意识，尽量避免出现危险状况，而一旦发生危险时应该能够及时辨识，并采取有效措施，第一时间处理现场；

（3）加强对车辆及罐体质量的检查监管，使其行业规范化，选择路面状况良好、交通标志齐全、非人口密集的快捷路径，以保证运输安全，行驶路线应选择属于非人口密集的快捷路径，避开主要敏感点；

（4）严格审查企业的运营资质，加大监管力度和频度，尤其是跨区域运输过程的监控；严格制定相关法规条例，并逐步加以完善与落实，同时加大对危规违法行为的处罚力度。

6.5.5危险废物管理要求

①贮存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告（环境保护部公告2013年第36号）》中相关修改内容，有符合要求的专用标志。

②贮存区内禁止混放不相容危险废物。

③贮存区考虑相应的集排水和防渗设施。

④贮存区符合消防要求。

⑤贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生发应等特性。

⑥基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

⑦存放容器应设有防漏裙脚或储漏盘。

本项目危废堆场的环境保护图形标志的具体要求见表6.5.5-1。

表6.5.5-1 危废堆场环境保护图形标志

| 排放口名称 | 图形标志 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 | 提示图形符号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危废堆场 | 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |  |

综上所述，本项目一般工业固废进行外售、回收、环卫清运等综合利用；危险固废建设方均承诺交由具危废处理资质的单位清运处理；生活垃圾拟由环卫部门清运。在严格执行相关规定的条件下，本项目固废处理方案是可行的。

本项目主要采用外售综合利用，安全处置、填埋等办法对相应的固废进行处理，根据不同固体废物的特性，采用相应的处理处置办法是可行的，但要注意以下问题：

①厂家应与回收一般废弃物厂家、综合利用厂家签定相关协议并报当地环保局备案，以确保固废转移时不产生二次污染；

②对退换、出售的固体废物应与接受方签定相关协议；

③危险固废贮区设置相应标志，并进行必要的措施，防止发生危险固废泄漏事故；

④危险固废在转移运输过程中要严格遵守《国家危险废物转移联单管理办法》，需按程序和期限向有关环境保护部门报告以便及时的控制废物流向，控制危险废物污染的扩散；

⑤固废暂存场所环保措施：

⑴固废暂存场所设置和固废贮存需满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及《关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》的相关要求；

⑵必须设置醒目的标志牌，一般固废、危险固废应指示明确，标注正确的交通路线，标志牌应满足《环境保护图形标志》（GB15562.2）的要求；

⑶固废暂存车间运行管理人员，应参加岗位培训，合格后上岗；

⑷建立各种固废的全部档案，从废物特性、数量、倾倒位置、来源、去向等一切文件资料，必须按国家档案管理条例进行整理与管理，保证完整无缺；

⑸与环保主管部门建立响应体系，方便环保主管部门管理。

因此，项目产生的固废可以实现资源的回收利用和废物的妥善处置，方法可行。在严格执行上述处置措施和管理措施的前提下，固体废物不会对环境产生二次污染。

6.6运营期地下水与土壤污染防治措施评述

本项目在生产、储运、废水处理过程中涉及到有毒有害化学品，这些污染物的滴、漏、跑、冒有可能污染地下水及土壤。因此，本项目建设过程中必须考虑地下水和土壤的保护问题，对原料、产品贮存场所、生产车间、污水处理设施等场地必须采取防渗措施，建设防渗地坪。防渗地坪能有效防止污染物下渗污染地下水和土壤。

针对可能对地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，一般区域采用水泥硬化地面，厂内生产车间、厂区废水处理站、事故池、危化品仓库、危险废物临时堆场和厂区内各类污水管线等采取重点防腐防渗，防渗系数小于10-7cm/s。

表6.6-1  全厂防腐、防渗等预防措施

| 序号 | 名称 | 措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 其它区域 | 地面防渗方案自上而下：①40mm厚细石砼；②水泥砂浆结合层一道；③100mm厚C15混凝土随打随抹光；④50mm厚级配砂石垫层；⑤3∶7水泥土夯实 |
| 2 | 生产车间、厂区废水处理站、事故池、危化品仓库、危险废物临时堆场和厂区内各类污水管线 | ①聚氯乙烯薄膜②50mm厚水泥面随打随抹光；③50mm厚C15砼垫层随打随抹光；④50mm厚C15混凝土随打随抹光；⑤50mm厚级配沙石垫层；⑥3：7水泥土夯实 |

6.6.1特殊区域防渗措施

特殊区域主要包括表面处理车间、事故池、危化品仓库、危险废物临时堆场和厂区内各类污水管线，以上区域防渗措施参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。根据相关防渗的要求，确定新建项目特殊区域必须选用双人工衬层。

（1）根据区域地质资料，该区域不具备性能良好的粘土，就近可以寻找到符合要求的粘土，在污染装置区、仓储区、污水收集池和厂区内各类污水管线等需要防渗的区域先选用粘土作为天然材料衬层。

（2）人工合成衬层的选择：通常有HDPE膜和GCL衬垫两种，由于GCL衬垫一般不单独使用用来防渗，只作为一种辅助防渗设施，新建项目特殊区域防渗要求高，故上下人工合成衬层均选用HDPE（高密度聚乙烯）膜，使其防渗系数达到设计规范的要求。

采用双人工合成材料衬层的特殊防渗区域除设置主集排水系统外，还应设置辅助集排水系统，它包括底部排水层、集排水管道和集水井；辅助集排水系统的集水井主要用作上人工合成衬层的渗漏监测，新建项目在辅助集排水系统的集水井中应设置自动检漏装置。

6.6.2一般区域防渗措施

除表面处理车间、事故池、危化品仓库、危险废物临时堆场和厂区内各类污水管线外的其他区域防渗措施参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求。

本项目一般区域采用天然材料构筑防渗层，天然材料衬层厚度应满足表6.6-2中要求。

本项目厂区防渗图见图6.6-1。

表6.6-2天然材料衬层厚度设计要求

| 基础层条件 | 下衬层厚度 |
| --- | --- |
| 渗透系数≤1.0×10-7cm/s，厚度≥3m | 厚度≥0.5m |
| 渗透系数≤1.0×10-6cm/s，厚度≥6m | 厚度≥0.5m |
| 渗透系数≤1.0×10-6cm/s，厚度≥3m | 厚度≥1.0m |

6.7排污口规范化整治

《关于印发〈江苏省排污口设置及规范化整治管理办法〉的通知》（苏环控〔1997〕122号）中要求：建设项目完成的同时，必须完成各类排污口的规范化建设。根据本项目特点，建设方应做到以下几个方面：

①本项目增建车间排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台，废气排污口处应设置醒目环境保护图形标志牌。

②本项目需按要求在厂区污水排放口安装在线监测仪器，并修建了便于采样、测量和监督管理的明管、自动阀门和排放口，在醒目位置设置水污染物排污口标志牌，标明主要污染指标。

③本项目拟建固废及危废临时堆场，堆场按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）以及《关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》的相关环保要求设置：入场堆放的危险废物应进行必要的预处理和包装。固体废弃物堆放场应在醒目处设置标志牌，并进行防渗漏、防扬散、防流失处理。安装危废在线监控系统，即在危废贮存区内、外及厂区门口安装危废监控视频，并与当地环保部门联网。

④噪声排污口的规范化。在高噪声设备和受影响的厂界噪声测点设置醒目的标志牌。

6.8风险防范措施

6.8.1选址、总图布置、建筑安全和施工过程防范措施

本项目选址位于启东经济开发区，周边无常驻居民点，符合安全防护距离的要求，故从环境安全角度来看，项目选址比较合理。

在总图布置上，项目应按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）中相应防火等级和建筑防火间距要求来设置本项目各生产装置与各建构筑物之间的防火间距。所有建、构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响。厂区道路人、货流分开，满足消防通道和人员疏散要求。整个厂区总平面布置符合防范事故要求，有应急救援设施及救援通道、应急疏散及避难所。

6.8.2贮存、运输设施的风险防范措施

项目应按照化学品的特性与危险性分类设置储存仓库。库房应有良好的通风条件，设置防止液体流散的设施，并配备必要的灭火器材，仓库的耐火等级、防火距离应符合《建筑设计防火规范》要求。

①原辅料储存在阴凉仓库内，仓库须设置防渗、防漏设施，并设置事故排水系统，设置防雨设施。

②危险废物储存场所必须严格按照规范和标准进行设置，并定期清运，定期巡查，减少固废在厂区内的储存时间。

③生产装置区应按槽液类型分设物料泄露收集槽及围揠，各类酸贮桶（槽）及其它液体原料贮存区必须设立必要的围揠及收集沟；同时厂内应贮足必要的石灰、片碱、硫酸亚铁等碱性及还原性药剂，以防酸性及氧化性物质泄漏时的应急处理之需。

（1）管道输送的风险防范措施

①严格按照设计规范来设计和建设管道的走向，并请专业单位进行管道设计和安装。

②不得将液体管道置于人流量较大的厂内道路两侧；在管道沿线设定一定的安全距离，此范围内不得建设办公楼、值班室、盥洗间等人员容易停留的地方，以防范可能带来的环境风险。

③液体管线等应有专业化设计及施工，且根据工艺要求选择合适的防腐材料；槽液等输送料泵均采用密封防泄露驱动泵以避免物料泄漏。并合理设计阀门，防止发生液体泄漏事故，在通过厂区道路时，应合理设计管线的走向。

④对管道、管线、阀门等进行定期巡查和检测，确保不发生“跑、冒、滴、漏”等污染事故。

（2）汽运的风险防范措施

①运输人员应有较强责任心和较好的综合素质，严格遵守交通规则。

②严格遵守《危险化学品安全管理条例》规定：对危险运输品打上明显标记，合理规划运输路线及运输时间，危险品的装运应做到定车、定人等。汽车运输时应严格按照《危险货物运输规则》。

③运输危险化学品的驾驶员、装卸人员和押运人员必须了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输危险化学品，必须配备必要应急处理器材和防护用品。

6.8.3生产车间的风险防范措施

根据项目车间功能分区布置，全厂生产装置区及原料贮存区等地面应根据需要做相应防腐防渗处理；车间构筑物均按火灾危险等级要求进行设计实施；车间四周应设多个直通室外的出口，保证紧急疏散通道。

（1）生产车间与其它生产、生活建（构）筑物的安全距离应符合防火规范的要求。

（2）在物料输送的岗位安装电视监控装置，安装废气报警仪。当监控仪器报警时，控制中心的监测监控系统也同时报警；依据监控装置实现沿线的全过程监控。

（3）对于生产装置区，应按照相关设计规范的要求进行设计，各装置区的地面应硬化，并设置防渗防漏等设施；为防止生产装置发生事故时对水环境的影响，建设单位应在车间及厂区设置排水管道和消防尾水收集系统，将泄漏产生的酸性液体或消防尾水引入事故池内。

（4）项目生产车间接触有毒有害物料工作岗位应设置安全皮肤淋浴/洗眼器，配有必要数量的专用个人防护设施，如空气呼吸器、过滤式防毒面具、安全眼镜、防护手套等。

（5）对于可能发生泄漏的生产装置，每天均应安排专人对定时巡视，实施定期检测、修缮制度，并记录。

（6）对于可能发生的铝件抛丸时产生的少量铝粉尘，拟通过设备配套除尘设施捕集、处理，同时保持车间通风，强化设备维护，以降低铝粉尘爆燃事故发生的概率。

6.8.4环保处理装置事故防范措施

（1）应加强对废水处理设施、废气处理系统的日常管理，及时保养与维修。建立严格的操作规程，实行目标责任制，保证环境保护设施的正常运行。

（2）应严格按工艺规程进行操作，特别在易发生事故工序，应坚决杜绝为了提高产量等而不严格按要求配料、操作等情况，同时，操作人员应穿戴好劳动防护用品。

（3）与启东经济开发区管委会进行对接，制定完善的管理措施，确保各类废水按接管要求分类收集，一类污染物的废水必须实现车间或污水处理设施排口达标；实施“一企一管”后方可排入拟建污水厂集中处理。

（4）应建设分析室，每天对排放废水进行监测，并进行记录。一方面指导废水处理过程的加药量和操作，以使处理效果达到最佳状态；另一方面对出水水质进行监测，如发现水质有异常，及时采取应急措施。

（5）废水出水若出现异常，操作人员应及时将废水排入事故池或停留池，经重新处理达标后方能排放（或回用）。

（6）设事故收集池，以确保各生产装置泄漏事故或非正常排放废水进入该事故池临时收集。

（7）设置污水站应急管网，当污水站运行不正常时，可将污水暂时排入事故池，待污水站处置正常后，将暂存的废水分批打到污水调节池进行处理后回用。

（8）跑冒滴漏处理措施

发生跑冒滴漏时，必须配戴防护用具进行处理，尽量回收物料。当发生严重泄露和灾害时，可直接与消防队联系，并要求予以指导和协助，以免事故影响扩大。

（9）加强对职工的安全教育，制定严格的工作守则和个人卫生措施，所有操作人员必须了解接触化学品的有害作用及对患者的急救措施，以保证生产的正常运行和员工的身体健康。

6.8.5固体废物管理风险防范措施

（1）一般固废管理风险防范措施

本项目一般固废利用固废暂存场所进行储存，因此，厂区一般固废的储存和管理在现有风险防范措施的基础上应加强以下措施：

①厂区内一般固废暂存场地必须严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求设置和管理；

②固废暂存场地应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固的防渗材料建造；应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施；

③固废暂存场地应采用耐腐蚀的硬化地面，地面无裂缝；衬层上需建有渗漏液收集清除系统；

④不同种类性质的固体废物应分区贮存，并设置固废识别标志，明确每种固废的来源、性质，以及处置利用去向；

⑤加强日常管理，厂内制定《固体废物专项应急预案》，并配备相关应急物资，有效预防突发环境污染事故。

（2）危险废物管理风险防范措施

本项目危险废物利用危废暂存场所进行储存，因此，厂区危险废物的储存和管理在现有风险防范措施的基础上应加强以下措施：

①厂区内危险废物暂存场地必须严格按照《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）及其修改单的要求设置和管理；

②建立危险废物台账管理制度，跟踪记录危险废物在公司内部运转的整个流程，与生产记录相结合，建立危险废物台账；

③对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志；

④禁止将性质不相容而未经安全性处置的危险废物混合收集、贮存、运输、处置，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存、处置；

⑤必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；

⑥运输危险废物必须根据废物特性，采用符合相应标准的包装物、容器和运输工具；

⑦收集、贮存、运输、处置危险废物的场所、设施、设备、容器、包装物及其他物品转作他用时，必须经过消除污染的处理，并经检测合格。

6.8.6事故废水防范和处理

①排水系统：本项目采用“雨污分流、清污分流”排水系统。

②排放口的设置：本项目设一个雨水排放口和一个污水排放口，将根据原国家环保总局《关于开展排污口规范化整治试点工作的通知》和《关于加快排污口规范化整治试点工作的通知》精神，贯彻执行《江苏省开展排污口规范化整治工作方案》，做好排污口的规范化设置工作，在排口处设立明显的环境保护圆形标志牌、围护桩及装备废水流量计；并在两个排放口均设置自动在线监测装置，确保废水达标排放。

③排水控制：一旦发生事故，应立即将事故废水接入事故应急池；同时检查厂区污水处理站的运行情况，如事故对整个污水处理站不造成任何影响，则立即启动事故应急监测，确保废水仍能达标排放；如果事故造成设备故障或其他问题，导致污水处理站不能发挥正常的处理功能，则立即关闭排水总阀，所有废水送至事故池暂存，直到所有事故、故障解决、废水处理系统能力恢复、出水监控池内经检测达到排放标准后，方可打开排水总阀。

④事故污水冲击污水处理装置的预防措施：为保证厂区污水处理装置污水处理的正常运行，在事故状态下，发生事故的储存区或生产装置区的事故污水、泄漏物料、消防尾水等可能对污水处理设备造成冲击，在事故区即进行泄漏物质的拦截处理，在集水井及雨水井中再进一步回收泄漏物质，切换至事故池后，在事故池再进行一次泄漏物料的回收、去除处置；根据污染物的特性，选择有针对性的拦截、处置、吸收措施和设备、药剂，进一步减少污染物量，待事故池中的污水可满足后续污水处理要求时方可进入污水处理装置处理。

6.8.6.1消防废水防范措施

企业发生火灾爆炸或者泄漏等事故时，消防废水是一个不容忽视的二次污染问题，由于消防水在灭火时产生，产生时间短，产生量巨大，不易控制和导向，不经处理进入火灾厂区雨水或清下水管网后会造成严重的污染事故。根据这些事故特征，本评价提出如下预防措施：

①在厂区雨水、清下水管网集中排放口安装可靠的隔断措施，可在灭火时将此隔断措施关闭，防止消防废水直接进入外环境。

②在厂区边界预先准备适量的沙包、沙袋等堵漏物，在厂区灭火时堵住厂界围墙有泄漏的地方，防止消防废水向厂外泄漏，特别是靠近五级航道的一侧厂界处更应该做好沙包的预备工作。

③拟设置一座事故池（依托污水站综合调节池接纳事故废水，兼做消防尾水池），正常生产时保持事故池空置状态，当发生事故时关闭清水排放阀，并开启事故池进水阀。项目室内外消防栓按照20L/s计，该事故池足可容纳约0.8h消防废水量，当事故结束后，消防废水水质如可满足厂内污水站设计进水要求，则将事故池废水逐渐排入厂内污水站集中处理达标后排放；如不能满足项目污水处理进水要求，则委托有相应资质单位处置处理。

本项目设事故收集池（依托污水站综合调节池接纳事故废水，兼做消防尾水池），以确保各生产装置泄漏事故或非正常排放废水进入该事故池临时收集。若发生火灾事故时，应急救援过程中将产生大量的消防灭火废水或喷淋水，事故废水可沿事故水管网进入设置的事故池（兼用于消防尾水池）。各雨水收集井口设计关闭阀门，可在事故状态下关闭排水。设置污水站应急管网，当污水站运行不正常时，可将污水暂时排入事故池，待污水站处置正常后，将暂存的废水分批打到污水调节池进行处理，达标后排放。

6.8.6.2事故池的设计及尺寸要求

参照《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）和中石化集团以中国石化建标[2006]43号文印发的《水体污染防控紧急措施设计导则》要求。明确事故存储设施总有效容积的计算公式如下：

V总＝（V1＋V2－V3）max＋V4+V5

注：（V1＋V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1＋V2－V3，取其中最大值。

V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量，本项目均不存在，取值为0。

V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；

V2=∑Q消t消

Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，取值72m3/h；

t消——消防设施对应的设计消防历时，取值0.5h；

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，0m3；

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，取值2m3；

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；

V5=qF;

q——该地区15min内最大暴雨量，取值0.0265m；

F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，取值500m2；

V2=∑Q消t消=72*0.5=36m3;

（V1＋V2-V3）max=（0+36－0）=36m3;

V5=qF=0.0265*13.25=26.5m3；

V总＝（V1＋V2－V3）max＋V4+V5=36+2+13.25=51.25m3≈60m3;

估算出拟建事故池的容积为60m3。

采取上述相应措施后，由于消防水排放而发生周围地表水污染事故的可能性较小。

6.8.7建立企业安全生产管理体系

本项目应建立健全的组织管理网络及安全生产责任制，建立各岗位的安全操作规程和技术规程，设置安全生产管理机构，成立企业安全生产领导小组，配备专职安全生产管理人员，具体应制定下列规章制度：①安全教育和培训制度；②劳动防护用品和保健品发放管理制度；③安全检修制度；④安全设施和设备管理制度；⑤安全检查和隐患整改制度；⑥作业场所职业卫生管理制度；⑦事故管理制度。

另外，企业在加强职工安全卫生及健康管理方面，具体需制定并做好以下方面工作和措施：

由于本项目涉及有毒有害物质，项目建成后应按照规定定期对作业现场有毒物质的浓度进行检测，重视职业卫生防护措施，定期组织职工进行体检。

建设单位应重视对重要岗位、要害部位职工的选拔、考核，且不得使用职业禁区忌症的人员上岗。

本项目应建立厂内各生产车间的联动体系，并在总厂预案中予以体现。一旦某车间或设施发生燃爆、泄漏等事故，相邻车间乃至全厂可根据事故发生的性质、大小，决定是否需要立即停产，是否需要切断污染源、风险源，防止造成连锁反应，甚至多米诺骨牌效应。

建设畅通的信息通道，使南通富顺金属制品加工有限公司应急指挥部必须与周边企业、园区管委会及周边村庄村委会保持24小时的电话联系。一旦发生风险事故，可在必要时第一时间通知相关单位组织居民疏散、撤离。

6.8.8风险应急预案

6.8.8.1应急预案

（1）指挥机构

启东先豪精密有限公司应成立重大危险源事故应急救援指挥领导小组，由总经理、有关副职领导及生产、安全环保、设备、保卫、卫生等部门负责人组成，下设“应急救援办公室”。

一旦发生事故，事故应急救援指挥部负责全厂应急救援的组织和指挥，总经理任总指挥，若总经理不在时，应明确有关副职领导全权负责应急救援工作。

组织机构包括应急处置行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救援组等。

（2）指挥机构职责

①指挥领导小组负责企业重大事故应急预案的制定、修订；

②组建应急救援专业队伍，组织预案实施和演练；

③检查督促做好重大危险源事故的预防措施和应急救援的准备工作；一旦发生事故，按照应急救援预案，实施救援。

总指挥全面组织指挥企业的应急救援；副总指挥协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作；安全部门协助总指挥做好事故报警、情况通报、事故处置等工作；保卫部门负责灭火、警戒、治安保卫、人员疏散、事故现场通讯联络和对外联系、道路管制等工作；设备、生产部门负责事故时的开停车调度、事故现场的联络等工作；卫生部门负责现场医疗救护指挥及中毒、受伤人员分类、抢救和护送等工作；环保部门负责事故现场的环境监测及毒害物质扩散区域内的洗消工作等。

（3）应急救援装备

①抢修堵漏装备

抢修堵漏装备种类：常规检修器具、橡皮条、木条及堵漏密封材料。

装备维护保管：由检修组及库房分别维护保管。

②个人防护装备

个人保护装备种类：防尘口罩、防毒口罩、防毒面具、氧气呼吸器、手套、胶鞋、护目镜等。

装备维护：防尘口罩、防毒口罩、防毒面具、手套、胶鞋、护目镜等由班组个人维护保管；氧气呼吸器由库房维护保管。

③灭火装备

种类：CO2灭火器、干粉灭火器。

维护保管：由各个小组维护保管。

④通讯设备

通讯设备种类：内线电话、外线电话、对讲机等。

维护保管：直拨由办公室保管，厂内固定电话由各事故小组保管；手机由各生产车间负责人维护保管。

（4）处置方案

根据重大危险源目标模拟事故状态，制定出各种事故状态下的应急处置方案，如火灾、爆炸、停电等。

（5）处置程序

应制定事故处置程序，要明确规定，一旦发生重大危险源事故，做到指挥不乱。

（6）预案分级响应条件

①一级预案启动条件

一级预案为厂内事故预案，即发生的事故为各重大危险源因管道阀门接头泄漏仅局限在厂区范围内对周边及其他地区没有影响，只要启动此预案即能利用本单位应急救援力量制止事故。

②二级预案启动条件

二级预案是所发生的事故为各重大危险源储桶贮罐破裂造成泄漏，估计波及周边范围的居民，为此必须启动此预案，并迅速通知周边社区街道、派出所及地方政府，在启动此预案的同时启动一级预案，不失时机地进行应急救援。

③三级预案启动条件

三级预案是所发生的事故为各重大危险源爆炸造成大量泄漏迅速波及1km2范围以上时需立即启动此预案，可立即拨打110或120，联动政府请求立即派外部支援力量，同时出动消防车沿周边喊话，疏散居民。

（7）事故应急救援关闭程序

①指挥部和领导小组根据各职能小组反馈信息，确认事故已得到控制或停止时，宣布事故应急救援行动结束，各职能小组接到指令后，根据各自职责进行最后的处理，即可撤离现场。

②领导小组随即通知本单位相关部门及周边相关单位，危险解除事故应急救援行动结束。

（8）培训与演练计划

①应急救援人员的培训

应急救援人员的培训由领导小组统一安排指定专人进行。

②员工应急响应的培训

由公司安全环保处组织对员工的培训。

③演练范围与频率

演练范围分为以下几级，公司级演练：每半年至少一次；班组级演练：每季度至少一次。

④演练组织

公司级演练由公司应急救援小组组织，班组级演练由班组应急救援小组会同公司安全员组织。

6.8.8.2应急措施

一、主要物料泄漏应急处理措施

一旦发生物料泄漏特别是有毒有害液体物料泄漏，必须采取及时的应急处理措施。根据本项目特点，泄漏物料主要为酸碱性腐蚀液体，具体应急处置时应注意并做好以下事项：

（1）泄漏处理注意事项（进入泄漏现场进行处理时，应注意以下几项）：

①进入现场人员必须配备必要的个人防护器具；②应急处理时严禁单独行动，要有监护人，必要时用水枪掩护；③应从上风处接近现场，严禁盲目进入。

（2）泄漏事故控制

泄漏事故控制一般分为泄漏源控制和泄漏物处置两部分。首先，可通过控制化学品的溢出或泄漏来消除化学品的进一步扩散；然后，在泄漏被控制后，要及时将现场泄漏物进行覆盖、收容、稀释、处理使泄漏物得到安全可靠的处置，防止二次事故的发生。具体方法为：

对于硫酸、硝酸等贮存容器（小容量贮桶或瓶）破损泄漏时，尽可能将泄漏部位转向上，移至安全区域再进行处置。通常可采取转移物料至安全完好的贮存容量内，对于已泄漏物料则首先尽可能收集回收，不能收集回收时则用水冲洗并将废水纳入园区废水处理系统处理。

对于清洗槽等生产装置容器发生破损泄漏，首先停止生产作业，关闭进料阀门等设施，并将槽内物料转移至槽液过镀槽等安全完好的备用容器内待用，然后对破损容器进行修补或更换。对于已泄漏至围堰内的物料，能利用的则尽可能收集利用，不能利用的则纳入园区废水事故池或混排废水中进行处理。

对于管路系统泄漏，泄漏量小时，可采取钉木楔、卡管卡、注射密封胶堵漏；泄漏严重时，应关闭阀门或系统，切断泄漏源，然后修理或更换失效损坏的部件。

泄漏物料收容处置的原则主要为：对于大量液体泄漏，可选择用隔膜泵将泄漏出的物料抽入容器内或备用槽内；当泄漏量小时，可用沙子、吸附材料、中和材料等吸收中和，或者用固化法处理泄漏物。

泄漏物料废弃处置的原则主要为：将收集的泄漏物运至废物处理场所处置。用水冲洗剩下的少量物料，冲洗水收集后排入应急事故池，然后进入污水处理系统分批处理。

根据前述风险事故预测评价结果，物料泄漏事故时，挥发废气污染物对车间及车间外的人群健康均不会产明显不利影响，因此，不涉及到附近人群的紧急蔬散问题。

二、槽边工艺废气处理装置事故防范措施

当发生废气事故性排放时，应立即查找事故原因，如是生产过程中发生异常，应立即停止生产，对设备进行检修，排除故障；如是废气处理装置出现故障，应立即启用备用处理装置，将废气切换至备用处理装置进行处理，并迅速清除废气处理设施的故障；如废气处理装置未备用处理装置，应立即停产，待事故解除后方可生产。

如处理和排放可燃性气体的装置发生了故障，造成了燃爆事故，应严格按照火灾、爆炸事故应急处置措施进行处理。

三、废水事故排放防范及应急措施

地表水环境风险主要来自：事故废水通过雨水排放口排放，可直接引起周围区域地表水系的污染。

（1）若园区污水处理站或本项目废水站出现故障不能正常运行，所有废水入污水站配套的事故池。实际运行中，如果事故池储满废水后污水处理站还无法正常运行，则企业必须临时停产，当其正常运行以后，并将事故池里的废水一并处理后才能再次开工。

（2）本项目生产中所用原料含有重金属物质，若进入地表水体，对水环境影响很大。当发生化学品泄漏时，应迅速围堵、收集，防止物料泄漏经雨水管网直接或间接进入地表水体，引起地表水污染。

因此，本项目各种原辅料的存储和使用场所必须配备围堵、收集设施或措施等应急处理系统，严防泄漏事故发生。

（3）事故应急水池切换装置的设置

①为了保证废水处理站的正常运行及应对火灾及泄漏事故废水的收容处理，废水站设置有事故应急水池，收集各类事故废水。

②本项目周围设地沟。当发生火灾、爆炸事故和物料泄漏事故，进行消防和地面冲洗时，消防过程产生的消防液和泄漏冲洗废液通过地表径流，进入雨水收集沟，雨水收集沟的切换装置成导入状态并收纳进入事故应急池，可防止火灾爆炸事故的消防液由雨水沟直接进入周边水体；消防尾水等事故废水收集在雨水紧急收集池、车间废水池和事故应急池内，然后用泵打至调节池进行处理。

（4）其它管理措施：经常对排水管道进行检查和维修，保持畅通、完好。加强企业环保安全管理制度和教育，制定防止事故发生的各种规章制度并严格执行，使环保安全工作作到经常化和制度化。

6.8.8.3风险应急监测

一、应急监测方案

（1）监测项目

环境空气：根据事故类型和排放物质确定。本项目大气事故因子主要为：硫酸雾、硝酸雾等。

地表水：根据事故类型和排放物质确定。本项目地表水事故因子主要为：pH、COD、TP、总铝等。

（2）监测区域

大气环境：本项目周边区域内的敏感点；

水环境：根据事故类型和事故废水走向，确定监测范围。主要监测点位为：消防尾水池进出口。

（3）监测频率

环境空气：事故初期，采样1次/30min；随后根据空气中有害物质浓度降低监测频率，按1h、2h等时间间隔采样。

地表水：采样1次/30min。

（4）监测报告

事故现场的应急监测机构负责每小时向启东市环境保护局指挥部等提供分析报告，由启东市环境监测站负责完成总报告和动态报告编制、发送。

值得注意的是，事故后期应对受污染的土壤进行环境影响评估。

二、区域应急监测能力

风险事故发生后，应由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，若本单位监测能力不够，应立即请求启东市或南通市环境监测站支援。

6.8.8.4与启东经济开发区风险防范措施的衔接与联动

（1）建立厂内各生产车间的联动体系，并在预案中予以体现。一旦某车间发生燃爆等事故，相邻车间乃至全厂可根据事故发生的性质、大小，决定是否需要立即停产，是否需要切断污染源、风险源，防止造成连锁反应，甚至多米诺骨牌效应。

（2）建设畅通的信息通道，使建设单位的应急指挥部必须与政府、工业园管委会、周边企业及周边村委会保持24小时的电话联系。一旦发生风险事故，可在第一时间通知相关单位组织居民疏散、撤离。

（3）所使用的危险化学品种类及数量应及时上报工业园救援中心，并将可能发生的事故类型及对应的救援方案纳入园区风险管理体系；

（4）工业园救援中心应建立入区企业事故类型、应急物资数据库，一旦区内某一家企业发生风险事故，可立即调配其余企业的同类型救援物资进行救援，构筑“一家有难，集体联动”的防范体系。

6.8.8.5风险防范、应急设施

泄漏事故的预防是本项目生产和储运过程中最重要的环节，经验表明：设备缺陷和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。

建设单位应根据项目实际情况，制定其生产及储运等系统自身的安全设计、设备制造、安全管理等防范措施，这是减少环境风险的基础。

本项目风险防范、应急设施见下表。

表6.8.8-1  本项目风险防范、应急设施一览表

| 序号 | 风险防范措施 | 数量 （个） | 规格、性质 | 投资 （万元） | 作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生产装置区 |
| （1） | 危险化学品、防火标识 | 1套 | 新建 | 1 | 提高注意力；发生事故时用 |
| （2） | 车间粉尘监测装置 | 1套 | 新建 | 10 | 及时发现事故 |
| 二 | 贮存区 |
| （1） | 可燃感温报警仪、电视监控设施 | 各1套 | 新建 | 20 | 及时发现事故 |
| 三 | 其它 |
| （1） | 事故应急管道输送系统、流量计 | 1套 | 新配置 | 15 | 及时发现物料泄漏事故 |
| （2） | 事故水收集系统 | 1座 | 新建 | 10 | 收集消防、喷淋、泄漏等废水 |
| （3） | 风向标、各类安全环保指示牌等 | 1座 | 新建 | 2 | 事故发生后，指示逃生路线 |
| （4） | 防护设施：防毒衣服、面具、洗眼器及光气徽章等 | / | 新建 | 2 | 有效防止有毒物质侵害 |
| （5） | 事故应急预案、日常演练 | / | / | / | 在突发事故时起指导作用 |
| 合计 | 60 |  |

本项目环境风险简单分析内容表见下表。

表6.8.8-2  建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 启东先豪精密工具有限公司年加工塑料配件30万件及金属零部件30万件项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 启东市启东经济开发区南苑西路 |
| 地理坐标 | N 31.814909 °E 121.620777° |
| 主要危险物质及分布 | 化学品仓库中的硝酸（65%，易挥发，毒性较大）储桶发生破裂且罐内硝酸流入地面，还有硫酸、片碱等溶剂 |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 硝酸桶等发生破损泄漏后，酸性液体仓库贮存区面积约30m2，其泄漏全部被纳在贮存区中，对大气、地下水产生危害。 |
| 风险防范措施要求 | ①原辅料储存在阴凉仓库内，仓库须设置防渗、防漏设施，并设置事故排水系统，设置防雨设施。 ②危险废物储存场所必须严格按照规范和标准进行设置，并定期清运，定期巡查，减少固废在厂区内的储存时间。 ③生产装置区应按槽液类型分设物料泄露收集槽及围揠，各类酸贮桶（槽）及其它液体原料贮存区必须设立必要的围揠及收集沟；同时厂内应贮足必要的石灰、片碱、硫酸亚铁等碱性及还原性药剂，以防酸性及氧化性物质泄漏时的应急处理之需。 |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：根据评价项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，本项目Q<1，本项目环境风险潜势为Ⅰ，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 |

6.9环保投资及“三同时”

本项目总投资1000万元，环保投资约67万元，约占总投资的6.7%。具体环保投资估算及“三同时”验收一览详见表6.9-1。

表6.9-1本项目“三同时”污染治理措施表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 （设施数目、规模、处理能力等） | 处理效果、执行标准或拟达标准 | 环保投资（万元） | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 表面处理车间 | 硫酸雾、硝酸雾、碱雾 | 1台碱雾吸收塔（5000m3/h），1#，15m高排气筒 | 上海市地方标准《大气污染物综合排放标准（DB31/933—2015）及《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008） 中相应标准； | 5 | 与主体工程同时设计、同时建设、同时投入运行 |
|  | 抛丸区 | 抛丸粉尘 | 1套“滤筒+脉冲布袋除尘器”（5000m3/h），2#，15m高排气筒 | 上海市地方标准《大气污染物综合排放标准（DB31/933—2015） | 5 |  |
|  | 注塑车间（北一楼） | 非甲烷总烃 | 1台二级活性炭吸附装置（4000m3/h），3#，15m高排气筒 |  | 3 |  |
| 废水 | 生产废水 | COD、SS、石油类、TP、总铝 | 生产废水经分质处理达标后，进入启东市城市污水处理厂集中处理，最终达标排入长江 | 生产废水处理达企业回用水标准后回用于企业生产清洗水 | 10 |  |
|  | 生活污水 | COD、SS、氨氮、TP、动植物油 | 隔油池和化粪池 | 启东市城市污水处理厂接管标准 |  |  |
|  | 在线监测系统 | 配套建设COD等监测系统 | 确保废水污染物排放得到实时监控 |  |  |
| 噪声 | 各类设备、风机、泵等 | / | 选用低噪声设备， 隔声、建筑消声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的3类标准 | 5 |  |
| 固废 | 一般生产固废 | 外售、回收等综合利用 | 临时储存，储存设施防渗、存档登记、 安全处置、零排放 | 10 |  |
|  | 危险废物 | 委托有资质单位清运处理 |  |  |  |
|  | 生活垃圾 | 由环卫部门收集处理 |  |  |  |
| 地下水及土壤 | / | 分区防渗，定期监测 | 达到防渗技术要求，保护区域地下水和土壤 | 5 |  |
| 事故应急措施 | 消防系统 | 降低事故影响 | 10 |  |
|  | 泄漏事故应急系统，60m3事故池 | 降低事故影响 | 5 |  |
|  | 人员防护 | 保护应急人员安全 | 4 |  |
| 环境管理 （机构、监测能力） | 公司组建环境保护处，负责全公司的环境管理。设置专职处长1名，直接向公司总经理负责，统一负责管理、组织、落实、监督企业的环境保护工作。各车间设置兼职环保人员，承担各级环境管理职责，并向环保处负责。环保处设置专职管理人员2~3名，负责与各单项污染治理设施的沟通、协调。 | 实现有效环境管理 | / |  |
| 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪表等） | 配置流量计及COD等监测仪，并具备采样监测计划。醒目处树立环保图形标志牌；废气排口附近醒目处应树立环保图形标志牌；堆放场地或贮存设施，必须有防扬散、防流失、防渗漏等措施，贮存（堆放）处进出路口应设置标志牌。 | 实现有效监管 | 5 |  |
| 总量控制 | 废气污染物总量控制因子非甲烷总烃向启东市环保局申请环境排放总量，废水污染物总量控制因子COD、氨氮在启东市城市污水处理厂平衡，不用向启东市环保局申请总量；其他各大气污染物和水污染物因子作为考核指标，在启东市范围内平衡。 | / | / |  |
| 区域解决问题 | / | / |  |
| 卫生防护距离设置 | 表面处理车间外100m和注塑车间、机加工车间和抛丸区外50m范围形成的包络线。经调查，该范围内为无居民点等敏感保护目标。 | / |  |
| 合计 | / | 67万元 |

7环境影响经济损益分析

7.1经济效益分析

（1）工程投资和环保投资

启东先豪精密有限公司项目实际总投资总额1000万元人民币，环保投资为67万元，占总投资的6.7%。

（2）环保设施运行费用

根据本项目环保设施运行特点，估算本项目环保设施运行费用。废气、废水处理装置运行费用约20万元，全厂固废处置费用约30万元。

（3）环保辅助费用

环保辅助费用主要包括相关管理部门的办公费、监测费、科研技术咨询、学习交流及增设环境机构所需投入的资金和人员工资等，根据拟建项目的实际情况，环保辅助运行费用为10万元。

（4）环保运行经济可行性分析

根据测算，企业年均收入总额约1000万元，年均净利润500万元，以上费用约60万元，约占利润总额的12%，在建设单位的承受范围之内。

7.2环境经济损益分析

7.2.1环保治理投资费用分析

本项目日常生产的同时会产生废气、废水、噪声和固体废弃物，为避免和减轻二次污染，将生产纳入可持续发展轨道，公司投资约67万元配套建设了相关污染防治设施，项目本身的环保投资约占总投资额的6.7%。该投资主要用途

具体污染控制措施及环保投资详见表6.9-1：“三同时”污染治理措施表”。

7.2.2环境治理投资损益分析

环境效益指标包括直接经济效益和间接经济效益。直接经济效益主要是清洁生产工艺带来的环境效益；间接经济效益指环保项目实施后的社会经济效益。

环保效益指标由下式计算：

式中：R1——环保效益指标；

Ni——能源利用的经济效益；包括清洁生产工艺带来的各种动力、原材料利用率提高后产生的环保经济效益；

Mi——减少排污的经济效益；

Si——固体废物利用的经济效益，包括综合回收利用各种固体废物等；

i——各项效益的种类。

本项目生产用物料和用水经收集后循环综合利用，极大减少了能源消耗和污染物排放；固体废物中的边角料、塑料废品、抛丸粉尘，均可经厂内收集后进行外售、回用、回收等综合利用。

7.3环境效益小结

本项目通过以上环保投资对运行过程中产生的废气、废水、噪声及固废等污染源进行防治，减少“三废”排放量，降低排放浓度，实现达标排放。

①固废实行有偿处理，扣除投资、运行成本，可获得一定经济效益；

②废气处理达标排放后，可减轻对环境的影响。

环境效益的核算是一项复杂、系统的工作，项目本身的环保投资可使产生的废气、废水和固废得到有效处理，实现达标排放，并纳入区域总量控制指标内，再考虑环境经济静态分析结果良好，说明本项目环境效益十分明显。

7.4社会效益分析

本项目建成后，将会带来可观的社会效益，主要体现在以下方面：

①项目符合国家产业政策和行业发展方向，市场前景广阔。

②为企业年增加净利润500万元。

③增加就业岗位80人，解决启东市部分人员的就业问题。

④增加了启东市地方税收。

- 延伸启东高经济开发区的产业链，利于形成体系化产业集群。

7.5结论

结合本项目的社会经济效益、环保投入和环境效益进行综合分析得出，项目在创造良好经济效益和社会效益的同时，经采取污染防治措施后，对环境的影响较小，能够将工程带来的环境损失降到可接受程度。因此，本项目可以实现经济效益与环保效益的相统一。

8环境管理及监测计划

根据前述分析和评价，本项目建成后将对周边环境造成一定的影响，因此建设单位应在加强环境管理的同时，定期进行环境监测，以便了解对环境造成影响的情况，采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，使各项环保目标落到实处。

8.1施工期环境管理

①工程项目的施工承包合同中，应包括环境保护的条款。其中应包括施工中在环境污染预防和治理方面对承包的具体要求，如施工噪声污染，废水、扬尘和废气等排放治理，施工垃圾处理处置等内容。

②建设单位应设置兼职环保员参加施工场地的环境监测和环境管理工作。

③加强对施工人员的环境保护宣传教育，增强施工人员环境保护和劳动安全意识，杜绝人为引发环境污染事件的发生。

8.2运营期环境管理

8.2.1环境管理目的

《中华人民共和国环境保护法》明确指出，我国环境保护的任务是保证在社会主义现代化建设中，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏，为人民创造清洁适宜的生活和劳动环境，保护人民健康，促进经济发展。为了缓解建设项目生产运行期对环境构成的不良影响，在采取环保治理工程措施解决建设项目环境影响的同时，必须制定全面的企业环境管理计划，以保证企业的环境保护制度化和系统化，保证企业环保工作持久开展，保证企业能够持续发展生产。

8.2.2环境管理机构

根据本项目的建设规模和环境管理的任务，本项目筹建处应设1至2名环保专职或兼职人员，负责本项目建设期的环境保护工作；本项目建成后，需培训专职环保人员2～3名，负责本项目的环境保护监督管理工作，并在各生产线设兼职环境监督人员。

8.2.3环境管理内容

建设项目在生产运营过程中为保证环境管理系统的有效运行应制定环境管理方案，环境管理方案主要包括下列内容：

a.组织贯彻国家及地方的有关环保方针、政策法令和条例，搞好环境教育和技术培训，提高公司职工的环保意识和技术水平，提高污染控制的责任心。

b.制定并实施公司环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划；定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放。

c.掌握公司内部污染物排放状况，编制公司内部环境状况报告。

d.负责环保专项资金的平衡与控制及办理环保超标缴费工作。

e.协同有关环境保护主管部门组织落实“三同时”，参与有关方案的审定及竣工验收。

f.组织环境监测，检查公司环境状况，并及时将环境监测信息向环保部门通报。

g.调查处理公司内污染事故和污染纠纷；组织“三废”处理利用技术的实验和研究；建立污染突发事故分类分级档案和处理制度。

h.努力建立全公司的EMS（环境管理系统），以达到ISO14001的要求。

i.建立清洁生产审计计划，体现“以防为主”的方针，实现环境效益和经济效益的统一。

8.2.4环保制度

（1）报告制度

凡实施排污许可证制度的排污单位，应执行月报制度。月报内容主要为污染治理设施的运行情况、污染物排放情况以及污染事故或污染纠纷等，具体要求应按省环保厅制定的重点企业月报表实施。

企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或企业改、扩建等都必须向当地环保部门申报，改、扩建项目，必须按《建设项目环境保护管理条例》等文件要求，报请有审批权限的环保部门审批。

（2）污染治理设施的管理、监控制度

本项目建成后，必须确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置废气处理装置和污水治理设施等，不得故意不正常使用污染治理设施。污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入到公司日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。同时要建立健全岗位责任制、制定正确的操作规程、建立管理台帐。

（3）固体废物环境保护制度

①建设单位应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”（江苏省环保厅网站）进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。

②根据本次评价分析，本项目正常工况下固体废物主要为本项目固体废物根据固废的不同类型，主要为一般工业固废（金属边角料及抛丸粉尘、塑料废品），危险废物（污泥、废乳化液、废活性炭、化学品原料废包装），生活垃圾。

一般工业固废（金属边角料及抛丸粉尘、塑料废品）进行外售；危险固废委托有资质单位处置；生活垃圾拟由环卫部门清运。

③明确建设单位启东先豪精密有限公司为固体废物污染防治的责任主体，要求企业建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。

④规范建设危险废物贮存场所，并按照要求设置警告标志，危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）有关要求张贴标识。安装危废在线监控系统，即在危废贮存库内、外及厂区门口安装危废监控视频，并与当地环保部门联网。

（4）环保奖惩条例

各级管理人员都应树立保护环境的思想，企业也应设置环境保护奖惩条例。对爱护环保治理设施、节省原料、降低燃料的使用量、改善生产车间的工作环境者实行奖励；对于环保观念淡薄，不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染及原材料浪费者一律予以重罚。

8.2.5污染物排放清单及总量控制

8.2.5.1工程组成

本项目工程组成见表8.2.5-1。

表8.2.5-1  本项目工程组成

| 工程类别 | 项目组成 | 项目规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现有项目 | 扩建项目 | 扩建后全厂 |  |
| 主体工程 | 南厂房 | 建筑面积3600m2，高9m，2F | / | 建筑面积3600m2，高9m，2F | 一楼为机加工设备的安装和调试、抛丸区（16m*4m）；二楼为仓库和办公区域； | 利用现有建筑物改建 |
|  | 北厂房 | 建筑面积3600m2，高9m，2F | / | 建筑面积3600m2，高9m，2F | 一楼为注塑机的安装和调试以及仓库；二楼为装配车间和仓库； |  |
|  | 下料区 | 建筑面积139.2m2高9m，1F | / | 建筑面积139.2m2高9m，1F | 利用现有建筑物改建 |
|  | 表面处理区 | 建筑面积325.96m2高9m，1F | / | 建筑面积325.96m2高9m，1F |  |
|  | 型材区 | 建筑面积264.81m2高9m，1F | / | 建筑面积264.81m2高9m，1F |  |
| 贮运工程 | 危化品仓库 | / | 1座，200m2 | 1座，200m2 | 砖混，防渗、防漏、防腐，北二楼东侧 |
|  | 一般物料暂存区 | 1776 m2 | / | 1776 m2 | 设置于车间内、防渗、防漏、防腐，已建成 |
|  | 成品区 | 595m2 | / | 595m2 | 防渗、防漏、防腐，已建成 |
| 公用工程 | 供水 | 2520 t/a | 3017.04t/a | 5537.04t/a | 由启东经济开发区 |
|  | 排水 | 1600 t/a | 1856t/a | 3456 t/a | 生活污水经预处理后接管排入启东城市污水处理厂 |
|  | 供电 | 3万KWh/a | 40万KWh/a | 43万KWh/a | 市政电网供应 |
|  | 绿化 | 2600m2 | 0 | 2600m2 | 绿化率15.6% |
| 环保工程 | 废气处理 | 表面处理废气 | / | 引风机+喷淋吸收塔1套（5000m3/h） | 引风机+喷淋吸收塔1套（5000m3/h） | 酸雾执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008） 中表5及表6相应标准；碱雾执行《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表2标准 |
|  |  | 抛丸废气 | / | 集气罩+ 1套“滤筒+脉冲布袋除尘器”（5000m3/h） | 集气罩+ 1套“滤筒+脉冲布袋除尘器”（5000m3/h） | 执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准（DB31/933—2015） |
|  |  | 注塑废气 | / | 集气罩+二级活性炭装置1套（4000m3/h） | 集气罩+二级活性炭装置1套（4000m3/h） |  |
|  |  | 食堂废气 | / | 1台食堂油烟净化器（20000 m3/h） | 1台食堂油烟净化器（20000 m3/h） | 达标排放 |
|  | 废水处理 | 生活污水 | 化粪池 | 隔油池和化粪池 | 隔油池 | 生活废水处理达标后接管 |
|  |  | 生产废水 | / | 废水处理系统1套： “调节+沉淀+活性炭过滤+生物膜过滤”（5m3/d） | 废水处理系统1套： “调节+沉淀+活性炭过滤+生物膜过滤”（5m3/d） | 生产废水处理达企业车间回用水标准后回用于生产 |
|  | 噪声治理 | 隔声、减振措施 |  |  | 降噪20~25dB（A） |
|  | 一般固废暂存间 | / | 20m2 | 20m2 | 新增 |
|  | 危废暂存间 | / | 20m2 | 20m2 | 新增 |
|  | 事故池 | / | 60m3 | 60m3 | 新增 |

8.2.5.2环保措施及运行参数、污染物排放

一、废气

本项目废气排放、排污口设置见表8.2.5-2。

表8.2.5-2  废气治理措施信息统计

| 生产线 类型 | 排放源 | 排气量 （m3/h） | 污染物 名称 | 排放状况 | 排放参数 | 废气排放温度℃ | 排放 方式 （h/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） | 排放量 （t/a） |  |  |  |
| 金属配件（含阳极氧化）生产线 | 1#排气筒 | 5000 | 碱雾 | 0.148 | 0.0007 | 0.002 | H:15m、ф:0.4m | 25 | 连续， 2900 |
|  |  |  | 硫酸雾 | 0.103 | 0.0005 | 0.0015 |  |  |  |
|  |  |  | 硝酸雾 | 0.062 | 0.0003 | 0.0009 |  |  |  |
| 抛丸区 | 2#排气筒 | 5000 | 粉尘 | 10.9 | 0.055 | 0.079 | H:15m、ф:0.4m | 25 | 连续， 2900 |
| 塑料配件（含注塑工艺）生产线 | 3#排气筒 | 4000 | 非甲烷总烃 | 0.15 | 0.0007 | 0.002 | H:15m、ф:0.6m | 25 | 连续， 2900 |
| 食堂 | 管道 | 20000 | 油烟 | 0.12 | 0.0024 | 0.003 | - | 40 | 间歇，1160 |

二、废水

根据本项目给水排工程分析及水平衡图分析，本项目污水处理实行分质处理，生产废水在厂区废水处理达标后回用于阳极氧化工艺，生活污水经厂区预处理达到启东市城市污水处理厂接管标准后，排入启东市城市污水处理厂集中处理，最终排入长江。启东市城市污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。

表8.2.5-3   废水排放信息统计

| 废水类型 | 废水量（t/a） | 处理后污染物排放量 | 接管标准（mg/L） | 污染物最终排入环境的量 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染因子 | 浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |  | 最终排放标准（mg/L） | 最终排放量（t/a） |  |
| 废水总计 | 1856 | COD | 210 | 0.390 | 500 | 50 | 0.093 | 接管排放至启东市城市污水处理厂，尾水排入长江 |
|  |  | SS | 120 | 0.223 | 400 | 10 | 0.019 |  |
|  |  | NH3-N | 20 | 0.037 | 40 | 5 | 0.009 |  |
|  |  | TP | 3 | 0.006 | 3 | 0.5 | 0.001 |  |
|  |  | 动植物油 | 20 | 0.037 | 100 | 1 | 0.002 |  |

三、噪声

项目噪声源主要是机加工的数控车床、数控铣床和CNC加工中心以及抛丸机。生产中采取的噪声污染防治措施主要有：

①设备购置时尽可能选用小功率、低噪声的设备；

②采用减振台座，为减弱风机转动时产生的振动；

③声源尽可能设置在室内，起到隔声减噪作用。对高噪声设备车间的采光窗用双层隔声窗；

④总平面布置中主要噪声源布置在车间中间，远离厂界，风机等设备加装隔声罩；

⑤高声功率设备，随设备购置专用的减振、消声设备；

⑥加强厂区绿化，建立绿化隔离带。此外，在厂界周围种植乔灌木绿化围墙，起吸声降噪作用。

四、固废

本项目固体废物根据固废的不同类型，主要为一般工业固废（金属边角料、抛丸粉尘、塑料废品），危险废物（各类表面处理槽渣、废液、废水污泥、废活性炭及化学品原料废包装），生活垃圾。其中，一般固废通过交由回收公司回收利用；危险废物设置符合规范的暂存库，由具对应资质的单位清运处理；生活垃圾交由环卫部门定期清运。

综上，建设项目对产生的固体废弃物严格按照上述措施处理、处置和利用后，对周围环境及人体不会产生影响，也不会造成二次污染，暂存仓库也满足贮存要求，故所采取的固废治理措施是可行、可靠的。

表8.2.5-4  建设项目固体废物产生及处置情况表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 属性 | 废物类别 | 废物代码 | 产生量 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废乳化液 | 机加工 | 液体 | 危险固废 | HW09 | 900-006-09 | 3.6 | 委托有资质单位处理 |
| 2 | 废切削液 |  | 液体 | 危险固废 | HW09 | 900-006-09 | 0.6 | 委托有资质单位处理 |
| 3 | 金属边角料 |  | 固态 | 一般固废 | 82 | - | 4 | 以废品外售 |
| 4 | 抛丸粉尘 | 废气处理 | 固态 | 一般固废 | 82 | - | 7.821 |  |
| 5 | 废槽渣 | 阳极氧化 | 固态 | 危险固废 | HW17 | 336-064-17 | 0.5 | 委托有资质单位处理 |
| 6 | 废硝酸液 |  | 液体 | 危险固废 | HW17 | 336-064-17 | 2.5 |  |
| 7 | 废硫酸液 |  | 液体 | 危险固废 | HW17 | 336-064-17 | 6.0 |  |
| 8 | 废上色槽液 |  | 液体 | 危险固废 | HW12 | 900-255-12 | 0.6 |  |
| 9 | 废封闭槽液 |  | 液体 | 危险固废 | HW12 | 900-255-12 | 0.4 |  |
| 10 | 废活性炭 | 废水、废气处理 | 固体 | 危险固废 | HW49 | 900-041-49 | 7.35 | 委托有资质单位处理 |
| 11 | 塑料废品 | 注塑 | 固体 | 一般固废 | 61 | - | 0.822 | 以废品外售 |
| 12 | 污泥 | 污水处理 | 固体 | 危险固废 | HW17 | 336-063-17 | 0.65 | 委托有资质单位处理 |
| 13 | 化学品原料废包装 | 原料包装 | 固体 | 危险固废 | HW49 | 900-041-49 | 0.5 | 供应商回收 |
| 14 | 生活垃圾 | 生活 | 固体 | 一般固废 | 99 | - | 23.2 | 环卫清运 |
| 15 | 厨余垃圾 |  | 固体 | 一般固废 | 99 | - | 6.96 |  |

8.2.5.3总量控制

一、总量控制因子

根据本项目排污特征，确定总量控制因子分别为：

水环境：废水量、COD、SS、NH3-N、TP、动植物油。

大气环境：碱雾、硫酸雾、颗粒物、非甲烷总烃。

固体废物：工业固废。

二、总量控制指标

污染物排放总量控制是针对工程分析、环保治理措施及环境影响预测和分析的结果，贯彻清洁生产的原则，分析确定本次扩建项目废水、废气污染物排放总量控制方案，为环保部门监督管理提供依据。

（1）大气污染物总量控制指标：

扩建项目有组织废气排入环境量：碱雾0.002t/a、硫酸雾0.0015t/a、硝酸雾0.0009t/a、非甲烷总烃0.002t/a、粉尘0.079 t/a。

（2）水污染物总量控制指标：

扩建项目接管考核量：废水量1856t/a、COD 0.390 t/a、SS 0.223 t/a、NH3-N0.037 t/a、TP0.006 t/a、动植物油0.037 t/a。

外排环境量：废水量：1856t/a、COD 0.093 t/a、SS 0.019 t/a、NH3-N 0.037 t/a、TP 0.001 t/a、动植物油0.002 t/a。

（3）固体废物零排放。

三、总量控制途径

根据本项目污染源分析，全厂项目污染物总量控制指标详见表8.2.5-5。

表8.2.5-5  项目污染物排放总量指标（单位：t/a）

| 类别 | 污染物 | 现有项目排放量 | 扩建项目排放情况 | “以新带老”削减量 | 全厂最终排放量 | 排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量 | 削减量 | 排放量 |  |  |  |
| 废水 | 废水量 | 1600 | 2510.08 | 654.08 | 1856 | 0 | 3456 | +1856 |
|  | COD | 0.336 | 0.6554 | 0.02654 | 0.390 | 0 | 0.726 | +0.390 |
|  | SS | 0.192 | 0.4747 | 0.2517 | 0.223 | 0 | 0.415 | +0.223 |
|  | NH3-N | 0.032 | 0.037 | 0 | 0.037 | 0 | 0.069 | +0.037 |
|  | TP | 0.0048 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0108 | +0.006 |
|  | 动植物油 | 0 | 0.074 | 0.037 | 0.037 | 0 | 0.037 | +0.037 |
|  | 总镍 | 0 | 0.0185 | 0.0185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 石油类 | 0 | 0.0045 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 废气 | 有组织 | 碱雾 | 0 | 0.043 | 0.041 | 0.002 | 0 | 0.002 | +0.002 |
|  |  | 硫酸雾 | 0 | 0.029 | 0.0275 | 0.0015 | 0 | 0.0015 | +0.0015 |
|  |  | 硝酸雾 | 0 | 0.018 | 0.0171 | 0.0009 | 0 | 0.0009 | +0.0009 |
|  |  | 粉尘 | 0 | 7.9 | 7.821 | 0.079 | 0 | 0.079 | +0.079 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0 | 0.017 | 0.015 | 0.002 | 0 | 0.002 | +0.002 |
|  | 无组织 | 碱雾 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | +0.005 |
|  |  | 硫酸雾 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | +0.003 |
|  |  | 硝酸雾 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | +0.002 |
|  |  | 粉尘 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | +0.08 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0 | 0.008 | 0 | 0.008 |  | 0.008 | +0.008 |
| 固废 | 一般工业固废 | 0 | 12.643 | 12.643 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 危险废物 | 0 | 22.7 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 0 | 30.16 | 30.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |

一、大气污染物总量控制方案及平衡途径

项目实施营运后，废气污染物主要为碱雾、硫酸雾、硝酸雾、粉尘和非甲烷总烃。

根据本项目周围环境空气现状评价结果，周围环境空气有一定容量；环境影响预测结果表明，本项目实施后，对周围大气环境影响不大，不改变环境空气等级。本项目有组织废气向启东市环境保护局申请总量指标，在启东市区域内平衡；无组织废气污染物拟作为考核指标，不申请总量。

二、废水污染物总量控制方案及平衡途径

本项目排放的废水包括生产废水、生活污水等，主要污染物为废水量、COD、SS、NH3-N、TP、动植物油，项目建成后各自排放总量情况见表8.2.5-5。

本项目生产废水经过厂区废水处理站处理达标后，生活用水经隔油池和化粪池预处理后排入启东经济开发区污水管网，进入启东市城市污水处理厂集中处理，最终排入长江。

本项目新增的废水污染物总量因子COD、氨氮向启东市环境保护局申请点对点平衡总量指标，其余污染物列为考核指标。

三、固废污染物总量控制方案及平衡途径

本项目产生的各类固体废物全部得到有效的处置，正常情况下不会对外环境产生影响和危害。因此，本项目的固体废物总量以实际产生量进行控制是可行的，可以实现零排放。

8.2.6应向社会公开内容

建设方应向社会公开的内容主要包括以下几个方面。

（一）建设项目名称及概要；

（二）建设项目建设单位名称及联系方式；

（三）建设项目具体情况简述；

（四）建设项目对环境可能造成影响的概述；

（五）预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的要点。

8.3环境监测计划

建设项目在运行期会对其所在区域环境造成一定的影响，因此建设单位应在加强环境管理的同时，定期进行环境监测，及时了解工程在不同时期对周围环境的影响，以便采取相应措施，消除不利影响，减轻环境污染。

8.3.1监测机构的建立

建设项目应建立专职环保监测机构，配备专业环保技术人员，按各类监测分析方法的有关规定配备所需监测仪器，建设项目需配备的监测仪器设备见表8.3-1。

表8.3-1  建设项目监测仪器设备一览表

| 序号 | 仪器名称* | 数量（台） | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pHS型酸度计 | 1 | 测pH值 |
| 2 | 751型分光光度计 | 1 | 测NH3-N等 |
| 3 | TG328A型分析天平 | 2 | 称重 |
| 3 | HH-II型COD测定仪 | 1 | 测COD |
| 4 | 空气采样器 | 1 | 空气采样 |
| 5 | 声级仪 | 2 | 测噪声 |
| 6 | 其它分析仪器 | 若干 | 化验分析用 |

*注：仪器名称仅供参考，可用经认证的同类产品替代。

若建设项目自身监测设备不能满足需要时，大气和水质部分因子的监测可委托启东市环境监测站进行监测。

8.3.2污染源监测计划

企业未制定环境监测计划，本评价针对建设项目制定了环境监测计划如下：

（1）污染源监测

①废气：

根据废气污染物有组织和无组织排放情况在排气筒及厂界设置采样点。

在厂区内各排气筒废气采样每半年选一日取样一次，根据排放性质，监测因子选取：碱雾、硫酸雾、硝酸雾、粉尘和非甲烷总烃。厂界无组织废气每半年监测一次，监测因子为碱雾、硫酸雾、硝酸雾、颗粒物、非甲烷总烃。

②废水

厂区废水处理系统中回用池水质每年监测一次，检测项目为COD、SS、总铝。

生活污水接管口每年监测一次，监测项目为pH、COD、SS、氨氮、TP、动植物油。

③噪声监测

定期对厂内高噪声设备和厂界进行噪声监测，每年监测一次，每次一天，昼、夜各1次，监测因子为等效A声级。

④地下水监测：本项目污水处理站废水处理量较大，本项目应在项目所在地设置一个永久性的地下水监测井，便于对项目所在地的地下水进行监测，每年监测一次，监测项目为pH、COD、氨氮。

建设项目运营期污染源监测计划一览表见表8.3-2。

表8.3-2  建设项目建成后污染源监测计划表

| 分类 | 监测位置 | 监测点 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 企业自行 | 行政监督 |
| 污染源 | 废气 | 取样监测 | 1#排气筒 | 1个 | 碱雾、硫酸雾、硝酸雾 | — | 1次/半年 |
|  |  |  | 2#排气筒 | 1个 | 粉尘 | — | 1次/半年 |
|  |  |  | 3#排气筒 |  | 非甲烷总烃 | — | 1次/半年 |
|  |  |  | 厂界 | 4个 | 碱雾、硫酸雾、硝酸雾、颗粒物、非甲烷总烃 | — | 1次/半年 |
|  | 废水 | 取样监测 | 废水处理系统回用池 | 1 | COD、SS、总铝 | — | 1次/年 |
|  |  |  | 生活污水排口 | 1个 | pH、COD、SS、氨氮、TP、动植物油 | — | 1次/年 |
|  | 噪声 | 厂界周围 | 4个 | Leq（A） | — | 1次/年 |
|  | 地下水 | 项目所在地地下水 | 1个 | pH、COD | — | 1次/年 |

注：监测的频次、采样时间等要求，按有关环境监测管理规定和技术规范的要求执行。

8.3.3环境质量监测计划

环境质量监测由企业安排定期进行，需要监测的项目及要求如下：

声环境质量监测：在厂界四周设测点4个，至少每一年监测一次。监测项目：等效连续A声级。

地下水环境质量监测：在项目地下水所在地、上游、下游各设置一个监测点，至少每一年监测一次。监测项目：pH、COD、高锰酸盐指数、氨氮、总硬度、硝酸盐、总铝。

土壤环境质量监测：在项目所在地厂区内布设1个点位，每年测一次，监测项目为pH、总铝。

建设项目环境质量监测计划表见表8.2-3。

表8.2-3  建设项目建成后环境质量监测计划

| 类别 | 监测点（断面）设置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 在厂界东、南、西、北各布设1个点 | 等效连续A声级 | 每年测一次，每次连续监测2天，每天昼夜各测一次 |
| 地下水环境 | 项目所在地和地下水下游500m方向点位 | pH、COD、高锰酸盐指数、氨氮、总硬度、硝酸盐、总铝 | 每年监测一次 |
| 土壤环境 | 项目所在地厂区内布设1个点位 | pH、总铝 | 每年监测一次 |

注：监测的频次、采样时间等要求，按有关环境监测管理规定和技术规范的要求执行。

上述污染源监测及环境质量监测若企业不具备监测条件，可委托启东市环境监测站进行监测，监测结果以报表形式上报当地环境保护主管部门。

8.3.4应急监测计划

建设方应根据建设项目可能存在的事故风险，以及在事故发生时可能排放的有毒物质，配备应急监测设备及人员防护服装、防毒面具等。在事故发生时启动公司应急监测系统，对下风向不同距离处按照扇形布点原则进行监测，及时准确发现事故灾害，并对事故性质、参数预后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

应急监测计划见6.8.8.3.风险应急监测。

8.3.5“三同时”验收监测

建设项目在建设完成投入试运行三个月内按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》申请环保竣工验收。委托有资质单位按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》编制该项目的验收调查报告。

废气采样和监测频次一般不少于2天、每天不少于3个样品；废水采样和监测频次一般不少于2天，每天不少于4次；厂界噪声监测一般不少于2天，每天不少于昼夜各1次。

表8.3-4  建设项目竣工验收监测方案

| 分类 | 监测位置 | 监测点 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 委托第三方 |
| 污染源 | 废气 | 取样监测 | 1#排气筒 | 1个 | 碱雾、硫酸雾、硝酸雾 | 连续两天、每天3次 |
|  |  |  | 2#排气筒 | 1个 | 粉尘 |  |
|  |  |  | 3#排气筒 |  | 非甲烷总烃 |  |
|  |  |  | 厂界 | 4个 | 碱雾、硫酸雾、硝酸雾、颗粒物、非甲烷总烃 |  |
|  | 废水 | 取样监测 | 废水处理系统回用池 | 1 | COD、SS、总铝 | 连续两天、每天4次 |
|  |  |  | 生活污水排口 | 1个 | pH、COD、SS、氨氮、TP、动植物油 |  |
|  | 噪声 | 厂界周围 | 4个 | Leq（A） | 连续两天，昼夜各1次 |

8.3.6排污口规范化设置

（1）废水排放口规范化设置

根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》建设项目厂区的排水体制必须实施“雨污分流”制。污水处理厂排放口设立明显的排放口标准，并安装污水流量计、COD、pH、氨氮、总磷等水质在线监测仪。

（2）固定噪声污染源标志牌设置

固定噪声污染源对边界影响最大处，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。

（3）固体废物贮存（处置）场所规范化设置

固体废物贮存（处置）场所应在醒目处设置标志牌。

项目排污口信息见下表。

表8.3.6-1  项目排污口信息

| 序号 | 名称 | 具体位置 | 数量 | 排放因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨水排放口 | 厂区西侧 | 1个 | / | 新建 |
| 2 | 污水总接管口 | 厂区北侧 | 1个 | pH、COD、SS、氨氮、TP、动植物油 | 新建 |
| 3 | 废气排气筒 | 1#排气筒 | 1个 | 碱雾、硫酸雾、硝酸雾 | 新建 |
|  |  | 2#排气筒 | 1个 | 粉尘 |  |
|  |  | 3#排气筒 | 1个 | 非甲烷总烃 |  |

9环境影响评价结论

9.1项目概况和主要工程内容

先豪精密工具有限公司拟投资1000万元，在启东经济开发区建设年加工塑料配件30万件和金属零部件30万件项目。现有项目为彩弹枪组装生产项目，在2007年9月已取得环评批复通过竣工环保验收。现为适应市场需求，公司拟投资1000万元，扩建金属零部件（包括机加工和阳极氧化）生产线和塑料配件生产线各1条，扩建项目（即本项目）使用闲置厂房安装生产设备，本项目建成后将形成年加工塑料配件30万件和金属零部件30万件的生产规模，扩建项目生产的金属零部件和塑料配件均用于现有彩弹枪项目的生产。

9.2环境质量现状

①拟建项目所在地大气环境符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准，项目所在地环境空气质量较好。

②长江水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准。

③项目所在区域声环境质量能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准限值的要求，声环境质量良好。

④建设项目所在地周边地下水环境中项目所在区域建设项目所在地周边地下水环境中项目所在区域砷为Ⅴ类，总硬度为Ⅳ类，氨氮、亚硝酸盐和六价铬为Ⅲ类，氰化物、硫酸盐、硝酸盐、挥发酚、和氯化物为Ⅱ类，其余各因子均满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅰ类指标要求，地下水水质良好。

建设项目建成后，对大气环境的影响较小，满足环境大气二级标准要求；建设项目产生的生活废水经隔油池及化粪池处理达标后接管启东市城市污水处理厂，尾水排入长江，对周边水体环境影响较小；生产废水经过厂区污水站处理后全部回用，不外排；本项目高噪声源经合理分布、有效治理后，对厂界影响较小，不会降低该区域声环境质量要求。

综上所述，建设项目建成后，外排污染物不会导致当地环境质量下降。

9.3污染物排放状况

（1）本项目阳极氧化生产线产生的碱雾、硫酸雾、硝酸雾经过废气吸收塔处理后通过一个15m高1#排气筒排放，满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中标准及表3中无组织排放限值，其中硝酸雾（NOx）无组织排放浓度限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值。本项目产生的抛丸粉尘通过“滤筒+脉冲除尘器”处理后通过一根15m高2#排气筒排放，粉尘满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准（DB31/933—2015）中相应标准。本项目注塑产生的非甲烷总烃经过收集后通过“二级活性炭装置”处理达标后通过一根15m高3#排气筒排放，非甲烷总烃满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准（DB31/933—2015）中相应标准；本项目产生的废气经过收集处理后可以实现达标排放，经过预测对周围大气环境影响较小，不会降低项目所在地的大气环境功能。

（2）本项目生产废水经厂区废水处理系统处理后回用，不外排；生活污水经厂区预处理后，能够稳定达标，经启东经济开发区启东市城市污水处理厂处理后最终达标排放长江，对长江水质影响较小。

（3）本项目的主要噪声源通过降噪措施后，厂界噪声能够达标，噪声对周边声环境影响较小。

（4）本项目产生的所有固废均得到合理的再利用或处理处置，外排量为零。

9.4主要环境影响评价

本报告书环境影响评价结论如下：

9.4.1水环境影响分析

根据水环境影响预测评价，本项目生产废水经厂区废水处理系统处理后回用，不外排；生活污水经厂区预处理后，能够稳定达标，经启东经济开发区启东市城市污水处理厂处理后最终达标排放长江，对长江水质影响较小。

9.4.2大气环境影响评价

①正常排放时，各污染物下风向地面最大小时浓度在各气象条件下未超标，对各敏感点的污染影响较小，均不会造成超标影响。

②各污染物年长期平均浓度贡献值均很小，不造成超标影响。

③非正常排放下，各污染物对周边环境影响明显增加，部分污染物有超标影响；

④项目排气筒高度设置合理。

⑤项目建成后，全厂卫生防护距离为表面处理车间外100m和注塑车间、机加工车间和抛丸区外50m范围形成的包络线。

9.4.3固体废物影响分析

本项目产生的固废均有妥善处置措施，能够实现固体废弃物的减量化和无害化，预计不会对周围环境造成不良影响。

9.4.4噪声环境影响评价

本项目建成后，根据预测结果，厂界昼、夜间声级值符合3类噪声标准。

由环境影响预测评价可见，本项目的建设不会改变周边环境功能。

9.4.5环境风险评价

本项目环境事故风险发生概率较小，发生事故后，风险评价值在可接受范围内，因此本项目的环境风险处于可接受水平。

9.5产业政策及规划相容性分析

9.5.1产业政策相容性

本项目为不属于国家发展和改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版）中限制类和淘汰类，为允许类。

本项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》中的限制类和淘汰类，为允许类。

本项目不属于国土资源部、国家发展和改革委员会《限制用地项目目录》（2012年本）、《禁止用地项目目录》（2012年本）项目，不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》项目。

综上，本项目在依据国家和地方环保要求，切实落实“三同时”污染治理措施的前提下，符合国家及地方的产业政策。

9.5.2规划相容性

《启东经济开发区发展规划(2016-2030)环境影响报告书》由江苏省环境科学研究院编制，目前已经进入会审阶段。园区产业定位为：启东经济开发区重点发展技术含量高、无污染或轻污染的精密机械、电子信息、新能源新材料、生物医药、文化产业、LED光电、互联网+、汽车制造等行业。机械电子行业负面清单：纯电镀类机械、电子信息项目、普通电子元件器件项目、普通印刷线路板等;使用非水性涂料、胶黏剂的项目；燃油汽车; 使用非水性涂料、胶黏剂的项目。本项目为含有阳极氧化的机械制造类项目，本扩建项目为企业现有彩弹枪项目服务，不属于纯电镀行业，符合园区精密机械类的产业定位。

9.6环境影响经济损益分析

本项目具有较好的经济和环保效益，同时具有一定的社会效益。同时项目治理措施较为完善，正常情况下，可使项目建设过程中所产生的各项负面影响消除或减轻，从而使项目的建设取得较好的经济、社会效益和环境效益。

9.7环境管理与监测计划

本项目将按相关要求建立健全企业环境管理制度，加强环境管理的，并定期进行环境监测，以便了解对环境造成影响的情况，采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，使各项环保措施落到实处。

项目废水经过厂区预处理达接管标准后接管至启东市城市污水处理厂处理，达标排入长江；本项目各生产线产生的废气，经配套的废气处置装置处理后排放。废水总量指标及特征废气污染物总量可由启东市环保局根据项目实际排放量核定。项目产生的固体废物均有妥善处置途径，固体废弃物排放量为零。

9.8公众意见采纳情况

本次公众参与建设方采取网上公示、登报、发放问卷调查表等形式。项目在确定环评单位七个工作日内在启东行政审批局网站（http://xx.qidong.gov.cn）进行了项目基本信息一次公示（每次公示10个工作日）。在形成建设项目环境影响报告书征求意见稿后在江苏圣泰环境科技股份有限公司网站（http://www.jssthj.com/）进行了二次网上公示（每次公示10个工作日），项目基本信息和环评征求意见稿及公众意见表链接于启东日报进行了两次刊登公示。企业在两次公示期间至周边居民点和政府公示栏对项目基本信息、污染防治措施等内容进行张贴公示，二次公示及张贴公告期间均未收到公众意见。

对于公众提出的各项条件，如严格落实污染防治措施，定期公开环保设施运行情况、监测数据等，建设单位均表示接受，并承诺落实。

9.9总结论

综上所述，项目符合国家和地方产业政策；选址符合当地有关部门的相关用地要求；在已采取的各项污染防治措施和本评价确定的污染防治对策措施情况下，废气、废水中的污染物排放浓度和排放量均可达到国家排放标准的要求；固体废物得到利用或合理处置；评价区域内的环境空气、地表水体及声环境质量可控制在相应的环境质量标准内；在采取风险防范及应急措施后，风险水平在可接受范围以内；因此，从环保角度来讲，本项目建设是可行的。

# Text boxes

影响

因素

依据相关规定确定环境影响评价文件类型

1、研究相关技术文件和其他有关文件

2、进行初步工程分析

3、开着初步的环境现状调查

1、环境影响因素识别与评价因子筛选

2、明确评价重点和环境保护目标

3、确定工作等级、评价范围和评价标准

制定工作方案

环境现状调查

监测与评价

建设项目

工程分析

1、各环境要素环境影响预测与评价

2、各专题环境影响分析与评价

1、提出环境保护措施，进行技术经济论证

2、给出污染物排放清单

3、给出建设项目环境影响评价结论

编制环境影响评价书（表）

第

一

阶

段

第

二

阶

段

第

三

阶

段

化学除油

化学除油

G1-3、W1-3、S1-6

机械抛丸

挂件

G1-2、N1-2

W1-1、S1-5

G1-5、S1-9、S1-10

清洗

金属配件

氧化

机加工

下料

脱脂剂、水

清洗

N1-1、S1-2、S1-3、S1-4、G1-1

S1-1

化学上色

清洗

化学封闭

清洗

烤干

检查

水

片碱、水

硝酸、水

G1-4、S1-7、S1-8

水

硫酸、水

水

色粉、纯水

水

封闭剂、纯水

水

清洗

碱洗

清洗

水

化学除灰

图例

G-废气

S-固废

W-废水

L-废液

铝材

W1-2

W1-4

W1-5

W1-6

W1-7

W1-8

化学除油

化学除油

碱雾0.048

机械抛丸

挂件

抛丸粉尘15.95

硫酸雾0.032

四级逆流清洗

金属配件

氧化

机加工

下料

脱脂剂1

水47.7

三级逆流清洗

非甲烷总烃0.006

废乳化液3.6、废切削液0.6、金属边角料2

金属边角料2

化学上色

二级逆流清洗

化学封闭

一级逆流清洗

烤干

检查

水57

片碱2

水34.33

硝酸2

水17

硝酸雾0.02

自来水171

硫酸10

水11.5

水228

色粉0.05

自来水4.59

水114

封孔剂0.3

纯水4

水57

一级逆流清洗

碱洗

一级逆流清洗

水57

化学除灰

铝材200

废水157.6

198

197.794

乳化液5

切削液1

181.844

181.844

损耗15

损耗17.85

损耗25

损耗17.85

损耗36

损耗53.35

车间废水处理系统

废水39.15

废水11.7

废水39.15

废水9.33

废水78.35

损耗10

废水117.65

损耗17.85

损耗70.4

废水39.15

损耗3.7

182.744

182.744

184.596

184.596

185.976

185.976

191.344

191.344

损耗4

191.294

198.294

损耗28.65

198.394

198.394

损耗7

191.394

损耗乳化液1.7994

图例：

进料

损耗

出料

铝

200

进入产品198.7986

进入固废1.2

进入废水0.0013

沉淀池

检验

化学除油

冷却

修整

S2-2

塑料配件

注塑

加料

ABS、PA66、PP

G2-1

入库

图例

G-废气

S-固废

S2-1

进料

损耗

出料

回用

54.159

54.706

54.981

54.981

11600

损耗水232

自来水232

55

边角料0.275

图例：

入库

非甲烷总烃0.019

ABS20、PA6630、PP5

加料

注塑

塑料配件

不合格品0.547

修整

冷却

检验

化学除油

化学除油

化学除油

四级逆流清洗

氧化

47.7

三级逆流清洗

化学上色

二级逆流清洗

化学封闭

一级级逆流清洗

2.49

34.33

17

7.48

11.5

4

2.49

一级逆流清洗

碱洗

一级逆流清洗

2.49

化学除灰

损耗15

损耗17.85

损耗17.85

损耗36

损耗53.35

厂区废水处理系统654.08

损耗17.85

损耗70.4

损耗3.7

损耗4

损耗35.65

废水11.7

化学除油

废水39.15

化学除油

废水9.33

废水39.15

化学除油

9.98

废水117.65

化学除油

废水157.6

化学除油

4.59

4.99

废水78.35

化学除油

废水39.15

化学除油

循环冷却系统

232

损耗232

11600

生活污水

隔油池和化粪池

化学除油

损耗10

新鲜水

3017.04

脱脂槽渣0.1

S1-12、S1-13

S1-11

2320

1856

损耗464

3008.45

自来水

8.59

纯水

启东市城市污水处理厂

1856

54.51

54.51

163.52

218.02

109.01

54.51

90

损耗水864

生活用水

阳极氧化除油、碱洗、水洗

4320

循环冷却用水

地面冲洗水

232

隔油池和化粪池

启东市城市污水处理厂

厂区废水处理系统

216

5537.04

新鲜水

喷淋用水

损耗水273.95

损耗水232

492.08

654.08

损耗520

3456

111.95

100

绿化用水

注塑废气

（非甲烷总烃）

集气

酸雾

（硫酸雾、硝酸雾）

集气

二级活性炭

影响

受体

碱雾

集气

喷淋吸收塔

1#排气筒

3#排气筒

生产废水

调节池

活性炭过滤

生物反应池

回用水池

生活污水

隔油池

化粪池

启东市城市污水处理厂

地面、设备冲洗废水、喷淋废水

长江

污泥

污泥浓缩槽

脱水机

脱水污泥委外处置

纯水

纯水

人工装备

外购配件

彩弹枪检测

包装入库

碱洗槽渣0.1

酸洗槽渣0.1、废酸液2.5

酸洗槽渣0.1、废酸液6.0

废槽液0.6

废槽渣0.1、废封闭液0.4

损耗25

进入废酸2

化学除油

进入废酸1.5

化学除油

进入废槽液0.59

化学除油

进入废封闭液0.3

化学除油

地面、设备冲洗水

喷淋用水

100

216

损耗144

废水90

化学除油

喷淋废水72

化学除油

10

144

损耗10

72

11600

化学除灰、氧化、上色、封闭

520

损耗32.7

进入废酸、废液

4.39

37.09

阳极氧化

废水5.268

硫酸折纯

9.8

废气0.032

废酸4.5

抛丸废气

（粉尘）

集气

滤筒+脉冲布袋除尘器

2#排气筒