此价格与图片仅供参考，你所需要的最终型号和价格请致电咨询！请直接咨询购买！谢谢！

电话：13764470898

QQ：2833815131

传真：021-59781068

温馨提示：

1、由于价格浮动，最终价格请与我公司联系后再行商议。2、因为店铺内展示产品型号有限，台达其它型号产品欢迎联系查询价格货期 。

台达VFD-M系列变频器

---高功能低噪音迷你型变频器,具有体积小、低速力矩大、性能完善、使用方
便等特点。可广泛应用于小型恒压供水系统、产业机械、工业自动化控制等各种应用领域.
230VAC单/三相系列:

| 型号VFD□□□M | 004 | 007 | 015 | 022 | 037 | 055 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用马达输出功率（kW） | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 |
| 适用马达输出功率(HP) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 |
| 输出额定容量(kVA) | 1.0 | 1.9 | 2.7 | 3.8 | 6.5 | 9.5 |
| 输出额定电流(A) | 2.5 | 5.0 | 7.0 | 10 | 17 | 25 |
| 输出频率范围 | 0.1Hz-400Hz |
| 过负载能力 | 150%ED输出电流运行60秒 |
| 最大输出电压 | 对应输入电源 |
| 相数.电压.频率 | 单相/三相200-240Vac,50/60Hz | 三相 |
| 电压.频率允许变动范围 | 电压: ±10%，频率：±5% |
| 输入电流(A) | 6.3/2.9 | 11.5/6.3 | 15.7/8.8 | NA/12.5 | 19.6 | 33.5 |
| 冷却散热系统 | 强制风冷 |

功能特性:

| 控 制 特 性 | 控制方式 | 正玄波PWM方式(V/F控制) |
| --- | --- | --- |
|  | 输出频率范围 | 0.1Hz~400Hz |
|  | 频率设定解析度 | 0.1Hz |
|  | 输出频率解析度 | 0.1Hz |
|  | PWM载波频率 | 可自1kHz~18kHz调整 |
|  | 转矩提升 | 自动转矩提升及自动滑差补偿,启动转矩在5Hz时可达150%的额定转矩 |
|  | 禁止设定频率 | 3点 |
|  | 加速/减速时间 | 0.1~600秒(两种加减速时间可分别独立设定) |
|  | 失速防止准位 | 依据马达负载特性以驱动器额定电流的50~200%设定 |
|  | 直流制动 | 停止时可自0.1~60Hz操作,制动电流0-100%的额定电流启动时间0-5秒,停止时间0-25秒 |
|  | 回升制动转矩 | 约20%(外接选购的制动电阻可达125%),煞车电晶体内装 |
|  | V/F曲线 | 任意设定V/F曲线 |
| 操 作 特 性 | 频率设定信号 | 数位操作器 | 由▲▼键设定 |
|  |  | 外部端子 | 0-10Vdc,4-20mA,RS485通讯接口 |
|  | 运转操作信号 | 数位操作器 | 可由RUN、STOP、JOG键执行 |
|  |  | 外部端子 | 2线制/3线制运转，寸动运转，RS485通讯 |
|  | 智慧型输入端子 | 8段可预设速度切换，7段简易PLC Auto-run功能，1/2加减速时间切换，加减速禁止，外部中断bb，寸动运转，UP/DOWN端子设定，外部计数器 |
|  | 智慧型输出端子 | 运转指示，频率到达输出，零速指示，计数到达输出，过转矩，外部中断指示，低电压检出，操作模式指示，故障指示 |
|  | 类比信号输出 | 0-10Vdc对应实际输出频率或输出电流 |
|  | 故障信号接点 | 1个NO/NC继电器接点或1个开集电极输出 |
| 内建功能 | 输出频率High/Low限设定，瞬间停电再启动，异常故障再启动，S曲线，自动稳压调整AVR，异常记录，参数锁定及重置，REV禁止，过电流失速防止，过电压失速防止，电子热动电驿，节能运转，自动调适加减速时间 |
| 保护功能 | 过电压，过电流，低电压，外部异常中断，电机过载，接地故障，驱动器过负载，驱动器过热 |
| 数位操作器 | 含6个功能键，4位数的7段LED，4LEDs状态指示，频率设定电位器，可设定频率F，实际输出频率H，输出电流A，使用者自定义物理量U，参数READ/WRITE，故障信息显示，RUN、STOP/RESET、FWD/REV运转 |
| 环 境 条 件 | 操作环境温度 | -10℃to+50℃（无结露、结冻） |
|  | 储存温度 | -20℃to+60℃ |
|  | 操作环境湿度 | 90%RH以下无结露 |
|  | 安装高度 | 1000m以下，无腐蚀性气体、液体、粉尘 |
|  | 振动 | 20Hz以下9.80665m/s2(1G)，20~50Hz 5.88m/ s2(0.6G) |

主要功能及特点:休积小,使用方便:

* V/F及Sensorless向量控制;
  * 1.0Hz,150%以上额定转矩输出;
  * 内置PID功能;
  * 计数器功能;
  * 多段速及自动程序运转;
  * 简易定位;
  * 累计电机运行时间;
  * 自动侦测(Autotunning)电机参数;
  * 摆频功能;
  * 散热风扇运行模式设定;
  * 主,辅频率控制;
  * 睡眠功能;
  * 节能运转;
  * RS485通讯接口,支持Modbus协议等

本系列提供中小马达的功率，拥有轻巧的体积以及静音运作的特色；另外，产品采用多重防护技术，显著提高整机抗干扰的能力。

应用范围：绕线机、打包机、水饺机、冰棍机、跑步机、食品加工搅拌机、、磨床、钻孔机、铣床、木工机械、电梯门机、涂装机械、风机、流水线等轻负载设备。

▲适配马达：230V：0.4KW-5.5KW。380V-460V：0.75KW-7.5KW

▲输出频率0.1～400Hz
▲可设定的V/F曲线及矢量控制
▲载波频率可达15kHz
▲自动转矩提升与自动滑差补偿功能
▲内置PID回授控制
▲内置Modbus (RS-485波特率可达38400bps)
▲零速保持功能
▲睡眠/唤醒功能
▲支持通讯模块：DN-02、LN-01、PD-01

VFD-M系列变频器

产品特色

### ●结构紧凑，体积小巧

### ●面板附频率调节按钮

### ●标准配备RS485通信口

### ●内置能耗制动晶体管

### ●PID闭环控制

### ●简易PLC

### ●可16kHz静音运行

### ●丰富接口

### ●经济采购和使用成本

VFD-M系列变频器型号：

### VFD004M21A-A
VFD007M21A-A
VFD015M21A-A
VFD022M21A
VFD007M43B-A
VFD015M43B-A
VFD022M43B-A
VFD037M43A
VFD055M43A
VFD075M43A
VFD004M21A-ZA
VFD007M21A-ZA
VFD015M21A-ZA
VFD007M43B-ZA
VFD015M43B-ZA
VFD022M43B-ZA
VFD004M11A
VFD004M23A
VFD007M23A
VFD015M23A
VFD022M23B
VFD037M23A
VFD055M23A
VFD007M21A-Z
VFD015M21A-Z
VFD022M23B-Y
VFD007M11A-Z
VFD004M21B-D
VFD004M21W-D
VFD004M21A-C
VFD007M21A-C
VFD015M21A-C
VFD007M43B-C
VFD015M43B-C
VFD022M43B-C