购买任何设备时，必须跟厂家说明您要测试工件的尺寸大小，以便厂家为您推荐性价比最高、更适合您的设备！

鼓风干燥箱的空间选择：

将试验工件置入试验箱进行试验时，为了保证试验工件周围气氛能满足试验规范所规定的环境试验条件，试验工件的容积应不超过工作室容积的三分之二。鼓风干燥箱工作室内环境参数的精度指标都是在空载状态下检测的结果，一旦置入被测工件后，对试验箱工作腔内环境参数的均匀性将产生影响，试验件占有的空间越大，这种影响也就越严重。

将试验工件置入箱体后挤占了流畅的通道，通道变窄将导致气流流速的增加。加速气流与试验工件之间的热交换。这与环境条件的再现不符，因为在有关标准中对涉及温度环境试验都规定试验箱内试验工件周围的空气流速不应超过1.7m/s，以防止试验工件和周围气氛产生不符合实际的热传导。如果在试验中不加以限制加大试验工件的体积或迎风断面积，则实际试验时气流风速将增大到超出试验标准所规定的最高风速，其试验结果的有效性将受到怀疑。

鼓风干燥箱根据热传导的原理，箱壁附近气流的温度通常与流场中心温度相差2～3℃，在高温的上下限时，还可能达到5℃。箱壁的温度与箱壁附近流场的温度又相差2～3℃(视箱壁的结构和材料而定)试验温度与外界大气环境相差越大，上述温差也越大，因此，距箱壁5cm距离内的空间是不可利用空间。

生活中烘箱设备的使用越来越广泛，如下是烘箱设备的安全使用方法介绍

烘箱设备应安放在室内干净的水平处,要保持干燥,做好防潮和防湿,并要防止腐蚀.烘箱设备放置处要有一定的空间,四面离墙体要有一定距离,建议要有2M以上。使用前要检查电压，较小的烘箱设备所需电压为220V,较大的烘箱设备所需电压为380V（三相四线）,根据烘箱设备耗电功率安装足够容量的电源闸刀。并且选用合适的电源导线。还应做好接地线工作。

以上工作准备就绪后方可将试品放入烘箱设备内，然后连接电源,开启烘箱设备开关,带鼓风装置的烘箱设备，在加热和恒温的过程中必须将鼓风机开启，否则影响工作室温度的均匀性,并且可能损坏加热元件。随后调节好适宜试品烘赔的温度.烘箱设备即进入工作状态。烘赔的物品排列不能太密。烘箱设备底部（散热板）上不可放物品，以免影响热风循环。禁止烘赔易燃、易爆物品及有挥发性和有腐蚀性的物品。

烘赔完毕后先切断电源,然后方可打开工作室门,切记不能直接用手接触烘赔的物品,要用专用的工具或带隔热手套取烘赔的物品,以免烫伤。烘箱设备工作室内要保持干净温度不能超过烘箱设备的最高使用温度,一般烘箱设备在250度以下。

有特殊要求的客户可以选购本公司的特殊烘箱设备,比如高低温交变湿热试验箱,恒温恒湿试验箱,盐雾试验箱,高温烘箱设备等

电热恒温鼓风干燥箱用途

本试验设备是航空、汽车、家电、实验室、科研等领域必备的测试设备，用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温试验的温度环境变化后的参数及性能。也可用于电子产品及零部件（组件）、塑料制品等产品的干燥及高温烘烤。

设备主要技术参数

1.	温度范围：RT+10℃～200℃

2.	控制精度：±1％（满量程）

3.	恒温波动度：±1℃

4.	温度分辨率： 0.1℃

5.	升温速率：1.0～3.0℃/min

6.	温度定时范围：1-9999min

7.	电源电压：AC220V /50Hz

8.	总功率：1600W

9.	载物托架：2块

电热恒温鼓风干燥箱结构特点

	试验箱设计完美，箱体采用数控机床加工成型，操作容易

	内胆为优质镜面不锈钢板，外壳为A3板喷塑处理，更显光洁、美观

	电路系统侧采用门式开启，方便维护和检修

	保温系统采用超细玻璃纤维填充保温区，内外胆连接部位采用非金属耐高温材料，有效降低温度传导；箱门密封采用精制硅橡胶，从而在高温状况下不存在老化及硬化现象，密封性更可靠

	送风循环系统采用低噪音、长寿命、空调型特制风机，风轮为多翼式离心风叶

	独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证试验安全运行不发生意外

电热恒温鼓风干燥箱控制系统

	温度控制器采用触摸按键、数显LED显示、PID智能控制仪表

	精度：0.1℃(显示范围)；

	解析度：±0.1℃

	感温传感器：PT100铂电阻测试器

	控制方式：热平衡调温方式

电热恒温鼓风干燥箱保温系统

保温系统采用超细玻璃纤维填充保温区，内外胆连接部位采用非金属耐高温材料，有效降高温度传导
电热鼓风干燥箱选购指南
随着科技的飞速发展，对电热鼓风干燥箱的应用越来越广泛，也受到环境试验设备厂商的高度重视，北京鸿达天矩品牌干燥箱质量一流，性能卓越，是实验室进行干燥、烘培及灭菌理想的选择之一，在选择电热鼓风干燥箱时，需要注意以下几点：

1、电热鼓风干燥箱分台式结构和立式结构两种。台式结构(台式电热鼓风干燥箱)是指箱体和副箱体(控制面版)成左右分布，风道设于后侧，风在工作室内形成水平对流，工作室容积从30Ｌ到240L之间；立式结构(立式鼓风干燥箱)箱体和副箱体成上下分布，风在工作室内形成垂直对流，立式结构工作室容积从30Ｌ到620Ｌ或更大。

2、电热鼓风干燥箱大小的选型：工作室大小可根据试验物品的大小和多少来确定。干燥过程中，工作室试验物品的数量和摆放方式影响工作室内温度的均匀性。对温度均匀性要求比较高时，建议减少试样数量或选大型号的干燥箱，保证工作室内热风对流。物品试样离内壁或进出风口保持２~3cm或更大间隙，有利于工作室内部热风对流。

3、温度范围的选择与使用温度的关系：鸿达天矩品牌电热鼓风干燥箱温度范围有三种：RT+10~200℃、RT+10~250℃、RT+10~300℃。可根据物品干燥的情况选择合适的温度范围。

4、电热鼓风干燥箱正常升温速率一般平均在2~8℃/min，低温时升温快，高温时升温慢，可通过增大加热功率来增加升温速率。但干燥箱的加热功率增大，恒温时温度过冲也会随之增大。

5、如果需要进行多段升温、保温控制或对升温速率进行控制，需选配可程式温控仪。

6、如果干燥的样品较潮湿又需要快速干燥，请订货时说明，我们会为您量身定制快速干燥箱。

7、电热鼓风干燥箱可选配引线测试孔(试样通电或引线用)，引线孔的直径从25、50、80到100mm中任选。

浅议国内外真空干燥设备的发展前景真空干燥设备的应用日益广泛，真空干燥具备诸多优点：设备在低压下干燥时氧含量低，可在低温下使物料中的水分汽化，能防止被干燥物料氧化变质，可干燥易燃易爆的危险品；可以干燥热敏性物料；能回收被干燥物料中的珍贵和有用的成分；能防止被干燥物料中有毒有害物质的排放，即可推动环保。

真空干燥设备的缺点是必须要有一套能够蒸汽抽水的真空系统，所以设备需要高投资，高运费经费，设备的出产效率低，产量也较小。为克服这些缺点，众多的科技工作者，做出了很多努力。因为真空干燥的优点和用途，有些产品必须采用真空干燥设备进行干燥处理，因此，真空干燥设备具有长久广阔的发展前景。

真空干燥箱专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计，能够对一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。  海内外连续式<真空干燥设备发展不均衡 为提高产量，保证产品质量，在十几年前国外就开发出多种连续式真空干燥设备。但在海内受技术水平和人们熟悉观念的限制，没有得到快速发展。

国内首台连续式真空冷冻干燥设备在2000年由沈阳制冷技术研究所开发成功。进出料仓与干燥仓之间设有隔离片，真空室采用矩形结构，进出料仓内均设有自动称重系统，能判

断出冻干食物的干燥速率、出水量和终极干燥程度。两个外置式捕水器交替工作，实现连续式捕水和融冰。

1)以前世界各国都研制了很多谷物干燥设备，而真空干燥谷物多用在种子干燥，原因是真空干燥本钱太高。谷物连续式真空干燥设备 谷物干燥量很大，必须用连续式干燥设备。    2)带式连续真空干燥设备 日今日阪制作所出产WL-VAQ型带式连续真空干燥设备，适合于液体物料，糊膏状，泥浆状，告浓度和高粘度无聊的干燥。日本大川原株式出产的BV-100.5  型真空带式连续干燥装置，采用传导加热和蒸汽，各区段可调温度，可调节传送带张速度和紧度。

3)，连续食品冻干设备广泛应用较早，连续式真空冷冻干燥设备 食物原料丰硕，需要冻干的产品产量很大。因此。丹麦ATLAS公司1985年就出产出了CONRAD–800型连续式冻干设备，用于冻干咖啡出产，出产能力天天13t，图2是该设备的示意图。图3是德国出产的一种连续式冻干机。

实际上这是一种误区，据郑州粮食科学研究设计院何翔高级工程师先容，他们研制的连续式玉米真空干燥设备，出产能力为60t/d，固定投资略高于热风干燥，运转用度与热风干燥持平。假如考虑干燥产品的质量，干燥过程破损率、暴腰率等，在低温状态下的真空干燥总本钱并不比热风干燥高。

浅议国内外真空干燥设备的发展前景真空干燥设备的应用日益广泛，真空干燥具备诸多优点：设备在低压下干燥时氧含量低，可在低温下使物料中的水分汽化，能防止被干燥物料氧化变质，可干燥易燃易爆的危险品；可以干燥热敏性物料；能回收被干燥物料中的珍贵和有用的成分；能防止被干燥物料中有毒有害物质的排放，即可推动环保。

真空干燥设备的缺点是必须要有一套能够蒸汽抽水的真空系统，所以设备需要高投资，高运费经费，设备的出产效率低，产量也较小。为克服这些缺点，众多的科技工作者，做出了很多努力。因为真空干燥的优点和用途，有些产品必须采用真空干燥设备进行干燥处理，因此，真空干燥设备具有长久广阔的发展前景。

真空干燥箱专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计，能够对一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。  海内外连续式<真空干燥设备发展不均衡 为提高产量，保证产品质量，在十几年前国外就开发出多种连续式真空干燥设备。但在海内受技术水平和人们熟悉观念的限制，没有得到快速发展。

国内首台连续式真空冷冻干燥设备在2000年由沈阳制冷技术研究所开发成功。进出料仓与干燥仓之间设有隔离片，真空室采用矩形结构，进出料仓内均设有自动称重系统，能判

断出冻干食物的干燥速率、出水量和终极干燥程度。两个外置式捕水器交替工作，实现连续式捕水和融冰。

1)以前世界各国都研制了很多谷物干燥设备，而真空干燥谷物多用在种子干燥，原因是真空干燥本钱太高。谷物连续式真空干燥设备 谷物干燥量很大，必须用连续式干燥设备。
2)带式连续真空干燥设备 日今日阪制作所出产WL-VAQ型带式连续真空干燥设备，适合于液体物料，糊膏状，泥浆状，告浓度和高粘度无聊的干燥。日本大川原株式出产的BV-100.5    型真空带式连续干燥装置，采用传导加热和蒸汽，各区段可调温度，可调节传送带张速度和紧度。

3)，连续食品冻干设备广泛应用较早，连续式真空冷冻干燥设备 食物原料丰硕，需要冻干的产品产量很大。因此。丹麦ATLAS公司1985年就出产出了CONRAD–800型连续式冻干设备，用于冻干咖啡出产，出产能力天天13t，图2是该设备的示意图。图3是德国出产的一种连续式冻干机。

实际上这是一种误区，据郑州粮食科学研究设计院何翔高级工程师先容，他们研制的连续式玉米真空干燥设备，出产能力为60t/d，固定投资略高于热风干燥，运转用度与热风干燥持平。假如考虑干燥产品的质量，干燥过程破损率、暴腰率等，在低温状态下的真空干燥总本钱并不比热风干燥高。