常州市合泰电机电器有限公司    57BYGH偏心齿轮箱电机系列

SERIES HYBRID STEPPING MOTOR(混合式步进电机)

General Specifictions(详细说明):

Step Accuracy…………………………………………………………±5%

Temperature Rise………………………………………………80°C　Max

Ambient temperature Range………………………………-20°C—+50°C

Insulation Resistance………………………………100MΩMin.500VC DC

Dielectric Strenght………………………………………500V AC 1 minute

Electrical Specifications(技术数据)：

| 电机型号 Model | 步矩角 Step angel (°) | 机身长 Motor Length L(mm) | 相电压 Rate Voltage (V) | 相电流 Rate Current (A) | 相电阻 Phase Resistance (Ω) | 相电感 Phase Inductance (mH) | 静力矩 Holding Torque (kg.cm) | 引线数 Lead Wire (NO.) | 减速比 Gear Ratio | 转动惯量 Rotor Inertia (g.c㎡) | 定位力矩 Detent Torque (g.cm) | 重量 Motor Weight (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57BYGH009-06BAG30 | 1.8 | 41 | 5.7 | 1 | 5.7 | 5.7 | 3.9 | 6 | 30:1 | 120 | 0.21 | 0.45 |
| 57BYGH206-05BAG10 | 1.8 | 51 | 6.6 | 1 | 6.6 | 8.2 | 7.2 | 6 | 10:1 | 275 | 0.36 | 0.65 |
| 57BYGH402AG15 | 1.8 | 56 | 12 | 0.6 | 20 | 29 | 8.5 | 6 | 15:1 | 300 | 0.4 | 0.7 |
| 57BYGH630-07AG20 | 1.8 | 76 | 3.2 | 2.8 | 1.13 | 5 | 18.9 | 4 | 20:1 | 480 | 0.68 | 1 |

*以上仅为代表产品, 派生产品可根据客户要求制作

Mechanical Dimensions(外型图)

Wiring diagram (接线图):