益环赫审（表）[2019]16号

关于《益阳海利宏竹业有限公司

扩建年产10000个木烤火桌、烤火茶几

建设项目环境影响报告表》的批复

益阳海利宏竹业有限公司：

你单位呈报的《扩建年产10000个木烤火桌、烤火茶几建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及有关材料收悉。经研究，批复如下：

- 益阳海利宏竹业有限公司拟投资200万元，在益阳市衡龙桥镇长益北路84号,利用厂区现有的闲置车间四、车间五扩建年产10000个木烤火桌、烤火茶几建设项目，建筑面积约为1550㎡。项目符合国家产业政策，选址基本合理。根据湖南知成环保服务有限公司编制的环评报告表的分析结论，在建设单位切实落实报告表提出的各项污染防治和风险防范措施，确保污染物达标排放的前提下，从环境保护的角度分析，我局同意该项目的选址及建设。

二、建设单位在项目设计、建设和营运期间,必须严格执行环保“三同时”制度，全面落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施,并着重作好如下工作：

（一）、加强环境管理，建立环境管理机构，配备专职或兼职环保人员，完善环境管理制度，定期对“三废”处理设施进行检查和维护，严禁“三废”不经处理直接排放。

（二）、本扩建项目喷漆及晾干废气经喷淋净化塔（除漆雾）+干式过滤箱+UV光解+活性炭吸附经15m高P3排气筒排放，VOCs、苯系物（二甲苯）达到《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表2、表3中的排放浓度限值；颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）表2中二级标准及无组织排放浓度限值要求；木质粉尘经集气管道+布袋除尘器（现有）处理后经15m高P1排气筒（现有）排放，颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）表2中二级标准及无组织排放浓度限值要求。

（三）、本扩建项目营运期喷淋净化塔处理废气的废水经絮凝沉淀后循环利用，正常情况下生产废水不得外排；非正常情况下，如果喷漆废水需要外排则按危险废物处理，委托有资质的单位进行收集，集中处理，不得外排；员工的生活污水经化粪池处理后用作农肥，不得外排。

（四）、强化噪声污染防治措施。本项目噪声主要为锯机、组装机、打眼机、铣刨机等设备噪声，通过合理平面布局，优化设备选型，对高噪声设备采取减震降噪措施，加强设备日常检修和维护，加强生产管理，合理安排生产，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。

（五）、本扩建项目产生的一般固体废物分类收集，外售综合利用；生活垃圾由环卫部门统一清运处理；废油漆桶、废活性炭、UV灯管、漆渣等危险废物委托有资质的单位进行回收处理。

三、本项目的性质、规模、地点或者污染防治措施等发生重大变化时，应当重新向环保部门进行环评报批。

四、益阳海利宏竹业有限公司在本次环评审批手续后，严格按照《报告表》的内容和批复落实各项污染防治措施，项目建成后，应按规定程序及时进行竣工环境保护验收。

2019年5月9日