2019年北大附中西三旗学校教学设备及生活保障建设项目（第二包：设备设施二）

招 标 文 件

项目编号：0733-19121487/02

采   购   人：北大附中西三旗学校

采购代理机构：中信国际招标有限公司

2019年7月

目  录

第一章  投标邀请	4

第二章  投标须知资料表	7

第三章  投标须知	12

一   说  明	12

1. 采购人、采购代理机构及合格的投标人	12

2. 资金来源	13

3. 投标费用	13

二   招标文件	14

4. 招标文件构成	14

5. 招标文件的澄清	14

6. 招标文件的修改	14

三   投标文件的编制	15

7. 投标文件编制的原则	15

8. 投标范围及投标文件中计量单位的使用	15

9. 投标文件构成	15

10. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件	16

11. 投标报价	16

12. 投标保证金	17

13. 投标有效期	17

14. 投标文件的签署与规定	18

四   投标文件的递交	18

15. 投标文件的装订及递交	18

16. 投标截止期	19

17. 投标文件的修改与撤回	19

五   开标及评标	20

18. 开标	20

19. 评标委员会和评标方法	20

20. 投标文件的初审	20

21. 投标文件的澄清	22

22. 评标	22

23. 评标过程及保密原则	23

六   确定中标	23

24. 中标人的确定标准	23

25. 接受和拒绝任何或所有投标的权利	23

26. 中标通知书及落标通知书	24

27. 签订合同	24

28. 履约保证金（不适用）	24

七   中标服务费	25

29. 中标服务费	25

八   政府采购信用担保	25

30. 政府采购信用担保	25

九   履约验收	26

第四章  技术需求	27

第五章  评分办法及评分标准	105

第六章  合同格式	110

第七章  投标文件格式	117

1 投 标 函	117

2 投标一览表	119

3 投标分项报价表	120

4 货物说明一览表（格式）	121

5 技术需求偏离表	122

6 商务条款偏离表	123

7 投标人资格声明	124

8 资格证明文件	125

9 业绩案例一览表	139

10 技术需求响应方案及其他相关文件	140

11 履约保证金保函（如适用）	141

12 中标服务费承诺书	142

13 政府采购投标担保函格式（如适用）	143

14 政府采购履约担保函格式（如适用）	145

15 投标人企业类型声明函（如适用）	147

16 残疾人福利性单位声明函（格式）（如适用）	150

# 第一章  投标邀请

中信国际招标有限公司（以下简称“采购代理机构”）受北大附中西三旗学校（以下简称“采购人”）委托，对其所属的2019年北大附中西三旗学校教学设备及生活保障建设项目（第二包：设备设施二）进行公开招标，欢迎国内合格的供应商参加投标。

1、项目编号：0733-19121487/02

2、项目名称：2019年北大附中西三旗学校教学设备及生活保障建设项目（第二包：设备设施二）

3、采购编号：海采（2019）1015号

4、名称、数量、用途及简要技术需求：2019年北大附中西三旗学校教学设备及生活保障建设项目（第二包：设备设施二），包括：小学教学达标设备、中学达标设备、医务室设备、室外体能训练设施、日常生活设备、厨房设备等。（用途及简要技术需求、评分方法详见招标文件）

5、项目预算金额：人民币2300054.00元。

6、投标人的资格条件：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定；

（2）投标人在信用中国网站( www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询日期为投标截止时间前十日内，提供网页打印件加盖公章）；

（3）法律、行政法规规定的其他条件；

（4）本项目不接受联合体投标。

7、评分方法和标准：综合评分法，其中，价格部分30分，技术部分54分，商务部分16分。

8、招标文件下载及投标报名时间：2019年7月1日（周一）至2019年7月8日17:00（周一）（北京时间）截止。

9、投标报名程序：

（1）办理北京市法人一证通（CA数字证书）

请登录北京市海淀区公共资源交易信息网 (http://www.bjhd.gov.cn/ggzyjy/)，查阅【服务指南】——【CA办理】栏目，按照程序要求办理。http://www.bjhd.gov.cn/ggzyjy/（2）新用户注册

取得CA数字证书后，请登录网站主页(http://www.bjhd.gov.cn/ggzyjy/)，选择【网上办事】——【投标人】栏目，应用CA数字证书进行新用户注册。

（3）标书下载及投标报名

完成注册后，通过使用CA数字证书即可登录系统免费下载招标文件，下载预览招标文件后，请在规定时间内登录系统进行投标报名。如未按要求进行投标报名，视同放弃本项目投标。

10、投标截止时间及开标时间：2019年7月22日10:30（周一）（北京时间）

投标文件请于开标当日投标截止时间之前送至开标地点，逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

11、投标、开标地点：北京市海淀区东北旺南路29号院4号楼（海淀区综合行政服务管理办公室）六层西侧第六开标室

是否有询标：否

其他事项：总预算金额为人民币9638752.50元，本项目预算金额为人民币2300054.00元，超本项目预算报价为无效标。

采购人名称：北大附中西三旗学校

采购人地址：北京市海淀区西三旗科技园英润路

采购人联系人：崔锴

联系电话：010-58751193

代理机构全称：中信国际招标有限公司

代理机构地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦A座8层

联系人：魏燕超、陈俊良

电话：010-84865055-197、179

传真：010-84865255

邮编：100004

电子邮箱：weiyc@biddingcitic.com、chenjl@biddingcitic.com

网址：http://www.bjhd.gov.cn/ggzyjy/

# 第二章  投标须知资料表

本表是关于要采购货物的具体资料，是对投标须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：北大附中西三旗学校 地址：北京市海淀区西三旗科技园英润路 采购人联系方式：010-58751193 |
| 1.2 | 采购代理机构：中信国际招标有限公司 地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦A座8层 电话：010-84865055-197、179 |
| 1.3.3 | 是否接受联合体投标：否 |
| 1.3.4 | 是否允许采购进口产品：否 |
| 1.3.5 | 是否专门面向中小企业或小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位采购：否 |
| 2.1 | 财政拨款 总预算金额为人民币9638752.50元，本项目预算金额为人民币2300054.00元，超本项目预算报价为无效标。 |
| 9.1_7-1 | 企业法人营业执照副本复印件（须加盖本单位公章） |
| 9.1_7-2 | 税务登记证副本复印件（须加盖本单位公章） |
| 9.1_7-3 | 组织机构代码证副本复印件（须加盖本单位公章） |
| 9.1_7-4 | 法定代表人授权书原件（格式） |
| 9.1_7-5 | 法人授权代表本人身份证复印件（须加盖本单位公章） |
| 9.1_7-6 | 投标人提供经会计师事务所出具的2018年度完整的财务审计报告复印件，并加盖投标人公章。如投标人无法提供2018年度审计报告，则须提供银行出具的资信证明。 说明： 1、银行资信证明是指投标人参加本次投标截止日前三个月内银行出具的资信证明（成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖投标人公章）,且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外； 2、提供的银行资信证明必须是完整的（正反面），可以为复印件(加盖投标人公章)，评标委员会保留审核原件的权利； 3、银行资信证明的开具银行明确规定复印无效的，须提交原件； 4、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等； 5、银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效； 6、政府采购投标担保函格式见第七章投标文件（格式13）。 |
| 9.1_7-7 | 有依法缴纳社会保障资金的良好记录：投标人须提供2019年01月至今任意连续三个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件并加盖本单位公章。 |
| 9.1_7-8 | 有依法缴纳税收的良好记录：投标人须提供2019年01月至今任意连续三个月的缴纳税收的入账票据凭证复印件并加盖本单位公章； |
| 9.1_7-9 | 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 投标人须提供此声明，法定代表人或法人授权代表签字，须加盖本单位公章。 |
| 9.1_7-10 | 提供在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”信用记录查询结果，查询日期为投标截止时间前十日内，提供网页打印件加盖公章。 |
| 9.1_7-11 | 招标文件要求的其他资格证明文件（适用见投标须知资料表） |
| 9.1_7-12 | 投标人认为必要的其他资格证明文件复印件（须加盖本单位公章）。 |
| 12.3 | 投标保证金：人民币20000.00元整 递交时间：2019年7月22日10:30（周一）之前(以到账时间为准)。 投标保证金形式：银行转账、银行保函/政府采购担保函 投标保证金交纳及系统使用须知： 保证金交纳相关要求： 1．保证金交纳支持投标人采用网银或手机银行线上转账、柜台或自助终端线下转账（汇款）、银行保函、政府采购担保函等方式交纳。(由于银行到帐时间不确定等原因，不建议使用同城清分系统或同城票据交换方式使用保证金系统交纳投标保证金)。 2．使用保证金系统采用转账或汇款方式交纳的，投标人应按照招标文件要求，通过保证金系统，获取账户信息，在截止时间前向该账户一次足额交纳。保证金到账时间以银行确认的实际到账时间为准。 3．投标人提交的保证金应以本单位的名义转出，账户名应与投标人单位名称一致，不得以分支机构等其他名义提交。联合体投标的，应由牵头一方名义提交保证金，且对联合体各方具有约束力。 4．投标人所提交的保证金仅限当次交易项目（包）有效，不得重复替代使用。有多个分包的交易项目，投标人应按所投包号分别提交保证金。 二、使用保证金系统时保证金交纳情况的判定 1. 判断以电汇形式递交投标保证金是否合格的标准是：按照《招标文件》要求，在投标截止时间之前向对应子帐号汇款，一次性汇款金额不少于《招标文件》规定。 2.判断以电汇形式递交投标保证金是否合格的依据是: 以通过投标保证金电子系统查询的在投标截止时间之前到帐情况为准。(为保证保证金能够按时间要求到帐,请投标商充分考虑银行实际汇款周期,预留足够办理时间，建议提前两天查询保证金是否到帐,如出现异常情况请立即通过投标保证金电子系统技术支持电话咨询) 3.投标保证金递交方式、时间、金额、汇出帐户与子帐户对应情况、是否一次性足额交纳等不符合招标文件关于保证金递交要求的，评标委员会有权依据《招标文件》做出其投标是否有效的最终判定。 三、投标人保证金系统操作指南 （1）本项目为只接受在线收退保证金的项目。具体操作流程详见附件《中招联合招标采购平台供应商操作手册》。（2）凡有意参加的潜在投标人，请前往中招联合招标采购平台（www.365trade.com.cn）免费注册，技术支持电话：400-092-8199。（3）投标人购买招标文件成功后，可在中招联合招标采购平台（www.365trade.com.cn）获取缴纳保证金的虚拟账号（平台无支付功能），即可按照招标文件的具体要求缴纳投标保证金，不接受现金汇款。保证金虚拟账号针对不同投标人、项目各不相同，请勿泄露或从他人处获取账号信息。 提示：潜在投标人应充分考虑平台注册流程所需的时间及投标保证金到账时效，建议在开标时间前至少1个工作日办理完成平台注册及投标保证金提交事宜。 |
| 13.1 | 投标有效期：开标日后的 90 天内保持有效 |
| 14.1 | 投标文件：正本：1份；副本：4份；电子版：1份。 （电子文件规定存储载体为U盘）。 电子文件规定格式为： （一）文本文件采用DOC、RTF、TXT、PDF格式； （二）图像文件采用JPEG、TIFF格式； （三）影像文件采用MPEG、AVI格式； （四）声音文件采用WAV、MP3格式。 |
| 16.1 | 投标截止期：2019年7月22日10:30（北京时间） |
| 18.1 | 开标时间：2019年7月22日10:30（北京时间） 递交投标文件地点：北京市海淀区东北旺南路甲29号(海淀区综合行政服务中心)六层西侧第六开标室 开标地点：北京市海淀区东北旺南路甲29号(海淀区综合行政服务中心) 六层西侧第六开标室。 |
| 28.1 | 履约保证金（本项目不适用） |
| 29.1 | 29.1中标人须向采购代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费。 （1）以中标金额作为收费的计算基数。 （2）采购代理机构按计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改价格[2011]534号文有关规定向中标人收取中标服务费用。 （3）中标服务费币种与中标签订合同的币种相同或招标机构同意的币种 （4）中标服务费的交纳方式： 中标供应商在领取中标通知书时一次性向采购代理机构交纳所有中标服务费。 |
| 29.3 | 中标服务费支付形式：现金、支票、电汇、汇票。 |
| 29.4 | 中标服务费账户 开户名称：中信国际招标有限公司 开户银行：中信银行北京京城大厦支行 账号：7110210182600030709 |
| 12.3 28.1.2 30.2 | 政府采购信用担保机构： 1.中国投资担保有限公司 地址:北京市海淀区西三环北路100号光耀东方写字楼9层 联系人：边志伟 手机：13810789199 联系电话：010-88822573 传真：010-68437040/68472315 电子邮箱：bianzw@guaranty.com.cn 2.北京首创投资担保有限责任公司 地址:北京市西城区闹市口大街一号长安兴融中心四号楼三层 联系人：杨阳 陈浩然 手机：13488752033 18910210850 联系电话：010-58528750/58528760 传真：010-58528757 电子邮箱：yangyang@scdb.com.cn; chenhaoran@scdb.com.cn 3.北京中关村科技担保有限公司 地址:北京市海淀区中关村南大街乙12号天作国际大厦A座28层 联系人：李玉春 手机：13910831169 联系电话：010-59705232 传真：010-59705606 电子邮箱：li_yuchu@126.com |

# 第三章  投标须知

### 一   说  明

### 1. 采购人、采购代理机构及合格的投标人

1.1 采购人：指依法进行本次政府采购招标活动中的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2 采购代理机构：受采购人委托，组织本次招标活动的采购代理机构。本项目的采购代理机构为中信国际招标有限公司。

  - 合格的投标人

1.3.1符合第一章投标邀请中“投标人资格要求”中规定的内容；

1.3.2投标人必须向招标机构购买招标文件并登记备案，未经向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标。

1.3.3除非在投标人须知资料表中另有规定，本项目不接受联合体投标，不允许转包、分包。

1.3. 3.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.3. 3.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.3. 3.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合其规定。

1.3. 3.4联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。

1.3. 3.5大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体相应幅度的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业（如适用）。

1.3. 3.6联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

1.3. 3.7联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。

1.3. 3.8对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.3.4如经财政主管部门批准可以采购进口产品，将在投标人须知资料表中写明。但投标人应保证所投产品已在中国关境内并已履行合法报通关手续。若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将作为无效投标被拒绝。

1.3.5若投标人须知资料表中写明专门面向中、小、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位产品采购的，如投标人所投产品为非中小企业产品、监狱企业或残疾人福利性单位产品，其投标将作为无效投标被拒绝（如适用）。

  - 凡受托为本次招标标的进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司，及相关联的附属机构，不得参与投标。

  - 凡在法律或财务上不能独立合法经营，或在法律或财务上不能独立于本项目招标采购单位的任何机构，不得参加投标。

  - 投标人在投标过程中不得向采购人和采购代理机构提供、给予任何有价值的物品，一经发现，其投标人资格将被取消。

1.7采购人和采购代理机构在任何时候发现投标人以他人名义投标、相互串通投标，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其投标将被拒绝并没收其投标保证金，并视情况依法追究责任。

### 2. 资金来源

2.1本招标文件投标须知资料表中所述的采购人已拥有一笔资金。采购人计划将一部分资金用于支付本次招标后所签订合同项下的款项。

2.2 项目预算金额和分项或分包控制金额见投标人须知资料表。

### 3. 投标费用

3.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

### 二   招标文件

### 4. 招标文件构成

4.1 要求提供的货物及相关服务、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。

招标文件共七章，内容如下：

第一章 投标邀请书

第二章 投标须知资料表

第三章 投标须知

第四章 技术需求

第五章 评分办法及评分标准

第六章 合同格式

第七章 投标文件格式

4.2 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### 5. 招标文件的澄清

5.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知采购代理机构和采购人，采购代理机构对其在“投标人须知资料表”中所述投标截止期十五日以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。

### 6. 招标文件的修改

6.1在投标截止期十五日前，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

6.2 招标文件的修改应以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对招、投标双方具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

6.3为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的修改部分进行应答，采购代理机构有权决定是否延长投标截止期。

### 三   投标文件的编制

### 7. 投标文件编制的原则

7.1潜在投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的文字回答，否则按无效投标处理。

7.2 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对其中任何资料做进一步审查的要求。

### 8. 投标范围及投标文件中计量单位的使用

8.1 投标人应对招标文件中“技术需求”所列的所有货物进行投标。不得将一包中的内容拆开投标，否则其投标作为无效标处理。

8.2 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9. 投标文件构成

9.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式编写投标文件，投标文件应包括以

下内容：

1 投 标 函

2 投标一览表

3 投标分项报价表

4 货物说明一览表

5 技术需求偏离表

6 商务条款偏离表

7 投标人资格声明

8 资格证明文件

见投标须知前附表

9 业绩案例一览表（须提供合同、金额页、签字页复印件加盖公章）

10 技术需求响应方案及其他相关文件

11 履约保证金保函格式（中标后开具）

12 中标服务费承诺书

13 政府采购投标担保函格式

14 政府采购履约担保函格式

15 《投标人企业类型声明函》（格式，符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）价格扣减条件的投标人须提交）（如适用）

16 残疾人福利性单位声明函（格式）（如适用）

9.2 除上述9.1条外，投标文件还应包括本须知第10条的所有文件。

### 10. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

10.1投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物及相关服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1货物主要技术指标和性能的详细说明。

10.2.2	货物从采购人开始使用至招标文件规定的质保期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

10.2.3	对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及相关服务已对招标文件的技术规格做出如实详细的应答，并申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3 投标人应注意招标文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。

### 11. 投标报价

11.1所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2投标人应在“投标分项报价表”上标明投标内容的单价和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3本次招标投标人只允许对本项目有一个总报价，任何选择性报价（或多个方案）的投标为无效标。

11.4 投标报价中，如投标内容超出招标文件要求，该部分内容在评标时将不予以核减。

11.5 最低报价不是授予合同的唯一保证。

11.6投标报价缺项、漏项的投标为无效标

### 12. 投标保证金

12.1 投标人应提供投标保证金，作为其有效投标的一部分。

12.2 投标保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予返还：

（1）在开标之日后到投标有效期满前，投标人因自身原因撤回投标的；

（2）投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的；

（3）中标人不按本须知第27条的规定与采购人签订合同的；

（4）中标人不按本须知第28条的规定提交履约保证金的；

（5）中标人领取中标通知书时未按第29条的规定缴纳中标服务费的。

12.3 投标保证金的金额见投标须知资料表，支付方式必须采用投标须知资料表规定的形式。

12.4 凡没有根据本须知12.1和第12.3条的规定随附投标保证金的投标，将被拒绝。

12.5 中标人的投标保证金，在与买方签订合同后五个工作日内退还。

12.7未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出后五个工作日内退还投标人。

### 13. 投标有效期

13.1 投标应在投标须知资料表规定的投标有效期内保持有效，投标有效期不满足要求的投标，将按无效标处理。

13.2 采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不允许修正其它内容，且本须知中有关投标保证金的返还的规定将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 14. 投标文件的签署与规定

14.1投标人应按招标文件投标须知资料表的规定准备投标文件正本和副本，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件副本为投标文件正本签字盖章后的复印件，若正本和副本内容不一致，按无效投标处理。

14.2投标文件需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人在所有投标文件封面上签字并加盖单位印章。授权代表须手持书面的“法定代表人授权书原件和授权代表身份证复印件（加盖公章）”（标准格式附后），并将其附在投标文件中，否则按无效投标处理。

14.3 任何对投标文件行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人签字并盖章后才有效。

14.4 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

14.5 投标文件无法人签字，或无被授权代表签字，其投标为无效标。

14.6投标文件的份数见投标须知资料表。

14.7投标文件电子版的要求见投标须知资料表。

### 四   投标文件的递交

### 15. 投标文件的装订及递交

15.1投标文件的装订要求，正文部分一律采用A4纸（图纸、彩页等除外），左侧装订。装订应牢固可靠，不易散落，不得采用活页式装订。招标人对因装订不牢造成的文件散失不负责任。投标文件需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上右下角逐页签字并加盖单位印章，法定代表人须在投标文件的封皮上签字并加盖单位印章。

15.2 投标人应将“开标一览表”、 “投标文件正本”、“投标文件副本”、“投标文件电子版”、“样品（如有）”分开单独密封，并在信封上分别注明 “开标一览表”、 “投标文件正本”、“投标文件副本”、“投标文件电子版”、“样品（如有）”字样，在投标时单独递交。同时提供“法人代表授权书复印件（加盖公章）”及“授权代表身份证复印件（加盖公章）”。

15.3所有信封上均应：

1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址。

2）注明招标的项目名称、招标编号和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

3）投标人提供投标文件的密封粘贴处法定代表人或经其正式授权的代表须签字并加盖公章，以便确认密封情况，不符合要求的投标将被拒绝。

15.4 所有信封上还应写明投标人名称和地址，以便采购代理机构在投标截止时间以后收到的投标文件，能原封退回。如果投标人未按上述要求加写标记的，采购代理机构对投标文件的误投概不负责。

15.5如需提供样品的，在评审结果公示后，未中标人提供的样品在5个工作日内退还；中标人提供的样品进行保管封存，做为履约验收的参考依据。

### 16. 投标截止期

16.1投标人应在招标公告或投标邀请书中规定的截止时间前，将投标文件按招标公告或投标邀请书中规定的地址递交。

16.2采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，采购代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

16.3采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

### 17. 投标文件的修改与撤回

17.1投标以后，如果投标人提出书面修改或撤标要求，在投标截止时间前送达采购代理机构者，采购代理机构将予以接受。

17.2投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定进行编制、密封、标记和递交。

17.3在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

17.4在投标截止期之后，投标人不得撤回其投标（包括全部投标资料），否则其投标保证金将按照本须知的第12条规定不予退回。

### 五   开标及评标

### 18. 开标

18.1 采购代理机构应当按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。所有投标人应派被授权人参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

18.2 开标时，由公证员或监标人或投标人代表检查投标文件的密封情况。

18.3 开标时，采购代理机构当众宣读开标一览表中全部内容。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.4 采购代理机构将对唱标内容做开标记录，由公证员和/或监标人、采购代理机构、投标人代表签字确认。

### 19. 评标委员会和评标方法

19.1 评标由依照有关法律法规组建的评标委员会负责。评标方法和标准在本招标文件第四章中规定。评标委员会对投标文件的评审，分为符合性检查、资格性检查、商务评议、技术评议、综合评议。

### 20. 投标文件的初审

20.1符合性审查。评标委员会将审查投标文件有效性、完整性和对招标文件的响应程度，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2 资格性审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

20.3评标时算术错误将按以下方法更正（有明显错误的情况除外）：

20.3.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

20.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

20.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

20.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

20.3.5对不同文字文本投标文件解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是投标文件完整的、与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符的，没有重大偏离的投标。对关键条文例如关于投标保证金、投标有效期、资格证明文件、适用法律、社会保障资金等内容的偏离、保留和反对将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

20.5对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.6 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1）符合专业条件的投标人或者对招标文件实质响应的投标人不足三家的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4）因重大变故，采购任务取消的。

20.7 投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

1）应交未交或未按规定递交投标保证金的；

2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

3）不具备招标文件中规定资格要求的；

4）投标总价超出采购预算或最高限价的；

5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

6）投标人未遵循公平竞争的原则、串通投标、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益的；

7）投标文件报价出现前后不一致，在合理时间内，投标人不确认按规定修正后投标报价的；

8）投标人的报价明显低于其他投标人的报价，且不能在合理时间内提供证明其报价合理性的书面说明的；

9）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的：

①“技术参数要求”中星号“*”指标的或投标文件缺漏项的；

②  投标有效期不足的；

③ 投标人有违法违纪行为，或在过去三年中有重大的质量、信誉等问题；

④ 投标文件中提供虚假或失实资料的；

⑤ 在未经财政部门批准采购进口产品前提下，投标人所投产品中含有进口产品的；

⑥为本次招标标的进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司；

⑦投标人的报价明显低于其他投标报价，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，或者被评标委员会认定为低于个别成本的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

⑧招标文件中规定的其他按无效投标处理要求的。

### 21. 投标文件的澄清

21.1 在评标期间，评标委员会有权以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。澄清应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2 澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

### 22. 评标

22.1经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的评审和比较。

22.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。同时考虑以下因素：

（1）环保标志产品、节能产品（须附证明材料）；如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件

（2）财政部门核准的进口产品。优先采购向我国企业转让技术、提供培训服务及其他补偿贸易措施、与我国企业签订消化吸收再创新方案。（须附证明材料）

22.3 综合评分法：

综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素(如投标价格、质量、信誉、服务、业绩、样品等)进行综合评审。评标委员会每位成员分别对投标人按相应的加权分值进行评价、打分。

22.4评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

22.5根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》的投标人，其投标报价扣除6-10%后参与评审。具体办法详见招标文件第五章（如适用）。

### 23. 评标过程及保密原则

23.1开标之后，直到授予中标人合同止，凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

23.2在评标期间，投标人试图影响采购人、采购代理机构和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

### 六   确定中标

### 24. 中标人的确定标准

24.1除第22条规定外，评标委员会应采用综合评分法，在符合招标文件要求的投标文件中，根据价格、技术性能、质量、业绩等因素在评标总分中所占比例，由评委分别进行打分，按各投标人汇总得分进行排序，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。

24.2评标委员会将根据评标标准，推荐中标候选人，或根据采购人的委托，直接确定中标人。

### 25. 接受和拒绝任何或所有投标的权利

25.1为维护国家和社会公共利益，采购人和采购代理机构保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标的权利，且对受影响的投标人不承担任何责任。

25.2因不可抗力或中标人自身原因不能履约等情形，采购人保留与其他候选人签订合同的权利。

### 26. 中标通知书及落标通知书

26.1中标确定后，中标结果在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

26.2 投标人可通过相关发布媒体查询评标结果。投标人可以在公示期内对评标结果以书面形式提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任，并提交相应的证明材料。公示期外提出的质疑，采购代理机构将不予以受理。

26.3 中标通知书是合同的组成部分。

26.4未中标的投标人应当在中标结果公示后5个工作日内领取落标通知书。

### 27. 签订合同

27.1中标人应当自收到中标通知书之日起三十日内与采购人签订合同。如果中标人无正当理由不与采购人签订合同，则其投标保证金将被没收。在此情况下，可另选下一个中标候选人，或重新招标。

27.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 28. 履约保证金（不适用）

28.1中标人在签订合同后10个工作日内，按招标文件中提供的履约保证金保函格式或采购人可以接受的其他形式向采购人提交合同总金额5%的履约保证金。

28.1.1 履约保证金用于补偿采购人因中标人不能履行其合同义务而蒙受的损失。

28.1.2 履约保证金应使用本合同货币，按下述形式之一提交：

A．银行保函（采购人可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行，或其他采购人可接受的格式）。

B.支票、汇票、本票。

C．政府采购履约担保函（保函应为北京市政府采购信用担保试点工作专业担保机构出具）。

D. 履约保证金不得以现金形式递交。

28.1.3 履约保证金在项目验收合格一年内均应完全有效。

28.1.4 如果中标人未能按合同规定履行其义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

28.2 如果中标人没有按照上述第27条或28.1条的规定执行，采购人和采购代理机构将取消该中标决定，该中标人的投标保证金不予返还，同时将结果报政府采购监督管理部门备案。采购人和采购代理机构可将中标结果授予下一个中标人，或重新招标。

### 七   中标服务费

### 29. 中标服务费

29.1采购代理机构按计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改价格[2011]534号文有关规定向中标人收取中标服务费用。此项费用不单独开列而应计入投标价。

29.2 中标人在领取中标通知书时一次性向采购代理机构缴付中标服务费。

29.3 中标服务费将以投标须知资料表规定的方式进行收取。中标人如未按29.1和29.2条规定办理，采购代理机构将没收其投标保证金。

29.4 如采购人采用电汇方式支付中标服务费，收款账户见投标须知资料表。

### 八   政府采购信用担保

### 30. 政府采购信用担保

30.1中小型企业投标人可以自由按照财政部门规定，采用投标担保、履约担保和融资担保（如适用）。

30.2 投标人递交的投标担保函和履约担保函应为北京市政府采购信用担保试点工作专业担保机构出具。

30.3 投标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

30.4 合格的政府采购专业信用担保公司名单见第二章投标须知资料表。

### 九   履约验收

31.履约验收

31.1项目完成后，中标人应当配合采购人或采购代理机构或相关专业专家提供验收需要的相关资料，按采购人要求的验收流程及措施对项目进行履约验收。

# 第四章  技术需求

一、项目名称

2019年北大附中西三旗学校教学设备及生活保障建设项目（第二包：设备设施二）

二、预算金额

总预算金额为人民币9638752.50元，本项目预算金额为人民币2300054.00元，超本项目预算报价为无效标。

三、技术需求

| 小学达标设备 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 类别 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 计算器 | 数学 | 简易型，1、10 位数。2、统计运算功能。3、分数计算功能。4、函数运算功能。5、独立储存器功能（具备保留运算过程功能，关机后能清除原运算过程及数据)。 | 个 | 40 |
| 2 | 直尺 | 数学 | 1、用木制材料或有机玻璃制成。木直尺漆层均匀、整洁，表面无伤痕、无毛刺。经干燥处理，无节疤、无裂纹、无变形；2、全长500mm，尺宽≥25mm。尺面两侧均有刻度，是测量面。尺面最小刻度1mm、刻线长度较短，每10mm一小格、刻线长度中等，每100mm一大格、刻线长度较长；3、尺面刻线均匀清晰，垂直尺边、无断线；4、尺面平整挺直，平面度≤3mm，尺边直线度≤2mm；5、1m全长示值允差≤±1.5mm；6、0.01m示值允差≤±0.5mm； | 个 | 12 |
| 3 | 软尺 | 数学 | 规格：2000mm。刻度清晰，无形变。两端金属封边。 | 套 | 2 |
| 4 | 弹簧度盘秤 | 数学 | 1．产品由圆筒1个、拉环1个、刻度牌1块、拉钩1个、拉簧1个组成；2．底座和支撑部件应有足够的稳定性，指示机构不应过松、过紧、卡滞；3．组装后的弹簧秤为圆筒式；4．最大称重为1kg±5g。采用优质钢材，防锈处理。产品符合JY127-82《弹簧秤》的有关规定。 | 台 | 7 |
| 5 | 简易天平 | 数学 | 200g，1g | 台 | 2 |
| 6 | 三角板 | 数学 | 演示用，木制，表面光滑，无杂质，整体采用醒目的黄颜色，黑色刻度线，每套分60°、45°各1块，板上均附有可插接的手持把手，等腰三角形，其斜边长为500mm,两底角为45°。直角三角形的长直角边为500mm，与斜边的夹角应为30°，另一底角应为60°，所有角度误差不超过±2度。三角板边宽不小于40mm，板厚不小于5mm。 | 套 | 12 |
| 7 | 圆规 | 数学 | 1．圆规由规身、粉笔套、规脚等三部份组成，总长不小于400mm，合拢宽度不小于28mm，厚度不小于20mm； 2．圆规尾部用M5螺栓连接，用鱼尾螺母紧固； 3．圆规前端粉笔夹应能夹持Φ8mm—Φ12mm的粉笔，粉笔夹插孔深度不小于25mm； 4．规脚呈锥形状，Φ9mm，长度20mm； 5．圆规表面应平整、挺直、无毛刺、无凹陷； 6．产品还应符合JY0001-2003《教学仪器一般质量要求》第4、5、6章的有关规定。 | 个 | 4 |
| 8 | 量角器 | 数学 | 演示用，由塑料制成，整体厚度不小于8mm,塑料壁厚不小于3mm，手柄可以自由拆卸，尺寸为120X50X20mm，手柄弧度符合人体工学.整体采用黄颜色，蓝色刻度线，0°～180°，底边长度为500mm,高度280mm.应符合JY0346-1994的有关要求。 | 个 | 4 |
| 9 | 演示温度计 | 数学 | 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定 | 个 | 2 |
| 10 | 塑料球 | 数学 | 1、产品形状为圆形，材料为无毒、环保优质塑料。2、产品的颜色要求纯正、鲜艳，表面要求光滑、无毛刺。3、产品的规格尺寸及数量：直径（mm）：φ20、30粒、三种颜色、每色10粒、配不透明袋，塑料盒装。4、塑料球保证在温度-25～40℃的条件下贮存不得产生变形、开裂。5、 产品表面无明显缺陷和变形。 | 套 | 2 |
| 11 | 横式计数器 | 数学 | 1．演示用，底座和挡板采用木制；2．竖式计数器是由底座、挡板、珠杆、算珠组成；3．底座尺寸：223×90×60mm；4．竖式计数器为三档，每档有算珠10 个，算珠为空心，直径为35mm（±0.5mm），厚为16mm（±0.2mm），算珠中心有一直径6mm 珠孔，算珠在珠杆上应滑动灵活自如，不得有卡死等现象珠杆与底座应衔接牢固，无松脱现象。挡板能挡住10 个算珠；5 ．珠杆用直径Φ3.3mm 的钢丝制成。摆放平稳，使用方便。木材采用优质环保木料，表面环保油漆涂层精制而成；演示用，三档。 | 个 | 2 |
| 12 | 竖式计数器 | 数学 | 1．演示用，底座和挡板采用木制；2．竖式计数器是由底座、挡板、珠杆、算珠组成；3．底座尺寸：223×90×60mm；4．竖式计数器为三档，每档有算珠10 个，算珠为空心，直径为35mm（±0.5mm），厚为16mm（±0.2mm），算珠中心有一直径6mm 珠孔，算珠在珠杆上应滑动灵活自如，不得有卡死等现象珠杆与底座应衔接牢固，无松脱现象。挡板能挡住10 个算珠；5 ．珠杆用直径Φ3.3mm 的钢丝制成。摆放平稳，使用方便。木材采用优质环保木料，表面环保油漆涂层精制而成； 演示用，五档。 | 个 | 2 |
| 13 | 竖式计数器 | 数学 | 学生用竖式计数器，外形应不小于尺寸：120mm×70mm×90mm，档板应不小于尺寸：130mm×65mm×5mm，档板能遮挡全部算珠，共有五档算珠，计数器底座一面印有相应的数位“个、十、百、千、万”，算珠杠为塑料的U型杠。 | 个 | 21 |
| 14 | 演示算盘 | 数学 | 十七档（位），上二下五珠，外框塑料制，尺寸720mm×225mm×36mm。中间有六条筋牵住，产品表面平整光滑，四角无尖锐棱角；算珠为塑料制，外径Φ32mm，厚16mm，算盘竖直时，算珠应不会自滑；算珠串杆Φ5mm。 | 个 | 1 |
| 15 | 计数棒 | 数学 | 1、演示用，每10根一捆，共10捆，数量100支，为ABS塑料实心塑料棒，棒长不小于100mｍ，截面直径为Φ3±1ｍｍ。2、计数棒颜色5种，每色各20根，棒体通直，粗细均匀。3、产品可触及边缘、边角、分模线，不应有锐利毛边、尖端、或溢边，或加以保护使之不可触及。 | 套 | 4 |
| 16 | 计数棍 | 数学 | 演示用，每10根一捆，共10捆，材质为塑料（实心、牢固、不易折断），棒长不小于90ｍｍ，截面直径为Φ3±1ｍｍ，数量100支。 | 套 | 21 |
| 17 | 钉板 | 数学 | 学生用，长不小于100mm，外径2mm（空心、牢固、优质塑料）。塑料一次性吹塑而成。 | 个 | 21 |
| 18 | 钉板 | 数学 | 演示用，采用胶合板，两用，规格590mm×390mm×7mm，框架边缘应采用铝合金包边，配彩色橡皮筋，板面图案采用喷绘制作，表面覆光膜，板面上应绘有等分方格160块，在方格的每一交点处嵌有铜钉，铜钉均等高，钉头应比钉身大，防止橡皮筋滑落，用橡皮筋可在钉板上直观地围成几何图形。钉板背面应可供粉笔书写。产品符合JY0344-94《钉板》的要求。 | 个 | 2 |
| 19 | 数字骰子 | 数学 | 不小于12mm×12mm×12mm，每个侧面上有不同的字，不少于3个 | 套 | 2 |
| 20 | 色块转盘 | 数学 | 仪器由面板、底座、主轴、指针组成，底座直径不小于100mm，盘面直径不小于135mm，盘沿高度5mm,以圆心为中心将盘面用不同颜色分区为八个等分区，分为红、蓝、白三种颜色，每种色块的数量不同。产品选用ABS，及聚丙稀0全新塑料注塑而成，无毒、环保、性能好。 | 个 | 2 |
| 21 | 七巧板 | 数学 | 七种颜色，所拼成的正方形尺寸为83mm×83mm，厚度2mm。塑料盒子尺寸：60×60×15mm。 | 套 | 2 |
| 22 | 角演示器 | 数学 | 边可伸缩 | 个 | 4 |
| 23 | 小学低年级数学磁性教具 | 数学 | 1.背景图10种（20以内加、减演示图、加法计算表、钟面图、学生用品价目表、乘法计算表、百以内认数与计算背景图、百以内数的认识图、整数数位顺序表、除法初步认识背景图、自编应用题背景图）。2.数字图板包括（0～9、+、-、×、÷、＜、＞、＝运算符号）。3.实物图板包括（小棒、10根小棒图板、100根小棒图板、圆形图板、方形图板、苹果、飞机、大客车、小轿车、小花、小兔、盘子、角度演示器、直尺、几何图板）。4.计量单位图板包括（米、厘、克、千、时、分、秒、元、角）。5.计数棒100根。6.钟表模型，模型为全塑料制，12时制、三针联动，可悬挂。 | 套 | 2 |
| 24 | 小学中年级数学磁性教具 | 数学 | 1.背景图6种（文教用品价目背景图、自编应用题背景图、整数小数数位顺序表、整数数位顺序表、数位顺序表、半圆仪）。2.数字图板包括（0～9、+、-、×、÷、＜、＞、（、）、［、］、≈、＝运算符号）。3.实物图板包括（小棒、小数点、、圆形图板、方形图板、大客车、小轿车、货车、摩托车、小兔、女孩、男孩、角度演示器、直尺、三角形内角和演示板、分数板、几何图板）。4.计量单位图板包括（米、分、厘、毫、吨、千、克）。5.钉板，全塑料制，外形尺寸140mm×140mm，配4根彩色橡皮筋。6.七巧板. | 套 | 2 |
| 25 | 小学高年级数学磁性教具 | 数学 | 1.背景图8种（方格图、行距株距计算背景图、整数小数数位顺序表、整数数位顺序表、半圆仪、组合图形①、组合图形②、组合图形③）。2.数字图板包括（0～9、+、-、×、÷、＜、＞、≈、＝、……、∶运算符号）。3.实物图板包括（小棒、小数点、、圆形图板、方形图板、大客车、小轿车、货车、摩托车、小兔、女孩、男孩、角度演示器、直尺、三角形内角和演示板、分数板、几何图板）。4.符号图板包括（a、b、c、d、s、v、h、r、x、%、π）。5.分数片，透明塑料制，由整圆1、1/2等分圆、1/3等分圆、1/4等分圆、1/5等分圆、1/6等分圆、1/7等分圆、1/8等分圆、1/9等分圆、1/10等分圆、1/11等分圆、1/12等分圆等组成。 | 套 | 2 |
| 26 | 钟面模型 | 数学 | 演示用，三针，联动，12小时表示 | 个 | 4 |
| 27 | 钟面模型 | 数学 | 演示用，三针，联动，24小时表示 | 个 | 1 |
| 28 | 几何形体模型 | 数学 | 长方体(一般和特殊)、正方体、实心圆柱、空心圆柱、圆锥体(等底等高、等底不等高、等高不等底)、球等 | 套 | 2 |
| 29 | 圆柱圆椎体积比 | 数学 | Ф100mm×150mm | 件 | 4 |
| 30 | 厘米立方块 | 数学 | 1．每块为单色，颜色种类不少于2种，10mm×10mm×10mm，30个； 2．盒子尺寸：约116×62×21mm，包装盒选用优质环保，无毒，透明塑料注塑成型，具有坚挺、柔软、韧性好等特点；3.另配件选用工程塑料ABS，聚苯乙烯和聚丙烯注塑成型。 | 套 | 11 |
| 31 | 小数点移位演示器 | 数学 | 左右移动4位 | 个 | 2 |
| 32 | 体积单位演示器 | 数学 | 1立方分米，十件，其中一件可拆卸 | 套 | 4 |
| 33 | 圆柱体体积表面积演示器 | 数学 | Ф100mm×150mm | 件 | 4 |
| 34 | 长方体棱长与表面积演示器 | 数学 | 符合JY0001—2003《教学仪器设备产品一般质量要求》有关规定。 | 套 | 4 |
| 35 | 圆面积圆周率演示器 | 数学 | Ф200mm | 件 | 4 |
| 36 | 相遇问题演示器 | 数学 | 符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 件 | 1 |
| 37 | 容积单位演示器 | 数学 | 1000ml,透明 | 套 | 2 |
| 38 | 稳定性演示器 | 数学 | 平行四边形、三角形各1个为一套，可拆卸组装 | 套 | 4 |
| 39 | 坐标黑板 | 数学 | 60mm×90mm | 块 | 2 |
| 40 | 小学数学教学挂图 | 数学 | 70幅/套，对开，铜版纸，彩色印刷，挂图必须为国家正式出版物；#需提供生产厂家正规出版物经营许可证、正规出版社发行委托书、挂图正规出版证明文件及教育部教育装备研究与发展中心教学仪器设备质量检测中心出具的检测报告。生产厂家必须为中国教育装备行业协会3A信用企业。 | 套 | 4 |
| 41 | 简单机械实验盒 | 科学 | 含杠杆及支架、滑轮及支架、轮轴及支架、传动、齿轮及支架、斜面(要求有固定测力计，能与斜面平行运动的装置)等小盒 | 盒 | 40 |
| 42 | 物体沉浮实验盒 | 科学 | 杠杆及支架、滑轮及支架、轮轴及支架、传动、齿轮及支架、斜面(要求有固定测力计，能与斜面平行运动的装置)等小盒。 | 盒 | 40 |
| 43 | 叶轮 | 科学 | 符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 个 | 40 |
| 44 | 声学实验盒 | 科学 | 含弹簧片 | 盒 | 40 |
| 45 | 热学实验盒 | 科学 | 含热辐射实验材料 | 套 | 40 |
| 46 | 力与机械演示箱 | 科学 | 杠杆、轮轴、定滑轮、动滑轮、滑轮组、斜面、劈、皮带传动、齿轮传动、链传动、连杆传动、起重机模型，有色注塑件。 | 套 | 1 |
| 47 | 最高温度表 | 科学 | 测量范围：-16℃～+82℃，用于物理实验用最高温度表。 外部是玻璃制品，有清晰刻度，内部是液体汞柱；产品因内成真空状，汞柱成自然断线，测量温度无碍，不会影响测量准确性。 | 支 | 2 |
| 48 | 最低温度表 | 科学 | "测量范围：-52~+42℃用于物理实验用最低温度表。外部是玻璃制品，有清晰刻度，内部是液体汞柱；产品因内成真空状，汞柱成自然断线，测量温度无碍，不会影响测量准确性。 | 支 | 2 |
| 49 | 温度计 | 科学 | 实验用玻璃仪器。 红水0～100℃；长：240ｍｍ。外径：2.5～2.6ｍｍ。头：10ｍｍ。最小分度值：1℃。浸入深度：全浸。允许误差：±1℃。玻管要直，不得弯曲，不得崩损缺口。应力：呈紫色或扩散状兰色。色泽；无色透明。理化性能耐水等级：1级；酸等级：1级；热等级：2级 | 支 | 40 |
| 50 | 温度计 | 科学 | 1.水银温度计，测量范围：0-100℃；2.最小分度值为1℃；3.玻管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。4.温度计示值允许误差±1℃。 | 支 | 2 |
| 51 | 体温计 | 科学 | 1.全长：114±1ｍｍ、外径：5ｍｍ，等边三角柱状，水银头长：15ｍｍ、水银头外径：3.5ｍｍ； 2. 测量范围：35℃～42℃，最小分度值：1℃。3.允许误差：±0.5℃。4.玻管要直，不得弯曲，不得崩损缺口；5.色泽：无色透明，温度刻度尺背面为白瓷底。 | 支 | 40 |
| 52 | 旋转架 | 科学 | 1. 仪器由底座、支杆、旋转体构成。 2. 底座支杆用塑料制成，表面平整、光滑、无毛刺、无变形。3. 底座直径Φ≥65mm，杆高约75mm。 4. 支杆上嵌有钢针以支撑旋转体。5. 旋转体由透明塑料制成，倒立口杯型，下口直径约82mm，上底约50mm，高100mm。上端嵌有放条形磁铁和玻棒，胶棒的凹槽，下端附有配重环。 | 对 | 21 |
| 53 | 液体对流实验器 | 科学 | 学生用 | 个 | 21 |
| 54 | 磁铁性质实验盒 | 科学 | 由条形磁铁、蹄形磁铁、环形磁铁、小磁针、指南针、铁粉及其它辅助部件组成。 | 盒 | 21 |
| 55 | 条形磁铁 | 科学 | 磁铁经高温老化处理后两磁极磁感应强度平均值不小于60mT。 | 对 | 40 |
| 56 | 蹄形磁铁 | 科学 | 1、 主参数（高度）80mm，磁感应强度应不小于0.055T；2、教学用磁钢经高温老化处理后，磁感应强度不小于第1条的要求；3、教学用磁钢按运输要求包装后，应能经受在正常搬运时高度为800mm的自由跌落实验，试验后磁感应强度不小于第1条的要求；4、教学用磁钢按运输要求包装后，应能经受频率为30Hz，振幅为0.2mm，振动试验10min，试验后磁感应强度不小于第1条的要求；5、教学用磁钢磁性材料提倡采用磁特性优于铝铁碳、铁氧体的其它材料；6、产品应符合JY0057－94《教学用磁钢》的要求。 | 个 | 40 |
| 57 | 激光笔 | 科学 | 1、射程不小于60米，配四个激光光头。外形尺寸：Φ13mm×67mm。用吸塑包装； | 个 | 40 |
| 58 | 小孔成像装置 | 科学 | 组装式全塑料制，由底座、支杆、支架、小孔板、毛玻璃屏、烛台、蜡烛组成。1.底座直径64mm+0.5mm，高不小于18mm，中心为圆柱形，供支杆连接使用。2.支杆直径10mm，长54mm，两端为插孔，为连接底座和支架。3.支架为U形，放置白屏、小孔板可靠，支架外形尺寸84mm×47mm×8mm，槽宽2.8mm。4.小孔板及毛玻璃屏尺寸分别为102.5mm×79mm×2mm、118mm×78mm×2.5mm，小孔板中心孔径为1mm。5.烛台由支杆及台面组成，支架长34mm，台面内径35mm+1mm，边缘深度5mm，供放置蜡烛时使用。#提供检测报告。 | 套 | 40 |
| 59 | 光学实验盒 | 科学 | 含平面镜及支架、凸面镜及支架、凹面镜及支架、凸透镜及支架、凹透镜及支架、三棱镜及支架、成像屏及支架 | 套 | 40 |
| 60 | 风的形成演示箱 | 科学 | 用于风的形成实验，由进出风道、燃烧室、蜡烛座、扇叶等组成。 | 个 | 21 |
| 61 | 指南针 | 科学 | 1． 外壳直径≥30mm。表面材质为透明塑料。2． 衬板印有东、南、西、北等方向性标志。3． 小磁针为菱形小磁针，执行JY0012—90《磁针》要求。磁针转动灵活。4． 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定 | 个 | 40 |
| 62 | 昆虫观察盒 | 科学 | 手持式，带手柄，手柄处有按钮，按压按钮后盒体下方可撑开。 | 盒 | 21 |
| 63 | 采集捕捞工具 | 科学 | 标本夹，捕虫网，水网，小铁铲，枝剪等 | 套 | 6 |
| 64 | 饲养槽 | 科学 | 材质:玻璃制 配置:配有增氧泵、自动恒温加热棒、温度计、橡胶管； | 个 | 1 |
| 65 | 榨汁器 | 科学 | 手动式，盛汁杯、榨汁机体、渣盘组成，杯体采用食品级塑料，不锈钢过滤网。 | 台 | 1 |
| 66 | 昆虫饲养槽 | 科学 | 塑料 符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 个 | 11 |
| 67 | 养鱼缸及辅助设备 | 科学 | 1．内径尺寸：不小于700mm×300mm×500mm（长×宽×高）； 2．高质量透明亚克力材料；有灯光、加氧和恒温控制装置。 | 套 | 1 |
| 68 | 大气压力实验盒 | 科学 | 配30ml塑料注射器 | 盒 | 21 |
| 69 | 太阳高度测量器 | 科学 | 1、由底座、面板、测量架、重锤等组成；2、底座塑料制成，Ф87mm；3、面板为铝片：Ф100mm，厚度0.2mm；4、测量架长度97mm，宽度15mm；5、重锤铜制，Φ5mm；6、符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定；7、请提供样品一个。 | 个 | 21 |
| 70 | 四季星图卡片 | 科学 | 卡片直径235mm 性能:可按不同季节、时间、查看星座； | 个 | 21 |
| 71 | 托盘天平 | 科学 | 1．最大称量500g，分度值0.5 g；2．秤量允许误差为±0.5d(分度值)；3．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量；4．冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼；5．电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷；6．油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷；#提供检测报告。 | 台 | 22 |
| 72 | 演示温度计 | 科学 | 0-100℃ | 个 | 1 |
| 73 | 多用电表 | 科学 | 1、 准确度等级：直流电压、电流2.5级；交流电压、电流5.0级；电阻：2.5级；2、灵敏度：直流≥20KΩ/V，交流≥9KΩ/V；3、仪器的性能、安全、结构及外观的。#提供检测报告。 | 个 | 1 |
| 74 | 恒温培养箱 | 科学 | 室温～60℃，±1℃ | 台 | 1 |
| 75 | 烘干箱 | 科学 | 不锈钢内胆。外表喷塑。电源：220V、50Hz，控温范围：室温+5℃-200℃，温度波动±1℃，温度均匀性±3.5℃。 | 台 | 1 |
| 76 | 电加热器 | 科学 | 1.知名品牌。密封式。功率不小于1000W。 2.执行GB 4706.22标准，符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 台 | 1 |
| 77 | 手持移动灯 | 科学 | 符合JY0001—2003《教学仪器设备产品一般质量要求》有关规定。 | 只 | 11 |
| 78 | 打气筒 | 科学 | 1用于学校体育产品加气用。2气筒外壳和手柄是塑料制品，内部是金属制品，喷塑处理；3压力符合国家相关标准。 | 个 | 1 |
| 79 | 电动钻孔器 | 科学 | 220v50Hz，钻孔直径为Ø1mm-Ø13mm； | 台 | 1 |
| 80 | 打孔器 | 科学 | 采用优质钢材，镀铬处理。1.管长90mm。2.穿孔管用外径为6mm、8mm、10mm、12mm，壁厚1mm的冷拔无缝钢管。3.手柄用2mm厚低碳钢板。4.通用条Ф3mm、长90mm碳素钢制成。5.四件为一套。6.可穿4mm、6mm、8mm、10mm的圆孔。 7.其它符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 套 | 1 |
| 81 | 仪器车 | 科学 | 1.产品结构：产品规格长为600mm、宽400mm、高800mm。采用双层结构。主要部件由上层托盘、下层托盘、车架联接管、四个万向轮等部件组成。采用钢管做车架，冷轧板做托盘，表面经酸洗，磷化后喷塑防护；两层托盘层间距不小于380mm，每层托盘四周有护栏围杆，小车两端有推拉扶手。2.车体加载30Kg重物后，应推拉灵活，车体无变形。3.每层托盘有防振、防腐蚀用的橡胶衬板。护栏围杆高度为不小于50mm。4.车体底脚万向轮转动灵活，结实耐用。5.表面不应有明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷。表面涂镀层应均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损。金属零部件不应有锈蚀及其他机械损伤。6.产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 辆 | 2 |
| 82 | 方座支架 | 科学 | 一、适用范围小学科学实验教学用。二、技术要求1、方座支架由立杆1根，方形底座1个，平行夹1个，垂直夹2个，烧瓶夹1个，大环1个，小环1个，吊杆1根等组成。2、底座尺寸235±3mm×200±2mm，重量≥2.4kg, 生铁材料铸造成型，板面上斜条纹深1.5mm,宽2.5mm成交叉形状均布，表面防锈处理。立杆直径Φ12.6±0,1mm，立杆一端有Μ10×15螺纹，总长度不得小于640mm，碳钢制作表面镀铬处理。3、大环内径Φ90±2mm，外径Φ110±2mm，柄长125mm，小环内径Φ50±2mm，外径Φ70±2mm，柄长105mm。大小环环柄的直径为Φ10±0,5mm，大小环上有一开口（宽20mm）中心与环柄成120°夹角。大小环内与环柄成60°夹角各有3个凸点（支撑点）均布。大小铁环球铁材料一次铸造成型。4、烧瓶夹，夹体由铝合金压铸成型夹口宽度30mm厚3mm夹口内壁贴有耐热柔软层。有锁紧装置，锁紧装置由横孔螺母和球拍螺杆组成。最大张口≥60mm闭合间隙≤0.1mm，闭合错位≤1mm。金属材料表面防锈处理。5、立杆与底座间的不垂直度不大于3mm，铁环柄，烧瓶夹杆与立杆不垂直度不大于3mm。立杆与底座底部有一专用螺帽长度不小于35mm用来固定，锁紧立杆，防止立杆与底座结合部螺纹松动。6、垂直夹、平行夹，夹体由球铁材料铸造成型，单个重量不小于70g，表面镀镍处理。7、其他技术要求应符合JY/T0393-2007.8、标志、说明书、包装、运输、储存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 套 | 21 |
| 83 | 三脚架 | 科学 | 三脚由圆环，支撑脚构成，支撑脚由18×5滑槽和14×1.5滑片组成，可拆卸，可以升降滑槽表面有刻度，可任意调整每只脚的高度并使圆环与台面不平行误差不大干1mm。三脚高度140mm---205mm范围内任意调整高度，支撑脚表面镀铬处理。圆环内径78±1mm，外径124±1mm，厚5mm，圆环上表面有3个14×35和3个14×21高3mm共6个锥形齿状防滑平台。圆环生铁铸造成形表面镀镍处理。 | 个 | 21 |
| 84 | 试管架 | 科学 | 试管架 1、实验室用具，圆形，供放置试管用。2、木质制成,12孔，16试管柱。3、上圆盘直径尺寸约147mm；孔径为22mm＋1mm(4孔）,12mm＋1mm(8孔）4、下圆盘直径尺寸约220mm.5、连接上下板的立柱为70mm。6、管柱外直径φ8mm＋1mm。7、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。 | 个 | 21 |
| 85 | 大托盘 | 科学 | 配套托盘天平使用 | 个 | 21 |
| 86 | 小托盘 | 科学 | 配套托盘天平使用 | 个 | 40 |
| 87 | 水槽 | 科学 | 由透明塑料注成，方形，250mm×180mm×100mm，壁厚≥2mm，表面平整不变形，无毛刺，不得用再生材料制造。 | 个 | 21 |
| 88 | 体重计 | 科学 | 技术要求：1、最大称量：120千克。2、最小分度值：0．5千克。3、长度计量范围：70cm～190cm。4、长度最小分度值：0．5 cm，误差≤0．5 cm。 | 台 | 1 |
| 89 | 听诊器 | 科学 | 供中学生生物教学用。听诊器导管材料必须用乳胶导管，抗拉强度＞17MPG，伸长率＞700％。听诊器有双用功能：即可听肺音与胎音。听诊器的两个听诊头及耳测听音头必用铜合金并电镀。耳测听音效果应清晰，无杂音。 | 个 | 21 |
| 90 | 肺活量计 | 科学 | 一、适用范围：适用于大、中、小学校、体育、医疗等单位体检用仪器；二、技术要求：1、肺活量计为浮筒式，由外桶、浮筒、底座、上下支架、滑轮、指示针,配重陀等组成。可测量容积为0～8000ml.2、外桶、浮筒、底座全部为不锈钢材料制作。外桶直径φ225mm×270mm,壁厚0.4mm,浮筒直径φ210mm×270mm,壁厚0.2mm.底座尺寸310mm×270mm×65mm.上支架可前后转动，底座底部配有3个金属螺钉可自由调节仪器水平位置，滑轮为铝合金材料。下支架上附有标尺能正确反映肺活量读数。3、产品重量≦4.5KG,产品表面拉丝或抛亮光处理。4、标志、说明书、包装、运输、存储应符合JY0001-2003的有关规定。 | 台 | 8 |
| 91 | 电子停表 | 科学 | 0.1s | 块 | 21 |
| 92 | 声级计 | 科学 | 测量范围：40dB～130dB分4组量程。40dB～70dB，60dB～90dB，80dB～110dB，100dB～130dB。 | 台 | 5 |
| 93 | 学生电源 | 科学 | 1．输出电压：1.5V－9V直流稳压输出，采用步进调节，可输出电压值应不少于1.5V、3V、4.5V、6V、9V五档； 额定电流：1.5A；2．直流稳压输出：a. 电压偏调：±（2％U标＋0.1V）；b. 电压稳定性：输入电压在198V－242V件变化，在满载时各档输出电压变化量不大于2％U标＋0.1V；c. 负载稳定性：输入电压保持220V不变，负载电流在0至满载范围内变化，各档输出电压变化量不大于2％U标＋0.1V；d. 纹波电压：电源电压保持220V，满载时各档纹波电压不大于0.1％U标（有效值）；3． 有过载显示、过载保护和复位按钮：a. 直流稳压输出有过载保护，不能采用熔断式；b. 电源的直流输出电流等于或小于其额定输出电流时，电源应正常工作，当输出电流在额定输出电流值的1.05－1.1倍时，电源应能过载保护；c. 各档输出电路短路时应能自动关断；4． 连续工作时间不少于8h；5． 安全性：a. 绝缘电阻试验应遵循JY0009－90中4.4.3的规定；b. 电压实验应遵循JY0009－90中4.4.4的规定；6． 产品应符合JY0361－1999《教学电源》的要求；7． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 台 | 21 |
| 94 | 教学电源 | 科学 | 1．输出电压：1.5V－9V直流稳压输出，采用步进调节，可输出电压值应不少于1.5V、3V、4.5V、6V、9V五档； 额定电流：1.5A；2．直流稳压输出：a. 电压偏调：±（2％U标＋0.1V）；b. 电压稳定性：输入电压在198V－242V件变化，在满载时各档输出电压变化量不大于2％U标＋0.1V；c. 负载稳定性：输入电压保持220V不变，负载电流在0至满载范围内变化，各档输出电压变化量不大于2％U标＋0.1V；d. 纹波电压：电源电压保持220V，满载时各档纹波电压不大于0.1％U标（有效值）；3． 有过载显示、过载保护和复位按钮：a. 直流稳压输出有过载保护，不能采用熔断式；b. 电源的直流输出电流等于或小于其额定输出电流时，电源应正常工作，当输出电流在额定输出电流值的1.05－1.1倍时，电源应能过载保护；c. 各档输出电路短路时应能自动关断；4． 连续工作时间不少于8h；5． 安全性：a. 绝缘电阻试验应遵循JY0009－90中4.4.3的规定；b. 电压实验应遵循JY0009－90中4.4.4的规定；6． 产品应符合JY0361－1999《教学电源》的要求；7． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 台 | 1 |
| 95 | 充磁器 | 科学 | 1、仪器由底座、充磁线圈、电路装置、操作开关等构成。2、使用电源：交流220V，充磁电流2A | 台 | 1 |
| 96 | 金属钩码 | 科学 | 50g×10 | 组 | 40 |
| 97 | 马德堡半球 | 科学 | 两个附有拉手的铸铁半球组成； | 个 | 1 |
| 98 | 连通器 | 科学 | 玻璃连通器和底座两部分组成。 | 个 | 1 |
| 99 | 演示测力计 | 科学 | 刻度板、弹簧、指针、拉杆、悬挂定位装置等组成； | 个 | 1 |
| 100 | 音叉 | 科学 | １、本音叉的频率为256Hz,频率误差不大于0.3Hz（２０℃时）。２、音叉叉股宽为8.5mm,两叉股内间距为9mm，圆柄φ8mm，音叉全长约200mm。 | 套 | 11 |
| 101 | 单摆组 | 科学 | 五个摆球 | 组 | 1 |
| 102 | 热传导演示器 | 科学 | 试验棒（铁、黄铜、铝各1支）、加热块、底座、试验棒支架、金属环（3个）构成，调节位置高度； | 个 | 1 |
| 103 | 液体对流演示器 | 科学 | 硬质玻璃管制成矩形玻璃框 | 个 | 1 |
| 104 | 毛细现象演示器 | 科学 | 玻璃制 | 件 | 1 |
| 105 | 湿度计 | 科学 | 指针式，由铁皮外壳、玻璃面罩、游丝、指针、刻度盘组成。铁皮外壳、外壳上装有悬挂装置。刻度盘为圆形，刻度盘厚度不小于1mm，直径不小于100mm。标有计量仪器标志。铁皮外壳、刻度盘的漆层附着牢固，不脱落，表面平整光滑、薄厚均匀，不应有剥落和露底。盘面印有0%～100%的刻度，最小分度值1%，刻度清晰，字迹清楚，示值允差±5%。指针转动灵活，无卡滞现象。 | 支 | 22 |
| 106 | 固体体膨胀演示器 | 科学 | 手持式，由铜球及铁环组成 | 个 | 1 |
| 107 | 玻棒 | 科学 | 含丝绸 | 对 | 21 |
| 108 | 胶棒 | 科学 | 含毛皮 | 对 | 21 |
| 109 | 箔片验电器 | 科学 | 1、圆球、导电杆及中位片用金属制成，镀铬抛光。2、金属箔片厚度0.02mm，长度25mm，带电时能顺利张开，两边张角对称，不飞翻弯曲，电荷消失后能完全回零。3、在圆球上加8KV的直流高压时，泊片的两边张开与中位片的角度45°。移去高压后，箔片张开角度保持30°以上的时间1分钟 | 对 | 21 |
| 110 | 验电器连接杆 | 科学 | 导电杆、绝缘与柄，压紧块及压紧螺钉组成； | 个 | 1 |
| 111 | 感应起电机 | 科学 | 在温度为20℃、相对湿度为65%的环境中，摇柄转速120转／分，火花放电距离55mm。在温度为5～30℃范围，相对湿度80%的条件下，仪器正常工作，火花放电距离30mm。 | 台 | 1 |
| 112 | 小灯座 | 科学 | 小灯座由底板、接线柱，灯座组成； | 个 | 40 |
| 113 | 电池盒 | 科学 | 1、仪器可放置1节1号电池。外形尺寸81×43×29mm；2、各触点使用铜质材料，表面镀铬；要求接触良好，整体结构结实牢固，ABS塑料件光滑、无毛刺；3、接线柱和导线的接线叉匹配； | 个 | 40 |
| 114 | 发光二极管 | 科学 | Ф5mm各色（红、黄、绿），高亮度； | 个 | 40 |
| 115 | 小电机 | 科学 | 微型玩具电机，配有底座，和风扇;交直流两用,直流起动电压1.5V； | 个 | 21 |
| 116 | 音乐门铃 | 科学 | 内置6种音乐； | 个 | 21 |
| 117 | 单刀开关 | 科学 | 开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A； | 个 | 40 |
| 118 | 条形磁铁 | 科学 | 磁铁经高温老化处理后两磁极磁感应强度平均值不小于60mT。 | 对 | 1 |
| 119 | 蹄形磁铁 | 科学 | 小 | 个 | 1 |
| 120 | 环形磁铁 | 科学 | 环形磁铁铝镍钴合金制作，外径3cm，内径1cm。符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 个 | 2 |
| 121 | 磁针 | 科学 | 一对装，底座直径62mm，支柱0mm，磁针140mm用红、白颜色区分。 | 对 | 40 |
| 122 | 蹄形电磁铁 | 科学 | 密绕细线，稀绕粗线 | 个 | 1 |
| 123 | 电铃 | 科学 | 立式 | 个 | 1 |
| 124 | 手摇交直流发电机 | 科学 | 输出端电压：在转子转速为1600转/分时，空载电压8V，串入4.8V，0.3A小灯泡，负载电压5V | 台 | 1 |
| 125 | 三棱镜 | 科学 | 演示用 | 个 | 1 |
| 126 | 天文望远镜 | 科学 | φ60MM、30x、70x | 台 | 1 |
| 127 | 酒精喷灯 | 科学 | 1.实验中加热、灼烧等操作中使用。 2.座式，由灯壶、灯管、空气调节器、预热盘、加料口等部分组成。。 3.空气调节器可使调节片可靠稳定于调节范围内的任意位置。能自如地调节空气进量而调节火焰大小。 4.最高温度应能达到800℃。 5.40S内顺利喷火。 6.符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 个 | 1 |
| 128 | 放大镜 | 科学 | 外径Φ115mm，全长205mm，手柄长90mm，边框厚度19mm，边框宽度13mm。 放大镜镜片Φ88mm，采用进口PmmA（亚克力）注塑成形，放大倍率为5倍。耐冲击力30公斤（cm2），不易碎，透明度好。镜框：采用工程塑ABS加色注塑而成。#提供检测报告。 | 个 | 40 |
| 129 | 解剖器 | 科学 | 不锈钢材料，7件（大、小剪刀，大、小镊子，解剖刀、解剖针，弯头镊） | 套 | 1 |
| 130 | 解剖盘 | 科学 | 蜡盘，140mm×250mm | 个 | 1 |
| 131 | 生物显微演示装置 | 科学 | 彩色，分辨率450TV线以上，放大倍数40倍 | 台 | 1 |
| 132 | 桃花模型 | 科学 | 示盛开形态。花瓣、子房可拆装，子房纵剖示胚珠； | 件 | 1 |
| 133 | 小麦花模型 | 科学 | 附以小穗为单位（至少8个）的复穗状花序模型，放于支架上； | 件 | 1 |
| 134 | 啄木鸟仿真模型 | 科学 | 自然大，用羽毛制作 | 件 | 1 |
| 135 | 猫头鹰仿真模型 | 科学 | 自然大，用羽毛制作 | 件 | 1 |
| 136 | 少年人体半身模型 | 科学 | 男性齐大腿上1/3切断,高65cm | 件 | 5 |
| 137 | 儿童骨骼模型 | 科学 | 儿童骨骼模型，其它应符合JY0001—2003《教学仪器设备产品一般质量要求》有关规定。 | 件 | 5 |
| 138 | 耳解剖模型 | 科学 | 六倍自然大 | 件 | 1 |
| 139 | 肘关节活动模型 | 科学 | 含肩胛骨 | 件 | 1 |
| 140 | 月相变化演示器 | 科学 | 采用胶合板制成，图面彩色印制，规格约为780mm×580mm×25mm，箱面的中心天体是地球，地球上装有演示杆，箱内配有转动装置，箱面绘有新月、峨眉月、上弦月、凸月、满月、凸月、下弦月、峨眉月、新月，转动演示杆就能演示月相周期性的形状。 | 件 | 1 |
| 141 | 地表模型 | 科学 | 板块构造地表形态模型，PVC材质 | 件 | 1 |
| 142 | 地球内部构造模型 | 科学 | PVC材质 | 件 | 1 |
| 143 | 地动仪模型 | 科学 | ∮350mm的立体地球，下半球沿赤道线东经45°西经45°处切开，可拆下，显示地壳、地幔、外地核、内地核。标有距离：地壳17公里，地幔2900公里，外地核220公里。地球外部标有七大洲四大洋、赤道、南回归线、北回归线、南极圈、北极圈等。采用优质玻璃钢树脂制做成型后经高档油漆喷漆绘色而成。#提供检测报告。 | 件 | 1 |
| 144 | 司南模型 | 科学 | 模型由青铜底盘和磁勺组成。 | 件 | 1 |
| 145 | 照相机模型 | 科学 | 光学 | 件 | 11 |
| 146 | 眼球成像演示模型 | 科学 | 为放大的眼球成像系统。 | 件 | 2 |
| 147 | 儿童牙列模型 | 科学 | 附牙刷 | 件 | 2 |
| 148 | 矿物岩石化石标本 | 科学 | 由各种矿石、岩石和化石组成，分格、分类放于标本盒内，并注明名称； | 盒 | 2 |
| 149 | 矿物标本 | 科学 | 1．小学教学使用的矿物标本，包括矿物四种； 2．标本经过加工后，一般应成块状。标本表面应清洁、无尘土或粘附其它杂质； 3．块状标本应选用没有经过风化的原产矿物，并至少有一个新鲜断面； #提供制造商针对本项目给予产品的授权书 #提供国家认可检测机构出具的有效检测报告(提供复印件并加盖本单位公章) | 盒 | 40 |
| 150 | 岩石标本 | 科学 | 1．小学教学使用的岩石标本，包括岩石五种； 2．各个标本的鉴定特征必须显著、清晰、易于辩别，岩浆岩（花岗岩）花斑状粗粒结构，主要矿物成分肉眼易于辩认。沉积岩（砂岩）粗粒或中粒砂岩，种类不限，颜色以黄、绿为宜，页岩页理和层状结构明显，颜色不限。石灰岩致密块状，质地较纯，对稀盐酸反应强烈，颜色以灰、灰白、深灰等为宜。变质岩（大理岩）粗、中、细粒皆可，以浅色为宜；勿采用白云大理岩； 3．标本经过加工后，一般应成块状。标本表面应清洁、无尘土或粘附其它杂质； #提供制造商针对本项目给予产品的授权书 #提供国家认可检测机构出具的有效检测报告(提供复印件并加盖本单位公章) | 盒 | 40 |
| 151 | 金属矿物标本 | 科学 | 中、小学地理教学使用的矿物标本，包括铜、铁、铝、钨、锡。 | 盒 | 40 |
| 152 | 昆虫标本 | 科学 | 用于生物实验使用的昆虫标本(常见益虫、害虫各6-7种)。标本一般应用昆虫针插，体小者微针重插或三角纸粘，软体者浸制，软体而小者装片；标本必须选用同一种材料，一般应浸制，也可干制。 | 盒 | 2 |
| 153 | 桑蚕生活史标本 | 科学 | 动物学昆虫标本，用于观察家蚕个体发育及其经济意义的教学与实验。产品由卵幼虫（四龄）、雌、雄成虫、茧、蚕丝、丝织品和桑叶组成。 | 盒 | 2 |
| 154 | 蛙发育顺序标本 | 科学 | 产品应由蛙的八个发育期组成。①～②期中的每一个标本应具透明、清晰和膨胀的卵胶膜。①～③期的标本应不少于5个，在容器中不定位。③期的标本应能目见不少于一对的鳃。④期的标本一个腹面向上，一个腹面向下，互相平行。⑥与⑦期的尾长应有明显区分。⑦与⑧期所显示的色泽和斑纹应基本相似。 | 盒 | 1 |
| 155 | 河蚌浸制标本 | 科学 | 产品为无齿蚌解标本。 | 瓶 | 1 |
| 156 | 蜗牛浸制标本 | 科学 | 标本瓶透明有机玻璃制作，标本瓶为密封状态，标本蜗牛壳的长度≥5cm。 | 瓶 | 1 |
| 157 | 蟾蜍浸制标本 | 科学 | 选用发育正常的新鲜材料；标本的有关器官和部分都要目视清楚。 | 瓶 | 1 |
| 158 | 鲫鱼浸制标本 | 科学 | 标本瓶透明有机玻璃制作，标本瓶为密封状态，标本鲫鱼≥20cm。整姿，浸制保存； | 瓶 | 1 |
| 159 | 爬行类动物浸制标本 | 科学 | 用于生物实验使用的爬行类动物浸制标本(蛇或蜥蜴)。选用发育正常的新鲜材料。 | 瓶 | 1 |
| 160 | 兔外形标本 | 科学 | 选用白色家兔制作。 | 件 | 1 |
| 161 | 鸽子剥制标本 | 科学 | 剥制标本，成体制作，固定在台板上； | 件 | 1 |
| 162 | 植物标本 | 科学 | 含植物根、茎、叶、花、果实标本。浸制4种、干制4种、覆膜8种； | 套 | 1 |
| 163 | 植物种子传播方式标本 | 科学 | 动物传播、弹力传播、风力传播、水力传播选用常见的植物种子制作，应能说明动物传播、弹力传播、风力传播、水力传播等传播方式。每种传播方式的植物种子应不少于两种。 | 套 | 1 |
| 164 | 石油分馏产品标本 | 科学 | 不少于8种 | 盒 | 1 |
| 165 | 煤和煤的干馏产品标本 | 科学 | 14种标本精装,演示煤的形成，干馏过程，干馏产物； | 盒 | 1 |
| 166 | 土壤标本 | 科学 | 腐殖土、壤土、 砂质土、黏质土等4种精装。 | 套 | 1 |
| 167 | 蝗虫生活史标本 | 科学 | 用亚洲飞蝗制作.由卵、一至五龄的跳蝻、雄性成虫、雌性成虫和被害物组成。卵和虫体浸制，分装于小容器内，虫体以腹面向下定位。各期虫姿应一致，雌性成虫均大于雄性成虫。 | 盒 | 1 |
| 168 | 蝉的生活史标本 | 科学 | 标本瓶采用3mm透明有机玻璃制作，正视为平面，以利于正常观察，标本瓶为密封状态，标本由卵、幼虫 、蝉蜕、雌雄成虫等组成； | 盒 | 1 |
| 169 | 洋葱鳞片叶表皮装片 | 科学 | 标本在80×和200×学生显微镜下观察鳞片叶表皮形态和结构； | 片 | 21 |
| 170 | 植物根尖纵切 | 科学 | 1． 标本在80x和200x学生显微镜下观察根尖的结构。 2． 能看清根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等。 3． 根毛与表皮细胞无间隔，可不要求看到根毛内的胞核。 4． 标本取于人工培养的玉米根，取材部位为根冠至根毛区。 5． 标本的纵切面应与原形成层平行，并过原形成层。原形成层顶端至分生区顶端的距离应在基本分生组织厚度的1／3以内。如无完整根毛时，则至少应有一处表皮细胞能显示形成根毛之特征。 6． 切片厚度在8μm以内，每张玻片垂放材料1～2片。 7． 胞核着色明显，可见核仁，胞质着色均匀。 8． 产品应符合JY68－82《植物根尖纵切》的要求。 9． 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 片 | 21 |
| 171 | 木本双子叶植物茎横切 | 科学 | 1． 标本在80×和200×学生显微镜下,观察双子叶植物茎横断面的结构。 2． 能看清表皮（有时可看到表皮毛）厚角组织、薄壁组织、髓及环列于茎中的维管束等。 3． 能看清维管束为外韧型，分别认出韧皮纤维、筛板、筛管、形成层和木质导管等横断结构。 4． 标本取材于椴木。 5． 切片厚度在25μm以内。 6． 表皮、厚角组织、薄壁组织和维管束等处细胞倾斜部分不超过茎横断面的1/4。形成层形态正常。 7． 标本用番红、固绿染色，导管、厚壁组织，呈红色，其它组织绿色，厚角组织、筛板等有时也可呈红色。 8． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 9． 产品应符合JY233－87《双子叶植物茎横切》的要求。 10． 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 片 | 21 |
| 172 | 草本植物茎横切 | 科学 | 1． 标本在80x和200x学生显微镜下观察单子叶植物茎横断面的结构。 2． 能看清表皮、散生维管束、薄壁组织。 3． 表皮为一层排列整齐的细胞，表皮下有一圈机械组织。 4． 标本取材于人工培养的玉米茎，取节间部位。 5． 切片厚度在25μm以内。 6． 切面应与纵轴垂直，表皮、机械组织、薄壁组织、维管束等处细胞倾斜不超过茎的1／4。 7． 标本用蕃红、固绿染色，木质导管、机械组织呈红色，其他组织绿色。 8． 产品应符合JY72－82《单子叶植物茎横切》的要求。 9． 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定 | 片 | 21 |
| 173 | 叶片横切 | 科学 | 1． 标本在80×和200×学生显微镜下，观察迎春叶横断面。 2． 能看清上下表皮、气孔的断面、栅状组织、海绵组织、叶脉等。 3． 在栅栏组织和海绵组织的细胞中能看清胞核和叶绿体。 4． 在主脉的横切断面上看清木质部韧皮部形成层和机械组织。 5． 在主脉两侧可见到侧脉的横或纵断面，也应看清木质部和韧皮部，有时可见木质部导管的纵切面。 6． 标本取材为迎春叶。 7． 作过主脉的横切片厚度约为8微米，每张玻片横放材料一片。 8． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 9． 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 片 | 21 |
| 174 | 叶片气孔装片 | 科学 | 1． 标本在80x和200x学生显微镜下观察叶下表皮形态和气孔结构。 2． 能看清不规则形的下表皮细胞，及其胞核和分散在下表皮细胞间的气孔。 3． 能看清正常开放的气孔形态和新月形的保卫细胞、胞核和叶绿体。 4． 标本取材于新鲜的、气孔开放的蚕豆叶。 5． 标本为平铺装片，每片材料不小于2x2mm，四周剪切整齐。 6． 材料整洁，不附带叶肉等其他组织，保卫细胞不收缩。 7． 闭合气孔不得超过2／3。 8． 胞质着色均匀，胞核明显，细胞界限清晰。 9． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 10． 产品应符合JY75－82《蚕豆叶下表皮装片》的要求。 11． 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 片 | 21 |
| 175 | 动物表皮细胞装片 | 科学 | 1． 标本在80x和200x学生显微镜下观察动物表皮细胞的结构。 2． 表皮为复层扁平上皮，近表面的浅层细胞有角化脱落在象。 3． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 4． 产品应符合JY91－82《人皮过毛囊切片》的有关要求。 5． 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 片 | 21 |
| 176 | 神经细胞涂片 | 科学 | 1. 取材为脊髓灰质前角中的运动神经元，能看清运动神经元的细胞体和突起、细胞体内的细胞核、少量的神经纤维和神经胶质的细胞的细胞核，作涂片或分离装片。 2. 神经元应分布均匀，形态正常，无破碎现象，在80×镜下，盖玻片中间部分的任一视野内应出现不少于五个运动神经元。 3. 在80×和200×学生显微镜下可清楚观察运动神经元的形态。 | 片 | 21 |
| 177 | 人血涂片 | 科学 | 1. 取材为人的新鲜血液，能看清红血细胞和白血细胞和血小板。 2. 用苏木精、曙红双重染色。 3. 在400×生物显微镜下清楚观察血液血细胞的形态。 | 片 | 21 |
| 178 | 蛙卵细胞切片 | 科学 | 1． 标本在50×生物显微镜下观察蛙受精卵尚未进行第一次分裂时的形态。 2． 能认出有黑色素的动物半球在上，无黑色素的植物半球在下。 3． 应符合JY67—82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 4． 标本选用出现“灰新月区”时的受精卵，形态正常，去掉胶膜。 5． 作卵的垂直于“灰新月区”的中部纵切，其厚度在12μm以内。每张玻片放材料1~2片，卵黄粒不破碎，无皱褶、刀痕。 6． 标本保留自然色素，不染色。 7． 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 片 | 21 |
| 179 | 口腔上皮细胞装片 | 科学 | 1. 选用清洁的口腔粘膜细胞。 2. 在200×学生显微镜下观察口腔粘膜细胞的结构。 3. 能看清复层扁平上皮和固有层及固有层中的小唾液腺。 | 片 | 21 |
| 180 | 骨细胞切片 | 科学 | 1． 标本在50×和100×显微镜下观察骨单位结构。每片材料不小于3mm×3mm。 2． 可见同心圆状排列的骨板，每一骨单位的骨板间有3~6层骨陷窝，骨小管从中央管向周围呈放射状排列。 3． 取材于长骨材料，经磨薄或横切，硝酸银或其它染色液染色。 4． 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 片 | 21 |
| 181 | 细菌图片 | 科学 | A4大小 | 套 | 21 |
| 182 | 病毒图片 | 科学 | A4大小 | 套 | 21 |
| 183 | 防护眼镜 | 科学 | 1． 由高级光学树脂（聚碳酸酯）一次注塑制成，表面强化镀膜，无屈光度。侧面完全遮挡。耐腐蚀、不变形，阻燃自熄功能，强度好，耐冲击，不易破碎，具有防爆功能。 2． 镜片无波纹、无结瘤、疵点、无划伤等缺陷。 # 产品必须经国家眼镜检测中心检测合格（须提供国家眼镜检测中心出具的有效检测报告，加盖制造厂家及供应商单位公章） #.提供制造商针对本项目给予产品的授权书 | 付 | 42 |
| 184 | 科学史挂图 | 科学 | 20幅/套，对开，铜版纸，彩色印刷，挂图必须为国家正式出版物；需提供生产厂家正规出版物经营许可证、正规出版社发行委托书、挂图正规出版证明文件及教育部教育装备研究与发展中心教学仪器设备产品质量检测中心出具的产品检测报告。生产厂家必须为中国教育装备行业协会3A信用企业。代理商必须提供生产厂家针对此项目的授权书（附防伪查询电话）与售后服务承诺书原件。 | 套 | 1 |
| 185 | 植物分类图谱 | 科学 | 16开，全彩色，幅面：16开；纸张规格：不小于150克铜版纸；印刷：彩色胶印。图形逼真，色彩鲜明，线条清晰。符合GB/T7705-2008《平版装潢印刷品》的有关规定。 | 套 | 11 |
| 186 | 动物分类图谱 | 科学 | 16开，全彩色，纸张规格：不小于150克铜版纸；印刷：彩色胶印。图形逼真，色彩鲜明，线条清晰。符合GB/T7705-2008《平版装潢印刷品》的有关规定。 | 套 | 11 |
| 187 | 小学科学安全操作挂图 | 科学 | 25幅/套，对开，铜版纸，彩色印刷，挂图必须为国家正式出版物；需提供生产厂家正规出版物经营许可证、正规出版社发行委托书、挂图正规出版证明文件及教育部教育装备研究与发展中心教学仪器设备产品质量检测中心出具的产品检测报告。生产厂家必须为中国教育装备行业协会3A信用企业。代理商必须提供生产厂家针对此项目的授权书（附防伪查询电话）与售后服务承诺书原件。 | 套 | 1 |
| 188 | 玻璃仪器 | 科学 | 滴瓶，标本瓶，烧杯，烧瓶，冷凝管，接管，表面皿，蒸发皿等具体使用需求以学校具体使用需求为准 | 套 | 1 |
| 189 | 打孔计时器纸带 | 科学 | 纸带采用优质纸浆，具有韧性强，纸张白，打点清晰。用于电火花打点计时器 | 卷 | 21 |
| 190 | 拼音字母表(声母表、韵母表、认读音节) | 语文 | 对开、铜版纸、四色印刷,1幅 | 张 | 8 |
| 191 | 汉语拼音常用音节表 | 语文 | 铜卡纸。双面覆膜 | 张 | 8 |
| 192 | 汉语拼音卡片 | 语文 | 四线，不带声调 | 张 | 8 |
| 193 | 汉语拼音线规 | 语文 | ４线，高级硬塑制，夹持装卸粉笔稳定方便，牢固耐用。 多用，可画四字格、圆， 能在黑板上划四线格、小方格、田字格、画圆、几何图形 | 个 | 4 |
| 194 | 汉字笔画名称表 | 语文 | 对开、铜版纸、四色印刷,1幅 | 张 | 8 |
| 195 | 汉字笔顺规格表 | 语文 | 对开、铜版纸、四色印刷,1幅 | 张 | 8 |
| 196 | 汉字常用偏旁名称表 | 语文 | 对开、铜版纸、四色印刷,4幅 | 张 | 8 |
| 197 | 小学语文教学挂图 | 语文 | 对开、铜版纸、四色印刷,270幅，1-6年级 | 套 | 8 |
| 198 | 英语字母表 | 英语 | 对开、铜版纸、四色印刷,4幅 | 张 | 4 |
| 199 | 字母卡片 | 英语 | 与教学大纲配套 | 套 | 2 |
| 200 | 英语教学卡片 | 英语 | 与教学大纲配套 | 套 | 2 |
| 201 | 植物种子标本 | 品德与生活 | 被子植物或裸子植物种子10中 | 盒 | 1 |
| 202 | 植物叶子标本 | 品德与生活 | 植物叶子标本，符合教学需求 | 盒 | 1 |
| 203 | 昆虫标本 | 品德与生活 | 用于生物实验使用的昆虫标本(常见益虫、害虫各6-7种)。标本一般应用昆虫针插，体小者微针重插或三角纸粘，软体者浸制，软体而小者装片；标本必须选用同一种材料，一般应浸制，也可干制。 | 盒 | 1 |
| 204 | 蛙发育顺序标本 | 品德与生活 | 产品应由蛙的八个发育期组成。①～②期中的每一个标本应具透明、清晰和膨胀的卵胶膜。①～③期的标本应不少于5个，在容器中不定位。③期的标本应能目见不少于一对的鳃。④期的标本一个腹面向上，一个腹面向下，互相平行。⑥与⑦期的尾长应有明显区分。⑦与⑧期所显示的色泽和斑纹应基本相似。 | 盒 | 1 |
| 205 | 眼球构造模型 | 品德与生活 | PVC材质，人体解刨模型，眼球构造模型 | 件 | 1 |
| 206 | 儿童牙列模型 | 品德与生活 | 附牙刷 | 件 | 1 |
| 207 | 昆虫观察盒 | 品德与生活 | 手持式，带手柄，手柄处有按钮，按压按钮后盒体下方可撑开。#提供检测报告。 | 盒 | 8 |
| 208 | 月相变化演示器 | 品德与生活 | 采用胶合板制成，图面彩色印制，规格约为780mm×580mm×25mm，箱面的中心天体是地球，地球上装有演示杆，箱内配有转动装置，箱面绘有新月、峨眉月、上弦月、凸月、满月、凸月、下弦月、峨眉月、新月，转动演示杆就能演示月相周期性的形状。 | 件 | 1 |
| 209 | 毛细现象演示器 | 品德与生活 | 五种不同孔径；玻璃管长度约为140mm | 件 | 1 |
| 210 | 放大镜 | 品德与生活 | 外径Φ115mm，全长205mm，手柄长90mm，边框厚度19mm，边框宽度13mm。 放大镜镜片Φ88mm，采用进口PmmA（亚克力）注塑成形，放大倍率为5倍。耐冲击力30公斤（cm2），不易碎，透明度好。镜框：采用工程塑ABS加色注塑而成，R角接缝，手柄圆度均为完美，无毛刺，光洁度好，色泽艳丽，美观。 镜框上加有可撑开的装置。放大镜撑开时，可独立工作，方便学生观察动植物标本和微小物体。 | 个 | 1 |
| 211 | 剪刀 | 品德与生活 | 产品表面处理为电镀剪。剪刀刃口硬度不低于HRC52，两片刃口对应点硬度差不大于HRC4。剪刀性能应手感轻松、均匀、剪布锋利、不咬口、崩口、变形。 | 个 | 1 |
| 212 | 平面镜 | 品德与生活 | 符合JY0001《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定 | 个 | 1 |
| 213 | 品德与生活教学挂图 | 品德与生活 | 91幅，品德与生活教学挂图 | 套 | 1 |
| 214 | 指南针 | 品德与社会 | 1． 外壳直径≥30mm。表面材质为透明塑料。2． 衬板印有东、南、西、北等方向性标志。 3． 小磁针为菱形小磁针，执行JY0012—90《磁针》要求。磁针转动灵活。 4． 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定 | 个 | 2 |
| 215 | 品德与社会教学挂图 | 品德与社会 | 对开，铜版纸， | 套 | 2 |
| 216 | 人体解剖挂图 | 健康教育 | 100cm*70cm | 套 | 2 |
| 217 | 针灸穴位铜人 | 健康教育 | 材质：PVC材质，颜色：同色，不是纯铜。男模50cm，女模48cm。男模型有360个经络穴位+48个经络外穴位；女模有361个经络穴位+48个经络外穴位。 | 个 | 1 |
| 218 | 针灸穴位挂图 | 健康教育 | 100cm*50cm，3张人卫图 | 套 | 2 |
| 219 | 半身心肺复苏模拟人 | 健康教育 | 心肺复苏模拟人医学教学模型 多功能 医用急救人体模型 CPR急救安全训练假人橡皮人 | 套 | 1 |
| 220 | 少年人体半身模型 | 健康教育 | 650mm | 件 | 1 |
| 221 | 人体骨骼模型 | 健康教育 | 850mm | 件 | 1 |
| 222 | 眼球构造模型 | 健康教育 | PVC材质，人体解刨模型，眼球构造模型 | 件 | 1 |
| 223 | 耳解剖模型 | 健康教育 | 六倍自然大 | 件 | 1 |
| 224 | 儿童牙列模型 | 健康教育 | 含牙刷 | 件 | 1 |
| 225 | 小学健康教育教学挂图 | 健康教育 | 20张，对开，铜版纸 | 套 | 1 |
| 226 | 电子血压计 | 卫生保健 | 上臂式，电子血压计 | 个 | 3 |
| 228 | 器械车 | 卫生保健 | 至少两层，上层带护栏，铝合金材质 | 台 | 1 |
| 231 | 肺活量计 | 卫生保健 | 一次性吹嘴（翻转式），测量范围7000ml，回旋翻转式测量，材质为304L不锈钢。附带吹嘴51只。 | 台 | 1 |
| 232 | 理疗设备 | 卫生保健 | 立式，红外线 | 台 | 1 |
| 236 | 小型快速血糖测量仪 | 卫生保健 | 记忆容量：200个，显示7,14,28天均值，自动调码，自动退条，语音功能，100条试纸 | 台 | 1 |
| 237 | 毒物检测箱 | 卫生保健 | 铝合金箱一个 含农药残留检测仪一台 亚硝酸盐速测盒 100次/盒 二氧化硫速测盒 100次/盒 双氧水速测盒 100次/盒 硼砂速测盒 100次/盒 注：有配套使用工具 | 个 | 1 |
| 239 | 握力计 | 卫生保健 | 电子 | 个 | 1 |
| 240 | 污物箱 | 卫生保健 | 1、供中小学卫生室盛装污物。 2、产品为塑料或金属制成。 3、产品由桶盖、圆柱形桶身及桶盖的开启机构组成。 4、规格直径不小于300mm，容量不小于12L。 5、桶身下部应有桶盖的开启踏板或按钮。 | 个 | 2 |
| 241 | 器械缸 | 卫生保健 | φ90mm×高100mm。医用。 | 个 | 12 |
| 247 | 额镜 | 卫生保健 | 直径80mm,五官科反光器具。 | 个 | 1 |
| 250 | 叩诊锤 | 卫生保健 | 不锈钢支架 | 个 | 1 |
| 251 | 串镜片 | 卫生保健 | 医用 | 盒 | 1 |
| 252 | 音叉 | 卫生保健 | 钢质 | 个 | 1 |
| 253 | 酒精灯 | 卫生保健 | 1、规格：150mL 2、由钠钙玻璃制造。 3、外形尺寸：全高80±5mm，灯肩直径90±2mm，灯肚高55±5mm，灯底直径 52±2mm，灯塞直径22±2mm，灯塞高25±5mm，灯帽直径24±2mm，帽高62±2mm，厚度＞1mm。 4、造型规整、灯塞插、取方便。 | 个 | 1 |
| 254 | 冲眼壶 | 卫生保健 | 不锈钢 产品由壶体、壶盖、壶嘴和固定把手组成。 产品为不锈钢材质。高度不小于115mm，直径不小于70mm。 壁厚不小于0.5mm。 | 个 | 1 |
| 255 | 受水器 | 卫生保健 | 不锈钢 | 个 | 1 |
| 257 | 贮槽 | 卫生保健 | 20号，不锈钢 | 个 | 4 |
| 261 | 测径规 | 卫生保健 | 钢质 | 个 | 1 |
| 263 | 皮脂厚度测量仪 | 卫生保健 | 一、适用范围： 适用小学卫生保健室。二、技术要求：1．结构：由把柄、上臂、下臂、接点、带指针的刻度盘、压力调节旋钮组成。2．能测量人体皮下脂肪厚度，精确到0.5mm以下。3．木盒包装。三、标志、说明书、包装、运输、贮存 | 个 | 1 |
| 264 | 照度计 | 卫生保健 | 小学卫生室用。数字显示 。 产品分辨率0.01LX，4档量程，3.5位LED显示精度：±4％。 产品其他技术参数应符合JB/T 7403-1994的要求。 | 个 | 1 |
| 267 | 五官科器械 | 卫生保健 | 铝箱 尺寸：25×18×16cm 一次性口腔器械盒，压舌板，诊断手电，弯盘，探针，口腔镊，口镜，眼科镊，眼科剪，咽喉镜，额带反光镜,鼻镜 等等 | 套 | 1 |
| 268 | 放大镜 | 卫生保健 | 外径Φ115mm，全长205mm，手柄长90mm，边框厚度19mm，边框宽度13mm。 放大镜镜片Φ88mm，采用进口PmmA（亚克力）注塑成形，放大倍率为5倍。耐冲击力30公斤（cm2），不易碎，透明度好。镜框：采用工程塑ABS加色注塑而成，R角接缝，手柄圆度均为完美，无毛刺，光洁度好，色泽艳丽，美观。 镜框上加有可撑开的装置。放大镜撑开时，可独立工作，方便学生观察动植物标本和微小物体。 | 个 | 1 |
| 269 | 计算器 | 卫生保健 | 十二位 | 台 | 1 |
| 270 | 担架 | 卫生保健 | 铝合金担架 | 副 | 1 |
| 271 | 口镜 | 卫生保健 | 27平光/放大 | 支 | 2 |
| 272 | 饮水机 | 卫生保健 | 立式温热 | 台 | 1 |
| 277 | 跳箱 | 体育 | •材质规格：杠面为弹性杠面，杠长3500mm弹簧钢筋，杠表面包有塑胶木，横断面为卵圆形，杠面断面长径50mm，短径40mm，杠内沿宽度可高调 ，升降间距50mm，调节范围1300-1700mm,立柱为钢管，纵向立轴中心距2000-2300mm，宽距460mm， •铸铁底座可移动。外表面采用静电粉末喷塑工艺 | 套 | 6 |
| 278 | 山羊 | 体育 | 高680-1080羊头高180mm，头宽280，头长460羊腿高500-1000.升降间距50mm. | 台 | 6 |
| 279 | 助跳板 | 体育 | 水曲柳 | 块 | 8 |
| 280 | 体操凳 | 体育 | 2000*200*300MM，铁框架，木材质，底角减震垫，凳面厚度≥50MM | 条 | 8 |
| 281 | 大体操垫 | 体育 | 2x1x0.1米，帆布，海绵 | 块 | 16 |
| 282 | 小体操垫 | 体育 | 1x0.5x0.05米，帆布，海绵 | 块 | 100 |
| 283 | 体操棒 | 体育 | 长1000MM，截面直径25-30MM | 根 | 120 |
| 284 | 短跳绳 | 体育 | 橡塑 | 根 | 180 |
| 285 | 长跳绳 | 体育 | 长度4.5M，木把手，皮肚 | 根 | 24 |
| 286 | 沙包 | 体育 | 帆布面，6块布缝制，针脚细密 | 只 | 120 |
| 287 | 实心球 | 体育 | PVC充气，1.5KG | 个 | 80 |
| 288 | 小哑铃 | 体育 | 包塑 | 付 | 60 |
| 289 | 肋木 | 体育 | 钢管，地埋深度≥600MM，喷塑，肋木埋入地下后尺寸：高2300MM，肋木间距250MM，横杆直径33MM，边管尺寸50*100MM | 间 | 6 |
| 290 | 平梯 | 体育 | 地埋式 | 架 | 6 |
| 291 | 杠铃 | 体育 | 15公斤 | 付 | 2 |
| 292 | 跳高架 | 体育 | 铝合金，使用高度不低于2300MM，底部带轮可移动 | 付 | 2 |
| 293 | 横杆 | 体育 | 铝合金横杆，长4米，两端为正方形，中间为管状，直径30MM，壁厚1.5MM | 根 | 4 |
| 294 | 呼啦圈 | 体育 | 标准大小 海绵 | 个 | 60 |
| 295 | 垒球 | 体育 | 10寸，外层PVC革 | 个 | 60 |
| 296 | 小皮球 | 体育 | 橡胶，直径10cm | 个 | 120 |
| 297 | 投掷靶 | 体育 | 铁制，钢靶面 | 个 | 12 |
| 298 | 接力棒 | 体育 | 尺寸：直径30MM，长度280-330MM，铝合金制，重量不低于50克 | 根 | 40 |
| 299 | 铁环 | 体育 | 小铁环 | 付 | 40 |
| 300 | 标志杆 | 体育 | 满足小学办学达标要求，玻璃钢材料 | 个 | 14 |
| 301 | 篮球 | 体育 | 5#，PU材料。一等品。 | 个 | 60 |
| 302 | 足球 | 体育 | 4#球，PU材料，一等品。 | 个 | 50 |
| 303 | 排球 | 体育 | 4#球，PU材料，一等品。 | 个 | 30 |
| 304 | 拔河绳 | 体育 | 8.8丈，麻线 | 根 | 4 |
| 305 | 乒乓球台 | 体育 | 台面水磨石内穿钢筋，台面尺寸1525*2740*760，水磨石面厚30MM，包括隔网 | 付 | 8 |
| 306 | 乒乓球拍 | 体育 | 直拍，两面胶 | 付 | 30 |
| 307 | 羽毛球拍 | 体育 | 铝合金 | 付 | 30 |
| 308 | 乒乓球 | 体育 | 40MM | 个 | 120 |
| 309 | 羽毛球 | 体育 | 鹅毛 | 个 | 120 |
| 310 | 毽子 | 体育 | 彩色，满足中小学体育教学要求 | 只 | 120 |
| 311 | 木尺 | 体育 | 高2.5米（满刻度，刻度均匀，准确，清晰），宽40MM，厚10MM，两边倒棱 | 根 | 2 |
| 312 | 皮尺 | 体育 | 30米 | 盘 | 6 |
| 313 | 秒表 | 体育 | 100道 | 块 | 8 |
| 314 | 起跑器 | 体育 | 塑胶跑道专用 | 付 | 16 |
| 315 | 发令枪 | 体育 | 2连发 | 把 | 2 |
| 316 | 网绳 | 体育 | 3米*2米 | 张 | 4 |
| 318 | 排球架 | 体育 | 移动式 | 付 | 2 |
| 319 | 排球网 | 体育 | 规格：标准排球网，，长9500mm,宽1000mm，球网上沿的全长缝有50mm的白帆布带 | 付 | 2 |
| 321 | 海绵包 | 体育 | 3米*2米*0.3米(50密度) 跳高海绵包折叠体育垫武术垫子加后空翻体能训练 | 块 | 4 |
| 322 | 羽毛球架 | 体育 | 移动式，标准高度，包括网和钢线 | 付 | 4 |
| 323 | 羽毛球网 | 体育 | 标准尼龙无节 | 付 | 4 |
| 324 | 身高测量仪 | 体育 | 标准 | 台 | 1 |
| 325 | 体重秤 | 体育 | 标准 | 台 | 1 |
| 326 | 电子肺活量计 | 体育 | 测量范围：5-9995ml，分度值：5ml | 台 | 1 |
| 327 | 体前屈测量计 | 体育 | 测量范围：-20cm--40cm | 台 | 1 |
| 328 | 握力器 | 体育 | •功能及特点: 测试前臂及手部肌肉的力量，反映上肢肌肉力量的发展水平；手柄可根据手的大小进行调整，耐久性好；精度高，可自动清零。主机双芯片设计。可储存测试数据。有线传输数据。 •技术参数: 量程:5～99.9kgf； 分辨率:0.1kgf； 测量精度: ±0.3kgf； | 台 | 1 |
| 329 | 台阶测量仪 | 体育 | 测6人 | 台 | 1 |
| 330 | 器材架 | 体育 | 组装式（180*200*50cm)四层 | 个 | 10 |
| 331 | 球车 | 体育 | 外形尺寸80x60x60cm | 辆 | 8 |
| 332 | 皮筋 | 体育 | 行业标准，满足中小学体育教学要求 | 根 | 20 |
| 333 | 围棋 | 体育 | 外形尺寸（MM/CM）500*500*100，适合小学生用 | 付 | 21 |
| 334 | 中国象棋 | 体育 | 行业标准，满足中小学体育教学要求 | 付 | 21 |
| 337 | 版画用具 | 美术 | ①胶辊1件：纯天然硅胶材质，不小于100mm、手柄不小于100mm、支架金属镀铬；②磨托1件：磨托头直径不小于50mm、磨托手柄不小于100mm；③笔刀1件：合金手柄不小于100mm；④笔刀刀头3件：猛钢刀头35mm；⑤木刻刀5件：木手柄不小于100mm、刀头碳钢材质，平口、斜口、大圆、小圆、V型口各1件；⑥石刻刀1件：精钢材质，刀长不小于120mm；⑦油石1件：双面不小于60mm×40mm×20mm；⑧马莲1件：塑胶材质，直径不小于95mm；中空吹塑定位包装，便于携带、存放 | 套 | 42 |
| 338 | 纸工工具 | 美术 | ①切割垫板1块：A4、②剪刀1把：无刃、圆头，总长度不小于160mm、③直尺1件：长度300mm、④花边剪1把：不小于150mm、⑤打孔器1件：单孔、⑥蛇形尺1件：长度300mm、⑦订书器1件：125mm、⑧美工刀1把：不小于150mm、⑨笔刀1件：合金手柄100mm、⑩笔刀刀片3片。中空定位包装。 | 套 | 42 |
| 339 | 小型版画机 | 美术 | 8开版画机，规格：620×550×460mm、最大拓画尺寸：600mm×350mm、装有减速机、实心通轴。 #提供教育部教育装备研究与发展中心检测报告，提供制造厂家专利证书 #提供制造商针对本项目给予产品的授权书 | 台 | 2 |
| 340 | 小型编织机 | 美术 | 1、规格： 不小于540mm×520mm×85mm，织物幅宽≥40cm，桌式； 2、木制或采用ABS工程塑料配件，防脱式经线梳480mm×57mm； 3、编织机表面光滑五毛刺，结实耐用。 #提供教育部教育装备研究与发展中心检测报告，提供制造厂家专利证书 #提供制造商针对本项目给予产品的授权书 | 台 | 2 |
| 341 | 泥塑工具 | 美术 | ①拍板1件：木质，弧形背板，长×宽×高不小于180mm×70mm×20mm；②泥塑刀6件：黄杨木材质，长度180mm；③环型刀3件：木柄又头环型刀长度不小于20mm；④刮刀2件：环型刀头，长度130mm；⑤型板1件：黄杨木型板不小于110mm×50mm；⑥切割线1件：木手柄70mm，钢丝线长度不小于400mm；⑦小转台1件：PVC塑料材质，双面、中间带轴承，直径不小于110mm，高度不小于30mm；⑧喷壶1件；⑨海绵1块。中空吹塑定位包装，便于携带、存放； | 套 | 42 |
| 342 | 调色盒 | 美术 | 1、规格：24格2、材质：聚丙稀（PP）3、要求：板厚2mm，密度0.9克/立方米，拉伸强度35MPA，表面光滑平整，无污渍。三、产品应符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定 | 个 | 42 |
| 350 | 陶瓷样本 | 美术 | 中国各大名窑实物(仿)十四件，可陈设、展示、欣赏。泥条成型作品1件，新时期时期文物纺织品4件，泥板机成姓作品1件，唐三彩纺织品1件，宜兴紫砂陶壶1件，定窑仿制品1件，哥窑仿制品1件，均瑶仿制品1件，汝窑仿制品1件，官窑仿制品1件，清代青花瓷仿制品1件 | 套 | 1 |
| 354 | 五线谱电教板 | 音乐 | 1、双拉尺演示、包括两组音阶推拉尺。和弦演示尺，具有调名调号七升七降对照演示表。直观的让学生了解调名、调号、键盘、谱表之间的关系。了解调名调号与音程音阶之间的对照关系。了解不同和线之间的关系。能够完成全部乐理知识的对照讲解。 2、五线谱表：一组可书写的大谱表,采用白色书写面板（采用紫外线光固化生产工艺有效保证板面的书写擦拭）。 3、节奏：内置节奏100种。 4、示范曲：内置歌曲≥600首。 5、变调：五线谱≥10种变调。 6、伴奏：具单指和弦、多指和弦伴奏。 7、录音：具有录音功能。 8、节拍速度：可在40－280/每分钟范围可调。 9、显示：控制面板上采用4.3寸彩色液晶屏显示。 10、接口：MIDI输入、输出接口，音频输入、输出接口。 11、音量控制：电子电位器控制、分主音量和伴奏音量控制。 12、外接接口：通用USB2.0输入；线路输入输出。 #提供制造商针对本项目给予产品的授权书 #提供国家认可检测机构出具的有效检测报告(提供复印件并加盖本单位公章) | 台 | 1 |
| 355 | 钢琴 | 音乐 | 琴键数：88鍵（7 1/4八度高音） 踏板：3个 (中间踏板 弱音功能) 琴槌：KAWAI日本进口特制弦槌(使用天然羊毛） 击弦机系列：KAWAI日本原装进口部件击弦机 琴键：特制材料，抗菌处理 琴盖安全装置：键盘盖缓降功能 外观颜色：亮光乌木色 重量(Kg)：259 kg 尺寸：120cm（高）×150cm（宽）×58cm（深） | 台 | 1 |
| 356 | 口风琴 | 音乐 | 1）乐理公式，由七个升号调大小调式和六个降号调大小调式组成； 2）乐理滑动标尺，包括音阶尺、唱名尺、音程尺、和弦尺等11种乐理尺； 3）琴键：37键口风琴键盘，音域范围f—f3，琴键下方有音名标示； 4）口风琴正面布置有常用音符表； #提供制造商针对本项目给予产品的授权书 #提供国家认可检测机构出具的有效检测报告(提供复印件并加盖本单位公章) | 个 | 40 |
| 357 | 口琴 | 音乐 | 规格:C调24孔复音 | 个 | 2 |
| 358 | 打击乐器 | 音乐 | 配置:碰铃、串铃、三角铁、铃鼓、双响筒、蛙鸣器、响板、沙锤、大锣、小锣、大钹、小钹、大鼓、小鼓、小军鼓、木鱼、铝(钢)板琴 | 个 | 1 |
| 359 | 节拍器 | 音乐 | 规格:电子式 | 个 | 1 |
| 360 | 竖笛 | 音乐 | 规格:超高、高、中、次中、低音各一 | 个 | 1 |
| 361 | 手风琴 | 音乐 | 贝司:120贝司 三排簧 按键:41键 颜色:黑色 | 个 | 1 |
| 362 | Midi作曲系统 | 音乐 | 规格:电子合成器/音源，1、49键合成器1台。2、24字节／192千赫，4进4出数字音频卡1块。3、全能音频矩阵系统X（带混频和话放）1台。4、动圈人声录音话筒1只。5、封闭式监听耳机1只。6、专业两分频有源监听音箱（120W／只 5寸）1对。7、键盘支架1套。8、四方向调节话筒支架1套。9、监听音箱支架2副。 | 套 | 1 |
| 363 | 电贝斯 | 音乐 | 贝斯琴头：枫木 琴体：梧桐木，指板：玫瑰木, 琴颈内: 双向调节杆。 2、音品：22品， 3、弦轴: 镀铬全封闭 4、附件：1音箱线, 2扳手。 5、配件：国产镀铬配件 | 个 | 1 |
| 364 | 架子鼓 | 音乐 | 规格:七鼓，（第一鼓尺寸：10*8，第二鼓：10*8，第三鼓：12*10，第四鼓：13*11，第五鼓：14*5.5。第六鼓：16*16，第七鼓：22*16）带釵，带凳 | 个 | 1 |
| 365 | 萨克斯 | 音乐 | 规格:Eb 中音 | 个 | 1 |
| 366 | 电吉他 | 音乐 | 弦数：6根 面板材质：赤杨木 指板材质:玫瑰木 背侧板材质:其他 有效弦长不小于600mm 指板宽度（弦枕处）不小于40mm 指板宽度（十六品处）不小于50mm 其他附相应的摇把、扳手、音频连接线、背带。 | 个 | 1 |
| 367 | 六面体凳 | 音乐 | 规格:300*360*420mm 技术性能:主体材料9mm环保型胶合板,彩色树脂板(防火板)覆面;封边:20*20*1mm瓷白色PVC边务镶嵌式封边;脚角:30*30*30mmABS(工程)塑料凹凸型护角脚;扣手:同色PP塑料扣锁型扣手. | 个 | 40 |
| 368 | 谱架 | 音乐 | 规格:带眼专业谱架 | 套 | 40 |
| 369 | 音乐家挂图 | 音乐 | 著名中外音乐家图像，画面清晰，色彩自然，正式出版物 | 套 | 1 |
| 370 | 乐器挂图 | 音乐 | 包括常见乐器，画面清晰，色彩自然，正式出版物 | 套 | 1 |
| 371 | 识谱知识挂图 | 音乐 | 画面清晰,正式出版物 | 套 | 1 |
| 372 | 民谣吉他 | 音乐 | 41寸琴箱，玫瑰木材质，亚光漆面 | 个 | 5 |
| 373 | 小号 | 音乐 | 口径125mm内管尺寸11.66降B调，漆金，材质黄铜 | 个 | 5 |
| 374 | 圆号 | 音乐 | 口径315mm内管尺寸11.5降B调，漆金，材质黄铜。 | 个 | 5 |
| 375 | 次中音号 | 音乐 | 口径215mm内管尺寸13.9降B调，漆金，材质黄铜。 | 个 | 5 |
| 376 | 上低音号 | 音乐 | 口径285mm内管尺寸15降B调，漆金，材质黄铜。 | 个 | 5 |
| 377 | 长笛 | 音乐 | QB/T 1658.2-2002 | 个 | 5 |
| 378 | 黑管 | 音乐 | QB/T 1658.3-2002 | 个 | 5 |
| 379 | 扬琴 | 音乐 | 扬琴，硬木材质，酒红色，月下荷塘、水龙吟图案。 | 个 | 5 |
| 380 | 琵琶 | 音乐 | 花梨木材质，老红木色，黑檀木轴，花开富贵头饰 | 个 | 5 |
| 381 | 二胡 | 音乐 | 红檀材质，老红木色，飞花点翠，六方木轴 | 个 | 5 |

| 中学达标设备 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 类别 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 演示直尺 | 物理 | 初中物理实验测量长度使用。1000mm。 | 只 | 3 |
| 2 | 直尺 | 物理 | 1000mm，毫米刻度 | 只 | 21 |
| 3 | 游标卡尺 | 物理 | 1． 产品为有效量程125mm、分度值1mm、测量精度0.05mm或0.02mm的普通游标卡尺，具有内测、外测、深度等测量功能。2． 产品采用不锈钢材料制造，表面抛光处理。3． 刻度清晰，无断线、缺划。4． 产品应符合国标GB1214-75《游标卡尺》的要求。5． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 把 | 3 |
| 4 | 外径千分尺(螺旋测微器) | 物理 | 1． 产品为有效量程为25mm、测量精度为0.01mm的测砧为固定式的千分尺.2． 产品采用钢材制造，表面抛光处理。其中砧头用优质钢材制造。3． 刻度清晰，无断线、缺划。4． 产品应符合国标GB1216-75《千分尺》的要求。5． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 只 | 3 |
| 5 | 物理天平 | 物理 | 1.最大称量500克，最小分度值20毫克。2.游码标尺称量范围：0～1000毫克，分度值20毫克。3.带有片码的四等砝码，专用塑料砝码盒，各种砝码和镊子定位放置。4.铸铁底座，表面喷塑，横梁铝制，表面钝化，称盘不锈钢，刀子和刀承采用优质玛瑙制成。#提供检测报告。 | 台 | 2 |
| 6 | 托盘天平 | 物理 | 1.双托盘、单杠杆式。2.托盘为胶木材料制成，盘底有成对编号。3.最大称量200g，最小分度值0.2g。4.游标刻度清晰，游码滑动自如。5.附件：四等砝码1套，镊子1把，专用塑料砝码盒1个，各种砝码和镊子定位放置。6.底座喷塑，横梁盘托表面镀硌，双向调旋螺母。 | 台 | 42 |
| 7 | 托盘天平 | 物理 | 500g，0.5g | 台 | 2 |
| 8 | 机械停表 | 物理 | 0.1s | 块 | 42 |
| 9 | 演示电表 | 物理 | ㈠适用范围、型号规格：1. 中学物理演示实验测量直流电压、电流及检流使用。2. 型号规格：J 0401型。 3. 参考测量范围：检流G：-100μA～0～＋100μA。 直流电流：0～200μA、0～0.5A、0～2.5A。直流电压：0～2.5V、0～10V。4. 灵敏度应符合JY 0330第4.1条“表2”的规定。㈡技术要求：1. 准确度等级：直流2.5级。2. 影响量的标准值应符合JY 0330第5.1条要求。3. 基本误差极限应符合JY 0330第5.2条要求。4. 升降变差应符合JY 0330第5.2.2条要求。 5. 标称适用范围和改变量应符合JY 0330第5.3条要求。 6. 阻尼应符合JY 0330第5.4条要求。7. 表度尺与表度盘除应符合第一条外，还应符合JY 0330第5.5条要求。8. 指针应符合JY 0330第5.6条要求。9. 偏离零位和零位调节器应符合JY 0330第5.7条要求。10. 表壳应符合JY 0330第5.8条要求。11. 面板与装配应符合JY 0330第5.9条要求。12. 产品标志应符合JY0330第5.10条要求。13. 仪表和（或）附件的过载能力应符合JY 0330第5.11条要求。14. 其他应符合JY 0330第5.12、5.13、5.14、5.15条要求。15. 仪器的性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001第4、5、6、7章的有关要求。 | 台 | 6 |
| 10 | 演示电流电压表 | 物理 | 2.5级，检流 | 台 | 3 |
| 11 | 电能表 | 物理 | 1． 由单相透明外壳电度表、开关、灯座、用电器插座等组成，安装于木质演示板上；演示板上贴有电能表结构原理图和照明电路图。2． 工作电压：交流220V。3． 标定电流：2A，最大电流为标定电流的2倍。4． 电度表准确度为2级。5、基本误差：在额定电压和频率及cosα＝1.0 的条件下，负载电流为标定电流5％时，基本误差不得超过±2.5％；负载电流为标定电流的10％至最大电流时,其基本误差不得超过±2.0％，在额定电压、频率及cosα＝0.5的条件下， 负载电流为标定电流10％时，基本误差不得超过±3.0％负载电流为标定电流20％至最大电流时，基本误差不得超过±2.0％。 6． 电学安全性能指标应符合国家强制性标准。7． 教学演示效果明显。8． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 只 | 1 |
| 12 | 直流电流表 | 物理 | ㈠适用范围：1. 中学物理分组实验测量直流电流使用。2. 型号规格：J 0407或J 0407-1型。3. 测量范围：-0.2A-0-0.6A; -1A-0-3A。4. 灵敏度：安培级75mV。 微安级100μA, 500mV；㈡技术要求：1. 准确度等级：2.5级；#提供检测报告。 | 只 | 70 |
| 13 | 直流电压表 | 物理 | ㈠适用范围：1. 中学物理分组实验测量直流电圧使用。2. 型号规格：J 0408型或J 0408—1型；3. 测量范围 -1V-0-3V; -5V-0-15V。4. 灵敏度：伏特级1mA。㈡技术要求：1. 准确度等级：2.5级；#提供检测报告。 | 只 | 70 |
| 14 | 灵敏电流计 | 物理 | ±300μA | 只 | 42 |
| 15 | 多用电表 | 物理 | 1、 准确度等级：直流电压、电流2.5级；交流电压、电流5.0级；电阻：2.5级；2、灵敏度：直流≥20KΩ/V，交流≥9KΩ/V；3、仪器的性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001-2003的有关要求；4、要符合技术标准的要求JY 0330-1993《教学用指针式电表》。 | 只 | 3 |
| 16 | 数字多用电表 | 物理 | 直流电压、电流，检流：四位半 | 只 | 1 |
| 17 | 教学示波器 | 物理 | ㈠适用范围：中学物理教学演示实验用。㈡技术要求： 1. 电源：交流220V±10V 50Hz±5。 2. 工作温度：0℃～40℃。3. 相对湿度不大于90%（40℃）。4. 描频率：10Hz～100KHz分四档：10Hz～100Hz；100Hz～1KHz；1KHz～10KHz；10KHz～100KHz。5. 绝缘电阻不小于20MΩ。6. 其它技术要求应符合JY 0011的第5章的要求。7. 安全、结构、外观应符合GB 4793和JY 0001第5、6、7章的有关要求执行。 | 台 | 1 |
| 18 | 旋片式真空泵 | 物理 | 2XZ－0.5型，单相 | 台 | 1 |
| 19 | 两用气筒 | 物理 | 1.脚踏式或手持式。 2.执行JY 223标准，产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 个 | 2 |
| 20 | 密度计 | 物理 | ㈠适用范围、规格：中学实验教学中计量密度≥1的液体密度用。㈡技术要求：1. 计量范围：密度1.000—2.000之间。2. 最小分度值：0.001。3. 全长：310±10mm。4. 误差：±0.001。5. 密度计各部位无严重内应力集中现象，无影响强度及密度测量的玻璃缺陷。6. 其它要求符合JY 0001标准。 | 支 | 2 |
| 21 | 密度计 | 物理 | 密度＜1 | 支 | 2 |
| 22 | 湿度计 | 物理 | 指针式。由铁皮外壳、玻璃面罩、游丝、指针、刻度盘组成。铁皮外壳、外壳上装有悬挂装置。标有 | 个 | 1 |
| 23 | 空盒气压计 | 物理 | 1.产品结构为多膜盒式，其膜盒数量不得少于3只，结构外观应符合JY0001第6、7章的有关要求。2.读数范围：94～104KPa或80～106KPa分度值0.25。3.可测量环境气压，在环境温度为0～40℃时，其测量误差应≤±%5。符合JY0128-1991《空盒气压计》的要求。 | 台 | 2 |
| 24 | 水准器 | 物理 | 1.铝合金框架，表面喷塑处理；工作面洗加工处理。2.不少于2个有机玻璃水准泡指示水平和垂直和45°，测量精度0.057°=1mm/1m；3.产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 个 | 2 |
| 25 | 透明盛液筒 | 物理 | 1. 透明盛液筒体用聚苯乙烯压制而成，透明度良好、不易损坏。2. 筒的外经φ≥100mm，高度≥300mm。3. 筒体表面用丝网漏印法印制表示深度的标尺和刻度标志，呈红色或蓝色。4. 筒体壁厚度≥2.5mm，筒体底部安放平稳、牢固，造型美观。外形平整、无划痕、修正的边沿不得有变形破边等缺陷。5. 刻度和字迹要清晰、量值要准确。 | 个 | 21 |
| 26 | 抽气盘 | 物理 | 产品由钟罩、电铃、橡胶密封圈、底盘、抽气橡胶管接口和橡胶管等组成。钟罩采用透明性好的工程塑料制作，尺寸为φ150×250mm，电铃为内置，工作电压：DC3V，底座采用工程塑料制作，外径φ≥180mm，底座上装置抽气接口阀门，抽气口接口外径8mm，为台阶口 | 套 | 1 |
| 27 | 仪器车 | 物理 | 1.产品结构：产品规格长为600mm、宽400mm、高800mm。采用双层结构。主要部件由上层托盘、下层托盘、车架联接管、四个万向轮等部件组成。采用钢管做车架，冷轧板做托盘，表面经酸洗，磷化后喷塑防护；两层托盘层间距不小于380mm，每层托盘四周有护栏围杆，小车两端有推拉扶手。2.车体加载30Kg重物后，应推拉灵活，车体无变形。3.每层托盘有防振、防腐蚀用的橡胶衬板。护栏围杆高度为不小于50mm。4.车体底脚万向轮转动灵活，结实耐用。5.表面不应有明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷。表面涂镀层应均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损。金属零部件不应有锈蚀及其他机械损伤。6.产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 辆 | 6 |
| 28 | 放大镜 | 物理 | 外径Φ115mm，全长205mm，手柄长90mm，边框厚度19mm，边框宽度13mm。 放大镜镜片Φ88mm，采用进口PmmA（亚克力）注塑成形，放大倍率为5倍。耐冲击力30公斤（cm2），不易碎，透明度好。镜框：采用工程塑ABS加色注塑而成，R角接缝，手柄圆度均为完美，无毛刺，光洁度好，色泽艳丽，美观。 镜框上加有可撑开的装置。放大镜撑开时，可独立工作，方便学生观察动植物标本和微小物体。 | 个 | 42 |
| 29 | 注射器 | 物理 | 100mL,塑料制品。 | 个 | 2 |
| 30 | 透明水槽(圆形或方形) | 物理 | 1.外形尺寸Φ300*150mm,壁厚2mm，上口对角附有2个半园挖手，搬动方便。2.水槽用优质、环保透明塑料注塑成型。 | 个 | 2 |
| 31 | 物理支架 | 物理 | 1，本仪器为组合式。由大A型1个，小A型底座1个。桌边夹1个，烧瓶夹1个，垂直夹2个，平行夹1个，万能夹1个，铁环1个，长立杆1根，短立根1根，吊杆1根，绝綠棒1根，吊钩，圆托盘等组成。2，大A型底座边长≥260mm重量≥2.2公斤。小A型底座边长≥210mm重量≥1.5公斤。台边夹可夹持厚度≥64，为使台边夹夹持更稳定除上部分有个压碗深入台边约40mm外，下部分台边夹与桌面接触部有一35mm×30mm高1.2mm铣削加工的平整凸面。表面防锈处理 。 3，烧瓶夹生铁铸造成型，夹口宽30mm±﹙1mm﹚, 厚3mm，有锁紧装置。垂直夹，平行夹，生铁铸造成型，单个重量不小于70克，铁环生铁铸造成型外经Φ90mm，万能夹夹体生铁铸造成型，产品表面镀镍处理。绝綠杆全长≥335mm（315mm），绝綠部分不小于120mm，直径Φ12mm，接线柱与绝綠部分注塑成型 接合牢固无松动。 4，长立杆，短立杆，吊杆，直径Φ12mm 长分别为700mm ，500mm，200mm，表面镀铬处理。 | 套 | 3 |
| 32 | 方座支架 | 物理 | 一、适用范围适用于中学：物理、化学、生物和小学科学实验教学用。二、技术要求1、方座支架由立杆1根，方形底座1个，平行夹1个，垂直夹2个，烧瓶夹1个，大环1个，小环1个，吊杆1根等组成。2、底座尺寸235±3mm×200±2mm，重量≥2.4kg, 生铁材料铸造成型，板面上斜条纹深1.5mm,宽2.5mm成交叉形状均布，表面防锈处理。立杆直径Φ12.6±0,1mm，立杆一端有Μ10×15螺纹，总长度不得小于640mm，碳钢制作表面镀铬处理。3、大环内径Φ90±2mm，外径Φ110±2mm，柄长125mm，小环内径Φ50±2mm，外径Φ70±2mm，柄长105mm。大小环环柄的直径为Φ10±0,5mm，大小环上有一开口（宽20mm）中心与环柄成120°夹角。大小环内与环柄成60°夹角各有3个凸点（支撑点）均布。大小铁环球铁材料一次铸造成型。4、烧瓶夹，夹体由铝合金压铸成型夹口宽度30mm厚3mm夹口内壁贴有耐热柔软层。有锁紧装置，锁紧装置由横孔螺母和球拍螺杆组成。最大张口≥60mm闭合间隙≤0.1mm，闭合错位≤1mm。金属材料表面防锈处理。5、立杆与底座间的不垂直度不大于3mm，铁环柄，烧瓶夹杆与立杆不垂直度不大于3mm。立杆与底座底部有一专用螺帽长度不小于35mm用来固定，锁紧立杆，防止立杆与底座结合部螺纹松动。6、垂直夹、平行夹，夹体由球铁材料铸造成型，单个重量不小于70g，表面镀镍处理。7、其他技术要求应符合JY/T0393-2007.8、标志、说明书、包装、运输、储存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 套 | 84 |
| 33 | 多功能实验支架 | 物理 | 由底板、底座、复夹、铁环、立杆等组成 | 套 | 3 |
| 34 | 升降台 | 物理 | 升降范围不小于150mm(台面最低75mm,最高260mm)载重量不小于10KG,工作台面，上,下面板为不锈钢材质板厚3mm，上面板尺寸：160mm﹙±2﹚×160mm﹙±2﹚×10mm,下面板尺寸210mm﹙±2﹚×210mm﹙±2﹚×10mm, 升降滑槽为宽座式，尺寸为：75mm×7mm×5mm,升降台升至160mm时上面板左，右边分别用力压下，上面板四个角距离差摆动幅度≤10mm升至240mm时其最大摆动幅度≤2mm，，升降台转动采用正反М10螺纹螺旋结构，正反横孔螺母支撑杆采用型钢制作尺寸为：112mm×16mm×10mm。为方便拆卸更换配件或维修，升降台链接机构采用弹卡和螺丝固定，不得有焊接或铆死,每个配件拆不开等现象。 | 台 | 3 |
| 35 | 大托盘 | 物理 | 配套托盘天平使用 | 个 | 21 |
| 36 | 小托盘 | 物理 | 配套托盘天平使用 | 个 | 21 |
| 37 | 初中教学电源 | 物理 | 交流2V～12V，5A，每2V一档；直流1.5V～12V，2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V，共6档；40A、8s自动关断 | 台 | 3 |
| 38 | 初中学生电源 | 物理 | 直流1.5V～9V，1.5A，每1.5V一档 | 台 | 21 |
| 39 | 调压变压器 | 物理 | 2kVA，执行GB/T 10241标准。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 台 | 1 |
| 40 | 充磁器 | 物理 | 主要由螺线管、整流器、电源按钮开关、功能转换开关、和外壳组成 | 台 | 1 |
| 41 | 演示温度计 | 物理 | 1、由玻璃温度计、标度牌、保护套组成。2、感温液：红色，装在感温泡和毛细管中。3、感温泡：长约135mm，位于温度计下端。4、毛细管：安装在标度板上，是具有毛细管的玻璃管与管泡熔接在一起，熔接应光滑，无缺陷。其内径应均匀，液注上升或下降时无跳跃现象。 | 只 | 2 |
| 42 | 条形盒测力计 | 物理 | 1N，分度值0.01N | 个 | 42 |
| 43 | 条形盒测力计 | 物理 | 2.5N | 个 | 2 |
| 44 | 条形盒测力计 | 物理 | 5N | 个 | 2 |
| 45 | 条形盒测力计 | 物理 | 10N | 个 | 2 |
| 46 | 圆筒测力计 | 物理 | 1N，分度值0.02N | 个 | 2 |
| 47 | 圆筒测力计 | 物理 | 由外筒、内管、弹簧、端盖、提环、挂钩等组成。零点可调。量程：0～5N。分度值为量程的1／50，零点平均示差不大于1／4分度，任一点的平均示差不大于1个分度，任一点的重复称量的最大示差不大于1／2分度。产品应符合JY0127-91《教学测力计》的要求。 | 个 | 2 |
| 48 | 平板测力计 | 物理 | 5N，执行JY 0127标准，符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 个 | 21 |
| 49 | 金属钩码 | 物理 | 10g×1，20g×2，50g×2，200g×2 | 组 | 21 |
| 50 | 圆柱体组 | 物理 | 有铜、铁、铝各一只，几何尺寸完全相同，直径 Φ20mm±0.05mm，高32mm±0.05mm。符合JY/T0394-2007《圆柱体组》的要求。 | 组 | 21 |
| 51 | 螺旋弹簧组 | 物理 | 0.5N，1N，2N，3N，5N，执行JY132标准，符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 组 | 2 |
| 52 | 帕斯卡球 | 物理 | 铝合金气筒，不锈钢球。 | 个 | 2 |
| 53 | 液压机模型 | 物理 | 大缸体、小缸体、角式截止阀、底座和压力弹簧构成。 | 台 | 2 |
| 54 | 液体内部压强实验器 | 物理 | 承压盒、支杆、胶管和胶膜等组成。 | 个 | 21 |
| 55 | 微小压强计 | 物理 | U形玻璃管、刻度板、三通管、乳胶管、螺旋夹、夹持柄等组成。量度范围不小于300mm。外形尺寸不小于380×60×30mm。 | 个 | 21 |
| 56 | 马德堡半球 | 物理 | 1．产品由两个附有拉手的铸铁半球组成;2．产品为铸铁件应符合：1）铸铁件其中一个半球上装有旋塞和抽气管咀。2）半球（圆盘）外径不小于φ105mm，内径不小于φ75mm。3）金属件外表面喷漆、平整、光滑、无毛刺。4）旋塞和抽气管咀由黄铜制成。旋塞锥度1∶7，外径约φ8mm。5）当半球（圆盘）的内外压强差为500mmHg，经30分钟后，其压差不低于480mmHg。3．产品为橡胶件应符合：1）橡胶件应选用优质橡胶制造。2）半球（圆盘）外径不小于φ105mm，内径不小于φ75mm。3）将橡胶两半球对合轻压，施加500N拉力，保持3秒，两半球不得分离，金属拉环等不得脱落。4．产品应符合JY108-82《马德堡半球》的要求。5．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 个 | 2 |
| 57 | 离心水泵模型 | 物理 | 齿轮式或皮带式，执行JY222标准。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 台 | 1 |
| 58 | 阿基米德定律演示器 | 物理 | 测力计、塑料吊桶、塑料圆柱体、溢液杯组成。测力计面板应有0g、50g、100g、150g、200g和0N、0.5N、1.0N、1.5N、2.0N两种对应刻度、量程的示值误差≤1%，测力计上端要有零调装置。塑料圆柱的体积为100ml,有等分刻度线，质量≥120g，直径不小于φ35mm,塑料吊桶透明,外直径不小于φ400mm，容积为100ml有等分刻度线,溢液杯透明。。 | 套 | 2 |
| 59 | 杠杆 | 物理 | 杠杆尺、轴、调平装置和四只挂钩组成。 | 支 | 21 |
| 60 | 轮轴模型 | 物理 | 1．由台阶轮、主轴、支架、摇臂和平衡块等部件构成。2.台阶轮由两种不同颜色的胶木大小轮组合而成，大轮直径φ120mm，小轮直径φ60mm，胶木件表面应光滑、无气泡和变形等缺陷。3.台阶轮上，刻有一条八等分、通过圆心的标尺，标志应明显。4.台阶轮的大小圆周边上，各有一对穿线孔，四小孔的轴线应与主轴在同一平面上。5.支架用厚2mm以上的钢板冲压而成，表面烤漆或镀铬。手柄直径φ10mm，长度120mm，主轴直径φ6mm，均为钢质，表面镀铬。6.摇臂直径φ6mm，臂长270mm，弯柄长50mm，平衡块直径φ24mm，均为钢质，表面镀铬。7.凡需调整的螺丝，均应带胶木（塑料）手柄。8.台阶轮相对轴，轴相对支架，均应转动灵活。台阶轮相对轴的静起动力矩不大于2.5x10-4牛顿米，端面应无明显跳动。9.执行JY 109标准。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 个 | 2 |
| 61 | 演示滑轮组 | 物理 | 单2，三并2，三串2，可卡2，执行JY 134标准，符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 组 | 2 |
| 62 | 滑轮组 | 物理 | 单4，二并2，二串2，可卡2，执行JY 135标准，符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 组 | 21 |
| 63 | 滚摆 | 物理 | 1、滚摆摆体（摆轮和摆轴）、悬线、支柱、横梁和底座组成。2、摆轮Φ115mm。摆轴Φ8mm，长≥160mm，轴上两个穿线孔距离≥140mm，穿线孔径Φ1.5mm。支柱高≥350mm，横梁长≥240mm。 | 个 | 2 |
| 64 | 手摇离心转台 | 物理 | 1.主动轮直径为约240mm，从动轮直径为约40mm.2.主动轮和从动轮的中心距可在332～348mm范围内调节。3.机座上支承从动轮轴孔对上轴孔的同轴度公差为0.1mm，两轴孔与底脚平面的垂直度为1mm。 | 个 | 2 |
| 65 | 连通器 | 物理 | 1．本产品由玻璃连通器和底座两部分组成；2．外形尺寸不小于：210×120×210（mm）；3．玻璃件选用钠钙玻璃或硼硅玻璃；4．玻璃件壁厚约1.0mm；5．玻璃件细管外径为12mm，粗管外径为30mm；6．玻璃件必须经过退火处理，消除应力；7．执行JY232标准；8．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 个 | 2 |
| 66 | 液体对器壁压强演示器 | 物理 | 产品由圆柱形盛液体，三个出液嘴，底座组成。 | 个 | 2 |
| 67 | 演示测力计 | 物理 | 0N～2N，执行JY 0127标准，符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 个 | 4 |
| 68 | 惯性演示器 | 物理 | 产品主要用于中学物理演示静止物体的惯性实验用。由铝合金底座、立柱、弹簧锁、金属片及钢球组成。1.底座采用铝合金型材制成，外形尺寸为115mm×70mm×14mm。铝材中部为滑动槽，用于调节立柱位置时使用，调节应方便、可靠。2.立柱的顶端为球形凹窝，柱的直径为16mm，高17mm，金属表面电镀处理。3.弹簧锁为金属制品，锁的上面应有一开关按扭，按扭控制锁舌,锁舌伸长长度不小于10mm。4.金属片直径33mm，中心有一小孔，孔径3mm。5.钢球直径20mm，表面镀铬处理。 | 套 | 2 |
| 69 | 浮力原理演示器 | 物理 | 本产品由大小水槽立方体等组成。 | 套 | 2 |
| 70 | 轴承模型 | 物理 | 1. 产品分滑动和向心滚动轴承两种。2. 滑动轴承由轴承座、轴瓦及转动轴三个部分组成。3. 轴承座为铸铁件，两端备有两个固定直孔。表面烤漆。4. 轴瓦为铜制品，内径约20 mm，外径为25±0.2mm，与轴承座轴瓦镶孔呈过盈配合，镶嵌牢固可靠。5. 转动轴为圓钢制品，轴直径约20 mm，与轴瓦呈滑动配合，不得有卡死现象。6. 滚动轴承由轴承外圈、内圈、滚珠及滚珠架组成。整机运转灵活可靠。7. 轴承外圈为铸铁件，对称断剖为两半。外直径约110mm，内直径约90mm，中间有一圈弧状滚珠槽。8. 轴承内圈内径约50mm，外径约70mm，中间有一圓弧状滚珠槽。9. 滚珠直径为约20mm。滚珠架为冷轧钢板制品，滚珠在其内转动灵活，可靠，不得有脱落现象。 | 套 | 2 |
| 71 | 水轮机模型 | 物理 | 混流式、轴流式、冲击式三中转轮可视。1. 基本性能、结构外观应符合JY0001有关要求。2. 产品由叶轮、轴杆、支架、底座等组成，主要部件由硬塑料制成，各部分比例适当，位置正确，连接牢固，工作稳定可靠。3. 叶轮转动灵活，无跳动卡滞现象。4. 产品应能适应环境温度为-25～40℃条件下的运输和贮存，仪器应不变形、不开裂、技术性能不变。 | 套 | 2 |
| 72 | 压力和压强演示器 | 物理 | 1.由压强小桌、海绵块组成；2.压强小桌为铁制品，桌面尺寸不小于100×100mm，小桌腿长45mm；3.海绵块尺寸不小于120×120×40mm。 | 套 | 2 |
| 73 | 潜水艇浮沉演示器 | 物理 | 塑料水槽、潜水艇模型、注射器、软乳胶管组成。1.塑料水槽为全透明。2. 透明球体直径≥70mm。3. 吸排气筒容量：0～30ml。4.潜水艇模型中间为透明气室，顶部有吸排气孔，下端有进水孔。 | 套 | 2 |
| 74 | 摩擦力演示器 | 物理 | 仪器由摩擦带、演示测力计、滑块和砝码组成 | 个 | 2 |
| 75 | 抽水机模型 | 物理 | 产品用于实验演示活塞压力式、吸取式抽水机模型的结构及其工作原理之用。1. 产品主要由支撑架、缸筒、活塞、Y菜橡胶环、进水管、进水阀、出水导管、缸筒盖、活塞吊杆、立柱、压杆及手柄等组成，压力式另附有气包加压装置。2. 支撑架由腿和底板组成，具有足够的支撑强度，放置平稳，表面烤漆。3. 立柱为钢制品，上端为立柱关节，便于调节压杆支点位置，表面作防銹处理。4. 缸筒为透明塑料制品，其内径为55±0.25mm，高度为约90mm，壁厚为约4mm，有足够的强度。5. 活塞为白色塑料制品，中心位置有一螺孔，与吊杆螺纹连接牢固、可靠、中央位置均匀分布有3个出水孔，在出水阀覆盖之下。6. Y型橡胶环，规格约55×35×10mm，进水管为透明有机玻璃管制品。进水阀门为塑料制品，颜色应与活塞有明显区别。进水阀吊杆为金属制品，进水阀被提起后能自然复位。7. 出水阀颜色应与活塞有明显区别。出水导管为透明塑料制品，缸筒盖为金属板制品，活塞吊杆为金属制品，压杆为金属钢板制品，表面镀铬。手柄为塑料制品。8. 产品的活动部位应灵活、谐调。吸取式抽水机模型，整个过程水应没有回流现象，进水阀、出水阀动作明显，能准确地反映活塞吸取式抽水机模型的工作原理。9. 压力式抽水机模型装有附；加压力用气包，主要由气包筒、气包盖、出水阀等组成。10. 气包筒为塑料制品。气包盖为塑料制品，不漏气。 | 个 | 2 |
| 76 | 物体浮沉条件演示器 | 物理 | 透明度好的材料制造；塑料件表面光洁，无明显变形，金属件无毛刺，无锈斑。 | 套 | 2 |
| 77 | 阿基米德原理实验器 | 物理 | 演示测力计（附游标指针两只）、透明溢杯、测量筒、塑料桶、圆柱体组成。1、演示测力计左侧量程为：0-2N，最小分度值为0.1N、最大分度值为0.5N。右侧刻度线和左侧刻度线一致，游标指针分别在左右侧，上下活动且能停留在任意位置。2、透明溢杯离杯口20mm处有一倾角的溢水咀，溢水咀长不小于15mm。3、测量筒为透明，直径不小于35mm、高不小于100mm，侧面有0至90mm刻度标尺。 | 套 | 21 |
| 78 | 流体压强和流速的关系演示器 | 物理 | 演示屏、底座、快慢流速管、两只U形管、乳胶管等组成。 1、仪器外形尺寸应不小于380mm×100mm×300mm。 2、演示屏上应印有4条刻度线，最小分度为0.2cm。 3、快慢流速管中间部分外径不小于40mm，且长度不小于160mm。 | 套 | 1 |
| 79 | 飞机升力原理演示器 | 物理 | 机翼模型、滑杆、底座、风扇等组成。机翼采用轻质材料制成，其形状仿飞机模形。风扇部分都用塑料外壳，有良好的绝缘性，底座由优质胶合板制成。 | 套 | 1 |
| 80 | 音叉 | 物理 | ㈠适用范围、型号规格：1. 适用于中学物理教学演示实验用F256音叉。 2. J2204型，F256音叉。 | 套 | 2 |
| 81 | 音叉 | 物理 | ㈠适用范围、型号规格：1. 适用于中学物理教学演示实验用F512音叉。 2. J2204型，F5126音叉。 | 套 | 2 |
| 82 | 单摆组 | 物理 | 五个摆球 | 组 | 2 |
| 83 | 声传播演示器 | 物理 | 1、产品由面板一块、外抱式支撑脚二只、透明圆筒、发声系统、接收系统、抽气系统等组成。2、面板：外形尺寸长400mm，宽300mm，厚度25mm. 3、主面印有发声、媒质、接收的标志。外抱式支撑脚二只、规格165×155×40mm，能放置平稳。4、透明圆筒外径48mm，长220mm，壁厚3mm，圆筒有密封端盖，并有抽气装置。5、发声系统和接收系统均封于圆筒内，接通DC6V电压，声源发声空气传播后由接收系统接收，接收到的声音响亮，距离仪器5m范围内清晰。6、仪器能实现声音在不同媒质（空气、液体、固体）中的传播。 | 台 | 3 |
| 84 | 量热器 | 物理 | 1.内筒由铝板拉伸而成，内径为约60mm，高为约70mm，表面光洁。2.外筒内径为约90mm，高为约100mm，表面光洁。3.搅拌器用2mm铝丝整形而成，圆环直径约50mm，杠长不小于90mm，杠端要加可拆卸的绝缘套。4.电热器由导电杆、电阻为1欧姆和2欧姆的电热丝组成2段。5.执行JY231标准。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 个 | 3 |
| 85 | 内聚力演示器 | 物理 | 1.有挤压扳动器和刮削器组成。2.执行JY137标准。 | 套 | 2 |
| 86 | 空气压缩引火仪 | 物理 | 1．产品由气缸、底座、端盖、活塞等组成。2．气缸由有机玻璃制成，缸长不小于130mm，外径不小于φ25mm，内径约φ10mm。3．底座直径约φ65mm。4．手柄直径约φ40mm，表面应光滑、无毛刺；活塞杆直径约φ8mm，表面镀铬。6．产品应符合JY137-82《空气压缩引火仪》的要求。7．符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 个 | 2 |
| 87 | 机械能热能互变演示器 | 物理 | 1．产品由导热管、塞盖、弓形夹、摩擦绳等组成。2．外形尺寸不小于180×75×20（mm）。3．导热管用φ16×1mm紫铜管制成，长约65mm，表面抛光处理。4．导热管与底座焊接牢固无漏气现象，可承受径向拉力不小于500N。5．弓形夹有效夹持厚度5～55mm，夹持深度不小于30mm。夹紧压力不小于200kg。6．摩擦绳为约φ4.5mm腊旗绳，长度不小于1米。7．产品应符合JY177-84《机械能热能互变演示器》的要求。8．符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 套 | 2 |
| 88 | 汽油机模型 | 物理 | 1.产品能够直观地显示单缸汽油机的内部结构和工作原理，各部件配合良好，各冲程运动显示正确有。2.缸筒直径约50mm；活塞行程不小于35mm；压缩比3：1。3.产品主要由机座、曲轴箱、缸筒、缸头、活塞、曲轴连接杆机构、传动机构、配气机构、点火机构等组成。4.机座为塑料件，外形尺寸为≥158×98×32mm，曲轴箱为约102×55×79mm，壁厚不小于4mm。缸筒高约9mm，剖面缸筒内径为50±0.3mm。5.灯光显示进、排气方向，火花塞。6.活塞为红色塑料件，曲轴连杆机构由连杆、曲轴等组成。7.曲轴由两只平行曲柄、曲柄连接销以及曲柄内的金属轴组成。飞轮上有指示运动方向的箭头。8.传动机构由齿轮、凸轮、凸轮轴等组成。9.气门推杆由冷拨圓钢制成，长约170mm，气门由直径约3mm金属杆、圓台形气门盖及铜调节帽组成。10.气门弹簧为碳素弹簧钢丝制成。气门摇臂为A3冷板制品。11.汽油机点火机构，由火花塞、灯泡、配电盘、电池盒等部件组成，线路通电性能良好可靠。电池盒在底座下面，产品装备好后，整机动转灵活，各部动作谐调，无卡死现象。曲轴轴向窜动不天于1.5mm，径向跳动不大于1mm。 | 个 | 2 |
| 89 | 柴油机模型 | 物理 | 1.产品能够直观地显示单缸柴油机的内部结构和工作原理，各部件配合良好，各冲程运动显示正确。2.缸筒内径约50mm；活塞行程不小于35mm；压缩比3：1。3.产品主要由机座。、曲轴箱、缸筒、缸头、曲轴连杆机构、传动机构。、配气机构、供油机构等组成。4.外型尺寸为≥158×98×32（mm），曲轴箱尺寸为102×55×79（mm），壁厚不小于4（mm）。5.缸筒高约90mm，剖面缸筒内径为50±0.3mm。6.缸头剖面进气管分别用不同颜色和箭头符号表示进排气方向，缸头中心位置为喷油装置（即供油机构）。7.曲轴连接杆机构由活塞、连杆、曲轴等组成。传动机构由齿轮、凸轮、凸轮轴等组成。8.配合机构由推杆、气门、气门、气门摇臂等组成，气门行程不小于3mm，动动灵活谐调。9.供油机构由油针、油针簧、弯杆簧和弯杆组成。10.支撑板为钢板制品，表面镀铬。11.产品装备好后，整机动转灵活，各部分动作谐调，无卡死现象。曲轴轴向窜动不大于1.5mm，径向跳动不大于1mm。 | 个 | 2 |
| 90 | 热传导演示器 | 物理 | 产品由底座、支杆、蓄热块、导热杆组成。1.支杆表面电镀处理，尺寸Φ6mm×130mm。2.导热杆为直径4mm的纯铜、黄铜、铁、铝、不锈钢，每段100mm，装配在蓄热块上呈星形分布，采用热敏涂料，每根导热杆上位置、孔径相同的三个直径2mm半孔。 | 个 | 2 |
| 91 | 海波的熔解凝固实验器 | 物理 | 由烧杯、调温盖、试管、温度计、搅拌器、试管塞等组成 | 套 | 2 |
| 92 | 双金属片 | 物理 | 双金属片由约0.5mm厚的两种金属片制成；具木质手柄。 | 个 | 2 |
| 93 | 气体做功内能减少演示器 | 物理 | 热敏电阻演示。产品由透明圆筒（内装热敏电阻）、酒精容器（置于透明圆筒内）、底座、橡胶塞、橡皮管及电路组成。1、透明圆筒应采用透明聚苯乙烯塑料注塑成型，壁厚≥2mm，外经100mm，高150mm。筒壁厚度均匀，无裂纹；与底座粘接牢固，无漏气；表面光洁、透明度良好，无条纹、无缩迹。2、酒精容器为塑料制品，置于透明圆筒内，且与底座固定可靠。3、橡胶塞应与出气孔配合良好。4、底座应为盒体，整体外形尺寸：226mm×150mm×55mm，盒盖为底座，上面竖直固定透明圆筒、安装外接线柱、增益、调零旋扭及电源指示灯和开关。5、塑料管：长度≥300mm。5、演示效果可见度良好，直观明显。 | 套 | 2 |
| 94 | 碘升华与凝华演示器 | 物理 | 密封式 | 个 | 3 |
| 95 | 音叉组 | 物理 | 七支以上 | 组 | 2 |
| 96 | 玻棒 | 物理 | 含丝绸 | 对 | 10 |
| 97 | 胶棒 | 物理 | 含毛皮 | 对 | 10 |
| 98 | 箔片验电器 | 物理 | 教师用，执行JY202标准。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 对 | 3 |
| 99 | 指针验电器 | 物理 | 金属外壳，底座，圆环，导电杆，绝缘子，指针，指针架，接地线柱组成。两只相同指针验电器组成，针体平直，渐尖渐窄，长度不小于100mm。 | 对 | 2 |
| 100 | 验电器连接杆 | 物理 | 由绝缘手柄、连接杆、紧固螺钉构成 | 个 | 3 |
| 101 | 感应起电机 | 物理 | 环境温度：5-30℃；相对湿度：小于80%；有起电盘、电梳、手摇转轮和转柄、电刷、莱顿瓶和底座等部分。 | 台 | 2 |
| 102 | 小灯座 | 物理 | 小灯座由底板、接线柱，灯座组成。底座上有两个直径为4.5mm的安装孔，孔的中心距离为55±0.5mm。接线柱为644型，行程不小于6mm。灯座材料铜质。 | 个 | 50 |
| 103 | 单刀开关 | 物理 | 螺旋灯座。底座塑料，工作电压不大于36V,工作电流不大于2.5A | 个 | 50 |
| 104 | 滑动变阻器 | 物理 | 20Ω，2A或10Ω，2A | 个 | 21 |
| 105 | 滑动变阻器 | 物理 | 50Ω，1.5A | 个 | 2 |
| 106 | 滑动变阻器 | 物理 | 200Ω，1.25A | 个 | 2 |
| 107 | 滑动变阻器 | 物理 | 5Ω，3A | 个 | 2 |
| 108 | 电阻圈 | 物理 | 5Ω，10Ω，15Ω，产品应符合JY0029－91《电阻圈》的要求。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 组 | 30 |
| 109 | 电阻定律演示器 | 物理 | 底板平整光洁，表面喷塑；外形尺寸≥1060×175×40（mm）；金属导线有铜丝1根（1000mm）、铁丝1根（1000mm），镍铬丝3根（500mm1根，1000mm1根，2倍1000mm1根）。执行JY 217标准。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 个 | 2 |
| 110 | 电阻定律实验器 | 物理 | 底板采用0.8mm冷轧板拉伸一次成形，四周圆角直径≥10mm，表面平整无变形，采用磷化喷塑，外形尺寸不小于560mm×170mm×40mm，放置平稳；金属导线应不少于紫铜丝1根（1000mm），铁丝1根（1000mm），镍铬丝3根（500mm1根、1000mm1根、2倍1000mm1根）绕线应有带线槽绝缘小轮。执行JY 217标准。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 台 | 21 |
| 111 | 演示电阻箱 | 物理 | 产品应符合JY30的相关要求。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 个 | 2 |
| 112 | 教学电阻箱 | 物理 | 9999.9Ω，1.电阻箱内部电路对外壳的金属部分之间的绝缘电阻大于100MΩ。2.外形尺寸≥170×130×90（mm）。3.执行JY31标准。 | 个 | 21 |
| 113 | 单刀双掷开关 | 物理 | 1.产品应符合JY0117的相关要求；2.符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 个 | 70 |
| 114 | 电池盒 | 物理 | 1.电池盒由塑料盒底、正负极弹簧片、插接件组成。2.电池盒为组装式，配1号电池，四个为一组;即可并联多个，也可串联多个，组合方便，接触性好。3.盒体用无毒、性能较好的塑料注塑而成，表面光洁，色泽均匀，无尖端、无毛刺。4.导电片为铜质，不得有氧化现象，额定工作电流为1A。5.弹簧经钝化处理，夹持应稳定，其夹持力应≥2.5N。6.符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 个 | 21 |
| 115 | 焦耳定律演示器 | 物理 | 1.仪器由3个贮气盒、有机玻璃管、连接软管、带刻度背板等构成；2.外形尺寸390mm×280mm，3个贮气盒均安装在背板上；3..电源电压：DC6V；4..其他技术要求符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 件 | 2 |
| 116 | 保险丝作用演示器 | 物理 | 1．产品使用电源：交流198V~242V，50Hz。 2．面板长不小于450mm，宽不小于300mm。面板应采用铁质烤漆材料，正面有相应的实验电路图 3．仪器机壳应为金属材质坚固耐用。 4．绝缘实验导线或裸实验导线用的接线柱为铜质，接线柱间的距离约280mm，绝缘实验导线或裸实验导线与接线柱连接后，导线与面板间的距离约30mm。 5．接保险丝的接线柱为铜质，两接线柱间的距离80mm±1mm。 6．绝缘实验导线的芯线为金属合金导线，外套为无毒塑料管或纸管； 7．交流电压表和交流电流表为竖直使用式，准确度等级不低于2.5级。 8．当输入电压为220V时，电源输出空载电压不大于14.5V；额定电流时负载电压不小于12V。额定电流值由产品规定，不小于10A。安全性能应符合国家标准。执行JY∕T0364标准 | 套 | 2 |
| 117 | 条形磁铁 | 物理 | 大号磁铁1对，磁铁两极分别有N，S标志。 | 对 | 21 |
| 118 | 蹄形磁铁 | 物理 | 大号蹄形磁铁1只，磁铁两极分别有N，S标志。 | 个 | 21 |
| 119 | 蹄形磁铁 | 物理 | 蹄形磁铁1只，磁铁两极分别有N，S标志。 | 个 | 21 |
| 120 | 磁感线演示器 | 物理 | 条形、蹄型、外壳用有机玻璃制成，盒内装蓖麻油及适量铁粉，盒内允许有一个直径≤2mm的气泡，仪器能承受-20～40℃高低温贮存和运输，仪器所附条蹄磁铁磁感应强度≥45mT。其它整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 套 | 2 |
| 121 | 直导线磁场演示器 | 物理 | 直导线及底板组成，电磁场行成可用小磁针或铁粉演示，工作电流：直流2-6A | 件 | 2 |
| 122 | 环形电流磁场演示器 | 物理 | 环形导线及底板组成，工作电流：直流2-6A | 件 | 2 |
| 123 | 通电螺线管磁场演示器 | 物理 | 螺线管及底板组成，电磁场行成可用小磁针或铁粉演示，工作电流：直流2-6A | 件 | 2 |
| 124 | 翼形磁针 | 物理 | 磁针体长度为144mm*8mm | 对 | 2 |
| 125 | 菱形小磁针 | 物理 | 16个菱形小磁针组成，底座为直径25mm的塑料圆锥，磁针为红白两极菱形小磁针。 | 组 | 21 |
| 126 | 磁分子模型 | 物理 | 1．磁分子模型主要由衬板、磁分子和吸转叶片及其支座组成。 2．磁分子模型的结构。a. 衬板由塑料制成，板面尺寸约为长270mm，宽170mm。衬板的色泽对磁分子的衬托要醒目，支座应平稳。b. 磁分子为：约长为40mm，约宽为12mm，两端为R6弧形的磁针。磁分子的排列为三排六行，间距为6mm，中心轴为可拆式。磁分子的北极（N）为红色，南极（S）为白色。磁分子应安有透明塑料防护板。b. 磁分子为：约长为40mm，约宽为12mm，两端为R6弧形的磁针。磁分子的排列为三排六行，间距为6mm，中心轴为可拆式。磁分子的北极（N）为红色，南极（S）为白色。磁分子应安有透明塑料防护板。d. 标尺为铝板或塑料板制成，双面刻度为0～50mm，分度值为5mm。e. 支座用铸铁制成，中心柱孔带M4顶丝，底部带调平螺栓，立杆尺寸为6mm，长为70mm，表面镀铬。 3．磁分子每个磁极的平均磁感应强度不小于11mT。 4．磁分子模型在条形磁铁的作用下，应能呈现横向规则排列；在条形磁铁的不规则作用下磁分子可呈混乱排列状态。磁分子排定后，在无外界作用下，不应发生变动。 5．经调整支座的调平螺丝后，吸转叶片应能静止在任意角度上。 6．磁分子横向规则排列后，每排磁分子距上边线或下边线的偏移不大于2.4mm。7．磁分子左端或右端对叶片的吸动距离不小于20mm。 8．产品应符合JY299－88《磁分子模型》的要求。 9．符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 套 | 2 |
| 127 | 蹄形电磁铁 | 物理 | 密绕细线，稀绕粗线，执行JY0013标准，符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 个 | 2 |
| 128 | 电铃 | 物理 | 1．电铃由电磁铁、衔铁、铁铃、衬板和底座组成。2．工作电压：直流3～6V。3．外形尺寸：约90×85×225（mm）。4．音响效果：在15米范围内铃声清晰。5．电磁铁线圈的直流电阻为10～20Ω。6．衔铁的触点为银质。7．铁铃采用φ75mm（或φ55mm）自行车铃盖。8．其他技术要求应符合JY208－85《电铃》的要求。9．符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 个 | 2 |
| 129 | 演示电磁继电器 | 物理 | 由电磁系统和触点系统两部分组成，电磁系统包括电磁线圈和铁芯衔铁；触点系统包括常开常闭触点各一对 | 个 | 2 |
| 130 | 左右手定则演示器 | 物理 | 1．左右手定则演示器由底座、撑杆、接线板（棒）、方形线圈组成。 2．底座用不小于190mm×140mm×4mm的非金属材料制成。 3．撑杆长度不小于440mm，与底座装接牢固。 4．悬挂方形线圈的接线板要用具有一定强度的绝缘材料制成，长度不小于150mm。 5．方形线圈要求：线圈框架为非金属材料，结构为正方形，内边长为63±3mm，其上有绕线槽。线圈引线采用导线截面积不大于0.5mm2的多股软线制成。 6．底座、撑杆、接线板（棒）、方形线圈装接后，线圈框架底端内边两端到底座的高度差不大于3mm，其中部到底座的高度为46±3mm。 7．配合D-CG-LU-100型蹄形磁铁（磁极端面磁感应强度为0.5±0.1T）演示左手定则。在方形线圈的输入电流为1.5A时，方形线圈偏离平衡位置的位移应不小于130mm。 8．其他技术要求应符合JY0014－90《左右手定则演示器》的要求 | 个 | 2 |
| 131 | 手摇交直流发电机 | 物理 | 1．本机输出端电压：在转子转速为1600转/分时，空载电压≥8V，串入4.8V，0.3A小灯泡，负载电压≥5V。 2．本机两个电刷放在整流子两端时，输出为交流电，放在整流子中间时，输出为直流电。 3．转子线圈用Ф0.47～0.49mm高强度漆包线，平绕440匝，误差±5%，转子外表刷绝缘清漆。 4．磁铁两极应有明确的表示色，红色为N极，蓝色为S极。 5．电枢转轴，由元钢制成，电枢支架上两轴孔的不同轴度≤0.1mm，转手与极靴的距离≤1.5mm，无碰撞和磨擦。 6．本机底座为木制，平面无变形，裂缝，四脚平放，不晃动，漆面应光洁，均匀，美观大方。 7．底板上各紧固件不得松动，转动部分应灵活，均匀，杂音小。8．其他技术要求执行JY21标准。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 台 | 2 |
| 132 | 电机模型 | 物理 | 1．仪器由定子、转子、换向器、支架动力传动装置、底座及附件组成。2．仪器转子线圈装有显示电流方向及变化的指示灯装置。3．换向器由两个组合的接触环组成，与转轴同轴度为0.5mm。4．动力传动要求平稳可靠。5．演示直流电动机起动电压不大于8V，电压增大到12V时转速有明显的变化。演示发电机时，负载板上的二极管发光。6．演示部分外表无缺陷，表面涂镀层不应起泡、脱落，光泽明亮，面板字符清晰，标志正确，开关安装位置可靠，转动部位灵活，各部件拆装方便，电路接触良好。7．符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 个 | 2 |
| 133 | 立体磁感线演示器 | 物理 | 永磁、电磁场、具有六片透明显示板单片显示板尺寸不小于200×100×2（mm）组合尺寸≥220×220×210（mm）能显示不少于5条磁感线，配条形、蹄形磁钢。其它整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 套 | 2 |
| 134 | 磁感线演示板 | 物理 | 可投影，符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 套 | 2 |
| 135 | 能的转化演示器 | 物理 | 由演示主板、风能实验模块、太阳能实验模块、磁能实验模块、声能实验模块、光能实验模块、热能实验模块、连接导线等组成。其它整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定 | 套 | 2 |
| 136 | 光具盘 | 物理 | 磁吸附式,执行JY0033标准。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。#提供检测报告。 | 套 | 2 |
| 137 | 凹面镜 | 物理 | 1.执行JY138标准。2.每个仪器由面镜、镜框、支架、镜座各1个组成。 | 个 | 2 |
| 138 | 凸面镜 | 物理 | 1.每个仪器由面镜、镜框、支架、镜座各1个组成。 2.其他技术要求执行JY138标准。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 个 | 2 |
| 139 | 玻璃砖 | 物理 | 光学玻璃制造,玻璃砖为非等腰梯形，两底角分别60°和45°。#提供检测报告。 | 块 | 21 |
| 140 | 光具座 | 物理 | 1.双轨。2.16元钢镀鉻。3.铝合金滑块。4.其他技术要求执行JY0034标准。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。#提供检测报告。 | 套 | 21 |
| 141 | 三棱镜 | 物理 | 由三棱镜、托架、支柱、底座等组成。 | 个 | 3 |
| 142 | 白光的色散与合成演示器 | 物理 | .该产品由实验箱体、等边三棱镜、三棱镜架及光屏等组成.其他技术要求执行JY0310标准。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 个 | 2 |
| 143 | 光的三原色合成实验器 | 物理 | 1.仪器使用光源为红、绿、蓝发光二极管。2.工作电压：DC6V；工作电流：0.3A。3.调节红、绿、蓝三色的光强，三色光斑互相重叠部分的色彩随之改变，当红、绿、蓝三色的光强比例合适时，三色光斑互相重叠部分呈白色，红、蓝色光斑重叠部分为品红色，红、绿色光斑重叠部分为黄色，蓝、绿色光斑重叠部分为青色，实验效果明显，且操作方便。4.其他技术要求符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。要求：每一套为一个包装。 | 套 | 10 |
| 144 | 半导体激光光源 | 物理 | 含扩束镜、分束镜、支架 | 套 | 2 |
| 145 | 酒精喷灯 | 物理 | 1.实验中加热、灼烧等操作中使用。2.座式，由灯壶、灯管、空气调节器、预热盘、加料口等部分组成。。3.空气调节器可使调节片可靠稳定于调节范围内的任意位置。能自如地调节空气进量而调节火焰大小。4.最高温度应能达到800℃。5.40S内顺利喷火。6.符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 个 | 1 |
| 146 | 初中物理教学挂图 | 物理 | 90副 | 套 | 1 |
| 147 | 台钻 | 物理 | φ1～φ13（mm） 。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 台 | 1 |
| 148 | 台虎钳 | 物理 | 耐用铸铁钳身，360度旋转底座，开口度100mm 。其他技术要求执行 QB/T 1558.2标准。要求：提供制造商的详细技术参数及图片 | 台 | 1 |
| 149 | 砂轮机 | 物理 | 单相，300W，3000vpm 。其他技术要求执行JB/T4143标准。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 台 | 1 |
| 150 | 工作服 | 物理 | 防酸碱，符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 件 | 120 |
| 151 | 护目镜 | 物理 | 用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光或是机械性伤害（机加工） | 付 | 120 |
| 152 | 手套 | 物理 | 橡胶 。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 双 | 120 |
| 153 | 托盘天平 | 化学 | 500g，0.5g | 台 | 2 |
| 154 | 托盘天平 | 化学 | 100g，0.1g | 台 | 42 |
| 155 | 电子天平 | 化学 | 200g，0.1g，#提供检测报告。 | 台 | 10 |
| 156 | 电子分析天平 | 化学 | 0.001g，#提供检测报告。 | 台 | 3 |
| 157 | 演示电流电压表 | 化学 | 2.5级，检流 | 台 | 2 |
| 158 | 数字多用电表 | 化学 | 直流电压、电流，检流：四位半 | 只 | 2 |
| 159 | 电动钻孔器 | 化学 | 1.产品为充电式电动钻孔器，由电钻、充电电池（2块）及充电器组成。2.电钻主要技术指标：最大夹持直径φ10mm；无负荷转速：0～600转/分；电池电压：7.2V，1.5Ah；充电器充电电压：7.2V～12V。电钻、电池、及充电器在手提箱内定位放置，手提箱为工程塑料压制。3.产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 台 | 1 |
| 160 | 打孔器 | 化学 | 采用优质钢材，镀铬处理。1.管长90mm。2.穿孔管用外径为6mm、8mm、10mm、12mm，壁厚1mm的冷拔无缝钢管。3.手柄用2mm厚低碳钢板。4.通用条Ф3mm、长90mm碳素钢制成。5.四件为一套。6.可穿4mm、6mm、8mm、10mm的圆孔。 7.其它符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 套 | 1 |
| 161 | 仪器车 | 化学 | 1.产品结构：产品规格长为600mm、宽400mm、高800mm。采用双层结构。主要部件由上层托盘、下层托盘、车架联接管、四个万向轮等部件组成。采用钢管做车架，冷轧板做托盘，表面经酸洗，磷化后喷塑防护；两层托盘层间距不小于380mm，每层托盘四周有护栏围杆，小车两端有推拉扶手。2.车体加载30Kg重物后，应推拉灵活，车体无变形。3.每层托盘有防振、防腐蚀用的橡胶衬板。护栏围杆高度为不小于50mm。4.车体底脚万向轮转动灵活，结实耐用。5.表面不应有明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷。表面涂镀层应均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损。金属零部件不应有锈蚀及其他机械损伤。6.产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 辆 | 2 |
| 162 | 仪器车 | 化学 | 大号平板车 | 辆 | 2 |
| 163 | 打孔器刮刀 | 化学 | 1.产品由刀架、刀片、刀片定位销钉、刀片张角定位螺钉和手柄组成。2.刀架应采用金属材料制作，表面作防锈处理。刀架工作端为1：4锥度圓锥体，经调节刀片张角，可修削刀口直径4mm～13mm的打孔器刀口。 3.刀片应采用工具钢片，具有足够钢性和硬度。4.手柄表面光洁，大小适当，握持手感舒适。 5.刀片与刀架配合灵活，便于装拆。6.产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 个 | 1 |
| 164 | 打孔夹板 | 化学 | 1． 产品由上夹板、下夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成。2． 产品长不小于170mm，宽不小于40mm。3． 上、下夹板应由透明有机玻璃制成，表面光洁，强度好。4． 上夹板应备有直径为6mm、8mm、10mm、12mm直穿孔4个。5． 紧固螺钉与下夹板坚固为一体，不得松动；紧固螺钉长度不小于80mm。上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺母定位。6． 上夹板、下夹板厚度不小于10mm，具有足够强度，正常情况下使用不得断 | 副 | 1 |
| 165 | 方座支架 | 化学 | 一、适用范围适用于中学：物理、化学、生物和小学科学实验教学用。二、技术要求1、方座支架由立杆1根，方形底座1个，平行夹1个，垂直夹2个，烧瓶夹1个，大环1个，小环1个，吊杆1根等组成。2、底座尺寸235±3mm×200±2mm，重量≥2.4kg, 生铁材料铸造成型，板面上斜条纹深1.5mm,宽2.5mm成交叉形状均布，表面防锈处理。立杆直径Φ12.6±0,1mm，立杆一端有Μ10×15螺纹，总长度不得小于640mm，碳钢制作表面镀铬处理。3、大环内径Φ90±2mm，外径Φ110±2mm，柄长125mm，小环内径Φ50±2mm，外径Φ70±2mm，柄长105mm。大小环环柄的直径为Φ10±0,5mm，大小环上有一开口（宽20mm）中心与环柄成120°夹角。大小环内与环柄成60°夹角各有3个凸点（支撑点）均布。大小铁环球铁材料一次铸造成型。4、烧瓶夹，夹体由铝合金压铸成型夹口宽度30mm厚3mm夹口内壁贴有耐热柔软层。有锁紧装置，锁紧装置由横孔螺母和球拍螺杆组成。最大张口≥60mm闭合间隙≤0.1mm，闭合错位≤1mm。金属材料表面防锈处理。5、立杆与底座间的不垂直度不大于3mm，铁环柄，烧瓶夹杆与立杆不垂直度不大于3mm。立杆与底座底部有一专用螺帽长度不小于35mm用来固定，锁紧立杆，防止立杆与底座结合部螺纹松动。6、垂直夹、平行夹，夹体由球铁材料铸造成型，单个重量不小于70g，表面镀镍处理。7、其他技术要求应符合JY/T0393-2007.8、标志、说明书、包装、运输、储存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 套 | 42 |
| 166 | 万能夹 | 化学 | 化学实验耗材 铁架台配件 | 个 | 3 |
| 167 | 滴定台 | 化学 | 产品由底座、立杆及附件组成。1.支架的底座尺寸不小于210×135mm，由g钢板制成，质量不小于1kg。2.立杆直径不小于φ10mm；立杆长600mm，直径不小于10mm，表面镀铬，立杆与方座组装后应垂直。3.滴定夹的高度应能方便调整且紧固可靠。4.整套产品应有足够的平稳度，底座耐碱。采用钢材，防锈处理及表面环保油漆涂层精制而成。 | 个 | 1 |
| 168 | 滴定夹 | 化学 | 1.左右可夹持直长度为不小于800mm，容量为不小于50ml的滴定管两支，最大夹持直径不小于20mm，夹持竖质量不小于1kg。2.夹体、夹脚由铝合金铸制而成，表现防腐处理，两对夹脚均应套乳胶管。扭力弹簧表面镀锌。3.产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 个 | 1 |
| 169 | 酸式滴定管 | 化学 | 玻璃，25ml | 个 | 5 |
| 170 | 碱式滴定管 | 化学 | 玻璃，25ml | 个 | 5 |
| 171 | 四氟滴定管 | 化学 | 酸碱通用 | 个 | 100 |
| 172 | 三脚架 | 化学 | 三脚由圆环，支撑脚构成，支撑脚由18×5滑槽和14×1.5滑片组成，可拆卸，可以升降滑槽表面有刻度，可任意调整每只脚的高度并使圆环与台面不平行误差不大干1mm。三脚高度140mm---205mm范围内任意调整高度，支撑脚表面镀铬处理。圆环内径78±1mm，外径124±1mm，厚5mm，圆环上表面有3个14×35和3个14×21高3mm共6个锥形齿状防滑平台。圆环生铁铸造成形表面镀镍处理。 | 个 | 21 |
| 173 | 泥三脚架 | 化学 | 瓷制，8mm*100mm | 个 | 50 |
| 174 | 试管架 | 化学 | 1.产品为透明聚碳酸脂制品，产品外观无扭曲、变形现象。2.底座厚度≥8mm，孔板厚度≥8mm。3.产品为10孔型式，试管孔径ф22mm、分布均匀；4.上孔板与底座上面距离65mm，试管柱直径10mm。5.试管柱与底座上表面的垂直度不大于2mm。6.试管架外形尺寸不小于346mm×63mm×73mm。7.产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 个 | 42 |
| 175 | 初中教学电源 | 化学 | 交流2V～12V，5A，每2V一档；直流1.5V～12V，2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V，共6档；40A、8s自动关断 | 台 | 2 |
| 176 | 水电解器 | 化学 | 塑料机身（注水口、贮水盒、纳气盒、电极）、玻璃导气管、乳胶连接管等组成。 | 台 | 2 |
| 177 | 烘干箱 | 化学 | 1.内室采用优质不锈钢薄板制作，洁净耐用。设有钢化玻璃观察窗，便于观察。可选用智能数显控温仪表，控温精确、稳定。2.控温范围：室温～200℃或室温～300℃，温度波动度±1℃。3.工作电压：AC：220V/380V 50Hz。4.产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 台 | 1 |
| 178 | 试管烘干机 | 化学 | 外形尺寸不小于250mm*300mm | 套 | 4 |
| 179 | 电加热器 | 化学 | 1.知名品牌。密封式。功率不小于1000W。2.执行GB 4706.22标准，符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 个 | 1 |
| 180 | 酒精喷灯 | 化学 | 1.实验中加热、灼烧等操作中使用。2.座式，由灯壶、灯管、空气调节器、预热盘、加料口等部分组成。。3.空气调节器可使调节片可靠稳定于调节范围内的任意位置。能自如地调节空气进量而调节火焰大小。4.最高温度应能达到800℃。5.40S内顺利喷火。6.符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 个 | 2 |
| 181 | 塑料水槽 | 化学 | 1． 水槽里口尺寸：250×180×100mm，壁厚≥2mm，上下梯度≤3mm，四周圆角≤R5mm。附集气架，上面可排列两个125ml的集气瓶，集气瓶与槽底的距离为25～30mm，也可以插接试管，插口有弹性装置，。2． 槽壁不得有明显的不平，各边上口的不直度≤2mm。3． 水槽应不因温度和盛水时重力的影响而发生形变（水温40℃）。4． 水槽及集气架应能在高度1M处自由下落于水泥地面时不碎裂5． 符合JY53-80《塑料水槽技术条件》的有关规定。 | 个 | 42 |
| 182 | 大托盘 | 化学 | 配套托盘天平使用 | 个 | 21 |
| 183 | 小托盘 | 化学 | 配套托盘天平使用 | 个 | 21 |
| 184 | 医用气袋 | 化学 | 1、产品为注塑成型，主要由注水室、出水管、导气阀、贮气室、底座、乳胶管组成。2、贮气装置外形尺寸直径160mm,高200mm。3、贮气装置用优质透明塑料和ABS工程塑料注塑成型、表面清晰、无划痕、气泡、飞边等现象。4、贮气装置集气容量3000ml。5、各焊接部位焊接牢固、密封、无漏气现象。6、符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 台 | 20 |
| 185 | 碘升华凝华管 | 化学 | 密封式 | 个 | 42 |
| 186 | 温度计 | 化学 | 1.水银温度计，测量范围：0-100℃；2.最小分度值为1℃；3.玻管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。4.温度计示值允许误差±1℃。 | 支 | 40 |
| 187 | 温度计 | 化学 | 水银，0℃～100℃ | 支 | 80 |
| 188 | 温度计 | 化学 | 酒精，0℃～78℃ | 支 | 40 |
| 189 | 数字测温计 | 化学 | -30～+200℃ | 台 | 3 |
| 190 | 瓷井穴板 | 化学 | 6孔 | 套 | 42 |
| 191 | 溶液导电演示器 | 化学 | 产品由底座、面板、电流表、贮液槽（五个）、电极（五对采用碳电极）、转换开关、可变电阻等组成。电流表应为线性度盘，满度值10mA,准确度等级2.5，面板不小于100mm×80mm,配有转换开关，可以外接演示电表，贮液槽为透明耐酸碱的材料制作，盖能方便的取下和盖上，各贮液槽的盛液面刻有标志线，仪器设有转换开关为单刀七掷开关，有校准档配有电位器调节，仪器工作电源为内置4节1号干电池供电，工作电压直流6V，产品放在倾斜10度的面上不应倾倒。 | 台 | 2 |
| 192 | 分子间隔演示仪 | 化学 | 带油酸，注射器 | 件 | 2 |
| 193 | 护目镜 | 化学 | 用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光或是机械性伤害（机加工）。 | 付 | 42 |
| 194 | 防护面罩 | 化学 | 1. 产品由有机玻璃面罩和帽架组成。2. 面罩应清洁透明，无划伤，裂纹。3. 面罩与帽架的连接应牢靠。帽架布带应宜于调整，佩戴 松紧适度，安全舒适。4. 蝶形螺母功能良好，能将面罩固定在适宜观看的位置 | 个 | 1 |
| 195 | 防毒口罩 | 化学 | 由主体、滤毒盒、滤毒材料、吸气阀和系带组成 | 个 | 1 |
| 196 | 活性炭口罩 | 化学 | 普通的即可 | 盒 | 2 |
| 197 | 耐酸手套 | 化学 | 橡胶制品，长袖口带五指套 | 双 | 2 |
| 198 | 一次性手套 | 化学 | 小，100只/盒 | 盒 | 10 |
| 199 | 一次性手套 | 化学 | 中,100只/盒 | 盒 | 10 |
| 200 | 棉线手套 | 化学 | 带涂层，中号，12付/盒 | 盒 | 2 |
| 201 | 简易急救箱 | 化学 | 1.外箱由人造革制造，有提手，印有明显标识，外形尺寸：不小于285×165×175（mm）。2.内装药品及器械应定位放置，取放方便，必备药品有：药用脱脂棉、纱布、胶布、创可贴、碘酒、紫药水、医用酒精、红汞水、甘油、2%碳酸氢纳溶液、2%醋酸溶液、2%硫酸铜溶液、乙醇氯化铁溶液、氨水松节油乙醇混合液、高锰酸钾等。3.要求：必备器械有：剪刀、镊子、医用手套、护目镜等。 | 件 | 2 |
| 202 | 炼铁高炉模型 | 化学 | 1．为炼铁高炉缩小模型，由塑料制成，装置于底座上，模型高度的最小尺寸：650mm；2. 模型应能正确显示高炉“腰粗、喉细”的整体特征，并应显示炉喉、炉身、炉腰、炉腹、炉缸等各部分结构；3.模型应能正确显示小料钟、小料斗、大料钟、大料斗及煤气出口的结构和位置，并可演示在加料过程中各有关部件间的相互关系；4.热风围管环绕炉腹并有多个进风管，其中有1～2个进风管示其纵剖结构； 5.炉缸剖面示出铁口、出渣口等；6.炉壁剖面示炉壳、冷却水管及耐火砖内衬等；7.应正确显示高炉内混合原料、铁水、炉渣等的形态和颜色，以及炉内各部分的温度的差异，其中应以炉腹下部进风口附近的温度为最高，其它依次为炉缸、炉腰、炉身、炉喉； 8.产品的主要结构应用标签注明，标注应准确、清晰、牢固；9.各部件应比例适当，位置正确，连接牢固，不得因正常震动、碰触而开裂、松脱。 | 件 | 1 |
| 203 | 晶体标本 | 化学 | 天然晶体木盒装 | 盒 | 1 |
| 204 | 元素周期表 | 化学 | 1000×700mm，布质带轴,1幅 | 幅 | 2 |
| 205 | 金刚石晶体结构模型 | 化学 | 演示用。1 由4孔黑色塑料球30只,φ6*70塑料键40根组成。 黑色塑料球φ60mm，球径φ与键长L为自由公差，球键角误差为±3°，直键的不直度不大于2L%。2 球与键的组装应松紧适度，不应自由转动、松脱或滑出，歪曲、变形。3 塑料球应用全新塑料压注制成，无毒，表面光洁无裂痕。 4 其他要求应符合JY52《分子结构模型技术条件》。 #提供制造商针对本项目给予产品的授权书 #提供国家认可检测机构出具的有效检测报告(提供复印件并加盖本单位公章) | 套 | 2 |
| 206 | 石墨晶体结构模型 | 化学 | 演示用。1 由5孔黑色塑料球39只,φ6*70塑料键45根,φ6*165塑料键14根组成。 黑色塑料球φ60mm，球径φ与键长L为自由公差，球键角误差为±3°，直键的不直度不大于2L%。2 球与键的组装应松紧适度，不应自由转动、松脱或滑出，歪曲、变形。3 塑料球应用全新塑料压注制成，无毒，表面光洁无裂痕。 4 其他要求应符合JY52《分子结构模型技术条件》 #提供制造商针对本项目给予产品的授权书 #提供国家认可检测机构出具的有效检测报告(提供复印件并加盖本单位公章) | 套 | 2 |
| 207 | 碳～60结构模型 | 化学 | 演示用 | 套 | 2 |
| 208 | 初中化学教学挂图 | 化学 | 40副 | 套 | 2 |
| 209 | 整理箱（透明） | 化学 | 特大号 | 套 | 12 |
| 210 | 整理箱（透明） | 化学 | 大号，参考禧天龙6030 | 套 | 100 |
| 211 | 整理箱（透明） | 化学 | 中号，参考禧天龙6041 | 套 | 100 |
| 212 | 整理箱（透明） | 化学 | 小号，参考禧天龙6643 | 套 | 100 |
| 213 | 整理箱（透明） | 化学 | 其他型号，参考实际抽屉尺寸 | 套 | 50 |
| 214 | 铁架台 | 化学 | 方座支架 铁圈 烧瓶夹 十字夹等组成 | 台 | 50 |
| 215 | 铁圈 | 化学 | 配合铁架台用 | 台 | 50 |
| 216 | 塑料六孔板 | 化学 | 标配 | 个 | 50 |
| 217 | 玻璃仪器 | 化学 | 标配玻璃仪器 | 套 | 1 |
| 218 | 药品 | 化学 | 达标化学药品 | 套 | 1 |
| 219 | 电子天平 | 生物 | 100g，0.001g | 台 | 1 |
| 220 | 托盘天平 | 生物 | 500g，0.5g | 台 | 1 |
| 221 | 托盘天平 | 生物 | 200g，0.2g | 台 | 42 |
| 222 | 电子停表 | 生物 | 0.1s | 块 | 21 |
| 223 | 大托盘 | 生物 | 配合托盘天平使用 | 个 | 21 |
| 224 | 小托盘 | 生物 | 配合托盘天平使用 | 个 | 21 |
| 225 | 枝剪 | 生物 | ㈠适用范围： 适用于初中生物实验教学。㈡技术要求：1.枝剪刀体长不小于220mm，靠柄端加反向加强筋。2.材质为炭钢45﹟以上，应进行淬火处理，硬度不低于HRC51。3.枝剪刀刃间隙适度，刃面相互平行，刀线整齐，刃口锋利，无崩刃。弹簧必须用弹簧钢，弹性良好，弹力均匀，不应有卡紧现象，并附剪鞘。4. 枝剪表面光洁，无裂纹，无毛刺，并经过发黑处理。5 外观应符合JY0001-2003中6.1～6.12的规定。 | 把 | 5 |
| 226 | 离心沉淀器 | 生物 | 手摇式 | 台 | 1 |
| 227 | 电动离心机 | 生物 | 1、时间设置范围：0-999s，0-99分钟，数显，两种时间单位可调2、转速设置：200-4000r/min 20档数显，10档双速可调3、外壳采用ABS工程塑料一次成型4、容量：1.5ml×12+0.5ml×125、磁性感应电锁，自动启停6、透明保护罩7、自动声音提醒 | 台 | 1 |
| 228 | 打孔器 | 生物 | 采用优质钢材，镀铬处理。1.管长90mm。2.穿孔管用外径为6mm、8mm、10mm、12mm，壁厚1mm的冷拔无缝钢管。3.手柄用2mm厚低碳钢板。4.通用条Ф3mm、长90mm碳素钢制成。5.四件为一套。6.可穿4mm、6mm、8mm、10mm的圆孔。 7.其它符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 套 | 1 |
| 229 | 仪器车 | 生物 | 1.产品结构：产品规格长为600mm、宽400mm、高800mm。采用双层结构。主要部件由上层托盘、下层托盘、车架联接管、四个万向轮等部件组成。采用钢管做车架，冷轧板做托盘，表面经酸洗，磷化后喷塑防护；两层托盘层间距不小于380mm，每层托盘四周有护栏围杆，小车两端有推拉扶手。2.车体加载30Kg重物后，应推拉灵活，车体无变形。 3.每层托盘有防振、防腐蚀用的橡胶衬板。护栏围杆高度为不小于50mm。4.车体底脚万向轮转动灵活，结实耐用。5.表面不应有明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷。表面涂镀层应均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损。金属零部件不应有锈蚀及其他机械损伤。6.产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 辆 | 2 |
| 230 | 方座支架 | 生物 | 一、适用范围适用于中学：物理、化学、生物和小学科学实验教学用。 二、技术要求1、方座支架由立杆1根，方形底座1个，平行夹1个，垂直夹2个，烧瓶夹1个，大环1个，小环1个，吊杆1根等组成。 2、底座尺寸235±3mm×200±2mm，重量≥2.4kg, 生铁材料铸造成型，板面上斜条纹深1.5mm,宽2.5mm成交叉形状均布，表面防锈处理。立杆直径Φ12.6±0,1mm，立杆一端有Μ10×15螺纹，总长度不得小于640mm，碳钢制作表面镀铬处理。 3、大环内径Φ90±2mm，外径Φ110±2mm，柄长125mm，小环内径Φ50±2mm，外径Φ70±2mm，柄长105mm。大小环环柄的直径为Φ10±0,5mm，大小环上有一开口（宽20mm）中心与环柄成120°夹角。大小环内与环柄成60°夹角各有3个凸点（支撑点）均布。大小铁环球铁材料一次铸造成型。 4、烧瓶夹，夹体由铝合金压铸成型夹口宽度30mm厚3mm夹口内壁贴有耐热柔软层。有锁紧装置，锁紧装置由横孔螺母和球拍螺杆组成。最大张口≥60mm闭合间隙≤0.1mm，闭合错位≤1mm。金属材料表面防锈处理。 5、立杆与底座间的不垂直度不大于3mm，铁环柄，烧瓶夹杆与立杆不垂直度不大于3mm。立杆与底座底部有一专用螺帽长度不小于35mm用来固定，锁紧立杆，防止立杆与底座结合部螺纹松动。 6、垂直夹、平行夹，夹体由球铁材料铸造成型，单个重量不小于70g，表面镀镍处理。 7、其他技术要求应符合JY/T0393-2007. 8、标志、说明书、包装、运输、储存应符合JY0001-2003的有关规定。 | 套 | 42 |
| 231 | 三脚架 | 生物 | 三脚由圆环，支撑脚构成，支撑脚由18×5滑槽和14×1.5滑片组成，可拆卸，可以升降滑槽表面有刻度，可任意调整每只脚的高度并使圆环与台面不平行误差不大干1mm。三脚高度140mm---205mm范围内任意调整高度，支撑脚表面镀铬处理。圆环内径78±1mm，外径124±1mm，厚5mm，圆环上表面有3个14×35和3个14×21高3mm共6个锥形齿状防滑平台。圆环生铁铸造成形表面镀镍处理。 | 个 | 42 |
| 232 | 试管架 | 生物 | 1.产品为透明聚碳酸脂制品，产品外观无扭曲、变形现象。2.底座厚度≥8mm，孔板厚度≥8mm。3.产品为12孔型式，试管孔径ф22mm、分布均匀；4.上孔板与底座上面距离65mm，试管柱直径10mm。5.试管柱与底座上表面的垂直度不大于2mm。6.试管架外形尺寸不小于346mm×63mm×73mm。7.产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 个 | 42 |
| 233 | 干湿球温度计 | 生物 | -36℃～+46℃ | 支 | 42 |
| 234 | 测微尺 | 生物 | 显微镜用，台式，产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 套 | 21 |
| 236 | 解剖镜 | 生物 | 20倍，正像，工作距离55mm，#提供检测报告。 | 台 | 42 |
| 237 | 放大镜 | 生物 | 手持式，有效通光孔径不小于30mm，5倍，#提供检测报告。 | 个 | 42 |
| 238 | 解剖器 | 生物 | 不锈钢材料，7件(大、小剪刀，大、小镊子，解剖刀，解剖针，弯头镊)。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 套 | 2 |
| 239 | 解剖器 | 生物 | 不锈钢材料，4件（大剪刀，解剖刀、解剖针，弯头镊） | 套 | 2 |
| 240 | 解剖盘 | 生物 | 蜡盘 140mm×250mm，符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 个 | 42 |
| 241 | 骨剪 | 生物 | 130mm，不锈钢，符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 把 | 1 |
| 242 | 接种环 | 生物 | 符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定 | 把 | 21 |
| 243 | 徒手切片器 | 生物 | 产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 个 | 5 |
| 244 | 电炉 | 生物 | 密封式，产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定 | 台 | 1 |
| 245 | 恒温培养箱 | 生物 | 1.内室采用优质不锈钢薄板制作，外表喷塑，美观大方。2.设有钢化玻璃观察窗，便于观察。3.可选用智能数显控温仪表，控温精确、稳定。4.室温～60℃，±1℃ 。5.工作室尺寸：长×宽×高（mm）不小于300 mm×300 mm×340 mm。 6.执行YY 0027标准，产品整体质量应符合JY0001《学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 台 | 1 |
| 246 | 高压灭菌锅 | 生物 | 小型，产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定 | 个 | 1 |
| 247 | 恒温水浴锅 | 生物 | 外壳采用优质冷轧钢板经酸洗磷化，静电喷塑等工艺，锅体材质为不锈钢一次成型；顶盖及隔板采用优质不锈钢板制作，采用底盘加热，微电脑PID温度控制及加热传导理论特有技术，使升温更快，加热。单孔直径260mm,功率800W，1300W，显示精度上下波动0.1°C。外形尺寸450*350*200。 | 台 | 1 |
| 248 | 烘干箱 | 生物 | 1.内室采用优质不锈钢薄板制作，洁净耐用。设有钢化玻璃观察窗，便于观察。可选用智能数显控温仪表，控温精确、稳定。2.控温范围：室温～200℃或室温～300℃，温度波动度±1℃。3.工作电压：AC：220V/380V 50Hz。4.产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 台 | 1 |
| 249 | 电冰箱 | 生物 | 1.知名品牌。单门或双门有效容积≥150L。 2.执行GB/T 8059.2 标准，符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定。 | 台 | 1 |
| 250 | 血压计 | 生物 | 普通医用汞柱式血压计。由刻度盛水银的玻璃管、橡皮管、橡皮囊袖带、打气球等组成。测量范围:0～40Kpa(0～300mmHg)；最小分度值为0.5Kpa和2mmHg；双刻度显示:(Kpa和mmHg)；铝合金材质， 表面采用喷塑；漆色均匀，镀件光洁。气阀控制旋钮放气灵活，旋紧后不漏气。读数允差：±0.4KPa。 | 个 | 2 |
| 251 | 听诊器 | 生物 | 供中学生生物教学用。听诊器导管材料必须用乳胶导管，抗拉强度＞17MPG，伸长率＞700％。听诊器有双用功能：即可听肺音与胎音。听诊器的两个听诊头及耳测听音头必用铜合金并电镀。耳测听音效果应清晰，无杂音。 | 个 | 2 |
| 252 | 生物显微演示装置 | 生物 | 彩色，分辨率450TV线以上，放大倍数40倍～1500倍 | 台 | 1 |
| 253 | 计数器 | 生物 | 手持式 | 个 | 42 |
| 254 | 植物细胞模型 | 生物 | 1.典型植物细胞模型，把一般植物细胞的特征及其主要细胞集中于模型中。2.主要示细胞壁、细胞间隙、细胞质、细胞质模、纹孔、晶体、液泡、液泡膜、叶绿体、细胞核、核膜、核仁、高尔基等细胞。 | 件 | 1 |
| 255 | 根纵剖模型 | 生物 | 1.根尖纵、横部剖面模型；PVC材质；2.根尖中部做不同方向的纵剖面，突出维管柱，示根冠、分生区（生长点）、伸长区、成熟区（根毛区）和原形成层等；3.成熟区做不同层次的横剖，示表皮、皮层和维管柱；4.模型以单子叶植物玉米的根尖为主要参考材料. | 件 | 1 |
| 256 | 导管、筛管结构模型 | 生物 | 1.显微结构的立体放大模型；包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管；各种导管及筛管的外直径依次不小于40mm、40mm、50mm、60mm、40mm；长度不小于250mm，两端开口；2.环、螺、网纹导管模型须显示至少一个分子间界，筛管及孔纹导管至少显示一个分子，筛管一侧还应示伴胞. | 件 | 1 |
| 257 | 单子叶植物茎模型 | 生物 | PVC材质，单子叶植物茎纵、横切面模型，为横切面的1/10，高不小于120mm，长400mm，跨径400mm。通过节间做横剖，示表皮、机械组织及散生在基本组织中的维管束。在纵剖面上示上述组织的纵剖结构。 | 件 | 1 |
| 258 | 双子叶草本植物茎模型 | 生物 | PVC材质，纵、横切面的模型，横切面约为茎的2/3，高15～18cm，直径32～35cm。横剖面上示表皮、皮层、维管束（初生韧皮部、束中形成层究初生木质部）髓和髓射线。纵剖面一则通过髓射线，另一侧通过维管束的中部做径向纵切。并于纵切面的一侧将角质层、表皮和厚角组织分层剥掉，示表皮、厚角、薄壁等细胞的表面观。 | 件 | 1 |
| 259 | 叶构造模型 | 生物 | PVC材质，蚕豆叶构造模型，尺寸450mm×150mm，叶主脉高180～200mm，通过主脉做部分叶片的横切，一边示主脉、细脉、上下表皮、栅栏组织和海绵组织。另一边通过各种剖面，示主脉与侧脉的连接关系以及主、侧脉的纵切和细脉的横剖面。 | 件 | 1 |
| 260 | 桃花模型 | 生物 | PVC材质，桃花直径35cm，结构包含花柄、花托、花萼（萼片5个）、花冠（花瓣5个）、雄蕊（25或30个）和雌蕊。花瓣、子房可拆装，子房纵剖示胚珠。 | 件 | 1 |
| 261 | 小麦花模型 | 生物 | PVC材质。模型为放大数倍的小麦花，高约300mm，附以小穗为单位的复穗状花序模型，均立于支架上。 放大的小麦花：示外稃、内稃、三枚雄蕊、一枚雌蕊和两个浆片。 复穗状花序其小穗小部分均可拆下，其中一个小穗作剖面，示两片颖片和数朵小花。 雌蕊：示柱头和子房：雄蕊示花丝和花药，其中一个花药做横切，示四个花粉襄和药隔：另一个呈纵裂状，示花粉粒。 外稃：示中脉，侧脉和芒。 | 件 | 1 |
| 262 | 衣藻模型 | 生物 | 标配 | 件 | 1 |
| 263 | 蝗虫解剖模型 | 生物 | 1.为60cm长的蝗虫解剖模型，固定于支架上；2.蝗虫为雌性，沿线偏左纵剖，去左侧体壁；3. 其余应符合JY0198-85 蝗虫解剖模型技术条件 | 件 | 1 |
| 264 | 水螅解剖模型 | 生物 | 标配，PVC材质 | 件 | 1 |
| 265 | 始祖鸟化石及复原模型 | 生物 | 优质合成树脂制作。模型完整显示被羽、头骨、上下颌、齿、前肢、后肢、跗蹠骨，四趾，爪和尾的形态及构造 | 件 | 1 |
| 266 | 草履虫模型 | 生物 | PVC材质，草履虫纵剖模型用支架固定于底板。示表膜表面六角形小区及纤毛。纵剖面显示表膜、口沟、胞口、胞咽、波动膜、食物泡、肛点等。 | 件 | 1 |
| 267 | 蚯蚓解剖模型 | 生物 | PVC材质，本模型所示的蚯蚓外形和内部构造反应了一般环节动物的基本特点，通过观察模型有助于了解蚯蚓的形态和构造的主要特征。通过虫体的表面观察蚯蚓体节，节间沟，生殖环带和运动器官-刚毛等各种结构，以及口、口前叶、雄性生殖孔、磁性生殖孔，受精囊孔及背孔等的位置。 | 件 | 1 |
| 268 | 河蚌解剖模型 | 生物 | 标配，PVC材质 | 件 | 1 |
| 269 | 细胞膜结构模型 | 生物 | 标配，PVC材质 | 件 | 1 |
| 270 | 血吸虫模型 | 生物 | 雌雄合抱，可拆装 | 件 | 1 |
| 271 | ABO血型磁性演示块 | 生物 | 由红血细胞、A/B凝集原，A/B凝集素、四种血型、同源染色体等磁性块组成 | 套 | 1 |
| 272 | 仿真扬子鳄 | 生物 | 1000mm | 件 | 1 |
| 273 | 仿真穿山甲 | 生物 | 450mm | 件 | 1 |
| 274 | 仿真白鳍豚 | 生物 | 500mm | 件 | 1 |
| 275 | 仿真鸭嘴兽 | 生物 | 450mm | 件 | 1 |
| 276 | 啄木鸟仿真模型 | 生物 | 自然大，用羽毛制作 | 件 | 1 |
| 277 | 猫头鹰仿真模型 | 生物 | 自然大，用羽毛制作 | 件 | 1 |
| 278 | 杜鹃仿真模型 | 生物 | 自然大，用羽毛制作 | 件 | 1 |
| 279 | 头、颈、躯干模型 | 生物 | 1.高850mm的男性成年头、颈、躯干解剖模型；2.显示人体内脏器官的正常位置，形态结构及其相互关系。重点显示呼吸、消化和泌尿三个系统；3.内脏各器官应形态正确，比例适当、纹理清晰，连接准确和切面平整；4.各部位着色应准确、鲜明，颜色不得溢出外界。 | 件 | 1 |
| 280 | 人体骨骼模型 | 生物 | 为男性成人骨骼模型，串制成正常直立姿势立于支架上，高850mm, 应符合JY 0159-84 人体骨骼模型技术条件。 | 件 | 1 |
| 281 | 眼球仪 | 生物 | 1．示眼球结构，晶状体曲率可变，采用ＰＶＣ硬塑制作；2.形态正确，比例适当、纹理清晰，各部位着色应准确、鲜明，颜色不得溢出外界。 | 件 | 2 |
| 282 | 心脏解剖模型 | 生物 | 1.三倍自然大；2.成人，示舒张状态；以正常生理位置放在支架上，可水平转动；3.做左、右心房的剖面，沿肺动脉根部切开，示左右心房的内部结构及肺静脉，主动脉半月瓣；4.心室切开一个剖面，示左、右心室的内部结构；5.各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然6. 其余应符合JY160—84心脏解剖模型技术条件。 | 件 | 2 |
| 283 | 喉解剖模型 | 生物 | 固定于底座上，应符合JY161—84《喉解剖模型技术条件》。 | 件 | 2 |
| 284 | 肺泡模型 | 生物 | 适用范围、型号规格： 1. 适用于初中生物课堂演示。2. 型号：J3307 | 件 | 2 |
| 285 | 脑解剖模型 | 生物 | 1.自然大；人脑解剖模型，以正常生理位置放于支架上；2.大脑做正中矢状切，左侧脑半球经外侧沟向枕部再作水平切，并保留完整的脑干形态；3.示大脑中间的胼胝体及凹陷在外侧沟内的岛叶；4.严格参照正常人脑标本，将各部的形态、位置、比例、毗邻做正确，内部的主要结构要轮廓清楚；5.各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。6. 其余应符合JY163—84脑解剖模型技术条件。 | 件 | 2 |
| 286 | 脊髓解剖放大模型 | 生物 | 标配，PVC材质 | 件 | 2 |
| 287 | 眼球解剖模型 | 生物 | 1. 6倍自然放大,各部的肌肉、膜壁、血管、神经等的形态、位置、比例、颜色等均应正确自然；2.角膜的形态、应完全透明，固定于下半部的巩膜；3.瞳孔直径约25mm，并示巩膜静脉窦；4.巩膜于切面上的厚度在视神经处6mm，在眼肌附着部与肌腱合后厚度约5mm；5.眼前房最深处（中央部相当于瞳孔处）20mm。 | 件 | 2 |
| 288 | 耳解剖模型 | 生物 | 六倍自然大 | 件 | 2 |
| 289 | 男性泌尿生殖系统模型 | 生物 | 自然大 | 件 | 2 |
| 290 | 女性泌尿生殖系统模型 | 生物 | 自然大 | 件 | 2 |
| 291 | 内耳迷路放大模型 | 生物 | 标配，PVC材质 | 件 | 2 |
| 292 | 皮肤结构模型 | 生物 | 适用范围、规格型号：1.中学生物教学演示实验用，2. 皮肤结构模型为立体结构装置与底座上。外形尺寸不小于390mmX490mm。 | 件 | 2 |
| 293 | 脑干放大模型 | 生物 | 标配，PVC材质 | 件 | 2 |
| 294 | 肝、十二指肠、胰脏模型 | 生物 | 自然大 | 件 | 2 |
| 295 | 肾单位、肾小体模型 | 生物 | 适用范围、型号：1.适用于中学生物课堂演示。2.型号；3317 | 件 | 2 |
| 296 | 淋巴结放大模型 | 生物 | 标配，PVC材质 | 件 | 2 |
| 297 | 脊椎骨模型 | 生物 | 标配，PVC材质 | 件 | 2 |
| 298 | 心搏与血液循环模型 | 生物 | 示心动周期及大小循环，心壁可收缩及瓣膜可启闭 | 件 | 2 |
| 299 | 人体肌肉模型 | 生物 | 850mm全身，示浅层肌及部分深层肌 | 件 | 2 |
| 300 | 肘关节活动模型 | 生物 | 附肩胛骨 | 件 | 2 |
| 301 | 牙列及磨牙解剖模型 | 生物 | 标配，PVC材质 | 件 | 2 |
| 302 | 条件反射形成演示器 | 生物 | 条件反射形成演示器 教学仪器 普教模型 教学模型 | 件 | 2 |
| 303 | 尿的形成动态模型 | 生物 | 电动式 | 件 | 2 |
| 304 | 家鸽双重呼吸演示器 | 生物 | 标配 | 件 | 2 |
| 305 | 胃解剖模型 | 生物 | 自然大 | 件 | 2 |
| 306 | 膈肌运动模拟器 | 生物 | （一）适用范围：适用于初中生物课堂用。 （二）技术要求 1. 产品应符合膈肌运动的一般规律，能明显、清晰的表示膈肌的运动规律。2. 产品应外观美观，色泽、质感逼真，使用方便，观察直观。3. 产品还应符合JY0001-2003中第4、5、6、7章的有关要求。 | 件 | 1 |
| 307 | 鱼解剖浸制标本 | 生物 | 标本用体长不小于150mm的鲤制作.右侧向衬板，并展开背鳍或尾鳍，显示其外形。 | 瓶 | 1 |
| 308 | 蛙解剖浸制标本 | 生物 | 用大形青蛙制作。将躯干背面的皮向上方翻开，以显示皮下动、静脉之分布。 | 瓶 | 1 |
| 309 | 蜥蜴解剖浸制标本 | 生物 | 标本由石龙子科、蜥蜴科中较大型的个体制作，体长不小于100mm。 | 瓶 | 1 |
| 310 | 鸽解剖浸制标本 | 生物 | 标本背面向衬板，血管内分注红、蓝两色剂。 | 瓶 | 1 |
| 311 | 兔解剖浸制标本 | 生物 | 标本背面向衬板，四肢伸展，显示外部形态，血管内分注红、蓝两色剂。 | 瓶 | 1 |
| 312 | 蛙发育顺序标本 | 生物 | 由蛙的八个发育期组成。①～②期中的每一个标本应具透明、清晰和膨胀的卵胶膜。①～③期的标本应不少于5个，在容器中不定位。③期的标本应能目见不少于一对的鳃。④期的标本一个腹面向上，一个腹面向下，互相平行。⑥与⑦期的尾长应有明显区分。⑦与⑧期所显示的色泽和斑纹应基本相似。 | 盒 | 1 |
| 313 | 脊椎动物五纲脑比较标本 | 生物 | 由鲫鱼（或鲤鱼）、青蛙（或蟾），蛇（或蜥蜴）、鸽和兔五种动物的脑，脊髓和有关神经，从软硬组织中抽出 | 瓶 | 1 |
| 314 | 脊椎动物五纲心比较标本 | 生物 | 由鲫鱼（或鲤鱼）、青蛙（或蟾），蛇（或蜥蜴）、鸽和兔五种动物的心脏和血管制成 | 瓶 | 1 |
| 315 | 鸽的消化、泄殖系统标本 | 生物 | 浸制标本，示舌、咽、食道、肠胃、肛门等 | 瓶 | 1 |
| 316 | 兔的神经系统标本 | 生物 | 兔解剖，示，脑，脊椎，及有关神经组织 | 瓶 | 1 |
| 317 | 河蚌解剖标本 | 生物 | 整体浸制在密封包装的标本瓶内。 | 瓶 | 1 |
| 318 | 蚯蚓解剖标本 | 生物 | 标本由生殖器官、环带显著、仅有一个砂囊的较大型蚯蚓制作 | 瓶 | 1 |
| 319 | 水蛭标本 | 生物 | 标本水蛭不小于10cm。浸制保存。 | 瓶 | 1 |
| 320 | 沙蚕标本 | 生物 | 标本用前、后端之最长距离240mm的沙蚕制作。标本完整无缺、保持自然色。整体浸制在密封包装的标本瓶内。 | 瓶 | 1 |
| 321 | 蛔虫标本 | 生物 | 雌、雄各一条 | 瓶 | 1 |
| 322 | 蝗虫生活史标本 | 生物 | 东亚飞蝗或亚洲飞蝗制作，示昆虫的不完全变态 | 盒 | 1 |
| 323 | 蜜蜂生活史标本 | 生物 | 意蜂或中蜂制作，示昆虫的完全变态，社会性昆虫不同类型的个体和其经济意义 | 盒 | 1 |
| 324 | 竹节虫拟态标本 | 生物 | 标本以选用竹节虫目中除叶科以外的种类制作，示保护色和拟竹叶状、虫体不小于70mm | 盒 | 1 |
| 325 | 桑蚕生活史标本 | 生物 | 动物学昆虫标本，用于观察家蚕个体发育及其经济意义的教学与实验。产品由卵幼虫（四龄）、雌、雄成虫、茧、蚕丝、丝织品和桑叶组成。 | 盒 | 1 |
| 326 | 菜粉蝶生活史标本 | 生物 | 标本由菜粉蝶的卵、幼虫、蛹、雌雄成虫及被害物组成，按生活史顺序排列，显示其完全变态。 | 盒 | 1 |
| 327 | 尺蠖拟态标本 | 生物 | 标本用桑尺蠖的幼虫制作，虫体干制，虫体长度不小于50mm | 盒 | 1 |
| 328 | 兔骨骼标本 | 生物 | 标本显示中轴骨骼的头骨、舌器骨、七块颈椎、十三块胸椎、七块腰椎、荐椎、十五至十八块尾椎、十三对肋骨和六快胸骨 | 盒 | 1 |
| 329 | 鱼骨骼标本 | 生物 | 标本由鳍条完整，骨骼形态正常的鲫鱼制作，体长前者不小于220mm，后者不小于290mm | 盒 | 1 |
| 330 | 蛙骨骼标本 | 生物 | 标本盒由有机玻璃底座及透明有机玻璃罩组成，由螺丝固定连接而成，蟾蜍体长为不小于8cm的成体。干制。 | 盒 | 1 |
| 331 | 鸽骨骼标本 | 生物 | 标本由成熟家鸽制作 | 盒 | 1 |
| 332 | 节肢动物标本 | 生物 | 常见六种以上 | 盒 | 1 |
| 333 | 昆虫标本 | 生物 | 常见益虫、害虫各6～7种 | 盒 | 1 |
| 334 | 珍贵植物标本 | 生物 | 符合JY0001—2003《教学仪器设备产品一般质量要求》有关规定 | 瓶 | 1 |
| 335 | 葫芦藓生活史标本 | 生物 | 符合《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定 | 瓶 | 1 |
| 336 | 蕨生活史标本 | 生物 | 符合《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定 | 瓶 | 1 |
| 337 | 花序类型原色覆膜标本 | 生物 | 不少于七种 | 套 | 1 |
| 338 | 花冠类型原色覆膜标本 | 生物 | 豆科等七种 | 套 | 1 |
| 339 | 褐藻类植物原色覆膜标本 | 生物 | 海带等四种 | 套 | 1 |
| 340 | 红藻类植物原色覆膜标本 | 生物 | 紫菜等四种 | 套 | 1 |
| 341 | 叶的形态原色覆膜标本 | 生物 | 海带等四种 | 套 | 1 |
| 342 | 花序类型保色浸制标本 | 生物 | 不少于七种 | 瓶 | 1 |
| 343 | 花冠类型保色浸制标本 | 生物 | 十字花科，豆科，菊科等七种 | 瓶 | 1 |
| 344 | 褐藻类植物保色浸制标本 | 生物 | 海带等四种 | 瓶 | 1 |
| 345 | 红藻类植物保色浸制标本 | 生物 | 紫菜等四种 | 瓶 | 1 |
| 346 | 珍贵植物保色浸制标本 | 生物 | 包含三种珍贵植物鹅秋掌、水杉和银杏的浸制标本，三件套。 | 套 | 1 |
| 347 | 海葵标本 | 生物 | 标本用营固着生活、体高不小于25mm（从口盘到基盘的垂直距离，不包括触手）的个体制作 | 瓶 | 1 |
| 348 | 海蛰标本 | 生物 | 标本用伞部直径不小于50mm的海蛰制作 | 瓶 | 1 |
| 349 | 珊瑚标本 | 生物 | 标本用珊瑚制作，干制保存。 | 盒 | 1 |
| 350 | 寄居蟹标本 | 生物 | 标本寄居蟹螺壳直径不小于5cm。浸制保存。 | 瓶 | 1 |
| 351 | 海盘车标本 | 生物 | 标本海盘车对角不小于15cm。 | 瓶 | 1 |
| 352 | 马面鲀标本 | 生物 | 标本马面鲀不小于13cm。 | 瓶 | 1 |
| 353 | 鲨鱼标本 | 生物 | 标本小鲨鱼不小于28cm。 | 瓶 | 1 |
| 354 | 比目鱼标本 | 生物 | 标本比目鱼不小于13cm。 | 瓶 | 1 |
| 355 | 沼虾标本 | 生物 | 标本用甲壳纲十足目发育正常的沼虾制作。选用6~8cm的虾体，形态完整 | 瓶 | 1 |
| 356 | 真鲷鱼标本 | 生物 | 标本真鲷鱼不小于13cm。 | 瓶 | 1 |
| 357 | 鲻鱼标本 | 生物 | 标本鲻鱼不小于14cm。 | 瓶 | 1 |
| 358 | 化石标本 | 生物 | 九种以上 | 盒 | 1 |
| 359 | 寄生绦虫囊尾蚴猪肉浸制标本 | 生物 | 标本上有2个病灶，浸制保存 | 瓶 | 1 |
| 360 | 圆蜘蛛标本 | 生物 | 标本用前、后端之最长距离50mm的园蛛制作。标本完整无缺、姿态自然、色泽正常。 | 盒 | 1 |
| 361 | 蜈蚣标本 | 生物 | 标本用前、后端之最长距离120mm的蜈蚣制作。标本完整无缺、姿态自然、色泽正常。 | 盒 | 1 |
| 362 | 植物根尖纵切 | 生物 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察根尖的结构；2、能看清根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等；3、根毛与表皮细胞无间隔，可不要求看到根毛内的胞核；4、标本取于人工培养的玉米根，取材部位为根冠至根毛区；5、标本的纵切面应与原形成层平行，并过原形成层。原形成层顶端至分生区顶端的距离应在基本分生组织厚度的／3以内。如无完整根毛时，则至少应有一处表皮细胞能显示形成根毛之特征；6、切片厚度在8μm以内，每张玻片垂放材料1～2片；7、胞核着色明显，可见核仁，胞质着色均匀；8、产品应符合JY68－82《植物根尖纵切》的要求；9、符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定； | 片 | 42 |
| 363 | 植物幼根横切 | 生物 | 标本在80x和200x学生显微镜下观察植物幼根的檬断面结构 | 片 | 42 |
| 364 | 顶芽纵切 | 生物 | 1、标本在100×和400×生物显微镜下观察顶芽纵断面的结构；2、能看清生长锥、叶原基、幼叶、腋芽原基和芽轴等；3、生长锥最外层为排列整齐的原套细胞；4、原套内为排列不整齐细胞体较大的原体细胞；5、标本取材为黑藻顶芽；6、做芽的中部纵切，切片厚度在8μm以内，每张玻片垂直放材料1片；7、应使幼叶完全包在生长锥上，原套细胞形态正常；8、生长锥及幼叶处细胞无"质壁分离"现象；9、产品应符合JY70-82《顶芽纵切》的要求 | 片 | 42 |
| 365 | 南瓜茎纵切 | 生物 | 1、基本在80×和200×学生显微镜下观察南瓜茎纵横断面的结构；2、在演断面上能看清皮层、机械组织、薄壁组织、双韧维管束和髓腔，在表皮上可见表皮毛，在纵断面上应能看清上述组织的纵断结构；3、在双韧维管柬的横断面上能看清导管、形成层、筛管和筛板，筛板上有筛孔；4、在纵断面上能看清网纹导管或环纹导管或螺纹导管中的两种和筛管、筛板等的结构；5、标本取材于田间种植的南瓜茎，注意老幼适中；6、纵横切片的厚度为15-25μm；7、纵切材料应两端整齐，长度≥5mm，表皮细胞完整，木质导管基本连续；8、标本用蕾红、固绿染色，机械组织、木质部导管红色，其他组织绿色，筛板可呈红或绿色；9、产品应符合JY71-82《南瓜茎横切、南瓜茎纵切》的要求 | 片 | 42 |
| 366 | 单子叶植物茎横切 | 生物 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察单子叶植物茎横断面的结构；2、能看清表皮、散生维管束、薄壁组织；3、表皮为一层排列整齐的细胞，表皮下有一圈机械组织；4、标本取材于人工培养的玉米茎，取节间部位；5、切片厚度在25μm以内；6、切面应与纵轴垂直，表皮、机械组织、薄壁组织、维管束等处细胞倾斜不超过茎的1／4；7、标本用蕃红、固绿染色，木质导管、机械组织呈红色，其他组织绿色；8、产品应符合JY72－82《单子叶植物茎横切》的要求；9、符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 片 | 42 |
| 367 | 双子叶植物茎横切 | 生物 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察双子叶植物茎横切断面的结构；2、能看清表皮、散生维管束、薄壁组织；3、表皮为一层排列整齐的细胞，表皮下有一圈机械组织；4、标本取材于人工培养的玉米茎，取节间部位；5、切片厚度在25μm以内；6、切面应与纵轴垂直，表皮、机械组织、薄壁组织、维管束等处细胞倾斜不超过茎的1／4；7、标本用蕃红、固绿染色，木质导管、机械组织呈红色，其他组织绿色；8、产品应符合JY72－82《单子叶植物茎横切》的要求；9、符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 片 | 42 |
| 368 | 木本双子叶植物茎横切 | 生物 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察木本植物茎横断面的结构；2、能看清表皮（有脱落现象，有时可见皮孔）、木栓层、厚角组织、皮层、韧皮部、形成层、本质部、髓部、髓射线等；3、在木质部能看清年轮；4、在皮层、韧皮部和髓部的细胞中有时可见草酸钙结晶；5、标本应于秋未取材，选用椴木三年生枝；6、切片厚度在15μm以内；7、标本用蕾红、固绿染色，木质仰和韧皮纤维呈红色，其他组织呈绿色（髓射线在木质部可呈红色）；8、各部组织无破裂，表皮脱落应不超过1／4；9、应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定；10、产品应符合JY73－82《木本双子叶植物茎横切》的要求；11、符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 片 | 42 |
| 369 | 蚕豆叶下表皮装片 | 生物 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察叶下表皮形态和气孔结构；2、能看清不规则形的下表皮细胞，及其胞核和分散在下表皮细胞间的气孔；3、能看清正常开放的气孔形态和新月形的保卫细胞、胞核和叶绿体；4、标本取材于新鲜的、气孔开放的蚕豆叶；5、标本为平铺装片，每片材料不小于2×2mm，四周剪切整齐；6、材料整洁，不附带叶肉等其他组织，保卫细胞不收缩；7、闭合气孔不得超过2／3；8、胞质着色均匀，胞核明显，细胞界限清晰；9、应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。10、产品应符合JY75－82《蚕豆叶下表皮装片》的要求。11、符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 片 | 42 |
| 370 | 青霉装片 | 生物 | 1、标本在200×学生显微镜下观察青霉的形态；2、在400×镜下能看清帚状枝的梗基和小梗及小梗上呈链状的分生孢子；3、标本取材为人工培养的典型青霉；4、视菌株培养清况可做装片或切氏切片方向应平行于分生孢子梗，厚度根据菌株培养情况决定；5、标本单1染色，菌丝、分生孢子梗、分生孢子应着色明显、对比协调；6、分生孢子梗不应断裂，散落的抱子不得影响对特征的观察；7、菌丝、孢子梗、孢子应无收缩现象；8、应能看到不少于五个模式的帚状枝；9、无杂菌、无污物，培养基和包埋剂无色； | 片 | 42 |
| 371 | 放线菌装片 | 生物 | 标本在400x生物显微镜下观察“5406”号放线菌的形态 | 片 | 42 |
| 372 | 衣藻装片 | 生物 | 1、产品取材于绿藻门（Chlorophyta）衣藻属（Chlamydomonas）中个体较大者，示衣藻细胞的结构；2、应显示衣藻为单细胞，球形或卵形；3、应显示细胞壁，杯状叶绿体，蛋白核（造粉核、淀粉核）细胞核，鞭毛；4、标本染色清晰，分色适当，色泽协调；5、材料纯净，不密集成团，细胞不皱缩；6、在100×镜下的任一视野内，衣藻数不少于20个，其中有鞭毛的衣藻不少于总数的1/5； | 片 | 42 |
| 373 | 细菌三型涂片 | 生物 | 1、在500×生物显微镜下观察细菌的3种基本形态；2、清晰地看出球菌、杆菌、螺旋菌的形态，不要求显示鞭毛；3、标本1般应取材于人工培养的球菌、杆菌、螺旋菌。球菌可用单球菌、双球菌成葡萄球菌，杆菌可用枯草杆菌、大肠杆菌或炭疽杆菌，螺旋菌可用具有1个穹以上的任1种螺旋菌；4、在自然界的污水中可采到3种形态的细菌混合物，其中无原生动物时也可应用；5、作3种细菌的混合涂片，所用载玻片应经洗液清洗；6、选用能清晰显示菌体的染色方法，并不得有任何沉淀物； | 片 | 42 |
| 374 | 酵母菌装片 | 生物 | 1、标本在100×和400×生物显微镜下观察酵母菌的形态；2、酵母菌为单细胞卵圆形；3、在不同的染色情况下，能看清细胞壁、细胞质、细胞核和液泡等；4、在菌体上可看清出芽生殖，分别具一、二或多个芽；5、标本取材于人工培养的体大的酵母菌；6、材料应纯净，无杂菌、污物，不密集成团；7、应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定； | 片 | 42 |
| 375 | 水螅纵切 | 生物 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察水媳纵断面的结构；2、能看清外胚层、内胚层、中胚层和消化循环腔，有时可看到部分触手的纵断面；3、外胚层看到内皮肌细胞，内胚层看到内骨细胞，在400X镜下可见间细胞和刺细胞；4、基盘部细胞排列整齐，垂唇部细胞较为致密；5、标本取材为淡水水螅，经固定后仍应保持其伸展状态；6、做水媳整体中部纵切，切片厚度为5-7μm，每张玻片垂直放材料一片；7、标本为基盘部至口端部的纵断面，基盘必须完整，可以不过口和触手；8、内、外胚层间应无裂隙，体外不得有附着物；9、应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定；10、产品应符合JY81－82《水螅纵切》的要求；11、符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 片 | 42 |
| 376 | 蚯蚓横切 | 生物 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察蚯蚓横断面的结构；2、能看清表皮、肌层（环肌、纵肌）、体腔、背血管、腹血管、腹神经索、神经下血管、肠、盲道、不完整的肾管、肠及背血管周围的黄色细胞等；3、表皮为多种细胞组成，表皮外可见一层角质膜。有时可见到刚毛的纵断切面；4、环肌层较薄，肌细胞呈纵断面，成柬状的纵肌层较厚，肌细胞呈横断面，纵肌内侧可见体腔膜；5、标本取材为环毛蚓(异唇蚓等也可使用)；6、切片厚度为10μm以内；7、标本的切面应与蝗蚓的纵轴垂直，呈圆或椭圆形，背血管、腹血管、腹神经索、神经下血管应基本位于同一垂直线上；8、纵肌和肠上皮细胞可有轻微收缩现象和裂隙； | 片 | 42 |
| 377 | 松叶横切切片 | 生物 | 1.装片厚度≤1.2mm，厚度应均匀，无污物。；2．标本在80×和200×学生显微镜下，观察松叶横切切片切面。 | 片 | 42 |
| 378 | 胞间连丝切片 | 生物 | 1、标本在400×生物显微镜下观察植物细胞的胞间连丝形态；2、能看清胚乳的多边形厚壁贮藏细胞，认出细胞壁、胞间层和细胞腔；3、能看清许多细小的胞间连丝将两个相邻细胞的原生质体连在一起；4、标本取材于秋、冬季节的柿或黑枣的种子；5、切片厚度不超过20μm。材料面积不小于1.5mm2，细胞不倾斜；6、标本用能显示胞间连丝的方法染色。胞间连丝着色应明显，细胞界限清楚，胞质色淡；7、有50%以上细胞能显示胞间连丝；8、材料四周剪切整齐，无染液的沉淀物；9、应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定；10、产品应符合JY235－87《胞间连丝切片》的要求；11、符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 片 | 42 |
| 379 | 水绵接合生殖装片 | 生物 | 1、标本取用具梯形接合的、细胞壁为平滑型的任一种水绵；2、标本包括有营养细胞和接合生殖各期的藻丝，细胞不收缩，藻丝不堆集或缠绕；3、标本为铁苏木精染色，可复染固绿。核、叶绿体等明显，胞质均匀，接合子内的胞核叶绿体也应区别清楚；4、除少数接合管处，标本应清洁无污物，不混有其它藻类；5、应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定； | 片 | 5 |
| 380 | 藓精子器切片 | 生物 | 1.装片厚度≤1.2mm，厚度应均匀，无污物。；2．标本在80×和200×学生显微镜下，观察藓精子器切片切面。 | 片 | 5 |
| 381 | 藓颈卵器切片 | 生物 | 1.装片厚度≤1.2mm，厚度应均匀，无污物。；2．标本在80×和200×学生显微镜下，观察藓颈卵器切片切面。 | 片 | 5 |
| 382 | 藓原丝体装片 | 生物 | 1.装片厚度≤1.2mm，厚度应均匀，无污物。；2．标本在80×和200×学生显微镜下，观察藓原丝体装片切面。 | 片 | 5 |
| 383 | 蕨叶切片 | 生物 | 1、产品取材于鳞毛蕨科等具孢子囊群的叶片，示孢子囊群的结构；2、应显示叶横断面的上、下表皮，栅栏组织，海绵组织及维管束等结构；3、在孢子囊群的纵切片上，示中心与叶相连的囊群盖及若干老和幼的孢子囊等；4、幼的孢子囊上示囊壁、绒粘层、孢子母细胞和子囊柄；5、老的孢子囊上示环带，老孢子和唇细胞等；6、标本染色清晰，分色适当，色泽协调；7、标本为具孢子囊群的蕨叶横切片，切片厚度不超过8μm，叶片上至少有一个完整的孢子囊群纵切面，每张玻片横放材料一至二片；8、叶片及子囊群完整，囊群盖形态正常，老孢子囊柄和孢子可有轻度的收缩、叶片材料长度不短于7mm； 9、应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定；10、产品应符合JY0340－93《蕨类玻片标本》的要求；11、符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 片 | 5 |
| 384 | 蕨原叶体装片 | 生物 | 1、产品取材于鳞毛蕨科等具孢子囊群的叶片，示孢子囊群的结构；2、应显示叶横断面的上、下表皮，栅栏组织，海绵组织及维管束等结构；3、在孢子囊群的纵切片上，示中心与叶相连的囊群盖及若干老和幼的孢子囊等；4、幼的孢子囊上示囊壁、绒粘层、孢子母细胞和子囊柄；5、老的孢子囊上示环带，老孢子和唇细胞等；6、标本染色清晰，分色适当，色泽协调；7、标本为具孢子囊群的蕨叶横切片，切片厚度不超过8μm，叶片上至少有一个完整的孢子囊群纵切面，每张玻片横放材料一至二片；8、叶片及子囊群完整，囊群盖形态正常，老孢子囊柄和孢子可有轻度的收缩、叶片材料长度不短于7mm； | 片 | 5 |
| 385 | 蕨原叶体幼孢子体装片 | 生物 | 1、产品取材于真蕨纲中的一种蕨原叶体，示原叶体的形态和生殖器官的结构；2、原叶体上应显示精子器或颈卵器（也可兼有）和假根；3、标本为单一染色或双重染色，分色适当，色泽协调；4、标本为原叶体腹面向上的整体装片；5、标本呈心形或基本呈心形，其“心”形的凹陷部应明显，细胞无明显收缩，原嗔本完整、不破损，假根部基本无泥沙附着； | 片 | 5 |
| 386 | 花粉萌发装片 | 生物 | 1.装片厚度≤1.2mm，厚度应均匀，无污物。；2．标本在80×和200×学生显微镜下，观察花粉萌发装片切面。3、技术要求符合JY 83-1982的相关规定。 | 片 | 42 |
| 387 | 百合子房切片 | 生物 | 1.装片厚度≤1.2mm，厚度应均匀，无污物。；2．标本在80×和200×学生显微镜下，观察百合子房切片切面。 | 片 | 42 |
| 388 | 百合花药切片 | 生物 | 1.装片厚度≤1.2mm，厚度应均匀，无污物。；2．标本在80×和200×学生显微镜下，观察百合花药切片切面。3、技术要求符合JY 83-1982的相关规定。 | 片 | 42 |
| 389 | 迎春叶横切 | 生物 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下,观察迎春叶横断面；2、能看清上下表皮，气孔的断面、栅状组织、海绵组织、叶脉等；3、在栅栏组织和海绵组织的细胞中能看清胞核和叶绿体；4、在主脉的横切断面上看清木质部韧皮部形成层和机械组织；5、在主脉两侧可见到侧脉的横或纵断面，也应看清木质部和韧皮部，有时可见木质部导管的纵切面；6、标本取材为迎春叶；7、作过主脉的横切片厚度为8微米，每张玻片横放材料1片； | 片 | 42 |
| 390 | 单层扁平上皮 | 生物 | 标本在80x和200x学生显微镜下观察单层扁平上皮的结构 | 片 | 42 |
| 391 | 复层扁平上皮 | 生物 | 标本在400x生物显微镜下观察复层扁平上皮的结构 | 片 | 42 |
| 392 | 人皮过毛囊切片 | 生物 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察皮肤过毛囊的结构；2、能看清表皮、真皮和皮下组织；3、表皮为复层扁平上皮，近表面的浅层细胞有角化脱落在象；4、在真皮和皮下组织中，分别看清皮脂腺、立毛肌、毛干、毛根，毛囊、毛球和毛乳头等，在毛发皮质近根处的细胞中含有色素颗粒；5、标本应在死亡不久的尸体上取材，以成人头皮为最好，婴儿头皮也可使用；6、标本以毛发的纵断方向切片，切片厚度在15μm以内，每张玻片横放材料一片；7、标本上应有一根从毛于经毛根至毛乳头的毛发纵断面，或至少有一根自毛乳头向上至皮脂腺开口处的毛发纵断面。毛干和毛根不得移位；8、组织无病变，毛球和毛乳头处不收缩；9、如为火棉胶切片则火棉胶应无色、无污物；10、非主要观察部位可有刀痕一处，或表皮、真皮间有小裂隙，但不得超过材料长度的1／3；11、应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定；12、产品应符合JY91－82《人皮过毛囊切片》的要求；13、符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 片 | 5 |
| 393 | 人皮过汗腺切片 | 生物 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察皮肤过汗腺的结构；2、能看清表皮、真皮和皮下组织；3、在表皮部分应看清角质层、透明层、颗粒层、棘细胞层和基底层以及穿过各层的汗腺导管；4、在真皮部分除看清真皮乳头、结缔组织纤维、汗腺导管的断面外，在真皮下部和皮下组织中还应看清汗腺分泌部的断面结构；5、标本应在死亡不久的尸体上取材，以成年人为好，取材部位为手掌或足部；6、平行于皮嵴切片，切片厚度在20μm以内，每张玻片横放材料一片；7、材料上最少应有一条与汗腺分泌或汗腺开口连接的汗腺导管，其显示长度不少于汗腺分泌部至表皮的1／3；8、染色对比协调，棘细胞层、基底层和汗腺导管细胞的胞质着深并微呈蓝色，如为火棉胶切片，则火棉胶应无色、无污物；9、组织无病变，非主要观察部位的刀痕或破损、裂隙不超过一处，且裂隙不得超过材料长度的1／3；10、应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定；11、产品应符合JY92－82《人皮过汗腺切片》的要求；12、符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 片 | 5 |
| 394 | 致密结缔组织(腱纵切) | 生物 | 角质标本在400x生物显微镜下观察膛纵断面的结构 | 片 | 42 |
| 395 | 疏松结缔组织装片 | 生物 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察疏松结缔组织的结构；2、能看清纵横交错的胶原纤维和弹力纤维以及大量的成纤维细胞，胞核较大呈卵圆形；3、疏松结缔组织内的其他细胞不要求显示；4、标本取材于哺乳动物的皮下结缔组织，均匀平铺于载玻片正中；5、平铺的结缔组织中不得混人动物的毛；6、标本用显示弹力纤维的方法染色，再复染胶原纤维等；7、弹力纤维应明显，胶原纤维均匀、形态正常，不得有溶解现象；成纤维细胞的胞核不收缩，并可见胞质；8、应符合JY67-82《生物玻片标本通用技术条件(试行)》的规定；9、产品应符合JY94-82《疏松结缔组织装片》的要求。 | 片 | 42 |
| 396 | 人血涂片 | 生物 | 1、标本在400×生物显微镜下观察血液中血胞的形态；2、能看清红血细胞和白血细胞，有时可见血小板；3、标本取材于人的新鲜血液，血细胞变形者，不宜使用；4、血膜应涂布均匀、无污物，血细胞不重叠、无变形和自溶现象；5、用苏木精、曙红双重染色；6、染色要均匀，白血细胞的胞核和血小板呈兰紫色，白血细胞的胞质和红血细胞呈粉红色，血浆不着色；7、应符合JY67-82《生物玻片标本通用技术条件(试行)》的规定；8、产品应符合JY95-82《人血涂片》的要求。 | 片 | 42 |
| 397 | 骨骼肌纵横切 | 生物 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察骨骼肌纵横切破片标志；2、在纵断面上能起看清肌外膜和成束的股双维，股纤维上有显暗相间的横纹，即明带和暗带，在肌膜下可见圆形或长形的胞核；3、在横断面上能起看清肌外膜、肌束膜、肌纤维及其胞核和小血管等；4、标本取材于哺乳动物的隔肌；5、纵横切片的厚度均在8μm以丸每张玻片放纵、横切各1片；6、明暗带及胞核等应着色清晰，对比协调；7、纵切材料的肌纤维应伸直，成纵断面的肌纤维不得不于90%，肌膜无裂隙，横切材料肌纤维囊应不收缩、无裂隙；纵横切材料的肌模，肌外膜均应完整无皱褶；8、应符合JY67-82《生物玻片标本通用技术条件(试行)》的规定；9、产品应符合JY96-82《骨骼肌纵横切片》的要求。 | 片 | 42 |
| 398 | 平滑肌分离装片 | 生物 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察平滑肌细胞的形态；2、能看请大部分被分离成单个的长棱形平滑肌细胞，在细胞中部有被染成深色杆状或椭圆状的细胞核；3、标本取材于两栖动物或哺乳动物消华管的肌层，去掉粘膜及粘膜下层后作分离理；4、细胞应分离适中、形态正常。材料内不得有污物；5、应符合JY67-82《生物玻片标本通用技术条件(试行)》的规定；6、产品应符合JY97-82《平滑肌分离装片》的要求。 | 片 | 42 |
| 399 | 心肌切片 | 生物 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察心肌的结构；2、在心肌的断面上能看清柱状并具有分枝的肌纤维(肌细胞)，胞核呈圆形或椭圆形，位于肌纤维的中央；3、在肌纤维彼此衔接的地方能看清心肌的特有结构-"闰盘"；4、在肌纤维的横断面上能看清肌原纤维和圆形核的横断面结构；5、在400×镜下能看清肌原纤维上有纤细的横纹；6、标本取材于哺乳动物的心脏；7、切片厚度在8μm以内，材料面积≥4×4mm；8、用能显示闰盘和横纹的方法染色，要求闰盘、胞核着色明显，横纹清晰，胞质不着色或色淡；9、呈纵断面的肌纤维应不少于材料面积的2／5；10、应保持细胞结构正常；11、应符合JY67-82《生物玻片标本通用技术条件(试行)》的规定；12、产品应符合JY98-82《心肌切片》的要求。 | 片 | 42 |
| 400 | 运动神经元装片 | 生物 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察运动神经原的形态；2、能看清运动神经原的细胞体和突起、细胞体内的胞核、少量的神经纤维和神经胶质细胞的胞核；3、不要求显示尼氏体；4、标本取材于脊髓灰质前角中的运动神经原，作涂片或分离装片；5、用能显示细胞结构和不易褪色的方法染色；6、神经原应分布均轧形态正执无破碎现象，在80×镜下盖玻片中间部分的任1视野内应不少于五个运动神经原；7、应符合JY67-82《生物玻片标本通用技术条件(试行)》的规定；8、产品应符合JY99-82《运动神经元装片》的要求。 | 片 | 42 |
| 401 | 脊髓横切 | 生物 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察脊髓横断面的结构；2、在完整的脊髓横断面上能看清被膜、灰质和白质；3、在灰质中能看清中央管、神经胶质细胞的胞核、交错的神经纤维断面、前角处的运动神经原等；4、能看清前正中裂、后正中沟和前、后根的痕迹以及白质中神经纤维的轴索和髓鞘的横断结构；5、标本取材于哺乳动物的脊髓，取材部位为颈膨大或腰膨大处；6、切片厚度在8μm以内，被膜应完整；7、脊髓外形应正常，灰、白质中不得有空腔等病变现象；8、运动神经原和灰质问可有轻微裂隙；9、应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定；10、产品应符合JY100－82《脊髓横切》的要求；11、符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 片 | 42 |
| 402 | 运动神经末梢装片 | 生物 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察肌纤维和运动神经末梢的形态；2、能看清被染成蓝紫色或紫红色的肌纤维，有时可见横纹；3、能看清蓝黑色成束的神经纤维及其分枝，在肌膜处形成爪状的运动终板（运动神经末梢）；4、标本取材于小哺乳动物的肋间肌或其他动物的骨骼肌；5、标本用甲酸、氯化金处理，显示神经纤维和运动神经末梢；6、应至少能看到一支完整的神经纤维及其分枝伸向肌纤维形成运动终板；7、肌纤维应无缠绕和压碎现象，并不得与运动终板脱离；8、应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定；9、产品应符合JY101－82《运动神经末梢装片》的要求；10、符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 片 | 5 |
| 403 | 胃壁切片 | 生物 | 1、标本在400×生物显微镜下观察胃壁的结构；2、能看清粘膜皱疑、粘膜、粘膜肌层、粘膜下层、肌层、浆膜、胃小凹和胃底腺等；3、能看清粘膜的上皮为单层柱状上皮、胃底腺中的壁细胞和主细胞；4、粘膜下层能看清结缔组织、血管、淋巴管和神经的断面；5、标本取材于小哺乳动物的胃，取材部位为胃体；6、切片厚度在8μm以内，材料长度不小于5mm，每张玻片横放材料一片；7、粘膜外不得附着粘液或未消化的食物，上皮细胞不得有自溶现象，其他组织无炎症及病变；8、染色对比协调，主细胞、壁细胞区分明显，粘膜与粘膜下层之间不脱离，粘膜下层无破裂现象；9、应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定；10、产品应符合JY102－82《胃壁切片》的要求；11、符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 片 | 5 |
| 404 | 肾脏纵切 | 生物 | 1.装片厚度≤1.2mm，厚度应均匀，无污物。；2．标本在80×和200×学生显微镜下，观察肾脏纵切片切面。3、技术要求符合JY84-1982的相关规定。 | 片 | 50 |
| 405 | 动静脉血管横切 | 生物 | 1、标本在400×生物显微镜下观察动脉及静脉的结构；2、动脉能看清内膜的内皮和内弹性膜、中膜的肌纤维、外膜的外弹性膜；3、静脉能看清内膜的内皮和富于纤维的外膜，中膜不明显；4、在动静脉外围的结缔组织中，有时可见小血管、神经、淋巴管和淋巴结等断面结构；5、标本取材于哺乳动物的腹主动脉和下腔静脉，取材时不应过多的保留血管外围的其它组织；6、标本应轮廓完整，不应切穿分枝处，厚度在9μm以内；7、标本用苏木精、曙红双重染色；8、内皮应90%以上完整，无皱褶、刀痕和破裂等现象；9、动静脉外围所附带的其它组织，不得影响对主要结构的观察；10、应符合JY67-82《生物玻片标本通用技术条件(试行)》的规定；11、产品应符合JY237-87《动静脉血管横切》的要求。 | 片 | 5 |
| 406 | 小肠切片 | 生物 | 1、标本在400×生物显微镜下观察动脉及静脉的结构；2、动脉能看清内膜的内皮和内弹性膜、中膜的肌纤维、外膜的外弹性膜；3、静脉能看清内膜的内皮和富于纤维的外膜，中膜不明显；4、在动静脉外围的结缔组织中，有时可见小血管、神经、淋巴管和淋巴结等断面结构；5、标本取材于哺乳动物的腹主动脉和下腔静脉，取材时不应过多的保留血管外围的其它组织；6、标本应轮廓完整，不应切穿分枝处，厚度在9μm以内；7、标本用苏木精、曙红双重染色；8、内皮应90%以上完整，无皱褶、刀痕和破裂等现象；9、动静脉外围所附带的其它组织，不得影响对主要结构的观察；10、应符合JY67-82《生物玻片标本通用技术条件(试行)》的规定；11、产品应符合JY237-87《动静脉血管横切》的要求。 | 片 | 5 |
| 407 | 纤毛上皮切片 | 生物 | 标本在400×生物显微镜下观察小肠壁的结构 | 片 | 5 |
| 408 | 肺血管注射切片 | 生物 | 1、标本在50×和100×生物显微镜下，观察肺血管分布形态；2、能看清由肺动脉形成的包绕肺泡外的毛细血管网；3、可辩认出肺动脉，支气管动脉和各级支气管的断面结构，但不作重点观察；4、标本取材于小哺乳动物的肺；5、标本用洋红胶液作血管注射，胶液色泽鲜艳，无颜色沉淀，不浸染其它组织；6、色胶注射适中，肺泡外毛细血管不可注射过于饱满，血管形态正常，无收缩现象，80%以上的血管应注射充分；7、作肺叶一部分的断面切片，材料二边应具浆膜，切片厚度视注射情况在20～80μm，每张玻片放材料一片；8、标本用苏木精复染细胞核；9、应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定；10、产品应符合JY244－87《肺血管注射切片》的要求；11、符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 片 | 5 |
| 409 | 肾血管注射切片 | 生物 | 1.装片厚度≤1.2mm，厚度应均匀，无污物。；2．标本在80×和200×学生显微镜下，观察肾血管注射切片切面。3、技术要求符合JY84-1982的相关规定。 | 片 | 5 |
| 410 | 精巢切片 | 生物 | 1.装片厚度≤1.2mm，厚度应均匀，无污物。；2．标本在80×和200×学生显微镜下，观察精巢切片切面。3、技术要求符合JY84-1982的相关规定 | 片 | 5 |
| 411 | 卵巢切片 | 生物 | 1.装片厚度≤1.2mm，厚度应均匀，无污物。；2．标本在80×和200×学生显微镜下，观察卵巢切片切面。3、技术要求符合JY84-1982的相关规定 | 片 | 5 |
| 412 | 精虫涂片 | 生物 | 1.装片厚度≤1.2mm，厚度应均匀，无污物。；2．标本在80×和200×学生显微镜下，观察精虫涂片切面。3、技术要求符合JY84-1982的相关规定 | 片 | 21 |
| 413 | 团藻装片 | 生物 | 1、标本在50×和100×生物显微镜下，观察团藻具子群体的形态；2、能看清由大量细胞构成的一个空心球体和球体内不同发育期的若干子群体；3、能认出形成球体的细胞只有一层，并且形态相同，从表面上观察细胞为多边形，中间有核；4、标本取材应具子群体期，具有性生殖期的材料更好；5、标本为洋红或苏木精与固绿的双重染色，分色适当，细胞界限及核清楚，子群体能显示；6、作团藻的整体装片，每张玻片内团藻数量不应少于五个，并应具有不同时期的子群体；7、团藻应基本呈球形，无明显收缩，压碎等情况；8、团藻为厚装片标本，封盖剂应充分干燥，材料不得在盖玻下移动； | 片 | 21 |
| 414 | 曲霉装片 | 生物 | 1、标本在100×和400×生物显微镜下，观察曲霉的形态；2、能看清营养菌丝,及其上的分生孢子梗、顶囊和顶端的分生孢子；3、能认出分生孢子穗的小梗和成串的分生孢子；4、标本取材于人工培养的曲霉属任1种；5、视菌株培养的情况，可做装片或切片，切片方向应平行于分生孢子梗，切片厚度根据茵株培养情况决定；6、标本为单1染色，不复染。菌丝，分生孢子梗，分生孢子应着色明显；7、分生孢子玻不应断裂，散落的老孢子不得影响对特征的观察；8、菌丝、孢子玻和孢子应无收短现象；9、应能看到不少于五个模式的分生孢子穗；10、无杂菌，无污物，培养基或包埋剂无色； | 片 | 21 |
| 415 | 伞蕈切片 | 生物 | 1、标本在100×和400×生物显微镜下，观察伞蕈菌盖的部分结构；2、能看清帽状菌盖的横切面，中间有菌柄横切面和菌褶的纵切面，两侧有担子；3、能认出菌褶（子实层）的结构，认出担子，担子小柄和担孢子；4、能认出担子顶端的有二或四个担子小柄及小柄顶有一个担孢子的典型结构；5、标本选用同担子菌亚纲（Homobasidiomycetidae）伞菌目（Agaricales）中任一种伞菌；6、标本取材不宜过老，菌盖尚未张开，呈帽形状时为佳；7、标本为帽状菌盖的横切片，其厚度在8μm以内。铁苏木精染色，每张玻片放材料一片；8、菌柄居中，菌褶、担了和担孢子不收缩；9、菌褶两侧的担子，除达到1.4条要求外，近半数担子顶端也应看到孢子；10、担孢子散落不应过多，材料无破损现象； | 片 | 5 |
| 416 | 玉米种子纵切 | 生物 | 1.装片厚度≤1.2mm，厚度应均匀，无污物。；2．标本在80×和200×学生显微镜下，观察玉米种子纵切切面。3、技术要求符合JY 83-1982的相关规定。 | 片 | 42 |
| 417 | 菜豆种子纵切 | 生物 | 1.装片厚度≤1.2mm，厚度应均匀，无污物。；2．标本在80×和200×学生显微镜下，观察菜豆种子纵切切面。 | 片 | 42 |
| 418 | 血吸虫雌雄合抱装片 | 生物 | 1、标本在50×和100×生物显微镜下，观察血吸虫雌雄合抱的形态和结构；2、应分别认出雌、雄虫的各部主要结构：口吸盘、腹吸盘、精巢和卵巢等；3、重点观察雌虫在雄虫抱雌沟内的形态；4、标本选用经人工感染哺乳物后的日本血吸虫（Schistosoma Japonicum）雌雄虫合抱期的材料；5、标本为洋红或苏木精染色。分色适当，各部结构显示清晰；6、雌雄虫体形正常，雌体可有部分离开雌沟的现象，体外及口吸盘部位可有轻度污物，虫体可有轻度扭曲现象；7、每张玻片放雌雄合抱期的虫体一条，口吸盘部向前，体侧面向上；8、应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定；9、产品应符合JY261－87《血吸虫雌雄合抱装片》的要求；10、符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 片 | 5 |
| 419 | 绦虫成熟节片装片 | 生物 | 1.装片厚度≤1.2mm，厚度应均匀，无污物。；2．标本在80×和200×学生显微镜下，观察绦虫成熟节片装片切面。 | 片 | 5 |
| 420 | 血吸虫雄虫装片 | 生物 | 1.装片厚度≤1.2mm，厚度应均匀，无污物。；2．标本在80×和200×学生显微镜下，观察血吸虫雄虫装片切面。3、技术要求符合JY84-1982的相关规定。 | 片 | 5 |
| 421 | 血吸虫雌虫装片 | 生物 | 1.装片厚度≤1.2mm，厚度应均匀，无污物。；2．标本在80×和200×学生显微镜下，观察血吸虫雌虫装片切面。3、技术要求符合JY84-1982的相关规定。 | 片 | 5 |
| 422 | 蛔虫雌、雄横切片 | 生物 | 1.装片厚度≤1.2mm，厚度应均匀，无污物。；2．标本在80×和200×学生显微镜下，观察蛔虫雌、雄横切片切面。 | 片 | 5 |
| 423 | 蜜蜂第三对胸足装片 | 生物 | 1.装片厚度≤1.2mm，厚度应均匀，无污物。；2．标本在80×和200×学生显微镜下，观察蜜蜂第三对胸足装片切面。 | 片 | 5 |
| 424 | 蜜蜂口器装片 | 生物 | 1.装片厚度≤1.2mm，厚度应均匀，无污物。；2．标本在80×和200×学生显微镜下，观察蜜蜂口器装片切面。 | 片 | 5 |
| 425 | 苍蝇口器装片 | 生物 | 1.装片厚度≤1.2mm，厚度应均匀，无污物。；2．标本在80×和200×学生显微镜下，观察苍蝇口器装片切面。 | 片 | 5 |
| 426 | 蝴蝶口器装片 | 生物 | 1.装片厚度≤1.2mm，厚度应均匀，无污物。；2．标本在80×和200×学生显微镜下，观察蝴蝶口器装片切面。 | 片 | 5 |
| 427 | 家蚊(雌)口器装片 | 生物 | 1、标本在50×显微镜下观察家蚊（雌）口器的形态结构；2、能看清家蚊口器的上唇、下唇、下颚须，可见上下颚及舌包在下唇之鞘内；3、取材于家蚊（雌）的头部；4、标本为装片，每张玻片放材料一片；5、至少上唇从下唇鞘中分出，一对下颚须分列两侧，上下颚及舌从下唇鞘中挑出则更好；6、口器各部不得有破损现象；7、应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定；8、符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 片 | 5 |
| 428 | 蝗虫口器装片 | 生物 | 1.装片厚度≤1.2mm，厚度应均匀，无污物。；2．标本在80×和200×学生显微镜下，观察蝗虫口器装片切面。 | 片 | 5 |
| 429 | 水螅带芽整体装片 | 生物 | 1、标本在100×显微镜下观察；2、取材为形体完整并带芽体的水螅；3、水螅体壁不皱缩、不破损、芽体无脱开现象；4、能看清芽体空腔与消化循环腔相通；5、封盖后水螅体无挤压现象，可在水螅体四周填以玻璃小片，再行封固；6、应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定；7、符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 片 | 5 |
| 430 | 字母“e”装片 | 生物 | 1、标本在80×学生显微镜下能观察整体字母"e"；2、使学生了解掌握显微镜成像与标本实体反方向的性能；3、标本字母"e"字迹清晰，无污物；4、字母应不能脱落，放置不能歪斜；5、应符合JY67-82《生物玻片标本通用技术条件(试行)》的规定 | 片 | 42 |
| 431 | 洋葱鳞片叶表皮装片 | 生物 | 1.装片厚度≤1.2mm，厚度应均匀，无污物。；2．标本在80×和200×学生显微镜下，观察洋葱鳞片叶表皮装片切面。3、技术要求符合JY 83-1982的相关规定。 | 片 | 21 |
| 432 | 水绵装片 | 生物 | 1、标本在80×和200×学生显微镜下观察水绵营养时期的结构；2、能看清丝状体内圆柱形的营养细胞，位于中央的胞核，呈星芒状的原生质、平立的细胞横壁，作螺旋盘绕的叶绿体呈带状，以及纵列于叶绿体上的蛋白核等；3、应取材于营养时期的水绵材料，细胞不收缩，藻丝不严重堆集或缠绕（不影响观察）；4、标本为铁苏木精与固绿双重染色，标本应清洁无污物，不混有其他藻类； | 片 | 5 |
| 433 | 口腔上皮细胞装片 | 生物 | 1、标本在100×和400×生物显微镜下，观察口腔上皮装片结构；2、应能认出细胞膜、细胞质、细胞核的结构；3、标本取材于人口腔内两侧粘膜上皮；4、标本为平铺在玻片上的扁平细胞；5、细胞形态正常，近圆形或椭圆形；6、苏木精与曙红双重染色，对比协调；7、应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定；8、符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 片 | 42 |
| 434 | 蛔虫卵装片 | 生物 | 1、标本在100×和400×生物显微镜下观察动物细胞有丝分裂的各期形态；2、能看清细胞分裂过程中的三个时期：前期、中期和后期或中期、后期和末期；3、能看清分裂前的细胞核和分裂各期的中心体（中期和后期显著）、染色体以及卵壳、为宫壁等，纺锤体隐约可见；4、标本得材于马蛔虫子宫，作子宫的纵切片，材料长度不小于10mm，每张玻片板放材料一片；也可作子宫的横切片，每张玻片放不同部位的横切片2～4片，以保证观察到细胞分裂的各个时期；5、切片厚度为6～8μm；6、卵和卵壳基本呈圆形，子宫内卵应饱满，卵不得脱出卵壳外，胞核、染色体、中心体着色明显，子官壁完整；7、应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定；8、产品应符合JY84－82《动物细胞有丝分裂(马蛔虫卵切片)》的要求；9、符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 片 | 42 |
| 435 | 黑根霉装片 | 生物 | 1、标本在100×显微镜下观察；2、取材为形体完整并带芽体的水螅；3、水螅体壁不皱缩、不破损、芽体无脱开现象；4、能看清芽体空腔与消化循环腔相通；5、封盖后水螅体无挤压现象，可在水螅体四周填以玻璃小片，再行封固； | 片 | 5 |
| 436 | 正常人染色体装片 | 生物 | 1、标本在1000×生物显微镜下，观察46条人染色体；2、应能认出每条染色体含有两条染色单体，借着1个着丝粒彼此连接；3、能认出着丝粒向两端伸展的染色体臂以及区别长臂与短臂并在此基础上认出中央着丝粒，空中央着丝粒，近端着丝粒染色体；4、标本取材于人工培养的正常淋巴系统；5、吉姆萨(Giemsa)染液或醋酸红染色；6、应符合JY67-82《生物玻片标本通用技术条件(试行)》的规定 | 片 | 42 |
| 437 | 初中生物教学挂图 | 生物 | 90副 | 套 | 1 |
| 438 | 中学生物显微图谱 | 生物 | 1．适用于按照《全日制九年义务教育科学课程标准》编写的并经国家教材审定通过的各种版本的初中生物教材，含细菌图谱和病毒图谱。2.幅面16开，纸张规格：大于128克铜版纸；3.印刷：彩色胶印，图形逼真，色彩鲜明，线条清晰；4.表面应平整，无缺角和褶痕，画面整洁。 | 册 | 2 |
| 439 | 青春期教育挂图 | 生物 | 1.幅面：对开，纸张规格：大于128克铜版纸；20幅。2.印刷：彩色胶印，图形逼真，色彩鲜明，线条清晰；3.表面应平整，无缺角和褶痕，画面整洁。 | 套 | 2 |
| 440 | PCR仪 | 生物 | 加热锅容量：600mL×3；温度范围：室温+5-99℃；时间设置范围：0-9999S；反应管数量：39；程序数量：42；电压：220V；功率：700w | 台 | 1 |
| 441 | 琼脂糖凝胶电泳槽 | 生物 | 标配 | 套 | 1 |
| 442 | western电泳装置 | 生物 | 标配 | 套 | 1 |
| 443 | 摇床 | 生物 | 标配 | 台 | 1 |
| 445 | 光照培养箱 | 生物 | 标配 | 台 | 2 |
| 446 | 琼脂糖凝胶电泳槽 | 生物 | 高透明度聚碳酸脂注塑成型，品质与进口产品相同。配有120×120、120×60、60×120、60×60（mm）的凝胶托盘及制胶盘，可作四种尺寸凝胶，方便快捷。配有1、1.5、2（mm）厚多种不同齿数的梳子，适用范围广泛。 | 台 | 1 |
| 447 | 计算器 | 数学 | 函数型 | 个 | 40 |
| 448 | 三角板 | 数学 | 演示用，由45°、60°三角板、手柄组成，环保塑料注塑而成。等腰三角形底边长660mm，有效刻度600mm，最小分度值5mm，两底角为45°。直角三角形的直角边为660mm，有效刻度600mm，最小分度值5mm，与斜边的夹角应为30°，另一底角应为60°，所有角度误差为±2度。三角板边宽为38mm，板厚为9mm。手把130mm*50mm*20mm。手把与主体配合紧密，拆装方便，手感舒适。 | 套 | 12 |
| 449 | 圆规 | 数学 | 教师演示作图用 | 个 | 12 |
| 450 | 丁字尺 | 数学 | 演示用，不小于800mm | 个 | 12 |
| 451 | 量角器 | 数学 | 演示用，由半圆仪、手把各1组成，环保塑料注塑而成。半圆仪直径600mm，厚度10mm，边缘宽度45mm，长600mm的直尺，两者不可分离，应印有0~180°角度刻度线，在0°、90°、180°位置印有角度数值，90°刻度线与圆心应在一条直线上，垂直于下方的直尺，两边对称。手把130mm*50mm*20mm。手把与主体配合紧密，拆装方便，手感舒适。 | 个 | 12 |
| 452 | 坐标黑板 | 数学 | 60mm×90mm | 套 | 2 |
| 453 | 探索勾股定理的材料 | 数学 | 1、 由底板1块、立杆3根、细线1根、坐标纸若干、橡皮筋若干组成。用塑盒包装。塑料尺寸：185mm×85mm×23mm。2、 产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。 | 套 | 21 |
| 454 | 多边形拼接条 | 数学 | 1、 由12根拼接条组成，每根拼接条的尺寸为：115mm×11.5mm×4.5mm。一端为Φ3.7mm的插孔，一端为Φ3.7mm的插脚。2、 插孔与插脚应配合紧密，无脱落现象。 | 套 | 21 |
| 455 | 探索圆的有关位置关系材料 | 数学 | 1、 由底板1块、立杆3根、Φ50圆片、Φ30圆片、坐标纸若干组成。2、 产品主要由立杆、圆片、坐标纸组成。3、 塑盒为塑料制品，内装泡沫、海绵块。4、 塑盒尺寸不小于180mm×85mm×24mm。5、 立杆为金属制作（铁钉）。 6、 圆片为塑料制品，圆片中心应有1个能使立杆通过的小孔。7、 圆片：Φ50mm±0.5mm,厚度2mm， Φ30mm±0.5mm,厚度2mm。8、 坐标纸上印有刻度线的一条直线，两端分别标有“O”、“X”字母。9、 刻度线长不小于150mm,分度值5mm。产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。 | 套 | 21 |
| 456 | 探索几何形体展开操作材料 | 数学 | 产品由正方体、长方体、圆锥体、圆柱体、正四棱锥及与实物表面展开图互相对应的图形组成。1.几何形体应采用塑料注塑成型，表面光滑、平整；2.正方体的棱长为30mm，长方休尺寸为60mm×30mm×10mm，圆柱体直径30mm、高30mm，圆锥体底面直径为30mm、高为48mm，正四棱锥底边为30mm、高51mm。3.与实物表面相对应的展开图应采用不低于90克的硬板纸印刷而成。4.包装应采用透明塑料盒。 | 套 | 21 |
| 457 | 探索几何形体截面操作材料 | 数学 | 1、 产品由正方体模型1个、圆柱体模型1个、圆锥体模型1个、厚纸、各种截面片各1个组成。2、 正方体模型由透明塑料制成，表面平整，光滑无毛刺，有效尺寸40×40×40mm±0.2mm。3、 圆柱体模型由透明塑料制成，表面平整，光滑无毛刺，有效尺寸高40mm，Φ40±0.2mm。4、 圆锥体模型由透明塑料制成，表面平整，光滑无毛刺，有效尺寸底部Φ40mm，高40mm±0.2mm。5、 各种截面片。6、 正方体截面片由塑料制成，表面平整，光滑无毛刺，有效尺寸与正方体对角相附。7、 圆柱体截面片由塑料制成，表面平整，光滑无毛刺，有效尺寸与圆柱体内径相附。8、 圆锥体截面片由塑料制成，表面平整，光滑无毛刺，有效尺寸与圆锥体内径相吻合。产品应符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。 | 套 | 21 |
| 458 | 探索旋转形几何形体的形成操作材料 | 数学 | 圆柱体、圆锥体等 | 套 | 21 |
| 459 | 塑料球 | 数学 | 两种颜色，球的外径为30mm，配不透明袋，袋口为松紧布带，可伸缩，包装应为透明塑料盒。 | 套 | 21 |
| 460 | 几何形体模型 | 数学 | 长方体、正方体、四棱柱、四棱锥、圆柱体、圆锥体、球 | 套 | 21 |
| 461 | 组合几何体模型 | 数学 | 1、 学生分组实验用，模型采用塑料压制粘贴成型，由长方体三种各2个、正方体6个、圆柱体3个、圆锥1个、六棱柱、六棱锥各1个、四棱锥1个、球体1个等组成，可进行简单的几何体组合；整体采用优质透明塑料盒包装，盒体采用搭扣式连接，2、 整体规格：150mm×100mm×70mm。 | 套 | 21 |
| 462 | 初中数学教学挂图 | 数学 | 70副 | 套 | 2 |
| 463 | 切纸刀 | 数学 | 纯木质底座，底座板面由白色刻度虚线细分成620个边长10mm的正方形，且板面上标有纸张规格为B7、B6、A5、B5等大小的框线，方便切割纸时确认规格规格。 | 台 | 21 |
| 464 | 初中英语教学卡片 | 英语 | 配套教材 | 套 | 4 |
| 465 | 初中英语教学挂图 | 英语 | 60幅 | 套 | 2 |
| 466 | 殷墟甲骨文字模型 | 历史 | 历史模型复合材料复制 根据实物1：1复制，#提供检测报告。 | 套 | 1 |
| 467 | 汉竹、木简模型 | 历史 | 根据实物1：1复制 根据实物高仿精制 | 套 | 1 |
| 468 | 地动仪模型 | 历史 | 1:10，#提供检测报告。 | 个 | 1 |
| 469 | 人面鱼纹彩陶盆模型 | 历史 | 高仿真复制，#提供检测报告。 | 个 | 2 |
| 470 | 货币模型 | 历史 | 秦统一八枚、合金 | 套 | 1 |
| 471 | 曲辕犁模型 | 历史 | 原物复制 | 个 | 2 |
| 472 | 北京人头部复原模型 | 历史 | 470×290×260mm | 个 | 2 |
| 473 | 司母戊鼎模型 | 历史 | 历史模型复合材料复制 ≥55×40×68cm、树脂仿青铜色 | 个 | 2 |
| 474 | 四羊方尊模型 | 历史 | 根据实物1：1复制 用国家博物馆原物拓片、复合材料复制，#提供检测报告。 | 个 | 2 |
| 475 | 中国历史(古代、近现代)教学挂图 | 历史 | 139幅 | 套 | 1 |
| 476 | 世界历史(古代、近现代)教学挂图 | 历史 | 53幅 | 套 | 1 |
| 477 | 世界钟 | 地理 | 普及型 | 个 | 2 |
| 478 | 平面政区地球仪 | 地理 | 1∶40 000 000 | 个 | 2 |
| 479 | 平面地形地球仪 | 地理 | 1∶40 000 000 | 个 | 2 |
| 480 | 平面地形地球仪 | 地理 | 1:90000000 | 个 | 10 |
| 481 | 立体地形地球仪 | 地理 | 1∶40 000 000 | 个 | 10 |
| 482 | 地球运行仪 | 地理 | 符合《教学仪器一般质量要求》的有关规定及招标文件的相关规定 | 件 | 2 |
| 483 | 三球仪 | 地理 | 1.产品由底座、太阳模型、地球模型、月球模型、四季盘、月相盘、指针、回转组件、转转台、推柄等组成；2.底座直径φ220mm，太阳模型直径φ100mm，应明显大于地球直径；地球模型上能观察到七大洲、四大洋、南北极圈、南北回归线、赤道和国际日期变更线；四季盘上有表示四季和二十四个节气的名称、次序和日期等标识；月相盘上有月相的位置和地球上的昼夜等标识；3.刻度表平整不弯曲，不脱落；连接部分螺母紧密，不松动和脱节；转动演示准确无误；4.具有电动和手动两种功能，使用电源为DC3.0~4.5V；5.月球中心高度和月球中心平均高度应与地球中心高相等；地轴倾斜角度为23.5°；月球绕地球转动应呈25°左右；6.各部比例应协调，转动灵活，稳定性好。2.太阳、地球和月球模型的比例正确，其中地球模型直径140mm－160mm；阳光采用平行光源,光照连续；运转为手动，转动应平稳。3.日球中心高度与地轴中心高相等，月球中心高度和月球中心平均高度应与地球中心高相等。地轴：倾斜角度为23.5°，月球绕地球转动应呈25°左右。4.运行时地球的北极点恒定指向一个方向。 | 件 | 2 |
| 484 | 三角板 | 地理 | 演示用，由45°、60°三角板、手柄组成，环保塑料注塑而成。等腰三角形底边长660mm，有效刻度600mm，最小分度值5mm，两底角为45°。直角三角形的直角边为660mm，有效刻度600mm，最小分度值5mm，与斜边的夹角应为30°，另一底角应为60°，所有角度误差为±2度。三角板边宽为38mm，板厚为9mm。手把130mm*50mm*20mm。手把与主体配合紧密，拆装方便，手感舒适。 | 套 | 1 |
| 485 | 经纬度模型 | 地理 | 320mm | 个 | 2 |
| 486 | 等高线地形图判读模型 | 地理 | 标配 | 件 | 2 |
| 487 | 中国地形模型 | 地理 | 吸塑填充 1∶8 000 000 | 件 | 2 |
| 488 | 中国政区拼接模型 | 地理 | 1∶20 000 000 | 件 | 40 |
| 489 | 中国政区拼接及组合模型 | 地理 | 1∶6 000 000 | 件 | 2 |
| 490 | 板块构造及地表形态模型 | 地理 | 长600mm*宽310mm*高150mm；采用优质合成树脂制作，牢固、不变形、着色鲜明，能演示讲授海底地形、地球内部圈层，地壳结构，地壳运动，地形变化，板块构造、火山地震的形成与分布地球表面海陆轮廓的形成。带有海洋部分，陆地部分，地球内部圈层，地壳结构，地形变化，板块构造等演示功能。符合JY26～79《教学仪器产品一般质量要求》第五章及其它有关规定。 | 件 | 2 |
| 491 | 褶皱构造及其地貌演变模型 | 地理 | 标配 | 件 | 2 |
| 492 | 断裂构造及地垒地堑发育模型 | 地理 | 采用硬塑或混合树脂制做；由两部分五件组成，整体部分规格≥450mm×120mm×150mm，活动部分组合后规格≥450mm×100mm×150mm，其中四件能在磁性范围内移动。能够按失示方向活动演示说明断裂构造的形成，活动演示地堑地垒的形成，演示地形地貌形态。本产品还应符合JY26～79《教学仪器产品一般质量要求》第五章及其它有关规定。 | 件 | 2 |
| 493 | 水循环演示模型 | 地理 | 标配，演示模型 | 件 | 2 |
| 494 | 岩石矿物标本 | 地理 | 1．中学地理教学使用的矿物岩石标本。 2．各个标本的鉴定特征必须显著、清晰、易于辩别。 3．标本经过加工后，一般应成块状。标本表面应清洁、无尘土或粘附其它杂质 | 套 | 1 |
| 495 | 干湿球温度计 | 地理 | -36℃～+46℃ | 支 | 1 |
| 496 | 数字浊度仪 | 地理 | 电源：220V50Hz,测量范围：0-20NTU,分辨率：0.01NTU,精度：5%，LED显示 | 台 | 1 |
| 497 | 大气采样器 | 地理 | 野外大气样本采集。由定时器、采样瓶（50ml玻璃）与带有流量计（量程0.1-2L/min）的采样器组成,可携带，可使用内部电池供电，抽气速率0.8L/min | 台 | 1 |
| 498 | 二氧化碳测定仪 | 地理 | 测量二氧化碳含量浓度，可携带，可使用内部电池供电。测量范围0-99.9%。大屏幕LED显示 | 台 | 1 |
| 499 | 氧气测定仪 | 地理 | 测量氧气含量浓度，可携带，可使用内部电池供电。测量范围0-99.9%，精度：0-25%，25-99.9%。大屏幕LED显示 | 台 | 1 |
| 500 | 噪声测定仪 | 地理 | 测量范围：40dB～130dB，放大器频响：31.5Hz-8kHz。2、显示特性：数字显示。3、分辨率：0.1dB。4、具有快速响应/慢速响切换功能。5、具有A/C加权切换功能。6、具有最大值锁定功能。7、使用电源：6F22（9V）电池1块。#提供检测报告。 | 台 | 1 |
| 501 | 粉类测定仪 | 地理 | 采样流量：0-30L/min，便携式 充电电源:300mA(标准型) 电源:CD10V、AC220V 仪器清单：仪器箱1只、采样头1只、采样夹2只、三脚架1副、滤膜1盒、电源线1根。 | 台 | 1 |
| 502 | 环境速测箱 | 地理 | 土壤pH值，P、N测定，水质测定，空气质量测定 | 套 | 1 |
| 503 | 初中地理教学挂图 | 地理 | 70幅 | 套 | 2 |
| 504 | 初中地理教学地图 | 地理 | 标配 | 套 | 2 |
| 505 | 中学地理填充地图 | 地理 | 20幅 | 套 | 2 |
| 506 | 中学环境教育挂图 | 地理 | 标配 | 套 | 1 |
| 507 | 初中思想品德教学挂图 | 思想品德 | 40幅/套 | 套 | 1 |
| 508 | 电子绘画板 | 美术 | 教师用，绘画区域不小于228.6mm×152.4mm，绘画板面板具有四个快捷键，包括一键橡皮擦和一键上网等，可以一键登录云平台网站；无线无源压感笔，2048级压感，分辨率5080LPI，读取速率256点/秒，支持正负60度倾角，坐标精度：±0.1毫米，带正版绘画软件。绘画软件有铅笔、毛笔笔触和橡皮擦等12种基本笔触；还有小草、蝴蝶等8种常用特殊笔触，工具栏自定义笔触可增加至50种特殊笔触，内置“可扩展素材库”，支持素材库扩展功能，支持图层无极缩放和分层操作。软件自身内嵌一键登录云平台，无需借助其他浏览器。 #提供教育部教育装备研究与发展中心教学仪器设备产品质量检测中心的检测报告，具有中国教育装备行业协会2018年度推荐产品证书（提供复印件加盖生产厂家公章）。带正版绘画软件，保持与电子绘画板为同一品牌。提供正版软件著作权登记证书，提供8种常用特殊笔触美术作品著作权登记证书及品牌注册商标证扫描件加盖所属单位公章。 | 套 | 1 |
| 509 | 金工工具 | 美术 | ⑴螺丝刀（一字、十字）各1把；⑵小号榔头1把：木质手柄、长度270mm；榔头直径20mm；⑶钢丝钳1把：长度200mm；⑷尖嘴钳1把：长度160mm；⑸凿子1把：长度250mm，刃宽20mm；⑹金属剪1把：长度200mm；⑺钢板尺1把：长度200mm、不锈钢；⑻小台钳1台：开口宽度50mm，铸铁、⑼钢锯1把：长度400mm、金属锯架；⑽钢锯条5根：长度300mm；⑾铁砧子1件：直径75mm，厚15mm；⑿钢锉1把：长度150mm、塑料手柄；⒀三角锉1把：长度150mm、塑料手柄；⒁什锦锉1套：长度160mm；共14类23件；中空吹塑定位包装，便于携带、存放；适用范围：适用于中学美术教学用 | 套 | 21 |
| 510 | 木工工具 | 美术 | ⑴木工锯1把：370mm×180mm、锯条长度220mm；⑵木锉1把：长度150mm、塑料手柄；⑶手摇钻1台：1/4"、带钻头；⑷盒尺1件：测量长度3m；⑸U形线锯1把：260mm×200mm；⑹线锯条12根：长度130mm；⑺小光刨子1把：长度180mm、刨刃宽40mm、钢制刨刀；⑻木工锤1把：木制手柄，长度290mm；⑼砂纸5张：50目-200目各1张 ；⑽墨斗1件：迷你型、手动式，带手摇柄、压墨装置、穿针；⑾壁纸刀1把：刀片长度100mm，塑料手柄，带锁定功能；⑿扁铲1把：刃宽19mm；⒀凿子1把：刃宽10mm；⒁斧子1把：长度330mm，斧刃宽75mm；⒂角尺1把：刻度300mm、不锈钢；⒃鸟刨1件：刃宽40mm，金属刨架；⒄油石1块：150mm×50mm×25mm、一面粗砂、一面细砂；⒅木工铅笔2根：长度170mm；共18类34件；中空吹塑定位包装，便于携带、存放；适用范围：适用于中学美术教学用 | 套 | 21 |
| 511 | 版画用具 | 美术 | ①胶辊1件：纯天然硅胶材质，不小于100mm、手柄不小于100mm、支架金属镀铬；②磨托1件：磨托头直径不小于50mm、磨托手柄不小于100mm；③笔刀1件：合金手柄不小于100mm；④笔刀刀头3件：猛钢刀头35mm；⑤木刻刀5件：木手柄不小于100mm、刀头碳钢材质，平口、斜口、大圆、小圆、V型口各1件；⑥石刻刀1件：精钢材质，刀长不小于120mm；⑦油石1件：双面不小于60mm×40mm×20mm；⑧马莲1件：塑胶材质，直径不小于95mm；中空吹塑定位包装，便于携带、存放 | 套 | 40 |
| 512 | 纸工工具 | 美术 | ①切割垫板1块：A4、②剪刀1把：无刃、圆头，总长度不小于160mm、③直尺1件：长度300mm、④花边剪1把：不小于150mm、⑤打孔器1件：单孔、⑥蛇形尺1件：长度300mm、⑦订书器1件：125mm、⑧美工刀1把：不小于150mm、⑨笔刀1件：合金手柄100mm、⑩笔刀刀片3片。中空定位包装。 | 套 | 40 |
| 513 | 小型版画机 | 美术 | 外形尺寸：450mm×330mm×400mm，特点：主体框架铸铁材质，升降式滚轴，升降行程60mm，主轴两端各配有2根辅助滚轴，构成滑道，垫板尺寸320mm×450mm，毛毡尺寸320mm×450mm，用途：适用于纸版、木版、铜版画的制作；带减速机。 | 台 | 2 |
| 514 | 小型编织机 | 美术 | 规格：织物宽幅，400mm、桌式，材料：木质、配件采用ABS工程塑料，用途：可织围巾、茶杯垫、手机套等物品 | 台 | 2 |
| 515 | 泥塑工具 | 美术 | ①拍板1件：木质，弧形背板，长×宽×高不小于180mm×70mm×20mm；②泥塑刀6件：黄杨木材质，长度180mm；③环型刀3件：木柄又头环型刀长度不小于20mm；④刮刀2件：环型刀头，长度130mm；⑤型板1件：黄杨木型板不小于110mm×50mm；⑥切割线1件：木手柄70mm，钢丝线长度不小于400mm；⑦小转台1件：PVC塑料材质，双面、中间带轴承，直径不小于110mm，高度不小于30mm；⑧喷壶1件；⑨海绵1块。中空吹塑定位包装，便于携带、存放； | 套 | 40 |
| 516 | 绘图工具 | 美术 | 配置：25厘米三角板两个、HB、2H、2B铅笔各一支、擦图片、美工刀、美工橡皮、大圆规、大分规、小模板、笔芯、胶带等产品，定位包装。 | 套 | 40 |
| 517 | 调色盒 | 美术 | 1、规格：24格2、材质：聚丙稀（PP）3、要求：板厚2mm，密度0.9克/立方米，拉伸强度35MPA，表面光滑平整，无污渍。三、产品应符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定 | 个 | 40 |
| 518 | 陶瓷样本 | 美术 | 中国各大名窑实物(仿)十四件，可陈设、展示、欣赏。泥条成型作品1件，新时期时期文物纺织品4件，泥板机成姓作品1件，唐三彩纺织品1件，宜兴紫砂陶壶1件，定窑仿制品1件，哥窑仿制品1件，均瑶仿制品1件，汝窑仿制品1件，官窑仿制品1件，清代青花瓷仿制品1件 | 套 | 1 |
| 519 | 民间美术样本 | 美术 | 能够体现中国传统民族文化特点实物(仿)三十三件及简介。木版年画（杨柳青年画1件）、剪纸（体现套色、阴刻、阳刻特点作品各1件）、皮影人物2件、扎染、蜡染各1件、绣片2件、、风筝（胖沙燕1件、瘦沙燕1件、软翅蝴蝶1件）、布老虎1个、泥老虎1个、挂饰（香包2件，中国结2件）、工艺品竹提篮1个、陕西凤翔挂虎1件、京剧脸谱（生、旦 、净、末、丑各1件）、民间玩具（风车1件、空竹1件）、泥塑作品一组（5件） | 套 | 1 |
| 520 | 初中美术教学挂图 | 美术 | 1、规格：58幅、每张幅面570mm×810mm、2、材质：铜版纸覆膜、不低于120g3、印刷：彩色胶印。 | 套 | 1 |
| 522 | 器械车 | 卫生保健 | 至少两层，上层带护栏，铝合金材质 | 台 | 1 |
| 525 | 肺活量计 | 卫生保健 | 一次性吹嘴（翻转式），测量范围7000ml，回旋翻转式测量，材质为304L不锈钢。附带吹嘴51只。 | 台 | 1 |
| 526 | 理疗设备 | 卫生保健 | 立式，红外线 | 台 | 1 |
| 530 | 小型快速血糖测量仪 | 卫生保健 | 记忆容量：200个，显示7,14,28天均值，自动调码，自动退条，语音功能，100条试纸 | 台 | 1 |
| 531 | 毒物检测箱 | 卫生保健 | 铝合金箱一个，含农药残留检测仪一台，亚硝酸盐速测盒 100次/盒，二氧化硫速测盒 100次/盒，双氧水速测盒 100次/盒硼砂速测盒 100次/盒 注：有配套使用工具 | 个 | 1 |
| 533 | 握力计 | 卫生保健 | 电子 | 个 | 1 |
| 534 | 污物箱 | 卫生保健 | 1、供中小学卫生室盛装污物。2、产品为塑料或金属制成。3、产品由桶盖、圆柱形桶身及桶盖的开启机构组成。 4、规格直径不小于300mm，容量小于12L。 5、桶身下部应有桶盖的开启踏板或按钮。 | 个 | 2 |
| 535 | 器械缸 | 卫生保健 | φ90mm×高100mm。医用。 | 个 | 12 |
| 541 | 额镜 | 卫生保健 | 直径80mm,五官科反光器具。 | 个 | 1 |
| 544 | 叩诊锤 | 卫生保健 | 不锈钢支架 | 个 | 1 |
| 545 | 串镜片 | 卫生保健 | 医用 | 盒 | 1 |
| 546 | 音叉 | 卫生保健 | 钢质 | 个 | 1 |
| 547 | 酒精灯 | 卫生保健 | 1、规格：150mL 2、由钠钙玻璃制造。3、外形尺寸：全高80±5mm，灯肩直径90±2mm，灯肚高55±5mm，灯底直径 52±2mm，灯塞直径22±2mm，灯塞高25±5mm，灯帽直径24±2mm，帽高62±2mm，厚度＞1mm。4、造型规整、灯塞插、取方便。 | 个 | 1 |
| 548 | 冲眼壶 | 卫生保健 | 不锈钢 产品由壶体、壶盖、壶嘴和固定把手组成。 产品为不锈钢材质。高度不小于115mm，直径不小于70mm。 壁厚不小于0.5mm。 | 个 | 1 |
| 549 | 受水器 | 卫生保健 | 不锈钢 | 个 | 1 |
| 551 | 贮槽 | 卫生保健 | 20号，不锈钢 | 个 | 4 |
| 555 | 测径规 | 卫生保健 | 钢质 | 个 | 1 |
| 557 | 皮脂厚度测量仪 | 卫生保健 | 一、适用范围：适用小学卫生保健室。二、技术要求：1．结构：由把柄、上臂、下臂、接点、带指针的刻度盘、压力调节旋钮组成。2．能测量人体皮下脂肪厚度，精确到0.5mm以下。3．木盒包装。三、标志、说明书、包装、运输、贮存 | 个 | 1 |
| 558 | 照度计 | 卫生保健 | 小学卫生室用。数字显示 。 产品分辨率0.01LX，4档量程，3.5位LED显示精度：±4％。 产品其他技术参数应符合JB/T 7403-1994的要求。 | 个 | 1 |
| 561 | 五官科器械 | 卫生保健 | 铝箱 尺寸：25×18×16cm 一次性口腔器械盒，压舌板，诊断手电，弯盘，探针，口腔镊，口镜，眼科镊，眼科剪，咽喉镜，额带反光镜,鼻镜 等等 | 套 | 1 |
| 562 | 放大镜 | 卫生保健 | 外径Φ115mm，全长205mm，手柄长90mm，边框厚度19mm，边框宽度13mm。 放大镜镜片Φ88mm，采用进口PmmA（亚克力）注塑成形，放大倍率为5倍。耐冲击力30公斤（cm2），不易碎，透明度好。镜框：采用工程塑ABS加色注塑而成，R角接缝，手柄圆度均为完美，无毛刺，光洁度好，色泽艳丽，美观。 镜框上加有可撑开的装置。放大镜撑开时，可独立工作，方便学生观察动植物标本和微小物体。 | 个 | 1 |
| 563 | 计算器 | 卫生保健 | 十二位 | 台 | 1 |
| 564 | 担架 | 卫生保健 | 铝合金担架 | 副 | 1 |
| 565 | 口镜 | 卫生保健 | 27平光/放大 | 支 | 2 |
| 566 | 饮水机 | 卫生保健 | 立式温热 | 台 | 1 |
| 569 | 高单杠 | 体育 | 杠高2000MM，宽度2200MM，弹簧钢杠面，地埋深度≥500MM*500MM*100MM支撑层，喷塑 | 付 | 4 |
| 570 | 低单杠 | 体育 | 杠高1100MM，宽度2200MM，弹簧钢杠面，地埋深度≥500MM*500MM*101MM支撑层，喷塑 | 付 | 4 |
| 571 | 跳箱 | 体育 | 标配，符合教学标准 | 套 | 4 |
| 572 | 跳马 | 体育 | •材质规格：杠面为弹性杠面，杠长3500mm弹簧钢筋，杠表面包有塑胶木，横断面为卵圆形，杠面断面长径50mm，短径40mm，杠内沿宽度可高调 ，升降间距50mm，调节范围1300-1700mm,立柱为钢管，纵向立轴中心距2000-2300mm，宽距460mm，•铸铁底座可移动。外表面采用静电粉末喷塑工艺 | 台 | 4 |
| 573 | 山羊 | 体育 | 高680-1080羊头高180mm，头宽280，头长460羊腿高500-1000.升降间距50mm. | 台 | 4 |
| 574 | 助跳板 | 体育 | 水曲柳 | 块 | 4 |
| 575 | 体操凳 | 体育 | 2000*200*300MM，铁框架，木材质，底角减震垫，凳面厚度≥50MM | 条 | 4 |
| 576 | 大体操垫 | 体育 | 2x1x0.1米，帆布，海绵 | 块 | 12 |
| 577 | 小体操垫 | 体育 | 1x0.5x0.05米，帆布，海绵 | 块 | 80 |
| 578 | 平衡木 | 体育 | 长1000MM，截面直径25-30MM | 付 | 2 |
| 579 | 短跳绳 | 体育 | 橡塑 | 根 | 100 |
| 580 | 长跳绳 | 体育 | 长度4.5M，木把手，皮肚 | 根 | 15 |
| 581 | 弹跳板 | 体育 | 帆布面，6块布缝制，针脚细密 | 块 | 2 |
| 582 | 实心球 | 体育 | PVC充气，1.5KG | 个 | 60 |
| 583 | 哑铃 | 体育 | 包塑 | 付 | 40 |
| 584 | 跳高架 | 体育 | 标配，符合教学标准 | 付 | 5 |
| 585 | 海绵包 | 体育 | 3米*2米*0.3米(50密度) 跳高海绵包折叠体育垫武术垫子加后空翻体能训练 | 块 | 10 |
| 586 | 横杆 | 体育 | 铝合金横杆，长4米，两端为正方形，中间为管状，直径30MM，壁厚1.5MM | 根 | 4 |
| 587 | 接力棒 | 体育 | 木质接力棒 体育田径训练接力赛 | 根 | 40 |
| 588 | 栏架 | 体育 | 中小学生训练器材田径跨栏栏架，跨栏可调节 | 付 | 20 |
| 589 | 标志杆 | 体育 | 中考蓝球训练器材障碍杆标志杆，障碍物足球 绕杆 | 个 | 12 |
| 590 | 篮球 | 体育 | 5#，PU材料。一等品。 | 个 | 40 |
| 591 | 足球 | 体育 | 4#球，PU材料，一等品。 | 个 | 40 |
| 592 | 排球 | 体育 | 4#球，PU材料，一等品。 | 个 | 40 |
| 593 | 拔河绳 | 体育 | 8.8丈，麻线 | 根 | 4 |
| 594 | 艺术圈 | 体育 | 艺术体操圈 | 个 | 40 |
| 595 | 绳 | 体育 | 标配 | 根 | 100 |
| 596 | 棍 | 体育 | 武术专用,白蜡杆,长1.8米 | 根 | 40 |
| 597 | 划线器 | 体育 | 简易油漆划线器 | 个 | 2 |
| 598 | 起跑器 | 体育 | 塑胶跑道专用 | 付 | 12 |
| 599 | 发令枪 | 体育 | 2连发 | 把 | 2 |
| 600 | 秒表 | 体育 | 100道 | 块 | 6 |
| 601 | 皮尺 | 体育 | 30米 | 盘 | 4 |
| 602 | 木尺 | 体育 | 高2.5米（满刻度，刻度均匀，准确，清晰），宽40MM，厚10MM，两边倒棱 | 根 | 4 |
| 603 | 篮球架 | 体育 | 材料采用结构用钢材，国标篮筐，篮圈距地面的高度3050mm； 篮板规格:1800×1050mm 可移动,拆装方便 | 副 | 4 |
| 604 | 排球架 | 体育 | 移动式 | 付 | 4 |
| 605 | 排球网 | 体育 | 规格：标准排球网，，长9500mm,宽1000mm，球网上沿的全长缝有50mm的白帆布带 | 付 | 4 |
| 606 | 足球门 | 体育 | 七人制，铝合金标准足球门框门架 | 付 | 2 |
| 607 | 足球门网 | 体育 | 7人比赛用足球网足球门网兜 | 付 | 4 |
| 608 | 足球门 | 体育 | 十一人制，铝合金标准足球门框门架 | 付 | 1 |
| 609 | 乒乓球台 | 体育 | 台面水磨石内穿钢筋，台面尺寸1525*2740*760，水磨石面厚30MM，包括隔网 | 付 | 6 |
| 610 | 乒乓球拍 | 体育 | 直拍，两面胶 | 付 | 30 |
| 611 | 羽毛球拍 | 体育 | 铝合金 | 付 | 40 |
| 612 | 乒乓球 | 体育 | 40MM | 个 | 80 |
| 613 | 羽毛球 | 体育 | 鹅毛 | 个 | 80 |
| 614 | 铅球 | 体育 | 2kg3kg4kg5kg6kg7.26kg专业比赛铅球田径学校运动实心铅球 | 套 | 5 |
| 615 | 中学体育教学挂图 | 体育 | 铜版纸 | 套 | 2 |
| 616 | 健康知识挂图 | 体育 | 铜版纸 | 套 | 2 |
| 617 | 器材架 | 体育 | 组装式（180*200*50cm)四层 | 个 | 10 |
| 618 | 球车 | 体育 | 外形尺寸80x60x60cm | 辆 | 5 |
| 619 | 身高测量仪 | 体育 | 身高测量范围：76~200厘米 身高分度值：0.1CM； | 台 | 1 |
| 620 | 体重秤 | 体育 | 体重测量范围：0.1Kg~200Kg 体重分度值：0.05kg/0.02kg。 | 台 | 1 |
| 621 | 电子肺活量计 | 体育 | 量程：-20.0~32CM,分度值：0.1CM，误差：±0.1M。 | 台 | 1 |
| 622 | 体前屈测量计 | 体育 | 电子显示语音报读 | 台 | 1 |
| 623 | 握力器 | 体育 | 功能及特点: 测试前臂及手部肌肉的力量，反映上肢肌肉力量的发展水平；手柄可根据手的大小进行调整，耐久性好；精度高，可自动清零。主机双芯片设计。可储存测试数据。有线传输数据。•技术参数:量程:5～99.9kgf；分辨率:0.1kgf； 测量精度: ±0.3kgf； | 个 | 1 |
| 624 | 台阶测量仪 | 体育 | 测6人 | 台 | 1 |
| 625 | 羽毛球架 | 体育 | 移动式，标准高度，包括网和钢线 | 付 | 4 |
| 626 | 羽毛球网 | 体育 | 标准尼龙无节 | 付 | 4 |
| 627 | 手球 | 体育 | 标准 | 个 | 20 |
| 628 | 毽球 | 体育 | 标准 | 个 | 100 |
| 629 | 太极柔力球拍 | 体育 | 测量范围：5-9995ml，分度值：5ml | 付 | 20 |
| 630 | 太极柔力球 | 体育 | 测量范围：-20cm--40cm | 个 | 20 |
| 631 | 软式排球 | 体育 | •功能及特点: 测试前臂及手部肌肉的力量，反映上肢肌肉力量的发展水平；手柄可根据手的大小进行调整，耐久性好；精度高，可自动清零。主机双芯片设计。可储存测试数据。有线传输数据。•技术参数:量程:5～99.9kgf；分辨率:0.1kgf； 测量精度: ±0.3kgf； | 个 | 40 |
| 632 | 软式垒球棒 | 体育 | 铝合金,软式垒球棒 | 根 | 20 |
| 633 | 软式垒球 | 体育 | 中小学生用球 垒球 | 个 | 60 |
| 634 | 围棋 | 体育 | 外形尺寸（MM/CM）500*500*100，适合小学生用 | 付 | 20 |
| 635 | 中国象棋 | 体育 | 行业标准，满足中小学体育教学要求 | 付 | 20 |
| 636 | 国际象棋 | 体育 | 行业标准，满足中小学体育教学要求 | 付 | 20 |
| 637 | 五线谱电教板 | 音乐 | 1、键盘：61键演奏电子琴键盘,白色板面支持白板笔书写，清洁、卫生、方便擦涂。2、手触发声、淘汰有线教学方式转入无线点触红外阻断感应方式发音系统（适应现代教学理念），3、系统：Chinese Linux计算机软件控制系统，液晶触摸屏控制简单方便，具有USB2.0接口，支持USB鼠标控制，4、拓展功能：支持用户U盘、（SD、MiniSD、接插器）可读取u盘中的MP3文件和MIDI乐曲文件，5、有135×125mm的简谱显示窗口，7根LED数码管光源，在演示五线谱过程中可直接显示相对应的简谱，6、性能：小字一组a音位440Hz，音准误差为±4音分；音域：G～a4；可选择调号不少于12种、内置节拍的速度为40～240拍/分，7、采用至少400MHz-ARM中央处理器，以及至少128MB的物理内存硬件模式，8、面板设有三组8级LED显示音量快捷调节键，分别是MP3音量、节拍音量、键盘音量，9、（W）安装方式：挂、架方便不同环境教室使用，10、产品规格：1800mm×900mm×60mm（长×宽×高） | 块 | 1 |
| 638 | 钢琴 | 音乐 | 琴键数：88鍵（7 1/4八度高音），踏板：3个 (中间踏板 弱音功能)，琴槌：KAWAI特制弦槌(使用天然羊毛），击弦机系列：KAWAI部件击弦机，琴键：特制材料，抗菌处理，琴盖安全装置：键盘盖缓降功能，外观颜色：亮光乌木色，重量(Kg)：259 kg，尺寸：120cm（高）×150cm（宽）×58cm（深） | 架 | 1 |
| 639 | 钢琴 | 音乐 | 材质：鱼鳞松；背板材质：实木音板；黑色款式：三角钢琴 | 台 | 1 |
| 640 | 口风琴 | 音乐 | 37键，配两个硬嘴、两个软嘴 | 只 | 42 |
| 641 | 口琴 | 音乐 | 口琴种类：复音C调口琴；孔数：24孔；盖板材质：铜板镀铬；音孔材质：树脂 | 只 | 2 |
| 642 | 打击乐器 | 音乐 | 碰铃、串铃、三角铁、铃鼓、双响筒、蛙鸣器、响板、沙锤、大锣、小锣、大钹、小钹、大鼓、小鼓、小军鼓、木鱼、铝(钢)板琴 | 套 | 1 |
| 643 | 节拍器 | 音乐 | 电子式或机械式 | 只 | 1 |
| 644 | 竖笛 | 音乐 | 超高、高、中、次中、低音各一 | 套 | 1 |
| 645 | 手风琴 | 音乐 | 贝司:120贝司 三排簧 按键:41键 颜色:黑色 | 台 | 1 |
| 646 | 电贝斯 | 音乐 | 贝斯琴头：枫木 琴体：梧桐木，指板：玫瑰木, 琴颈内: 双向调节杆。 2、音品：22品， 3、弦轴: 镀铬全封闭 4、附件：1音箱线, 2扳手。 5、配件：国产镀铬配件 | 个 | 1 |
| 647 | 架子鼓 | 音乐 | 规格:七鼓，（第一鼓尺寸：10*8，第二鼓：10*8，第三鼓：12*10，第四鼓：13*11，第五鼓：14*5.5。第六鼓：16*16，第七鼓：22*16）带釵，带凳 | 套 | 1 |
| 648 | 萨克斯 | 音乐 | Eb或Bb | 只 | 1 |
| 649 | 电吉他 | 音乐 | 弦数：6根 ，面板材质：赤杨木 ，指板材质:玫瑰木， 背侧板材质:其他 ，有效弦长不小于600mm，指板宽度（弦枕处）不小于40mm，指板宽度（十六品处）不小于50mm，其他附相应的摇把、扳手、音频连接线、背带。 | 个 | 1 |
| 650 | 六面体凳 | 音乐 | 不小于300mmx350mmx400mm | 个 | 42 |
| 651 | 谱架 | 音乐 | 含普台、普架、袋子，可折叠。 | 个 | 21 |
| 652 | 音乐家挂图 | 音乐 | 材质：铜版纸，套：35幅。 | 套 | 1 |
| 653 | 乐器挂图 | 音乐 | 材质：铜版纸，套：45幅。 | 套 | 1 |
| 654 | 识谱知识挂图 | 音乐 | 材质：铜版纸，套：20幅。 | 套 | 1 |

| 日常生活设备 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 卫生间 消毒杀菌设备 | 每个卫生间配备，一层6个，其他三层各4个，一共18台；额定电压：12VDC；环境温度：-20-55℃；环境湿度：20-95% ；适用面积：6-20平米；风量：260m³/h；安装方式:壁挂式；#产品通过CE安全认证证书；#产品通过国家认可检测机构出具的有效检测报告（检测内容需包含细菌、病毒、氨气的去除率及臭氧释放量） | 台 | 19 |
| 2 | 厨宝 | 额定容积10L；功率2000W；电压/频率220；V/50Hz；设定温度范围35-75度；额定水压0.8Mpa； | 台 | 18 |
| 3 | 电热水壶 | 腔体无缝；保温功能：支持；是否能除氯：是；有无刻度：有；滤口有无滤网及滤网材质：无；壶口有无防尘盖：无；产品尺寸（mm）：215*159*278；产品净重（kg)：约1.2（手工称重，存在误差） | 个 | 8 |
| 4 | 咖啡机 | 额定电压v；220-240V；额定频率hz；50/60；额定功率w；1450；产品尺寸（mm）；285*375*360；产品净重（kg)；9.52 | 台 | 4 |
| 5 | 冰箱 | 制冷方式：风冷；控制方式：电脑式；制冷类型：压缩机制冷；除霜模式：智能除霜；定频/变频：变频；总容积(升)：453；冷冻室(升)：143；变温室(升)：42；冷藏室(升)：268；能效等级：1级；耗电量(KWh/24h)：0.76；运转音dB(A)：35；制冷剂：R600a | 台 | 4 |
| 6 | 微波炉 | 底盘类型：平板式；容量：23L；基础功能：烧烤功能、预约功能、童锁功能等。微波功率：800-1100w；烧烤功率：800-1000w | 台 | 4 |
| 7 | 除湿器 | 日除湿量：150L/D(30℃ 80%RH)；名义除湿量：2.6kg/h(27℃ 60%RH)；适用面积：150㎡以上；压缩机品牌：松下压缩机；除湿原理：压缩机式 ；定时功能：24小时；控制模式：机械控制；水箱容量：4L-8L；排水方式：水箱/外接排水管；滤网：有；显示方式：LED液晶显示；按键方式：机械式按键；水箱水满提示：支持；水满自动停机保护功能：支持；倾斜自动停机保护功能：不支持；自动除霜功能：支持；额定电压（v）：220V；额定功率(w)：2000W | 台 | 1 |
| 8 | 消毒柜 | 消毒方式：臭氧；其它：消毒温度(℃)：75-85度；消毒时间：60min；消毒星级：1级；层架载物重量：10kg；额定功率(w)：900w；童锁功能：不支持；上下层独立控制：支持；面板材质：钢化玻璃；电源：220V；外形尺寸（长×宽×高mm）:570X500X1610mm | 台 | 1 |

| 厨房设备 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 送餐平板车 | 1100*800*200 | 1、采用优质USU304#不锈钢结构，上层板采用1.5mm不锈钢拉丝板；2、层架脚用国标USU304#∮38*1.5mm不锈钢管配四个优质轮子两定两转。 | 台 | 2 |
| 2 | 单层小餐车 | 680*680*600 | 1、采用优质USU304#不锈钢结构，上层板采用1.5mm不锈钢拉丝板；2、层架脚用国标USU304#∮38*1.5mm不锈钢管配四个优质轮子两定两转。 | 台 | 16 |
| 3 | 消毒柜 | 680L | 720L；电压：220V；功率：4400W；全不锈钢材质，采用热风循环对食具进行高温消毒，消毒彻底，有效杀灭肝炎病毒及各种肠道致病菌。 | 台 | 3 |
| 4 | 储碗柜 | 1200*500*1800 | 采用 304# 不锈钢板。围板、层板、中底板厚度均为δ1.5(mm).脚管∮3(mm)*80(mm)不锈钢圆管，配全钢重力型调整脚。滑动拉门用1.5(mm),304不锈钢板制作,门安装平式接引手柄，并采用双层式构造，门采用吊装式滑轨，及不用工具就可以卸下，便于清理。门体装有防碰降噪功能。 | 台 | 4 |
| 5 | 不锈钢餐盘 | 5格 | 优质304#不锈钢 | 个 | 800 |
| 6 | 不锈钢餐碗 | 双层 | 优质304#不锈钢 | 个 | 800 |
| 7 | 不锈钢餐勺 | 中号 | 优质304#不锈钢 | 个 | 800 |
| 8 | 不锈钢桶 | 直径20CM | 优质304#不锈钢 | 个 | 100 |
| 9 | 保温箱 | 600*420 | 优质环保食品级塑料材质 | 个 | 18 |
| 10 | 米饭保温箱 | 300*420 | 优质环保食品级塑料材质 | 个 | 32 |
| 11 | 打餐勺 |  | 优质304#不锈钢 | 个 | 18 |
| 12 | 打汤勺 |  | 优质304#不锈钢 | 个 | 20 |
| 13 | 自助餐炉 |  | 优质304#不锈钢 | 个 | 6 |
| 14 | 自助汤炉 |  | 优质304#不锈钢 | 个 | 2 |
| 15 | 自助餐夹子 |  | 优质304#不锈钢 | 把 | 16 |
| 16 | 筷子 |  | 优质环保密胺材质 | 双 | 200 |
| 17 | 筷子消毒机 |  | 品名：筷子消毒机 材质：环保ABS材料 功率：6W 电压：220V 消毒时间：20分钟 重量：1.3公斤 | 台 | 2 |
| 18 | 筷子消毒车 | 740*450*800 | 0.2KW/220V不锈钢材质 | 台 | 2 |
| 19 | 长条洗手池 | 1000*600*800 | 台面及星盆板厚1.5MM采用304#拉丝不锈钢板，脚通为Ф38*1.5MM不锈钢管，横撑Ф25*1.2MM不锈钢管，加强筋为1.5MM不锈钢，高度5厘米可调不锈钢子弹脚4个，配有下水口，下水器配备杂物过滤和清除装置，池深为：300mm。 | 台 | 3 |
| 20 | 保温售饭台 | 1500*700*80 | 304#材质，珐纹处理，氩焊处打磨处理，台面厚度净厚δ=1.5mm，其余侧板厚度净厚δ=1.2mm;电压/功率：380v/3kw，电控恒温式保温方式). | 台 | 4 |
| 21 | 份数盆 | 一分之一 | 优质304#不锈钢材质，1.2mm厚 | 个 | 20 |
| 22 | 份数盆 | 二分之一 | 优质304#不锈钢材质，1.2mm厚 | 个 | 30 |
| 23 | 不锈钢汤桶 | 直径60cm | 优质304#不锈钢材质，1.2mm厚 | 个 | 4 |
| 24 | 收残柜带车 | 800*600*800 | 1、残食台为全部304#不锈钢拉丝板结构，满足卫生清洁要求；2、残食台面板采用1.2mm不锈钢板制造；3、所有工作台面都配有补强撑；可承受≥1500kg/m²的平均撑；可承受≥1500kg/m²的平均 | 台 | 2 |
| 25 | 收残台 | 1000*600*800 | 采用优质304#不锈钢拉丝板，主台面厚1.2mm，双层结构。主台面下用1.0mm不锈钢板制作的V型板加梁补固；立腿为ø38*1.5mm不锈钢圆管，带可调整脚4个。 | 台 | 2 |
| 26 | 塑料收残箱 | 600*400*500 | 采用优质环保加厚塑料制作 | 个 | 8 |

| 医务室设备 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 身高体重计 | 机械式 | 台 | 1 |
| 2 | 医用冰箱 | 249L | 台 | 1 |
| 3 | 紫外线消毒车 | 移动式，光源类型: 紫外线光源；功率: 51-60W | 台 | 1 |
| 4 | 综合急救箱 | 一些常用的外伤用药, 可悬挂，备有外伤急救药品如:云南白药、红药水、碘酒、砂布、无菌棉花、胶带、创口贴、剪刀等 | 个 | 1 |
| 5 | 方盘 | 310mm×240mm | 个 | 4 |
| 6 | 带盖方盘 | 230mm×150mm | 个 | 4 |
| 7 | 医用镊子 | 12.5cm～25cm | 套 | 1 |
| 8 | 医用剪刀 | 十二种，140mm～220mm | 套 | 1 |
| 9 | 血压计 | 汞柱式 | 个 | 2 |
| 10 | 听诊器 | 1.为普通医用听诊器。2.听诊器传音清晰。3.耳环弹片用弹簧钢制成。4.耳环的弹力适宜，弹性良好。5.符合YY 91035《听诊器》有关规定。6.符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 支 | 2 |
| 11 | 小夹板 | 木质 | 套 | 2 |
| 12 | 异物针 | 眼科不锈钢制，直形、弯尖各一，刃长5mm；全长125mm；塑料盒包装 | 套 | 1 |
| 13 | 卫生箱 | 高250mm×长330mm | 个 | 1 |
| 14 | 胸围尺 | 软皮尺,长：150cm 宽：1CM | 条 | 2 |
| 15 | 对数灯光视力表 | 三合一，2500mm | 个 | 2 |
| 16 | 辨色图谱 | 第五版的 32开色盲检查图 | 本 | 2 |
| 17 | 教学卫生测量尺 | 木质 | 根 | 1 |
| 18 | 担架 | 小型折叠式 | 副 | 1 |
| 19 | 微波炉 | 额定电压：220V；额定频率：50Hz；产品净重（kg）：13.1kg；产品毛重（kg）：15.4kg；内腔尺寸mm：180×315×329mm；产品尺寸mm：271×457×395mm；包装尺寸mm：562×475×358mm | 台 | 1 |
| 20 | 双拐 | 铝合金 | 副 | 2 |
| 21 | 医用平推车 | 660mm×460mm×920mm | 台 | 1 |
| 22 | 小厨宝 | 额定容积10L；功率2000W；电压/频率220V/50Hz；设定温度范围35-75度；额定水压0.8Mpa；机器尺寸350*280*350mm（350*280*350mm）；净重量7.5Kg | 台 | 1 |
| 23 | 诊查床 | 标配 | 个 | 1 |
| 24 | 医用氧气瓶 | 2升 | 个 | 2 |
| 25 | 药品柜 | 药品柜 | 个 | 2 |
| 26 | 消毒锅 | 消毒锅 | 个 | 1 |
| 27 | 体温测量仪 | 红外体温测量仪 | 个 | 2 |
| 28 | 更衣柜 | 更衣柜（3门） | 个 | 2 |
| 29 | 工作服 | 工作服常规 | 件 | 2 |
| 30 | 洗手盆 | 陶瓷方形立柱洗手盆 | 套 | 1 |
| 31 | 医用屏风 | 定制，根据学校实际隔断空间定制医用屏风 | 延米 | 8 |
| 32 | 医用保温包（冰包） | 39cm*22cm*22cm，内嵌PVC承重底板 | 个 | 6 |
| 33 | 冰袋（大） | 医用冰袋200g | 个 | 6 |
| 34 | 冰袋（小） | 医用冰袋120g | 个 | 6 |
| 35 | 便携式急救包（小号） | 尺寸大约17*12*6cm | 个 | 6 |
| 36 | 电暖宝 | 电压220V，自动断电保护 | 个 | 6 |
| 37 | 出诊箱 | 14英寸出诊箱，铝合金带锁。材质：中纤版，铝合金，塑料；产品尺寸（cm）：35.5*20*22 | 个 | 1 |
| 38 | 污物桶 | 直径30厘米，12L | 个 | 2 |
| 39 | 压舌板 | 100/支每包，一次性压舌板 | 包 | 5 |
| 40 | 压脉带 | 透析止血压脉带 | 条 | 10 |
| 41 | 纱布罐 | 8厘米 304加厚不锈钢 | 个 | 5 |
| 42 | 轮椅 | 材质：钢管，特性：可折叠，带手刹，靠背可倾斜，脚踏可拆卸，手动轮椅，驻立刹车 | 辆 | 1 |

户外体能设备设施

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钻爬滑设施 | 规格：1200*760*560cm，符合GB/T4454-1996要求，渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素，安全、环保、不易老化，达到强度要求。 | 套 | 1 |
| 2 | 攀岩 | 规格：600*200cm，采用樟子松木材经过防腐防蛀处理，表面喷涂木蜡油，塑料配件采用食品级工程塑料滚塑成型，符合GB/T4454-1996要求，渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素，安全、环保、不易老化，达到强度要求。 | 套 | 1 |
| 3 | 攀爬设施 | 规格：600*200*220cm采用樟子松木材经过防腐防蛀处理，表面喷涂木蜡油,绳网绳子采用航海船缆绳，直径不小于14MM，中芯为镀铬钢丝外套胶管，网绳编织采用专用绳扣连接，间距均匀，可长期使用不变形。 所有连接点采用不锈钢螺丝连接，能防止松脱和防盗，另加螺丝塑胶盖帽。 | 套 | 1 |
| 资质要求：#提供户外攀爬架检测报告； #提供设备所用水性漆检测报告； #提供厂家质量管理体系认证证书； #提供厂家职业健康安全管理体系认证证书； #提供厂家环境管理体系认证证书； |

上述产品技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便投标人直观和准确地把握相应产品的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，投标人应当参考所列品牌的产品，采购相当于或高于所列品牌技术标准的产品。

四、交货期及交货、安装地点

交货期：2019年8月15日前交货

交货、安装地点：北大附中西三旗学校

# 第五章  评分办法及评分标准

一、总则

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其有关法律、法规规定，结合本项目特点，制定本办法。本次招标采用综合评分法，在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行评审后，推荐评标总得分排序前3名的投标人为中标候选人，但低于成本价的或超过采购人可以接受价格的除外。

二、评标委员会

2.1采购人依法组建评标委员会，评标委员会由招标人代表及评标专家库有关技术、经济等方面的专家组成，人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

2.2评标委员会负责整个评标工作。如果评标委员会成员对审议事项存有不同意见，以评标委员会成员三分之二以上多数的意见为准。如仍然无法达成一致，审议事项应在重新评审后，以评标委员会成员简单多数的意见为准。

2.3评标工作接受依法实施的监督。

三、评标程序及评审标准

评标程序按照初步评审和详细评审两阶段进行。第一阶段：进行初步评审，即资格评审和符合性评审；第二阶段：详细评审。

3.1资格性评审

下属评审因素中有任意一项不合格即为资格性评审不合格，全部合格的通过资格性评审并进入后续符合性评审。

| 序号 | 资格性评审项目 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 以所提供的企业法人营业执照为准 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 会计师事务所出具的2018年度财务审计报告或银行出具的资信证明（符合招标文件要求） |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的记录 | 符合招标文件要求 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 符合招标文件要求 |
| 6 | 信用记录 | 提供在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”信用记录查询结果（符合招标文件要求） |
| 资格性评审结论 | 合格/不合格 |
| 采购人代表签字： 年 月 日 |

3.2符合性评审

3.2.1对所有投标人的投标文件实质上是否符合招标文件提出的所有实质性要求，评标委员会应逐项进行评审。投标文件在实质上响应招标文件要求方面出现重大偏差时，该投标应作为无效投标处理。

3.2.2当投标文件出现下列情形之一时，应认定该投标文件在实质上响应招标文件方面出现重大偏差：

1）投标人资格条件不符合招标文件规定；

2）投标文件未按照招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

3）投标文件上无投标人盖章、法定代表人或法定代表人授权代理人的签名；

4）未按招标文件的要求提交投标保证金；

5）投标有效期不足的；

6）未按招标文件规定对投标函、法定代表人授权委托书、投标报价等盖章的；

7）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

8）不符合招标文件规定的其他实质性要求。

符合性评审标准见下表：

| 序号 | 符合性评审项目 | 评审意见 (合格/不合格) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人授权书及身份证复印件是否按要求签字、盖章； |  |
| 2 | 投标文件签字盖章：由法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、并加盖单位公章； |  |
| 3 | 投标函签字盖章：由法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、并加盖单位公章，内容与第七章“投标文件格式”一致； |  |
| 4 | 投标文件格式：投标文件格式与第七章“投标文件格式”的要求无严重不符。内容齐全，没有关键字迹模糊和无法辨认的情况。 |  |
| 5 | 报价唯一：只有一个有效报价 |  |
| 6 | 投标有效期：符合招标文件要求 |  |
| 7 | 投标保证金：符合招标文件的要求 |  |
| 8 | 无不符合招标文件规定的其他实质性要求 |  |
| 符合性评审结论 |  |

3.3详细评审

1、评标委员会将对通过初步评审的投标文件进行详细评审，详细评审采用综合评分法，包括价格、商务和技术三个方面，其中价格部分30分，技术部分54分，商务部分16分。具体评分标准详见后续附表。

2、计分方法：将各投标单位的得分合计后取平均值，即为该投标单位的最终得分。

3、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列。

4、采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

5、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

| 评分项 | 评分内容 | 评分标准 | 标准得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） | 价格得分计算公式为： Rn＝（Cn/Cm）×30 | 其中：Rn：价格得分 Cn：最低评标价。 Cm：评标价（如无折扣，则评标价等同于投标价） 上述投标价是指通过资格性、符合性审查的投标人的投标报价。 报价折扣比例详见备注。 （价格得分四舍五入保留两位小数） | 0-30分 |
| 技术部分（54分） | 投标文件对招标文件技术规格的响应程度 | 根据投标文件所提供产品或服务对招标技术需求的硬件部分整体技术响应情况评审综合打分，完全满足得30分，指标性能不满足或出现负偏离的，每项减0.5分，#号条款为重要技术指标，每项不满足减1分，直至减完为止。 | 0-30分 |
|  | 设计方案 | 针对本项目能够出具详细的设计方案和设计图纸，结合学校实情况提供建设性意见的：得14分；能够出具设计方案和设计图纸，但不够详细，得5分；方案不符合实际情况的，得0分。 | 0-14分 |
|  | 供货实施方案 | 能够出具详细的供货实施方案，结合学校实情况提供建设性意见的：得10分；能够出具供货实施方案，但不够详细，得5分；方案不符合实际情况或没有供货实施方案的，得0分。 | 0-10分 |
| 商务部分（16分） | 公司资信情况 | 投标人具有AAA级诚信示范单位；具备AAA级重合同守信用单位；具备AAA级信用等级证书；投标人同时具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、GB/T28001职业健康安全管理体系认证；提供一项得1分，不提供不得分。 | 0-6分 |
|  | 同类项目业绩 | 提供近三年以来同类项目合同关键页（合同首页、金额页、盖章页）复印件，并加盖投标人公章。 每提供一份类似业绩合同，每份得1分，最高得5分（自发招标公告之日起前三年销售同类产品的业绩)，合同原件备查。 | 0-5分 |
|  | 售后服务 | 投标人的售后服务方案与承诺、培训方案及质量保证（质量保证期）具有针对性及可操作性，优于用户实际需求：得5分 投标人的售后服务方案与承诺、培训方案及质量保证满足项目要求：得3分； 投标人的售后服务方案与承诺、培训方案及质量保证基本满足项目需要： 得1分 | 0-5分 |

注：

1、根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔２００７〕５１号）规定，在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于国家公布的节能清单中的产品。以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。投标产品如为节能产品政府采购清单中的产品，投标人的综合得分加1分。

2、根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）的规定，在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的环保产品清单中的产品。以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。投标产品如为环保清单中的产品，投标人的综合得分加1分。

3、依据财库[2011]181号关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知，此项目投标单位如为小型和微型企业，其投标产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。符合本条件的供应商须附《中小企业声明函》（格式见第四章附件8-1）作为证明文件，否则将不予认可。

4、根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的要求，监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）视同小型、微型企业。投标人须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。本备注3、4、5不重复享受政策。

5、根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合本条件的投标人须附《残疾人福利性单位声明函》（格式见第四章附件8-2）作为证明文件，否则将不予认可。本备注3、4、5不重复享受政策。

# 第六章  合同格式

合同编号：<>

合同格式及合同条款

项目名称：

甲方：

乙方：

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国产品质量法》和《中华人民共和国合同法》，为明确甲乙双方的责任，确保双方的经济利益，在自愿、平等的基础上，经双方协商签订本合同。

- 购销产品标的明细表

______________  _________     ___

2．计量计价方法： 结算方式以甲方指定收货人员（2人以上）签字的单据结算，以实际验收数量为准。乙方送货时必须用甲方统一提供的《材料设备送货单》作为结算单据。

第二条　产品质量标准与技术要求

1．产品技术标准按下列（　1　）项执行：

（1）国家标准____；（2）行业标准____；（3）地方标准____；（4）企业标准____。

2．甲方特殊要求的技术条件（特殊要求的技术条件也可采用合同附件单列）：

（1）乙方必须提供甲方要求的所有资料_；

（2）______________  _________     ___。

第三条　产品包装标准和包装物的供应与回收

1．产品包装标准：___________ _____________。

2．产品包装物供应：除国家规定由甲方供应以外，应由乙方供应。

3．包装物回收：按行业主管部门规定的包装物回收办法执行；对无规定的甲乙双方协商约定________________/________________。

4．产品包装费用执行第（　1　）项：

（1）包装费用含在产品价格内。

（2）甲方有特殊要求的产品包装，甲乙双方另行约定，其包装费超过原标准的由甲方负担；低于原定标准的，乙方应降低产品价格。

第四条　产品交货单位、方法、地点、时间

1．产品交货单位：

2．交货方法，按下列第（　2　）项执行：

（1）甲方自提自运；

（2）乙方送货到交货地点，其运费由 乙 方承担。

3．交货地点：

（1）交货地点甲方指定地点；

（2）甲方变更交货地点应提前 1 天通知乙方。

4.交（提）货时间：

（1）乙方送货的交货时间  甲方通知  ；

（2）甲方提货时间_____/______。

第五条　产品价格与货款结算

1．产品为固定单价，在乙方未向甲方交付产品前，如遇乙方价格上涨时，按原合同约定的价格执行；如遇乙方价格下降时，按调整后的新价执行。

2．合同款付款方式及结算：

2.1．合同签署后30个日历日内，甲方支付30%预付款。

2.2．自初验合格之日起30个日历日内，甲方支付40%货款。

2.3．自终验合格之日起30个日历日内，甲方支付20%货款。

2.4. 剩余10%作为质量保证金，保修期满后30个日历日内支付。

2.5．乙方必须按照国家有关发票管理规定，向甲方提供增值税专用发票。

2.6．货款以支票、汇款或银行承兑汇票的方式进行结算。

第六条  质量要求及验收

（一）质量要求

1、质量要求：合格

2、乙方承诺：乙方保证所提供的产品具备国际、国内环保产品认证书和质量合格证书，并符合甲方认可的设计的规定并具有满足整个系统要求的功能，该产品是合同约定品牌的生产厂家原厂生产的全新的产品。该产品的制造应符合国家颁布的制造安全规范、技术条件。

（二）验收

1、产品的供货、验收必须以甲方认可的产品、规格、型号及施工图纸、设备说明书、有关变更的书面文件、国家颁布的验收规范和质量检验标准、本工程具体技术质量标准等为依据。

2、乙方在甲方要求时间内将产品运到指定地点后应立即知会甲方，由甲方对照订货通知与有关设计文件对产品的数量、型号规格、外观等进行开箱验收，核对无误后设备方可进场安装。在开箱验收时，乙方应提供产品出厂合格证、装箱单、产品试验报告单、操作维护手册、技术说明书、“三包”保修卡、产品及相关材料的国际、国内环保产品认定书和质量保证书等交甲方确认。整机或配件为进口产品的，还应出具产品的生产厂家资料、原产地证明、进口许可文件、海关完税证明、进口关税证明，保证达到甲乙双方确认的设计方案中的功能。进口产品的外文资料乙方须提供原生产厂家所附的或经公证处公证的中文翻译资料。乙方送货时应提供送货单一式二份，开箱验收合格由甲方指定专人按合同约定验收并签字确认，该签字仅视为甲方对乙方所供设备质量的初步认可。乙方所供设备经负载测试达到设计要求并取得相关单位出具的证明文件方可视为甲方对乙方所供设备质量的最终认可。

3、乙方负责成套材料设备的包装、运输、售后服务以及向设备正常使用所涉及的相关政府部门登记备案并确保验收合格取得相关证明。乙方向甲方提供有关的技术档案资料一式六份。

4、如果在验收中对验收结果产生纠纷，由北京市技术质量监督部门检验并给出结果。

第七条  对产品提出异议的时间和办法

1.甲方在验收中，如果出现品种、型号、规格、数量和质量与合同约定不符合的部分，在  7 天内向乙方提出书面异议和处理意见。

2.乙方接到甲方对产品的书面异议通知后，应在 7 天内向甲方反馈书面复议，逾期视为认可甲方提出的异议和处理意见，由此造成的损失由乙方承担。

3.甲乙双方确认不符合合同约定的产品，如尚未付款的，甲方有权拒付；如已付款的，乙方应及时退还甲方。

第八条　乙方违约责任

1．乙方不能按约定交货时，应按未按时交货的货款总值的 10 %向甲方偿付违约金，并承担对甲方造成的直接经济损失。

2．乙方所交产品不符合合同约定的，甲方同意利用，应重新定价，甲方不能利用的，乙方应按甲方要求包换、包修或退货，并承担造成损失的一切费用。

3．乙方产品包装不符合合同约定，须返修或重新包装的，应承担所有费用；对造成货物损坏或灭失的，乙方承担全部责任，对甲方的损失予以赔偿。

4．乙方逾期交货(甲方现场不具备设备进场条件导致乙方逾期交货的除外)，每逾期一日，应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付违约金，并承担对甲方造成的直接经济损失。

5．产品错发到货地点或接货人，乙方应承担二次运输责任和发生的全部费用。

第九条　甲方违约责任

1. 甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款总值 / %的罚金。

2．甲方未按合同约定要求，向乙方提供技术资料，交货时间相应的往后顺延。

3．甲方需提前提货，经甲乙双方协商同意，付款时间应相应提前。

4．甲方违反合同约定拒绝接货，应承担因此造成的经济损失。

5．甲方错填到货地点或接货人，应承担乙方因此所造成的经济损失。

第十条　合同变更与调整

甲方因改变设计方案和工程特殊要求，需要变更、调整原合同约定的标的或部分标的，经甲乙双方协商后，对尚未供货的应予以调整，办理解除合同手续；对已供货的，应以实际收发货（料）单为依据予以确认。

第十一条  保修条款

1．本合同设备的保修期为 三 年，自设备安装调试完毕并经相关部门或机构验收合格并取得证明文件之日起计。保修期内如设备、系统发生故障，乙方必须在接到通知后的 24小时内派员到场维修。因产品质量问题引起的损坏，乙方负责免费维修并免费更换零部件。若对保修责任产生纠纷，由北京市技术质量监督部门检验，检验费用由责任方承担。非产品质量问题引起的损坏，乙方可适当向甲方收取更换的材料、部件的成本费。

2．在保修期内，乙方至少每月1次派员前往设备、系统现场对设备、系统进行维护保养并跟踪了解设备、系统工程的运行情况，建立用户跟踪卡，对设备、系统的运行情况作好跟踪记录。

3．保修期届满之日起，设备、系统的保养维护服务内容、费用及支付方式等有关事宜由乙方与需求单位另行签订维护或服务协议。

第十二条　不可抗力

甲乙双方的任何一方，由于不可抗力的原因，不能履行合同的，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管部门证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并视情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十三条  关于第三方

乙方在任何时候、任何情况下均不得将因本协议或与本协议相关的一切补充协议而形成的对甲方的债权转让给第三方。乙方向任何第三方转让本协议项下债权的行为均无效，对甲方不产生任何效力。

若乙方违反上述条款，应向甲方支付合同总价款２０％的违约金。

- 保密条款

鉴于本工程需要严格保密的性质，任何一方对其获知的本合同及其附件涉及的商业秘密、国家秘密和标的物技术秘密负有保密义务。

第十五条 争议解决方式

在本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，可依法向甲方住所地人民法院起诉。

第十六条 补充条款

1.设备到场时间须符合工程整体工期要求，具体由甲方按照乙方提供的备货期（15日）提前通知乙方。

2.合同单价包含了设备供应、包装、运输、卸车、备案、验收等全部费用及由此产生的利润、税金、保险等费用和其它不可预见的费用及风险。

合同总金额中包含了满足合同约定、图纸要求，符合行业规范、达到质量标准所需全部费用，以及由此可能导致的合同附件所示设备材料数量增加所产生的费用。

合同单价已经考虑了合同期内可能出现的市场变化因素，乙方不得以此为理由提出调整合同单价。

3.乙方送货期间和现场停留期间中须服从甲方管理，因违反甲方安全消防管理规定导致所用车辆、机械、人员出现的任何事故由乙方负全部责任，与甲方无关。

4.乙方严格按照甲方审定的技术方案中材料规格型号供应。乙方不得私自变更合同约定的服务内容。

5.乙方应提供免费现场培训服务。

6.如合同实施过程中对现有方案进行了优化，则由此减少的合同内容需在结算时据实核减，未变内容按合同约定对应单价执行，保持不变。

7.设备到场，乙方须堆放在甲方指定地点，并妥善保管。在设备正式移交甲方之前，由乙方负责相关成品保护工作。

第十七条　本合同在签订盖章（须加盖骑缝章）之日起生效

第十八条　附则

1.本合同正本二份，甲乙双方各执1份，副本 4 份；共6份

2.合同订立时间： 2019年    月     日；

3.合同订立地点                                   。

甲方：（盖章）　　　　　　　　乙方：（盖章）

法定代表人：　　　 　　　　　  法定代表人：

委托代理人：　　　　　　　　　 委托代理人：

地址：                         地址：

联系电话：              　　　 联系电话：

银行账号：　　　　　　　　　　 银行账号：

邮政编码：　　　　　　　　　　 邮政编码：

# 第七章  投标文件格式

### 1 投 标 函

致：（采购人）

根据贵方为（项目名称）项目招标采购的投标邀请（项目编号）,签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本  4  份及电子文档  1  套：

1.投标一览表

2.投标分项报价表

3.货物说明一览表

4.技术规格响应/偏离表

5.商务条款响应/偏离表

6.资格证明文件

7.按招标文件投标须知和技术规格要求提供的其它有关文件

8.以（     ）形式出具的投标保证金，金额为人民币（金额数）。

在此，签字代表宣布同意如下：

1）所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为人民币（用文字和数字表示的投标总价）。

2）投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3）投标人已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4）本投标有效期为自开标日起  90 个日历日。

5）在规定的开标时间后，投标人保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

6）根据投标须知第1条规定，我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。

7）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8）与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_________________________     传真：____________________________

电话：_________________________     电子函件：________________________

投标人授权代表签字：_______________

投标人名称：_______________________

开户名全称：

开户银行：

银行帐号：

公    章：

日    期：

### 2 投标一览表

投标人名称：                                                               项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 投标总价 （单位：元） | 投标保证金 （有/无） | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小写： |  |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |  |
| 合计 |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交。

2、此表中，投标总价应和“3投标分项报价表”中的总价相一致。

3、此表中所涉及到的内容必须与招标文件中所要求的内容一致。

如不按要求填写按照无效投标处理。

### 3 投标分项报价表

投标人名称：___________                                                项目编号：_______________

| 序号 | 项目内容 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

注: 1.如果单价计算的结果与总价不一致，以单价金额计算结果为准。

2.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

### 4 货物说明一览表（格式）

投标人名称:___________                              项目编号:______________

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：各项货物详细技术性能应另页描述。

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

### 5 技术需求偏离表

投标人名称:___________                              项目编号:______________

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标要求 | 投标内容 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1、投标人的技术偏差必须如实填写，并应对偏差情况做出必要说明。投标人应对故意隐瞒技术偏差的行为承担责任。对招标文件有任何偏离应列明“正偏离”或“负偏离”，并标明“其他无偏离”。

2、对招标文件无偏离应标明“无偏离”。

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

### 6 商务条款偏离表

投标人名称:_____________                           项目编号:_____________

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人如果对包括交货期、付款方式/条件、质保期及合同条款在内的商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如对商务条款没有偏离，请注明“无偏离”。

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

### 7 投标人资格声明

1、投标人名称及基本情况：

（1）投标人名称：

（2）地址：             邮编：

电话：             传真：

（3）成立和/或注册日期：

（4）公司性质：

（5）法定代表人：

（6）职员人数：

（7）注册资本：

（8）实收资本：

（9）2018年年末资产负债表及2018年度利润表：

<1> 固定资产：        元

原值：        元

净值：        元

<2> 流动资产：        元

<3> 长期负债：        元

<4> 短期负债：        元

<5> 主营业务收入：    元

<6> 净利润：          元

2、投标人认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人代表（签字）：

投标人名称（盖章）：

### 8 资格证明文件

8-1 企业法人营业执照副本或事业单位法人证书副本复印件；（须加盖本单位公章）

8-2 税务登记证复印件；（须加盖本单位公章）

8-3 组织机构代码证复印件；（须加盖本单位公章）

8-4 法定代表人授权书原件；（格式）

8-5 法人授权代表身份证复印件；（须加盖本单位公章）

8-6 投标人提供经会计师事务所出具的2018年度完整的财务审计报告复印件，并加盖投标人公章。如投标人无法提供2018年度审计报告，则须提供银行出具的资信证明。

说明：1、银行资信证明是指投标人参加本次投标截止日前三个月内银行出具的资信证明（成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖投标人公章）,且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外；

2、提供的银行资信证明必须是完整的（正反面），可以为复印件 (加盖投标人公章)，评标委员会保留审核原件的权利；

3、银行资信证明的开具银行明确规定复印无效的，须提交原件；

4、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等；

5、银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效；

6、政府采购投标担保函格式见第七章投标文件（格式13）；

8-7 有依法缴纳社会保障资金的良好记录：投标人须提供2019年01月至今任意连续三个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件并加盖本单位公章。

8-8 有依法缴纳税收的良好记录：投标人须提供2019年01月至今任意连续三个月的缴纳税收的入账票据凭证复印件并加盖本单位公章

8-9参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明原件，投标人须提供此声明，法定代表人或法人授权代表签字（须加盖本单位公章）

8-10投标人应提供在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”信用记录查询结果，查询日期为投标截止时间前十日内，提供网页打印件加盖公章。

8-11招标文件要求的其他资格证明文件（适用见投标须知资料表）

8-12投标人认为必要的其他资格证明文件复印件（须加盖本单位公章）

注明：提交“三证合一”新版营业执照的可不提供上述《组织机构代码证》、《税务登记证》。

8-1企业法人营业执照副本或事业单位法人证书复印件（须加盖本单位公章）

8-2 税务登记证副本复印件（须加盖本单位公章）

8-3 组织机构代码证副本复印件（须加盖本单位公章）

8-4 法定代表人授权书原件（格式）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人姓名：

法人授权代表姓名：

被授权人职务：

详细通讯地址：

邮　政　编码：

传　　　　真：

电　　　　话：

投标人公章：

8-5法人授权代表身份证复印件（须加盖本单位公章）

8-6   投标人提供经会计师事务所出具的2018年度完整的财务审计报告复印件，并加盖投标人公章。如投标人无法提供2018年度审计报告，则须提供银行出具的资信证明。

说明：1、银行资信证明是指投标人参加本次投标截止日前三个月内银行出具的资信证明（成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖投标人公章）,且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外；

2、提供的银行资信证明必须是完整的（正反面），可以为复印件 (加盖投标人公章)，评标委员会保留审核原件的权利；

3、银行资信证明的开具银行明确规定复印无效的，须提交原件；

4、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等；

5、银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效；

8-7 有依法缴纳社会保障资金的良好记录

（投标人须提供2019年01月至今任意连续三个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件并加盖本单位公章）

8-8有依法缴纳税收的良好记录

（投标人须提供2019年01月至今任意连续三个月的缴纳税收的入账票据凭证复印件并加盖本单位公章）

8-9参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明原件（投标人须提供此声明，法定代表人或法人授权代表签字，须加盖本单位公章）

致：北大附中西三旗学校

我公司在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

法定代表人或法人授权代表签字：

投标人公章：

年　　月　　日

8-10投标人应提供在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”信用记录查询结果，查询日期为投标截止时间前十日内，提供网页打印件加盖公章。

8-11招标文件要求的其他资格证明文件（适用见投标须知资料表）

8-12投标人认为必要的其他资格证明文件复印件（须加盖本单位公章）

### 9 业绩案例一览表

| 序号 | 项目名称 | 用户名称 | 合同金额 | 用户联系人 | 用户联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：（须按照评分细则要求提供相应证明文件，评委保留对上述资料原件审核的权力。）

### 10 技术需求响应方案及其他相关文件

根据招标文件的要求，自行编写，如第三部分技术要求需求中的相应条款，应包含对于该条款进行响应的描述、文件或其他证明材料

### 11 履约保证金保函（如适用）

开具日期：

致：(采购人名称)

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于________年_____月____日就________项目(以下简称项目)项下提供(         名称)(以下简称货物)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的     %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称____________________________

签字人姓名和职务____________________________

签字人签名__________________________________

公章______            ______________________

### 12 中标服务费承诺书

致：中信国际招标有限公司

我们在贵公司组织的							项目招标中若获中标（招标文件编号：						），我们保证在领取中标通知书时按招标文件的规定，以支票、汇票或现金，向贵公司一次性支付应该交纳的中标服务费用。收费标准依据国家按计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改价格[2011]534号文有关规定向中标人收取中标服务费用。

特此承诺

承诺方法定名称：

地址：

电话：							传真：

邮编：

承诺方授权代表签字：								（承诺方盖章）

承诺日期：

### 13 政府采购投标担保函格式（如适用）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当交纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

### 14 政府采购履约担保函格式（如适用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当交纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应交纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月     日

### 15 投标人企业类型声明函（如适用）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动（按投标形式选择填写）：

（1）□本公司为直接投标人提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。

（2）□本公司为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商投标人企业类型声明函）

（3）□本公司为联合体一方，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。我公司提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

制造商投标人企业类型声明函

本公司作为______单位的______ 项目的设备制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，作出如下声明：

本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

### 16 残疾人福利性单位声明函（格式）（如适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：