前    言

本标准由汉中市茶业协会提出并归口。

本标准起草单位：汉中市茶业协会。

本标准主要起草人：张星显  吕锋  刘懿  严志慧  方义  史崇英  向江  刘剑云 丁坤

地理标志产品  汉中仙毫茶

- 范围

本标准规定了汉中仙毫茶的术语和定义、生产区域和产地环境、成品要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于地理标志产品汉中仙毫茶的生产和销售。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191    包装储运图示标志

GB 2762     食品安全国家标准  食品中污染物限量

GB 2763     食品安全国家标准  食品中农药最大残留限量

GB 7718     食品安全国家标准  预包装食品标签通则

GB/T 8302    茶 取样

GB/T 8303    茶 磨碎试样的制备及其干物质含量测定

GB/T 8304    茶 水分测定

GB/T 8305    茶 水浸出物测定

GB/T 8306    茶 总灰分测定

GB/T 8308    茶 酸不溶性灰分测定

GB/T 8307    茶 水不溶性灰分测定

GB/T 8309    茶 水溶性灰分碱度测定

GB/T 8310    茶 粗纤维测定

GB/T 8311    茶 粉末和碎茶含量测定

GB/T 8313    茶叶中茶多酚和儿茶素类含量的检测方法

GB/T 14456.1  绿茶  第1部分：基本要求

GB 14881      食品企业通用卫生规范

GB/T 14487    茶叶感官审评术语

GB/T 23776   茶叶感官审评方法

GB/T 32744   茶叶加工良好规范

NY/T 1999    茶叶包装、运输和贮藏通则

JJF 1070      定量包装商品净含量计量检验规则

国家质检总局[2005]75号令《定量包装商品计量监督管理办法》

国家质量监督检验检疫总局令【2009】第123号 国家质量监督检验检疫总局关于修改《食品标识管理规定》的决定

3  术语和定义

GB/T 14487  确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3. 1  汉中仙毫茶 Hanzhong xianhao tea

是以汉中茶区生长良好的茶树鲜嫩芽叶为原料，按照汉中仙毫茶加工技术规范生产，具备外形微扁挺秀、色泽翠绿、汤色清澈鲜明、清香持久、滋味鲜爽回甘、叶底嫩绿鲜活匀齐品质特点的烘炒型绿茶类名茶。

3.2   实物标准样

各产品各等级均设计实物标准样，为品质的最低界限，每四年更换一次。

4  生产区域限定

汉中仙毫茶的生产区域按照国家质检总局[2007] 178号公告的规定，其生产区域为西乡、勉县、宁强、南郑、城固、镇巴、略阳、洋县所辖区域，详见附录A。

5　鲜叶要求

鲜叶匀齐、肥壮、完整，不带紫芽、病虫芽，不带茶蒂、鳞片、鱼叶及老叶，芽叶新鲜，无劣变或异味，不受污染，无其它非茶类夹杂物。鲜叶等级和品质要求见表1。

表1  鲜叶等级和品质要求

| 项 目 | 级 别 |
| --- | --- |
|  | 特级 | 一级 | 二级 |
| 组 成 | 单芽占 90% 以上，一芽一叶初展占 10% 以下 | 一芽一叶初展占 80% 以上，一芽一叶开展占 20% 以下 | 一芽一叶开展占 80% 以上，一芽二叶初展占 20% 以下 |
| 形 态 | 匀齐、肥壮、完整，不带鱼叶、茶蒂，不带紫芽、病虫芽 | 匀齐、肥壮，不带鱼叶、茶蒂、紫芽、病虫芽 | 匀齐、肥壮，不带鱼叶、茶蒂、紫芽、病虫芽 |

6  成品要求

6 .1  产品分级

汉中仙毫茶分为特级、一级、二级。

6 .2  基本要求

品质正常，无劣变，无异味；产品洁净，不得有非茶类夹杂物；不得添加任何其他物质。

6. 3  感官品质

应符合表2规定。

表2   汉中仙毫茶感官品质

| 项目 | 特 级 | 一 级 | 二 级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外形 | 微扁 挺秀 匀齐 嫩绿 显毫 | 微扁 挺直 翠绿 显毫 | 微扁 挺直 翠绿 尚显毫 |
| 香气 | 嫩香 高锐 持久 | 嫩香 高长 | 清香 持久 |
| 汤色 | 嫩绿 清澈 鲜明 | 嫩绿 清澈 鲜明 | 清澈 绿亮 |
| 滋味 | 鲜爽 回甘 | 鲜爽 甘醇 | 鲜醇 爽口 |
| 叶底 | 匀齐 鲜活 嫩绿 明亮 | 匀整 嫩绿 明亮 | 嫩绿 明亮 |

6. 4  理化指标

应符合表3规定。

表3  汉中仙毫茶理化指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 水分，% （质量分数） ≤ | 7.0 |
| 总灰分，% （质量分数） ≤ | 6.5 |
| 粉末，% （质量分数） ≤ | 1.0 |
| 水浸出物，% （质量分数） ≥ | 38.0 |
| 粗纤维，% （质量分数） ≤ | 12.0 |
| 酸不溶性灰分，%（质量分数） ≤ | 1.0 |
| 水不溶性灰分，占总灰分%（质量分数） ≥ | 45 |
| 水溶性灰分碱度，%（以KOH计）（质量分数） | ≥1.0 a；≤3.0 a |
| 茶多酚，%（质量分数） ≥ | 13 |
| 儿茶素，%（质量分数） ≥ | 8 |
| 注：粗纤维、酸不溶性灰分、水不溶性灰分、水溶性灰分碱度为参考指标 |
| a当以每100g磨碎样品的毫克分子表示水溶性灰分碱度时，其限量为：最小值17.8， 最大值53.6。 |

6. 5  卫生指标

6.5.1  污染物限量指标应符合GB 2762 的规定。

6.5.2  农药残留限量指标应符合GB 2763 的规定

7  试验方法

7.1   取样方法按GB/T 8302规定执行。

7.2  试样制备按GB/T 8303的规定执行。

7.3    茶叶感官审评方法按GB/T 23776的规定执行。

7.4   茶叶感官审评术语按GB/T 14487的规定执行。

7.5   水分检验按GB/T 8304的规定执行。

7.6   粉末茶检验按GB/T 8311的规定执行。

7.7   总灰分检验按GB/T 8306的规定执行。

7.8   水浸出物检验按GB/T 8305的规定执行

7.9   酸不溶性灰分检测按GB/T 8308规定执行。

7.10  水不溶性灰分检测按GB/T 8307规定执行。

7.11  水溶性灰分碱度检测按GB/T 8309规定执行。

7.12  粗纤维检验按GB/T 8310规定执行。

7.13  污染物限量检验按GB 2762的规定执行

7.14   农药残留限量检验按GB 2763的规定执行

7.15  净含量检验按JJF 1070的规定执行。

8    检验规则

8.1  取样

取样以“批”为单位，同一批投料生产、同一班次加工过程中形成的独立数量的产品为一个批次，同批产品的品质和规格一致。取样按GB/T 8302的规定执行。

8.2  出厂检验

每批产品均需由生产企业质量检验部门检验，经检验合格，签发合格证后方可出厂。出厂应检验项目为感官品质、水分、粉末、净含量和标签。

8.3  型式检验

型式检验项目为本标准第6章要求中的全部项目，检验周期每年一次。有下列情况之一时，应进行型式检验：

a）当原料、生产工艺有较大改变时；

b）出厂检验结果与上一次型式检验结果有较大差异时；

c）国家法定质量监督机构提出型式检验要求时。

8.4  判定规则

8.4.1  检验结果的每个项目均符合标准要求，则判定该批产品合格。

8.4.2  污染物限量指标和农药最大残留限量指标有一项不符合标准要求，则判定该批产品不合格。

8.4.3  感官品质、理化指标和净含量有一项不符合标准要求，可用留存样对不符合的项目进行复检，若复检结果符合标准要求，则判定该批产品合格。若复检结果有一项不符合标准要求，则判定该批产品不合格。

8.5  复检

对检验结果有争议时，应对留存样进行复检，或在同批产品中重新按GB/T8302规定加倍取样，对不合格项目进行复检，以复检结果为准。

- 9    标志、标签、包装、运输和贮存

9.1 标志、标签

产品标签应符合GB 7718。包装储运图示标志应符合GB/T 191的规定。

  - 包装、运输、贮存

茶叶包装、运输、贮存应符合NY/T 1999的规定。

9.2.1 包装

内包装材料应牢固、无毒、防潮、遮光、无异味，接触茶叶的包装必须是食品级的。外包装材料应具有保护茶叶固有形态、抗压的功能，便于装卸、运输，具体参照NY/T 1999的规定。

9.2.2运输

9.2.2.1 运输工具必须清洁，应遮盖，以防茶叶被污染或日晒雨淋及茶叶变质、发霉。

9.2.2.2 运输过程中不得与其它潮湿物品、有异味物品、易污染物品混装混运。

9.2.2.3 装卸搬运过程不得淋雨，搬运过程中应轻拿轻放，防止包装破损。

9.2.3 贮存

9.2.3.1生产、收购、经销单位（企业）均应有茶叶专用库房，仓库必须清洁、干燥、通风良好，应具有防鼠、防尘、防潮、避光等设施，或建立冷贮仓库。库房周围应无异气污染。

9.2.3.2贮存应分类、分级，切忌吸附异味和混入杂物。

9.2.3.3各种包装的茶叶均应置放于架上，离地面间隙不得少于20cm，离墙壁间隙应不得小于20cm。

# Text boxes

陕 西 省 地 方 标 准

DB61/T xx—xxxx

地理标志产品  汉中仙毫茶

（征求意见稿）

xxxx-xx-xx实施

xxxx-xx-xx发布

陕西省质量技术监督局 发布