本文件已经我单位审核，

按此文件发布

主管领导签字：

主管单位盖章：

临泽县沙河镇政府智能变频电磁感应锅炉政府采购项目

三次竞争性谈判文件

招标单位: 临泽县沙河镇政府

招标文件编号：LJYZC20171046

代理机构：甘肃恒安建设监理咨询有限责任公司

二〇一七年十月

目录

第一部分 谈判公告	3

第二部分  谈判须知	9

第三部分  合同条款及合同格式	24

第四部分 响应性文件格式	36

第五部分 技术要求及清单	56

第一部分 谈判公告

# 第一章 招标公告

临泽县沙河镇政府智能变频电磁感应锅炉政府采购项目第三次竞争性谈判公告 甘肃恒安建设监理咨询有限责任公司受临泽县沙河镇政府的委托，对临泽县沙河镇政府智能变频电磁感应锅炉政府采购项目以竞争性谈判形式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。 一、谈判文件编号：LJYZC20171046 二、谈判内容：临泽县沙河镇政府智能变频电磁感应锅炉政府采购项目 序号 品目 规格/参数 单位 数量 1 智能变频电磁感应锅炉 额定功率（KW）≥400；额定电流（A）576；定压（V/HZ）380/50（落地式）；热功率（KcaI）344000;导线参考截面积（m㎡）2X240；电器保护等级（IP）33；供热系统最大压力（MPa）0.35; 工作频率为 5-40KHz；功率调节范围为 10%-100%无级调节；水泵配置最小流量（L/min）430;供暖用水最高温度（℃）90；低温保护/水温（℃）8/10;进出水口管径DN89；采暖水温范围5℃-90℃；洗浴水温范围5℃-75℃；参考建筑采暖面积（㎡）≦5000；供暖尺寸（m）≤2.6*1.2*1.8；主电路结构为全桥式串联谐振；全数字现代智能控制系统，可编程数字显示器；功率过载保护为100%瞬间保护；软启动具有完全电气隔离软启动加热/停止模式。支持PID调节功率: 识别 0-5V输入电压, 识别 0-10V输入电压, 识别 0-20mA输入电流，支持 0-150℃负载温度检测： 精度达±1℃。 台 2 三、采购项目预算：598000.00元 四、供应商资格条件： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、具有合法有效的法人营业执照（符合经营范围）、组织机构代码证、税务登记证或统一社会信用代码证（三证合一代码证）； 3、提供供应商所在地或项目发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函； 4.必须有质量、国家颁发的管理认证证书.CCC证书，国家权威机构出具的检测报告，第三方出具的产品检测报告。 5.供应商应具备完善的经营、安装、维修和售后服务体系，提供本项目产品的合格证或产品检测报告原件。 6.投标人员（法人或被授权人）须提供人社部门出具的近三个月本公司缴纳社保证明。 注：本项目不接受联合体投标。 五、获取谈判文件的时间、地点、方式： 1.报名时间：请于2017年11月1日起至2017年11月3日，上午9:00至下午17：00（节假日除外）。 2.报名方式：供应商请登陆张掖市公共资源交易中心临泽县分中心网站（www.lzjyzx.cn）网上报名，代理公司不再受理现场报名，网上报名时须准确填报供应商名称、资质信息、营业执照及税务登记证号、法人姓名及联系电话、联系人姓名及联系电话等信息，上传相关附件，如因填报信息有误或上传附件不全，导致无效响应，产生的不利因素由供应商自行承担。 3.谈判文件获取方式：供应商可从甘肃政府采购网或张掖市公共资源交易中心临泽县分中心该公告附件处免费下载电子版谈判文件。 六、递交竞争性谈判响应性文件时间及地点： 1.响应性文件投递截止时间：2017年11月7日（星期二）下午15 ：00时（北京时间）前，参加本次采购的供应商应将响应性文件送达指定地点，逾期未送达的或者未送达指定地点的响应性文件，不予受理。 2.响应性文件投递地点： 张掖市公共资源交易中心临泽县分中心（浙商广场对面）4楼交易中心2号开标室； 3.谈判时间：2017年11月7日（星期二）下午15：00时（北京时间）； 4.谈判地点：张掖市公共资源交易中心临泽县分中心（浙商广场对面）4楼交易中心2号开标室； 七、投标保证金：壹万贰仟元整（￥12000.00元）；须于递交谈判响应性文件截止时间前一工作日15:00时前，由供应商基本账户划转（汇款）至保证金专用账户（账户名称：张掖市公共资源交易中心临泽县分中心，开户银行：甘肃银行临泽县支行，账号：663303051660600010，行号：283824450106）。不得以现金、分公司、办事处、其他机构或个人名义缴纳（注：供应商必须将所参加采购项目的名称及分包或段的情况在用途栏注明，若因项目名称及分包或段标注不清无法辨别，造成保证金不能到帐或网银查询不到保证金到账信息的，导致无效响应的，后果由供应商自负）。 八、采购项目联系人姓名及电话 1.招标代理机构： 甘肃恒安建设监理咨询有限责任公司 联 系 人：孔希利 电 话：13830688675 2.采购单位：临泽县沙河镇政府 联 系 人：靳建耀 电 话：13689488523 公告发布媒体： 甘肃政府采购网、张掖市公共资源交易中心网、甘肃临泽网、张掖市公共资源交易中心临泽县分中心网 。 甘肃恒安建设监理咨询有限责任公司 2017年 10月31日

窗体底端

谈判须知前附表

| 序号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 综合说明： 项目名称：临泽县沙河镇政府智能变频电磁感应锅炉政府采购项目 交工完成期：中标通知书发出次日，5日内完成设备安装、调试并通过验收。 交工地点：临泽县沙河镇政府 谈判内容：临泽县沙河镇政府采购智能变频电磁感应锅炉 预算金额：598000.00元 |
| 2 2 | 采 购 人：临泽县沙河镇政府 联 系 人：靳建耀 电 话：13689488523 |
| 3 | 代理机构： 单位名称：甘肃恒安建设监理咨询有限责任公司 地 址：张掖市军分区往南800米丽景名苑小区南侧商铺二楼 联 系 人：孔希利 联系电话：13830688675 |
| 5 | 谈判供应商资质文件要求： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、具有合法有效的法人营业执照（符合经营范围）、组织机构代码证、税务登记证或统一社会信用代码证（三证合一代码证）； 3、提供供应商所在地或项目发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函； 4、供应商应具备完善的经营、安装、维修和售后服务体系，提供本项目产品的合格证或产品检测报告及售后服务承诺书原件 5、产品必须有CCC认证和第三方检验机构出具的检验报告。 6、投标人员（法人或被授权人）须提供人社部门出具的近三个月本公司缴纳社保证明。 注：本项目不接受联合体投标。 备注：所有要求在谈判响应性文件中提供复印件的文件，在开标过程中，谈判小组要求查验原件，供应商不得拒绝，否则按放弃竞争性谈判对待；未注明复印件的文件，在谈判时均应提供原件。未按上述要求提供、制作标书的，将视为无效投标。 |
| 6 | 谈判有效期： 60 天 |
| 7 | 谈判保证金数额及交纳方式： 投标保证金：壹万贰仟元整（￥12000.00元）；须于递交谈判响应性文件截止时间前一工作日15:00时前，由供应商基本账户划转（汇款）至保证金专用账户（账户名称：张掖市公共资源交易中心临泽县分中心，开户银行：甘肃银行临泽县支行，账号：663303051660600010，行号：283824450106）。不得以现金、分公司、办事处、其他机构或个人名义缴纳（注：供应商必须将所参加采购项目的名称及分包或段的情况在用途栏注明，若因项目名称及分包或段标注不清无法辨别，造成保证金不能到帐或网银查询不到保证金到账信息的，导致无效响应的，后果由供应商自负）。 |
| 8 | 谈判响应性文件份数： 1、正本一份、副本四份，电子文本一份（U盘，word格式） 2、须单独密封开标信封。开标信封【内放谈判报价一览表、投标文件电子版一份（U盘，word格式）】单独提交。 |
| 9 | 谈判响应性文件递交截止日期：2017年11月7日（星期二） 下午15:00时（北京时间）前； 谈判时间: 2017年11月7日（星期二）下午15:00时（北京时间）； 谈判地点: 张掖市公共资源交易中心临泽县分中心（浙商广场对面）4楼2号开标室； |

第二部分  谈判须知

一、概念释义

1、使用范围
　 本竞争性谈判文件仅适用于本次谈判公告中所叙述项目的政府采购。 
2、定义
　 竞争性谈判文件中下列术语应解释为：
　 2.1“采购代理机构”系指甘肃恒安建设监理咨询有限责任公司

2.2“供应商”系指向采购代理机构提交谈判文件的制造商或供应商。
　 2.3“买方或采购单位”系指在合同的买方项下签字的法人单位，即：临泽县沙河镇政府。

2.4“卖方”系指提供合同货物的投标商。

2.5项目现场：临泽县沙河镇政府指定现场。

3、合格的供应商：必须是中国境内注册的企业独立法人，有能力提供所谈判之商品并具有合法资格的专业施工商；具有良好的商业信誉和健全的财务制度；参加本次政府采购活动前五年内，在经营活动中没有重大违法记录；具有履行合同所必须的资金实力、专业技术能力和售后服务实力；具备法律和行政法规规定的其他条件。

4、合格的货物：满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关技术参数、质量要求要求的货物。

二、谈判文件

7、适用范围

7.1本谈判文件适用于本谈判邀请中所述项目的政府采购。

8、 谈判文件的构成

8.1谈判文件包括但不限于下列文件：

第一部分： 竞争性谈判公告；
　 第二部分： 谈判须知；
　 第三部分： 合同基本条款；
　 第四部分： 响应响应性文件格式；
　 第五部分： 谈判项目要求及技术规范。

8.2谈判供应商应认真阅读、并充分理解谈判文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款等）。谈判供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应是谈判供应商的风险，有可能导致其谈判响应被拒绝，或被认定为无效谈判响应。

9、 谈判文件的澄清或修改

9.1谈判文件的澄清是指采购人对谈判文件中的遗漏、错误、词义表达不清或对比较复杂的事项进行说明，回答谈判供应商提出的各种问题。谈判文件的修改是指采购人或采购代理机构对谈判文件中出现的错误进行修订。

9.2任何要求对谈判文件进行澄清的谈判供应商，均应以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构对其收到的书面的对谈判文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买谈判文件的谈判供应商（答复中不包括问题的来源）。谈判供应商在收到上述答复后，应立即向采购代理机构回函确认。该答复作为谈判文件的一部分，对谈判供应商有约束力。

9.3谈判文件的修改将以书面形式通知所有购买谈判文件的谈判供应商，并对其具有约束力。谈判供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

9.4在谈判过程中，谈判文件内容如有实质性的变更，谈判小组应以书面形式通知所有参与谈判的报价人。若报价人对此类实质性变更不予接受，可以要求退出谈判，否则将被视为接受此变更并受其约束。

9.5采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长递交谈判响应文件截止时点，但至少应当在谈判文件要求提交谈判响应文件的截止时点3日前，并将变更时点书面通知所有谈判文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更信息。

三、谈判响应文件的编制和数量

10、谈判响应的语言及计量

10.1谈判供应商提交的谈判响应文件以及谈判供应商与招标采购单位就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释谈判响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

10.2除非谈判文件中另有规定，谈判供应商在谈判响应文件中及其与招标采购单位的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

11、谈判响应文件的构成

11.1谈判供应商编制的谈判响应文件应包括但不少于本谈判文件第四部                                                    分《谈判响应文件格式》的所有内容。

12、 谈判响应文件编制

12.1谈判供应商应按本须知编制谈判响应文件。

12.2谈判供应商必须对谈判响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受（招标采购单位）及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。谈判供应商必须对谈判响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

12.3如果因为谈判供应商谈判响应文件填报的内容不详，或没有提供谈判文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由谈判供应商承担。

12.4谈判人应将投标文件规定的顺序编排、并编制目录、逐页标注连续页码，投标文件的正本与副本应分别胶印装订成册，不允许活页装订，封皮采用软质纸。

13、 报价

13.1如谈判文件无特殊规定，谈判报价以人民币填报。

13.2《分项报价表》填写时应响应下列要求，谈判供应商漏报或不报，采购人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在已报的分项报价中而不予支付：

1) 报价应为包括临泽县沙河镇政府智能变频电磁感应锅炉政府采购项目等各项应有费用。

2) 对于报价免费的项目必须标明“免费”。

13.3任何有选择性报价的谈判响应，将被视为无效谈判响应。

14. 联合体谈判

14.1本项目不接受联合体参加谈判。

15、 谈判供应商资格证明文件

15.1谈判供应商应按谈判文件的要求，提交证明其有资格参加谈判和成交后有履行合同能力的文件，并作为其谈判响应文件的组成部分，内容详见谈判文件第四部分《谈判响应文件格式》中的“资格证明文件”。

15.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章；谈判文件第四部分《谈判响应文件格式》中的“资格证明文件”要求携带原件的，谈判供应商应该在谈判现场向谈判小组提供原件核对，否则将作无效谈判响应处理。

15.3谈判人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

16、 谈判保证金

16.1谈判供应商应按谈判文件规定的形式和金额在谈判响应文件规定截止时点前交纳谈判保证金。

16.2谈判保证金交纳形式：电汇。

16.3谈判保证金金额：壹万贰仟元整；

16.4凡未按规定交纳谈判保证金的投标，为无效谈判响应。

16.5如无质疑或投诉，未成交的谈判供应商保证金，在中标公示期满后五个工作日内本利息全额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后本息全额退还。

16.6成交供应商的谈判保证金,在成交供应商与采购人签订采购合同后，成交供应商持合同原件到临泽县公共资源交易中心本息金额全部退还。

16.7有下列情形之一的，谈判保证金将被依法没收：

1) 成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

2) 法律法规规定的其他情形。

17、 谈判有效期

17.1谈判响应文件应在开标之日起60天内保持有效。谈判有效期比规定时间短的将被作为非实质性响应谈判文件而予以拒绝。

17.2特殊情况下，采购代理机构可于谈判有效期期满之前，要求供应商同意延长谈判有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求而其谈判保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改谈判响应文件。但将要求其相应延长谈判保证金的有效期，有关退还和没收谈判保证金的规定在谈判有效期的延长期内继续有效。

18、 谈判响应文件的数量和签署

18.1 谈判供应商应编制谈判响应文件一式伍份，其中正本壹份和副本肆份，电子版壹份，谈判响应文件的副本可采用正本的复印件。每套谈判响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

180.2 谈判响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在谈判响应文件中。

18.3 谈判响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖私章才有效。

18.4电报、电话、传真形式的谈判响应文件概不接受。

四、谈判响应文件的递交

19、 谈判响应文件的密封和标记

19.1谈判供应商应将谈判响应性文件的正、副本包装在一个密封包装盒。

19.2每一密封信封均：

（1）标明项目编号、项目名称，并注明“正本”或“副本”字样；

19.3如果信封未按本须知第21.1条和第21.2条要求进行密封、标记的将被视为无效响应，其投标将被视为无效投标。

19.4谈判响应文件未密封的或在递交截止时间后递交的，采购代理机构将拒绝接收。

19、 谈判响应文件递交截止时点

19.1招标采购单位在《谈判公告》中规定的地点和递交谈判响应文件截止时点之前接收谈判响应文件，超过截止时点后的谈判响应文件将被拒绝。

19.2招标采购单位可以按本须知规定，通过修改谈判文件自行决定酌情延长谈判响应文件递交截止时点。在此情况下，招标采购单位和谈判供应商受谈判响应文件递交截止时点制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

20、 谈判响应文件的修改和撤回。

20.1谈判供应商在递交谈判响应文件截止时点前，可以对所递交的谈判响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按谈判文件要求签署、盖章，并作为谈判响应文件的组成部分。

20.2 谈判供应商在递交谈判响应文件后，可以撤回其谈判响应，但谈判供应商必须在规定的谈判响应文件递交截止时点前以书面形式告知招标代理机构。从谈判响应文件递交截止时点至谈判供应商承诺的谈判有效期内，谈判供应商不得撤回其谈判响应，否则其谈判保证金将被没收。

20.3 谈判供应商所提交的谈判响应文件在谈判结束后，无论成交与否都不退还。

五、谈判与评审

21、谈判形式

21.1采购代理机构根据谈判货物或服务的特点组建谈判小组。谈判小组由技术、经济专家和买方代表等组成。谈判小组对所有供应商的谈判文件采用相同程度的谈判标准。

21.2采购代理机构根据竞争性谈判文件规定的时间、地点组织谈判，届时请购买了谈判文件的供应商代表参加，参加谈判程序的代表应以签到证明其出席。

21.3谈判顺序将按照供应商签到的逆顺序进行。

21.4谈判小组所有成员集中与单一供应商就其所提交的“谈判报价一览表”及谈判小组认为必要的内容分别进行谈判，并要求所有参加谈判的供应商在规定的时间内进行最后报价及做出有关承诺，以书面形式确认，并由法定代表人或其授权人签署后密封提交。

21.5采购代理机构对谈判过程进行记录，并存档备查。

22、谈判标准

采用最低评标价法，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为推荐成交供应商。

22.1谈判的依据以竞争性谈判文件为唯一标准，限二轮报价为最终谈判价。最终报价结束后，采购代理机构将最终报价情况向谈判小组通报。谈判小组须对各谈判商的最终报价进行合理性审核，如谈判小组一致认为某个谈判商的最终报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，谈判小组有权决定是否通知谈判商限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该谈判商在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，谈判小组有权拒绝该报价。若未要求，谈判小组将对某个谈判商明显不合理的最终报价直接进行现场举手投票表决，谈判小组三分之二及以上票数通过认定某个谈判商明显不合理报价的，谈判小组有权拒绝该报价。

22.1.1与竞争性谈判文件有重大商务和技术偏离条款的响应性谈判文件将被拒绝。

22.2 若在不符合采购需求、质量和服务相等的前提下，最低报价不能作为成交的唯一保证。

22.3谈判的主要因素是：产品的质量、价格、技术指标；专业代理或供应商的财务状况、信誉、业绩、服务、对竞争性谈判文件的相应程度；制造厂家的专业化程度、实力及产品的信誉度、售后保障能力，易损件的供应及施工工期等其它因素。

22.4除考虑谈判报价以外，还将考虑以下因素：

22.4.1谈判项目设计的综合性能。

22.4.2谈判货物的质量和适应性。

22.4.3工期和组织实施项目的能力。

22.4.4配套设备的齐全性（如有需要）。

22.4.5服务承诺。

22.4.6其他特殊要求因素（如安全、环保、节能等）。

22.4.7供应商的综合实力、业绩和信誉等。

22.5 谈判响应性文件中有下列错误必须确认，否则响应性谈判文件将被拒绝。

22.5.1单价累计之和与总价不一致，以单价为准修改总价；

22.5.2用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

22.5.3文字表述与图形不一致，以文字表述为准。

22.6谈判响应性文件的澄清

22.6.1为有助于响应性谈判文件的审查、评价、比较，谈判小组有权请供应商就谈判响应性文件中的有关问题予以说明和澄清。供应商有责任按照采购代理机构通知的时间、地点派专人进行答疑。

22.6.2供应商对要求说明和澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署和谈判商公章。

22.6.3供应商的澄清文件是谈判响应性文件的组成部分，并替代谈判响应性文件中被澄清的部分。

22.6.4谈判小组应对谈判过程严格保密。凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及成交建议等均不得向供应商或其他无关的人员透露。

22.6.5供应商在谈判过程中，如企图用不正当行为影响谈判结果其谈判资格可能被取消。

22.6.6谈判文件不能完整、明确列明采购需求，需要由供应商提供最终设计方案或者解决方案的，在谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

23、谈判文件有下列情况之一的，谈判文件无效：

(1) 谈判文件未密封，未按谈判文件要求予以盖章、签署、标注的；

(2) 谈判人未本次公告要求提交谈判保证金或保证金金额不足的；

(3) 超出经营范围投标的；

(4) 谈判文件未按照要求签字、盖章（公章）的；

(5) 谈判文件无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权书的；

(6) 投标有效期不足的；

(7) 谈判人与采购人、招标机构有利害关系的；

(8) 谈判人的谈判性文件书或资格证明文件未提供或不符合谈判文件要求的；

(9) 谈判文件实质性内容辨认不清或者产生歧义的，或者涂改处未加盖谈判人公章及法人或法人授权的代理人的印章或签字的；

(10) 经核实两个或两个以上谈判人的谈判文件有雷同或有抄袭行为的；

(11) 在谈判过程中，如果谈判人试图在谈判文件审查、澄清、比较及授予合同方面向招标人施加任何影响的；

(12) 谈判人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以弄虚作假等方式投标的；

(13) 谈判文件附有采购人不能接受的条件的；

(14) 谈判人的报价超过了采购预算，采购人不能支付的；

（15）投标函、法人授权函、生产厂家授权函、谈判报价表及谈判货物偏离表未按规定格式填报的；

六、确定成交供应商

24、确定成交供应商原则

24.1根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则确定成交供应商。

24.2确定成交供应商程序

□采购人可授权谈判小组直接确定成交供应商。

24.3成交供应商确定后，将在政府采购监督管理部门指定的甘肃政府采购网和临泽县公共资源交易中心网布成交公告，公示期结束后三个工作日内向成交供应商发出《成交通知书》，对成交供应商和采购

七、 合同的订立和履行

25、 合同的订立

25.1 采购人与成交、成交供应商自成交、成交通知书发出之日起五个日历天内，按谈判文件要求和成交供应商谈判响应文件承诺签订政府采购合同（，但不得超出谈判文件和成交供应商谈判响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

25.2甲、乙双方签订的合同须有甲、乙双方及招标代理机构三方签字盖章，方可生效。

25.2 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

26、 合同的履行

26.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

26.2 政府采购合同履行中，采购人需追加采购的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照25.2条的规定备案。

26.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商签订政府采购合同，以此类推也可以重新开展政府采购活动。

八、 公告

27. 招标采购单位将在政府采购监督管理部门指定媒体上发布按规定应当发布的所有政府采购信息。成交公告期为3个工作日。

九、澄清和质疑

## 综合说明

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向被质疑人提出询问，被质疑人应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人询问和质疑实行实名制。投标人询问和质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意询问或质疑，干扰政府采购正常的工作秩序。投标人提起质疑应当符合下列条件：必须是参与被质疑项目的投标人；必须在规定的质疑有效期内提起质疑；政府采购监督管理部门规定的其他条件。质疑人提出质疑时，应当提交书面质疑书，质疑书应当包括下列主要内容：被质疑人的名称、地址、电话；采购项目名称、项目编号；具体事项、请求和主张；提起质疑的投标人名称、地址及联系方式；质疑日期。

28. 1对谈判文件的澄清和质疑

投标供应商应尽早下载招标文件，若对招标文件有疑问需要澄清或质疑，从招标文件第2天起3个工作日内向采购方以书面形式递交澄清或质疑函(原件)，并登记备案。由法定代表人递交澄清或质疑函时，须有法定代表人签字及提供法定代表人身份证复印件；由非法定代表人递交澄清或质疑函时，还须提供法人澄清或质疑授权函（原件）及被授权澄清或质疑人的身份证复印件，上述资料均须加盖公章。投标供应商澄清和质疑实行实名制，澄清和质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意澄清或质疑，干扰政府采购正常的工作秩序，质疑函除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。谈判人提起质疑应当符合下列条件：必须是参与被质疑项目的谈判人；必须在规定的质疑有效期内提起质疑；政府采购监督管理部门规定的其他条件。质疑人提出质疑时，应当根据（甘肃省政府采购质疑答复办法）提交质疑书的递交应当采取当面递交的形式，质疑书应当包括下列主要内容：被质疑人的名称、地址、电话；采购项目名称、项目编号；具体事项、请求和主张；提起质疑的投标人名称、地址及联系方式；质疑日期。

采购方在谈判响应性文件递交截止日3天前根据澄清或质疑函的具体内容相应作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的将以书面形式通知提出澄清或质疑的投标供应商和其他有关投标供应商，或在甘肃政府采购网上予以公布。递交质疑的投标供应商和其他有关投标供应商在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向采购方回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。对于未在谈判响应性文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。

同时采购方可以酌情延长谈判响应性文件递交截止时间。

28.2对谈判过程和谈判结果的质疑

投标人认为招标过程和拟中标结果使自己的权益受到损害的，可以在投标人于甘肃政府采购网发布拟中标结果之日起3个工作日内，由质疑方的法定代表人或授权投标人以书面形式向投标人递交质疑函（原件），并登记备案。质疑函须有法定代表人亲笔签字，除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在XXX项目质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。质疑人提出质疑时，应当根据（甘肃省政府采购质疑答复办法 ）提交质疑书的递交应当采取当面递交的形式。

招标人应在受理投标人的书面质疑后，根据质疑函的具体内容及时向递交质疑函的投标人作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的以书面形式通知递交质疑的投标人和其他有关投标人，或在甘肃政府采购网上予以公告。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。

28.3澄清或质疑不予受理的情况

有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由投标人自行承担：

(一)不是参与该政府采购项目活动供应商的;

(二)被质疑人为采购人或政府采购代理机构之外的；

(三)所有质疑事项超过质疑有效期的；

(四)以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；

(五) 未按上述规定递交澄清或质疑函的；

(六) 其它不符合受理条件的情形。

未按上述规定递交澄清或质疑函的，将视为无效澄清或质疑，对于口头、电话、邮件、传真件、电子邮件等方式进行澄清或质疑的也将视为无效澄清或质疑，采购方将不予受理且不再另行通知。由此产生的影响由谈判供应商自行承担。

十、适用法律

29. 招标采购单位及谈判供应商的一切采购活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

第三部分  合同条款及合同格式

# 一、合同条款前附表

本表关于招标货物和服务的具体要求是对本合同通用条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本条款为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称：临泽县沙河镇政府 |
| 2 | 卖方（中标人）名称、地址： |
| 3 | 项目现场：临泽县沙河镇政府指定地点 |
| 4 | 质量保证期：验收合格后21个月； |
| 5 | 如主要设备的关键技术性能指标达不到招标文件中规定的指标要求，采购人除部分或全部扣除卖方质量保证金外，还将保留继续向中标人进一步索赔有关直接和间接经济损失的权力。 |

附：政府采购合同格式

政府采购合同

（通用格式仅供参考）

- 政府采购合同通用条款

合同各方：

甲方（买方）：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

联系人：

乙方（卖方）：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

联系人：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》之规定，本合同当事人在平等、自愿基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

- 货物名称、型号规格、制造商、产地、单位、数量、单价金额及合同价（见合同专用条款）

- 交货地点、时间和交货状态（见合同专用条款）

- 质量标准和要求

卖方所售出的物的质量标准按照国家标准或行业标准或企业标准确定。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

- 权利瑕疵担保

4.1卖方保证对其出售的标的物享有合法的权利：

4.2卖方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向买方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等：

4.3卖方应保证其所出售的标的物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4.4如买方所使用该标的物构成上述侵权的，则有卖方承担全部责任。

第五条  包装要求

5.1卖方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

5.2每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第六条  验收

6.1货物的数量不足或表面瑕疵买方应在验收时当面提出，对质量问题之异议应在安装调试和交付使用后七日内提出。

6.2买方可以采取以下（见合同专业条款）方式对货物组织验收：

（1）买方收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，卖方应负责按照买方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，买方签署验收意见。买方在货物送达后无正当理由拖延验收或不验收超过上述6.1款所规定的验收期的，则视为其己验收通过。但对货物有质量保证期的，适用质量保质期之规定。

（2）邀请国家认可的质量检测机构参加验收。对于大型或者复杂的政府采购项目应当由买方邀请法定的质量检测机构参加验收，由其出具验收报告，参加验收的成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

第七条  付款

7.1  本合同以人民币付款。

7.2  付款条件：

（1）第一笔付款为预付款；在本合同签订且买方收到卖方按本合同预付款等额的银行保函和收款凭证后，买方在十个工作日内支付工程款；

（2）第二笔付款为交货付款：买方收到全部货物后，在十个工作日内支付工程款；

（3）第三笔付款为最终验收付款：验收单或验收报告出具并且买方收到卖方收款凭证后，买方在十个工作日内支付剩余工程款。

7.3  具体的付款方式与期限（见合同专用条款）

第八条     相关服务

8.1  卖方应提交所提供货物的技术文件，应包括相应的每一套设备和仪器的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

8.2  卖方还应按合同专用条款的约定提供下列服务：

（1） 货物额现场安装、调试和启动监督；

（2） 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3） 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量报证期内所承担的义务；

（4）在厂家/或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对使用单位操作人员进行培训。

8.3  伴随服务的费用应包含在合同价中，买方不再另行支付。

第九条  质量保证

9.1  卖方应保证所供货物是全新的、未使用过的。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于十二个月的质量保质期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

9.2  在质量报证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方根据本合同第十条规定以书面形式向卖方提出补救措施或索赔。

9.3  卖方在约定的时间内未能弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权利不受影响。

第十条   违约责任

- 质量瑕疵与索赔

10.1.1  买方有权根据质量检测部门出具的检验证书向卖方所提出索赔。

10.1.2  在检验器和质量报证期内，如果卖方对缺陷产品负有责任而买方提出索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

(1)  卖方同意退货并将货款退还给买方，由此发生的一切费用和损失由卖方承担。

（2）根据货物的质量状况以及买方所遭受的损失，经过双方商定降低货物的价格。

（3）  买方应在接到买方通知书后七天内负责采用符合合同规定的的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修改缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，卖方应在约定的质量报证期基础上相应延长修改/或更换件的质量报证期。

10.1.3  如果在买方发出索赔通知后十天内卖方未作答复，上诉索赔应视为已被卖方接受。如果卖方未能在买方索赔通知后十天内或买方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，买方有权从应付货款中扣除索赔金额或没收质量保证金，如不足以弥补买方损失的，买方有权向卖方提出赔偿损失的要求。

（二） 履约延误与赔偿

10.2.1  卖方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务。

10.2.2 如卖方无正当理由而拖延交货，买方有权没收卖方提供的履约保证金，或解除合同并追究卖方的违约责任。

10.2.3  在履约合同过程中，如果卖方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

10.2.4  除合同第十三条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一周按七天计算，不足七天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方可考虑终止合同。

第十一条  合同变更、解除或终止

11.1  政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有的补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十（注：本招标文件不涉及工程采购）

11.2  双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

11.3  合同继续履行将损害国家利益的社会公共利益的，应当解除合同。

11.4  在买方对卖方的违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下买方可在下列情况下向卖方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）  如果卖方未能在合同规定的期限或买方同意延长的期限提供部分或全部货物。

（2）  如果卖方未能履行合同规定的其他任何业务。

11.5  如果买方根据上述16.1款的规定，终止了全部或者部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，卖方应继续执行合同中止终止的部分。

11.6 如果卖方在履行合过程中有不正当竞争行为，买方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当法》之规定由有关部门追究其法律责任。

11.7  如果卖方破产或丧失清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知买方终止合同而不给卖方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取获奖要采取任何行动或补救措施的权利

第十二条  不可抗力

12.1  如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

12.2  本条所诉的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及其他双发商定的其他事件。

12.3  在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽实际可能履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方向应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第十四条  合同转让和分包

卖方不得全部或部分转让合同。除买方事先书面同意外，不得分包其应履行的合同义务。

第十五条   争端的解决

15.1  合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始10内仍不能解决，可以向相关财政部门提出调解。

15.2  调解不成则提交仲裁，仲裁应由仲裁委员会根据其仲裁规则和程序进行。

15.3  在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，本合同的其他部分应继续执行。

第十六条  合同生效

16.1  本合同在方签字盖章并且买方收到卖方提供的履约保证金后生效。

16.2  本合同一式      （见合同专用条款）份，以中文书就，签字各方各执一份，一份报财政部门备案。

第十七条  合同附件

17.1  本合同附件包括：

17.2  本合同附件与合同具有同等效力。

17.3  合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

签约各方：

甲方（盖章）                乙方（盖章）

法定代表人（盖章）          法定代表人（盖章）

合同签订地点：              合同签订地点：

年  月  日                  年  月  日

二  合同专用条款

合同编号：

合同各方：

甲方（买方）：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

联系人：

乙方（卖方）：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

联系人：

- 货物名称、型号规格、制造商、产地、单位、数量、单价、金额及合同价

| 序号 | 货物名称及型号规格 | 制造商 | 原产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |

本合同的合同价为人民币（            ）元整。与交货有关的所有费用应包含在合同价内，买方不再另行支付任何费用。

- 交货地点

2.1  交货地点：

2.2  交货时间：

2.3  交货状态：

第三条 验收

买方可采取合同条款6.2第（ ）方式对货物组织验收。

第四条  付款

付款方式：

付款时间：

第七条  合同份数

合同一式（陆）份 ： 甲方 （贰） 份，乙方 （贰 ）份，招标代理机构 （壹） 份，监督管理部门（ 壹） 份。

签约各方：

甲方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（盖章）

合同签订地点：

年  月  日

乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（盖章）

合同签订地点：

年  月  日

招标代理机构盖章

第四部分 响应性文件格式

一、 谈判响应性文件封面格式

正本/副本 谈判响应性文件 项目名称： 谈判编号： 供 应 商：（公章） 供应商地址： 年 月 日

## 二、资格性文件

#### 1、谈判响应函

致：甘肃恒安建设监理咨询有限责任公司：
　　根据贵方为             项目谈判采购货物及服务的谈判        （谈判编号），签字代表          （全名、职务）经正式授权并代表供应商             （供应商名称、地址）提交下述文件正本一份和副本一式      份，电子版     份。
（1） 谈判报价一览表
（2） 谈判分项报价表
（3） 谈判货物简要说明一览表
（4） 按谈判要求提供的全部文件
（5） 谈判资格证明文件
（6） 谈判保证金，金额为人民币             元。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1．所附谈判报价表中规定的应提供和交付的货物谈判总价为人民币     元（大写）。
2．供应商将按竞争性谈判文件的规定履行合同责任和义务。
3．供应商已详细审查全部竞争性谈判文件，包括修改文件（如需要修改）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4．其谈判自谈判日起有效期为         个日历天。
5．如果在规定的谈判日期后，供应商在谈判有效期内撤回谈判文件，其谈判保证金将被贵方没收。
6．供应商同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料，完全理解不一定要接受最低价格的谈判。
7．与本谈判有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：                 邮编：              电话：               
传真：               EMAIL：             
供应商代表姓名、职务：             
供应商名称（公章）：

全权代表签字：                   
                                 日期：      年     月      日

#### 2、法定代表人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人资格证明书

致：甘肃恒安建设监理咨询有限责任公司

同志为本单位法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖单位公章）

附：代表人性别：            年龄：

身份证号码：

联系电话：

说明：1.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

2.将此证明书提交对方作为合同附件。

（2）法定代表授权委托书

法人代表授权书

致：甘肃恒安建设监理咨询有限责任公司：

现委派        参加贵方组织的       谈判活动，全权代表我单位           处理谈判的有关事宜，谈判有效期为60日。
　　附授权代表情况：

姓　　名：         年　龄：         性　别：

身份证号：

职　　务：         邮　编：

通讯地址：

电　　话：         传 真：         
单位名称：（公章）

法人代表： （签章）
本授权书有效期：     年    月    日至      年    月    日

3、谈判保证金交纳凭证

致：甘肃恒安建设监理咨询有限责任公司    （谈判供应商全称) 参加贵方组织的、采购项目编号为           的采购活动。按谈判文件的规定，已通过（银行汇款）形式交纳人民币（大写）  　　  元的谈判保证金。

谈判供应商名称：

谈判供应商开户银行：

谈判供应商银行帐号：

说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，依据此凭证信息退还谈判保证金。

谈判供应商代表（签名或盖私章）：

谈判供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

附：

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

注：1.谈判供应商谈判时，应当按谈判文件要求交纳谈判保证金。谈判保证金可以采用银行汇款形式交纳。

4、关于资格的声明函

致：甘肃恒安建设监理咨询有限责任公司    关于贵方采购项目名称:____________采购项目编号：        包(组)号：            ）谈判，本单位愿意提交谈判响应文件，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.项目特定资格要求（见附件）

3.

（相关证明文件附后）

……

本单位保证全部申请文件和问题的回答是真实和有效的，并对所提供资料的真实性负责。

谈判供应商代表（签名或盖私章）：

谈判供应商名称（盖单位公章）：

日期：          年      月     日

5、 ★谈判承诺书

临泽县沙河镇政府:

本谈判供应商已详细阅读了（项目名称）谈判文件，自愿参加上述采购货物的谈判活动，现就有关事项向采购人郑重承诺如下：

1.本谈判供应商自愿在谈判文件规定的时限内按照谈判文件件及货物清单、技术规范等要求完成施工任务，按时验收并向采购人移交使用。货物质量按照谈判响应文件的承诺并满足谈判文件要求。

2.遵守中华人民共和国有关政府采购的法律法规规定，自觉维护市场秩序。否则，同意被废除谈判资格并接受处罚。

3.保证谈判响应文件内容无任何虚假。若谈判响应过程中查出有虚假，同意作无效谈判响应文件处理并被没收谈判保证金，若成交之后查出有虚假，同意废除成交资格并被没收谈判保证金。

4.保证谈判响应文件不存在低于成本的恶意报价行为。

5.保证按照谈判文件及成交通知书规定提交履约担保并商签施工合同。否则，同意接受采购人违约处理。

6.保证按照施工合同约定完成施工合同范围内的全部内容，履行保修责任。

7.保证成交之后不转包、不使用挂靠资质、不用挂靠施工队伍，若分包将征得采购人同意并遵守相关法律法规。

8.保证成交之后按谈判文件要求向采购项目派驻管理人员及投入机械设备，否则，同意接受违约处罚并被没收履约担保。

9.保证成交之后密切配合采购方开展工作，服从采购方驻现场代表的监督管理。

10.保证按谈判文件及施工合同约定的原则处理造价调整事宜，不发生签署施工合同之后恶意提高造价的行为。

本谈判供应商在规定的谈判有效期限内，将受谈判文件的约束并履行谈判响应文件的承诺。

谈判供应商 （公 章）：

法定代表人（签名或盖私章）：

年    月    日

## 附 件1：

谈判商应提供的资格证明文件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、具有合法有效的法人营业执照（符合经营范围）、组织机构代码证、税务登记证或统一社会信用代码证（三证合一代码证）；

3、提供供应商所在地或项目发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函；

4.供应商必须是所采购商品的生产厂家或授权经销代理商，供应商为非生产厂家的须提供生产厂家针对本项目的授权书原件，必须有质量、国家颁发的管理认证证书；CCC证书，国家有权机构出具的检测报告。

5.供应商应具备完善的经营、安装、维修和售后服务体系，提供本项目产品的合格证或产品检测报告原件。

7.投标人员（法人或被授权人）须提供人社部门出具的本公司缴纳社保证明。

以上资料缺少任意一项视为无效投标文件

注：所有要求在谈判文件中提供复印件的文件，在谈判过程中，谈判小组要求查验原件，谈判人不得拒绝，否则按放弃竞争性谈判对待；未注明复印件的文件，在谈判时均应提供原件。否则按无效标处理。

## 附件2：

## 商务部分

谈判供应商情况介绍表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构设置 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 |  |  |
|  | 职工总数 | 人 |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 | 固定资产原值 万元 |
|  |  | 负债 | 万元 | 固定资产净值 万元 |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） | 净利润 （万元） | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

- 如谈判供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

银行资信证明

银行资信证明应由投标人的开户银行提供，格式由银行自定。如该行对企业有信誉评级，请提供信用评级证明。

同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称 | 项目规模 | 合同金额（万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：业绩是必须以谈判供应商名义完成并已验收的项目。谈判供应商必须提供合同复印件。

拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

谈判供应商代表（签名或盖私章）：

谈判供应商名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

## 附件3：

#### 谈判报价一览表

谈判人名称：

谈判编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 谈判货币 |  |
| 谈判报价 |  |
| 谈判保证金 |  |
| 完成日期 |  |
| 备 注 |  |

谈判商法人或法人授权代表签字：_____________________

谈判人名称(公章)：

联系人：

联系电话：

注：

1.谈判供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2、此表应按“须知”的规定除在招标文件中装订外，还应单独密封递交一份正本。

3、“投标货币”应为人民币。

## 技术偏离表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 谈判文件技术要求 | 谈判响应性文件 技术参数 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

谈判供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或印章）：

年    月    日

## 商务偏离表

| 序号 | 谈判文件条目号 | 谈判文件的商务条款 | 谈判响应性文件的商务条款 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

谈判供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或印章）：

年    月    日

优惠条件承诺书

致：

经仔细阅读你们的谈判文件，对所谈判项目向贵单位特作如下优惠条件承诺：

（1）．．．．．．

（2）．．．．．．

（3）．．．．．．

．．．．．．

特此承诺！

谈判供应商授权代表签字：

职务：

谈判供应商名称（盖章）：

地址：

电话：

传真：

年    月    日

开标信封封面格式

请按以下内容填写开标信封抬头，并将黑框剪下，贴在开标信封外面，除非特殊情况，否则不要更改信封格式：

致： 甘肃恒安建设监理咨询有限责任公司 项目名称： 项目编号： 谈判供应商： （盖章）

#### 注：此开标信封内封装一份谈判报价一览表、谈判响应性文件的电子版（U盘或光盘），与谈判响应性文件正、副本同时分开递交。

谈判供应商应仔细说明售后服务保证内容，出现故障响应时间及售后服务人员情况，并填写下表：

售后服务承诺

厂商（电话、地址、联系人）

现行售后服务的主要内容：（可附宣传材料）

谈判供应商（电话、地址、联系人）

现行售后服务的主要内容：（可附宣传材料）

售后服务人员简历：（姓名、性别、年龄、身份证号、学历、专业、联系电话及相关项目的售后服务工作经历）

特此承诺！

承诺方授权代表签字：

职务：

承诺方名称（公章）：

年    月    日

谈判供应商认为有必要提交的其他相关证明材料

第五部分 技术要求及清单

| 序号 | 品目 | 规格型号 | 主要参数 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能变频电磁感应锅炉 | XHH-400KW | 额定电流（KW）400；额定电流（A）576；定压（V/HZ）380/50（落地式）；热功率（KcaI）344000;导线参考截面积（m㎡）2X240；电器保护等级（IP）33；供热系统最大压力（MPa）0.35;水泵配置最小流量（L/min）430;供暖用水最高温度（℃）90；低温保护/水温（℃）8/10;进出水口管径DN89；采暖水温范围5℃-90℃；洗浴水温范围5℃-75℃；参考建筑采暖面积（㎡）≦5000；供暖尺寸（m）2.6*1.2*1.8 | 台 | 2 |  |
| 4 | 税金 |  |  |  |  | 17% |

# Text boxes

法定代表人身份证复印件（正面反面复印盖单位公章）

代理人身份证复印件

（盖单位公章）