福建省尤溪一中2019届圆梦之旅（03）

化  学  试  题

可能用到的相对原子质量：H-1  C-12   O-16   S-32  Cu-64

7．下列产品不是由石油分馏或裂化直接生产的是

A．汽油

B．柴油

C．塑料

D．石蜡

8．MOF材料配体的一氯代物有

A．3种

B．4种

C．5种

D．6种

9．下列由实验得出的结论正确的是

10．寿山石{X4[Y4Z10](ZW)8}的组成元素均为短周期元素，X的最高价氧化物水化物常

用于治疗胃酸过多，X的简单离子与ZW- 含有相同的电子数，Y的单质是制造芯片的

基础材料。下列说法正确的是

A．简单氢化物的热稳定性：Y>Z

B．原子半径：Y>X >Z>W，

C．最高价氧化物水化物的酸性：X >Y

D．NaW与水反应时作还原剂

11．海水开发利用的部分过程如图所示。下列说法不正确的是

A．操作X是蒸发、结晶、过滤、洗涤

B．操作Y是先将NH3通人饱和食盐水，再不断通入CO2

C．沉淀主要成分为Mg(OH)2

D．气体及滤液可用于制备纯碱

12．某热再生电池工作原理如图所示。放电后，可利用废热进行充电。已知电池总反应：

Cu2++4NH3 [Cu(NH3)4]2+  △H<0。下列说法正确的是

A．充电时，能量转化形式主要为电能→化学能

B．放电时，负极反应为：NH3-8e-+9OH-=NO3- +6H2O

C．a为阳离子交换膜

D．放电时，左池Cu电极减少6.4 g时，右池溶液质量减少18.8 g

13．常温下，H2A和H2NCH2CH2NH2溶液中各组分的物质的量分数δ随pH的变化如图

1、2 所示。下列说法不正确的是

已知：H2NCH2CH2NH2+H2O [H3NCH2CH2NH2]++OH-

A．NaHA溶液中各离子浓度大小关系为：c(Na+)>c(HA-)>c(A2-)>c(OH-)

B．H2NCH2CH2NH2的Kb1=10-9.93

C．[H3NCH2CH2NH3]A溶液显酸性

D．向[H3NCH2CH2NH3] HA溶液中通人HC1，不变

26．（14分）

双水杨醛缩乙二胺合钴(Ⅱ)[Co(Ⅱ)( Salen)]是天然载氧体的模拟物。

(1)用下图所示装置制备[ Co(Ⅱ)(Salen)]。已知：Co2+在溶液中易被氧化为Co3+。

反应结束后，过滤得到固体产物，依次用水和95%乙醇洗涤，真空干燥。

①仪器c的名称是           ；

长导管插入水中的目的是_                                   ___。

②真空干燥的目的是___                                 _。

(2)测定[Co(Ⅱ)(Salen)]载氧量的实验装置如下图所示。

已知：（x为整数）

①排尽量气管中空气的操作：打开K1、K2，通入O2，__

__。

②除去装置中的空气后，关闭K1、K2，记录数据，__                       __，

每隔5分钟记录一次数据。每次记录时应先进行的操作是___

_。

③实验数据如下：

载氧反应基本结束的时间为_        ___min，x=___      _。

(3)[Co(Ⅱ)(Salen)]x(DMF)2O2在某些有机溶剂中会释放氧气，设计实验测定其在氯仿和苯中释放氧气的速率：__

_                                     _。

27．（15分）

次氯酸盐氧化法制备K2FeO4工艺流程如下：

回答下列问题：

(l)“电解”从          (填“阳极”“阴极”)得到Cl2。

(2)“净化”步骤中滤渣的主要成分为__              __。

(3)“合成”步骤中生成K2FeO4的离子方程式为___                             _。

根据下表，铁盐添加量最佳值为              ，K2FeO4产量随铁盐的加入先增大后减小的原因可能是__                                       ____。

已知发生副反应：

(4)“纯化”步骤中将Na2FeO4转化为K2FeO4的化学方程式为

___                                                         _。

(5)“脱水除碱”步骤中用环己烷、无水乙醇、无水乙醚分别除去残留的水、

_                 ___、乙醇。

(6)流程中可循环利用的物质有__                  __。

(7)结合下图试从As(V)的化学形态与K2FeO4氧化絮凝As(Ⅲ)的原理分析除砷率随溶液pH增大呈下降趋势的原因__                                            __。

28．（14分）

乙醇水蒸气重整制氢过程发生的主要反应如下：

回答下列问题：

(2)在恒容反应炉内测得平衡时乙醇转化率、H2时空产率（每克催化剂每小时生成H2的物质的量）和含碳产物体积分数与温度的关系如图所示。

①H2时空产率随温度升高而增大的原因是

。

②催化剂最佳反应温度为      ；可进一步提高乙醇转化率的措施有____（填标号）。

A．增大水醇比                         B．通入适量N2

C．改良催化剂                         D．及时分离生成的CO2

(3)一定温度下，2L恒容反应炉内，6 mol C2H5OH(g)在500 mg催化剂上反应45 min达到平衡时测得数据如下表。已知：[ CO] =0.110 mol/L，[H2O] =0.100 mol/L

①c=___      _。

②0~45 min内，v(CH3CH2OH)=           mol•L-1•min-1。

③反应i平衡常数为K，则b=____       （列出计算式）。

35．[化学——选修3：物质结构与性质]（15分）

我国科学家最近成功用Cu(NO3)2和BHT()反应合成了世界上首个金属有机配位聚合物超导体Cu - BHT薄膜，其结构如图所示。回答下列问题：

(1)基态Cu2+中，核外电子占据能量最高能级的符号是__      __，

其中未成对电子数为                。

(2) BHT中各原子电负性由小到大依次是___             _（填元素符号）。

(3)反应所涉及四种物质沸点最高的是___        _，原因为___

_                                                         。

(4)为得到完美的晶体，Cu(NO3)2与BHT的物质的量之比为____          ，晶体中存在的微粒间作用力有____（填标号）。

A．离子键          B．共价键          C．配位键

D．金属键           E．氢键

(5) Cu- BHT中Cu的杂化形式是否为sp3杂化__    __（填是或否），从化学键的角度分析Cu-BHT导电的原理__                                           __。

(6)将此材料以单原子层平铺于单晶基底上，lg材料最大平铺面积是

__                            __m2（列出计算式）。

(7)铜的晶胞如图l所示，图2是将该晶胞沿图中虚线（体对角线）投影所得，图1中涂黑

标记的Cu投影后的位置是___      _（填标号）。

福建省尤溪一中2019届圆梦之旅（03）

化学试题参考答案

7~13：CABD  CDB

26．（14分）

（1）①球形冷凝管；尾气处理（各1分，共2分）②防止产物氧化（2分）

（2）①调节水准调节器，使量器管液面接近顶端（2分）②倾斜具支试管；调节水准调节器，使其和量气管内液面相平（各1分，共2分）③40（2分）2（2分）

（3）在相同条件下，使用氯仿或苯，利用图2装置，重复实验（2分）

27．（15分）

（1）阳极（1分）（2）NaCl（1分）（3）2Fe3++3ClO-+10OH-=2FeO42-+3Cl-+5H2O（2分）

20.0 g（1分）增大Fe3+浓度，加快反应速率，Fe2+浓度继续增大，碱性减弱，副反应正向移动（2分）（4）Na2FeO4+2KOH=K2FeO4↓+2NaOH（2分）（5）KCl、KNO3、KOH（2分）（6）NaCl、KOH、NaOH（2分）（7）Fe(OH)3胶粒带正电荷，随As(Ⅴ)阴离子所带负电荷逐渐增大，斥力增强（2分）

28．（14分）

（1）421.6 kJ/mol（2分）（2）①升高温度，提高化学反应速率，反应ⅰ和ⅱ正向移动，反ⅲ应逆向移动（2分）②723K（2分）AD（2分）（3）①83（2分）②1.11×10-2（2分）

③（2分）

35．[化学——选修3：物质结构与性质]（15分）

（1）3d  1  （各1分，共2分）（2）H<C<S（1分）（3）Cu-BHT（1分）

该物质为原子晶体，熔沸点相对较高（2分）（4）3：1（1分）BC（1分）（5）否（1分）Cu-BHT中各原子共平面，可形成离域π键（2分）

（6）（2分）（7）5（2分）