深圳市诺得泰激光科技有限公司是一家专业从事激光研发，生产工业激光设备的现代化制造企业，目前市场上比较普遍的平模激光切已经不能适应其发展。诺得泰激光根据市场的需要，以自己具备多年研发生产激光设备，成功开发出大功率圆模、平模一体激光刀模切割机，该设备集激光切割、精密机械、数控技术等学科于一体的高新技术产品，使设备成本明显降低，大大改善了中小企业的资金问题，同时彻底变革部分企业的手工制做圆模板的历史，使其机械化、科技化、精度化,切割效果好，速度最快，性能最稳定等特点，公司经营原则：做好设备，做优良设备的原则”，以品质占据市场，把公司做强做大。经过数年的激光飞速发展，公司以完善的激光设备生产基地，公司以强大的技术实力，严格按照ISO9001质量体系把关每一个生产环节，确保每一台设备出厂的质量和性能,公司具有完善的服务体系，及时快捷地为客户提供全方面服务:售前指导，方案设计，售后技术培训，技术支持，设备维护，设备保养。

机器型号：Ndt-1218,1224

激光功率：：400w/600w/1000w/1500w/2000w（进口快轴流激光器）

工作行程：1200mm*1800mm 1200mm*2400mm

定位精度：0.01mm

切割精度：0.02mm

切割速度：每小时可切割120米以上

传动方式：X Y轴双方向台湾原装进口双螺母滚珠丝杆传动

光路形式：混合光路

切割厚度：1-25mm

支持格式：PLT、DXF、BMP、JPG、GIF、PGN、TIF、DST格式

工 工作电压：380V±10% 50HZ

工作温度：0℃－45℃

工作湿度：5－95%（无凝水）

目前诺得泰生产的刀模激光切割机，它的切割功率、速度如下： 400W:20m/h-30m/h 600W:30m/h-35m/h 1000W:70m/h-80m/h 1500W:120m/h-150m/h 2000W:180m/h-200m/h 【独特优点】 NDT-CO2-1500W 型数控技术激光切割机组采用“混合光路”的原理进行设计制造，数控激光切割机床工作台的运行方式为单向滑台式， 既减小了机床设备的占地空间，增加了切割加工过程中的运动稳定性和可靠性，又减小了切割功率受光程远近的影响，确保切割缝隙均匀一致，校光及维护保养便利。 NDT-CO2-1500W型数控技术激光切割机配置了性能优良的轴快流二氧化碳激光器，激光器输出激光束，经外光路系统处理及传输，再经切割头聚焦，并吹以辅助切割气体，在数控机床精密驱动下，实现对各种金属以及非金属板材的激光切割加工。 * NDT-CO2-1500W型数控技术激光切割机的控制软件运行在Windows操作系统上，具有CAD/CAM自动编程及优化排样套裁功能，可识别多种CAD图形文件。为方便使用，客户还可在系统中建立自己的激光切割工艺数据库，使用时可直接从工艺数据库中选取适宜的工艺方案。 * NDT-CO2-1500W型数控激光切割机的关键器件如CNC数控系统、交流伺服电机及其驱动器、精密滚动直线导轨、精密滚珠螺杆、光学镜片等均采用原装进口，以保证设备的可靠和稳定。 * NDT-CO2-1500W型数控激光切割机组还配有双温冷却水机组，还可选配稳压电源、无油空气压缩机及冷却干燥机、抽烟吸尘装置等辅助设备，以确保机组的正常运行。

【机型特点】

1:采用独有的高频开关电源激励，光电转化率高，模块化结构，具自诊断功能，故障率低。

2:通过更为先进的谐振腔设计，结构合理，布局紧凑，达到更高质量的光束模式，并且直接输出标准的45%线偏振，通过偏振镜转化为圆偏振，提高切割割缝一致性。

3:采用更为先进的换热器，更小的体积，更高的换热效率！

4:模块化结构设计，电气部分与机械部分完全隔离，提高了电气控制的稳定性与机械结构的寿命，使激光器布局更加合理紧凑。

5:独有的激光器智能控制系统的控制，交互式菜单导航更能，操作简单易懂，能与激光切割机床合二为一，实现激光器前所未有的功能。

6:智能控制系统可实现智能待机、智能换气 ，可节省10%的能源消耗，智能供气、智能调节，可节省30%的气体消耗，经济效益好，运行成本低。

7:智能激光功率控制，可对激光功率实现精细控制，在非金属板材中可有效的消除火柴头。

8:实现光路调整一键化，使操作繁琐的外光路调节变得快捷化。

9:可实现稳定、高速脉冲输出，对切割金属及非金属的高要求都得到了有效的解决。

10:激光器智能系统，内置故障自动诊断，故障历史记忆，并且可以在CNC端远程控制，并且可以在线与厂家直接远程操作诊断。

11:开放式接口，外控功能丰富，集成方便，操作简单，与数控机床紧密配合，实现激光器上所有功能，满足各种复杂的应用要求。

刀模激光切割机与传统相比 
　　（1）设计简单。传统加工是在刀模板上用铅笔或圆珠笔进行绘制，而后进行刀模切割；而使用了激光刀模机后，设计就可以直接在计算机上进行，不需要任何描绘。 
　　（2）误差小。在传统制作中，刀模板是通过锯床锯的，在移动的过程中就会形成错位而产生误差；而激光刀模机是全自动运行，不需要人工干预的。 
　　（3）工作效率高。传统加工方式受场地设备的影响而加工速度慢；而激光刀模机是大幅面、非接触式的，可以24小时全程运行。所以，对于激光刀模切割机的应用可以明显加速企业的发展，提高经济效益。在印刷行业主要应用于纸箱模型的切割、裁剪等。
　　　刀模激光切割机优势 
　  激光刀模切割机是近几年才发展起来的设备，该设备主要利用激光的强能量性对刀模板进行高深度烧蚀，从而达到安装切割刀的目的，对于刀模激光切割机的应用可以明显加速企业的发展？提高经济效益。在印刷行业主要应用于纸箱模型的切割、裁剪等。 
　　激光刀模切割机的工作流程是？首先在AUTOCAD或CORELDRAW里将需要制作的刀模设计好，再存储为相应的图形格式，如DXF、PLT格式。打开生产企业的专业控制软件，将文件导入，设置好相应的参数后开动设备就可以运行了。 
     激光刀模切割机作为一种全新自动化的加工方法？以其精确、快捷、操作简单等优点。在印刷、电子行业已得到广泛的应用。 
 NDT-CO2-1500W型激光切割机是为钢板及各种重型板材切割加工行业量身定做的。稳定的机身设计、灵活的执行机构、配套的激光切    割专用软件，使加工手段游刃有余，其效率和质量远胜于传统的切割方法，可24小时不间断工作，使NDT-CO2-1500W型成为用户钢板切割的加工利器。 
   诺得泰激光的精良产品拥有极好的性能价格比，助你在同行竞争中轻松应付我们的产品总有一款如同为您度身定制。我们是您身边的激光应用的专家朋友，您事业拓展的合作伙伴。

特点描述：

*随动感应切割保持一致，变形小，外观平整，美观

*切割速度快，效率高，成本低，操作安全，性能稳定

*采用进口伺服电机和导向传动机构，切割精度高