建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：年产50万吨沥青混凝土搅拌站项目

建设单位(盖章)：滦县泰安公路工程养护有限公司

编制日期：2019年6月

国家环境保护总局制

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产50万吨沥青混凝土搅拌站项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 滦县泰安公路工程养护有限公司 |
| 法人代表 | 裴小广 | 联系人 | 裴小广 |
| 通讯地址 | 河北省滦州经济开发区北区滦县泰安公路工程养护有限公司 |
| 联系电话 | 13623159888 | 传 真 |  | 邮政编码 | 064103 |
| 建设地点 | 河北省滦州经济开发区北区 |
| 立项审批部门 | 滦州市发展和改革局 | 批准文号 | 滦发改备字[2019]72号 |
| 建设性质 | 新建√改扩建□技改□ | 行业类别及代码 | C3099其他非金属矿物制品制造 |
| 占地面积 （平方米） | 13333.2m2 | 绿化面积 （平方米） |  |
| 总投资 （万元） | 8000 | 其中环保投 资（万元） | 128 | 环保投资占 总投资比例 | 1.6% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 | 2019年8月 |
| 工程内容及规模： 1、项目背景 滦县泰安公路工程养护有限公司主要从事沥青混凝土、乳化沥青的生产与销售。滦县泰安公路工程养护有限公司位于河北省滦州经济开发区北区，租用唐山市鼎缘建材有限公司厂内空地，公司拟投资8000万元建设水泥制品项目。建设年产50万吨沥青混凝土搅拌站项目，建设沥青混凝土生产线一条，乳化沥青生产线一条。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，该项目应编制环境影响报告表。滦县泰安公路工程养护有限公司于2019年5月委托河北水美环保科技股份有限公司承担该项目的环境影响报告表的编制工作，接受委托后，我单位立即开展了现场踏勘资料收集等工作，并按照《环境影响评价技术导则》的规定编制完成了本项目环境影响报告表。 3、项目概况 （1）项目名称：滦县泰安公路工程养护有限公司年产50万吨沥青混凝土搅拌站项目； （2）建设单位：滦县泰安公路工程养护有限公司； （3）建设性质：新建； （4）法人代表：裴小广； （5）占地面积：本项目在唐山市鼎缘建材有限公司厂区内建设，厂区总占地面积58381.33 m2，本项目为厂区西侧空地，本项目占地面积20亩，建筑面积12000m2； （6）项目投资：本项目总投资8000万元，环保投资128万元，占总投资1.6%； （7）建设规模：建设建设沥青混凝土生产线一条，乳化沥青生产线一条。 表1 产品方案一览表 名称 规格 规模 沥青混凝土 A级沥青 49.95万t/a 乳化沥青 500t/a 合计 50万t/a （8）建设内容：建设全封闭生产车间、原料库房、实验室、办公用房及其他附属用房，建设沥青混凝土和乳化沥青生产线各一条。主要设备有：全自动沥青混凝土成套设备、乳化沥青成套设备以及配套环保、电力设备及其他附属设施；生产原料为石碴、沥青、矿粉等。原料来源：外购；能源消耗种类为天然气、电。项目占地20亩，总建筑面积12000平方米，年加工沥青混凝土50万吨。 主要工程内容见表2。主要生产设备一览表见表3。 表2 主要工程内容一览表 工程组成 工程内容 备注 主体工程 沥青混凝土生产线 建设1条沥青混凝土生产线，搅拌系统全封闭 乳化沥青生产线 建设1条乳化沥青生产线，研磨系统全封闭 辅助工程 原料库 建设1座原材料库，原料砂石均于原料库内分区存放 办公用房 租用唐山市鼎缘建材有限公司办公用房 罐区 建设1座罐区，主要储存沥青储罐；厂内设置1座500t沥青储罐，储存沥青；沥青混凝土生产线配套建设8座50t沥青储罐；乳化沥青生产线配套建设1座5t沥青储罐，1座50t成品罐，1座2t乳化液罐 矿粉仓 沥青混凝土生产线配套2座80t矿粉仓 公用工程 供水 本项目用水依托唐山市鼎缘建材有限公司厂区内现有水井供给 供电 用电依托唐山市鼎缘建材有限公司厂内现有变压器，年用电30万KWh 供热 骨料烘干由1台天然气燃烧器提供；沥青加热由1台新建2t/h导热油炉（燃用天然气）供给；生产车间不设取暖设施，冬季办公取暖由电空调提供 环保工程 废气 原料库上部设置雾化喷淋设施（电伴热）；提升斗及皮带输送机均设置封闭廊道；进料斗、烘干筒、提升机、振动筛、缓冲仓、矿粉仓废气设置1套“脉冲布袋除尘器+35m高排气筒”天然气燃烧器安装低氮燃烧器；沥青储罐、搅拌（搅拌缸自带脉冲式布袋除尘器）、出料口、胶体磨废气共用1套“二级水喷淋+低温等离子复合UV光解（设置电捕焦功能）+2#35m高排气筒”； 导热油炉安装超低氮燃烧器，废气经12m高排气筒排放；道路扬尘采用道路硬化、场区地面每天清扫保洁并洒水，厂区设置洗车平台；砂石采用封闭箱式车辆运输，矿粉、沥青等均采用罐车运输 废水 厂内设置洗车平台，车辆清洗废水沉淀后回用于车辆清洗 固废 一般固废妥善处理；废润滑油、废液压油、废齿轮油、废油桶、残渣、废导热油、喷淋废液均委托有资质单位处理 表3 主要生产设备一览表 序号 设备名称 设备型号或规格 设备数量 能耗 备注 沥青混凝土搅拌生产线 搅拌设备 280-360t/h 1套 电能 — 搅拌缸 4000kg 1套 电能 — 骨料上料斗 单斗容积20 m3，上料宽度3.6m 5个 电能 — 配料系统 — 1套 电能 用于配料 烘干筒 直径2.75m×10m 1套 电能 用于烘干砂石 热料提升机 — 1套 电能 用于热骨料提升 矿粉提升机 — 1套 电能 用于矿粉提升 振动筛 5层 1套 电能 用于筛选 振动筛粉仓 20t 1座 储存废粉 缓冲仓 20m3 5套 电能 — 称量搅拌系统 — 1套 电能 用于搅拌 沥青供给系统 — 1套 电能 用于沥青供给 矿粉筒仓 容量为80t 2个 — 用于存储矿粉 沥青储罐 容积为50t 8个 — 用于存储沥青 粉料供给系统 — 1套 电能 用于矿粉供给 除尘系统 — 1套 电能 用于除尘 有机废气处理设备 — 1套 电能 有机废气的处理 控制系统 — 1套 电能 —— 沥青乳化液生产线 乳化液储罐 容积为2t 1个 — 用于配置乳化液 沥青储罐 容积为5t 1个 — 用于存储沥青 计量系统 1套 胶体磨 1个 成品储罐 容积为50t 1个 — 用于存储沥青乳化液成品 铲车 — 2台 电能 骨料的运输 导热油罐 容积为4m3 1个 — 用于存储导热油 导热油炉 2t/h 1台 燃烧天然气 加热沥青 天然气燃烧器 — 1套 天然气 厂区设置天然气储罐 LNG储罐 5m3 1个 — — 皮带输送设备 — 1套 — — 泵类 — 若干 — — 风机类 — 若干 — — 实验设备 — 1套 电能 — 注：搅拌得到的沥青混合料成品通过卸料口，直接装入装载车，外运送出。 本项目构建筑一览表见表4。 表4 项目构建筑物一览表 序号 建构筑物名称 建筑面积m2 建筑类型 备注 1 原料库 4500（90m×25m×10m） 周边为1.5m高钢筋混凝土结构基础，上部为彩钢结构，地面硬化 有效容积为5683.3 m3，容量为9093t；可满足1.8天生产需求 2 沥青混凝土生产线 1250（50m×25m） 封闭搅拌楼 布置1条沥青混凝土生产线 3 乳化沥青生产线 200（20m×10m） — 布置1条乳化沥青生产线 4 罐区 455（35m×13m×2.5m） — 四周设置1.5m高围堰，并设置顶棚 5 锅炉房 39（13m×3m） — 6 危废暂存间 20（5m×4m×2m） — 储存危险废物 7 操作间 30 — — 8 办公用房 200 砖混 租用现有办公用房 9 沉淀池 30m3（5m×4m×1.5m） 钢筋混凝土一体浇筑结构 洗车平台沉淀池 10 道路硬化 5286 合计 12000 项目原材料及能源消耗见表5。 表5 原辅材料及主要设备一览表 项目 名称 耗用量 单位 存储方式 最大存储量 备注 原料 砂石 452430 t/a 封闭原料库 建设1座封闭原料库，占地共约1750m2，堆放高度平均约为5米，最大存储量约为8750 t 骨料 沥青 20530 t/a 储罐 500t沥青储罐1个，50t沥青储罐8个，5t沥青储罐1个；最多储存500t 胶凝材料 矿粉 22500 t/a 仓 80t矿粉仓2，最多储存160t，可满足0.64天生产需求 填充料 乳化剂 25 t/a 桶装 500kg桶装，最多储存1t — 润滑油、液压油、齿轮油 2.0 t/a 桶装 500kg桶装，最多储存0.5t — 导热油 1.5 t/a 导热油炉配套的储罐 导热油炉配套有1个储罐，容积约为4m3，即最大存储量约为3.0t 用于间接加热沥青 絮凝剂 1.0 t/a 袋装 — — 其他 新鲜水 919.8 t/a — — 依托唐山市鼎缘建材有限公司厂区现有水井 电 30万 kwh/a — — 依托唐山市鼎缘建材有限公司厂区厂内现有变压器，由园区统一供电 天然气 350 万m3/a 罐装 厂内设置1个15m3LNG储罐，最大储量6.9t — 沥青：是由不同分子量的碳氢化合物及其非金属衍生物组成的黑褐色复杂混合物，呈液态，是一种防水防潮和防腐的有机胶凝材料。密度一般在1.15-1.25左右，主要成分是沥青质和树脂；沥青质不溶于低沸点烷烃，棕至黑色；树脂溶于低沸点烷烃，为深色半固体或固体物质。沥青有光泽，粘结性、抗水性和防腐蚀性良好。软化点低的称为软沥青，软化点中等的称为中沥青，软化点高的称为硬沥青。用于涂料、塑料、橡胶等工业以及铺筑路面等。 表6 天然气成份分析表 组分 CH4 CO2 CmHn N2 H2S 含硫量 低热值（MJ/Nm3） 比例（%） 82.64 1.67 0.22 0.53 6mg/Nm3 20mg/Nm3 41.2 （9）劳动定员与工作制度：拟建项目需要员工12人，年工作90天；每天2班，每班工作8小时。 （10）平面布置：拟建项目根据使用功能分为生产区和办公区，厂区大门位于北侧，厂区东侧为“唐山市鼎缘建材有限公司”，厂区西侧为本项目位置；由南向北依次布置锅炉房、乳化沥青生产线、罐区、沥青混凝土生产线、厂区西北侧为原料库；办公依托现有办公用房，位于厂区西北侧，平面布置见附图3。 （11）建设地点 本项目租用唐山市鼎缘建材有限公司现有厂区西侧空地，厂址位于河北省滦州经济开发区北区，中心坐标为北纬N39°47'25.65"，E118°42'14.66"。本项目东侧为唐山市鼎缘建材有限公司，厂区东、南、北侧均为空地，厂区西侧为平清乐公路。项目东北距杨家沟村1280m，东南距马庄子村720m，西北距沈官营三村570m，评价范围内无重点文物、自然保护区、珍稀动植物、水源地等环境敏感点。本项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 3、公用工程 （1）供电 拟建项目用电依托唐山市鼎缘建材有限公司厂内现有变压器，年用电量30万kwh。 （2）供热 拟建项目骨料烘干由1台天然气燃烧器提供；沥青加热由1台新建2t/h导热油炉（燃用天然气）供给；生产车间不设取暖设施，冬季办公取暖由电空调提供。 （3）给、排水 拟建项目生活用水为盥洗用水及饮用水；生产用水主要为雾化喷淋用水、厂区抑尘用水、车辆清洗用水、沥青乳化液搅拌过程加水；用水依托唐山市鼎缘建材有限公司厂区内现有水井供给。 ①给水： 1）抑尘用水：砂石卸车、储存过程中均会有颗粒物产生，拟建项目采取在原料库房上部设置雾化喷淋装置（电伴热）喷雾抑尘，喷淋装置抑尘用水量为5m3/d；运输道路抑尘用水量为2.0m3/d。 2）车辆清洗用水：运输车辆清洗用水为20L/辆·次，清洗次数为5000次/a，则车辆清洗用水量为0.6m3/d。 3）沥青乳化液搅拌过程中加水：沥青乳化液产量为500t/a，加水量为45%，年工作90天，则消耗水量为2.5m3/d。 4）本项目办公区不设宿舍、浴室和食堂，厕所为防渗旱厕。项目劳动定员12人，职工生活用水量按10L/（人·d）计算，则生活用水量为0.12m3/d。 ②排水 拟建项目雾化喷淋用水、抑尘用水用水全部蒸发损耗；沥青乳化液搅拌过程中用水全部进入产品中；车辆清洗废水产生量为1.1m3/d（100m3/a），车辆清洗废水收集后进入沉淀池沉淀（4.5m×3.5m×1.2m），回用于车辆清洗；生活盥洗废水用于厂区泼洒抑尘，废水量0.096m3/d。厂区无废水外排。水量平衡图见图1。 图1 水量平衡图 单位：m3/d 4、产业符合性 GB8978- 扩建项目属于其他非金属矿物制品制造业，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）（中华人民共和国发展和改革委员会令第21号），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类建设项目，为允许类；不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录 (2015年版)》中新增的限制和淘汰类；并已经滦县发展改革局备案，备案文号：滦发改备字[2019]72号，工艺、设备、规模均符合国家产业政策。 5、厂址合理性分析结论 本项目租用唐山市鼎缘建材有限公司现有厂区西侧空地，根据滦州市经济开发区管理委员会出具的证明可知，本项目选址在河北滦州经济开发区北区规划建设用地范围内，符合园区规划要求。 厂址位于滦州市经济开发区，评价范围内无重点文物、自然保护区、珍稀动植物、水源地等环境敏感点。因此，本项目厂址选择是可行的。 6、三线一单符合性分析 本项目评价区范围内无自然保护区、风景旅游区、文物保护区及珍稀动物保护区等敏感区域；项目能源和资源利用率高、污染物产生量较小，不违背资源利用上线要求；本项目为其他非金属矿物制品制造业，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）（中华人民共和国发展和改革委员会令第21号）的规定，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类建设项目，为允许类；不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录 (2015年版)》中新增的限制和淘汰类；符合国家和地方有关产业政策的要求。 表7 “三线一单”符合性分析一览表 序号 产业政策 本项目 结论 1 三线一单 生态保护红线 滦县生态保护红线范围位于滦县西北部山区，东北部及滦河流域。本项目位于滦县响嘡镇田疃村北，厂址周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求 符合 资源利用上线 本项目生产过程中消耗水919.8t，电30万kWh；取水依托唐山市鼎缘建材有限公司现有水井，本项目新鲜水用量较少，符合资源利用上限要求 符合 环境质量底线 项目所在区域环境空气为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二类区；声环境为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区；地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准；地表水环境为《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）IV 类标准； 根据滦县2017年环境空气质量可知， PM2.5、PM10、NOX不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单（二类区），CO、O3、SO2均可满足标准要求；区域内除氟化物有轻微超标外，其余各项监测因子环境质量均满足《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ 类标准，区域地下水环境质量较好；声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，声环境质量较好。本项目大气主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃、苯并芘、沥青烟、SO2、NOx，经废气处理设施处理后，均能达标排放；本项目运行后污染物均可达标排放，实际排放量较少，对环境质量底线无冲击性影响，环境影响可接受；生产废水循环使用，项目无废水外排，对周边水环境影响很小；符合环境质量底线要求。 符合 负面清单 根据唐山市《全市禁止投资的产业目录（2014年版）》要求，凡国家《产业结构调整指导目录》（2011年修正版）中明确的淘汰类项目一律禁止新建和改造升级，并应按期淘汰；目录中列为限制类项目在全市范围内禁止投资建设（等量置换除外）；禁止投资钢铁冶炼、水泥、平板玻璃等产能严重过剩行业和炼焦、有色、电石、铁合金等新增产能项目，新、改、扩建项目实行产能等量或减量置换；禁止投资项目配套的自备燃煤发电项目以及热电联产外的燃煤发电项目，现有多台燃煤机组装机容量合计达到30万千瓦以上的，实施煤炭等量替代后可建设为大容量燃煤发电机组。本项目为其他非金属矿物制品制造业，符合产业政策。 符合 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目租用唐山市鼎缘建材有限公司现有厂区西侧空地，本项目为新建项目，无与本项目有关的环境问题。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 滦县位于河北省东北部，地处燕山南麓滦河西岸。地理位置为东经118°14′3”—118°49′45”，北纬39°34′39”—39°58′25”。东西长50.9千米，南北宽43.8千米。东与卢龙、昌黎隔滦河相望，南和滦南县相接，西邻丰润、古冶区，北靠迁安、迁西二市县。 本项目租用唐山市鼎缘建材有限公司现有厂区西侧空地，厂址位于河北省滦州经济开发区北区，中心坐标为北纬N39°47'25.65"，E118°42'14.66"。本项目东侧为唐山市鼎缘建材有限公司，厂区东、南、北侧均为空地，厂区西侧为平清乐公路。项目东北距杨家沟村1280m，东南距马庄子村720m，西北距沈官营三村570m，评价范围内无重点文物、自然保护区、珍稀动植物、水源地等环境敏感点。 2、 地形地貌 滦县地势北高南低，沙河以西及白龙河、横河以东为山丘区，面积395.75平方公里，其中山丘面积为219.41平方公里，占全县面积的22%。 主要山脉有罗家岭、青龙山、魏峰山、风山、横山等。境内最高峰城山 峰海拔高程535.7米，一般山丘海拔高程200—30米之间。中部平原区面积603.25平方公里，占全县总面积的60.4%，京山铁路以北,地面高程 在海拔50米以上，局部有山丘出露，地势较为平坦，京山铁路以南地面 高程一般在30—50米，由于受风沙影响及河流切割，沙丘沟谷出现较多。 3、气候与气象 本区属暖温带半干旱大陆性气候类型，据气象局观测资料：每年4-8 月份风向多为南风及东南风，9 月份至次年3 月份为北风及西北风，一般风力为3 级，最大可达9 级根据《中国气候区划》，滦县属暖温带半湿润大陆性季风气候，四季分明。春季干燥多风，夏季闷热多雨，秋季昼暖夜寒，冬季寒冷少雪。近26 年年平均气温10.8℃，最冷月一月，平均-6℃，最热月7 月，平均25.2℃，极端最高气温39.9℃，极端最低气温-23.1℃，多年平均无霜期175 天。滦县多年平均降水量667.5mm，比唐山市北部各县略少，比南部各县偏多。降水情况地域分配不均，中部的滦河冲积平原区比西北部山区一带多年平均降水量少近49mm；一日降水极值过大，达167.7mm，占年平均降水的25.68%；降雨年内分配不均，冬春干旱少雨，夏秋季雨量集中，汛期6～8 月份，占全年降水量的85.68%；降雨年际分配变化大，丰枯悬殊，降水量在383.6mm～1031.6mm，丰年为枯年的2.7 倍。滦县多年平均蒸发量1648.3mm。河冻期12 月至次年3 月，冰厚0.3～0.5m。冻土期11 月下旬至次年3月，最大冻结深度0.6m～0.8m。本区多年平均风速2.4m/s，全年主导风向不明显，最大风频NNW 为9%，年静风频率为2%。 4、水文概况 滦县河流分属三个水系，东部滦河水系，包括横河、狗尿河；中部沙河水系，包括小青龙河、岳家河、溯河；西部陡河水系，包括管河、龙湾河。滦河、管河、龙湾河、沙河、横河为长年流水河，溯河、狗尿河、小青龙河为季节河。岳家河为临时河，下雨有水，雨止河干。其中滦河、沙河、管河源于县外，其余各河发源地均在县内。其中滦河水量最大，最大洪峰量曾达34000m3/s。 滦河发源于河北省丰宁县骆驼沟乡东部的小梁山（海拔2206m）南麓，由此向北，流经坝上草原，称闪电河，至大河口附近有吐力根河注入，后称大滦河。至隆化郭家屯附近与小滦河汇合后，始称滦河。南流至潘家口穿长城，入唐山，流经迁西、迁安、卢龙、滦县，在乐亭南兜网铺注入渤海。 5、区域地质 本区大地构造位置为燕山沉降带的山海关台拱西侧与滦县台褶带的交汇部位，出露地层以太古界和元古界为主，古生界零星出露,地表多被大面积第四系覆盖。本区构造形态极为复杂，主要有：司家营复式倒转向斜，新滦河复式倒转背斜及马城复式倒转向斜、滦河背斜、武山向斜等，断裂构造主要有北东向的青龙河断裂，北北西向的响堂断裂，坨子头断裂等。区内岩浆活动不发育，昌黎岩体在矿区东南部出现，为燕山期中粗粒花岗岩，局部见有零星中酸性脉岩。 6、地质与水文地质概况 按全国地层区划，滦县位于华北地层区燕山分区山海关小区，滦县地层由太古代、元古代、古生代、中生代和新生代组成。县内出露地层简单，新生界第四系分部广泛。新生界第四系的冲积层不整合于古生界地层之上。冲积层最底层部为卵砾石层，成分为石英砂岩、燧石岩、火山岩等。上部为粘土、亚粘土及砂层，最上部为耕植土。滦县的大地构造位置为华北地台东南部遵化～山海关隆起的Ⅳ极构造单元的昌黎凸起与蓟滦凹褶束。构造运动早在古生代以升降为主，到燕山运动较强烈，以断裂活动为主要特征。县内的褶皱主要有阳山复背斜的西翼、司营复式向斜、新滦河复式背斜和马城复式向斜。县内断裂构造活动很强，断裂交汇，构造应力集中，有三组八条断裂在境内通过。东西向断裂上有榆山断裂和九百户断裂；北东向断裂有雷庄～山港断裂、山东庄断裂和滦县断裂；北西向断裂有响嘡断裂、坨子头断裂和芝麻山断裂。滦县境内岩浆活动极弱，只在张庄、董庄子、刘店子等处的三屯营组均质混合岩中有伟晶岩脉出露。由长石、石英和云母组成。走向NW3100，规模小，长100～150m，宽3～14m左右，为燕山运动的产物。 7、植被与土壤 滦县土壤以残积坡积物、洪积物、洪冲积物、冲积物和风积物为其成土母质。受地貌的影响，滦县的主要土壤类型有褐土、潮土、水稻土、沼泽土和风砂土等，其中褐土类面积最大，约占全区面积的94.7％，分布在全县31个乡镇。 滦县地形复杂，野生植物繁多，构成草场资源的野生植物多在杨柳庄区、青龙山区和油榨区。除饲草外，在县境的西北部和中南部生长多种药材。 8、滦县经济开发区 滦县经济开发区成立于2003年6月，是河北省政府批准成立的省级经济开发区，规划面积37平方公里，由南区、北区、高铁新区和榛杨工业区四个部分组成。南区：位于新城以东连接古城，定位于打造连接新古城区的经济走廊，目前已基本开发完毕，形成了食品加工、装备制造、现代服务业为主导的产业体系；北区和高铁新区：位于新城以北，连接津秦高铁，北区重点规划发展高端装备制造、节能环保、新材料产业，高铁新区重点发展现代信息物流、现代服务业，两区联动发展，共同建设“高铁、高速出口经济区”，定位于打造“城市北部新区”； 榛杨工业区：位于滦县北部，主要以水泥、建材、钢铁产业为主，立足转型升级，打造环保科技型“建材产业”。 经过十年发展，滦县经济开发区已成为县域经济发展和中等城市建设的重要产业支持，形成三方面独有的发展优势： 一是优越的区位交通。滦县经济开发区紧邻城区，区位交通优势更为凸显。205国道、102国道、平青大省道贯穿连接了开发区南区、北区、高铁新区和榛杨工业区，周边百公里范围内拥有4个港口、4个机场，形成了海、陆、空“四通八达”的立体交通网络。津秦高铁滦河站就坐落在开发区内，距离京哈高速仅5分钟车程，滦县经济开发区独享“高铁、高速出口经济区”的最佳选址。同时，滦县经济开发区坚持“产城一体、产城融合”发展模式，依托城市总体规划，高标准配套基础设施，为项目建设打造了优质发展平台。 二是良好的产业基础。滦县经济开发区主导产业特色明显，规划发展“一区多园”。南区培育壮大伊利、蓝贝等一批重点食品企业，2014创建了河北省首家省级食品产业示范基地；北区以首龙通力再生资源利用项目为重点，以“城市冶炼”的理念打造钢铁循环经济示范基地；高铁新区依托独有的区位交通优势，以金古月国际绿色产品物流港项目为起点，发展现代信息物流产业和现代服务业；榛杨工业区以转型升级为重点，打造环保建材产业。 开发区四个园区各具特色，逐步形成了不可替代的产业竞争优势，发展成为县域经济新的增长极，以“产业先行，以产兴城”的发展规划支撑起我县未来中等城市框架。 三是优质的服务环境。滦县经济开发区在唐山市29家省级开发区中，率先通过了ISO9001质量体系认证和ISO14000环境体系认证，拥有市级行政审批和管理权限。开发区以项目“落得下、建得快、发展好”为目标，不断完善管理体系建设，提升投资服务水平，打造“诚信、高效”的开发区特色服务品牌。细化“领导分包”，将招商引资和重点项目建设的任务目标“数据化、表格化、公开化”，具体落实到管委会每一位班子成员。简化“企业帮办”，以企业“找一个人，办所有事”为目标，每一家企业从项目引进、手续办理到项目建设过程中各种服务，实行“一包到底、终身负责”制。具体化“服务事项”，推行“科局长驻厂办公制”，安排业务局长、业务骨干实施驻厂办公，与企业同步协调解决项目建设过程中出现的各种问题。标准化“服务内容”，按照质量管理体系的要求，管委会在“四局一办两个中心”全面推行工作日志和项目跟踪记录，用标准化建设保障管理服务的高水准和高效率。 滦县经济开发区依托良好的区位交通优势、优越政策环境和发展机遇，在县委、县政府的全力支持下，倾力打造县域经济发展增长极，近年来发展水平一直保持省市前列，2012年和2013年连续两年位列唐山市29家省级开发区第一名；2013年在全省197家省级以上开发区综合发展水平位列12名（含5家国家级开发区）。滦县经济开发区的发展目标是力争2015年跨入省级开发区前十，三年内主营业务收入突破1000亿元，2018年争创国家级经济开发区！ 本项目厂址位于北区中节能环保建材区，北区重点发展信息物流、精品装备制造、现代新型建材产业、包装印刷等产业，以建设“滦县北部工业新区”为目标，打造承接京津产业转移优质平台。本项目属于其他非金属矿物制品制造业，产品为沥青混凝土及乳化沥青，均为建材；本项目符合园区产业定位，选址合理。

# 环境质量状况

环境质量状况建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 根据滦州市环境功能区划和拟建项目所在位置，建设项目位于环境空气质量二类区和环境噪声3类区。根据滦州市的常规监测数据来代表本地的环境质量现状： （1）空气环境质量现状 达标判定：根据河北省生态环境厅发布的《2017年全省环境空气质量排名情况》（2018年2月22日），滦州市2017年综合指数7.90，排名137，首要污染物PM2.5，与上年同期综合指数8.65相比，同比改善0.0%；2017年PM2.5浓度81mg/m3，与上年同期PM2.5浓度78mg/m3相比，同比改善-3.85%；对比《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（二类区），PM2.5不满足环境空气质量二级标准要求，区域环境空气属于不达标区。 表8 滦州市2017年环境空气质量评价一览表 月份 综合 指数 首要 污染物 SO2 NO2 CO O3 PM10 PM2.5 浓度 (ug/m3) 分指数 浓度 (ug/m3) 分指数 浓度 (mg/m3) 分指数 浓度 (ug/m3) 分指数 浓度 (ug/m3) 分指数 浓度 (ug/m3) 分指数 1月 10.71 PM2.5 77.5 1.29 74.8 1.87 3.5 0.88 40.8 0.26 186.5 2.66 131.4 3.75 2月 8.64 PM2.5 65.0 1.08 62.1 1.55 2.5 0.63 66.3 0.41 156.4 2.23 95.6 2.73 3月 7.76 PM2.5 52.1 0.87 69.9 1.75 1.8 0.45 97.0 0.61 133 1.90 76.5 2.19 4月 8.07 PM10 51.7 0.86 62.7 1.57 1.9 0.48 115.4 0.72 166.1 2.37 72.5 2.07 5月 7.26 PM2.5 49.1 0.82 60.4 1.51 1.7 0.43 150.2 0.94 129.3 1.85 60.2 1.72 6月 7.93 PM2.5 51.6 0.86 66.7 1.67 1.9 0.48 176.5 1.10 123.8 1.77 71.9 2.05 7月 6.96 PM2.5 38.6 0.64 57.4 1.44 2.0 0.50 131.8 0.82 100.6 1.44 74.4 2.13 8月 5.76 PM2.5 36.1 0.60 47.0 1.18 2.0 0.50 122.8 0.77 80.8 1.15 54.6 1.56 9月 8.16 PM10 45 0.75 60.6 1.52 2.1 0.53 142.8 0.89 144.7 2.07 84.3 2.41 10月 7.52 PM2.5 40.8 0.68 55.5 1.39 2.2 0.55 72.6 0.45 131.7 1.88 89.8 2.57 11月 7.20 PM2.5 53.2 0.89 50.9 1.27 1.9 0.48 53 0.33 141.3 2.02 77.7 2.22 12月 7.46 PM2.5 61.3 1.02 55.9 1.40 2.1 0.53 44.2 0.28 141.5 2.02 77.8 2.22 均值 - - 51.8 - 60.1 - 2.14 101.18 136.18 - 80.76 - 二级标准 - - 60 - 40 - - - - - 70 - 35 - （2）水环境质量现状 区域地下水可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准的要求。 （3）声环境质量现状 评价区内声环境质量较好，区域声环境质量可满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中3类区标及4a类区准要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目区域内没有重点保护文物和珍稀动植物资源。根据工程性质和周围环境特征，确定环境保护目标和保护级别见下表，以厂区西北为坐标原点（0，0）。 表9 环境保护对象及其保护目标一览表 名称 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 人口情况（人） 相对厂界距离 X Y 环境空气 1330 190 杨家沟村 村民 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准及修改单（二类区） NE 820 1280 450 -790 马庄子村 SE 890 720 -480 0 沈官营三村 NW 980 570 140 1500 顾家庄村 NW 560 1560 地下水环境 — — 周边地下水 村庄水井 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准 — — — 声环境 厂界 — 厂界外1m — 东、南、北厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，西厂界执行4a类区标准 — — —

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气PM10、PM2.5、TSP、SO2、NO2、CO、O3、苯并芘执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单（二类区）；非甲烷总烃执行河北省地方标准《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表 1 二级标准。 表10 《环境空气质量标准》标准限值 污染物名称 取值时 浓度限值 （二级标准） 执行标准 二氧化硫（SO2） 年平均 60μg/Nm3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准（二类区） 24小时平均 150μg/Nm3 1小时平均 500μg/Nm3 二氧化氮（NO2） 年平均 40μg/Nm3 24小时平均 80μg/Nm3 1小时平均 200μg/Nm3 一氧化碳（CO） 24小时平均 4mg/Nm3 1小时平均 10mg/Nm3 臭氧（O3） 日最大8小时平均 160μg/Nm3 小时平均 200μg/Nm3 总悬浮颗粒物（TSP） 年平均 200μg/Nm3 24小时平均 300μg/Nm3 可吸入颗粒物（PM10） 年平均 70μg/Nm3 24小时平均 150μg/Nm3 可吸入颗粒物（PM2.5） 年平均 35μg/Nm3 24小时平均 75μg/Nm3 苯并芘 年平均 0.001μg/Nm3 24小时平均 0.0025μg/Nm3 非甲烷总烃 1小时平均 2.0mg/Nm3 河北省地方标准《环境空气质量非 甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012） 表 1 二级标准 （2）东、南、北厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，西厂界执行4a类区标准， 3类区：昼间：65dB(A)，夜间：55dB(A)；4a类区：昼间：70dB(A)，夜间：55dB(A)； （3）地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准的要求。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）施工期：施工期废气执行河北省地方标准《施工场地扬尘排放标准》（DB13/ 2934-2019）表1中的标准：80μg/m3（指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值）；当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150µg/m3时，以150µg/m3计；施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中的相应标准（昼间：70dB(A)，夜间：55dB(A)）； （2）营运期： 除尘器污染物排放：颗粒物、SO2、NOx排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表1干燥炉颗粒物排放限值、表2中工业炉窑有害污染物排放限值（颗粒物 50mg/m3、SO2 400mg/m3、NOx 400mg/m3）；且满足《中共唐山市委办公室唐山市人民政府办公室关于印发《2019 年“十项重点工作”工作方案》的通知》唐办发【2019】3号（颗粒物 30mg/m3、SO2 200mg/m3、NOx 300mg/m3）。 有机废气处理设施污染物排放：颗粒物、沥青烟、苯并芘均执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（35m高排气筒：颗粒物排放速率46.5kg/h，排放浓度120mg/m3；苯并芘排放速率0.595×10-3kg/h，排放浓度0.3×10-3mg/m3；沥青烟排放速率4.25kg/h，排放浓度75mg/m3，生产设备不得有明显的无组织排放存在）；且颗粒物满足中共唐山市委办公室唐山市人民政府办公室关于印发《2019 年“十项重点工作”工作方案》的通知 唐办发[2019]3 号文件中要求（颗粒物≤10mg/m3）；有组织臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2臭气浓度标准值（35m高排气筒，臭气浓度≤15000）；非甲烷总烃排放浓度执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业大气污染物最高允许排放浓度限值（80mg/m3）。 导热油炉烟气排放参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中特别排放限值；同时满足《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（河北省大气污染防治工作领导小组办公室文件，冀气领办[2018]177号）颗粒物≤5mg/m3、SO2≤10mg/m3、NOX30mg/m3。 （3）厂界无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中的标准（颗粒物：1.0mg/m3）；厂界无组织臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准（臭气浓度：20）； 厂界无组织沥青烟执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中的标准（沥青烟：生产设备不得有明显的无组织排放存在）；厂界无组织非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322—2016）表2企业边界大气污染物浓度限值（2.0mg/m3）。 （4）东、南、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区环境噪声排放限值，西厂界执行4类区环境噪声排放限值； 3类区：昼间：65dB(A)，夜间：55dB(A)；4类区：昼间：70dB(A)，夜间：55dB(A)； （5）一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18597－2001)及其修改单中的标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中标准及其修改单中的标准。 |
| 总量控制指标 | 根据《全国主要污染物排放总量控制计划》、《“十三五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》、《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知(环发[2014]197号)、《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总[2014]283号）等文件的相关要求进行核算，并结合本工程外排污染物特征，确定本项目总量控制因子为：COD、NH3-N、SO2、NOx、颗粒物。 （1）废气： ①本项目进料斗、烘干筒、提升机、振动筛、缓冲仓、矿粉仓废气收集后引入1#脉冲式布袋除尘器处理（50000m3/h）。烘干筒配套1个天然气燃烧器，配好的热风进入烘干筒加热物料。烘干筒以天然气为燃料，天然气用量为250万m3/a，年运行1440h，烘干筒废气产生量为3406.479万m3/a。 颗粒物、SO2、NOx排放浓度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表1干燥炉颗粒物排放限值、表2中工业炉窑有害污染物排放限值（颗粒物 50mg/m3、SO2 400mg/m3、NOx 400mg/m3）；且满足《中共唐山市委办公室唐山市人民政府办公室关于印发《2019 年“十项重点工作”工作方案》的通知》唐办发【2019】3号（颗粒物 30mg/m3、SO2 200mg/m3、NOx 300mg/m3）。 颗粒物：50000m3/h×30mg/m3×1440h×10-9=2.16t/a； SO2：3406.479万m3/a×200mg/m3×10-9=6.813t/a； NOx：3406.479万m3/a×300mg/m3×10-9=10.219t/a； ②沥青储罐、搅拌（搅拌缸自带脉冲式布袋除尘器）、出料口、胶体磨废气共用1套“二级水喷淋+低温等离子复合UV光解（设置电捕焦功能）+2#35m高排气筒”（风机风量为30000m3/h）处理。颗粒物、沥青烟、苯并芘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（35m高排气筒：颗粒物排放速率46.5kg/h，排放浓度120mg/m3；苯并芘排放速率0.595×10-3kg/h，排放浓度0.3×10-3mg/m3；沥青烟排放速率4.25kg/h，排放浓度75mg/m3，生产设备不得有明显的无组织排放存在）；颗粒物且满足中共唐山市委办公室唐山市人民政府办公室关于印发《2019 年“十项重点工作”工作方案》的通知 唐办发[2019]3 号文件中要求（颗粒物≤10mg/m3）。类比同类企业，有组织臭气浓度排放值为1000，可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2臭气浓度标准值（35m高排气筒，臭气浓度≤15000）；非甲烷总烃排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业大气污染物最高允许排放浓度限值（80mg/m3）。 颗粒物：30000m3/h×10mg/m3×1440h×10-9=0.432t/a； 沥青烟：30000m3/h×75mg/m3×1440h×10-9=3.24t/a； 苯并芘：30000m3/h×0.3×10-3mg/m3×1440h×10-9=1.296×10-5t/a； 非甲烷总烃：30000m3/h×80mg/m3×1440h×10-9=3.456t/a； ③本项目设置1台2t/h导热油炉，以天然气为燃料，天然气用量为100万m3/a，年运行1440h，废气产生量为13625917m3/a。废气中各污染物排放浓度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中特别排放限值；同时满足《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（河北省大气污染防治工作领导小组办公室文件，冀气领办[2018]177号）颗粒物≤5mg/m3、SO2≤10mg/m3、NOX30mg/m3。 颗粒物：13625917m3/a×5mg/m3×10-9=0.068t/a； SO2：13625917m3/a×10mg/m3×10-9=0.136t/a； NOx：13625917m3/a×30mg/m3×10-9=0.409t/a； ④污染物排放总量 SO2：6.813+0.136=6.949t/a； NOx：10.219+0.409=10.628t/a； 特征污染物 颗粒物：2.16+0.432+0.068=2.66t/a； 沥青烟：3.24t/a； 苯并芘：1.296×10-5t/a； 非甲烷总烃：3.456t/a； （2）废水： 该厂工人为附近村民，因此不设食堂、宿舍、淋浴设施，厂区设置防渗旱厕（依托厂内现有旱厕），生活盥洗废水用于厂区泼洒抑尘；喷淋塔废水循环使用，定期清理，作为危废处理；厂区设置洗车平台，车辆清洗废水收集后进入沉淀池沉淀后，回用于车辆清洗；本项目无废水外排。 COD：0t/a；氨氮：0t/a。 （3）总量控制指标： 废气：SO2：6.949t/a；NOx：10.628t/a； 特征污染物： 颗粒物：2.66t/a；沥青烟：3.24t/a；苯并芘：1.296×10-5t/a；非甲烷总烃：3.456t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本项目以砂石、矿粉、沥青为原料，按照一定比例配合，经预处理、搅拌而得的沥青混凝土；以乳化剂、水、沥青为原料，按照一定比例配合，经配置、研磨而得的乳化沥青。具体生产工艺流程如下。 一、沥青混凝土 原料运输 本项目所需砂石、矿粉外购于采石场；砂石粒度约为1.0cm至3.0cm，主要成分为石灰岩，是沥青混合料的主要骨料；矿粉粒度小于0.6mm，主要成分为石灰岩，是沥青混合料的主要填充料；砂石、矿粉均由封闭箱式汽车运输进厂，砂石装卸、储存均于封闭的原料库中，矿粉储存于矿粉仓中。沥青是石油气工厂热解石油气原料时得到的副产品，进厂时为散装沥青，沥青由专用沥青运输车通过密闭沥青管道送至沥青储罐，沥青运输车自带废气回收装置。本项目共设置500t沥青储罐1个，主要储存沥青；沥青混凝土配套建设50t沥青储罐8个。 （2）骨料、填充料预处理流程： 砂石（骨料）由铲车送入骨料进料斗（进料斗置于原料库中，共设置5个，20m3），配比比例根据客户要求而定，砂石通过封闭皮带机自动进料，皮带输送机完全封闭。为使沥青混凝土产品不至于因过快冷却而带来运输上的不便，砂石（骨料）与沥青混合前要经过热处理。砂石（骨料）由皮带输送机送入烘干筒，在其中不断加热（天然气燃烧器提供，直接加热），烘干筒不停转动，以使砂石（骨料）受热均匀，加热至约160℃，随后加热的砂石（骨料）通过骨料提升机送到粒度检控系统内经过振动筛选（5层筛），让符合产品要求的砂石通过，砂石进入缓冲仓中（共设置5个），经计量后由螺旋输送机送入搅拌系统；少数不合规格的废骨料（砂石）被分离后由专门出口排出，运回采石场重新破碎。 烘干筒、热骨料提升机、振动筛、缓冲仓、矿粉提升机、矿粉仓等设备运行过程中产生的废气收集后经脉冲式布袋除尘器处理后，经35m高排气筒排放，脉冲式布袋除尘器产生的除尘灰集中收集后作为原料，回用于生产。 （3）沥青预处理流程： 本项目沥青加热采用导热油炉，导热油炉采用燃烧天然气加热有机载体（导热油），并通过高温油泵进行液相循环将加热后的导热油输送到用热设备，再由用热设备出油口回到天然气导热油炉加热。沥青由导热油炉加热至120℃，再经沥青泵输送到沥青计量器，按一定的比例混合后通过专门管道送入搅拌系统内与骨料（砂石）、填充料（矿粉）混合，搅拌系统上部设置沥青喷洒管，沥青均匀的喷洒至搅拌系统内，与砂石、矿粉充分混合。 （4）搅拌过程：矿粉储存于矿粉仓中，矿粉通过配料斗、矿粉提升机、计量器进入搅拌系统。最后搅拌仓内的骨料（砂石）、粉料（矿粉）、热沥青搅拌后得到成品，搅拌过程中产生的含沥青烟、颗粒物废气经搅拌系统自带布袋除尘器处理后，废气引入有机废气处理设施，布袋除尘器产生的收尘灰返回搅拌系统重新利用。 （5）成品运输：物料搅拌好后，打开放料口，成品直接进入运输罐车中，外售；厂区不设置成品仓，不储存成品。 生产工艺流程及排污节点见图2。 图2 沥青混凝土生产工艺流程及排污节点图 排污节点：砂石卸车、储存废气G1，骨料进料斗废气G2，烘干筒废气G3-1，热骨料提升机废气G3-2，振动筛废气G3-3，缓冲仓废气G3-4，矿粉仓G4-1，矿粉提升机废气G4-2，沥青搅拌机废气G5-1，沥青混凝土装车废气G5-2，沥青储罐废气G5-3；烘干筒噪声N1，提升机噪声N2，振动筛噪声N3，搅拌机噪声N4，沥青泵噪声N5；振动筛分离出的不合格骨料S1，残渣S2。 二、乳化沥青 （1）沥青：乳化沥青生产线配套1个5t沥青储罐，并加热至120℃左右（由厂区内天然气导热油炉提供热量），沥青来自厂内500t沥青储罐。 （2）乳化液：乳化液为桶装，由人工加入乳化液罐中；乳化沥青生产线配套1个2t乳化液罐，水由水罐泵入乳化液罐中，并加入适量乳化液（质量分数为5%），并加热至60℃左右（由厂区内天然气导热油炉提供热量），搅拌均匀后待用。 （3）研磨 沥青和乳化液水溶剂的流量比例控制是生产合格乳化沥青的重要工艺参数，本项目设置油水比自动控制系统，沥青和配置好的乳化液经计量后，进入胶体磨，经胶体磨研磨后生成乳化沥青成品。 （4）成品 成品乳化沥青泵入成品罐，配套建设1个50t成品罐，成品储罐内设置搅拌系统，防止沥青在罐内沉淀。乳化沥青成品由专用运输车通过密闭沥青管道送至储罐，乳化沥青运输车自带废气回收装置。 图3 乳化沥青生产工艺流程及排污节点图 排污节点：沥青储罐、成品罐废气G5-3，胶体磨废气G6；计量泵噪声N5，胶体磨噪声N6。 其他排污节点：锅炉烟气G7，无组织废气G8，道路运输扬尘G9；车辆清洗废水W2；风机类噪声N7；导热油炉废导热油S3，脉冲式布袋除尘器除尘灰S4，沉淀池产生的污泥S5，机械设备维修过程中产生的废润滑油、废液压油、废齿轮油、废油桶S6、废乳化液桶S6、喷淋塔喷淋废液S7，有机废气处理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废灯管S8，职工生活垃圾S9。 表11 工程工艺产污环节一览表 污染类型 序号 排污节点 主要污染物 排放特征 废气治理措施 废气 G1 砂石卸车、储存 颗粒物 连续 封闭库房+雾化喷淋设施（电伴热） G2 骨料进料斗 颗粒物 连续 废气收集措施+脉冲式布袋除尘器+1#35m高排气筒 G3-1 烘干筒 颗粒物、SO2、NOx 连续 G3-2 热骨料提升机 颗粒物、SO2、NOx 连续 G3-3 振动筛 颗粒物、SO2、NOx 连续 G3-4 缓冲仓 颗粒物、SO2、NOx 连续 G4-1 矿粉仓 颗粒物 连续 G4-2 矿粉提升机 颗粒物 连续 G5-1 搅拌系统 沥青烟、非甲烷总烃、颗粒物、苯并芘、臭气浓度 连续 搅拌机自带布袋除尘器；废气收集+二级水喷淋+低温等离子复合UV光解（设置电捕焦功能）+2#35m高排气筒 G5-2 成品出料口 沥青烟、非甲烷总烃、苯并芘、臭气浓度 连续 G5-3 沥青储罐 非甲烷总烃、苯并芘、臭气浓度 连续 G6 胶体磨 沥青烟、非甲烷总烃、苯并芘、臭气浓度 连续 G7 锅炉烟气 烟尘、SO2、NOx 连续 超低氮燃烧器+3#12m排气筒 G8 无组织 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、沥青烟 连续 G9 道路运输扬尘 颗粒物 间断 道路硬化、场区地面每天清扫保洁并洒水，采用封闭箱式车辆运输，厂区设置洗车平台对运输车辆进行清洗 废水 W1 生活盥洗废水 COD、SS 间断 用于厂区泼洒抑尘 W2 洗车废水 SS 间断 排入沉淀水池，沉淀后回用于车辆清洗 噪声 N1 烘干筒 噪声 间断 采用低噪音设备、设备基础减震、厂房隔声等措施 N2 提升机 噪声 间断 N3 振动筛 噪声 间断 N4 搅拌系统 噪声 间断 N5 沥青泵 噪声 间断 N6 胶体磨 噪声 间断 N7 风机类 噪声 间断 固体废物 S1 振动筛 不合格骨料 间断 返回采石场 S2 沥青混凝土生产过程 残渣 间断 委托有资质的单位处理 S3 导热油炉 废导热油 间断 委托有资质的单位处理 S4 脉冲式布袋除尘器 除尘灰 间断 回用于生产 S5 沉淀池 污泥 间断 交环卫部门统一处理 S6 机械设备维修 废润滑油、废液压油、废齿轮油、废油桶 间断 委托有资质的单位处理 乳化液包装 废桶 间断 委托有资质的单位处理 S7 喷淋塔 喷淋废液 间断 委托有资质的单位处理 S8 机废气处理设施 废过滤棉 间断 委托有资质的单位处理 废催化剂 间断 委托有资质的单位处理 废灯管 间断 委托有资质的单位处理 S9 职工生活 生活垃圾 间断 交环卫部门统一处理

主要污染工序： 1、施工期主要污染物工序 （1）废气：施工期挖填土方，装卸运输砂石、水泥等建筑材料以及运输车辆进出施工场地产生的二次扬尘。 （2）废水：施工设备冲洗废水、水泥养护废水及施工人员少量生活污水。 （3）噪声：产生噪声设备主要有运输车辆、装载机、推土机、挖掘机等。 （4）固废：建筑垃圾及生活垃圾。 2、营运期主要污染工序 （1）废气：废气污染源为砂石卸车、储存废气，骨料进料斗废气，烘干筒废气，热骨料提升机废气，振动筛废气，缓冲仓废气，矿粉仓废气，矿粉提升机废气，沥青搅拌机废气，沥青混凝土装车废气，沥青储罐废气；沥青储罐、成品罐废气，胶体磨废气，锅炉烟气，无组织恶臭、非甲烷总烃，道路运输扬尘。 （2）废水：废水为生活盥洗废水、车辆清洗废水。 （3）噪声：主要噪声源为烘干筒、提升机、振动筛、搅拌系统、沥青泵、胶体磨、风机类等设备产生的噪声。 （4）固废：固废主要为振动筛选出的不合格骨料，脉冲布袋除尘器产生的除尘灰，沉淀池产生的污泥，沥青混凝土生产过程产生的残渣，机械设备维修产生的废润滑油、废液压油、废齿轮油、废油桶，废乳化液桶，导热油炉产生的废导热油，喷淋塔产生的喷淋废液，有机废气处理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废灯管及职工生活垃圾。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 (单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 砂石卸车、储存 | 颗粒物 | 0.029t/a | 0.012 t/a |
|  | 生产过程 | 非甲烷总烃 | 0.0064 t/a | 0.0064 t/a |
|  | 运输扬尘 | 颗粒物 | 0.54t/a | 0.216 t/a |
|  | 1#排气筒 | 颗粒物 | 927.903mg/m3，66.8t/a | 9.279mg/m3，0.668t/a |
|  |  | SO2 | 1.389mg/m3，0.1t/a | 1.389mg/m3，0.1t/a |
|  |  | NOx | 64.965mg/m3，4.6775t/a | 16.241mg/m3，1.169t/a |
|  | 2#排气筒 | 沥青烟 | 267.315mg/m3，11.548t/a | 5.346mg/m3，0.231t/a |
|  |  | 苯并芘 | 0.059mg/m3，2.566×10-3t/a | 2.97×10-5mg/m3，1.28×10-6t/a |
|  |  | 颗粒物 | 2994.792mg/m3，129.375t/a | 2.995mg/m3，4.3125t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 213.84mg/m3，9.238t/a | 1.069mg/m3，0.046t/a |
|  | 3#排气筒 | 颗粒物 | 4.0mg/m3，0.0545t/a | 4.0mg/m3，0.0545t/a |
|  |  | SO2 | 2.936mg/m3，0.04t/a | 2.936mg/m3，0.04t/a |
|  |  | NOx | 100mg/m3，1.364t/a | 25mg/m3，0.341t/a |
| 水 污 染 物 | 车辆清洗 | SS | 3000mg/L 0.3t/a | 0t/a |
|  | 生活盥洗废水 | COD SS | —— | 厂区泼洒抑尘 |
| 固 体 废 物 | 振动筛 | 不合格骨料 | 4500t/a | 返回采石场 |
|  | 脉冲式布袋除尘器 | 除尘灰 | 66.132t/a | 回用于生产 |
|  | 沉淀池 | 污泥 | 2.0t/a | 交环卫部门统一处理 |
|  | 沥青混凝土生产 | 残渣 | 10t/a | 委托有资质的单位处理 |
|  | 导热油炉 | 废导热油 | 1.0t/a |  |
|  | 喷淋塔 | 喷淋废液 | 20t/a |  |
|  | 机械设备维修 | 废润滑油、废液压油、废齿轮油 | 0.2t/a |  |
|  |  | 废油桶 | 20个/a |  |
|  | 乳化液包装 | 废桶 | 50个/a | 委托有资质的单位处理 |
|  | 有机废气处理设施 | 废过滤棉 | 0.6t/a |  |
|  |  | 废催化剂 | 0.03 t/a |  |
|  |  | 废灯管 | 10组/a |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 0.5 | 交环卫部门统一处理 |
| 噪 声 | 拟建项目营运期噪声主要为烘干筒、提升机、振动筛、搅拌系统、沥青泵、胶体磨、风机等设备产生的噪声，噪声源强约为80～90dB（A），采取厂房隔声、基础减振等措施，并经距离衰减后，东、南、北厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区环境噪声排放限值，西厂界可满足4类区环境噪声排放限值。 |
| 其 他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 拟建项目位于唐山市鼎缘建材有限公司厂区内，厂区周边无珍稀物种及被保护生物存在，项目建设过程中对自然生态系统影响较小。拟建项目主要建设原料库、搅拌楼、锅炉房等，施工期间因土石方工程和建筑材料使用等，将会对大气环境、生态环境及交通产生一定的影响，但这种影响是暂时的，这种影响可通过加强管理、科学施工来减缓，它会随着施工的结束而终告结束。后期及时加强对厂区绿化和污染治理工作。因此，工程建设不会对该区域整体的生态质量及生态系统的完整性造成明显不利影响。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目为新建项目，施工期对周围环境的影响主要为施工期产生的扬尘、施工期噪声、施工期废水和施工期固体废物以及施工期生态影响。 1、施工期大气环境影响分析： 施工期挖填土方，装卸运输砂石、水泥等建筑材料以及运输车辆进出施工场地将产生二次扬尘。为有效控制施工期间的扬尘影响，根据《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）、《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案》（冀政发[2018]18号）、《河北省2018年建筑施工与城市道路扬尘整治工作方案》、《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019），对施工期提出以下要求： 建筑工地全面做到周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。 ①施工现场封闭管理。施工现场按规定连续设置硬质围挡(围墙)，实施全封闭管理。城区主干道两侧的围挡高度不低于2.5米，一般路段高度不低于1.8米。施工现场要安排人员定期冲洗、清洁，保持围挡(围墙)整洁、美观。 ②施工现场道路和作业场地硬化。施工现场实行分区管理，对主要出入口、主要道路及材料加工区、堆放区、生活区、办公区的地面必须采用混凝土或硬质砌块铺设，严禁使用其他软质材料铺设。硬化后的地面应清扫整洁无浮土、积土。 ③施工现场土方和裸露场地覆盖。施工现场非作业区的土地和集中堆放的土方，必须采取严密覆盖、固化或绿化等防尘措施，严禁裸露。 ④出入车辆冲洗。施工现场必须建立车辆冲洗制度，出入口处配备车辆冲洗装置，设置排水、泥浆沉淀池等设施，配备专职人员负责对进出的所有车辆进行冲洗保洁，严禁带泥上路。 ⑤施工现场洒水清扫及建筑垃圾处理。施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备喷淋喷雾等洒水设备。非冰冻期每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次。建筑物内应保持干净整洁，清扫垃圾时要洒水抑尘，施工层建筑垃圾必须采用封闭式管道或装袋用垂直升降机械清运，严禁凌空抛掷和焚烧垃圾。施工现场必须设置垃圾存放点,集中堆放并严密覆盖，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。 ⑥土石方作业。土石方作业过程中要洒水、喷淋、喷雾降尘，控制尘土飞扬，避免扬尘污染。拆除作业时，应在四周设置硬质封闭围挡及醒目警示标志，严禁敞开式拆除。拆除现场的建筑垃圾及时清运，不能及时清运的，要集中堆放，严密覆盖。 ⑦建筑主体封闭和材料覆盖。建筑主体外侧脚手架及临边防护栏杆采用密目网进行封闭，密目网应保持干净、整洁、无破损。施工现场易飞扬的细颗粒建筑材料密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置。 采取以上措施后，施工场界颗粒物可满足河北省地方标准《施工场地扬尘排放标准》（DB13/ 2934-2019）表1中的标准：80μg/m3（指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值）；当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150µg/m3时，以150µg/m3计。因此施工期废气不会对周围环境空气敏感点造成明显不利影响，随着施工期的结束，影响也会随之消失，因此对环境空气影响较小。 2、施工期水环境影响分析 施工期废水主要为施工废水和生活污水。 ①施工废水 施工废水主要为施工设备冲洗废水和水泥养护废水，主要污染物为泥沙，厂区内设置沉淀池1座，废水沉淀后回用于设备冲洗和水泥养护，或是用于路面泼洒抑尘，废水不外排。因此，不会对地表水产生影响。运营期对沉淀池进行回填。 ②生活污水 生活污水主要为施工人员日常盥洗废水，生活污水主要污染物为COD、SS，水质较简单，用于施工场地的泼洒抑尘，施工期依托厂区现有旱厕，旱厕定期清掏。施工期无废水外排。因此，不会对周围环境产生明显影响。 3、施工噪声环境影响分析 产生噪声设备主要有运输车辆、装载机、推土机、挖掘机等，噪声级一般在65～100dB（A）之间。为减小施工噪声对周围声环境的影响，建议建设单位采取以下措施：①采用低噪声设备；②施工机械进行定期的维修、养护，以保证其在正常工况下工作；③合理制定施工计划，一定要严格控制和管理产生噪声设备的使用时间，尽可能避免在同一时间段安排大量强噪声设备同时施工；④施工现场合理布局，以避免局部声级过高，尽可能将施工阶段的噪声影响减至最小。 距本项目厂界最近村庄为西北侧570m处的沈官营三村，距离较远，且本项目夜间不施工；因此，采取以上措施后，不会对周边环境造成影响。 4、固体废物对环境的影响分析 固体废物主要来源于施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员的进驻产生的生活垃圾，均属一般固体废物。 施工期开挖土方大部分用于地基回填，其余用于抬高地表，无弃土外运。施工过程中产生的少量建筑垃圾可送至建筑垃圾填埋场统一处置。生活垃圾分类处理后由环卫工人统一处理。在装卸、清理建筑垃圾和施工人员生活垃圾时，车辆要采用密闭槽车。固废均得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。 5、施工期生态影响分析 项目不设取土场，临时弃土场位于项目施工场地占地范围内。施工期过程中使原有表土层受到破坏，土壤松动，或者施工过程中由于挖方及填方过程中形成的土堆不能及时清理，遇到较大降雨冲刷，可能会发生水土流失。建设项目所处区域地势不易形成地表径流，故只要不遇特大暴雨，不会造成大的水土流失。因此，只要加强施工管理，合理安排施工进度，做到随挖、随埋、随填，就可以避免发生水土流失。且随着施工期的结束，排水设施得到完善，对改变现有土地扰动可能引发水土流失的现状有利。 综上所述，施工期对周围环境的影响是暂时的，它将随着施工期的结束而消失。但在施工期应严格执行环境管理计划和相应的环保措施，将其对周围环境的影响减至最小。

营运期环境影响分析： 1、营运期大气环境影响分析 废气污染源为砂石卸车、储存废气，骨料进料斗废气，烘干筒废气，热骨料提升机废气，振动筛废气，缓冲仓废气，矿粉仓废气，矿粉提升机废气，沥青搅拌机废气，沥青混凝土装车废气，沥青储罐废气；沥青储罐、成品罐废气，胶体磨废气，锅炉烟气，无组织恶臭、非甲烷总烃，道路运输扬尘。 （1）大气环境影响评价工作等级的确定 ①污染源调查：以厂区西北为坐标原点（0，0）。 表12 点源参数表 编号 名称 排气筒底部中心坐标/m 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流速/（m/s） 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/(kg/h) X Y 颗粒物 SO2 NO2 苯并芘 非甲烷总烃 1 1#除尘器 60 -40 46 15 1.0 17.69 50 1440 正常工况 0.464 0.069 0.812 — — 2 2#有机废气处理设施 80 -60 46 15 0.8 16.59 50 1440 0.449 — — 8.91×10-7 0.032 3 3#导热油炉 10 -80 46 15 0.5 13.39 60 1440 0.038 0.028 0.237 — — 表13 无组织面源参数表 名称 污染源 面源中心坐标/m 面源海拔高度/m 面源 长度/m 面源 宽度/ m 与正北夹角º 面源有效排放高度/m 年排放小时数h 排放工况 污染物排放速率/(kg/h) X Y 颗粒物 非甲烷总烃 1 原料库 0 -150 46 90 25 0 10 1440 正常工况 0.008 — 2 罐区 55 -110 46 35 13 0 2.5 — 0.0064 ②评价因子和评价标准 表14 评价因子和评价标准一览表 评价因子 标准值mg/m3 标准来源 PM10 0.45 mg/m3 《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准及其修改单（二类区） SO2 0.5 mg/m3 NO2 0.15 mg/m3 苯并芘 0.0075μg/m3 非甲烷总烃 2.0 mg/m3 河北省地方标准《环境空气质量非 甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012） 表 1 二级标准（二类区） ③估算模型参数 估算模型参数表见下表： 表15 估算模型参数一览表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） — 最高环境温度/℃ 39.9 最低环境温度/℃ -23.1 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 □是 ■否 地形数据分辨率/m — 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 ■否 岸线距离/m — 岸线方向/° — ④Pmax的确定 依据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率的计算公： 式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； Coi——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 利用导则推荐的估算模式AERSCREEN计算Pmax，主要污染源估算模型计算结果见表16-19。 表16 有组织废气污染源参数及计算结果一览表 参数名称 单 位 除尘器废气P1 PM10 SO2 NO2 烟气流量 m3/h 50000 污染物排放速率 kg/h 0.464 0.069 0.812 烟囱几何高度 m 35 烟囱出口内径 m 1.0 评价标准 mg/m3 0.45 0.5 0.15 烟囱出口处的烟气温度 ℃ 50 烟囱出口处的环境温度 ℃ 11.4 城市/农村 — 农村 农村 农村 D10% m 未出现 未出现 未出现 最大落地浓度 mg/m3 0.00453 0.000673 0.00792 Pmax % 1.01 0.13 3.96 出现距离 m 346 评价等级 － 二级 三级 二级 表17 有组织废气污染源参数及计算结果一览表 参数名称 单 位 有机废气处理设施P2 PM10 苯并芘 非甲烷总烃 烟气流量 m3/h 30000 污染物排放速率 kg/h 0.449 8.91×10-7 0.032 烟囱几何高度 m 35 烟囱出口内径 m 0.8 评价标准 mg/m3 0.45 0.5 0.15 烟囱出口处的烟气温度 ℃ 50 烟囱出口处的环境温度 ℃ 11.4 城市/农村 — 农村 农村 农村 D10% m 未出现 未出现 未出现 最大落地浓度 mg/m3 0.00559 1.11×10-8 0.000398 Pmax % 1.24 0.15 0.02 出现距离 m 327 评价等级 － 二级 三级 三级 表18 有组织废气污染源参数及计算结果一览表 参数名称 单 位 导热油炉烟气P3 PM10 SO2 NO2 烟气流量 m3/h 9462 污染物排放速率 kg/h 0.038 0.028 0.237 烟囱几何高度 m 12 烟囱出口内径 m 0.5 评价标准 mg/m3 0.45 0.5 0.15 烟囱出口处的烟气温度 ℃ 60 烟囱出口处的环境温度 ℃ 11.4 城市/农村 — 农村 农村 农村 D10% m 未出现 未出现 未出现 最大落地浓度 mg/m3 0.00115 0.000845 0.00715 Pmax % 0.25 0.17 3.58 出现距离 m 120 评价等级 － 三级 三级 二级 表19 无组织废气污染源参数及计算结果一览表 参数名称 单 位 原料库 罐区 污染源类型 — PM10 非甲烷总烃 污染物排放速率 kg/h 0.008 0.0064 源的释放高度 m 10 2.5 面源长度 m 90 35 面源宽度 m 25 13 评价标准 mg/m3 0.45 2.0 D10% m 未出现 未出现 最大落地浓度 mg/m3 0.0323 0.0258 Pmax % 7.17 1.29 出现距离 m 64 25 评价等级 － 二级 二级 ⑤评价工作级别划分的依据 根据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ 2.2-2018)，将大气环境评价工作等级划分情况列于表20。 表20 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax＜10% 三级 Pmax＜1% ⑥评价工作级别确定 综合以上分析，本项目大气环境影响评价工作等级确定为二级，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 （2）无组织废气（G8），运输扬尘（G9） ①无组织颗粒物治理参照《唐山市露天非金属矿环境深度整治实施方案》（唐政字【2016】94号）等采石场整改文件中规定。 本项目砂石由汽车运输进厂，运输采用箱式车辆，进厂后储存于原料库中，卸车于封闭的原料库中进行；原料库上部设置雾化喷淋设施（电伴热）降尘，雾化喷淋覆盖整个物料堆存区；各产尘点的喷淋管路与主管道相连接并设置单独阀门，运行时开启阀门；厂区内配置专用水箱，安装水表计量用水量，同时供水管路采取保温、电伴热措施确保冬季正常使用。斗式提升机、皮带输送机均置于封闭的廊道中。 在当地一般气象条件下，类比同类企业可知，颗粒物产生源强约为0.02kg/h，在采取雾化喷淋设施降尘、置于封闭原料库中等措施后，扬尘产生量降低60%，排放速率为0.008kg/h，拟建项目每年生产1440h，经计算，颗粒物排放量为0.012t/a。 每个喷头辐射范围为28m2，原料库面积为2250m2，则需设雾化喷淋头81个。 ②本项目运行过程中沥青储罐、搅拌缸、胶体磨均封闭，并设置废气收集、处理措施，可减少无组织恶臭及有机废气排放；非甲烷总烃排放量约为0.0064kg/h， ③运输扬尘 本项目距离平清大公路约20m，运输无需穿越村庄，项目运输扬尘量为0.54t/a。本项目场区内运输通道与外部公路管网的连接线，采取混凝土硬化措施，厂区除车间占地及运输道路外，其余闲散用地均进行硬化。配备1台洒水车，用于厂区内道路喷洒抑尘，洒水强度1L/m2•次，遇大风干燥天气增加洒水次数。生产期间运输道路路面不间断清扫保洁、洒水抑尘。保持路面整洁、湿润不起尘，有效防止运输环节扬尘污染。砂石由封闭箱式汽车运输进厂，装载高度不得超出车厢高度，避免出现因颠簸造成的遗撒现象，矿粉、沥青均由罐车运输进厂，不允许出现敞篷运输或是超载运输。矿粉、沥青等均采用罐车运输。厂区出入口处设置洗车平台，对运输车辆进行清洗。根据经验估算，抑尘量60%左右，则颗粒物排放量为0.216t/a。 ③达标分析： 拟建项目无组织颗粒物主要为：砂石卸车、储存过程产生的颗粒物，沥青装卸、储存、生产过程中产生的非甲烷总烃、臭气浓度等，及运输扬尘。采用估算模式预测，颗粒物厂界最大贡献浓度为0.031mg/m3，厂界无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中的标准（颗粒物：1.0mg/m3）；类比同类企业，厂界无组织臭气浓度小于20，可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准（臭气浓度：20）；厂界无组织沥青烟满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中的标准（沥青烟：生产设备不得有明显的无组织排放存在）。非甲烷总烃厂界最大贡献浓度为0.025mg/m3，厂界无组织非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322—2016）表2企业边界大气污染物浓度限值。 （3）1#除尘器（G2、G3-1、G3-2、G3-3、G3-4、G4-1、G4-2） ①废气收集方式：共设置5个进料斗，进料斗设三面围挡（配料仓及其下方计量斗整体封闭），上方分别设置集气罩和引风管；物料输送过程皮带全封闭，在烘干筒出料口、各提升机进料口等产尘点设置集气管；振动筛整体封闭，内部设置粉尘自吸装置，收集的粉尘经螺旋输送机输送粉仓（设置1座20t），收集的粉尘回用于生产，并在筛面上部设置引风管；缓冲仓、矿粉仓顶均设排气管（Φ0.1m）；收集的废气引入1#脉冲式布袋除尘器处理（50000m3/h）； 1）进料斗总斗长3.6m，斗宽0.8m，集气罩尺寸为3.6×0.8m。5个进料斗集气罩总面积为14.4m2，设计集气罩口风速为0.5m/s，收集颗粒物所需风量为：14.4×0.5×3600=25920m3/h； 2）在烘干筒出料口（Φ0.3m）、热骨料提升机进料口（Φ0.3m）、矿粉提升机进料口分别设置集气管（Φ0.3m），按照风速8m/s计算，根据集尘管单孔的风量为：“L=3600Fvβ”计算，所需风机风量为6713 m3/h； 3）振动筛整体封闭，筛面上部设置集气罩，尺寸为1.8×1.8m。设计集气罩口风速为1.0m/s，收集颗粒物所需风量为：3.24×1.0×3600=11664m3/h； 4）设置缓冲仓5个，矿粉仓2个，仓顶均设排气管（Φ0.1m），按照风速8m/s计算，根据集尘管单孔的风量为：“L=3600Fvβ”计算，所需风机风量为1740m3/h； 表21 除尘器集气罩设置情况一览表 车间 设备 集气罩规格 单位：m 数量 单位：个 单个面积 单位：m2 总面积 单位：m2 满负荷风量 单位：m3/h 沥青混凝土生产线 进料斗 3.6×0.8 5 2.88 14.4 25920 烘干筒、提升机 Φ0.3m 3 0.07065 0.212 6713 振动筛 1.8×1.8 1 3.24 3.24 11664 缓冲仓、矿粉仓 Φ0.1m 7 0.00785 0.055 1740 合计 46037 ②达标分析 本项目进料斗、烘干筒、提升机、振动筛、缓冲仓、矿粉仓废气收集后引入1#脉冲式布袋除尘器处理（50000m3/h）。烘干筒配套1个天然气燃烧器，配好的热风进入烘干筒加热物料。 1）砂石进料、烘干、提升、筛分：类比同类企业，颗粒物产生量为0.03-0.06kg/t原料，砂石用量约为46.7万t/a，则颗粒物产生量为28.02t/a，筛分机自吸装置可收集粉尘8.406t。19.614t粉尘进入1#脉冲式布袋除尘器。 2）烘干筒以天然气为燃料，天然气用量为250万m3/a，年运行1440h，根据《工业污染源产排污系数手册》（2010年修订）的电力、热力的生产和供应业可知，天然气燃烧工业废气量为136259.17标立方米/万立方米-天然气、二氧化硫产生量0.02S千克/万立方米-天然气、氮氧化物18.71千克/万立方米-天然气。计算得出本项目烘干筒废气产生量为3406.479万m3/a。类比同类企业，燃气废气中颗粒物浓度小于5mg/m3。 3）矿粉储存、提升：参照《工业污染源产排污系数手册》（2010年修订）3121水泥制品制造业产排污系数表中“物料输送储存工序”，工业颗粒物为2.09千克/吨-水泥，矿粉用量约为2.25万t/a，由此计算矿粉储存、上料过程颗粒物产生量为47.025t/a。 表22 1#除尘器污染物产生情况表 污染源 污染物 废气量 （m3/h） 产生速率（kg/h） 产生浓度（mg/m3） 产生量（t/a） 1#除尘器 SO2 50000 0.069 1.389 0.1 NOX 3.248 64.965 4.6775 颗粒物 46.395 927.903 66.809 天然气燃烧器安装低氮燃烧器，NOx去除效率为75%，废气收集后共用1#脉冲式布袋除尘器处理（风机风量50000m3/h）后，经1根35m高排气筒排放；脉冲式布袋除尘器处理效率以99%计，则各污染物排放情况见下表。 表23 除尘器污染物排放情况表 污染源 污染物 废气量 （m3/h） 处理方式 去除效率 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 1#除尘器 SO2 50000 0.069 1.389 0.1 NOX 低氮燃烧器 75% 0.812 16.241 1.169 颗粒物 布袋除尘器 99% 0.464 9.279 0.668 颗粒物、SO2、NOx排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表1干燥炉颗粒物排放限值、表2中工业炉窑有害污染物排放限值（颗粒物 50mg/m3、SO2 400mg/m3、NOx 400mg/m3）；且满足《中共唐山市委办公室唐山市人民政府办公室关于印发《2019 年“十项重点工作”工作方案》的通知》唐办发【2019】3号（颗粒物 30mg/m3、SO2 200mg/m3、NOx 300mg/m3）。 布袋除尘器规格（风机风量50000m3/h，除尘器过滤面积：1041.67m2，布袋材质：覆膜涤纶针刺毡，过滤风速小于等于0.8m/min，清灰方式：离线清灰）。 （4）2#有机废气处理设施（G5-1、G5-2、G5-3、G6） ①废气收集方式：本项目共设置500t沥青储罐1个，50t沥青储罐8个，5t沥青储罐1个。生产所需沥青由专用沥青运输车通过密闭沥青管道送至厂内500t沥青储罐，沥青运输车自带废气回收装置，可有效减少沥青装卸车时的逸散。生产过程中使用导热油炉将沥青加热至120℃（燃天然气），再经沥青泵输送到沥青计量器，沥青储罐设有减压阀，沥青在加热的过程中会产生少量沥青烟，并通过减压阀排出，沥青储罐减压阀连接管道，废气引入有机废气处理设施。搅拌过程中会产生含颗粒物及沥青烟有机废气，搅拌缸设置脉冲式布袋除尘器，经脉冲式布袋除尘器处理后的废气引入有机废气处理设施。沥青混凝土物料搅拌完毕后，打开出料口，成品直接进入运输车的储罐中，在物料出口四周设置吸气口，废气收集后引入有机废气处理设施。乳化沥青研磨过程中会产生含沥青烟有机废气，收集后的废气引入有机废气处理设施。 1）沥青混凝土出料口四周设置吸风口，尺寸为2.0×0.5m。设计集气罩口风速为1.2m/s，收集颗粒物所需风量为：4.0×1.2×3600=17280m3/h； 2）设置沥青罐10个，罐顶均设排气管，按照风速1.2m/s计算，根据集尘管单孔的风量为：“L=3600Fvβ”计算； 表24 有机废气处理设施集气罩设置情况一览表 车间 设备 集气罩规格 单位：m 数量 单位：个 单个面积 单位：m2 总面积 单位：m2 满负荷风量 单位：m3/h 生产线 500t沥青储罐 Φ0.5m 1 0.19625 0.19625 932.58 50t沥青储罐 Φ0.2m 8 0.0314 0.2512 1193.7 5t沥青储罐 Φ0.1m 1 0.00785 0.00785 37.30 搅拌缸 Φ0.5m 1 0.19625 0.19625 932.58 成品出料口 2×0.5（出料口四周设置） 4 1.0 4.0 17280 胶体磨 Φ0.3m 1 0.07065 0.07065 335.73 合计 20711 经计算本项目有机废气所需风量为20711m3/h，有机废气处理设施风机风量为30000m3/h，可满足生产需求。 ②达标分析 本项目沥青用量为2.053万t/a，类比同类企业，沥青烟产生量为562.5g/t沥青，苯并芘产生量为0.125g/t沥青，VOCs产生量以非甲烷总烃计，非甲烷总烃产生量以沥青烟产生量的0.8计；本项目沥青使用量为2.053万t/a，则沥青烟的产生量为11.548t/a，苯并芘产生量为2.566×10-3t/a，非甲烷总烃产生量为9.238t/a。 沥青混凝土搅拌过程砂石、矿粉落料会产生颗粒物，参照《工业污染源产排污系数手册》（2010年修订）3121水泥制品制造业产排污系数表中“物料混合搅拌工序”，工业颗粒物为5.75千克/吨-水泥，矿粉用量约为2.25万t/a，由此计算沥青混凝土搅拌过程颗粒物产生量为129.375t/a。 沥青混凝土搅拌缸设置脉冲式布袋除尘器，废气收集后经脉冲式布袋除尘器（处理效率99.5%）处理后与其他工段有机废气进入有机废气处理设施。 本项目拟设置1套“二级水喷淋+低温等离子复合UV光解（设置电捕焦功能）+2#35m高排气筒”（风机风量为30000m3/h）处理，最后经35m高排气筒排放。二级水喷淋主要作用为降低烟气温度及去除沥青烟，二级水喷淋对沥青烟去除效率以80%计，对颗粒物去除效率以80%计；低温等离子复合UV光解，低温等离子设置电捕焦功能，补集的率以90%计，捕集的焦油返回生产重新利用，低温等离子复合UV光解对非甲烷总烃、苯并芘去除效率以99.5%计。 表25 污染物产排情况表 污染源 污染物 废气量 （万m3/a） 产生速率（kg/h） 产生浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 烟囱 参数 沥青混凝土生产线 沥青烟 4320 8.019 267.315 0.16 5.346 0.231 H:35m D:0.8m 苯并芘 0.00178 0.059 8.91×10-7 2.97×10-5 1.28×10-6 颗粒物 89.844 2994.792 0.449 2.995 4.3125 非甲烷总烃 6.415 213.84 0.032 1.069 0.046 颗粒物、沥青烟、苯并芘均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（35m高排气筒：颗粒物排放速率46.5kg/h，排放浓度120mg/m3；苯并芘排放速率0.595×10-3kg/h，排放浓度0.3×10-3mg/m3；沥青烟排放速率4.25kg/h，排放浓度75mg/m3，生产设备不得有明显的无组织排放存在）；颗粒物且满足中共唐山市委办公室唐山市人民政府办公室关于印发《2019 年“十项重点工作”工作方案》的通知 唐办发[2019]3 号文件中要求（颗粒物≤10mg/m3）。类比同类企业，有组织臭气浓度排放值为1000，可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2臭气浓度标准值（35m高排气筒，臭气浓度≤15000）；非甲烷总烃排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业大气污染物最高允许排放浓度限值（80mg/m3）。 （5）3#导热油炉烟气 本项目设置1台2t/h导热油炉，以天然气为燃料，天然气用量为100万m3/a，年运行1440h。 污染物排放情况根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》进行核定，根据要求新建工程污染源：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物核算方法选取优先次序为物料衡算法、类比法、产污系数法。 废气量参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（第十册）》的电力、热力的生产和供应业可知，天然气燃烧工业废气量为136259.17标立方米/万立方米-天然气，则废气量见下表。 表26 导热油炉工业废气产排污系数表 系数：标立方米/万立方米-原料 天然气用量/m3/h 工作时间/h 废气量/m3/h 废气量/m3/a 136259.17 694.44 1440 9462.44 13625917 ①SO2 燃气锅炉SO2源强按照《污染源源强核算技术指南 锅炉》中公式 （7）进行核算： 表27 燃气锅炉SO2源强表 R/104m3/a St/mg/m3 ηs/% ESO2/t/a 速率/kg/h 浓度mg/m3 100 20 0 0.04 0.028 2.936 ②NOX NOX排放量参照式（5）计算，ρNOX参照附录B.4取值（燃气炉取值范围30-300mg/m3，本项目取值100mg/m3）。 表28 导热油炉NOX源强表 ρNOX/mg/m3 Q/m3 ηNOX/% ENOX/t/a 速率/kg/h 浓度mg/m3 100 13625917 75 0.341 2.366 25 ③颗粒物：颗粒物采用类比法，类比玉田县超强建材有限公司《玉田县超强建材有限公司环保设施治理技术改造项目验收检测》（酝熙YS检字第【201903-23】）报告，参照其检测报告颗粒物最大为4.0mg/m3。 综上，废气中各污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中特别排放限值；同时满足《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（河北省大气污染防治工作领导小组办公室文件，冀气领办[2018]177号）颗粒物≤5mg/m3、SO2≤10mg/m3、NOX30mg/m3。 本项目运行后污染物均可达标排放，实际排放量较少，对环境质量底线无冲击性影响，环境影响可接受。 表29 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/（mg/m3） 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量/（t/a） 主要排放口 1 P2 沥青烟 5.346 0.16 0.231 苯并芘 2.97×10-5 8.91×10-7 1.28×10-6 颗粒物 2.995 0.449 4.3125 非甲烷总烃 1.069 0.032 0.046 2 P3 颗粒物 4.0 0.038 0.0545 SO2 2.936 0.028 0.04 NOx 25 0.237 0.341 主要排放口合计 沥青烟 0.231 苯并芘 1.28×10-6 颗粒物 4.367 非甲烷总烃 0.046 SO2 0.04 NOx 0.341 一般排放口 1 P1 颗粒物 9.279 0.464 0.668 SO2 1.389 0.069 0.1 NOx 16.241 0.812 1.169 一般排放口合计 颗粒物 0.4938 SO2 0.1 NOx 1.169 表30 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量/（t/a） 标准名称 浓度限值/（μg/m3） 排放速率（kg/h） 1 S1 原材料库 颗粒物 喷雾抑尘 GB16297－1996 1000 0.0083 0.012 2 — 运输扬尘 颗粒物 车辆清洗等 0.15 0.216 3 S2 罐区 非甲烷总烃 — DB13/2322—2016 2000 0.0044 0.0064 4 S3 搅拌楼 沥青烟 — GB16297－1996 — — — 表31 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级 □ 二级( 三级□ 评价范围 边长=50km □ 边长5～50km□ 边长=5km ( 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a □ 500～2000t/a □ <500t/a ( 评价因子 基本污染物（颗粒物） 其他污染物（） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 ( 评价标准 评价标准 国家标准□ 地方标准( 附录D □ 其他标准 □ 现状评价 环境功能区 一类区 □ 二类区( 一类区和二类区 □ 评价基准年 （2017）年 环境空气质量 现状调差数据来源 长期例行监测数据( 主管部门发布的数据□ 现状补充监测□ 现状评价 达标区□ 不达标区 ( 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放源 ( 本项目非正常排放源 ( 现有污染源□ 拟替代的污染源 □ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD □ ADMS □ AUSTAL2000 □ EDMS/AEDF □ CALPIFF □ 网络模型 □ 其他 ( 预测范围 边长≥50km □ 边长5～50km □ 边长=5km ( 预测因子 预测因子（PM10、SO2、NOx、非甲烷总烃、苯并芘） 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 ( 正常排放短期浓度 贡献值 C本项目最大占标率≤100% ( C本项目最大占标率>100%□ 正常排放年均浓度 贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率>10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30% □ C本项目最大占标率>30% □ 非正常浓度1h浓度 贡献值 非正常持续时长（）h C非正常占标率≤100% □ C非正常占标率>100% □ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标 □ C叠加不达标 □ 区域环境质量的整体变化情况 k≤ -20% □ k> -20% □ 环境监测计划 污染源监测 监测因子（颗粒物） 有组织废气监测( 无组织废气监测( 无监测□ 环境质量监测 监测因子（） 监测点位数（） 无监测□ 评价结论 环境影响 可以接受( 不可以接受□ 大气环境防护距离 距（ ）厂界最远（ ）m 污染源年排放量 SO2：（0.14）t/a NOx：（1.51）t/a 颗粒物：（5.263）t/a VOCs：（0.0524）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 2、营运期水环境影响分析 （1）地表水： 该厂工人为附近村民，因此不设食堂、宿舍、淋浴设施，厂区设置防渗旱厕（依托厂内现有旱厕），生活盥洗废水用于厂区泼洒抑尘；喷淋塔废水循环使用，定期清理，作为危废处理；厂区设置洗车平台，车辆清洗废水收集后进入沉淀池沉淀后，回用于车辆清洗；本项目无废水外排。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目废水不外排，评价等级为三级B。 表32 地表水环境敏感程度分级 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q<200且W<6000 三级B 间接排放 三级B评价，不考虑评价期。 （2）地下水 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A要求，本项目为“J非金属矿采选及制品制造“70沥青搅拌站”，根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目为Ⅳ类建设项目，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 综上所述，本项目建设对周围水环境影响较小。 3、营运期声环境影响分析 拟建项目营运期噪声主要来源为烘干筒、提升机、振动筛、搅拌系统、沥青泵、胶体磨、风机等设备产生的噪声，噪声源强约为80～90dB（A）。通过采取厂房隔声、基础减振等措施，噪声值可降低15～25dB(A)，本项目产噪设备源强见表33。 表33 项目产噪设备源强 噪声源 设备台数 噪声源强（dB(A)） 降噪措施 降噪效果 （dB(A)） 烘干筒 1 80 厂房隔声、基础减振 20 提升机 2 85 厂房隔声、基础减振 20 振动筛 1 90 厂房隔声、基础减振 20 搅拌系统 1 85 厂房隔声、基础减振 20 沥青泵 9 80 厂房隔声、基础减振 20 胶体磨 1 85 厂房隔声、基础减振 20 风机类 3 85 厂房隔声、基础减振 20 厂界噪声影响预测及达标分析 1）预测模式 采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）推荐的方法和模式进行预测。 A、噪声传播衰减模式： LA(r)=LA(r0)-20Lg(r/r0) 式中：LA(r)――距声源r米处的A声级； LA(r0)――参考位置r0 米处的A声级； r －－预测点距噪声源中心距离，m； r0 ――参考位置距声源中心距离，m。 B声压级合成模式： 式中：Ln――n个声压级的合成声压级，dB(A)； Li――各声源的A声级，dB(A)。 2）预测结果分析 罐区作为面源，罐区及各设备距厂界距离及噪声预测结果见表34。 表34 生产车间与厂界距离及噪声贡献值一览表 声源 源强dB(A) 距离m 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 烘干筒 60 190 150 120 30 热骨料提升机 65 180 150 130 30 矿粉提升机 65 190 140 120 40 振动筛 70 170 150 140 30 搅拌系统 65 160 150 150 30 罐区 69.6 180 40 95 100 胶体磨 65 200 150 160 30 1#风机类 65 180 150 130 30 2#风机类 65 180 80 130 150 3#风机类 65 270 80 40 150 噪声贡献值 31.1 39.0 36.6 43.6 从表34中可以看出，噪声源对各厂界的贡献声级在31.1-43.6dB(A)之间，经距离衰减后，东、南、北厂界噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求，西厂界可满足4类区标准要求。 因此，不会对周围环境和敏感点造成影响。 4、固体废物环境影响分析 固废主要为振动筛选出的不合格骨料，脉冲布袋除尘器产生的除尘灰，沉淀池产生的污泥，生产过程产生的残渣，机械设备维修产生的废润滑油、废液压油、废齿轮油、废油桶，废乳化液桶，导热油炉产生的废导热油，喷淋塔产生的喷淋废液有机废气处理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废灯管及职工生活垃圾。 （1）一般固体废物：振动筛选出的不合格骨料产生量为4500t/a，集中收集后，外运采石场重新破碎；沥青搅拌缸自带脉冲布袋除尘器，除尘灰直接返回搅拌缸重新利用；上料、烘干筒、振动筛等工序脉冲布袋除尘器除尘灰产生量为66.132t/a，除尘器储灰斗安装卸灰阀，螺旋输送机出料，作为原料回用； 沉淀池污泥产生量为2.0t/a，集中收集后交由环卫部门统一处理；职工生活垃圾产生量为0.5t/a，集中收集后交环卫部门统一处理。 （2）危险固废处置措施 根据《国家危险废物名录》（2016）残渣、废润滑油、废液压油、废齿轮油、废油桶、废导热油、废喷淋液、废乳化液桶、废过滤棉、废催化剂、废灯管等均属于危险废物，根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》对本项目危险废物进行评价。 表35 危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废润滑油 HW 08 900-249-08 0.2t/a 机械设备维修 液态 废矿物油 废矿物油 3个月/次 T,I 储存于封闭桶中，暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处理 2 废液压油 900-218-08 3 废齿轮油 900-214-08 4 废油桶 HW09 900-041-049 20个/a 固态 T/In 原盖封存，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理 5 废乳化液桶 50个/a 乳化液 包装 固态 乳化液 乳化液 每天 6 残渣 HW11 900-013-11 10t/a 生产过程 固态 沥青 沥青 每天 T 储存于封闭桶中，暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处理 7 废导热油 HW08 900-249-08 1.0t/a 导热油炉 液态 废矿物油 废矿物油 3年/次 T,I 8 废喷淋液 HW49 900-041-49 20t/a 喷淋塔 液态 沥青 沥青 3个月/次 T/In 9 废过滤棉 HW49 900-041-49 0.6t/a 有机废气处理设施 固态 沥青 沥青 3个月/次 T/In 10 废催化剂 HW49 900-041-49 0.03 t/a 固态 沥青 沥青 3个月/次 11 废灯管 HW29 900-023-29 10组/a 固态 含汞废物 含汞废物 3个月/次 本项目有机废气引入“二级水喷淋+低温等离子复合UV光解（设置电捕焦功能）+2#35m高排气筒”， 低温等离子复合UV光解，前端是低温等离子（设置电捕焦功能），后端是UV光解，为减少废气中颗粒物，防止对低温等离子及UV光解的损坏，低温等离子复合UV光解进口处设置过滤棉过滤，过滤棉吸附装置使用一段时间后需要更换，每3个月更换一次，单个容积为2m3，过滤棉装填量为250kg/m3，则废活过滤棉产生量为0.6t/a，废过滤棉人工拆卸后盛装于封闭桶中，暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处理。 有机废气治理设备中UV光解，灯管使用寿命为3500h，需定期更换，废旧灯管由厂家负责更换，废灯管产生量为41组/a，本项目产生的废旧灯管要求储存在符合标准的封闭桶中，并粘贴危险废物标签。于危废暂存间储存后，委托有资质的单位处理。 表36 项目危险废物收集措施一览表 序号 危险废物名称 形态 危险特性 收集措施 1 废润滑油 液体 T，I 人工收集，盛装于封闭的桶中，转移至危废暂存间 2 废液压油 液体 T，I 3 废齿轮油 固态 T，I 4 废油桶 固体 T/In 原盖封存，转移至危废暂存间 5 废乳化液桶 固体 T/In 原盖封存，转移至危废暂存间 6 残渣 固体 T 人工收集，盛装于封闭的桶中，转移至危废暂存间 7 废导热油 液体 T,I 8 废喷淋液 液体 T/In 9 废过滤棉 固态 T/In 10 废催化剂 固态 T/In 11 废灯管 固态 T/In 项目设置二级喷淋（Φ2.0×5m），每个喷淋塔底部设置一个絮凝沉淀池，定期加入絮凝剂，第一天下班前加入絮凝剂，第二天早晨上班时打捞残渣，废水循环使用。絮凝沉淀池内的水每年生产完进行处理，废水量为20t/a，残渣、废水暂存危废间内专用塑料桶内，定期委托有资质单位处理。 储存场所： 一般固废：为避免本项目产生的一般工业固废对环境造成的影响，主要是搞好固废的收集、转运等环节。一般固废临时贮存场所按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改清单标准相关要求建设，地面基础及内墙采取防渗措施（其中内墙防渗层做到0.5m高），使用防水混凝土，地面做防滑处理，一般固体废物临时贮存场所渗透系数达1.0×10-7cm/s，其后定期处置。因此，本项目的一般固废均妥善处置，不会对建设项目周围环境造成明显的不良影响。 危险废物：本项目建设危废暂存间1座，规格为：5m×4m，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）建设，危废暂存间进行防风、防雨、防晒、防渗漏处理；地面及裙角防渗层采用2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数不大于1×10-10cm/s；地面与裙脚所围建的容积不低于最大容器的最大储量或总储量的五分之一，并设置三级警示标志，危险废物分区储存。评价范围内无重点文物、自然保护区、珍稀动植物、水源地等环境敏感点。本项目残渣、废润滑油、废液压油、废齿轮油、废导热油、废喷淋液、废过滤棉、废催化剂、废灯管等储存于封闭的桶中，每年清运一次，且在实际运行过程中企业加强管理，并在危险废物转移管理过程中严格执行《危险废物转移联单管理办法》，可有效防止危险废物对外环境造成影响。本项目危废暂存间内储存废润滑油、废液压油、废齿轮油均采用500kg的桶储存，每只桶占地面积约0.8m2，单桶最大储存量约为0.45t，占用危废暂存间面积为2.4m2；废桶多层叠放，废油桶占地面积为1.0m2；残渣使用5t桶盛装，每只桶占地面积约2m2，共需要4m2；废喷淋液使用5t桶盛装，每只桶占地面积约2m2，共需要8m2；废导热油使用5t桶盛装，每只桶占地面积约2m2，共需要2m2；废过滤棉、废催化剂、废灯管均盛装于封闭桶中，共需1.5m2；本项目危废所需最大面积为18.9 m2；本项目危废暂存间面积为20m2，可满足要求。 危废收集后必须密封储存，单独存放；同时作好危险废物情况的记录，注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 表37 建设项目危险废物贮存场所基本情况一览表 贮存场所 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 危废暂存间 废润滑油 HW08 900-249-08 厂区 0.8 m2 封闭桶盛装 0.45t 3个月 废液压油 HW08 900-218-08 0.8m2 0.45t 废齿轮油 HW08 900-214-08 0.8m2 0.45t 废油桶、废乳化液桶 HW49 900-041-49 1.0m2 原盖封存 80个 残渣 HW11 900-013-11 4m2 封闭桶盛装 10t 废导热油 HW08 900-249-08 2m2 5t 废喷淋液 HW49 900-041-49 8m2 20t 废过滤棉 HW49 900-041-49 1.5m2 封闭桶盛装 1.0t 废催化剂 HW49 900-041-49 0.5t 废灯管 HW29 900-023-29 30组 因此，固废均得到合理的处置和综合利用，不会对环境带来不利影响。 5、卫生防护距离及大气防护距离 ①参照《卫生防护距离的分级》中“建筑材料生产第三级109、沥青混凝土的生产”卫生防护距离为300m，距本项目厂界最近村庄为西北侧570m处的沈官营三村，可满足卫生防护距离要求。 ②大气防护距离 本项目颗粒物、非甲烷总烃在厂界内无超标点，因此本项目不设置大气环境防护距离。 6、风险评价 6.1评价依据 （1）风险调查 本项目的风险物质为润滑油、液压油、齿轮油、废润滑油、废液压油、废齿轮油、废导热油、沥青、乳化剂、导热油、甲烷；润滑油、齿轮油、液压油定期向设备补充，用量较小，废润滑油、废液压油、废齿轮油、废导热油产生后暂存于危废暂存间内；沥青来料入厂后全部存放于500t沥青储罐内，由500t沥青储罐输送至其他工段；厂区内设置15m3LNG储罐1个，供生产用气。 （2）风险潜势初判 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危害性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）确定环境风险潜势。 表38 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E） 风险物质及工艺系统危险性（P） 极高危害（P1） 高度危害（P2） 中毒危害（P3） 轻度危害（P4） 环境高度敏感区（E1） Ⅳ+ Ⅳ Ⅲ Ⅲ 环境中度敏感区（E2） Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅱ 环境低度敏感区（E3） Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 注：Ⅳ+为极高环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，本项目所涉及的风险物质为润滑油、液压油、齿轮油、废润滑油、废液压油、废齿轮油、沥青、乳化剂、导热油、废导热油、甲烷，根据导则附录C中油类物质临界量，计算Q值 式中：q1，q2，...，qn—每种风险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn—每种风险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100； Q值计算结果如下： 表39 建设项目Q值确定表 序号 危险物质名称 CAS号 最大存在总量qn/t 临界量Qn/t 该种危险物质Q值 1 润滑油 / 0.5 2500 0.0002 2 液压油 / 3 齿轮油 / 4 废润滑油 / 0.2 0.00008 5 废液压油 / 6 废齿轮油 / 7 废导热油 / 1.0 8 沥青 / 500 0.2 9 乳化剂 / 1.0 0.0004 10 导热油 / 3.0 0.0012 11 甲烷 74-82-8 6.9 10 0.69 项目Q值∑ 0.89228 经计算得出Q＜1，则本项目环境风险潜势为Ⅰ。 因本项目Q值小于1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录C中“当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ”，本项目环境风险潜势为Ⅰ，所以不再分析行业及生产工艺（M）及环境敏感程度（E），开展简单分析。 （3）评价等级判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中评价工作等级划分，见下表。 表40 评级工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅵ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析 本项目环境风险潜势为Ⅰ，由上表可知，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）规定，本项目无大气环境风险、地表水环境风险以及地下水环境风险评价范围。 6.2环境敏感目标概况 本项目风险较小，且危险物质为润滑油、液压油、齿轮油、废润滑油、废液压油、废齿轮油、沥青、乳化剂、导热油、废导热油等油类物质；及易燃物质甲烷，危险物质可以控制在厂区范围内，不会对周边环境敏感目标产生影响。 6.3环境风险识别 物质危险性识别，包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生 /次生物等。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B识别的危险物质情况见下表。 表41 物质危险性识别 序号 危险物质 附录B识别 危险特性 危险物质分布 事故类型 1 润滑油、液压油、齿轮油、废润滑油、废液压油、废齿轮油、沥青、乳化剂、导热油（油类物质） 表B.1第381号 有毒有害 罐区、原料库、生产线、危废暂存间 泄漏 2 甲烷 表B.1第183号 易燃易爆 LNG储罐 泄漏，火灾、爆炸引发的伴生/次生污染物排放 表42 建设项目环境风险识别表 序号 危险单元 风险源 主要危险物质 环境风险类型 环境影响途径 可能受影响的环境敏感目标 备注 1 罐区 罐区 沥青 泄漏 地下水 厂区地下水 / 2 原料库 原料库 润滑油、液压油、齿轮油、乳化剂、导热油（油类物质） 泄漏 地下水 厂区地下水 / 3 生产线 生产线 润滑油、液压油、齿轮油、乳化剂、导热油、沥青（油类物质） 泄漏 地下水 厂区地下水 / 4 危废暂存间 危废暂存间 废润滑油、废液压油、废齿轮油、废导热油（油类物质） 泄漏 地下水 厂区地下水 / 5 锅炉房 LNG储罐 甲烷 泄漏，火灾、爆炸引发的伴生/次生污染物排放 大气 / / 6.4环境风险分析 本项目涉及的风险物质主要是润滑油、液压油、齿轮油、废润滑油、废液压油、废齿轮油、沥青、乳化剂、导热油、废导热油、甲烷，储存量较小，结合本项目特点，油类物质在储存过程中一旦发生泄漏将会污染地下水环境；甲烷一旦发生泄露、火灾，会对大气造成一定影响。 本项目润滑油、液压油、齿轮油、乳化剂、导热油均为铁桶装，废润滑油、废液压油、废齿轮油、废导热油储存在密封铁桶中，沥青均储存于储罐中，且罐区设置1.5m高围堰，泄漏可能性很小；LNG储罐委托有资质的单位管理，并安装可燃气体检测报警装置，LNG储罐周边按照规定设置消防设施，LNG发生泄漏、火灾的可能性减小。 本项目对环境影响不大。 6.5环境风险防范措施及应急要求 6.5.1本项目润滑油、液压油、齿轮油、废润滑油、废液压油、废齿轮油、沥青、乳化剂、导热油、废导热油若发生泄漏，易引起地下水污染；项目建设及运行期间在采取严格的防渗和各项地下水保护措施的前提下，对地下水环境的影响较小。 在此基础上提出以下建议，进一步防止污染源泄漏污染地下水： （1）制定、落实厂区的防渗漏措施，及时发现，及时处理。 （2）应对厂区周围浅层地下水进行定期监测，一旦发现污染情况应及时查明污染原因并采取相应补救和应急措施，对有可能受到污染的水井及时关闭并通告当地居民。 （3）做好地下水水动态和水质监测的长期工作，及时掌握地下水动态与水质变化趋势，进行水情预报，确保地下水环境不受污染。 （4）地下水污染具有不易发现和一旦污染很难治理的特点，因此，防止地下水污染应遵循源头控制、防止渗漏、污染监测及事故应急处理的主动及被动防渗相结合的原则。 （5）地下水污染情况勘察是一项专业性很强的工作，一旦发生污染事故，应委托具有水文地质勘察资质的单位查明地下水污染情况。 6.5.2甲烷发生泄露、火灾，会对大气造成一定影响。LNG储罐委托有资质的单位管理，并安装可燃气体检测报警装置，LNG储罐周边按照规定设置消防设施，在此基础上提出以下建议，进一步防止污染源泄漏、火灾污染大气： （1）严格控制设备质量及其安装质量，消除可能性。导热油炉以天然气为燃料，定期对导热油炉进行维护保养，确保其正常运行； （2）在可能发生天然气泄漏的部位安装可燃气体监测报警仪。 （3）进入容器工作时要检测分析含氧量，以确定可否进入工作，并要有现场监护。 （4）检修作业时要彻底置换设备内的有毒物质含量，并进行氧含量监测，合格后方可作业，并要有人现场监护和抢救后备措施，作业人员要穿戴防护用具。 （5）在特殊场合下（如在有毒料场所抢救、急救等），要正确佩带相应的防毒过滤器和穿戴好劳动防护用品。 （6）设置急救点，佩带相应的药品、器材。 （7）应对机械通风机连锁系统进行定期检查、维护保养，爆炸其正常运行。 6.6分析结论 项目在生产和储运过程涉及环境风险物质，均存在发生环境风险事故的风险。本项目突发环境事故均可控制在厂区内，不会对周边环境敏感点造成影响。 经分析，本项目风险在可控范围内，危险性较小。 表43 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 滦县泰安公路工程养护有限公司 建设地点 （河北）省 （唐山）市 （/）区 （滦州市）县 （河北省滦州经济开发区北区）园区 地理坐标 经度 118°42'14.66" 维度 39°47'25.65" 主要危险物质及分布 主要危险物质为润滑油、液压油、齿轮油、废润滑油、废液压油、废齿轮油、沥青、乳化剂、导热油、废导热油；主要分布在罐区、原料库、生产线、危废暂存间 环境影响途径及危害后果 环境影响途径为地下水、大气，危害后果泄漏引起地下水污染及大气污染 风险防范措施要求 项目建设及运行期间在采取严格的防渗和各项地下水保护措施及天然气泄漏、火灾预防措施 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 本项目风险评价工作等级为简单分析 7、清洁生产及总量控制分析 （1）清洁生产分析 清洁生产是我国工业可持续发展的一项重要战略，也是实现我国污染控制重点由末端控制向生产全过程转变的重大措施。 清洁生产是指不断采取改进设计，使用清洁的能源和原料，采用先进的工艺技术和合理综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生与排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。《中华人民共和国清洁生产促进法》第十八条要求“新建、改建和改扩建项目应当进行环境影响评价，对原料使用、资源消耗、资源综合利用以及处置等进行分析论证，优先采用资源利用率高以及污染物产生量小的清洁生产技术、工艺和设备。”本评价根据该规定并结合国家政策和项目特点对本工程生产工艺、原料使用、产品指标、资源利用、污染控制进行分析，说明其是否符合清洁生产要求。本项目清洁生产主要体现在以下几个方面： A、生产工艺先进性 本项目采用国内较成熟的技术装备，设备成熟度、标准度高，技术成熟，保证工艺参数稳定。 B、原材料分析：本项目原料为砂石、矿粉、沥青等，原辅材料的清洁生产水平较好。 C、产品指标 ： 本项目生产的A级沥青混凝土。 D、资源指标：本项目生产供热采用天然气，年耗气量为350万m3，其他工段采用电能，年耗电量为20万KWh；均为清洁能源。 E、污染物产生指标 本项目在运营期大气的污染主要为：砂石卸车、储存废气，骨料进料斗废气，烘干筒废气，热骨料提升机废气，振动筛废气，缓冲仓废气，矿粉仓废气，矿粉提升机废气，沥青搅拌机废气，沥青混凝土装车废气，沥青储罐废气；沥青储罐、成品罐废气，胶体磨废气，锅炉烟气，无组织恶臭，道路运输扬尘。 原料库内设置雾化喷淋设施；进料、烘干筒、提升机、振动筛、缓冲仓、矿粉仓废气设置1套脉冲式布袋除尘器，天然气燃烧器安装低氮燃烧器；沥青搅拌机废气、沥青混凝土装车废气、沥青储罐废气、沥青储罐、成品罐废气、胶体磨废气设置一套“二级水喷淋+低温等离子复合UV光解（设置电捕焦功能）”；导热油炉安装超低氮燃烧器；各污染物均可达标排放，可满足要求。 2）本项目主要噪声源为烘干筒、提升机、振动筛、搅拌系统、沥青泵、胶体磨、风机等设备产生的噪声，噪声源强约为80～90dB（A）。采取厂房隔声、基础减震等措施后，经距离衰减后厂界可达标。 3）本项目生产过程中产生的固废均妥善处理。 4）本项目车辆清洗废水，沉淀后回用；喷淋塔废水循环使用，定期委托有资质的单位处理，不外排。 综上所述，通过采取有效的环保措施，降低了污染物的产生和排放量，更好的保护了环境。因此，该项目的建设符合清洁生产的求。 8、防渗 （1）本项目设置1座洗车平台，沉淀池采用钢筋混凝土一体浇筑结构（并添加防渗混凝土），渗透系数K≤1×10-7cm/s。 （2）危废暂存间铺设2mmHDPE +C30抗渗混凝土防渗层+环氧树脂防渗层+防水水泥砂浆抹面，渗透系数≤10-10cm/s；危废间裙角：C30抗渗混凝土防渗层+环氧树脂防渗层+防水水泥砂浆抹面，渗透系数≤10-10cm/s； （3）罐区铺设2mmHDPE +C30抗渗混凝土防渗层+防水水泥砂浆抹面，渗透系数≤10-10cm/s；围堰：C30抗渗混凝土防渗层+防水水泥砂浆抹面，渗透系数≤10-10cm/s； 9、排污口规范化要求 排污口规范化与主体工程必须同时进行，并按照《污染源监测技术规范》设置规范的、便于测量流量、流速的测流段和采样点。上述内容作为本项目竣工环保验收的重要内容之一，排放口规范化的工作需由具有专业资质的单位负责施工建设。具体要求如下： （1）废水排放口要求：本项目无废水排放口。 （2）废气排放口要求 本项目运行后，设3个废气排放口，各废气处理设施的进气口、排气筒排气口均应设置便于采样、监测的采样口和监测平台，设置直径不小于75mm的采样口。 （3）固体废物贮存(处置)场所规范化要求 一般固体废物储存场所按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）建设； 危险废物储存场所按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单建设。 （4）设置标志牌 环境保护图形标志牌由国家环保部统一定点制作，并由市环境监理部门根据企业排污情况统一向国家环保部订购。排污口分布图应由市环境监理部门统一绘制。排放一般污染物排污口(源)，设置提示式标志牌。标志牌设置位置在排污口(采样点)附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m。排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。 规范化排污口的有关设置(如图形标志牌、计量装置、监控装置等)属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的需报环境监理部门同意并办理变更手续。 9、企业信息公开 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部第31号）相关规定，企业事业单位应当建立本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。根据企业特点，滦县泰安公路工程养护有限公司应在本单位网站、本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭或其他便于公众及时、准确获得信息的场所和方式公开下列信息： 表44 企业基础信息一览表 序号 项目 内容 1 单位名称 滦县泰安公路工程养护有限公司 2 统一社会信用代码 911302236746556871 3 法定代表人 张来合 4 地址 河北省滦州经济开发区北区 5 联系人及联系方式 裴小广13623159888 6 项目的主要内容 建设全封闭生产车间、原料库房、实验室、办公用房及其他附属用房，建设沥青混凝土和乳化沥青生产线各一条。主要设备有：全自动沥青混凝土成套设备、乳化沥青成套设备以及配套环保、电力设备及其他附属设施；生产原料为石碴、沥青、矿粉等。原料来源：外购；能源消耗种类为天然气、电。项目占地20亩，总建筑面积12000平方米。 7 产品及规模 年加工沥青混凝土49.95万吨，年加工乳化沥青500吨 排污信息 ①主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； ②防治污染设施的建设和运行情况； ③建设项目环境影响评价及其他环境保护许可情况； ④他应当公开的环境信息。 如若公司的环境信息发生变更或有新生成时，应在环境信息生成或者变更之日起三十日内公开。环境保护主管部门应当宣传和引导公众监督企业事业单位环境信息公开工作。 10、环境监测计划 环境监测计划是指项目在建设期、运行期对工程主要污染对象进行的环境样品、化验、数据处理以及编制报告，为环境管理部门强化环境管理，编制环保计划，制定污染防治对象，提供科学依据。 根据工程特点，污染源及污染物排放情况，提出如下监测要求： （1）建设方应定期对产生的废气及厂界噪声进行监测。 （2）定期向市环保局上报监测结果。 （3）监测中发现超标排放或其他异常情况，及时报告企业管理部门查找原因、解决处理，预测特殊情况应随时监测。 监测机构主要对项目产生废气、噪声进行监测，可委托有相关资质的单位进行监测。监测类别、监测位置、监测污染物及监测频率详见下表。 表45 本项目环境监测工作计划 类别 监测项目 监测点位 监测频率 废气 1#脉冲布袋除尘器排气筒 颗粒物、SO2、NOx 排气筒出口 每年1次 2#有机废气治理设施排气筒 颗粒物、沥青烟、苯并芘、非甲烷总烃、臭气浓度 排气筒出口 每半年1次 3#导热油炉烟气排气筒 颗粒物、SO2、NOx 排气筒出口 每半年1次 厂界 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度 厂界上风向参照点1个，下风向监控点3个 每年1次 噪声 厂界噪声 等效连续A声级 各厂界外1m处 每季度1次

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 砂石卸车、储存 | 颗粒物 | 封闭原材料库+封闭廊道+雾化喷淋设施（电伴热） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中的标准 |
|  | 运输扬尘 | 颗粒物 | 道路硬化、箱式车辆运输、场区地面每天清扫保洁并洒水，厂区建设洗车平台 |  |
|  | 沥青装卸、储存、生产过程 | 非甲烷总烃 臭气浓度 沥青烟 |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322—2016）表2企业边界大气污染物浓度限值；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准；《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中的标准 |
|  | 1#排气筒 | 颗粒物 SO2 NOx | 天然气燃烧器安装低氮燃烧器； 收集后的废气引入“脉冲式布袋除尘器+35m高排气筒” | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表1干燥炉颗粒物排放限值、表2中工业炉窑有害污染物排放限值；且满足《中共唐山市委办公室唐山市人民政府办公室关于印发《2019 年“十项重点工作”工作方案》的通知》唐办发【2019】3号 |
|  | 2#排气筒 | 颗粒物 沥青烟 苯并芘 非甲烷总烃 | 搅拌缸自带脉冲式布袋除尘器；废气引入“二级水喷淋+低温等离子复合UV光解（设置电捕焦功能）+2#35m高排气筒” | 颗粒物、沥青烟、苯并芘均执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（35m高排气筒）；且颗粒物满足中共唐山市委办公室唐山市人民政府办公室关于印发《2019 年“十项重点工作”工作方案》的通知 唐办发[2019]3 号文件中要求；有组织臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2臭气浓度标准值；非甲烷总烃排放浓度执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业大气污染物最高允许排放浓度限值。 |
|  | 3#排气筒 | 颗粒物 SO2 NOx | 安装1套超低氮燃烧器+12m高排气筒 | 参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中特别排放限值；同时满足《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（河北省大气污染防治工作领导小组办公室文件，冀气领办[2018]177号） |
| 水 污 染 物 | 车辆清洗 | SS | 沉淀池处理后，回用于车辆清洗 | 不外排 |
|  | 盥洗废水 | COD SS | 厂区泼洒抑尘 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 振动筛 | 不合格骨料 | 集中收集后，回用于生产 | 妥善处理 |
|  | 脉冲式布袋除尘器 | 除尘灰 | 返回采石场 |  |
|  | 沉淀池 | 污泥 | 回用于生产 |  |
|  | 沥青混凝土生产 | 残渣 | 交环卫部门统一处理 |  |
|  | 导热油炉 | 废导热油 | 委托有资质的单位处理 |  |
|  | 喷淋塔 | 喷淋废液 | 委托有资质的单位处理 |  |
|  | 机械设备维修 | 废润滑油、废液压油、废齿轮油、废油桶 | 委托有资质的单位处理 |  |
|  | 乳化液包装 | 废桶 |  |  |
|  | 有机废气处理设施 | 废过滤棉 |  |  |
|  |  | 废催化剂 |  |  |
|  |  | 废灯管 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 交环卫部门统一处理 |  |
| 噪 声 | 拟建项目营运期噪声主要为烘干筒、提升机、振动筛、搅拌系统、沥青泵、胶体磨、风机等设备产生的噪声，噪声源强约为80～90dB（A），采取厂房隔声、基础减振等措施，并经距离衰减后，东、南、北厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区环境噪声排放限值，西厂界可满足4类区环境噪声排放限值。 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 工程各类污染物均有可行的处理措施，污染物能达标排放。厂区道路均进行硬化处理，其余裸露土地均种植树木和草坪，不仅美化了周围环境，还可充分发挥植被隔声降噪、净化空气等作用，形成优美景观，创建和谐的工作环境。 |

表46    环境保护设施竣工“三同时”验收一览表

| 污染源 | 治理措施 | 数量 | 治理对象 | 处理能力 | 处理效率 | 治理效果 | 验收标准 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 砂石卸料、储存 | 封闭原材料库+雾化喷淋设施（电伴热） | 原材料库房上部设置雾化喷淋（电伴热，81个喷头） | 颗粒物 | — | 抑尘效率60% | 厂界无组织颗粒物≤1.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中的标准 | 3.0 |
|  | 运输扬尘 | 道路硬化、厂区地面每天清扫保洁并洒水、厂区建设洗车平台 | — |  | — | 抑尘效率60% |  |  | 2.0 |
|  | 无组织 | — |  | 臭气浓度 沥青烟 非甲烷总烃 | — | — | 厂界无组织臭气浓度≤20；沥青烟：生产设备不得有明显的无组织排放存在；厂界无组织非甲烷总烃≤2.0mg/m3 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准；《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中的标准；《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322—2016）表2企业边界大气污染物浓度限值 | — |
|  | 进料斗、烘干筒、 提升机、 振动筛、 缓冲仓、矿粉仓废气 | 进料斗设三面围挡，上方分别设置集气罩（3.6m×0.8m），共5个；烘干筒出料口、各提升机进料口分别设置集气管（Φ0.3m），共3个；振动筛整体封闭，内部设置粉尘自吸装置，筛面上方设置集气罩（3.6m×1.0m），共1个；缓冲仓、矿粉仓仓顶分别设置集气管（Φ0.1m），共7个；天然气燃烧器安装低氮燃烧器。 收集后的废气引入“脉冲式布袋除尘器+35m高排气筒” | 共用1套除尘设施；安装1套低氮燃烧器 | 颗粒物 SO2 NOx | 风机风量为：50000m3/h | 颗粒物去除效率99%；氮氧化物去除效率75% | 颗粒物≤30mg/m3 SO2≤200mg/m3 NOx≤300mg/m3 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表1干燥炉颗粒物排放限值、表2中工业炉窑有害污染物排放限值；且满足《中共唐山市委办公室唐山市人民政府办公室关于印发《2019 年“十项重点工作”工作方案》的通知》唐办发【2019】3号 | 30.0 |

续表46    环境保护设施竣工“三同时”验收一览表

| 污染源 | 治理措施 | 数量 | 治理对象 | 处理能力 | 处理效率 | 治理效果 | 验收标准 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 沥青储罐、搅拌、出料口、胶体磨废气 | 沥青储罐放气阀分别连接集气管；500t沥青储罐（Φ0.5m），1个；50t沥青储罐（Φ0.2m），8个；5t沥青储罐（Φ0.1m），1个；搅拌缸自带脉冲式布袋除尘器，搅拌缸上部设置集气管（Φ0.5m）；成品出料口四周设置吸风口：2m×0.5m，设置4个 胶体磨上部设置集气管（Φ0.3m）。 收集后的废气引入 “二级水喷淋+低温等离子复合UV光解（设置电捕焦功能）+2#35m高排气筒” | 1 | 颗粒物 沥青烟 苯并芘 非甲烷总烃、 臭气浓度 | 风机风量均为：30000m3/h | 去除效率99.5% | 排气筒高度35m 颗粒物：排放浓度≤10mg/m3，排放速率≤46.5kg/h； 沥青烟：排放浓度≤75mg/m3，排放速率≤4.25kg/h；苯并芘：排放浓度≤0.3×10-3mg/m3，排放速率≤0.595×10-3kg/h； 非甲烷总烃：排放浓度≤80mg/m3；臭气浓度：≤15000 | 颗粒物、沥青烟、苯并芘均执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（35m高排气筒）；且颗粒物满足中共唐山市委办公室唐山市人民政府办公室关于印发《2019 年“十项重点工作”工作方案》的通知 唐办发[2019]3 号文件中要求（颗粒物≤10mg/m3）；有组织臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2臭气浓度标准值；非甲烷总烃排放浓度执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业大气污染物最高允许排放浓度限值。 | 50.0 |
|  | 导热油炉烟气 | 安装1套超低氮燃烧器+12m高排气筒（并安装氮氧化物分析仪） | 1 | 颗粒物 SO2 NOx |  | 氮氧化物去除效率75% | 颗粒物≤5mg/m3 SO2≤10mg/m3 NOx≤30mg/m3 | 参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中特别排放限值；同时满足《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（河北省大气污染防治工作领导小组办公室文件，冀气领办[2018]177号） | 20 |

续表46    环境保护设施竣工“三同时”验收一览表

| 污染源 | 治理措施 | 数量 | 治理对象 | 处理能力 | 处理效率 | 治理效果 | 验收标准 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 车辆清洗 | 厂区设置洗车平台 | 沉淀池30m3（5m×4m×1.5m）1个 | SS | — | — | 回用 | 不外排 | 1.0 |
| 噪声 | 烘干筒、提升机、振动筛、搅拌系统、沥青泵、胶体磨、风机 | 厂房隔声、基础减振 | — | 噪声 | 综合降噪15-25dB(A) | 3类区：昼间噪声≤65dB(A) 4类区：昼间噪声≤70dB(A) | 东、南、北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准；西厂界执行4类区标准 | 8.0 |
| 固废 | 振动筛 | 返回采石场 | 4500t/a | 不合格骨料 | — | 妥善处理 | 妥善处理 | — |
|  | 脉冲式布袋除尘器 | 回用于生产 | 66.132t/a | 除尘灰 | — |  |  | — |
|  | 沉淀池 | 交环卫部门统一处理 | 2.0t/a | 污泥 | — |  |  | — |
|  | 沥青混凝土生产过程 | 委托有资质的单位处理 | 10t/a | 残渣 | — |  |  | — |
|  | 导热油炉 |  | 1.0t/a | 废导热油 | — |  |  | — |
|  | 喷淋塔 |  | 20t/a | 喷淋废液 | — |  |  | — |

续表46    环境保护设施竣工“三同时”验收一览表

| 污染源 | 治理措施 | 数量 | 治理对象 | 处理能力 | 处理效率 | 治理效果 | 验收标准 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固废 | 机械设备维修 | 委托有资质的单位处理 | 0.2t/a | 废润滑油、废液压油、废齿轮油 | — |  |  | 1.0 |
|  |  |  | 20个/a | 废油桶 |  |  |  |  |
|  | 乳化液包装 |  | 50个/a | 废桶 | — |  |  |  |
|  | 有机废气处理设施 |  | 0.6t/a | 废过滤棉 | — | 妥善处理 | 妥善处理 |  |
|  |  |  | 0.03t/a | 废催化剂 | — |  |  |  |
|  |  |  | 10组/a | 废灯管 | — |  |  |  |
|  | 职工生活 | 环卫部门处理 | — | 生活垃圾 | — |  |  |  |
| 防渗 | ①危废暂存间（5m×4m）按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的有关规定进行设置；防渗系数不大于1×10-10cm/s，危险废物贮存设施必须按照GB15562.2的规定设置警示标志。 ②罐区、围堰均做防渗，罐区设置1.5m高围堰，防渗系数不大于1×10-10cm/s。洗车平台沉淀池为钢筋混凝土一体浇筑结构（并添加防渗混凝土），防渗系数不大于1×10-7cm/s。 ③各单元防渗工程的设计使用年限不低于相对应设备、管道或建构筑物的设计使用年限。 | 10.0 |
| 环境风险 | 在可能发生天然气泄漏的部位安装可燃气体监测报警仪，按规定设置消防设施 | 3.0 |
| 合计 | 占总投资的1.6% | 128 |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况： （1）项目名称：年产50万吨沥青混凝土搅拌站项目； （2）建设单位：滦县泰安公路工程养护有限公司； （3）建设性质：新建； （4）建设规模：建设沥青混凝土生产线一条，乳化沥青生产线一条；年加工沥青混凝土49.95万吨，年加工乳化沥青500吨。 （5）建设内容：建设全封闭生产车间、原料库房、实验室、办公用房及其他附属用房，建设沥青混凝土和乳化沥青生产线各一条。主要设备有：全自动沥青混凝土成套设备、乳化沥青成套设备以及配套环保、电力设备及其他附属设施；生产原料为石碴、沥青、矿粉等。原料来源：外购；能源消耗种类为天然气、电。项目占地20亩，总建筑面积12000平方米。 2、产业政策 GB8978- 扩建项目属于其他非金属矿物制品制造业，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）（中华人民共和国发展和改革委员会令第21号），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类建设项目，为允许类；不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录 (2015年版)》中新增的限制和淘汰类；并已经滦县发展改革局备案，备案文号：滦发改备字[2019]72号，工艺、设备、规模均符合国家产业政策。 3、环境影响结论 （1）营运期大气环境影响分析 废气污染源为砂石卸车、储存废气，骨料进料斗废气，烘干筒废气，热骨料提升机废气，振动筛废气，缓冲仓废气，矿粉仓废气，矿粉提升机废气，沥青搅拌机废气，沥青混凝土装车废气，沥青储罐废气；沥青储罐、成品罐废气，胶体磨废气，锅炉烟气，无组织恶臭，道路运输扬尘。 原料库上部设置雾化喷淋设施（电伴热）；提升斗及皮带输送机均设置封闭廊道；道路扬尘采用道路硬化、场区地面每天清扫保洁并洒水，厂区设置洗车平台；砂石采用封闭箱式车辆运输，矿粉、沥青等均采用罐车运输。厂界无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中的标准（颗粒物：1.0mg/m3）；厂界无组织臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准（臭气浓度：20）；厂界无组织沥青烟满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中的标准（沥青烟：生产设备不得有明显的无组织排放存在）；厂界无组织非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322—2016）表2企业边界大气污染物浓度限值（2.0mg/m3）。 进料斗、烘干筒、提升机、振动筛、缓冲仓、矿粉仓废气设置1套“脉冲布袋除尘器+35m高排气筒”天然气燃烧器安装低氮燃烧器；颗粒物、SO2、NOx排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表1干燥炉颗粒物排放限值、表2中工业炉窑有害污染物排放限值（颗粒物 50mg/m3、SO2 400mg/m3、NOx 400mg/m3）；且满足《中共唐山市委办公室唐山市人民政府办公室关于印发《2019 年“十项重点工作”工作方案》的通知》唐办发【2019】3号（颗粒物 30mg/m3、SO2 200mg/m3、NOx 300mg/m3）。 沥青储罐、搅拌（搅拌缸自带脉冲式布袋除尘器）、出料口、胶体磨废气共用1套“二级水喷淋+低温等离子复合UV光解（设置电捕焦功能）+2#35m高排气筒”； 颗粒物、沥青烟、苯并芘均执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（35m高排气筒：颗粒物排放速率46.5kg/h，排放浓度120mg/m3；苯并芘排放速率0.595×10-3kg/h，排放浓度0.3×10-3mg/m3；沥青烟排放速率4.25kg/h，排放浓度75mg/m3，生产设备不得有明显的无组织排放存在）；且颗粒物满足中共唐山市委办公室唐山市人民政府办公室关于印发《2019 年“十项重点工作”工作方案》的通知 唐办发[2019]3 号文件中要求（颗粒物≤10mg/m3）；有组织臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2臭气浓度标准值（35m高排气筒，臭气浓度≤15000）；非甲烷总烃排放浓度执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业大气污染物最高允许排放浓度限值（80mg/m3）。 导热油炉安装超低氮燃烧器，废气经12m高排气筒排放；各污染物排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中特别排放限值；同时满足《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（河北省大气污染防治工作领导小组办公室文件，冀气领办[2018]177号）颗粒物≤5mg/m3、SO2≤10mg/m3、NOX30mg/m3。 本项目设置300m的卫生防护距，距本项目厂区距最近村庄为西北侧570m处的沈官营三村，可满足卫生防护距离要求。 综上所述，采取相应的污染防治措施后，本项目运行后污染物均可达标排放，实际排放量较少，对环境质量底线无冲击性影响，环境影响可接受。 （2）营运期水环境影响分析 ①地表水 该厂工人为附近村民，因此不设食堂、宿舍、淋浴设施，厂区设置防渗旱厕（依托厂内现有旱厕），生活盥洗废水用于厂区泼洒抑尘；喷淋塔废水循环使用，定期清理，作为危废处理；厂区设置洗车平台，车辆清洗废水收集后进入沉淀池沉淀后，回用于车辆清洗；本项目无废水外排。 ②地下水 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A要求，本项目为“J非金属矿采选及制品制造“70沥青搅拌站”，根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目为Ⅳ类建设项目，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 综上所述，本项目建设对周围水环境影响较小。 （3）营运期声环境影响分析 拟建项目营运期噪声主要为烘干筒、提升机、振动筛、搅拌系统、沥青泵、胶体磨、风机等设备产生的噪声，采取厂房隔声、基础减振等措施，并经距离衰减后，东、南、北厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区环境噪声排放限值，西厂界可满足4类区环境噪声排放限值。距本项目厂界最近村庄为西北侧570m处的沈官营三村，可满足卫生防护距离要求。 因此，不会对周围环境和敏感点造成影响。 （4）固体废物环境影响分析 固废主要为振动筛选出的不合格骨料，脉冲布袋除尘器产生的除尘灰，沉淀池产生的污泥，沥青混凝土生产过程产生的残渣，机械设备维修产生的废润滑油、废液压油、废齿轮油、废油桶，废乳化液桶，导热油炉产生的废导热油，喷淋塔产生的喷淋废液，有机废气治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废灯管及职工生活垃圾。 不合格骨料集中收集后，外运采石场重新破碎；除尘灰集中收集后，回用于生产；污泥、生活垃圾交由环卫部门统一处理；残渣、废润滑油、废液压油、废齿轮油、废桶、废过滤棉、废催化剂、废灯管、喷淋废液委托有资质的单位处理。 因此，固废均得到合理的处置和综合利用，不会对环境带来不利影响。 4、总量控制结论 根据项目特点及所处位置及环境状况，本项目污染物排放总量控制指标为： 废气：SO2：6.949t/a；NOx：10.628t/a；废水：COD：0t/a；氨氮：0t/a。 特征污染物： 颗粒物：2.66t/a；沥青烟：3.24t/a；苯并芘：1.296×10-5t/a；非甲烷总烃：3.456t/a。 5、清洁生产结论 通过采取有效的环保措施，降低了污染物的产生和排放量，更好的保护了环境。因此，该项目的建设符合清洁生产的求。 6、厂址合理性分析结论 本项目租用唐山市鼎缘建材有限公司现有厂区西侧空地，厂址位于河北省滦州经济开发区北区，中心坐标为北纬N39°47'25.65"，E118°42'14.66"。本项目东侧为唐山市鼎缘建材有限公司，厂区东、南、北侧均为空地，厂区西侧为平清乐公路。项目东北距杨家沟村1280m，东南距马庄子村720m，西北距沈官营三村570m，评价范围内无重点文物、自然保护区、珍稀动植物、水源地等环境敏感点。 本项目租用唐山市鼎缘建材有限公司现有厂区西侧空地，根据滦州市经济开发区管理委员会出具的证明可知，本项目选址在河北滦州经济开发区北区规划建设用地范围内，符合园区规划要求。 综上所述，拟选厂址符合用地规划，交通运输条件便利，项目投产后，对周围环境影响较小。因此，本工程厂址选择是可行的。 评价结论：工程的生产规模、工艺技术路线及产品符合国家的产业政策；采用的污染防治措施可实现各类污染物达标排放，污染物排放总量满足总量控制指标的要求；工程投产后对区域环境质量影响较小；从环保角度出发，项目可行。 二、建议 1、严格落实本报告表中提出的各项环保措施，确保污染物达标排放。 2、建设单位应加强管理，加强环保管理，发现问题及时处理，确保治理设施正常运行。

预审意见： 公 章 经办人 年 月 日

下一级环境保护主管部门审查意见： 公 章 经办人 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Comments

HW08统称为废矿物油，还要对应分析后边的危废代码