| 产品名称 | 中洁牌XZL5060GSS3型洒水车 |
| --- | --- |
| 产品型号名称 | XZL5060GSS3型洒水车 | 产品商标 | 中洁牌 |
| 产品ID | I1103050 | 批次 | 230 |
| 企业名称 | 湖北五环专用汽车有限公司 | 企业网址 |  |
| 生产地址 | 湖北省随州市经济开发区交通大道K155号 | 总质量(kg) | 6495 |
| 整备质量(kg) | 3365 | 额定质量(kg) | 3000 |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 额定载客(人) |  |
| 接近角/离去角(°) | 19/13 | 前悬/后悬 | 1032/1518 |
| 外形尺寸(mm) | 5850X1950X2250 | 货厢尺寸(mm) | XX |
| 挂车总质量(kg) |  | 轴荷 | 2595/3900 |
| 轴数 | 2 | 最高车速 | 95 |
| 底盘型号 | EQ1060TJ20D3 | 车辆识别代码 |  |
| 轮胎规格 | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | 轮胎数 | 6 |
| 前轮距 | 1506 | 后轮距 | 1466 |
| 轴距 | 3300 | 弹簧片数 | 8/9+5,6/8+4 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | 燃料种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 CY4100-E3F 4JB1TI | 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 成都云内动力有限公司 成都云内动力有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 成都成发汽车发动机有限公司 | 2659 3856 2672 2977 2545 2156 2659 2659 3707 2771 | 66 70 66 76 70 65 66 75 73 75 |
| 其它 | 罐体有效容积:3.15立方米,罐体外部尺寸:(mm)长3200,长轴1550,短轴950.侧防护材料为Q235,联接方式为连接支架固焊在付车架大梁上.后防护材料为Q235,连接方式:用结构连接件固焊在主车后端,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×180(mm),后部防护离地高度:540mm.随底盘选装驾驶室. |
| 需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系，我们会为您提供最好的服务。 联系人：吴经理 联系电话：18071962777 |