亲爱的客户，您好 欢迎来到深圳市裕富翔科技有限公司，我是邱秋雨。我司专业生产机械设备，有着十几年的生产与研发经验，在技术上已经非常成熟。 因为是源生产商，价格与售后都占优势，若对我司的服务与产品感兴趣请与我联系！

升级版！！

售后服务

整机保修一年、主板系统保修三年 终生维护、终生提供零部件

邱小姐：

手机咨询：137 9830 4380

QQ沟通：142 076 1988

邮件联系：13798304380@163.com

优势：1.高速、精准、零误差

2.一盘料14秒即可点完

3.可检测漏料

适用于盘点：0201、0402、0603、0805、1206、1210、1218、2010、2512、封装的IC、电组、电容、芯片、无极管等SMD材料。

测漏型点料机+打印机+扫描仪，可一起打印产品的条码及盘点的数量

YFX-621测漏型SMT/SMD点料机

1.点料效果提高至14秒/盘料，比同行点料机节省了一倍时间

2..功率加大，能承受更大的工作量，更大的料盘

3.加装蓄电池，无电一样工作

4.无料自动停

5.很少的料一样盘点，同行点料机，一般都只能盘点四五百以上的料

技术参数

工作电压AC220/AC110

计数范围-99999~~99999

机器重量10KG

机器规格L470*W300*H180mm

产品应用

1.SMD和IC卷带式包装零件皆可适用

2.料带轮(REEL)直径：任何尺寸皆可适用

3.料带宽度(WIDTH):8，12，16，24，32，44，56(mm)

4.料带间隔(PITCH):2，4，8，12，16，...........48，52，56(mm)