建设项目环境影响报告表

（公示稿）

项  目  名  称：   年产500万米针织呢绒技改扩能项目

建设单位(盖章）：    江阴市福澜纺织拉绒有限公司

编制日期：2018年12月

南京源恒环境研究所有限公司

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产500万米针织呢绒技改扩能项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 江阴市福澜纺织拉绒有限公司 |
| 法定代表人 | *** | 联系人 | *** |
| 通讯地址 | 江阴市临港街道东刘村东刘村5号 |
| 联系电话 | *** | 传真 | / | 邮政编码 | 214000 |
| 建设地点 | 江阴市临港街道东刘村东刘村5号 |
| 立项审批部门 | 江苏江阴临港经济开发区管理委员会 | 批准文号 | 江阴临港备[2018]3号 |
| 建设性质 | □新建■改扩建□技改 | 行业类别 及代码 | C1712棉织造加工 |
| 占地面积 （平方米） | 改建前：1625 改建后：8000 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 400 | 其中：环保 投资（万元） | 30 | 环保投资占总投资比例 | 7.5% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2019年2月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量 |
| 原辅材料（包括名称、用量） | 主要设施（包括规格、数量） |
| 名称 | 用量（t/a） | 设备名称 | 数量（台套） |
| 坯布 | 2550 | 拉毛车 | 18 |
| 缩呢剂 | 12.5 | 剪毛车 | 8 |
| / | / | 烫光车 | 8 |
| / | / | 蒸呢机 | 4 |
| / | 注：本项目主要设施规格及数量情况见“工程内容及规模”表1-3 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | 4137 | 燃油（吨/年） | / |
| 电（千瓦时/年） | 90万 | 燃气（标立方米/年） | 50万（天然气） |
| 燃煤（吨/年） | / | 其他（吨/年） | / |
| 废水排水量及排放去向 本项目无生产废水产生及排放，新增生活污水产生量720t/a，项目扩建后全厂生活污水产生量为1440t/a，经化粪池预处理后接管江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，尾水达标排入新沟河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |
| 工程内容及规模： 1、工程概况 江阴市福澜纺织拉绒有限公司成立于2014年3月17日，位于江阴市临港街道东刘村东刘村5号，租用江阴市东联轻纺有限公司2500平方米厂房进行建设，营业执照经营范围为纺织品拉绒加工。该公司“新建年加工500万米拉绒布项目”环境影响报告表（编号：201432028100852）于2014年11月3日通过江阴市环境保护局项目审批，并于2014年12月8日通过江阴市环境保护局竣工环保验收。目前该项目正常投产，实际生产能力为年加工500万米拉绒布。 该公司现为满足市场需求和提高企业市场竞争能力，在现有产品生产规模保持不变的前提下，拟在现有生产工艺基础上新增热定型机等进行整理加工技术升级改造，针对产品市场需求的季节性而为保持生产的均衡性新增现有烫光车等同类等生产设备，由于受现有厂房限制向江阴市东联轻纺有限公司新增租赁闲置厂房6375平方米，因此本项目建设性质为改建。本项目改建主要内容为向出租方新增租赁闲置厂房6375平方米，新购置针刺机、定型机等设备66台套对现有产品进行工艺技术升级改造；本项目改建后，针织呢绒生产能力保持不变，仍为500万米/年。 据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等法律、法规规定，建设单位江阴市福澜纺织拉绒有限公司委托南京源恒环境研究所有限公司开展该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，通过实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上，编制了本环境影响报告表。 2、工程内容及建设规模 本项目利用现有厂房和新租赁厂房、新购置设备进行建设，因此主体工程主要包括厂区和厂房内部布局调整、新增设备购置、安装和调试等环节；公用、辅助工程和环保工程配套设施的完善等。建设项目的主体工程及产品方案见表1-1，公用和辅助工程见表1-2。 表1-1建设项目主体工程及产品方案 序号 工程名称（车间、生产装置或生产线） 产品名称及规格 设计能力 年运行时数 改建前 改建后 增减量 1 生产车间 针织呢绒 500万米/年 500万米/年 0 7200h 表1-2公用及辅助工程 类别 建设名称 设计能力 备注 改建前 改建后 增减量 贮运工程 原料成品仓库 500m2 500m2 0 室内，储存原料、成品 公用工程 给水 15t/h 15t/h 0 当地自来水管网，现有 排水 雨水 40t/h 40t/h 0 排入雨水管网，现有 污水 20t/h 20t/h 0 接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司处理，利用现有 供电 800KVA 800KVA 0 利用现有 供汽 4t/h 4t/h 0 由江阴苏龙热电有限公司供应 环保工程 废气处理 静电油烟净化系统 0 16000m3/h×1套 +1套 颗粒物去除率≥95%，非甲烷总烃去除率≥95%，新增1套 布袋除尘装置 10000m3/h×1套 10000m3/h×2套 +1套 除尘效率达98%以上，新增1套 废水处理 化粪池 10m3 10m3 0 简单生化处理，利用现有 固废处置 一般固废堆场 20m2 20m2 0 零排放，利用现有 危险固废堆场 0 10m2 +10m2 合理处置，新建 噪声（隔声量） ≥25dB(A) ≥25dB(A) - 厂界达标，现有 建设项目主要生产设备 本项目改建前后设备配置情况见表1-3。 表1-3本项目主要设备一览表 类别 名称 规格型号 数量（台/套） 备注 改建前 改建后 增减量 生产设备 拉毛车 MB862、MB331E 7 18 +11 国产，新增11台 剪毛车 MB737 3 8 +5 国产，新增5台 烫光车 ASMB843 3 8 +5 国产，新增5台 蒸呢机 / 2 4 +2 国产，新增2台 缩呢机 MB262 20 40 +20 国产，新增20台 打卷机 / 1 2 +1 国产，新增1台 验布机 / 2 6 +4 国产，新增4台 定型机 / 0 3 +3 国产，新增3台 高速针刺机 / 0 12 +12 国产，新增12台 辅助设备 静电油烟净化系统 / 0 1 +1 国产，新增1台 布袋除尘装置 / 1 2 +1 国产，新增1台 合计 39 105 +66 / 4、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围300米土地利用现状 地理位置：本项目建设地位于江阴市临港街道东刘村东刘村5号，具体地理位置见附图1。 厂区平面布置：改建后本项目根据工艺分别设置刺毛缩呢车间、定型车间、拉毛车间等。建设项目平面布置图见附图2。 建设项目厂界周围300米土地利用现状：本项目位于江阴市临港街道东刘村东刘村5号，根据现场勘查，本项目厂界北侧为江阴市申港工业园区污水处理有限公司，东侧为江阴市东联轻纺有限公司，南侧为工业厂房，西侧为振兴路、空地。项目周围300米范围内无环境敏感保护目标。建设项目厂界周围300米内土地利用现状见附图3、附图4（卫星图）。 5、工作制度及劳动定员： 工作制度：改建前后全厂工作制度保持不变，实行三班24小时工作制度，年有效工作日为300天。 劳动定员：该公司现有劳动定员30人，本次改建新增员工30人，则全厂共有员工60人。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 江阴市福澜纺织拉绒有限公司成立于2014年3月17日，位于江阴市临港街道东刘村东刘村5号，2014年租用江阴市东联轻纺有限公司1625平方米厂房进行“新建年加工500万米拉绒布项目”的建设。该公司“新建年加工500万米拉绒布项目”于2014年11月3日经江阴市环境保护局审批同意建设，编号：201432028100852。项目主体工程、环评中要求的其他事项及环境保护设施于2014年12月8日通过江阴市环境保护局竣工环保验收，编号：2014-0497。目前该项目正常投产，实际生产能力为年加工500万米拉绒布。 该公司现有项目建设、审批及验收情况见表1-4。 表1-4 现有项目建设、审批及验收情况 建设单位 项目名称 环评类型 审批情况 竣工环保验收情况 建设情况 江阴市福澜纺织拉绒有限公司 新建年加工500万米拉绒布项目 环境影响报告表 2014年通过江阴市环境保护局审批 项目主体工程、环评中要求的其他事项及配套建设的环境保护设施已于2014年12月8日通过通过江阴市环境保护局竣工环保验收。 已建投产，实际产能为年加工500万米拉绒布 一、与本项目有关的原有污染情况 本报告根据该公司现有项目现状调查及竣工环保验收材料等，统计汇总现有项目污染物产生、治理及排放情况。 1、废气 现有项目废气主要为蒸呢环节产生的水汽和拉毛剪毛过程产生的绒毛尘。蒸呢工序产生的水汽对环境无危害，因此经车间直接排入大气环境；生产过程产生的绒毛尘经吸风罩收集进入一套布袋除尘装置中后在车间内无组织排放。根据现有项目环评，现有项目拉毛剪毛区产生的绒毛尘，经合理作业、加强通风后，厂界颗粒物排放浓度能满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中无组织浓度排放限值。 2、废水 现有项目无生产废水产生，产生的废水主要为生活污水，产生量为720t/a，生活污水经预处理后接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表1城镇污水处理厂Ⅱ标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级B标准后，尾水最终排入新沟河，其中主要污染物COD、SS、氨氮、TP排放量分别为0.043t/a、0.014t/a、0.004t/a、0.0004t/a，对周围地表水环境影响不大。 3、固体废物 现有项目固体废物主要为生产过程产生的废绒毛、废布及职工生活垃圾，其中废绒毛、废布经收集后，外售综合利用，生活垃圾由当地环卫部门统一处置，固体废物产生情况及防治措施见表1-5。 表1-5 现有项目固体废物产生情况及防治措施 来源 类别 分类编号 产生量(t/a) 性状 综合利用方式及数量(t/a) 处理处置方式及数量(t/a) 废绒毛 涤纶 99 7 固体 外售利用：57 － 废布 涤纶 99 50 固体 职工生活活动 生活垃圾 99 4.5 固体 － 环卫部门统一处置：4.5 合计 61.5 固体 57 4.5 各类固废经采取合理的综合利用和处置措施，做到不外排，对周围环境基本无影响。 4、噪声 现有项目噪声源主要为缩呢车、拉毛车、剪毛车、风机等，噪声源强约80~90dB（A）。经车间内合理布局，车间厂房隔声后，厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准，对周围环境影响较小。 二、主要环境问题 综上所述，该公司目前生产正常，污染设施运行良好，固废均妥善处置，也无环境信访，故无主要环境问题。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1．地形、地貌、地质 江阴市临港街道地处长江三角洲的太湖平原北侧，属于长江三角洲冲积平原，平均海拔在3～5米之间，全境地势平坦。 境内有观山，位于申港、南闸交界处，高149.3米；白石山，位于申港、夏港、南闸交界处，为观山北延支脉的一个主峰高85.2米；舜过山是观山向西北的延伸，高115.3米。 该地区地层发育齐全，基地未出露，中侏罗纪岩浆开始活动，喷出物盖在老地层上和侵入各系岩层中，第四纪全新统现代沉积，遍及全区。泥盆纪有少量分布为紫红色沙砾岩、石英砾岩、石英岩，向上渐变为砂岩与黑色页岩的交替层，顶部砂质页岩含优质陶土层。地质基础较好，自第四纪以来，地震活动频率低，强度弱。 2．气候、气象 该地区属北亚热带季风气候区，气候温和，四季分明，降水丰富。日照充足，霜期短，春季阴湿多雨，冷暖交替，间有寒潮；夏季梅雨明显，酷热期短；秋季受台风影响，秋旱或连日阴雨相间出现；冬季严寒期短，雨日较少。 该地区年最多风向是东南偏南。4~8月以偏南风为主，11月至次年2月盛行偏北风，年平均风速3m/s，年平均气温15.3℃，最高气温38.9℃，最低气温-11.4℃，年平均气压1016.5hPa，年平均降雨量1156.6mm，相对湿度80%，无霜期225天，日照时数2092.6小时。 3．水文 该地区内河网交织，沟、河、渠、塘密布，主要河流有申港河、新沟河、西横河、老夏港河、芦埠港河、利港河，其中新沟河为本项目纳污河流。 申港河北起长江，越西横河，蜿蜒流入武进北塘河，全长13km，河道底宽10m，底高0.5米，边坡1:2。最高水位5.32m，最低水位2.22m，平均流速0.5m/s，水流方向多为由南向北。 新沟河南接黄昌河西口，北起长江，江阴境内河道长度5km，底高0.5m，底宽30m，边坡1:2，最高水位5.32m，最低水位2.22m，平均流速0.5m/s，水流方向多为由南向北。 西横河东西走向，是锡澄运河的支流，西与常州市澡港河相通，东与锡澄运河交汇，全长24公里，底宽9米，底高0.5米，边坡1:1.5。 老夏港河北起长江，向南流经夏港、葫桥、观山、东行至蔡泾入锡澄运河，全长约12公里，运河口设闸，旧名蔡泾闸。河道底宽7米，底高0.5米，边坡1:1.75～1:2。 芦埠港河位于申港和利港之间，北起长江，向南流经利港、申港等，穿越镇澄公路和西横河入常州武进界，江阴境内长10公里。河道底宽8米，底高0.5米，边坡1:1.5。 利港河北滨长江，南通常州武进北塘河，全长16.3公里，河道标准为河底宽15米，底高0.5米，边坡1:2，河口宽43米。 长江江阴段距长江入海口200多公里，属长江下游感潮河段，水位每天二涨二落，涨落潮历时不对称，平均涨潮历时3小时41分，落潮历时8小时45分。长江流量大，变幅较小，多年平均流量为29300m3/s，最大洪峰流量达92600m3/s，最小枯水流量4620m3/s。 4．植被、生物多样性 该地区自然陆生生态已基本被人工农业生态所取代，土地利用率较高，生态系统类型为人工生态系统。 人工植被主要以作物栽培为主，主要粮食作物为水稻、小麦和油菜等，蔬菜主要有叶菜、果菜和花菜等；野生植物主要为野生灌木和草丛植物如蒲公英等，野生动物主要有昆虫类、鼠类、蛇类和飞禽类等，家养的牲畜以猪、羊、狗和家禽为主。水生植物主要有浮游植物（如蓝藻）、挺水植物（如芦苇）、浮叶植物（如野菱）和漂浮植物（如水花生），主要浮游动物为原生动物、轮虫、枝角类等，野生和家养的鱼类主要为草鱼、青鱼、鲢鱼、鲫鱼、鳊鱼等几十种，甲壳和贝类有虾、蚌和田螺等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、社会经济结构 1、概况 临港街道申港是晚清一代宗师、中国图书馆之父缪荃孙的故里，地处江阴市西郊，东与夏港毗连，南与南闸街道和武进区郑陆镇接壤，西与利港为邻，北枕长江。申港区域面积39平方公里，下辖10个行政村，有户籍人口46240人，少数民族16个189人，外来暂住人口25460人。 2、经济建设 临港街道申港全年完成工商业开票销售收入564.91亿元，完成全社会固定资产投资71.39亿元，实现公共财政预算收入6.2亿元，完成农业投资8000万元，新增设施农业面积44.33公顷，创建农业专业合作社3个，完成省级渔业园区规划。全年实现工业产品销售收入249.7亿元，工业投入42.51亿元，认定上市后备企业4个，新增上市企业1个。大力发展港口物流、城市房产和现代商贸业，完成第三产业投资额28.77亿元。实现服务业开票销售收入315.3亿元。启动重点道路“十六路工程”建设。 3、交通 临港新城申港目前无高速公路道口及铁路，主要交通以公路、港口码头、航运为主，交通现状及规划情况如下： （1）公路 对外公路网络布局包括横向的滨江路（S338）、港城大道、镇澄路（S340）、芙蓉大道、亚包大道--朝阳路（无锡西环路）、海港大道等。芙蓉大道（快速路）主要承担地区对外快速交通功能，港城大道、镇澄路、亚包大道、申港路、河豚路等主干道主要承担地区对外及内部各功能区之间的交通功能。福星路、学府路、湖滨路、申浦路、兴港路等次干路主要承担地区内生活性主干道功能。 交通规划：该区域拟规划利用预留的过江通道建设泰常高速公路，从申港地区与利港地区之间纵向贯穿，向北过长江后接沪陕高速公路，向南分别与沪蓉高速公路和常合高速公路对接。 （2）港口码头 临港新城申港沿江拥有岸线约4.4公里，主要建设有5号码头、6号码头，以及申港汽渡码头。其中，5号码头以发展集装箱业务为主、6号码头以发展通用散杂货和件杂货运输为主。在建的申港汽渡，位于申港地区北侧、申港河口西侧，紧邻6号码头，南端与海渡路对接，向北过江后与靖江的上五圩汽渡对接。 （3）航运 临港新城申港航运主要为西横河，横穿夏港地区中部与申港地区南部，现为七级航道，规划全线提升为六级航道。 4、土地利用现状及规划 临港街道申港规划城市建设用地主要包含居住、工业、物流仓储、公共管理与公共服务设施、商业服务业设施、道路与交通设施、公用设施、绿地与广场等用地类型。申港规划北部以港口带动，依托公共码头和物流设施建设，打造临港经济开发区物流中心；南部整合现状工业用地和物流仓储用地，形成工业物流板块；保留滨江路以南、亚包大道以东、福星路以北的配套居住用地。 5、工业集中区规划及区域功能定位 临港街道申港区域内工业用地划分为：申港工业园、滨江片区（滨江工业集中区申港集中区）和申达科技工业园三个片区，合称为申港工业集中区。产业定位：以轻工为主，兼顾纺织服装、机械加工和港口物流产业。其中轻工以新材料制造（突出包装材料）、新能源等行业为发展重点。规划可使用土地面积7.148平方公里。 申港镇工业园：东至夏港镇界，南至芙蓉大道，北至澄西大道，西至亚包大道，规划用地约4平方公里。产业定位：机械制造、纺织服装和新能源、电子配件等轻工行业。 滨江工业集中区申港集中区：东至新沟河，南至澄西大道，西至申港河，北至滨江路，规划用地约2.5平方公里，主要以大中型企业为主的工业集中区。产业定位：以发展港口物流为主，利用滨江工业集中区的交通优势配套发展机械加工、金属加工、包装新材料以及纺织服装等企业。 申达科技工业园东起原申港西街村西新河，西至西石桥镇东支村村东，北起申港创新一号河和女家店，南至宋家圩小周家店、杜家店、狄桥村。规划面积2平方公里，其中可利用面积约1.8平方公里。产业定位：轻工、机械制造等行业。其中轻工以发展包装新材料等技术含量高、轻污染的行业为主，机械制造主要发展家用电器配件行业。 6、环保基础设施规划及现状 （1）配套污水处理厂及管网情况 临港街道申港现有江阴市申港工业园区污水处理有限公司1个污水处理厂，该污水厂位于申港东刘村，设计处理能力为1.5万吨/天，主要处理申港区域内工业废水和生活污水，处理出水近期执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表1城镇污水处理厂Ⅱ标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级B标准，待提标改造后执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，尾水排入新沟河。 （2）区域集中供热情况 申港无热电厂，区域内供热采用江阴苏龙热电有限公司为热源。江阴苏龙热电有限公司目前对外供热能力600t/h，已铺设蒸汽管网约65公里，即东线二根主通道，一根Φ530，一根Φ630，可供汽量260t/h；西线三根主通道，一根Φ720/630，二根Φ426，可供汽量340t/h，该热电厂除向主城区供热外，已向城西片区的申港供热。根据《江阴市热电联产规划（2011-2020）》，规划由江阴苏龙热电有限公司整合泰富兴澄特殊钢有限公司热电厂和江阴滨江热电有限公司，江阴苏龙热电有限公司供热范围规划调整为主城区、夏港、申港、月城镇、城区东片。该热电厂可通过技术优化和运行方式调整使供热能力可达1100t/h，可满足供热区域内热用户的用热需求。 二、教育、文化 申港现有中小学校2所，中小学校在校生4225人。申港区域内江阴高级中学体育场、游泳馆等二期项目基本建成；临港新城实验学校撤并何巷里办学点，新建校车接送候车亭55座；江阴市南华中等专业学校创建江苏省、无锡市重点专业精品课程2项；临港新城实验幼儿园顺利通过江苏省优质幼儿园评估验收。申港举办《延陵季子》动漫首映式；开展“争创全国文明城市，建设澄西卫星城，志愿服务你我同行”十大志愿服务活动，成立“爱在申港”志愿者服务站。 三、文物保护 临港街道申港有吴季子墓1处江阴市级文物保护单位，无国家级、江苏省级文物保护单位。 四、规划相符性 本项目位于江阴市临港街道东刘村东刘村5号，用地性质属于工业用地。项目建设地污水管网已经接通，本项目生活污水接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，不新增排污口，符合故本项目的建设符合临港街道土地利用规划、环境保护规划。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等) 1.大气环境质量现状 根据江阴市环境监测站提供的监测数据一览表，引用申港空气自动监测站的环境空气质量现状监测数据，具体如表3-1所示。 表3-1环境空气质量现状监测结果一览表 测点编号 测点位置 监测日期 监测时间 监测结果(单位：μg/m3) SO2 NO2 PM10 G1 申港空气 自动监测站 1月 0:00~24:00 26 35 94 2月 31 44 106 3月 26 46 115 4月 22 44 118 5月 19 44 100 6月 16 43 77 7月 19 48 60 8月 15 42 53 9月 14 38 63 10月 11 29 70 11月 20 55 108 12月 24 60 137 年平均 20 44 92 GB3095-2012表1中二级标准年平均限值 60 40 70 根据表3-1，该地区空气环境中SO2年均值达到GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准，NO2、PM10年均值超过了GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准要求。目前，临港经济开发区已出具大气整治方案，具体见附件。 2.地表水环境质量现状 本项目最终纳污河流为新沟河，根据江阴市环境监测站出具的监测数据一览表，引用新沟河新沟闸断面监测数据，具体见表3-2。 表3-2地表水质量现状监测结果表 监测点位 监测日期 监测结果（单位：mg/L） 高锰酸盐指数 氨氮 总磷 新沟河新沟闸断面 2017-03-01 4.7 2.59 0.194 2017-05-02 3.6 0.369 0.247 2017-07-03 4.9 1.59 0.187 2017-09-04 4.4 0.878 0.228 2017-11-01 3.4 0.879 0.187 浓度范围 3.4~4.9 0.369~2.59 0.187~0.247 超标率 0 16.7 16.7 GB3838-2002表1中Ⅲ类标准 6 1.0 0.2 根据表3-2，新沟河新沟闸断面高锰酸盐指数浓度达到了GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准，氨氮、总磷有部分月监测数据超标。目前，临港经济开发区已出具水环境综合整治方案，具体见附件。 3.声环境质量现状 根据江苏源远检测科技有限公司出具的《检测报告YYJC-BG-2018-11199》，监测结果见表3-3。由监测结果可知，项目所在地Z1点昼夜间声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类标准要求。 表3-3区域环境噪声质量现状监测结果（单位：dB(A)） 监测区域 功能类别 监测结果 标准限值 监测点位 2018-11-24 昼间 夜间 项目地 3类 Z1 57.3 52.5 昼间≤65，夜间≤55

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 建设项目300m范围内主要环境保护目标见表3-4。 表3-4建设项目主要环境保护目标 环境要素 环境保护对象名称 方位 距离(m) 规模 环境功能 空气环境 / / / / GB3095-2012 二级标准 水环境 新沟河 东 130 / GB3838-2002 Ⅲ类标准 声环境 / / / / GB3096-2008 3类标准 生态环境 — — — — —

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 本项目所在地环境空气质量功能区为二类区，即SO2、NO2、PM10、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中的标准，具体见表4-1。 表4-1环境空气污染物浓度限值（单位：µg/m3，除注明外） 评价因子 浓度限值 标准来源 1小时平均 24小时平均 年平均 SO2 500 150 60 GB3095-2012 表1中二级标准 NO2 200 80 40 PM10 / 150 70 TSP / 300 200 非甲烷总烃 2.0mg/m3 / / 《大气污染物综合排放标准详解》 2、地表水 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（2003年9月），新沟河执行《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准，标准限值具体见表4-2。 表4-2地表水环境质量标准限值（单位：mg/L，pH无量纲） 项目 pH COD NH3-N TP BOD5 石油类 Ⅲ类 6～9 20 1.0 0.2 4 0.05 3、区域环境噪声 根据噪声功能区划，项目建设地所在区域环境噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准，具体标准限值见表4-3。 表4-3环境噪声限值（单位：dB(A)） 声环境功能区类别 昼间 夜间 3类 65 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 本项目非甲烷总烃与颗粒物排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中表2标准，天然气燃烧废气中烟尘、SO2、NOx参照执行GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中表3标准。因本项目热定型工艺废气与天然气燃烧废气未分别设置排气筒，通过同一根排气筒（FQ-2）排放，为便于监管，该排气筒废气污染物中颗粒物从严参照执行GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中表3标准。具体详见表4-4。 表4-4大气污染物排放标准 污染物名称 污染物排放浓度限值 最高允许排放 浓度(mg/m3) 排气筒高度(m) 排放速率(kg/h) 无组织排放监控 浓度限值(mg/m3) 非甲烷总烃 120 15 10 4.0 颗粒物 20 15 / 1.0 SO2 50 15 / / NOx 150 15 / / 2、废水 本项目生活污水经化粪池预处理后接管江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，尾水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后，排入新沟河。本项目接管标准和排放标准具体见表4-5。 表4-5污水接管标准和排放标准（单位：mg/L，pH无量纲） 项目 污水处理厂接管标准（mg/L） 排放标准（mg/L） 近期—2020年12月31日 2021年1月1日起 pH 6~9 6~9 6~9 COD 200 60 50 SS 100 20 10 氨氮 20 5（8）* 4（6）* 总磷 1.5 0.5 0.5 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、厂界噪声 厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准，即昼间（6:00-22:00）≤65dB(A)，夜间（22:00-6:00）≤55dB(A)。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据江苏省环境保护厅《江苏省建设项目主要污染物排放总量平衡方案审核管理办法》（苏环办[2011]71号）的要求，结合项目排污特征，确定总量控制因子为： 废水：COD、NH3-N、TP，特征因子为SS； 废气：非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx、烟尘； 固废：各类固废。 建设项目污染物排放总量指标见表4-6。 表4-6建设项目污染物排放总量指标（单位：t/a） 污染物名称 改建前 改建工程 排放量 改建后 改建前后 增减量 实际 排放量 核定排 放总量 以新带老 削减量 预测排 放总量 建议 申请量 有组织 废气 SO2 / / 0.2 / 0.2 0.2 +0.2 NOx / / 0.9355 / 0.9355 0.9355 +0.9355 颗粒物 / / 0.2616 / 0.2616 0.2616 +0.2616 非甲烷总烃 / / 0.0638 / 0.0638 0.0638 +0.0638 无组织废气 / / / / / / / 废水 废水量 720 720 720 / 1440 1440 +720 COD 0.043 0.043 0.036 / 0.072 0.072 +0.036 SS 0.014 0.014 0.0072 / 0.0144 0.0144 +0.0072 氨氮 0.004 0.004 0.0036 / 0.0072 0.0072 +0.0032 TP 0.0004 0.0004 0.0004 / 0.0007 0.0007 +0.0003 污染物名称 改建前 改建后 改建前后增减量 产生量 处理处置量 排放量 产生量 处理处置量 排放量 固废 一般工业固废 57 57 0 62.42 62.42 0 0 危险废物 0 0 0 1.21 1.21 0 0 生活垃圾 4.5 4.5 0 9 9 0 0 由上表可见，本项目新增生活污水排放量为720t/a，总量控制因子为COD、氨氮、TP，新增排放总量分别为0.036t/a、0.0032t/a、0.0003t/a。根据总量控制原则，本项目新增水污染物排放总量通过江阴临港经济开发区控源截污平衡，特征因子SS新增排放总量为0.0072t/a，作为该企业考核指标。 本项目建成后新增废气污染物排放量为：SO2（有组织）0.2 t/a、NOX（有组织）0.9355t/a、颗粒物（有组织）0.2616t/a、非甲烷总烃（有组织）0.0638t/a。根据总量控制原则，本项目新增总量在江阴临港经济开发区内平衡。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述： 一、生产工艺 本项目主要从事针织呢绒的加工生产，以外购的坯布为原料，其中250万米坯布直接经拉毛、剪毛、烫光、蒸呢后外售，另外250万米坯布需经缩呢、洗呢（外加工）、热定型、刺毛、拉毛、剪毛、烫光、蒸呢后外售。因产品均统称为针织呢绒，因此不分类叙述。 公司现为满足市场需求和提高企业市场竞争能力，在现有产品生产规模保持不变的前提下，拟在现有生产工艺基础上新增热定型机等进行整理加工技术升级改造，针对产品市场需求的季节性而为保持生产的均衡性新增现有烫光车等同类等生产设备，新购置针刺机、定型机等设备66台套对现有产品进行工艺技术升级改造。改建后的生产工艺流程及产污环节如下（G-废气、S—固废、N—噪声），其中热定型和刺毛工艺为新增工艺。 图5-1 生产工艺流程图及产污环节图 2、其他产污环节分析 建设项目生产中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，主要为厂区职工生活污水（W1）、油烟净化系统收集的颗粒物（S5）、废油（S6）、厂区生活垃圾（S7）、布袋除尘装置收集的废绒毛（S8）等。 3、主要原料理化性质 本项目缩呢剂主要成分为氨基硅酮树脂，又名氨基础酮织物整理剂，主要用于棉、毛、丝、麻及化纤织物的整理，可赋予织物柔软、挺括、滑爽、耐磨、厚实等特性，建设项目主要原辅料理化性质、毒理毒性见下表。 表5-1原料及产品理化特性、毒性毒理 名称 理化特性 毒理毒性 燃烧爆炸性 氨基硅酮树脂 白色半透明乳液，属阴离子型或复合离子型，可用水任意稀释，PH值为4-6，其分子具有氨基、羟基活性基团，不加催化剂、交联剂可自交联固化成弹性膜。对合成纤维、天然纤维等各类织物均有极强的亲和力，赋予织物耐久洗涤的柔软、滑爽、挺弹风格和好的透气性能，可克服起毛球的缺陷，并有明显的毛料感等。 / 可燃 本项目原辅料主要为坯布、缩呢剂，经查阅《剧毒化学品名录》 (2012版)、《危险化品名录》 (2012年)、《易制爆危险化学品名录》 (2011年版)、《易制毒化学品的分和品种名录》等，使用的原料不在各类名录内，且使用的原料不属于易燃易爆物质和有毒物质，根据《建设项目环境风险评价技术导则》 (HJ/T169-2004)和《危险化学品重大危险源辨识》 (GB18218-2009)表1~表2中辨识重大危险源的依据和方法，本项目不构成重大危险源。 二、水量平衡 项目改建后新增员工30人，生活用水量以人均0.1t/d计，年有效工作日以300天计，则新增用水量为3t/d（900t/a），损耗以20%计，则扩建后全厂生活污水排放量为4.8t/d（1440t/a）。 项目改建后缩呢工序用水量不变，不新增缩呢用水，缩呢用水量维持237.5t/a不变，损耗按40%计。 本项目新增油烟净化系统需采用冷却水隔套冷却，冷却水循环使用，冷却水循环量300t/d，冷却水损耗量约6t/d，则冷却设备需补充新鲜水6t/d（1800t/a）。 油烟净化系统加湿用水：本项目油烟净化器采用水喷淋加湿，喷淋水循环使用，循环水量为50t/d，喷淋用水损耗量约4t/d，则净化喷淋系统需补充新鲜水4t/d（1200t/a）。 本项目蒸呢工序需通入蒸汽，蒸汽最大供应量按4t/h计，则蒸汽最大年用量为28800t/a。其中80%进入坯布，其余以水汽方式损耗。 项目改建前后全厂水量平衡图见表5-2、图5-3。 图5-2 改建项目水量平衡图（单位：t/a） 图5-6 改建后全厂水量平衡图（单位：t/a） 三、清洁生产分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）修正》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》、《江阴市产业结构调整指导目录（2008年本）》、《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》、《无锡市内资禁止投资项目目录（2015年本）》，建设项目的产品、生产工艺与生产设备均不在国家淘汰及禁止、限制发展之列，且已经江苏江阴临港经济开发区管理委员会出具备案通知书（具体见附件），因此该项目符合国家及地方有关产业政策。 本项目清洁生产主要体现在以下几方面： 1、本项目原料为坯布、缩呢剂，为无毒无害物质，因此生产过程中对环境危害影响较小，满足清洁生产要求。 2、本项目产生的废毛外售综合利用，体现资源化原则。 3、本项目定型使用天然气加热，天然气为清洁能源，因此生产过程中对环境危害影响较小。 4、本项目油烟净化系统冷却水、喷淋用水循环使用，大大减少厂内新鲜水消耗量。 综上所述，本项目基本符合清洁生产要求。

主要污染工序： 废气 本项目废气主要有天然气燃烧废气、定型废气、绒毛尘、水汽。 （1）天然气燃烧废气 本项目定型工序使用天然气进行加热，天然气用量约为50万m3/a。燃烧废气引入1根15米高排气筒（FQ-1）排放。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》，天然气燃烧废气产生量及主要污染因子烟尘、SO2、NOx产生排放量见表5-1。 表5-1天然气燃烧废气及其污染物产生排放量 污染物 天然气燃烧产物系数 污染物产生/排放量 SO2 4kg/万Nm3 0.2t/a NOx 18.71kg/万Nm3 0.9355t/a 烟尘 2.682kg/万Nm3 0.1341t/a 定型废气 本项目产生的定型废气污染物主要为非甲烷总烃和颗粒物，根据同类企业“江阴市东豪针纺有限公司”类比调查，颗粒物产生量约为定型量的1‰、非甲烷总烃产生量约为定型量的0.5‰，本项目定型量为2550t/a，故颗粒物产生量为2.55t/a，非甲烷总烃产生量为1.275t/a。定型过程产生的废气通过定型区顶部设置的抽风管道收集后，经引风机引入一套油烟净化系统处理，颗粒物、非甲烷总烃去除率约95%，净化后尾气通过1根15米高排气筒（FQ-1）排放。故该工序颗粒物、非甲烷总烃有组织排放量分别约为0.1275t/a、0.0638t/a。 本项目油烟净化系统工艺流程见图5-3。 图5-3油烟净化系统工艺流程图 油烟净化系统工作原理：废气进入油烟净化系统，烟气在喷淋区经水喷淋加湿，过滤去除粒径较大的颗粒物后，采用隔套水冷却，进入电场，利用阴极在高压电场中发射出来的电子，以及由电子碰撞空气分子而产生的负离子来捕捉废气粒子，使粒子带电，再利用电场作用使带电粒子被阳极所吸附，以达到净化目的，净化后的尾气通过15米高排气筒排放。 绒毛尘 本项目刺毛、拉毛、剪毛工序会产生绒毛尘，由于产生量极少，在起毛设备上方设置吸风罩，将生产过程中产生的绒毛尘分别收集进入2套布袋除尘装置后在车间无组织排放，针刺机共用1套布袋除尘装置，拉毛车、剪毛车共用1套布袋除尘装置。由于绒毛尘易成撮沉积，且本项目设置布袋除尘装置收集处理，同时生产过程车间门窗紧闭，故基本无废毛飞出车间，本报告不作定量分析。 水汽 本项目蒸呢环节会产生水汽，由于水汽对环境无危害，水汽可经车间直接排入大气，本报告中不作定量分析。 本项目有组织废气产生及排放情况见表5-2。 表5-2有组织大气污染物排放状况 污染源名称 气量(万m3/a) 污染物 名称 产生状况 治理措施 去除率 排放状况 执行标准 排放 方式 浓度 (mg/m3) 速率 (kg/h) 产生量(t/a) 浓度 (mg/m3) 速率 (kg/h) 排放量(t/a) 浓度 (mg/m3) 速率 (kg/h) 热定型天然气燃烧 3840 SO2 5.208 0.083 0.2 / / 5.208 0.083 0.2 50 / 15m， FQ-1 NOx 24.362 0.390 0.9355 24.362 0.390 0.9355 150 / 烟尘 3.492 0.056 0.1341 6.813 0.109 0.2616 20 / 热定型 颗粒物 66.406 1.063 2.55 油烟净化系统 95% 非甲烷总烃 33.203 0.531 1.275 95% 1.661 0.027 0.0638 120 10 注：本项目年工作时间为7200小时，热定型工序年运行时间按2400小时计。 由上表可知，颗粒物（烟尘）、SO2、NOx排放浓度可达GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中表3标准，非甲烷总烃排放浓度、排放速率可达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中二级标准。 2、废水 本项目新增员工30人，生活用水量以人均0.1t/d计，年有效工作日以300天计，则新增用水量为3t/d（900t/a），损耗以20%计，则扩建后全厂生活污水排放量为4.8t/d（1440t/a）。生活污水经化粪池预处理后通过污水接管口接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司处理，出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后，排入新沟河，其中水污染物COD、SS、氨氮和TP排放量分别为0.072t/a、0.144t/a、0.0072t/a、0.0007t/a。全厂废水产生及排放情况见表5-3。 表5-3全厂废水产生及排放情况 种类 废水量 （m3/a） 污染物名称 污染物产生量 治理 措施 污染物外排量 标准浓度 限值(mg/l) 排放方式 与去向 浓度 (mg/l) 产生量 (t/a) 浓度 (mg/l) 排放量 (t/a) 生活污水 1440 COD 400 0.576 接管至江阴市申港工业园区污水处理有限公司处理 50 0.072 50 新沟河 SS 300 0.432 10 0.0144 10 NH3-N 25 0.036 5 0.0072 5 TP 8 0.0115 0.5 0.0007 0.5 3、噪声 本项目噪声源主要为拉毛车、剪毛车、烫光车等生产设备及风机等辅助设备运行噪声等，噪声源强在70-85dB(A)之间，本项目噪声源强及防治措施见表5-4。 表5-4主要噪声设备噪声排放情况 序号 设备名称 数量 等效声级 （dB(A)） 所在车间 (工段)名称 距最近厂界 位置(m) 治理措施 治理措施降噪 效果（dB(A)） 1 拉毛车 18 75 生产车间 东，5 合理布局，优先选择低噪声设备，设备设置于室内，车间厂房隔声，距离衰减 ≥25 2 剪毛车 8 80 南，10 ≥25 3 烫光车 8 75 东，8 ≥25 4 蒸呢机 4 85 西，5 ≥25 5 缩呢机 40 80 西，6 ≥25 6 打卷机 2 70 南，6 ≥25 7 验布机 6 70 北，10 ≥25 8 定型机 3 75 南，5 ≥25 9 高速针刺机 12 80 西，5 ≥25 10 风机 1 85 北，8 ≥25 由上表可见，噪声源均设置在车间内，合理布局，车间厂房隔声及距离衰减后，厂界噪声达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准，即昼间（6：00-22：00）≤65B(A)，夜间（22：00-6：00）≤55dB(A)。 4、固废 4.1固废产生量核算 根据工程分析，本项目固体废物主要为废绒毛、废布、油烟净化系统收集的颗粒物、废油及生活垃圾。本项目废绒毛产生量为10t/a、废布产生量为50t/a，颗粒物产生量约为2.42t/a，废油产生量约为1.21t/a。本项目定员60人，年生产300天，生活垃圾产生量按0.5kg/人·天计算，则年生活垃圾产生量为9t/a。 4.2工程分析内容 （1）固体废物属性判定 列表说明建设项目所有副产物的名称、主要成分、形态，具体如表5-5所示。 表5-5建设项目副产物产生情况汇总表 序号 副产物 名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量 （吨/年） 种类判断 固体废物 副产品 判定依据 1 废绒毛 刺毛、拉毛、剪毛、布袋除尘装置 固 纤维 10 √ / 固体废物鉴别导则 2 废布 检验 固 纤维 50 √ / 3 颗粒物 废气处理装置 固 纤维 2.42 √ / 4 废油 废气处理装置 液 矿物油 1.21 √ / 5 生活垃圾 职工生活 固 废纸等 9 √ / （2）固体废物产生情况汇总 列表汇总说明建设项目产生的固体废物的名称、类别、属性和数量等情况，详见下表5-6。 表5-6营运期固体废物分析结果汇总表 序号 固废名称 属性 产生工序 形态 主要成分 危险特性 鉴别方法 危险 特性 废物 类别 废物代码 估算产生量(t/a) 1 废绒毛 一般工业固废 刺毛、拉毛、剪毛、布袋除尘装置 固 纤维 / / / / 10 2 废布 检验 固 纤维 / / / / 50 3 颗粒物 废气处理装置 固 纤维 / / / / 2.42 4 废油 危险废物 废气处理装置 液 矿物油 《国家危险废物名录》 （2016年） T，I HW08 900-249-08 1.21 5 生活垃圾 生活垃圾 职工生活 固 废纸等 / / / / 9 固体废物“三本帐”一览表见表5-7。 表5-7建设项目固体废物“三本帐”一览表（t/a） 时期 污染物名称 扩建前排放量 扩建项目 全厂排放量 增减量 产生量 削减量 排放量 营运期 一般工业 固体废物 57 62.42 62.42 0 0 0 危险废物 0 1.21 1.21 0 0 0 生活垃圾 4.5 9 9 0 0 0 列表说明危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等情况，详见下表5-8。 表5-8本项目危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废 物代码 产生量（吨/年） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废 周期 危险 特性 污染防治措施 1 废油 HW08 900-249-08 1.21 静电油烟 净化系统 液 废矿物油 废矿物油 60d T，I 委托有资质单位收集处理

# 主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度 (mg/m3) | 产生量 (t/a) | 排放浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 排放量 (t/a) | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织排放 | 燃烧 废气 | SO2 | 5.208 | 0.2 | 5.208 | 0.083 | 0.2 | 15米高排气筒（FQ-1） |
|  |  |  | NOx | 24.362 | 0.9355 | 24.362 | 0.390 | 0.9355 |  |
|  |  |  | 烟尘 | 3.492 | 0.1341 | 6.813 | 0.109 | 0.2616 |  |
|  |  | 定型 废气 | 颗粒物 | 66.406 | 2.55 |  |  |  |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 33.203 | 1.275 | 1.661 | 0.027 | 0.0638 |  |
|  | 无组织排放 | 产生量t/a | 排放量t/a |
|  |  | / | / |
| 水污染物 |  | 污染物 名称 | 废水量 (t/a) | 产生浓度 (mg/L) | 产生量 (t/a) | 排放浓度 (mg/L) | 排放量 (t/a) | 排放去向 |
|  | 生产废水 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 生活污水 | COD | 1440 | 400 | 0.576 | 50 | 0.072 | 接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，最终排入新沟河 |
|  |  | SS |  | 300 | 0.432 | 10 | 0.0144 |  |
|  |  | NH3-N |  | 25 | 0.036 | 5 | 0.0072 |  |
|  |  | TP |  | 8 | 0.0115 | 0.5 | 0.0007 |  |
| 固体废物 |  | 产生量(t/a) | 处理处置量(t/a) | 综合利用量(t/a) | 外排量(t/a) | 备注 |
|  | 一般工业固废 | 62.42 | 0 | 62.42 | 0 | 外售综合利用 |
|  | 危险废物 | 1.21 | 1.21 | 0 | 0 | 委托有资质单位处理 |
|  | 生活垃圾 | 9 | 9 | 0 | 0 | 环卫部门清运 |
| 噪声 | 设备名称 | 等效声级 （dB(A)） | 所在车间 (工段)名称 | 距最近厂界位置（m） | 备注dB(A) |
|  | 拉毛车 | 75 | 生产车间 | 东，5 | 合理布局，优先选择用低噪声设备，设备设置于室内，车间厂房隔声，距离衰减 |
|  | 剪毛车 | 80 |  | 南，10 |  |
|  | 烫光车 | 75 |  | 东，8 |  |
|  | 蒸呢机 | 85 |  | 西，5 |  |
|  | 缩呢机 | 80 |  | 西，6 |  |
|  | 打卷机 | 70 |  | 南，6 |  |
|  | 验布机 | 70 |  | 北，10 |  |
|  | 定型机 | 75 |  | 南，5 |  |
|  | 高速针刺机 | 80 |  | 西，5 |  |
|  | 风机 | 85 |  | 北，8 |  |
| 其他 | / |
| 主要生态影响 本项目对周围生态环境基本无影响。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目利用现有厂房进行建设，施工期工程主要包括厂房内部布局调整、新增设备的购买、安装、调试等；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其它配套工程的完善建设。施工期较短，因此施工期产生的粉尘、噪声和废污水较小，经采取合理的防范措施后，对周围环境影响不大。

营运期环境影响分析： 1、环境空气 本项目热定型工序产生的废气通过定型区顶部设置的抽风管道收集后，经引风机引入一套油烟净化系统处理后与该工序天然气燃烧产生的SO2、NOx、烟尘一起通过一根15米高排气筒（FQ-1）排放，非甲烷总烃、颗粒物处理效率为95%，非甲烷总烃、颗粒物（烟尘）、SO2、NOx有组织排放量分别为0.0638t/a、0.2616t/a、0.2t/a、0.9355t/a，排放浓度分别为1.661mg/m3、6.813mg/m3、5.208mg/m3、24.362mg/m3，排放速率分别为0.027kg/h、0.109kg/h、0.083kg/h、0.39kg/h，颗粒物（烟尘）、SO2、NOx可达GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中表3标准，非甲烷总烃可达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中二级标准。 由于大气污染物有组织排放量较少，对周围大气环境影响不大。 本项目刺毛、拉毛、剪毛工序产生的绒毛尘经布袋除尘装置收集处理后无组织排放，由于绒毛尘易成撮沉积，且本项目设置布袋除尘装置收集处理，同时生产过程车间门窗紧闭，故基本无绒毛尘飞出车间，本报告不作定量分析。根据类比调查，厂界颗粒物无组织排放监控点浓度可达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2标准，对周围环境影响较小。 2、地表水 本项目新增生活污水产生量720t/a，扩建后全厂生活污水产生量为1440t/a，经化粪池预处理后接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，根据实际调查，江阴市申港工业园区污水处理有限公司日处理12000吨污水预处理项目已经江苏江阴临港经济开发区管理委员会出具备案证（江阴临港备[2018]53号）。 江阴市申港工业园区污水处理有限公司处理出水《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后，尾水最终排入新沟河，主要污染物COD、SS、氨氮、TP排放量分别为为0.072t/a、0.144t/a、0.0072/a、0.0007t/a。本项目生活污水水质、水量均在污水厂接管范围内，根据污水厂环评结论，在达标排放的前提下，对受纳水体影响较小，故不会改变新沟河现有水质类别。 3、固废 3.1固废环境影响分析 根据工程分析，本项目固体废物主要为废绒毛、废布、油烟净化系统收集的颗粒物、废油及生活垃圾。其中废绒毛、废布、颗粒物为一般工业固废，收集后外售综合利用；废油为危险废物，委托有资质单位处理。生活垃圾由环卫部门统一清运。固体废物的处理处置应遵循分类收集和外售综合利用的原则。 本项目固体废物利用处置方式具体见表7-3。 表7-3建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固体废物名称 产生工序 属性 废物代码 产生量(t/a) 利用处置方式 利用处置单位 1 废绒毛 刺毛、拉毛、剪毛、布袋除尘装置 一般工业固废 / 10 外售综合利用 回收站 2 废布 检验 / 50 3 颗粒物 废气处理装置 / 2.42 4 废油 废气处理装置 危险废物 HW08 900-249-08 1.21 委托有资质单位处置 / 5 生活垃圾 职工生活 生活垃圾 / 9 环卫部门清运 环卫所 建设项目固体废弃物产生总量约为72.63t/a，其中一般工业固废的量为62.42t/a，危险废物的量为1.21t/a，固体废物的处理处置应遵循分类收集和外售综合利用的原则，具体处置方式如下： (1)生活垃圾：生活垃圾（约9t/a）由当地环卫部门清运处置。 (2)一般工业固废：本项目刺毛、拉毛、剪毛以及布袋除尘装置收集的废绒毛（约10t/a）、检验工序产生的废布（约50t/a）、静电油烟净化系统收集的颗粒物（约2.42t/a）属于一般工业固废，经厂内收集后，外售综合利用。 (3)危险废物：核对《国家危险废物名录》，本项目静电油烟净化系统收集到的废油（约1.21t/a）属于“HW08类危险废物，废物代码900-249-08，其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油”，委托有资质单位处理。 本项目固废经采取了合理的综合利用和处置措施不外排，因此对周围环境基本无影响。 根据《国家危险废物名录》，本项目产生的废油属于危险废物。在外运前，危险废物的收集、暂存和保管均应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求： (1)危险废物的储存容器均应具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性； (2)贮存容器保证完好无损并具有明显标志； (3)不相容的危险废物均分开存放； (4)储存场地设置危险废物明显标志，危险废物暂存场所应设有符合《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的专用标志。 (5)禁止将危险废物与一般固体废物、生活垃圾及其它废物混合堆放。 本项目应设有专人专职负责危险废物的收集、暂存和保管，加强对危险废物的管理，保证得到及时处理，防止造成二次污染。 列表明确危险废物贮存场所（设施）的名称、位置、占地面积、贮存方式、贮存容积、贮存周期等，详见表7-4。 表7-4建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废 物代码 位置 占地 面积 贮存 方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废堆场 废油 HW08 900-249-08 定型车间 10m2 桶装 1.5t 1个月 必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，危险废物应分类收集、贮存，防止危险废物与一般工业固体废物、生活垃圾混放后，引发危险废物的二次污染；各种固体废物在厂内堆放和转移输运过程应防止对环境造成影响，堆放场所采取防火、防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施后，降低对环境的影响。 通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最小程度。 3.2固体废物污染防治措施及其经济、技术分析 3.2.1包装及贮存场所防治措施 项目固体废物产生情况包括：①危险固废：废油（约1.21t/a）；②一般工业固废：废绒毛（约10t/a）、废布（约50t/a）、颗粒物（约2.42t/a）；③生活垃圾（约9t/a）。 废油每月收集一次，废绒毛、废布、颗粒物、生活垃圾每三天收集一次；本项目固体废物贮存场所面积30平方米（危险废物贮存场所10m2，一般固废贮存场所20m2），能够满足贮存需求。 根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）等规定要求，各类固体废物按照相关要求分类收集贮存，废油收集后贮存于塑料桶，废绒毛、废布、颗粒物收集后贮存于塑料袋，生活垃圾收集后贮存于生活垃圾塑料桶。包装容器符合相关规定，与固体废物无任何反应，对固废无影响。同时本项目一般固废场所采取防火、防扬散、防流失措施。因此，本项目固体废物贮存场所建设能够达到国家相关标准规定要求。 3.2.2固体废物自行利用、处置分析 本项目废绒毛（约10t/a）、废布（约50t/a）、颗粒物（约2.42t/a）属于一般工业固废，经厂内收集后，外售综合利用。生活垃圾（约9t/a）由当地环卫部门定期清运。 3.2.3固体废物委托处置分析 本项目产生的废油（HW08 900-249-08）约1.21t/a收集后委托有资质单位处理。 3.3环境风险评价 对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），项目产生的固废无危险化学品，本项目不存在重大危险源。 3.3.1风险防范措施 建设单位应结合本评价提出的措施建议，制定一套完善的事故风险防范措施。根据本项目实际情况，本评价提出如下风险防范措施： (1)加强管理工作，设专人负责危险废物的安全贮存、厂区内输运以及使用，按照其物化性质采取相应的安全贮存方式； (2)针对危险废物的贮存、输运制定安全条例，严禁靠近明火； (3)制定严格的操作规程，操作人员进行必要的安全培训后方可进行使用； (4)结合消防等专业制定事故应急预案，一旦发生事故后能够及时采取有效措施进行科学处置，将事故破坏降至最低限度，同时考虑各种处置方案的科学合理性以及有效性。 3.3.2突发环境事件应急预案 根据《建设项目环境风险评价导则HJ/T169－2004》的要求，对建设单位提出突发事故应急预案，内容如下： (1)设立应急组织机构、人员 当发生突发事故时，应急救援组织能尽快的采取有效的措施，第一时间投入紧急事故的处理，以防事态进一步扩大。按照公司“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，公司成立“应急救援领导小组”。 地区的应急救援组织在接到企业的救援电话后，以最快的速度赶到事发地。地区应在救援组织的指挥部负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制和疏散，地区专业救援组织负责对厂专业救援队伍的支援。 (2)配备应急救援保障 内部保障 整个厂区的公用工程、行政管理及生产设施人员全部由公司统一配置。 消防设施：根据设计规范要求，厂区内设置独立的消防给水系统。 应急通讯：整个厂区的电信电缆线路包括扩音对讲电话线路、巡更系统线路，各系统电缆均各自独立，自成系统。整个厂区的报警系统采用电话报警系统为主。 道路交通：在发生重大事故时，各班人员按“紧急疏散路线”进行撤离。 应急电源、照明：整个厂区的照明依照《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）设计，备应急照明和照明电筒。 厂内备有危险目标的重要设备备件和事故应急救援时所需的各类物资等。 外部救援 单位互助：平时与周邻单位约定救援信号，届时发出信号请求救援。 请求政府协调应急救援力量。 (3)应急环境监测、抢险、救援及控制措施 抢险抢修队到达现场后，根据指挥部下达的抢修指令，迅速进行抢修设备，控制事故，以防事故扩大。 医疗救护队到达现场后，与消防队配合，应立即救护伤员，对伤员进行医疗处置或输氧急救，重伤员应急时转送医院抢救。 治安队到达现场后，迅速组织救护伤员撤离，在事故现场周围设岗划分禁区并加强警戒和巡逻检查，严禁无关人员进入禁区。 消防队接报警后，应迅速赶往事故现场，根据当时风向，消防车应停留上风方向，或停留在禁区外，消防人员佩戴好防护器具，进入禁区，协助发生事故部门迅速切断事故源和消除现场的可燃物品。 现场救援人员应实行分工合作，做到任务到人，职责明确，团结协作。 通过采取以上抢险救援措施，努力争取在事故发生的初期阶段控制住险情，如事故可能扩大，应立即上报政府部门，请求增援。 (4)制定和实施应急培训计划 安环部门应每年一次定期组织开展全员安全教育和业务技术培训事故应急处理措施并能及时正确进行事故应急处置。会正确使用各种灭火器材，发生事故及时报警。义务消防员要经常开展业务技术训练和突发性事故应急救援训练。 (5)定期进行公众教育和信息发布。 3.4固体废物环境管理与监测 项目建成后，江阴市福澜纺织拉绒有限公司应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”（江苏省环保厅网站）进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。 江阴市福澜纺织拉绒有限公司为固体废物污染防治的责任主体，企业应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。 规范建设危险废物贮存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）有关要求张贴标识。将生产过程中产生的废物及时收集，保持车间的整洁，收集后集中堆放。提高固体废物的整合利用效率。 3.5结论与建议 综上所述，本拟建项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，亦不会造成二次污染。但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最小程度。 4、噪声 本项目噪声源主要为拉毛机、剪毛机、烫光机等生产设备及风机等辅助设备运行噪声等，噪声源强在70-85dB(A)之间。 建设单位针对各噪声源噪声产生特点采取相应的防噪、降噪措施，使项目投产后厂界噪声达标，对周围敏感保护点的影响减至最低限度，具体防治措施如下： （1）合理安排整体布局，选用低噪声设备。 （2）对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声。 （3）生产车间采用实体墙，设备均设置在车间内，通过建筑物隔声。 采取以上噪声治理措施后，隔声量在25dB(A)以上，经厂房车间隔声和距离衰减后，据类比调查，厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | 燃烧废气 | SO2 NOx 烟尘 | 经15米高排气筒FQ-1排放 | 颗粒物（烟尘）、SO2、NOx达GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中表3标准，非甲烷总烃达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中二级标准 |
|  |  | 定型废气 | 非甲烷总烃 颗粒物 | 经静电油烟净化系统处理达标后由15米高排气筒FQ-1排放 |  |
|  | 无组织 | 刺毛、拉毛、剪毛 | 颗粒物 | 经布袋除尘装置收集后在车间内无组织排放，并加强车间通风 | 达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2标准 |
|  |  | 蒸呢 | 水汽 | 在车间内无组织排放 | / |
| 水污染物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 总磷 | 经化粪池预处理后接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理 | 尾水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后排入新沟河 |
| 电离辐射和电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 刺毛、拉毛、剪毛、布袋除尘装置 | 废绒毛 | 外售综合利用 | 综合利用或 妥善处置，不外排 |
|  | 检验 | 废布 |  |  |
|  | 废气处理装置 | 颗粒物 |  |  |
|  | 废气处理装置 | 废油 | 委托有资质单位收集处理 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门统一清运 |  |
| 噪声 | 本项目噪声源主要为拉毛机、剪毛机、烫光机等生产设备及风机等辅助设备运行噪声等，噪声源强在70-85dB(A)之间。 | 选用低噪声设备，设备设置于室内，车间厂房隔声，距离衰减 | 达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准 |
| 其他 | / | / | / | / |
| 主要生态影响 本项目不新增土地和建设厂房，因此对周围生态环境影响较小。 |
| 建设项目“三同时”验收一览表及排污口规范化设置 1．建设项目“三同时”验收一览表 本项目总投资400万元，其中环保投资为30万元，占总投资额的7.5%，“三同时”验收一览表见表8-1。 表8-1建设项目“三同时”验收一览表 类别 环保设施名称 设计规模 数量 环保投资 (万元) 效果 备注 废水 / / / / / / 废气 静电油烟净化系统 16000m3/h 1套 10 颗粒物去除率95%， 非甲烷总烃去除率95% 新建1套 布袋除尘器 10000m3/h 2套 10 去除率99% 新增1套 噪声 隔声、消声 防治措施 降噪量 ≥25dB(A) / 5 达标排放 新建 固废 一般固废堆场 20m2 1个 / 固体废物分类收集，不排放 依托现有 危废堆场 10m2 1个 3 新建 排污口 设置 雨水排放口 40t/h 1个 / 规范化设置 依托现有 废水接管口 20t/h 1个 / 排气筒 15m 1个 2 新建 清污分流 管网建设 污水管道 / 1套 / 雨污分流 依托原有 雨水管道 / 1套 / 合计 / / / 30 / / 2．排污口规范化设置 排污口应根据省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的规定，进行规范化设置： 废水：厂区排水体制按“清污分流、雨污分流”制排水体系实施，依托厂区现有雨水排放口和废水接管口；废水接管口设置明显环保图形标志牌，要具备采样、监测条件。 废气：本项目设置1根15m高排气筒，设置监测孔和采样平台，并在醒目处设置环境保护图形标志牌。 固体废物：设置专用堆放场，具备防风、防雨、防晒、防渗漏防范措施，并在醒目处设置标志牌。 |

# 结论与建议

结论： 1、项目概况 江阴市福澜纺织拉绒有限公司成立于2014年3月17日，位于江阴市临港街道东刘村东刘村5号，租用江阴市东联轻纺有限公司2500平方米厂房进行建设，营业执照经营范围为纺织品拉绒加工。该公司“新建年加工500万米拉绒布项目”环境影响报告表（编号：201432028100852）于2014年11月3日通过江阴市环境保护局项目审批，并于2014年12月8日通过江阴市环境保护局竣工环保验收。目前该项目正常投产，实际生产能力为年加工500万米拉绒布。 该公司现为满足市场需求和提高企业市场竞争能力，在现有产品生产规模保持不变的前提下，拟在现有生产工艺基础上新增热定型机等进行整理加工技术升级改造，针对产品市场需求的季节性而为保持生产的均衡性新增现有烫光车等同类等生产设备，由于受现有厂房限制向江阴市东联轻纺有限公司新增租赁闲置厂房6375平方米，因此本项目建设性质为改建。本项目改建主要内容为向出租方新增租赁闲置厂房6375平方米，新购置针刺机、定型机等设备66台套对现有产品进行工艺技术升级改造；本项目改建后，针织呢绒生产能力保持不变，仍为500万米/年。 2、产业政策 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》、《江阴市产业结构调整指导目录（2008年本）》、《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》、《无锡市内资禁止投资项目目录（2015年本）》，建设项目的产品、生产工艺与生产设备均不在国家淘汰及禁止、限制发展之列，属于允许类项目，且已取得江苏江阴临港经济开发区管理委员会出具的备案证（江阴临港备[2018]3号），因此该项目符合国家及地方有关产业政策。 3、规划相容性 本项目位于江阴市临港街道东刘村东刘村5号，用地性质属于工业用地。项目建设地污水管网已经接通，本项目生活污水接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，不新增排污口，符合故本项目的建设符合临港街道土地利用规划、环境保护规划、产业定位。 4、环境质量现状 根据江阴市环境监测站出具的监测数据一览表，项目建设地周围空气环境质量未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。目前，临港经济开发区已出具环境整治方案。 新沟河新沟闸断面高锰酸盐指数浓度均达到了GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准，氨氮、总磷有部分数据超标。目前，临港经济开发区已出具水环境综合整治方案。 根据江苏源远检测科技有限公司出具的检测报告，建设地区域环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类标准。 5、达标排放 由工程分析可知，本项目针对污染物排放特点，采取了较有效的污染防治措施，各类污染物均能达标排放： (1)废气 本项目热定型工序产生的非甲烷总烃、颗粒物通过定型区顶部设置的抽风管道收集后，经引风机引入一套油烟净化系统处理后与该工序天然气燃烧产生的SO2、NOx、烟尘一起通过一根15米高排气筒（FQ-1）排放，非甲烷总烃、颗粒物处理效率为95%，颗粒物（烟尘）、SO2、NOx有组织排放可达GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中表3标准，非甲烷总烃有组织排放可达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中二级标准。 本项目刺毛、拉毛、剪毛工序产生的绒毛尘经布袋除尘装置收集后在车间内无组织排放，由于绒毛尘易成撮沉积，且本项目设置布袋除尘装置收集处理，同时生产过程车间门窗紧闭，故基本无绒毛尘飞出车间，本报告不作定量分析。根据类比调查，厂界颗粒物无组织排放监控点浓度达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2标准。 (2)废水 本项目无生产废水产生，项目扩建后，全厂生活污水产生量增至1440t/a，经化粪池预处理后接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，处理尾水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，最终排入新沟河。 (3)固废 根据工程分析，本项目固体废物主要为废绒毛、废布、油烟净化系统收集的颗粒物、废油及生活垃圾。其中废绒毛、废布、油烟净化系统收集的颗粒物为一般工业固废，收集后外售综合利用；废油为危险废物，委托有资质单位处理。生活垃圾由环卫部门统一清运。本项目固废经采取了合理的综合利用和处置措施不外排，因此对周围环境基本无影响。 (4)噪声 本项目噪声源主要为拉毛机、剪毛机、烫光机等生产设备及风机等辅助设备运行噪声等，噪声源强在70-85dB(A)之间。噪声源经车间内合理布局，车间厂房隔声及距离衰减后，厂界噪声达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中的3类标准。 6、本项目建成后对环境的影响 (1)环境空气 本项目热定型工序产生的废气通过定型区顶部设置的抽风管道收集后，经引风机引入一套油烟净化系统处理后与该工序天然气燃烧产生的SO2、NOx、烟尘一起通过一根15米高排气筒（FQ-1）排放，非甲烷总烃、颗粒物处理效率为95%，非甲烷总烃、颗粒物（烟尘）、SO2、NOx有组织排放量分别为0.0638t/a、0.2616t/a、0.2t/a、0.9355t/a，排放浓度分别为1.661mg/m3、6.813mg/m3、5.208mg/m3、24.362mg/m3，排放速率分别为0.027kg/h、0.109kg/h、0.083kg/h、0.39kg/h，颗粒物（烟尘）、SO2、NOx可达GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中表3标准，非甲烷总烃可达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中二级标准。 由于大气污染物有组织排放量较少，对周围大气环境影响不大。 本项目刺毛、拉毛、剪毛工序产生的绒毛尘经布袋除尘装置收集处理后无组织排放，由于绒毛尘易成撮沉积，且本项目设置布袋除尘装置收集处理，同时生产过程车间门窗紧闭，故基本无绒毛尘飞出车间，本报告不作定量分析。根据类比调查，厂界颗粒物无组织排放监控点浓度可达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2标准，对周围环境影响较小。 (2)地表水： 本项目新增生活污水产生量720t/a，扩建后全厂生活污水产生量为1440t/a，经化粪池预处理后接入江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理，处理出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后，尾水最终排入新沟河，主要污染物COD、SS、氨氮、TP排放量分别为0.072t/a、0.144t/a、0.0072/a、0.0007t/a。根据污水厂环评结论，在达标排放的前提下，对受纳水体影响较小，故不会改变新沟河现有水质类别。 (3)固废： 本项目固废经综合利用和妥善处置后实现零排放，不产生二次污染。 (4)声环境： 经采取相应隔声降噪措施进行治理后，厂界噪声可达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中的3类标准，对周围环境影响较小。 7、总量控制 本项目新增生活污水排放量为720t/a，总量控制因子为COD、氨氮、TP，新增排放总量分别为0.036t/a、0.0032t/a、0.0003t/a。根据总量控制原则，本项目新增水污染物排放总量通过江阴临港经济开发区控源截污平衡，特征因子SS新增排放总量为0.0072t/a，作为该企业考核指标。 本项目建成后新增废气污染物排放量为：SO2（有组织）0.2 t/a、NOX（有组织）0.9355t/a、颗粒物（有组织）0.2616t/a、非甲烷总烃（有组织）0.0638t/a。根据总量控制原则，本项目新增总量在江阴临港经济开发区内平衡。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 8、清洁生产 本项目清洁生产主要体现在以下几方面： 1、本项目原料为坯布、缩呢剂，为无毒无害物质，因此生产过程中对环境危害影响较小，满足清洁生产要求。 2、本项目产生的废毛外售综合利用，体现资源化原则。 3、本项目定型使用天然气加热，天然气为清洁能源，因此生产过程中对环境危害影响较小。 4、本项目油烟净化系统冷却水、喷淋用水循环使用，大大减少厂内新鲜水消耗量。 综上所述，本项目基本符合清洁生产要求。 综上所述，本项目已取得江苏江阴临港经济开发区管理委员会出具的江苏省投资项目备案证，符合国家及地方相关产业政策，选址合理，针对污染物产生特点，采取了有效的防治措施，污染物可做到达标排放。本项目无生产废水，新增生活污水接管至江阴市申港工业园区污水处理有限公司处理达标后排放，噪声经采取相应防治措施后可达标排放，对周围环境的影响较小；固废妥善处理或综合利用，不排放，符合清洁生产相关要求；废气总量指标可在江阴临港经济开发区内平衡。因此本报告认为，从环保角度看，本项目的建设是可行的。 建议 1、建设项目的建设应重视引进和建立先进的环保管理模式，设置合理的环境管理体制和机构，强化企业职工的环保意识，确保厂内所有环保治理设施的正常运行。 2、进一步推行清洁生产，加强管理，严格执行有利于清洁生产的管理条例，实行对员工主动参与清洁生产的激励措施等。

# Text boxes

50%坯布

50%坯布

缩呢

热定型

洗呢

（外加工）

刺毛

拉毛

剪毛

烫光

蒸呢

检验

收卷

成品

缩呢剂、水

N1噪声

天然气

N2噪声

G1燃烧废气

G2定型废气

N3噪声

S1废绒毛

G3绒毛尘

G4绒毛尘

N4噪声

S2废绒毛

G5绒毛尘

N5噪声

S3废绒毛

电加热

160℃

蒸汽

140℃

G6水汽

N7噪声

S4废布

N6噪声

N8噪声

180℃

自来水3900

生活用水

化粪池

接管江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理

冷却水

喷淋用水

900

720

720

1800

1200

损耗180

损耗1800

损耗1200

90000

15000

蒸汽28800

蒸呢

进入坯布

损耗5760

23040

自来水4137

生活用水

化粪池

接管江阴市申港工业园区污水处理有限公司集中处理

冷却水

喷淋用水

900

720

720

1800

1200

损耗180

损耗1800

损耗1200

缩呢用水

损耗96

237

进入坯布

141

90000

15000

蒸呢

进入坯布

损耗5760

23040

蒸汽28800

废气

喷淋加湿

过滤

冷却

电场

达标排放