吉市环建（表）字〔2019〕4号

关于吉林市津润助剂厂

3000t/a 20%DTPA（二乙烯三胺五乙酸五钠盐）

溶液生产以及3000t/a 30%亚硫酸氢钠溶液储存项目环境影响报告表的批复

吉林市津润助剂厂：

你单位《关于对吉林市津润助剂厂3000t/a 20%DTPA（二乙烯三胺五乙酸五钠盐）溶液生产以及3000t/a 30%亚硫酸氢钠溶液储存项目环境影响报告表进行审批的申请》和委托吉林灵隆环境科技有限公司编制的《吉林市津润助剂厂3000t/a 20%DTPA（二乙烯三胺五乙酸五钠盐）溶液生产以及3000t/a 30%亚硫酸氢钠溶液储存项目环境影响报告表》（报批版）收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目位于吉林市龙潭区郑州路3-1号，吉林市化学工业循环经济示范园区内，租用吉林市洁丽洗涤有限责任公司厂房进行建设，项目主要建设内容包括：在原有厂房内新增设搅拌釜3台、输送泵1台、成品罐2台（10 m3一台、20 m3一台），水环真空泵1台，用于生产配置20%DTPA（二乙烯三胺五乙酸五钠盐）的水溶液并暂存后销售；新增5个20 m3的储罐，用于盛装浓度为30%的亚硫酸氢钠溶液暂存后售出；新增车间、仓库、罐区、装车地坪的防渗施工。项目为盐类溶解和溶液储存销售，建成后，年可配置3000吨20%的DTPA（二乙烯三胺五乙酸五钠盐）水溶液，全年累计暂存及售出30%的亚硫酸氢钠溶液3000吨。项目部分主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程等依托厂区的现有设施。项目用地为租用工业用地，项目符合国家的产业政策和吉林市城市总体规划。项目须全面落实本报告提出的各项生态环境保护措施。根据环境影响报告表评价结论和专家审查意见，我局原则同意你单位按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和防止污染、防止生态破坏、防范环境风险的措施及下述要求进行项目建设。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1、加强施工期的环境管理，落实各项生态保护和污染防治措施，确保各项污染物达标排放，不得污染周围环境，防止发生扰民事件。项目在初步设计阶段应进一步论证依托现有设施的可行性，确保依托的设施可满足项目需要，并确保各项污染物达标排放，严禁采用国家限制和淘汰的技术、工艺、原料和设备。

2、落实施工期扬尘等大气污染物的防治措施，严格按照《吉林省建筑工地扬尘治理管理办法（试行）》和《吉林市落实打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》要求执行，施工场地设置围挡，施工车辆须采取密闭措施，并按照指定通道，规定的时间和路线进行运输作业；优化施工工艺，采取洒水降尘等大气污染防治措施。确保颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值要求，防止污染大气环境。

3、落实大气污染防治措施。项目冬季采暖由吉化动力厂提供蒸汽供给，严禁新建燃煤等高污染燃料的供热锅炉。运营期，项目产生的粉尘主要来自DTPA加入到搅拌釜时产生的粉末，经集气罩收集后，再经布袋除尘，回收的DTPA粉末作为原料使用，未经收集的粉末厂界排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

4、落实水污染防治措施。项目应按照“清污分流、雨污分流、污污分流、分类收集、分质处理”原则，设计完善的废水收集、处理系统。施工期废水主要为施工人员的生活污水，经现有管网进入吉林石化公司污水处理厂。运营期生产废水主要来自车间地面清洗废水、水环真空泵排污水及员工生活污水，须满足吉林石化公司污水处理厂进水指标后，经现有管网进入吉林石化公司污水处理厂处理，吉林石化公司污水处理厂出水水质满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1中直接排放标准限值要求后，排入松花江。项目储罐须送至专业清洗公司清洗，清洗产生的废水及废液由清洗公司收集处置，禁止清洗储罐污水在现有厂区内排放。项目禁止新建排污口，禁止使用明沟、暗渠和渗井排放废水，禁止雨污混排，防止污染地下水和地表水体。

6、切实落实地下水和土壤污染防治措施。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治。严格按照《环境影响技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）及《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）要求，生产车间内设围堰、罐区设置围堤，生产车间、罐区、装车地坪须根据不同防渗要求对重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区等采取分区防渗。加强防渗设施的日常维护，对出现损害的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全；及时收集地面上的污染物并定期集中处理，防止污染地下水和土壤。

建立完善的地下水监测制度，合理设置地下水监测点位，定期进行监测，一旦出现水质超标，立即启动应急预案和应急措施，减少对水体和土壤的不利环境影响。

5、严格落实各项噪声污染防治措施。施工期选用低噪声机械设备，严禁夜间（21时至次日7时）进行产生环境噪声污染的施工作业，确保施工期的厂界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1标准要求。运营期，项目噪声源主要为搅拌釜、真空泵、输送泵、装卸车泵产生的噪声，须合理布置生产设备，优先选用低噪声设备，采取消声、隔声、减振等降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，防止发生噪声扰民事件。

6、严格按照有关规定，对固体废物实施分类处理、处置，做到“资源化、减量化、无害化”，防止产生二次污染。施工期及运营期产生的生活垃圾须设置临时密闭防渗垃圾储存箱，定期由环卫部门清运。运营期产生的DTPA、 NaOH的废包装袋为危险废物，收集后储存于危废暂存间，定期委托有危险废物处理资质的单位集中处理。不相容的危险废物须设隔离间分开存放，危废暂存间容纳的危险废物须采取临时安全储存措施，各种危险废物的收集、储存和转移措施必须严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598- 2001）和《危险废物转移联单管理办法》、等国家有关规定，危险废物暂存间应设置围堰并做好地面防渗。

7、强化全厂环境风险防范能力和应急防控能力。应确保对各类专业应急人员、应急指挥人员、车间员工进行培训，使其了解并掌握预案内容、应急处置程序等相关要求，定期进行应急预案的演练。落实非正常工况下的污染防治措施，防止发生由于生产过程和管理问题造成的污染物超标排放所引发的次生环境污染，确保紧急情况下所有应急设备可有效使用。建设单位应当按照有关要求和技术规范定期检查危险废物暂存间地面防渗措施是否完好，并定期维护。加大环境风险监测和监控力度，合理布设应急监测点位，在发生环境风险事故时有效防止污染扩散。

8、严格按照《排污单位自行监测技术指南》的规定，制定并落实环境管理和监测计划。

三、你公司应建立企业内部生态环境管理机构和制度，明确人员和职责。认真落实施工期环境监理工作，并将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金。项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位应按照环境保护部《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4号）文件及相关法律法规的要求开展建设项目竣工环境保护验收，验收过程不得弄虚作假，除按照国家规定需要保密的情形外，应当依法向社会公开验收报告，经验收合格后，项目方可正式投入运行。《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》修改完成前，依法由环境保护部门对建设项目固体废物污染防治设施进行验收。

四、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防止污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。环境影响评价文件自批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、由龙潭区环境保护局，负责按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》（环发〔2015〕163号）和《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）的规定，进行建设项目事中事后的环境监督管理工作。

六、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表送龙潭区环境保护局，并按规定接受各级环境保护主管部门的监督检查。

2019年4月3日

抄送：龙潭区环境保护局