协和王牌PVC高频热合机，厂家直销中山电动滑台高周波机
 大型四柱龙门型电动滑台高周波机，PVC高频热合机介绍：

最适用于制造大型八角水池，水床，吹气船，空气床，浮排，游泳池，吹气沙发等大面积PVC塑料产品加工成型。
    【生产厂家】：协和超声波设备（东莞）有限公司（高频机事业部）
    ◆型号：XH-50000WA
    ★产品简述：【协和王牌】自动滑台高周波机主要控件均使用欧、美、日原装进口元器件，具有较高的稳定性，所有系统均为自主研发、制造。能根据不同的工件要求设计系统、模具等。工件熔接后无丝毫表层痕迹，手感极其光滑。
    ◆操作模式：自动
    ◆加压方式：空油压直动式
    ◆熔断模式：分动
    ◆机械性能：
    ①：高灵敏度美国原装NL5557火花保护装置，确保机器使用过程中模具不被烧坏；
    ②：高周波电流调节使用电动调节，VC表显示，调节更方便；
    ③：自动送料台设计，安全系数大大提高，节省人力；
    ④：方桶振荡，特强输出，高频电流电动，手动谐振同调设定装置。
    ⑤:设有高周波频率稳定器及高周波屏蔽装置，将高频干扰降到最低； ⑥:自动过流保护系统,增加真空电子管使用寿命，保护模具； ⑦ :进口气缸，确保长期高精度动作。
    ⑧：冷却方式：水冷。
    ◆技术参数：
    高周出力：50000W 电 压：380V（50HZ）
    时间范围：1S----10S 输入功率：70KAV
    振荡频率：13.56MHz 上下电极间隔：250mm
    温 控：30-300℃
    ◆交付方式：东莞、深圳、惠州地区送货至客户所在地，其他地区需支付少量运费。
    ◆培训计划：免费培训直至使用技术员完全掌握
    ◆保 修 期：免费一年
    ◆安 装：仅需电源插座及气管
    我们的经营理念：
    品质------我们追求的目标。
    诚实------我们做事的原则。
    协和超声波设备，以诚信为本，有各种电焊、切割和焊接设备，质优价廉，全国领先，欢迎国内外客商前来惠顾，指导！
    为您量身定制，超声波自动化焊接、缝切设备

    以上是50KW龙门式大型高周波机的详细信息，由广东协和超声波设备有限公司自行提供，如果您对50KW龙门式大型高周波机的信息有什么疑问，请与该公司进行进一步联系，获取50KW龙门式大型高周波机的更多信息。

客服电话：13412659766陆晓东

QQ:2943693359

本站提示：本协和王牌PVC高频热合机，厂家直销中山电动滑台高周波机信息，由会员东莞市协和超声波设备有限公司业务部发布。该企业负责协和王牌PVC高频热合机，厂家直销中山电动滑台高周波机信息内容的真实性、准确性和合法性。本站对此不承担任何保证责任。