品丞石料厂除尘器优势

产品主要特点：

品丞石料厂除尘器具有以下优势：

（1）清灰装置喷吹采用管式中心喷吹。

（2）喷吹压力有低压喷吹，压力低于0.4MPA，有高压喷吹，压力高于0.4MPA。高压气源动能较大，用气量较少，低压气源动能较小，用气量较多。脉冲喷吹气源压力不论高低，都以达到彻底清灰为目的，需要的清灰能量是一样。

（3）喷吹清灰机构分为无引流喷嘴无文氏管、有引流喷嘴无文氏管和有引流喷嘴有文氏管等组合。

（4）脉冲喷吹清灰有在线清灰和离线清灰之分。通过调整收尘器参数，可以使在线与离线清灰达到基本相同的清灰效果。除尘效率高可达99.9%合理的清灰程序和清灰周期保证了除尘器的清灰效果和滤袋寿命

清灰控制式的多样化，可以随着工况条件的不同，定不同的清灰方式；可实现复合离线脉冲清灰。更多详情：http://www.hbpchb.com/请致电：13503276886    24小时为您服务

矿山破碎机除尘器

矿山破碎机除尘器具有旋风-布袋组合结构，避免高速含尘气流直接冲刷除尘布袋，延长除尘滤袋使用寿命，提高了收尘效率。含尘气体由风管进入蜗壳式旋风筒内，粉尘在离心力作用下沿除尘设备壳体内壁运行，粗粒粉尘被分离进入灰斗，微细粉尘随气体穿过除尘滤袋成清洁气体，由风机排入大气，而细粉被除尘滤袋挡在外表面积成尘饼而下落，达到除尘净化的目的。13503276886

http://www.hbpchb.com/

破碎机除尘器设有反吹清灰机构，与脉冲除尘器比较省去了空气压缩机的费用，所以也就降低了除尘器的造价，除尘布袋装在除尘器顶部，利用减速机构带动反吹风管旋动，然后高压空气通过反吹风管吹入布袋，强大的气流使除尘布袋产生振动达到清灰的目的，此清灰机构安全可靠，降低了由高压空气脉冲阀膜片清灰的袋笼与滤袋之间的磨损。破碎机布袋除尘器采用旋风筒流型壳体，有较高的除尘效率。筒体、灰斗、花板等钢板厚度是按照ZC型扁袋除尘器，结构紧凑，有较高的刚度，使用寿命在15年以上。http://www.hbpchb.com/

石子破碎线除尘设备

石子破碎机除尘器 石料破碎机除尘器 石子生产线除尘器 石头破碎机除尘器 石子生产线除尘设备 砂石料生产线除尘设备 沙石破碎机除尘器 沙石筛分除尘器

我们根据矿山石子破碎机小料微小颗粒的特点，采用的除尘技术非常实用，除尘效果到达99.7%，DMC型系列矿山布袋除尘器，布袋除尘器是解决采石厂破碎机粉尘污染的一种有效除尘设备，主要用于破碎、筛分、皮带输送等粉尘的空气，它具有处理能力大、工作稳定、净化效率高、维修工作量小等优点。该产品以12个除尘布袋一组，主要品种有：24袋，36袋、48袋、60袋、72袋、84袋、96袋、108袋、120袋等九种。也可依据用户实际需要设计各种不同规格破碎机布袋除尘器。13503276886

石料厂除尘器结构及原理:http://www.hbpchb.com/

石料厂除尘器由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成，上、中、下箱体为分室结构。工作时，含尘气体由进风道进入灰斗，粗尘粒直接落入灰斗底部，细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体，粉尘积附在滤袋外表面，过滤后的气体进入上箱体至净气集合管-排风道，经排风机排至大气。 清灰过程是先切断该室的净气出口风道，使该室的布袋处于无气流通过的状态(分室停风清灰)。然后开启电磁脉冲阀用压缩空气进行脉冲喷吹清灰，切断阀关闭时间足以保证在喷吹后从滤袋上剥离的粉尘沉降至灰斗，避免了粉尘在脱离滤袋表面后又随气流附集到相邻滤袋表面的现象，使滤袋清灰彻底，并由可编程序控制仪对排气阀、电磁脉冲阀及卸料器等进行全自动控制

木工除尘器

木工除尘器生产过程中产生的大量微尘和锯屑粉尘，不仅会粘附在设备和工件表面影响加工质量，而且污染了作业环境，导致矽肺病。因此车间必须进行有效的通风换气，及时排走产生的粉尘，并对含尘空气进行净化，以保持设备和工件表面的干净除尘设备选用脉冲袋式除尘器，采用脉冲喷吹技术，治理效果明显。联系电话13503276886

木工除尘器对于含有木块等混合碎料的含尘气流，其分离效率可达99.5％，阻力小，具有结构新颖、外形尺寸小、处理风量大、重量轻、分离效率高等特点。木工除尘器结构简单、紧凑、钢耗量低，对比重较轻的纤维性粉尘，如锯屑、刨花、石棉粉末、烟草等有较高的捕集能力。http://www.hbpchb.com/

木工除尘器一般有几种结构形式，木工专用旋风除尘器、脉冲袋式除尘器两种，袋式除尘器又分为内滤式除尘器和外滤式除尘器，袋式除尘器又分为正压除尘器和负压除尘器，其中最长用的要数脉冲除尘器，它主要由下支架、灰斗、进气箱、出气箱、螺旋输送机、星型卸灰阀、喷吹装置和脉冲控制系统等几部分组成。含尘烟气进入进气箱沉降室，在挡风板形成的预分离室内，大颗粒粉尘因惯性作用落入灰斗。烟气沿挡风板向上到达滤袋，粉尘被阻留在滤袋外面，干净烟气进入袋内，并经袋口和出气箱由排风口排出。

抛光打磨车间除尘器

打磨、抛光过程中产生大量的粉尘，该粉尘为可见性粉尘，粉尘较细，特别是对操作者的肺部造成不可逆转的损害，此种粉尘即使对操作者进行定期清肺，也根本达不到清肺的效果，

1.打磨车间除尘方式，13503276886

根据打磨粉尘的特点，我们开发出了打磨、抛光专用工业吸尘器，设计安装特制风罩，采用脉冲反吹清灰方式清灰。同时加装旋风分离器可以从粉尘产生的源点进行治理，在粉尘周围形成一个气环，防止粉尘外溢，保证粉尘大部分吸入吸尘器中，可以最大限度的保护操作者及周围环境。产品广泛应用于家具、制造、铸件等行业打磨、抛光车间的除尘治理。

脉冲除尘器工作原理:http://www.hbpchb.com/

脉冲除尘器是指通过喷吹压缩空气的方法除掉过滤介质（布袋或滤筒）上附着的粉尘；根据除尘器的大小可能有几组脉冲阀，由脉冲控制仪或PLC控制，每次开一组脉冲阀来除去它所控制的那部分布袋或滤筒的灰尘，而其他的布袋或滤筒正常工作，隔一段时间后下一组脉冲阀打开，清理下一部分，……，一直这样循环下去 。

橡胶厂除尘器

橡胶厂密炼机脉冲袋式除尘器收尘效率高  收尘效率达99.99%，排放浓度完全满足国家环保新的排放标准要求。 13503276886

2、脉冲袋式除尘器维护费用低，由于结构设计的先进、采用可靠和高品质的关键件，提高了设备的可靠性，保证除尘器的长期稳定运行，维护费用仅为一般除尘器的70%左右。 http://www.hbpchb.com/

3、脉冲袋式除尘器滤袋使用寿命长  先进的脉冲清灰方式以及高质量的滤袋及附件，使滤袋的使用寿命大大延长。

二、1、构造

本除尘器由上、中、下箱体、排灰装置及喷吹清灰系统五部分组成。上箱体包括可掀起的顶盖和出风口。中箱体内有花板、滤袋组件。下箱体有灰斗，进风口及检修门。排灰装置为回转卸料阀。喷吹清灰系统由脉冲控制仪，电磁气阀，喷吹管及气包组成。

2、工作原理

（1）过滤原理：在系统主风机作用下，含尘气体从除尘器的进风口进入，经过气流均化装置，转而向下进入灰斗。由于流速减缓，加上惯性及粉尘的自重作用，使气体中大颗粒粉尘受惯性作用被分离出来，直接落入灰斗。含尘气体通过灰斗后进入滤袋过滤区，气体穿过滤袋，粉尘被留在滤袋外表面。净化后的气体经滤袋口进入净气室，再由出风口排出。

（2）清灰原理：随着过滤时间的延长，滤袋上的粉尘层不断积厚，阻力不断上升，当阻力上升到设定值时，清灰装置开始进行清灰。清灰时，压缩空气以极短促的时间按顺序通过各脉冲阀，经喷吹管嘴向滤袋喷射，使滤袋迅速膨胀产生振动，并在逆向气流的作用下，附着在滤袋外表面上的粉尘被剥离落入灰斗中。

（3）粉尘收集：经过滤袋和清灰装置被截留下来的粉尘落入灰斗，再由灰斗口集中排出。

铸造厂车间除尘器

铸造厂脉冲反吹袋式除尘器是一种新型除尘器。采用方形箱体吹风清灰，具有结构紧凑、体积小、处理风量大、节约能源、滤袋寿命长、换袋方便、操作简便、维护工作量小的优点。广泛用于冶金、铸造、喷砂、化工、机械、木材、粮食、矿山、建材、耐火、工矿加工的含尘气体净化。http://www.hbpchb.com/

13503276886

除尘器的工作机理是含尘烟气通过过滤材料，尘粒被过滤下来，过滤材料捕集粗粒粉尘主要靠惯性碰撞作用，捕集细粒粉尘主要靠扩散和筛分作用。滤料的粉尘层也有一定的过滤作用。

气箱脉冲除尘器

气箱脉冲除尘器，属于布袋除尘器中的一种。即离线清灰除尘器http://www.hbpchb.com/

气箱脉冲袋式除尘器本体分隔成若干个箱区，每箱有32、64、96、128等条滤袋，也可以非标制作，根据现场位置来设计除尘器。

气箱脉冲袋式除尘器是采用分箱室清灰的，清灰时，逐箱隔离，轮流进行。各箱室的脉冲和清灰周期由清灰程序控制器按事先设定的程序自动连续进行，从而保证了压缩空气清灰的效果。整个箱体设计采用了进口和出口总管结构，灰斗可延伸到进口总管下，使进入的含尘烟气直接进入已扩大的灰斗内达到预除尘的效果。所以气箱脉冲袋式除尘器不仅能处理一般浓度的含尘气体，且能处理高浓度含尘气体。

应用范围

特别用于水泥厂的破碎、烘干、煤磨、选粉、包装、库顶、熟料冷却机等的收尘系统，也适用于煤磨收尘，但要增设防燃防爆措施，除尘器结构也要相应改变；

结构特点    13503276886

气箱脉冲除尘器按不同袋数分为32袋/室、64袋/室、96袋/室、128袋/室四个系列，每个系列又按不同分为室数分为多种规格，共33种。

由以下各部分所组成：

(1)壳体部分：包括清洁室（或称气体净化箱、所箱）、过滤室、分室隔板、检修门及壳体结构。清洁室内设有提升阀与花板，喷吹短管：过滤室内设有滤及其骨架。

(2)灰斗及卸灰机构：有灰斗和按不同系列、不同的进口粉尘浓度，分别设置螺旋输送机，空气输送斜槽和刚性叶轮卸料器(卸灰阀)。

(3)进出风箱体：包括进出风管路及中隔板。单排(或单列)结构布置在壳体一侧，双排(或称双列)结构布置在壳体中间：32系列较小无箱体，进出风管路分别接于灰斗与清洁室上。

(4)脉冲清灰装置：包括脉冲阀、气包、提升阀用气缸及其电磁阀等。

(5)压缩空气管路及减压装置、油水分离器、油雾器等。

(6)支柱及立式笼梯、栏杆。

参数表

参数 处理风量(m3/h) 过滤风速(m/min) 过滤面积(m2) 滤袋数(个) 阻力(Pa) 含尘浓度(g/m3) 保温层面积(m2) 重量(kg)

型号

32-3 6900 1.2-2.0 93 96 1470-1770 ＜1000 26.5 2.880

32-4 8930 124 128 34 4.080

32-5 11160 155 160 41 5.280

32-6 13390 186 192 48.5 6.480

64-4 17800 248 256 70 7.280

64-5 22300 310 320 94 9.960

64-6 26700 372 384 118 11.640

64-7 31200 434 448 142 13.320

64-8 35700 496 512 166 15.000

96-4 26800 372 384 ＜1300 110 10452

96-5 33400 465 480 120 12120

96-6 40100 557 576 130 14880

96-7 46800 650 672 140 16920

96-8 53510 744 768 150 19810

96-9 60100 836 864 160 21240

96-2×5 66900 929 960 175 25200

96-2×6 80700 1121 1152 210 30240

96-2×7 94100 1308 1344 245 35280

96-2×8 107600 1494 1536 280 40320

96-2×9 121000 1681 1728 315 45360

96-2×10 134500 1868 1920 350 50400

128-6 67300 935 768 125 24120

128-9 100900 1402 1152 196 31680

128-10 112100 1558 1280 205 34680

128-2×6 34600 1869 1536 323 43920

128-2×7 15700 2181 1792 247 52680

128-2×8 179400 2492 2084 262 60000

128-2×9 201900 2804 2304 277 66480

128-2×10 224300 3115 2561 292 72000

128-2×11 247600 3427 2856 307 78480

128-2×12 269100 3728 3072 322 96400

128-2×13 291600 4050 3328 337 93600

128-2×14 314000 4361 3584 252 100800

石膏厂除尘器

石膏厂布袋除尘设备处理粉尘可以有效的减少石膏的浪费，减少粉尘对人体的危害，更好的保护环境。布袋除尘器已经是很成熟的技术，价格低，质量好，维修量为1-3年一次。布袋除尘器是经过多年科学研究多年探索，引进、采用国内外先进高科技术，结合我国实际工厂车间现状需要，设计出过滤面积大、过滤效率高、占地面积小、运行检修简单方便的袋式除尘器。适用于水泥、化工、沥青搅合站、工业窑炉、电力、木工、摩擦片刹车片制造、石料加工、冶金、橡胶、矿山、煤矿、粮食加工、垃圾焚烧等行业的废气、粉尘污染治理及物料回收利用，物料回收利用率高，无二次污染，更好的集中了经济效益和环境效益于一体。http://www.hbpchb.com/

http://www.hbpchb.com/联系电话：13503276886

洗煤厂除尘器

洗煤厂一般都采用袋除尘器的工作原理是，在风机的作用下，含尘气体由风管进入蜗壳式旋风筒内，粉尘在离心力作用下沿壳体内壁运行，粗粒粉尘被分离进入灰斗，微细粉尘随气体穿过滤袋成清洁气体，由风机排入大气，而细粉被滤袋挡在外表面积成尘饼而下落，达到除尘净化的目的。http://www.hbpchb.com/

袋除尘器具有旋风一布袋组合结构，避免高速含尘气流直接冲刷滤袋，延长滤袋使用寿命，提高了收尘效率。

洗煤厂袋式除尘器技术要求：http://www.hbpchb.com/联系电话：13503276886

对除尘布袋有特殊严格要求，一般都采用防静电除尘布袋，它是洗煤厂不可或缺的袋式除尘器配件。

还有就是对设备本体要设有防爆阀结构，避免除尘器发生煤气爆炸。

家具厂除尘器

家具厂除尘器适用于木工机械四面刨、砂光机、锯切机、剖片机、棒磨机等各种木工机械设备，采用脉冲清灰方式具有灵活方便的特点。系统除尘用于木工机械生产线的除尘，具有经济、实用、美观等特点，既不影响生产操作，又可达到理想的除尘效果。布袋除尘器是目前使用除尘效率最高的除尘器，除尘效果能达到99%。适用于实木刨花,人造板颗粒,纤维的集尘。

http://www.hbpchb.com/  联系电话：13503276886

木器厂除尘器

木器厂选用高效脉冲布袋除尘技术，达到回收粉尘、净化废气的目的，使得各排放指标均达到排放要求。木器厂除尘器是专业用于木器厂中的环保设备，在工作生产中所产生的粉尘被风管吸尘收集后，经调节碟阀、进风管进入木工除尘器，粉尘被阻留在滤袋外，干净的气体经滤袋、引风机、烟囱达标排放至大气。木工除尘器（家具厂除尘器）收集的粉尘埋刮板输灰机输送至料仓，通过料仓卸料口经锯末压块机自动压块。木工除尘器的设计本方案的设计思想，是以尽量节省投资为原则.

我们在家具厂除尘器灰斗设计有振动器，进行辅助清灰，减少人工辅助清灰的工作；针对木材粉尘浓度大的特点，我们对除尘器采用渐变的气流通道设计，保证气流均匀分布。对气流组织进行设计，避免对除尘器内部局部区域高速冲刷与磨损。

木器厂除尘器对于含有木块等混合碎料的含尘气流，其分离效率可达99.5％，阻力小，具有结构新颖、外形尺寸小、处理风量大、重量轻、分离效率高等特点．木工除尘器/家具厂除尘器结构简单、紧凑、钢耗量低，对比重较轻的纤维性粉尘，如锯屑、刨花、石棉粉末、烟草等有较高的捕集能力。http://www.hbpchb.com/  联系电话：13503276886

煤矿除尘器

煤矿除尘器采用防静电滤料，电话：0317-8205788   机体具有防爆结构，并设有泄压装置，具有防爆性能，因此该煤矿除尘设备/煤矿除尘器适用于煤粉制备系统以易燃、易爆粉尘的收集，该煤矿除尘设备设备机械动作部件少，维修工作量小，换袋方便，由于采用脉动分室清灭，除尘效率高，能够长期、高效运行，除尘效率在99.8%以上。是煤磨防爆除尘器最理想的选择。http://www.hbpchb.com/  联系电话：13503276886