《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别----按国标填写。

- 总投资----指项目投资总额。

- 主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见----由负责审批本项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 洛阳市帅畅办公家具有限公司年产12000套钢制办公家具项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 洛阳市帅畅办公家具有限公司 |
| 法人代表 | 周冰梅 | 联系人 | 杨继周 |
| 通讯地址 | 河南省洛阳市伊滨区庞村镇大庄村 |
| 联系电话 | 13707698268 | 传真 | / | 邮政编码 | 471900 |
| 建设地点 | 洛阳市伊滨区庞村镇大庄村 |
| 立项审批部门 | 洛阳伊滨区管理委员会经济发展局 | 批准文号 | 豫洛伊滨制造[2017]35874 |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | C2130金属家具制造 |
| 占地面积 （平方米） | 4333.34（6.5亩） | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 100 | 其中：环保投资（万元） | 15 | 环保投资占总投资比例 | 15% |
| 评价经费 （万元） | / | 投产 日期 | 2014年6月 |
| 工程内容及规模： 1项目由来 洛阳市帅畅办公家具有限公司在市场调查的基础上，投资100万元在洛阳市伊滨区庞村镇大庄村建设年产12000套钢制办公家具项目。项目已于2014年6月建设投产，属于未批先建项目。 本项目不属于国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中限制类、淘汰类项目，属允许建设项目，符合当前国家产业政策；项目已于2017年9月28日在洛阳伊滨区管理委员会经济发展局备案（见附件2），项目编号为：豫洛伊滨制造[2017]35874。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的相关规定和要求，该项目应开展环境影响评价工作。本项目生产不涉及电镀或喷漆工艺、不使用油漆，故根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2017年本）》规定，本项目类别为“十、家具制造业—27家具制造—其他”，应编制环境影响报告表。 受洛阳市帅畅办公家具有限公司的委托，我单位承担了本项目的环境影响评价工作。在接受委托后（见附件1），我单位即组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，按照技术导则的相关要求，本着“科学、公正、客观”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。 2项目主要经济技术指标 本项目主要经济技术指标详见表1。 表1 本项目主要经济技术指标一览表 序号 名称 单位 数量 备注 1 总投资 万元 100 企业自筹 2 总占地面积 m2 4333.34 6.5亩 3 总建筑面积 m2 3600 其中厂房建筑面积3400 m2，办公用房建筑面积200 m2 4 年生产能力 套/年 12000 其中密集架10000套，文件柜2000套 5 年工作日 天 260 / 6 劳动定员 人 25 白班8小时工作制（8：00~12：00，14：00~18：00），无食宿 7 年利润 万元 20 / 3建设场地及工程内容 3.1 建设场地 本项目位于洛阳市伊滨区庞村镇大庄村，占地面积 4333.34m2。根据洛阳市国土资源局伊滨分局出具的证明（见附件4），本项目用地为工业用地；根据洛阳伊滨区庞村镇人民政府出具证明（见附件5），本项目用地为工业用地，符合庞村镇总体规划。 项目东侧紧邻周德红家具厂，南侧为空地，西侧为村道，隔路为办公家具厂，北侧紧邻村道，隔路为厂房。距离项目最近的环境敏感点为项目东北侧64m处的梁屯村。项目周边情况示意图见附图2。 3.2 工程内容及规模 本项目已于2014年建成投产，总建筑面积3600m2，项目建设主要由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程组成。建成后具体工程内容见下表，厂区平面布置图见附图4。 表2 主要工程设施一览表 工程 类别 工程名称 工程内容及规模 性质 主体 工程 机加工车间 1座，1层，砖混结构，建筑面积1500 m2，长宽高为75*20*8m，设置有机械加工区、焊接区等 已建 喷塑烘干车间 1座，1层，砖混结构，建筑面积900 m2，长宽高为75*12*8 m，设置有1个全自动喷粉间，1条烘干道 已建 仓库 1座，1层，砖混结构，建筑面积700 m2，长宽高35*20*8m 已建 辅助 工程 办公用房 1座，1层，砖混结构，建筑面积200 m2 已建 物料堆放棚 建筑面积280 m2 已建 杂物间 建筑面积20 m2 已建 公用 工程 给水 镇自来水管网供给 / 供电 镇配电所供给 / 污水 项目无生产废水；生活污水近期经化粪池处理后由附近村民定期清运肥田；远期待项目区域污水管网建成后，可通过市政污水管网排入洛阳市伊滨区污水处理厂深度处理 拟建 环保 工程 废气 1个自动化喷粉间 2个全自动工位：2套滤筒除尘设施+1套小旋风二级除尘设施（旋风除尘器+滤筒除尘） 已建 烘干房 1套活性炭吸附装置+1根15m排气筒 拟建 焊接烟尘 2套焊接烟尘净化器 拟建 废水 职工生活 1个6m3化粪池 拟建 噪声 高噪设备 设备安装减震、降噪设施 已建 固废 生活垃圾 生活垃圾收集桶收集 已建 废铁皮边料、废磷化桶、 废磷化抹布 车间1个10m2固废堆场 拟建 废机油、 废液压油、 废活性炭 车间1个5m2危废暂存间 拟建 废塑粉 车间1个10m2固废堆场 拟建 废纸箱 4 主要生产设备 本项目主要生产设备见表3。 表3 主要生产设备一览表 项目 设备名称 型号/规格 数量 备注 1 剪板机 Q11-3×2500 1台 汇力丰 Q11-3×2000 1台 上海长江 2 冲床 T23-60 1台 扬州二段 J21S-16 2台 鲁南 JB23-25 1台 鲁南 3 折弯机 FZ67Y-2500 1台 汇力丰 PBY-2000 2台 汇力丰 / 1台 金利 4 点焊机 DWS-25 3台 崇明 5 CO2保护焊 NBC-270 1台 崇明 / 2台 超盛 6 喷粉间 / 3个 目前使用1个全自动喷粉间，另两个2为人工喷粉间，已报废，拟拆除 7 烘干房 30m 1条 天然气加热 5主要原辅材料及能源 本项目的主要原辅材料用量及能源的消耗情况见表4。 表4 原辅材料及能源用量情况一览表 名称 单位 消耗量 备注 板材 t/a 550 外购 管材 t/a 25 外购成型管材，无需厂内加工 塑粉 t/a 15 外购 焊丝 t/a 1 外购 锁具 把/年 4万 外购 扣手 付/年 4万 外购 水 t/a 260 镇自来水管网供给 电 万度/年 7.4 镇配电所供给 机油 t/a 0.1 外购 液压油 t/a 0.34 外购 磷化液 t/a 0.6 外购 天然气 m3/a 5万 洛阳新奥华油燃气有限公司 塑粉主要成分为环氧树脂、聚脂树脂和钛白粉。主要成分含量见下表。 表5 塑粉主要成分及其含量 成分 环氧树脂 聚酯树脂 流平剂 增光剂 钛白粉 添 剂 颜料 含量（%） 32.5 31.5 4 1 26 3.5 1.5 环氧树脂是指分子中含有两个或两个以上环氧基团的有机高分子化合物，相对分子质量都不高。环氧树脂的分子结构是以分子链中含有活泼的环氧基团为其特征，环氧基团可位于分子链的末端、中间或成环状结构。聚酯树脂是不饱和聚酯胶粘剂的简称。不饱和聚酯胶粘剂主要由不饱和聚酯树脂、引发剂、促进剂、填料、触变剂等组成，能与烯类单体如丙烯酸酯、乙酸乙烯酯等混合后，在引发剂和促进剂的作用下，于常温下聚合成不溶、不熔产物，主要用于生产涂料；钛白粉为二氧化钛的俗名，其化学性相当稳定，在一般情况下不与大部分化学试剂发生作用，是一种重要的白色颜料和瓷器釉药，广泛用于冶金、涂料、油墨、塑料、化妆品等方面。 磷化液：磷化作为喷漆、喷塑等涂装前的底层，可在工件表面形成均匀、致密、耐蚀的灰色磷化膜，使涂层附着力好。本项目使用磷化液为锌铁系磷化液，主要成分为磷酸23%，纯碱4%，氧化锌2.5%，柠檬酸1.5%，酒石酸3%，磷酸三钠1.2%，三聚磷酸钠1.8%，磷酸氢二铵2%，活性剂5%，AES5%，水50%。 天然气：本项目使用天然气由洛阳新奥华油燃气有限公司供应，天然气质量执行“天然气—SY7514”标准，主要成分是甲烷，体积分数约占天然气的96%，另外还含有乙烷、丙烷等其它烃类，以及CO2、N2等，硫化氢含量小于20mg/m3，天然气比空气轻，密度约为0.70kg/m3，热值较高，可达8000-9000千卡/m3，是一种清洁高效的优质能源。 6产品及生产规模 本项目生产规模为年产12000套钢制办公家具，包括密集架10000套、文件柜2000套。 7供电及给水 本项目用电由庞村镇电网统一供应，可满足项目生产需要，用电量约为7.4万kw·h/a。 本项目用水由镇自来水管网提供，可以满足需要，新鲜水用量为260t/a。 8职工定员及劳动制度 本项目职工人数25人，8小时工作制（仅白天，8:00~12:00；14：00~18：00），年工作时间为260天。 9总投资 本项目总投资100万元，全部为企业自筹。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 本项目已经建成，属于未批先建。根据现场调查，项目存在的环保问题及整改措施见表6。 表6 现存问题及整改方案 序号 存在问题 整改措施 1 烘干房采用煤为燃料， 废气直接排放 原有燃煤设施拆除，改为天然气为燃料；烘干房出口处设置顶吸式集气罩+1套活性炭吸附装置+1根15m高排气筒。 2 烘干房废气无处理措施 3 废机油、废液压油等危废无固定堆存场所 机加工车间内建立5m2危废堆存场所，用于存放废机油、废液压油等危废；地面经防渗漏处理，周边建立0.5米高围堰，设施警示标志。 4 废纸箱、废塑粉 无固定堆存场所 机加工车间内建立10m2固废堆场。 5 废铁皮、废磷化抹布无固定堆存场所 厂区建立10m2废料堆场 6 点焊烟尘未经治理直接排放 点焊烟尘经2套旱烟净化设施处理后车间内排放 7 厕所为旱厕 改为水冲厕，并设置6 m3的化粪池 8 整改期限 立即整改 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1地理位置 洛阳市位于河南省西部，地处东经111°08'～112°59'、北纬33°35'～35°05'之间，东临郑州，西接三门峡，北跨黄河与焦作接壤，南与平顶山、南阳相连。 洛阳新区伊滨区位于东经112°29´-112°38´，北纬34°30´-34°40´之间，洛阳市南部，偃师市西南。规划区西接洛阳市洛龙区之关林镇及龙门镇，南隔万安山与伊川县彭婆镇相望，北跨伊河与洛河相望，东西长约16km，南北宽约18km。 本项目位于洛阳市伊滨区庞村镇大庄村，北侧紧邻生产路，北250m为洛偃快速通道，交通便利，项目具体地理位置图见附图1。 2地形、地貌 洛阳新区伊滨区地处秦岭地轴东段，嵩山复背斜北翼邙岭原区，具有典型的黄土地貌特征。地层为二元结构，上层50-80m为第四系黄土类夹砂层，底部为砂卵石、碎石层。下层为三迭系砂岩、类泥页岩。 该区的大地构造单元属洛阳古凹陷带，地貌上反映出河谷盆地的特征，盆地边缘新构造上升运动表现明显，而盆地中心则相对下降。南部山丘地带有第四纪前基岩的分布。 该区属于豫西黄土丘陵区，地处于新生代形成的洛阳凹陷盆地南缘。地势南高北低，地表形态复杂多样，大体分为浅山区、山前坡地和平原三种类型。南部万安山为浅山区，山势由东向西，由南向北依次降低，海拔在180-600m。中部为万安山前洪积、冲积平原，海拔在160-180m。北部为伊河冲积平原，地势平坦，海拔在130-160m。 根据现场调查，本项目所在位置地势平坦，可以满足建设需要。 3气候、气象 伊滨区地处暖温带大陆性季风气候区，四季分明：冬季寒冷，雨雪稀少多大风；春季暖和、气温回升快，干旱少雨；夏季炎热，雨量集中；秋季凉爽，天气晴朗。 伊滨区年平均气温14.3℃，一月最冷，七月最热，年较差平均27.8℃。极端最高气温41.8℃，极端最低气温-13.2℃。年平均地面温度17.4℃，5cm年平均温度15.9℃，10cm年平均温度15.9℃，15cm年平均温度15.9℃，20cm年平均温度16.1℃，地下各层温度平均相差不大。全年太阳总辐射可达115.67千卡/c平方米，以6月份最多，为14.23千卡/c平方米；12月份最少，为5.78千卡/c平方米。全年实际日照时数为2248.3小时，日照百分率为51%，其中6月份（57%）最大，3月份（48%）最小。年降水量在600—650mm左右，近年来平均降水量625.8mm，各月降水以7月最多，1元月最少。降水年际变化大，年最大降水量1047.3mm，年最少降水量355.0mm；将雨季节不均匀，夏季最多占48.5％，春、秋季分别为19.5％、27.0％，冬季最少仅5％；暴雨、大暴雨多出现于7月。平均风向以东北风、西风最多，其次是东风，南风和北风最少，平均风速以东北风、西北风最大，西风次之，东风最小。平均风速2.0m/s，最大风速19.7m/s。年平均相对湿度为69%，春季66%，夏季71%，秋季74%，冬季64%。 4水文 （1）地表水 本项目所在区域主要地表水体为伊河。伊滨区属黄河流域，伊洛河水系，境内的地表水主要有伊河和伊东渠。伊河一般河岸结冰，河水不冻。年径流量不大，但汛期洪水比较大，并具有涨落陡，洪峰高，历时短等特点。伊河下游（龙门）均在7月中旬至8月下旬发生洪水时间最多，延续时间较长。伊河年最大洪水的变化大于洛河，最大洪水出现的年份，伊河、洛河均在1958年。造成洪水的主要原因是本地区暴雨集中且日雨量大于150毫米的暴雨中心，出现在7月中旬和8月上旬。本项目北侧距离最近地表水体伊河约1500m。 （2）地下水 本项目所在区域地下水蕴藏较为丰实，尤以埋藏60m以内的浅层地下水，水质良好易开采，适宜饮用和灌溉。南部山前丘陵区水井单井出水量在30-80m3/h不等，井深40m左右，最深达180m；北部沿伊河南岸地下水单井出水量100m3/h-160m3/h不等，埋深在10-12m。 5植被、生物多样性 伊滨区位于北温带向亚热带过渡地带，属暖温带植物区系，植被属暖温带落叶阔叶林，以暖温带植物为主，以亚热带和西北黄土高原等区系成分为辅的混生杂居区。林木达1000多种，动物100多种。评价区域内农业种植开发时间较长，人为活动频繁，动物的栖息环境已遭到一定程度的改变，很多大型野生动物已较为罕见，可见一些草灌丛型动物，主要有野兔、刺猬、山鸡、黄鼬、蛇类等，此外该区域内可常见一些鸟类活动，主要有喜鹊、乌鸦、麻雀、布谷鸟等；人工饲养的家禽家畜类主要有牛、羊、猪、鸡等。 据现场调查，项目厂址所在区域周围主要为企业厂区和居民区，500m范围内无国家级省市级保护的珍惜植物及野生动植物。 6矿产资源 洛阳市矿产资源丰富，种类齐全，南部山区以金属矿为主，北部西部多为煤和非金属矿产。目前发现的矿产资源种类共计76种，已探明的有钼、铝、金、银、钨、煤、铁、锌、水晶、铅等甲类矿产资源26种，这些矿藏储量大，品位高，易于开采利用。其中钼矿储量达200多万吨居全国首位，为世界三大钼矿之一。 龙门山蕴藏丰富的矿产资源，如煤、水泥灰岩、石灰石、白云岩等。其中，诸葛煤矿工业储量0.24亿吨，属无烟煤。另外还有极为丰富的大理石、石英石、沸石等，储量较大，可供百年开采。 本项目建设范围内无重要矿产资源。

社会环境简况 1文物古迹 洛阳市总体规划大遗址保护区包括隋唐洛阳城遗址、汉魏故城、周王城遗址、龙门石窟、邙山陵墓群、偃师商城遗址、二里头遗址、东汉陵墓南诏域等九处保护地。本项目位于伊滨区庞村镇，不在大遗址保护中的东汉陵墓南兆域文物保护区。 东汉陵墓南兆域位于洛阳市伊滨区李村镇、庞村镇、寇店镇和偃师市高龙镇、大口乡、顾县镇及附近地区，面积约200km2，于2008年纳入洛阳市保护的大遗址范围。根据《洛阳市邙山陵墓群保护条例》，在邙山陵墓群建设控制地带内进行工程建设，应当符合邙山陵墓群保护规划，确保邙山陵墓群的安全，并不得破坏邙山陵墓群的历史风貌。 根据大遗址保护区划图（见附图5），本项目不在大遗址保护范围内，项目南侧距离最近的文物保护目标东汉陵墓南兆域保护区约2000m，位于东汉陵墓南兆域大遗址建设控制地带范围内，东汉陵墓南兆域目前还没有公布保护条例。本项目位于洛阳市伊滨区庞村镇大庄村，目前厂房和办公楼已建设完成，设备也已基本安装完毕，不再进行建筑施工建设，且本项目厂址不在文物保护区范围内，项目营运期产生的污染物经治理后均可达标排放，故项目建设不会对东汉陵墓南兆域造成较大影响。 2洛阳市城市总体规划（2011-2020 年） 根据《洛阳市城市总体规划（2011～2020）》，洛阳市中心城区城市空间结构为： （1）层状分布的城市功能结构 红山、涧西、高新、洛龙、伊南五处产业区沿交通走廊环绕城市西南外围布局，生活区围绕在伊洛河和隋唐城遗址生态绿化周围，形成由内向外“绿心－生活－生产－绿环”层状分布的城市功能结构。 （2）分片组团式的用地布局结构 各片区、组团的功能结构相对完整，组团与片区之间通过快速交通走廊连接；规划“一主两副”的复合型城市中心；以线性、枝状绿地为主的网络化绿地系统。 （3）“五区一团”的城市分区结构 “五区”由洛河北岸的涧东分区、涧西－高新分区、道北分区和洛南分区、伊南分区组成；“一团”为黄河沿岸的吉利组团。 涧东片区范围北至陇海铁路、南至洛河、西至涧河、东至二广高速公路，面积约38 km2。该片区是以文化、旅游服务、商业、居住为主要功能的城市生活片区。 涧西-高新片区范围为周山与涧河、洛河之间的狭长地区，北至西南环高速公路，南至西苑遗址保护范围，面积约59 km2。该片区是市级商业中心所在地，以工业、居住、商业为主的城市综合片区。主要发展高新技术产业及装备制造业。 道北片区范围南以陇海铁路为界，北、西至改线后的310国道，东至编组站东侧、二广高速以西，面积约47 km2。该片区是以工业、物流、居住为主要功能的城市产业-生活综合片区，主要发展机械制造加工业与现代物流业。 洛南片区范围北至洛河与隋唐城里坊区、西至西南绕城高速公路西2 km处、南至改线后的洛宜铁路、东至二广高速，面积约73 km2。该片区是城市行政-商务中心所在地，是以行政、商务、工业、居住为主要功能的城市产业-生活综合片区，主要发展光电产业、现代装备制造业和现代服务业。 伊南片区范围北至伊河、西至二广高速公路、南至偃师市万安山、东至李村镇区西侧，面积约48 km2。该片区是城市综合新区，兼有工业、居住功能，主要发展动力装备制造产业。 各片区之间由城市河流水系（洛河、涧河、伊河）和基础设施（陇海铁路）走廊分隔，形成片区间隔离带。黄河与邙山位于“一团”与“五区”之间，布置大范围生态隔离区。五个分区之间由河流水系与基础设施走廊分隔，形成分区间隔离带。 由上述分析可知，伊南片区范围东至李村镇区西侧，而本项目属于洛阳市伊滨庞村镇大庄村，位于李村镇区东侧，不在洛阳市总体规划范围内。 3洛阳新区伊滨分区规划 根据《洛阳伊滨区管委会会议纪要》 2017 第 33 号第一条：“对符合国家产业政策和环境准入条件，未取得土地手续的企业，按照所属区域，在城市规划区内的，土地违法依法处罚到位。在城市规划区以外的，要符合土地利用规划，经依法处罚到位，且向所在镇政府交齐补办用地手续相关费用。符合以上条件的，由区国土部门出具意见。”本项目位于伊滨区庞村镇，符合国家产业政策和环境准入条件，项目位于城市规划区以外，已取得洛阳市国土资源局伊滨分局出具的相关用地性质及用地面积的证明。 根据《洛阳伊滨区管委会会议纪要》2017 第33 号第二条：对符合国家产业政策和环境准入条件，已取得土地手续或者国土部门审查意见，但未取得规划手续的企业，经所在镇政府审查出具规划审查意见。本项目位于洛阳市伊滨区庞村镇，已取得洛阳伊滨区庞村镇人民政府出具规划证明。洛阳新区伊滨分区规划范围为：西起二广高速、东至南兆域遗址保护范围西边界、北起规划的伊河北大道、南至规划郑洛第二高速，规划范围为 72 平方公里， 本项目位于洛阳市伊滨区庞村镇大庄村，厂址不在洛阳新区伊滨分区规划范围内，且本厂址所在区域未进行相关规划。关于本项目用地的规划情况，洛阳伊滨区庞村镇人民政府出具规划选址意见（见附件5）和洛阳市国土资源局伊滨分局出具证明（见附件4），证明本项目用地性质为工业用地，选址符合伊滨区庞村镇总体规划。 4饮用水源保护区 根据现场调查及查阅相关资料，距离本项目最近的集中饮用水源为庞村镇集中饮用水源，本项目厂址位于水源保护区外围西北约2300m。 庞村镇集中供水厂位于庞村镇镇区南部，水源地位于供水站站附近，设计供水能力为2000m3/d，供水区域包含辖区内掘山村、东庞村、门庄村、辛庄村、九贤村、军屯村、白草坡村、西庞村、赵屯村、窑沟村、彭店村、彭店寨共12个村庄，供水人口共计35600余人。水源地共包括3眼水井，其中1#井位于水厂内部，于2007年建成，井深181m，井口直径0.6m，设计取水量为42m3/h 。2#井位于厂西侧幼儿园院内，于2010年建成，井深300m，井口直径0.6m，设计取水量为40m3/h。3#井位于水厂西北铁厢厂院内，为备用水井，于2010年建成，井深271m，井口直径0.6m，设计取水量为40m3/h。 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》豫政办〔2016〕23号，伊滨区庞村镇水厂地下水井群(共3眼井)一级保护区范围：水厂厂区及外围东190m、西300m、南至郑西高铁、北160m的区域。 本项目厂址位于水源保护区外围西北约2300m，不在该水源井保护范围内（见附图6）。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1环境空气质量现状 根据环境空气质量功能区划分，项目所在地属于环境空气二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准。为了解评价区域环境空气质量现状，本项目环境空气质量评价借用河南摩尔检测有限公司于2015年5月27日至6月2日对项目所在区域的环境空气质量监测数据，监测点为赵屯村（项目东南640m）和门庄村（东南2000m），监测项目为PM10、SO2、NO2。 为了解建设项目所在区域特征因子（非甲烷总烃）环境质量现状，本次评价借用河南摩尔检测有限公司于2017年7月30日～8月1日对《河南亦庄实业有限公司年产10000台钢制办公家具项目》的空气质量监测数据中对西庞村（项目西南1700m）和门庄村（东南2000m）环境空气质量监测数据，监测因子为：非甲烷总烃。具体监测统计结果见表7。 表7 环境空气现状监测数据统计表 单位：µg/m3 监测项目 赵屯村 西庞村 门庄村 标准限值 SO2 1小时平均浓度 10.9-35.7 / 10.9-35.7 500 24小时平均浓度 19.3-26.1 / 16.9-27.3 150 NO2 1小时平均浓度 8.79-38.0 / 7.33-42.2 200 24小时平均浓度 23.6-33.7 / 19.4-38.5 80 PM10 24小时平均浓度 119-138 / 118-140 150 非甲烷总烃 1小时平均浓度 / 1.47~1.27 1.22~1.49 2.0 由上表可知：各监测点SO2和NO2的1小时平均浓度、24小时平均浓度、PM10的24小时平均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中标准要求。 2声环境质量现状 根据声环境功能区分类，建设项目所在区域属于二类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））。根据本项目厂址周围声环境敏感点分布的特性，于2017年10月11日~10月12日昼夜间对本项目东、南、西、北四厂界和敏感点梁屯村（东北64m）设点进行监测（企业未进行生产），监测结果详见下表。 表8 项目环境噪声监测结果 单位：dB(A) 等效声级 监测点位 昼间 夜间 标准 厂界南 53.6~54.8 44.3~45.2 昼间60dB（A）； 夜间50 dB（A） 厂界西 54.2~55.3 45.8~46.3 厂界北 52.9~53.4 43.9~44.8 厂界东 56.7~58.4 45.6~46.3 梁屯村（东北64m） 53.2~54.3 45.2~46.4 由上表可知，本项目四厂界和敏感点梁屯村噪声现状均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，区域声环境质量良好。 3 地表水环境质量现状 根据《 2016 年洛阳市环境监测年鉴》中洛阳市 2016 年伊河河流水质监测结果汇总表，伊河石坝断面水质监测结果见下表。 表 9 地表水监测断面监测结果 单位： mg/L 断面名称 监测因子 采样日期 化学需氧量 氨氮 伊河石坝断面 年均平均值 19.6 0.810 标准值 ≤20 ≤1.0 由上表看出，2016 年伊河西石坝常规监测断面 COD 和氨氮年平均浓度均可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 4生态环境 据现场调查，项目厂址所在区域周围主要为企业厂区、居民区及空地，周围自然植被稀少，生物多样性简单，区域生态环境质量较好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于洛阳市伊滨区庞村镇大庄村，根据项目周边环境特征，确本次评价主要环境保护目标见表10。项目周围环境关系示意图见附图3。 表10 主要环境保护目标一览表 保护类别 保护目标 距厂区方位、距离 功能/规模 保护级别 环境空气 西庞村 西南1700m 村庄，620户/2230人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 梁屯村 东北64m 村庄，60户/230人 石坝新村 西北1000m 村庄，320户/1100人 东庞村 南1500m 村庄，590户/2100人 大庄村 西230m 村庄，260户/940人 赵屯村 东南640m 村庄，130户/470人 柿园村 西南1300m 村庄，480户/1700人 掘山村 东南1400m 村庄，190户/680人 门庄村 东南2000m 村庄，550户/1900人 噪声 梁屯村 东北64m 村庄，60户/230人 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 地表水 伊河 北1500m / 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 地下水 伊滨区庞村镇水厂 距保护区边界西北2300m 饮用水源 《地下水质量标准(GB/T14848)》规定的Ⅲ类标准

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准： PM10：日平均浓度150μg/m3 SO2：1小时平均浓度500μg/m3，日平均浓度150μg/m3 NO2：1小时平均浓度200μg/m3，日平均浓度80μg/m3 非甲烷总烃：1小时平均浓度2mg/m3（《大气污染物综合排放标准详解》）。 2、《声环境质量标准》（GB3096－2008）表1中2类标准： 2类：昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A)； 3、《地表水环境质量标准》（ GB3838-2002） Ⅲ类标准： COD≤20mg/L 氨氮≤1.0mg/L |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 排气筒高度（m） 二级标准 颗粒物 120 15 3.5 1.0 非甲烷总烃 120 15 10 4.0 二氧化硫 / / / 0.4 氮氧化物 / / / 0.12 2、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号） 表面涂装工业非甲烷总烃建议排放浓度60 mg/m3，建议去除效率大于70% 工业企业边界挥发性有机物建议排放值2.0 mg/m3 3、《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》 (DB41/1066—2015)表1 SO2排放浓度200mg/m3；NOX排放浓度400mg/m3；烟粉尘30mg/m3 4、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类 2类：昼间：60dB(A) 5、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 氨氮：--mg/L；COD：≤500mg/L；SS：≤400mg/L 6、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单 7、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修订单 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据环保部确定的污染物排放总量控制指标，结合本项目污染物特点，确定SO2、NOx、COD、NH3-N为本项目污染物总量控制因子。项目生活污水近期经化粪池处理后由附近村民定期清运肥田；远期待项目区域污水管网建成后，可通过市政污水管网排入洛阳市伊滨区污水处理厂深度处理。 本项目建议总量控制指标为： 废气：SO2 0.0286/a、NOx0.0936t/a； 废水：COD0.0582t/a，氨氮0.0061t/a；新增总量指标为COD0.0104t/a，氨氮 0.0017t/a。 |

建设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示）： 1、施工期 本项目主要设施及设备已建设、安装，故本次评价不再进行施工期工程分析。 2、营运期生产工艺流程及产污环节 本项目主要从事钢制办公家具的生产销售，基本生产工艺类似，其生产工艺流程及产污环节示意图见下图： 工艺流程简述： 外购板材经剪板（切割）、冲压、折弯、焊接、人工磷化后进喷粉间喷塑、入烘干道烘干（温度为170-190℃）、组装，验收合格即可包装为成品。 （1）剪板：根据客户需求，采用剪板机将外购钢板截短成不同的尺寸。该过程产生噪声及废金属边角料。 （2）冲压：截短后的钢板采用压力机或冲床冲出折角边和把手位等。该过程产生噪声及废金属边角料。 （3）折弯：冲压成型后采用折弯机折出内折边和外折边。该过程主要产生噪声污染。 （4）焊接：点焊加固，本工程采用CO2气体保护电弧焊。焊接工序产生的主要大气污染物为烟尘。 （5）人工磷化：焊接后的工件由人工对其表面进行擦拭。该过程产生废磷化抹布。 （6）喷塑：供粉系统把压缩空气与粉筒内的粉末充分混合后成为流体状并通过粉泵输送到喷枪中；喷枪的枪体内带有高压发生器，它可以在枪尖处产生高达10万伏的电压，将枪尖附近区域的空气电离，从喷枪中喷出的粉体通过该电离区域时带上负电荷，通过电场力的作用粉末被吸附到接地的工件表面，并形成一层厚度约50～60μm的粉膜。喷粉过程有粉尘产生。 本项目喷粉过程在2个两端开口、中间密闭的喷房内进行。风机将喷房内没有喷在工件的粉尘吸入滤芯+小旋风除尘装置，未被吸附的少量粉尘无组织排放。 本项目设1个自动化喷房，共2个工位，喷房废气分别经1套滤旋风除尘器+滤筒除尘处理后由15m高排气筒排放。 （7）烘干：工件喷粉处理后送入烘干房进行烘干，通过加热烘烤使其表层粉末熔化、流平并固化在工件表面。本项目设一条烘干线（30m），热源为天然气热风炉。烘干过程会产生有机废气和天然气燃烧废气。 （8）安装：根据产品不同要求，对工件进行组装。即烘干后的部件经自然冷却后验收合格，可与外购的各种配件进行组装，组装好的产品包装入库。

二、主要污染工序： 本项目生产过程污染物主要为废气、废水、固废、噪声等，具体产污工序及污染物见下表。 表11 本项目主要排污节点一览表 污染类别 污染源 产生环节 污染因子 废气 天然气燃烧机 天然气燃烧 颗粒物、SO2、NOX 焊接烟尘 焊接工序 颗粒物 喷粉间 喷粉 颗粒物 烘干道烘干 工件烘干 非甲烷总烃 废水 生活污水 职工生活 COD、氨氮、SS 噪声 设备噪声 设备运行 噪声 固体废物 机械加工区 机械加工 废边角料 喷塑间 喷粉环节 废塑粉 废旧滤芯 废塑粉包装箱 生活垃圾 职工生活 生活垃圾 磷化 磷化工序 废磷化桶 废磷化抹布 机械设备 设备维护 废机油、废液压油、含油抹布 有机废气治理 环保设备 废活性炭 1 废气 1.1喷粉间粉尘 本项目设置1个自动化喷粉间（3*5*3m），自动化喷粉间处理措施采用滤筒处理设施+小旋风除尘设施（旋风除尘器+滤筒除尘）二次处理后以无组织形式排放，处理效率可达98%以上。 喷塑过程每年使用塑粉15.0t，参照《第一次全国污染源普查 工业污染源产排污系数手册（下册）》中“3460金属表面处理及热处理加工制造业产排污系数表”，采用“化学前处理+喷涂+固化工艺”的粉末涂装件喷涂过程中工业粉尘产污系数197.1kg/t粉末涂料，则喷粉过程中粉尘产生量为2.9565t/a。 根据现场勘查，项目采用滤筒除尘器对喷粉粉尘进行初步处理，处理后由小旋风除尘设施（旋风除尘器+滤筒除尘）二次处理后以无组织形式排放，处理效率可达98%以上。则经过小旋风二级除尘设施处理后排放的粉尘量为0.05913t/a。 小旋风工作原理： 在风机的抽吸作用下，喷粉房内形成负压，防止粉未逸出喷粉房外。粉流和气流经过小旋风的作用下，实现粉气分离，分离出的一次粉未被分离至小旋风二级回收系统的一级粉斗，可再经过旋振筛自动过筛后抽回主供粉桶内和新加粉末按一定比例混合后供静电喷涂机再利用；二次粉雾经第二级滤芯过滤后，洁净的空气排出喷粉隔离房外，超细粉末经过脉冲反吹掉落在多小旋风二级回收系统的二级粉箱内，此部分粉末由于带电效果差而做为废粉处理，不再利用。回收系统设置有脉冲反吹自动清理功能，通过脉冲控制器定时开启脉冲阀，打开储气包的压缩空气，将滤芯上的粉末吹落，以保证滤芯随时具有足够的通气量。没有被吸附到工件上和被回收的粉房内的少部分粉末，由于重力和静电吸附作用粘落在喷粉房的底部，将定时被喷粉房底部装备的蘑菇头自动粉末清理系统清理掉，始终保证喷粉房内部部的清洁，使落下的粉末得到及时清理和回收再利用。 1.2烘干房废气 本项目采用一台燃烧机为烘干房提供热源，烘干工件上附着的塑粉。采用管道天然气为热源，天然气经管道接入燃烧炉，在燃烧炉燃烧室内燃烧后，产生的热烟气与烘干房内引出的热空气一起送入烘干房，从而形成循环风，含天然气燃烧废气的热空气在烘干房内对部件烘干（加热温度170～190℃左右）。本项目烘干房燃烧机天然气用量为5万m3/a，参照《第一次全国污染物普查工业污染源产排污系数手册（2010年修订）》天然气燃烧污染物排放因子：SO2产污系数为5.7142kg/万m3-原料（经过摩尔浓度计算，天然气含硫量=285.71mg/m3，SO2=0.02Skg/万m3=0.02×285.71=5.7142kg/万m3）、NOX产污系数为18.71kg/万m3-原料、颗粒物2.4kg/万m3。 本项目烘干炉内烘干温度约170-190°C，部件表面喷涂的塑粉在烘干过程中受热会挥发出一定量的有机废气，以非甲烷总烃计，本项目塑粉用量为15t/a，喷粉过程中金属工件表面塑粉附着率为80%，根据《喷塑行业污染物源强估算及治理方法探讨》烘干工序产生的非甲烷总烃约占塑粉量的3‰~6‰，本项目烘干工序非甲烷总烃占塑粉量以5‰计，则项目共产生非甲烷总烃0.06 t/a。 本项目燃烧机燃烧产生的经烘干房利用后的含SO2、NOX、颗粒物废气与烘干房产生的含非甲烷总烃有机废气一起经烘干房出件口集气罩收集后（集气罩收集效率约80%）经活性炭吸附装置（活性炭吸附装置的处理效率为80%，出件口风机风量为1000m3/h，年运行260天，每天8h）处理后15米排气筒排放。烘干房污染物产排情况见下表。 表12 烘干房废气产排情况一览表 污染物指标 产生量 产生浓度 排放量 排放浓度 排放速率 SO2 0.0229t/a 11mg/m3 0.0229t/a 11mg/m3 0.011kg/h NOX 0.0748t/a 35.9mg/m3 0.0748t/a 35.9mg/m3 0.0359kg/h 烟尘 0.0096t/a 4.615mg/m3 0.0096t/a 4.615mg/m3 0.0046kg/h 非甲烷总烃 0.048t/a 23.1mg/m3 0.0096t/a 4.615mg/m3 0.0046kg/h 根据上表可知，本项目天然气燃烧废气经烘干房利用后废气排放浓度满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》 (DB 41/1066—2015)表1标准。烘干房产生的有机废气经处理后排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》GB16927-1996中表2中非甲烷总烃（排放速率10kg/h，排放浓度120mg/m3）标准限值，同时非甲烷总烃排放浓度能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）表面涂装业挥发性有机物排放建议值（非甲烷总烃排放浓度60mg/m3）的要求。 1.3 无组织废气 （1）焊接烟尘 本项目的焊接工序在车间内进行，焊接过程产生的烟尘以无组织排放形式排放，成分以氧化铁为主，达30％~70％，其次是氧化锰、氧化硅、氧化钙等。本项目焊接工序年工作时间约2080h（260天，每天8h），焊丝使用量约为1t/a。根据《焊接车间环境污染及控制技术进展》一文中“几种焊接（切割）方法的发尘量”参数可知，二氧化碳实芯焊丝发尘量为5~8g/kg材料，以最大量8g/kg焊丝计，则本项目焊接烟尘产生量为8kg/a。本项目拟在车间内设置专门的焊接区域，并购置2套移动式焊接烟尘净化器，焊接过程产生的烟尘利用净化器处理后直接排放至车间内。移动式焊接烟尘净化器收集效率约80%，处理效率约80%，焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理后车间内排放。焊接烟尘无组织排放量为0.0029t/a。 （2）烘干房废气 烘干房无组织废气：本项目烘干房烘干过程产生的含SO2、NOX、颗粒物废气与含非甲烷总烃有机废气经烘干房出件口集气罩收集后，仍有少量无组织散失，散失量约为：非甲烷总烃0.012t/a，SO20.0057t/a、NOX0.0187t/a、颗粒物0.0024t/a。 2 废水 本项目无生产废水产生，污水主要为工作人员的生活污水。 项目共有职工25人，均不在厂区食宿，年工作260天。参考《河南省用水定额》（DB41/T385—2009）和《建筑给排水设计规范》（2009版）职工生活用水不食宿按人均40L/d计算，职工年工作日为260天，生活用水量260m3/a（1.0m3/d），产污量按用水量的80%计，生活污水产生量为208m3/a（0.8m3/d）。 类比同类生活污水水质：COD 350mg/L、NH3-N30mg/L、SS200mg/L，COD、氨氮、SS产生量分别为0.0728t/a、0.0062t/a、0.0416t/a。本项目生活污水经化粪池收集后定期清掏用于周围农户肥田。化粪池对COD、氨氮、SS的处理效率以20%、3%、30%计，生活污水经化粪池处理后COD、氨氮、SS浓度分别为280mg/L、29.1mg/L、140mg/L，COD、氨氮、SS排放量分别为0.0582t/a、0.0061t/a、0.0291t/a。 3噪声 本项目噪声源主要为剪板机、冲床、折弯机等设备产生的噪声，声压级在75-85dB(A)之间。生产设备均置于车间内，经采取基础减振、建筑物隔声等降噪措施，可有效降低设备生产噪声对厂界声环境的影响。 4 固体废物 本项目产生的固体废物主要为职工生活垃圾、废边角料、废旧滤筒、废塑粉、废纸箱、废磷化剂桶、废磷化抹布、废液压油、废机油、废活性炭及含油抹布等。本项目固废产生及存放处理处置方式见下表。 表13 固废产生量及处置方式一览表 序号 污染物名称 数量 性质 处置方式 备注 1 生活垃圾 3.25t/a 一般固废 环卫部门清运至生活垃圾填埋场 按0.5kg/(人•天)计 2 废金属边角料 10t/a 一般工业固废 固废堆场暂存后外售 / 3 废滤筒 12个/年 厂家直接回收 / 4 废包装纸箱 0.3t/a 车间固废堆场暂存后外售 / 5 废塑粉 0.6t/a 装袋，车间固废堆场暂存后厂家回收 / 6 废磷化桶 20个/年 固废堆场暂存后厂家回收 / 7 废磷化抹布 0.1t/a 垃圾填埋场处理 / 8 废机油 0.1t/a 危险固废 危废暂存间暂存，交有资质单位处置 编号HW08： 900-249-08 9 废液压油 0.34t/a 危废暂存间暂存，交有资质单位处置 编号HW08： 900-249-08 10 废活性炭 0.128t/a 危废暂存间暂存，交有资质单位处置 编号HW49：900-041-49 11 含油抹布 0.02t/a 混入生活垃圾处理 编号HW08： 900-041-49 （1）本项目劳动定员25人，生活垃圾产生量以0.5kg/（人·d）计，则生活垃圾产生量为3.25t/a，经垃圾桶集中收集后由环卫部门清运至生活垃圾填埋场。 （2）本项目在金属加工过程中会产生边角料，产生量约为10t/a。经固废堆场暂存后外售。 （3）本项目喷粉间滤筒在运转过程中会产生损耗，影响收尘效率，要求建设单位及时更换废旧滤筒，每年更换两次，废旧滤筒产生量约12个/年，厂界更换后直接回收不在厂区存放。 （4）本项目喷粉间内塑粉喷塑过程约80%被吸附于部件，未被吸附塑粉16%经滤筒处理设施+小旋风除尘设施（旋风除尘器+滤筒除尘）收集，收集到的粉尘回用于生产，4%散落于车间地面，约0.6t/a散落至喷粉间内地面，经装袋收集后车间内10m2固废堆场暂存后厂家回收。 （5）本项目喷粉间内塑粉包装废纸箱，产生量约为0.3t/a，车间内10m2固废堆场暂存后外售。 （6）本项目人工磷化该过程产生的废磷化剂桶，产生量为20个/a，废料棚暂存后厂家回收。废磷化抹布产生量0.1t/a，废料棚暂存后垃圾填埋场处理。 （7）本项目生产过程中产生的危险废物主要是废油（废液压油、废机油）、处理烘干房有机废气产生的废活性炭及含油抹布，分别使用容器盛装存放于危险废物暂存间，定期交由具有资质的单位进行处置。 根据《国家危险废物名录》（2016版），本项目含油抹布为危险废物豁免管理清单中“900-041-49废弃的含油抹布、劳保用品”，全过程不按危险废物进行管理，废抹布经收集桶收集存放于一般固废堆场，定期与生活垃圾一并运往垃圾填埋场。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定，危废暂存间按要求采取“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）措施，并设统一危废识别标志；顶部搭建雨棚，地面采取防渗措施，须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙，确保渗透系数≤10-10cm/s；地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须不与危险废物相容。 本项目废活性炭、废机油、废液压油等危险废物经收集桶收集后集中存放于危废暂存间内，危废间设置0.5m高围堰，地面设防渗漏设施，并设危废警示牌，需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 | 产生量 | 浓度 | 排放量 |
| 大 气 污 染 物 | 喷粉间 | 粉尘 | / | 2.9565t/a | / | 0.05913t/a |
|  | 烘干房 排气筒 | SO2 | 11mg/m3 | 0.0229t/a | 11mg/m3 | 0.0229t/a |
|  |  | NOX | 35.9mg/m3 | 0.0748t/a | 35.9mg/m3 | 0.0748t/a |
|  |  | 烟尘 | 4.6mg/m3 | 0.0096t/a | 4.6mg/m3 | 0.0096t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 23.1mg/m3 | 0.048t/a | 4.615mg/m3 | 0.0096t/a |
|  | 烘干房 | 无组织 非甲烷总烃 | / | 0.012t/a | / | 0.012t/a |
|  |  | 无组织SO2 | / | 0.0057t/a | / | 0.0057t/a |
|  |  | 无组织NOX | / | 0.0187t/a | / | 0.0187t/a |
|  |  | 无组织烟尘 | / | 0.0024t/a | / | 0.0024t/a |
|  | 焊接烟尘 | 无组织烟尘 | / | 0.008t/a | / | 0.0029t/a |
| 水污 染物 | 生活污水208m3/a | COD | 350mg/L | 0.0728t/a | 280mg/L | 0.0582t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L | 0.0062t/a | 29.1mg/L | 0.0061t/a |
| 固 废 | 职工生活 | 生活垃圾 | / | 3.25t/a | / | 0 |
|  | 生产过程 | 废金属边角料 | / | 10t/a | / | 0 |
|  |  | 废滤筒 | / | 12个/年 | / | 0 |
|  |  | 废包装纸箱 | / | 0.3t/a | / | 0 |
|  |  | 废塑粉 | / | 0.6t/a | / | 0 |
|  |  | 废机油 | / | 0.1t/a | / | 0 |
|  |  | 废液压油 | / | 0.34t/a | / | 0 |
|  |  | 废活性炭 | / | 0.128t/a | / | 0 |
|  |  | 废磷化桶 | / | 20个/年 | / | 0 |
|  |  | 废磷化抹布 | / | 0.1t/a | / | 0 |
|  |  | 含油抹布 | / | 0.02t/a | / | 0 |
| 噪 声 | 本项目的噪声源主要是剪板机、冲压机、折弯机机械设备运行时产生的噪声。噪声值介于75~85 dB(A)之间，经基础减振、厂房的隔音降噪措施，昼间噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1 中2类标准的要求。 |
| 其他 | / |
| 主要生态影响： 本项目周边多为农田、荒地，植有道旁草木，厂区及周边多绿化，既美化环境、净化空气，又可以起到降噪的作用，营运期产生污染物经适当治理后，对当地生态环境影响较小。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析 本项目主要设施及设备已建设、安装，故本次评价不再考虑施工期对周围环境的影响。

运营期环境影响分析 本项目生产运行过程中产生的主要污染为废气、废水、噪声和固体废物。 1 大气环境影响分析 本项目废气主要为喷粉间粉尘、焊接烟尘、烘干房废气（含天然气燃烧SO2、NOX、烟尘废气及非甲烷总烃）等。具体产生及排放情况见下表。 表14 废气污染物产生及排放情况一览表 排放源 污染物名称 产生浓度 产生量 排放浓度 排放量 车间 喷粉间无组织 粉尘 / 2.9565t/a / 0.05913t/a 烘干房 排气筒 SO2 11mg/m3 0.0229t/a 11mg/m3 0.0229t/a NOX 35.9mg/m3 0.0748t/a 35.9mg/m3 0.0748t/a 烟尘 4.6mg/m3 0.0096t/a 4.6mg/m3 0.0096t/a 非甲烷总烃 23.1mg/m3 0.048t/a 4.615mg/m3 0.0096t/a 烘干房 无组织 SO2 / 0.0057t/a / 0.0057t/a NOX / 0.0187t/a / 0.0187t/a 烟尘 / 0.0024t/a / 0.0024t/a 非甲烷总烃 / 0.012t/a / 0.012t/a 焊接烟尘 无组织烟尘 / 0.008t/a / 0.0029t/a 1.1 大气污染源强 以厂区车间的西南角为坐标中心，东西向为X轴，南北向为Y轴，本项目大气污染物排放源参数见表15、表16。

表15 点源参数调查清单 名称 排气筒高度 排气筒内径 废气出口速率 烟气出口温度 年排放 小时数 排放工况 评价因子源强 SO2 NOX PM10 非甲烷总烃 m m m3/s K h Cond kg/h 烘干房排气筒 15 0.4 0.2778 323 2080 正常排放 0.011 0.0359 0.0046 0.0046 表16 矩形面源参数调查清单 面源名称 面源长度 面源宽度 与正北夹角 面源初始排放高度 年排放小时数 排放工况 评价因子源强 颗粒物（TSP） SO2 NOX 非甲烷总烃 生产区 m m 。 m h / kg/h 75 32 0 6.5 2080 正常排放 0.002548 0.00274 0.00899 0.0058 1.2评价等级确定 根据污染物排放情况，确定本项目SO2、PM10、氮氧化物、非甲烷总烃为主要污染物。采用《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2008推荐模式清单中的估算模式分别计算有组织非甲烷总烃、氮氧化物、SO2、PM10的最大地面浓度和占标率，计算参数见表15、表16，结果见表17，评价工作等级判别标准见表18。 表17 采用估算模式计算结果表 (有组织) 浓度单位mg/m3 项目 SO2 PM10 NO2 非甲烷总烃 烘干房排气筒 最大估算浓度 占标（%） 最大估算浓度 占标（%） 最大估算浓度 占标（%） 最大估算浓度 占标（%） 0.001878 0.3756 0.0007854 0.17453 0.00613 3.065 0.0007854 0.03927 表18 评价工作等级 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥80%，且D10%≥5km 二级 其它 三级 Pmax＜10%，或D10%＜污染源距厂界最近距离

由上表可以看出几种污染物的最大地面浓度占标率为烘干道排气筒排放NO2，Pmax=3.056%，小于10%。根据评价等级判断标准，确定该项目的评价等级为三级评价。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）中项目排放污染物的最远影响范围确定项目的大气环境评价范围，即以排放源为中心点，以D10%为半径的圆或以2×D10%为边长的矩形作为大气环境影响评价范围。本项目所排放的污染物地面浓度估算值均不到标准限值的10%，即不会出现D10%。因此，该项目的评价范围为半径2.5km的圆。 根据估算结果可知可知，预测因子SO2、NO2、PM10一小时浓度贡献值满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准要求；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》1小时平均浓度2mg/m3限值要求。本项目有组织污染源对周围环境空气影响较小。 1.3无组织废气大气环境影响分析 本项目采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式清单中的估算模式对无组织排放的粉尘、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物的厂界达标情况进行预测，本项目无组织排放污染源参数和预测结果见下表。 表19 无组织排放污染源厂界达标情况预测结果 单位：mg/m3 污染源 计算项目 东厂界 西厂界 南厂界 北厂界 生产区 距源中心下风向距离D/m 38m 58m 16m 66m 颗粒物下风向预测浓度c（mg/m3） 0.001004 0.001234 0.0007182 0.001244 二氧化硫下风向预测浓度c（mg/m3） 0.00108 0.001327 0.000041 0.000097 氮氧化物下风向预测浓度c（mg/m3） 0.003544 0.004354 0.002534 0.00439 非甲烷总烃下风向预测浓度c（mg/m3） 0.002286 0.002809 0.001635 0.002832 标准 氮氧化物0.12 mg/m3；TSP：1.0mg/m3；非甲烷总烃2.0mg/m3；二氧化硫0.4 mg/m3 由上表可知，本项目无组织颗粒物、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物对四周厂界浓度贡献值均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2“无组织排放监控浓度限值”要求。本项目无组织非甲烷总烃对四周厂界贡献值远低于《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办2017（162号）要求（表面涂装工业：工业企业边界挥发性有机物建议排放值2.0mg/m3）。故本项目无组织排放粉尘、非甲烷总烃对周围环境空气影响较小。 1.4大气防护距离分析 利用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式清单中的大气防护距离模式计算本项目无组织排放源的地面浓度，确定本项目的大气环境防护距离。经计算，本项目无组织排放废气的最大地面浓度均低于相应标准要求，不存在超标点，因此不需要设置大气防护距离。 2 地表水环境影响分析 本项目无生产废水产生，污水主要为工作人员的生活污水。 2.1生活污水 项目共有职工25人，均不在厂区食宿，年工作260天。参考《河南省用水定额》（DB41/T385—2009）和《建筑给排水设计规范》（2009版）职工生活用水不食宿按人均40L/d计算，职工年工作日为260天，生活用水量260m3/a（1.0m3/d），产污量按用水量的80%计，生活污水产生量为208m3/a（0.8m3/d）。 类比同类生活污水水质：COD 350mg/L、NH3-N30mg/L、SS200mg/L，COD、氨氮、SS产生量分别为0.0728t/a、0.0062t/a、0.0416t/a。本项目生活污水经化粪池收集后定期清掏用于周围农户肥田。化粪池对COD、氨氮、SS的处理效率以20%、3%、30%计，生活污水经化粪池处理后COD、氨氮浓度分别为280mg/L、29.1mg/L、140mg/L，COD、氨氮排放量分别为0.0582t/a、0.0061t/a、0.0291t/a。 本项目拟在厂区西北角设置6m3的化粪池一个，产生的生活污水利用化粪池进行收集。根据《建筑给水排水设计规范》（2009年版）要求：化粪池生活污水停留时间为12～24h，本项目生活污水产生量为0.8m3/d，本项目化粪池满足废水停留时间满足12小时以上。因此本项目生活污水经化粪池收集，定期清理用于周围农户肥田措施可行。 2.2废水排放去向 洛阳市伊滨区污水处理厂位于伊滨区东北部，洛偃快速通道以北、规划掘丁路以东、西彭店村以西、伊河大堤以南。收水范围包括伊滨区及周边庞村镇、寇店镇等乡镇的生活污水和工业污水。于2017年建设，污水处理厂采用较为先进的污水处理工艺改良型氧化沟二级生物处理和混凝-沉淀-过滤深度处理，其设计规模为10万立方米/日，一期日处理规模达到5万立方米/日。污水处理厂进水水质指标COD350mg/L、SS200mg/L、氨氮30mg/L，出水标准：出水水质计划达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A排放标准。 本项目位于该污水处理厂收水范围内，待配套污水管网建设完成，该污水处理厂投运后，本项目生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求（氨氮：--mg/L；COD：≤500mg/L；SS：≤400mg/L）和洛阳市伊滨区污水处理厂进水指标要求，经管网排至该污水处理厂，处理达标后排入伊河。根据现场调查，项目所在地污水管道尚未铺设。故本项目生活污水近期经6m3化粪池收集处理后由吸粪车拉走肥田，项目的建设不会对该区域的地表水环境造成大的影响。 3声环境影响分析 （1）噪声污染源源强 本项目运营期噪声主要有剪板机、冲压机、折弯机等机械设备运行时产生的噪声，声源声级值在75～85dB(A)之间。设备噪声主要集中在机加工车间内，仅白天生产。 本项目主要噪声源见下表。 表20 本工程噪声源强 单位：dB(A) 主要高噪设备 数量 声源声级值 工作方式 减噪措施 降噪效果 剪板机 2台 80 连续 厂房隔声 降噪20 冲压机 4台 78 连续 减震、厂房隔声 降噪20 折弯机 4台 75 连续 厂房隔声 降噪20 循环风机 1台 85 连续 厂房隔声 降噪20 （2） 环境噪声预测点 预测点为项目四周厂界及近距离敏感点。 （3）预测模式 点源衰减模式： LA（r）=LA（r0）-20lg（r/r0）-△L dB(A) 多声源合成模式： LA=10lg（Σ100.1LAi） dB(A) 式中：LA（r）——距离声源r 米处噪声预测值，dB(A)； LA（r0）——距离声源r0米处噪声值，dB(A)； LA ——合成声压级，dB(A)； LAi ——第i个声源声压级，dB(A)； r0 ——参照点到声源的距离，m； r ——预测点到声源的距离，m； △L ——墙体隔声，dB(A)。 面源衰减模式： 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）中8.3.2.3，当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r<a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）；当a/π<r<b/π，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10 lg（r/r0））；当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20 lg（r/r0））。其中面声源的b>a。 根据以上衰减模式，经计算，本项目环境噪声预测结果见下表。 表21 厂界环境噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点位 预测时段 现状值 贡献值 预测值 执行标准 结果 西厂界 昼间 / 47.75 / 60 达标 北厂界 昼间 / 46.63 / 60 达标 南厂界 昼间 / 58.94 / 60 达标 梁屯村（东北64m） 昼间 54.3 46.63 54.99 60 达标 注：东厂界均与其他企业共用厂界，不再进行预测分析 由上表预测结果可知：本项目建成投产后，各厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，最近敏感点梁屯村的噪声叠加值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准要求。 4固体废物影响分析 4.1固废产生情况 本项目产生的固体废物主要为职工生活垃圾、废边角料、废旧滤筒、废塑粉、废纸箱、废磷化剂桶、废磷化抹布、废液压油、废机油、废活性炭等。本项目固废产生及存放处理处置方式见下表。 表22 固废产生量及处置方式一览表 序号 污染物名称 数量 性质 处置方式 备注 1 生活垃圾 3.25t/a 一般固废 环卫部门清运至生活垃圾填埋场 按0.5kg/(人•天)计 2 废金属边角料 10t/a 一般工业固废 固废堆场暂存后外售 / 3 废滤筒 12个/年 厂家直接回收 / 4 废包装纸箱 0.3t/a 车间固废堆场暂存后外售 / 5 废塑粉 0.6t/a 装袋，车间固废堆场暂存后厂家回收 / 6 废磷化桶 20个/年 固废堆场暂存后厂家回收 / 7 废磷化抹布 0.1t/a 垃圾填埋场处理 / 8 废机油 0.1t/a 危险固废 危废暂存间暂存，交有资质单位处置 编号HW08： 900-249-08 9 废液压油 0.34t/a 危废暂存间暂存，交有资质单位处置 编号HW08： 900-249-08 10 废活性炭 0.128t/a 危废暂存间暂存，交有资质单位处置 编号HW49：900-041-49 11 含油抹布 0.02t/a 混入生活垃圾处理 编号HW08： 900-041-49 4.2固废防治措施可行性分析 一般固体废物：按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（ GB18599-2001） 及 2013 年修改单的规定设置专门的贮存区，并设置标识标牌，本项目废料堆场地面经硬化处理，用于存放废金属料。本项目厂区固废暂存区位于机加工车间西南侧，地面经硬化处理，用于存放废塑粉、废纸箱。一般固体废物防治措施可行。 危险废物：在生产过程中产生的危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改单要求设置危险废物暂存场所，危废暂存区应建设基础防渗设施，防风、防雨、防晒，危废区周边设置 0.5m 高围堰，必须定期检查，确保完好无损，防止泄露造成二次污染，并按规定设立危险废物标志。危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效防止渗透、扩散的容器储存，装有危险废物的容器必须贴标签。起运时包装要完整，装载应稳妥，本项目危废暂存区位于机加工车间内。危险废物的转运严格按照有关规定，实行联单制度。河南天辰环保科技股份有限公司经营危险废物类别为HW02-HW49，建议本项目委托河南天辰环保科技股份有限公司处理处置。危险废物的转运严格按照有关规定，实行联单制度。采取以上措施后本项目危废污染防治措施可行，危废暂存场所设置可行。 表 23 危险废物贮存设施汇总表 危废名称 危废类别及代码 产生量 产生工序及周期 形态 主要成分 贮存能力及周期 危险特性 防治措施 废机油 编号HW08： 900-249-08 0.1t/a 机械及设备使用1年/次 液态 矿物油 0.15t， 1年 毒性 在车间5m2 危废暂存间金属容器暂存，定期交由有相应资质的危废处置单位处理处置。 废液压油 编号HW08： 900-249-08 0.34t/a 机械及设备使用1年/次 液态 矿物油 0.4t， 1年 毒性 废活性炭 编号HW49：900-041-49 0.128t/a 烘干房废气治理设施1年/次 固态 含有机废物 0.15t， 1年 毒性 废磷化抹布及手套为危险废物豁免管理清单中“900-041-49 废弃的含油抹布、劳保用品”，全过程不按危险废物进行管理。 综上，本项目所有固体废物均能得到了合理处置，对周围环境影响较小。 5环保投资 本项目总投资为100万元，环保投资为15万元，占总投资的15%。环保投资估算见下表。 表24 环保投资估算一览 项目 污染源 环保设施 投资（万元） 废气 自动化喷粉间 滤筒处理设施+小旋风除尘设施（旋风除尘器+滤筒除尘） 6.8 烘干房 集气罩+1套活性炭吸附装置+ 15m排气筒排放 3.5 焊接烟尘 2套焊接烟尘净化器 0.5 废水 职工生活 1座化粪池（6m3） 0.6 噪声 生产设备 基础减振、隔声等措施 2.0 固废 危废暂存区 1个5m2危废暂存间 1.4 一般固废 2个一般固废堆场（均为10m2） 0.1 生活垃圾 2个垃圾桶 0.1 合计 15.0 6相关政策文件相符性分析 6.1洛政办〔2018〕37号文相符性分析 《洛阳市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛政办〔2018〕37号）总体要求：围绕“扬尘污染、燃煤污染、工业污染、机动车污染和城市生活面源污染”五大领域，采取“控尘、控煤、控车、控排、控油、控烧”措施，坚持源头严控、过程严管、末端严治，全面完成年度重点治理和减排任务，努力完成年度空气质量改善目标。 表25 洛阳市2018年大气污染防治攻坚战实施方案 序号 要求 环评要求 相符性 1 严格控制在市域内新建燃煤设施 固化炉热源采用电加热，无燃煤设施 相符 2 严格新建项目准入。自2018年起，新建涉气项目按照规定实施大气污染物排放“减量替代”；城市区建成区不再审批表面喷涂、铸造、耐火材料企业或项目。 本项目位于洛阳庞村镇大庄村，不属于城市建成区 相符 3 强化挥发性有机物VOCs污染防治：（1）严格建设项目环境准入。提高涉VOCs排放行业环保准入门槛，新建排放VOCs的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 （2）喷涂企业VOCs治理。2018年7月底前，表面涂装企业开展挥发性有机物VOCs收集净化治理。根据排放的VOCs的成分和工艺要求，收集喷涂、烘干等工艺产生的VOCs，采用回收技术或销毁技术对收集后的VOCs进行净化治理，VOCs排放达到省环境攻坚办《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162号）。有酸洗磷化工艺的对酸雾进行收集净化。 本项目固化炉固化过程产生的有机废气，主要为非甲烷总烃类，收集后经过活性炭净化吸附处理后，经1根15m排气筒排放，排放浓度2.9mg/m3，去除效率80%，厂界最大排放浓度为0.0003709 mg/m3，能够满足豫环攻坚办〔2017〕162号要求。项目无酸洗磷化工艺。 相符 本项目燃烧炉采用天然气为燃料（气源为洛阳新奥华油燃气有限公司），无燃煤设施，符合燃料燃烧污染防治的相关要求；本项目产生的工业废气主要为喷粉间粉尘，采用旋风除尘器+滤筒除尘处理，符合工业污染防治的相关要求。本项目烘干房烘干产生的有机废气经集气罩收集后，再经活性炭吸附装置处理后15m排气筒排放，符合有机废气污染防治的相关要求。因此本项目的建设符合洛政办〔2018〕37号文中的相关要求。 6.2《河南省2017年挥发性有机物专项治理工作方案》相符性 根据《河南省2017年挥发性有机物专项治理工作方案》中实施工业涂装行业VOCs综合整治，第三条：工程机械制造行业。推广使用高固分涂料，使用比例达到20%以上。加强废气收集与治理，有机废气收集率不低于80%，喷漆与烘干废气采用焚烧等方式进行处理。工程机械制造企业VOCs综合去除率（含原料替代）要达到50%以上。 本项目使用涂料全部为固体粉末涂料，烘干产生的含非甲烷总烃有机废气经烘干房口集气效率80%集气罩收集，然后经吸附效率80%活性炭吸附装置进行处理后排放，符合《河南省2017年挥发性有机物专项治理工作方案》相关要求。 6.3豫环文[2015] 33号相符性分析 根据河南省环境保护厅关于《河南省环境保护厅关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（ 豫环文[2015] 33 号）（以下简称《实施意见》）， 划分为工业准入优先区、城市人居功能区、农产品主产区、重点生态功能区、特殊环境敏感区等 5 个区域，分别实行不同的建设项目环境准入政策。 本项目所在区域不在“ 洛阳市主体功能区”5 种类型分区涵盖范围之内，根据附则内容，洛阳市主体功能区所列的 5 种类型分区尚未涵盖的区域，参照农产品主产区的环境准入政策执行。农产品主产区准入要求是：“不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合我省、市重大产业布局的项目除外）”。本项目为一类工业项目中“金属制品（不含有电镀或钝化工艺的热镀锌的表面处理及热处理加工）”， 属豫环文[2015] 33 号可以审批的项目。 6.4洛市环〔 2016〕 122 号文相符性分析 根据《洛阳市环境保护局关于印发洛阳市中心城区环境准入指导意见的通知》洛市环〔 2016〕 122 号文，中心城区内禁止新建以下建设项目：煤炭、电力、黑色金属、有色金属、非金属选矿及制品制造、化工石化、医药、轻工、电池、农业以及其他排放重金属、持久性有机污染物、挥发性有机污染物等影响人居环境安全的工业项目。 中心城区包括老城区、瀍河区、西工区、涧西区、高新区、洛龙区、伊滨区、龙门管委会八个区，具体为新 310 国道以南，西南环环城高速以东，二广高速、中原大道以西，龙门山以北的区域。本项目厂址不在中心城区内。 6.5产业政策相符性分析 本项目不属于国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中限制类、淘汰类项目，属允许建设项目，符合当前国家产业政策；项目已于2017年9月28日在洛阳伊滨区管理委员会经济发展局备案（见附件2），项目编号为：豫洛伊滨制造[2017]35874。 7挥发性有机物治理措施可行性分析 7.1燃烧法 燃烧法通常采用的方法有直接燃烧法和催化燃烧法二种。直接燃烧法通常是在620~850℃时高温下产生氧化反应，温度在760~850℃之间时，其转化率大约控制在90%~95%，要达到转化率95%~99%时，一般温度需要控制在850~1100℃之间。催化燃烧法是把有机加热到150~300℃时，在催化剂的作用下进行的无火焰燃烧法。温度在150~200℃时完全氧化与不完全氧化共存，完全氧化占60%，其余为不完全氧化，在250~300℃时完全氧化占90%~95%，300℃以上达到95%~99%。 一般情况下直接燃烧法进行有机废气处理可以采用窑、炉等设备的直接燃烧和火炬燃烧。采用燃烧法处理有机废气多是用于处理高浓度的废气，不适用于低浓度的有机废气。 7.2活性炭吸附法 活性碳多是粉末状或颗粒状，经过特殊的工艺处理后，能产生丰富的微孔结构，这些人眼看不到的微孔能够依靠分子力，吸附各种VOCs，从而达到净化的目的。活性碳吸附法适用于大风量、低浓度、温度不高的有机废气治理。在工业吸附过程中,活性炭是使用得最为广泛的一种吸附剂。但它也存在不耐高温、在湿润的条件下不能保持很好的吸附能力、易燃的缺点。 根据本项目的实际情况，本项目有机废气产生量较小，且废气量较低，因此适合本项目的有机废气治理方法为活性炭吸附处理法。本项目产生的含非甲烷总烃有机废气经集气效率80%集气罩收集，然后经吸附效率80%活性炭吸附装置进行处理后达标排放排放。因此本项目产生的含非甲烷总烃有机废气采用活性炭吸附装置处理措施可行。 8厂区平面布置合理性分析 本项目厂房等建筑设施布置在厂区南侧，办公楼等布置在厂区北侧，使得生产和生活办公分隔开，厂区布局有利于生产和生活；厂房内整个生产线的工艺布置结合生产功能进行分区，使操作方便流畅，布局合理。 综上，本项目平面布置较合理，平面布置图见附图4。 9总量控制 按照环境保护部文件环发（ 2014） 197 号文《 关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》 和河南省环保厅豫环文（ 2015） 292 号文《 河南省环境保护厅关于贯彻落实<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》，火电、钢铁、水泥、造纸、印染行业建设项目重点污染物排放总量指标采用绩效方法核定，其他行业依照国家或地方污染物排放标准及单位产品基准排水量（行业最高允许排水量）、烟气量等予以核定。 根据本项目污染物特点，确定 SO2、 NOX、 COD、氨氮为本项目污染物总量控制因子。本项目废气总量控制指标为： SO20.0286t/a、 NOx0.0936t/a。 本项目废水总量控制指标：COD0.0582t/a，氨氮0.0061t/a：新增总量指标为COD0.0104t/a，氨氮 0.0017t/a。具体指标由建设单位向环保主管部门申请核定。 10选址合理性分析 本项目位于洛阳市伊滨区庞村镇大庄村，占地面积4333.34m2，不在洛阳市总体规划范围内。关于本项目用地的规划情况，洛阳伊滨区庞村镇人民政府出具规划选址意见（见附件5）和洛阳市国土资源局伊滨分局出具证明（见附件4），证明本项目用地性质为工业用地，选址符合伊滨区庞村镇总体规划。本项目周围道路通畅，交通便利；项目用电及给水有保证；采取相应的环保措施后，项目废气和噪声排放能够达标；职工生活污水，近期经化粪池处理后由附近村民定期清运肥田，远期待项目区域污水管网建成后，可通过市政污水管网排入洛阳市伊滨区污水处理厂深度处理；固体废物均得到了合理的处置，不会对周边环境和敏感点产生大的影响。本项目厂址不在集中饮用水源保护区保护范围内，不在东汉陵墓南兆域保护范围内，项目的建设符合洛政办〔2017〕4号文、洛政办〔2017〕5号文、《河南省 2017 年挥发性有机物专项治理工作方案》、豫环文[2015] 33 号等相关文件要求。因此，本项目的选址从环境保护角度分析是可行的。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 烘干房排气筒 | 粉尘 | 使用管道天然气做能源， 集气罩+活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 达标排放 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOX |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 喷粉间 | 粉尘 | 旋风除尘器+滤筒除尘+15m高排气筒 | 达标排放 |
|  | 点焊 | 粉尘 | 焊烟净化设施 | 达标排放 |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、NH3-N | 生活污水近期经化粪池处理后由附近村民定期清运肥田；远期待项目区域污水管网建成后，可通过市政污水管网排入洛阳市伊滨区污水处理厂深度处理。 | 合理处置 |
| 固 废 | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门清运至生活垃圾填埋场 | 合理处置 |
|  | 生产过程 | 废金属边角料 | 废料堆场暂存 | 定期外售 |
|  |  | 废滤筒 | 厂家直接回收 | 合理处置 |
|  |  | 废包装纸箱 | 固废堆场暂存后外售 | 定期外售 |
|  |  | 废磷化桶 | 废堆场暂存 | 厂家回收 |
|  |  | 废磷化抹布 | 装桶后，废堆棚暂存 | 垃圾填埋场 |
|  |  | 废塑粉 | 装袋，车间固废堆场暂存 | 定期外售 |
|  |  | 废机油、废液压油 | 危废暂存间暂存 | 交资质单位处置 |
|  |  | 废活性炭 | 危废暂存间暂存 | 交资质单位处置 |
|  |  | 含油抹布 | 混入生活垃圾处理 | 合理处置 |
| 噪 声 | 本项目的噪声源主要是剪板机、冲压机、折弯机、切割机、空压机等各种设备运行时产生的噪声。噪声值介于75~85 dB(A)之间，经基础减振、厂房的隔音降噪措施，昼间噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1 中2类标准的要求。 |
| 其他 | / |
| 主要生态保护措施及预期治理效果： 本项目已建成投产，周围主要植被主要为人工绿化植被等，没有珍稀动植物种群。本项目的建设对当地生态环境影响甚小。 |

结论与建议

评价结论 1产业政策相符性分析结论 本项目不属于国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中限制类、淘汰类项目，属允许建设项目；项目已于2017年9月28日在洛阳伊滨区管理委员会经济发展局备案，项目编号为：豫洛伊滨制造[2017]35874。本项目的建设符合国家产业政策。 2 项目选址可行性分析结论 本项目位于洛阳市伊滨区庞村镇大庄村，占地面积4333.34m2，不在洛阳市总体规划范围内。关于本项目用地的规划情况，洛阳伊滨区庞村镇人民政府出具规划选址意见（见附件5）和洛阳市国土资源局伊滨分局出具证明（见附件4），证明本项目用地性质为工业用地，选址符合伊滨区庞村镇总体规划。本项目周围道路通畅，交通便利；项目用电及给水有保证；采取相应的环保措施后，项目废气和噪声排放能够达标；职工生活污水，近期经化粪池处理后由附近村民定期清运肥田，远期待项目区域污水管网建成后，可通过市政污水管网排入洛阳市伊滨区污水处理厂深度处理；固体废物均得到了合理的处置，不会对周边环境和敏感点产生大的影响。本项目厂址不在集中饮用水源保护区保护范围内，不在东汉陵墓南兆域保护范围内，项目的建设符合洛政办〔2017〕4号文、洛政办〔2017〕5号文、《河南省 2017 年挥发性有机物专项治理工作方案》、豫环文[2015] 33号等相关文件要求。因此，本项目的选址从环境保护角度分析是可行的。 3环境质量现状 3.1 环境空气质量现状 项目所在区域环境空气SO2、NO21小时平均浓度、24小时平均浓度、PM1024小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。非甲烷总烃满足大气污染排放标准详解中标准要求。 3.2 声环境质量现状 根据现状监测可知，本项目厂界和环境敏感点昼、夜间背景噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 3.3地表水环境质量现状 距离项目最近地表水为伊河，属于Ⅲ类水体。2016 年伊河西石坝常规监测断面 COD 和氨氮年平均浓度均可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 4 营运期环境影响分析结论 4.1 大气环境影响分析 本项目烘干房废气通过经集气罩收集后通过活性炭吸附装置处理后15m高排气筒排放，烟尘、二氧化硫、氮氧化物废气排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》 (DB 41/1066-2015)表1标准；非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）表面涂装业挥发性有机物排放建议值（非甲烷总烃排放浓度60mg/m3）的要求。 本项目喷粉间粉尘通过15m高排气筒，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 本项目焊接烟尘通过焊接烟尘净化器处理后废气车间内无组织排放；烘干房无组织废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度监控限制要求并同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）工业企业边界挥发性有机物建议排放值2.0 mg/m3。 综上所述，本项目排放废气对周围环境空气影响较小。 4.2 水环境影响分析 本项目职工生活污水近期经化粪池处理后由附近村民定期清运肥田；远期待项目区域污水管网建成后，可通过市政污水管网排入洛阳市伊滨区污水处理厂深度处理。因此，本项目的建设对该区域的水环境影响较小。 4.3噪声环境影响分析 本项目主要噪声源为剪板机、冲压机、折弯机、切割机、空压机等机械设备运行时产生的噪声，该项目营运期间高噪声设备昼间对厂界的贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求；最近敏感点梁屯村的噪声叠加值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准要求。 4.4固体废物环境影响分析 本项目各种固体废物均得到合理处置和综合利用，不会对外界环境产生较大的影响。 5环保投资 该项目总投资100万元，环保投资15万元，占项目总投资的15%。

评价建议 （1）严格落实“三同时”政策。 （2）认真落实本环境影响评价文件提出的各项环境污染防治措施。 （3）加强日常管理，保证各项环保设施正常有效运行。 （4）建议总量控制指标为： 废气：SO2 0.0286t/a、NOx0.0936t/a； 废水：COD0.0582t/a，氨氮0.0061t/a；新增总量指标为COD0.0104t/a，氨氮 0.0017t/a。 综上所述，洛阳市帅畅办公家具有限公司年产12000套钢制办公家具项目符合国家产业政策，项目厂址位置可行，平面布置较为合理。项目污染防治措施有效、可行，污染物排放量较小并得到有效控制，对周围环境的污染影响较小。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并采纳上述建议后，从环境保护的角度分析，本评价认为该项目的建设可行。 注 释 一、本报告表附以下附图、附件： 附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边情况示意图 附图3 项目周边环境关系与监测点位示意图 附图4 项目平面布置图 附图5 大遗址保护区划图 附图6 本项目与庞村镇饮用水源地位置关系图 附图7 现场照片 附件： 附件1 委托书 附件2 备案确认书 附件3 会议纪要 附件4 土地证明 附件5 规划证明（选址意见） 附件6 罚款单 附件7 技术函审意见 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# “三同时”环保竣工验收一览表

| 类别 | 防治设施 | 数量 规格 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 烘干房 排气筒废气 | 集气罩1套+活性炭吸附装置+15m排气筒 | 1套 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》 (DB 41/1066-2015)表1标准：非甲烷总烃满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）表面涂装业挥发性有机物排放建议值（非甲烷总烃排放浓度60mg/m3）的要求 |
|  | 喷粉间 粉尘 | 旋风除尘器+滤筒除尘+15m排气筒 | 1套 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |
|  | 焊接烟尘 | 焊烟除尘设施 | 2套 |  |
|  | 烘干房 无组织废气 | 车间通风换气 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度监控限制要求，并同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）工业企业边界挥发性有机物建议排放值2.0 mg/m3。 |
| 废水 | 生活污水 | 化粪池（6m3） | 一座 | 近期化粪池定期清掏，用于周围农户肥田 |
| 噪声 | 机械设备 | 设备减振、厂房、车间隔声降噪 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 固废 | 生活垃圾 | 垃圾桶 | 若干 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单 |
|  | 一般固废 | 车间固废贮存场1个 | 10m2 |  |
|  | 一般固废 | 固废堆场1个 | 10m2 |  |
|  | 危险固废 | 车间危废暂存间 | 1个5m2 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013 年修改单 |

# Text boxes

图1   运营期生产工艺与产污环节流程图

剪板

冲压

折弯

焊接

人工磷化

板材

喷塑

噪声、固废

噪声

烟尘

固废

烘干

安装

检验

包装

成品入库

粉尘、噪声、固废

废气、固废