麦秸打捆机：听说现在麦秆玉米杆也有人收购，正好麦收季节，满地的麦杆，需要的就是把它大量捡起来。曲阜亿阳机械厂的打捆机不错，挺好用的。用一个万向节把打捆机和拖拉机头连起来，承线轴里放上麻绳，不到一会钟就可以捡一捆麦杆，听到喇叭报警，回身按一下打捆机上的小按钮，一个小捆就出来了，下一部就是联系买家了。财源哗哗的啊，有需要可以联系手机13355144821、13371215545、0537-4567002 ，QQ：954582567、1061809376        麦草打捆机－秸秆打捆机能够对各种麦草、稻草、牧草、花生秧、玉米秸秆粉碎后的秸秆进行打捆作业。匹配动力18-35马力均可，主要由拾禾器、打草滚筒、链轮传动机构、绳盒、引绳杆及预警装置、液压控制机构等部件组成。打捆时自动引绳，自动拾取麦草，自动打捆，自动切绳，并可以通过槽轮大小的调整，来改变打捆时的绳圈和捆草密度，使草捆不散、不凌乱．
型 号 Y Y-5080 
配套动力 18-35马力 
驱动方式 P.T.O驱动 
形状尺寸 2000×1400×1300(mm) 
机器重量 520Kg 820KG
捡拾宽度 800(mm) 
工作效率 4-5亩/每小时 
草捆重量 15-20Kg 
草捆尺寸 Φ500×800(mm)

面向全国各地诚招代理商。

咨询电话：15668153337、13371215545、13355144821

欢迎来厂考察，厂址：山东省 曲阜市三孔啤酒有限公司南侧

联系人：杨经理

官方网站：www.yynyjx.com

【打捆机使用注意事项】;             
 1．打捆机在使用前，一定要进行必要的调整，其中包括：绕绳机构、捡拾器高度、捡拾器和喂入辊间隙、草捆松紧度等部位的调整，检查各零部件运转情况是否正常，若有异常，应停机检修。

    2．当打捆机液压管与拖拉机液压输出端联接后，检查液压管路是否有泄露，禁止在液压油管有压力的情况下插拔油管。

    3．打捆机在使用过程中，严禁捡拾器弹齿耙地，注意观察打捆机工作状况提示，按使用说明书规定操作，特别应注意的是：草捆达到设定要求、绕绳机构开始工作时，要立即使车停止前进，同时控制油门保持不变，让动力输出轴继续转动，进行草捆捆扎，捆扎工作完成后，打捆机开启成形室后门卸下草捆，完成草捆打捆工作。

    4．打捆机作业时遇到堵塞情况，要关闭发动机，切断动力后再清除。打捆机在卸草捆时，后面禁止站人，以免挤伤、碰伤。

    5．打捆机在维修、保养时，必须切断发动机动力输出。

    6．拖拉机牵引打捆机在公路上行驶，要注意行车安全，确保动力输出被切断。

亿阳面向全国诚招代理商。咨询热线：13355144821 杨经理

名称：山东曲阜市亿阳农业机械厂

电话： 0537-4567002         0537-4567003

手机：13355144821

在线QQ   2508568836         954582567   2268326761

传    真： 86-0537-4567003

邮    编： 273100

网站：http://www.yynyjx.com

地址：山东省济宁市曲阜市三孔啤酒有限公司南侧。