家庭天然气报警器，创安家用探测器

家庭天然气报警器，创安家用探测器
质量稳定可靠，插电即用，经国家权威机构检测，符合GB15332-2003标准，太平洋保险公司承担60万保险，确保家人的生命财产安全。
目前广泛应用于小型餐饮，个人家居，快捷酒店，针对可燃性气体，例如液化石油气、人工煤气、天然气等，发挥它独特的作用。
相对市场其他品牌家用天然气泄漏报警器有如下优点：
(1)增加传感器漂移自动补偿功能,真正防止了误报和漏报.
(2)报警器中文故障提示功能,以便用户更换和维修,防止了不报. 
家庭天然气报警器，创安家用探测器产品标准配件：60万太平洋保险卡/说明书/保修卡/合格证/安装螺钉/使用说明
创安家庭天然气报警器，创安家用探测器技术参数：
电压选择：AC 220V-220VAC
整机静态功耗：﹤2W；报警时＜3W
报警浓度：可燃气体：液化气0.1%～0.5%；
天然气0.1%～1%；城市煤气（H2）0.1%～0.5
燃气响应恢复时间：≤30S
工作环境：湿度≤97%RH温度:－15℃－+50℃
使用寿命：3-5年
家庭天然气报警器，创安家用探测器的安装使用及注意事项：
一、安装
1.报警器安装位置：距离气源半径1.5米范围内，通风良好处：
(1)液化气比空气重，安装在距地面约0.3米处。
(2)天然气、城市煤气、比空气轻，安装在距天花板约0.3米处。
2、禁止安装位置：墙角、柜内等空气不易流通的位置；易被油烟等直接熏着的位置。
3、禁止安装时间：
A：房屋未粉刷装修完的。
B：装修完房屋，全面通风不足5天的。
C：在房屋内打造木家具，或购置新木家具，其全面通风不足3天的。
D：使用或喷雾：灭虫剂（蚊虫、蟑螂等）、空气清洁剂、胶水、发胶等，全面通风不足4小时间的。
以上禁止安装报警器，若已安装的，请拔掉电源，等报警器冷后，用塑料袋之类的东西将报警器罩上，通风有足够时间后，才能开启报警器。
否则损坏传感器，造成误报（没有气体泄漏而报警），或者出现黄灯闪烁或红绿灯交替闪烁，蜂鸣器滴叫的故障，以至报警器报废。
因违规2、3条造成的报警器损坏，则由使用者和安装则自行负责。
家庭天然气报警器，创安家用探测器
二、应用
1、电源灯：绿灯，工作状态常亮，报警时熄灭。
2、报警灯：红灯，报警时亮起，停止报警时熄灭。
3、故障灯：黄灯，故障状态或非正常报警时亮起，没有黄灯或黄灯坏，会出现故障时用红绿灯交替闪烁来代替。
4、接通电源，绿灯闪烁3-5分钟后，报警器进入正常工作状态。当所检测的气体达到报警点时，红灯闪3秒后，绿灯熄灭，
   蜂鸣器发出“Ｂ、Ｂ、Ｂ…”的报警声，当检测的气体的浓度下降到报警点以下时，报警声将停止。
5、若按动测试键,则模拟报警，绿灯熄灭，红灯和黄灯亮起，同时蜂鸣器发出“Ｂ、B、Ｂ…”的报警声。
家庭天然气报警器，创安家用探测器
三、报警时处理方法
1、请立即打开门窗，关闭危害气源，不得开启或关闭任何电器开关，不得摩擦任何产生静电的东西。
2、立即向燃气理部门报告，由专业人员进行检查处理。
3、经专业人员处理后，应对报警器做通风处理。