建设项目环境影响报告表

# （报批件）

项目名称：   大靖轩食品有限公司榨菜深加工项目

建设单位（盖章）： 乐至县大靖轩食品有限责任公司

编制日期：2019年03月

国家环境保护部  制

四川省环境保护厅 印

承  诺

我公司已仔细阅读并准确理解《大靖轩食品有限公司榨菜深加工项目》中的全部内容（包括相关附图、附件），确认无误并同意遵守该环评报告中提出的各项要求。

我公司慎重承诺：“大靖轩食品有限公司榨菜深加工项目”环境影响报告表内容真实有效，我公司将严格按照环评报告确定的建设项目性质、规模、地点、采用的工艺和污染防治设施进行建设。若发生重大变动，我公司将重新报批建设项目的环境影响评价报告。对发生重大变动不重新报批环评、不按规定内容建设、不执行环保“三同时”、未经验收投入试运行（或使用）的行为，愿意承担相应的法律责任。

特此慎重承诺！

建设（经营）单位：乐至县大靖轩食品有限责任公司

建设（经营）单位负责人：苏国灿

电话：

2019年03 月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

乐至县大靖轩食品有限责任公司

大靖轩食品有限公司榨菜深加工项目环境影响报告表

技术审查意见及修改说明

| 序号 | 专家意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目为食品加工项目，分析外环境对本项目可能产生的影响，论证选址的合理性。 | 已分析外环境对本项目可能产生的影响，论证选址的合理性，见P6-P9。 |
| 2 | 核实原辅材料表、设备表。介绍原辅材料的储存、运输方式和相应的环保设施及要求。完善原料及产品的质量标准说明。细化杀菌车间人员、产品灭菌方式并提出相应要求。 | 已核实原辅材料表、设备表，见P13、P15。已介绍原辅材料的储存、运输方式和相应的环保设施及要求，见P14。已完善原料及产品的质量标准说明，见P13、P15。已细化杀菌车间人员、产品灭菌方式并提出相应要求，见P18。 |
| 3 | 补充完善总平面布置图及生产设备图，图示主要污染源及环保设施位置；核实项目每年的生产天数。 | 已补充完善总平面布置图及生产设备图，图示主要污染源及环保设施位置，见附图3；已核实项目每年的生产天数，见P10。 |
| 4 | 核实生产、生活废水产生量，强化废水处理方案技术经济论证，补充特征污染物的总量控制指标。图示污水排入鄢家河的位置。完善地下水影响分析和防渗要求。 | 已核实生产、生活废水产生量，强化废水处理方案技术经济论证，见P51-P56，已补充特征污染物的总量控制指标，见P36。已图示污水排入鄢家河的位置，见附图4。已完善地下水影响分析和防渗要求，见P59-P60。 |
| 5 | 结合无组织废气排放源点和源强，复核卫生防护距离，完善相关图件。 | 已结合无组织废气排放源点和源强，复核卫生防护距离，见P69-P71，已完善相关图件，见附图2。 |
| 6 | 细化明确主要噪声源及具体隔声降噪措施。 | 已细化明确主要噪声源及具体隔声降噪措施，见P57。 |
| 7 | 校核固废种类、数量，界定性质，落实去向，规范危废暂存点管理要求。 | 已校核固废种类、数量，界定性质，落实去向，并规范危废暂存点管理要求，见P57-P59。 |
| 8 | 细化项目环保投资估算一览表，校核文本，完善附图、附件。 | 已细化项目环保投资估算一览表见P93-P94；已校核文本，完善附图、附件，见文本、附图附件。 |

# 建设项目基本情况（表一）

| 项目名称 | 大靖轩食品有限公司榨菜深加工项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 乐至县大靖轩食品有限责任公司 |
| 通讯地址 | 四川省资阳市乐至县中天农副产品产业园 |
| 法人代表 | 苏国灿 | 联系人 | 苏国灿 |
| 联系电话 | 13980389298 | 邮政编码 | 641507 |
| 建设地点 | 四川省资阳市乐至县中天农副产品产业园 |
| 立项审批 部门 | 乐至县经济科技信息化局 | 批准文号 | 川投资备【2019-512022-13-03-337255】 JXQB-0036 |
| 建设性质 | 新建☑ 改扩建□ 技改□ | 行业类别及代码 | C1371 蔬菜加工 |
| 占地面积 （平方米） | 20180 | 绿化面积（平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 1080 | 其中：环保 投资（万元） | 312.2 | 环保投资占总投资比例 | 28.91% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2019年4月 |
| 一、项目由来 乐至县大靖轩食品有限责任公司成立于2018年4月16日，是一家专业从事榨菜加工的企业。2018年5月，乐至县大靖轩食品有限责任公司租赁资阳市雁江区国灿食品厂通过拍卖形式获得的地块乐国用（2011）2592及其地面附属设施用于建设“大靖轩食品有限公司榨菜深加工项目”，该项目总投资1080万元，在原租赁128个盐渍池东侧新建83个盐渍池，新建300m3污水处理站，购置相关设备，建成年加工榨菜3500吨的生产线。 根据调查，该地块及其附属设施原为四川英瑞达食业有限公司内部分地块，目前已办理相关环评手续，并取得乐至县环境保护局下发的批复文件（乐环建函[2011]42号），四川英瑞达食业有限公司已于2016年停产，未取得相关验收文件。根据现场调查，目前四川英瑞达食业有限公司已将企业位于乐至县中天镇农副食品产业园厂区内南侧部分生产车间以租赁形式给四川旺瑞源废弃油脂加工有限公司使用，乐国用（2011）2592号地块及生产厂房资阳市雁江区国灿食品厂已通过拍卖的方式取得使用权，现租赁我公司使用，四川英瑞达食业有限公司厂区西侧待建空地目前正在拍卖中，详尽情况见附图2。 本项目为新建项目，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》以及国务院令第682号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》的相关内容，依照建设项目环境影响评价制度，为了加强建设项目的环境保护管理，严格控制新的污染，保护和改善环境，项目的建设必须进行环境影响评价。根据2017年9月1日环境保护部第44号令《建设项目环境影响评价分类管理名录 》及生态环境部第1号《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》的规定，本项目属于“三 食品制造业 11 方便食品制造 除手工制作和单纯分装外的”应编制环境影响报告表。为此，乐至县大靖轩食品有限责任公司委托重庆丰达环境影响评价有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，立即组织有关技术人员对工程场址及其周围环境进行了详尽的实地勘查和相关资料的收集、核实与分析工作，在此基础上，按照《环境影响评价技术导则》所规定的原则、方法、内容及要求，编制了本建设项目环境影响报告表，敬请审查。 二、产业政策符合性分析 根据《国民经济行业代码》（GB/T4754-2017）可知，本项目属于C1371蔬菜加工。根据2011年3月27日国家发展改革委令第9号文《产业结构调整指导目录(2011年本)》和2013年2月16日国家发展改革委令第21号文《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录(2011年本)>有关条款的决定（修正）》有关政策规定，本项目属于鼓励类：一、农林业 32农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用。 同时拟建项目已根据《企业投资项目核准和备案管理条例》及相关规定在四川省投资项目在线审批监管平台完成备案，备案号为：【2019-512022-13-03-337255】JXQB-0036号，备案机关：乐至县经济科技信息化局，详见附件。 综上所述，本项目的建设符合国家和乐至县地方现行产业政策。 三、规划符合性分析 1、与乐至县城市总体规划符合性分析 本项目位于乐至县中天农副产品产业园，在租赁地块（乐国用【2011】2592号）及附属设施的基础上建设榨菜加工项目。根据调查四川英瑞达食业有限公司已于2011年6月取得乐至县环境保护局下发的环评批复（乐环建函【2011】42号），现已停产，目前处于拍卖中。根据建设单位提供的国有土地使用证（乐国用【2011】2592号）可知，项目用地性质为工业用地，厂房为生产用房，同时根据建设单位提供的《建设用地规划许可证》（乐建地字第【2012】240）可知，项目用地符合城乡规划要求，并且根据调查，本项目规划未发生改变。 因此，本项目建设符合乐至县城市总体规划。 2、与乐至县中天农副产品加产业园区规划符合性分析 本项目位于乐至县中天农副产品产业园原四川英瑞达食业有限公司内，乐至县中天农副产品产业园已于2018年4月23日取得乐至县环境保护局下发的《关于乐至县中天农副产品产业园区规划环境影响报告书的批复》（乐环审批【2018】30号）（见附件）。 乐至县中天农副产品产业园，总规划面积为4.177km2，产业以农副食品产业为主，园区级别为县级工业园。 根据乐至县中天农副产品产业园规划环评及批复可知，园区鼓励和禁止入园企业类型见下表： 表1-1 项目建设与乐至县农副产品加工园区入园企业要求 园区 鼓励入园企业类型 禁止入园企业类型 允许类 乐至县中天农副产品产业园 符合国家现行产业政策，满足清洁生产要求的“农副食品产业”企业 （1）农副食品产业中的屠宰、酿造项目。 （2）《产业结构调整指导目录》中的淘汰类、限制类项目。 （3）涉及被列入《环境保护综合名录》中高污染、高环境风险产品及生产工艺的项目。 （4）清洁生产水平不能达到行业清洁生产标准二级标准要求或低于全国同类企业平均清洁生产水平的项目。 （5）不符合园区能源结构及国家/省/市大气污染防治要求的项目。 （6）高盐废水或高浓度有机废水排放的项目；废水排放量大的项目。 （7）排放异味或高浓度有机废气且不能有效处置实现达标排放的项目。 （8）与园区生活空间冲突或经环保论证与周边企业、规划用地等环境不相容或存在重大环境风险隐患且无法消除的项目。 （9）超过园区重点污染物总量管控指标，新增重点污染物排放量且无总量指标来源等不符合总量控制要求的项目。 （10）其他不符合环保法律法规和产业政策、准入条件等要求的项目。 （1）符合国家现行产业政策，满足清洁生产要求、选址经论证与周围环境及企业不相禁忌、与主导行业配套的Ⅰ、Ⅱ类工业企业； （2）符合国家现行产业政策，满足清洁生产要求、选址经论证与周围环境及企业不相禁忌、遵循循环经济的Ⅰ、Ⅱ类工业企业。 本项目主要以榨菜、辣椒为原料对其进行加工生产盐渍榨菜，属于农副食品加工，同时符合国家现行产业政策，企业生产满足清洁生产要求，根据分析，企业综合废水含盐量较小，不属于产生高盐废水的企业，与园区定位相符，因此属于园区鼓励类入园企业，同时园区管委会以入园证明同意本项目入驻乐至县中天农副产品产业园。因此，本项目符合乐至县中天农副产品产业园规划。 综上所述，本项目符合乐至县城市总体规划，符合乐至县中天农副产品产业园园区总体规划。 四、项目选址合理性分析 本项目位于乐至县中天农副产品产业园内，根据现场踏勘，本项目外环境关系如下（详见外环境关系图）： 北侧：本项目北侧约76m处为2户青㭎村散居农户； 西北侧：本项目西北侧约12m处为1户青㭎村散居农户，约60m处有1户青㭎村散居农户； 西侧：本项目西侧为四川英瑞达食业有限公司待建空地（不属于本项目），约135m处为本项目污水处理站； 西南侧：本项目西南侧约60m处为2户青㭎村散居农户，约90m处有1户青㭎村散居农户； 南侧：本项目南侧紧邻四川旺瑞源废弃油脂加工有限公司，约56m处为资阳市昊东食品有限公司，约130m处有3户青㭎村散居农户，约142m处有一青㭎村私立幼儿园，约165m处为鄢家河阳化河段跨界水质监测断面； 东南侧：约90m处有3户青㭎村散居农户； 东侧：本项目东侧紧邻乡村道路，约15m处有2户青㭎村散居农户，其余为农田。 （1）与《食品生产通用卫生规范》符合性分析 本项目在租赁已建生产车间及盐渍池的基础上，新建83个盐渍池，新建300m3/d污水处理站，建设年加工3500吨榨菜生产线。本项目属于食品行业，根据《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013），其对食品行业的选址作出了相应规定，本项目结合《食品生产通用卫生规范》的相关要求，对项目的选址作出了以下对比分析： 表1-2 本项目与《食品生产通用卫生规范》对比分析表 规范名称 规范内容 本项目情况 备注 《食品生产通用卫生规范》 一、厂区不应选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取促使加以改善，应避免在该地址建厂 项目南侧紧邻四川旺瑞源废弃油脂加工有限公司（在建），主要废气为异味及油烟，通过废气处理设施（油烟净化器+水喷淋+活性炭吸附装置）处理后能够实现达标排放；资阳市昊东食品有限公司（榨菜加工）与本项目相距56m，主要废气主要为污水处理站异味及盐渍过程中产生的异味及生产过程中产生的油烟，异味通过加强管理等措施处理后对区域环境影响较小，油烟通过油烟净化器处理后引至楼顶排放可实现达标排放；东侧为农田，西侧为四川英瑞达食业有限公司待建空地，因此，不存在对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响 符合 二、厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效消除的地址 项目周边企业已完成环评手续的有四川旺瑞源废弃油脂加工有限公司、资阳市昊东食品有限公司，主要污染物为异味及废水，四川旺瑞源废弃油脂加工有限公司废气通过废气处理设施（油烟净化器+水喷淋+活性炭吸附装置）处理后能够实现达标排放，该企业废物处理达标后对本项目影响较小 符合 三、厂区不宜择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时设计必要的防范措施 项目位于乐至县中天农副产品产业园内，所在区域不易发生洪涝灾害 符合 四、厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时设计必要的防范措施 四川旺瑞源废弃油脂加工有限公司固废暂存点位于其厂房内部东侧，与本项目生产区相距约56m，其固废暂存点通过设置围堰及重点防渗防止液体渗漏，并对其进行定期清洗处理，同时项目厂界范围内无乡镇生活垃圾收集点，因此，周围无虫害大量孳生的潜在场所 符合 根据表1-2，本项目选址符合《食品生产通用卫生规范》，另外，项目周边企业主要为农副产品加工业，对周边外环境无特殊环境要求，因此本项目的建设与周边现有企业较为相容。 （2）本项目对外环境的影响 从项目周边外环境关系可知，本项目周边主要为北侧、东侧、南侧散居农户，南侧四川旺瑞源废弃油脂加工有限公司、资阳市昊东食品有限公司。其中四川旺瑞源废弃油脂加工有限公司与本项目生产厂房相邻，资阳市昊东食品有限公司与本项目相距56m。从项目外环境关系可知，本项目位于工业园区，附近农户属于待搬迁农户，同时项目拟定的卫生防护距离范围（50m）内无环境敏感点。 根据分析，本项目生产过程中产生的污染物为早上、废气、废水以及固废。噪声处理：噪声主要来源于来往车辆以及生产设备，车辆噪声主要通过加强管理进行控制，设备噪声主要通过合理布局，同时通过减震以及距离衰减，可保证噪声达标排放，对外环境影响较小。废气处理：本项目废气主要为榨菜生产过程中产生的异味、污水处理站恶臭以及天然气锅炉燃烧废气。榨菜异味产生量较小，主要通过加强车间通风换气加以控制；污水处理站恶臭主要以H2S和NH3计，通过活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放，同时以污水处理站为边界设置50m卫生防护距离；天然气属于清洁能源，天然气锅炉燃烧废气通过15m高排气筒排放。故本项目废气在严格处置后可实现达标排放，对周边环境影响较小。废水处理：本项目近期生产废水、初期雨水与生活废水经自建污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入项目西侧鄢家河；远期生产废水、初期雨水与生活废水经自建污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水处理厂处理达标后排入鄢家河。固废处理：本项目危险废物（废活性炭、废培养基培养皿）经收集后暂存于危废暂存间后定期交由有资质的单位处理，废包装材料经收集后外售，废料、生活垃圾交由环卫部门处理。故本项目各固废均能合理处置，对外环境影响较小。 因此，本项目在严格采取各项污染处理措施后各项污染物均能实现达标排放，对外环境不会造成明显影响，因此本项目与外环境较为相容。 （3）外环境对本项目的影响 从项目周边外环境关系可知，本项目周边主要为北侧、东侧、南侧散居农户，南侧四川旺瑞源废弃油脂加工有限公司、资阳市昊东食品有限公司。其中四川旺瑞源废弃油脂加工有限公司与本项目生产厂房相邻，资阳市昊东食品有限公司与本项目相距56m。 本项目位于工业园区，附近农户属于待搬迁农户，对本项目影响较小。资阳市昊东食品有限公司主要生产以泡菜为主的农副产品，与本项目属于相同行业，对本项目影响较小。根据调查，四川旺瑞源废弃油脂加工有限公司是一家从事于火锅底料渣的油、渣分离，不涉及油及渣的再利用，同时该企业火锅底料渣来源于成都悦颐海商贸有限公司，不同于常见火锅店食客食用后产生的火锅底渣，该火锅底料渣是成都悦颐海商贸有限公司总店火锅底料熬制过程产生的渣，不含食物残留物，不含动植物蛋白。该企业废气主要为油烟及异味，通过废气处理设施（油烟净化器+水喷淋+活性炭吸附装置）处理后能够实现达标排放，同时，根据调查，该企业未设置卫生防护距离；废水近期通过隔油池+一体化设施处理达标后用于附近农田灌溉，远期排入中天农副产品加工园污水处理厂处理达标后排放；固体废物为生活垃圾、预处理池、一体化设施污泥、保温罐底渣、离心机滤渣、隔油池浮油、废包装袋、废机油以及废活性炭，在采取相应措施后，均可做到无害化处置。同时四川旺瑞源废弃油脂加工有限公司固废暂存点位于其厂房内部东侧，与本项目生产区相距约56m，其固废暂存点通过设置围堰及重点防渗防止液体渗漏，并对其进行定期清洗处理，可避免虫害大量孳生，对本项目影响较小。 因此，本项目外环境对本项目的影响较小，外环境较为相容。 另外，项目所在区域属于市政配套设施建成区域，供水系统、供电、通讯、道路等公用设施和服务系统均能满足本项目建设的配套需要，项目所在地的环境空气质量、声学环境现状较好，外环境对项目无重大制约因素。因此，本项目选址合理。 综上所述，本项目与周围环境相容，项目选址合理。 五、项目总平面布置合理性分析 本项目在租赁已建生产车间及盐渍池的基础上，新建83个盐渍池，新建300m3/d污水处理站，建设年加工3500吨榨菜生产线。项目用地呈矩形布置，主要分为办公区与生产区，项目总平面布置如下（详见附图3）： 项目出入口位于厂区东侧，与乡村道路相邻，项目办公区位于厂区东侧，与出入口相邻，盐渍池位于厂区中部（共211个），厂区西侧由北往南依次布置有初加工生产车间、杀菌灌装车间、成品库房，地磅位于办公区南侧。项目生产区车间平面布置主要考虑了生产需求，根据生产使用要求，结合生产工序、交通运输、动力供应等生产状况，因地制宜对生产车间进行总体规划、合理布置，使生产车间平面布置达到物流顺畅、人流短捷、满足工艺流程需要、运输方便等要求。同时，本项目生产区位于四川旺瑞源废弃油脂加工有限公司紧邻，结合所在区域常年主导风向（以东风、东北风为主），本项目位于四川旺瑞源废弃油脂加工有限公司上风向，四川旺瑞源废弃油脂加工有限公司废气对本项目影响较小。 本项目自建污水处理站在结合所在区域常年主导风向的基础上，设置在厂区西侧空地，其位于生产区域下风向，能有效减少对厂区、周围农户及企业的影响。项目噪声主要为设备运行噪声，本项目将生产设备布置与车间内，通过采取隔声、减振等措施，可有效减少设备噪声对区域环境的影响。 综上分析，项目各功能分区明确、间距合理、工艺流程顺畅、管线短捷。此外项目平面布置符合安全和环保的要求。评价认为厂区总平面布置合理。 六、项目概况 项目名称：大靖轩食品有限公司榨菜深加工项目 建设地点：乐至县中天农副产品产业园（经度104.85313573，纬度30.23322248） 建设单位：乐至县大靖轩食品有限责任公司 建设性质：新建 项目投资：项目总投资1080万元，其中环保投资312.2万元，占总投资的28.91% 劳动定员：项目员工共60人，生产采用1班制，每班8小时，工作时间为:9:00—18:00，仅在昼间生产，夜间不生产。全年工作日300天，本项目上半年盐渍榨菜下半年进行深加工，下半年盐渍榨菜第二年上半年进行深加工。 建设规模及内容：本项目在租赁已建生产车间及盐渍池的基础上，新建83个盐渍池，300m3/d污水处理站，建设年加工3500吨榨菜生产线。 企业生产不分淡旺季，每年1-2月份收购榨菜并盐渍，盐渍五个月后用于8-12月及第二年1-7月生产。 七、项目组成及主要环境问题 本项目生产规模为年加工3500吨榨菜，项目组成及主要环境问题详见下表。 表1-3 项目组成及主要环境问题一览表 工程 分类 项目名称 建设内容及规模 备注 可能产生的环境影响 施工期 营运期 主体 工程 盐渍池 128个，规格450mm*450mm*400mm，用于榨菜盐渍，位于厂区中部 利旧 项目生产厂房和办公楼已建成，生产车间内仅需对生产设备进行安装，生产车间外新建盐渍池与污水处理站，主要产生噪声、扬尘、废水、固体废物 废气 噪声、固废 盐渍池 83个，规格450mm*450mm*400mm，用于榨菜盐渍，位于原盐渍池东侧 新建 杀菌灌装车间 1F，900m2，位于厂区南侧，用于盐渍后的榨菜杀菌、以及灌装打包 改造 检验车间 1F，100m2，位于厂区西侧，用于对半成品、成品检验 改造 锅炉房 1F，10m2，位于厂区南侧，用于为产品杀菌提供蒸汽 新建 闲置车间 1F，100m2，目前闲置 利旧 初加工车间 1F，1200m2，位于厂区南侧，主要用于榨菜盐渍后清洗工序 改造 辅助工程 办公区 2F，500m2，位于厂区东侧靠近大门处 新建 废水、生活垃圾 公用 工程 供水 园区自来水供水网 利旧 / 供电 园区市政电网供电 / 供气 园区市政电网供气 新建 仓储工程 原料库 1F，1个，位于厂区中部，钢架结构，约1000m2 新建 / 成品库房 1F，1个，位于厂区西侧，与成品库相邻，约800m2 利旧 / 环保工程 污水处理站 新建污水处理站一座（300m3/d），主要采用“导流厌氧+化学絮凝+生物接触氧化”工艺，占地面积1300m2，位于厂区西侧 新建 恶臭、污泥 化粪池 1个，10m3，用于收集预处理生活污水，位于厂区北侧 依托 固废 固体废物 一般固废间，位于厂房西侧，与检验室相邻，100m2 新建 一般废物 危险废物暂存间，位于厂房西侧，与一般固废暂存间相邻，约10m2 新建 危险废物 噪声治理系统 合理平面布置，隔声、减震、距离衰减。 评价要求 噪声 八、产品方案及产品质量标准 1、产品方案 本项目产品方案如表1-4所示。 表1-4 项目产品方案 序号 产品名称 规格 年产量（t/a） 1 榨菜 7.5kg/箱 3500 本环评根据《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）中的相关规定，对产品召回管理作出以下要求： ①应根据国家有关规定建立产品召回制度。 ②当发现生产的食品不符合食品安全标准或存在其他不适于食用的情况时，应当立即停止生产，召回已经上市销售的食品，通知相关经营者和消费者，并记录召回和通知情况。 ③对被召回的食品，应当进行无害化处理或者予以销毁，防止其再次流入市场。对因标签、标识或者说明书不符合食品安全标准而被召回的食品，应采取能保证食品安全且便于重新销售时向消费者明示的补救措施。 ④应合理划分记录生产批次，采用产品批号等方式进行标识，便于产品追溯。 产品质量标准 榨菜质量标准 ①感官指标 表1-5 GH/T 1011-2007 榨菜感官指标 项目 要求 色泽 菜块微黄色，辅料色泽正常，不发暗、不变褐 滋味 具有风干脱水榨菜特有的鲜香味及其辅料固有的滋味，无异味 形态 菜块呈近圆球形、扁圆球形或纺锤形，肉质肥厚，菜块表面呈皱纹，辅料分布均匀。空心菜个数总量不超过5% 质地 具有风干脱水榨菜特有的嫩、脆 ②理化指标 表1-6 GH/T 1011-2007 榨菜理化指标 项目 要求 水分/% 菜块微黄色，辅料色泽正常，不发暗、不变褐 含盐量（以氯化钠计）/% 具有风干脱水榨菜特有的鲜香味及其辅料固有的滋味，无异味 总酸（以乳酸计）/% 菜块呈近圆球形、扁圆球形或纺锤形，肉质肥厚，菜块表面呈皱纹，辅料分布均匀。空心菜个数总量不超过5% ③卫生指标还应符合GB2714-2015相关规定 根据GB2714-2015规定，微生物限量应符合GB2714-2015表2标准，致病菌限量应符合GB29921-2013中即食果蔬制品（含酱腌菜类）的规定。 表1-7 GB2714-2015 微生物限量指标 项目 采样方案及限量 检验方法 大肠菌群/（CFU/g） n c m M GB4789.3平板计数法 5 2 10 10 沙门氏菌 5 0 0 - GB4789.4 金黄色葡萄球菌 5 1 100（CFU/ml） 1000（CFU/ml） GB4789.10第二法 九、原辅材料、动力消耗及来源情况 根据建设单位提供资料，项目原辅料用量情况见下表。 表1-8 主要原辅材料及能耗情况表 内容 名称 单位 耗量 包装形式 储存量及储存位置 来 源 原辅材料 榨菜 t/a 3500 桶装 即买即用 农户种植后自运到厂（已清洗），含水率约为92% 辣椒 t/a 10 袋装 1t，原料库 外购 苯甲酸钠 t/a 0.73 袋装 0.25，原料库 外购 焦亚硫酸钠 t/a 36 袋装 0.25t，原料库 外购 食用盐 t/a 377 袋装 10t，原料库 外购 能源 电 kW/a 12万 / / 园区电网供应 水 m3/a 45633 / / 园区供水系统 气 万m3/a 5.5 / / 天然气管网 本环评根据《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）中的相关规定，对项目原料、成品贮存和运输作出以下要求： ①应具有与所生产产品的数量、贮存要求相适应的仓储设施。本项目设置有原料库房，容积、贮存要求符合要求。 ②仓库应以无毒、坚固的材料建成；仓库地面应平整，便于通风换气。仓库的设计应能易于维护和清洁，防治虫害藏匿，并应有防治虫害侵入的装置。 ③原料、半成品、成品、包装材料等应依据性质的不同设贮存场所或分区域码放，并有明确标识，防治交叉污染。必要时仓库应设有温、湿度控制设施。 ④贮存物品应与墙壁、地面保持适当距离，以利于空气流通及物品搬运。 ⑤根据食品的特点和卫生需要选择适宜的贮存和运输条件，必要时应配备保温、冷藏、保鲜等设施。不得将食品与有毒、有害或有异味的物品一同贮存运输。 ⑥应建立和执行适当的仓储制度，发现异常应及时处理。 ⑦贮存、运输和装卸食品的容器、工器具和设备应当安全、无害，保持清洁，降低食品污染的风险。 ⑧贮存和运输过程中应避免日光直射、雨淋、显著的温湿度变化和剧烈撞击等，防止食品受到不良影响。 苯甲酸钠： 苯甲酸钠是苯甲酸钠盐。苯甲酸钠属于酸性防腐剂，在酸性环境下防腐效果较好，是一种常用的食品防腐剂，有防止变质发苏安、延长保质期的效果。苯甲酸钠大多为白色颗粒，无臭或微带安息香气味，味微甜，有收敛性；易溶于水（常温）53.0g/100ml左右，PH在8左右；其最佳防腐PH是2.5~4.0；亲油性较大，易穿透细胞膜进入细胞体内，干扰细胞膜的通透性，一直细胞膜对氨基酸的吸收，进入细胞体内电离算话细胞内的碱储，并一直细胞的呼吸酶活性，阻止乙酰辅酶A缩合反应，从而起到食品防腐的目的。根据世界各国多年来应用和毒性试验表明，如按0.06g/kg添加，苯甲酸均无蓄积性、致癌、致畸、致突变和抗原作用。因此，在食品中添加少量的苯甲酸钠，对人体并无毒害。 焦亚硫酸钠： 焦亚硫酸钠为白色或黄色结晶粉末或小结晶，带有强烈的SO2气味，比重 1.4，溶于水，水溶液呈酸性，与强酸接触则放出SO2而生成相应的盐类，久置空气中，则氧化成Na2S2O6，故该产品不能久存。高于150摄氏度，即分解出SO2，熔点(℃)>300(分解)。工业上用于印染、有机合成、印刷、制革、制药等部门；在食品加工中作防腐剂、漂白剂、疏松剂。 原辅料标准： 食盐：符合《食用盐》（GB5461-2000）要求； 生产加工用水：符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）要求； 辣椒：选用辣椒应色泽正常，无腐烂、没编、异味、异物、黑斑、虫蛀等。 添加剂：符合《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》（GB2760-2011）要求； 十、主要设备清单 本项目除盐渍池、生产车间部分利旧外，其余设备均为新购，经调查，原有老旧设备已被四川英瑞达食业有限责任公司搬离厂区。本项目主要设备及辅助设备见下表。 表1-9 本项目主要生产设备及辅助设备一览表 序号 设备名称 规格型号 数量（台或套） 备注 1 灭菌机 / 1 榨菜灭菌（新购） 2 起菜机 / 1 榨菜起池（新购） 3 真空包装机 C250/2SB 2 食品包装（新购） 4 真空包装机 BZ-1型 1 食品包装（新购） 5 原料清洗机 QX5型 1 榨菜清洗（新购） 6 分选台 2*5m 2 榨菜分选（新购） 7 天然气锅炉 0.5t/h 1 灭菌（新购） 8 天平 0.1g 1 检验设备 9 分析天平 0.1g 1 10 干燥箱 ±0.1℃ 1 11 索氏提油装置 500ml/个 1 12 光度计 A0507228 1 13 灭菌锅 YX280B 1 14 超净工作台 SW-CJ-IG 1 15 微生物培养箱 BD23 1 16 生物显微镜 X3D-9-100X 1 17 酸度计 PH-550 1 18 污水处理站 300m3/d 1 污水处理 注：以上生产设备经核实，无《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）中规定的限制类和淘汰类设备。 十一、公用工程及设施 1、供电 本项目用电由当地电网供给，可满足厂区用电负荷。 供气 经现场踏勘，本项目所在地园区天然气管网在建中，管网建成后，能够满足本项目天然气使用需要。 3、供水 本项目供水由中天镇农副产品产业园自来水管网供水，本项目运营期用水主要是生产用水（包括生产加工用水、设备清洗用水、地面清洗用水、盐渍池清洗用水）和员工生活用水。根据建设单位提供资料，本项目盐渍水产生量为青菜头盐渍量的20%，其产生的盐渍水90%用于榨菜保鲜，10%外排。 （1）生产加工用水 本项目榨菜生产工艺主要为拣选、盐渍、清洗、称量装袋、杀菌、检验、装箱。根据《工业污染源产排污系数手册（2010修订版）》中1370蔬菜、水果和坚果加工行业产排污系数，本项目参考其中泡菜产品产排污系数，工业废水量为15*0.4=6t/t-产品，产污系数按0.85计。本项目年产榨菜3500吨，则用水量为82.35m3/d，24705.88m3/a，废水量为70m3/d，21000m3/a。 （2）设备清洗用水 根据建设单位提供资料，每生产1t产品将使用1m3水清洗设备，本项目年产3500吨榨菜，则设备清洗用水量为11.67t/d，3500t/a，产污系数按0.9计，则设备清洗废水产生量为10.5t/d，3150t/a。 （3）地面及盐渍池清洗用水 地面清洗用水：根据建设单位提供资料，定期对车间内地面进行清洗，根据建设单位提供资料，地面每天清洗一次，每次清洗水用量为8m3，即8m3/d，2400m3/a，产污系数按0.9计，则清洗废水产生量为7.2m3/d，2160m3/a。 盐渍池清洗用水：根据建设单位提供资料，本项目盐渍菜起池后将对盐渍池进行清洗以便下次盐渍。根据建设单位提供资料以及类比同行业，本项目盐渍池清洗水用量约20m3/d，6000m3/a，产污系数按0.9计，则清洗废水产生量为18m3/d，5400m3/a。 因此，地面及盐渍池清洗用水总量为28m3/d，8160m3/a，废水总量为25.2m3/d，7560m3/a。 （4）生活用水 本项目劳动定员60人，厂区内不设食堂和住宿，根据《建筑给排水设计规范》（2009版）及《四川省用水定额》所制定的各项用水定额，本项目员工用水量按50L/人.d计，则本项目职工生活用水量为3m3/d，900m3/a，产污系数按90%计，则废水产生量为2.7m3/d，810m3/a。 本项目用水情况如下表所示： 表1-10 本项目日用水量一览表 序 号 项 目 规 模 用水定额 用水量（t/d） 废水量（t/d） 1 生产加工用水 3500t / 82.35 70（含盐） 2 设备清洗用水 3500t/a 1m3/t 11.67 10.5 3 生活用水 60人 60L/人·d 3 2.7 4 地面及盐渍池清洗用水 / / 28 25.2 5 初期雨水 / / / 2.17 6 合计 125.02 110.57 4、排水 厂区采用雨污分流制排放方式。 本项目建成投产后，产生的废水主要为员工生活污水、设备清洗废水、地面及盐渍池清洗废水以及生产加工废水。 经调查，中天农副产品产业园园区污水处理厂尚未建成因此本项目废水处理方式如下： 近期：污水处理厂建成前，员工生活污水经化粪池处理后与生产废水、初期雨水一同排入厂区自建污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后排入厂区西侧鄢家河。 远期：污水处理厂建成后，员工生活污水经化粪池处理后与生产废水、初期雨水一同排入厂区自建污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入园区污水处理厂处理达标后排放。 本项目水平衡图见图1-1。 图1-1 项目水量平衡图（日平均用水情况） 单位：(m3/d) 杀菌灌装车间 本项目生产过程中杀菌方式采用巴氏杀菌方法灭菌，同时根据食品生产车间洁净度等级要求，杀菌灌装工序应在7级（ISO）洁净度的操作间内进行，因此，环评要求建设单位定期对杀菌灌装车间进行消毒灭菌，在条件允许的情况下安装空气净化系统，以保证车间洁净度需求。同时杀菌灌装人员通过进出车间更换灭菌衣物等方式来避免从外界带入细菌。 依托可行性分析 本项目所使用厂房为原四川英瑞达食业有限公司已建标准厂房。根据现场调查了解，四川英瑞达食业有限公司目前分为三部分，厂区南侧厂房已租赁给四川旺瑞源废弃油脂加工有限责任公司使用，西侧待建空地正处于拍卖中，其余地块已被资阳市雁江区国灿食品厂通过乐至县人民法院竞拍购得，现资阳市雁江区国灿食品厂已将该地块租赁给本项目建设使用。根据调查了解，四川旺瑞源废弃油脂加工劳动定员10人，不设食堂，生活用水量按照50L/人.d计算，产污系数按0.85计，则生活废水产生量为0.425m3/d，本项目生活废水总量为2.7m3/d。根据调查了解，四川英瑞达食业有限公司已建有一个容积为10m3的预处理池，完全具备厂内全部生活废水的处理能力。因此，本项目生活废水预处理依托四川英瑞达食业有限公司预处理池可行。 综上分析，本项目依托四川英瑞达食业有限公司已建公辅设施主要为：供水、供电、排水系统（预处理池）。本项目依托可行性分析如下： 表1-12 本项目依托可行性分析一览表 序 号 名称 购买厂房建设情况 可行性分析 结论 1 供水系统 现厂房用水由园区供水系统引入，厂区供水系统完善 本项目总用水量为125.02m3/d，现有厂房供水系统能够满足本项目需求 可行 2 供电系统 供电有厂房所在园区电网引入 本项目用电量较小，现有厂房电力供应满足本项目需求 可行 3 排水系统（预处理） 已建预处理池1个，容积10m3 项目生活废水产生量为2.7m3/d，两家企业总用水量为3.125m3/d，占总容积的31.25%，能满足本项目需求 生活废水预处理可行 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目在购买原四川英瑞达食业有限公司地块已建生产车间及盐渍池的基础上，不改变其性质及用途的情况下新建83个盐渍池，300m3/d污水处理站，建设年加工3500吨榨菜生产线。 根据现场调查原四川英瑞达食业有限公司基本情况如下： 四川英瑞达食业有限公司已办理相关环评手续，并取得乐至县环境保护局下发的批复文件（乐环建函[2011]42号。根据现场调查，目前四川英瑞达食业有限公司于2016年处于停产状态，未取得相关验收文件，目前厂内情况如下：南侧部分生产车间以租赁形式给四川旺瑞源废弃油脂加工有限公司使用，北侧乐国用（2011）2592号地块及生产厂房由资阳市雁江区国灿食品厂拍卖获得，现租赁给本项目使用，厂区西侧待建空地目前正在拍卖中。 表1-13 四川英瑞达食业有限公司建成情况一览表 工程 分类 项目名称 建设内容及规模 备注 可能产生的环境影响 主体 工程 生产厂房 建筑面积8130m2，建成1.2万吨/年蔬菜加工生产线（部分建成） 已建成约4100m2，其中1549m2租用给四川旺瑞源废弃油脂加工有限公司使用，约2150m2本项目使用 废气 噪声、固废 盐渍池 128个，规格450mm*450mm*400mm，用于榨菜盐渍 已建 质检用房 位于生产车间内 已建 库房 设原料库房、备品备件库房、成品库房 已建 厂区道路 厂区道路在总征地范围内进行规划 已建 废水收集 建雨污分流系统和废水收集系统，含盐废水、设备地面清洗废水建设沉淀成渣池、食堂废水修建隔油池 食堂未建，隔油池未修建 辅助工程 办公区 办公用房位于厂区东南侧，建筑面积约1000m2 已建 废水、生活垃圾 生活设施 项目建设职工食堂、宿舍、淋浴房等位于厂区南侧 食堂、宿舍、淋浴房等未建 公用 工程 供水 园区自来水供水网 已建 / 供电 园区市政电网供电 已建 / 锅炉房 建筑面积约20m2，位于厂区南面，设一台2t/h的燃煤锅炉，用于生活供热及生产杀菌，除尘采用旋风+水膜除尘系统 锅炉房已修建，但未安装锅炉等相关设备 环保工程 污水处理站 新建污水处理站一座（300m3/d） 未建 恶臭、污泥 化粪池 1个，10m3，用于收集预处理生活污水 已建 固废 噪声治理系统 合理平面布置，隔声、减震、距离衰减。 已建 噪声 废气处置 锅炉烟尘通过旋风+水膜除尘系统处理后由15m高排气筒排放；食堂油烟经油烟净化器处理后排放 锅炉、15m高排气筒、水膜除尘系统、油烟净化器均未安装 天然气燃烧废气、油烟废气 根据调查，四川英瑞达食业有限公司已于2016年停产，厂区内建有10m3预处理池，无其他环保设施，无遗留环境问题。本项目将配备相应环保设施后正式投入使用。故无与本项目有关的原有环境污染问题。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况（表二）

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地理位置 乐至县位于四川盆地中部，地处沱江和涪江分水岭上，幅员面积1425平方公里，隶属资阳市管辖，与遂宁安居区、大英县，德阳中江县，成都金堂县、简阳市，雁江区、安县接壤。地理坐标北纬30°0′2″~30°30′4″、东经 104°45′2″~105°15′2″。 本项目位于乐至县中天农副产品产业园内，项目地理位置见附图1。 二、地形、地貌 乐至县境内山脉系岷山台地分支，自北而南分全县为东西两部，成为沱江、涪江分水岭。西北高，东南低，中部突起，北部系平顶深丘河谷地区，中部系平顶宽谷低丘地区，南部系冈陵连绵地区，丘陵河谷间有小平坝，最高点海拔596.3米，最低点海拔297.0米。 根据《中国地震烈度区划》属于地震烈度六度设防地区。 三、气候 乐至县地处中纬度季风区，属亚热带季风气候。气候温和、四季分明、雨量充沛、冬暖干燥、湿度大、云雾多、日照少，日均气温16.7摄氏度，年均日照1330小时。年均降水量900毫米，但分布不均，夏季雨量占全年降雨量的半数，易冬干、春旱。乐至县年平均降水量为948毫米，降水强度在4～10月，分布不均，夏季雨量占全年的半数。常年日照时数为1309.4小时，年平均蒸发量为1195.9毫米，相对湿度年平均为79%，全年无霜期平均长达303天。 乐至县年平均风速1.4米/秒，年平均风速变化较小，最大年1.9米/秒（1997年），最小年1.2米/秒（1988年、2005年）。一年中，风速最大的是春季3~5月，月平均风速为1.7～1.8米/秒；10月至次年1月月平均风速最小均为1.2米/秒。月平均风速极大值为2.4米/秒（1998年4月），极小值为0.7米/秒（1986年1月、1988年11月）。风速小，风向多变。 四、水文 乐至县地处涪、沱两江分水岭，是四川盆地降水、径流低值区，两江分水岭自北向南，将全县分为东西两部分，东部为涪江流域，面积 541.32 平方公里，占全县面积38%。该流域主要分布有蟠龙河（又名角带河、邵家河）、湾滩河（又名李涧河）、倒 流河（又名胜水河）、龙溪河（又名五墩河）、象龙河（又名常清河）、永丰河。 乐至西部为沱江水系，流域面积 883.2 平方公里，占全县面积 62%。乐至西部沱江水系共有 6 条大小不等河流，分别是高桥河（又名双石河、太平河、太白河）、通旅河、石湍河（又名三益河）、井市河（又名乐阳溪）、间乐河（又名放生溪、跷脚河）、 卷洞河（又名莫家河）。 根据调查，本项目受纳水体为项目南面鄢家河（阳化河段），与本项目最近距离约127m，为Ⅲ类水体，水体功能为泄洪、灌溉功能，无饮用水功能。 五、植被 本项目影响区域内以浅丘台地区和丘陵区为主，区域内土层疏松易耕、开发历史悠久，自然植被组合单纯，天然植被较差，相对高差较小，不存在植物垂直分布现象区内因受人类活动的影响，现有树种都为次生林，疏林较多。乔木主要有马尾松、湿地松、柏树、洋槐等，灌木有黄荆、万年青等，草本以茅草为主。田坎、地埂及岸坡以桑树、千丈、柳树居多，四旁以竹类（慈竹、斑竹、麻竹）麻柳、果木（柑桔、桃子、苹果、梨、枇杷）较多。粮食作物以水稻为主，次为小麦、玉米、豆类、红苕和小杂粮；经济作物以李、桃、油菜为主。项目区的植被多以乔木、灌木为主，种类较多，平均分布在山腰和山顶，临草长势较好，平均林草植被覆盖率达到30﹪以上，郁闭程度高。 根据现场踏勘，本项目建设区域人类活动频繁，场址周围无珍惜稀野生动植物。 六、乐至县中天农副产品产业园简介 （1）园区基本情况 2010年4月乐至县人民政府以《关于设立乐至县童家发展区的通知》（乐府发【2010】17号），批准设立了乐至县童家发展区，下辖西郊园区（乐至县农副产品产业园区）、文峰园区（童家第一发展区域）、中天园区（乐至县中天农副产品产业园区）三个工业园区，中天农副产品产业园位于四川省资阳市乐至县中天镇，规划范围为：东以鄢家河为界，南以鄢家河、谢家庙为界，西以遂资眉高速为界，北以朝口河路为界，规划总面积为4.177km2。园区规划产业定位：以农副食品产业为主的工业园区。 （2） 园区基础设施建设 园区规划用水量为53872m3/d（环评调整为10816m3/d），由乐至县中天镇水厂供水。规划采用雨污分流制。生活污水及工业污水由污水管网收集后，送至规划的园区污水处理厂（处理规模规划为5万m3/d，环评调整为1万m3/d），由园区污水处理厂集中处理达标排放。（目前，园区污水处理厂现处于筹备阶段） 园区能源以天然气、电为主，禁止燃煤及其他重污染燃料。 （3）园区现状 规划区现状用地大部分为农林用地、村民住宅用地为主，已开发利用面积约0.183km2，主要为工业用地，已开发用地范围均在规划用地范围内。约有3.994 km2的农耕地等尚处于未开发状态。园区规划范围内县道，其余为等级较低村道，不成体系，园区规划的道路、供电、集中供水及配套管网等基础设施均未建设。 根据现场踏勘，建设项目评价区域内未发现珍稀动植物，项目周围无名胜古 迹、自然保护区和重点保护文物等。

# 环境质量现状（表三）

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 为了了解项目所在地环境质量现状，为环境影响评价提供依据，本项目大气及地表水环境质量监测数据引用四川旺瑞源废弃油脂加工有限公司“乐至县中天镇火锅底料渣烘干压榨再利用项目”于2018年6月3日~6月5日在该项目厂址处监测数据，同时委托了简阳鸿杰环保科技有限公司于2018年7月20日对本项目所在地进行了环境噪声现状监测。 一、大气环境现状评价 （一）项目所在地环境空气质量区域达标判定 1、项目所在区域达标判断 根据资阳市生态环境局发布的《2017资阳市环境质量状况公告》（网址：http://www.zyshbj.gov.cn/News/HTML/14482.html）中的乐至县3个城市环境空气平均优良天数比例分别为83.3%，同比2016年，乐至县提升8.2%。 二氧化硫（SO2）：乐至县年平均值浓度为7ug/m3，同比2016年，乐至县下降19ug/m3。 二氧化氮（NO2）：乐至县年平均值浓度为14ug/m3，同比2016年，乐至县上升1ug/m3。 一氧化碳（CO）：乐至县年平均值浓度（统计平均浓度）为1.4mg/m3，同比2016年，乐至县保持不变。 臭氧（O3）：乐至县年平均值浓度（统计平均浓度）为108ug/m3，同比2016年，乐至县下降13ug/m3。 可吸入颗粒物（PM10）：乐至县年平均值浓度为0ug/m3，同比2016年，乐至县下降9ug/m3。 细颗粒物（PM2.5）：乐至县 年平均值浓度为 44ug/m3，同比2016年，乐至县下降6ug/m3。 二氧化硫（SO2）年均浓度全市总体呈下降趋势；二氧化氮（NO2）年均浓度乐至县城区上升幅度较小，；一氧化碳（CO）年均值（统计平均浓度）乐至县城区保持不变；臭氧（O3）年均值（统计平均浓度）乐至县城区有所下降；可吸入颗粒物（PM10）年均值乐至县城区有所下降；细颗粒物（PM2.5）年均值乐至县城区有所下降。 表3-1 乐至县区域大气环境质量监测数据表 污染物 平均指标 现状浓度（μg/m3） 评价标准μg/m3） 占标率% 达标情况 SO2 年平均浓度值 7 60 0.117 达标 NO2 年平均浓度值 14 40 0.233 达标 PM10 年平均浓度值 70 70 1 达标 PM2.5 年平均浓度值 44 35 1.26 超标 CO 24小时平均 1.4 4 0.35 达标 O3 日最大8小时平均 108 160 0.675 达标 根据上表可知：乐至县SO2、NO2、CO、O3、PM10能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5年平均浓度超过GB3095 二级标准，根据以上分析，项目所在区域环境空气质量不达标，属于不达标区。 2、各污染物的环境质量现状评价 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），本次环境空气质量引用中国空气质量在线监测分析平台历史数据网站上公布的“资阳空气质量指数AQI-PM2.5月统计历史数据-中国空气质量在线监测分析平台历史数据”（网址：https://www.aqistudy.cn/historydata/monthdata.php?city=%E8%B5%84%E9%98%B3）中的资阳市空气质量在线监测数据来证明当地的环境空气质量现状情况。根据“资阳空气质量指数AQI-PM2.5月统计历史数据-中国空气质量在线监测分析平台历史数据”，2018年资阳市空气中主要污染物SO2小时均值浓度范围为5~10μg/m3，均达标；NO2小时均值浓度范围为17~36μg/m3，均达标；PM10日均值浓度范围为30~111μg/m3，均达标；PM2.5日均值浓度范围为16~62μg/m3，均达标；CO小时均值浓度范围为0.557~0.997mg/m3，均达标；O3小时均值浓度范围为42~137μg/m3，均达标。 根据以上分析，2018年资阳市环境空气质量PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3均达标。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）6.4.1规定，资阳市为环境空气质量达标区。 表3-2 基本污染物环境质量现状 污染物 年评价指标 评价标准 现状浓度 最大浓度占标率/% 超标频率% 达标 情况 （μg/m3） （μg/m3） SO2 年平均质量浓度 60 8 / / 达标 第98百分位数日平均 150 17 / / NO2 年平均质量浓度 40 26 / / 达标 第98百分位数日平均 80 52 / / PM10 年平均质量浓度 70 68 / / 达标 第95百分位数日平均 150 143 / / PM2.5 年平均质量浓度 35 34 / / 不达标 第95百分位数日平均 75 86 172% 8.49% CO 第95百分位数日平均 4000 1000 / / 达标 O3 第90百分位数8h平均质量浓度 160 157 / / 达标 根据以上分析，SO2、CO、 NO2、、PM10、O3达标，PM2.5不达标，超标倍数0.15，超标频率8.49%，最大浓度占标率172%。 （二）达标规划 为确保完成国家和四川省下达的空气质量改善目标，使得辖区内环境得到有效治理，打好污染防治攻坚战，资阳市生态环境局推动出台《资阳市环境空气质量限期达标规划》，全面实施科学治霾，城市机保洁机械化清扫率提升到90%，保洁水平进一步增强；全面规范渣土运输，所有建筑工地扬尘实施在线监测管理。采取全域禁止露天焚烧措施，春秋两季实现了“不见烟雾，不见火光，不见黑斑”的全域禁烧秸秆目标。全面淘汰黄标车，重点整治重型柴油车污染，2018年分4次对1235辆老旧机动车实行强制报废注销措施，有效降低机动车污染排放。1—8月环境空气质量较去年同期实现较大改善，PM10平均浓度同比下降14.9%，PM2.5平均浓度同比下降7.5%。 2019 年1 月17 日，四川省人民省政府印发四川省打赢蓝天保卫战等9个实施方案，要求各地各部门加大力度、加快治理、加紧攻坚，坚决打好污染防治攻坚标志性重大战役。根据实施方案，四川省首次对大气污染防治重点区域进行划分，共涉及成都、自贡、泸州、德阳、绵阳、遂宁、内江、乐山、南充、宜宾、广安、达州、雅安、眉山、资阳等15 市。 实施方案提出，接下来四川将以成都平原、川南、川东北三大区域为主战场，坚持质量导向、系统防治，科学管控、精准施治，联防联控、社会共治，不断改善大气质量。到2020 年，全省未达标地级及以上城市PM2.5 年均浓度比考核基准年（2015 年）下降18%以上；地级及以上城市空气质量优良天数达到83.5%，重度及以上污染天数比2015 年下降25%以上；全省二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物排放总量分别比2015年削减16%、16%、5%以上。 （三）补充监测 为进一步了解本项目所在区域大气环境质量现状，本次环评引用了四川旺瑞源废弃油脂加工有限公司“乐至县中天镇火锅底料渣烘干压榨再利用项目”于2018年6月3日~6月5日在该项目厂址处的监测资料（川华检字（2018）第1472号），本项目与该项目紧邻，且现状监测时至今日评价区域未新增大气污染源，环境空气质量未发生明显变化，故本次数据引用有效。 1、大气环境质量现状监测 （1） 监测点位 共布设1个监测点位，位于四川旺瑞源废弃油脂加工有限公司场地中心。 （2） 监测项目 NO2、SO2、PM10共3项。 （3） 监测时间及频率 监测时间及频率：2018年6月3日～6月5日，连续3天。 （4） 监测方法 监测方法：按照GB 3095-2012的要求和规定进行监测，见表3-3。 表3-3 环境空气监测方法、方法来源、使用仪器及检出限 项目 监测方法 方法来源 使用仪器 检出限 （mg/m3） PM10 重量法 HJ618-2011 FA1004万分之一 电子天平 0.010 二氧化硫 甲醛吸收-副玫瑰苯胺光度法 HJ482- 009 723N型可见分光光度计 0.007 二氧化氮 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ479-2009 0.005 （5） 监测结果 表3-4 环境空气监测结果一览表 单位：ug/m3 点位编号 监测项目 监测日期 监测结果 第一次 第二次 第三次 第四次 项目场地中心 二氧化硫 2018.06.03 16 15 13 17 2018.06.04 13 19 16 15 2018.06.05 18 16 18 13 二氧化氮 2018.06.03 24 31 30 26 2018.06.04 28 31 29 32 2018.06.05 27 20 25 33 PM10 2018.06.03 98 2018.06.04 105 2018.06.05 111 2、现状评价 （1）评价方法 采用单因子指数法对大气环境现状进行评价，计算式如下： 式中： Pi——i种污染物的单项评价指数； Ci——i种污染物的实测平均浓度，mg/m3； Si——i种污染物的评价标准，mg/m3。 （2）评价方法 本次环境空气现状评价结果见表3-5。 表3-5 环境空气评价结果表 监测 点位 监测 项目 浓度 浓度范围 标准值 Pi 项目区 SO2 小时平均浓度 0.013～0.019 ≤0.50 0.026～0.038 NO2 小时平均浓度 0.020～0.033 ≤0.20 0.1～0.165 PM10 日平均浓度 0.098～0.111 ≤0.15 0.653～0.74 由上表可知，SO2、NO2和PM10日平均浓度值范围均未超标，达标率为100%。项目区域内环境空气质量能够达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，说明项目所在区域大气环境质量现状良好。 二、地表水环境质量现状 为了解本项目纳污河流质量现状，本次环评引用四川旺瑞源废弃油脂加工有限公司“乐至县中天镇火锅底料渣烘干压榨再利用项目”于2018年6月3日~6月5日对鄢家河的现状监测资料（川华检字（2018）第1472号），该项目所监测河流与本项目纳污河流同属同一河流，排污口与监测断面相距1.8km，且现状监测时至今日评价区域内未新增水污染排放源，水质未发生明显变化，故本次引用数据有效。 （一）现状监测 1、监测布点 1#：项目南侧阳化河（鄢家河）上游500m处； 2#：项目南侧阳化河下游（鄢家河）1000m处。 2、监测项目 监测项目有pH、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、悬浮物、粪大肠菌群。 3、监测时间及监测频率 地表水环境连续监测两天，采样两次。 4、监测方法及方法来源 采样按规范执行，分析方法采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的规定方法，见表3-6。 表3-6 监测方法及方法来源 项目 监测方法 方法来源 使用仪器及编号 pH 便携式PH计法 《水和废水监测分析方法》（第四版） PHBJ-260型便携式酸度计 氨氮 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 723N可见分光光度计 化学需氧量 重铬酸盐法 GB 1114-89 JH-12型COD恒温加热器 五日生化需氧量 稀释与接种法 HJ505-2009 / 悬浮物 重量法 GB11901-1989 ME204E电子天平 粪大肠菌群 多管发酵法 HJ/T347-2007 / 5、监测结果 地表水监测结果见表3-7。 表3-7 地表水环境质量现状监测结果 单位：mg/L，pH无量纲 监测点位 监测项目 2018年6月3日 2018年6月4日 1# 2# 1# 2# pH 6.98 7.57 7.02 7.63 化学需氧量 14 16 15 17 五日生化需氧量 2.6 2.8 2.7 2.9 氨氮 0.545 0.628 0.490 0.581 悬浮物 10 12 11 14 粪大肠菌群（个/L） 140 260 130 270 （二）现状评价 1、评价标准 本环评将按《地面水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准对水质进行评价。 2、评价方法 各监测项目的评价采用《环境影响评价技术导则》（HJ/T2.3-93）中推荐的单项水质参数评价方法——标准指数法，评价模式如下： 单项水质参数i的标准指数为： 式中：Pi——i污染物的单项质量指数； Ci——i污染物实测日均浓度值； Coi——i污染物日均浓度标准限值。 pH的标准指数为： （pHi≤7.0） （pHi≥7.0） 式中，pHi－监测点处的pH值； pHsd－地表水水质标准中规定的pH值下限； pHsu－地表水水质标准中规定的pH值上限。 水质参数的标准指数>1，表明该项水质参数超过了规定的指数水质指标，已不能满足使用要求；水质参数的标准指数≤1，表明该项水质参数到达或优于规定的水质，完全符合国家标准，可以满足使用要求。 3、标准指数计算结果 计算结果见表3-8。 表3-8 地表水质量评价结果(Pi值) 监测点位 监测项目 2018年06月03日 2018年06月04日 1# 2# 1# 2# pH 0.01 0.285 0.01 0.315 化学需氧量 0.7 0.8 0.75 0.85 五日生化需氧量 0.65 0.7 0.675 0.725 氨氮 0.545 0.628 0.490 0.581 悬浮物 - - - - 粪大肠菌群（个/L） 0.14 0.26 0.13 0.27 由上表可知：评价区域水环境质量能够达到《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类水域标准，说明该区域水环境质量较好。 三、声环境质量现状 为了解本项目所在地声环质量现状，本次环评委托了简阳鸿杰环保科技有限公司于2018年7月20日对本项目声学环境进行了现状监测。 （一）现状监测 1、监测布点 本次监测在项目厂界四周共设置了4个噪声监测点。 2、监测时间及监测频率 本项目委托简阳鸿杰环保科技有限公司于2018年7月20日对本项目设置的4个环境噪声监测点进行监测，昼夜各监测一次。 3、监测方法及来源 严格按照国家《声环境质量标准》中规定的原则和方法执行，监测方法及来源见表3-9所示。 表3-9 大气监测方法及方法来源 项 目 监测方法 方法来源 使用仪器 环境噪声 声环境质量标准 GB3096-2008 AWA6228型多功能声级计；声校准器AWA6221A （4）监测结果 噪声监测结果见表3-10。 表3-10 声环境质量监测结果 单位：dB(A) 点 位 2018年07月20日 昼间 夜间 1#（项目东侧边界外1米处） 52 43 2#（项目南侧边界外1米处） 54 44 3#（项目西侧边界外1米处） 51 43 4#（项目北侧边界外1米处） 58 44 （二）现状评价 1、评价标准 根据《声环境质量标准》GB3096-2008中3类标准有关规定要求，对区域声学环境质量进行评价。 表3-11 声环境质量标准限值 等效声级LAeq：dB 类 别 昼 间 夜 间 3类 65 55 2、声环境质量现状评价 由表3-10和表3-11对比可见，评价区域内1#～4#监测点均能满足《声环境质量标准》GB3096-2008中3类区域标准限值，表明区域声环境质量较好。 四、生态环境质量现状 本项目位于乐至县中天农副产品产业园区内，根据现场调查，区域内人类活动频繁，无需特殊保护的动植物。本项目南侧165m处为鄢家河万安桥跨界水质监测断面，万安桥上设置有水质监测仪器，引用四川旺瑞源废弃油脂加工有限公司“乐至县中天镇火锅底料渣烘干压榨再利用项目”于2018年6月3日~6月5日对鄢家河的现状监测资料（川华检字（2018）第1472号），鄢家河内所监测水质较好，所监测项目均能能满足《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类水域标准。 为保护地表水环境，本项目建成后，禁止项目废水不经处理直接排放至鄢家河阳化河段。

项目外环境关系及主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 一、项目主要外环境关系 本项目位于乐至县中天农副产品产业园内，根据现场踏勘，本项目外环境关系如下（详见外环境关系图）： 北侧：本项目北侧约76m处为2户青㭎村散居农户；西北侧：本项目西北侧约12m处为1户青㭎村散居农户，约60m处有1户青㭎村散居农户；西侧：本项目西侧为四川英瑞达食业有限公司待建空地，约135m处为本项目污水处理站；西南侧：本项目西南侧约60m处为2户青㭎村散居农户，约90m处有1户青㭎村散居农户；南侧：本项目南侧紧邻四川旺瑞源废弃油脂加工有限公司，约56m处为资阳市昊东食品有限公司，约130m处有3户青㭎村散居农户，约142m处有一青㭎村私立幼儿园，约165m处为鄢家河阳化河段跨界水质监测断面；东南侧：约90m处有3户青㭎村散居农户；东侧：本项目东侧紧邻乡村道路，约15m处有2户青㭎村散居农户，其余为农田。 二、环境保护目标与等级 根据本项目排污特点和外环境特征，确定环境保护目标与等级如下： 环境空气：项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 声环境：项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的3类标准。 水环境：项目所在区域地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准。保护目标为地表水水质和水体功能不因本项目的建设而降低。 固体废物：项目营运期产生的固体废物得到妥善处置，不造成二次污染。 三、主要环境保护目标 经现场踏勘，本项目主要环境保护目标见表3-12。 表3-12 环境保护目标一览表 环境 要素 主要保护目 方位 距项目厂界最近距离 规模 保护等级 环境空气及声环境 青㭎村农户 北侧 76m 2户，8人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 青㭎村农户 西北侧 12m 1户，4人 青㭎村农户 西北侧 60m 1户，4人 青㭎村农户 西南侧 60m 2户，8人 青㭎村农户 西南侧 90m 1户，4人 青㭎村农户 南侧 130m 3户，13人 青㭎村幼儿园 南侧 142m 50人 青㭎村农户 东南侧 90m 3户，13人 青㭎村农户 东侧 15m 2户，8人 地表水 鄢家河（阳化河段） 南面 165m / 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准

# 评价适用标准（表四）

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，标准值如表4-1。 表4-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 污染物 各项污染物的浓度限值（mg/m3） 依据 1小时平均 日平均 年平均 SO2 0.50 0.15 0.06 GB3095-2012中的二级标准 NO2 0.20 0.08 0.04 PM10 — 0.15 0.07 2、声环境质量 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，标准值如表4-2： 表4-2《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准 项目 标准值（Leq：dB（A）） 昼间 夜间 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 65 55 3、地表水环境质量 执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准，标准值如下表4-3： 表4-3 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准 指标 标准值（mg/L） 依据 pH 6～9 （GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准，带*号数据的单位为个/升。 COD ≤20 BOD5 ≤4 氨氮 ≤1.0 悬浮物 - 粪大肠菌群 ≤10000* |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废水 本项目近期废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级级标准；远期废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准；其中氯化物参照执行《四川省水污染物排放标准》（DB51/190-93）相关标准。 表4-4 《污水综合排放标准》GB8978-1996标准限值 单位：mg/L 项目 污染物指标 SS COD BOD5 PH NH3-N 氯化物 三级标准 400 500 300 6~9 - 1000 一级标准 70 100 20 6~9 15 300 2、噪声 施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，标准值见下表： 表4-5 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值 昼间 夜间 70 55 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，标准如表4-6： 表4-6 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2008）中标准限值 昼间 夜间 65 55 3、废气 项目施工期产生的废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；本项目营运期废气参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554---93）中的二级恶臭排放标准；锅炉燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中相关标准。 表4-7 大气污染物排放标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 备注 排放筒高度（m） 限值 颗粒物 120 15 3.5 1.0 GB16297-1996 表4-8 恶臭污染物排放标准 控制项目 浓度限值mg/m3 排放速率kg/h 氨 1.5 4.9（HS=15m） 硫化氢 0.06 0.33（HS=15m） 臭气浓度(无量纲) ≤20 2000（HS=15m） 表4-9 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 污染物 限值（mg/m3） 污染物排放监控位置 颗粒物 20 烟囱或烟道 氮氧化物 150 二氧化硫 50 4、固体废物 固体废弃物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599－2001及其修改单。危险废物执行《危险废物贮存、污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。 |
| 总量控制指标 | 本项目营运期废气产生源主要为天然气锅炉。本项目SO2、NOx总量控制建议指标如下： SO2：0.01728t/a；NOx：0.169t/a。 项目综合废水近期经自建污水处理站处理达标排放；远期待园区污水处理厂管网建成后，综合废水经自建污水处理站（300m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入农副产品产业园园区污水处理厂处理达《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河。本次环评建议废水总量控制指标为： 近期（一级标准）：COD：3.32t/a；NH3-N：0.498t/a；氯化物：10t/a。 远期（三级标准）：COD：16.59t/a；NH3-N：1.49t/a；氯化物：10t/a。 |

# 建设项目工程分析（表五）

一、工程工艺流程简述（图示） 本项目位于乐至县中天农副产品产业园，本项目在租赁已建生产车间及盐渍池的基础上，新建83个盐渍池，新建300m3/d污水处理站，建成后达年加工3500吨榨菜生产线。 项目工艺流程分为施工期阶段和营运期阶段。 （一）、施工期工艺流程 1、施工期生产工艺流程及产污位置图 本项目施工期工艺流程及产污位置如下图： 图5-1 项目施工期工艺流程及产污环节图 施工期工艺流程简述： 现场清理 建设项目新建盐渍池、新建污水处理站地块现状为空地，需对现场部分场地进行开挖、平整，以达到实施要求。这一过程会产生少量的粉尘和噪声污染。由于作业时间较短，粉尘和噪声只是对周围局部环境影响，从整个施工期来看，对周围环境影响较小。 基础工程 建设项目主体工程主要为部分开挖场地的填土和夯实。利用起重机械吊起特制的重锤来冲击基土表面，使地基受到压密，一般夯打为8-12 遍。该工段主要污染物为施工机械产生的噪声、粉尘和排放的尾气。 主体工程 建设项目主体工程主要为钻孔灌注，现浇钢砼柱、梁，砖墙砌筑。建设项目利用钻孔设备进行钻孔后，用钢筋混凝土浇灌。浇灌时注入预先拌制均匀的混凝土，随灌随振，振捣均匀，防止混凝土不实和素浆上浮。然后根据施工图纸，进行混凝土骨料的配合和钢筋加工，构建钢筋结构模板，连续灌筑混凝土，并捣实使混凝土成型。建设项目在砖墙砌筑时，首先进行水泥砂浆的调配，然后再挂线砌筑。该工段主要污染物为搅拌机产生的噪声、尾气，搅拌砂浆时的砂浆水，碎砖和废砂等固废。 装饰工程 建设项目装饰工程是利用各种加工机械对木材、塑钢等按图进行加工，同时进行屋面制作，最后对外露的铁件进行油漆施工，本工段时间较短，且使用的涂料和油漆量较少，有少量的有机废气挥发。 设备安装 建设项目设备安装包括机器设备安装等施工，主要污染物是施工机械产生的噪声、尾气等。 （二）、营运期工艺流程 本项目营运期工艺流程及产污位置如下图所示： 榨菜生产工艺流程及产污位置图 本项目榨菜为不经切割的榨菜头，同时，已购入厂区的榨菜为农户预处理并去除泥沙的榨菜，收购回厂后可直接进行盐渍。项目工艺流程见图5-2。 榨菜工艺流程简述： ①盐渍：将晾晒后的榨菜放入盐渍池进行盐渍。盐渍时，食用盐用量为鲜菜用量的10~19%，一层菜一层盐，盐上多下少，盐渍时间一般为5个月。根据建设单位提供资料，榨菜盐渍脱水率为20%。此过程主要产生盐渍水及盐渍异味，盐渍水含盐量约为10.1%，此过程盐渍水90%用于榨菜保鲜，10%排入厂区综合污水处理站处理。 ②修剪：用刀对盐渍后的榨菜进行挑选、修剪，剔除老皮、老筋，保证榨菜质量。此过程主要产生榨菜边角料。盐渍榨菜含盐量为10.1%。 ③清洗：经调查，榨菜清洗分为两次清洗。第一次采用水池冲洗，清洗池内设有一个进水口与一个出水口，进、出水口同时打开，池水维持流动状态，水池大小约为3.3m3，通过流动的清水达到清洗的目的；第二次清洗采用清洗机清洗，清洗机采用水喷淋加毛刷清洗的方式进行清洗。经两次清洗后的榨菜含盐量由10.1%变为10%，因此可推算出进入清洗水的食盐量为2.8t/a。 ④将清洗后的榨菜头通过传送带传送至打包机进行及时袋装，袋装过程中加入盐渍水进行产品保鲜，同时加入相应辅料进行保质。包装材料应用密闭性好、能耐100℃高温的复合膜塑料袋真空密封。 ⑤利用高温蒸汽杀菌机对包装好的产品进行高温杀菌，杀菌温度控制在90℃，时间20分钟左右，然后利用冷风冷却。 ⑥将灭菌完成后的成品通过检验设备建设是否符合产品质量标准（感官、食盐、氨氮、大肠杆菌等），合格品进行装箱入库待售。 图5-2 榨菜生产线工艺流程及产污环节图 二、主要污染工序 （一）、施工期主要污染工序 本项目施工期主要完成现场清理、设备安装和辅助工程的建设。在此过程中将产生废渣、废水、噪声、扬尘、施工人员的生活垃圾。这些污染是暂时性的，会随着施工结束而消失。项目施工期主要污染源统计见下表： 表5-1 本项目施工期主要产污环节和排污特征 类别 产生点 污染物 产污特征 治理措施 施工废气 施工场地 扬尘 间断 无组织排放，限速、清扫道路、洒水 施工机械 CO、NOx 间断 无组织排放 室内装修 甲醛、苯等 间断 无组织排放，使用环保涂料 施工废水 场地、机械等施工废水 泥沙、COD、SS、油污等 间断 经临时隔油沉淀池处理后回用，不外排 生活污水 COD、SS、NH3-N等 间断 已建预处理池处理用作农肥 施工噪声 机械设备 噪声 间断 设置围栏，合理安排施工时间 运输车辆 噪声 间断 施工固废 施工过程 建筑垃圾、装修垃圾、弃渣 间断 建筑垃圾、装修垃圾回收利用，不能回收利用及时清运，弃渣、弃土回用，不能回用的运至市政指定位置 施工人员生活 生活垃圾 间断 收集后统一至垃圾站处理 （二）、营运期主要污染工序 根据以上工程分析，本项目营运期污染物产生情况见下表5-2所示。 表5-2 本项目营运期污染物产生情况 类型 产生源 污染物组成 处理方式 备注 废气 锅炉废气 SO2、NO2、颗粒物 15m高排气筒排放 / 异味（盐渍异味、污水处理站恶臭） NH3、H2S 生产车间加强通风换气，污水处理站各构筑物加盖，预留进出气口通过活活性炭收集处理后引至15m高排气筒排放，同时以污水处理站边界为起点设置50m卫生防护距离等 / 废水 生产加工废水（主要为检验室废水、清洗废水、盐渍废水、灭菌废水） COD、BOD5、氨氮、氯化物 进厂区污水处理站 盐渍废水产生量为青菜头的20%，其中90%回用，10%外排，含盐量为10.1%，故盐渍废水含盐量为7.07t/a；盐渍榨菜含盐率为10.1%，经清洗后为10%，故进入清洗废水的含盐量为2.8t/a 设备清洗废水 COD、BOD5、氨氮 进厂区污水处理站 / 生活废水 COD、BOD5、氨氮 进厂区污水处理站 / 地面及盐渍池清洗废水 COD、BOD5、氨氮、氯化物 进厂区污水处理站 根据建设单位提供资料，地面及盐渍池清洗废水的含盐量为0.13t/a 初期雨水 COD、BOD5、氨氮 进厂区污水处理站 / 固体废物 废料 环卫部门清运处置 / 废包装材料 废品回收站 / 生活垃圾 环卫部门清运处置 / 污泥 环卫部门清运处置 / 废活性炭 资质单位处理 / 废培养基培养皿 资质单位处理 / 噪声 设备及车辆噪声 加强管理、隔声减震、距离衰减等 / 三、物料平衡及盐平衡 1、本项目物料平衡如下表所示： 表5-3 本项目物料平衡表 输入物料 输出物料 名称 数量（t/a） 名称 数量（t/a） 榨菜 3500 榨菜（含盐率10%） 3500 辣椒 10 回用后剩余盐渍水（含盐率10.1%） 70 苯甲酸钠 0.73 废料 350.8 焦亚硫酸钠 36 榨菜清洗废水含盐量 2.8 食用盐 377 地面及盐渍池清洗废水含盐量 0.13 合计 3923.73 3923.73 2、本项目盐平衡如下表所示： 表5-4 本项目盐平衡表 序号 输入系统物料 输出系统物料 名称 年消耗量（t/a） 含盐率 含盐量（t/a） 名称 产生量（t/a） 含盐率 含盐量（t/a） 1 食用盐 377 95.5% 360 榨菜 3500 10% 350 2 生产加工废水 21000 0.047% 9.87 3 地面及盐渍池清洗废水 7650 0.0017% 0.13 合计 360 360 四、污染物的排放及治理 （一）、施工期污染物的排放及治理 1、废气排放及治理措施 本项目施工期产生的废气主要源自施工场地作业和运输过程中产生的扬尘、施工机械产生的废气以及装修工程产生的有机废气等。 （1）施工扬尘 施工过程扬尘主要来自三方面：道路运输扬尘、临时堆场扬尘和施工作业点扬尘。 道路运输扬尘：机动车在运输建筑原料的过程中，车轮从施工场地等携带的泥块、沙尘、物料以及车载土石方、建筑原料均会抖落遗撒，经往来车辆的碾压后形成粒径较小的颗粒物进入空气，形成道路运输扬尘。 临时堆场扬尘：由于施工需要，一些建筑材料需要露天堆放，建筑材料（白灰、水泥、沙子、石子、砖等）的现场搬运及堆放会产生扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘一些施工作业点的表层土壤在经过人工开挖后，临时堆放于露天，在气候干燥且有风的情况下，会产生大量的扬尘。 施工作业点扬尘：主要为地基挖填平整、碎石、砂土层铺设时产生的扬尘。施工扬尘排放量与施工面积、施工水平、施工强度和土壤类型、气候条件等有关。厂房建设一般较为集中，因此施工粉尘单一面源性质，为无组织排放，故本评价不作粉尘污染源强的定量估算。 施工粉尘主要来源于地面扬尘。经类比分析，施工场地扬尘浓度平均值约为3.5mg/m3。因此，在施工过程中，施工单位必须严格依照城市扬尘防护规定进行施工，尽量减少扬尘对环境的影响程度。 为此，施工单位应采取以下措施： ①施工现场设置围挡，封闭施工现场，采用密目安全网，以减少结构和装修过程中的粉尘飞扬现象，降低粉尘向大气中的排放；脚手架在拆除前，先将脚手板上的垃圾清理干净，清理时应避免扬尘； ②要求必须对进出通道进行硬化； ③要求施工单位文明施工，定期对地面洒水，并对撒落在路面的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫，避免产生扬尘对周边环境造成影响； ④由于道路和扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度越快，扬尘量越大，因此，在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，同时施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面并进行洒水抑尘；在施工场地出口放置防尘垫，对运输车辆现场设置洗车场，用水清洗车体和轮胎；自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载，选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象； ⑤施工过程中，楼上施工产生的建筑渣土，不许在楼上向下倾倒，必须运送地面； ⑥禁止在风天进行渣土堆放作业，建材堆放地点要相对集中，临时废弃土石堆场及时清运，并对堆场以毡布覆盖，裸露地面进行硬化和绿化，减少建材的露天堆放时间； ⑦风速大于3m/s时应停止施工； ⑧严格按照《四川省灰霾污染防治实施方案》的“六必须”“六不准”相关要求进行施工。“六不准”包括不准露天搅拌混凝土；不准车辆带泥出门；不准运渣车辆超载、冒载；不准高空抛撒建渣；不准场地积水；不准现场焚烧废弃物。“六必须”包括必须围栏作业；必须硬化道路，必须设置冲洗设施；必须及时洒水作业；必须落实保洁人员；必须定时清扫现场。 ⑨严格按照《四川省灰霾污染防治办法》中建筑施工单位在施工工地应当设置硬质密闭围挡，并采取抑尘降尘措施。建筑土方、工程渣土等建筑垃圾应当及时清运，在场地内堆存的应当密闭遮盖。暂时不能开工的建设用地，应当由享有土地使用权的单位负责对裸露地面进行覆盖。运输矿石（粉）、煤炭、肥料、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、粉状、流体物料的，应当使用符合条件的车辆，密闭运输。 在项目施工期，对扬尘严格采取上述防治措施后，其浓度可得到有效控制，能够实现达标排放。 （2）施工机械废气 施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备使用柴油时产生，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于这一特点，加之施工场地开阔，扩散条件良好，一般为采取特殊的治理措施。施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，尽量减少燃油废气的排放。 （3）装修废气 本项目在内部装修施工期间的大气污染源主要来自于下述方面：漆、涂、磨、刨、钻、砂等装饰作业以及使用某些装饰材料如油漆、人造板、某些有害物质（如苯系物、甲醛、酚等污染物）的涂料等形成扬尘和有机废气污染物。 油漆废气主要来自于房屋装修阶段，该废气的排放属无组织排放，其主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。由于项目装修时间也有先后差异，因此，对周围环境的影响较难预测。本次评价只对该此类废气作定性的分析。 根据调查，每150m2的房屋装修需耗15个组份的涂料(包括地板漆、墙面漆、家具漆和内墙涂料等)，每组份涂料约为10kg，即约150kg。油漆在上漆后的挥发量约为涂料量的55%，含甲苯和二甲苯约20%。因此，在装修油漆期间，为防止涂料对周边环境的影响，施工单位须使用无毒无害的环保节能建筑材料，其环保型油漆、涂料及装修材料应按照国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行选购，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物及放射性元素氡，使各项污染指标达到卫生部2001年制定的《室内空气质量卫生规范》、国家质量监督检验检疫总局、国家环保总局、卫生部联合颁布的《室内环境空气质量标准》及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的限制要求。还应加强室内的通风换气，油漆结束完成以后，也应每天进行通风换气一至二个月后才能投入使用。由于装修时采用的三合板和油漆中含有的甲醛、甲苯、二甲苯等影响环境质量的有毒有害物质挥发时间长，所以使用后也要注意室内空气的流畅。 在进行以上防治措施后，本项目装修施工产生的废气可达标排放。 因此环评要求项目方在施工过程中要严格落实前面提出的扬尘防治措施，并进一步加强扬尘治理力度，采用密目安全网，经常洒水清扫，对车辆进出通道进行绿化，运输车辆尽量避开人流、车流高峰期。项目方应采取一切有效措施将不良影响降低到最小。 2、废水污染物排放源强及治理 施工期施工废水主要来源于施工废水、施工人员生活污水。 （1）施工生产废水 项目施工废水主要来源于施工区地面冲洗、施工机械设备和车辆冲洗废水，主要含泥砂，并带有少量的油污，悬浮物浓度较高，pH值呈弱碱性。在工程的整个施工期，预计每天产生施工废水5m3，其中废水中主要以SS污染为主，其浓度值为400～1000mg/L。施工区修建5m3临时隔油池和沉淀池，地面冲洗、施工机械和车辆清洗所产生的含油废水全部收集至沉淀池中，经隔油、沉淀处理后用于厂区地面冲洗、施工机械和车辆清洗，全部回收利用，不外排。 （2）施工人员生活污水 施工高峰期，施工人员及工地管理人员可达10人，本项目不设置临时施工生活营地，部分施工人员为周边居民，晚上回家居住。施工场地生活用水量按50L/（人·d）计，则生活用水量为0.5m3/d。污水排放系数取0.8，则生活污水的排放量为0.4m3/d。施工人员生活污水中主要含COD、BOD5、NH3-N、SS等。项目施工期民工产生的生活污水经已建预处理池处理后用作农肥。污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮，施工期生活废水排放情况见表5-5。 表5-5 施工期民工生活废水排放情况 废水性质 废水量（m3/d） COD BOD5 SS NH3－N 处理前 浓度(mg/L) 0.4 400 200 200 45 产生量(kg/d) 0.16 0.08 0.08 0.018 处理后 浓度(mg/ L) 0.4 300 150 100 40 排放量(kg/d) 0.12 0.06 0.04 0.016 3、噪声污染源强排放及治理 施工期噪声来源包括各类施工机械和运输车辆噪声，各施工阶段均有大量施工设备交互间歇性作用，因此产生的设备噪声也是间歇性和短暂性的。常用设备主要有：装载机、液压挖掘机、运输车辆、电锤、电锯等，其各施工阶段的主要噪声源、声源强度和建筑施工场界噪声限值标准见表5-6和表5-7。 表5-6 施工机械噪声源强及建筑施工场界噪声限制表 施工 阶段 声源 声源特点 噪声源强值dB(A) 5m 10m 20m 40m 50m 100m 土石方 阶段 挖土机 不稳定源 90 84 78 72 70 64 蛙式打夯机 不稳定源 90 84 78 72 70 64 装卸机 流动不稳定源 85 79 73 67 65 59 自卸汽车 不稳定源 85 79 73 67 65 59 底板与结构阶段 吊塔 不稳定源 90 84 78 72 70 64 振捣器 不稳定源 105 99 93 87 85 79 木工多用机具 不稳定源 105 99 93 87 85 79 电焊机 不稳定源 90 84 78 72 70 64 对焊机 不稳定源 90 84 78 72 70 64 装修安装阶段 电锯 不稳定源 95 89 83 77 75 69 电锤 不稳定源 98 92 86 80 78 72 无齿锯 不稳定源 95 89 83 77 75 69 多功能木工刨 不稳定源 105 99 93 87 85 79 角向磨光机 不稳定源 89~90 74~84 68~78 62~72 60~70 54~64 表5-7 不同施工阶段运输噪声强度 单位：dB(A) 施工阶段 运输内容 车辆类型 声源强度 土石方阶段 弃渣 自卸汽车 80~85 底板及结构阶段 钢筋、混泥土 混凝土罐车、载重车 80~85 装修阶段 各种装修材料及必备设备 轻型载卡车 80~85 施工各阶段将分别使用焊机等多种施工机械，这些设备产噪值一般都较大，主要产噪设备见表5-6。施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3～8dB（A）。 多数建筑施工机械产噪值较高，建筑施工机械噪声在无遮挡情况下传播距离较远，容易对声环境质量造成影响。 根据项目外环境关系，项目位于工业园区内，周边主要为企业和农户，为实现场界噪声达标排放，有效减少施工噪声对周围的影响，在施工过程中应严格采取以下措施实施： （1）施工机械尽量布置在场地中部，选用优质、低噪设备，尽量避免高噪设备同时运转，调整高噪设备同时运转的台数； （2）合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，禁止在夜间（22:00-6:00）施工，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求； （3）施工进行合理布局，采用低噪声设备；合理安排工序，尽量对高噪声源采用一定的围挡结构对其进行隔声处理； （4）科学安排施工现场运输车辆作业时间，设法压缩汽车数量及行车频率，运输时在施工场地严禁鸣笛； （5）加强设备维护，保证运输车辆及施工机械处于良好的工作状态，从源头上控制噪声的产生； （6）除抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊要求必须连续作业外，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，因特殊要求必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明，并公告附近居民，征得其谅解后方可施工； （7）在每年“两考”禁噪期，施工必须遵守市政府《关于加强中高考期间噪声污染监督管理工作的通知》的相关规定，不得影响到参加考试的考生。 施工单位必须严格采取上述噪声防治措施，确保施工期间场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关要求，实现场界外达标排放，严禁出现施工噪声污染现象。 4、固体废物污物排放及治理 固体废物主要产生在基础工程、主体工程、装修工程以及设备安装工程。根据分析可知，施工期主要的固体废物包括场地构筑物基础、管道等开挖产生的弃土、建筑垃圾、施工人员生活垃圾、隔油池和沉淀池泥砂等。 （1）开挖弃渣 本工程建设土石方主要包括场地建构筑物基础、管沟、道路场地、绿化覆土等，根据建设单位提供的资料，共有挖方300m3，填方100m3，弃方200m3，本项目弃方运至政府指定建渣及弃土堆放点堆放。 在开挖土石方时，由于堆放量较大，遇降雨容易形成水土流失而造成对受纳水道的影响。要求在进行开发土石方作业时，一是在堆放场地周围设置排水沟及沉淀池，二是在雨季不进行开挖作业或只进行小规模作业，尽可能减少形成水土流失现象。因此环评要求： A、需回填弃土在工地内设置的临时堆场要作好相应的防尘及水土流失工作，建议在堆场顶部覆盖塑料薄膜，同时在场地周围设置导流排水沟，防止暴雨季节冲刷，污染环境； B、项目修建过程应及时对项目内和周边的影响范围进行绿化和恢复。 （2）建筑垃圾 本项目施工期主要新建83个盐渍池，300m3/d污水处理站，在建设过程中将会产生一定量的建筑垃圾（本次环评不对其进行定量计算），但产生的废料首先必须考虑废料的回收利用，一般情况下建筑材料废弃物有废弃钢材、木材等，其损耗量约占使用量的5～8%，且大多可回收，不会出现丢弃现象；对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收，交废物收购站处理；建筑垃圾除部分用于回收，不能回收利用的部分堆放达一定量时应及时清运到指定的建筑垃圾场处理。 环评要求：在外运以上各种建筑、装修、弃渣、弃土垃圾时，应尽量避免散落弃土、弃渣给城市环境带来的污染，运输弃土、弃渣车辆在运输过程中应避开车辆高峰期、车辆高峰路段，运输车辆加盖篷布，同时加强交通管理工作，做到不影响沿路居民生活和不堵塞交通。弃土、弃渣在倾倒过程中，应做到规范操作。评价要求项目施工期应设置车辆冲洗平台，运输车要进行必要的轮胎冲洗，渣土遮挡、防撒落措施等。可最大限度减少弃渣对环境的影响。 （3）生活垃圾 施工期生活垃圾按施工人员10人、0.5kg/人·d计，产生量约为5kg/d，经袋装收集后送至建设部门指定地点处置。 （4）沉渣 项目施工期修建的隔油池和沉淀池中的泥沙应根据产生情况定期清掏，清掏出的泥沙运至建设部门指定地点处置。 综上所述，项目施工期在严格落实以上措施后，其施工期的固废可实现清洁处理和处置，不造成二次污染。 （二）、营运期污染物排放及治理 1、废气的排放及治理 本项目生产过程中产生的废气主要为盐渍过程及污水处理站过程中产生的异味、天然气锅炉燃烧废气。 （1）天然气燃烧废气 本项目设置有0.5t/h天然气锅炉1个，使用天然气为燃料，主要使用蒸汽对榨菜进行高温杀菌，根据建设单位提供资料，天然气使用量约为9.6万m3/a。参考《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材社会区域类》（中国环境科学出版社出版）中油、气燃料的污染物排放因子，每燃烧1000立方米天然气排放颗粒物0.14kg，SO20.18kg，NOx1.76kg，排烟量按燃烧每立方米天然气产生烟气量为12.31m3。据此计算1台燃气锅炉运行时排放的烟气中各污染物的源强和排放浓度，见下表所示。 表5-8 燃气锅炉排放的烟气中污染物源强统计表 锅炉台数及吨位 1台0.5t/h燃天然气锅炉 烟囱高度(m) 15 烟囱数量 1个 燃 料 天然气 耗气量(m3/h) 40 烟气量(m3/h) 492.4 源强计 算公式 颗粒物 Q尘=0.14×B/3.6 式中：Q尘：烟尘排放源强，(mg/s)； B ：燃气量(Nm3/h)； 0.14：每燃烧1000m3的天然气产生的烟尘的公斤数 SO2 QSO2=0.18×B/3.6 式中：QSO2：SO2源强，(mg/s)； B ：燃气量(Nm3/h)； 0.18：每燃烧1000m3的天然气产生的SO2的公斤数 NOx (以NO2计) QNOx=1.76×B/3.6 式中：QNO2：NO2源强，(mg/s)； B ：燃气量(Nm3/h)； 1.76：每燃烧1000m3的天然气产生的NO2的公斤数 源 强 (mg/s) 颗粒物 1.56（0.01344t/a） SO2 2.0（0.01728t/a） NO2 19.56（0.169t/a） 排放浓度 (mg/Nm3) 颗粒物 11.37 SO2 14.62 NO2 143.01 由上表可知，该项目锅炉燃气排放的颗粒物、SO2、NOX排放量分别为：0.01344t/a、0.01728t/a和0.169t/a，颗粒物、SO2、NOX浓度分别为11.37mg/m3、14.62mg/m3和143.01mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中的燃气锅炉排放标准，即颗粒物、SO2和NOX排放浓度分别不高于20mg/m3、50mg/m3和200mg/m3。 同时，根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中“4.5 燃油、燃气锅炉烟囱不低于8米”，同时新建锅炉房的烟囱周围半径200m范围内有建筑物时，其烟囱应高于最高建筑物3m以上。根据现场调查，项目200m范围内最高建筑物为项目南侧散居农户（4F），其建筑最高约为12m，因此，环评要求建设单位应设置1根离地面高度为15m的锅炉排气筒，本项目产生的天然气锅炉燃烧废气通过1根离地面高度15m的排气筒排放。 （2）异味 本项目在榨菜盐渍、加工过程中，会伴有微生物发酵作用，起主要作用的是乳酸发酵，其次是酒精发酵，醋酸发酵极为轻微。在酒精发酵过程汇总生成乙醇和二氧化碳，醋酸发酵生成醋酸，从而导致了榨菜异味的形成。由于乙醇、二氧化碳、醋酸等不属于恶臭气体，产生量较小，为无组织排放，故本次环评不对其进行定量评价。为减小异味浓度，保证车间内空地质量，环评要求车间设置排风扇，加强车间内通风换气。 此外本项目在厂区西侧拟设置300m3/d污水处理站，采用“导流厌氧+化学絮凝+生物接触氧化”工艺，产生的臭气主要为H2S、氨气，随着季节温度的变化恶臭强度有所变化。根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，按每处理1g的BOD产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S进行估算，根据前述核算的本项目废水处理量，本项目建成运营后，污水处理站处理本项目废水中的BOD5的产生量为15.92t/a，排放量为0.66t/a，则BOD5处理量为15.26t/a，依此来估算恶臭因子产生的源强，源强见下表。 表5-9 废水处理站恶臭气体源强 污染物 产生源强（kg/a） NH3 47.3 H2S 1.81 为确保项目污水处理站臭气达标排放，且不对周边居民造成影响，环评要求对污水站的盖板加强密闭效果，盖板上预留进、出气口，对污水处理设施出气口设置活性炭吸附装置处置（收集效率80%，处理效率90%），处理后经15m高排气筒排放，同时出口背对项目周边居民房。另外，在污水处理站附近种植乔木灌木等绿化带，通过植物的吸附和阻隔。 采取上述措施后，污水站恶臭排放量见下表： 表5-10 污水处理站恶臭气体排放量 污染源 污染物名称 产生情况 处理 措施 排放情况 排气筒 产生量kg/a 产生速率 kg/h 排放量kg/a 排放速率kg/h 有组织 NH3 37.84 0.0052 活性炭吸附，收集率80%，去除率90% 3.784 0.00052 高度15m，直径0.5m H2S 1.45 0.0002 0.145 0.00002 无组织 NH3 9.46 0.0013 9.46 0.0013 / H2S 0.36 0.00005 0.36 0.00005 由影响预测可知，本项目在厂界NH3、H2S浓度能够达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）恶臭厂界标准新扩改建二级标准。 本项目污水处理站恶臭通过活性炭吸附后通过15m高排气筒排放，排放口朝向西侧，废气出气口布置应布置在背离住户的一端，不得面向周围住户，避免朝向居民建筑。 同时，为了避免污水渗漏、污染土壤及地下水源而造成的二次污染，应对各构筑物的底部进行防渗处理。 废水的排放及治理 根据建设单位提供资料，项目产生的废水主要为生产加工废水、设备清洗废水、地面及盐渍池清洗废水以及员工生活污水。 （1）废水产生源 A、生产加工用水 本项目榨菜生产工艺主要为拣选、盐渍、清洗、称量装袋、杀菌、检验、装箱。根据《工业污染源产排污系数手册（2010修订版）》中1370蔬菜、水果和坚果加工行业产排污系数，本项目参考其中泡菜产品产排污系数，工业废水量为15*0.4=6t/t-产品，产污系数按0.85计。本项目年产榨菜3500吨，则用水量为82.35m3/d，24705.88m3/a，废水量为70m3/d，21000m3/a。此部分废水水质主要以COD、悬浮物等为主，COD约1500mg/L、BOD5约500mg/L、SS约400mg/L、氯化物约470mg/L、氨氮约60mg/L。 B、设备清洗用水 根据建设单位提供资料，每生产1t产品将使用1m3水清洗设备，本项目年产3500吨榨菜，则设备清洗用水量为11.67t/d，3500t/a，产污系数按0.9计，则设备清洗废水产生量为10.5t/d，3150t/a。此部分废水主要以悬浮物和大颗粒为主，COD约280mg/L、BOD5约200mg/L、SS约200mg/L、氨氮约15mg/L。 C、地面及盐渍池清洗用水 地面清洗用水：根据建设单位提供资料，定期对车间内地面进行清洗，根据建设单位提供资料，地面每天清洗一次，每次清洗水用量为8m3，即8m3/d，2400m3/a，产污系数按0.9计，则清洗废水产生量为7.2m3/d，2160m3/a。 盐渍池清洗用水：根据建设单位提供资料，本项目盐渍菜起池后将对盐渍池进行清洗以便下次盐渍。根据建设单位提供资料以及类比同行业，本项目盐渍池清洗水用量约20m3/d，6000m3/a，产污系数按0.9计，则清洗废水产生量为18m3/d，5400m3/a。 因此，地面及盐渍池清洗用水总量为28m3/d，8160m3/a，废水总量为25.2m3/d，7560m3/a。此部分废水水质主要以COD、悬浮物等为主，COD约500mg/L、BOD5约300mg/L、SS约400mg/L、氯化物约17.2mg/L、氨氮约15mg/L。 D、生活用水 本项目劳动定员60人，厂区内不设食堂和住宿，根据《建筑给排水设计规范》（2009版）及《四川省用水定额》所制定的各项用水定额，本项目员工用水量按50L/人.d计，则本项目职工生活用水量为3m3/d，900m3/a，产污系数按90%计，则废水产生量为2.7m3/d，810m3/a。此部分废水主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N，产生浓度分别为COD：500mg/L、BOD5：300mg/L、NH3-N：45mg/L、SS：400mg/L。 E、初期雨水 由于本项目生产过程中在盐渍菜起池、转运等过程中菜渣、盐渍水等污染物易洒落地面，遇下雨天时，雨水冲击地面将会产生含盐废水，直接外排将会污染评价区域水环境。因此，针对初期雨水，本项目场地外雨水直接外排，场地内初期雨水收集至初期雨水收集池，然后同生活污水、生产废水一起进入污水处理站处理达标后外排。 经过类比可知，地面雨水中污染物浓度大小经历由大到小的变化过程，污染物的浓度在0～15分钟内达到最大，随后逐渐降低，在降雨后一小时趋于平稳。项目厂区场地硬化，实施雨污分流，在厂区周围修建导流沟，使初期雨水（降雨初期20分钟）全部流入初期雨水收集池，收集的雨水污水处理站处理达标后排放。 厂区路面雨水量计算方法： Qm=C×I×A I=Q/D 式中： Qm：24h降雨产生厂区路面雨水量； C：集水区径流系数； I：集流时间内的平均降雨强度； A：集雨区面积； Q：项目所在地区多年平均降雨量；乐至县多年平均降雨量为948mm； D：项目所在地区年平均降雨天数，此处参照乐至县多年平均降雨天数，平均年降雨天数约110天（雨量大于 0.1mm）。 Q=948mm，平均年雨日(雨量大于0.1mm)D=110d，路面径流系数采用我国《室内设计规范》中对混凝土和沥青路面所采用的径流系数C=0.9，本项目场地地面全部进行硬化，项目厂区集雨区面积A=20180m2，经计算，本项目厂区内路面雨水产生量为156.52m3/d。故项目初期雨水（降雨初期20分钟）产生量为2.17m3，本项目将设置一个初期雨水收集池（约2.5m3，能够满足要求），初期雨水经初期雨水收集后经厂区污水处理站处理达标后排放。此部分废水主要以SS为主，COD：200mg/L、BOD5：200mg/L、NH3-N：8mg/L、SS：400mg/L。 综上所述，本项目生产过程中排入污水处理站的综合废水总量为110.57m3/d，33171m3/a，根据物料平衡以及盐平衡，进入综合废水中的食盐量为10t/a，故可得出综合废水中氯化物的浓度约为300mg/L。 本项目废水产生情况见下表： 表5-11 废水产生情况一览表 废水名称 排放量(m3/a) CODcr（mg/L） BOD5（mg/L） SS（mg/L） NH3-N（mg/L） 氯化物（mg/L） 生产加工废水 21000200 2000 600 400 60 470 设备清洗废水 3150 280 200 200 6 - 地面及盐渍池清洗废水 7560 500 300 400 15 17.2 生活废水 810 500 300 400 45 - 初期雨水 651 200 200 400 8 - 综合废水 33171 1428 480 382 43 300 （2）、治理措施 A、废水治理措施 根据分析，本项目生产过程中排入污水处理站的综合废水总量为110.57m3/d，33171m3/a，其中含盐量10t/a。 经调查，乐至县中天镇农副产品产业园已筹建一座园区污水处理厂，目前已建成试运行中，但目前企业附近园区污水管网未建成，本项目在污水处理厂的服务范围内。因此，环评要求本项目废水处理方式为：生活废水经预处理池处理后与生产废水、初期雨水一同经自建污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入鄢家河；远期待园区污水处理厂运营后，生活废水经预处理池处理后与生产废水与初期雨水一同经自建污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入农副产品产业园园区污水处理厂处理达《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河。 根据调查，为满足企业后续发展需要，企业委托专业设计单位设计1座处理能力为300m3/d的污水处理站，该污水处理站采用“导流厌氧+化学絮凝+生物接触氧化”工艺，根据计算，本项目综合废水氯化物浓度为300mg/L，不会对污水处理站内微生物产生明显抑制效果。具体工艺流程见下图： 图5-3 污水处理工艺流程 废水处理工艺流程简介： 废水经格栅沉沙池后，拦截废水中的粗大漂浮物和大颗粒，分离泥沙，避免后续构筑物的堵塞，减少清陶次数。废水进入预沉收集池，均衡水质，特别是盐度变化时对微生物的冲击，特别是盐度变化时对微生物的冲击。将上清液排入厌氧接触反应池进行厌氧处理。在获得较高的可生物降解有机物的效果。提高废水的可生化性、处理后，将上清液排入综合反应器进行加药化学絮凝，然后自流进入调节池进行水质调节，然后上清液进自流入沉淀池进行沉淀，沉淀后的水自流进入生化一、二、三级接触氧化池，进行曝气好氧处理。经导流沉淀后，上清液排入沙滤池，检测数据达标后外排。导流沉淀池内活性污泥部分经泵回流至生化池。预沉收集池、厌氧池、沉淀池、回流池、沙滤池的污泥、定期排入污泥干化池，经处理后，滤水排入预沉收集池，泥渣外运处理。 本项目废水处理工艺是目前酱腌菜、泡菜制品废水处理工艺中的典型工艺，技术成熟，经济合理，运行可靠。本项目废水处理工艺具有如下特点：本污水处理站工艺中培养和驯化各类嗜盐微生物菌群，使微生物菌群在高（中）盐度下，具有一定的耐盐度和有机物浓度变化的冲击能力，在各种情况下，嗜盐微生物种群能保持较强的生存和繁殖能力，是确保废水治理技术成功的关键；本污水处理站在三级好氧处理中，采用了比重在0.4—0.6g/cm³的填料。此种填料的选用，表面积大，既增强了嗜盐菌种的栖息和生长繁殖的场所，强化了降解效果，解决了填料堵塞问题，使好氧反应池能正常运行，确保稳定的有机污染物的去除率，又解决了常用组合填料在盐水中易老化、损坏、脱网的问题；本污水处理站在处理榨菜废水，具有技术新、占地少、投资省、运行费用低等方面的特点。 B、污水处理工艺技术可行性分析 根据建设单位提供资料以及类比同行业，本项目综合废水污染物污染物浓度分别为：COD：1428mg/L、BOD5：480mg/L、SS：382mg/L、NH3-N：43mg/L、氯化物：300mg/L。 本项目废水处理工艺是目前酱腌菜、泡菜制品废水处理工艺中的典型工艺，技术成熟，经济合理，运行可靠，同时，氯化物浓度为300mg/L，在此条件下，不会对污水处理站微生物造成明显冲击。运用此工艺（导流厌氧+化学絮凝+生物接触氧化）处理后，废水污染物排放浓度能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。 本污水处理站各因子处理效率见下表： 表5-12 营运期本项目废水产生及排放情况 污染物名称 SS COD BOD5 NH3-N 氯化物 本项目污水量 （m3/a） 综合污水 处理前浓度（mg/L） 382 1428 480 43 300 33171 治理措施 导流厌氧+化学絮凝+生物接触氧化 处理后浓度（mg/L） 70 100 20 15 300 污染物去除率（%） 81.38 92.99 95.8 65.1 0 (GB8978-1996)表2中的 排放标准 70 100 20 15 300 污染物产生量（t/a） 12.67 47.37 15.92 1.42 10 污染物排放量（t/a） 2.32 3.32 0.66 0.498 10 注：氯化物参照执行《四川省水污染物排放标准》（DB51/190-93）一级标准。 废水排入中天农副产品产业园污水处理厂可行性分析：根据中天农副产品产业园园区规划环评可知，园区污水处理厂拟建于乐至县中天镇青㭎村，总处理规模设计为10000m3/d，根据现场调查，该污水处理厂实际建设规模为900m3/d，目前已建成，但园区管网未铺设完成，预计于2019年底完成管网铺设。该污水处理厂有足够的能力处理本项目污水，且本项目污水水质经预处理后能达到污水处理厂接管要求，不会对污水处理厂处理效率造成冲击，同时本项目位于园区内，在污水处理厂服务范围内，因此本项目远期废水排入园区污水处理站处理方案可行。 另外，环评要求厂区严格执行“雨污分流制”，同时，当污水处理站系统出现运行故障或检修，污水处理站不能正常运行或者不能达到预期处理效果时，废水直接外排将会造成严重的污染事故，因此，环评要求：将本项目中格栅池、收集池兼做应急事故池，并能储存1天的废水量。本项目废水量为33171m3/a，110.57m3/d，污水处理站规模300m3/d，因此，评价建议格栅池以及收集池总容积为300m3，在污水处理站出现事故时，废水可以暂时存放于格栅池及收集池中，故障排除后将暂存的废水进行处理，这样可最大限度的避免事故排放。同时，由于本项目废水量超过100吨/天，因此，环评建议建设单位安装自动监测仪，实时监控企业废水排放情况。 本项目近远期废水产生及排放情况如下表所示： 表5-13 项目废水产生及排放情况一览表 废水性质 废水量（m3/a） COD BOD5 SS NH3-N 氯化物 处理前 浓度（mg/L） 33171 1428 480 382 43 300 产生量（t/a） 47.37 15.92 12.67 1.42 10 近期经污水处理站处理后 浓度（mg/L） 100 20 70 15 300 排放量（t/a） 3.32 0.66 2.32 0.498 10 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准 100 20 70 15 300 远期经污水处理站处理后 浓度（mg/L） 33171 500 300 400 45 300 排放量（t/a） 16.59 9.95 13.27 1.49 10 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 500 300 400 45 1000 中天农副产品产业园污水处理厂 浓度（mg/L） 33171 40 10 10 3 300 排放量（t/a） 1.33 0.33 0.33 0.1 10 《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准 40 10 10 3 300 注：园区污水处理厂运营后，氯化物参照执行《四川省水污染物排放标准》（DB51/190-93）W级与一级标准。 （三）、噪声的排放及治理 本项目噪声主要来源于压榨机、清洗机等设备运行噪声以及运输车辆的车辆噪声。根据类比，设备噪声源强在75~90dB（A）之间。项目设备噪声源强及治理措施见下表。 表5-14 项目设备噪声源强及治理措施 序号 噪声源 噪声源强（dB（A）） 采取措施 治理后噪声 dB(A) 1 起菜机 70~85 加强管理，设备之间加减震垫、厂房隔声、合理布局、加强管理、距离衰减等降低噪声影响 ≤65 2 清洗机 70~85 ≤65 3 真空包装机 70~80 ≤65 4 运输车辆 70~90 ≤65 5 灭菌机 70~80 ≤65 拟采取的治理措施： 为有效降低设备噪声，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，建设单位拟采取的噪声减缓措施： （1）设备选型上选用先进的、噪音低、震动小的生产设备，安装时采取台基减震、橡胶减震接头以及减震垫等措施； （2）合理布置产生噪声的设备，将噪声比较大设备安排在项目中央，设备均布置在厂房内，利用厂房隔声。 （3）项目通过加强设备保养、维护，对机械设备定期进行维护，减少因设备工况差而产生的噪声污染。 （4）项目通过加强管理、教育，使工人文明操作，车辆禁止怠速运行，装卸货物时轻拿轻放，避免因野蛮操作产生的突发性噪声。 经上述噪声治理措施后，项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 （四）固体废弃物的排放及治理 本项目营运期固体废物主要包括一般固废：员工生活垃圾、废料、废包装材料、以及污水处理设施清掏污泥；危险固废：检验室废培养基培养皿、废活性炭。 一般固废： 员工生活垃圾 本项目劳动定员为60人，生活垃圾产生量按0.5kg/人.d计算，则本项目员工生活垃产生量为0.03t/d，即9t/a。环评要求建设单位在厂区及办公区设置生活垃圾收集桶，每天安排专人袋装生活垃圾后送至当地生活垃圾收集点，最终由环卫部门清运处置。 污泥 本项目营运期废水处理过程中将会产生一定的污泥，主要产生于污水处理站以及化粪池。经类比调查分析，污泥产生量取废水量的0.01%，则本项目营运期污泥产生量为3.3t/a，经定期收集后，交由环卫部门定期清运处置。 废料 根据建设单位提供资料，本项目在生产过程中将会产生一定量的废料，主要为废菜渣以及废辣椒，产生量为350.8t/a。企业废料经收集后交由环卫部门清运处置。 4、废包装材料 根据建设单位提供资料，本项目在产品包装过程将会产生废包装材料，产生量为10t/a，经收集后定期外售给废品回收站综合利用。 危险固废： 1、检验室废培养基培养皿 根据建设单位提供资料，本项目将对产品是否合格进行检验，主要检验指标为感官、氨氮、水份、食盐、大肠杆菌等，检验过程成将会产生一定检验固废，主要为废培养基、培养皿等，属于危险废物，废物类别为HW49（900-047-49），产生量约为0.08t/a。 2、废活性炭 本项目污水处理站废气通过采用活性炭进行吸附处理，此过程将会产生一定量的废活性炭，属于危险废物，废物类别为HW49（900-041-49）。本项目污水处理站恶臭产生量分别为：NH3：47.3kg/a、H2S：1.81kg/a，根据《简明通风设计手册》，活性炭有效吸附量Qe=0.25kg/kg活性炭，收集效率80%，活性炭吸附效率按90%计，则本项目恶臭处理量分别为：NH3：34.1kg/a、H2S：1.3kg/a，则本项目产生的废活性炭为0.177t/a。为保证处理效率，需对活性炭进行定期更换（平均4个月更换一次，每年更换4次）。 本项目固体废物产生及处理情况见下表： 表5-15 项目固体废物产生及处理措施一览表 序号 类别 废弃物名称 产生量 治理措施 1 一般固体废物 生活垃圾 9t/a 统一收集后交由环卫部门清运处置 2 污泥 3.3t/a 定期清掏后交由环卫部门清运处置 3 废料 350.8t/a 统一收集后交由环卫部门处置 4 废包装材料 10t/a 统一收集后外售废品回收站综合利用 5 危险 废物 废培养基培养皿 0.08t/a 统一收集后交由有资质的单位处理 6 废活性炭 0.177t/a 统一收集后交由有资质的单位处理 综上所述，本项目固体废物均得到有效合理处置，去向明确，不会对外环境造成二次污染。 为避免其二次污染的发生，评价要求：项目危险废物暂存间应作好相应的防雨防渗防漏及防流失处理，避免地下水和土壤污染，并设置明显标志，分类收集，同时应及时、妥善清运危废，尽量减少危废临时贮存量。 项目危废暂存间将严格按照《危险废物储存污染控制标准》的要求设计，做好防雨、防渗，防止二次污染。地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造，并设计有堵截泄漏的裙脚、围堰等设施。库内废物定期由有资质单位的专用运输车辆运输。 对危险废弃物的收集和管理，要求采用以下措施： a、在危废暂存间内对各类危废进行分类堆存，做好危废间的防渗、防漏处理定期由供货单位统一运输。 b、 危险废物全部暂存于危险暂存间内，做到防风、防雨、防晒。 上述危险废弃物的收集和管理，公司将委派专人负责，各种废弃物的储存容器都要有很好的密封性，危废临时储存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求进行防渗、防漏处理，安全可靠，不会受到风雨侵蚀，可有效地防止了临时存放过程中的二次污染。 （五）地下水污染防治 项目的地下水污染预防措施应按照“源头控制、分区控制、污染监控、应急响应”的主动与被动防渗相结合的防渗原则。在做好防止和减少“跑、冒、滴、漏”等源头防污措施的基础上，对厂区内各单元进行分区防渗处理。根据本项目实际生产情况，将全厂按物料或者污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置划分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区。 （1）防渗区划分： 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目应采取分区防控措施，划分如下： 1、防渗区划分： 重点防渗区：污水处理系统各构筑物、盐渍池、危险废物暂存间； 一般防渗区：除重点防渗区外其他生产区域、办公区、化粪池。 简单防渗：除重点防渗区、一般防渗区以外的其他区域，如厂区道路等。 2、防渗要求： 简单防渗区：本项目利用原四川英瑞达食业有限公司已建厂区，厂区道路已用混凝土进行简单防渗。 一般防渗区：本项目利用原四川英瑞达已建标准厂房，本项目生产车间、办公区、预处理池属于一般防渗区。根据现场调查，本项目生产厂房、办公区、预处理池已采取10~15cm的水泥进行硬化。通过该措施可使一般防渗区防渗层渗透系数≤10-7 cm/s。 重点防渗区：本项目危险废物暂存间、盐渍池、污水处理系统各构筑物为重点防渗区，采用防渗钢筋混凝土结构，采用12cm以上的防渗混凝土（混凝土防渗等级不小于P8，混凝土P8级渗透系数为0.261×10-8cm/s），池体内所有表面涂刷涂环氧树脂防腐防渗（渗透系数应小于1.0×10-10cm/s）。 表5-16 项目防渗分区及治理措施表 防渗分区 名称 治理措施 重点防渗区 盐渍池、污水处理站、危险废物暂存间 采用防渗钢筋混凝土结构，采用12cm以上的防渗混凝土（混凝土防渗等级不小于P8，混凝土P8级渗透系数为0.261×10-8cm/s），池体内所有表面涂刷涂环氧树脂防腐防渗（渗透系数应小于1.0×10-10cm/s）。 一般防渗区 办公区、生产车间、预处理池 黏土铺底，在上层铺10~15cm的水泥进行硬化，使防渗层渗透系数≤10-7 cm/s 通过对厂区各区域采取以上有效防渗措施后，能有效防止渗漏造成地下水污染，不会对地下水、土壤以及地表水环境造成影响。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况（表六）

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量 (单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 营 运 期 | 厂区 | 异味 | 氨气：46.81kg/a 硫化氢：1.812kg/a | 有组织：氨气：3.745kg/a；硫化氢：0.145kg/a； 无组织：氨气：9.36kg/a；硫化氢：0.362kg/a； |
|  |  |  | 天然气锅炉燃烧废气 | NOx：0.169t/a SO2：0.01728t/a 颗粒物：0.169t/a | NOx：0.169t/a；143.01mg/m3 SO2：0.01728t/a；14.62mg/m3 颗粒物：0.013t/a；11.37mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 营 运 期 | 厂区 | 生活污水、生产废水（废水量：33171t/a ） | COD:1428mg/L，47.37t/a BOD5:480mg/L，15.92t/a SS:382mg/L，12.67t/a NH3-N:43mg/L，1.42t/a 氯化物：300mg/L，10t/a | 近期：COD:100mg/L，3.32t/a； BOD5:20mg/L，0.66t/a； SS:70mg/L，2.32t/a； NH3-N:15mg/L，0.498t/a； 氯化物：300mg/L，10t/a 远期：COD:500mg/L，16.59t/a； BOD5:300mg/L，9.95t/a； SS:400mg/L，13.27t/a； NH3-N:45mg/L，1.49t/a； 氯化物：1000mg/L，10t/a |
| 固 体 废 弃 物 | 营 运 期 | 生产区 | 废料 | 350.8t/a | 0 |
|  |  |  | 废包装材料 | 10t/a | 0 |
|  |  |  | 废培养基培养皿 | 0.08 | 0 |
|  |  | 办公区 | 生活垃圾 | 9t/a | 0 |
|  |  | 污水处理站 | 污泥 | 3.3t/a | 0 |
|  |  |  | 废活性炭 | 0.177t/a | 0 |
| 噪 声 | 营运 期 | 厂区 | 设备及车辆噪声 | ≥65dB(A) | 昼间≤65dB（A） 夜间≤55dB（A） |
| 主要生态环境影响（不够时可另附页）： 本项目位于中天镇农副产品产业园，周围无生态敏感点，不涉及野生动植物。本项目标准厂房已建设完成，施工期间未接收到任何投诉。主要施工期主要为盐渍池、污水处理站的修建以及厂房内设备的安装。项目工期场地开挖施工，将破坏部分表土结构，减弱局部地区土层的稳定性，并使地表植被受到一定程度的损坏，故在短时间内仍有可能局部性地加重该区域水土流失。本工程开挖量较小，开挖时间短，不会造成大的水土流失现象，随着工程的竣工，水土流失现象将得到控制。且该区域人类活动频繁，无珍稀保护动植物，项目的建设对生态环境不会产生较大影响。 |

# 环境影响分析（表七）

一、施工期环境影响分析 本工程施工期的环境影响，主要表现在以下几个方面： （1）施工机械运行及运输车辆流动，会对施工区周围的声学环境形成一定影响； （2）建筑施工扬尘，会对施工所在地的局部大气环境质量造成一定影响； （3）施工产生的建筑物垃圾，也会带来一定的环境影响。 目前本项目尚未开始施工；施工布置和交通组织未确定，但环评要求施工场地布置应遵循以下原则： （1）生活、办公区与施工现场、材料堆场、固废堆场等分开布置，以减轻噪声及扬尘等对生活、办公的影响； （2）相对固定的高噪声源尽量布置在施工场地中央，尽可能远离周边环境敏感点； （3）施工场地的大型施工机械如塔吊和施工升降机的布置除考虑安拆方便外，还应满足工程施工需要，交通流畅，尽可能使场内道路环通。合理布置施工机械位置后，施工噪声对外环境影响较小； （4）所有临时通道及材料堆场均作硬化处理，材料均堆放指定区域，并堆放整齐，确保现场施工道路畅通； （5）应先进行与雨、污水管网相接的雨、污管线和项目其它配套基础设施的施工，防止施工期间污废水乱排乱放； （6）施工场地进出口要设置运输车辆清洗池，车辆必须要进行清洗轮胎后才能进出场地。 （7）要加强施工安全生产并采取必要的防范措施。 交通组织要求： 在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，同时施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面并进行洒水抑尘；在施工场地出口放置防尘垫，对运输车辆现场设置洗车池，用水清洗车体和轮胎；自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载，选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象；施工单位文明施工，定期对地面洒水，并对撒落在路面的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫，避免产生扬尘对外环境造成影响。 总的来说，项目施工组织应科学合理，符合清洁生产原则，现场组织符合当地地方法律、法规的要求，施工机械在施工场界布设合理。综上，项目方在落实上述施工布置原则后，可以降低施工期对环境产生的不良影响。 （一）大气环境影响分析 （1）施工扬尘 施工过程中，道路运输、临时堆场和施工作业点均会产生扬尘。根据工程分析可知，施工时可采取设置围挡、封闭施工现场，硬化进出道路，定期洒水抑尘，禁止大风天气作业，施工场地限速，堆场毡布覆盖，运输车辆毡布覆盖等措施，以防止和减少施工扬尘对环境的影响。 采取措施后，加之施工时间是有限的，施工期扬尘对周围环境影响是可控的。 （2）施工机械废气 施工期间，使用机动车运送原材料、设备和机械设备使用柴油时产生，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于这一特点，加之施工场地开阔，扩散条件良好，可以得到有效的稀释扩散。施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，尽量减少燃油废气的排放。 （3）装修废气 本项目在进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂等），涂料的挥发将会对项目所在地的大气环境产生一定影响。涂料废气的排放时间不确定，可持续较长，目前对于分散排放的废气没有很好的治理方法。在装修材料及设备购置时，建业业主选用质量好、环境影响小，由国家有关部门检验合格，有毒有害物质含量少的环保型油漆、涂料、装饰材料及设备；加强施工管理，减少油漆和涂料的跑、冒、滴、漏；对施工作业空间加强通风等措施。 施工扬尘、尾气、装修废气对大气环境的不利影响是短暂的、局部的，也是施工中不可避免的，但会随着施工的结束而消失。施工期扬尘及废气可以得到有效控制，施工期是临时、短暂的，故对区域环境大气质量影响不明显。 （二）水环境影响分析 项目施工期间废水主要为施工废水和施工工人的生活污水。施工人员的生活污水排放量为0.4m3/d，主要含有COD、BOD5、NH3-N、SS等，经厂区已建化粪池处理后用作农田施肥；在工程的整个施工高峰期，预计每天每天产生施工废水5m3，其中主要以SS为主，其值为400~1000mg/L，经隔油沉淀池沉淀后回用。 项目施工期生活污水和施工废水均得到有效合理处置，施工期不会对当地地表水环境造成明显影响。 （三）声环境影响分析 根据工程分析可知，施工各阶段使用不同的机械设备产生的噪声，一般在90~105dB（A）之间，施工噪声值见表5-3。 噪声影响预测 按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的要求，可选择点声源预测模式，来模拟本项目主要声源排放噪声随距离的衰减变化规律。 主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减： L2=L1-20lg(r2/r1)-△L 式中：L2－点声源在预测点产生的声压级，dB(A); L1－点声源在参考点产生的声压级，dB(A); r2－预测点距声源的距离，m; r1－参考点距声源的距离，m; △L－各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等引起的衰减量，dB(A)）。 施工场地可看做是具有若干点声源的集合，若干点声源的能量叠加估算某一预测点的声级。 叠加公式为： 根据各施工机械满负荷运行单机噪声值，采用前述噪声随距离衰减公式，便可计算得到施工期各阶段主要施工机械满负荷运行时不同距离处的噪声影响预测结果，见下表： 表7-1 施工机械噪声预测结果表 噪声源强值dB(A) 预测距离（m） 10 20 30 50 100 150 200 400 500 土石方阶段 94.2 74.2 68.2 64.7 60.2 54.2 50.7 48.2 42.2 40.2 底板与结构阶段 108.2 88.2 82.2 78.7 74.2 68.2 64.7 62.2 56.2 54.2 装修安装阶段 106.2 86.2 80.2 76.7 72.2 66.2 62.7 60.2 54.2 52.2 （2）预测结果分析 项目施工期各阶段多台机械设备同时运转时，在不采取任何措施情况下，昼间施工场地100m外可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，夜间施工场地500m外可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求.项目施工期昼间将对场地周围100m范围内的居民和单位产生不同影响，假若在夜间施工，则更达不到环保要求，对周边环境和敏感受体的影响更为严重。 由项目外环境关系可以看出，场地四周主要为工业企业和散居居民，最近居民敏感点是位于东侧15m以外的居民，昼间施工影响不会太大。根据上表可知，夜间达标距离在500m以外。所以环评要求：夜间禁止施工作业；施工场地尽量布置在厂区中部和北侧，远离敏感点。 施工期噪声影响具有暂时性，且施工噪声预测按所有设备均满负荷运行计算，实际施工过程中所有设备不可能全部同一时间满负荷运行，装修工程主要在室内，房屋墙面也具有隔声降噪作用，实际施工过程中的噪声要低于预测噪声；严格执行工程分析中提出的措施后，能有效减少噪声影响，施工场界噪声能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限制的要求。其影响随着施工期的结束而消失。 （四）固体废物环境影响分析 根据建设单位提供的资料，本项目施工期共有挖方300m3，填方100m3，弃方200m3，弃方运往政府指定地处置。 环评要求施工单位在开挖地基时尽可能在短时间内完成开挖、排管、回填工作，尽量减少水土流失和扬尘对区域环境的影响；同时要求对用于回填、场地平整和绿化的土方覆盖塑料布，并修建挡土墙、排水沟，有效防止弃土被雨水冲刷造成水土流失。 施工生产的废料等建筑垃圾，可回收利用的回收利用，其余的应及时清运至指定地方处理。建筑垃圾外运时，应选择对城市环境影响最小的运输路线，用运输车集中运输，车辆上路前加强车体、轮胎冲洗，装载适宜，建筑垃圾适当洒水，用塑料布遮盖或用密闭车体运输，防止沿路抛洒以及道路扬尘。 本项目施工产生生活垃圾约5kg/d，经袋装收集后交由环卫部门统一处理。 因此，项目施工期产生的固体废物均能够有效处置，符合环境保护的要求，不会对周围环境造成二次污染。施工期结束后，上述影响均消失。 二、营运期环境影响分析 （一）大气环境影响分析 1、污染源调查及核实 本项目废气污染源参数见下表： 表7-2 主要废气污染源参数一览表（点源）（正常工况） 名称 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 污染物排放速率/(kg/h) SO2 NOx 颗粒物 锅炉排气筒 392.8 15 1 60 2400 0.0072 0.07 0.0056 表7-3 主要废气污染源参数一览表（点源）（正常工况） 名称 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 污染物排放速率/(kg/h) NH3 H2S 污水处理站排气筒 395 5 0.5 17.6 7200 0.00052 0.00002 表7-4 主要废气污染源参数一览表（面源）（正常工况） 名称 面源长度/m 面源宽度/m 面源有效排放高度/m 排放小时数/h 污染物排放速率/（kg/h） NH3 H2S 污水处理站 60 20 4.2 24 0.0013 0.00005 2、大气评价等级 （1）大气评价等级判定依据 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中估算模型AERSCREEN分别计算项目污染源的大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的远距离D10%，计算公式如下： 式中： Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，μg/m3； C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 本项目污染物评价标准和来源见下表。 表7-5 污染物评价标准 污染物名称 功能区 取值时间 标准值(μg/m3) 标准来源 NH3 二类限区 一小时 200.0 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D H2S 二类限区 一小时 10.0 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D SO2 二类限区 一小时 500.0 GB 3095-2012 PM10 二类限区 日均 150.0 GB 3095-2012 NOx 二类限区 一小时 250.0 GB 3095-2012 评价等级按下表的分级判据进行划分。 表7-6 大气评价工作等级判据 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax<10% 三级 Pmax<1% 同一项目有多个污染源（两个及以上，下同）时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级高者作为项目的评价等级。 （2）、估算模式参数 本次大气环境影响预测采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式清单中的 AERSCREEN 模型进行预测，计算各预测因子 大落地地面浓度值。 根据项目所在地环境特点，项目估算模型参数详见下表。 表7-7 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 40.2 最低环境温度/℃ -3.7 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/° / （3）、估算模式计算结果 根据本项目废气排放情况，估算模型计算结果如下表。 表7-8 估算模型结果统计表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax (μg/m3) Pmax (%) D10% (m) 锅炉排气筒 SO2 500.0 0.7 0.1 / NOx 250.0 6.8 2.7 / PM10 450.0 0.5 0.1 / 污水处理站排气筒 NH3 200.0 0.8 0.4 / H2S 10.0 0.0 0.3 / 污水处理站 NH3 200.0 6.0 3.0 / H2S 10.0 0.2 2.3 / 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为污水处理站排放的NH3，Pmax值为3.0%，Cmax为6.0ug/m3，根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 3、大气影响评价内容 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目大气属于二级评价，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 4、大气污染物排放量核算 本项目污染物排放量核算主要包括有组织排放量核算、无组织排放量核算、大气污染物年排放量核算。具体情况见下表。 表7-9 大气污染物有组织排放量核算表（正常工况） 序号 排放口 污染物 核算排放浓度（mg/m3） 核算排放速率（kg/h） 核算年排放量（kg/a） 1 锅炉排气筒 SO2 14.62 0.0072 17.2 NOx 143.01 0.07 169 颗粒物 11.37 0.0056 13.4 2 污水处理站排气筒 NH3 0.26 0.00052 3.745 H2S 0.01 0.00002 0.145 表7-10 大气污染物无组织排放量核算表（正常工况） 序号 排放口 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量/（kg/a） 标准名称 浓度限值/（mg/m3） 1 污水处理站 污水处理 NH3 废气收集处理，车间通风，划定50米卫生防护距离 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 厂界标准值：NH3：1.5mg/m3 H2S：0.06mg/m3 9.36 H2S 0.362 表7-11 大气污染物年排放量核算表（正常工况） 序号 污染物 年排放量（kg/a） 1 NH3 13.105 2 H2S 0.507 3 SO2 17.2 4 NOx 169 5 颗粒物 13.4 全厂合计 NH3 13.105 H2S 0.507 SO2 17.2 NOx 169 颗粒物 13.4 表7-12 污染源非正常排放量核算表 序号 污染源 非正常原因 污染物 非正常排放浓度（mg/m3） 非正常排放速率（kg/h） 单次持续时间/h 年发生频次/次 应对措施 1 污水处理站排气筒 活性炭吸附装置发生故障 NH3 3.28 0.0066 1 1 停工检修 H2S 0.13 0.00025 1 1 停工检修 5、大气防护距离 根据HJ2.2-2018中大气环境防护距离的设置要求，采用该导则中推荐的根据A.1估算模式开发的计算模式，计算无组织排放的大气环境防护距离，本项目无组织排放源及大气防护距离计算结果见下表。 表7-13 无组织恶臭排放源强 产污单元 恶臭源强 氨 硫化氢 污水处理站（60*20） 排放速率kg/h 0.0013 0.00005 表7-14 大气防护距离计算结果 产污单元 内容 氨 硫化氢 污水处理站（60*20） 排放量kg/h 0.0013 0.00005 大气环境防护计算距离 无超标点 无超标点 根据计算结果，本项目无组织排放的氨与硫化氢最大落地浓度未出现超标点，因此，本项目无需设置大气防护距离。 6、卫生防护距离 卫生防护距离是指：在正常生产条件下，无组织排放的有害气体（大气污染物）自生产单元（生产区、车间或工段）边界，到居住区满足GB3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值所需的最小距离。 按国家《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(B/1320191)有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法”，凡不通过排气筒或通过15m高度以下排气筒的有害气体排放，均属无组织排放。工业企业应采用合理的生产[艺流程，加强生产管理与设备维护，最大果度的减少有气体的无组织排放，企业卫生防护距离按下式计算： 式中：Cm——排放标准浓度限值(mg/m3)； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平(kg/h)； L——工业企业所需的卫生防护距离(m)； r——有害气体无组织排放浓度所产生单位的等效半径(m)； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数。 A、B、C、D——卫生防护距离计算系数。由《制定地方大气污染物排放标准的技术原则和方法》（GB13201-91）中表5查取。 表7-15 卫生防护距离计算系数 计算系数 风速m/s 卫生防护距离L，m L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业企业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A <2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2～4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 >4 530 350 260 530 350 260 290 190 110 B <2 0.01 0.015 0.015 >2 0.021 0.036 0.036 C <2 1.85 1.76 1.76 >2 1.85 1.74 1.74 D <2 0.78 0.78 0.57 >2 0.84 0.84 0.76 计算结果：按（GB/T13201-91）规定，L值在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m；大于1000m时，级差为200m。 ①、参数的选取 计算模式中，Qc为工业企业有害气体无组织排放时可以达到的控制水平。可取同类企业中生产工艺流程合理、生产管理与设备处于相似的企业，在正常运行时的无组织排放量。根据表五类比计算。 表7-16 恶臭排放源强 产污单元 恶臭源强 氨 硫化氢 污水处理站 排放量kg/h 0.0013 0.00005 Cm按标准值选取。 按照(GB/T3840-91)规定，按Qc/Cm最大值计算等效面积： ，S为生产单元占地面积 本项目中取各生产单元的面积作为本项目恶臭散发源的生产单元面积，污水处理站取值1200m2。 本项目所在地区平均风速为1.4m/s。结合本项目无组织排放污染物构成类别，从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-1991）中选取本次卫生防护距离计算系数为：A=400，B=0.01，C=1.85，D=0.78。 确定和选定参数后，计算方程可化解为一元3次方程，利用逐渐趋近法求出近似解。L值在两极之间，确定防护距离时，根据L的级差取偏宽的一级。 ②、卫生防护距离确定 卫生防护距离是居住区边界与无组织排放源之间的距离，目的是给恶臭提供一段稀释距离，使污染物到达居住区时符合环境质量标准。本项目污水处理站恶臭主要污染物为硫化氢和氨，Cm按《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）无组织控制浓度给出，硫化氢：0.06mg/m3，氨：1.5mg/m3，按GB/T3840-91规定，L值为100m以内时，级差为50m；超过100m，小于或等于1000m时，级差为100m；超过1000m以上，级差为200m。采用趋近法计算L值，按最大QC/Cm计。但当按两种或两种以上的有害气体的QC/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。由于污水处理站废气主要为硫化氢和氨，硫化氢和氨均属于同类恶臭气体，因此，计算出的卫生防护距离可不提级。根据计算本项目各大气污染源卫生防护距离见表7-17。 表7-17 卫生防护距离 产污单元 卫生防护距离 氨 （计算距离） 硫化氢 （计算距离） 距离 污水处理站 0.014 0.013 50m 根据计算结果，本次评价确定项目无组织排放的氨、硫化氢卫生防护距离是以污水处理站边界为起点周边50m范围。根据项目外环境关系和包络图可见，此范围内无居民。环评要求卫生防护距离内不得再新建居民住户、学校、医院等敏感点以及对外环境要求较高的医药类企业。综上，本项目严格采取本报告提出的废气治理措施后，均可实现达标排放，对外环境影响较小。 （二）地表水影响分析 1、运营期污染源调查与核实 本项目建成后，营运期综合废水排放量为110.57m3/d，主要为生产加工废水、地面及盐渍池清洗废水、员工生活废水。近期项目综合废水经厂区自建污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入鄢家河，远期待厂区污水处理厂管网建成后，项目项目综合废水经厂区自建污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后通过管网排入园区污水处理厂处理达《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）表1城镇污水处理厂排放标准后排入鄢家河。 表7-18 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值（mg/L） 1 DW001 COD、BOD5、SS、NH3-N、氯化物 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准 COD≤100 BOD5≤20 SS≤70 NH3-N≤15 氯化物≤300 2 DW001 COD、BOD5、SS、NH3-N、氯化物 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 COD≤500 BOD5≤300 SS≤400 NH3-N≤45 氯化物≤1000 本项目直接排放污染物排放量核算见下表。 表7-19 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度（mg/L） 日排放量（t/d） 年排放量（t/a） 1 DW001 COD 100 0.011 3.32 BOD5 20 0.0022 0.66 NH3-N 15 0.0017 0.498 SS 70 0.0077 2.32 氯化物 300 0.033 10 全厂排放口合计 COD 3.32 BOD5 0.66 NH3-N 0.498 SS 2.32 氯化物 10 2、水环境影响减缓措施有效性评价 本项目污水处理站设计规模为300m3/d，预测最大日污水排放量为110.57m3/d，达到设计处理规模负荷的36.9%。根据建设单位提供资料以及类比同行业，本项目综合废水污染物污染物浓度分别为：COD：1428mg/L、BOD5：480mg/L、SS：382mg/L、NH3-N：43mg/L、氯化物：300mg/L。 本项目废水处理工艺是目前酱腌菜、泡菜制品废水处理工艺中的典型工艺，技术成熟，经济合理，运行可靠，同时，氯化物浓度为300mg/L，在此条件下，不会对污水处理站微生物造成明显冲击。运用此工艺（导流厌氧+化学絮凝+生物接触氧化）处理后，废水污染物排放浓度能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。 本污水处理站各因子处理效率见下表： 表7-20 营运期本项目预测废水产生及排放情况 污染物名称 SS COD BOD5 NH3-N 氯化物 本项目污水量 （m3/a） 综合污水 处理前浓度（mg/L） 382 1428 480 43 300 33171 治理措施 导流厌氧+化学絮凝+生物接触氧化 处理后浓度（mg/L） 70 100 20 15 300 污染物去除率（%） 81.38 92.99 95.8 65.1 0 (GB8978-1996)表2中的 排放标准 70 100 20 15 300 污染物产生量（t/a） 12.67 47.37 15.92 1.42 10 污染物排放量（t/a） 2.32 3.32 0.66 0.498 10 注：氯化物参照执行《四川省水污染物排放标准》（DB51/190-93）一级标准。 根据上述预测表可以看出，本项目废水通过“导流厌氧+化学絮凝+生物接触氧化”工艺处理，各因子出水浓度均能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。 同时根据中天农副产品产业园园区规划环评可知，园区污水处理厂拟建于乐至县中天镇青㭎村，总处理规模设计为10000m3/d，根据现场调查，该污水处理厂实际建设规模为900m3/d，目前已建成，但由于园区管网未铺设，根据调查预计于2019年底完成管网铺设。同时该污水处理厂有足够的能力处理本项目污水，且本项目污水水质经预处理后能达到污水处理厂接管要求，不会对污水处理厂处理效率造成冲击，同时本项目位于园区内，在污水处理厂服务范围内。本项目废水经园区污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河，不会对受纳水体造成明显影响。因此，本项目废水纳入中天农副产品产业园污水处理厂进行处理方案可行。 根据本项目具体情况结合本项目实际情况环评提出以下建议： 确保风机数量满足平衡膜池吹扫供风和好氧池的供氧需求，风机可变频调节。 选择适合污水过滤的格栅，避免设备出现堵塞倾向系统连续运行，影响出水水质。 考虑夏季冬季温差较大，当温度降低至4℃以下时，微生物活性会受到抑制，影响污水处理站运行效果。根据多年成都市的冬季温度，建议冬季温度低于0℃时检查污水处理设备是否处于冷冻状态；检查每个设备的阀门，以防止阀门管路被阻塞；增加保温设施，确保冬季污水处理设施正常运行。 加强管理，设置备用发电机，确保污水处理站紧急用电需求，通过优化设计设置备用设备，尽最大限度降低污水处理站事故风险，同时，将格栅池、收集池兼做事故应急池，满足污水处理站事故时临时储备废水要求。 项目污水管道引加强检查，及时发现，及时修复，避免因管道破裂，污水流近附近地标水体，污染区域水环境。 设置自动监测仪，实时监控废水水质，判断污水处理站运行情况。 通过以上措施，本项目运营期污水处理站采用“导流厌氧+化学絮凝+生物接触氧化”工艺可行，出水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，不会影响鄢家河阳化河地表水水体功能。 3、水环境影响评价 A、评价因子 本污水处理站废水排放为连续排放，排放方式为岸边排放，按本工程排水水质特征，确定评价因子为COD、NH3-N。 B、评价等级 本项目地表水环境影响评价工作等级分级根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中地表水环境影响评价工作等级分级判据进行判定，判定依据见下表。 表7-21 水污染影响型建设项目评价等级判据 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200且W＜6000 三级B 间接排放 - 本项目运营期产生的废水在园区管网建成前经厂区污水处理站经处理达标后排放至鄢家河阳化河段，其废水排放量Q（m3/d）=110.57m3/d，水污染物当量最大值W（无量纲）=3320，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）判定本项目地表水评价等级为三级A。 当园区污水处理厂管网建成后，厂区废水进厂区污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水处理厂处理达标后排放，属于间接排放，即评价等级为三级B评价。 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息如下表。 表7-22 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 综合废水（近期） COD、BOD5、SS、NH3-N、氯化物 厂区污水处理站（鄢家河） 连续排放 TW001 综合废水处理站 导流厌氧+化学絮凝+生物接触氧化 DW001 ☑是 □否 ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 2 综合废水（远期） COD、BOD5、SS、NH3-N、氯化物 园区污水处理厂 连续排放 TW001 综合废水处理站 导流厌氧+化学絮凝+生物接触氧化 DW001 ☑是 □否 ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 项目近期废水直接排放口基本情况见下表。 表7-23 废水直接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量（万t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳自然水体信息 汇入受纳自然水体地理坐标 经度 纬度 名称 受纳水体功能目标 经度 纬度 1 DW001 104.8507° 30.2332° 3.3171 直接进入江河、湖、库等水环境 连续排放 / 鄢家河 Ⅲ 104.8515° 30.2259° 园区污水处理厂管网建成后，项目废水间接排放口基本情况见下表。 表7-24 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量（万t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准限mg/L 1 DW001 104.8507° 30.2332° 3.3171 进入园区污水处理厂 连续排放 / 园区污水处理厂 COD、BOD5、SS、NH3-N、氯化物 COD≤40 BOD5≤10 SS≤40 NH3-N≤10 氯化物≤300 评价时期 本项目以最不利评价选取评价时期，评价时期为枯水期。 评价标准 本项目评价标准为：污染物排放标准—《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准；地表水环境质量标准—《地表水质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。 E、地表水环境影响预测 ①水质预测参数选择与背景值 本污水处理站废水排放为连续排放，排放方式为岸边排放，按本工程排水水质特征，确定预测的水质参数为COD、NH3-N。预测时按照《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准限值作为废水正常排放时的源强参数，以处理前的水质作为事故排放时的源强参数。 ②、预测模式 本项目选择河流完全混合模式进行预测计算。预测模式如下： 式中： Co——混合后的污染物的浓度，mg/L； C1——排污口上游河流中的污染物浓度，mg/L； C2——污水中的污染物浓度，mg/L； Q1——河流的流量，m3/s； Q2——排入河流的污水流量，m3/s； 评价河流的各参数取值见下表。 表7-25 评价参数一览表 内容 单位 参数 废水排放量 m3/s 0.0038 河流流量 m3/s 0.63 排口CODcr浓度 mg/L 14.5 排放口氨氮浓度 mg/L 0.517 正常情况COD排放浓度 mg/L 100 正常情况下氨氮排放浓度 mg/L 15 事故情况下COD排放浓度 mg/L 1428 事故情况下氨氮排放浓度 mg/L 43 表7-26 预测结果 参数 预测结果 CODcr 氨氮 正常排放 15.01 0.6 事故排放 22.97 0.77 （GB3838-2002）中Ⅲ类水域限值 20 1 根据上述分析可知，本项目正常排放的情况下，CODcr、氨氮排入河中完全混合后，河流水质浓度满足《地表水质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域限值要求，不会对鄢家河水质造成明显影响，但本项目废水事故性排放时CODcr将会出现超标现象，因此，本环评要求建设单位应加强污水处理站管理并做好风险防范措施，杜绝废水事故性排放情况的发生。 （三）噪声影响分析 1、噪声源强确定 项目建成后，厂区产噪点分布情况见下表。 表7-27 主要产噪设备分布情况（单位：dB(A)） 序号 噪声源 噪声源强（dB（A）） 采取措施 治理后噪声 dB(A) 1 起菜机 70~85 加强管理，设备之间加减震垫、厂房隔声、合理布局、加强管理、距离衰减等降低噪声影响 ≤65 2 清洗机 70~85 ≤65 3 真空包装机 70~80 ≤65 4 运输车辆 70~90 ≤65 5 灭菌机 70~80 ≤65 （2）预测因子 根据工程特征和项目地区规划，预测因子为厂界噪声LAeq。 （3）预测模式 ①噪声衰减公式： L2＝L1－20lgr2/r1－△L 式中：L2——距声源r2处声源值[dB(A)]； L1——距声源r1处声源值[dB(A)]； r2、r1——与声源的距离(m)； △L——场界围墙引起的衰减量。 关于(L的取值，其影响因素很多，据工程特点忽略天气、温度、地面状况等因素，主要考虑厂房隔声、建筑反射等，一般厂房隔声(L≈10dB(A)，隔声处理厂房(L≈15dB(A)。 ②噪声迭加公式： 式中：Li——第i个声源的噪声值，dB(A)； L——某点噪声总迭加值，dB(A)； n——声源个数。 （4）预测结果 根据项目执行标准要求，厂界噪声按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求考虑，其标准值如下： 昼间：LAeq≤65dB(A)夜间：LAeq≤55dB(A) 本次评价根据噪声衰减公式对各设备声源在不同距离的衰减量进行计算得出工程噪声厂界贡献值。 在落实了本次评价对各产噪设备所提出的的降噪措施后，厂界处预测贡献值能够实现达标，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求，见下表： 表7-28 噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 位置 本底值 贡献值 预测值 执行标准 昼间 夜间 昼间 夜间 东厂界 52 43 50.14 54.18 43 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区 南厂界 54 44 54.57 57.3 44 西厂界 51 43 58.1 58.87 43 北厂界 58 44 58.1 61.06 44 根据预测结果可知，项目厂界噪声值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准，说明本项目生产时产生的噪声不会对周边环境产生明显影响。 （四）固体废物影响分析 本项目营运期固体废物主要包括一般固废：员工生活垃圾、菜渣、废包装材料、以及污水处理设施清掏污泥；危险固废：废培养基培养皿、废活性炭。 本项目固体废物产生及处理情况见下表： 表7-29 项目固体废物产生及处理措施一览表 序号 类别 废弃物名称 产生量 治理措施 1 一般固体废物 生活垃圾 9t/a 统一收集后交由环卫部门清运处置 2 污泥 5.1t/a 定期清掏后交由环卫部门清运处置 3 废料 1860t/a 统一收集后交由环卫部门处置 4 废包装材料 10t/a 统一收集后外售废品回收站综合利用 5 危险 废物 废培养基培养皿（HW49） 0.08t/a 统一收集后交由有资质的单位处理 6 废活性炭（HW49） 0.177t/a 综上所述，本项目固体废物均得到有效合理处置，去向明确，不会对外环境造成二次污染。 为避免其二次污染的发生，评价要求：项目危险废物暂存间应作好相应的防雨防渗防漏及防流失处理，避免地下水和土壤污染，并设置明显标志，分类收集，同时应及时、妥善清运危废，尽量减少危废临时贮存量。 项目危废暂存间将严格按照《危险废物储存污染控制标准》的要求设计，做好防雨、防渗，防止二次污染。地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造，并设计有堵截泄漏的裙脚、围堰等设施。库内废物定期由有资质单位的专用运输车辆运输。 对危险废弃物的收集和管理，要求采用以下措施： a、在危废暂存间内对各类危废进行分类堆存，做好危废间的防渗、防漏处理定期由供货单位统一运输。 b、 危险废物全部暂存于危险暂存间内，做到防风、防雨、防晒。 上述危险废弃物的收集和管理，公司将委派专人负责，各种废弃物的储存容器都要有很好的密封性，危废临时储存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求进行防渗、防漏处理，安全可靠，不会受到风雨侵蚀，可有效地防止了临时存放过程中的二次污染。 （五）地下水环境影响分析 项目位于中天农副产品产业园内，所在区域未设置地下水集中式饮用水水源地。同时，本项目场地不属于集中式饮用水水源地准保护区和补给径流区，以及其他与地下水环境相关的保护区，无特殊地下水资源保护区以外的分布区。 由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此，项目不会对区域地下水环境产生明显影响。 三、环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险评价是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害进行评估，提出防范、应急与减缓措施。 评价依据 风险调查 根据调查本项目原辅料及生产工艺特点，本项目风险源主要为盐渍池中盐渍水、危险废物暂存间内储存物质以及企业运营过程中产生的废水。 风险潜势判断 环境风险潜势是对建设项目潜在环境危害程度的概化分析表达，是基于建设项目涉及的物质和工艺系统危险性（P）及其所在地环境敏感程度（E）的综合表征。 1）物质及工艺系统危险性分析（P的确定） 危险物质数量与临界量比值（Q） 根据调查本项目原辅料无列入《建设项目环境风险导则》（HJ169-2018）附录B中物质，故其Q等于0。根据《建设项目环境风险导则》（HJ169-2018）附录C可知，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 2）环境敏感性分析（E的确定） 基于环境敏感目标调查，分析建设项目敏感性，分别对大气、地表水环境和地下水环境三个要素的环境敏感程度进行分级，分级原则见《建设项目环境风险导则》（HJ169-2018）附录D。由于本项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，环境风险潜势直接判定为Ⅰ，无需确定P和E等级。 （3）评价等级及评价范围确定 1）环境风险潜势划分 根据《建设项目环境风险导则》（HJ169-2018），本项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，环境风险潜势直接判定为Ⅰ。 2）风险评价等级确定 根据《建设项目环境风险导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级见下表。 表7-30 风险评价工作级别（HJ169-2018） 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析 根据《建设项目环境风险导则》（HJ169-2018），本项目环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 2、环境敏感目标调查 环境敏感目标调查过程中，重点关注水环境风险受体（含地表水环境和地下水环境）和大气环境风险受体。其中大气环境风险受体主要以集中居住区为关注重点，地表水环境风险受体以水体穿越及饮用水源为重点，地下水环境风险受体以集中式和分散式地下水水源为重点。 经现场踏勘及地图资料收集对比，本项目主要环境保护目标见下表。 表7-31 环境保护目标一览表 环境 风险 主要保护目 方位 距项目厂界最近距离 规模 保护等级 环境空气 青㭎村农户 北侧 76m 2户，8人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 青㭎村农户 西北侧 12m 1户，4人 青㭎村农户 西北侧 60m 1户，4人 青㭎村农户 西南侧 60m 2户，8人 青㭎村农户 西南侧 90m 1户，4人 青㭎村农户 南侧 130m 3户，13人 青㭎村幼儿园 南侧 142m 50人 青㭎村农户 东南侧 90m 3户，13人 青㭎村农户 东侧 15m 2户，8人 地表水 鄢家河（阳化河段） 南面 165m / 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准 3、环境风险识别 物质危险性识别 本项目属于食品加工，生产过程中采用的原辅料均为市面上销售产品，原辅料购买入场后，采用分类储存方式，根据调查本项目原辅材料、中间产品、产品，危险性较大的为生产过程中产生的盐渍水、危险废物（废活性炭、废培养基培养皿），根据工程分析本项目盐渍水COD＜10000mg/L，未列入《建设项目环境风险导则》（HJ169-2018）中附录B，危险废物（废活性炭、废培养基培养皿）未列入《建设项目环境风险导则》（HJ169-2018）中附录B。 生产系统危险性识别 根据项目生产情况，并结合同类生产装置的类比调查，列出生产及物料贮运过程中的潜在危险种类、事故原因及易发场所。本项目使用的生产装置主要为打丝机、搅拌机、清洗机等设备。根据本项目建设规模及生产行业特点生产工艺过程风险识别如下： ①污水处理站及配套污水处理设施故障，导致项目废水事故性排放，引发水环境污染事件。 ②危险废物暂存间防渗措施故障导致危险废物泄漏，污染区域水环境。 ③其他风险因素，如电气火灾和爆炸，管理不善、违章作业、操作不规范等造成的安全事故等。 4、环境风险类型及危害性分析 本项目涉及的环境风险类型主要为危险废物贮存间的物质泄漏、盐渍池中盐渍水泄漏、污水处理站故障导致废水事故性排放以及火灾、爆炸事故引发的次生/伴生污染物排放。 泄漏 本项目易发生泄漏的物质主要为危险废物暂存间内储存的物质以及盐渍池中的盐渍水。泄漏有事故泄漏和非事故泄漏两种。事故泄漏主要是指自然灾害造成的泄漏，如地震、洪水等非人为因素，发生的可能性甚微，最坏的情况是厂区内现存的所有废活性炭（0.177t/a）、废培养基培养皿（0.08t/a）、盐渍水（700t/a）全部进入外环境，对厂区附近地表水、突然等造成明显的污染。非事故泄漏是指作业不当、维护管理不完善等认为因素造成的泄漏，相对容易发生。由于本项目厂区内危险废物的产生量较小，同时盐渍池、危险废物暂存间按要求设置，并且安排专人巡检，泄漏时在及时采取应急处置措施的情况下环境风险可控。 （2）污水处理站故障 本项目污水处理站发生故障时，将会导致废水事故性排放，本项目废水量较大，当其事故排放时，对附近水环境冲击较大，将会导致水质超标。 （3）厂区火灾、爆炸 本项目所涉及危险物质不属于易燃易爆物质，正常情况下并无火灾隐患。但是当线路老化产生电话花时，将可能引燃厂内可燃物质，从而发生火灾事故，火灾事故产生的污染物最大地面浓度可能会超过该区域的环境空气质量标准。同时，在火灾事故的处理过程中，还会产生消防废水等污染，因此，火灾事故产生的次生/伴生污染对环境的影响不可忽视。 表7-32 本项目环境风险事故类型 序号 危险物质 主要参数 扩散途径 事故类型 1 废水 废水110.57m3/d；污水处理站 地表水、地下水扩散 防渗不合格或失效导致渗漏进入地下水引起污染；未有效收集进入外界地表水体；污水处理站事故，导致其事故排放进入地表水体 2 盐渍水 700t/d/，盐渍池 地表水、地下水扩散 防渗不合格或失效导致渗漏进入地下水引起污染；未有效收集进入外界地表水体 3 危险废物 废活性炭（0.177t/a）；废培养基培养皿（0.08t/a）。危险废物暂存间 地表水、地下水扩散 防渗不合格或失效导致渗漏进入地下水引起污染；未有效收集进入外界地表水体；火灾爆炸事故导致的消防废水未收集处理直接进入水环境 大气扩散 火灾、爆炸事故导致有毒有害烟气进入大气 5、环境风险防范措施及应急要求 （1）风险防范措施 1）储存、生产风险防范措施 建立完善的安全生产管理制度，加强安全生产管理制度，架起那个安全生产的宣传和教育，定期对操作人啊云进行安全生产与安全知识培训，并制定严格的安全操作规程，切实加强生产过程中的温度控制，确保安全生产落实到生产中的每一个环节，防止意外事故的发生。保证劳动安全，禁止职工人员在车间内吸烟等。 发现物料贮存及输送容器、设备发生泄漏等异常情况时，岗位操作人员应及时向值班人员汇报。相关负责人到场，并由当班人员或岗位主要操作人员组成临时指挥组。相关负责人到场后，由车间职能部门、公司主管领导组成抢险指挥组，指挥抢险救援工作，视情况需要及时向有关部门求援。 2）火灾风险防范措施 本项目主要为榨菜加工生产，火灾风险较小。火灾发生事故主要由线路老化或明火引发包装箱等。为了将火灾事故的发生和影响降到最低可能限度，认真执行环境保护“三同时”原则，要求设计时认真执行我国现行的安全、消防标准、规范。在设计时拟对风险事故采取以下主要预防措施： A、严格按照《建筑设计防火规范》GBJ16—87（2001 版）进一步合理布置总图，综合考虑风向、安全防护、消防等因素及总体布局、耐火等级、防火间距、防火分区和防火分隔措施，建构筑物尽量留足安全间距；B、对建筑物、设备管线加设防雷、防静电接地装置；C、项目内设置生活、消防合并的室外管网系统。管网上设置地下式室外消火栓，干管管径符合消防要求，消防水压采用常高压制压力0.3MPa。仓库以及生产车间内设室内消火栓，并配备适当的泡沫灭火器、干粉灭火器。 3）防渗、防泄漏风险防范措施 本项目对厂区进行分区防渗，一般防渗区域采用粘土铺底，再进行混凝土硬化的方式进行防渗。重点防渗区域如危废暂存间地面采用C30混凝土浇筑400mm，水泥硬化，并作防渗漏处理；重点防渗区渗透系数小于1×10-10cm/s，可满足相关防渗技术要求。生活污水管道采用符合国家相关标准要求的合格管道，并确保污水管道接口的密闭性，防止污水渗漏。 4）污水处理站故障风险防范措施 本项目废水产生量为110.57m3/d，废水近期经自建污水处理站处理达标后直接外排，远期经自建污水处理站处理达标后通过管网排至园区污水处理厂处理。若本项目污水处理站故障，废水直接排放将会引起地表水污染问题。因此，建议本项目在污水处理站尾水设置在线监测系统，随时检查污水处理设施出水水质是否正常，以便一旦发生故障，及时组织人员进行处理。措施如下： 污水处理站故障时，关闭总排水口阀门，切断进水水源，关闭收集池出口，使废水暂存于事故应急池（格栅池及收集池约300m3），同时安排专人对污水处理设施进行检修，待设备设施修复后方可再次投入运行，严禁设备设施带病运行。 （2）应急要求 无论预防工作如何周密，风险事故总是难以根本杜绝，物流中心必须制订风险事故应急预案。制订预案的目的是要迅速而有效地将事故损失减至最小，应急预案原则如下： 1）确定救援组织、队伍和联络方式。 2）制定事故类型、等级和相应的应急响应程序。 3）配备必要的救灾防毒器具及防护用品。 4）对生产系统制定应急状态切断终止或自动报警连锁保护程序。 5）岗位培训和演习，设置事故应急学习手册及报告、记录和评估。 6）制定区域防灾救援方案，厂外受影响人群的疏散、撤离方案，与当地政府、消防、环保和医疗救助等部门加强联系，以便风险事故发生时得到及时救援。 根据本项目环境风险分析的结果，对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要，供项目决策人参考。 表7-33 环境风险突发事故应急预案 序号 项目 内容及要求 1 危险源情况 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险 2 应急计划区 装置区、仓储区、临近地区 3 应急组织 物流中心：成立应急指挥小组，由公司最高领导层担任小组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。 临近地区：地区指挥部负责企业附近地区全面指挥，救援，管制和疏散 4 应急状态分类应急响应程序 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。 5 应急设施 设备与材料 办公区和库房：防火设备与材料，主要为消防器材、消防服等。 6 应急通讯 通告与交通 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电视等。 7 应急环境监测及事故后评价 由专业人员对环境分析事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度均所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。 8 应急防护措施 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应； 9 应急剂量控制 撤离组织计划 医疗救护与保护公众健康 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案； 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员的烧伤程度、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。 10 应急状态中止 恢复措施 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，回复生产措施； 临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后恢复措施。 11 人员培训 与演习 应急计划制定后，平时安排事故出路人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习；对工厂工人进行安全卫生教育。 12 公众教育 信息发布 对工厂临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。 13 记录和报告 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。 14 附件 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。 6、环境风险评价结论 本项目的危险废物数量较小，最大可信度事故为污水处理站故障导致的废水事故性排放及盐渍池中盐渍水泄漏，根据分析，本项目环境风险潜势为Ⅰ，在严格落实风险防范措施后，本项目生产过程中的环境风险总体可控。本项目简单分析内容汇总见下表。 表7-34 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 大靖轩食品有限公司榨菜深加工项目 建设地点 四川省资阳市乐至县中天农副产品产业园 地理坐标 经度104.85313573，纬度30.23322248 主要危险物质及分布 污水处理站：泄漏、废水事故排放；危险废物暂存间：废活性炭、废培养基培养皿无序散失、发生火灾；盐渍池：盐渍水泄漏 环境影响途径及危害 污水处理站故障导致废水事故性排放、废水收集、储存不当导致废水泄漏、盐渍池盐渍水泄漏将会对地表水、地下水造成影响；危险废物无序散失将会污染区域水体以及突然；危险物质、厂内可燃物质发生火灾伴生/次生污染物将会对地表水体、大气造成影响 风险防范措施 （1）、强化安全生产及环境保护意识的教育，加强操作人员的上岗前培训，定期检查安全消防设施的完好性。 （2）危险废物暂存间须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的要求，做到防雨、防风、防晒、反渗透，及时办理转移手续。 （3）重点防渗区应做好相关防雨防渗措施。 （4）安装废水监测仪，实时对废水处理情况、排放情况进行监控，同时，应修建满足要求的事故应急池（本次格栅调节池兼做事故应急池）；当污水处理站事故时，及时关闭废水排放口，将废水全部引至事故应急池内暂存，同时安排专人检修，待设备运行正常后方可再次投入使用。 （5）建立环境风险应急预案，开展环境应急预案的培训、宣传和必要的应急演练。 因此，在确保各项风险防范措施得到有效实施的情况下，本项目风险处于可接受水平，其风险管理措施有效、可靠，从环境风险角度而言是可行的。 四、清洁生产分析 清洁生产作为21 世纪工业发展模式，对企业提出了更高要求、更具体的要求，从生产原辅材料选取和利用，生产工艺设备，生产路线和产品的选取到每个生产环节以及能耗物料的综合利用等贯穿始终。清洁生产就是指将污染物消除或消解在生产过程中，使生产末端处于无废或少废状态的一种全新生产工艺路线。清洁生产是将产品生产和污染治理有机结合起来取得资源、能源配置利用的最大效率和环境成本的最小量化，是深化工业污染防治、实现可持续发展的根本途径。 生产工艺的先进性：企业严格按照国家标准的要求执行，同时采用先进设备，确保在生产过程中的安全，并确保产品满足相关要求。 燃料使用的清洁性：本项目所用的能源主要为电能、天然气，电能、天然气均为清洁能源，对环境空气的污染程度相对较轻。 选用设备及材料的节能性：项目生产设备选用高效低能耗的生产设备，照明灯具选用高效、节能型灯具。 资源回用：本项目将废包装材料等交由废品回收站，实现了资源的循环利用，减少了外排废物对环境的污染影响，具有一定的环境效益和经济效益。 企业生产管理：本项目建立质量管理体系和较为完善的规章制度，制定有效的环保与节能措施以及工作人员环保、节能意识培训计划，其环境与节能管理措施基本符合清洁生产要求。 因此，本项目基本做到了清洁生产。同时，本项目在以后的生产过程中，应切实按照“清洁生产”原则，尽量避免生产过程中因人为操作失误带来的故障。同时，环评提出以下几点企业继续推行清洁生产的措施： ①加强企业管理，使企业管理和环境管理以及环保达标实现制度化、规范化，使企业按照现代化标准管理。 ②环境管理各项指标与个人经济利益挂钩，建立互相制约机制，调动职工的主动性和自觉性。 ③对管理人员和职工进行环境法规教育，提高全厂人员的环境意识。 五、环境管理与监测 （一）环境管理 建设项目环境保护管理是指工程在施工期、运行期执行和遵守国家、省、市有关环境保护法律、法规、政策和标准，接受环保主管部门的环境监督，调整和制定环境保护规划和目标，把不利影响减免到最低限度，加强项目环境管理，及时调整工程运行方式和环境保护措施，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合效益。 1、管理机构组成 项目运行期的环境管理机构为建设单位，负责具体的环境管理和监测，环境监测可委托当地环境监测部门进行监测。环评要求项目业主在运营期设置环保办公室，安排工作人员，负责组织、协调和监督项目运营的环境保护工作，负责环境保护宣传和教育、以及有关环境保护对外协调工作，加强与环保部门的联系。 2、环境管理机构职责 环境管理机构负责项目施工期与运行期的环境管理与环境监测工作，主要职责： （1）编制、提出项目施工期、运行期的短期环境保护计划，以及项目的长远环境保护规划； （2）贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受环保主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门做好环保工作； （3）领导并组织环境监测工作，制定和实施环境监测方案，整理和处理监测数据，建立污染源与监测档案，定期向主管部门及市环境保护主管部门上报； （4）在项目施工期负责监督环保设施的施工、安装、调试等，落实“三同时”制度； （5）监察项目污水排放是否做到清污分流，加强对项目污水管网的维护，并确保污水正确接入污水预处理池；监督各排污口污染物排放达标情况，确保污染物排放达到国家排放标准； （6）制定和实施职工的环境保护培训方案，提高职工的环境保护意识。 （7）在项目施工期负责监督环保设施的施工、安装、调试等，落实“三同时”制度； （8）维护污水处理设施、降噪设备及其它环保设备，使之正常运转； （9）负责全区的环境管理工作。 4、运营期环境保护管理 （1）工程建设应高度重视环境保护工作，切实贯彻“预防为主、全面规划、综合防治、因地制宜、加强管理、注重实效”方针和“谁开发谁保护、谁破坏谁恢复、谁利用谁补偿”的政策，把“三同时”制度落实到实处，治理好“三废”污染。 （2）加强对环保设施的管理，加强对废气、废水和噪声处理设备的定期检查和维修、检修环保设施，确保环保设施正常运行。厂区内的废水输送采用密闭管道，禁止采用明渠； （3）定期检查厂区污水处理系统，确保污水管网的畅通并顺利接入厂区污水处理设施以及污水处理设施的正常运行。 （4）制定管理制度，定期检查降噪设备，并定期对设备进行维修，做好维修记录，确保设备的正常运行，控制噪声声值。 （5）生活垃圾用垃圾袋袋装后储存在专用垃圾桶内，密闭存放，每日由环卫部门统一及时清运处理。 （6）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； （7）负责所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； （8）负责运行期环境监测工作，及时掌握污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； （9）项目运行期的环境管理由项目业主承担，并接受环境保护主管部门的指导和监督。 项目环境影响评价文件经批准后，若工程范围、工程内容以及防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位应在项目开工前或变更工程开工前，依法重新报批环境影响评价文件或由建设单位组织环境影响的后评价，采取改进措施，并报原环境影响评价文件审批部门和建设项目审批部门备案。 （二）环境监测 环境监测应按国家和地方的环保要求进行，应由有监测资质的单位承担监测任务，监测时应采用国家规定的标准监测方法，并定期向环境保护主管部门上报监测结果。 1、废水 监测项目：COD、BOD5、氨氮、SS、氯化物； 监测点位：废水排口； 监测频率：一年一次； 监测方法：执行国家大气监测规范中相应污染物的标准。 2、噪声 监测项目：昼、夜间等效声级； 监测点位：厂界噪声； 监测频率：一年监测一次，连续1天，分别监测昼间、夜间噪声； 监测方法：执行国家声环境监测规范中的相应标准； 工程建设单位、营运单位应及时按环境监测计划委托监测单位实施监测，每次监测后，由监测单位提供监测报告，委托单位建立环境监测报告制度，做好监测资料存档工作，并将监测结果逐级上报行业主管部门以及当地环境保护主管部门，作为项目环境管理和环境建设的重要依据，也为项目后评估提供依据。 3、规范排污口 根据《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）和《排污口规范化整治要求（试行）》（环监〔1996〕470 号）的要求，企业所有排放口（包括气、声、固体废物），必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，对治理设施安装运行监控装置。 1）固定噪声源 对固定噪声源进行治理，并在边界噪声敏感点，且对外界影响最大处设置标志牌。 2）设置标志牌要求 环境保护图形标志牌由环保部统一定点制作，企业排污口分布图由市环境监管部门统一绘制。排放一般污染物排污口（源），设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告式标志牌。 标志牌设置位置在排污口附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面 2m；排污口附近 1m 范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。 规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的须报环境监管部门同意并办理变更手续。 依据国家及地区相关法律法规要求规范化建设水污染物排口、废气排放口。确保污染治理设施长期、稳定、有效的运行不得擅自拆除或闲置污染治理设施不得故意不正常使用污染治理设施，确保污染物达标排放。固体废弃物应设置暂存处暂存处必须符合“四防”即：防火、防扬散、防雨淋、防渗漏要求，并设置标志牌。污染治理设施的管理必须与相应的生产活动一起纳入到日常管理工作的范畴落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。 建设单位在固体废弃物贮存场及排放口设置的图形标志参照《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）、《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）。需要设置的环保标志如下图所示： 表 7-35 环境保护图形符号表 序号 提示图形符号 警告图形符号 名 称 功 能 1 污水排放口 表示污水向水体排放 2 废气排放口 表示废气向大气环境排放 3 一般固体废物 表示一般固体废物贮存、处置场 4 危险废物 表示危险废物贮存、处置场 5 噪声排放源 表示噪声向 外环境排放 六、环保投资 本项目总投资1080万元，其中环保投资312.2万元，环保投资占投资总额的28.91%，环保治理措施及环保投资见表7-36。 表7-36 环保投资估算一览表 序号 内容 污染源 环保投资项目 费用估计 （万元） 备注 1 废水治理 生活废水 近期通过厂区化粪池处理后排入厂区自建污水处理站（300m3/d）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入鄢家河阳化河段；远期待园区污水处理厂建成后，通过厂区化粪池处理后排入自建污水处理站（300m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入农副产品产业园园区污水处理厂处理达《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河 300 评价要求 初期雨水 通过雨水收集池收集后近期通过自建污水处理站（300m3/d）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入鄢家河；远期通过自建污水处理站（300m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入农副产品产业园园区污水处理厂处理达《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河； 生产废水 生产废水近期通过自建污水处理站（300m3/d）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入鄢家河；生产废水远期待园区污水处理厂管网建成后，通过自建污水处理站（300m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入农副产品产业园园区污水处理厂处理达《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河 评价要求 2 大气污染物治理 异味 车间加强通风换气；污水处理站采用地埋式，对项目污水站加强密闭效果，盖板上预留进、出气口，对污水处理设施出气口设置活性炭吸附装置，处理后经15m高排气筒排放 5 评价要求 天然气锅炉燃烧废气 经15m高排气筒排放 评价要求 3 固体废物 污泥 定期清掏后交由环卫部门处理 0.1 评价要求 生活垃圾 定期收集后交由环卫部门处理 0.1 评价要求 废料 定期收集后交由环卫部门处理 0.1 评价要求 废包装袋 暂存于固废间，定期外售给废品回收站 0.1 评价要求 废培养基培养皿 经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理 0.8 评价要求 废活性炭 4 噪声治理 设备运行噪声 选低噪声设备，合理布置高噪声源，厂房隔声，基础减震，工程降噪，加强管理 1 评价要求 5 地下水污染防治措施 一般防渗区采取 10~15cm 的水泥进行硬化，重点防渗区采用 2mm 厚高密度聚乙烯，渗透系数 ≤10-10cm/s，并在各建筑四周设置截水沟 3 评价要求 6 环境风险防范措施 消防设备、污水处理站监测仪、加强管理、事故池（300m3）、应急预案等 1 评价要求 7 环境管理 环境监测、排口规范化等 1 评价要求 环保投资合计 312.2 / 环保投资占总投资的比例 28.91% / 七、环境保护三同时验收一览表 项目环境保护三同时验收一览表如表7-37所示。 表7-37 环境保护三同时验收一览表 项目 污染源 治理措施 执行标准 验收 内容 备注 废气 异味 车间加强通风换气；污水处理站采用地埋式，对项目污水站加强密闭效果，盖板上预留进、出气口，对污水处理设施出气口设置活性炭吸附装置，处理后经15m高排气筒排放 《恶臭污染物排放标准》（GB14554---93）中的恶臭排放标准 达标排放 环评要求 天然气锅炉燃烧废气 经15m高排气筒排放 《锅炉大气污染物排放标准》（GB12371-2014） 废水 生活废水 近期通过厂区化粪池处理后排入厂区自建污水处理站（300m3/d）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入鄢家河阳化河段；远期待园区污水处理厂管网建成后，通过厂区化粪池处理后排入自建污水处理站（300m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入农副产品产业园园区污水处理厂处理达《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河阳化河段 近期：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准；远期：《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级排放标准 达标排放 环评要求 初期雨水 通过雨水收集池收集后近期通过自建污水处理站（300m3/d）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入鄢家河；远期通过自建污水处理站（300m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入农副产品产业园园区污水处理厂处理达《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河； 近期：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准；远期：《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级排放标准 达标排放 环评要求 生产废水 生产废水近期通过自建污水处理站（300m3/d）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入鄢家河；生产废水远期待园区污水处理厂管网建成后，通过自建污水处理站（300m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入农副产品产业园园区污水处理厂处理达《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河 近期：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准；远期：《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级排放标准 达标排放 环评要求 噪声 设备 噪声 选低噪声设备，合理布置高噪声源，厂房隔声，基础减震，工程降噪，加强管理 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类标准 达标排放 环评要求 固体废物 生活垃圾 定期收集后交由环卫部门处理 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599－2001 全部无害化、资源化处理，做到零排放 环评要求 废料 定期收集后交由环卫部门处理 废包装袋 暂存于固废间，定期外售给废品回收站 污泥 定期清掏后交由环卫部门处理 废培养基、培养皿 定期交由有资质的单位处理 《危险废物贮存、污染控制标准》（GB18597-2001） 废活性炭 定期交由有资质的单位处理 地下水污染防治措施 一般防渗区采取 10~15cm 的水泥进行硬化，重点防渗区采用 2mm 厚高密度聚乙烯，渗透系数 ≤10-10cm/s，并在各建筑四周设置截水沟 环评要求 环境风险防范措施 消防设备、污水处理站监测仪、加强管理、事故池（300m3）、应急预案等 环评要求 环境管理 环境监测、排口规范化等 环评要求 根据2017年11月20日环境保护部“关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告”（国环规环评【2017】4号）文相关要求，项目建设单位作为环境保护验收的责任主体，应按照相关规定，自行组织环境保护验收（噪声和固体废物按照川环办发【2018】26号文，由当地环保局验收），编制验收报告，并对验收内容、结论的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假，建设单位不具备编制验收监测报告能力的，可以委托由能力的技术机构编制，验收期限一般不超过三个月。 根据关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号）： 第十一条 除按照国家需要保密的情形外，建设单位应当通过其网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开下列信息： （一）建设项目配套建设的环境保护设施竣工后，公开竣工日期； （二）对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试前，公开调试的起止日期； （三）验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日。 建设单位公开上述信息的同时，应当向所在地县级以上环境保护主管部门报送相关信息，并接受监督检查。 第十二条 除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。 验收期限是指自建设项目环境保护设施竣工之日起至建设单位向社会公开验收报告之日止的时间。 第十三条 验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，环境保护主管部门对上述信息予以公开。 建设单位应当将验收报告以及其他档案资料存档备查。 纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。建设项目验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。

# 建设项目拟采取措施及预期处理效果（表八）

| 内容 类型 | 排放源(编号) | 污染物 名称 | 防 治 措 施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 营 运 期 | 异味 | 恶臭 | 车间加强通风换气；污水处理站采用地埋式，对项目污水站加强密闭效果，盖板上预留进、出气口，对污水处理设施出气口设置活性炭吸附装置，处理后经15m高排气筒排放 | 达标排放对周围环境影响较小 |
|  |  | 天然气锅炉燃烧废气 | SO2、NOX、颗粒物 | 15m高排气筒排放 |  |
| 水 污 染 物 | 营 运 期 | 员工 | 生活废水 | 近期：生活污水、初期雨水、生产废水通过自建污水处理站（300m3/d）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入鄢家河；远期待园区污水处理厂管网建成后，通过自建污水处理站（300m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入农副产品产业园园区污水处理厂处理达《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河 | 达标排放 |
|  |  | 厂区 | 初期雨水 |  |  |
|  |  |  | 生产废水 |  |  |
| 固 体 废 弃 物 | 营 运 期 | 办公区 | 生活垃圾 | 定期收集后交由环卫部门处理 | 妥善处置，对环境的影响较小 |
|  |  | 生产区 | 废料 | 定期收集后交由环卫部门处理 |  |
|  |  |  | 废包装袋 | 暂存于固废间，定期外售给废品回收站 |  |
|  |  |  | 废培养基培养皿 | 暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理 |  |
|  |  | 污水处理站 | 废活性炭 | 暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理 |  |
|  |  |  | 污泥 | 定期清掏后交由环卫部门处理 |  |
| 噪 声 | 营运 期 | 生产车间 | 设备噪声 | 选低噪声设备，合理布置高噪声源，厂房隔声，基础减震，工程降噪，加强管理 | 达标排放 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目位于乐至县中天农副产品产业园内，在原有四川英瑞达食业有限公司生产项目的基础上进行建设。从保护植被的角度分析，本项目土建工程量较小，对当地生态环境影响很小。且该区域人类活动频繁，无珍稀保护动植物，项目的建设对生态环境不会产生较大影响。 |

# 结论与建议（表九）

一、结论 1、工程概况 乐至县大靖轩食品有限责任公司拟投资1080万元，租用资阳市国灿食品厂拍卖获得的原四川英瑞达食业有限公司乐国用（2011）2592地块及其地面附属设施（已建生产车间、盐渍池）建设大靖轩食品有限公司榨菜深加工项目，建设内容为：新建300吨污水处理站，在原有128个盐渍池的基础上新建83个盐渍池，建设年加工3500吨榨菜生产线。 2、产业政策符合性结论 根据《国民经济行业代码》（GB/T4754-2017）可知，本项目属于C1371榨菜加工。根据2011年3月27日国家发展改革委令第9号文《产业结构调整指导目录(2011年本)》和2013年2月16日国家发展改革委令第21号文《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录(2011年本)>有关条款的决定（修正）》有关政策规定，本项目属于鼓励类：一、农林业 32农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用。 同时拟建项目已根据《企业投资项目核准和备案管理条例》及相关规定在四川省投资项目在线审批监管平台完成备案，备案号为：【2019-512022-13-03-337255】JXQB-0036号，备案机关：乐至县经济科技信息化局，详见附件。 综上所述，本项目的建设符合国家和乐至县地方现行产业政策。 3、规划符合性分析结论 1、与乐至县城市总体规划符合性分析 本项目位于乐至县中天农副产品产业园，在租赁已建生产车间及盐渍池的基础上，新建83个盐渍池，新建300m3/d污水处理站，建设年加工3500吨榨菜生产线。根据调查四川英瑞达食业有限公司已于2011年6月取得乐至县环境保护局下发的环评批复（乐环建函【2011】42号），现已停产，目前处于拍卖中。根据建设单位提供的国有土地使用证（乐国用【2011】2592号）可知，项目用地性质为工业用地，厂房为生产用房，同时根据建设单位提供的《建设用地规划许可证》（乐建地字第【2012】240）可知，项目用地符合城乡规划要求，并且根据调查，本项目规划未发生改变。 因此，本项目建设符合乐至县城市发展规划。 2、与乐至县农副产品加产业园区规划符合性分析 本项目位于乐至县中天农副产品产业园原四川英瑞达食业有限公司内，根据调查乐至县中天农副产品产业园主要以满足清洁生产要求的农副食品产业为主的工业园区。本项目主要以榨菜、辣椒为原料对其进行加工生产盐渍榨菜，属于农副产品加工业，同时企业符合现行国家政策，生产满足清洁生产要求，属于园区鼓励类入园项目，与园区定位相符。同时，园区管委会以入园证明同意本项目入驻乐至县中天农副产品产业园。因此，本项目符合乐至县中天农副产品产业园规划。 综上所述，本项目符合乐至县城市发展规划，符合乐至县中天农副产品产业园园区规划。 4、选址合理性分析结论 本项目选址以及厂区环境符合《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》的相关选址要求，选址合理。项目周围无大型工业企业及有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，项目外环境不会对本项目生产构成制约。本项目污染物排放不会对外环境造成影响。同时，项目所在区域属于市政配套设施建成区域，供水系统、供电、通讯、道路等公用设施和服务系统均能满足本项目建设的配套需要，项目所在地的环境空气质量、声学环境现状较好，外环境对项目无重大制约因素。 综上所述，本项目与周围环境相容，项目选址合理。 5、区域环境质量现状 （1）大气环境 根据资阳在线平台空气质量在线监测分析平台历史数据以及引用监测报告，评价区域内环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，说明项目所在区域大气环境质量现状良好。 （2）地表水环境 根据监测报告，评价区域水环境质量能够达到《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ类水域标准，说明该区域水环境质量较好。 （3）声学环境 评价区域内1#～4#监测点均能达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类标准的要求，说明区域声环境质量较好。 6、环境影响评价结论 （1）大气污染物环境影响分析结论 本项目营运期废气主要为盐渍过程及污水处理站过程中产生的异味、天然气锅炉燃烧废气。天然气属于清洁能源，天然气燃烧废气通过设置15m高排气筒可实现达标排放；盐渍异味产生量较小，通过加强生产管理，加强车间通风换气处理，可实现达标排放，污水处理站异味通过对各构筑物加盖密封，盖板上预留进、出气口，对污水处理设施出气口设置活性炭吸附装置，处理后经过15m高排气筒排放，同时以污水处理站为边界设置50m卫生防护距离，污水处理站附近种植部分绿化带，种植可吸附臭气的植物，如洋槐、榆树、垂柳等，对大气环境也将起到一定的净化作用，污水处理量小且臭气排放少，且四周设置有绿化隔离带后，可以最大程度降低恶臭对当地空气质量的影响。 在采取上述措施后，项目废气排放对周围大气环境影响较小。 （2）地表水环境影响分析结论 本项目营运期废水为生活污水、生产废水及初期雨水。处理方式：近期生活废水经预处理池处理后与生产废水、初期雨水一同经自建污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入鄢家河；远期待园区污水处理厂管网建成后，生活废水经预处理池处理后与生产废水与初期雨水一同经自建污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入农副产品产业园园区污水处理厂处理达《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河。 在采取上述措施后，本项目营运期对区域水环境影响较小。 （3）噪声影响分析结论 本项目营运期噪声主要为设备运行噪声，通过选用低噪声设备，合理厂区布局，墙体隔声、距离衰减及采取减震措施等方式对厂区噪声进行治理，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准要求。 在采取上述措施后，本项目营运期对区域声环境影响较小。 （4）固体废物影响分析结论 本项目营运过程中产生的固体废物主要为员工生活垃圾、污泥、废料、废包装袋、检验室废培养皿培养基、废活性碳。 本项目生活垃圾经袋装后送至当地生活垃圾收集点，最终由环卫部门清运处置；污泥定期清掏后交由环卫部门处理；废包装袋收集后暂存于固废暂存间，定期交由废品回收站回收处理；废料定期收集后交由环卫部门处理；检验室废培养皿培养基及废活性碳经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。同时环评要求加强固废分类收集，设立专门的一般固废暂存间与危险废物暂存间，并按相关要求对其进行防渗处理，可有效避免项目固体废物对周围环境产生影响。 综上所述，本项目产生的固废均能得到妥善处置，不会对周围环境造成二次污染。 （5）地下水环境影响分析结论 本项目容易对地下水造成污染的区域主要有固废暂存间、危废暂存间、盐渍池、生产车间、污水处理站等。通过对其采取防渗措施后，可有效避免污废水进入到地下水，从而避免项目对地下水产生影响。 7、清洁生产 本项目采用了较为先进的设备，并配备了相关的污染防治措施，各项污染物去向明确；本项目实现了废物的资源化利用，三废均得到合理处置，实现清洁生产原则。 8、总量控制 本项目营运期废气产生源主要为天然气锅炉。本项目SO2、NOx总量控制建议指标如下： SO2：0.01728t/a；NOx：0.169t/a。 项目综合废水近期经自建污水处理站处理达标排放；远期待园区污水处理厂管网建成后，综合废水经自建污水处理站（300m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入农副产品产业园园区污水处理厂处理达《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》中表1“工业园区集中式污水处理厂”排放标准后排入鄢家河。本次环评建议废水总量控制指标为： 近期（一级标准）：COD：3.32t/a；NH3-N：0.498t/a；氯化物：10t/a。 远期（三级标准）：COD：16.59t/a；NH3-N：1.49t/a；氯化物：10t/a。 9、环境风险分析结论 本项目只要严格按照本报告提出的要求，采取风险防范措施，可以将环境风险降低到可接受的水平。项目采取的风险防范措施可行，从环境风险角度本项目的实施是可行的。 10、污染治理措施的合理性和有效性 本评价认为，项目采取的环境保护措施经济上可行、技术上合理有效。 11、评价结论 本项目符合乐至县城市总体规划和乐至县中天农副产品产业园总体规划，符合行国家及地方现行产业政策，有良好的社会效益和经济效益，贯彻了“清洁生产、总量控制和达标排放”的原则。项目在营运期产生的污染物在按照本报告中所提出的环保措施进行治理、确保污染物达标排放的前提下，严格执行“三同时”制度，项目对周围环境不会产生大的影响。 因此，本评价认为，本工程在全面落实环保设施及完善环评要求前提条件下，从环境保护的角度来看，本项目建设是可行的。 二、建议 1、项目在建设过程中应确保足够的环保资金，以实施污染物治理措施，做好建设项目的“三同时”工作。 2、加强管理，提高工作人员素质，增强环保意识，并由专人通过培训负责环保工作。在生产过程中，严格按照规程操作，避免事故发生，使污染物尽量消除在源头，厂区内应经常打扫，保持清洁。加强全厂干部职工对环境保护工作和水资源保护工作的认识，制定落实各项规章制度，将环境管理纳入生产管理轨道上去，最大限度地减少资源的浪费和对环境的污染。 3、采用节能、高效的技术和设备，增加自动化和机械化程度。 4、严格控制噪声，加强生产设备的管理，采用噪音较低的先进设备。 5、项目产生的固废厂区内不得乱丢乱弃，应安相关规定分类收集、贮运。

注 释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附图： 附图1 项目地理位置图； 附图2 项目外环境关系及卫生防护距离图； 附图3 项目平面布置及分区防渗图； 附图4 项目废水入河口示意图； 附图5 项目噪声监测布点图； 附图6 园区规划图； 附图7 项目大气及地表水监测布点图； 附图8 项目与跨界水质监测断面位置关系图； 附图9 项目现场照片。 附件： 附件1 环评委托书； 附件2 四川省固定资产投资项目备案表； 附件3 租赁协议； 附件4 项目建设规划许可证； 附件5 项目国土证； 附件6 营业执照； 附件7 其他文件； 附件8 入园证明； 附件9 监测报告； 附件10 环评合同。 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3、生态影响专项评价 4、声环境影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

损耗0.8

70

110.57

10.5

2.17

25.2

28

损耗12.35

82.35

11.67

125.02

122.02

2.7

3

新鲜水

生活用水

设备清洗用水

生产加工用水

预处理池

生产用水

损耗0.3

损耗1.17

地面及盐渍池清洗用水

初期雨水

近期：自建污水处理站处理达《污水综合排放标准》一级标准后排放；

远期：自建污水处理站处理达《污水综合排放标准》三级标准后排入园区污水处理站处理达标后排放；

2.7

基础工程

主体工程

装饰工程

设备安装

工程验收

施工废水、建筑垃圾、生活污水、生活垃圾

噪声

噪声、扬尘

现场清理

青菜头

废水、废气

设备：盐渍池

盐渍

设备：刀

边角料

修剪

设备：清洗池

原料：水

废水、噪声

第一次清洗

设备：清洗机

原料：水

废水、噪声

第二次清洗

废包装料、噪声

包装袋、纸箱

包装

设备：灭菌锅、锅炉

原料：水

废水

灭菌

检验装箱

入库待售

废水

加药

调节池

格栅池

导流厌氧池

综合反应器

加药

收集池

上清滤液

污泥

污泥外运

污泥干化池

污泥回流

污泥

三级生化池

出水收集池

一级生化池

二级生化池

沉淀池

回流池

过滤池

达标排放

风机