公司简介：

厦门宸天电子科技有限公司是多年从事智能交通团队所创办的高科技公司，致力于提供车牌识别，车辆视频检测等智能交通系统。

公司拥有多年从事智能交通行业的核心团队，在视频智能处理，控制工程及交通信号智能控制技术，软件工程与软件项目管理方面有着深入的研究和先进实用的技术经验。

在智能交通（ITS）领域，宸天一直致力于ITS新产品的开发与研制。从第一代“电子警察”和卡口，第一代的路口机开始，宸天已生产出系列电子警察，卡口和路口机产品己有多个型号，实现了产品的专业化，系列化的目标.。

SupPlate™车牌识别系统

公司地址：福建省厦门市湖里区东渡路250号(金龙大厦A栋)15C

手机：15960849461

邮箱：906742069@qq.com

电话：0592－5616833

QQ : 906742069  欢迎加为好友,方便联系.

公司网站：http://www.dragonskytech.com   可下载车牌识别演示和sdk开发包。 欢迎广大用户进行下载测试和开发使用.

主要产品：

1：）SupPlate车牌识别系统软件----经得起考验的车牌识别。

公司网站 : http://www.dragonskytech.com   可下载识别演示和sdk开发包。

SupPlate车牌识别系统 是厦门宸天电子科技有限公司从2002年起一直实际应用于公司的项目工程，于2006年8月对外正式面市，取得了较好的成绩，尤其在普清和高清摄像机的闯红灯和卡口系统市场 上，明显优于同类产品，有较好的口碑。

可识别各种大陆的车牌，包括蓝牌和黑牌，黄牌和白牌，其中黑牌可识别港、澳车牌；黄牌可以识别单排黄色车牌，大型车后车牌和摩托车牌；白牌可以识别包括警车，武警车牌和军车。还可识别香港、澳门地区的车牌，南非和印度尼西亚的车牌识别也有实际应用。

宸天SupPlate车牌识别有以下几大特点：

(1):对图像质量要求不敏感：即使图片中车牌处于背光、泛白的情况下(术语对比度低) ,或者车牌字符出现断裂、遮挡、有污渍、模糊、掉漆等等情况，本车牌识别都可较好的识别出来；

(2):对图像大小格式要求不严格：可以识别任意大小的图片，在默认参数下车牌字符高度在7～45的范围内，均可识别，对施工要求不是很高；

(3):识别速度快：在P4 2.0 ,512M 机器下768*288图片识别时间不超过50毫秒,如果针对移动实时的可小于30毫秒。

(4):集卡口，闯红灯，逆行，压双黄，移动电子警察等功能为一体，性价比国内最高。

(5):可识别高清晰图片，最大可以获取4个车牌号码。识别500万象素的图像,不超过300毫秒.

非常优秀的功能：

(1)真正的视频检测和车牌识别一体的系统，集成1394与DV连接的移动电子警察功能;

(2)录像文件识别功能;

(3)带有普通摄像机和高清摄像机的闯红灯电子警察，路段式卡口和逆行检测功能;

(4)在抓拍违法车辆和经过车辆后进行车牌识别，并给出车辆图片(2张全景，1张特写)，车辆信息(车型，车速，经过时间等)，违法信息(正常，闯红灯，逆行，超速等)和车牌信息(车牌号码，车牌颜色，车牌在图像位置信息等)，用户无须其他繁杂的开发，调用简单。

(5)系统支持北京大恒、北京微视和深圳维真的系列采集卡。

(6)在一台计算机上卡口最多可支持2方向8车道,闯红灯最大可支持4方向,16个车道，替代线圈检测，省去破路面，埋线圈，线圈检测器和系统状态监器的费用，为用户节约很大一部分的成本。

本控件视频检测全天抓拍率大于95%，车牌识别率超过98%，识别准确率约90%,已在国内大量实际应用。

(7)车牌宽度实时显示，利于工程施工。

(8)基于OCX组件技术，支持VC、VB、BCB、DELPHI、C#的开发，开发包都有示例代码。

2：）SupPlate闯红灯电子警察---高性能、纯视频触发，开发、使用简单的电子警察

可用于普清相机和高清相机视频检测.

SupPlate视频检测闯红灯电子警察 是厦门宸天电子科技有限公司自主开发的产品。只需要1个监控板(用户自己有监控板接收红绿灯,则不需本公司配套的设备)和一配套软件,即可最大检测4个方向12车道(用pci插槽的采集卡不会拉丝).替代线圈检测，省去破路面，埋线圈，线圈检测器和系统状态监控器的费用，为用户节约很大一部分的成本.SupPlate视频检测闯红灯电子警察全天抓拍率大于95%，有效率大于80%,车牌识别率超过98%，识别准确率约90%.如通过自带的车牌识别排除,则有效率可大于95%.设置简单，方便，已经在国内大量实际应用，处于国内先进水平，性价比国内最佳。

3：）SupPlate停车场车牌识别系统---高识别率的停车场车牌识别系统

SupPlate停车场车牌识别系统 是厦门宸天电子科技有限公司自主开发的产品。

操作界面统一，全程在线帮助，超强的兼容性，车牌自动识别，，图像抓拍对比，实时监视，报表详尽（可打印输出四十种报表），卡片管理完善，自由组合权限控制，车牌预置输入，证件抓拍，车主车辆同时抓拍对比，集成羊城通，中央收费，嵌套车场，多停车场管理，脱机脱网。

4：）SupPlate卡口系统---纯视频触发、高抓拍率，高识别率的卡口系统

可很好识别高清照片，对于图像质量差的高清图片，都可较好识别。

SupPlate卡口系统 是厦门宸天电子科技有限公司自主开发的产品。

厦门宸天电子科技有限公司的智能治安卡口系统，在一台主机，一套软件,即可最大检测2个方向6车道。在各关键卡口监控中适用于各种监控位置，全天候对过往车辆进行监控并提供实时图文信息自动处理，从而成为智能交通系统（ITS）理想的子系统。该系统依靠先进的计算机图像处理系统，产品中采用摄像头加数字化图像设备，可以在1秒钟之内连续抓拍数条车辆通过记录。大容量的硬盘可以快速地存取上百万条记录。同时，将超速车辆的车牌号码自动地识别出来，打印出违章通知书。并且与车管数据库连接起来，对交通违章、违规车辆的特征进行查询及实时声光报警。

利用这一系统，可以迅速查明违章车辆、寻查黑名单车辆，为整顿交通，科学化交通管理提供高效可靠的技术依据。

5：）SupPlateOR车牌识别可识别香港，澳门，台湾，南非的车牌。

SupPlateOR车牌识别有以下特点：

SupPlateOR车牌识别可识别香港，澳门，台湾，南非的车牌。目前实际应用的为香港，台湾和南非的车牌。

1):对图像质量要求不敏感：即使图片中车牌处于背光、泛白的情况下(术语对比度低) ,或者车牌字符出现断裂、遮挡、有污渍、模糊、掉漆等等情况，本车牌识别都可较好的识别出来；

(2):对图像大小格式要求不严格：可以识别任意大小的图片，在默认参数下车牌字符高度在7～45的范围内，均可识别，对施工要求不是很高；

(3): 识别速度快：在P4 2.0 ,512M 机器下768*288图片识别时间不超过50毫秒,如果针对移动实时的可小于30毫秒。

特别说明的是：本系统识别率极强(对任意质量的图片基本保持在98%以上)，识别准确率较高(全天候约90％)。。 识别500万象素的图像,不超过500毫秒.

6：）宸天SUP-DSP车牌识别器-经得起考验得车牌识别器

SUP-DSP车牌识别器 是厦门宸天电子科技有限公司自主开发的产品,纯视频触发方式。

SUP-DSP车牌识别器包含视频采集、车牌检测、字符识别、图像压缩、网络传输等模块，用独特图像别技术以及人工智能，对视频流中的车辆进行准确的实时识别（〈= 40MS ）。对任意大小的车牌有很高的识别率,识别率保证超过98％，识别准确率大于95％，在大流量、高车速、夜间、雨雾等恶劣环境中都具有较高的适应性。

特点：

SUP-DSP车牌识别器利用视频触发， 抛弃了外部硬件触发， 实现了识别率高、工程简洁、维护成本低等目标。传统的车牌识基于PC开发， 对于每幅图片的识别时间为 200MS左右， 再加上WINDOWS系统的任务切换，无法达到实时识别， 而DSP车牌识别器克服了这一瓶颈，对每幅图片的识别时间小于40MS左右，达到实时识别。

SUP-DSP车牌识别器利用自主开发的识别技术， 能对120P象素的车牌进行有效识别。传统的车牌识别是针对160P象素的车牌进行识别，有效的图像范围小，车牌漏识率高。而本产品改善了这一问题。可广泛应用于收费站、停车场和卡口等项目中。

7：）SupSuk测速仪(网线或USB)--便携、多功能的电子警察

功能特点：

采用笔记本方案，具备便携以及多功能的特性。

一体化设计，将雷达、摄像机、电源及自行研发的采集控制系统整合为一个机头，机头通过一根网线与计算机通信，或者机头通过一根usb数据线与计算机通信，无需任何驱动程序，即插即用，最大限度减少了连线和故障率。

测速单元采用高可靠脉冲式雷达，速度计量准确，可以最大降低电子狗探测机率；摄像单元采用整帧曝光的高清摄像机，天气光线变化时，摄像机能自动调节参数适应变化，捕获清晰的图像，拍摄车头时可以看清楚驾驶员的面部特征。雷达和摄像机具有固定的相关性确保证据严肃性。

系统采用智能化的视频车辆检测算法，抓拍率>98%。

自动测速抓拍功能，可同时抓低速违法和超速违法；手动抓拍其他违法行为。根据不同需求违章证据可以是多张图片也可以是视频片段。

方便灵活的安装使用方式：可车载使用，也可以脱离车辆使用。

多种可选扩展功能：可选传输系统，实现图片远程传输及现场执法；可选数据接口功能，违法数据可导入到现有违法信息管理系统中。

采用低压直流供电方式：车载电源、独立电池。

技术参数：

笔 记 本：最低配置双核 主频1.6G  512M 80G  14’

雷    达：静态测速范围：20km/h-250km/h, 静态测速误差: ±1Km/h，具备《进口计量器具型式批准证书》,

摄 像 机：140万像素高清CCD摄像机,采集分辨率为1360×1024

数据采集：TI DM642 系统

抓 拍 率：>98%。

图片格式: JPEG  内含水印篡改无效   视频格式:MJPEG

机头尺寸：270mm×160mm×120mm (长宽高)

机头电源: 12V DC <30w

重    量：3.5Kg

工作环境温度: -15°C - +50°C

8：）SupSuk测速仪(BOX一体机)--一体化防雨设计,一键开机使用，操作简单

功能特点：

*一体化防雨设计，使用时无需支架直接将设备箱放置到路侧或中央隔离带，一键开机使用，操作简单，内置手握式云台可方便对雷达摄像机进行微调。

*测速单元采用高可靠脉冲式雷达，速度计量准确，且可以有效减少电子狗探测机率；

*摄像单元采用整帧曝光的高清CCD摄像机，自适应天气变化，捕获清晰的图像，拍摄车头时清晰再现驾驶员的面部特征,搭配闪光灯可实现24小时日夜工作。

*系统运用智能化的视频车辆检测算法，抓拍率>98%。

*自动测速抓拍功能，可同时抓低速违法和超速违法；手动抓拍其他违法行为。根据不同需求违章证据可以是多张图片也可以是视频片段。

*多种可选扩展功能：可选传输系统，实现图片远程传输及现场执法；可选数据接口功能，违法数据可导入到现有违法信息管理系统中。

*采用低压直流供电方式：车载电源、独立电池。

技术参数：

雷达：静态测速范围： 20～250 Km/h 静态测速误差: ±1Km/h，具备《进口计量器具型式批准证书》。

摄像机：140w高清CCD摄像机,采集分辨率为1360×1024

计算机：嵌入式工业计算机 C800M 512M 4G_CF, 单DIN 7’可收缩显示器。

抓拍率：>98%。

图片格式:JPEG 内含水印篡改无效  视频格式:MJPEG

闪光灯：防雨设计内置电池，1/1000S 摄像机同步，线控触发

电源： 12V 6A  最大功耗 70W 平均功耗 45W

外形尺寸：280mm*300mm*400mm （长 宽 高）

重量：14Kg

外壳防护等级：IP41

工作环境： 温度  -15°C - +50°C

9：）SupSuk移动电子警察系统

轻松取证：路肩超车、驾车打手机、客运车辆无放大号牌、压双黄线、违法掉头、违法停车。

功能特点：

应对不同需求，具有方便灵活的使用方式：手持使用，车载使用，三脚架使用。集拍照与摄像功能于一体，可以取代传统的DV摄像机及照相机，图像直接保存到硬盘，不需要回放转录操作。

具有光学防抖动功能及快门可调节技术，可轻松抓拍高速运动的车辆；采用高清视频格式，抓拍时不需要变倍、变焦操作，可快速定格违法场景。

一体化设计的视频工作站系统，包括：多功能工作台，高性能计算机，刻录设备等。也可以将现有的计算机做为视频工作站。

数据处理软件包括如下功能：视频输入，视频处理，违法信息形成，违法信息备份查询，违法信息导库等。

可选择的车牌识别功能；针对特殊情况自动剪辑功能，如：闯禁区、违法停车等。

低功耗设计，整体功耗<20W,前端设备电源采用直流电源，没有车辆消防安全隐患。

技术参数：

摄像机：带60G以上硬盘高清摄像机,支持光学防抖功能,最快快门1/2000S。

支架：便携式专用车载支架，支持小型车安装。

视频格式：分辨率不小于1440*1080 ；图片格式：JPEG 分辨率不小于1440*1080。

视频工作台：双工位喷塑铁操作台。

视频计算机：双核 1.6G 以上，1G内存, 250G 串口硬盘,独立显卡,19’CRT（也可以选择同等配置的笔记本电脑）。

刻录设备：先锋外置刻录机, 随机带威宝盘片50P。

摄像机重量：<0.8KG

工作环境温度：-15°C - +50°C

10：）SupHR高清摄像机(SupHR高清像机、SupHR高清网络一体机)

140万，200万，300万和500万像素高清智能相机

SupHR高清摄相机系列是厦门宸天电子科技有限公司代理集成一体的高速彩色/单色智能工业相机,内部集成了百万以上像素（含140万，200万，300万和500万）彩色CMOS传感器、高速图像处理与运算电路、VIP200、DSP核、1000M以太网，具有处理速度快、分辨率高、图像质量好等特点。SupHR高清摄相机是由CMOS, DSP,I/O口和存储器等多种功能构成的独立视觉系统，广泛应用于智能交通、电子警察、半导体、电子、包装、医疗等领域的检测和识别。

特点：

1.  采集速度，全帧采集速度13帧/s。

2.  硬件YUV实现。YUV422格式采集速度与BAYER相同。

3.  完善的远程升级功能，二次BOOT和看门狗保证现场运行稳定性。

4.  完善的网络协议，网络支持自动续连，相机端主动上传数据，现场运行稳定。

5.  宽温运行，零下15度到零上45度稳定运行，智能交通现场连续运行。

6.  RS485, RS232, 温度感知，实时时钟。

7.  完善的FLASH_ROM存储空间划分和文件管理,利于客户进行数据存储.

8.  相机一体化集成, 外观专业小巧. 利于对客户程序数据保密.

SupHR 300摄像机的详细参数

传输方式：1000M 以太网

分 辨 率：2048*1536

最高帧率：13fps

动态范围：62dB

光学尺寸：1/2 英寸

快门方式：电子快门

快门速度：1/3 秒-1/50000 秒，可以通过以太网调整

增益控制：自动或手动设置

曝光控制：自动或手动设置

镜头接口：C/CS 接口

供电方式：DC  5V

工作温度：-20℃-70℃

扩展功能：闪光灯控制输出、用户触发输入