2. BAD56IIC级隔爆型防爆灯  吊杆防爆节能灯出厂价

BAD56  IIC级隔爆型防爆灯  防爆节能灯具  防爆灯具

BAD61 防爆节能灯 防爆灯 防爆金卤灯 防爆弯灯

防爆气体放电灯 吊杆防爆灯 户外防爆灯 室外防爆灯

适用范围：

1.      1区、2区危险场所；

2.      IIA、IIB、IIC类爆炸性环境；

3.      可配装高压钠灯、金卤灯、紧凑型节能灯。

产品特点：

1.      外壳采用ZL102铝合金压铸成型，经高速抛丸清理后表面高压静电喷塑。

2.      耐热钢化玻璃灯罩，不锈钢外露紧固件，防护网罩采用镀锌后表面喷塑，双重防腐。

3.      采用止口接合，能快速旋转开启，便于维修。

4.      钢管布线。

5.      符合GB3836，IEC60079标准要求。

主要技术参数：

1.      防爆标志：Exd IICT4

2.      防护等级：IP65

3.      防腐等级：WF1

4.      额定电压：AC220V/50Hz

5.      灯座规格： E27

6.      配用光源：高压钠灯: 175W, 250W

金卤灯: 150W, 250W

节能灯: 32W, 36W, 42W

7.      电缆规格：Φ10mm – Φ14mm

8.      进线口螺纹：G3/4"