20000

四川多介质过滤器，多介质过滤器，多介质过滤器报价，水处理设备，多介质过滤器厂家，水处理设备，四川水处理

四川多介质过滤器报价-翰克水处理设备多介质过滤器设备生产厂家

四川翰克拥有15年的水处理经验，专业的水处理设备，能满足客户各种需求，不仅提供最专业的设计方案，更多的事负责人的售后服务！同时给您最合适的多介质过滤器厂家报价,h翰克水处理是您不错的选择！

产品简介：

多介质过滤器，又称机械过滤器，主要作用是去除水中的悬浮物质、固体颗粒。悬浮固体是水中不溶解的非胶态的固体物质，它们在条件适宜时可以沉淀。滤料介质包括：石英砂、无烟煤、磁铁矿、锰砂、硅藻土、活性炭等。滤料选用石英砂又叫做石英砂过滤器，滤料选用无烟煤称为无烟煤过滤器，滤料选用锰砂称为锰砂过滤器，滤料选用活性炭则成为活性炭过滤器
产品适用领域：

反渗透、电渗析、离子交换器、超滤等系统的预处理；

发电、化工、造纸、饮料等的原水前期过滤处理；

化工厂给水的脱色、去有机物；

生活用水预处理；

工业用水处理；

游泳池用水处理；

循环水旁滤系统；

地表水、地下水降浊除色；

废水处理。
产品功能：

四川多介质过滤器是利用一种或几种过滤介质，在一定的压力下把浊度较高的水通过一定厚度的粒状或非粒材料，从而有效的除去悬浮杂质使水澄清的过程，常用的滤料有石英砂，无烟煤，锰砂等，主要用于水处理除浊，软化水，纯水的前级预处理等，出水浊度可达3度以下。
产品说明：

1、广泛用于水处理的工艺中，可以单独使用，但多数是做为水质深度处理(交换树脂、电渗析、反渗透)的预过滤。

2、多介质过滤器是常用的水质深度净化的预处理装置，可根据工艺要求填加不同的滤料。

3、材质可采用玻璃钢、A3钢防腐或衬胶、全不锈钢。操作方式有全自动和手动两种形式，自动控制是采用美国进口的自动控制器及气、液动阀控制，操作简便易于维护保养，在各行各业水处理工艺的前处理装置得到广泛的应用。

4、多介质过滤器的过滤材料应有足够的化学稳定性，各介质的相对密度和粒径应有一定差别，由无烟煤与石英砂组成的双层滤料过滤器所用的无烟煤相对密度为1.4—1.6，粒径为0.8—1.8mm，石英砂相对密度为2.6—2.65，粒径为0.5—1.2mm;3层滤料过滤器除了以上两种滤料外还可以用锰砂、磁铁矿之类的重质矿石，其相对密度为4.7—5.0，粒径为0.5—4mm。

主要规格参数

| 规格 代号 | sc-7 | sc-15 | sc-30 | sc-45 | sc-49 | sc-70 | sc-80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出水量(T/H) | 7 | 15 | 30 | 45 | 49 | 70 | 80 |
| 入孔DN0 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 进水DN1 | 80 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 |
| 出水DN2 | 80 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 |
| 反洗进DN3 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 200 | 200 |
| 反洗排DN4 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 200 | 200 |
| 正洗排DN5 | 80 | 100 | 125 | 125 | 125 | 15, 0 | 150 |
| H | 2880 | 3470 | 3610 | 4020 | 4020 | 4380 | 4450 |
| H0 | 2080 | 2600 | 2610 | 3040 | 3040 | 3380 | 3450 |
| H1 | 150 | 150 | 190 | 190 | 190 | 220 | 220 |
| H2 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| H3 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1410 | 1410 |
| H4 | 1160 | 1310 | 1460 | 1590 | 1590 | 1620 | 1620 |
| L1 | 629.5 | 870 | 882.5 | 1032.5 | 1032.5 | 1178.5 | 1280 |
| L2 | 750 | 1000 | 1255 | 1500 | 1500 | 1750 | 1920 |
| L3 | 350 | 560 | 810 | 1100 | 1150 | 1350 | 1450 |
| Ф | 1000 | 1500 | 2000 | 2400 | 2500 | 3000 | 3200 |
| Ф1 | 985 | 1350 | 1860 | 2250 | 2360 | 2820 | 3100 |
| M | 180 | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 |
| N | 125 | 140 | 200 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| 重量(kg) | 910 | 1950 | 2835 | 4838 | 5212 | 7756 | 8216 |

四川翰克多介质过滤器超低报价，等您来选择！详情咨询四川省翰克环保设备有限公司！

多介质过滤器介绍

多介质过滤器是填充两种以上的过滤介质的机械过滤器叫多介质过滤器，多介质过滤器常见的滤料有：无烟煤，陶粒、石英砂、活性炭等。

多介质过滤器的滤层设计滤料一般要考虑粒径要求下层滤料粒径小于上层滤料粒径，以保证下层滤料的有效性和充分利用。上层的密度要小，以保证反洗之后分层复原。上层滤料起粗滤作用，阻力小，水头损失下，下层滤料起精滤作用，截污能力强，这样就充分发挥了不同介质的作用，即水头损失小，过滤效果好的特点。

过滤器材质：1、不锈钢304 2、不锈钢316  3、Q235(A3)碳钢

防腐措施：1、内涂环氧树脂2、内衬橡胶   3、内衬玻璃钢

布水方式：上布水：1、吊篮滤网2、挡板3、母支管、4隔板布水

下布水：1、不锈钢管式  2、隔板（平板）水帽  3、穹形板

规格尺寸：φ200mm～φ3500mm

技术参数：工作压力：0.1MPa～0.6 MPa

工作温度：常温

过滤流速：8 m/h～12m/h

反清洗强度：9～12L/S•m2

单台流量：0.5 m3/h～115m3/h

主要参数规格：

### 参数控制

(1)膨胀高度：反冲洗时，为了保证滤料颗粒有足够的间隙使污物迅速随水排出滤层，滤层膨胀率应大一些。但膨胀率过大时，单位体积中滤料的颗粒数变少，颗粒碰撞的机会也减少，所以对清洗不利。双层滤料，膨胀率为40%----50% 。

注意：在生产运行中，对滤料的填充高度、膨胀高度等随机进行检查，因为正常反洗过程中，会有部分滤料的跑失或磨损，需要进行补充。相对稳定的滤层，有以下优点：确保过滤水质的稳定，保证反冲洗的效果。

(2)反洗水量和压力：一般设计要求，反洗水的强度为40 m3/(m2·h)，反洗水的压力≤0．15 MPa。

(3)反洗空气量和压力：反洗空气的强度为15 m /(m ·h)，反洗空气的压力≤0．15 MPa。

注意：在反洗过程中，通入的反洗空气汇集于过滤器的顶部，大部分应通过双孔排气阀排出。日常生产中。需经常检查排气阀的通畅性，主要表征在阀球升降的自由度上。