旧宫镇绿隔产业发展项目

环境影响报告书

北京宏图建业投资管理中心

二〇一五年五月

目   录

第一章  前  言	1

1.1 项目由来	1

1.2 项目特点	2

1.3 环评结论	2

第二章  总  则	3

2.1 编制依据	3

2.2 评价因子与评价标准	4

2.3 评价工作等级和评价重点	9

2.4 评价范围及环境敏感区	10

2.5 相关规划及环境功能区划	16

第三章  建设项目概况与工程分析	17

3.1 建设项目概况	17

3.2 工程分析	27

3.3 建设项目“三废”汇总	39

3.4 项目周边主要污染源分析	41

第四章  环境现状调查与评价	42

4.1 自然地理概况	42

4.2 社会经济环境概况	49

4.3 大气环境质量现状	52

4.4 地表水环境质量现状	57

4.5 地下水环境质量现状	58

4.6 噪声环境质量现状	61

第五章  环境影响预测与评价	63

5.1 施工期环境影响回顾分析	63

5.2 运营期环境影响分析	68

5.3 生态环境影响分析	83

第六章  社会环境影响评价	85

6.1 社会影响评价的必要性、目的和内容	85

6.2 开发项目的社会影响效果分析	85

6.3 项目社会适应性分析	86

6.4 项目社会风险及对策分析	87

第七章  规划符合性及选址适宜性分析	88

7.1 规划符合性分析	88

7.2 选址可行性分析	90

7.3整体区域规划与本项目的相容性	91

第八章  环保措施及措施的技术经济论证	92

8.1 施工期污染防治措施	92

8.2运营期环保措施及其技术经济论证	95

第九章  清洁生产分析	100

9.1 清洁生产要求	100

9.2本项目的清洁生产	100

第十章  污染物排放总量控制	103

10.1总量控制依据	103

10.2 控制指标	103

第十一章  环境影响经济损益分析	104

11.1 项目投资及经济效益简要分析	104

11.2 项目环境效益分析	104

11.3 项目经济效益、环境效益和社会效益综合分析	105

第十二章  环境管理与环境监测	106

12.1 施工期环境管理与环境监测	106

12.2 运营期环境管理与监测计划	106

12.3 环保设施竣工验收	107

12.4 排污口规范化管理	109

第十三章  公众参与	111

13.1 公众参与的目的	111

13.2 公众参与的形式和内容	111

13.3 公众参与总结论	120

第十四章  结论与建议	121

14.1 结论	121

14.2 建议	123

14.3 总结论	123

附 件：

附件1：行政处罚决定书	1

附件2：委托书	3

附件3：市政管线建设情况说明	4

附件4：大兴区水务局对大兴区旧宫镇绿隔产业发展项目污水排放的回复	5

附件5：中水站建设说明	6

附件6：北京市规划委员会《建设项目规划条件》	7

附件7：以北京宏图建业投资管理中心为建设主体的复函	11

附件8：土地文件	18

附件9：市政府扩大内需重大项目绿色审批通道确认表	27

附件10：水保批复	28

附件11：营业执照	32

附件12：立项说明	33

附件13：空气质量检测报告	34

附件14：噪声检测报告	38

附件15：地表水检测报告	51

附件16：地下水检测报告	57

# 第一章  前  言

## 1.1 项目由来

大兴区旧宫镇位于大兴区东北部，南苑机场东侧，主要区域位于南四环、南五环之间。北京市第一道绿化隔离带确定后，旧宫镇北部庑殿一村等5个村被纳入其中，需安置拆迁人口8675人。2010年4月市政府批复了旧宫镇绿隔地区规划实施方案，规划14.8公顷绿隔产业用地用以解决劳动安置力问题。

本项目是旧宫绿隔产业用地中最大一处，位于绿隔地区内德贤路西侧，通久路南侧，丰台区界东侧，占地约13公顷。本项目的建设用于解决旧宫镇绿隔地区7个村，12256人安置人口的确权收益和6952人的劳动力安置。

旧宫镇绿隔产业发展项目位于大兴区旧宫镇，项目四至为：东至德贤路，南至和义北路，西至大红门地区十号路、丰台大兴交界，北至久敬庄路。项目规划建设内容为办公楼、商业及配套用房。项目总用地规模129744.77m2，总建设用地规模129744.77m2，总建筑规模为679234.31m2，其中地上建筑面积389234.31m2（包括办公楼部分建筑面积110000m2、商业部分建筑面积279234.31m2），地下建筑面积290000m2。

2012年10月，本项目在未通过环保审批手续的前提下，开始动工建设。为此，北京市环保局对建设单位进行了调查，并于2013年10月21日下发了《责令改正违法行为决定书》（京环保监察改字[2013]26号），责令建设单位停止建设，在收到决定书之日起90日内，补办环评审批手续。2014年2月27日，北京市环保局对本项目复查时发现，项目主体建筑已完成封顶建设，但仍未办理环评审批手续，故于2014年4月9日对建设单位下发了《行政处罚决定书》（京环保监察罚字[2014]66号）。目前建设单位已缴纳罚款，本项目处于停工阶段。

根据国务院《建设项目环境保护管理条例》、中华人民共和国环境保护部令第2号《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，受北京宏图建业投资管理中心委托，由中国航空规划建设发展有限公司承担“旧宫镇绿隔产业发展项目”的环境影响评价工作，我公司接受委托后，坚持求真、务实、客观的原则，在认真、细致的现场踏勘、全面的资料调研的基础上，完成了本项目环境影响报告书的编制工作。

## 1.2 项目特点

本项目属于房地产开发类，主要污染物包括：施工期扬尘、噪声、废水及固体废物；运营期生活污水、地下车库汽车尾气、燃气锅炉废气、中水站恶臭以及设备噪声等。

本项目建成后用于办公及商业。商业包括购物中心、餐饮及影院。本项目只对餐厅、影院建筑进行建设，待建成后，餐厅及影院的运营主体对外招商，本次环境影响评价内容不包含餐厅及影院运营部分，餐厅、影院部分环评另行委托办理环保手续。

施工期间对易起尘物料加盖苫布，施工场地地面进行硬化处理及定时洒水等措施，将扬尘影响降到最低；生活污水依托项目西侧大红门锦苑小区现有污水管线最终进入小红门污水处理厂，施工废水经隔油沉淀处理后全部回用于厂区降尘；各施工设备采取有效的隔音降噪措施；施工垃圾分类处理，资源化利用，施工期各产污环节均经有效的处理后，对环境影响很小。

运营期汽车尾气经设置在绿化带中的排气筒排放，中水站废气经5m高排气口排放，锅炉废气经57m高烟囱在高层建筑顶部排放，污染物的排放浓度和排放速率均能达到标准要求；生活污水最终进入小红门污水处理厂，各污染物均能够达标排放；生活垃圾经统一收集处理；各噪声源采取有效的隔音降噪措施，上述污染环节经过有效的处理措施后，各污染物均能达标排放。

## 1.3 环评结论

本项目在严格落实本报告中所提出的环境保护措施与对策后，能保证项目各项污染物达到有关排放标准，同时污染物排放总量降为最小，对周围地区环境的影响降为最小，可以实现经济增长与环境保护协调发展，因此从环保方面而言该项目是可行的。

# 第二章  总  则

## 2.1 编制依据

（一）环境保护法规

1、《中华人民共和国环境保护法》，2015.01.01；

2、《中华人民共和国水污染防治法》，2008.6.1；

3、《中华人民共和国大气污染防治法》，2000.9.1；

4、《中华人民共和国噪声污染防治法》，1997.3.1；

5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2005.4.1；

6、中华人民共和国国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》，1998.11.29；

7、《中华人民共和国环境影响评价法》，2003.9.1；

8、《建设项目环境影响评价分类管理名录》中华人民共和国环境保护部令，第2号，2008.09.02；

9、《北京市环境保护局关于加强建设项目环境影响评价公众参与有关问题的通知》（京环发[2007]34号），2007.03.19；

10、北京市人民政府令181号《北京市噪声污染防治办法》，2007.01；

11、《北京市水污染防治条例》，2010.11；

12、《北京市清洁空气行动计划（2011-2015年大气污染控制措施）》，2011.04；

13、《建设项目环境影响评价政府信息公开指南》（试行）；

14、其他有关法律、法规。

（二）评价技术规范

1、《环境影响评价技术导则—总纲》（HJ/T2.1-2011）；

2、《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）；

3、《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.3-93）；

4、《环境影响评价技术导则—声环境》（HJT2.4-2009）；

5、《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2011）；

6、《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）；

7、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009年版）。

（三）项目有关文件、资料

1、旧宫镇绿隔产业发展项目申请报告；

2、北京市规划委员会《乡村建设规划条件》（2014规（大）乡条字0010号、0011号、0012号）；

3、北京宏图建业投资管理中心提供的其他相关资料；

4、北京宏图建业投资管理中心的委托书。

## 2.2 评价因子与评价标准

### 2.2.1评价因子

根据该项目工程分析和区域环境特点，确定现状评价因子为：

1、环境质量现状评价因子

①大气环境：SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3；

②地表水：pH、总磷、氨氮、溶解氧、挥发酚、COD、BOD5、高锰酸盐指数、LAS、粪大肠菌群；

③地下水：PH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群；

④声环境：等效连续A声级。

2、施工期环境影响评价因子

①大气污染物：TSP；

②水污染物：CODCr、BOD5、SS、氨氮、LAS、动植物油；

③固体废物：生活垃圾、施工垃圾；

④噪声：等效连续A声级。

3、营运期环境影响评价因子

①环境空气：碳氢化合物、CO、NOx、SO2、NH3、H2S；

②地表水：CODCr、BOD5、SS、氨氮、LAS、动植物油；

③固体废物：生活垃圾、绿化垃圾、废活性炭、中水站污泥；

④噪声：等效连续A声级。

### 2.2.2 评价标准

（一）大气评价标准

1、环境空气质量标准

环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级浓度限值，具体浓度限值见表2-1。

表2-1   环境空气质量标准浓度限值

| 污染物名称 | 取值标准 | 浓度限值（mg/Nm3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 0.06 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |
|  | 24小时平均 | 0.15 |  |
|  | 1小时平均 | 0.50 |  |
| NO2 | 年平均 | 0.04 |  |
|  | 24小时平均 | 0.08 |  |
|  | 1小时平均 | 0.20 |  |
| CO | 24小时平均 | 4.0 |  |
|  | 1小时平均 | 10.0 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 0.16 |  |
|  | 1小时平均 | 0.20 |  |
| PM10 | 年平均 | 0.07 |  |
|  | 24小时平均 | 0.15 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 0.035 |  |
|  | 24小时平均 | 0.075 |  |

2、大气污染物排放标准

（1）地下车库汽车尾气污染物排放标准

地下车库汽车尾气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2007）中“一般污染源大气污染物排放限值”。

本项目排气筒高度为3m，依照标准规定，项目污染物排放浓度应按“无组织排放监控点浓度限值”的5倍执行。排放速率在外推法计算的排放速率限值基础上严格50%执行；同时，由于项目排气筒不满足“高出周围200m半径范围内的建筑物5m以上”的规定，污染物最高允许排放速率应在前述确定的排放速率限值基础上再严格50％执行。

其中汽车尾气污染物中碳氢化合物执行标准中“非甲烷总烃”数值。

表2-2   地下车库大气污染物排放标准

| 污染物 | 排气筒高度 （m） | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率 （kg/h） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 无组织排放监控点浓度限值 | 5倍浓度限值 |  |
| NOX | 3.0 | 0.12 | 0.6 | 0.0047 |
| 非甲烷总烃 | 3.0 | 2.0 | 10 | 0.063 |
| CO | 3.0 | 3.0 | 15 | 0.11 |

（2）燃气锅炉废气污染物排放标准

本项目冬季供暖采用燃气锅炉提供，本项目拟设5台10t/h燃气锅炉，锅炉废气排放执行北京市地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139-2007）。本项目设1根排气筒，排气筒高度为57m。

表2-3   锅炉污染物综合排放标准

| 锅炉类别 | 适用区域 | SO2（mg/Nm3） | NOx（mg/Nm3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃气锅炉 | 全部区域 | 20 | 150 |

注：锅炉容量在0.7MW以上的烟囱高度不得低于15m。

（3）中水站恶臭污染物排放标准

本项目所在地不属于市政中水管网涵盖范围内，项目周边无可利用的中水管网，故项目拟自建中水站供给本项目中水需求。

中水站产生恶臭气体，主要废气污染物为NH3、H2S，废气经活性炭吸附处理后经5m高排气筒排放。NH3、H2S废气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2007）中“一般污染源大气污染物排放限值”，见表2-4；臭气浓度参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级“新改扩建”限值的规定，见表2-5。

表2-4   中水站NH3、H2S排放标准

| 污染物 | 大气污染物最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） | 无组织排放监控点浓度限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度（m） | 标准值 |  |
| NH3 | 30 | 5.0 | 0.1 | 5.0 |
| H2S | 5.0 | 5.0 | 0.003 | 0.15 |

表2-5   中水站恶臭污染物排放标准

| 污染物 | 标准限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 臭气浓度 | 20（无量纲） | 参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级“新改扩建”的二级标准限值 |

（二）水环境评价标准

1、地表水水质评价标准

距本项目最近的地表水体为其东侧180m的凉凤灌渠，凉凤灌渠自北向南汇入凤河。此外，距本项目南边界380m处为小龙河。根据《北京市地面水水域功能分类》，凤河及小龙河属于V类水体，因此凤河及小龙河水质分类应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类水体水质标准，主要评价水质指标见表2-6。

表2-6   地表水环境质量标准限值    单位：mg/l

| 污染物名称 | pH | DO | BOD5 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水V类标准 | 6～9 | ≥2 | ≤10 | ≤40 | ≤2.0 |
| 污染物名称 | 总磷 | 挥发酚 | 高锰酸盐指数 | LAS | 粪大肠菌群 |
| 地表水V类标准 | ≤0.4 | ≤0.1 | ≤15 | ≤0.3 | ≤40000 |

2、地下水水质评价标准

项目拟建区地下水环境质量评价执行国家《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中Ⅲ类标准，见表2-7。

表2-7   地下水质评价标准单位    mg/L（pH除外）

| 项目 | pH | 总硬度CaCO3 | 硫酸盐 SO42- | 氯化物 Cl- | 硝酸盐 以N计 | 亚硝酸盐 以N计 | TDS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6.5～8.5 | ≤450 | ≤250 | ≤250 | ≤20 | ≤0.02 | ≤1000 |
| 项目 | 镉 | 铁 | 砷 | 锰 | 六价铬 | 挥发酚类 | 氰化物 |
| 标准值 | ≤0.01 | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.002 | ≤0.05 |
| 项目 | 汞 | 铅 | NH4-N | 氟化物 | 总大肠菌群 | 高锰酸盐指数 |  |
| 标准值 | ≤0.001 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤1.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |  |

3、废水排放标准

项目优质杂排水排入自建的中水回用系统进行处理，处理后的中水用于冲厕及绿化。冲厕废水排入化粪池，经沉淀预处理后，排入小红门污水处理厂。

本项目污水排放执行北京市地方标准《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中表3“排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”。

表2-8   《水污染物排放标准》（DB11/307-2013）

| 评价标准 | pH值 | CODCr (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | 动植物油 (mg/L) | LAS (mg/L) | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3 | 6.5～9 | ≤500 | ≤300 | ≤400 | ≤50 | ≤15 | ≤45 |

4、中水回用标准

项目回用水水质标准执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002），见表2-9。

表2-9   城市杂用水水质标准（GB/T18920-2002）

| GB/T18920-2002 | pH | BOD5 （mg/L） | NH4-N （mg/L） | 浊度 （NTU） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿化用水 | 6.0～9.0 | 20 | 20 | 10 |
| 冲厕用水 | 6.0～9.0 | 10 | 10 | 5 |

（三）噪声评价标准

1、区域环境噪声标准

本项目位于旧宫镇，根据《大兴区环境噪声功能区划实施细则》，本项目所在区域不属于划分范围内，由于本项目所在区属于乡村村庄居住区，原则执行1类区声功能标准，因此本项目所在区域执行《声环境质量标准》GB3096-2008中的1类声环境功能区标准。

表2-10   声环境质量标准     单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 | 适用区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1类 | 55 | 45 | 以居民住宅、医疗卫生、文化体育、可研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域 |

2、建筑施工场界噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的规定，见表2-11。

表2-11   建筑施工场界环境噪声排放限值    单位：dB（A）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

3、运营期厂界噪声标准

项目建成后厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。

表2-12   工业企业厂界环境噪声排放标准    单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 1类 | 55 | 45 |

（四）固体废物评价标准

执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定。

## 2.3 评价工作等级和评价重点

（一）评价工作等级

1、大气评价工作等级

本项目运营期大气污染源主要为燃气锅炉废气、地下车库汽车尾气以及中水站恶臭气体，主要污染因子为：SO2、NOX、CO、碳氢化合物、H2S和NH3。根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2－2008）的有关要求，评价工作的分级参照主要大气污染物的最大地面浓度占标率Pi及地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%来确定，见下式：

Pi=(Ci/C0i)×100%

式中：Pi为第i个污染物的最大地面浓度占标率，100%

Ci为采用估算模式计算出第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3

C0i为第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3

经过计算SO2、NOX、CO、H2S及NH3的最大地面浓度占标率分别为0.009668%、4.62%、0.0334%、0.04769%、0.031605%，均小于10%（碳氢化合物执行《大气污染物综合排放标准》中“非甲烷总烃”无组织排放监控点浓度限值，2.0mg/m3），按照《环境影响评价技术导则》，确定大气评价等级为三级。

2、地表水评价工作等级

根据工程分析，本项目排水主要为生活污水，主要污染因子为CODCr、BOD5、SS、氨氮，污水水质简单；本项目外排污水979.1m3/d，低于1000m3/d；本项目外排生活污水经化粪池预处理后排入项目东侧德贤路市政污水管网，最终进入小红门污水处理厂集中处理，不直接排入地表水。因此根据《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T2.3-1993），本项目水环境影响评价工作等级为低于三级，主要对项目污水接入市政管网的可行性进行论证及排放总量预测。

3、地下水评价等级

按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2011）的有关规定，对地下水评价等级进行判定。地下水评价等级划分依据见表2-13。

表2-13   地下水评价等级划分依据

| 项目 | 本项目内容 | 级别 |
| --- | --- | --- |
| 《环境影响评价技术导则 地下水环境》 | 建设项目分类 | 本项目不开采地下水作为水源，用水采用市政供水。在施工、运营期可能造成地下水水质污染 | Ⅰ类 |
|  | 包气带 防污性能 | 地基之下第一层岩（土）层是粉质粘土、粘质粉土层，单层厚度Mb为1.0~1.4m，K<1.0E-4cm/s | 中 |
|  | 含水层易污染特征 | 含水层为细中砂层，包气带岩性渗透性较弱，40m勘查范围内只有一层地下水 | 不易 |
|  | 地下水环境敏感程度 | 不属于大兴区饮用水地下水源保护区及补给区范围 | 不敏感 |
|  | 污水排放量 | 废水量为979.1m3/d 小于1000m3/d | 小 |
|  | 污水水质复杂程度 | 主要为生活污水，污染因子为CODcr、BOD5和氨氮 | 简单 |
| 评价等级 | / | 三级 |

4、噪声评价工作等级

本项目所在处的声功能区为1类区，项目建成前后评价范围内的敏感点噪声级增加量小于3dB，受噪声影响的人口数量变化不大，按照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）的规定，本项目噪声环境影响评价工作等级为二级。

5、生态影响评价工作等级

本项目工程占地129744.77m2，影响区域生态敏感性识别为一般区域，根据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011），本项目生态影响评价工作等级划分为三级。

（二）评价重点

根据该项目规划方案和区域环境特点，确定本次环评的评价重点为：

1、锅炉房天然气燃烧废气、地下车库废气及中水站废气对大气环境影响；

2、设备噪声对外界的影响；

3、项目废水排入城市污水处理厂的可行性分析。

## 2.4 评价范围及环境敏感区

（一）评价范围

根据各环境要素的评价等级，确定其评价范围见下表2-14：

表2-14   评价范围表

| 序号 | 类别 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气 | 三级 | 以锅炉排气口为圆心，半径2.5km的圆形区域 |
| 2 | 地表水 | 三级 | 评价范围为项目总排污口至市政污水管网 |
| 3 | 地下水 | 三级 | 项目用地边界外扩1km的区域 |
| 4 | 噪声 | 二级 | 用地边界及向外延伸到100m的区域 |
| 5 | 生态 | 三级 | 项目用地范围以内以及项目边界外扩100m的区域 |

评价范围示意图见图2-1。

图2-1   各环境要素评价范围示意图

（二）环境敏感区

经调查，评价范围内无文物古迹、自然保护区、饮用水水源保护区或基本农田保护区等需要特殊保护的环境敏感对象，结合拟建项目污染特点，确定本次评价主要环境保护目标表2-15，项目环境保护目标示意图见图2-2：

表2-15   拟建项目主要环境保护目标

| 环境 要素 | 保护目标 | 性质 | 与本项目相对方位和距离 | 户数/人数 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 庑殿家苑 | 住宅 | 东442m | 693/1733 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） 二级 |
|  | 北空住宅 小区 |  | 东974m | 850/2380 |  |
|  | 大城小镇 |  | 东南486m | 900/2525 |  |
|  | 成和缘 |  | 东南766m | 980/2744 |  |
|  | 润星家园 |  | 东南1400m | 1300/3640 |  |
|  | 美利新世界 |  | 东南1500m | 1200/3360 |  |
|  | 云龙家园 |  | 东南1200m | 2400/6720 |  |
|  | 清和园 |  | 东南1400m | 1680/4704 |  |
|  | 清欣园 |  | 东南1600m | / |  |
|  | 佳和园小区 |  | 东南2100m | / |  |
|  | 宣颐家园 |  | 东南2200m | 4186/11721 |  |
|  | 清逸园 |  | 东南2400m | / |  |
|  | 青龙家园 |  | 东南2400m | / |  |
|  | 旧宫实验 小学 | 学校 | 东南2400m | 师生：270人 |  |
|  | 树桥村 | 住宅 | 南440m | 240/540 |  |
|  | 红星北里小区 |  | 南819m | / |  |
|  | 东高地 |  | 南771m | / |  |
|  | 丰益园小区 |  | 西南785m | / |  |
|  | 三角地 |  | 西南1000m | / |  |
|  | 西洼地 |  | 西南1400m | / |  |
|  | 万源东里、西里、南里 |  | 南1600m | 5493/15380 |  |
|  | 六门营 |  | 西南1500m | / |  |
|  | 和义东里 |  | 西933m | 2500/7000 |  |
|  | 和义西里 |  | 西1700m | 5000/1400 |  |
|  | 南苑北里三区 |  | 西南1800m | / |  |
|  | 大红门锦苑 小区 |  | 西20m | 3376/9453 |  |
|  | 久敬佳园 |  | 西810m | 1905/5334 |  |
|  | 六合庄 |  | 北302m | 350/830 |  |
|  | 世华水岸 |  | 北1700m | 1444/4043 |  |
|  | 大红门南里 |  | 西北2000m | / |  |
|  | 丰台区大红门第二小学 | 学校 | 西北2200m | 师生：535人 |  |
|  | 顶秀金石 家园 | 住宅 | 西北1900m | 1808/5062 |  |
| 声环境 | 大红门锦苑 小区 | 住宅 | 西20m | 3376/9453 | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）1类 |
| 地表水 | 凉凤灌渠 | -- | 东180m | -- | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅴ类标准 |
|  | 小龙河 | -- | 南380m | -- |  |
| 地下水 | -- | -- | -- | -- | 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准 |

图2-2   建设项目环境保护目标示意图

## 2.5 相关规划及环境功能区划

### 2.5.1 相关规划

本项目所在区域的相关规划见表2-16。

表2-16   相关规划

| 规划名称 | 批复时间 |
| --- | --- |
| 《北京城市总体规划（2004-2020年）》 | 2005.01 |
| 《北京市土地利用总体规划（2006年至2020年）》 | 2009.10 |
| 《大兴区旧宫镇总体规划(2008年-2020年)》 | 2007.01 |

### 2.5.2 环境功能区划

本项目所在区域的环境功能区划见表2-17。

表2-17   拟建项目环境功能区划

| 序号 | 环境要素 | 功能区划 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表水 | Ⅴ类区 | 《北京市地面水环境质量功能区划》 |
| 2 | 地下水 | Ⅲ类 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-93） |
| 3 | 大气 | 二类区 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |
| 4 | 声 | 1类区 | 《大兴区环境噪声功能区划实施细则》 |

# 第三章  建设项目概况与工程分析

## 3.1 建设项目概况

### 3.1.1 建设项目名称及地点

项目名称：旧宫镇绿隔产业发展项目。

建设地点：本项目位于大兴区旧宫镇，项目四至为：东至德贤路，南至和义北路，西至大红门地区十号路、丰台大兴交界，北至久敬庄路。

建设项目地理位置见图3-1；

建设项目卫星影像图见图3-2；

建设项目在地形图中的位置见图3-3。

图3-1   建设项目地理位置图

图3-2   建设项目卫星影像图

图3-3   建设项目在地形图中的位置

### 3.1.2 建设内容及规模

旧宫镇绿隔产业发展项目的建设内容主要包括办公楼、商业及配套用房。

表3-1  项目主要经济技术指标

| 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 总用地面积 | 129744.77 | m2 |
| 建设用地面积 | 129744.77 | m2 |
| 总建筑面积 | 679234.31 | m2 |
| 其中 | 地上建筑面积 | 389234.31 | m2 |
|  | 其中 | 办公楼建筑面积 | 110000 | m2 |
|  |  | 商业建筑面积 | 279234.31 | m2 |
|  | 地下建筑面积 | 290000 | m2 |
| 建筑控制高度 | 52 | m |
| 容积率 | 3 |  |
| 绿地率 | 20 | % |
| 机动车停车位 | 4700 | 辆 |
| 其中 | 地上停车位 | 400 | 辆 |
|  | 地下停车位 | 4300 | 辆 |

各建筑详细功能及指标见表3-2。

表3-2   主要建筑功能明细

| 建筑编号 | 用途 | 面积（m2） | 层数（层） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 商业 | 26800 | 1/4F | 购物中心 |
| A2 | 商业 | 36234.41 | 1/4F | 购物中心 |
| A3 | 商业 | 26800 | 1/4F | 购物中心 |
| A4 | 商业 | 26800 | 1/4F | 购物中心 |
| A5 | 商业 | 26800 | 1/4F | 购物中心 |
| A6 | 商业 | 26800 | 1/4F | 购物中心 |
| A7 | 商业 | 55354.63 | 1/4F | 购物中心 |
| B1 | 商业 | 53645.28 | 1/5F | 1-4层餐饮、5层影院 |
| C1 | 办公 | 18000 | 4/13F | 办公楼 |
| C2 | 办公 | 20000 | 4/13F | 办公楼 |
| C3 | 办公 | 39000 | 4/13F | 办公楼 |
| C4 | 办公 | 20000 | 4/13F | 办公楼 |
| C5 | 办公 | 13000 | 4/13F | 办公楼 |

建设项目平面布局图见图3-4。

### 3.1.3 投资估算

根据投资估算结果，项目开发期内共需资金约33亿元，该项目建设所需资金全部由北京宏图建业投资管理中心自筹解决。

图3-4   本项目平面布局图

### 3.1.4 建设周期

本项目建设周期为32个月，计划于2016年7月竣工，12月投入使用。

### 3.1.5 市政设施情况

本项目市政管网的设计是基于项目东侧德贤路现状管网情况设定，德贤路市政管网由北京市公联公路联络线有限责任公司施工建设，管网现状来源于《德贤路市政设计综合——南五环路至南三环路市政工程设计综合图》。

本项目配套市政管网由旧宫镇政府牵头建设，管线将于2015年底建成。

1、供水

（1）自来水

本项目采用市政给水，水源来自南城自来水厂。由项目南侧和义北路规划DN800mm的自来水管网及北侧久敬庄路规划DN800mm的城市自来水管网接入本项目，市政给水压力为2.0-2.5MPa。

（2）中水

根据设计方案，本项目将在项目用地南侧地下三层建设中水处理站，为本项目提供中水，用于冲厕、绿地浇洒，中水站设计规模为1200m3/d，采用生物接触氧化处理工艺，设计出水水质为COD45mg/l，BOD58mg/l，氨氮5.5mg/l，SS4.5mg/l。

2、排水

本项目排水采用雨污分流制。

（1）雨水

本项目雨水经南侧和义北路规划DN1000mm市政雨水管网及北侧久敬庄路规划1200mm市政雨水管线分别接入项目东侧德贤路现状DN1400mm市政雨水管线，最终排入小龙河。

（2）污水

本项目所在地区属于小红门污水处理厂的汇水范围。小红门污水处理厂位于本项目东北侧971m处。污水经项目南侧和义北路规划DN400mm污水管及北侧久敬庄路规划400mm市政污水管分别接入项目东侧德贤路现状DN400mm市政污水水管网，最终排入小红门污水处理厂。

3、供电

本项目供电由和义站10KV开闭站提供，向地块提供双路10kV用电。电缆分别引至本项目新建的3座10kV开闭站，由3座10kV开闭站分别配出10kV电缆至本项目新建的8座10KV变配电所。

4、供气

本项目的天然气由市政供给（北京市燃气公司第四分公司），气源由项目北侧通久路DN500mm天然气次高压管线引入，向本项目集中供应燃气。

5、供热、制冷

本项目采用自建燃气锅炉房集中供暖。锅炉房位于项目用地南侧地下一层，设置5台10t/h的燃气锅炉，总供热能力为35兆瓦。燃料使用天然气，同时使用低氮燃烧器。锅炉设1根排烟筒，锅炉烟囱沿锅炉房南侧C4办公楼墙体设置，排烟口位于13层楼顶，高度为57m。

办公及商业部分夏季制冷由自行安装的中央空调提供。

6、道路

表3-3   项目周边道路情况

| 道路名称 | 道路等级 | 红线宽度 | 实施情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 德贤路 | 城市快速路 | 70m | 已建成通车 |
| 和义北路 | 城市支路 | 30m | 未实施 |
| 大红门地区十号路 | 城市支路 | 20m | 未实施 |
| 久敬庄路 | 城市主干路 | 50m | 未实施 |

图3-5   本项目周边管线图

## 3.2 工程分析

### 3.2.1施工期污染源回顾分析

本项目建筑主体已建成，目前处于待装修阶段。根据现场调查及建设单位提供资料，本次评价对施工期土方、基础、结构阶段工程进行回顾性分析。

（一）施工废气

施工期废气主要包括施工扬尘、施工期机械废气。

（1）施工扬尘主要来自以下几方面：土方的挖掘扬尘及现场堆放扬尘；建筑材料（白灰、水泥、砂子、石子、砖等）的现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；人来车往造成的现场道路扬尘。

本项目施工期场地平整，土方挖掘填埋，建筑垃圾和建筑材料的装卸、运输、堆放，运输车辆的出入等过程中均产生扬尘。由于项目所在地区多风少雨天较多，因此产尘量较大，其影响范围是施工场地周围及下风向的部分区域。根据北京市建筑施工工地的有关数据，当风速为2.4m/s时，建筑工地内的TSP浓度是上风向对照点的1.5(2.3倍，影响范围一般在下风向150m之内：下风向0(50m为重污染带、50(100m为较重污染带、100(150m为轻污染带。

（2）施工期机械废气主要来源于运输车辆及其他燃油机械施工时产生的尾气，其中的污染物主要为NOx、CO及碳氢化合物等。施工场地内机械废气均为无组织排放，对环境空气的影响范围在施工场地100~150m范围内。

（二）施工期噪声源

施工噪声来自施工过程的土方、基础、结构和装修四个阶段，不同阶段又各有其独立的噪声特性。

（1）土方工程阶段

土方工程阶段的主要噪声源是挖掘机、推土机、装载机以及各种运输车辆，这类施工机械绝大部分是移动性声源。有些声源如各种运输车辆移动范围较大，有些声源如推土机、挖掘机等，虽然是移动性声源，但位移区域较小。几种声源的声功率级范围在100～110dB(A)，均无明显的指向性。

（2）基础施工阶段

基础施工阶段的主要噪声源是各种打桩机以及一些打井机、风镐、移动式空压机等。这些声源基本都是一些固定源，其中以打桩机为最主要的声源，其噪声强度与土层结构有关，时间特性为周期性脉冲噪声，打桩时的声级一般为110～120dB(A)，并具有明显的指向性，背向排气口一侧噪声比最大方向低4～9dB(A)。

（3）结构施工阶段

结构施工阶段是建筑施工中周期最长的阶段，使用的设备品种较多，主要声源有各种运输设备（如汽车、吊车、塔式吊车、运输平台、施工电梯等）和结构工程设备（如振捣棒、水泥搅拌机和运输车辆等）以及结构施工一般辅助设备（如电锯、砂轮锯等），噪声多为撞击声。

（4）装修阶段

本项目装修阶段占总施工时间比例较长，但声源数量较少，强噪声源更少，主要噪声源包括砂轮机、电钻、电梯、吊车、切割机等。大多数声源的声功率级较低，均在90dB(A)左右，即使有些声源声功率较高，使用时间很短，有些声源还在房间内部使用，从装修阶段的工地厂界噪声来看，等效声级Leq分布范围为63～70dB(A)，一般均小于70dB(A)，因此可以认为装修阶段不构成施工的主要噪声源。

综上所述，施工期间噪声源强见表3-4。

表3-4  常规建筑施工机械及其噪声级      单位：dB（A）

| 机械名称 | 噪声强度 |
| --- | --- |
| 汽车吊 | 90 |
| 翻斗车 | 90 |
| 电焊机 | 90 |
| 打桩机 | 120 |
| 推土机 | 90 |
| 混凝土震捣棒 | 100 |

（三）施工期废水

施工期废水主要为施工人员生活污水及生产废水。

（1）生活污水

施工人员生活用水量每人每天约35L，污水排放系数0.8，高峰时施工人员每日用工200人，故产生的生活污水量最高约5.6m3/d，主要污染物有CODCr、BOD5和氨氮等。

（2）生产废水

施工期生产废水主要来自于土石方阶段施工降水，混凝土养护排水及车辆冲洗废水。生产废水除含有少量泥沙及油污外，基本没有其它污染因子。

（四）施工期固体废物

施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾及施工垃圾。

（1）生活垃圾

施工人员平均每人排放生活垃圾约0.8～1.2kg/d，施工高峰期，生活垃圾产生量约200kg/d。

（2）施工垃圾

施工垃圾主要包括施工渣土、损坏或废弃的各种建筑装修材料。

项目挖方总量约275.02万m3（自然土方272.02万m3，建筑垃圾3.0万m3），填方总量约68.29万m3（全部为自然土方）。项目挖方不堆存，将直接由土方施工单位运弃，弃方总量约275.02万m3，其中建筑垃圾3.0万m3。

本项目施工过程中产生的损坏或废弃建筑装修材料有碎砖、砂浆、包装材料及其他等，约产生3.9万吨。

### 2.2.2运营期污染源分析

（一）大气污染源分析

1.汽车尾气

汽车进出车库时怠速或低速运转时产生汽车尾气，其主要污染物为CO、NOX、碳氢化合物（以非甲烷总烃计）。CO是汽油燃烧的产物；NOX是汽油爆裂时，进入的空气中氮与氧化合而成的产物；碳氢化合物是汽油不完全燃烧的产物。由于地面停车位的汽车尾气不集中排放，产生后将很快扩散，不会产生大的影响，因此本次评价主要考虑地下车位的集中废气排放对环境产生的影响。

本项目地下车库汽车污染物排放数据参照《GB18352.3-2013 轻型汽车污染物排放限值及测量方法》（中国第五阶段）中的国Ⅴ排放限值，轻型汽车污染物排放限值见表3-5。

表3-5   轻型汽车污染物排放限值    单位：g/km.辆

| 污染物名称 标准 | 一氧化碳（CO） | 总碳氢化合物（HC） | 氮氧化物（NOX） |
| --- | --- | --- | --- |
| 国Ⅴ | 1.00 | 0.100 | 0.060 |

本项目设有一个地下车库，位于地下二层及三层，面积190246m2，设有4300个停车位。地下车库设计有送排风系统，换气次数按照每小时6次，则需要换气量合计为8903513m3/h。根据现场勘查，本项目车库设10个排风口，由于车库为办公及商业配套使用，车辆进出地下车库主要在每天07:00~21:00的上下班的时段，这段时间需启动全部排风机进行通风换气。项目地下车库废气通过设置在四周绿地内的排气口（排风口高度约3m）排放。

表3-6   正常情况下本项目地下车库污染物排放情况

单位：浓度mg/m3、速率kg/h、排放量kg/a

| 项目 | CO | 非甲烷总烃 | NOX |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度 | 速率 | 排放量 | 浓度 | 速率 | 排放量 | 浓度 | 速率 | 排放量 |
| 地下车库 | 0.028 | 0.025 | 1255.6 | 0.0028 | 0.0025 | 125.6 | 0.002 | 0.00147 | 75.34 |
| 标准 | 15 | 0.11 | -- | 10 | 0.063 | -- | 0.6 | 0.0047 | -- |
| 备注：地下车库汽车的流动量按设计车位数量上每个车位的汽车出入车库一次计算； 排放速率为每个排气筒的排放速率，排放量为10个排放口总的排放量。 |

2.燃气锅炉废气

本项目冬季供暖采用自建燃气锅炉提供。项目已在C5号楼地下一层预留锅炉房位置，拟设5台10t/h的燃气锅炉，总供热能力为35MW。根据建设单位提供资料，0.7MW燃气锅炉每小时需要75~80m3的天然气（本项目按75m3计），每天供暖时间为20个小时，全年供暖天数120天。

天然气燃烧时产生SO2、NOx及CO。根据北京市环保局公布的《建设项目环境保护审批登记表填表说明》中给出的排放因子，每燃烧1000Nm3天然气产生NOx：1.76kg，SO2：0.0057kg，CO：0.35kg。

本项目燃气锅炉拟安装低氮燃烧器，有利于降低氮氧化物的产生量。根据建设单位提供的资料，安装低氮燃烧器后，氮氧化物产生量减少约23%，则氮氧化物排放浓度为100mg/m3。

根据锅炉的天然气的使用量，可以计算出该项目建成后燃气锅炉每年排放的大气污染物情况，见表3-7。

表3-7   燃气锅炉废气污染物排放情况

单位：浓度mg/m3、排放量kg/a

| 项目 | SO2 | NOX | CO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 |
| 锅炉 | 0.418 | 51.3 | 100 | 12263.31 | 25.7 | 3150 |
| 标准 | 20 | -- | 150 | -- | -- | -- |

本项目计划将于2016年7月竣工，12月投入使用。考虑到《锅炉大气污染物排放标准》（征求意见稿），在本项目竣工投产前，新的《锅炉大气污染物排放标准》有可能实施。按照新标准要求，本项目运营时时为Ⅱ时段，属于在用锅炉，锅炉大气污染物中NOx排放浓度限值应按60mg/m3执行。

表3-8  燃油（气）工业锅炉大气污染物排放限值

| 执行时间 | 新建 | 在用 |
| --- | --- | --- |
|  | Ⅰ时段 | Ⅱ时段 | Ⅰ时段 | Ⅱ时段 |
|  |  |  | 2007年9月1日前通过环评审批的 | 2007年9月1日后通过环评审批的 |  |
| 二氧化硫（mg/m3） | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 |
| 氮氧化物（mg/m3） | 60 | 30 | 200 | 150 | 60 |

基于新标准排放浓度较严格，建设单位制订初步应对方案：即在新标准实施情况下，对原有的锅炉及燃烧器进行升级改造，利用外部烟气再循环技术对NOx的生成进行抑制，从而降低NOx产生及排放量。

技术原理：在火焰区域加入烟气，可以降低燃烧温度，减少了NOx生成；同时加入的烟气降低了氧气的分压，这将减弱氧气与氮气生成热力型NOx的过程，从而减少NOx的生成。

外部烟气再循环技术：烟气从锅炉的出口通过一个外部管道，重新加入到炉膛内。根据RØkke等的研究，外部烟气再循环可以减少70%的NOx生成。外循环烟气的结构示意图：

外部烟气循环系统

若采用外部烟气再循环技术改造，NOx的产生浓度约为30mg/m3，排放量为2574kg/a。

3.中水站恶臭

本项目在用地南侧地下三层建设中水处理站，为项目提供中水，设计规模为1200m3/d，采用生物接触氧化处理工艺，设计出水水质为COD45mg/l，BOD58mg/l，氨氮5.5mg/l，SS4.5mg/l。中水站运营过程中有废气产生，通过集中收集以及活性炭过滤后排放，主要污染物是NH3和H2S。

本项目中水站共设置1个排气口，排气口距地面约5m。该中水站换气次数约6次/小时，废气产生量约4259m3/h。参考《环境恶臭评价方法的新探讨》（重庆环境科学，1996年第05期）中NH3和H2S的实测浓度，本项目氨和硫化氢产生浓度分别约2.0mg/m3、0.06mg/m3；氨和硫化氢产生量分别约74.62kg/a、2.2kg/a。该部分废气通过集中收集以及活性炭吸附过滤后排放，处理效率90%以上，项目中水站废气排放情况统计见下表3-9。

表3-9   本项目中水站污染物排放情况

单位：浓度mg/m3、速率kg/h、排放量kg/a

| 项目 | H2S | NH3 |
| --- | --- | --- |
|  | 浓度 | 速率 | 排放量 | 浓度 | 速率 | 排放量 |
| 中水站 | 0.006 | 0.000025 | 0.22 | 0.2 | 0.00085 | 7.462 |
| 标准 | 0.15 | 0.003 | -- | 5.0 | 0.1 | -- |

（二）水污染源分析

1、拟建项目用水量及排水量估算

（1）新鲜水

本项目建设内容为办公楼、商业及配套用房。根据GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》（2009年版），办公楼用水量按人均30~50L/人·d，本项目取30L/人·d；商业部分用水按照面积预测法（3L/m2.d）。则项目用水量预测指标详见表3-10，本项目平均日新鲜水用量为1251.5m3，年新鲜水用水总量为41.88万m3。

表3-10   用水量预测表

| 用水性质 | 用水指标 | 用水单位 | 日用水量（m3/d） | 年用水量（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公 | 30L/人·d | 10000人 | 300 | 75000 |
| 商业 | 3L/m2·d | 279234.31m2 | 837.7 | 305760.5 |
| 未预见10% | 113.8 | 38076 |
| 合 计 | 1251.5 | 418836.5 |
| 备注：办公按照每年250天，商业按照每年365天计算。 |

（2）中水

本项目自建中水站，中水量预测根据GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》（2009年版），办公楼用水量取20L/人·d；商业部分用水按照面积预测法（2L/m2.d）；另根据《室外给水设计规范》（GB50013-2006）浇洒绿地用水可按浇洒面积以1.0~3.0L/（m2 d）计，本项目取1.5L/（m2 d）。具体估算指标详见表3-10。由表可知，该项目日用中水量约为873.4m3/d，年用中水量约为28.86万m3/a。

表3-11   中水量预测表

| 用地性质 | 用水指标 | 用水单位 | 最高日用水量（m3/d） | 年用水量 （m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公冲厕 | 20L/人·d | 10000人 | 200 | 50000 |
| 商业 | 2L/m2.d | 279234.31m2 | 558.5 | 203852.5 |
| 未预见10% | 75.9 | 25385.3 |
| 绿地浇洒 | 15m3/公顷.d | 2.6公顷 | 39 | 9360 |
| 合 计 | 873.4 | 288597.8 |
| 备注：办公按照每年250天，商业按照每年365天计算，绿地浇洒按240天/年计。 |

（3）排水

本项目年排入市政管网的污水总量为31.66万m3，污水类型主要为生活污水。本项目自建中水站，优质杂排水经中水站处理达标后回用于冲厕、绿化，项目外排生活污水经化粪池预处理后排入项目东侧德贤路市政污水管网，最终进入小红门污水处理厂集中处理。

项目水平衡图见图3-6~图3-8。

图3-6   本项目日水平衡图（绿化期）

图3-7   本项目日水平衡图（非绿化期）

图3-8   本项目年水平衡图

2、排水水质及污染物排放总量

本项目外排污水主要为一般生活污水，优质杂排水经中水站处理达标后回用于冲厕、绿化，项目外排生活污水经化粪池预处理后排入项目东侧德贤路市政污水管网，最终进入小红门污水处理厂集中处理。

生活污水中主要污染物为CODCr、BOD5、SS、动植物油及氨氮等。按照同类项目污水监测数据资料可知各种污染物的浓度，见表3-12。

表3-12   各类生活污水污染物浓度值       单位：mg/l

| 污染物 类别 | CODcr | BOD5 | SS | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冲厕 | 300-360 | 200-260 | 180 | 40-45 |
| 洗浴 | 120-135 | 50-60 | 80 | 5-10 |
| 盥洗 | 90-120 | 60-70 | 80 | 2-5 |
| 综合水质 | 280-335 | 185-240 | 170 | 36-41 |
| 化粪池出水水质 | 285 | 192 | 136 | 39.77 |

按照同类项目生活污水经过化粪池处理后的效果，本项目的废水污染物排放量预测见表3-13：

表3-13   本项目水污染物产生、排放量

| 项 目 | CODCr | BOD5 | SS | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均产生浓度（mg/l） | 335 | 240 | 170 | 41 |
| 产生量（t/a） | 106.06 | 75.98 | 53.82 | 12.98 |
| 排放浓度（mg/l） | 285 | 192 | 136 | 39.77 |
| 排放量(t/a) | 90.23 | 60.79 | 43.06 | 12.59 |
| 排放标准（mg/l） | 500 | 300 | 400 | 45 |
| 废水量（m3/a） | 31.66万 |

（三）噪声污染源分析

根据该项目设计方案，现将该项目建成后可能对环境产生噪声影响的污染源如各设备噪声源（水泵、锅炉风机、地下车库排风机、冷却塔及制冷机组等）分析如下。

1、水泵

本项目设置有供水水泵房、排水水泵房、消防水泵房以及中水泵房，中水水泵位于地下三层，其余各水泵均设置在地下二层，水泵噪声声级范围为70~80dB(A)，本项目取值80dB(A)。

2、地下车库风机及排气口

风机的噪声一般由两部分组成，其一是风机在工作时由叶片转动引起的噪声，称为机械噪声，声压级一般在85dB（A）左右，其二是由空气在风机内高速流动，与管道内壁摩擦、撞击产生的噪声，称为空气动力性噪声（也称气流噪声），其声压级一般在90dB(A)左右，有时可高达100dB(A)；

地下停车场换气风机的噪声主要通过设在地面的通风口向外界传播，未经降声处理时，风机的机械噪声和气流噪声将通过管道直接传向外界，在通风口处可达到65dB(A)左右。

3、锅炉风机噪声

项目冬季供暖由新建的燃气锅炉房提供，锅炉房位于地下一层。锅炉风机运行时噪声级约为80~85dB(A)，本项目取85dB(A)。

4、冷却塔噪声

项目夏季制冷采用中央空调提供。本项目拟设10台低噪声冷却塔，平均分布在5栋高层楼顶，冷却塔运行时噪声级约为65~70dB(A)，本项目取70dB(A)。

5、制冷机组噪声

项目设7台制冷机组，位于地下三层。机组运转时的噪声级约为80~85dB(A)，本项目取85dB(A)。

（四）固体废物污染源分析

1、生活垃圾

按照本项目的使用功能设置，主要为办公及商业，因此固体废物主要表现为生活垃圾形式。按照北京市统计资料，本项目生活垃圾产生量按0.01kg/d·m2计，项目产生的生活垃圾量为：

0.01kg/d·m2×110000m2×250d/a+0.01kg/d·m2×279234.31m2×365d/a=1294.2t/a。

2、绿化垃圾

项目用地中，项目建成区集中绿化用地为26000m2。绿地以种植树木花草为主，由于树木花草种类不详，难以准确估算固体废物产生量，根据同类项目的情况推测，每公顷绿地废弃物产生量在30～50kg/d，秋冬季偏多，春夏季偏少，平均约40kg/d，全年产生量约为19.03t。

3、中水站污泥

根据《生物接触氧化法设计规程》（CECS 128:2001）规定：生物接触氧化系统产生的污泥量可按去除每公斤BOD5产生0.35～0.4kg干污泥计算，本项目取0.4kg/kgBOD5。因此，本项目产生的污泥量为：

（33.95万m3/年×240mg/L﹣28.86万m3/年×8mg/L）×0.4=31.67t/a

4、废活性炭

本项目为保证处理效率，活性炭每一个月更换一次。根据同类工程调查，活性炭吸附气体的能力大约为自身单位重量的1/3，废活性炭认为是被吸附的气体的量和活性炭本身的用量之和。因此，本项目将产生废活性炭1.46t/a，废活性炭由厂家回收处理。

## 3.3 建设项目“三废”汇总

表3-14   运营期“三废”污染物产生及排放情况汇总

| 类 型 | 排放源 | 污染物 | 产生及排放情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量（t/a） | 浓度 | 排放量（t/a） | 浓度 |
| 废 气 | 地下车库 汽车尾气 | NOX | 0.07534 | 0.002mg/m3 | 0.07534 | 0.002mg/m3 |
|  |  | CO | 1.2556 | 0.0028mg/m3 | 1.2556 | 0.0028mg/m3 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.1256 | 0.003mg/m3 | 0.1256 | 0.003mg/m3 |
|  | 锅炉废气 | SO2 | 0.0513 | 0.418mg/m3 | 0.0513 | 0.418mg/m3 |
|  |  | NOX | 12.263 | 100mg/m3 | 12.263 | 100mg/m3 |
|  |  | CO | 3.15 | 25.7mg/m3 | 3.15 | 25.7mg/m3 |
|  | 中水站恶臭 | NH3 | 0.07462 | 2.0mg/m3 | 0.007462 | 0.2mg/m3 |
|  |  | H2S | 0.0022 | 0.06mg/m3 | 0.00022 | 0.006mg/m3 |
| 废 水 | 生活污水 | 废水量 | 31.66万 | / | 31.66万 | / |
|  |  | CODCr | 106.06 | 335mg/L | 90.23 | 285mg/L |
|  |  | BOD5 | 75.98 | 240mg/L | 60.79 | 192mg/L |
|  |  | SS | 53.82 | 170mg/L | 43.06 | 136mg/L |
|  |  | 氨氮 | 12.98 | 41mg/L | 12.59 | 39.77mg/L |
| 固 废 | 办公 | 生活垃圾 | 275t/a |
|  | 商业 |  | 1019.2t/a |
|  | 绿化 | 绿化垃圾 | 19.03t/a |
|  | 中水站 | 污泥 | 31.67t/a |
|  | 臭气处理 | 废活性炭 | 0.267t/a |
|  | 总量 | 1345.2t/a |

图3-9   项目污染源分布图

## 3.4 项目周边主要污染源分析

项目用地周边可能对项目产生影响的主要污染源为：东北侧971m处小红门污水处理厂。

小红门污水处理厂位于北京市南四环中路肖村桥西南侧，是北京市总体规划中的14座污水处理厂之一，也是市第二大污水处理厂，承担着北京市规划市区西部、西南部、南部大部分地区城市污水处理任务。小红门污水处理厂一期设计处理能力为60万吨/日，二期设计处理规模为90万吨/日，总占地面积48.43公顷，流域面积223.5平方公里,服务人口241.5万人。目前，小红门污水处理厂一期处理能力已达到满负荷，二期升级改造工程将于2015年底竣工。本项目于2016年7月竣工，同年12月投入使用，届时，本项目污水可以排入小红门污水处理厂进行处理。

庑殿家苑位于本项目东侧，根据北京市环境保护局于2010年7月对庑殿家苑土地一级开发提出的环保意见，即《北京市环境保护局关于旧宫镇绿化隔离地区建设旧村改造二期1号地、2号地土地一级开发项目环境保护意见的函》，小红门污水处理厂卫生防护距离为300m。本项目位于小红门污水处理厂西南971m，超过小红门污水处理厂300m防护距离的范围，且在常年主导风向的上风向，所以小红门污水处理厂对本项目的影响很小。

# 第四章  环境现状调查与评价

## 4.1 自然地理概况

1、地理位置

本项目位于大兴区旧宫镇，项目四至为：东至德贤路，南至和义北路，西至大红门地区十号路、丰台大兴交界，北至久敬庄路。大兴区位于北京市南部，东临通州区，南临河北省固安县、霸县等，西与房山区隔永定河为邻，北接丰台、朝阳区。东经116°13′-116°43′，北纬 39°26′-39°51′。

2、地形地貌

大兴区地处永定河洪冲积平原，地势自西北向东南缓倾，地面高程14~45m，坡降0.5‰~1‰。因受永定河决口及河床摆动影响，大兴区全境分为三个地貌单元。北部属永定河洪冲积扇下缘，泉线及扇缘洼地；东部凤河沿岸地势较高，为冲积平原带状微高地；西部、西南部为永定河洪冲积形成的条状沙带，东南部沙带尚残存少量风积沙丘，西部沿永定河一线属现代河漫滩，自北而南沉积物质由粗变细，堤外缘洼地多盐碱土。

3、气象气候

大兴区属暖温带半湿润大陆季风气候，冬春多西北风、北风；夏秋多东南风、南风。春季少雨，秋季天高气爽，冬季寒冷干燥。该区年平均风速为2.4m/秒，全年无霜期约200天；年均气温为ll.6℃。7月最热，月平均最高气温为30.8℃；1月最冷，月平均最低气温为-10℃。多年平均相对湿度为60.2%，7、8月份最高为70～80%。该区多年平均地面蒸发量为450毫米/年，水面蒸发量为2204.3毫米/年。最大冻土层厚度约70厘米。多年平均降水量约为556毫米/年。

4、土壤与植被

全区土壤分布与地貌类型明显一致，近河多沙壤土，向东沉积物质由粗变细，沙壤土、轻壤土呈与地形坡向一致的带状交错分布，区域土壤熟化程度较高。该项目周边已基本无天然树种，现有绿地、绿化树木主要为人工种植，常见树种主要有松、槐、杨、柳等。

5、地表水系

大兴区境内现有永定河、凤河、新凤河、大龙河、小龙河、天堂河、凉水河等大小14条河流，自西北向东南流经全境，分属北运河水系和永定河水系，河流总长302.3km。全区河流除永定河外，均为排灌两用河道，与永定河灌渠、中堡灌渠、凉凤灌渠等主干渠道及众多的田间沟渠纵横交错，形成排灌系统网络，其中除凉水河、凤河、新凤河作为接纳城镇污水河，永定河作为排洪河外，其余均为季节性河流，目前都干枯无水。

距本项目最近的地表水体为其东侧180m处的凉凤灌渠，凉凤灌渠自北向南汇入凤河。此外，距本项目南边界380m处为小龙河，小龙河发源于丰台区南苑乡任家庄村西北，经槐房、杨庄子、大泡子、南苑镇、东高地进大兴区，最后汇入凉水河。

项目周边水系关系见图4-1。

6、水文地质

（1）地层岩性

北京地区的岩性条件比较复杂，各类岩石（土）均有出露，大体上可划分为松散堆积物和基岩两大类。堆积物主要分布在山前平原区，其厚度从山前数米向东南逐渐加厚至数百米，主要为各类壤土、砂壤土、砂、卵砾石。基岩多出露在山区，主要有岩浆岩类、变质岩类、沉积岩类。中生代燕山运动形成了北京地区的基本地形骨架：西部山地、北部山地和东南平原三大地貌单元。山地约占全市面积的62％，平原约占38％。地貌类型主要有中山、低山、丘陵、平原、山间盆地。

在北京平原区的不同地区，由于受到断裂活动的影响和地理环境的限制，第四纪沉积物厚度有明显的差异。在北京市区，第四纪沉积地层厚度由西向东逐渐增大，岩相分布自西部山麓向东部平原有明显的过度特征，即市区西部的第四纪古河流形成的冲积扇顶部地层以厚层砂土和卵、砾石地层为主；向东过度至冲积扇中部和中下部，第四纪地层为粘性土、粉土与砂土、卵砾石土互层。

图4-2   北京市平原地区的冲积扇

本工程拟建场区地貌属于永定河冲积平原，地势较平坦，在本次勘探最大深度40m范围内揭露的地层，按成因类型、沉积年代可划分为人工堆积层、新近沉积层和一般第四纪沉积层三大类：表层为人工堆积层①层房渣土，①1层粘质粉土、砂质粉土填土，①2层粘土、重粉质粘土；人工填土厚度一般2.0～4.5m。人工堆积层以下为新近沉积层②层粉砂、砂质粉土，②1层粉质粘土、粘质粉土。其下为一般第四纪沉积层③层圆砾，③1层粉细砂，③2层粉质粘土、粘质粉土，④层细中砂，④1层圆砾，④2层粉质粘土、粘质粉土，⑤层卵石，⑤1层细中砂，⑥层细中砂，⑥1层粉质粘土、粘质粉土，⑦层卵石。

项目所在区域40m埋深范围共测到1层地下水。含水层地层岩性为：细中沙，静止水位埋深32.00～36.70m，为潜水类型，标高2.58～3.45m。

工程地质剖面图见图4-3。

图4-3   本项目工程地质剖面图

（2）地质构造

北京市在地质构造上正处于华北地区中部——燕山沉降带的西部。北京地区的断裂构造在北部山区主要有：怀柔县长哨营至密云县的古北口断裂带，在市界内东西长33公里，宽8公里；密云县沙厂至墙子路精被断裂带，市界内长约30公里，宽约20公里，破碎带最宽达200~300m；官厅山峡地区有门头沟区燕家台至沿河城断裂带和东灵山断层，长数十公里。平原地区凹陷隆起的边缘，都为大断裂所控制，如黄庄——高丽营断裂，永乐店——马房断裂。北京地区的主要活动断裂带有：平谷至三河断裂带；石景山区八宝山至顺义区高丽营断裂带；河北省怀来县至延庆断裂带；昌平区南口至朝阳区孙河断裂带。

大兴区地质构造处于华北断裂坳陷中部和冀中台陷北部，分属大兴隆起和廊固凹陷两个构造单元。大兴隆起为古生代寒武系基岩拱起构造，其核心区基岩穹顶距地表仅50m，抗地震能力较强。区境大部处于大兴隆起构造块上，隆起面积约为1300km2。区境东南部采育、长子营一带处于廊固凹陷构造上，面积约300km2。廊固凹陷处于冀中台陷重要储油、气凹边缘。区境东部、中部有石油、天然气埋藏，南部有地热带分布。此外还有粘土、砂石、泥炭等自然资源。

（3）地下水类型及分布

大兴区地下水主要赋存于第四系孔隙含水层中，局部地区第四系下伏有隐伏基岩岩溶水。除西北部立垡村、狼垡村一带为潜水区外，其它地区均为承压水区。拟建项目所在区域水文地质图见图4-4。

图4-4   本项目区域水文地质图

蓟县系（Jx）：岩性以硅质白云岩为主，夹硅质白云质灰岩。主要分布于马驹桥一带，埋深一般在150~700m。

青白口系（Qn）：环状分布在亦庄、十八里店及西罗园等地，岩性为黑色含碳质页岩、含海绿石石英砂岩，灰白、灰绿及灰紫色薄层板状泥质灰岩。

寒武系（∈）：主要岩性为泥质白云质灰岩，常见鲕状灰岩竹叶状灰岩。主要呈环状分布在西红门—芦城—北藏—旧宫一带，埋深大部分为70－90m。

奥陶系（O）：分布在黄村一带，呈北～南东向带状展布，埋深100-200m，含钙量较高，岩性为厚层白云质灰岩。

白垩纪（K）：仅分布在西北部右安门-郭公庄一带，岩性以砾岩、砂岩、泥岩、页岩等为主。

①第四系孔隙水

本项目位于永定河冲洪积扇的中下部，第四系孔隙含水层水文地质条件及富水性自西北向东南有如下规律：含水层岩性由粗到细，即卵石、砂卵石、砂砾石、粗中砂、粉砂；含水层由单层变为多层，含水层厚度15-50m，在东南一带可达50m以上；富水性由强到弱变化较大，单井出水量由大于5000m3/d渐变到500m3/d。

本项目地区含水层可划分为潜水及承压含水层组，主要特征如下：

A、潜水含水层组：在大兴区广泛分布，包括区西北部的单一含水层和东南部多层区的潜水含水层，单层含水层岩性为砂卵砾石，多层区含水层组岩性为砂砾石、砂、粉质砂土、砂质粘土。含水层组底板埋深基本上在25m左右。

B、承压含水层组：潜水含水层下，存在3-4承压含水层，拟建项目所在地含水层为多层砂砾石夹少数砂层，该地区生活及工业用水地下水主要开采深度为80-180m。

②隐伏基岩岩溶裂隙水

大兴地区第四系以下埋藏着较为丰富的基岩岩溶裂隙水。主要分布在：北起南苑镇，南到魏善庄，东自青云店～十八里店，西到永定河，面积约为450km2的范围内，位于拟建项目地的西北方向。按基岩水文地质特征，可分为四个含水岩组：奥陶系岩溶承压含水岩组、寒武系岩溶裂隙承压含水岩组、青白口系岩溶裂隙承压含水岩组和蓟县系岩溶裂隙承压含水岩组。

（4）地下水类型及补给、径流和排泄条件

拟建场区潜水的天然动态类型属渗入、迳流、蒸发型。地下水的补给以大气降水入渗、地下水侧向迳流及地表水入渗等方式为主，主要排泄方式为蒸发、地下水侧向迳流及越流，从长期动态观测资料看，其水位年变化规律一般为：6-9月份水位最高，其它月份相对较低，水位年变化幅度1～2m左右。

承压水主要补给方式为侧向径流和越流，排泄方式主要为侧向径流和人工开采。

图4-1   项目周边水关系图

## 4.2 社会经济环境概况

根据《北京市大兴区信息网统计公报》，2015年一季度，大兴区实现公共财政预算收入21.4亿元，完成年度任务的30.6%，比上年同期增收3.4亿元，同比增长18.9%，较上月提高了8.8个百分点。公共财政预算收入总额与增幅在10个远郊区县中的排名均比上月提高一个名次，升至第二位。一季度，大兴区完成公共预算财政支出28.2亿元，占年度预算任务的21.1%，比上年同期增加0.7亿元，同比增长2.5%。

（一）旧宫镇概况

旧宫镇是大兴区14个行政区域之一。位于大兴区北部。1913年划属大兴县。1949年属北京市南苑区。1953年建旧宫乡。1958年划归大兴县，属红星人民公社。1983年复设乡(亦为南郊农场分场)，1990年改为镇。1998年与南郊农场脱钩，直属大兴县政府管辖。现有19个行政村，24个建制社区，农业人口1.18万人。

镇域南北长5公里，东西宽6.5公里。面积29.73平方公里。地处永定河洪冲积平原，地貌低平，北高南低，海拔32-35米。凉水河自西北向东南流经镇域东部，境内流长3.5公里。小龙河自西向东流经镇域北部，境内流长2公里。建有碧海公园、旺兴湖公园、凉水河滨河公园。

（二）周边环境

旧宫镇绿隔产业发展项目位于大兴区旧宫镇，项目四至为：东至德贤路，南至和义北路，西至大红门地区十号路、丰台大兴交界，北至久敬庄路。

（1）项目东侧为生产防护绿地，隔绿地为德贤路。项目东侧180m处为凉凤灌渠，442m处为庑殿家园，东南侧486m处为成和缘小区。

德贤路为城市快速路，红线宽度为70m，目前已实现规划。

项目东侧180m处为凉凤灌渠。凉凤灌渠自北向南汇至凤河，根据《北京市地面水水域功能分类》，凤河属于V类水体。

庑殿家苑距项目东边界用地红线442m，该小区共693户，人数为1733人；成和缘小区距本项目东边界最近距离为486m，该小区共980户，人数为2744人。

（2）项目南侧为和义北路，隔和义北路为镇内公共绿地。项目南侧约380m处为小龙河，距项目南侧用地红线440m为树桥村。

和义北路紧邻项目南边界，道路等级为城市支路，红线宽度为30m，目前正在施工当中，尚未通车。

项目南侧约380m处为小龙河。小龙河自西向东汇至凉水河，根据《北京市地面水水域功能分类》，小龙河属于V类水体。

项目南侧为树桥村，该村距项目边界最近距离为440m，全村现有240户，540人。

（3）项目西侧为大红门地区十号路，隔大红门地区十号路为大红门锦苑小区。

大红门地区十号路紧邻项目西边界，道路等级为城市支路，红线宽度为20m，未实现规划。

西侧隔大红门地区十号路为北京鑫红海房地产开发有限公司开发建设的大红门锦苑小区。小区共3376户，共9453人，2014年10月入住。

（4）项目北侧为久敬庄路、六合庄。项目北侧260m处为220kV苑老一·二七同塔双回输电线路。

项目北侧紧邻久敬庄路，道路等级为城市主干路，红线宽度为50m，现状为10m宽小路，未实现规划。220kV苑老一·二七同塔双回输电线路位于项目北侧，呈南北走向。其边相导线投影距离本项目建筑外墙最近距离为260m。

六合庄距项目边界最近距离为302m，全村现有350户，830人。

（三）本项目用地历史及土地利用现状

本项目位于大兴区旧宫镇，规划总用地面积129744.77m2，经调查，本项目用地原为庑殿一村、二村、三村宅基地。建设项目用地现状图见图4-5。

北京宏图建业投资管理中心已完成对项目的主体建设，目前处于装修阶段。

4-5   建设项目用地现状

图4-6   建设项目周围环境示意图

## 4.3 大气环境质量现状

一、监测方案

（1）监测点位：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2008）要求，监测点的布设兼顾主导风向和环境敏感目标，在拟建厂址周围布设2个环境空气监测点位。监测点分别位于项目东北侧（1#）、项目西南侧（2#）。

（2）监测因子：PM2.5、PM10、CO、NO2、SO2、O3；其中SO2、NO2、CO监测小时值和日均值，O3监测小时值和8小时浓度值，PM10、PM2.5监测日均值。

（3）监测时间：2013年8月16日-2013年8月22日（连续监测7天）。

（4）监测频次：SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5的日平均值每天监测20小时，O3的8小时浓度值每次监测8小时；SO2、NO2、CO、O3小时平均值每天采样4次（02:00、08:00、14:00和20:00时），每次不少于45min。

（5）监测方法：采样方法按《环境监测技术规范》和《环境空气质量标准》（GB3095-2012）进行；分析方法采用《空气和废气监测分析方法（第四版增补版）》进行。

图4-7   本项目监测点示意图

大气环境质量现状监测结果详见表4-1~4-3。

表4-1   大气环境监测气象记录

| 采样日期 | 项目 | 采样时间 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 02:00-03:00 | 08:00-09:00 | 14:00-15:00 | 20:00-21:00 |
| 2013.8.16 | 风向 | WS | NW | NW | S |
|  | 风速(m/s) | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 1.6 |
|  | 温度(℃) | 24.4 | 26.2 | 35.1 | 28.4 |
|  | 大气压(Kpa) | 99.4 | 99.2 | 101.1 | 98.2 |
| 2013.8.17 | 风向 | NE | NE | WS | N |
|  | 风速(m/s) | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 1.1 |
|  | 温度(℃) | 23.4 | 29.2 | 35.5 | 28.2 |
|  | 大气压(Hpa) | 98.4 | 97.4 | 99.7 | 98.6 |
| 2013.8.18 | 风向 | N | NE | S | WS |
|  | 风速(m/s) | 0.9 | 1.8 | 1.3 | 0.6 |
|  | 温度(℃) | 27.2 | 32.5 | 35.6 | 28.2 |
|  | 大气压(Hpa) | 97.6 | 100.8 | 97.8 | 96.1 |
| 2013.8.19 | 风向 | E | WE | N | NE |
|  | 风速(m/s) | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
|  | 温度(℃) | 24.3 | 28.2 | 36.6 | 25.4 |
|  | 大气压(Hpa) | 98.1 | 96.4 | 99.4 | 93.1 |
| 2013.8.20 | 风向 | WS | NE | N | WS |
|  | 风速(m/s) | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 1.4 |
|  | 温度(℃) | 26.1 | 27.6 | 33.3 | 31.2 |
|  | 大气压(Hpa) | 99.8 | 95.6 | 101.1 | 98.5 |
| 2013.8.21 | 风向 | NE | WS | SE | NE |
|  | 风速(m/s) | 1.6 | 0.9 | 1.5 | 1.3 |
|  | 温度(℃) | 24.3 | 29.1 | 35.5 | 28.3 |
|  | 大气压(Hpa) | 95.7 | 98.6 | 97.9 | 97.6 |
| 2013.8.22 | 风向 | WS | SE | NE | NE |
|  | 风速(m/s) | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.1 |
|  | 温度(℃) | 27.4 | 29.7 | 32.4 | 31.6 |
|  | 大气压(Hpa) | 99.1 | 99.5 | 100.3 | 98.3 |

表4-2   大气监测结果表    单位：mg/m3

| 点位一、1#项目地东北侧 (单位：mg/m3) |
| --- |
| 检测项目 | 采样时间 | 2013年08月16日 | 2013年08月17日 | 2013年08月18日 | 2013年08月19日 | 2013年08月20日 | 2013年08月21日 | 2013年08月21日 | 环境空气质量标准GB 3095-2012浓度限值的二级标准 |
| SO2 | 2:00~3:00 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.010 | 0.011 | 0.027 | 0.014 | 0.50 |
|  | 8:00~9:00 | 0.024 | 0.024 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.022 | 0.029 |  |
|  | 14:00~15:00 | 0.028 | 0.021 | 0.030 | 0.023 | 0.016 | 0.020 | 0.031 |  |
|  | 20:00~21:00 | 0.016 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.011 | 0.014 | 0.015 |  |
|  | 24小时平均 | 0.015 | 0.017 | 0.014 | 0.018 | 0.013 | 0.017 | 0.014 | 0.15 |
| NO2 | 2:00~3:00 | 0.021 | 0.023 | 0.019 | 0.023 | 0.023 | 0.029 | 0.025 | 0.20 |
|  | 8:00~9:00 | 0.027 | 0.028 | 0.025 | 0.029 | 0.033 | 0.035 | 0.033 |  |
|  | 14:00~15:00 | 0.029 | 0.029 | 0.028 | 0.029 | 0.034 | 0.034 | 0.030 |  |
|  | 20:00~21:00 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.025 | 0.024 | 0.026 | 0.025 |  |
|  | 24小时平均 | 0.023 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.022 | 0.025 | 0.023 | 0.08 |
| CO | 2:00~3:00 | 1.500 | 1.375 | 1.125 | 0.875 | 1.125 | 1.750 | 1.000 | 10.0 |
|  | 8:00~9:00 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.500 | 1.875 | 1.875 | 1.875 |  |
|  | 14:00~15:00 | 1.875 | 2.250 | 2.125 | 1.875 | 1.625 | 1.875 | 1.750 |  |
|  | 20:00~21:00 | 1.625 | 0.750 | 1.625 | 1.250 | 1.375 | 1.500 | 1.625 |  |
|  | 24小时平均 | 1.625 | 1.500 | 1.625 | 1.375 | 1.500 | 1.750 | 1.625 | 4.0 |
| O3 | 2:00~3:00 | 0.155 | 0.161 | 0.150 | 0.162 | 0.160 | 0.166 | 0.168 | 0.20 |
|  | 8:00~9:00 | 0.162 | 0.171 | 0.170 | 0.181 | 0.165 | 0.201 | 0.165 |  |
|  | 14:00~15:00 | 0.175 | 0.183 | 0.176 | 0.188 | 0.176 | 0.177 | 0.170 |  |
|  | 20:00~21:00 | 0.159 | 0.152 | 0.158 | 0.171 | 0.162 | 0.157 | 0.163 |  |
|  | 8小时平均 | 0.075 | 0.080 | 0.073 | 0.084 | 0.081 | 0.076 | 0.088 | 0.16 |
| PM2.5 | 2:00~14:00 | 0.056 | 0.047 | 0.058 | 0.050 | 0.065 | 0.056 | 0.066 | 0.075 |
| PM10 | 2:00~20:00 | 0.128 | 0.114 | 0.049 | 0.112 | 0.137 | 0.129 | 0.126 | 0.15 |

表4-3   大气监测结果表    单位：mg/m3

| 点位二、2#项目地西南侧 (单位：mg/m3) |
| --- |
| 检测项目 | 采样时间 | 2013年08月16日 | 2013年08月17日 | 2013年08月18日 | 2013年08月19日 | 2013年08月20日 | 2013年08月21日 | 2013年08月21日 | 环境空气质量标准GB 3095-2012浓度限值的二级标准 |
| SO2 | 2:00~3:00 | 0.012 | 0.012 | 0.014 | 0.012 | 0.015 | 0.015 | 0.010 | 0.50 |
|  | 8:00~9:00 | 0.026 | 0.030 | 0.028 | 0.027 | 0.030 | 0.031 | 0.030 |  |
|  | 14:00~15:00 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 0.031 | 0.030 | 0.026 | 0.031 |  |
|  | 20:00~21:00 | 0.011 | 0.013 | 0.013 | 0.009 | 0.014 | 0.011 | 0.015 |  |
|  | 24小时平均 | 0.014 | 0.016 | 0.010 | 0.018 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 0.15 |
| NO2 | 2:00~3:00 | 0.020 | 0.022 | 0.024 | 0.023 | 0.022 | 0.027 | 0.022 | 0.20 |
|  | 8:00~9:00 | 0.032 | 0.031 | 0.029 | 0.033 | 0.031 | 0.034 | 0.032 |  |
|  | 14:00~15:00 | 0.032 | 0.032 | 0.034 | 0.035 | 0.033 | 0.034 | 0.034 |  |
|  | 20:00~21:00 | 0.022 | 0.022 | 0.025 | 0.025 | 0.022 | 0.024 | 0.023 |  |
|  | 24小时平均 | 0.024 | 0.023 | 0.023 | 0.022 | 0.026 | 0.025 | 0.024 | 0.08 |
| CO | 2:00~3:00 | 1.375 | 1.375 | 1.125 | 0.875 | 1.125 | 1.375 | 1.000 | 10.0 |
|  | 8:00~9:00 | 1.625 | 1.500 | 1.625 | 1.375 | 2.125 | 1.750 | 1.500 |  |
|  | 14:00~15:00 | 2.125 | 1.750 | 2.250 | 1.875 | 2.250 | 1.875 | 1.875 |  |
|  | 20:00~21:00 | 1.625 | 0.750 | 1.500 | 1.625 | 1.375 | 1.500 | 1.625 |  |
|  | 24小时平均 | 1.750 | 1.375 | 1.625 | 1.500 | 1.750 | 1.625 | 1.500 | 4.0 |
| O3 | 2:00~3:00 | 0.158 | 0.167 | 0.160 | 0.162 | 0.160 | 0.168 | 0.165 | 0.20 |
|  | 8:00~9:00 | 0.166 | 0.164 | 0.161 | 0.167 | 0.173 | 0.173 | 0.167 |  |
|  | 14:00~15:00 | 0.189 | 0.173 | 0.177 | 0.180 | 0.180 | 0.182 | 0.181 |  |
|  | 20:00~21:00 | 0.169 | 0.164 | 0.161 | 0.161 | 0.167 | 0.169 | 0.169 |  |
|  | 8小时平均 | 0.070 | 0.077 | 0.072 | 0.080 | 0.079 | 0.078 | 0.079 | 0.16 |
| PM2.5 | 2:00~14:00 | 0.067 | 0.066 | 0.069 | 0.056 | 0.039 | 0.060 | 0.057 | 0.075 |
| PM10 | 2:00~20:00 | 0.129 | 0.119 | 0.123 | 0.131 | 0.143 | 0.122 | 0.114 | 0.15 |

（1）评价方法

大气环境质量现状评价按照单因子污染指数法对监测结果进行评价。单因子污染指数公式为：

其中：Pi——i污染物的污染指数；

Ci——i污染物的监测浓度（mg/m3）；

Ci0——i污染物的评价标准值（mg/m3）；

评价结果见表4-4表4-9。

表4-4   SO2现状监测结果统计及评价

| 监测点位 | 浓度范围（mg/m3） | 超标率（%） | 单因子污染指数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1小时平均 | 24小时平均 | 1小时平均 | 24小时平均 | 1小时平均 | 24小时平均 |
| 1# | 0.010-0.031 | 0.013-0.018 | 0 | 0 | 0.02-0.06 | 0.09-0.12 |
| 2# | 0.009-0.031 | 0.010-0.018 | 0 | 0 | 0.02-0.06 | 0.07-0.12 |

表4-5   NO2现状监测结果统计及评价

| 监测点位 | 浓度范围（mg/m3） | 超标率（%） | 单因子污染指数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1小时平均 | 24小时平均 | 1小时平均 | 24小时平均 | 1小时平均 | 24小时平均 |
| 1# | 0.019-0.035 | 0.022-0.025 | 0 | 0 | 0.10-0.18 | 0.28-0.31 |
| 2# | 0.020-0.035 | 0.022-0.026 | 0 | 0 | 0.10-0.18 | 0.28-0.33 |

表4-6   CO现状监测结果统计及评价

| 监测点位 | 浓度范围（mg/m3） | 超标率（%） | 单因子污染指数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1小时平均 | 24小时平均 | 1小时平均 | 24小时平均 | 1小时平均 | 24小时平均 |
| 1# | 0.750-2.250 | 1.375-1.750 | 0 | 0 | 0.08-0.26 | 0.34-0.44 |
| 2# | 0.750-2.250 | 1.375-1.750 | 0 | 0 | 0.08-0.23 | 0.34-0.44 |

表4-7   O3现状监测结果统计及评价

| 监测点位 | 浓度范围（mg/m3） | 超标率（%） | 单因子污染指数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1小时平均 | 8小时平均 | 1小时平均 | 8小时平均 | 1小时平均 | 8小时平均 |
| 1# | 0.150-0.201 | 0.073-0.088 | 3.6 | 0 | 0.75-1.01 | 0.46-0.55 |
| 2# | 0.158-0.189 | 0.070-0.080 | 0 | 0 | 0.79-0.95 | 0.44-0.50 |

表4-8   PM10现状监测结果统计及评价

| 监测点位 | 24小时平均（mg/m3） | 超标率（%） | 单因子污染指数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 0.049-0.137 | 0 | 0.33-0.91 |
| 2# | 0.114-0.143 | 0 | 0.76-0.95 |

表4-9   PM2.5现状监测结果统计及评价

| 监测点位 | 24小时平均（mg/m3） | 超标率（%） | 单因子污染指数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 0.047-0.066 | 0 | 0.63-0.88 |
| 2# | 0.039-0.069 | 0 | 0.52-0.92 |

由以上数据可知：

大气监测期间的天气以晴天为主，风向以东北风为主，风速在0.9~1.7m/s之间，气温在24.4~36.6℃之间，气压在93.1~101.1Kpa之间。

1#监测点O31小时平均浓度最大值为0.201mg/m3，超过《环境空气质量标准》GB3095-2012中二级浓度限值的0.5%，该点超标率为3.6%；其余各监测点监测因子SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5均满足《环境空气质量标准》GB3095-2012中二级浓度限值标准，该区域大气环境较好。

## 4.4 地表水环境质量现状

距本项目最近的地表水体为项目东侧约180m处的凉凤灌渠，凉凤灌渠自北向南汇入凤河，属于北运河水系。

依据清华大学环境质量检测中心对凉凤灌渠现状水质的监测数据。

（1）监测方案

①监测因子：pH、总磷、氨氮、溶解氧、挥发酚、COD、BOD5、高锰酸盐指数、LAS及粪大肠菌群。

②取样时间及频次：2013年8月16日，监测1天，取样1次。

（2）监测结果

监测数据详见表4-10。

表4-10   地表水检测结果

| 检测项目 | 单位 | 检测值 | GB3838-2002 中的V类标准 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 无量纲 | 7.8 | 6~9 | -- |
| 总磷 | mg/L | 1.25 | ≤0.4 | 2.125 |
| 氨氮 | mg/L | 9.84 | ≤2.0 | 3.92 |
| 溶解氧 | mg/L | 1.02 | ≥2 | 0.49 |
| 挥发酚 | mg/L | 0.0018 | ≤0.1 | -- |
| COD | mg/L | 58.0 | ≤40 | 0.45 |
| BOD5 | mg/L | 8.0 | ≤10 | -- |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 9.5 | ≤15 | -- |
| LAS | mg/L | 0.64 | ≤0.3 | 1.13 |
| 粪大肠菌群 | MPN/L | 1.60×104 | ≤40000 | -- |

根据水质检测结果，凉凤灌渠水质一般，监测指标部分超标，超标倍数分别为总磷2.125倍、氨氮3.92倍、溶解氧0.49倍、COD0.45倍、LAS1.13倍，部分指标不能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的V类标准，这主要是附近居民向凉凤灌渠排污所致。

距项目南边界约380m处为小龙河，根据北京市区域功能区划，小龙河属于Ⅴ类水体，因此小龙河水质分类应执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅴ类水体水质标准，根据2014年10月～2015年03月北京市环保局网站上公布的主要河流水质监测结果显示，小龙河水质为Ⅴ4类，不满足其功能区划要求。这主要是附近居民及企事业单位向小龙河排污所致。

## 4.5 地下水环境质量现状

①监测布点

为了了解项目所在区域地下水环境现状，依据清华大学环境质量检测中心对项目用地上游及下游地下水水质的监测结果。监测井位置见图4-7，监测井基本情况见表4-11。

表4-11   地下水监测点位

| 监测 点位 | 名称 | 功能 | 井深（m） | 结构 | 采样时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 六合庄自备井 | 饮用水井 | 80 | 钢管井 | 2013/8/16 |
| 2# | 树桥村自备井 |  | 140 |  |  |
| 3# | 旧宫镇绿隔地区旧村改造二期安置房项目内水源井 |  | 70 |  | 2011/9/13 |

②监测因子：PH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群；

③评价方法：

⑴对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算公式为：

式中：Pi—第i个水质因子的标准指数，量纲为1；

Ci—第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi—第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

⑵对于评价标准为区间值的水质因子（如pH），其标准指数计算公式为：

式中：PpH—pH的标准指数，量纲为1；

pH—pH的监测值；

pHsd—标准中pH的下限值；

pHsu—标准中pH的上限值。

④评价标准：采用《地下水质量标准》GB/T14848-93中的III级标准；

⑤监测结果与评价：

地下水监测数据详见表4-12。

表4-12  地下水监测及评价结果（单位：mg/L，pH、硬度除外）

| 序 号 | 检测项目 | 水质及评价结果 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1#（井深80m） | 2#（井深140m） | 3#（井深70m） |  |
|  |  | 水质 | 标准指数 | 水质 | 标准 指数 | 水质 | 标准 指数 |  |
| 1 | pH值 | 7.3 | 0.2 | 7.4 | 0.27 | 7.5 | 0.33 | 6.5~8.5 |
| 2 | 氯化物 | 177 | 0.708 | 119 | 0.476 | 248 | 0.992 | ≤250 |
| 3 | 氨氮 | 0.08 | 0.4 | ＜0.025 | 0.125 | 0.01 | 0.05 | ≤0.2 |
| 4 | 亚硝酸 盐氮 | 0.003 | 0.15 | 0.003 | 0.15 | 0.003 | 0.15 | ≤0.02 |
| 5 | 硝酸盐氮 | 16.4 | 0.82 | 15.2 | 0.76 | 25.7 | 1.285 | ≤20 |
| 6 | 总硬度 | 712 | 1.58 | 538 | 1.20 | 800 | 1.78 | ≤450 |
| 7 | 砷 | 0.00226 | 0.0452 | 0.00082 | 0.0164 | -- | -- | ≤0.05 |
| 8 | 溶解性总 固体 | 870 | 0.87 | 800 | 0.8 | -- | -- | ≤1000 |
| 9 | 六价铬 | 0.005 | 0.1 | ＜0.004 | 0.08 | -- | -- | ≤0.05 |
| 10 | 挥发酚类 | 0.001 | 0.5 | ＜0.0005 | 0.25 | 0.0003 | 0.15 | ≤0.002 |
| 11 | 氰化物 | 0.006 | 0.12 | ＜0.004 | 0.08 | 0.002 | 0.04 | ≤0.05 |
| 12 | 氟化物 | 0.61 | 0.61 | 0.74 | 0.74 | 0.32 | 0.32 | ≤1.0 |
| 13 | 硫酸盐 | 165 | 0.66 | 113 | 0.452 | 209 | 0.836 | ≤250 |
| 14 | 镉 | 0.00046 | 0.046 | ＜0.00006 | 0.006 | -- | -- | ≤0.01 |
| 15 | 铁 | ＜0.03 | 0.1 | ＜0.03 | 0.1 | -- | -- | ≤0.3 |
| 16 | 锰 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | -- | -- | ≤0.1 |
| 17 | 铅 | 0.00048 | 0.0096 | ＜0.00425 | 0.085 | -- | -- | ≤0.05 |
| 18 | 高锰酸盐指数 | 2.2 | 0.73 | 0.6 | 0.2 | 0.85 | 0.28 | ≤3.0 |
| 19 | 汞 | 0.00017 | 0.17 | ＜0.00015 | 0.15 | -- | -- | ≤0.001 |
| 20 | 总大肠 菌群 | ＜0.2 | 0.07 | ＜0.2 | 0.07 | ＜2 | 0.7 | ≤3.0 |

根据水质监测结果，1#、2#监测点除总硬度超标外，其他检测因子均达标，总硬度超标主要是由于地质原因造成的；3#监测点亚硝酸盐及总硬度也存在不同程度的超标，该项目所在地区的地下水水质不能完全满足《地下水质量标准》(GB/T1484-93)中的Ⅲ类标准限值要求，地下水水质一般。

## 4.6 噪声环境质量现状

（1）监测执行标准及规范

声环境现状监测按《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《声学∙环境噪声监测方法》（GB/T3222-94）和《环境监测技术规范（噪声部分）》执行。

（2）监测仪器和方法

①监测仪器

声环境现状监测仪器采用性能满足GB3785-83和GB/T17181中要求的噪声监测仪器进行。

②监测方法

根据上述标准规范的要求，测量在无雨雪、风速小于5m/s条件下进行，传声器加风罩，测量时测点距地面为1.2m，建筑物等反射面的距离大于3.5m，测量仪器的时间计权特性为快响应。

③监测及评价量

本次评价的噪声测量为等效连续A声级，以等效连续A声级作为评价量。

（3）布点原则及监测时间

布点原则：噪声监测点的选取应具有代表性，能够反映项目所在地的环境噪声现状。本次噪声现场监测选取4个噪声监测点。

监测时间为2013年8月16日~8月18日进行监测，连续监测2天。

噪声监测点见表4-13，分布图见图4-5。

表4-13   噪声监测点情况表

| 编号 | 位置 | 监测时间 |
| --- | --- | --- |
| 项目 四周 | 1# | 项目用地东边界1m处 | 4次/天，20分钟/次 |
|  | 2# | 项目用地南边界1m处 | 4次/天，20分钟/次 |
|  | 3# | 项目用地西边界1m处 | 4次/天，20分钟/次 |
|  | 4# | 项目用地北边界1m处 | 4次/天，20分钟/次 |

（4）监测结果

监测点位各时段统计值进行算术平均（白天和晚间分别算术平均）作为白天和夜间的区域环境噪声现状噪声值。区域声环境测量结果见表4-14。

（5）噪声评价量

该地区噪声相对较为稳定，评价中以等效连续A声级Leq为评价量。等效连续A声级的能量平均值计算公式为：

式中：n——在规定的时间内读取总数；

Li——在规定的时间内读取的瞬时A声级值[dB(A)]。

表4-14   区域声环境测量结果及分析（单位：dB(A)）

| 监测 点位 | 时段 | 监测时段 | 监测值 dB(A) | 监测时段 | 监测值 dB(A) | 评价值 dB(A) | 标准 dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 08/16-08/17 |  | 08/17-08/18 |  |  |
| 1# (东边界) | 昼间 | 8:12-8:32 | 53.4 | 8:12-8:32 | 53.4 | 53.5 | 55 |
|  |  | 14:10-14:30 | 52.8 | 14:10-14:30 | 54.3 |  |  |
|  | 夜间 | 22:03-22:23 | 42.3 | 22:03-22:23 | 41.5 | 40.4 | 45 |
|  |  | 2:07-2:27 | 39.4 | 2:07-2:27 | 38.3 |  |  |
| 2# (南边界) | 昼间 | 8:15-8:35 | 54.4 | 8:15-8:35 | 54.1 | 53.8 | 55 |
|  |  | 14:14-14:34 | 53.5 | 14:14-14:34 | 53.1 |  |  |
|  | 夜间 | 22:07-22:27 | 43.2 | 22:07-22:27 | 43.1 | 41.5 | 45 |
|  |  | 2:12-2:32 | 40.1 | 2:12-2:32 | 39.4 |  |  |
| 3# (西边界) | 昼间 | 8:18-8:38 | 53.5 | 8:18-8:38 | 53.9 | 53.2 | 55 |
|  |  | 14:19-14:39 | 53.8 | 14:19-14:39 | 51.6 |  |  |
|  | 夜间 | 22:12-22:32 | 38.9 | 22:12-22:32 | 42.7 | 40.2 | 45 |
|  |  | 2:15-2:35 | 40.0 | 2:15-2:35 | 39.0 |  |  |
| 4# (北边界) | 昼间 | 8:08-8:28 | 53.9 | 8:08-8:28 | 53.5 | 53.9 | 55 |
|  |  | 14:03-14:23 | 54.1 | 14:03-14:23 | 53.9 |  |  |
|  | 夜间 | 22:15-22:35 | 41.3 | 22:15-22:35 | 41.6 | 40.5 | 45 |
|  |  | 2:17-2:37 | 39.9 | 2:17-2:37 | 39.2 |  |  |

从上面的噪声监测结果可以看出，项目周边监测点昼间、夜间声环境监测值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的“1类”，项目所在区域的声环境质量良好。

# 第五章  环境影响预测与评价

## 5.1 施工期环境影响回顾分析

本项目施工过程分为土石方挖掘、基础、主体结构和内外装修四个主要阶段，现本项目建筑主体已建成，目前处于待装修阶段。根据现场调查及建设单位提供资料，本次评价对施工期土方、基础、结构阶段工程进行环境影响回顾性分析。施工期环境影响因子主要为扬尘、噪声、施工废水和固体废物。

### 5.1.1 施工废气影响回顾分析

5.1.1.2 扬尘影响分析

本项目施工期包括地基开挖、基础建设、楼房砌筑、室内外装修、动力设备安装等，施工量大，其扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气等诸多因素有关。本次评价采用类比法，利用现有的施工场地实测资料进行分析。

北京市环境保护科学研究院对4个建筑工程施工工地的扬尘情况进行了测定，测定时风速为2.4m/s，结果见表5-1。

表5-1  建筑施工工地扬尘污染情况

| 工程名称 | TSP浓度(μg/m3) |
| --- | --- |
|  | 工地上风向 | 工地内 | 工地下风向 |
|  | 50m |  | 50m | 100m | 150m |
| 侨办工地 | 328 | 759 | 502 | 367 | 336 |
| 金属材料部公司工地 | 325 | 618 | 472 | 356 | 332 |
| 广播电视部工地 | 311 | 596 | 434 | 1679 | 309 |
| 劲松小区5#楼11#楼12#楼工地 | 303 | 5#楼409 | 11#楼538 | 12#楼465 | 314 |
| 平均值 | 316.7 | 595.5 | 486.5 | 390 | 322 |

根据表5-1对建筑等施工扬尘的影响范围和大小，作如下分析：

⑴：建筑施工扬尘严重，当风速为2.4m/s时，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5～2.3倍，平均1.88倍，相当于大气环境标准的1.4～2.5倍，平均1.98倍。

⑵：建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m内，被影响地区的TSP浓度平均值为491μg/m3，为上风向对照的1.5倍，相当于大气环境标准的1.6倍。

由上述分析可见，施工扬尘主要影响主导风向下风向，但随着施工期的结束而消失。本项目已开工建设，已完成土方、基础、结构工程，为保证项目所在区域的大气环境，减轻对周围环境及项目环境保护目标的影响，项目现场已经采取的防尘措施如下：

①施工现场合理布局；堆放料场地远离大红门锦苑小区；

②施工场地周围设有石墙拦挡，施工场地内部已洒水降尘；场地内部裸露地表已加盖防尘密目网；

③施工现场地坪已硬化处理；出入口设置清洗车轮的设施。

④建设工程施工现场设立垃圾暂存点，并及时回收、清运建筑垃圾和施工人员生活垃圾。

为进一步减小施工过程对大气环境的影响，在后续装修过程中建设单位需要完善和保持降尘措施，施工期扬尘影响是暂时的，随着施工结束便消失。

5.1.1.2 施工机械废气影响分析

施工单位注意车辆保养，保证了车辆尾气达标排放，运输车辆无超载；未使用劣质燃料。

施工机械废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，加之项目区施工范围相对较大，施工场地周围较空旷、地面风速也较大，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，施工机械和运输车辆所产生废气在空气中经自然扩散和稀释后，对评价区域的环境空气质量影响不大。

### 5.1.2 施工噪声影响回顾分析

在施工过程中，各施工设备作业时需要一定的作业空间，施工机械操作运转时有一定的工作间距，因此，噪声源按单个点声源考虑。

采用噪声衰减和噪声叠加模式计算施工噪声对环境的影响，计算公式如下：

（1）噪声距离衰减模式

Lp=Lp0-20lgr/r0-R

式中：Lp——受声点（即被影响点）所接受的声级，dB(A)；

Lp0——噪声源的声级，dB(A)；

r——声源至受声点的距离，m；

r0——参考位置的距离，取1m；

R——噪声源的防护结构及房屋的隔声量，本项目指施工围档的隔声量，取6dB(A)；

（2）噪声叠加模式

LP=L1+10lg[1+10-(L1-L2)/10]（L1>L2）

式中：LP——受声点处的总声级，dB(A)；

L1——甲噪声源对受声点的噪声影响值，dB(A)；

L2——乙噪声源对受声点的噪声影响值，dB(A)。

采用GB12523－2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》对施工机械设备的噪声影响进行评价。根据下表中的施工机械噪声源强及噪声衰减、叠加公式计算的噪声影响结果列于表5-2。

表5-2   施工机械噪声影响范围

| 声级（dB） 施工机械 | 距离（m） | 标准值 dB(A) | 达标距离 （m） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 翻斗车 | 70.0 | 64.0 | 58.0 | 54.4 | 51.9 | 50.0 | 46.5 | 70 | 55 | 10.0 | 56.2 |
| 推土机 | 70.0 | 64.0 | 58.0 | 54.4 | 51.9 | 50.0 | 46.5 |  |  | 10.0 | 56.2 |
| 挖掘机 | 64.0 | 58.0 | 52.0 | 48.4 | 45.9 | 44.0 | 40.5 |  |  | 5.0 | 28.2 |
| 打桩机 | 100 | 94.0 | 88.0 | 84.4 | 81.9 | 80.0 | 76.5 |  |  | 316.2 | 1778.3 |
| 吊车 | 70.0 | 64.0 | 58.0 | 54.4 | 51.9 | 50.0 | 46.5 |  |  | 10.0 | 56.2 |
| 混凝土搅拌车 | 70.0 | 64.0 | 58.0 | 54.4 | 51.9 | 50.0 | 46.5 |  |  | 10.0 | 56.2 |
| 振捣棒 | 80.0 | 74.0 | 68.0 | 64.4 | 61.9 | 60.0 | 56.5 |  |  | 31.6 | 177.8 |
| 电锯 | 80.0 | 74.0 | 68.0 | 64.4 | 61.9 | 60.0 | 56.5 |  |  | 31.6 | 177.8 |

由上表预测结果可以看出：在土石方阶段（翻斗车、推土机、挖掘机）距施工地点10m的范围外昼间施工均可达到相应的厂界标准，但夜间达标需要56.2m外；打桩阶段（打桩机）距施工地点316.2m的范围外昼间可达到相应的厂界标准，但夜间达标需要1778.3m外；结构阶段（吊车、混凝土搅拌车、振捣棒、电锯）距施工地点31.6m的范围外昼间施工可达到相应的厂界标准，夜间达标需要177.8m外。

即在施工期，打桩机产生的噪声影响最为明显，昼间需要316.2m外的才能达到《建筑施工场界环境噪声排放限值》要求，但打桩机夜间禁止施工，因此夜间不会产生影响；其他施工作业根据作业工序不同，夜间达到《建筑施工场界环境噪声排放限值》限值的距离也不同，一般在28.2m～177.8m。

项目周边的敏感点主要为项目西侧20m处大红门锦苑小区，北侧302m处的六合庄，东侧448m处的庑殿小区及东南486m处的成和缘小区，项目南侧440m处的树桥村。

据调查，在本项目进行土石方挖掘、基础、主体结构阶段时，大红门锦苑小区也处于施工期装修阶段，所以暂不考虑本项目对其噪声影响；据了解，大红门锦苑小区14年10月开始入住，本项目同年8月进入内部装修阶段，没有高分贝设备运作，因此对锦苑小区声环境几乎无影响；六合庄、树桥村及成和缘小区距本项目的距离大于300m，施工期设备噪声对敏感点的贡献值很小，不改变所在区域环境噪声背景值，因此本项目施工期对周边敏感点的噪声影响很小。

为减缓施工噪声对周边环境的影响，施工期间已采取以下措施：

⑴ 严格控制高噪声设备的作业时间

土方施工阶段，严格控制作业时间，晚间施工未超过22时，早晨未早于6时，夜间不施工。

⑵ 正确选择施工方法

以钻桩机代替冲击打桩机，采用钻孔桩施工方法。

⑶ 隔声围挡

项目四周设置石墙围挡，合理布置施工机械位置，未发生高噪声设备同时使用的情况。

综上，施工期采取以上措施，施工噪声对环境的影响可以降低到环境可接受的程度。

### 5.1.3施工期水环境影响回顾分析

施工期废水包括施工人员的生活污水及生产废水。

①生活污水：施工人员生活用水排放最高量为5.6m3/d，主要污染物有CODCr、石油类和氨氮等。污水依托项目西侧大红门锦苑小区污水管线汇至小红门污水处理厂。

②生产废水：施工生产废水包括砂石冲洗水，砼养护水、场地冲洗水以及施工降水，主要污染物浓度COD：150mg/L、SS：1200mg/L。施工场地设置简易隔油池和沉淀池，将废水引入隔油池和沉淀池内隔油、沉淀后，全部用于施工现场降尘等作业。

为使施工期污废水对环境的影响降低到最低限度，工程施工期间，施工单位对地面水的排放进行组织设计，不乱排、乱流污染道路、环境。

⑴ 施工现场设有废水回收设施，对废水进行回收后循环利用。施工现场设备及车辆冲洗固定地点，并设置隔油池、沉淀池，废水不直接排入市政污水管网，经隔油、沉淀后循环使用或用于洒水降尘。

⑵对临时食堂产生的废水进行隔油处理，食堂废水经处理后依托项目西侧大红门锦苑小区污水管线汇至小红门污水处理厂。施工场地设临时化粪池，采取防渗措施，并委托环卫部门及时清掏。

⑶在施工工地范围内分别建设雨水导流渠和过滤沉淀池；另外，各建筑材料、未及时清运的建筑垃圾均遮盖好，避免雨水冲刷，未产生径流污染地下水。

⑷施工机械维修在专业厂家进行，项目施工场地内不设置维修点，避免维修废油及废水的产生。

综上所述，施工期采取以上措施后，施工废水对环境的影响可以降低到环境可接受的程度。

### 5.1.4 施工期固体废物

施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾及施工垃圾。

（1）施工人员生活垃圾统一收集后，定期运往环卫部门指定的收集场，不会对周围环境造成影响。

（2）施工垃圾主要包括施工渣土、损坏或废弃的各种建筑装修材料。

项目挖方总量约275.02万m3，项目挖方不堆存，施工渣土经施工单位运至南海子（三海子）郊野公园（二期）建设工程通过平整场地、营造微地形及假山等景观进行综合利用。

本项目施工过程中产生的损坏或废弃的建筑装修材料有碎砖、砂浆、包装材料及其他等，约产生3.9万吨。

少量损坏或废弃的各种建筑装修材料合理堆放，按要求分类处置、由施工单位运至大兴区北臧村镇第一渣土消纳场进行处理，运距大约31.2km，是北京市垃圾渣土管理处公示的合法的渣土消纳场。

## 5.2 运营期环境影响分析

### 5.2.1 大气环境影响预测

一、常规气象资料

大兴区属暖温带半湿润大陆季风气候，冬春多西北风、北风；夏秋多东南风、南风。春季少雨，秋季天高气爽，冬季寒冷干燥。

气温：年均气温为ll.6℃。7月最热，月平均最高气温为30.8℃；1月最冷，月平均最低气温为-10℃，年温差40℃左右。

湿度：夏季炎热潮湿，相对湿度一般维持在70%～80%，冬季寒冷干燥，相对湿度只有5%左右。

降水量：该区多年平均地面蒸发量为450毫米/年，水面蒸发量为2204.3毫米/年。最大冻土层厚度约70厘米。多年平均降水量约为556毫米/年。

地面风：大兴区主导风向为西南、东北风，夏季以东北风、西南风为主，冬季以北风、西北风为主。全年多风，平均风速2.6m/s。

二、大气环境影响预测

1.地下车库汽车尾气的影响

本项目设置一个地下车库，位于地下二层、地下三层。地下车库汽车尾气的主要污染物为：NOX、CO和碳氢化合物（以非甲烷总烃计）。本项目为三级评价，根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2－2008）的有关要求，采用估算模式（面源）计算分析高峰时段车库排气对周围环境的影响。估算参数如下：

表5-3   项目地下车库汽车尾气污染物估算参数

| 污染源位置 | 污染物名称 | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） | 面源宽度（m） | 面源长度（m） | 面源有效高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下车库 | CO | 0.025 | 1.2556 | 334 | 357 | 3.0 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.0025 | 0.1256 |  |  |  |
|  | NOX | 0.00147 | 0.07534 |  |  |  |

经估算模式计算，结果见表5-4：

表5-4   项目地下车库汽车尾气各污染物影响情况表

| 距源中心 下风向距离 D（m） | CO | NOX | 非甲烷总烃 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向 预测浓度（mg/m3） | 浓度 占标率（%） | 下风向 预测浓度（mg/m3） | 浓度 占标率（%） | 下风向 预测浓度（mg/m3） | 浓度 占标率（%） |
| 10 | 0.001565 | 0.01565 | 9.3e-005 | 0.0372 | 0.0001565 | -- |
| 100 | 0.002274 | 0.02274 | 0.0001351 | 0.05404 | 0.0002274 | -- |
| 200 | 0.002873 | 0.02873 | 0.0001707 | 0.06828 | 0.0002873 | -- |
| 300 | 0.003339 | 0.03339 | 0.0001984 | 0.07936 | 0.0003339 | -- |
| 303 | 0.00334 | 0.0334 | 0.0001984 | 0.07936 | 0.000334 | -- |
| 400 | 0.002947 | 0.02947 | 0.0001751 | 0.07004 | 0.0002947 | -- |
| 500 | 0.002487 | 0.02487 | 0.0001478 | 0.05912 | 0.0002487 | -- |
| 600 | 0.002146 | 0.02146 | 0.0001275 | 0.051 | 0.0002146 | -- |
| 700 | 0.001892 | 0.01892 | 0.0001124 | 0.04496 | 0.0001892 | -- |
| 800 | 0.001698 | 0.01698 | 0.0001009 | 0.04036 | 0.0001698 | -- |
| 900 | 0.001548 | 0.01548 | 9.195e-005 | 0.03678 | 0.0001548 | -- |
| 1000 | 0.001427 | 0.01427 | 8.48e-005 | 0.03392 | 0.0001427 | -- |
| 1100 | 0.001327 | 0.01327 | 7.882e-005 | 0.031528 | 0.0001327 | -- |
| 1200 | 0.001241 | 0.01241 | 7.375e-005 | 0.0295 | 0.0001241 | -- |
| 1300 | 0.001167 | 0.01167 | 6.935e-005 | 0.02774 | 0.0001167 | -- |
| 1400 | 0.001102 | 0.01102 | 6.546e-005 | 0.026184 | 0.0001102 | -- |
| 1500 | 0.001043 | 0.01043 | 6.198e-005 | 0.024792 | 0.0001043 | -- |
| 2000 | 0.0008234 | 0.008234 | 4.893e-005 | 0.019572 | 8.234e-005 | -- |
| 3000 | 0.0005847 | 0.005847 | 3.474e-005 | 0.013896 | 5.847e-005 | -- |
| 5000 | 0.0003603 | 0.003603 | 2.141e-005 | 0.008564 | 3.603e-005 | -- |
| 浓度占标准10%距源最远距离D10%（m） | -- | -- | -- |

采用估算模式的计算结果中计算点距离和其相应的落地浓度绘制曲线图，见图5-2、5-3、5-4：

图5-2   CO计算点距离和其相应的落地浓度曲线图

图5-3   NOx计算点距离和其相应的落地浓度曲线图

图5-4   非甲烷总烃计算点距离和其相应的落地浓度曲线图

从上述各图中可以看出，车库汽车尾气中排放出的各种污染物（NOx、CO、非甲烷总烃）的地面轴线浓度随着下风向中轴线距离的增大而不断减少，距离污染源越远，各个污染物的地面轴线浓度越低。

由于本项目地下车库污染物的最大落地浓度低于其相应环境空气质量标准浓度限值的10%，且污染物排放浓度均远低于北京市《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2007）中的规定。因此，本项目地下车库排气对周围的大气环境较为轻微，不会对周围环境造成明显影响。

2.锅炉废气的影响

本项目内冬季供暖由新建的燃气锅炉房提供，锅炉房位于项目南侧地下一层，共设置5台10t/h的燃气锅炉，燃料均为天然气。锅炉烟囱沿C5号楼南侧墙体设置，排烟口位于13层楼顶，高度为57m。本项目为三级评价，根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2－2008）的有关要求，采用估算模式计算分析锅炉废气污染物（SO2、CO、NOX）对周围环境的影响。

估算模式的计算结果见表5-5。

表5-5   锅炉废气排放污染物浓度及占标率

| 距源中心 下风向距离 D（m） | SO2 | CO | NOX |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向 预测浓度 （mg/m3） | 浓度 占标率 （%） | 下风向 预测浓度 （mg/m3） | 浓度 占标率 （%） | 下风向 预测浓度 （mg/m3） | 浓度 占标率 （%） |
| 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 100 | 1.932e-010 | 3.864e-008 | 1.186e-008 | 1.186e-007 | 4.616e-008 | 1.8464e-005 |
| 200 | 4.531e-006 | 0.0009062 | 0.0002782 | 0.002782 | 0.001083 | 0.4332 |
| 300 | 2.7e-005 | 0.0054 | 0.001658 | 0.01658 | 0.006452 | 2.5808 |
| 400 | 4.038e-005 | 0.008076 | 0.002479 | 0.02479 | 0.00965 | 3.86 |
| 500 | 4.563e-005 | 0.009126 | 0.002802 | 0.02802 | 0.0109 | 4.36 |
| 560 | 4.834e-005 | 0.009668 | 0.002968 | 0.02968 | 0.01155 | 4.62 |
| 600 | 4.742e-005 | 0.009484 | 0.002912 | 0.02912 | 0.01133 | 4.532 |
| 700 | 4.227e-005 | 0.008454 | 0.002596 | 0.02596 | 0.0101 | 4.04 |
| 800 | 3.769e-005 | 0.007538 | 0.002314 | 0.02314 | 0.009008 | 3.6032 |
| 900 | 3.573e-005 | 0.007146 | 0.002194 | 0.02194 | 0.008538 | 3.4152 |
| 1000 | 3.486e-005 | 0.006972 | 0.00214 | 0.0214 | 0.00833 | 3.332 |
| 1500 | 3.142e-005 | 0.006284 | 0.001929 | 0.01929 | 0.00751 | 3.004 |
| 2000 | 2.937e-005 | 0.005874 | 0.001803 | 0.01803 | 0.007018 | 2.8072 |
| 3000 | 2.262e-005 | 0.004524 | 0.001389 | 0.01389 | 0.005405 | 2.162 |
| 5000 | 1.595e-005 | 0.00319 | 0.0009796 | 0.009796 | 0.003813 | 1.5252 |
| 浓度占标准10%距源最远距离D10%（m） |  | -- | -- |

采用估算模式的计算结果中计算点距离和其相应的落地浓度绘制曲线图，见图5-5、5-6、5-7。

图5-5   SO2计算点距离和其相应的落地浓度曲线图

图5-6   NOx计算点距离和其相应的落地浓度曲线图

图5-7   CO计算点距离和其相应的落地浓度曲线图

本项目内的锅炉烟囱高度为57m，锅炉燃烧废气污染物的最大落地浓度远低于其相应环境空气质量标准浓度限值的10%，且污染物排放浓度可以达到北京市地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139-2007）。因此，本项目锅炉废气的排放对周围的大气环境影响较小。

3.中水站恶臭的影响

根据设计方案，本项目将在项目用地南侧地下三层建设中水处理站，为本项目提供中水，设计规模为1200m3/d，采用生物接触氧化处理工艺，设计出水水质为COD45mg/l，BOD58mg/l，LAS0.6mg/l，氨氮5.5mg/l，SS4.5mg/l，该出水水质满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）。

污水处理站处理工艺见下图：

生活污水首先经过格栅及调节池处理后进入生物接触氧化池。经生物接触氧化池处理的废水中绝大部分有机物得到比较彻底的去除。随后，出水经石英砂过滤，去除水中悬浮物，再消毒装置破坏微生物细胞的分子结构，杀灭水中各种细菌、病毒、寄生虫，达到消毒的目的。处理后的污水回用于绿地浇洒及室内冲厕。中水站运营过程中有恶臭废气产生，通过集中收集以及活性炭过滤后排放，主要污染物是NH3和H2S。

（1）预测模式及参数

本项目中水站设置1个排气口，位于中水站正上方，为百叶窗式排口（0.5×0.5m），排气口高度5m。根据表3-9，本次评价选取以下污染源参数进行预测，点源参数如下：烟囱几何高度为5m，烟气流量为17.8Nm3/s，出口烟气温度为20℃。

（2）预测结果及评价

采用《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式中的Screen3估算模式计算分析中水站臭气污染物（NH3、H2S）对周围环境的影响。

估算模式的计算结果见表5-6。

表5-6   废气排放预测结果表

| 距源中心下风向距离D（m） | 硫化氢 | 氨 |
| --- | --- | --- |
|  | 浓度（mg/m³） | 占标率（%） | 浓度（mg/m³） | 占标率（%） |
| 10 | 4.24e-010 | 4.24e-006 | 5.62e-009 | 2.81e-006 |
| 100 | 3.656e-006 | 0.03656 | 4.846e-005 | 0.02423 |
| 200 | 3.28e-006 | 0.0328 | 4.346e-005 | 0.02173 |
| 300 | 4.576e-006 | 0.04576 | 6.065e-005 | 0.030325 |
| 400 | 4.451e-006 | 0.04451 | 5.898e-005 | 0.02949 |
| 500 | 4.736e-006 | 0.04736 | 6.277e-005 | 0.031385 |
| 540 | 4.769e-006 | 0.04769 | 6.321e-005 | 0.031605 |
| 600 | 4.712e-006 | 0.04712 | 6.245e-005 | 0.031225 |
| 700 | 4.45e-006 | 0.0445 | 5.897e-005 | 0.029485 |
| 800 | 4.085e-006 | 0.04085 | 5.413e-005 | 0.027065 |
| 900 | 3.726e-006 | 0.03726 | 4.938e-005 | 0.02469 |
| 1000 | 3.393e-006 | 0.03393 | 4.497e-005 | 0.022485 |
| 1100 | 3.095e-006 | 0.03095 | 4.102e-005 | 0.02051 |
| 1200 | 2.831e-006 | 0.02831 | 3.752e-005 | 0.01876 |
| 1300 | 2.598e-006 | 0.02598 | 3.443e-005 | 0.017215 |
| 1400 | 2.392e-006 | 0.02392 | 3.169e-005 | 0.015845 |
| 1500 | 2.209e-006 | 0.02209 | 2.928e-005 | 0.01464 |
| 2000 | 1.553e-006 | 0.01553 | 2.059e-005 | 0.010295 |
| 3000 | 9.297e-007 | 0.009297 | 1.232e-005 | 0.00616 |
| 5000 | 4.87e-007 | 0.00487 | 6.455e-006 | 0.0032275 |
| 最大浓度出现距离（m） | 540 |

由上表可见，项目建成后，中水站排放的硫化氢、氨等恶臭废气最大落地浓度出现在项目下风向540m处，该处为城市绿地。且硫化氢、氨最大落地浓度远低于原《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中表1“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”：硫化氢≤0.01mg/m3、氨≤0.20mg/m3，对环境影响较小。

### 5.2.2 地表水环境影响分析

1、排放去向与达标情况

本项目采用雨、污分流系统。雨水经市政雨水管网排至小龙河。

污水经项目南侧和义北路规划DN400mm污水管网及北侧久敬庄路规划400mm市政污水管线分别接入项目东侧德贤路现状DN400mm市政污水水管网，最终排入小红门污水处理厂。

本项目外排污水的主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮。。由前文工程分析可知，本项目的废水污染物排放情况见表5-7：

表5-7   项目排水水质

| 项 目 | CODCr | BOD5 | SS | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均产生浓度（mg/l） | 335 | 240 | 170 | 41 |
| 产生量（t/a） | 106.06 | 75.98 | 53.82 | 12.98 |
| 排放浓度（mg/l） | 285 | 192 | 136 | 39.77 |
| 排放量(t/a) | 90.23 | 60.79 | 43.06 | 12.59 |
| 排放标准（mg/l） | 500 | 300 | 400 | 45 |
| 废水量（m3/a） | 31.66万 |

由上表可以看出，本项目污水中各项指标均满足北京市地方标准《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中表3“排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”，本项目产生的废水可以达标排放。

2、市政污水管网接纳项目排水的可行性

本项目位于大兴区旧宫镇，项目所在地区的污水属小红门污水处理中心汇水范围。生活污水经化粪池预处理后经项目北侧久敬庄路规划Φ400mm污水管网及南侧和义北路规划Φ400mm污水管网分别向东接入德贤路现状Φ400mm污水管网，最终进入小红门污水处理厂进行处理。小红门污水处理厂位置及本项目污水管线图见图5-9。本项目市政管线由旧宫镇政府实施建设，计划于2015年底建成。

小红门污水处理厂位于北京市南四环中路肖村桥西南侧，是北京市总体规划中的14座污水处理厂之一，也是市第二大污水处理厂，承担着北京市规划市区西部、西南部、南部大部分地区城市污水处理任务。污水处理采用厌氧、缺氧、好氧（A2/O）工艺，具有除磷脱氮功能；污泥处理采用浓缩→厌氧消化→脱水工艺，实现污泥处理无害化、稳定化、减量化和资源化。小红门污水处理厂一期设计处理能力为60万吨/日，二期设计处理规模为90万吨/日，总占地面积48.43公顷，流域面积223.5平方公里,服务人口241.5万人。目前，小红门污水处理厂一期处理能力已达到满负荷，二期升级改造工程将于2015年底建成。本项目预计

2016年7月建成，12月投入使用，届时小红门污水处理厂污水处理量为90万吨/日，能够满足本项目排水需求。

图5-9   小红门污水处理厂位置及本项目污水管线图

（三）项目内水污染源控制措施及要求

尽管项目产生的废水对环境影响很小，但仍要加强管理：

1、生活污水须经化粪池初步处理后再排入市政污水管，化粪池做好防渗；

2、冲厕、绿化须采用中水。

### 5.2.3 地下水环境影响分析

本项目为房地产开发类，属于Ⅰ类建设项目。根据本项目工程分析，项目污水主要为生活污水，污水中主要污染物CODCr、BOD5、SS及氨氮等，污水排放量为31.66万m3/a。本项目自建中水站，优质杂排水经中水站处理达标后回用于冲厕、绿化，项目外排生活污水经化粪池预处理后排入项目东侧德贤路市政污水管网，最终进入小红门污水处理厂集中处理。

本项目所在地地下水流向为西北至东南方向，项目位于大兴新城一二水厂地下水源地保护区东北侧8.5Km处，因此本项目对大兴新城一二水厂地下水源地不产生影响。

①正常工况下地下水影响分析

正常工况下，本项目生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，最终进入小红门污水处理厂处理。本项目污水不排外，不会对地下水环境产生影响。

②非正常工况下地下水影响分析

本项目对地下水潜在的最大污染影响为中水站、化粪池、污水管线在跑冒滴漏或防渗层破损等风险事故下，生活污水可能会下渗，对地下水环境产生一定污染影响。

由于本项目产生的是生活污水，生活污水中主要污染物为CODCr、氨氮等常规因子，被粘土层吸附能力达到90%以上。潜水含水层岩性为细中沙，属弱透水性，污水泄漏后不易进入深层地下水，因此事故工况下渗出液进入地下水系统后对区域地下水影响程度和范围均较小，建设项目事故风险在可接受范围。

通过对中水站污水管网和化粪池等对地下水影响分析，提出地下水污染防治措施如下：

①源头控制措施。建设项目应采用环保节水器具，减少生活用水量。

②分区防治措施。建设项目主要的污染源为生活污水管网、化粪池和隔油池。对于生活污水管网和化粪池、隔油池应进行底部防渗，采用50cm厚粘土层加2mm的HDPE土工膜进行人工防渗，防渗层的渗透系数应小于1.0×10-7cm/s，防止对地下水污染，并建立防渗设施的检漏系统。

③中水站池体结构宜采用钢砼结构，防渗等级不小于《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）中S6，即渗透系数小于4.19×10-9cm/s的标准要求，构筑物需加做防水层。

生活垃圾集中收集、密封堆放，垃圾存放处采取防渗措施，及时清运。

### 5.2.4 噪声环境影响预测

该项目噪声源主要为项目内配套设施运行噪声。

1、预测内容

根据本项目的噪声污染源分析，当本项目工程全部建成并投入使用后，水泵、地下车库的送排风机、锅炉房风机、制冷机组及冷却水塔等设备会产生一定的噪声。

本项目噪声预测主要预测这些设备产生的噪声在厂界是否达标及对敏感目标的影响。预测结果用等效连续A声级（LeqA）进行表述。

2、预测要求及步骤

本项目噪声预测包括项目边界噪声贡献值、项目内敏感建筑处的噪声影响预测，同时绘制等声级线图对项目产生的噪声影响进行评价。

建设项目声源在预测点的等效声级值由下式计算：

本项目区内配套设备噪声源强采用噪声污染源源强分析中已列出的各种设备的噪声级，见表5-8。

表5-8   设备源强表

| 单元 | 设备名称 | 数量 | 室内单台声级dB（A） | 设备 间数 | 每个设备间的台数 | 综合隔声量dB（A） | 每个设备间 室外噪声 级dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉风机 （B1） | 锅炉风机 | 5 | 85 | 1 | 5 | 室内外的综合隔声量以40dB（A）计 | 52.0 |
| 水泵房 （B2） | 供水泵 | 9 | 80 | 3 | 3 |  | 44.8 |
|  | 排水泵 |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防水泵 |  |  |  |  |  |  |
| 中水处理站 （B3） | 中水水泵 | 3 | 80 | 1 | 3 |  | 44.8 |
| 地下车库风机房（B3） | 送、排风机 | 20 | 90 | 10 | 2 |  | 50.0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50.0 |
| 制冷机组 （B3） | 制冷机组 | 7 | 85 | 1 | 7 |  | 53.5 |
| 冷却塔 （13层楼顶） | 冷却塔 | 10 | 70 | 5组 | 每组 2台 | 导风筒、声屏障综合隔声以30dB（A）计 | 43.0 |

3、环境噪声预测模型

由于项目内噪声源均为点声源，因此采用点声源扩散模型。

根据中华人民共和国环境保护行业标准HJ2.4－2009《环境影响评价技术导则  声环境》中推荐的预测方法，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式（1）近似求出：

………….（1）

式中：

TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。

室内声源等效为室外声源图例

也可按公式（2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：

………….（2）

式中：

Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

R—房间常数；)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后按公式（3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

………….（3）

式中：

—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

—室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

然后按公式（4）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

（4）

上述计算过程完成后，即可进行室外声源的计算。对于室外环境噪声的预测，可采用经过变换后的点声源扩散模式，具体计算模型为：

式中：Lp(r)---预测点噪声级。

Lp(r0)---室外声源噪声级。

r---预测点到声源的距离。

4、预测结果与评价

（1）项目噪声源对环境噪声贡献值的计算结果

项目噪声源对环境噪声贡献值的计算结果见图5-10。

图5-10   项目噪声贡献值预测结果图

（2）项目运营后边界环境噪声评价

从预测结果可以看出，项目建成后，各噪声源对边界噪声的贡献值最大为35dB（A），出现在项目北边界。可见，项目噪声源对边界声环境的贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准限值。

（3）项目运营后敏感点处环境噪声评价

表5-9   敏感点声环境影响预测

| 预测点 | 时段 | 背景值 | 噪声贡献值 | 预测值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大红门锦苑小区外墙1m处 | 昼间 | 53.2 | 25 | 53.2 |
|  | 夜间 | 40.2 | 25 | 40.3 |

上表中的预测结果可以看出，大红门锦苑小区外墙1m处预测点昼间、夜间噪声预测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中“1类”标准，即昼间55dB（A），夜间45dB（A）。

### 5.2.5 固体废物影响分析

该项目建立完善的垃圾收集和运输系统，对生活垃圾进行无害化处理，全面实现垃圾分类收集，密闭清运、集中处理。

该项目在每个楼前设置垃圾收集点，设置可回收和不可回收两类垃圾收集箱，垃圾收集箱做防雨防渗。

在项目用地内设垃圾收集站，集中收集商业及办公产生的垃圾，在这里进行分类清运。垃圾收集站建筑形式为封闭型，并采取防渗措施，避免雨水浸淋使垃圾中的有机成分等污染物渗入地下，污染土壤和地下水。同时在项目内部的主要道路两侧设施废物箱，主路设箱间距为50m，其它设箱间距为80～100m。

这样生活垃圾通过分散在不同地方的垃圾收集箱收集，再集中到垃圾收集站，与绿化垃圾一同由环卫部门进行日产日清。对外环境的影响很小。

项目中水站产生的污泥，委托环卫部门定期清运，统一处理。废活性炭由厂家回收处理。本项目固体废物得到妥善处置，不会对环境产生影响。

## 5.3 生态环境影响分析

本项目属于办公及商业为主的建设项目，项目不存在生产性工艺，绿化率较建设前有较大的提高。

为使生态环境良性化发展，在项目建设期内可采取以下措施：

1、尽可能的加大绿地面积，减少水泥地面比例。充分发挥绿地的生态功能。

2、为保证区域生态环境的良性循环，建设过程中应充分选取环保型建材，如墙体采用保温材料，减少热损失，玻璃可考虑采用高效节能玻璃，其它建材尽量采用可再生型材料，重复使用再生资源，选择当地材料，减少运输能耗。

3、选择绿化植物应考虑的因素，绿化种植的品种选择要结合地方特点，注意形态、色彩的配合，体现地域特色。

4、改善生态环境的其它措施：

（1）保障供给高质量的饮用水，对生活污水实行日产日处理。

（2）使用清洁燃料（如天然气），以消除能源分散使用造成的环境污染。

（3）生活垃圾、绿化垃圾必须做到日产、日清和日处理，并且做到分类收集，收集指定的可再生垃圾、废纸、塑料等送至回收公司，有机垃圾经处理后用作花木肥料，使外排垃圾量减至最少。

（4）在施工开始时，就应善于进行绿化工作，以保证项目建成后就有一定的绿化覆盖率。

（5）切实加强区内外的绿化建设。

（6）谨慎使用农药和除草剂，避免产生水气污染和不愉快的感觉。应减少农药和除草剂使用次数和使用量，并尽量采用人工办法。

（7）植物绿化工作应采用现代化的培育办法，以作到多、快、好、省和减少人为感觉上的不愉快。

# 第六章  社会环境影响评价

## 6.1 社会影响评价的必要性、目的和内容

社会影响评价的主要目的是消除或尽量减少因项目的实施所产生的社会负面影响，使项目的内容和设计符合项目所在地区的宏观发展目标、实际情况和目标人口的具体发展需要，为项目地区的人口提供更广阔的发展机遇，提高项目实施的效果，并使项目能为项目地区的区域社会发展目标，如减轻或消除贫困、促进社会性别平等、维护社会稳定等做出贡献，促进经济与社会的协调发展。

房地产项目投资以土地开发、房屋及其他建筑物开发建设为其经济活动的主要资源。房地产开发要占用土地资源、资金、劳动力，消耗水资源、建筑材料与能源，而直接为人们提供住房和其他供人们使用的房屋设备；房地产项目投资不可避免地会破坏原来的地形、地貌、植被等，引起环境条件的改变；城市房地产项目还可能会带来城市居民拆迁、城市景观破坏以及历史文物遭到破坏之类的问题。因而，城市房地产投资项目的社会影响评价显得尤为重要。

## 6.2 开发项目的社会影响效果分析

项目的社会影响评价，旨在分析预测开发项目可能产生的正面影响(通常称为社会效益)和负面影响。其主要内容有：

一、项目对北京市房地产价格的影响分析

本项目拟创造绿色生态、低碳环保的集休闲商业、文化创意、旅游休闲为主题的商业文化中心。项目涉及业态较多，且定位明确，因而对房地产价格的影响较小。

二、开发项目对所在地区居民就业的影响分析

项目建设可促进当地经济发展与劳动就业。项目建设期间，随着资金的投入，不仅可以增加建筑业的需求，由此还可带动建材业、劳动力市场的发展。

项目建成后，物业类型包含了商场、写字楼，将向社会提供大量就业岗位，包括管理人员、服务人员和经营人员等，在为企业创造一定的利润的同时，每年可向政府上缴应纳税费，这些都将大大促进经济发展，增强项目所在区的经济实力；同时，对繁荣商业服务、发展第三产业产生积极影响，引导和支持服务业在新城职能中心相对聚集，加快大兴区的现代服务业发展。

三、项目对所在地区不同利益相关者的影响分析

开发项目不同利益相关者包括政府、房地产开发商、工程承包商、未来住户等。

政府：房地产作为我国现阶段的支柱产业之一，对国民经济具有重要的带动作用，是保持经济快速健康发展重要组成部分之一。房地产项目的开发，可以带动当地一批相关行业的发展，有力的促进当地经济发展。同时，新建房地产项目常与旧城改造密切相关，新建的房地产项目改善了当地的城市环境和形象，推进了城市进程。政府作为当地的管理者，当地经济的发展和环境的改善，是政府执政能力的一种体现，有利于增加政府的公信力。政府通过出让土地使用权，政府获得土地收益，增加了财政收入，是政府收益在经济上的主要体现方式。

房地产开发商：开发商开发房地产项目的根本目的就是为了获得经济利益。项目开发对开发商影响主要体现在可能获得经济利益上。只要经营成功，开发商不但能够获得丰厚的经济利益，还可以打造公司品牌，提升公司知名度，扩大公司的社会影响力。

工程承包商：承包商作为项目的直接施工方，与开发商类似，项目的影响也主要体现在经济收益和提升公司知名度上。

未来住户：项目商场定位为精品商业，未来客户主要为一线国际零售品牌；写字楼定位于文化创意产业；文化娱乐包括电影院、会议接待等；项目将为其发展提供良好的发展环境。

未来客户：项目内的商业建筑为未来顾客提供了购物、休闲等服务，方便了生活；同时也完善了写字楼的配套设施，从一定程度上提升其市场竞争力；电影院未来顾客主要是商场及写字楼客户、游客等，项目可为其提供良好的娱乐环境；写字楼的未来顾客是写字楼未来的住户，将为其提供良好的办公环境。

## 6.3 项目社会适应性分析

一、项目得到当地居民的积极响应

项目建设得到当地居民的积极响应，居民解决劳动就业问题的要求十分迫切。

二、项目受到各级政府的大力支持

本项目在规划设计、筹措资金和拆迁安置等各方面得到北京市政府、大兴区政府和有关部门的大力支持和帮助，并为项目提供必要的市政条件。

## 6.4 项目社会风险及对策分析

该项目具有一定社会影响。项目的实施受到各方人士关注，如果项目的建设得不到落实，项目建设出现工期拖延、设计与施工质量出现问题、实施过程中由于准备不善而增加投资造成资金短缺，将对开发商乃至政府的信誉和管理能力等产生较为不良影响，也不利于社会稳定，给当地政府的基层工作带来困难。为此，对项目的实施应倍加关注，科学、高效地做好项目建设实施中的各项工作。

该项目主要从以下方面采取相应的措施，协调项目与当地社会关系，规避社会风险，促进项目顺利实施：

1、建设单位应组织较高水平的管理机构，协调各单位、各阶段、各环节之间的关系，使工程顺利进行。

2、深化优化设计，减少方案的变更，避免因方案变更延误工期。

3、招标选择技术最强、管理水平最高、经济实力雄厚、设备先进的单位，保证工期按时完成。

该项目建设以构建和谐社会为指导原则，以群众的力量为依托尽最大努力预防、化解项目建设实施过程中可能出现的风险。

# 第七章  规划符合性及选址适宜性分析

## 7.1 规划符合性分析

旧宫镇绿隔产业发展项目位于大兴区旧宫镇，项目四至为：东至德贤路，南至和义北路，西至大红门地区十号路、丰台大兴交界，北至久敬庄路。本项目规划建设内容为办公楼、商业及配套用房。

（1）符合北京城市总体规划

根据《北京城市总体规划（2004-2020年）》，首都第三产业将“全面实现商贸流通业现代化、多种商业业态合理分布，形成具有首都特色和现代国际城市水平的商贸流动规模和布局。实施以‘优化核心、延伸两轴、发展新城、强化特色’为主要内容的商贸服务空间发展战略。完善由旧城商业区、中心城商业区和外围商业区组成的商业体系，丰富商业区内容，发展多种商业业态，实现多元化协调发展的格局”、“促进新城商业区的建设……”。

本项目为新城大型商业设施建设工程，项目的建设将有利于合理分布大兴区的商业业态，完善首都外围商业体系，促进大兴商业区的建设，因而其建设符合《北京城市总体规划》（2004年-2020年）的要求。

（2）符合大兴区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要

《大兴区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出，推动新城商业休憩游。以地铁大兴线、亦庄线沿线为核心区，重点建设亦庄新城、大兴新城商业区。建设一批地标性城市商业综合体和大型购物中心，大力引进国内外知名的商业龙头企业和品牌旗舰店进驻，丰富商业业态组合，美化沿街商业景观，满足本地居民和外来游客的消费休憩需求。

面对城乡居民消费需求的不断提升，本项目建设在商业地产开发的基础上，进行多样化的休闲娱乐产品组合，以丰富居民消费类型，推进区域生活服务设施建设，完善城市功能，加快吸引人口和产业向新城集聚。因此，本项目建设符合《大兴区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》的相关内容。

根据《大兴区旧宫镇总体规划(2008年-2020年)》，本项目用地规划为绿隔产业用地。本项目的建设符合土地利用规划。

图7-1   本项目所在区域土地使用功能规划图

同时，北京市规划委员会《乡村建设规划条件》（2014规（大）乡条字0010号、0011号、0012号），本项目建设用地性质为E62村镇企业用地，建筑使用性质为绿隔产业建筑，公建、办公、可研、多功能等于产业性质相关的建筑性质。故本项目的建设内容与用地性质相符。

因此，本项目设计建设和使用性质与北京城市总体规划、大兴区区域规划、

及北京市规划委员会《乡村建设规划条件》是相符的。

## 7.2 选址可行性分析

⑴ 选址区位：选址区位一方面符合大兴区城市化进程的要求，对周边居住人群提供更完善的配套服务。项目的建设符合北京城市总体规划、大兴区区域规划等有关区域和空间规划及城市规划的要求。项目用地范围及周围无重点文物及珍稀动、植物等特殊环境敏感目标，也不在地表水及地下水饮用水源保护区内。

⑵ 污染物排放：项目建成后从废水、固体废物、废气、噪声等环节都进行了严格的控制，各污染物能达标排放，使本项目对周围环境的影响程度降到了最低。

⑶ 市政基础设施：项目建成后周边给排水、燃气、热力、通讯等市政基础设施较为完善，为项目的建设提供了便利的条件。

⑷ 区域污染：本项目评价范围内主要污染源为小红门污水处理厂。小红门污水处理厂卫生防护距离为300m，本项目位于小红门污水处理厂西南971m，超过小红门污水处理厂300m防护距离的范围，且在常年主导风向的上风向，所以小红门污水处理厂对本项目的影响很小。

⑸ 选址地块的安全因素：根据地质报告，拟建场地无液化土层存在。场地未发现其它不良地质作用，无活动断裂带通过，综合考虑为适宜建设的场地。

⑹ 公众参与：两次公示期间，建设单位、环评单位均没有收到任何形式反馈信息，表明公众对本项目的建设没有反对意见。公众参与调查表明：本项目的建设支持率占被调查人数的84%，有16%的调查者持中立态度，表示无所谓，没有人持反对意见。

综上所述，本项目的选址是合理的。

## 7.3整体区域规划与本项目的相容性

根据《大兴区旧宫镇总体规划(2008年-2020年)》，拟建项目用地规划为绿隔产业用地，建设内容主要为商业、办公楼及配套用房。项目西侧为大红门锦苑小区，项目北侧及南侧为镇内公共绿地，东侧为生产防护绿地。因此，本项目的设计建设和使用性质与整体区域规划要求是相容的。

# 第八章  环保措施及措施的技术经济论证

## 8.1 施工期污染防治措施

一 大气防治措施

1、扬尘

项目在施工过程中产生的扬尘会对周边将产生一定的影响，为了将扬尘影响降到最低限度，建设单位已采取下述措施：

（1）对易起尘物料及运输垃圾实行库存或加盖苫布。运输车辆按要求配装密闭装置、不得超载、对易起尘物料及垃圾加盖蓬布、控制车速、合理分流车辆、减少卸料落差、运输车辆行驶路线尽量避开环境保护目标；

（2）施工现场地坪进行硬化处理，条件允许应采取混凝土地坪；工地出口处要设置冲洗车轮的设施，确保出入工地的车辆车轮不带泥土；

（3）施工现场设立垃圾暂存点，并及时回收清运工程垃圾与废土；

（4）高处工程垃圾用容器垂直清运、不凌空抛撒及乱倒乱卸；

（5）建设工程施工现场建立洒水清扫制度，指定专人负责洒水和清扫工作；每天至少两次（上、下班）；

（6）施工现场四周设置有效、整洁的防尘土隔离围挡，对于某些不便全部封闭的施工现场，在作业场地四周设置隔离围档；

（7）施工现场保持整洁、工程弃土及时清运，行人通道保持整洁、平整、畅通；

（8）施工中全部使用预拌混凝土，不进行现场搅拌，不在现场消化石灰、拌合灰土或其它有严重扬尘污染的作业；

（9）保持运载弃土和建筑材料车厢的完好性，装载时不能过满，保持正常的车速，防止在运输过程中抛洒散落，所有运输物用蓬布遮盖；

（10）施工现场的堆放场地远离环境敏感点布置，并采取有效地防尘措施，遇恶劣天气加蓬覆盖，减少堆存量并及时利用。必要时设围栏，并定时洒水防尘；

（11）规划施工运输车辆走行的道路，设有专人负责清扫散落在路面上的泥土，并及时清运；对环境要求高的路段，根据实际情况选择在夜间运输，以减少扬尘对环境的影响；

（12）运输方式因地制宜，采用大吨位自卸汽车和机械化装车，减少中转环节，无超载运输。

2、汽车尾气

施工期间，工程车辆如推土机、吊车等施工机械运作及运输车辆进出厂区时，会产生一定数量汽车尾气，其特点是排放量小，属间断性排放。为了将施工期的汽车尾气对大气影响程度降到最低，建设单位采取了以下措施：

（1）定期对施工机械、施工运输车辆排放废气进行检查监测；

（2）不使用劣质油料，加强机械维修保养，使动力燃料充分燃烧，降低废气排放量；

（3）制定合理的行车路线，将加强对施工机械的科学管理，合理安排运行时间，发挥其最大效率。

此外，为了将施工期对大气影响的程度降到最低，建设单位还采取了以下措施：

（1）在施工现场没有焚烧任何废弃物和产生有毒有害气体、烟尘、臭气的物质；

（2）施工过程中，不将废弃的建筑材料作为燃料燃烧，工地食堂使用液化石油气或电炊具，不使用燃油燃煤炊具，施工结束时，及时对施工占用场地恢复地面道路及植被；

本项目施工期大气污染防治措施环保投资费用约15万元，主要用于购置施工围挡和洒水设备等。

二 施工噪声防治措施

为了减轻对附近声环境的影响，建设单位采取以下措施：

（1）合理布置施工现场在不影响正常工作情况下将强噪声设备尽量安排在远离环境保护目标的位置上；

（2）施工前向周围公众进行公示，告知公众、单位将要建设的工程内容；

（3）合理安排施工时间，不在夜间（当日22时至次日凌晨6时）进行产生噪声污染的施工作业；

（4）选用低噪声设备，加强设备的维护与管理，把噪声污染减少到最低程度；

（5）增加消声减噪的装置，如在某些施工机械上安装消声罩，对强噪声源周围适当封闭等。施工场地周围建筑物外围设围挡，设置隔声屏障或隔声帘，以减轻施工噪声对环境影响；

本项目施工期噪声污染防治措施环保投资费用约3万元，主要用于设计与安装临时声屏障等。

三 施工废水污染防治措施

项目施工场地内先建设隔油池和化粪池，施工期生活污水先排入场内化粪池（厨房污水先经过隔油池）预处理后，依托项目西侧大红门锦苑小区北侧久敬庄路现有配套污水管线，排入东侧德贤路现状DN400mm市政污水管道，最终汇至小红门污水处理厂。隔油池和化粪池做好防渗措施，严禁污水渗入地下。

施工生产废水中含有一定量的泥沙与油类，在施工范围内分别建设沉淀池和隔油池，生产废水经收集并做简单处理后全部回用于施工厂区内部降尘。

项目施工期水污染防治还采取了如下几点措施：

（1）工地食堂设立防渗的厨余收集池，定期清运。

（2）对工地清洗废水等收集，在防渗沉淀池沉淀后循环使用，各类临时建筑物的排水应做到不以渗坑、渗井、低洼地、明渠或漫流方式排放。

（3）施工机械维修点应设硬化地面及干化池，防止机械维修、清洗污水对水体、土壤的污染。加强施工机械的维修，严格施工管理，防止发生漏油等污染事故，特别是在基坑开挖阶段，要防止污染物滞留在基坑底部。

（4）施工期钻孔作业产生的泥浆废水，通过收集至沉淀池处理后集中排放，不会对地下水造成污染，偶有少量废水渗入地下水中，由于渗入量小，对地下水体影响很小。

（5）工程监测是正确指导施工、避免事故发生的必要措施，为了保证建设工程和建筑物的安全，施工单位应当认真开展地下水监测工作，准确分析监测数据，出现问题及时报警并采取应急措施，并做好汛期地下水处理的方案。

本项目施工期水污染防治措施环保投资费用约6万，主要用于修建化粪池、隔油池和施工废水隔油池、沉淀池等。

四 施工固体废物污染防治措施

为减少本项目弃土等固体废物对环境的影响，建设单位采取如下防治措施：

（1）项目挖方不堆存，施工渣土经施工单位运至南海子（三海子）郊野公园（二期）建设工程通过平整场地、营造微地形及假山等景观进行综合利用。

（2）少量损坏或废弃的各种建筑装修材料合理堆放，按要求分类处置、由施工单位运至大兴区北臧村镇第一渣土消纳场进行处理，运距大约31.2km，是北京市垃圾渣土管理处公示的合法的渣土消纳场。

（3）在施工人员集中的生活营地设兼职的环境卫生管理人员，负责宿营区的生活垃圾集中统一回收，定期运往环卫部门指定的收集场。

（4）弃土的装卸、运输尽量避开雨季进行，对弃土堆放边坡进行夯实，做好防止雨水冲刷造成的水土流失，设置弃土堆放的护墙和护板。

（5）施工期间由于施工机械维修等原因产生的残油、废油、含油抹布，按照危险废物处理，分别用不同专用容器分类收集存放，收集后委托有资质的单位处置；

（6）弃土运输采用密闭或者封闭良好的车辆，禁止超载运输，防止弃土散落。

本项目施工期固废污染防治措施环保投资费用约5元，主要用于生活垃圾和建筑垃圾处置费用。

## 8.2运营期环保措施及其技术经济论证

（一）大气污染防治对策评述和建议

1、关于地下车库废气

本项目设有一个地下车库，位于地下二、三层，面积190246m2，共设有4300个停车位。为了保证车库内的空气质量及减少所排废气对外环境的影响，本项目设10个百叶窗式排气筒。每个排气筒之间保持一定的距离，排气筒设在相对远离人群活动较频繁的场所，且周边相对开阔，排气口高度约3m，有利于废气污染物的扩散，在排气筒周边种植大面积绿地，起到美化环境的作用。

本项目用于地下车库排风系统的投资约50万，且排风系统是成熟和推广的技术，采取该措施后，污染物的排放浓度、排放速率均低于国家《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2007）中“新污染源大气污染物排放限值”。所以从经济和技术的角度看，是可行的。

2、关于锅炉房废气

本项目冬季供暖由新建锅炉房提供，本项目锅炉使用天然气为燃料，天然气为清洁能源。新建锅炉房设置5台10t/h的燃气锅炉，1根排烟筒。锅炉烟囱沿C5号楼南侧墙体设置，排烟口位于13层楼顶，高度为57m。

本项目用于供暖的燃气锅炉采用低碳燃烧器，环保投资50万，此项技术已经很成熟并得到普遍推广，污染物排放浓度达到北京市地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139-2007），从经济和技术的角度看，是可行的。废气排放污染物浓度可以达到北京市《锅炉大气污染物排放标准》（DBll/139－2007），不会对周围大气环境造成不利影响。所以从经济和技术的角度看，是可行的。

考虑到《锅炉大气污染物排放标准》新标准实施的可能性，建设单位制订初步应对方案：即在新标准实施情况下，在限期内对锅炉及燃烧器进行升级改造，升级改造后NOx的排放浓度可以达到新标准排放限值要求，不会对周围大气环境造成不利影响。

对锅炉及燃烧器的升级改造，建设单位拟投资50万。本次环保投资已预留该部分升级改造资金，因此从经济和技术的角度看，是可行的。

3、关于中水站恶臭

本项目中水回用系统采用地埋式构筑物结构。为消除污水处理过程中产生的异味，采取封闭反应器，以管道收集尾气，管道上设置引风机，使整个系统处于负压状态，然后经活性炭吸附处理后排空，废气排放口位于中水站正上方地上一层南侧墙体，为百叶窗式排口，排气口高度5m，对周围居民影响较轻，同时通过合理布局及种植绿化带来消除其影响。

本项目中水站除臭系统的费用约30万，根据计算结果，硫化氢、氨最大落地浓度远低于《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中表1“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”：硫化氢≤0.01mg/m3、氨≤0.20mg/m3；无组织排放的厂界浓度也远低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）中规定的0.06mg/m3、1.5 mg/m3的限值。因此技术上可行，经济上合理。

4、关于餐饮部分油烟废气

本项目只承担餐饮部分建筑的建设，待其建成后将经营主体移交其他单位，餐厅部分环评另行委托办理环保手续。建设单位在本项目的设计和修建时应规划好公建功能布局，考虑到设置餐饮业经营的可能性，在修建时应在相应功能位置设置内嵌式烟道和预留隔油池位置，餐饮服务业进驻时应结合预留设施做好相关环境保护措施。

依据《饮食业环境保护技术规范》的要求，“饮食业单位所在建筑物高度大于15m时，油烟排放口高度应大于15m”。本项目用于餐饮经营的建筑物楼体高度为32m，故建议餐饮运行单位将油烟排放口设置在楼顶，同时，应满足“经油烟净化后的油烟排放口与周边环境敏感目标的距离不应小于20m”的要求。

此外，根据我国《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的有关规定，排放油烟饮食业单位必须安装油烟净化设备，并保证操作期间按要求运行，油烟经净化后，进入专用油烟排风竖井排放。经类比油烟产生浓度及油烟净化设备的净化效率，餐饮部分油烟不会对周围大气环境噪声不利影响，所以从经济和技术角度看，是可行的。

本项目用于餐饮油烟废气治理的费用约20万，该部分环保投资只用于餐饮部分前期环保准备，为入住企业的环保工程做可行条件。待餐饮部分运营后，具体环保投资由入驻企业自筹，因此从经济和技术的角度上看均是可行的。

（二）水污染防治对策评述与建议

1、关于水污染防治措施

根据设计方案，本项目将在项目用地南侧地下三层建设中水处理站，为本项目提供中水，设计规模为1200m3/d，采用生物接触氧化处理工艺，设计出水水质为COD45mg/l，BOD58mg/l，LAS0.6mg/l，氨氮5.5mg/l，SS4.5mg/l。出水水质可以达到GB/T18920-2002《城市污水再生利用/城市杂用水水质》标准限值，回用于冲厕及绿化。

本项目拟采取的生活污水处理措施是设置中水站及化粪池，生活污水部分经中水站处理回用，部分经化粪池预处理后同中水站尾水一同排至市政污水水管网，最终排入小红门污水处理厂。本项目排水执行北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中表2“排入城镇污水处理厂的水污染物排放限值”及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中“B等级”标准。

污水经化粪池及中水站处理后，对废水中的有机成分有一定的降解作用，同时可经沉淀有效地去除其中的可沉物，从而削减小红门污水处理厂的一部分处理负荷。但在日常管理中应注意：

（1）要保证化粪池有足够的容积和停留时间，以起到应有的作用，对化粪池要加强管理，及时清掏；

（2）地下车库的适当位置设置小型隔油沉淀池。洗车污水在进入下水道前，先经过隔油沉淀池处理，且不得排入雨水管道；

（3）针对化粪池池壁和池底采用防渗混凝土及高分子防水卷材，在水池配筋施工时，充分振捣，消除混凝土裂缝，保证混凝土的抗渗性能；污水管道等采取防渗措施，严禁污水任意排放，防止对地下水的污染。

（4）中水站池体结构宜采用钢砼结构，防渗等级不小于《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）中S6，即渗透系数小于4.19×10-9cm/s的标准要求，构筑物需加做防水层。

本项目用于污水治理的费用约500万，从经济和技术的角度上看均是可行的。

2、节水措施

北京是一个缺水城市，在城市建设中大力推广污水资源化是北京市的既定方针。中水回用可代替宝贵的水资源，具有良好的社会效益和环境效益。同时，从长远看，推广中水的应用也会能有一定的经济效益。本项目中水由自建中水站提供，中水可供给卫生间冲厕及绿化。

（三）噪声污染防治对策评述与建议

（1）水泵等设备

本项目设置有供水水泵房、排水水泵房、消防水泵房以及中水泵房，中水水泵位于地下三层，其余各水泵均设置在地下二层，设备选用低噪声设备，同时对水泵安装减振基础，进水管道均应安装避震喉，穿墙的管道与墙壁接触的地方均应用弹性材料包扎，这样可以避免设备的振动对上层建筑室内造成影响，减振措施隔振效率应大于95%。

（2）地下车库的送、排风机

对风机的送风、排风装置均设置消音降噪措施：风机设置在地下的独立房间内，房间采用隔音门窗；进排风机安装减振基础，风管柔性连接，车库进排风口设置消音器，防止气动噪声。

（3）锅炉风机

对风机安装的进、排风装置均设置消音降噪措施：风机设置在锅炉房内，房间采用隔音门窗；排风机安装减振基础，风管柔性连接，进风口设置百叶窗，防止气动噪声。

（4）冷却塔

本项目采用低噪声冷却塔，冷却塔设导风筒，并对冷却塔安装声屏障，冷却塔排风扇进出口处安装特别消声器。

（5）制冷机组

制冷机组设置单独机房，位于地下三层，对制冷机组安装减振基础，并设置消音器，房间采用隔声门窗，风管柔性连接。

本项目用于设备噪声治理的费用约160万，安装隔声窗等降噪设施的费用约500万，上述措施均为成熟且广泛采用的，采取以上措施后，可有效地降低噪声源噪声，使项目运营期厂界外噪声值低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，从经济和技术的角度上看是可行的。

（四）固体废物污染防治措施

按照拟建项目的规划，将设封闭型垃圾收集站，收集站出入口临近四周环路，便于使用和运输。垃圾实行日产日清制度。垃圾的收集、清运及垃圾收集站的管理由物业部门负责。垃圾收集站采取密闭式和防渗防漏措施。

在采取各项污染防治措施后，本项目的固体废物能全部得到妥善处理，有用物回收，无用物由环卫部门定期清运，不会对周围环境产生较大影响。

本项目设置垃圾收集站、垃圾清运处置的投资费用约40万元。

（五）生态保护措施

（1）防止水土流失

本项目开发过程中，有一定量的土方开挖和填方任务，雨季时会易造成大面积的水土流失，因此，对施工中存在的水土流失危害须采取经济合理、技术可行的水土保持措施，以降低和控制施工过程中的水土流失程度。

（2）建立绿地系统

绿地在生态环境中起着无可替代的作用。据项目规划，区内的绿地率均较高，有利于改善区域的生态环境，局部环境将旧貌换新颜，并营造一个和谐的生态环境。

# 第九章  清洁生产分析

## 9.1 清洁生产要求

清洁生产是指以节能、降耗、减污为目标，以管理、技术为手段实施全程控制污染，使污染物产生量、排放量最小的一种综合性措施。

本项目属房地产开发建设，评价将在其现有设计思想基础上提出清洁生产建议，为设计施工提供参考。

## 9.2本项目的清洁生产

### 9.2.1 清洁施工

根据现场调查及施工单位介绍，项目在施工期在扬尘及噪声对周围环境的影响方面做了如下防护措施：

（1）扬尘

①施工现场合理布局；堆放料场地远离大红门锦苑小区；

②施工场地周围设有石墙拦挡，施工场地内部已洒水降尘；场地内部裸露地表已加盖防尘密目网；

③施工现场地坪已硬化处理；出入口设置清洗车轮的设施。

④建设工程施工现场设立垃圾暂存点，并及时回收、清运建筑垃圾和施工人员生活垃圾；

（2）噪声

①严格控制高噪声设备的作业时间

土方施工阶段，严格控制作业时间，晚间施工未超过22时，早晨未早于6时，夜间不施工。

②正确选择施工方法

以钻桩机代替冲击打桩机，采用钻孔桩施工方法。

③隔声围挡

项目四周设置石墙围挡，合理布置施工机械位置，未发生高噪声设备同时使用的情况。

### 9.2.2 节能节水

⑴节能措施

①建筑节能措施

依照国家和北京市建筑节能的有关规定，采用节能型的建筑结构、材料、器具和产品，提高建筑物保温隔热性能和采暖供热系统效率，减少采暖、制冷、照明的能耗，合理有效地利用能源。

②墙体节能技术

在节能的前提下，复合墙体成为当代节能墙体的主流。用砖或钢筋混凝土作承重墙，并与绝热材料复合，绝热材料主要有岩棉、聚苯乙烯膨胀珍珠岩等。

③门窗节能技术

北京市要求从2001年起，新建居住性建筑的外门窗传热系数控制在每平方m3.3W以下。门窗节能技术可以从三个方面着手：①限制窗墙面积比，北向为0.25，东西向为0.3，南向为0.35；②提高窗的气密度，贴密封条减少冷气渗透，但室内要有换气设备，保证卫生换气量；③改善窗的保温性，如双层玻璃，使用中空、隔热和反射玻璃等。

④高热效率的采暖技术

利用高效的管道保温技术、温度调控和分户热量计量技术与装置，采用节能型材料、设备、器具等，能充分利用自然能源，通过减少能源消耗从而减少对大气环境造成的污染。

⑤建筑照明节能技术

采用明厅、明卧、明卫、明厨的设计充分采光，采用节能灯具，节约照明电。

建议在设计中严格遵照北京市有关建筑采暖能耗要求，并充分利用建筑节能，在建筑活动中尽可能采用建筑节能技术或者产品，一方面可减少废气污染物和温室气体的排放量，另一方面可减少住户的能源消耗费用，达到环保与经济效益的双赢目标。

⑵节水措施

①建议居民选用节水型卫生洁具，防止跑、冒、滴、漏；

②小区绿地、树木、花卉尽量采用滴灌或微喷技术；

③采用分质供水，最大限度地利用中水，减少新鲜水消耗量。

⑶资源回收

在项目区域内设置分类垃圾回收箱对生活垃圾进行分类回收，分别对废纸、废电池、玻璃、废旧金属等进行回收并建立相应的管理措施。

### 9.2.3 使用环保型建筑材料

建筑和装修材料必须符合国家标准，禁止使用有毒、有害物质超过国家标准的建筑和装修材料。

（1）禁止使用粘土实心砖

北京市规定，城近郊区、远郊区(县)的建制镇、新建住宅、经济技术开发区、新技术产业开发的新建房屋及围墙工程禁止使用粘土实心砖，逐步限制使用或者淘汰其他以粘土为原料的建筑材料和保温性能差的墙体屋面保温材料。

（2）淘汰沥青油毡类污染型防水材料

据有关资料表明，采用沥青油毡类屋面防水材料的屋面初期雨水(降水30分钟收集到的雨水)，其COD浓度为400mg/L～1200mg/L，而采用瓦面或水泥瓦面的屋面初期雨水，其COD浓度仅为200mg/L～350mg/L。因此淘汰沥青油毡类污染型防水材料，采用沥青一树脂类防水材料。

### 9.2.4 强化管理

为使清洁生产工作真正落实，应加强管理，建立清洁生产管理网络，制定相应的规章制度，及时发现问题、解决问题，最大限度地做好清洁生产工作。

（1）加强宣传，培养环保节能降耗的意识；

（2）整治项目外围环境，树立清洁形象；

（3）对排放的废气、生活污水、噪声、固体废物均采取有效防治措施。并通过加强管理使环保设施处于良好的运行状态。污水经化粪池预处理后排入市政污水管网；对噪声源采取有效的隔声降噪措施，减轻对环境的污染。

# 第十章  污染物排放总量控制

## 10.1总量控制依据

实施污染物排放总量控制是我国环境保护重点工作之一，国务院、国家环保局对此做出了有关规定，以此做为实施总量控制的依据。其主要依据为：

⑴ 国务院关于环境保护若干问题的决定；

⑵ 国家环境保护局《全国污染物排放总量控制总体方案》；

⑶ 《“十二五”主要污染物总量控制规划编制指南》环办〔2010〕97号。

我国“十二五”期间对COD、氨氮、SO2、NOx四种污染物实行排放总量控制。

## 10.2 控制指标

本项目的建设将产生一定的污染物，各污染物经过有效的治理措施治理后，能够达标排放。由于本项目所在地属于小红门污水厂汇水范围，本项目产生的污水经化粪池预处理后最终进入小红门污水厂。根据国家公布的污染物排放总量控制指标要求，建议本项目的污染物排放总量控制指标见表11-1。

表11-1  污染物排放总量控制指标

| 序号 | 污染物 | 排放总量(t/a) | 建议控制指标(t/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CODCr | 90.23 | 90.23 |
| 2 | 氨氮 | 12.59 | 12.59 |
| 3 | NOX | 12.26 | 12.26 |
| 4 | SO2 | 51.3 | 51.3 |

# 第十一章  环境影响经济损益分析

## 11.1 项目投资及经济效益简要分析

根据投资估算结果，项目开发期内共需资金约33亿元，该项目建设所需资金全部由北京宏图建业投资管理中心自筹解决。

本项目的实施有利于大兴区的建设，提高该地区的整体生活水准，完善该地区的功能、环境，促进和谐社会建设；有利于拉动区域经济的增长，有利于地区的发展和人民生活水平的提高。具有很强的经济效益和社会效益。

## 11.2 项目环境效益分析

一 环保投资

根据投资估算结果，项目开发期内共需资金约33亿元，其中环保投资约1550万元。占项目总投资的0.47%。环保投资估算见下表。

表11-1   本项目环保投资估算表

| 序号 | 内容 | 环保工程 | 数量 | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气治理 | 地下车库送排风系统 | 10套 | 50 | -- |
|  |  | 中水站除臭系统 | 1套 | 30 |  |
|  |  | 锅炉房排风系统 | 1套 | 50 |  |
|  |  | 低氮燃烧器 | 5套 |  |  |
|  |  | 锅炉改造备用资金 | -- | 50 |  |
|  |  | 餐饮油烟治理 | -- | 20 |  |
| 2 | 废水治理 | 防渗型化粪池 | 4套 | 200 |  |
|  |  | 中水站 | 1套 | 300 | 生物接触氧化工艺 |
| 3 | 噪声治理 | 送、排风机降噪处理 | 10套 | 80 | 低噪声设备不作为环保投资核算 |
|  |  | 水泵降噪处理 | 12台 | 20 |  |
|  |  | 锅炉风机降噪处理 | 1套 | 10 |  |
|  |  | 冷却塔降噪处理 | 10套 | 30 |  |
|  |  | 制冷机组降噪处理 | 7套 | 20 |  |
|  |  | 隔声窗 | 若干 | 500 |  |
| 4 | 固体废物 | 生活垃圾处理处置 | -- | 15 | -- |
|  |  | 绿化垃圾处理处置 |  | 10 |  |
|  |  | 中水站污泥处理处置 |  | 10 |  |
|  |  | 废活性炭处理处置 |  | 5 |  |
| 5 | 绿化 | -- | -- | 150 |  |
| 合计 | 1550 |  |

二 环境经济损益分析结论

综上所述，本项目的建设具有较好的环境效益，只要该项目在各个实施阶段过程中积极做好污染治理、环境保护和生态建设等工作，可以满足当地环境容量要求和环保管理需求，达到可持续发展目标。

## 11.3 项目经济效益、环境效益和社会效益综合分析

本项目的建设有利于促进大兴区的建设，提高了当地居民的办公条件和生活水平，增强社会的稳定，促进和谐社会建设；同时通过大规模的商业区开发建设，促进商业繁荣，拉动经济的增长，带动建筑、建材、生活消费品等相关产业的发展，有利于地区的发展和生活水平的提高。

# 第十二章  环境管理与环境监测

环境管理与环境监测是对建设项目环境保护工作的有效监督手段，在建设项目施工期及营运期内做好环境管理与监测，可有效的控制污染，保持良好的环境质量。本次评价环境管理和监测内容包括两个部分——施工期和项目建成后的营运期，根据每个时期的特点，分别确定每个时期的环境管理体系和环境管理措施与方案。

## 12.1 施工期环境管理与环境监测

一 环境管理体系

本项目施工期环境管理由施工单位负责，安排专职的环境管理人员，负责检查、督促各项环保措施具体工作的落实情况，协调各部门的环境管理工作。

二 环境管理内容

1、组织环境保护宣传，提高施工人员的环境保护意识。

2、监督施工中产生的各种废弃物及时清运并得到妥善处理，保证施工现场的整洁。

3、加强施工期扬尘的管理，对易产生扬尘的部位适量洒水，加盖防尘密目网，控制扬尘的污染程度和范围。

4、加强施工期噪声的管理，保证施工噪声的防护措施到位，控制夜间施工时间，做到不扰民。

根据现场勘查及建设单位、施工单位介绍，本项目在施工期没有相关部门对项目施工进行监督检查工作，在施工期间也没有发生扰民事件或接到任何投诉意见，施工现场暂无因施工遗留的环境问题。

## 12.2 运营期环境管理与监测计划

1、物业机构应按规划使用配套设施，严禁随意改变房屋原有的使用功能。

2、通过日常监督管理，发挥好地下车库的作用，杜绝乱停车侵占道路绿地的现象，控制区内汽车行车速度，禁止鸣笛。

3、加强绿地管理，专人负责按时浇水、打虫，保证树木生长质量和人居环境的绿化。

4、加强对垃圾收集、输送及垃圾间的管理，确保运往规定指定的地点，由环卫部门统一处理。并防止遗、洒，以免造成二次污染。

5、地下车库送排风系统按规定开启，特别是应保证高峰时排风系统的正常运行。

6、做好化粪池、污水管道要注意防渗，化粪池要定期清掏。

7、本项目环境监测工作建议委托有资质的环境监测单位或区环保监测部门承担。项目具体监测计划见下表13-1。

表13-1  项目环境监测计划表

| 时段 | 监测内容 | 监测指标 | 监测位置 | 监测频率 | 监测单位 | 监测标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 施工噪声 | LAeq | 施工场界 | 每月1次 | 有资质监测单位 | GB12523-2011 |
|  | 大气 | 施工扬尘 | 施工场地 | 每月1次 | 有资质监测单位 | GB3095-2012 |
| 运营期 | 废水 | pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮 | 总排口监测 | 每年1次 | 有资质监测单位 | DB11/307-2013 |
|  | 厂界噪声 | LAeq | 项目厂界 | 每年1次 | 有资质监测单位 | GB3096–2008 |
|  | 锅炉废气 | SO2、NOX、CO | 排气口 | 每年1次 | 有资质监测单位 | DB11/501-2007 |
|  | 地下车库废气 | NOX、CO、THC | 排气口 | 每年1次 | 有资质监测单位 | DB11/501-2007 |
|  | 中水站废气 | NH3、H2S | 排气口 | 每年1次 | 有资质监测单位 | DB11/501-2007 |
|  |  | 臭气浓度 | 排气口 | 每年1次 | 有资质监测单位 | GB14554-93 |

## 12.3 环保设施竣工验收

北京宏图建业投资管理中心应当在“旧宫镇绿隔产业发展项目”投入试运行之日起3个月内，向审批该建设项目环境影响报告书的环境保护行政主管部门，申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。

一 验收范围

(1) 建设项目有关的各项环境保护设施，包括为防治污染和保护环境所建成或配备的工程、设备、装置和监测手段；

(2) 环境影响报告书规定应采取的其他各项环境保护措施。

二 验收清单

按照《建设项目环境保护设施竣工验收管理规定》中有关要求，项目申请环保设施竣工验收，正常生产工况下应达到设计规模的75%以上。

表13-2   环保措施验收检查清单

| 项目 | 建设地点 | 环保工程 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气治理 | 地下停车场 | 送排风系统 | 10套 |
|  | 锅炉房 | 锅炉排气装置（含低氮燃烧器） | 3个 |
|  | 中水站 | 集中收集以及活性炭过滤后排放 | 1套 |
|  | 餐厅 | 设置内嵌式烟道 | -- |
| 污水治理 | 全小区 | 化粪池（防渗） | 8个 |
|  |  | 中水站 | 1套 |
| 噪声 治理 | 地下停车场 | 送、排风机（低噪设备） | 20台 |
|  | 锅炉房 | 排风机（低噪设备） | 3台 |
|  | 建筑物地下二、三层 | 水泵（低噪设备） | 12台 |
|  | 冷却塔 | 冷却塔设导风筒，同时安装声屏障 | 10个 |
|  | 制冷机组 | 制冷机组（低噪设备+减振基础） | 7个 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 设置垃圾箱、垃圾收集站 | 若干 |
|  | 中水站污泥 | 委托环卫部门定期清运 | / |
|  | 废活性炭 | 厂家回收处理 | / |
|  | 绿化垃圾 | 集中收集、环卫部门清运 | / |

本项目竣工环保验收监测清单见下表：

表13-3  竣工环保验收监测清单

| 项目 | 监测地点 | 监测内容 | 污染因子 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 地下车库废气 排放口 | 污染物排放浓度 排放口规范化 | NOX、CO和 碳氢化合物 | DB11/501-2007《大气污染物综合排放标准》中“一般污染源大气污染物排放限值” |
|  | 中水站排气口 | 污染物排放浓度 排放口规范化 | H2S、NH3、 臭气浓度 | DB11/501-2007《大气污染物综合排放标准》中“一般污染源大气污染物排放限值” |
|  | 中水站厂界 | 污染物无组织排放厂界浓度 |  | GB14554-93《恶臭污染物排放标准》中二级新改扩建限值 |
|  | 锅炉废气排放口 | 污染物排放浓度 排放口规范化 | NOX、SO2及CO | DB11/139-2007《锅炉大气污染物排放标准》 |
| 废水 | 项目总口 | 污染物排放浓度 排放口规范化 | CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | DB11/307-2013《水污染物综合排放标准》中表3“排入公共污水处理系统的水污染物排放限值” |
|  | 中水站出水 | 中水站出水水质 | CODCr、BOD5、SS、氨氮 | 《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002） |
| 厂界 噪声 | 厂界 | 厂界噪声 | 等效连续A声级 | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的对应标准 |

## 12.4 排污口规范化管理

根据国家环保总局《排污口规范化整治技术要求》，本评价提出以下排污口规范化管理要求。

(1) 基本原则

① 凡向环境排放污染物的排污口必须进行规范化管理。

② 将总量控制的污染物排污口及行业特征污染物排放口列为管理重点。

③ 排污口设置应便于采样和计量监测，便于日常现场监督和检查。

④ 如实向环保管理部门申报排污口数量、位置，以及排放主要污染物的种类、数量、浓度与排放去向等方面情况。

(2) 技术要求

① 排污口的位置必须合理确定，应按照《排污口规范化整治技术要求》的要求，实行规范化管理。

② 废气排气装置应设置便于采样、监测的采样孔和采样平台，废水采样点应设置在总排口，具体设置必须符合《污染源监测技术规范》的要求。

(3) 立标管理

① 排污口应按照国家《环境保护图形标志》（GB15562.1－1995）与（GB15562.2－95）规定，设置国家环境保护局统一定点制作和监制的环境保护图形标志牌。

② 在污染物排放口根据情况设置立式或平面固定式标志牌。环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面约2.0m。

# 第十三章  公众参与

## 13.1 公众参与的目的

根据《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，对环境可能造成重大影响，应当编制环境影响报告书的建设项目，必须在环评过程中征求有关单位、专家和公众的意见。

公众参与是环境影响评价的重要组成部分，目的是要通过了解公众对项目在筹备、施工、运营等各阶段的意见、建议和要求，从而在环评中能够全面综合考虑公众的意见，吸收有益的建议，补偿可能受影响的公众或社会团体的利益，使项目的规划设计更趋于完善和合理，制定的环保措施更符合环境保护和经济协调发展的要求，从而达到可持续发展的目的。

本项目的建设在对周围的自然生态环境和社会经济带来积极的影响的同时，也会影响到当地的环境资源，一定程度上影响附近人民群众的日常生活，为此需进行公众参与：

1、让公众了解项目建设的目的、规模、建设地点、功能以及项目建设可能产生的环境污染是公众参与的基础，通过了解项目情况，使公众从理解、接受直至积极的予以合作，避免因缺乏了解造成误解，甚至引起不必要的纠纷。

2、让公众了解项目污染情况及其防治措施。根据项目的性质，向公众介绍项目建设期及运营期可能产生的主要环境污染与资源破坏问题及将采取的污染防治措施，以减少公众不必要的担心。

3、对环境资源进行评估。我国的环境影响评价重点已由城市和工业区的环境污染，扩展到对自然生态环境、经济发展及生活物质价值等资源的影响评价，这些资源的价值难以估算，一般采用公众参与形式。

4、确认环保措施的可行性。由于公众对当地环境资源较为熟悉，邀请他们参与确认环境资源的保护，了解他们的要求，可使环保措施切实可行。

## 13.2 公众参与的形式和内容

根据国家环保总局颁布的《环境影响评价中公众参与暂行办法》和《北京市环境保护局关于加强建设项目环境影响评价公众参与有关问题的通知》要求，本项目在评价过程中进行了公众参与工作，公众参与分为信息公开和征求公众意见两部分内容。

### 13.2.1 信息公示

第一阶段：环评开始阶段

项目建设单位（北京宏图建业投资管理中心）在确定由中国航空规划建设发展有限公司承担“旧宫镇绿隔产业发展项目”的环境影响评价工作后，立即向公众公告了下列信息。

旧宫镇绿隔产业发展项目环境影响评价公示

（第一次）

一、建设项目名称及概要

建设项目名称：旧宫镇绿隔产业发展项目

项目概要：本项目位于大兴区旧宫镇，项目四至为：东至德贤路，南至和义北路，西至大红门地区十号路、丰台大兴交界，北至久敬庄路。项目规划建设内容为办公楼、商业及配套用房。项目总用地规模129744.77m2，总建设用地规模129744.77m2，总建筑规模为679234.31m2，其中地上建筑面积389234.31m2（包括办公楼部分建筑面积110000m2、商业部分建筑面积279234.31m2），地下建筑面积290000m2。

本项目开发期内共需资金约33亿元，该项目建设所需资金全部由北京宏图建业投资管理中心自筹解决。

二、建设项目的建设单位名称及联系方式

建设单位名称：北京宏图建业投资管理中心

联系人：赵磊

联系电话：69237077

三、环境影响评价机构的名称和联系方式

评价单位：中国航空规划建设发展有限公司

联系人：贾宁

联系电话：62037563

电子邮箱地址：avichuanping@126.com

四、环评工作程序及主要工作内容

环评工作程序：环境影响评价工作一般分为三个阶段，即前期准备、调研和工作方案编制阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响评价文件编制阶段。

环评主要工作内容：项目周边社会环境、自然环境、环境质量现状的调查、监测分析；对本项目施工期及运营期排放污染物的来源、排放浓度、排放量作出分析和判断；分析和预测项目运营期对当地环境可能造成影响的范围与程度；得出可行性结论。

五、征求公众意见的主要事项

征求公众对项目选址的意见、项目所在地周围环境质量现状的看法、对项目建设的态度、对本项目环境保护工作的建议和要求。

六、公众参与方式：

公众可以在本公告发布后，以电话、电子邮件或者其它便利的方式，向建设单位或者环境影响评价单位提出关于本项目建设及环评工作的意见和建议。

本次公示起止日期：2015年03月11日～2015年03月25日

2015年03月11日

考虑到本项目的特点，建设单位于2015年3月11日将公示内容张贴在项目施工区的侧门临大红门锦苑小区一侧及六合庄，便于公众了解，公示情况见图10-1。

| 项目施工区侧门 | 公示放大图 |
| --- | --- |
| 六合庄 | 公示放大图 |

图14-1   本项目一次公示情况

第二阶段：环评进行阶段

环评单位在环评进行阶段，始终关注与项目有关的群众反馈信息，同时于2015年4月15日～4月30日将公示内容张贴在项目施工区侧门临大红门锦苑小区一侧及六合庄，便于公众了解，公告该项目情况简述、建设项目对环境可能造成的环境影响概述等内容，并向公众提供了报告书简本。

公告内容如下：

旧宫镇绿隔产业发展项目环境影响评价

第二次公示

一、建设项目的名称及概要

（1）项目名称：旧宫镇绿隔产业发展项目

（2）建设地点：北京市大兴区旧宫镇

（3）建设内容：旧宫镇绿隔产业发展项目建设内容为办公及商业。项目四至为：东至德贤路，南至和义北路，西至大红门地区十号路、丰台大兴交界，北至久敬庄路。项目规划建设内容为办公楼、商业及配套用房。项目总用地规模129744.77m2，总建设用地规模129744.77m2，总建筑规模为679234.31m2，其中地上建筑面积389234.31m2（包括办公楼部分建筑面积110000m2、商业部分建筑面积279234.31m2），地下建筑面积290000m2。

二、建设项目对环境可能造成的影响

本项目建设内容为办公、商业、配套公共服务设施。对环境可能造成影响的因素主要有：地下车库废气、锅炉废气及中水站臭气对大气环境的影响；生活污水对水环境的影响；生活垃圾对环境的影响。

三、预防或减轻不良环境影响的对策和措施

汽车尾气经设置在绿化带中的排气筒排放，中水站废气经5m高排气口排放，锅炉废气经57m高烟囱在高层建筑顶部排放，污染物的排放浓度和排放速率均能达到标准要求；生活污水最终进入小红门污水处理厂，各污染物均能够达标排放；生活垃圾经统一收集处理；各噪声源采取有效的隔音降噪措施，上述污染环节经过有效的处理措施后，各污染物均能达标排放。

四、环境影响报告书提出的环境影响评价结论

本项目属于房地产建设项目。项目的建设虽然产生一定的污染物，但各污染源均进行了必要且有效的污染物防治措施，经过治理后均能够达标排放，而其排放量有限，对外环境的影响是在可以接受的范围内。建设单位在切实落实本报告提出的各项污染防治措施后，从环境保护角度分析，本项目是可行的。

五、公众查阅环境影响报告书简本的方式和期限

公众可以通过如下途经获取、查阅该项目环境影响报告书（简本）

1发邮件至联系邮箱获取；

2中国航空规划建设发展有限公司规划咨询院环境评价和规划研究所获取。

获取期限：2015年4月30日前

六、征求公众意见的范围和主要事项

公众可以将对项目的建设意见、项目建设期及建成后对环境的影响情况，以及认为合理化的建议反馈至本评价单位。

七、征求公众意见的具体形式

反馈意见方式：联系人：贾宁

联系电话：010-62037563

电子邮箱：avichuanping@126.com

公示时间：2015年4月15日～4月30日

八、公众提出意见的起止时间

2015年4月15日～4月30日。

| 项目施工区侧门 | 公示放大图 |
| --- | --- |
| 六合庄 | 公示放大图 |

图14-2    本项目二次公示情况

二 征求公众意见

公众参与是公众对项目持有的看法和意见的充分发表，是建设单位及环评单位充分重视公众要求最好的沟通方式，为使公众参与收到最佳的效果，根据国内有关文件和国外的一些经验，本项目环评采用社会调查、向公众发放《建设项目项目建设工程公众反应调查表》（见下表）的方式广泛征求社会各界人士的要求和建议。

公众反应调查以代表性和随机性相结合为原则，所谓代表性，即包括工程建设项目所在地区类型特点和被调查者应来自社会各界，即工、农、商、学、干部、居民等均有所反映；随机性是指被调查的选择具有统计学上的随机抽样的特点，在已确定类型的人群中，随机抽取调查对象，调查对象的选择应是机会均等。本次调查对象主要为拟建项目用地周围居民和工作单位，调查对象涵盖了可能受影响的地区，同时又具有一定的代表性。

《建设项目公众反应调查表》见表14-1：

表14-1   旧宫镇绿隔产业发展项目公众反应调查表

| 被调查人员的基本情况 | 姓名 |  | 性别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年龄 |  | 职业 |  |
|  | 联系方式 |  | 文化程度 |  |
|  | 家庭住址 |  |
| 建 设 项 目 概 况 | （1）旧宫镇绿隔产业发展项目拟建设于北京市大兴区旧宫镇，项目四至为：东至德贤路，南至和义北路，西至大红门地区十号路、丰台大兴交界，北至久敬庄路。 （2）建设内容及规模：项目规划建设内容为办公楼、商业及配套用房。项目总用地规模129744.77m2，总建设用地规模129744.77m2，总建筑规模为679234.31m2，其中地上建筑面积389234.31m2（包括办公楼部分建筑面积110000m2、商业部分建筑面积279234.31m2），地下建筑面积290000m2。 项目主要污染源：施工期：施工扬尘、噪声；运营期：生活污水、生活垃圾、中水站污泥、废活性炭、地下车库废气、燃气锅炉废气、中水处理站废气、噪声等。 污染治理措施： 施工现场每天定期洒水、防止扬尘产生；施工厂界采用围挡、物料采用毡布遮盖，避免物料露天堆放引起扬尘；工地出入口处要设置冲洗车轮的设施，确保出入工地的车辆车轮不带泥土；合理安排施工时间，不在夜间进行产生噪声污染的作业。 运营期：生活污水经过化粪池处理后排入市政污水管网，项目中水站产生的污泥，委托环卫部门定期清运，统一处理。废活性炭由厂家回收处理。中水站废气由5米高百叶窗式排气口排放，冬季供暖采用燃气锅炉，锅炉废气沿57米高排气筒高空排放，夏季制冷采用中央空调，地下车库废气采用排气筒集中排放，生活垃圾采用收集分类外运处理。对环境影响较小。 |
| 调 查 内 容 | 1 | 该项目的建设信息您是从以下哪方面得到的？ |
|  |  | ①政府有关会议 ②新闻媒体 ③公众议论 ④建设单位 ⑤评价单位 |
|  | 2 | 您对当地现在的环境质量满意吗？ |
|  |  | ①满意 ②一般 ③不满意 |
|  | 3 | 您认为该项目选址规划是否合理？ |
|  |  | ①非常合理 ②一般 ③不合理 |
|  | 4 | 您对本项目建设施工期间最担心的环境问题是什么？ |
|  |  | ①施工扬尘 ②建筑垃圾 ③施工噪声 ④交通不便 |
|  | 5 | 您对本项目建设施工期造成的暂时影响所持的态度 |
|  |  | ①可接受 ②无所谓 ③不可接受 |
|  | 6 | 您对本项目运营期间最担心的环境问题是什么？ |
|  |  | ①空气污染 ②噪声 ③生活垃圾 ④交通不便 |
|  | 7 | 您认为该项目的建设对改善本区域环境质量是否有益？ |
|  |  | ①有益 ②无益 ③和现在差不多 ④现在还说不清 |
|  | 8 | 您对该项目建设的基本态度是： |
|  |  | ①赞成 ②无所谓 ③不赞成 |
|  | 9 | 您对该项目建设的建议： |

注：请您在选择的答案序号上划“√”

### 13.2.3公众反应调查表结果分析

①调查对象的构成比例

根据本项目位置特点，距本项目最近的敏感点为项目北侧302m处的六合庄及项目西侧20m处的大红门锦苑小区。因此，本次公共参与调查工作选取六合庄及锦苑小区发放问卷，分别发放50份。其中六合庄调查问卷回收48份，锦苑小区调查问卷回收49份，总计97份，回收率97%。

表14-2   公众调查对象组成

| 点位 | 发放 | 回收 | 回收率（%） | 调查人数占该村总人数比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 六合庄 | 50 | 48 | 96 | 12 |
| 锦苑小区 | 50 | 49 | 97 | 18 |

公众调查对象构成比例见表14-3。

表14-3   公众调查对象构成比例表

| 项目 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 职业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 男 | 女 | 40 以上 | 40（含） 以下 | 初中 以上 | 初中 （含）以下 | 工人 | 农民 | 学生 | 其他 |
| 人数 | 65 | 32 | 25 | 72 | 84 | 13 | 50 | 2 | 1 | 44 |
| 百分数（%） | 67 | 33 | 26 | 74 | 87 | 13 | 52 | 2 | 1 | 45 |

参与调查的男女人数分别为65、32人，各占总数的67%和33%。被调查者的年龄从24岁至59岁不等，其中40岁以下72人，40岁以上25人，分别占总数的74%和26%。参与调查的民众的文化程度分布为：初中以上84人，初中以下13人，分别占87%和13%。被调查者中工人有50人，占52%，农民2人，占2%，学生1人，占1%，其他有44人，占45%。从被调查者的基本情况可以看出，此次调查涉及范围比较广，具有较好的公众代表性。

②《公众反应调查表》统计结果

调查统计结果见表14-4。

表14-4   公众反应调查结果统计表

| 序号 | 调查内容 | 调查结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 该项目的建设信息您是从以下哪方面得到的？ | 政府有关会议 | 1 | 新闻媒体 | 36 | 公众议论 | 55 | 建设单位 | 3 | 评价单位 | 2 |
| 2 | 您对当地现在的环境质量满意吗？ | 满意 | 71 | 一般 | 26 | 不满意 | 0 |  |  |  |  |
| 3 | 您认为该项目选址规划是否合理 | 非常合理 | 75 | 一般 | 22 | 不合理 | 0 |  |  |  |  |
| 4 | 您对本项目建设施工期间最担心的环境问题是什么？ | 施工扬尘 | 16 | 建筑垃圾 | 9 | 施工噪声 | 13 | 交通不便 | 59 |  |  |
| 5 | 您对本项目建设施工期造成的暂时影响所持的态度 | 可接受 | 72 | 无所谓 | 25 | 不可接受 | 0 |  |  |  |  |
| 6 | 您对本项目运营期间最担心的环境问题是什么？ | 空气污染 | 4 | 噪声 | 5 | 生活垃圾 | 11 | 交通不便 | 77 |  |  |
| 7 | 您认为该项目的建设对改善本区域环境质量是否有益 | 有益 | 88 | 无益 | 1 | 和现在差不多 | 56 | 现在还说不清 | 3 |  |  |
| 8 | 您对该项目建设的基本态度是： | 赞成 | 81 | 无 所 谓 | 16 | 不赞成 | 0 |  |  |  |  |

调查结果分析：有71%的被调查者对现在的环境质量是基本满意的，有26%的被调查者认为当地环境质量一般。

有75%的被调查者认为本工程的选址非常合理，另有22%的调查者认为本项目的选址合理性一般。

有16%的调查者担心施工期扬尘的影响，有9%的调查者担心建筑垃圾的影响，有13%的调查者担心施工噪声的影响，有59%的调查者担心交通不便。

有4%的调查者担心运营期会产生大气污染，有5%的调查者担心噪声的影响，有11%的调查者担心生活垃圾对环境的影响，有77%的调查者担心交通不便。

对于本项目的建设，81%的公众表示赞成，16%的公众表示无所谓，无公众反对本项目建设。

公众普遍认为该项目的建设将改变该地区目前环境条件差的现状，提高该地区的整体水平，完善该地区的功能、环境，其问卷调查统计结果从而可看出：公众对本项目建设工程有益的影响比较理解，支持该项目的建设。但大部分被调查者都希望该项目的施工单位能加强施工期的管理，特别是施工运输车辆的交通控制。

我们将公众反映的问题（担心和关心的问题：“希望该项目的施工单位能加强施工期的管理，特别是运输车辆带来的交通不便问题”）也向建设单位进行了沟通，建设单位也表示将在施工过程中加强这些方面的管理，将影响降低到最小限度，同时经常和周边的居民委员会进行沟通，取得周边居民的理解。

## 13.3 公众参与总结论

建设单位（北京宏图建业投资管理中心）和中国航空规划建设发展有限公司达成工作协议后7天内，建设单位采用张贴公告的形式，对本项目的环评工作进行了第一次公示，2015年03月11日～2015年03月25日。

2015年4月15日～4月30日将公示内容张贴在项目施工区侧门临锦苑小区一侧及六合庄，便于公众了解，公告该项目情况简述、建设项目对环境可能造成的环境影响概述等内容，并向公众提供了报告书简本。

第二次公示结束后，环评阶段环评单位和建设单位共同进行了以问卷形式为主的公众参与调查，发放调查问卷100份，回收97份，本次公众调查支持率占被调查人数的84%，有16%的调查者持中立态度，表示无所谓，被调查人群中无反对意见。我们也将上述公众参与反映的意见及时向建设单位沟通。

在上述的两次公示期间，建设单位和评价单位均没有收到本项目有关环保方面的反对意见。

因此我们采信绝大部分人的意见，认为该项目从环保角度上讲是可行的。

# 第十四章  结论与建议

## 14.1 结论

一 工程概况

1、旧宫镇绿隔产业发展项目位于大兴区旧宫镇，项目四至为：东至德贤路，南至和义北路，西至大红门地区十号路、丰台大兴交界，北至久敬庄路。

2、本项目规划建设内容为办公、商业及配套设施。项目规划总用地面积129744.77m2，规划总建筑规模为679234.31m2，其中地上建筑面积389234.31m2（包括办公部分建筑面积110000m2、商业部分建筑面积279234.31m2），地下建筑面积290000m2。

3、本项目所在地区，市政基础设施业已完善，供水、供电均由市政解决，本项目冬季供暖由自建燃气锅炉房提供，夏季制冷采用中央空调。

本项目雨水经南侧和义北路规划DN1000mm市政雨水管网及北侧久敬庄路规划1200mm市政雨水管线分别接入项目东侧德贤路现状DN1400mm市政雨水管线，最终排入小龙河。

本项目所在地区属于小红门污水处理厂的汇水范围。污水经项目南侧和义北路规划DN400mm污水管网及北侧久敬庄路规划400mm市政污水管线分别接入项目东侧德贤路现状DN400mm市政污水水管网，最终排入小红门污水处理厂。

二 环境质量现状

1、在本次环评阶段对项目所在地的环境质量进行了现场监测，大气监测内容包括O3、PM10、PM2.5、NO2、SO2、CO，各监测指标均满足相应标准要求，该地区大气环境质量相对较好。

2、距本项目最近的地表水体为其东侧180m处的凉凤灌渠，凉凤灌渠自北向南汇入凤河。根据水质检测结果，凉凤灌渠水质一般，监测指标部分超标，超标倍数分别为总磷2.125倍、氨氮3.92倍、溶解氧0.49倍、COD 0.45倍、LAS 1.13倍，该部分指标不能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的V类标准，这主要是附近居民及企事业单位向凉凤灌渠排污所致。

距项目南边界约380m处为小龙河，根据北京市区域功能区划，小龙河属于Ⅴ类水体，因此小龙河水质分类应执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅴ类水体水质标准，根据2014年10月～2015年03月北京市环保局网站上公布的主要河流水质监测结果显示，小龙河水质为Ⅴ4类，不满足其功能区划要求。这主要是附近居民及企事业单位向小龙河排污所致。

3、根据水质监测结果，六合庄及树桥村监测点除总硬度超标外，其他检测因子均达标，总硬度超标主要是由于地质原因造成的；3#监测点亚硝酸盐及总硬度也存在不同程度的超标，该项目所在地区的地下水水质不能完全满足《地下水质量标准》(GB/T1484-93)中的Ⅲ类标准限值要求，地下水水质一般。

4、本次环评在项目用地周边对噪声进行昼夜监测，监测结果表明，项目周边监测点昼间、夜间声环境监测值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的“1类”标准，项目所在区域的声环境质量良好。

三 拟建项目污染源及其影响分析

1、本项目产生的大气污染源主要为地下车库汽车尾气、燃气锅炉废气及中水处理站恶臭。废气均通过专用排气筒排放，地下车库废气污染物NOx、碳氢化合物、CO，锅炉废气污染物SO2、NOx及CO排放浓度、排放速均小于各自对应的标准，若废气各污染物控制得当，能够达标排放，对周围环境影响不大，污水站臭气中硫化氢、氨最大落地浓度远低于原《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中表1“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”：硫化氢≤0.01mg/m3、氨≤0.20mg/m3，对环境影响较小。

2、项目排水主要为办公及商业产生的生活污水，主要污染物为COD、BOD5、氨氮、动植物油等。项目废水经化粪池预处理后经市政污水管网汇入小红门污水处理厂，各污染物均能够达标排放，污水年排放量为31.66万m3，则水污染物年排放量为COD：90.23t/a、BOD5：60.79t/a、氨氮：12.59t/a。

3、该项目新增噪声污染源主要包括各设备噪声源（地下车库风机、锅炉风机、水泵、制冷机组及冷却塔）。这些污染源多搁置在地下，设备选型时优先考虑低噪声设备，再采取必要的降噪措施如减振基础、风管柔性连接、单独房间、隔声门窗等，对外界产生影响不大，声环境质量基本维持在原有水平。

4、该项目固体废物主要为生活垃圾、绿化垃圾、中水站污泥及废活性炭，该项目固体废物年产生量约为1345.2t/a。该项目对产生的固体废物有着严格的收集、存放、外运管理制度，并采用密闭存放和外运措施，防止异味产生和运输过程中的飞扬、遗洒，因此其不会对项目本身和周围环境造成不利影响。

四 公众参与结论

通过不同形式的公众参与，获取了公众对本项目的参与意见：公众对本项目建设工程有益的影响比较理解，支持该项目的建设。但大部分被调查者都希望该项目的施工单位能加强施工期的管理，特别是噪声和扬尘的控制，尤其是避免夜间施工噪声扰民。我们也将上述公众参与反映的意见及时向建设单位沟通，同时在环评报告中也针对性的提出了环保要求。

五 环保措施经济损益

本项目所采取的环保措施是可行的，可以有效减少废气、废水、噪声排放，防止大气、水、噪声污染，环保投资1550万元。占项目总投资的0.47%。

## 14.2 建议

（一）商业用房内如经营餐饮及其他娱乐项目，环保审批须另行申报。

（二）环保投资要按计划落实到位，做到“三同时”。

## 14.3 总结论

本项目属于房地产建设项目。项目的建设虽然产生一定的污染物，但各污染源均进行了必要且有效的污染物防治措施，经过治理后均能够达标排放，而其排放量有限，对外环境的影响是在可以接受的范围内。建设单位在切实落实本报告提出的各项污染防治措施后，从环境保护角度分析，本项目是可行的。

# Text boxes

大气影响评价范围

生态、噪声

地下水影响评价范围

- 庑殿家苑

- 北空住宅小区

- 大城小镇

- 成和缘

- 润星家园

- 美利新世界

- 云龙家园

- 清欣园

- 佳和园小区

10、清逸园

11、青龙家园

12、宣颐家园

13、旧宫实验小学

14、树桥村

15、红星北里小区

16、东高地

17、三角地

18、丰益园小区

19、西洼地

20、万源东、西、南里

21、六门营

22、和义东里

23、和义西里

24、南苑北里三区

25、大红门锦苑小区

26、久敬佳园

27、六合庄

28、世华水岸

29、大红门南里

30、丰台区大红门第二小学

31、顶秀金石家园

本项目位置

图例：

大气监测点

地表水监测点

噪声监测点

地下水监测点

0

.

7

,

0

.

7

0

.

7









sd

pH

pH

pH

pH

P

su

0

.

7

,

0

.

7

0

.

7









pH

pH

pH

pH

P

格栅

调节池

生化池

沉淀池

过滤池

消毒池