# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 城市建筑垃圾与工程垃圾集中分类处理及深加工项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 丹凤县大华工贸有限公司 |
| 法人代表 | 张成 | 联系人 | 张成 |
| 通讯地址 | 丹凤县商镇张家村 |
| 联系电话 | 13992450903 | 传真 | —— | 邮政编码 | 726200 |
| 建设地点 | 丹凤县商镇张家村 |
| 立项审批部门 | 丹凤县发展改革局 | 批准文号 | 丹发改发〔2016〕61号 |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ | 行业类别 及代码 | C303砖瓦、石材等建筑材料制造 |
| 占地面积 | 18860m² | 绿化面积 | 2000m² |
| 总投资 （万元） | 6345 | 其中：环保 投资（万元） | 83 | 环保投资占 总投资比例 | 1.31% |
| 评价经费（万元） | —— | 预期投产日期 | 已投产 |
| 工程内容及规模： 一、项目背景及由来 近年来，丹凤的城乡一体化进程突飞猛进，城市建设产生了大量的建筑垃圾，合理处置建筑垃圾成为城市建设亟待解决的问题。根据《国务院办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》（国办发[2005]33号）文件中明确提到：采用优质新型的墙体材料建造房屋，建筑功能将得到有效改善，舒适度也显著上升。加快发展以煤矸石、粉煤灰、建筑渣土、冶金和化工废渣等固体废物为原料的新型墙体材料，是提高资源利用率、改善环境、促进循环经济发展的重要途径。 丹凤县大华工贸有限公司为了顺应市场发展，支持丹凤城镇建设，积极响应国建政策要求，经过调查研究，决定依托张村砖厂，投资建设城市建筑垃圾与工程垃圾集中分类处理及深加工项目。张村砖厂始建于上世纪80年代，为粘土烧结砖厂，通过十几年的艰苦创业，在当地政府的扶持指导下，张村砖厂充分发挥技术优势，生产能力从小到大，技术装备由简陋到精良，为丹凤县的建设做出巨大贡献，2009年升级制砖工艺为清洁节能隧道窑页岩砖厂。 为进一步规范建立合法的砖瓦窑生产秩序，丹凤县有关部门根据《丹凤县清理整顿和规范凤县全县砖瓦窑厂生产秩序，纠正违法行为砖瓦窑工作实施方案》和《丹凤县关于开展砖瓦窑清理整顿工作的通知》，对全县砖瓦企业进行摸底调查后下发了要求企业进行资源整合，办理相关手续的通知。根据调查，项目砖厂建设运营至今未办理相关环评手续。2017年，国家对违法违规项目进行全面整治期间，丹凤县大华工贸有限公司对项目进行停产改造。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》和丹凤县有关环保政策，该项目应进行环境影响评价并编制环境影响报告表。2017年3月27日，丹凤县大华工贸有限公司正式委托中冶节能环保有限责任公司承担该项目的环境影响评价工作(委托书见附件)，编制《城市建筑垃圾与工程垃圾集中分类处理及深加工项目环境影响报告表》。 接受委托后，环评单位组织有关环评技术人员对项目场址进行现场踏勘和调查，在广泛收集项目资料以及项目所在地自然环境状况等资料的基础上，按照相关技术导则要求，中冶节能环保有限责任公司编制了《城市建筑垃圾与工程垃圾集中分类处理及深加工项目环境影响报告表》，由建设单位报请环保主管部门审批，为项目实施和管理提供依据。 二、环评依据 1、法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016）； （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2008）； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016）； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015）； （6）国务院253号令《建设项目环境保护管理条例》； （7）《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》； （8） 陕西省人民政府《陕西省“治污降霾 保卫蓝天”五年行动计划（2013-2017）》； （9）《商洛市“治污降霾•保卫蓝天”行动计划（2014—2017年）暨2017年工作方案》。 2、技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则——总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）； （3）《环境影响评价技术导则——地面水环境》（HJ/T2.3-93）； （4）《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则——生态影响》（HJ19-2011）。 3、项目依据 （1）丹凤县大华工贸有限公司《项目环境影响评价委托书》； （2）丹凤县发展改革局《关于丹凤县大华工贸有限公司城市建筑垃圾与工程垃圾集中分类处理及深加工项目备案的通知》（丹发改发[2016]61号）； （3）丹凤县住房和城乡建设局对本项目用地选址的复函（丹政建函[2016]35号）； （4）丹凤县环境保护局《关于丹凤县大华工贸有限公司城市建筑垃圾与工程垃圾集中分类处理及深加工项目环境影响评价执行标准的函》（丹环标函[2017]06号）。 三、建设项目概况 1、项目名称、性质及规模 （1）项目名称：城市建筑垃圾与工程垃圾几种分类处理及深加工项目； （2）建设地点：丹凤县商镇张家村； （3）建设内容：本次项目建设内容为建设办公楼、原料陈化间、供料设备间、生产车间、摆渡车间、破碎车间、隧道窑等建筑，总建筑面积2455m²；购置破碎机、电磁吸盘、传送带、除尘设备、搅拌机、制砖机等生产设备304台（套），配套建设绿化、道路等设施；年生产新型墙体砖约4000万块。 （4）建设投资：项目计划总投资6345万元，资金来源为建设单位自筹。 2、建设项目组成 项目主体工程主要包括：主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等四个方面。项目主要建设内容见表1。 表1 建设项目组成一览表 工程 分类 名称 建设内容及规模 备注 主体 工程 制砖厂区 隧道窑 窑体长90m、宽25m、轨道半径3.15m，年产3000万标砖 24门轮窑 轮窑周长120m、内宽3.15m，年产1000万标砖 制砖车间 位于隧道窑体西侧，占地约200m²，内含制坯、切条切坯、自动码坯等工作区 摆渡车间 南北各1条轨道，供砖坯及成品砖摆渡车用 / 页岩矿区 页岩开采区 页岩矿区：位于制砖生产区西侧景丹公路以西，项目原料粉碎间西南侧 矿区面积：0.12km² 开采矿种：砖瓦用页岩，采用挖掘机露天开采 沿用原有 正在办理采矿证 原料粉碎间 位于页岩开采区东侧，占地约800m²，单层彩钢瓦拱棚，内含破碎机、粉碎机、传送带，对页岩矿、尾矿渣、建筑垃圾进行粉碎 辅助 工程 办公生活区 占地约150m²，2排单层砖混民房，为厂区员工办公生活用餐场所 晾坯场 占地约5000m²，用于砖坯晾晒 成品堆场 位于隧道窑体西侧，占地面积约为300m²，用于堆放成品砖 原料暂存 位于破碎车间南侧，占地约500m²，用于建筑垃圾等原料暂存，原料暂存间需封闭，地面需防渗处理 厂区道路 厂区道路路面铺设煤渣，长约100m，宽约5m 公用 工程 供水 项目生活用水依托张村居民水井；项目现有1座容积约为800m³的蓄水池，日常收集雨水及泉水量可以满足项目生产供水 排水 项目生产中无生产废水产生排放；项目厨房污水经隔油池处理后和洗漱废水一同排入沉淀池沉淀后，用于厂区地面除尘；旱厕由周边农户定期清掏 供电 由当地供电网提供，经变压后供厂区使用 环保 工程 页岩矿区 废水 页岩矿区无生产废水，人员生活污水依托制砖厂区 废气 开采扬尘 设雾炮降尘装置，洒水抑尘 运输扬尘 运输过程封闭或加盖篷布，及时清理车辆泥土和路面尘土，道路铺设煤渣，洒水抑尘 破碎粉尘 破碎车间需全封闭，车间废气经除尘效率≥95%的布袋除尘器除尘后，经15米高排气筒排放 噪声 开采噪声 加强管理，限制开采时段 破碎噪声 设备加装减振措施，破碎车间需全封闭 固废 开采固废 表土集中堆放，用后期复垦用土 破碎固废 回用于破碎工序，无固废产生 制砖厂区 废水 项目生产中无生产废水产生排放 项目厨房污水经容积为0.2m³的隔油池处理后和洗漱废水一同排入容积为3m³的沉淀池，沉淀后用于厂区地面除尘；旱厕由周边农户定期清掏 废气 隧道窑尾气 隧道窑废气经1座石灰石膏法脱硫除尘塔脱硫除尘处理，处理后通过高15m排气筒排放 轮窑尾气 轮窑废气经1座石灰石膏法脱硫除尘塔脱硫除尘处理，处理后通过高18m排气筒排放 现有 扬尘 项目厂区生产过程中使用高压除尘雾炮机降尘；运输过程封闭或加盖篷布，及时清理车辆泥土和路面尘土，道路铺设煤渣，洒水抑尘 厨房油烟 配置油烟净化效率不低于60%的油烟净化装置1套+风量≥2000m³/h的引风机 固 废 生活垃圾 设置移动式塑料垃圾桶2个，垃圾集中后交由当地环卫部门处理；餐饮废油脂需专用容器收集，交由有资质单位处理 危险废物 设危废暂存室，机修废物等根据《国家危险废物名录》（2016年），属于废矿物油与含油矿物油废物，废物类别为HW08，需交由有资质单位处置 一般固废 集中收集，作为原材料回用生产 噪声 采用消声、隔声、减振等综合措施 3、符合性分析 ①、建设项目与国家产业政策相符性 本项目规划占地面积28.3亩，以建筑垃圾、页岩等为主要原材料烧制空心砖，年产新型墙体砖约4000万块，属于国家《产业结构调整目录2011年本》（2013修正）中“鼓励类”第十二条“建材”类的‘第11款’废矿石、尾矿和建筑废弃物的综合利用部分，不属于该目录中限制类和淘汰类的项目，符合国家产业政策的要求。 表2 产业政策符合性一览表 产业政策 主要内容 项目情况 相符性 《国务院办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》国办发 〔2005〕33号 推进墙体材料革新和推广节能建筑是改善建筑功能、提高资源利用效率和保护环境的重要措施，加快发展以煤矸石、粉煤灰、建筑渣土、冶金和化工废渣等固体废物为原料的新型墙体材料，是提高资源利用率、改善环境、促进循环经济发展的重要途径 项目建设年产4000万块标砖生产线，每年综合利用矿渣34200吨，建筑垃圾17100吨，实现规模化、资源化，提高资源利用率 符合 《陕西省粘土砖厂专项整治行动方案》 通过综合整治，到2017年底全省完成关闭转产粘土实心砖厂，在满足当地工程建设总量需求的前提下，关中地区一个乡镇原则上只保留1个年生产能力在5000万块标准砖以上、其他地区一个乡镇原则上保留1~2个年生产能力2000万块标准砖以上的多孔(空心)粘土砖厂。 项目年产4000万块标砖，淘汰粘土制砖工艺，采用页岩制砖，年用量为29400吨，每年综合利用矿渣34200吨，建筑垃圾17100吨，实现规模化、资源化，提高资源利用率 符合 目前本项目已取得丹凤县发展改革局《关于丹凤县大华工贸有限公司城市建筑垃圾与工程垃圾集中分类处理及深加工项目备案的通知》（丹发改发[2016]61号）。 综上所述，本项目符合国家的产业政策。 ②、项目选址及规划符合性分析 项目建设地点位于陕西省丹凤县商镇张家村，项目厂区北侧为商镇张家村，西侧为景丹公路，东侧为老君河。场地地势平坦，无矿物、文物、军事设施、水源地保护区，也不存在制约项目建设的因素。拟建项目选址西侧即为页岩矿区，降低了原料运输成本，地理位置优越；项目紧邻景丹路，交通便利；周围电网等基础设施完善，用地符合城乡规划要求。 项目用地大体呈长方形，平面布置采用点线结合的方式布置。项目破碎车间位于项目西北侧页岩矿山一端，包括页岩矿原料堆场、建筑垃圾及其他原料堆场、配料粉碎车间、皮带输送机等，项目将主要产生粉尘、噪声的破碎机、粉碎机设备置于项目北侧粉碎车间内，远离办公生活区和周围居民点，通过在厂区内和厂界加强绿化，可有效降低粉尘、噪声对外环境的影响。 项目生产区作为建设主体位于生产厂区中西部，包括制砖机、搅拌、切条切坯、堆码及隧道窑等，各功能单元按搅拌→挤压→切坯→分坯→堆码→干燥→燃烧工序依次设置，布局紧凑合理，工作方便。办公生活区位于厂区南部，主要包括办公室、值班室、工人休息室、厕所等。办公生活区靠近大门，有利于办公、生活和与外界联系。 项目所产生的“三废”均能做到有效合理的处理，能够达标排放，对周围环境、其他企业及张家村敏感点的环境影响较小。 综上所述，从项目区整体设计布置方面分析，项目总平面布置合理可行。 4、建设地点及总平面布置 项目位于陕西省丹凤县商镇张家村，占地面积为18860m²（约28.3亩）。地理坐标为：经度110°17'17.24"，纬度33°42'31.93"。本项目生产厂区北侧为商镇张家村，西侧为景丹公路，进场道路位于生产厂区西南，直接连通景丹公路。 生产厂区由西向东依次布置原料车间和供料设备间、生产车间、隧道窑、凉坯房、成品道路、办公区及生活区，在生产车间、隧道窑和凉坯房的南北顶端各设置一个摆渡车间。生产厂区东侧距离老君河约130m。原料破碎及采矿区北侧为张家村，东侧为景丹公路，西侧为页岩矿区。项目地理位置图及项目平面布置图见附图。 本项目紧邻景丹公路，原料及成品运输便利，选址地理位置优越。环境敏感目标张村位于项目侧风向，项目下风向为山坡。经采取本次评价提出措施后，各污染物均可达标排放，对周围环境影响较小。目前项目已取得丹凤县住房和城乡建设局对本项目用地选址的复函（丹政建函[2016]35号），项目项目选址可行。 5、原料方案及性质 项目原料为建筑垃圾、矿渣、页岩、煤粉，建筑垃圾由本地建筑工地提供，矿渣为商洛炼锌厂的冶炼矿渣，页岩主要是从项目西侧山坡页岩中取得，储量丰富，可以满足本项目正常生产使用，项目隧道窑使用煤粉作为内燃料。本项目主要原材料及能源消耗情况见表3，煤质分析见表4，页岩分析报告见表5。 表3 主要原辅料及能源消耗 类别 名称 年耗量 单位 来源及运输方式 原 辅 料 尾矿 34200 t/a 商洛炼锌厂，汽车运输 建筑垃圾 17100 t/a 本地建筑工地，汽车运输 页岩 29400 t/a 厂区西侧页岩矿区 煤粉 4800 t/a 鄂尔多斯煤矿，汽车运输 能 源 消 耗 煤（点火） 3 t/a 鄂尔多斯煤矿，汽车运输 电 1278 万kWh/a 由周边电网变电供给 水 9916 t/a 生活用水由张村居民水井提供； 生产用水为雨水及山泉水 表4 煤质及主要成分 来源 全硫分（%） 灰分（%） 挥发分（%） 水分（%） 鄂尔多斯煤矿 0.45 5.85 35.7 8.21 表5 页岩主要成分 来源 S（%） CaO（%） F（%） 水分（%） 项目西侧页岩矿区 0.016 5.85 0.042 1.45 6、页岩矿区 根据丹凤县国土资源局划定的矿区范围，由4个拐点直角坐标(西安80；矿区范围图见附图）组成，矿区范围拐点坐标见表6。矿区面积：0.12km²，标高：645-567m，开采矿种：砖瓦用页岩。 表6 矿区范围拐点坐标表 点号 X坐标 Y坐标 点号 X坐标 Y坐标 1 3732541.00 37432893.51 3 3731518.12 37433528.90 2 3732586.53 37432982.55 4 3731472.59 37433439.86 经调查，保有推断的内蕴经济资源量（333）29.58×104m³，合65.09万吨，矿体可开采资源储量61.84万吨，设计年开采量2.94万吨，矿山服务年限约为20年。 7、主要生产设备 项目主要生产设施设备见表7。 表7 主要设施设备 序号 仪器设备名称 单位 数量 规格型号 备注 1 板式供料箱 台 2 皇城3.5米供料箱 2 传送带 条 6 600宽 3 高细碎 台 1 皇城100细破 4 搅拌机 台 2 皇城3.5搅拌 5 制砖机 台 1 天津宏达65-60硬塑砖机 6 真空挤砖机 台 1 眉县皇城40 7 真空泵 台 1 天津宏达250 8 切条机 台 1 欧帕全自动切条机 9 切条机 台 1 燕尾式切条机 10 切坯机 台 2 欧帕全自动切坯机 11 分坯机 条 1 400宽1条 12 摆渡车 台 2 皇城半自动隧道窑专用摆渡车 13 窑车 台 270 3.3m×2.9m 14 窑用蜗牛风机 台 2 皇城120卧式风机 15 筒式排潮风机 台 4 陕西砖瓦研究所10号风机 16 装载机 台 2 山工50F-2装载机 17 挖掘机 台 1 沃尔沃240 18 双桥车 台 1 奥龙F3000 19 全自动液压抓坯机 台 1 河南欧帕（机器人） 20 石灰石膏法脱硫除尘设备 套 1 位于轮窑尾气出口 7、劳动定员及工作制度 项目运营期劳动定员40人，8h工作制，年生产天数300天，其中5人在厂区食宿，其余35人为周边居民，食宿自理。 8、公用工程 （1）给排水： 项目用水包括生产用水、生活用水。根据业主提供资料，项目生产用水由企业自建蓄水池，收集雨水及泉水，能满足用水需求；生活用水依托张村居民水井。 1）生产用水： 根据业主提供数据，项目砖坯含水量需维持在14%，页岩等原料总用量为85500t/a，页岩、煤粉、建筑垃圾的含水率分别1.45%、8.21%、17.16%，经计算，项目搅拌用水量约为27.38m³/d，8215m³/a；真空挤出机冷却水补水量约为20m³/周，折合设备冷却水用水量为2.85m³/d，855m³/a。本项目生产用水量为30.23m³/d，9070m³/a。 2）生活用水： 项目运营期劳动定员40人，8h工作制，年生产天数300天，其中5人在厂区食宿，其余35人为周边居民，食宿自理。参照《陕西省地方标准 行业用水定额》（DB61/T943 -2014）中相关参数，本项目在厂区食宿的员工生活用水量按80L/（人∙d）计，不在厂区食宿的员工生活用水量按35L/（人·d）计。经计算，项目生活用水量1.62m³/d，486m3/a。其中餐饮用水约占生活水量的30%，为0.49m³/d，其余为日常洗漱用水，为1.13m³/d。 3）绿化洒水： 根据《陕西省地方标准 行业用水定额》（DB 61/T 943-2014）中数据，本项目绿化洒水标准为2L/（m²·d），项目绿化面积约为2000m²，绿化天数约为90天，则项目绿化用水量为1.2m³/d，360m³/a。 综上所述，项目用水量为9916m³/a，项目水平衡见表8、图1。 表8 厂区用排水统计一览表 单位：m3/d 用水环节 水来源 水去向 备注 项目 新鲜水 损耗 回用 生产用水 搅拌 27.38 27.38 / 项目无生产废水产生 真空挤出机 2.85 2.85 / 生活用水 餐饮用水 0.49 0.1 0.39 可回用于场区洒水降尘 洗漱用水 1.13 0.23 0.9 绿化用水 1.2 1.2 / / 合计 33.05 31.76 1.29 / 图1 项目水平衡图 m³/d 4）项目排水： 砖坯生产过程中，严格遵循技术指标，项目搅拌用水随原料进入毛坯砖中，在燃烧窑中被加热变成蒸汽进入大气中，真空挤出机冷却水挥发消耗量与补充水量平衡，因此本项目生产过程中无生产废水排放。参考《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》数据，结合本项目当地居民生活实际情况，项目生活污水排放系数按0.8计，则生活污水量为1.29m³/d，387m³/a。 评价要求项目食堂配套0.2m³隔油池及3m³沉淀池，餐饮污水经隔油池处理后排入沉淀池，项目生活污水直接排入沉淀池，沉淀后回用于厂区洒水降尘。厂区旱厕由周边农户定期清掏。 综上所述，本项目生产废水和生活污水均不外排。 （2）供电 项目厂址附近有10千伏电力线路，直接引入厂区配电房，可满足项目用电需要。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目现场勘查时，项目已经进入运行阶段，项目所在地原有污染情况已经消失，因此，本次主要对项目目前存在的主要环境问题进行描述。根据现场勘查，项目目前存在的主要环境问题以及评价要求整改措施如表9。 表9 项目现状主要环境问题及整改措施一览表 类别 存在 整改措施 废气 噪声 制砖厂区扬尘 项目需对厂区道路路面铺设煤渣，以降低路面起尘；场地日常生产过程中使用高压除尘雾炮机降尘。 粉碎车间四周无围挡，粉尘较多，噪声较大 ①、破碎车间需全封闭，车间废气经除尘效率＞99%的布袋除尘器除尘后，经15米高排气筒排放； ②、破碎设备加装减振措施，厂房隔声。 隧道窑尾气排放口无脱硫除尘设施 隧道窑废气排放口安装1座去除效率＞95%的石灰石膏法脱硫除尘塔，隧道窑尾气经脱硫除尘处理后通过高15m排气筒排放。 厨房油烟未经处理直排空气 厨房安装化效率不低于60%的油烟净化装置1套+风量≥2000m³/h的引风机。 废水 厨房废水未经隔油处理 厨房安装容积为0.2m³的隔油池1个，餐饮污水经隔油池处理后排入沉淀池。 厂区污水无收集设施 修建一座3m³的沉淀池，污水直接排入沉淀池，回用于厂区洒水降尘。 固废 原料露天堆放 需修建密闭式原料暂存场，并对暂存场地面进行防渗处理。 生态 页岩露天开采，扬尘较大；无表土场 ①、设喷洒装置，洒水抑尘； ②、应设置专门的表土堆放场，便于植被恢复； ③、应选择当地适宜的本土植物，修复矿区生态环境；分别针对开矿期、闭矿期制定专门的生态恢复计划，预防水土流失。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 丹凤县位于陕西东南部、秦岭东段南麓的商洛地区，处于33°21′32″至33°57′4″、东经110°7′49″至110°49′33″之间，商丹盆地东部，东西长62.1公里，南北宽65.5公里，总面积2438平方公里，因县城南临丹江、北依凤冠山而得名。县城所在地龙驹寨距省会西安170公里，距离商洛市政府所在地商州50公里。 项目选址位于陕西省丹凤县商镇张家村，场地位于丹凤县城西北部，地理坐标为：经度110°17'17.24"，纬度33°42'31.93"。项目厂区北侧为商镇张家村，西侧为景丹公路，东侧为老君河，南厂界为某砖厂。项目地理位置图见附图1。 2、地形地貌、地质 丹凤县地貌呈掌状岭谷，地势西北高、东南低。由北往南排列着蟒岭、流岭、鹘岭，且东西横贯，山间平行展伸着丹江、银花河谷地。境内最高点（玉皇顶）海拔2057.9米，最低点（雷家洞）海拔412米，相对高差1645.9米，全县大致可划为分河谷川垣、低山丘陵、中山三个农业地貌形态（习惯称川道、浅山、深山）。 河谷川垣地貌：海拔在800米以下，地势开阔低平，地面坡度一般1°~7°，土壤肥厚，水利条件较好，是基本农田的主要分布区，面积449.738亩，占全县总土地面积的12.5%，主要集中于“一江三河”（丹江、银花河、武关河、老君河）两岸。 低山丘陵地貌：海拔800~1000米，面积1236780亩，占全县总土地面积的34.3%，集中于河谷川垣地貌向中山地貌的过渡地带，地面坡度10°~22.5°，坡耕地分布广。 中山地貌：海拔1000米以上，面积1920319亩，占全县总土地面积的53.2%，集中于“三岭”（蟒岭、流岭、鹘岭）中山地带。切割深度 500~700 米之间，一般山谷坡度约10°~35°。林木较多。 丹凤县属秦祁地槽东秦岭褶皱系，由加里东褶皱带、华力西褶皱带和印支褶皱带所组成，它们之间以杨斜—商山—商南复活断裂和牛耳川—竹林关复活断裂相隔，呈东西向展布。 于杨斜—商山—商南复活断裂带以北为加里东褶皱带，其内较大复活断层有金陵寺—三条岭（丹凤蟒岭区）及金陵寺—大庙沟（丹凤鸡冠山东、西条带），以硅化大理石、片岩、片麻岩、石英岩为主；于杨斜—商山—商南复活断裂带与牛耳川—竹林关复活断裂带间为华力西褶皱带，以变质石英岩、板岩、片麻岩为主；于牛耳川—竹林关复活断裂带以南为印支褶皱带，由板岩、千杖岩、石英砂岩、白云岩、灰岩组成。 全县地质结构由北向南岩层渐新，县内主要大山蟒岭、流岭、鹘岭皆形成北坡短陡、南坡长缓的不对称性，南坡河流源远流长，北坡河流短而急。 3、水文 地表水：丹江，亦称丹水，为长江二级支流，发源于境内西北部的凤凰山南麓。由西北方向蛇行东去贯穿全境，境内长度87.5公里，流域面积2242平方公里。注入丹江的支流，县境内主要有银花河、武关河、老君河，还有苗沟、对峪沟、水沟河、沙沟河、大峪河、赵沟、南沟河、刘家河、蔡河、涌峪河、资峪河、寨子沟、黄芹沟、干江河、玻璃沟河、桃花河、苏沟河、栗沟河、徐谷、白玉河等小支流。 老君河是长江三级支流之一，位于陕西省境内，主要流经洛南县、丹凤县等县市。河流全长39.8公里，流域面积达262平方公里。发源于陕西省丹凤县蟒岭西南麓洛南县油泉乡土地岭，北南流向，全长39.8公里。在县境流域涉及留仙坪、蔡川、庵底、商镇、西河5个乡(镇)，于古城村注入丹江。流域面积262平方公里，支流有庵底河、齐家河、上庄坪河等。落差662米，平均比降14.8%，多年平均年径流量0.71亿立方米，为长江三级支流。沿河谷窄水急，但地质基础良好，筑有鱼岭水库。蓄水1070万立方米，可灌溉农田2.48万亩。 地下水：据陕西省地质局第二水文地质队对商丹盆地的地下水文地质勘察资料，境内地下水分为松散岩类孔隙水、碎屑岩类孔隙裂水和结晶岩类裂隙水3种类型。实际勘察显示，河漫滩最为富水，单孔涌水量大部分地区大于1000立方米/日。一级阶地富水性不如河漫滩，且变化不大，单孔涌水量大部分地区为10~100立方米/日，部分地区为100~441m³/d。二、三、四级阶地，虽属河谷部分，但因其位置较高，基岩被切穿出露，存水条件差，只有局部基石低凹处含水，水位埋深多在15米以上，含水层极薄，在开采利用上几乎没有价值。 4、气象条件 丹凤县地连秦楚，物兼南北，山高清明，水流秀长，资源富盈，人文蔚起。处于亚热带半湿润与东部季风暖温带过渡性气候区，年日照时间约2056h，年平均气温约13.80℃，年最高气温为40.8℃，年最低气温为-14.1℃，年平均降水量687.40㎜，年平均相对湿度为72%，无霜期217天。冬无严寒，夏无酷暑，适宜各类作物生长。地势西北较高，东南偏低，河谷相间，呈“掌”状地貌，是一个“九山半水半分田”的土石山区县。 5、土壤 丹凤土壤面积共361万亩，占总土地面积的97.1%，分为7个土类，14个亚类，27个土属，78个土种。各类土壤的分布和性能大体如下： 褐土 是丹凤农业用地中最广泛的土壤类型，面积为44.14万亩，占全县总土地面积的13%，主要分布于棣花到铁峪铺，涌峪的大岭到河南百顷湾这一地域的低山丘陵和坡塬地带。一般无碳酸盐反应，淋溶作用显明，土层深厚，质地粘重，保水保肥能力强，但通透性差，易板结。 黄棕壤 分布较广泛，以银花河、武关河河谷两岸阶地为主。面积达36.58万亩，占全县总土地面积的10.39%。土层深厚，质地粘重，保水保肥能力较强，但熟化程度较差，肥力水平不如褐土。 棕壤 主要分布于“三岭”山地。风化淋溶作用强，粘化强度高，表层有黑色腐殖质层，以下为鲜棕色均匀体，无碳酸盐反应，土层较薄，保水保肥能力差，宜林牧业。 潮土 主要分布于丹江、银花河、老君河等河流两岸的低平部位和山间谷地的沟台地上，面积2.37多万亩，占全县总土地面积的0.68%。潮土地带，地势低平，地下水位较高，出现泥沙相间的质地层次，耕性良好，熟化程度较高，保水保肥能力强，俗称为“老安地”。是主要农田土壤。 淤土 分布与潮土同，主要在“一江三河”沿岸，土壤松疏多孔，质地良好，易于耕种，但有泥沙相间的土体结构，易漏水肥，是在洪积物上发育的。土体中混有大小砾面，保水保肥能力差。淤土是我县主要农业土壤之一，面积33.97多万亩，占土地总面积的9.65%。 水稻土 主要分布于江河沿岸，与潮土、淤土同，由于长期种植水稻土壤受水淹而形成的土壤类型。全县有2.5万亩，占总土地面积的0.71%。一般剖面由淹育层、渗育层、母质层组成，多为稻、麦两熟种植。 紫色土 主要分布于丹江南北的三级阶地。是在红砂岩风化物上发育而成的土壤类型，土层较厚，质地较粘重，淋溶淀积作用不明显，有碳酸盐反应，耕层薄，透水保肥力差。 6、植被 丹凤县森林资源十分丰富，全县林业用地面积282.087万亩，森林覆盖率67.5%；树种174种，中药材250余种。 用材树种73种：有水杉、粗榧、油松、马尾松、白皮松、华山松、湿地松、黑松、火炬松、杉木、侧柏、山刺柏、山杨、青杨、毛白杨、箭杆杨、大关杨、波氏杨、加杨、小叶杨、柳类、白桦、鹅耳枥、白榆、榔榆、黑榆、枫杨、华香、槲栎、尖齿栎、辽东栎、青檀、刺叶栎、刺楸、女贞、梓树、枞木、竹类、石灰树、冬青、中槐、小叶女贞、稠李、紫荆、红椿、四照花、花椒等。 经济林树种约48种：有核桃、板栗、茅栗、山茱萸、苹果、桃、杏、梨、油桐、黄连木、樱桃、花椒、柿子、漆树、君迁子、山楂、木瓜、水冬瓜、乌柏、白乳木、枳枝、李子、沙果、石榴、流苏、银杏、杜梨、桂花、木槿、棕榈、白腊树、栓皮栎、文冠果、枣、杜仲、桑、无花果、枇杷、扁桃等。 7、动物 丹凤县生物资源十分丰富，野鸟以长尾雉、环颈雉、锦鸡为最著。其肉可食，尾、羽可作各种装饰，为国家重要出口品。其次有麻雀、猫头鹰、啄木鸟、燕、雁、八哥、画眉、鸳鸯、布谷、白鹭、戴胜等。 兽类有林麝、豹、毛冠鹿、大灵猫、草鹿、牛鹿、驴鹿、豺、狼、狐、猪獾、水獭、貂、黄鼬、野兔、家鼠、田鼠、飞鼠、松鼠、刺猥、蝙蝠、豪猪、野猪、花面狸、豹、豹猫等40余种。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 本项目环境空气质量现状评价委托陕西众邦环保检测技术有限公司于2017年2月9日~2月15日对拟建项目所在地的空气环境进行监测。特征因子监测委托陕西盛中建环境科技有限公司于2017年11月25日对本项目所在地的氟化物进行监测。 （1）监测点位详见附图。 （2）监测项目：SO2、NO2、PM10、TSP、氟化物 （3）监测时段及频次：各项目监测要求见表10。 （4）监测结果：环境空气质量监测结果见表11、表12。 表10 环境空气各项目监测要求表 监测项目 监测频次 采样时间 PM10 日均值，连续监测7天 每天连续采样20h TSP 日均值，连续监测7天 每次连续采样20h SO2 连续监测7天，每天02、08、14、20时各采样1次 1h内连续采样45min 日均值，连续监测7天 每次连续采样20h NO2 连续监测7天，每天02、08、14、20时各采样1次 1h内连续采样45min 日均值，连续监测7天 每次连续采样20h 氟化物 监测1天，每天02、08、14、20时各采样1次 1h内连续采样45min 表11 环境空气质量监测统计结果单位：µg/m³ 监测项目 监测日期 SO2 NO2 TSP PM10 1小时均值 日均值 1小时均值 日均值 日均值 日均值 2017.2.9 30.8~41.1 28.3 17.3~26.8 26.5 126 53.7 2017.2.10 26.5~37.8 31.8 18.2~26.8 24.5 128 57.3 2017.2.11 30.7~42.2 29.8 21.2~30.6 25.2 126 55.4 2017.2.12 24.3~36.7 33.0 16.0~25.0 27.6 129 56.3 2017.2.13 25.4~38.9 32.4 19.6~28.8 26.7 132 58.3 2017.2.14 29.6~42.2 30.4 17.8~25.0 23.8 131 54.7 2017.2.15 26.4~41.1 28.8 18.2~28.6 25.7 131 59.0 标准值 500 150 200 80 300 150 超标率（%） 0 0 0 0 0 0 表12 特征因子环境空气质量监测统计结果单位：mg/L 项目 标准 日期2017.11.25 24小时平均值 1#上风向 2#厂区内部 3#下风向 4#侧风向 氟化物 时段 2:00 0.002 0.004 0.011 0.001 8:00 0.002 0.005 0.014 0.001 14:00 0.004 0.007 0.017 0.002 20:00 0.003 0.005 0.014 0.002 标准µg/m³ 20 由表11、表12可知，本项目评价区域环境空气监测点的各项指标均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，项目所在区域环境空气质量良好。 2、地表水环境质量现状 本次地表水环境质量现状评价委托陕西众邦环保检测技术有限公司于2017年2月9日~2月10日对拟建项目所在地的地表水环境质量进行监测。 （1）监测布点：详见附图。 （2）监测项目：pH、COD、BOD5、氨氮、悬浮物。 （3）监测时间、频率：2017年2月9日~2017年2月10日，连续监测2天。 （4）监测结果：地表水环境质量监测结果见表13。 表13 地表水环境质量监测统计结果 采样 点位 分析 项目 分析结果 标准 单位 2017.2.9 2017.2.10 第一次 第二次 第一次 第二次 项目厂区所在老君河段上游500m pH 8.17 8.08 8.15 8.10 6~9 无量纲 COD 17.0 17.8 16.5 17.3 15 mg/L BOD5 3.5 3.6 3.4 3.5 3 mg/L 悬浮物 18.0 17.0 17.0 17.0 / mg/L 氨氮 0.122 0.146 0.149 0.131 0.5 mg/L 项目厂区所在老君河段下游1000m pH 8.20 8.24 8.26 8.22 6~9 无量纲 COD 25.7 24.5 25.1 23.9 15 mg/L BOD5 6.8 6.6 6.7 6.5 3 mg/L 悬浮物 23.0 26.0 25.0 23.0 / mg/L 氨氮 0.242 0.221 0.233 0.212 0.5 mg/L 由上表可知，项目厂区所在老君河段上游500m及下游1000m监测断面的COD、BOD5两项指标均未能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中表1的Ⅱ类标准，两个监测断面的pH、氨氮均能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中表1的Ⅱ类标准。分析原因如下：老君河沿岸村庄较多，面源生活污水没有配套的截污处理基础设施，该地区生活污水直排老君河，导致该河段COD、BOD5两项指标未满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中表1的Ⅱ类标准。 3、声环境质量现状 本次声环境质量现状评价委托陕西众邦环保检测技术有限公司于2017年2月9日~2月10日对拟建项目所在地的声环境质量进行监测。 （1）监测布点：设见附图。 （2）监测项目：连续等效A声级。 （3）监测时间、频率：2017年2月9日~2017年2月10日，连续监测2天，各点在昼间06:00～22:00、夜间22:00～06:00各测一次。 （4）监测结果：声环境质量监测结果见表14。 表14 声环境质量监测结果单位：Leq dB（A） 监测地点 监测时段 昼间 夜间 2017.2.9 2017.2.10 2017.2.9 2017.2.10 1#制砖厂区东界 52..4 58.0 43.1 43.6 2#制砖厂区南界 51.0 53.3 37.1 44.7 3#制砖厂区西界 55.0 49.9 43.4 41.2 4#制砖厂区北界 54.2 53.7 42.8 48.6 5#页岩开采区东界 52.2 51.8 48.9 43.9 6#页岩开采区南界 57.2 53.3 42.2 46.8 7#页岩开采区西界 59.6 58.9 41.2 43.3 8#页岩开采区北界 55.5 52.8 36.8 42.7 9#张家村 52.2 55.3 45.2 41.9 标准值 2类 60 50 4a类 70 55 由上表可以看出，项目各厂界的昼间、夜间声环境质量监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类、4类标准。该区域的声环境质量现状良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目建设地点位于陕西省丹凤县商镇张家村，地理坐标为：经度110°17'17.24"，纬度33°42'31.93"。项目厂区北侧为商镇张家村，西侧为景丹公路，东侧为老君河。经过现场勘查，项目四邻关系见图2，本项目主要环境保护目标如表15： 表15 主要环境保护目标一览表 环境 要素 环境保护 目标名称 方位 距离 规模 环境标准 环境 空气 张家村 居民点 N 约20m 200户 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 声环境 张家村 居民点 N 约20m 200户 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2、4a类标准 地表水环境 老君河 E 约130m / 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中表1的Ⅱ类标准 生态 环境 页岩矿区 W 约20m / 矿区范围内不得造成水土流失，及时对矿区进行植被恢复，不得引起矿区生态环境恶化 图2 项目四邻关系示意图

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； 2、地表水环境质量：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准； 3、声环境质量：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类及4a类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废水：本项目生产用水及生活污水禁止外排； 2、废气排放：执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准及无组织排放浓度监控限值；餐饮油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）相应限值要求； 3、建筑施工噪声：执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中排放标准；运营期噪声：执行《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类及4类标准； 4、固体废物：一般废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的有关规定要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18577-2001）及2013修订有关要求； 5、其他工作要素的评价按国家有关规定执行。 |
| 总量控制指标 | 根据本项目生产过程的排污特点和治理措施可以达到的水平，环评提出如下排污总量控制的建议指标，供环保部门参考。 本项目无废水排放，因此仅对大气污染物提出总量控制建议指标：SO2 22.37t，NOX10.06t，该部分由企业调剂解决。 建设单位最终应以当地环保主管部门审批的总量确认函为准执行。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期 目前项目已完成建设。根据现场勘查，项目所在场区环境较差，需要进行整改，整改过程中会产生噪声、粉尘及固废等污染。施工期产污环节见图3。 图3 施工期产污环节图 二、运营期 项目运营期主要生产以建筑垃圾、页岩等为原材料的新型墙体砖。 工艺流程及主要产污节点见图4 图4 项目工艺流程及产污环节图 项目制砖工艺流程简述： Ⅰ、页岩开采区 （1）页岩开采 本项目页岩矿区矿山位于破碎车间西南侧，采用机械露天采掘方式，用挖掘机对页岩矿进行剥采；剥采后页岩运至原料车间用于制砖，矿山开采过程中不涉及爆破工序。页岩露采技术条件指标见表16。 表16 页岩露采技术条件指标 条件 指标 条件 指标 矿体最小可采厚度 ≥10m 最终边坡角 ≤60° 夹石剔除厚度 ≥2m 采场底盘最小宽度 ≥30m 最低开采标高 ≥610m / / （2）原料运输 项目运营期主要原料为页岩、尾矿、建筑垃圾和煤。页岩用机械从矿区运至破碎车间，建筑垃圾、尾矿、煤粉需要车辆从外面运输至厂区。 （3）破碎粉碎 原料运至破碎车间后，先经过细碎机进行破碎，破碎后的细料进入搅拌机搅拌混合，大块颗粒进入细碎机二次破碎。 （4）搅拌陈化 细料送入搅拌机加水混合搅拌，搅拌完成后，混合料进行陈化处理，由带式输送机送到陈化库，按要求把混合料堆放陈化处理，使原料中的水分有足够的时间充分迁移，湿润粉料中的每一个颗粒，并且进一步提高原料的均匀性，从而改善泥料的物理性能。 Ⅱ、制砖厂区 （1）运输、二次搅拌 陈化后的混合料用车运至制砖厂区，进入供料箱，再进行二次搅拌，保证成型、干燥和燃烧等工序的技术要求，提高产品的质量。 （2）码坯 经二次搅拌后的原料送入真空挤砖机挤出成型，成型后物料经自动码坯机，根据产品需求尺寸经自动切条机、自动切坯机切割成不同规格要求的砖坯，由运坯皮带机运至摆渡车间，进入下一工序。不合格的废坯返回进行再次搅拌。 （3）砖坯堆场晾晒 制作完成的合格砖坯运至砖坯堆场晾晒，减少砖坯中含水率，干燥周期一般为24h，干燥后砖坯含水率约为14%。 （4）烘干与燃烧 晾晒后砖坯含水率仍较高，直接烧结，会造成砖坏开裂，故在燃烧砖坯之前需将其进行预热烘干。 隧道窑的烘干在隧道干燥窑内进行，码好砖坯的窑车将砖坯送入干燥窑，利用隧道燃烧窑燃烧产生的余热进行烘干，干燥好的砖坯随窑车进入燃烧窑，烧成温度为700～780℃，烧成周期为27.75小时。 轮窑的烘干直接在窑洞内进行，轮窑为“火动砖不动”，砖坯利用轮窑燃烧产生的余热进行烘干，干燥时间为24～26小时，干燥好的砖坯可直接进行烧结，烧成温度为700～780℃，烧成周期为27.75小时。 燃烧是生产的关键工序，砖坯经过高温燃烧、保温、冷却之后即可成品，项目砖坯采用“内燃法”燃烧，燃料能源来自加入的煤粉，促使砖坯内的碳能顺利燃烧。 本项目现有周长120米，内宽3.15米的24门轮窑一座，以及高效节能隧道窑1座，隧道窑包含2个燃烧通道，2个烘干通道，每通道长90米，内宽3.15米，2个燃烧窑可满足4000万块砖/年的产量要求。 （5）成品 烧制完成后的成品砖先进行质检，合格的成品经摆渡车运至成品堆场，作为产品对外销售，不合格品回到破碎工序，再利用。 Ⅲ、石灰石膏脱硫除尘塔脱硫原理 石灰石膏法脱硫除尘塔是一种比较成熟、合理的烟气处理方法。脱硫原理如下： SO2+Ca(OH)2==CaSO3+H2O 2CaSO3+O2+2H2O==2CaSO4.2H2O(石膏) 根据2017年11月26日陕西盛中建环境科技有限公司对位于本项目轮窑尾气出口的石灰石膏法脱硫除尘塔排气筒出口尾气进行监测的数据，其SO2去除率约为45%，NOX去除率约为30%，烟尘去除率约为60%。 Ⅳ、项目物料平衡 项目物料平衡表见表17、物料平衡图见图5。 表17 项目物料平衡表 进料t/a 出料t/a 页岩 29400 成品砖 85337.39 建筑垃圾 17100 废坯、废砖 85.5 尾矿渣 34200 除尘灰 4.68 煤粉 4800 废石膏 86.4 石灰石 50 粉尘 0.56 烟尘 2.8 SO2 22.37 NOX 10.06 氟化物 0.24 合计 85550 合计 85550 图5 项目物料平衡图

主要污染工序： 一、施工期污染工序 项目工程已完成建设，工程施工期对环境的影响主要是根据现场调查及向建设单位核实后，得出施工期环境影响回顾性分析结论。 1、矿山建设 根据现场调查，本项目页岩矿区依托原有，页岩矿区和厂区相接，开采设备主要为挖掘机，施工主要为场地清理和表土剥离。 目前矿区已经进行开采，开采过程产生的挖掘及剥离表土产生的扬尘、施工机械噪声、施工废水等对周围环境未产生明显影响。根据向建设单位核实，施工产生的剥离表土用于填充厂区低洼坑地；矿山建设造成一定植被破坏和的水土流失，但对区域整体生态环境未造成明显影响。 2、制砖厂区建设 （1）施工扬尘、废气： 主要为结构建设产生的扬尘、地面开挖和材料运输堆放、车间建设过程场地清理等；施工废气主要为设备废气和运输车辆废气，主要污染物为CO、NOx。 （2）施工废水：施工废水主要为施工人员生活废水，主要污染物为SS； （3）施工噪声：项目施工机械主要为挖掘机、推土机等设备和车辆噪声，这些噪声是非连续的声源，其声级高，声级在75dB(A)～95dB(A)之间； （4）施工固废：主要为施工产生的建筑垃圾、废弃材料等。 根据现场调查及向建设单位核实，施工建设未见明显遗留问题，未发现对区域整体环境造成明显影响问题。 二、运营期污染工序 Ⅰ、页岩开采区 （1）空气污染 页岩开采区空气污染主要为页岩开采扬尘、物料车辆运输扬尘、物料暂存场扬尘以及原料处理粉尘。 ①：开采区主要大气污染物为页岩开釆、铲装过程产生的粉尘，项目页岩矿区与破碎车间相连，距离很近，矿山采用露天开釆方式，矿区不设堆料场，开采页岩直接运至破碎车间。页岩开采后直接装车，不设临时堆场。类比同类型矿山，页岩开釆粉尘产生量约占生产量的0.01%，则粉尘产生量为2.94t/a。项目拟在开釆区设置雾炮降尘设施，抑尘率可达到90%，页岩开采粉尘排放量为0.3 t/a。 ②：物料运输车辆在运输过程中有扬尘产生，根据相关资料类比，项目在厂区内的扬尘量采用经验公式： Qi = 0.0079 * V * W ^ 0.85 * P ^ 0.72 式中：Qi-每辆汽车行驶扬尘量(kg/km辆)； V-汽车速度(km/h)，取15km/h； W-汽车重量(T)，取10t； P-道路表面粉尘量(kg/m²)，取0.1kg/m²。 经计算得项目车辆行驶扬尘量为0.16kg/km，厂区道路长100m，每次1辆车进行运输，则项目原料运输产生的扬尘量为0.13t/a，通过雾炮降尘措施，抑尘率可达到90%，车辆运输扬尘排放量为0.01 t/a。 ③：原料堆放过程产生无组织排放粉尘。环评要求原料禁止露天堆放，需放置在封闭车间内，地面需做好防渗处理，可在车辆出入口上方设置卷帘，便于物料装卸及防止刮风引起扬尘。根据对同类型企业类比调查，粉尘发生系数约为0.02kg/t，项目原料需存量为51300t/a，估算得无组织粉尘发生量约为1.02t/a。通过全密闭暂存及日常雾炮降尘措施，抑尘率可达到99%，则粉尘无组织排放量为0.01t/a。 ④：项目原料处理包括粉碎、筛分、输送、搅拌。其中搅拌过程中加水混合，因此粉尘量很小。粉尘主要为粉碎、筛分、输送产生，其产生量参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》第七分册中的数据：工艺粉尘产生量为1.232kg/万块标砖，工艺废气（工艺）量0.827万Nm³/万块标砖.本项目年产折合标砖4000万块，则本项目破碎及筛分工艺废气量3308万Nm³/a，粉尘产生量为4.92t/a，2.04kg/h，排放浓度148.73mg/m³。项目粉尘排放浓度不符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)排放限值。 根据现场踏勘，目前项目粉碎车间四周敞开，作业扬尘较大，环评要求破碎车间需进行封闭，防止刮风引起扬尘。项目的破碎及筛分工序必须在进行封闭的车间内进行，并且在破碎机、粉碎机和筛分设备上方安装集气罩，通过管道将废气引至抑尘效率≥95%的布袋除尘器处理，处理后经15m排气筒排放。经处理后粉尘排放速率为0.10kg/h，0.24t/a，排放浓度为7.43mg/m³，符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)排放限值要求。 （2）水污染 矿山开采、原料存放及破碎过程无生产废水产生；人员生活依托制砖厂区生活设施，无生活污水产生；开采过程洒水降尘水分自然蒸发。因此不存在废水污染。 （3）噪声 主要噪声为开采作业的使用的挖掘机噪声、运输车辆噪声以及破碎车间机械噪声，其噪声源强在60~90 dB(A)之间。 噪声应采取加强管理，禁止晚上10:00至早上6：00进行作业，车辆禁止鸣笛，设备加装减振设备，加强设备维护，避免设备故障情况下噪声排放。可降低噪声对周边环境的影响。 （4）固废 矿山开采过程中开采的页岩全部用于制砖，剥离的表土堆存用于后期生态恢复使用，破碎车间所有固废军可回用于生产，工人生活垃圾依托制砖厂区收集设施，因此矿区开采及原料破碎固废污染影响很小。 （5）生态 页岩开采对生态环境产生的影响： ①、植被破坏：页岩开采将造成植被消除； ②、土地占用及景观破坏：页岩的开采破坏了地表植被，工程行为造成的地表裸露和人为痕迹影响区域自然景观； ③、页岩开采引发环境地质问题：页岩开采为露天开采，会引起水土流失，影响植物生长，破坏边坡的稳定性，造成滑坡、坍塌等地质灾害，对开采区及其周边生态环境产生影响。 评价建议建设单位缓解措施：对开挖裸露面等要及时恢复植被，开挖面上进行绿化处理；临时堆放场要设置围墙，做好防护工作，以减少水土流失；雨季施工时，应备有工程帆布覆盖，防止汛期造成水土大量流失，平时尽量保持表面平整，减少雨水冲刷，减轻项目对生态环境的影响。 Ⅱ、制砖厂区 1、废气 制砖厂区空气污染源主要为隧道窑、轮窑窑炉烟气以及厨房油烟。 （1）隧道窑、轮窑窑炉烟气分析 本项目采用内燃法生产工艺，需要用煤进行点火，正常生产过程中，砖的烧制方式为全封闭内燃，以煤粉作为内燃料，产生的烟尘量极小，点火以后主要依靠砖坯自身燃烧产生的热量进行燃烧。 根据业主提供数据，本建设项目点火隧道窑及轮窑每年各用煤3t，在各种燃料产生的污染物主要是烟尘、SO2、NOX。页岩在烧结过程中会产生氟化物。其他原料在烧结过程不产生以上污染物。 A：轮窑空气污染源 项目轮窑点火阶段为3天，年运行300天。目前项目轮窑尾气出口安装1套石灰石膏脱硫除尘塔，尾气经处理净化后经18m排气筒排放。2017年11月26日陕西盛中建环境科技有限公司对位于本项目轮窑尾气出口的石灰石膏脱硫除尘塔排气筒出口尾气进行监测，监测期间项目正常运行。石灰石膏脱硫除尘塔对SO2去除率约为45%，NOX去除率约为30%，烟尘去除率约为60%。 点火阶段污染物源强 ①、烟尘源强：根据2017年11月26日陕西盛中建环境科技有限公司对位于本项目轮窑尾气出口的石灰石膏脱硫除尘塔排气筒出口尾气进行监测的数据，烟尘的排放浓度为24.1mg/m³，根据计算烟尘的排放量为0.02t/a。 ②、二氧化硫源强：根据2017年11月26日陕西盛中建环境科技有限公司对位于本项目轮窑尾气出口的石灰石膏脱硫除尘塔排气筒出口尾气进行监测的数据，SO2的排放速率为0.51kg/h，排放浓度为498mg/m³，根据计算SO2的排放量为0.03 t/a。 ③、NOx源强：根据2017年11月26日陕西盛中建环境科技有限公司对位于本项目轮窑尾气出口的石灰石膏脱硫除尘塔排气筒出口尾气进行监测的数据，NOx的排放速率为0.23kg/h，排放浓度为223mg/m³，根据计算NOx的排放量为0.02t/a。 燃烧阶段污染物源强 ①、烟尘源强：根据2017年11月26日陕西盛中建环境科技有限公司对位于本项目轮窑尾气出口的石灰石膏脱硫除尘塔排气筒出口尾气进行监测的数据，烟尘的排放浓度为24.1mg/m³，根据计算烟尘的排放量为2t/a。 ②、二氧化硫源强：根据2017年11月26日陕西盛中建环境科技有限公司对位于本项目轮窑尾气出口的石灰石膏脱硫除尘塔排气筒出口尾气进行监测的数据，SO2的排放速率为0.51kg/h，排放浓度为498mg/m³，根据计算SO2的排放量为3.67 t/a。 ③、NOx源强：根据2017年11月26日陕西盛中建环境科技有限公司对位于本项目轮窑尾气出口的石灰石膏脱硫除尘塔排气筒出口尾气进行监测的数据，NOx的排放速率为0.23kg/h，排放浓度为223mg/m³，根据计算NOx的排放量为1.66t/a。 ④、氟化物源强： 页岩中含有氟化物，根据页岩检测报告中氟化物含量约为0.042%，页岩燃烧过程中氟化物的溢出率在2%左右。经计算，氟化物的排放量为0.06t/a，排放浓度为0.43mg/m³。 项目轮窑燃烧废气污染物产情况见表18。 表18 轮窑燃烧废气污染物一览表 阶段 污染物指标 单位t/a 排放浓度 mg/m³ 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)排放限值 0.83点火 阶段 工业废气量 90.36万Nm³ / / 烟尘 0.02 24.1 120 SO2 0.03 498 550 NOX 0.02 223 240 燃烧 阶段 工业废气量 9036万Nm³ / 9 烟尘 2 24.1 120 SO2 3.67 498 550 NOX 1.66 223 240 氟化物 0.06 0.43 9 由上表可知，本项目轮窑尾气经石灰石膏脱硫除尘塔处理净化后经18m排气筒排放，处理后的废气中烟尘、SO2、NOx、氟化物的排放浓度均可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中各排放限值要求。 B：隧道窑空气污染源 项目隧道排风机排风量为38000m³/h，点火阶段为3天，年运行300天。 目前项目隧道窑尾气未经处理直接排放，不符合相关环保要求，本次环评针对项目隧道窑燃烧尾气提出整改措施：在隧道窑尾气出口处安装1套石灰石膏脱硫除尘塔，尾气经处理净化后经15m排气筒排放。类比2017年11月26日陕西盛中建环境科技有限公司对本项目轮窑尾气出口的尾气进行监测的数据，石灰石膏脱硫除尘塔对SO2去除率约为45%，NOX去除率约为30%，烟尘去除率约为60%。 点火阶段污染物源强 ①、烟尘源强：类比2017年11月26日陕西盛中建环境科技有限公司对本项目轮窑尾气出口的尾气进行监测的数据，烟尘的产生速率为0.3kg/h，产生浓度为60.7mg/m³，根据计算烟尘的产生量为0.02t/a。 ②、二氧化硫源强：类比2017年11月26日陕西盛中建环境科技有限公司对本项目轮窑尾气出口的尾气进行监测的数据，SO2的产生速率为4.71kg/h，产生浓度为878mg/m³，根据计算SO2的产生量为0.34t/a。 ③、NOx源强：类比2017年11月26日陕西盛中建环境科技有限公司对本项目轮窑尾气出口的尾气进行监测的数据，NOx的产生速率为1.62kg/h，产生浓度为306mg/m³，根据计算NOx的产生量为0.12t/a。 燃烧阶段污染物源强 ①、烟尘源强：类比2017年11月26日陕西盛中建环境科技有限公司对本项目轮窑尾气出口的尾气进行监测的数据，烟尘的产生速率为0.3kg/h，根据计算烟尘的产生量为2t/a，产生浓度为7.89mg/m³。 ②、二氧化硫源强：类比2017年11月26日陕西盛中建环境科技有限公司对本项目轮窑尾气出口的尾气进行监测的数据，SO2的产生速率为4.71kg/h，根据计算SO2的产生量为34t/a，产生浓度为123.94mg/m³。 ③、NOx源强：类比2017年11月26日陕西盛中建环境科技有限公司对本项目轮窑尾气出口的尾气进行监测的数据，NOx的产生速率为1.62kg/h，根据计算NOx的产生量为12t/a，产生浓度为43.85mg/m³。 ④、氟化物源强： 页岩中含有氟化物，根据页岩检测报告中氟化物含量约为0.042%，页岩燃烧过程中氟化物的溢出率在2%左右。经计算，项目氟化物的排放量为0.18t/a，排放浓度为0.66mg/m³。 项目隧道窑燃烧废气污染物产情况见表19。 表19 项目燃烧废气污染物一览表 阶段 污染物指标 单位t/a 排放浓度 mg/m³ 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)排放限值 点火 阶段 工业废气量 273.6万Nm³ / / 烟尘 0.02 60.7 120 SO2 0.34 878 550 NOX 0.12 306 240 燃烧 阶段 工业废气量 27360万Nm³ 0.66 9 烟尘 2 60.7 120 SO2 34 878 550 NOX 12 306 240 氟化物 0.18 0.66 9 由上表可知，本项目隧道窑尾气未经处理情况下，SO2、NOx的排放浓度均未满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中排放限值要求。项目隧道窑燃烧尾气经除尘脱硫处理后污染物排放情况如表20所示。 表20 烟气处理后污染物排放情况 阶段 污染物指标 产生量t 处理前排放浓度mg/m³ 处理后排放浓度mg/m³ 排放量t/a 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)排放限值 点火 阶段 烟尘 0.02 60.7 24.3 0.008 120 SO2 0.34 878 482.9 0.187 550 NOX 0.12 306 214.2 0.084 240 燃烧 阶段 烟尘 2 60.7 24.3 0.8 120 SO2 34 878 482.9 18.7 550 NOX 12 306 214.2 8.4 240 氟化物 0.18 0.66 0.66 0.18 9 由上表可知，项目隧道窑尾气经石灰石膏脱硫除尘塔处理净化后经15m排气筒排放，处理后的废气中烟尘、SO2、NOx、氟化物的排放浓度均可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中各排放限值要求。 （2）厨房油烟分析 厨房饮食油烟是指食物煎、炒、炸、烤等加工过程挥发出的含油废气。通过对陕南居民日常生活的调查，及对相关专家的咨询，居民日常生活每人每天的食用油消耗量约为40g，其平均挥发率约为2.83%。本项目厨房设置1灶头，每天工作4h，提供5名员工一日三餐，根据计算可得出项目油烟产生量为1.7kg/a。 依据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中规定，本项目油烟废气需采用1套处理效率＞60%的高效油烟净化装置对油烟进行处理，处理后的废气经烟道引至屋顶排放。项目厨房配套风量≥2000m³/h的风机，经计算，本项目厨房油烟排放浓度为0.28mg/m³，油烟外排量为0.67kg/a。油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中表2的要求。 2、废水 砖坯生产过程中，严格遵循技术指标，项目搅拌用水随原料进入毛坯砖中，在燃烧窑中被加热变成蒸汽进入大气中，真空挤出机冷却水挥发消耗量与补充水量平衡，因此本项目生产过程中无生产废水排放。参考《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》数据，结合本项目当地居民生活实际情况，项目生活污水排放系数按0.8计，则生活污水量为1.29m³/d，387m³/a。 评价要求项目食堂配套0.2m³隔油池及3m³沉淀池，餐饮污水经隔油池处理后排入沉淀池，项目生活污水直接排入沉淀池，沉淀后回用于厂区洒水降尘。厂区旱厕由周边农户定期清掏。综上所述，本项目生产废水和生活污水均不外排。 3、噪声 项目噪声源主要为破碎机、搅拌机、风机等设备运转及作业噪声以及运输车辆噪声。 设备噪声源强为70～95 dB（A）。工程设备噪声值及拟采取降噪防护措施见表21。 表21 拟建项目设备噪声源及治理措施一览表单位：dB（A） 序号 设备名称 数量 治理前设备噪声源值 1 破碎机 1 80~90 2 搅拌机 1 75~80 3 挤出机 1 70~80 4 切坯机 1 70~75 5 切条机 1 70~75 6 风机 6 80~90 根据不同产噪设备的特点，采取不同的降噪措施。 ①、粉碎、筛分在封闭隔离条件下生产，既可以防尘又可以降噪，同时对振动较大的设备采取减振消声措施，如在底座安装减振垫，并进行加固处理等；且高噪声设备生产设立在远离项目敏感点一侧； ②、所有制砖的产噪设备均安装在封闭车间内，车间采取实体围墙，可有效降低厂界噪声的贡献值； ③、在满足工艺设计技术要求的条件下，工艺设备选型时，选用低噪声、节能型的先进设备； ④、加强厂区周围绿化，可种植髙大乔灌木，一方面即可达到绿化的效果，另一方而又可实现降噪。 采取以上措施后，项目设备噪声对周边环境影响较小。 车辆运输噪声对居民会产生一定的影响，环评要求： ①、在运输过程中，运输车辆需按照规定的路线行驶，并且禁止鸣笛； ②、加强对进出厂区车辆管理，通行速度控制在2km/h以下； ③、减少机动车频繁启动和怠速。 车辆噪声一般在75分贝左右，采取上述措施后，能降低车辆噪声10〜15分贝，有效降低运输车辆噪声对运输沿途居民的影响。 4、固体废物 本项目制砖生产过程中会用到页岩、尾矿、建筑垃圾等原料，这些原料全部用于制砖。制砖产生的废砖坯、不合格的烧结砖回用于制砖。生产过程每年产生废砖坯和不合格烧结砖约85.5t/a，均回用于生产，不产生固废。项目脱硫设施运行过程，需要石灰石约50t/a，经过脱硫除尘后产生的废石膏约86.4t/a，废石膏可回用于制砖，不外排。项目除尘设施运行过程产生的除尘灰约4.68t/a，除尘灰回用于制砖，不外排。 项目机械设备检修过程中会产生一定量的废机械油属于危废HW08，本次项目产量约0.003t/a，环评要求设置危废暂存间并做好防渗处理，危废收集后交有资质单位处理。 项目员工40人，生活垃圾按0.5kg/人·d计算，生活垃圾产生量为20kg/d，1.8t/a。项目生活垃圾定点收集，定时清运。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 （mg/m³）/ （t/a） | 排放浓度及排放量 （mg/m³）/ （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 页岩开采 | 粉尘 | / | 2.94 | / | 0.3 |
|  | 车辆运输 |  | / | 0.13 | / | 0.01 |
|  | 原料堆放 |  | / | 1.02 | // | 0.01 |
|  | 破碎车间 |  | 148.73 | 4.92 | 7.43 | 0.24 |
|  | 燃烧废气 | 轮窑 | 烟尘 | 60.7 | 5 | 24.1 | 2 |
|  |  |  | SO2 | 878 | 6.67 | 498 | 3.67 |
|  |  |  | NOX | 306 | 2.37 | 223 | 1.66 |
|  |  |  | 氟化物 | 0.43 | 0.18 | 0.43 | 0.06 |
|  |  | 隧道窑 | 烟尘 | 60.7 | 2 | 24.3 | 0.8 |
|  |  |  | SO2 | 878 | 34 | 482.9 | 18.7 |
|  |  |  | NOX | 306 | 12 | 214.2 | 8.4 |
|  |  |  | 氟化物 | 0.66 | 0.18 | 0.66 | 0.18 |
|  | 厨房废气 | 油烟 | / | 0.67kg/a | 0.28mg/m³ |
| 水污染物 | 生产废水 | 0 | 回用于洒水降尘，不外排 |
| 固体 废物 | 一般固废 | 生产废料 | 85.5t/a | 回用制砖，不外排 |
|  |  | 生活垃圾 | 1.8t/a | 1.8t/a |
|  |  | 脱硫除尘 | 91.08t/a | 回用制砖，不外排 |
|  | 危险废物 | 机修固废 | 0.003t/a | 设置危废暂存间，集中收集交有资质单位处理 |
| 噪声 | 设备噪声 | 70～95dB(A) | 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) |
|  | 车辆噪声 | 65~75 dB(A) |  |
| 主要生态影响 本项目生态影响主要为页岩开采破坏植被、水土流失等。 项目页岩矿区位于破碎车间西南侧，周边为主要植被覆盖，开采作业对植被造成影响。项目开挖地表后，造成作业面表土暴露，在雨水天气下容易造成采矿区的水土流失。 因此应边开采边治理，提前制定植被恢复方案，避免破坏页岩矿区生态环境。厂区道路两边布置绿化带，绿地主要以草坪和灌木为主，美化环境，同时降低噪声对外环境影响，对生态环境具有一定恢复和补偿作用。 在采取环评提出的生态保护措施情况下，项目对生态影响可降至最低。 |

# 环境影响分析

施工期影响分析： 本项目工程已完成建设并投产，工程施工期对环境的影响主要是根据现场调查及向建设单位核实后，得出施工期环境影响回顾性分析结论。 1、水环境影响分析 根据与建设单位核实，本项目施工期间场地内不设施工营地，施工人员多为当地村民，回家食宿。施工人员生活污水进入化粪池清掏处理。施工过程中产生的少量施工废水，主要污染物为SS，经沉淀处理后用于施工场地降尘洒水，旱厕废水定期清掏，不外排。因此项目施工期废水未对周围水环境产生明显不良影响。 2、大气环境影响分析 施工期的废气主要为施工扬尘和设备安装及其他施工作业时排放的尾气。经向建设单位核实，施工期采取的降低粉尘、燃油废气等污染物的措施有：配备高压除尘雾炮机及时洒水降尘、燃油机械定期维修、保养等。采取上述措施后，施工粉尘的排放量较小，加之场地空气流动性好，不会对区域环境空气质量产生明显不良影响。 同时，项目在施工期未接到周围村庄居民的投诉，因此项目施工期废气未对周围居民产生明显不良影响。 3、声环境影响分析 施工期噪声主要来源于载重汽车、挖掘机、振捣器等施工机械以及载重汽车运输噪声。噪声源强一般为：载重汽车80~90dB(A)，挖掘机80~90dB(A)，振捣棒75~85dB(A)，吊车75~85dB(A)。 项目建筑材料、设备采购均需经过公路运达，施工期运输车辆的增加，汽车交通噪声会对沿线的居民产生一定的影响。但随着施工工程的结束，施工交通噪声影响将会消除。项目施工主要集中在白天，根据与建设单位核实，项目在施工期未接到周围村庄居民的投诉。 4、固体废物 根据与建设单位核实，项目在建设期间会产生一定量的弃土，该部分土方量全部回填，无弃土外运。施工期固体废物主要为施工人员生活垃圾，根据与建设单位核实，生活垃圾收集于移动塑料垃圾箱中，与当地生活垃圾一同交于环卫部门处理。 综上所述：在采取上述措施后，项目固废不会对周围环境产生明显不良影响。 运营期影响分析： 一、页岩矿区 1、空气污染 ①、开采区： 项目矿山采用露天开釆方式，页岩开采后直接装车运至破碎车间，主要大气污染物为页岩开釆、铲装过程产生的粉尘，粉尘产生量为2.94t/a。项目拟在开釆区安装喷淋降尘设施，抑尘率可达到90%，页岩开采粉尘排放量为0.3t/a。 采取洒水抑尘措施后，项目无组织排放量为0.12kg/h，产生量很小，经扩散后在厂区边界浓度极小，对周围环境空气影响很小。 ②、原料运输： 本项目运输车辆在运输过程中扬尘量为0.13t/a。环评要求对厂区泥土路面铺设煤渣并洒水抑尘，同时要求运输过程中进行封闭或加盖篷布，及时淸除运输车辆泥土和路面尘土，并通过雾炮降尘，可有效减少道路扬尘90%左右，扬尘量为0.01t/a。采取以上措施后原料运输产生扬尘对空气环境影响较小。 ③、原料存储： 本项目生产原料堆放车间，扬尘量为1.02t/a。 环评要求项目原料车间进行封闭并对地面硬化，防止刮风引起扬尘以及渗漏，通过全密闭暂存及日常雾炮降尘措施，抑尘率可达到99%，措施后扬尘量为0.01t/a，有效减低原料堆场扬尘产生量。 ④、原料处理： 项目原料粉碎、筛分等工艺粉尘产生量为4.92t/a，2.04kg/h。 根据现场踏勘，目前项目粉碎车间四周敞开，作业扬尘较大，环评要求破碎车间需进行封闭，防止刮风引起扬尘。项目的破碎及筛分工序必须在进行封闭的车间内进行，并且在破碎机、粉碎机和筛分设备上方安装集气罩，通过管道将废气引至抑尘效率≥95%的布袋除尘器处理，处理后经15m排气筒排放。经处理后粉尘排放速率为0.10kg/h，0.24t/a，排放浓度为7.43mg/m³，符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)排放限值要求。 2、水污染 矿山开采过程无生产废水产生；人员生活设施依托制砖厂区生活设施，矿区无生活污水产生；开采过程洒水降尘水分自然蒸发。因此矿区不存在废水污染。 3、噪声 矿区主要噪声为开采作业的使用的挖掘机噪声，其噪声源强在90 dB(A)左右，矿区噪声应采取加强管理，禁止晚上10:00至早上6：00进行作业，加强设备维护，避免设备故障情况下噪声排放。 矿区挖掘机作业属于间断性作业，采取规范作业时间，可减少对周围声环境影响，且矿区位于厂区西南侧，距离居民点较远，对周围声环境影响较小。 4、固废 矿山开采过程中开采的页岩全部用于制砖，剥离的表土堆存用于后期生态恢复使用，人员生活垃圾依托制砖厂区收集设施。 矿区应加强管理，加强员工环保意识，防止人员将生活垃圾带入矿区，随意丢弃污染矿区环境。矿区在加强管理情况下，固废对周围环境影响很小。 5、生态环境 矿区生态影响主要为页岩开采破坏植被、水土流失等。 ①、植被破坏 项目页岩矿区位于厂区西南侧，周边为主要为山坡植被覆盖，开采作业对植被造成一定破坏。环评建议页岩开采要有计划进行，尽量集中某个作业面开采，减少表土暴露面积，对结束开采作业面及时进行植被恢复。 ②、水土流失 项目开挖地表后，造成作业面表土暴露，在雨水天气下容易噪声采矿区的水土流失。 建议企业严格按照《开发建设项目水土保持方案技术规范》中有关护坡工程设计要求，对易形成滑坡和泥石流的坡段，根据边坡不同的地质、地貌和地形，采用植物护坡等方法对其治理，防止滑坡及泥石流的产生。同时，页岩开采坡地周围应做好防水土流失的措施，修建挡土墙，开采时采取湿法作业，减轻开采时扬尘对环境的影响，开采时避免雨天进行，避免水土流失、滑坡等现象发生，从而进一步减轻对生态环境的影响。 为尽量减少页岩开采对生态环境的影响，建议采取以下措施对生态环境进行保护和治理： ①在开采地段设置排水沟，及时排走雨水，防止水土流失，形成灾害。 ②页岩矿的开采采取分段、分区、自上而下、分段分层开采，对暂不开采的山坡地，继续种植植被，做好水土保持，对原有植被进行过渡性保护。 ③为保持水土流失，在采矿点范围内凡需要巩固的边坡，一律修建保坎，需要卸洪的地方，一律修建防洪渠 ④边开采边绿化，保持生态平衡。为保护生态环境，在开采页岩矿的过程中，对已开采矿体部分，除留必要的道路运输页岩矿外，其余部分，要及时整平填土，种植农作物或栽植树木，使生态环境不受破坏。 ⑤对开采使用完的地块应及时进行植被恢复，待恢复植被土壤的厚度确保不低于30cm，将剥离的表层土壤作为恢复植被用土，表层土暂存过程中应加强管理，修建挡土墙，防止雨水冲刷。 ⑥加强矿区地质环境的监测工作，发现问题及时报告和采取防治措施，避免因此造成经济损失和安全事故。 ⑦矿山服务期满，要对矿山进行生态恢复。采矿场闭坑后，在底板裸露的岩石上覆土，厚度为0.5~1m，将矿山地表熟土开剖堆存作为生态恢复之用，在生态恢复的过程中，应用本地植物种，并且先注重先锋植物的引入和栽培，待先锋植物改善土壤肥力条件并达到一定盖度后，再考虑草本、灌木的引入，最后才是当地群落优势乔木的引入。 采取上述措施后，可有效减少页岩开采对区域植被破坏和水土流失，对生态环境影响可降至最低。 二、制砖厂区 1、环境空气影响分析 （1）轮窑废气环境影响分析 项目轮窑生产过程中产生焙烧废气，主要污染物为：烟尘、SO2、NOx、氟化物。本项目轮窑尾气经石灰石膏脱硫除尘塔处理净化后经18m排气筒排放，处理后的废气中烟尘、SO2、NOx、氟化物的排放浓度均可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中各排放限值要求。 本项目选择《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的模式中的估算模式，依据2017年11月26日陕西盛中建环境科技有限公司对位于本项目轮窑尾气出口的石灰石膏脱硫除尘塔排气筒出口尾气进行监测的数据，对大气环境影响进行预测分析。环境参数见表22，预测结果见表23。 表22 环境参数表 参数 排气筒高度 内径 排气量 预测点离地高度 环境温度 近五年平均风速 单位 m m m³/h m ℃ m/s 数值 18 1.5 12550 0 20 1.2 污染物 烟尘 SO2 NOX 氟化物 / 单位 kg/h kg/h kg/h kg/h 源强 0 0.51 0.23 0.008 表23 大气污染物排放预测结果 下风向 m 烟尘 SO2 NOX 氟化物 浓度 mg/m 占标率 % 浓度 mg/m 占标率 % 浓度 mg/m 占标率 % 浓度 mg/m 占标率 % 10 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0.003168 0.63 0.001429 0.57 4.97E-05 0.55 200 0 0 0.005845 1.17 0.002636 1.05 9.17E-05 1.02 265 0 0 0.006209 1.24 0.0028 1.12 9.74E-05 1.08 300 0 0 0.006193 1.24 0.002793 1.12 9.71E-05 1.08 400 0 0 0.005818 1.16 0.002624 1.05 9.13E-05 1.01 600 0 0 0.005174 0.99 0.002333 0.89 8.12E-05 0.86 800 0 0 0.004732 0.95 0.002134 0.85 7.42E-05 0.82 1000 0 0 0.004279 0.86 0.00193 0.77 6.71E-05 0.75 1500 0 0 0.003357 0.67 0.001514 0.61 5.27E-05 0.59 2000 0 0 0.002841 0.57 0.001281 0.51 4.46E-05 0.5 2500 0 0 0.002628 0.53 0.001185 0.47 4.12E-05 0.46 由表23预测结果可以看出，最大地面浓度点出现在下风向265m。烟尘最大地面浓度0mg/m³，最大地面浓度占标率为0 ；SO2最大地面浓度0.006209mg/m³，最大地面浓度占标率为1.24%； NOX最大地面浓度0.0028mg/m³，最大地面浓度占标率为1.12%，氟化物最大地面浓度9.74E-05mg/m³，最大地面浓度占标率为1.08%。可见，本项目产生的烟气经脱硫除尘处理后通过18m高的排气筒排放，对周围环境影响较小。 （2）隧道窑废气环境影响分析 项目隧道窑生产过程中产生焙烧废气，主要污染物为：烟尘、SO2、NOx、氟化物。尾气经石灰石膏脱硫除尘塔处理净化后经不低于15m排气筒排放，处理后的废气中烟尘、SO2、NOx、氟化物的排放浓度均可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中各排放限值要求。 本项目选择《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的模式中的估算模式，类比2017年11月26日陕西盛中建环境科技有限公司对位于本项目轮窑尾气出口的石灰石膏脱硫除尘塔排气筒出口尾气进行监测的数据，对大气环境影响进行预测分析。环境参数见表24，预测结果见表25。 表24 环境参数表 参数 排气筒高度 内径 排气量 预测点离地高度 环境温度 近五年平均风速 单位 m m m³/h m ℃ m/s 数值 15 1.5 38000 0 20 1.2 污染物 烟尘 SO2 NOX 氟化物 / 单位 kg/h kg/h kg/h kg/h 源强 0 0.51 0.23 0.008 表25 大气污染物排放预测结果 下风向 m 烟尘 SO2 NOX 氟化物 浓度 mg/m 占标率 % 浓度 mg/m 占标率 % 浓度 mg/m 占标率 % 浓度 mg/m 占标率 % 10 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0.000334 0.07 0.000151 0.06 5.24E-06 0.06 200 0 0 0.0031 0.62 0.001398 0.56 4.86E-05 0.54 241 0 0 0.003289 0.66 0.001483 0.59 5.16E-05 0.57 300 0 0 0.003132 0.63 0.001413 0.57 4.91E-05 0.55 400 0 0 0.002854 0.57 0.001287 0.51 4.48E-05 0.5 600 0 0 0.002592 0.52 0.001169 0.47 4.07E-05 0.45 800 0 0 0.002225 0.45 0.001003 0.4 3.49E-05 0.39 1000 0 0 0.00204 0.41 0.00092 0.37 3.20E-05 0.36 1500 0 0 0.001606 0.32 0.000725 0.29 2.52E-05 0.28 2000 0 0 0.001444 0.29 0.000651 0.26 2.26E-05 0.25 2500 0 0 0.001554 0.31 0.000701 0.28 2.44E-05 0.27 由表25预测结果可以看出，最大地面浓度点出现在下风向241m。烟尘最大地面浓度0mg/m³，最大地面浓度占标率为0 ；SO2最大地面浓度0.003289mg/m³，最大地面浓度占标率为0.66%； NOX最大地面浓度0.001483mg/m³，最大地面浓度占标率为0.59%，氟化物最大地面浓度5.16E-05mg/m³，最大地面浓度占标率为0.57%。可见，本项目产生的烟气经脱硫除尘处理后通过15m高的排气筒排放，对周围环境影响较小。 （3）油烟废气环境影响分析 本项目厨房运营时，将产生一定量的餐饮油烟。根据工程分析相关内容可知，本项目厨房年油烟产生量为1.7kg/a。 评价要求在厨房安装1套油烟净化设施对油烟进行净化处理，处理效率可达60%以上，处理后的油烟通过排烟道至楼顶排放，处理后的油烟排放浓度为0.28mg/m³，油烟外排量为0.67kg/a，排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中表2要求，对周围环境空气质量影响较小。 2、地表水环境影响分析 砖坯生产过程中，严格遵循技术指标，项目搅拌用水随原料进入毛坯砖中，在燃烧窑中被加热变成蒸汽进入大气中，真空挤出机冷却水挥发消耗量与补充水量平衡，因此本项目生产过程中无生产废水排放。参考《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》数据，结合本项目当地居民生活实际情况，项目生活污水排放系数按0.8计，则生活污水量为1.29m³/d，387m³/a。 评价要求项目食堂配套0.2m³隔油池及3m³沉淀池，餐饮污水经隔油池处理后排入沉淀池，项目生活污水直接排入沉淀池，沉淀后回用于厂区洒水降尘。厂区旱厕由周边农户定期清掏。综上所述，本项目生产废水和生活污水均不外排，对周围地表水环境影响较小。 3、地下水环境影响分析 根据环境影响评价地下水导则（HJ610-2016）中相关内容，本项目选址位于不敏感区，根据导则附录A中相关内容，本项目为IV类评价，根据导则技术要求，本项目无需进行地下水评价，本次评价对项目相关构筑物给出防渗要求。 本项目设置隔油池、旱厕、沉淀池等需采取严格的防渗处理措施，防止废水渗漏对地下水的污染。厂区内合理布设污管，淤塞应及时疏浚，保证管道通畅，防止泄漏污染地下水；同时要定期检查各车间地面地坪情况及管线的密封性，杜绝污水渗漏。在采取以上措施的基础上，本项目对地下水环境的影响较小。 4、声环境影响分析 ①、机械噪声影响分析 主要为破碎机、搅拌机、挤出机、切坯机、风机等设备运转及作业噪声，噪声源强为70～90dB（A）。经过车间隔音后，车间外源强60~80dB（A）。根据建设项目平面布置图可知，噪声设备主要集中在粉碎车间、联合生产车间。 本次评价委托陕西众邦环保检测技术有限公司于2017年2月9日~2月10日对拟建项目所在地的声环境质量进行监测，监测期间项目正常运行，监测结果见表14。 由上表可以看出，建设项目投入运营后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声标准》2类及4类标准，不会对周围环境产生较大影响。 ②、交通噪声影响分析 在运输过程中车辆噪声一般约为75分贝，对居民会产生一定的影响，环评要求在运输过程中，按照规定的路线行驶，同时加强对进出厂区车辆管理，通行速度控制在2km/h以下，并且禁止鸣笛，减少机动车频繁启动和怠速等措施后，能有效降低车辆噪声10~15分贝，同时也能有效降低噪声对运输沿途居民的影响，实现达标排放。 为进一步减小噪声对周围环境影响，建议采取以下的降噪措施： （1）车间进行封闭，破碎、筛分在封闭隔离条件下生产，既可以防尘又可以降噪； （2）对振动较大的设备采取减振消声措施，如在底座安装减振垫，并进行加固处理等； （3）加强厂区周围绿化，可种植髙大乔灌木，一方面即可达到绿化的效果，另一方而又可实现降噪。 综上所述，本项噪声能够达标排放，对周围环境影响较小。 5、固体废物环境影响分析 本项目制砖过程无生产固废，厂区主要为生活垃圾、废机械油，脱硫除尘产生的废石膏、除尘灰等。 本项目生产过程每年产生废砖坯和不合格烧结砖约85.5t/a，均回用于生产，不产生固废。项目脱硫除尘设施运行过程产生的废石膏约86.4t/a、除尘灰约4.68t/a，均回用于制砖，不外排。 项目定员40人，生活垃圾产生量为20kg/d，1.8t/a。环评要求企业在厂区设置2个生活垃圾桶，对生活垃圾进行集中收集，收集后的生活垃圾经市政清运车辆定时清运。 项目机械检修产生废机械油约0.003t/a，废机械油进入土壤或者水体会造成土壤和水体污染，因此严禁废机械油随意丢弃或倒入地表水。环评要求企业设专门收集设施收集废机械油，收集后交有资质单位处理。 本项目产生的危险废物，要求按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关要求，设置符合要求的专用危废贮存场所和贮存容器。严禁与其他一般性工业固废混合存放。应设置废机械油等危废临时收集设施。设置危险废物贮存场所，要求防风、防晒、防雨、防渗措施的危废临时储存库，用于危险废物的临时堆存，不同危险废物贮存装置明显标识。定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。环评要求危险废物交由有危险废物处理资质的单位定期处理。同时应严格按照《危险废物转移联单管理办法》的相关要求建立危险废物转移联单制度，保证危废得到安全合理处置。危废不外排，对周围环境影响很小。 综上所述，项目产生各种固废均能够得到妥善处置，项目固废对周边环境影响较小 。 6、项目污染物排放清单 本项目污染物排放清单见表26。 表26 污染物排放清单 分类 污染物 污染物排放情况 治理措施 排放浓度 mg/m³ 排放量 t/a 废气 粉尘 页岩开采 / 0.3 安装喷淋降尘设施 车辆运输 / 0.01 对厂区泥土路面铺设煤渣并洒水抑尘，运输过程中进行封闭或加盖篷布，及时淸除运输车辆泥土和路面尘土，及时雾炮降尘 原料堆放 / 0.01 车间进行封闭，地面硬化，洒水降尘 破碎车间 7.43 0.24 车间进行封闭，在破碎机、粉碎机和筛分设备上方安装集气罩，通过管道将废气引至抑尘效率≥95%的布袋除尘器处理，处理后经15m排气筒排放 燃烧废气 轮窑 烟尘 24.1 2 轮窑尾气经现有石灰石膏脱硫除尘塔处理净化后经18m排气筒排放 SO2 498 3.67 NOx 223 1.66 氟化物 0.43 0.06 隧道窑 烟尘 24.3 0.8 隧道窑尾气经石灰石膏脱硫除尘塔处理净化后经不低于15m排气筒排放 SO2 482.9 18.7 NOX 214.2 8.4 氟化物 0.66 0.18 厨房废气 油烟 0.28 0.67kg/a 油烟经1套处理效率＞60%的油烟净化设施处理后通过排烟道至楼顶排放 废水 生产废水 0 项目厨房污水经容积为0.2m³的隔油池处理后和洗漱废水一同排入容积为3m³的沉淀池，沉淀后用于厂区地面除尘；旱厕由周边农户定期清掏 固废 一般固废 生产废料 85.5t/a 回用制砖，不外排 生活垃圾 1.8t/a 设置2个垃圾桶，集中收集后经市政清运车辆定时清运 脱硫除尘 91.08t/a 回用制砖，不外排 危险废物 机修固废 0.003t/a 设危废暂存室，机修废物等根据《国家危险废物名录》（2016年），属于废矿物油与含油矿物油废物，废物类别为HW08，需交由有资质单位处置 噪声 设备 噪声 70～95dB(A) 选用低噪设备、基础减振、厂房隔声 7、环境管理及监测计划 （1）环境管理 为防治项目建成后运行过程中的污染问题，应设立专门的环境管理机构，设环保专职管理人员1~2人，明确管理机构的职责，管理机构主要职责具体应包括以下方面： ①、组织贯彻国家、商洛、丹凤以及行业主管部门有关环境保护的法律法规、方针政策，配合当地环保部门做好本项目的环境管理工作； ②、执行上级主管部门建立的各种环境管理制度，制定相关的管理计划并切实予以实施； ③、定期检查、维护各设施设施等设备，确保其正常通行，采取积极有效的环保措施防治污染，并对环保措施的执行情况和效果进行监督检查； ④、组织有关单位或人员进行环境监测工作，建立监控档案； ⑤、与环保部门配合，调查、处理与本项目有关的污染事故和扰民纠纷。 （2）环境监测计划 为及时掌握项目运营期污染状况和污染物对周围环境的影响，必须对产生的污染物和污染防治设施进行日常监测，其目的是提供可靠的监测分析数据，以便根据污染物浓度及其变化规律，采取必要、合理的防治措施。 建设单位应委托有资质的环境监测单位定期开展运营期大气、噪声等监测工作。项目监测计划见表27。 表27 环境监测内容及计划 类别 监测点位 监测项目 监测频次 控制指标 废气 隧道窑脱硫除尘系统排气筒处 SO2、NOX、粉尘 每年两次 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准及无组织排放浓度监控限值 轮窑脱硫除尘系统排气筒处 SO2、NOX、粉尘 每年两次 破碎车间除尘系统排气筒处 粉尘 每年两次 噪声 四厂界处 Leq（A） 每季一次，昼夜各一次 《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类及4类标准 敏感点监测 环境空气 SO2、NO2、TSP 每年两次 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 声环境 dB(A) 每季一次，昼夜各一次 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类及4a类标准 8、环保投资及措施 （1）环保投资 本项目总投资6345万元，环保投资83万元，占总投资1.31%，详见表28： 表28 环保设施及其估算一览表 污染 类别 环保设施 相关参数 费用 （万元） 备注 废气 粉尘 开采粉尘 安装喷淋降尘设施 2 新增 运输粉尘 对厂区泥土路面铺设煤渣并洒水抑尘，运输过程中进行封闭或加盖篷布，及时淸除运输车辆泥土和路面尘土，及时雾炮降尘 15 新增 原料堆尘 车间进行封闭，地面硬化，洒水降尘 5 新增 破碎车间 车间进行封闭，在破碎机、粉碎机和筛分设备上方安装集气罩，将废气引至抑尘效率≥95%的布袋除尘器处理，处理后经15m排气筒排放 20 新增 轮窑燃烧废气 石灰石膏脱硫除尘塔1座，配套15m高排气筒 15 新增 隧道窑燃烧废气 石灰石膏脱硫除尘塔1座，配套18m高排气筒 15 已建 厨房油烟 处理效率＞60%的油烟净化装置1套 1 新增 废水 餐饮废水 有效容积为0.3m³的隔油池1个 0.5 新增 洗漱废水 有效容积为6m³的沉淀池1个 3 新增 噪声 设备噪声 减震、隔声设施 3 新增 固废 生活垃圾 设置移动式塑料垃圾桶2个，垃圾集中后交由当地环卫部门处理；餐饮废油脂需专用容器收集，交由有资质单位处理 0.5 新增 危废 设危废暂存室，机修废物等根据《国家危险废物名录》（2016年），属于废矿物油与含油矿物油废物，废物类别为HW08，需交由有资质单位处置 3 新增 总计 / 83 / （2）环保措施 项目环保措施见表29。 表29 建设项目环保措施表 分类 污染物 治理措施 预期目标 废气 粉尘 页岩开采 安装喷淋降尘设施 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放浓度监控限值 车辆运输 对厂区泥土路面铺设煤渣并洒水抑尘，运输过程中进行封闭或加盖篷布，及时淸除运输车辆泥土和路面尘土，及时雾炮降尘 原料堆放 车间进行封闭，地面硬化，洒水降尘 破碎车间 车间进行封闭，在破碎机、粉碎机和筛分设备上方安装集气罩，通过管道将废气引至抑尘效率≥95%的布袋除尘器处理，处理后经15m排气筒排放 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准 燃烧废气 轮窑 烟尘 轮窑尾气经现有石灰石膏脱硫除尘塔处理净化后经18m排气筒排放 SO2 NOx 氟化物 隧道窑 烟尘 隧道窑尾气经石灰石膏脱硫除尘塔处理净化后经不低于15m排气筒排放 SO2 NOX 氟化物 厨房废气 油烟 油烟经1套处理效率＞60%的油烟净化设施处理后通过排烟道至楼顶排放 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）相应限值要求 废水 生产废水 项目厨房污水经容积为0.2m³的隔油池处理后和洗漱废水一同排入容积为3m³的沉淀池，沉淀后用于厂区地面除尘；旱厕由周边农户定期清掏 不外排 固废 一般固废 生产废料 全部回用制砖 不外排 脱硫除尘 全部回用制砖 生活垃圾 设置移动式塑料垃圾桶2个，垃圾集中后交由当地环卫部门处理；餐饮废油脂需专用容器收集，交由有资质单位处理 合理处置 危险废物 机修固废 设危废暂存室，机修废物等根据《国家危险废物名录》（2016年），属于废矿物油与含油矿物油废物，废物类别为HW08，需交由有资质单位处置 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18577-2001）及2013修订有关要求 噪声 设备 噪声 选用低噪设备、基础减振、厂房隔声 《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类及4类标准

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 矿山开采 | 粉尘 | 安装喷淋降尘设施 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 二级标准及无组织排放浓度监控限值 |
|  | 运输粉尘 |  | 对厂区泥土路面铺设煤渣并洒水抑尘，运输中封闭或加盖篷布，及时淸除运输车辆泥土和路面尘土 |  |
|  | 原料堆尘 |  | 车间进行封闭，地面硬化，洒水降尘 |  |
|  | 破碎车间 |  | 车间进行封闭，在破碎机、粉碎机和筛分设备上方安装集气罩，通过管道将废气引至抑尘效率≥95%的布袋除尘器处理，处理后经15m排气筒排放 |  |
|  | 轮窑废气 | 烟尘、SO2、NOX、 氟化物 | 轮窑尾气经现有石灰石膏脱硫除尘塔处理净化后经18m排气筒排放 |  |
|  | 隧道窑废气 |  | 隧道窑尾气经石灰石膏脱硫除尘塔处理净化后经不低于15m排气筒排放 |  |
|  | 厨房油烟 | 油烟 | 油烟经1套处理效率＞60%的油烟净化设施处理后通过排烟道至楼顶排放 | 《饮食业油烟排放标准》 |
| 水污 染物 | 生活污水 | 项目厨房污水经处理后和洗漱废水一同排入沉淀池，沉淀后用于厂区地面除尘；旱厕由周边农户定期清掏 | 不外排 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 集中后交由当地环卫部门处理 | 合理处置 |
|  | 生产废料、脱硫除尘 | 全部回用制砖 |  |
|  | 废机油桶等 | 设危废暂存室，机修废物等根据《国家危险废物名录》（2016年），属于废矿物油与含油矿物油废物，废物类别为HW08，需交由有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》及2013修订要求 |
| 噪声 | 设备噪声 | 厂房隔声、加强管理；选用低噪设备，安装减震垫、消声罩 | 《工业企业厂界噪声排放标准》中2类及4类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目页岩开采区可能产生局部的水土流失，因此应边开采边治理，厂区道路两边布置绿化带，绿地主要以草坪和灌木为主，美化环境，同时降低噪声对外环境影响，对生态环境具有一定恢复和补偿作用，对周围生态影响较小。 |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 本项目为城市建筑垃圾与工程垃圾集中分类处理及深加工项目，年产建筑垃圾及页岩混合砖约4000万块。选址位于陕西省丹凤县商镇张家村，地理坐标为：经度110°17'17.24"，纬度33°42'31.93"。项目厂区北侧为商镇张家村，西侧为景丹公路，东侧为老君河。规划占地面积18860m²，建筑面积2455m²。 2、产业政策及规划符合性 本项目年产新型墙体砖约4000万块，属于国家《产业结构调整目录2011年本》（2013修正）中“鼓励类”第十二条“建材”类的“第11款”废矿石、尾矿和建筑废弃物的综合利用部分，不属于该目录中限制类和淘汰类的项目，符合国家产业政策的要求。 项目生产厂区北侧为商镇张家村，西侧为景丹公路，东侧为老君河。场地地势平坦，无矿物、文物、军事设施、水源地保护区，也不存在制约项目建设的因素。拟建项目破碎车间选址西侧即为页岩矿区，降低了原料运输成本，地理位置优越；项目紧邻景丹路，交通便利；周围电网等基础设施完善，用地符合城乡规划要求。 本项目目前已取得丹凤县发展改革局《关于丹凤县大华工贸有限公司城市建筑垃圾与工程垃圾集中分类处理及深加工项目备案的通知》（丹发改发[2016]61号），及丹凤县住房和城乡建设局对本项目用地选址的复函（丹政建函[2016]35号）。 综上所述，本项目符合国家的产业政策。 3、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 项目所在地环境空气质量监测项目中SO2、NOX的小时浓度和24小时均浓度、TSP、PM10、以及氟化物的24小时均值均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，环境空气质量良好。 （2）声环境质量现状 项目厂界及周边敏感点昼间、夜间声环境质量均能够满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准限值，项目所在地声环境质量较好。 （3）地表水环境质量 项目厂区周边老君河沿岸村庄较多，面源生活污水没有配套的截污处理基础设施，该地区生活污水直排老君河，导致该河段COD、BOD5两项指标未满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中表1的Ⅱ类标准。 4、建设项目环境影响结论 （1）地表水环境影响 项目生产过程中搅拌用水随原料进入毛坯砖中，在燃烧窑中被加热变成蒸汽进入大气中，真空挤出机冷却水挥发消耗量与补充水量平衡，因此本项目生产过程中无生产废水排放。项目厨房污水经容积为0.2m³的隔油池处理后和洗漱废水一同排入容积为3m³的沉淀池，沉淀后用于厂区地面除尘；旱厕由周边农户定期清掏本项目无生活污水外排。 综上所述，项目生产废水及生活污水均不外排，对周围地表水环境影响较小。 （2）大气环境影响 本项目矿区开采扬尘通过设置洒水装置洒水抑尘；通过车辆运输进行封闭或加盖篷布；原料储存间及破碎车间进行封闭；破碎设备安装集气罩和布袋除尘器，除尘后经15m高排气筒排放；车间地面硬化，厂区道路铺设煤渣，洒水抑尘等抑尘措施，可有效降低粉尘污染，对周围空气环境影响较小；燃烧烟气经除尘、脱硫设施处理后，由15m高排气筒排放，可达标排放。项目烹饪油烟废气采用1套油烟净化装置对油烟进行处理，其处理效率可达60%以上，油烟外排量为年0.67kg，油烟排放浓度为0.28mg/m³。排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中表2的要求。 项目运营期，通过增加上述环保措施设备，及在厂区加强绿化、及时洒水降尘等措施，项目对周围空气环境影响较小。 （3）声环境影响 项目噪声源主要为机械噪声，经过底座减振、室内安装、建筑隔声等措施后，车间外噪声值可降至60dB（A）以下。根据噪声监测的结果可知，项目运营期厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类及4类标准限值，项目产生的噪声对周围声环境影响较小。 （4）固体废物影响 项目产生的生活垃圾产量为1.8t/a，生活垃圾集中收集，由环卫部门集中处理；切条及切坯工序产生的废泥坯及除尘灰、废砖、脱硫石膏均可回用于生产工序。设危废暂存室，机修废物等根据《国家危险废物名录》（2016年），属于废矿物油与含油矿物油废物，废物类别为HW08，需交由有资质单位处置。 采取以上处理方式后，固体废物对周围环境影响较小。 5、总量控制指标 根据本项目生产过程的排污特点和治理措施可以达到的水平，环评提出如下排污总量控制的建议指标，供环保部门参考。 本项目无废水排放，因此仅对大气污染物提出总量控制建议指标：SO2 22.37t，NOX10.06t，该部分由企业调剂解决。建设单位最终应以当地环保主管部门审批的总量确认函为准执行。 综上所述，丹凤县大华工贸有限公司《城市建筑垃圾与工程垃圾集中分类处理及深加工项目》符合国家及地方产业政策。只要建设单位认真落实本环评报告中提出的各项环保治理措施，保证达到工程建设项目的“三同时”要求，并确保设施正常运行，做到污染物达标排放的情况下，项目从环境保护角度分析是可行的。 环保建议与要求： 1、要求 （1）原料车间和制砖车间进行封闭，车间地面进行硬化，减少刮风扬尘； （2）破碎筛分在车间内进行，并装置安装集气罩和布袋除尘器，除尘后经15m高排气筒排放； （3）原料厂区道路铺设煤渣，洒水抑尘，车辆运输进行封闭或加盖篷布； （4）隧道窑烟气安装除尘和脱硫设施，处理后经15m高排气筒排放； （5）设置废机械油收集桶，进行危废收集，收集后交有资质单位处理。 2、建议 （1）建议配置必要的环保人员，监测工作可委托当地环境监测站进行。 （2）制定严格的管理条例和规章制度，加强工人的环境保护意识教育，提高全体职工环保意识水平。 （3）建议厂区增加绿化，即可防风抑尘，也可起到降噪作用。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

20

0.39

1.62

生活用水

0.33

洒水降尘

沉淀池

绿化用水

27.38

原料搅拌

进入砖坯后蒸发

27.38

新鲜水

33.05

2.85

2.85

真空挤出机冷却水

隔油池

1.2

1.2

0.9

1.29

27.38

1.29

页岩

开采区

山坡

张村

景  丹  公  路

老  君  河

老君河

60m

N

其它

砖厂

张村

张村

页岩

矿区

山坡

制砖

厂区

90m

20m

130m

设备安装

基础施工

场地清理

结构施工

废气

噪声

废水

固废

投入使用

制砖厂区

页岩开采区

设备安装

矿山建设

场地清理

破碎车间、原料暂存间建设

投入使用

页岩采掘

破碎

筛选

二次搅拌

制坯

原料运输

陈化、输送

搅拌

码坯摆渡

不合格产品

煤粉、水

余热

燃烧

降温、检验

烘干、预热

成品、外售

筛上物

废气、烟尘

噪声、粉尘

噪声

废坯

页岩开采区

制砖厂区

页岩

尾矿

煤粉

建筑垃圾

制砖工序

无组织粉尘

不合格产品

脱硫除尘

石灰石

废石膏

除尘灰

烟尘

SO2

NOX

氟化物

29400

34200

4800

17100

0.56

85.5

50

86.4

4.68

2.8

22.375

10.06

0.24