招   标   文   件

项目编号：  JG2010-205

项目名称：  船舶主机系统及监测报警系统等

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

二零一零年十月

第一部分   招标邀请函

受天津理工大学委托，天津市教育委员会教学仪器设备供应中心就船舶主机系统及监测报警系统等设备项目进行公开招标,欢迎合格的投标人参加投标。

1．项目编号：JG2010-205

2．项目名称：船舶主机系统及监测报警系统等设备项目

3．采购货物名称、数量： （见采购货物一览表）

4．交货期：用户指定（特殊情况以合同为准）

5．交货地点：用户指定

6．发售招标文件时间：2010年11月3日至2010年11月22日12：00止，每日8：30至16：30（节假日除外），一经售出的文件恕不退还。

7．发售招标文件地点：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心财务科（购买招标文件时须持有产品生产销售许可证，加盖公章的法人营业执照复印件及其它有效的资质证明文件）。

8.开标时间：2010年11月23日9：00时， 各投标单位须于2010年11月23日9：00时前递交投标文件。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

9．开标地点：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心开标室

地址：天津市河东区万新村八区嵩山道

邮编：300162

电话：24710333 24710300  24710335（购买招标文件）24717379(传真)     60215286（采购人）

联系人：  刘刈  邓国彬        柳喜

单位名称：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

开户银行：工行万新村支行

账户：0302011429300093709

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

2010年11月3日

第二部分   采购项目招标要求

1、本次公开招标为船舶主机系统及监测报警系统等设备项目。

2、投标人须为信誉好、实力强，有采购项目要求相应资质且符合《政府采购法》第二十二条规定的法人、其它组织。

3、投标文件应提供报价、供货周期、交货地点、安装调试及验收方式、售后服务等内容。

4、投标人提供的设备必须是全新的（采购旧设备除外），且符合国家质量检测标准（对于没有国家标准的，应符合行业标准或企业标准。其中国家有强制性技术标准要求的产品，还应符合国家强制性技术标准）。该设备能够满足采购人要求，产品质量稳定，售后服务方便、快捷。投标人对所供设备提供最低一年全质保和免费上门服务（特殊情况以采购货物一览表要求为准）及7*24小时技术响应服务。投标人所供产品若出现质量问题，现场无法修复的提供备机（性能不低于原设备）。保修期自货到验收合格之日开始计算。投标人应对所供产品负责终身维护，并保证有充足的部件或配件。超过保修期后，维修如需更换主要部件或配件时，经采购人同意，应给予价格优惠，折扣率不低于本次招标优惠幅度。

5、未在招标文件中明确规定允许采购进口设备的，视同为拒绝采购进口设备。在采购进口设备时，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口设备，但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购的，采购人及其委托的采购代理机构不得对其加以限制，应当按照公平竞争原则实施采购。

6、投标人提供的设备及系统经连续运行三个月内出现质量问题的，应给予无条件更换或退货。

7、投标人应在采购人规定的时间内将全部设备安装、调试完毕，提供给采购人正常使用，并免费提供中文使用说明书及有关设备使用和管理的培训。

8、投标人所报的价格为到达采购人指定地点的设备单价和总价，其中进口产品为最终优惠的到岸价格。

投标文件中开标一览表内容与投标文件中其它表格内容不一致的，以开标一览表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9、投标人所报价格应包括：设备主机及附件货款、运输费、保险费、装卸费、安装调试费、系统集成费、技术培训费、保修费以及其它应有的费用。

10、报价及结算币种：国产设备以人民币报价及结算；进口免税设备以美元或欧元报价及结算，请注明“免税价：XX美元（或欧元）”，如进口免税设备使用人民币填报的将按照当日外汇牌价折合为美元或欧元报价。

11、付款方式：

（1）国产设备和非免税进口设备结算：签订合同并送至天津市教委供应中心后15个工作日内，需方向供方支付货款的30%，货到需方指定地点安装、调试完毕并经验收合格后支付货款总额的70%（特殊情况以合同为准）。

（2）进口免税设备结算：采购人自行付款时：需方在合同签订后15个工作日内将设备全款汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。国库集中支付时：需方在合同签订后15个工作日内将设备款的40%汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证，货到采购人指定地点、验收合格后15个工作日内需方将设备款的60%汇入外贸代理公司指定银行。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。

实行国库集中支付，付款日期从合同送至天津市教委供应中心签收后第二日起开始计算。

12、供应商在政府采购活动中有下列情形之一的，作为不诚信行为予以记录：

（一）以虚假行为谋取中标、成交的：

1.以他人名义参加政府采购活动的；

2.伪造有关资质证明文件的；

3.提供虚假财务报告的；

4.隐瞒在经营活动中重大违法记录的；

5.虚报产品质量的；

6.提供货物、工程和服务与招标投标文件要求不符的。

（二）与采购人、其他供应商串通围标的；

（三）在采购活动开展前和进行中，采取不正当手段，散发信函等材料，诋毁、排斥其他供应商参与竞争的；

（四）不按照招标文件和投标文件确定的事项签订政府采购合同，或与采购人签订有悖于合同内容协议的；

（五）中标、成交后不与采购人签订政府采购合同的；

（六）在合同执行中，未按合同约定履行合同义务的；

（七）查无实据的质疑、投诉或者捏造事实和提供虚假质疑、投诉材料，以及不配合有关部门办理质疑、投诉的；

（八）向采购人、采购代理机构、采购管理部门、评审专家和监督员等工作人员行贿或提供不正当利益的；

（九）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（十）政府采购监督管理部门认定的其他行为。

13、诚信等级管理制度

供应商诚信等级根据其不诚信记录情况划分为五级，存在上述其中一项或一次不诚信记录的，为一级不诚信供应商；存在两项或两次不诚信记录的，为二级不诚信供应商；存在三项或三次不诚信记录的，为三级不诚信供应商；存在四项或四次不诚信记录的，为四级不诚信供应商；存在五项或五次及以上不诚信记录的，为五级不诚信供应商。

14、验收：由采购人负责货物验收工作，必要时由天津市教育委员会教学仪器设备供应中心和采购人共同组织验收工作。

15、投标人须由法定代表人或其代理人（须提供法人代表签字并盖章的授权委托书）参加投标，随时对评委的询问予以解答。法定代表人或其代理人参加投标时，须携带身份证或其它有效证件，以备检查。

16、投标资质文件实质性要求：

（1）投标人为经销代理商的须提供主要设备生产厂商的授权委托文件或正式有效的代理文件，医疗设备须提供生产及代理经销专用许可证。

（2）投标人须提供营业执照和税务登记证副本。

（3）五级不诚信供应商不准参加政府采购活动。

17、投标人需提供经会计师事务所审计的上年度财务报告或银行等有关部门出具的资信证明；投标人需提供依法缴纳税收的记录和依法缴纳社会保障资金的记录；投标人需提供与本项目最具相关性和代表性的成功案例，并附合同首页和验收报告复印件。

18、投标人须按采购文件提供的技术要求提供货物。属于《第一批实施强制性产品认证的产品目录》中的投标产品，需提供3C认证。属于“环保产品”、“节能产品”、《政府采购自主创新产品目录》（以下简称自主创新目录）中品目的，应提供相应的证明文件。

投标人提供的产品属于自主创新目录中品目的，对投标人规模、业绩、资格和资信等方面可适当降低要求。联合体参与投标时，联合体中一方为提供自主创新产品的投标供货商的，联合体视同自主创新产品供货商。

19、投标文件须用不褪色的墨水书写或打印，由正式授权的投标人代表签字、盖章并加以密封。投标文件要求一份正本、五份副本并注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本出现差异，以正本为准。

投标人还须提供电子版投标文件，未提供电子版投标文件的投标将被视为无效投标。当电子版投标文件与纸质投标文件不一致时，以纸质投标文件为准。

20、投标文件应包含：投标书、开标一览表、开标分项一览表、投标应答表、偏离说明一览表、投标产品技术说明文件、售后服务承诺、营业执照副本复印件等实质性要求的资质文件（须加盖公章）。

21、参加开标的代表应签到。在有投标人代表及相关人员在场的情况下，按照招标邀请函规定的时间、地点公开开标。开标时，投标人代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和其它主要内容。未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

22、采购代理机构将根据项目的特点组建评标委员会，其成员由有关技术、经济等方面的专家和采购人代表组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。评标委员会负责审查投标文件，当认为有必要时，可向投标人质疑。评标委员会负责全部评标过程，并向采购人提出有签字的书面评标报告。

23、如果出现投标截止时间后参加投标的供货商不足三家、符合条件的供货商不足三家或投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付时，评标委员会有权宣布废标。公开招标采购项目开始后， 符合条件的供应商不足３家的，在采购文件、公告时间和采购程序符合法律规定的前提下，经采购人申请，可以继续按照公平、公正和竞争原则，进行竞争性谈判采购；符合条件的供应商只有１家的，采购人既可以中止竞争性谈判，重新组织采购，也可以根据需求的紧急情况，提出申请并经采购代理机构依法报财政部门批准，采用单一来源采购或其他采购方式。

24、评标原则执行“公开、公平、公正、择优”的原则。对所有投标人的投标评估都采用相同的程序和标准。不以最低的投标报价作为中标的唯一依据。对投标截止时间后投标人提交、补交的资质性文件，评审时不予承认。

25、本次评标采用“综合评分法”。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，各项得分汇总后为该评委对该投标人的打分，对各评委的打分汇总后取平均分，该平均分为投标人的得分。不能满足任何一条实质性要求的投标文件和经评标小组认定有重大偏离的投标文件为无效投标，不进入评议打分阶段。投标报价超过采购预算的投标为无效投标。

26、如公开招标方式转为竞争性谈判方式，比照最低评标价法进行评审，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供货商作为成交供货商。谈判分为两个阶段：1、对投标人的技术方案、设备性能、服务承诺、实力、业绩等方面进行综合评议并排名。2、投标人完成最终报价后，计算各投标人的评标价。计算方法为：评标价=[（排名-1）*10%+1]*最终报价

对自主创新目录中的投标产品，在满足采购需求、质量和服务相等的前提下，自主创新产品报价不高于一般产品当次最低报价的5%的，应当确定自主创新产品投标人为中标供货商。

27、评分因素

（1）业绩和实力（8分）

a.供货商业绩：0-2分；

三个及以上成功案例：2分；1-2个成功案例：1分；没有成功案例：0分。

b.供货商实力（供货能力、诚信度等）：1-3分；

好：3分；较好：2分；一般：1分。

c.本次招标前两年内供货商履行合同有无不良记录：0-3分；

无：3分；有：0分。

（2）产品（48分）

a.产品信誉（市场占有率、品牌美誉度、生产厂家实力等）：1-5分；

好：4-5分；较好：2-3分；一般：1分。

b.设备技术性能指针：1-12分；

好：9-12分；较好：5-8分；一般：1-4分。

c.产品质量和稳定性：1-9分；

好：7-9分；较好：4-6分；一般：1-3分。

d.产品的兼容性和耐用性：1-8分；

好：6-8分；较好：3-5分；一般：1-2分。

e.技术参数、配置是否符合招标文件要求：0-6分；基础分：3分；一项负偏离减1分，一项正偏离加1分，最低0分，最高6分。

f.设备综合评价（包括外观、内部结构和理性、材质、工艺等）：1-3分；

好：3分；较好：2分；一般：1分。

g.属于“环保产品”：2分。

h.属于“节能产品”：2分。

i.属于“自主创新产品目录”中品目的：1分。

（3）售后服务（14分）

a.产品免费服务年限：1-2分；

符合招标文件要求：1分；优于招标文件要求：2分。

b.设备原厂售后服务水平（服务机构设置、备品备件库等）：1-3分；

好：3分；较好：2分；一般：1分。

c.供货商服务实力（技术服务人员及相关设备情况、服务协调能力等）：1-6分；

好：5-6分；较好：3-4分；一般：1-2分。

d.技术培训：0-2份；

e.其它服务措施：0-1分。

（4）价格（30分）

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其它投标人的价格分统一按照下列公式计算（投标人的价格超出预算价格的以零分计算）：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）x30

对自主创新目录中的投标产品，在满足基本技术条件的前提下，其评标得分调整为：总分=(1+4%)*原总分

根据供应商的诚信等级状况扣减总分值分别为：一级不诚信扣减总分值5%、二级不诚信扣减总分值10%、三级不诚信扣减总分值20%、四级不诚信扣减总分值25%。

28、开标后，如果几个投标人所投产品为同一品牌、同一型号时，报价最低的进入评分阶段。

29、中标供货商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供货商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供货商；得分且投标报价相同的，按技术指针优劣顺序确定中标候选供货商。保留采购人在确定中标供货商之前进行考察的权利。

30、供应商应在开标前交纳1%的投标保证金，未递交保证金的投标将被拒绝。发布中标结果后投标保证金随即退还，中标供应商将按照中标货物总金额的10%交纳履约保证金（质量保证金）（不接受银行保函）（旧设备除外），设备验收合格正常使用并将验收单送达天津市教育委员会教学仪器设备供应中心第二日起12个月后15个工作日内无息退还。

本次招标收取招标代理服务费，经协商由投标人缴纳，招标代理服务费须在签订合同时缴纳。

招标代理服务费收费标准：

| 中标金额（万元） | 招标代理服务费 |
| --- | --- |
| 100（含）以下 | 1% |
| 100-500（含） | 0.6% |
| 500-1000（含） | 0.4% |

招标代理服务费按差额定率累进法计算。例如某货物招标代理业务中标金额为600万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元*1%=10000元

（500-100）万元*0.6%=24000元

（600-500）万元*0.4%=4000元

合计收费=10000+24000+4000=38000元

31、本次招标必须整包进行投标。

32、合同签订方式：中标供货商应在收到中标通知书发出之日起三十日内到天津市教育委员会教学仪器设备供应中心签订书面合同，并缴纳招标代理服务费。

33、未经采购人同意，中标供货商不得转让合同，转包或分包。

34、本投标有效期为60天。

35、无论出于何种原因，采购人可主动或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改。招标文件的修改将以书面（或网上公示）形式通知所有购买招标文件的投标人，并对他们具有约束力。投标人应立即以传真形式确认收到修改文件。为使投标人在编写投标文件时，有充分时间为招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可以酌情延长投标日期，并以书面（或网上公示）形式通知已购买招标文件的每一投标人。

36. 凡参加投标的投标人均被视为接受上述采购项目的招标要求。投标人如对本招标文件或补充文件有疑义的，请在开标截止日15日前以书面形式送达本中心，逾期将视为认同本招标文件和补充文件的公平、公正性。

37、本招标文件未作明示的事项按《政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》中的规定执行。

附：1.采购货物一览表

2.投标文件格式（参考）

3.采购货物合同样本

附件1

采购货物一览表

第一包：船舶主机系统及监测报警系统等（旧设备）

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 船舶主机系统及监测报警系统 | 增压中速船用柴油机，压缩空气启动；可持续运转30分钟以上。能进行运转参数监测，报警，能完成备车操作。包括运输安装调试。 | 1 |
| 2 | 主机安装基座加固地面铺装 | 主机安装水泥基础受力测试，基础加固，发动机运转基坑地面铺装。 |  |
| 3 | 非机动艇 | 翻修改造 |  |

第二包：油水分离器等（旧设备）

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油水分离器 | 可运转，含油浓度15ppm | 1 |
| 2 | 燃油辅锅炉 | 能实现辅锅炉的启动、运转和停炉功能。带有辅锅炉自动控制系统，能进行手动点火操作，有证书，包括运输安装调试 | 1 |
| 3 | 主配电屏（旧）4屏 | 能进行手动准同步并车、负载转移及分配、发电机组的解列、发电机逆功率故障的判断及排除、发电机主开关跳闸的应急处理、发电机主开关跳闸的应急处理、船舶应急配电板完好和岸电箱的正常使用。 |  |
| 4 | 重力式救生艇平台翻修及抛落艇做基础 | 抛落艇艇架作安装基础，重力艇救生平台翻修安装，重力艇及吊艇机安装调试。 | 1 |

第三包：气象传真接收机（旧设备）

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气象传真接收机 | FURUNO/FAX-214 | 1 |

第四包：船舶空调系统等（旧设备）

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 船舶空调系统 | 空调装置各部件独立，能够实现启动、运行和停车操作，包括安装调试。 | 1 |
| 2 | 自动分油机 | 能进行分油机起动、分油、排渣及停车。带控制面板，专用工具全，包括安装调试 | 2 |
| 3 | 造水机 | 造水机配各系统，能够实现造水机的启动、运行和停车操作。 |  |
| 4 | 交流发电机组 | 原动机为空气启动，功能正常。包括运输安装调试 | 2 |
| 5 | 舵机安装调试 | 做基础安装调试 |  |
| 6 | 小型冷库调试 | 系统维修调试 |  |
| 7 | 大桅翻修 | 对已有大桅除锈上漆+工程安装+布线+航行灯 |  |
| 8 | 可运行往复泵 | 系统完整，能够实现启动、运行和停车操作。离心泵、齿轮泵、往复泵安装调试。 | 1 |
| 9 | 空压机安装调试 | 做基础安装调试 | 2 |
| 10 | 6135柴油机带测功器安装调试 | 发动机台架安装调试 |  |
| 11 | 实船积载资料 | 实际船舶货物运输资料 |  |
| 12 | 杂货船配积载软件 | 实际船舶货物运输 | 1 |
| 13 | 国际通岸接头 | 外径178mm,内径64mm，螺栓4只 | 1 |
| 14 | 螺杆式制冷压缩机 | 船用螺杆式制冷压缩机，结构完整，可运转。 | 1 |
| 15 | 自清滤器 | 具备完整的内外部结构，能解体、装复 | 1 |
| 16 | 双联滤器 | 结构完整 | 2 |
| 17 | 液压控制阀 | 方向、流量、压力阀各1。结构完好，可进行拆检和装复。方向阀可以是单向阀､换向阀；压力阀可选择溢流阀､减压阀；流量阀可选择节流阀､调速阀等。 | 3 |
| 18 | 锅炉阀件 | 购给水阀1，水位计1，安全阀2，泄放阀2。给水阀为截止阀；水位计可以是玻璃管式或玻璃板式；安全阀可以是两阀共一体的结构或是装有提升盘的直接作用式安全阀。各阀件结构完好，能解体、检修和装复。 | 6 |
| 19 | 双气路气缸启动阀 | 适用于缸径160mm以上，零部件结构完整，可用于拆装与检修 | 2 |
| 20 | 机械示功器 | 能测取柴油机手拉示功图，一只为电子示功器 | 3 |
| 21 | 电磁制动器 | 外观完整，间隙可测量，可调整，断电时制动迅速 | 2 |
| 22 | 涡轮增压器 | 缸径160mm以上柴油机用，可用于拆装及间隙测量 | 1 |
| 23 | 可拆卸立式离心泵 | 离心泵包括叶轮、压出室、轴封等部件；能够实现离心泵的解体、检修和装复。 | 1 |
| 24 | 十字头、滑块导板及量具 | 十字头柴油机十字头、导板、滑块，并配置以外径千分尺、量缸表、塞尺、扭力仪等拆装工具和量具2套。包括十字头滑块导板安装。 | 2 |

第五包：船模等

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 船模 | 杂货船，1米左右，船舶比例正确，基本设施全 | 1 |
| 2 | 船用救生衣 | 包含儿童救生衣2件，符合最新SOLAS公约对救生衣要求的适合大尺寸人员的救生衣4件 | 20 |
| 3 | 蓄电池充电系统 | 能配制电解液、测量比重，测量蓄电池电压，能进行充电和过充电。指标：充电系统（输入交流220V，输出直流0-20A） | 2 |
| 4 | 炉水化验设备 | 炉水化验设备应符合规范要求，至少能进行3项炉水指标检查。 | 1 |
| 5 | 船上安全特殊保护装置 | 反光背心+带反光带工作服 | 3 |
| 6 | 堵漏器材 | 堵漏器材包括堵漏毯（钢缆网和帆布网）各一，1M * 1M 以上、堵漏箱、堵漏板堵漏螺杆、木塞、堵漏木楔等 | 2 |
| 7 | 撇缆 | 35米/根 | 10 |
| 8 | 上高绳、上高安全绳、双人座板 |  | 3 |
| 9 | 救生索 | 每根10米 | 2 |
| 10 | 空盒气压表 |  | 7 |
| 11 | 船舶保安购金属探测器 | 手持式 | 2 |
| 12 | 分油机自动控制系统 | 能进行手动和自动排渣操作；能正常分油；具有自动控制面板，能进行停机操作 | 1 |
| 13 | 燃油粘度自动控制系统 | 能进行正常的自动控制，粘度设定值及调节器参数可调 | 1 |
| 14 | 油雾浓度检测系统 | 1．能进行曲轴箱油雾浓度监视器的测试与复位操作。操作前能进行调零。 | 1 |
| 15 | 冷却水温度自动控制系统 | 要求系统能够投入正常的自动控制状态； 温度设定值和调节器参数可调整； 能进行手动—自动控制转换，并进行冷却水温度的手动控制操作。 | 1 |
| 16 | 泡沫手提式灭火器 | 6升以上泡沫灭火器,有产品合格证书 | 5 |
| 17 | 紧急逃生呼吸装置 | 满足国际消防安全系统规则第3章2.2 对紧急逃生呼吸装置的技术细节要求装置完整可用，有完整资料及使用说明书 | 4 |
| 18 | 防火服 | 中号，包括防火衣、裤、手套等 | 3 |
| 19 | 拆装工具量具 | 外径千分尺量程350mm,游标卡尺量程250mm |  |
| 20 | 移动式手拉葫芦吊架 | 起重0.5吨,3米高 | 1 |
| 21 | 防爆对讲机 | 防爆型 | 2 |
| 22 | 气胀式救生筏 | 6人以上筏，配有相应筏架和静水压力释放器 | 1 |
| 23 | 抛落艇安装 |  |  |

第六包：测爆仪等

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测爆仪 | 便携式测爆仪XP-311A | 2 |
| 2 | 测氧仪 | XP-3180 | 2 |
| 3 | 索星卡 | NP-323 | 32 |
| 4 | 六分仪 | GLH130-40 | 15 |
| 5 | 磁罗经 | CPT-165操舵磁罗经 | 1 |
| 6 | 计程仪 | NINGLU/SL-806包括模拟信号发生器；不包括换能器/收发单元。性能参数：精度/0.2节；nmea83输出；5.7吋TFT显示；横/纵向速度显示；中英文操作界面。 | 1 |

第七包：C站

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | C站(进口） | Sailor/TT3064(带SSAS/LRIT). 性能参数：发射频段/1626.5-1646.5MHz;接收频段/1530.0-1545.0MHz; EIRP/12-16dbw. | 1 |

第八包：船舶自动识别系统船台等

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 船舶自动识别系统船台(进口） | SAMYUNG SI-30。性能参数：收发频段/156.025-162.025MHz;发射功率/12.5W / 2W | 3 |
| 2 | 搜救雷达应答器（进口） | McMurdo S5 | 1 |
| 3 | 自浮式无线电示位标（进口） | EPIRB McMurdo E5 | 1 |

附件2

投标文件格式（参考）

投   标  书

致：天津市教育委员会教学仪器设备供应中心

根据贵方为                      公开招标邀请（项目编号：       ），签字代表          （姓名、职务）经正式授权并代表投标人       （投标人名称、地址）提交下述文件正本  份和副本  份及电子版投标文件一份。

- 开标一览表

- 开标分项一览表

- 投标应答表

- 偏离说明一览表

- 货物简要说明一览表

- 资格证明文件

- 售后服务承诺及培训内容

……

按招标要求提供的全部文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附采购货物一览表中应提供和交付的货物投标总价为：

第一包：        元（注明币种），大写           （文字表述）。

第二包：        元（注明币种），大写           （文字表述）。

第三包：        元（注明币种），大写           （文字表述）。

……

- 投标人将按公开招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部公开招标文件，包括修改文件以及全部参考数据和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本项目自投标日起有效期为60个工作日。

- 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标文件，其投标保证金将被采购代理机构没收。

- 投标人同意提供按照采购代理机构可能要求的与其投标有关的一切数据或数据，完全理解采购代理机构不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

投标人代表姓名、职务：

投标人名称：               （公章）

日期：    年    月    日

授权代表签字：

开标一览表

项目编号：

投标人名称：

单位：万元

| 包号 | 货物 名称 | 品牌 | 生产厂商 | 产地 | 数量 | 投标总价 | 价格折扣 | 折扣后总价 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

开标分项一览表

项目编号：

投标人名称：

包号：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂商 | 产地 | 商品属性 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：商品属性应在“环保产品”、“节能产品”、“自主创新产品”、“无”四个选项中选择填写。

本包价格折扣：     %

本包最终投标价：

投标优惠条件：

交货期：

交货地点：

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

投标价格表

项目编号：

投标人名称：

包号：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要设备和标准附件单价 | 备品备件价 | 易损件价 | 专用工具价 | 技术服务费 | 拆除旧设备费 | 安装调试费 | 检验培训费 | 其它费用 | 投标总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

注：1、第一栏投标货物序号系指“采购货物一览表”中该货物的序号

2、所有价格应按投标人须知所规定的货币单位填写。

3、投标总价=（主要设备和标准附件单价+备品备件价+易损件价+专用工具价）*数量+技术服务费+拆除旧设备费+安装调试费+检验培训费+其它费用。

4、选购件价不包括在本报价表内，应另附表分项单报

货物简要说明一览表

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 性能特点 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

投标应答表

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 名称/型号 | 投标人应答 | 简要说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（指资格要求等） |
| 技术部分 |
| 售后服务及其它 |

注：各项货物详细技术性能另附页描述，并附样本数据等

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

偏离说明一览表

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 |
| 技术部分 |
| 售后服务及其它 |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

投标推荐的选择清单

1、设备序号和名称

2、推荐的选件内容

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 生产厂商 | 产地 | 单价 | 数量 | 技术指标 | 性能特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

职务：

日期：

公章：

售 后 服 务 承 诺 及 培 训 内 容

供货方代表签字：                        公章：

职          务：                 日期：    年   月   日

授  权  书（格式）

兹授权     代表        进行天津市   项目的投标（项目编号：   ），此授权至  年  月  日有效。

特此证明。

单     位：

（公章）

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

附件3

教委供应中心合同书

编号：JG2010-

供方:

需方:

需方代理：

天津市教育委员会教学仪器设备供应中心于2010年 月 日以公开招标方式，对    项目（编号：JG2010-  ）实施了政府采购，根据采购结果签定本合同：

- 设备名称（明细附后）：

设备产地：

生产厂家：

设备数量：

设备单价：

设备总价：

- 设备质量要求及供方对质量负责条件和期限：

- 供方提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备，设备必须符合国家检测标准以及该产品的出厂标准。供方承诺所供设备与所列设备明细完全一致，不存在偏差，如出现不一致，供方将承担违约责任。

- 供方对所提供的设备提供    年的上门维修保质期，保质期内非因需方的人为因素而出现的质量问题，由供方负责。供方负责保修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货以及由此给需方造成损失的实际费用。供方不能修理或不能调换的，按不能交货处理。

- 供方提供的设备必须具有合法手续及相关档。

- 交货时间、地点、方式：

合同签定后，于    年   月   日之前交货，于    年   月    日之前完成验货。供方将所供设备在需方或需方指定处交付并负责安装、调试，设备运送产生的费用由供方负责。

- 供方应随设备向需方交付设备的使用说明书及随设备相关的数据。如果所提供的文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文的文件。

- 货款交付方式：

（1）国产设备和非免税进口设备结算：签订合同并送至天津市教委供应中心后15个工作日内，需方向供方支付货款的30%，货到需方指定地点安装、调试完毕并经验收合格后支付货款总额的70%（特殊情况以合同为准）。

（2）进口免税设备结算：采购人自行付款时：需方在合同签订后15个工作日内将设备全款汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。国库集中支付时：需方在合同签订后15个工作日内将设备款的40%汇入外贸代理公司指定银行，由外贸代理公司对外开具100%不可撤销跟单信用证，货到采购人指定地点、验收合格后15个工作日内需方将设备款的60%汇入外贸代理公司指定银行。外贸代理公司见供货商发货单即付90%的货款，余款10%于货到采购人指定地点后，安装、调试并验收合格后15个工作日内由外贸代理公司给付供货商（特殊情况以合同为准）。

实行国库集中支付，付款日期从合同送至天津市教委供应中心签收后第二日起开始计算。

- 合同签订时，供方应向教委供应中心按照中标货物总金额的10%交纳履约保证金（质量保证金）（不接受银行保函）（旧设备除外），设备验收合格正常使用并将验收单送达天津市教育委员会教学仪器设备供应中心第二日起12个月后15个工作日内无息退还。

- 需方无正当理由拒收设备的，由需方向供方偿付设备款总值30%的违约金。

供方所交的设备品种、型号、规格、产地及制造厂家、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收设备，供方向需方偿付设备款总值30%的违约金。

供方不能交付设备的，供方向需方支付设备总值的30%的违约金。

供方逾期交付设备的，供方向需方每日偿付设备款总值的5‰的违约金。

- 出现其它未列事宜，由双方协商解决。

- 本合同未作明示约定的，而又有相关法律、法规的，从其规定。

- 本合同一式五份，供方、需方、需方代理、采购代理机构、国库支付中心各执一份，均具有法律效力，签字盖章后生效。

- 合同特殊条款。由供需双方根据设备项目的具体情况协商拟订（见附件）。合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

供方（公章）：                           需方（公章）：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代表人：                            委托代表人：

电话：                                  电话：

开户行：                                开户行：

账号：                                  账号：

需方代理：（公章）：

地址：

法定代表人：

委托代表人：

电话：

开户行：

账号：

签约地点：

签约时间：    年   月   日

附件---------设备清单