东莞市黄江晶科机械设备经营部位于广东省东莞市；是一家空气压缩机配件及耗材的销售、批发企业，是经国家相关部门批准注册的企业。专注：螺杆空压机、干燥机、储气罐、精密过滤器；及各大品牌空压机配件，如：空压机油封轴套（非标可定做），电磁阀，传感器，调压阀（压力调节阀），伺服气缸，气缸膜片，联轴器（弹性块），冷却器，维修包，保养包等通用配件、耗材；同时晶科机械以专业技术，一流服务，为空压机打造安全、快捷、高效的维修，保养服务，为客户提供一个高标准、高质量的空气净化系统 ；我们坚信：晶科机械凭着优质的产品和专业的服务队伍以及诚信服务，定会带给客户满意的回报。晶科机械本着“客户第一，诚信至上”的原则，与多家企业建立了长期的合作关系。热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。

东莞晶科机械生产加工空压机轴套，又名（油封套）抗磨擦 抗腐蚀，耐高温耐高压。耐高转速。适用于各种品牌、各种型号的螺杆式、滑片式空压机使用。如：

GHH德哈哈、ROTORCOMP罗德康普，SKK、GAK/GASK、Handell汉钟、科莫尔、Atlascopco（阿特拉斯）、SULLAIR（寿力）、IngcrsoII-Rand（英格索兰）、Compair(康普艾)、FS（复盛）、富达、艾高、宝驹、凌格风、向阳、施耐德、维肯、昆西、艾能、聚才、霸尔、申行健、固力、风霸、螺钢、捷豹、巨霸、玛拉、优耐特斯、博莱特、GD、伯格、 欣达、冠军、昌盛、埃里奥特、 三星、 ALUP 、库伯 、五洋赛德、申健行、斯可络、无锡、正力精工、施耐德、飞和、佳力士、,凯撒、汉诺威、柯龙、韩信、天鹅、岩田、三黄，田边、奔威、螺威、GASK、艾高、柯龙、康乐普、玛拉、台盛、日豹、安龙、威世、红五环、泵威、开山、无锡、静霸、气力王、威世、猎豹、宝驹等……

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户！

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

JK品牌油封（全称：外骨架油封又名空压机油封、真空泵油封、四氟油封、PTFE油封）：适用于旋转运动或慢速轴的往复运动密封。JK油封各项性能指标远远超过最好的FKM（氟橡胶）骨架油封。外骨架骨架油封最早在1970年代被引入使用。其目的是为了填补在传统橡胶密封圈和机械密封圈之间的空白。但其受到密封唇口的材料限制，在极端的温度、腐蚀性的介质、高表面线速度、高压及缺少润滑等苛刻的环境中。设计者还是要采用价格较高且复杂的机械密封，JK油封在同样苛刻的环境下一般都能代替机械密封，且价格相对机械密封来说更为实惠。

# 油封特点:

—具有很好的化学稳定性可用在水、强酸、碱、强氧化溶剂等介质中。

—具有很好的抗摩擦性，唇口的摩擦系数是橡胶油封的几十分之一 。

—单唇可承受1.5Mpa压力。双唇可承受3Mpa压力。

—最高线速度可承受30m/s 。

—-150℃~280℃的工作温度。

# JK密封材料:

晶科提供的油封采用的是不锈钢外骨架加改性的聚四氟乙烯（PTFE）填充料作为唇口。骨架材料为经过特殊处理的#316不锈钢，相比其他不锈钢具有优良的防腐蚀性。唇口为改性的PTFE。使其增加了其唇口的耐磨性和抗疲劳性。由于改性的PTFE经拉制后具有记忆收缩能力，工作中摩擦升温使唇口不断收缩，使其紧紧的包在轴上。降低了轴间隙，达到极佳的密封效果。在极端的环境下JK油封的骨架材料与密封唇口可更换更加优良的材料，从而满足更苛刻的密封环境。

东莞晶科油封制造有限公司专业的PTFE唇口处理和不锈钢骨架；是产品质量的强有力的保证。产品主要用于高精密、高磨擦、高压、高温和强腐蚀等一些橡胶油封所无法胜任的苛刻的环境中；是高品质的油封密封件产品之一

品牌系列：真空泵油封，螺杆真空泵油封水泵油封，油泵油封，聚四氟乙烯油封，不锈钢油封，PTFE油封，螺杆空压机油封，四氟油封，油封，骨架油封，压缩机油封，铁氟龙油封，高压泵油封，面，耐高压耐高温耐高转速油封，鼓风机油封，液压泵油封，减速机油封，搅拌机油封，水压马达油封，发动机油封，曲轴油封，单唇油封，双唇油封，三唇油封等……

由于长期的生产积累，我公司现在已开具了各种规格的PTFE油封模具，达数千种。具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

东莞晶科油封制造有限公司专业的PTFE唇口处理和不锈钢骨架；是产品质量的强有力的保证。产品主要用于高精密、高磨擦、高压、高温和强腐蚀等一些橡胶油封所无法胜任的苛刻的环境中；是高品质的油封密封件产品之一。

目前主要为水泵油泵厂、空气压缩机厂、汽车空调压缩机厂、各种压缩机厂、汽车机动厂、机车发动机厂、柴油发动机厂、制药设备厂、化工设备厂、包装设备厂、等厂家配套生产，是大多数油封使用厂家理想的供应商。由于长期的生产积累，我公司现在已开具了各种规格的PTFE油封模具，达数千种。具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

东莞晶科机械空压机配件中心 是一家机械及行业设备的企业，是经国家相关部门批准注册的企业。主营螺杆空压机、凌格风空压机、干燥机、储气罐、精密过滤器；及（包括：Atlascopco（阿特拉斯）、SULLAIR（寿力）、IngcrsoII-Rand（英格索兰）、Compair(康普艾空压机)、FS（复盛）、富达、艾高、宝驹、凌格风、向阳、施耐德、维肯、昆西、艾能、聚才、霸尔、申行健、固力、风霸、螺钢、捷豹、巨霸、玛拉、优耐特斯、博莱特、GD、伯格、 欣达、冠军、昌盛、埃里奥特、 三星、 ALUP 、库伯 、汉钟、五洋赛德、申健行、斯可络、无锡、正力精工、施耐德、飞和、佳力士、,凯撒、汉诺威、柯龙、韩信、天鹅、岩田、三黄，田边、奔威、螺威、GASK、艾高、柯龙、康乐普、玛拉、台盛、日豹、安龙、威世、红五环、泵威、开山、无锡、静霸、气力王、威世、猎豹、宝驹等）空压机品牌的（GHH德哈哈，ROTORCOMP罗德康普，TMC，SKK，GAK、汉钟主机）空压机油封、轴套，电磁阀，传感器，联轴器，联轴胶垫，伺服气缸，气缸膜片，电子自动排水器，维修保养包等通用配件、耗材；公司位于中国广东东莞市。晶科机械本着“客户第一，诚信至上”的原则，与多家企业建立了长期的合作关系。热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。

聚四氟乙烯（PTFE）油封简介
  1929年Walther Simmer发明了橡胶骨架油封。近百年来人们一直沿用橡胶材质，使用比较广泛的是NBR橡胶与氟橡胶材料，前者成本低廉，但耐温与密封性能较差，泄漏情况比较严重；后者的耐温性与密封性有明显改善，但成本较高，且仍具备普通橡胶材料的某些不良共性：如耐磨性能差、使用寿命短、对轴的偏心反应特别敏感等，泄漏现象仍比较普遍。
八十年代初，美国Mather与National等公司相继研制成功用填充聚四氟乙烯(PTFE)油封代替唇形橡胶油封，成功解决了橡胶骨架油封漏水、漏油问题。

一，材质优点：聚四氟乙烯（PTFE)又名特氟龙/铁氟龙或塑料王（F4),是四氟乙烯单体的共聚物，它具有下列优点;

1.化学稳定性：几乎所有的化学抗性，强酸、强碱或强氧化剂及有机溶剂等对它均不起作用。

2.热稳定性：裂解温度在400℃ 以上，因此，它能够在-200℃~+350℃范围内正常工作。

3.减磨性：PTFE材料摩擦系数极低，仅0.02，是橡胶的1/40.

4.自润滑性：PTFE材料表面具有突出的自润滑性，几乎所有的粘性物质均不能粘附到它的表面上去。

二，填充改性：但是纯PTFE不耐磨，要是它具有实用性，必须对它填充改性处理。我们采用两种方法:一种是无机物填充改性，在PTFE里加 入玻璃纤维、碳素纤维、石墨、二硫化钼等。另一种是有机物填充改性，在PTFE里加入聚苯酯、聚苯硫醚等。通过改性使PTFE耐磨性能提高了2000倍，又增加了刚性、导热性，使油封达到高寿命要求。

三，密封原理： PTFE油封唇口在加工时被拉成喇叭状，由于PTFE经拉制后具有记忆收缩能力，在工作中产生的摩擦热使 唇口会不断收缩，所以不需要弹簧的帮助，它会紧紧抱在轴上，不让它与轴表面有间隙存在，又能补偿磨损。
四，产品优点：聚四氟乙烯（PTFE）油封与橡胶油封比较有以下优点：
  1、橡胶油封采用弹簧压紧的尖唇口，与轴接触面宽仅为0.3—0.5mm，PTFE油封采用无弹簧的宽唇动力结构，与轴接触面宽为5—7mm，这样可以保持一个足够的油膜，而且对轴的偏心不敏感，在径向跳动0.4mm工况下仍可正常工作。

2、PTFE油封内壁刻有与轴转向相反的螺纹槽，当轴旋转时会产生一个向内推力，阻止流体外流。这个推力很高，致使能封住1.0MPa(单唇)、3MPa（双唇）流体的压力，橡胶油封仅为0.03MPa
  3、PTFE油封极佳的抗磨擦性,特别适用于无油或少油状态工作，即使长期停机后再度启用,也能立即拥有低磨擦特性，橡胶油封仅适合有油状态工作。

4、PTFE油封特别适用于高速旋转应用,线速度可达30m/s，NBR橡胶油封最高线速度10m/s。
  5、PTFE油封最高使用温度可达350℃，氟橡胶油封最高使用温度200℃。

6、 PTFE油封可密封水、酸类、碱类、溶剂类、瓦斯气体等，橡胶油封仅可密封油、油脂类。
五：产品应用：空压机、发动机、导热油泵、真空泵、化工泵等各种泵、减速机、轴承、搅拌机、鼓风机、机床、齿轮箱、曲轴、水压马达、化学处理设备和各种专业设备，特别适用于传统橡胶油封无法满足的应用。一般情况下PTFE油封使用寿命是普通油封的20倍。

油封的作用一般就是将传动部件中需要润滑的部件与出力部件隔离，不至于让润滑油渗漏。骨架就如同混凝土构件里面的钢筋，起到加强的作用，并使油封能保持形状及张力

真空泵油封。东莞晶科机械有限公司是专业生产单唇、双唇和三唇PTFE油封的厂家。专业的PTFE唇口处理和不锈钢骨架；是产品质量的强有力的保证。产品主要用于高精密、高磨擦、高压、高温和强腐蚀等一些橡胶油封所无法胜任的苛刻的环境中；是高品质的油封密封件产品之一。

目前主要为水泵油泵厂、空气压缩机厂、汽车空调压缩机厂、各种压缩机厂、汽车机动厂、机车发动机厂、柴油发动机厂、制药设备厂、化工设备厂、包装设备厂、等厂家配套生产，是大多数油封使用厂家理想的供应商。由于长期的生产积累，我公司现在已开具了各种规格的PTFE油封模具，达数千种。具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户！

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

- 财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

晶科机械生产骨架式不锈钢+PTFE油封

工作原理：油封其是螺杆机机头上的典型代表，一般说的油封即指的是骨架油封。油封的作用一般就是将传动部件中需要润滑的部件与出力部件隔离，不至于让润滑油渗漏。骨架就如同混凝土构件里面的钢筋，起到加强的作用，并使油封能保持形状及张力。按结构形式可分单唇骨架油封和双唇骨架油封。双唇骨架油封的副唇起防尘作用，防止外界的灰尘，杂质等进入机器内部。按骨架型式可分为内包骨架油封，外露骨架油封和装配式油封。按工作条件可分为旋转骨架油封和往返式骨架油封。广泛用于压缩机机头，汽油发动机曲轴，柴油发动机曲轴，变速箱，差速器，减震器，发动机

※温度范围-150℃~+270℃

※最高轴速30m/s最高压力3Mpa

※具有极佳的抗摩擦性

※具有极佳的化学稳定性

※适合无油或少油状态工作

注：空压机油封/空压机轴套标准尺寸现货供应，非标油封可现做。

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户！

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

- 财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

晶科机械生产耐高转速，耐高压，耐高温，耐磨，改性聚四氟乙烯不锈钢骨架油封。

油封用途:矿山、冶金、石油、煤矿设备，船舶、内燃机车、工程机械、汽车工。其作用一般就是将传动部件中需要润滑的部件与出力部件隔离，不至于让润滑油渗漏，通常用于骨架油封。旋转轴，是一种旋转轴唇密封。骨架就如同混凝土构件里面的钢筋，起到加强的作用，并使油封能保持形状及张力。按骨架型式可分为内骨架油封，外骨架油封，内外露骨架油封。骨架油封是采用优质丁腈橡胶和钢板制作而成，质量稳定，使用寿命长。

广泛用于汽车，摩托车曲轴，凸轮轴，差速器，减震器，发动机，车桥，前后轮等部位。

1、防止泥沙、灰尘、水气等自外侵入轴承中；

2、限制轴承中的润滑油漏出。对油封的要求是尺寸（内径、外径和厚度）应符合规定；要求有适当的弹性，能将轴适当地卡住，起到密封作用；要耐热、耐磨、强度好、耐介质（油或水等），使用寿命长。

合理使用油封，应注意以下几点：

(1)轴的转速由于设计和结构上的原因，高转数的轴应使用高速油封，低转速的轴使用低速油封，不能将低速油封用于高速轴上，反之也不行。

(2)环境温度在使用温度较高的情况下，应选用聚丙烯酯或硅、氟、硅氟橡胶。并应设法降低油箱中的油温。在使用温度过低的情况下，应选用耐寒橡胶。

(3)压力一般的油封承受压力能力差，压力过大时油封会变形。在压力过大的使用条件下应采用耐压支承圈或加强的耐压油封。

(4)安装上的偏心程度油封和轴配合时偏心过大，则其密封性会变差，特别是在轴转速高时尤为严重。如果偏心过大时，可采用“W”形断面的油封。

(5)轴的表面光洁度，直接影响油封的使用寿命，即轴的光洁度高，油封使用寿命就会长。 　　(

6)注意在油封的唇口应有一定量的润滑油。

(7)要特别注意防止尘土浸入油封。

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

晶科空压机批发不锈钢油封适用于所有螺杆机/滑片机——机头：GHH德哈哈、ROTORCOMP罗德康普、TMC、SKK、VMC、GAK/GASK、Handell汉钟、科莫尔…

不锈钢油封是一种用来解决旋转轴与机体之间密封的装置。它是由至少一对垂直于旋转轴线的端面在流体压力和补偿机构弹力（或磁力）的作用及辅助密封的配合下保持贴合并相对滑动而构成防止流体泄露的装置，常用于泵、压缩机、反应搅拌釜等旋转式流体机械，也用于齿轮箱、阀门、旋转接头、船舶尾轴等密封。骨架油封是油封的典型代表，一般说的油封即指的是骨架油封。油封的作用一般就是将传动部件中需要润滑的部件与出力部件隔离，不至于让润滑油渗漏。骨架就如同混凝土构件里面的钢筋，起到加强的作用，并使油封能保持形状及张力。按结构形式可分单唇骨架油封和双唇骨架油封。双唇骨架油封的副唇起防尘作用，防止外界的灰尘，杂质等进入机器内部。按骨架型式可分为内包骨架油封，外露骨架油封和装配式油封。按工作条件可分为旋转骨架油封和往返式骨架油封。广泛用于汽油发动机曲轴，柴油发动机曲轴，变速箱，差速器，减震器，发动机，车桥等部位。

密封垫的种类有两种。静密封和动密封。

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

晶科机械优价批发Atlascopco（阿特拉斯）油封

适用机型：GA11、GA22、GA37、GA55、GA75、GA90、GA160、GA200、GA315型号：2901500500、2901139900、1616723300、1616602400、1622000900、1616563200、2901006000、2904006000、1616574200、1622000900、2904006100、1622462800、2901052000、1616601200、2901050200、2904182300、2904007000、1616551700、2901107600、2901182300、2901191100、1621483900、161442900、1619517700、1621483900、1621483500等……此油封可代替阿特拉斯进口原装件。油封骨架是由不锈钢板制成,外壳可包橡胶或不包胶,唇口用改性PTFE压制,内壁刻有反旋纹槽,它与轴表面有宽的接触面,当轴旋转时会发生一个向内推力.阻止流体外流，达到高效密。

※温度范围-150℃~+270℃

※最高轴速30m/s最高压力3Mpa

※具有极佳的抗摩擦性

※具有极佳的化学稳定性

※适合无油或少油状态工作

注：空压机油封/空压机轴套标准尺寸现货供应，非标油封可现做。

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户！

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

- 财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

晶科机械厂家直销聚四氟乙烯（PTFE）+不锈钢油封，可代替同类原装进口油封。PTFE油封骨架是由不锈钢板制成，外壳可包橡胶或不包胶，唇口用改性PTFE压制，内壁刻有反旋纹槽，它与轴表面有宽的接触面，当轴旋转时会发生一个向内推力，阻止流体外流，达到高效密封。
骨架油封封口选用的材料为PTFE填充改性（主要填充成份为：玻璃纤维，碳素纤维，石墨，二硫化钼）大大提高了PTFE耐磨性，不锈钢选用#316不锈钢（具有极佳的防腐蚀性）蠕变性优异，温度范围-70℃-250℃，耐压3Mpa，适用于各种品牌、各种型号的螺杆式、滑片式空压机使用。
※温度范围-150℃~+270℃

※最高轴速30m/s最高压力3Mpa

※具有极佳的抗摩擦性

※具有极佳的化学稳定性

※适合无油或少油状态工作

注：空压机油封/空压机轴套标准尺寸现货供应，非标油封可现做。

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户！

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

- 财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

晶科机械厂提供聚四氟乙烯（PTFE）+不锈钢油封，我司专业技术实行设计空压机油封、以销售、安装、维修、保养一条龙服务，为客户提供一个高标准、高质量的空气净化系统

聚四氟乙烯（PTFE）+不锈钢油封，可代替同类原装进口空压机油封。骨架油封封口选用的材料为PTFE填充改性（主要填充成份为：玻璃纤维，碳素纤维，石墨，二硫化钼）大大提高了PTFE耐磨性，不锈钢选用#316不锈钢（具有极佳的防腐蚀性）蠕变性优异，温度范围-70℃-250℃，适用于各种品牌、各种型号的螺杆式、滑片式空压机使用。如：

GHH德哈哈、ROTORCOMP罗德康普，SKK、GAK/GASK、Handell汉钟、科莫尔、Atlascopco（阿特拉斯）、SULLAIR（寿力）、IngcrsoII-Rand（英格索兰）、Compair(康普艾)、FS（复盛）、富达、艾高、宝驹、凌格风、向阳、施耐德、维肯、昆西、艾能、聚才、霸尔、申行健、固力、风霸、螺钢、捷豹、巨霸、玛拉、优耐特斯、博莱特、GD、伯格、 欣达、冠军、昌盛、埃里奥特、 三星、 ALUP 、库伯 、五洋赛德、申健行、斯可络、无锡、正力精工、施耐德、飞和、佳力士、,凯撒、汉诺威、柯龙、韩信、天鹅、岩田、三黄，田边、奔威、螺威、GASK、艾高、柯龙、康乐普、玛拉、台盛、日豹、安龙、威世、红五环、泵威、开山、无锡、静霸、气力王、威世、猎豹、宝驹等……

※温度范围-150℃~+270℃

※最高轴速30m/s最高压力3Mpa

※具有极佳的抗摩擦性

※具有极佳的化学稳定性

※适合无油或少油状态工作

注：空压机油封/空压机轴套标准尺寸现货供应，非标油封可现做。

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户！

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

- 财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

晶科机械厂家优价批发：GHH-RAND机头油封维修包型号：CE55、CE55R、OS70、OS70R、CF75D1、CF75D2、CF75D3、CF75D4、CF75D5、CF75D6、CF75D8、CF90D、CF90D1、CF90D2、CF90D3、CF90D4、CF90D5、CF90D6、CF90D7、CF90D8、CF90LD1、CF90G5、CF90LG3、CF128D、CF128G、CF128LG OS110、OS110R、。CF180R、CF180RB、、CF180G2、CF246G机头上油封，轴套，轴承，油封维修包

※温度范围-150℃~+270℃

※最高轴速30m/s最高压力3Mpa

※具有极佳的抗摩擦性

※具有极佳的化学稳定性

※适合无油或少油状态工作

注：空压机油封/空压机轴套标准尺寸现货供应，非标油封可现做。

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户！

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

油封主要用于高精密、高磨擦、高压、高温和强腐蚀等一些橡胶油封所无法胜任的苛刻的环境中；骨架油封是高品质的油封密封件产品之一

晶科机械厂家优价批发ROTORCOMP罗德康普主机油封	型号：NK40、NK60、NK60-2、NK101、NK160 、NK170、NK201、B101、B160、B170、B201、B260机头油封、轴套、轴承

※温度范围-150℃~+270℃

※最高轴速30m/s最高压力3Mpa

※具有极佳的抗摩擦性

※具有极佳的化学稳定性

※适合无油或少油状态工作

注：空压机油封/空压机轴套标准尺寸现货供应，非标油封可现做。

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户！

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

晶科机械生产复盛空压机油封：机型：SA22；SA37；SA55；SA75；SA120；SA150；SA185；SA250；SA315，件号：9340386-80600E；9340386-90650E；9340386-90680E；9340386-C0A00E；71121011-18290；71131011-18290；71141011-18090；71161011-18290；71161011-18091

※温度范围-150℃~+270℃

※最高轴速30m/s最高压力3Mpa

※具有极佳的抗摩擦性

※具有极佳的化学稳定性

※适合无油或少油状态工作

注：空压机油封/空压机轴套标准尺寸现货供应，非标油封可现做。

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户！

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

晶科机械厂家直销：聚氟乙烯(PTFE)骨架油封可代替同类进口产品。PTFE油封骨架是由不锈钢板制成,外壳可包橡胶或不包胶,唇口用改性PTFE压制,内壁刻有反旋纹槽,它与轴表面有宽的接触面,当轴旋转时会发生一个向内推力.阻止流体外流，达到高效密封。	空压机油封适用于所有螺杆式空压机，滑片式空压机，鼓风机，挤压机，

※温度范围-150℃~+270℃

※最高轴速30m/s最高压力3Mpa

※具有极佳的抗摩擦性

※具有极佳的化学稳定性

※适合无油或少油状态工作

注：空压机油封/空压机轴套/轴承标准尺寸现货供应，非标油封可现做。

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户！

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

广东东莞晶科机械厂家生产PTFE Oil Seal 骨架油封，适用于所有螺杆式空压机，滑片式空压机，鼓风机，挤压机，高速离心机，真空泵，液压机械，流体机械，汽油发动机曲轴，柴油发动机曲轴，变速箱，差速器，减震器，发动机，车桥等部位

※温度范围-150℃~+270℃

※最高轴速30m/s最高压力3Mpa

※具有极佳的抗摩擦性

※具有极佳的化学稳定性

※适合无油或少油状态工作

注：尺寸齐全现货供应，非标油封可现做。

售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650来自勤加缘网：http://www.qjy168.com

晶科机械厂家批发：复盛空压机伺服气缸91202-033，型号：ZAED40适用于空压机进气阀上。类型：1.带膜片式气缸：2.活塞式气缸ZAED40/ZBED40/PAED40/23-559795伺服气缸，88290001-129寿力气缸，88290001-127气缸

气缸工作原理：其将压缩空气的压力能转换为机械能，驱动机构作直线往复运动、摆动和旋转运动。伺服气缸以标准气缸为主体，以电子气缸定位器为核心，并且通过给定的标准模拟电信号完成对气缸拉杆伸出0-100%的全过程的连续模拟控制。通常，伺服气缸用在进气阀上起控制推动作用。

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

- ※财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

晶科机械厂家批发贺尔碧格新款空压机伺服气缸，控制气源来自三向电磁阀，经反比例阀至伺服气缸，老款带有伺服气缸膜片，膜片为易损消耗件。件号：带膜片伺服气缸9315717-224564-4或2104050054；无膜片伺服气缸9315615-2245012-H8或2104050012，。单作用弹簧复位，专用于压缩机进气阀的蝶阀开关控制，能替代膜片式气缸 工作压力：0.4-1.0Mpa 缸径：25、32、40mm三种可选。英格索兰气缸：42527366，22334155，39589056，42855494，42495911， 42855494，42865451，54386511，92700319，92866904，92956499，99250037，99250631，99254229，35584689，39413182，39413430，39589056，42495903，42495911，54600366

※工作压力：0.4—1.0Mpa

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

- ※财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

英格索兰(Ingersoll Rand空压机气缸——调速气缸，此气液缸工作原理：后端进气或油，气液缸活塞杆伸出，后端排气或油，此时气液缸通过弹簧的作用力活塞杆缩回即复位。进气进油口螺纹纹：G1/8。

英格索兰气缸型号：42527366，22334155，39589056，42855494，42495911， 42855494，42865451，54386511，92700319，92866904，92956499，99250037，99250631，99254229，35584689，39413182，39413430，39589056，42495903，42495911，54600366

※工作压力：0.4—1.0Mpa

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

- ※财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

英格索兰空压机气缸22334155

英格索兰空压机气缸35584689

英格索兰空压机气缸39479852

英格索兰空压机气缸39589056

英格索兰空压机气缸42495911

英格索兰空压机气缸42855494

英格索兰空压机气缸42865451

英格索兰空压机气缸54600366

英格索兰空压机气缸99250037

英格索兰空压机气缸99254229

英格索兰空压机气缸99315780

晶科机械厂家批发单作用于弹簧复位，专用于压缩机进气阀的叠阀开关控制，能代替膜片式气缸 代替贺尔碧格气缸。

※工作压力：0.4—1.0Mpa

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

- ※财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

单作用弹簧复位，专用于压缩机进气阀的蝶阀开关控制，能替代膜片式气缸 工作压力：0.4-1.0Mpa 缸径：25、32、40mm三种可选

晶科机械生产：复盛空压机膜片91202-033-1

膜片品牌：贺尔碧格Hoerbiger伺服气缸膜片，型号：88-559 767，88-665 957，90-560 525适用于复盛，凌格风，飞和，正力，维肯，斯可络，巨风，开山，艾能，罗威，劲源等空压机进气阀的气缸里，伺服气缸膜片主要应用于流量、压力、差动、液位、恒温体积热补偿等的阀门。35317197英格索兰空压机膜片，35592534英格索兰膜片

优点：工作可靠性高、复兴好、工作寿命长。动作次数8至10万次

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

晶科机械优价批发：复盛空压机容调阀/容量调节阀：9312717-122102-C，日本CKD牌型号：6062-2C，2分螺牙接口，当系统压力逐渐上升，未达到压力开关之设定值时，首先达到容调阀设定压力，容调阀（调压阀）此时工作。

※规格齐全，质量保证！

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

晶科机械优价批发：凌格风容量调控制阀

其工作原理—当系统压力上升到容调控制阀设定压力时，容调控制阀开启，通过进气阀伺服气缸将进气阀门推闭，使进气量逐渐减少，这时进入容调状态。如果压力维持上升，进气访阀门开启越小，当系统压力降低，进气阀的进气量随之越大。

※规格齐全，质量保证！

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

晶科机械优价批发：复盛温控阀
     工作原理—空压机运行过程中如果油温过低将会产生冷凝水，这对螺杆是有危害的。因此，当油温过低时，通过温控阀将到冷却器的管路旁通掉，以达到控制油温的目的。随着使用时间的增长，温控阀的温控原料老化或由于空气中杂质的堵塞，使管路和油过滤器之间处于常通或半通状态，以致造成部分冷却油不能到达油冷却器进行冷却，冷却油周而复始的循环使用，温度逐步增加，最后造成机头温度过高

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

============================================================================================================

晶科机械优价批发：空压机温控阀，型号TV1/2、TV3/4、TV1、TV1 1/4、TVFT1/2、TVFT3/4、TVFT1、VTFT1 1/4

温控制阀—其功能是使排气温度维持在压力露点温度以上。当润滑油温度较低时，在油温控制阀的作用下，润滑油不经冷却器。当润滑油温度达到设定温度时，在油温控制阀的作用下，润滑油经过 冷却器冷却再进入压缩机

※规格齐全，质量保证！

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

晶科机械优价批发：单向阀/油止回阀/油停止阀：9313615-162108-K

工作原理：单向阀是气流只能一个方向流动而不能反向流动的方向控制阀。其工作原理与液压单向阀一样。压缩空气从P口进入，克服弹簧力和摩擦力使单向阀阀口开启，压缩空气从P流至A；当P口无压缩空气时，在弹簧力和A口(腔)余气力作用下；阀口处于关闭状 态，使从A至P气流不通。单向阀应用于不允许气流反向流动的场合，如空压机向气罐充气 时，在空压机与气罐之间设置一单向阀，当空压机停止工作时，可防止气罐中的压缩空气回流 到空压机。单向阀还常与节流阀、顺序阀等组合成单向节流阀、单向顺序阀使用。

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

空压机止回阀是指依靠介质本身流动而自动开、闭阀瓣，用来防止介质倒流的阀门，又称逆止阀、单向阀、逆流阀、背压阀、和油止回阀。止回阀属于一种自动阀门，其主要作用是防止介质倒流、防止泵及驱动电动机反转，以及容器介质的泄放。止回阀还可用于给其中的压力可能升至超过系统压的辅助系统提供补给的管路上。止回阀主要可分为旋启式止回阀（依重心旋转）与升降式止回阀（沿轴线移动）。 这种类型的阀门的作用是只允许介质向一个方向流动，而且阻止方向流动。通常这种阀门是自动工作的，在一个方向流动的流体压力作用下，阀瓣打开；流体反方向流动时，由流体压力和阀瓣的自重合阀瓣作用于阀座，从而切断流动。 其中止回阀就属于这种类型的阀门，它包括旋启式止回阀和升降式止回阀。旋启式止回阀有一介铰链机构，还有一个像门一样的阀瓣自由地靠在倾斜的阀座表面上。为了确保阀瓣每次都能到达阀座面的合适位置，阀瓣设计在铰链机构，以便阀瓣具有足够有旋启空间，并使阀瓣真正的、全面的与阀座接触。阀瓣可以全部用金属制成，也可以在金属上镶嵌皮革、橡胶、或者采用合成覆盖面，这取决于使用性能的要求。旋启式止回阀在完全打开的状况下，流体压力几乎不受阻碍，因此通过阀门的压力降相对较小。升降式止回阀的阀瓣座落位于阀体上阀座密封面上。此阀门除了阀瓣可以自由地升降之外，其余部分如同截止阀一样，流体压力使阀瓣从阀座密封面上抬起，介质回流导致阀瓣回落到阀座上，并切断流动。根据使用条件，阀瓣可以是全金属结构，也可以是在阀瓣架上镶嵌橡胶垫或橡胶环的形式。像截止阀一样，流体通过升降式止回阀的通道也是狭窄的，因此通过升降式止回阀的压力降比旋启式止回阀大些，而且旋启式止回阀的流量受到的限制很少

晶科机械优价批发空压机最小压力阀

产品规格：DN20,DN25,DN32,DN40,DN50,DN65

螺杆空压机最小压力维持阀主要有以下三个作用。

一：缓冲的作用，就是空压机在加载的瞬间，因为最小压力阀是关闭的，油气分离器前后压差相对较小，这样空压机主机出口空气流动相对就不会太快，可有效防止强气流对油气分离器造成的伤害。

二：维护空压机油循环压力，空压机油润滑是靠机器本身的压力差进行，没有额外的油泵辅肋，当机器在空载状态时，机器内部仍需要一定的压力维持油循环，所以进气阀门相对关闭，而最小压力阀防止压力泄漏，这样保证润滑油循环。

三：可有效防止空压机跑油，因为在空压机开始运行时，如果没有最小压力维持阀，空压机一加载，空气就直接排出来了，这样由于机器内部压力低，空气流动大，这样经过油气分离后的一部分油容易被空气带出来，有最小压力维持阀后，机器内部在压力达到4KG以上时才向外部排出，这时经过分离后的那一部分油在压力的作用下，经回油管又回到空压机主机，以止防止空压机跑油。※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

晶科机械优价批发：复盛螺杆式空压机压力维持阀：71111111-47001、71131111-47001、71121-47000工作原理：压力维持阀—其主要功能是使油气桶压力保持在大约0.4MPA范围内，空载运行时，确保系统供油正常。压力维持阀位于油气桶上方油细分离器之处出口处，开启压力设定于0.45Mpa左右，压力维持阀的工能为A起动时优先建立起冷却液所需之循环压力，确保机体的润滑。B于压力超过0.45Mpa之后方行开启，可降低流过油细分离器的空气流速，除确保油细分离器效果之外，并可保护油细分离器免因压差太大而受损。

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

东莞晶科机械批发通用配件：

PTFE+不锈钢油封、IKO轴套，广泛用于螺杆式空压机，滑片式空压机，压缩机机头，汽油发动机曲轴，柴油发动机曲轴，变速箱，差速器，减震器，发动机，真空泵，液压机，挤压机，鼓风机

通用电磁阀：二位二通、二位三通、二位四通、加卸电磁阀，卸放电磁阀，加卸载一体阀，VMC电磁阀、AC24V|110V|220|、DC24V|、广泛用于螺杆式空压机

通用传感器：国产机通用压力传感器，温度传感器，型号：G1/4，M10*1，M12*1，M12*1.5，M20*1.5、适用寿力、阿特拉斯、英格索兰、复盛、艾能、康普艾、凌格风、巨风、捷豹、施耐德、斯可络等国产空压机……

通用联轴器|联轴器缓冲垫：适用寿力、阿特拉斯、英格索兰、复盛、艾高、艾能、康普艾、凌格风、巨风、捷豹、施耐德、斯可络等国产空压机……

阀门配件：VMC放空阀|模块维修包、VMC进气阀|进气阀维修包、最小压力阀、压力维持阀、反比例阀、温控阀|温控阀芯、406929寿力调节阀，1622369480阿特拉斯调节阀|放空阀、71121110-64115-01复盛梭动阀、

其它通用配件：电子自动排水器、自动排水器、定时器、时间控制器、空压机伺服气缸、贺尔碧格膜片、油分压差开关、油滤压差开关、空滤压差开关、空压机油镜|油标、空压机风冷却器/水冷却器，精密过滤器/过滤芯、复盛背接式油压表、

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

晶科机械优价批发：复盛空压机比例控制阀/反比例阀：9312715-224102-H、93109-03工作原理:空压机正反比例阀超过设定的调节压力才起作用，此时系统的排气压力越高，通过反比例阀输出的控制压力就越低。而控制压力越低，通过气缸伸缩控制的进气卸荷阀碟片的开度就越小，压缩机的进气量也就越小，使压缩机的供气量与耗气量保持平衡，实现无级气量调节功能。

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

晶科机械优价批发：复盛空压机进气阀71121111-31002|2605310591

工作原理：空压机进气阀对于螺杆空压机进气阀的一个总的规律就是：进气阀得电加载，失电卸载。有时候我们的设备有在卸载的情况下出现电流稍微有点大，22KW的卸载时电流有31A。初步怀疑进气阀没关严，因为在没用气的时候，机器卸载后，压力还会慢慢上升，有时会高压报警停机！而且在停机后，机器内部还有一些残余压力无法卸放（在6公斤左右），导致再次启动时，主机过载

当螺杆空压机进气阀属于常开式进气阀,螺杆空压机在没有加载时电磁阀是打开的,压缩机加载后电磁阀是关闭的.当电磁阀打开时,会有一路气体去关闭进气阀,但是不能完全关死,还要保留进气空间,以维持压缩机润滑所需要的最小压力,这个压力一般在1.5bar;电磁阀关闭后,压缩机会进入正常工作状态,直至到设定的工作压力,这取决于用户.该进气阀有两路管,一路放空;一路放掉阀中余气,保证压缩机正常加载。卸载时,电流过大,说明罐压较高,进气阀开度梢大,请调整放空螺钉,保证罐压不会太高.

螺杆空压机停机后,罐压一般在60秒左右就可以完全排空,即压力为0.而你的罐压还有6bar,说明进气阀放空管路存在问题:1.可能是管路直径过细;2.组合阀孔口过小或是否杂物堵塞.

卸载后,压力会有轻微的来回升高,但这个只是平衡需要,而且时间很短.不会上升到高

、压停机.高压停机应该是空压机电磁阀存在问题,请检查它是否完好,是否可以正常工作.不论什么样的进气阀,都应当在卸载时维持罐压在1.0~2.0BAR之间.过高对于螺杆空压机的能量是很大的浪费.

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

螺杆式空压机进气阀功能：

1.可以实现On/Off或0～100%的气量调节。

2.自带止回阀，可以有效地防止润滑油倒流。

3.空压机卸载时的系统内部压力可以通过进气阀调节。

特点：

1.独特的进气通道设计，使得采用活塞式止回的RS系列进气阀与采用重锤式止回的进气阀的压力损失相当。

2.RS系列将泄放阀、反比例阀、电磁阀集成为一体，安装时只需两根气管、一路电源接至进气阀即可，大大缩短了装配工时，减少了泄漏点。

3.反比例阀只在气量调节时排气，正常加载运行时不会排气，相比常规反比例阀更节能。

晶科机械优价批发：凌格风进气阀

凌格风进气阀—通过进气阀伺服气缸控制进气阀门动作来做空载运行和全载运行。压缩机起动时进气阀门关闭，确保不带负荷起动。当压缩机负荷运行时，由电磁阀和容调控制阀通路过来的气体进入进气阀伺服气缸，推动阀杆，使阀门全开，以达到全负荷运行。当压力达到压力开关设置值时，压力开关动作，把气阀伺服气缸压力卸放。进气阀阀门关闭，形成空载运行。

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

寿力空压机梭动阀408893

封闭及输送过程：

主副两转子在吸气结束时，其主副转子齿峰会与机壳闭封，此时空气在齿沟内闭封不再外流，即[封闭过程]。两转子继续转动，其齿峰与齿沟在吸气端吻合，吻合面逐渐向排气端移动。

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

晶科机械优价批发：螺杆式空压机压力开关

压力开关工作原理：其用在空压机上面主要是来调节空压机的起停状态 , 通过调节储气罐内的压力来让空压机停机休息 , 对机器有保养作用 . 空压机工厂调试的时候 , 根据客户需要调节到指定压力 , 然后设定一个压差 . 例如 , 压缩机开始启动 , 向储气罐打气 , 压力 10kg 时候 , 空压机停机或者卸载 , 当压力到 7kg 时候空压机又开始启动 , 此间有一个压力差 , 这个过程就可以让压缩机休息一下 , 达到维护空压机的作用 . 2205460004富达压力开关

由电动机直接驱动压缩机，使曲轴产生旋转运动，带动连杆使活塞产生往复运动，引起气缸容积变化。由於气缸内压力的变化，通过进气阀使空气经过空气滤清器（消声器）进入气缸，压缩行程中，由於气缸容积的缩小，压缩空气经过排气阀的作用，经排气管，单向阀（止回阀）进入储气罐，当排气压力达到额定压力 0.7MPa 时由压力开关控制而自动停机。当储气罐压力降至 0.5--0.6MPa 时压力开关自动联接启动

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

东莞晶科机械厂家直销：

油分压差开关，油滤压差开关，空滤压差开关

压差开关是一种简单的压力控制装置，当被测压力达到额定值时，压力开关可发出警报或控制信号。压力开关的工作原理是：当被测压力超过额定值时，弹性元件的自由端产生位移，直接或经过比较后推动开关元件，改变开关元件的通断状态，达到控制被测压力的目的。压力开关采用的弹性元件有单圈弹簧管、膜片、膜盒及波纹管等。开关元件有磁性开关、水银开关、微动开关等。压力开关的开关形式有常开式和常闭式两种。压力开关的调节方式有两位式和三位式两种。

1、精度：表示设备精准程度的值，包括线性度、公差、迟滞、重复性等。目前长野的压力开关最高精度,可达到±0.5%F.S，型号为HLP110E。

2、最大压力（Max.P)：压力范围的最大值。

3、满量程（F.S)：压力范围最大值和最小值的差值

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

晶科空压机优价批发：螺杆机空压机专用观油镜、视油镜、油标、油尺、油位计、液位计、浮球式观油镜、可透视观油镜有机玻璃观油镜物理性能： 1、洛氏硬度m120, 2、受压缩、伸长1260kg/cm 3、抗弯曲强度，抗绕强度1050kg/cm， 4、推荐连续最大使用温度110度。

观油镜：提供以下品牌螺杆式空压机专用：阿特拉斯、复盛、斯可络、凌格风、星豹、博莱特、开山、日立、神钢空压机、凌格风、浪潮、施耐德、罗威、螺钢、霸尔、优耐特斯、维尔特克、奔威、维肯、无锡、捷豹、巨霸等。浮球式观油镜，型号：1613902000 、1616510800、1614918400、1622365900；条形观油镜中心孔距离：50、60、70、80、90、94、100、120、127、130、135、140、160、170、180、200、260、300适用于：日本神钢，日立，韩国釜玛，浙江开山，上海康可尔，复盛，艾能，斯可络、凌格风、星豹、博莱特，红五环、浪潮、施耐德、罗威、螺钢、霸尔、优耐特斯、维尔特克、奔威、维肯、无锡、捷豹、巨霸等螺杆式空压机

功能特点：

采用进口元件，性能可靠，稳定性好

结构紧凑、安装使用方便

外部可直接调整零点和满度

采用全不锈钢结构，可测量多种介质的液位

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

晶科机械批发空压机专用油位镜

规格：条形观油镜中心孔距离：50、60、70、80、90、94、100、120、127、130、135、140、160、170、180、200、260、300适用于：日本神钢，日立，韩国釜玛，浙江开山，上海康可尔，复盛，艾能，斯可络、凌格风、星豹、博莱特，红五环、浪潮、施耐德、罗威、螺钢、霸尔、优耐特斯、维尔特克、奔威、维肯、无锡、捷豹、巨霸等螺杆式空压机

功能特点：

采用进口元件，性能可靠，稳定性好

结构紧凑、安装使用方便

外部可直接调整零点和满度

采用全不锈钢结构，可测量多种介质的液位

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

晶科机械优价批发，定时器，时间控制器，电子自动排水阀：品牌（乔克）JORC，型号：OPT-A电子自动排水器、OPT-B电子自动排水器阀。

工作原理：以固态电子定时器与电磁阀相匹配，实现压缩空气冷凝水的定时自动排放，广泛应用于过滤器、分离器、干燥机、储气罐、滴水脚等压缩空气系统部件，排放时间与间隔时间可根据不同需要进行调节。OPT-A（普压型）配有球阀过滤器BVS，呈L型结构。BVS集隔离用球阀和过滤网于一体，外形小巧，清洗极其方便；额定压力16Bar，冷凝水入口1/2"外螺纹，出口1/2"或1/4"外螺纹（与相应接口的电子排水阀相匹配）。BVS加装于电子排水阀之前，确保阀芯无堵塞。

1.结构特点：配有球阀过滤器，球阀过滤器与电子排水阀是分体的，呈L型结构

2.压力：16Bar

3.电压：交流380、230、115V，直流24V，电压范围±10%

4.接口1/2"、1/4"内螺纹供选择

5.间隔时间（OFF）：0.5-45分钟可调

6.排放时间（ON）：0.5-10 秒可调

7.手动测试按钮TEST：有

8.防护等级IP65（NEMA4）

9.绝缘等级：H级（耐温180℃）

10.安装位置：任意

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

东莞晶科批发NP-1/NP-2/NP-3内排水器（或浮球式排水器），常用于自动排除管道低处，冷冻式空气干燥机，油水分离器，储气罐及各种空气过滤器底部等处的积水。可安装在不便于进行人工排放污水的地方，如高处，低处，狭隘处，特别是安装在用气量较大，放水次数较频繁的地方，可防止人工排水被遗忘而造成压缩空气泠凝水重新污染。

本产品安装在精密过滤器，自动排水器，空气过滤器，空气过滤器减压阀水杯底部，能自动排水积聚在水杯中的泠凝水。

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

安全阀：

东莞晶科空压机批发安全阀

产品介绍：我公司空压机配件在全国均有销售点及服务商，　按作用原理分类，可以分为直接作用式安全阀和非直接作用式安全阀。 
    　　1.直接作用式安全阀 
    　　　直接作用式安全阀是在工作介质的直接作用下开启的，即依靠工作介质压力的作用克服加载机构加于阀瓣的机械载荷，使阀门开启。这种安全阀具有结构简单，动作迅速，可靠性好等优点。但因为依靠结构加载，其载荷大小受到限制，不能用于高压、大口径的场合。 
    　　2.非直接作用式安全阀 
    　　　这类安全阀可以分为先导式安全阀、带动力辅助装置的安全阀。 
    　　先导式安全阀是依靠从导阀排出的介质来驱动或控制的。而导阀本身是一个直接作用式安全阀，有时也采用其他形式的阀门。先导式安全阀适用于高...

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

空压机安全阀

产品型号

A28X-16T、 AK28X-16T 、AK28H-16T

产品概述

A28X-16T,AK28X-16T弹簧式安全阀适用于公称压力PN1.6MPa，工作温度≤120℃，AK28H-16T适用于工作温度≤120℃，介质为空气的空气压缩机，压力容器，工业设备和管道上，作为防止超压的一种保险装置。整定压力可根据客户要求调整(依据标准GB12243-2005)，用途:适用于各类螺杆式压缩机。

公称通径DN15，DN20， DN25， DN32， DN40， DN50

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

空压机控制面板

PLC（Programmable Logic Controller），是可编程逻辑控制器。它采用一类可编程的存储器，用于其内部存储程序，执行逻辑运算，顺序控制，定时，计数与算术操作等面向用户的指令，并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。

PLC的基本结构PLC实质是一种专用于工业控制的计算机，其硬件结构基本上与微型计算机相同，基本构成为：

a、电源

PLC的电源在整个系统中起着十分重要的作用。如果没有一个良好的、可靠的电源系统是无法正常工作的，因此PLC的制造商对电源的设计和制造也十分重视。一般交流电压波动在+10%(+15%)范围内，可以不采取其它措施而将PLC直接连接到交流电网上去

b. 中央处理单元(CPU)

中央处理单元(CPU)是PLC的控制中枢。它按照PLC系统程序赋予的功能接收并存储从编程器键入的用户程序和数据；检查电源、存储器、I/O以及警戒定时器的状态，并能诊断用户程序中的语法错误。当PLC投入运行时，首先它以扫描的方式接收现场各输入装置的状态和数据，并分别存入I/O映象区，然后从用户程序存储器中逐条读取用户程序，经过命令解释后按指令的规定执行逻辑或算数运算的结果送入I/O映象区或数据寄存器内。等所有的用户程序执行完毕之后，最后将I/O映象区的各输出状态或输出寄存器内的数据传送到相应的输出装置，如此循环运行，直到停止运行。

为了进一步提高PLC的可靠性，近年来对大型PLC还采用双CPU构成冗余系统，或采用三CPU的表决式系统。这样，即使某个CPU出现故障，整个系统仍能正常运行。

c、存储器

存放系统软件的存储器称为系统程序存储器。

存放应用软件的存储器称为用户程序存储器。

d、输入输出接口电路

1．现场输入接口电路由光耦合电路和微机的输入接口电路，作用是PLC与现场控制的接口界面的输入通道。

2．现场输出接口电路由输出数据寄存器、选通电路和中断请求电路集成，作用PLC通过现场输出接口电路向现场的执行部件输出相应的控制信号。

e、功能模块

如计数、定位等功能模块。

f、通信模块

如以太网、RS485、Profibus-DP通讯模块等

东莞晶科机械批发通用配件：

PTFE+不锈钢油封、IKO轴套，广泛用于螺杆式空压机，滑片式空压机，压缩机机头，汽油发动机曲轴，柴油发动机曲轴，变速箱，差速器，减震器，发动机，真空泵，液压机，挤压机，鼓风机

通用电磁阀：二位二通、二位三通、二位四通、加卸电磁阀，卸放电磁阀，加卸载一体阀，VMC电磁阀、AC24V|110V|220|、DC24V|、广泛用于螺杆式空压机

通用传感器：国产机通用压力传感器，温度传感器，型号：G1/4，M10*1，M12*1，M12*1.5，M20*1.5、适用寿力、阿特拉斯、英格索兰、复盛、艾能、康普艾、凌格风、巨风、捷豹、施耐德、斯可络等国产空压机……

通用联轴器|联轴器缓冲垫：适用寿力、阿特拉斯、英格索兰、复盛、艾高、艾能、康普艾、凌格风、巨风、捷豹、施耐德、斯可络等国产空压机……

阀门配件：VMC放空阀|模块维修包、VMC进气阀|进气阀维修包、最小压力阀、压力维持阀、反比例阀、温控阀|温控阀芯、406929寿力调节阀，1622369480阿特拉斯调节阀|放空阀、71121110-64115-01复盛梭动阀、

其它通用配件：电子自动排水器、自动排水器、定时器、时间控制器、空压机伺服气缸、贺尔碧格膜片、油分压差开关、油滤压差开关、空滤压差开关、空压机油镜|油标、空压机风冷却器/水冷却器，精密过滤器/过滤芯、复盛背接式油压表、

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

晶科机械厂家直销：空压机专用电磁阀，类型：卸载常开式，

复盛空压机泄放电磁阀： 新款9313915-252104 老款2104090172 9313915-252104-K 。2104090133  9313715-164101-B

工作原理：当停机或空车时，此阀即打开，排出桶内之压力，关闭进气阀以确保压缩机再次运行时能在无负载之情况下起动或空负荷运转。空压机常用电压及口径一般为：AC110V、AC220V、DC24V；G1/2、G1/4；

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

晶科机械厂家直销：螺杆式空压机专用电磁阀，类型：加载常闭式，复盛空压机三相电磁阀/三向电磁阀 件号：2104090133  9313715-164101-B 2104090172 9313915-252104-K

工作原理：一进二出电磁阀，当电磁阀线圈通电时第一路打开，第二路关闭，当电磁阀线圈断电时第一路关闭，第二路打开；空压机常用电压及口径一般为：AC110V、AC220V、DC24V；G1/4等；

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

晶科机械厂家直销：空压机专用电磁阀

类型：加卸载一体阀，型号：644006101、644006105、644004401、644006301、644006401、644006601、644007701、644006167适用于宝驹（BOGE、伯格、博格、库伯）。向阳（向杨）、螺钢、霸尔、螺霸、凯撒、康普艾、博莱特、巨霸、复盛、凌格风、艾能、富达、英格索兰等……

电压AC220V、DC 24V，类型：加载（常开）电磁阀，卸载（泄放、常闭）等

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

晶科机械厂家直销：空压机专用电磁阀

品牌：

阿特拉斯型号：1089042821、1089062110 、1089062114、1089062104、1089062149、076982025811、1089070209、1089070210、1089070213、10890702163、

寿力电磁阀型号：250038-755、250038-764、250038-762、250038-666、250029-249、

二位二通4分、二位二通2分、二位三通2分、二位三通2分/4分二位四通，伯格，宝驹，BOGE，向阳，向杨，螺钢，霸尔，螺霸，凯撒，康普艾10004439电磁阀，博莱特，巨霸，复盛，凌格风，艾能电磁阀…220VDC 24VAC，加载（常开）电磁阀，卸载（泄放、常闭）电磁阀，ODE电磁阀，英格索兰备件

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

英格索兰空压机电磁阀型号：

92915628-，92915636，99260432，99260421，22093892，39120472，39136932，39312897，39312905，39479563， 
42866608-IR，39312905，92917004。

英格索兰电磁阀

89292551，99315822，44004539，42845115，22516025，42852491，42855551，42855569，42855577，42855585，42863100，92715614，36842300，39583943，42590083，92956135， 22050090，22050108，22247308，99268799，

英格索兰调节电磁阀

22163307，39418292，39497680，39418928， 39530852

英格索兰断水电磁阀

39479803，39479811

英格索兰断油电磁阀

22173629，99260424，99267288，22205462，39318241，39476569，39476825，39479530，42552687，88164355，92915651，93470235，99261109，39318233， 42866616，ATC26007 
英格索兰加载电磁阀

19019421，42855577，92542091，99315814，22228019，22228019，39146741，39418926，39418926，89292551，39172739，39146741，22226898，42552950※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

晶科机械厂家批发：凌格风控制电磁阀

其工作原理__控制压缩机的加载与卸装。当工作压力达到压力开关设置值时，控制电磁阀开关动作，控制进气阀伺服气缸关闭或开启。

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

一、关于螺杆式空气压缩机电磁阀晶科机械总结的工作原理如下：

空压机电磁阀是用来控制流体的方向的自动化基础元件，属于执行器；通常用于机械控制和工业阀门上面，对介质方向进行控制，从而达到对阀门开关的控制。

二、工作原理

螺杆式空气压缩机电磁阀里有密闭的腔，在不同位置开有通孔，每个孔都通向不同的油管，腔中间是阀，两面是两块电磁铁，哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边，通过控制阀体的移动来档住或漏出不同的排油的孔，而进油孔是常开的，液压油就会进入不同的排油管，然后通过油的压力来推动油缸的活塞，活塞又带动活塞杆，活塞杆带动机械装置动。这样通过控制电磁铁的电流就控制了机械运动。

三、分类

1、螺杆空压机电磁阀从原理上分为三大类：

1）直动式电磁阀：原理：通电时，电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起，阀门打开；断电时，电磁力消失，弹簧把关闭件压在阀座上，阀门关闭。特点：在真空、负压、零压时能正常工作，但通径一般不超过25mm。

2）分布直动式电磁阀：原理：它是一种直动和先导式相结合的原理，当入口与出口没有压差时，通电后，电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起，阀门打开。当入口与出口达到启动压差时，通电后，电磁力先导小阀，主阀下腔压力上升，上腔压力下降，从而利用压差把主阀向上推开；断电时，先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件，向下移动，使阀门关闭。特点：在零压差或真空、高压时亦能可*动作，但功率较大，要求必须水平安装。

3）先导式电磁阀：原理：通电时，电磁力把先导孔打开，上腔室压力迅速下降，在关闭件周围形成上低下高的压差，流体压力推动关闭件向上移动，阀门打开；断电时，弹簧力把先导孔关闭，入口压力通过旁通孔迅速腔室在关阀件周围形成下低上高的压差，流体压力推动关闭件向下移动，关闭阀门。特点：2 ?/ N4 [" f- r2 t: [7 O

流体压力范围上限较高，可任意安装（需定制）但必须满足流体压差条件。

2、电磁阀从阀结构和材料上的不同与原理上的区别，分为六个分支小类：直动膜片结构、分步重片结构、先导膜式结构、直动活塞结构、分步直动活塞结构、先导活塞结构

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

晶科机械厂家批发复盛空压机温控阀阀芯

适用于复盛以下机型/型号

SA-15/22/37，9316410-202106-71，SA220/230/350，9316517-202906-76，SA-15/22 9316417-202108-71，91103-075，SA-55/75，SA-475/4100，71141212-48830，SA-4 9316415-202112-71-1，SA-4/5， SA-60 ，71161111-48830， SA-5 ，9316415-202112-71 SA-5 /SA-185

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

热控阀芯适用于以下复盛空压机及零件号

SA-15/22/37，9316410-202106-71，SA220/230/350，9316517-202906-76，SA-15/22 9316417-202108-71，91103-075，SA-55/75，SA-475/4100，71141212-48830，SA-4 9316415-202112-71-1，SA-4/5， SA-60 ，71161111-48830， SA-5 ，9316415-202112-71 SA-5 /SA-185

晶科机械批发阿特拉斯空压机温控阀芯－型号：1614749300、2901006800、2901006900、1619733300、1619759600、1622706401、1622706402、1622706403、1619756000、1622707002、2901007400、1622375980、1622375981、1622375982、1622375900、1622375901、1202586901、1202586902、1202586903、1202586904、2901044700、2202742000、2901083800、1613706401、1619759602、2901145400、2901146400、2901145500、2901161600、2901161700

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

晶科机械厂家批发康普艾温控阀芯－型号：100010134、 A11175274、A11513574、3515C、A11511974、A11447774、A11244474、11203274、11375374、11175274、11175374、10594074

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

晶科机械厂家批发英格索兰温控阀

型号温控阀阀芯适用于英格索兰全系列空压机具体零件号如下：

99275075 36893824 39207402 54586805 22064687 95022034 99250532 39437645 42840256 54702212 99252207 95022257 49542621 39437652 92752203 2109295 35371079 2595745 39902382 37952389 39217369 39412788 39476452 92703297 22477525 37952397 92703289 37952231 39467642 23137920 22195820 39478193 39902382 42857979 22362198 22832885 22125249 23889181 39854880 22477541 22186720 22393326 36782019 39143771 39834684 23635949 93128G107 68157254 35288117 92774165 36897940 21889173 22463368 37952397

23073307 92770965 39330857 22125223 22822024 68054469 54414420 39441944 22125215 23889173 39437852 93514685 54414420 54702212 39422944 39207402 57329985 68112051 99300949 39902374 39481429 37952397 38148029 37952280 22165047 99250508 22282024 39488689 39476890 37952322 99273898 99252207 42860569 39488671 37952348 37952330

22125231 39441191 54385901 92703289 39422522 38197992 1303739/01 85649408 38165536 37952314 37952207 32213811 39467634 85647329 37952413 37952298 35237841 32213803 9654*150 8D 68157254 37952405 39142104 35237833 39442439 92935030 68149145 37952397 37952280 32228207 92855196 92855196 45706769 37952348 37952272 32228199 92535400 92750033 42309955 37952371 37952256 32228181 92981570 91198143 38260691 37952363 37952231 32228173 93491579 85685212 38218186 37952330 37952223 32213878 IR50HP 85671709 38197992 37952322 37952215 32213860 3108-ON-479

晶科机械批发寿力空压机温控阀－

型号：热控阀芯适用于寿力空压机全系列规格：

WS4-15（5-20HP/4-15KW）

WS18-3725-50HP/18-37KW）

WS45-75(60-100HP/45-75KW）

LS1660-100HP/45-75KW）

LS20&20S100-200HP/75-150KW）

LS25S250-350HP/185-260KW）

LS32400-450HP/300-335KW）

LS280（280KW）

AS0400-7500(5-100HP/4-75KW）

LS400(400KW）

LS450(450KW

TS20(100-200HP/75-150KW）

TS32S（400-600HP/300-450KW）

TS32S-450L

375、425HH E600XH、E750 750、825、900 E750HH、E900H、E1000 750XH-1050 550RH、600XH、750H 750VH、825VH 780RH、825RH E850RH、E1000RH 980XH、1070XH 900XHH(A)-1350XH(A)

对应零件代号：02250105-533 ，001076 23896608 ，250020-153，049542 88290002-832，250025-620 ，250025-621，014512，88290001-006，250016-720 250028-036，001149 88290017-779 ，02250142-940 61168，02250142-938 02250092-081，01168 001071，02250142-938(Ⅱ) ，02250092-936 013697 02250105-153，02250078-204 ，02250078-204， 02250049-934 ，250028-036

001084， 00168， 02250046-572， FPE2094-210，88290009-775，02250112-709 250016-929 40296，02250087-682 ，02250103-562， 250028-407 ，40518， 250025-621 250096-738， 44583，250028-762， 02250096-738， 02250105-427， 250019-453

250039842 ，250039-842

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！ ·.·

※财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

晶科机械厂家批发（BOGE）伯格空压机温控阀芯

温控阀芯适用于：全系列BOGE伯格空压机0.4 至355 kW，0.1 至 51.4 m³/min 和 4 to 40 bar，含盖机型：S50 S125 SL270- SL340 S270-S340 S1340 S1341。

对应零件号：
2420316671P 242028967 2420289671P 2420327067 2420353679 242035367 242013167 2420131671P 2420164671P 2420051671 2420302671 2420425667 562003001 562003002 562003003

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！！·.·

※财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

晶科机械批发昆西空压机温控阀芯

温控阀芯编号

CT2200-16  ，22331-005 ，20344-008 ，20344-010 ，22331-053 ，140147 ，140147-2
FPE2050-190,1804-11,185200,125657-053,125657-055 ,125657-056,125657-058 ,125657-059,125657-067 ,124973-056, FPE：1060-180  ,126657-013 , 20344-010,  FPE1560-190
※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！！·.·

※财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

东莞晶科空压机配件中心批发

ATLAS-COPCO AC阿特拉斯温控阀芯

1614749300；2901006800；1619733300；1619759600；1622706402；1622706402；1622706401；1619756000；1622707002；2901007400；1622375980；1622375981；1622375982；1622375900；1622375901；1622375902；1202586901； 1202586902；2901044700；1202586904；1202586903；2901083800；1613706401；1619759602；2901145400；2901146400；2901145500；2901041400；2901161600；2901161700

IR英格索兰温控阀芯

99275075；99250532；39902382；22477525；22195820；22125249；36782019；35288117；54414420；99300949；22165047；99273898；22125231；36893824；39437645；37952389；39478193；39143771；39441944；54702212；39902374；99250508；39441191；39207402；42840256；92752203；39217369；92703289；39902382；22477541；39467642

SULLAIR寿力温控阀芯

02250105-533；049542；250028-762；001076；88290002-832；02250112-709；02250103-562；250025-621；02250103-509；02250096-738；

BOGE伯格/宝驹/博格温控阀芯

242028967 , 2420316671P , 2420353679 , 2420289671P , 242013167 , 2420131671P，242031600P

FUSHENG复盛温控阀芯

71141212-48830 , 9316415-202112-71 , 9654×160-5C , 9316416-202112-71-1 , 91103050B , 9316417-202108-71 , 2104080028，9316517-202906-76，9316415-202112-71，9316415-202112-71-1，71161111-48830，

VMC/LIUTECH柳州富达温控阀芯

2205490590， 2205490591，2205490592，2205490593，2205490594，COOE-2701415

2205462501，LU5-30E，VT40C维修包，VT25C维修包LU30-55E，VT55C维修包LU55-180，VT60CA维修包LU200-250，VT60C维修包

COMP-AIR康普艾温控阀芯

A11513574,A11511974,A11342274,A11447774,A11244474,11203274,11375374,10594074,11175274,11175374,A11072374,A10630675,98603/3,98650/306,98603/2,98603/16, 3515C,1132C

其他：22331-005，0449 7H 238,SAS-1000机器的温控阀,90-665586-070,1100604000

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

晶科机械批发阿特拉斯空压机维修保养包：

阿特拉斯最小压力阀包：2901000600、2901021800、2906009500、2906020100、2901099700、1622366300 2901145300

卸荷阀保养包：2901000201、2901021100 、2901044800 、2906056300 、2906009700、2901029850、2902016100、2901194701、2901162200、 2901146000、2901146300、2901030200 、2901029800、2901194701

阿特拉斯单向阀包：2901021200 、2901050300 、2906009300 、2901007700

阿特拉斯断油阀：2901021700、2901007200、2906009400、2906069600、2901021701

阿特拉斯排污阀，水分离器：2901071200、2901021900、2901074900、2901084500、2901030100、2901097700、2901075000

阿特拉斯连接组件：2906057200 、2906059100 、2906057100 
阿特拉斯温控阀包：1619733300、2901006800、1619756000、2901007400 、 1622706404、1202586903、1622375980

阿特拉斯进气阀活塞：1613678300、1614915500、1621914300

阿特拉斯油镜：1614918400、1616510800、1613902000、1622365900

阿特拉斯电子排污阀：EWD330M、1622379881、2901146500、2901146551、2901145400

阿特拉斯进气软管：1613858000、1622001800、1613954200、1622089400 、1613978000  1614951600 、1614988700 、1613689101 、1613951500/1613991500  、1614963800  、1614937600 1614909100 、1614895800 、1614896200 、0575012147 、13829600765

阿特拉斯高压油管：574991410、574991402  、1622007200、0769-82025811、1622001500/1091613300 、1622089500、1614993500 、574991103 0574987002

晶科机械优价批发：电子排污阀

类型:常规阀，品牌：阿特拉斯适用于：GA22+、GA37+、GA55+、GA75+、GA90+、GA110+、GA160+、GA200+、GA315+、

电子式：电压：110VAC：型号1622379881、1622379881、2901146500 、2901146551、1622855181

220AC：型号EWD330M、2901146551、0-16BAR

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

晶科机械优价批发：阿特拉斯联轴器

工用原理：具有较高的缓冲减振性能，并有较大幅度的轴向、角向、径向位移偏差的补偿能力。使用环境温度：-20～80℃

由于工程塑料与金属件的配合，具有良好的自润滑性能，是十分理想的弹性联轴器

装配维修特别简单。广泛用于各种液压泵、润滑泵、气动泵、压缩机等机械上。

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

晶科机械批发阿特拉斯联轴器：型号：1613688500、2903101500、2903101501、2903101601、2903101701、1613949900、1613958500、1614873800、1614873900、1613982300、02600870、2903101601、1615436200联轴器

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

晶科机械优价批发：联轴器

适用机型：轮胎联轴器、搅拌机联轴器、粉碎机联轴器、循环泵联轴器、压缩机联轴器、寿力联轴器、橡胶联轴器、复合弹性联轴器:是新型的完全取代普通轮胎联轴器的产品,和美国OMEGA联轴器完全互换,其特点有:安装拆卸极为方便,减振,保护设备,耐酸碱,耐光,耐温,无须维护等,这些是其它任何一款联轴器无法达到的,该联轴器广泛应用于泵、空压机、风机、轧钢设备、粉碎机械、搅拌机械等行业设备中,价格优势强,质量稳定，使用寿命长

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

晶科机械优价批发：空压机联轴器

轮胎联轴器、搅拌机联轴器、粉碎机联轴器、循环泵联轴器、压缩机联轴器、寿力空压机联轴器、机型UD90/UD110/UD132/UD180优耐特斯联轴器、橡胶联轴器、分为两半的挠性零件结构易于更换,不必移动轴套或连接设备，聚氨基甲酸乙脂挠性零件不用润滑,有良好的抗化学腐蚀能力 ，抗扭柔软性靠缓冲冲击荷载和扭振保护设备 ，允许安装误差的能力强，由安装误差产生的反作用力小 ，可用目检测，检查时不必拆卸联轴器 ，轴套可以换用，标准联轴器和间隔联轴器的套筒相同，可调的间隔套筒，一种间隔联轴器可以适合于不同轴间间隔 。

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

OMEGA复合联轴器，也叫复合弹性联轴器，在空压机、压缩机、泵、搅拌机、粉碎机等各中设备中有很好的使用，也是替代进口的理想选择，由于是叩在轴套上结构极大的方便了设备的安装和维护，缩短时间，提高效率，同时、弹性聚氨酯可以保护设备，有效延长使用寿命。E10-E20-E30-E40-E50-E60-E70-E80规格齐全。

复合式联轴器是一种新型的联轴器

其特点：半开式方便安装

无须维护

传动效果好※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

晶科机械优价批发：螺杆式空气压缩机联轴器胶垫/弹性块/减振器/缓冲垫

结构简单，拆装方便。工作温度-30～80℃

弹性元件嵌入两半联轴器端面外缘上的凸齿间的空隙中

具有减振、耐磨、缓冲性能

本结构为基本型。弹性元件为一体多瓣形

轴孔键槽符合GB/T3852-1997规定MLZ型单法兰、MLS双法兰、MLL-Ⅰ型分体式制动轮

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

晶科机械优价批发：空压机联轴器，联轴胶

适用于复盛空压机SA55、SA75，SA90，SA120，SA150，SA185，SA250，SA315、5150，5125，5200,5250，艾能，凌格风，捷豹，巨风，螺钢，开山，施耐德，红五环，爱高，康普艾，71890， CY222，CY337，CY218，风霸71180，71890， 611915/2，72316，风霸滑片HY-715机联轴胶垫， 178， 822，风霸830， 837联轴胶，风霸滑片机0616联轴胶，固力空压机联轴器胶垫，寿力联轴胶88290003-322，88290003-326

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

东莞晶科空压机批发国际标准爪型联轴器。爪型表面为曲面设计，具有保护功能，能有效阻尼和减少运行过程中所产生的振动和冲击。两个轴套的爪型齿在圆周方向上相互错开，在其间隙装入一个渐开线梅花型弹性体。当轴在安装时出现微小偏差，弹性体避免了应力集中。能有效补偿轴向、径向和角向位移。老式的柱销式联轴器弹性体体积大，受剪切力作用，容易损坏，而新式爪型联轴器的弹性体仅受挤压力，因此能承受更大的负荷，耐磨性能更好，使用寿命更长。并且既可水平安装，又可立式安装。

CJ系列联轴器产品特点:

1.结构简单、性能稳定、运转平稳

2.三部件结构，易于安装和维护。

3.有多种材质的轴毂和弹性体可供选择，保证在各种环境下均能稳定工作。

4.采用曲面爪型轴毂与渐开线弧面弹性体相配合，能够避免应力集中，有效传递更高扭矩、更耐磨损、使用寿命更长。

5.弹性体上有突起小垫，可在联轴器安装好以后隔绝金属轴毂的接触，有效绝缘、不需润滑。联轴器对偏差的弥补是通过弹性体受力时发生的变形而完成。

本公司爪型联轴器有四种不同硬度的高分子材料弹性体可供选择：（80SHA 92SHA 98SHA 64SHD），具有防油、防尘、防砂、防潮和绝缘等性能。

本公司爪型联轴器有键糟、花键、单（双 ）槽夹紧、锥形摩擦夹紧等连接方式，也可根据客户需求定制各种中间加长或脱卸式 、法兰式和其他变化的形式配套。设计紧凑惯性小。广泛应用于各种机械泵阀等多种行业。

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

晶科机械厂家优价批发：阿特拉斯传感器

机型：GA11-GA315，压力传感器编号：1089057511,1089057520,1089057529,1089057530,1089962533,

1089057522,1089057535,1089057526,1089057528,076982025811,1089057533,108905754,108905754,108905754,1089057551,1089057541,1089057564,1089057565,13826935375,1089057574,1089057573,1089057574, 1089057578

机型：GA11-GA315温度传感编号:1089057407,1089057440,1089057449,

1089057401,1089057400,1089057401,1089057402,1089057403,1089057404,1089057405,1089057406,1089057407,13826935375,1089057410,1089057435,1089057440,1089057541 1089057449

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

晶科机械厂家批发：寿力压传感器:

编号：250039-909,02250058-087,250039-910,88290003-806,02250411-71,

02250144-311,02250141-442,02250175-778,02250140-194,02250050-154,MSP-300-250-P-4-A-1

寿力温度传感器: 250039-909,02250058-087

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

晶科机械批发：英格索兰压力传感器

编号：39877618,39875539,39853791,39853809

温度传感器:39560628,42853243,37952439,37952264,39438536

39419668,39416128,39413307,37952421,39428305,42852483

温度开关:37952264,39438536,39419668，39416128,39416128,39413307,37952421,

39428305,42852483

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

东莞晶科推荐英格索兰空压机压力传感器，英格索兰空压机压力传感器是晶科公司重点产品，质量保证，价格实惠具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！型号：

15473390，15473408， 37963683， 3796793，39157474， 3954169，39566500，39853783， 39853791， 39853809， 39929435， 42852483， 54364096， 37963683， 37967932， 39157474， 39541693，39566500， 39853791， 39853809， 39929435，42852483， 39875539， 39875539， 39853775，39853775，39883137， 39883186， 39883137， 39883186， 15465560， 15465560， 92957570，92957570

晶科机械厂家批发：康普艾压力传感器:

编号：100003136,100001684,11507074,11190974,09Q060G1936

A98612-120,98612-122

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

晶科机械优价批发—国产螺杆式空压机通用压力传感器厂家

通用型空压机压力传感器：不锈钢外壳封装和标准输出信号.芯片采用特殊进口材质,高稳定性压力传感器组件,经过高可靠的放大电路及温度补偿,性能更好。

量 程:16bar

综合精度: 0.1%FS、0.2%FS、0.5%FS、1.0%FS

输出信号: 4～20mA(二线制)、0～5V、1～5V、0～10V(三线制)

供电电压: 24DCV(9～36DCV)

介质温度: -20～150℃

环境温度: 常温(-20～85℃)

负载电阻: 电流输出型：最大800Ω；

电压输出型：大于50KΩ

绝缘电阻: 大于2000MΩ (100VDC

密封等级: IP65   长期稳定性能: 0.1%FS/年

振动影响: 在机械振动频率20Hz～1000Hz内，输出变化小于0.1%FS   电气接口(信号接口): 四芯屏蔽线、四芯航空接插件、紧线螺母   机械连接(螺纹接口): M20*1.5 M22*1.5 G1/2 NTP1/4 M16*1.5　Ｍ11*1 ZG3/8 NPT1/4 G1/8　M12*1.5 NTP3/8,等，其它螺纹可依据客户要求设计

类型： (1) G1/4 (2) 1/4mpt

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

=======================================================================

晶科机械优价批发：螺杆式空压机压力传感器

工作原理：压力传感器是工业实践中最为常用的一种传感器，而我们通常使用的压力传感器主要是利用压电效应制造而成的，这样的传感器也称为压力传感器。

压电传感器中主要使用的压电材料包括有石英、酒石酸钾钠和磷酸二氢胺。其中石英（二氧化硅）是一种天然晶体，压电效应就是在这种晶体中发现的，在一定的温度范围之内，压电性质一直存在，但温度超过这个范围之后，压电性质完全消失（这个高温就是所谓的“居里点”）。由于随着应力的变化电场变化微小（也就说压电系数比较低），所以石英逐渐被其他的压电晶体所替代。而酒石酸钾钠具有很大的压电灵敏度和压电系数，但是它只能在室温和湿度比较低的环境下才能够应用压力传感器。磷酸二氢胺属于人造晶体，能够承受高温和相当高的湿度，所以压力传感器已经得到了广泛的应用。

压电效应是压力传感器的主要工作原理，压电传感器不能用于静态测量，因为经过外力作用后的电荷，只有在回路具有无限大的输入阻抗时才得到保存。实际的情况不是这样的，所以这决定了压电传感器只能够测量动态的应力。

压电传感器主要应用在加速度、压力和力等的测量中。压电式加速度传感器是一种常用的加速度计。它具有结构简单、体积小、重量轻、使用寿命长等优异的特点。压电式加速度压力传感器在飞机、汽车、船舶、桥梁和建筑的振动和冲击测量中已经得到了广泛的应用，特别是航空和宇航领域中更有它的特殊地位。压电式传感器也可以用来测量发动机内部燃烧压力的测量与真空度的测量。压力传感器也可以用于军事工业，例如用它来测量枪炮子弹在膛中击发的一瞬间的膛压的变化和炮口的冲击波压力。它既可以用来测量大的压力，也可以用来测量微小的压力。

除了压电传感器之外，还有利用压阻效应制造出来的压阻传感器，利用应变效应的应变式传感器等，这些不同的压力传感器利用不同的效应和不同的材料，在不同的场合能够发挥它们独特的用途。

在现在压电效应也应用在多晶体上，比如现在的压电陶瓷，包括钛酸钡压电陶瓷、PZT、铌酸盐系压电陶瓷、铌镁酸铅压电陶瓷等等。

压电式传感器也广泛应用在生物医学测量中，比如说心室导管式微音器就是由压力传感器制成的，因为测量动态压力是如此普遍，所以压电传感器的应用就非常广。

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

===============================================================

东莞晶科厂价批发国产空压机通用型温度传感器

型号：G1/4，MPT1/4 ,M10*1，M10*1.5, M12*1，M12*1.5，M14*1.5 M20*1.5

传感器其一般指的是空压机专用的测温度传感器，用于螺杆式空压机上，其定义：利用物质各种物理性质随温度变化的规律把温度转换为电量。温度计通过传导或对流达到热平衡，从而使温度计的示值能直接表示被测对象的温度。一般测量精度较高。在一定的测温范围内，温度计也可测量物体内部的温度分布。可用于测量1.6～300K范围内的温度。

工作原理

当有两种不同的导体和半导体组成一个回路，其两端相互连接时，只要两结点处的温度不同，一端温度称为工作端或热端，另一端温度为自由端(也称参考端)或冷端。

材料特性

导体的电阻值随温度变化而改变，通过测量其阻值推算出被测物体的温度，利用此原理构成的传感器就是电阻温度传感器，这种传感器主要用于-200—500℃温度范围内的温度测量。纯金属是热电阻的主要制造材料，热电阻的材料应具有以下特性：

①电阻温度系数要大而且稳定，电阻值与温度之间应具有良好的线性关系。

②电阻率高，热容量小，反应速度快。

③材料的复现性和工艺性好，价格低。 热敏电阻温度特性

④在测温范围内化学物理特性稳定。

目前，在工业中应用最广的铂和铜，并已制作成标准测温热电阻

晶科机械提供：复力，寿力，凌格风，阿特拉斯，英格索兰，康普艾，富达，开山，斯可络，优耐特斯，红五环……等螺杆机专用温度传感器

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

冷却器

东莞晶科机械批发空压机风冷却器/油冷却器，适用于：阿特拉斯，英格索兰，寿力，复盛，宝驹等品牌空压压机。

当油冷却器结垢较严重，用以上方法清理不理想时，可以单独拆下油冷却器，打开两头端盖，用专用清理钢刷或其他工具清除水垢。当清理冷却器介质侧不能有效降低温度时，需要对油侧进行清理。

综合以上对空压机冷却器工作原理的分析，东莞晶科机械服务专家总结，空压机在使用期间，使机组始终工作在理想的工作温度下一般正常的是在九十五度以下，对机器的性能能够得到很好的发挥、空压机的使用寿命有好处。机械行业空压机产品的使用效率到底怎样？影响空压机使用寿命的因素有哪些？www.gdjingke.com东莞晶科机械服务专家分析，空压机产品选购过程中一定要购买品牌的有一定质量保证的空压机，空压机的日常维护对于空压机的使用寿命有影响，对于空压机的主要部件的维护保养也是不能够小视的。冷却器在空压机的运行中有很重要的作用，它主要是将通过压缩机而形成的高温高压气体状制冷剂冷却后变成液体制冷剂，从而保证机器在运行时运行期保持在一定的温度下，正常运作。空压机的冷却器的工作原理和工作方法我们都了解了，冷却器的重要性也是不容置疑的，下面我就来介绍一下，冷却器冷24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接清理步骤方法，大家要注意的是对于不同的冷却器要用不同的方法。风冷型冷却器：停机并确认压力已经释放完，拉下电源总开关。打开导风罩清理盖板，或拆下冷却风扇。用压缩空气反吹将污物吹下，再把污物拿出导风罩；如果较脏，应喷一些除油剂再吹。

当无法用以上方法清理时，需要将冷却器拆下，用清洗液浸泡或喷冲并借助刷子清洗。装好盖板或冷却风扇。水冷型冷却器：停机并确认压力已经释放完，拉下电源总开关。拆开冷却水进出水管注入清洗溶液浸泡或用泵循环冲刷。用清水冲洗。装好冷却水进出水管。

空压机内的冷却器最在工作时温度会升高，空压机在运行时能够高效率地运转，从而产生大量的热能，冷凝器的通风必须良好，以便冷却。可以通过采用清洗液清除污垢，否则当污垢较厚时，清理工作相当麻烦，需要拆卸冷却器，借助于机械方法才能完成清理工作

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供联系我司咨询。谢谢！※财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

东莞晶科机械生产阿特拉斯空压机冷却器：

1092000798/1310423700/1604182401/1604396800/1604933902/1604934002/1614896900/1626106103/1626107101/1626110502/1626145502/2202815600/2202847100/2202854400/6243714400/6243714500/6243714900/6243715000/6243726500/6243726600/6243727300/6243733100/6243733200/6243733400/6243733500/1614677500/9095780724/X095780760/1091616900/1613950700/1613950800/1613950900/1613951000/1613951100/1613951200/1615663200/1617355700/X10459S968/1613836403/1613836503/1622059405/1091631933/1622330300/1091631931/1091631932/1091631934/1092040100/1092038089/AKG:0375.303.0000/1621337213/2202825700/2202815601/2202815602/1622094200/1622094400/2202830201/2202815603/2202815604/2202847101/2202847701/1622345100/1622345200/1622345300/1622345400/1092050401/1092050403/1092050405/1092050406/1092050408/6243734100/6243734200/6243722800/6243722900/6243723000/16160111200/1092050402/1092050404/1092050407/1092037440/1626145502/6243734300/6243734400/1626107101/1626110502/1604934002/1604934103/1604933902/1626106103/2202854401/X1092037208/X1092037344/1626254200/1626166900/1604052801/147249-01/147249-02/147291-510/147292-510/1614896900/109200505/1614667300/1614667300/1614667400/1614764500/1614643700/1614753200/1614643600/1614752800/1614705300/1614705900/1615541700/1615562300/1615562301/1202604500/16137

37300/1613782200/1613782200/1613801300/1613801200/1614826400/1614826300/1028706501/1028706501/1613751500/1613867800/1613836400/1613836500/1614909500/1614909600/1614905700/1614905800/1614920100/1614920000/1614918800/1614918900/1614935800/1614936500/1614959000/1614958800/1614958900/1614849600/1622024001/1622024002/1622010900/1622010800/1622010700/1622094300/1622010600/1622010500/1622094100/9095707300/1310031070/1613836600/1613830300/1613830400/X095780000/1028751400/75707900/9095707900/1028619339/1615675400/1028721509

※厂家直销-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

东莞晶科机械生产艾能空压机冷却器，型号

633H311011-74000/AEP920/611H107511-73000/611H207511-74000/611H107511-74000/611R101111-75000/611G202211-75000/611H503711-75000/611H503711-75000-S/611H311071-75001/633H318511-74000/611h316071-75000/611H716071-75000/633H207511-74000/611H205571-75001/633H716011-74000/611H905571-75000/611H905571-75001/631H318511-74001/611H205571-75002/633H402211-74000/611G203011-75000/611H601511-75000/611H311071-75001/611H313271-75001/611H716071-75001/633H505571-74000/611HA13271-74000/611H13271-73000/612H95571-740/611HP09071-75000

※厂家直销-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

东莞晶科机械生产复盛空压机冷却器，型号：

91102-050-1/9620111-21650/9620111-21650/9620111-22500/9620111-22500/9620211-21750/71141212-58000/91102-350/9620111-23500/9620111-23500/9620111-23500/9620111-23500/91102-3310/新代号:9620133-21000-H/73172-74300/9620111-22000/9620111-22000/71161211-75000A/SM455-74-00A/91102-080/9620111-20801-H/9620111-20801-H/旧代号:91102-030Q/旧代号:91102-050Q/9620111-20750-H/新代号:9620111-21000-H/9620122-21250/71141310-58000/9620133-21250/9620122-24000-M/71141310-75000/9620133-24000-M/新73441212-75000 (05.4.5改)/73451172-75000/7711823E1-S050101-02/711823E1-S050101-03/73461311-75160/73461312-75000/73461412-75000/73461412-B061204-03/RN32201/RN32217/RN32219/73431212-75000/999-BB3005/73421312-B050704-02/9620122-23001/9620122-23002/9620122-23003/9620122-22502/73421312-75000/9620122-23501-M/9620233-

21650-M/9620233-21650/9620222-21650-M/9620222-21650/9620222-21651/新;2117010093/9620122-23502-M/9620122-22500-M/新;2117010089/9620122-21200/73461511-75000/73441312-B080713-01/73441212-B091202-02/73431112-B090506-02/9620211-2165/73461312-8090812-02/261431B10070302/10HP/20HP/30HP/50HP/75HP/100HP/150HP/SP417/175HP/91102-175A/91102-175/91102-175/9620122-22500/SA220A/SA230A/SA350A/91102-050-1/91102-020/新代号:9620111-20300-K/新代号:9620111-20500-K/新代号:9620111-20750-K/91102-75A/新代号:9620111-21000-K/91102-100A/新代号:9620111-21750/SPE03/9620122-22501/9620122-22501/新SP530/CF75A30/91102-030-1/91102-350A/旧代号:91102-020-2/91102-030-2/新代号:9620211-30300-H/旧代号:91102-030C/9620211-20300/91102-050-2/新代号:9620211-20500-H/旧代号:91102-050C/9620211-20500/CF128A-100/CF-90A-50/CF-90A-50/CF75-A-20/91102-175/CF-90A-03/91102-075/91102.300ZP/新;2117010023

※厂家直销-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

东莞晶科机械厂家直销富达空压机冷却器：

6243733100/6243733500/9602100-30/D2000100/T7.5010100/75CV-B/100CV-B/9602100-37/UD3700100/2205510002/2205510005/1502100-200/2205153400/6243726300/6243727400/2205101100/2205101200/2205101300/2205110700/2205110800/2205110800-IS/2205130100/2205130200/2205130201/2205117900/2205132800/2205132700/2205125100/2205125100/2205125100/2205260637/YD2002100132/2205174000/2205173848/2205174100/Y2002100/1617266400/1617266600/1617194500/1617266500/1617169500/1617249200/2205175427/2205175428/2205267601/2205267602/2205130103/2205221033/2205267611/2205267612/2205267613/2205267614/2205175831/2205267721/2205267753/205267613/2205178003/2205178364/2205178364/2205135910/2205135911/2205135912/2205262538/2205262540/2205260701/2205489125/2205489124/2205117232/2205117233/2205178440/15CV/30CV/93040CV/50CV/2205432801/20CV/10CV/180CV/60CV/75CV/100CV/180CV/200CV/350CV/610 2100A/710 2100A/Y071 2100/810-30C/

LUYD602100/LYU1002100/U7102100/180CV/Y1202100/Y200.2100/25CV/2205153100/2205153102/2205153100/2205153200/2205153200/1500-2100-160/15002100-160A/2205153300/9802100-75/20002100-315/LUY120A-¢ò-2100/UD6500100/2205175909/T15010100/CO780/CO1550/Y120 2100/9802100-45/9802100-55/9802100-75

※厂家直销-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

晶科机械厂家直销上海飞和空压机冷却器

MOGF-16-00-10/03-00E-11/06-00E-11/12-00E-11/12-00E-11/25-00E-11/25-00E-12/40-00E-11/40-00E-11A/30-00E-11/30-00E-11A/30-00E-11A/40-00-01C/16-00E-12/FHOGY145A-00-11/FHOGY145A-00-12/60-00E-11/60-00E-12/16Y-00-12A/6.4Y-00-011/6.4Y-00-011A/02Y-00-11/B2175-00/B2176-00/20Y-00-12/20Y-00-13/36Y0017

※厂家直销-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

晶科机械厂家直销寿力空压机冷却器：

02250139-760/02250139-761/02250142-907/02250142-907/02250149-985/02250152-332/02250172-322/88290013-331/88290013-517/88290005-172/88290006-421/88290002-457/88290003-120/88290002-458/88290006-641/88290006-643/88290006-982/88290012-760/022520114-969/88290008-270/250040-092/02250149-236/02250149-237/02250151-493/02250152-862/88290009-734/88290009-870/88290006-638/02250151-498/02250121-098/02250122-858/02250151-822/02250122-218/02250122-219/02250156-137/02250156-137/02250156-137/02250156-137/02250154-741/02250168-280/491391/491441/491441/491395/02250051-164/02250157-160/88290011-026/88290011-026/02250149-238/02250145-556/02250155-141/02250140-340/02250154-788/491438/491471/02250163-627/02250162-368/491477-60/491477-94/491477-113/491379/88290013-518/88290013-267/88290013-519/88290013-269/88290014-225/88290014-478/88290015-765/022500112-715/02250174-288/88290015-452/88290017-242/88290017-243/68563208/SD-0024/88290018-172/88290018-247/02250164-015/02250185-014/02250165-306/02250185-020/02250172-402/02250185-021/02250164-568/02250172-400/88290017-404/88290018-194/88290020-396/88290020-395/88291001-504/88290021-304/88290021-446/88290021-407/88290021-954/88290022-474/88291002-944/02250190-697/02250190-764/88291002-894/491481/88291003-382/02250045-694/88290006-643/88290001-953/88290001-955/88290001-951/88290006-633/02250053-915/02250096-706/02250096-706/88290001-549/88290001-664/88290006-640/8829002-032/88290002-664/88290002-033/02250046-605/88290002-198/88290002-536/88290003-114/88290003-019/88290006-641/88290003-781/88290005-380/88290004-253/02250057-463/88290004-947/88290004-948/88290004-836/88290005-456/88290005-200/ES8CLRA/ES8CLRA

※厂家直销-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

晶科机械厂家直销英格索兰空压机冷却器：

19030774/22063952/22071484/22090344/22091904/22131585/22136097/22138358/

22145346/22150197/22155592/22233555/22235659/22235667/22235678/22235683/22235691/22351449/22451421/22517767/22566020/22566038/2263952/22648539/22836837/22836845/22869119/23011638/23066079/23123243/23135825/35101674/36882934/36889780/39893136/39917919/39919394/39924048/39924055/39924378/39924386/54365945/54365952/54369855/54416433/54501846/54617857/54617865/54650833/54666326/54738901/54762208/88145222/88157672/88244966/89244974/89307300/92764968/

93168953/93470086/99303265/99312944/99246787/22082499/22176986/22176978/42844225/39829536/PT-04280/39893003/22357941/22357941(A)/22145353/22255061/22255079/22145338/54650825/39801733M/54740881/54650833/42844233/39924360/19000058/36897247/22937213/23048374/22996342/23123243/22961270/19000389/23079775/22801518/22801518/23410160/22880579/99312944/22869119/19026988/89307300/22999866/19054931/19054949/19054956/19054964/19067172/19067180/19069509/

39749320/39778477/99246050/39780770(99246050)/39786421/99246068/59972521/36887669/99246233/99246076/42844217/42844209/99277402/39837661/39899901/22102370/39892492/39916853/19033430/54616164/54660162/42869610/42869602/54753918/99258436

※厂家直销-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

空压机整机维修大修保养

螺杆式空压机的一般设计寿命为30年左右，但实际上我们却发现因长期空压机保养和维修不到位，很多仅使用10年甚至更短时间的螺杆机不担运行状况很差，耗电量巨大，故障不断，运行费用相当高，不少用户甚至将其归类于（待报废机组）我们的空气压缩机机大修单项服务针对此类空压机组，可有效延长机组使用寿命，实现新机的功能。也可根据用户机组实际情况，有针对性地对某些性能进行恢复。

◆整机大修的范畴

部件更新：机组各主要部件检修，清洁，更新

外部整新：机组外部整体清洁，整形，喷漆。

系统清洗：油路系统积碳清洗，水冷机组冷却器水垢清洗。

◆空压机组系统清洗的必要性

1.油路系统润滑油积垢

油路积碳是空压机最常见的状态，平时维护保养得越差，使用的油品质越差，积碳现象就越严重。油路积碳后会导致冷却器换热率降低，以及相关油路系统的控制阀件动作不良，油路积碳严重后就会频繁出现机组运行温度过高及油路系统控制失效等故障。因此根据机组实际运行情况进行路积碳清洗是非常必要和必须的工作。

2.水冷机组冷却器结水垢

水冷机组冷却器水路积垢是很正常的现象，尤其是目前国内很多企业的冷却水水质都不是很好，因此冷却器水路积垢是非常普遍的情况。冷却器水路积垢后冷却器换热效率会降低，导致机组运行温度及压缩空气出口温度偏高。情况严重的就会出现机组频繁高温跳机故障，列管式水冷却器甚至还可能发生铜管严重堵塞而报废的情况。因此根据机组实际运行情况进行水冷却器水垢清洗是非常必要和必须的工作。

※售后服务：本公司提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811 / 82025812 / 13825766161  刘生

东莞晶科空压机设备有限公司专注于空压机系统设计、销售、安装、维修、保养于一体，专业空气压缩机系统设备及工程解决方案集成商，代理品牌主要有德国凌格风空压机，台湾复盛空压机，日本神钢空压机，艾能空压机，开山空压机。配套销售的产品有压缩空气后处理系统设备：冷冻式干燥机、吸附式干燥机、精密过滤净化器、储气罐，专用压缩空气管路系统等。同时，晶科公司还为客户提供空压机余热回收利用工程、空压机变频改装工程的设计、安装、调试、维护、培训以及压力管道、压力容器系统工程的报装、送检等综合性服务。 
     承接各品牌空压机大修小修工程，提供螺杆空气压缩机定期上门保养服务。价格优惠，收费合理，服务素质高，服务质量好，竭尽为客户提供专业、高效的空气压缩机系统！ 
     东莞晶科空压机设备有限公司由具有丰富经验的销售、维修人员组成，为客户提供方便快捷的售后服务，配备充足的原厂配件及保养耗材。 
  
      东莞晶科空压机：专业、诚信、高效、节能、创新！一流的产品，一流的质量，一流的服务！

※售后服务：本公司提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811 / 82025812 / 13825766161  刘生

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

晶科机械优价批发：PLC凌格风控制系统 	
1、控制面板说明 
人机界面操作面板有“起动”、“停止”、“切换”、“▼”、“▲”、“功能1”、“功能2”共7个键，显示器是四行中文液晶显示。如下图显示： 
2、基本操作 
2.1起动 
按下“起动”键后，压缩机启动，并按事先设定的运行方式运行，从启动在经历Y-△转换，建立内部压力需经过约20-30秒。“起动”键只在设备完全停止后才有效。键触发后显示器出现“设备已启动字样”，几秒钟后显示器转回主菜单。 
2.2停止 
按下“停止”键后，压缩机停止。“停止”键只有在设备运行时有效。键触发后显示器出现“设备已停止”、“停止过程中”字样。90秒后才能再次启动。 
2.3切换—运行方式转换开关 
该开关只在设备完全停止时有效。按一次为“自动气调”，按两次为“自动电调”，按三次为“手动电调”，按四次为“手动气调”依次循环。 
2.4向上“▲”、向下“▼”查询 
主菜单显示：“排气温度****℃”、“运行状态****”、“运行方式****”按“▼”键“运行时间”查询和“负载时间”查询。按下“▲”键返回主菜单。 

输入密码才能修改 机器内部设定参数（由专业人员方能操作）。 
2.6功能2 
当设备有报警状态出现时，显示器会显示出相应的报警提示，例如：“◆风机过载！”并闪烁，只有当排除掉故障原因后按：“功能2”键才能退回主菜单，压缩机才能正常运行。 
3.电器控制与功能 
3.1正常使用条件 
【主回路电压】380V、50HZ； 
【使用环境温度】0℃—43℃； 
【使用环境湿度】<90%无结霜； 
【使用环境条件】无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体。 
3.2特点 
3.2.1对电机具有短路、堵转、缺相、过载、不平衡等全方位保护功能； 
3.2.2对电机具有起停控制、运行控制； 
3.2.3对空压机进行防逆转保护； 
3.2.4对多点温度进行检测与控制保护； 
3.2.5自动调节负荷率控制压力平衡； 
3.2.6电调—气调自动转换达到最佳节能控制； 
3.2.7高度集成，高可靠性，高性价比。 
3.3技术参数 
3.3.1显示量程 
1）油温：0—190℃ 
2）气温：0—190℃ 
3）运行时间：0—999999小时 
3.3.2电流显示量程：0—999A。 
3.3.3相序保护：当保护器检测到错相时，动作时间≤4S。 
3.3.4堵转保护：起动结束后，当工作电流达到设定电流的四至八倍时，动作时间≤0.2S； 
3.3.5短路保护：只要检测电流达到设定电流的八倍以上时，动作时间≤0.2S； 
3.3.6缺相保护：当任何一相电源缺相时，动作时间≤2S； 
3.3.7不平衡保护：任何两相间电流相差60—75%时，动作时间≤5S； 
3.3.8温度保护：当检测到的排气温度大于设定温度时，动作时间≤2S； 
3.3.9过载反时限保护特性（时间单位为秒），详见下表 倍数=I实/I设定 
I实/I设定 ≥1.2 ≥1.3 ≥1.5 ≥1.6 ≥2.0 ≥3.0 
动作时间（秒）604824851 
============================================================================================

油过滤器 
油过滤器—其主要功能是过滤润滑油中的劣化物、金属微粒、等杂质。油过滤器上装有一个压差开关，当油过滤器前后之压差达到压差开关设定值时，压差开关动作，表示油过滤器严重堵塞，控制面板提示报警，此时必须更换油过滤器

首次磨合期的更换时间为500小时，以后每2000小时更换一次。 
1.2防尘网的清洁 
防尘网一般要每星期清洁几次（视环境而定），使用自来水轻轻冲洗即可，清洁后自然晾干即可重新装上使用，故建议客户备货库存。

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

============================================================================================

空气过滤器滤芯 
空气滤清器—其主要功能是过滤空气中的尘埃和杂质，为确保压缩机能有足够的气量，空气滤清器应保持清洁，当空气滤清器的压差达到压差开关设定值时，压差开关动作，控制面板提示报警，此时应清洁空气滤清器。

一般为每500-1000小时清洁一次，使用纯净的压缩空气由里往外吹扫，经2-4次清洁后，更换新的滤芯。但环境灰尘，底盘安装，防尘网的清洁，箱体外板的开启都将影响空气过滤器的寿命。

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

============================================================================================

油分离器滤芯 
油细分离器—把油气桶粗分后的压缩空气中所含雾状的油气分离，并可将压缩空气的含油量控制在3PPM以下。油细分离器装有一个压差开关，当油细分离器前后之压差达到压差开关设定值时，压差开关动作，表示油细分离器堵塞。控制面板提示报警，此时必须更换油细分离器。确保分离后的空气质量和压缩机正常运作。

带金属外壳的滤芯最大寿命为3000小时，内置式的滤芯最大寿命为6000小时，但空气滤清器滤芯与防尘网的清洁、油过滤器、润滑油的状态与其寿命有很大的关系。当更换内置式滤芯时必须特别注意密封垫片有良好导电性，确保滤芯有良好接地（在两个垫片上钉上金属钉书钉、但不能影响垫片的密封性能）否则会产生静电火花。

油细分离器回油过滤器 	
油细分离器回油过滤器需每1000-1500小时清洁一次，检查结流小孔，根据需要清洁。使用安全溶剂清洗滤网及其外壳，然后吹干。将止回阀、弹簧、滤网装到壳体内，注意安装方向。

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

============================================================================================

润滑油 
4.1Linghein回转式压缩机超级润滑油Ⅲ首次磨合期的润滑油更换在500小时。以后每2000-4000小时更换一次。 
4.2Linghein专用超级合成润滑油 
首次磨合期的润滑油更换在1000小时，以后每8000-10000小时更换一次。 
润滑油的技术要求 
润滑油在压缩机的使用中占有至关重要的地位，如果选用不当，将严重损害压缩机的性能！！如果用户使用非Linghein品牌的润滑油，本公司不再对机器进行保修 
凌格风压缩机对润滑油的基本要求（标准型）（见下表） 项目技术参数 
40℃mm2/S28.8-35.2 
100℃mm2/S5.2-6.4 
粘度指数﹥100 
闪点﹥220℃ 
酸值（mgKOH/g）0.1-0.5 
倾点-20℃

凌格风压缩机对润滑油的基本要求（高压型）（见下表）

项目技术参数

40℃mm2/S46-68

100℃mm2/S

粘度指数﹥110

闪点﹥210℃

酸值（mgKOH/g）<1

倾点-15℃

但以下因素的不当将影响使用寿命：

通风条件差，环境温度高，造成压缩机长期在高温下使用；

湿度大；

灰尘多；

空气过滤器和油过滤器使用非纯正零件。

如果有上述因素的存在，建议将润滑油的更换周期相应缩短。

注意：

*严禁与其他牌号或不同商标的润滑油混合使用，以避免非合格产品或相互不混溶性造成对压缩机的损伤。

油位低于油镜底线时应加油补充。

*更换润滑油时，应将润滑油彻底放掉，将新油注入小部分，与残余的旧油混合后再放出，在注入新油补充至观油镜上线。

*严禁将旧油倒入其他地方，而应集中进行油污处理，否则会严重污染环境。

*在使用3年后，应将润滑系统进行一次清洁性保养，以便使压缩机的运转更顺畅。

*系统管道：胶管有一定的使用寿命。每半年检查一次，如发现渗漏、破裂、应记时更换。

5.电机

应保证电机在运行过程中良好的润滑。电机在运行2500小时左右，即应补充或更换润滑油。电机在运行过程中发现轴承过热或润滑脂变质时，应及时更换润滑脂。

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

干燥机

压缩空气中水蒸气的量是由压缩空气的温度决定的：在保持压缩空气压力基本不变的情况下，降低压缩空气的温度可减少压缩空气中的水蒸气含量，而多余的水蒸气会凝结成液体。冷冻干燥机就是利用这一原理采用制冷技术干燥压缩空气的。因此冷干机具有制冷系统。  冷冻干燥机原理剖析图

冷冻干燥机的制冷系统属于压缩式制冷，由制冷压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀等四个基本部件组成。它们之间用管道依次连接，形成一个密闭的系统，制冷剂在系统中不断地循环流动，发生状态变化并与压缩空气和冷却介质进行热量交换。   制冷压缩机将蒸发器内的低压（低温）制冷剂吸入压缩机汽缸内，制冷剂蒸汽经过压缩，压力、温度同时升高；高压高温的制冷剂蒸汽被压至冷凝器，在冷凝器内，温度较高的制冷剂蒸汽与温度比较低的冷却水或空气进行热交换，制冷剂的热量被水或空气带走而冷凝下来，制冷剂蒸汽变成了液体。这部分液体再被输送至膨胀阀，经过膨胀阀节流成了低温低压的液体并进入蒸发器；在蒸发器内低温、低压的制冷剂液体吸收压缩空气的热量而汽化（俗称“蒸发”），而压缩空气得到冷却后凝结出大量的液体水；蒸发器中的制冷剂蒸汽又被压缩机吸走，这样制冷剂便在系统中经过压缩、冷凝、节流、蒸发这样四个过程，从而完成了一个循环。   在冷冻干燥机的制冷系统中，蒸发器是输送冷量的设备,制冷剂在其中吸收压缩空气的热量，实现脱水干燥的目的。压缩机是心脏，起着吸入、压缩、输送制冷剂蒸汽的作用。冷凝器是放出热量的设备，将蒸发器中吸收的热量连同压缩机输入功率转化的热量一起传递给冷却介质（如水或空气）带走。膨胀阀/节流阀对制冷剂起节流降压作用、同时控制和调节流入蒸发器中制冷剂液体的数量，并将系统分为高压侧和低压侧两大部分

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

===============================================================

储气罐是压力容器的一种，作为工业生产过程中的一种常用容器，又是涉及生命安全、危险性较大的一种特种设备，所以储气罐需要日常保养，这样就能更好的提高使用效率, 延长使用寿命, 保证运行安全。下面上海申江储气罐推荐下面几点。

1.涂上防腐层

保持储气罐完好的防腐层工作介质对容器本体材料有腐蚀性，可采用涂漆、喷镀或电镀和衬里等来进行，防止介质对容器的腐蚀。

如果防腐层损坏，工作介质将直接接触容器壁而产生腐蚀。要保持防腐层完好无损, 要经常检查防腐层有无自行脱落、或在装料和安装容器内部附件时被刮落或撞坏。注意检查衬里是否开裂或焊缝处是否有渗漏现象。发现储气罐防腐层损坏时, 应及时修补后才能继续使用。

2.消除化学腐蚀因素

只在某种特定条件下才会对储气罐本体材料产生化学腐蚀, 要尽力消除这种能引起储气罐化学腐蚀的因素。

如盛装氧气的储气罐, 常因氧气中带有较多的水分而在容器底部积水, 造成水和氧气交界面严重腐蚀。要防止这种局部腐蚀, 最好使氧气经过干燥, 或者在容器运行过程中经常排放容器的积水。

钢容器的碱脆都是产生于不正常条件( 包括设备、工艺条件) 下碱液的浓缩和富集, 因此介质中含有稀碱液的压力容器, 必须采取措施, 消除有可能产生稀碱液浓缩的条件, 如接管渗漏、容器壁粗糙或存在铁锈等多孔性物质等。

在压力容器运行过程中, 要消灭压力容器的跑冒滴漏, 跑冒滴漏不仅浪费原料和能源, 污染工作环境, 还常常造成压力容器设备的腐蚀, 严重时还会引起容器损坏。

3.维护停用期间的储气罐

实践证明, 许多储气罐事故恰恰是忽略在停止运行期间的维护而造成的。从某种意义上讲, 一台停用期间保养不善的储气罐甚至比正常使用的容器损坏更快, 这是因为停用压力容器不仅受到未清除干净的容器内残余介质的腐蚀,也受到大气的腐蚀作用。在大气中, 未被水饱和的空气冷却至一定温度后, 水蒸气将从空气中冷凝而汇集成水膜覆盖在储气罐表面。如果金属表面粗糙或表面附着有尘埃、污物, 或者防腐层有破损等, 水蒸气更容易在储气罐这些部位析出并聚集。空气中的氮、氧以及其他气体杂质和二氧化硫、氮氧化合物、氯化氢等都能溶解于水膜中形成电解质溶液, 因而具备了电化学腐蚀的条件。影响腐蚀的条件首先是大气温度和湿度, 其次是空气中的杂质成分及其含量、储气罐壁材料的化学成分、容器壁表面粗糙程度和玷污情况等。

===============================================================

精密过滤器工作原理：

精密过滤器主要利用经后冷却器冷却压缩空气产生冷凝原理，故意使气体在过滤器内部高速旋转，急剧转折，激烈碰撞，流速突变等诸多运动组合产生的离心力，惯性力，使较重液体因为力的作用而从气液混合流中甩出，从而达到液气的初步分离。它还利用液态，汽态颗粒在里进外出或外进里出穿透滤芯纤维滤层，滤膜进程中，遵循布朗运动的凝聚机理。使更细小质轻的液，汽态在路程中凝聚长大到一定程度而分离之。

油气分离元件是决定空压机压缩空气品质的关键部件，高质量的油气分离元件不仅可保证压缩机的高效率工作，且滤芯寿命可达数千小时。从压缩机头出来的压缩空气夹带大大小小的油滴。大油滴通过油气分离罐时易分离，而小油滴（直径1um以下悬浮油微粒）则必须通过油气分离滤芯的微米及玻纤滤料层过滤。油微粒经过滤材的扩散作用，直接被滤材拦截以及惯性碰撞凝聚等机理，使压缩空气中的悬浮油微粒很快凝聚成大油滴，在重力作用下油集聚在油分芯底部，通过底部凹处回油管进口返回机头润滑油系统，从而使压缩机排出更加纯净无油的压缩空气。压缩空气中的固体粒子经过油分芯时滞留在过滤层中，这就导致了油分芯压差（阻力）不断增加。随着油分芯使用时间增长，当油分芯压差达到0.08到0.1Mpa时，滤芯必须更换，否则增加压缩机运行成本（耗电）。

东莞晶科机械公司以使用世界一流滤材为基础，测试油分芯排气含油量，压差为依据，愿为您提供低残油量、低压差、长寿命的油分芯。

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811／82025812／13825766161刘生

================================================================

精密过滤芯

多用于空压机后部冷却器之后或冷冻式干燥机及其它高效空气过滤器之前来保护整个系统；可滤除大量液体及3微米以上之固态颗粒，达到最低残留油份仅5ppm。

T级空气管路高效空气过滤器

多装置大工具、机械、马达、气罐等设备及A级超高效除油高效空气过滤器之前，或吸附式干燥机后以移除水份及粒子；可滤除小至1微米之液态及固体颗粒，达到最低残留油份仅0.5ppm。

A超高效除油高效空气过滤器

多用于吸附式干燥机上游或冷冻式干燥机下游以确保系统所使用之空气处于完全无油的状态，可滤除小至0.01微米之液态及固体颗粒，达到最低残留油份仅0.001ppm。

切记一定要在上游加装T级空气管路高效空气过滤器以保护之。

H超活性碳微油污高效空气过滤器

高效空气过滤器滤芯经过特别的活性碳渗透处理，能完全吸附碳氢化合物等气体异味以达到完全无味无臭之高质量空气品质要求，如食品，药品，呼吸用空气等。切记一定要在上游加装A级超高效除油高效空气过滤器以保护之。可滤除小至0.01微米之液态及固体颗粒，达到最低残留油份仅0.003ppm。

四、工作原理

一般高效空气过滤器高效空气过滤器滤芯是由纤维介质、滤网、海绵等材料组成，压缩空气中的固体的、液体的微粒，经过高效空气过滤器材料的拦截后，凝聚在高效空气过滤器滤芯表面（内外侧），积聚在高效空气过滤器滤芯表面的液滴和杂质经过重力的作用沉淀到高效空气过滤器的底部再经过自动排水器或人工排出。

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811／82025812／13825766161 刘生 QQ：791053650

服务

东莞空压机（晶科）公司 是德国“凌格风”螺杆压缩机驻珠三角销售服务中心,并从事压缩空气干燥净化设备(冷冻式压缩空气干燥机、吸附式压缩空气干燥机、预冷机组、精密过滤器、高效除油器、后冷却器等)制造、销售与服务一体的企业。公司以诚为本，勇与开拓创新，以优质的服务赢得广大客户的信赖。
     100%无油螺杆空压机;微油螺杆空压机;冷冻式干燥机;吸附式干燥机;组合式底露点干燥机;油水分离器;精密过滤器;冷水机组;PSA变压吸附制氧/制氮机;空压机配件等

有关详细信息，请通过以下电话和我们联系：+86(769) 8202 5811/8202 5812或发送电子邮件至 jxaike@163.com。我们的团队成员将很荣幸为您提供服务！

服务

供应（德国凌格风）螺杆式空压机、变频空压机、组合型空压机；以专业技术，一流服务，为空压机打造安全、快捷、高效的机头大修，保养服务。并从事压缩空气干燥净化设备(冷冻式压缩空气干燥机、吸附式压缩空气干燥机、预冷机组、精密过滤器、高效除油器、后冷却器等)

批发通用配件：空压机油封/轴套、电磁阀、最小压力阀、反比例阀、压力维持阀、压力传感器/温度传感器、联轴器/联轴胶、电子自动排水器（RPT-16/OPT-A）、风冷却器/水冷却器，精密过滤器/过滤芯、贺尔碧格气缸/贺尔碧格膜片（88665957/90560525）、CKD容调阀（6062-2C）等配件

财富热线：0769-82025811 / 82025812 / 13825766161 QQ791053650  刘生

服务

晶科机械以专业技术，一流服务，为空压机打造安全、快捷、高效的机头大修，保养服务，为客户提供一个高标准、高质量的空气净化系统 。我们坚信：晶科机械凭着雄厚的实力，优质的设备和专业的服务队伍以及诚信服务，定会带给客户满意的回报；晶科公司拥有专业化大修场所，对需要大修的机器均经过严格的检测，确定大修方案。对大修完的机器，晶科公司承诺其与新机具有同样的品质。

有关详细信息，请通过以下电话和我们联系：+86(769) 82025811/82025812 13826935375或发送电子邮件至 jxaike@163.com。我们的团队成员将很荣幸为您提供服务！

服务

螺杆式空压机维修/保养，机头大修，转子修复

晶科机械以专业技术，一流服务，为空压机打造安全、快捷、高效的机头大修，保养服务，为客户提供一个高标准、高质量的空气净化系统 。我们坚信：晶科机械凭着雄厚的实力，优质的设备和专业的服务队伍以及诚信服务，定会带给客户满意的回报；晶科公司拥有专业化大修场所，对需要大修的机器均经过严格的检测，确定大修方案。对大修完的机器，晶科公司承诺其与新机具有同样的品质。

24小时服务热线：13825766161

服务

晶科机械以专业技术，一流服务，为空压机打造安全、快捷、高效的整机大修、保养等服务，为客户提供一个高标准、高质量的空气净化系统 。我们坚信：晶科机械凭着雄厚的实力，优质的设备和专业的服务队伍以及诚信服务，定会带给客户满意的回报。

东莞晶科机械专业提供螺杆式空压机维修大修保养维护-15年经验，值得信赖！

螺杆式空压机的一般设计寿命为30年左右，但实际上我们却发现因长期保养和维修不到位，很多仅使用10年甚至更短时间的螺杆机不担运行状况很差，耗电量巨大，故障不断，运行费用相当高，不少用户甚至将其归类于（待报废机组）我们的整机大修单项服务针对此类空压机组，可有效延长机组使用寿命，实现新机的功能。也可根据用户机组实际情况，有针对性地对某些性能进行恢复。

◆整机大修的范畴

部件更新：机组各主要部件检修，清洁，更新

外部整新：机组外部整体清洁，整形，喷漆。

系统清洗：油路系统积碳清洗，水冷机组冷却器水垢清洗。

◆空压机组系统清洗的必要性

1.油路系统润滑油积垢

油路积碳是空压机最常见的状态，平时维护保养得越差，使用的油品质越差，积碳现象就越严重。油路积碳后会导致冷却器换热率降低，以及相关油路系统的控制阀件动作不良，油路积碳严重后就会频繁出现机组运行温度过高及油路系统控制失效等故障。因此根据机组实际运行情况进行路积碳清洗是非常必要和必须的工作。

2.水冷机组冷却器结水垢

水冷机组冷却器水路积垢是很正常的现象，尤其是目前国内很多企业的冷却水水质都不是很好，因此冷却器水路积垢是非常普遍的情况。冷却器水路积垢后冷却器换热效率会降低，导致机组运行温度及压缩空气出口温度偏高。情况严重的就会出现机组频繁高温跳机故障，列管式水冷却器甚至还可能发生铜管严重堵塞而报废的情况。因此根据机组实际运行情况进行水冷却器水垢清洗是非常必要和必须的工作。

※售后服务：本公司提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811 / 82025812 / 13825766161  刘生

空压机机头大修必要性

晶科机械专业大修螺杆空压机，螺杆式空压机机头。空气压缩机是工厂生产的命脉，对空压机进行定期的维护和保养是保证其正常运转的前提。主机是空压机的核心部分，长期处于高速运转状态，类似于大多数运转机器，其在运行到一定时间或年限后都必须进行预防性大修，因为空压机主机在经过长时间高速运转后会出现以下问题：

（1）间隙增大

A、 主机的阴阳转子间的距离增大。带来的直接后果是压缩机在压缩的过程中泄漏（即回渗漏）增大，排出机器的压缩空气体积变小。体现在效率方面就是压缩机的压缩效率降低。

B、阴阳转子与后端盖和轴承处的间隙增大，主要会影响到压缩机的密封性和压缩效率，同时对阴阳转子的使用寿命会产生很大的影响，因为很多机械故障最初成因都是轴承与主轴之间的间隙造成的。

（2）磨损增大

众所周知，只要是机械在运转都存在磨损，正常情况下因为有润滑液润滑，磨损会减轻很多，但长期高速运转，磨损是在慢慢增大的。以轴承为例：在近乎不可能的条件下（如长期空转、润滑液足够干净、冷却系统足够好、及使用环境温度、湿度等等），也只能保证数年。就压缩机主机而言，除轴承外还存在其它部件的磨损。如轻微磨损不采取正确的预防措施，很容易导致磨损增大、造成其它主要部件的损坏和磨损。

（3）部件变形

空气压缩机主机是压缩机的核心压缩部件，其内部部件长期处于高温、高压的环境中，再加上高速的运转，时间一长必然存在部件变形的现象。同时，造成变形的原因还有使用环境因素，而空气压缩机一般使用的环境的空气中都会有尘埃和杂质，这些细小的固体物质在进入机器后，日积月累若结成较大的固体块，就有可能造成阴阳转子变形，间隙增大，严重的会导致主机卡死。

（4）部件损坏

在空气压缩机主机部分的易损部件主要有：各种垫片、密封圈、轴油封等，尤其是轴油封，长期处于高温、高压、和高速运转的环境中，其使用寿命比大大缩短。其损坏的直接后果是造成压缩机漏油，如未能及时发现，则会造成阴阳转子和轴承因缺少润滑而烧毁。

（5）成本增加

这里成本指保养成本和电力成本。由于空气压缩机主机在长时间运转未大修，部件磨损增大，一些磨损的杂质留在主机腔内，会造成润滑液寿命缩短，同时，由于杂质的原因，油气分离器芯和油过滤期的使用时间大大缩短，造成保养成本增加。在电力成本方面，由于磨擦增大和压缩效率降低，必然会造成电力成本增大。另、由于压缩机主机的原因造成的气量下降、压缩空气品质下降也会造成生产成本的间接增大。

综合所述：空气压缩机主机在长期运转后未大修可能引起的后果，不仅会造成压缩机本体的严重损坏，还存在严重的安全隐患。

首先，主机内部螺杆与前后端面之间、螺杆与主机壳体之间会发生磨擦，电机负荷急剧增加，最严重的后果就是螺杆抱死甚至主机报废，如果电机保护反应不灵敏或失效则可能导致电机烧毁。

其次，空压机产气量发生的较大衰减，则可能影响到用气单位的正常生产。

由此可见，对主机进行大修是必要的，而且也是必须的。

修理及服务项目

1、针对已运行15000小时以上，空压机主机轴承、研磨转子划痕、处理转子外壳划痕或磨伤、调整转子间隙，使其产气性能恢复如初；

2、针对已过保固期限的螺杆空压机主机轴承、研磨转子划痕、处理转子外壳划痕或磨伤、调整转子间隙，使其产气性能恢复如初；

3、针对运行中主机有异音，更换空压机主机轴承、研磨转子划痕、处理转子外壳划痕或磨伤、调整转子间隙，使其产气性能恢复如初；

4、针对转子咬死，但未伤及转子型线的空压机，进行齿轮箱解体检查、修复，主机轴承、研磨转子划痕、处理转子外壳划痕或磨伤、调整转子间隙，使其产气性能恢复如初；

5、维修的主机质量保证期壹年；提供除主机以外故障的排除及备件供应业务。

6、本公司螺杆式空压机主机大修的特点

1) 快速高效，一般情况下7天可就近完成大修（现场3天）；

2) 服务便捷

螺杆空压机主机相当于人的心脏，大修不等于机器不好。人的心脏都会出问题，机器的主机出问题也是可能的。修理的目的是为了节约成本，减少损失。

空压机主机大修及大修后整机保养具体内容

一、大修主机及齿轮箱：

1、 更换主机转子转动轴承

2、 更换主机转子机械轴封、油封

3、 更换主机转子调整垫

4、 更换主机转子密封垫

5、 更换主机转子组合垫

6、 调整主机转子精密间隙

7、 更换齿轮箱主/付转动轴承

8、 更换齿轮箱机械轴封及油封

9、 调整齿轮箱精密间隙

10、 调整齿轮箱齿轮精密间隙

二、电机轴承加黄油

三、检查或更换联轴器

四、清洁保养空气冷却器

五、清洁保养油冷却器

六、检查或更换止油阀

七、检查或更换卸荷阀

八、清洁水气分离器

九、更换机油

十、清洁机组各散热面

十一、检查各电器元件工作情况

十二、检查各保护功能及其设定值

十三、检查或更换各管线 十四、检查各电器元件接触情况

空压机大修后首次带负荷运转中要检查的项目

（１）检查空压机的运转是否平稳，转动部分声音是否正常，应无异常的撞击声和松动声；

（２）检查各连接法兰、轴封、进气阀、气缸盖和水套等，应无泄漏现象；

（３）冷却水应畅通，排水温度不超过４０℃；

（４）检查调整各安全阀，要求其动作应灵活；

（５）测量各排气温度及压力，应符合图纸要求，通常低压出口温度不超过 １００℃，高压出口温度不超过１５５℃．

空压机转子大修

1、对已运行15000小时以上或已过保修期限的螺杆空压机主机轴承、油封；研磨转子划痕、处理转子外壳划痕或磨伤、调整转子间隙，使其产气性能恢复如初；

2、 针对运行中主机有异音，更换空压机主机轴承、油封；研磨转子划痕、处理转子外壳划痕或磨伤、调整

3、 针对转子咬死，但未伤及转子型线的空压机，进行齿轮箱解体检查、修复，更换主机轴承、油封；研磨转子划痕、处理转子外壳划痕或磨伤、调整转子间隙，使其产气性能恢复如初。
空压机转子大修具体内容
一、大修主机及齿轮箱
1、 更换主机转子转动轴承；
2、 更换主机转子机械轴封、油封；
3、 更换主机转子调整垫；
4、 更换主机转子密封垫；
5、 更换主机转子组合垫；
6、 调整主机转子精密间隙；
7、 更换齿轮箱主/付转动轴承；
8、 更换齿轮箱机械轴封及油封；
9、 调整齿轮箱精密间隙；
10、调整齿轮箱齿轮精密间隙；

===============================================================

空气滤清器位于发动机进气系统中，它是由一个或几个清洁空气的过滤器部件组成的总成。空气滤清器的主要作用是滤除将要进入气缸的空气中有害杂质，以减少气缸、活塞、活塞环、气门及气门座的早期磨损。空气滤清器的型式有二种，即干式和湿式。

干式空气滤清器是通过一个干式滤芯，（如纸滤芯）将空气中的杂质分离出来的滤清器。轻型车（含轿车、微型车）所用的空气滤清器一般为单级。它的形状有扁圆或椭圆及平板式。过滤材料为滤纸或非织造布。滤芯端盖有金属或聚氨脂的，外壳材料为金属或塑料。在额定空气体积流量下，滤芯的原始滤清效率应不低于99.5%。重型车由于工作环境恶劣，它的空气滤清器必须是多数的。第一级为旋流式预滤器（如叶片环、旋流管等），用于滤除粗大颗粒杂质，过滤效率在80%以上，第二级细滤是微孔纸滤芯（一般称作主滤芯），其过滤效率达99.5%以上。主滤芯之后还有一个安全滤芯，其作用是在安装和更换主滤芯时，或在主滤芯偶然损坏时防止灰尘进入发动机。安全芯的材料多为非织造布，也有使用滤纸的。

湿式空气滤清器包括油浸式和油浴式两种。油浸式是通过一个油浸过的滤芯，将空气中杂质分离出来，其滤芯材料有金属丝织物的，也有发泡材料。油浴式是将吸进的含尘空气导入油池而被除去大部分灰尘，再在带油雾的空气向上流经一个由金属丝绕成的滤芯时作进一步过滤，油滴和被拦住的灰尘一起返回到油池。油浴式空气滤清器现在一般用于农业机构和船用动力。

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811／82025812／13825766161刘生 QQ：791053650

机油滤清器位于发动机润滑系统中。机油滤清器的上游是机油泵，下游是发动机中需要润滑的各零部件。机油滤清器的作用是对来自油底壳的机油中有害杂质进行滤除，以洁净的机油供给曲轴、连杆、凸轮轴、增压器、活塞环等运动副，起到润滑、冷却、清洗作用，从而延长这些零部件的寿命，机油滤清器按结构分有可换式、旋装式、离心式；按在系统中的布置可分为全流式、分流式。机油滤清器所使用的过滤材料有滤纸、毛毡、金属网、非织造布等。

八十年代以前，国内发动机使用的多为可换式机油滤清器。此种结构的滤清器是将滤芯及其它零件，如弹簧、密封圈等放入一个金属外壳内，通过拉杆将外壳滤芯等与一个金属滤座连接固定。可换式机油滤清器的好处是使用成本低，只需定期保养更换滤芯即可；不足之处在于密封点过多，保养更换滤芯可能漏装零件，容易造成漏洞，而且更换费事。

自八十年代初期，蚌埠滤清器总厂，在国内首家从意大利引进旋装式滤清器生产线以来，旋装式滤清器逐步为国内主机厂认可选用。旋装式滤清器的特点是内部设有止回阀、旁通阀、密封点只有一个，整体更换，大大提高了密封性，且易于更换，其滤芯材料多采用进口滤纸，因此过滤效率高，流量阻力小，寿命长。现国内轿车全部采用此种结构形式的机油滤清器，绝大部分微型车以及大、中、小型客车，轻型、中型载货车以及部分重型载货车和农用车都采用了旋装式机油滤清器。

离心式机油滤清器有一个转子套在一支轴上，并有两个喷射方向相反的喷嘴，当油进入转子从喷嘴上出来时，转子便飞快地转动，使转子体内的油得到清洁，油中的杂质被离心甩到转子内壁上，喷嘴出来的油流回到油底壳。离心式机油滤器的特点是性能稳定，没有需要更换的滤芯，只要定期拆卸转子，清洁沉积在转子壁上的污垢又可重新使用。其寿命可与发动机等同。它的不足在于结构复杂，价格较高、笨重等，对使用人员有较高的技术要求。

全流式机油滤清器，如前所述可换式、旋装式、分流离心式等，对进入系统的全部机油进行过滤。分流式滤清器只过滤机油泵供油量的5%-10% 的机油。分流式机油滤清器都是精滤器，它一般与全流式联用。小功率的发动机大多只采用全流式滤清器，功率较大的柴油机多采用全流加分流过滤装置。

※打造全国最大最专业的空压机配件平台-满足大众需求，服务广大客户

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811／82025812／13825766161刘生 QQ：791053650

凌格风介绍

l       主机：德国原装

l        空气进气过滤：除尘精度达1μm(98%被滤除)

l        油过滤器：采用航空级玻璃纤维材料

l        润滑油：集散热、润滑、密封三大功能为一体

l        皮带：德国原装，比普通皮带寿命长3倍

l        油/气分离器：多级油/气分离，空气残油量为低至3-5ppm

l        控制系统：中文界面、无人看管、操作简单

1．散热器

风冷：结构紧凑的铝制散热器，散热效果佳，耐腐蚀，经久耐用，保养方便

水冷：大型壳管散热器，螺纹紫铜直管，直径大，散热佳，保养方便，不易堵塞

2.电机

特殊定制，IP54，F级高效风冷电机，进口轴承，充足富裕，能承受超载运行，无故障连续运转。

3.电气控制柜

世界顶级电气供应商提供，稳定可靠，功能齐全

4.恒温控制阀

自动控制冷却润滑油温度使机器很容易被控制在正常的工作范围

5.空气过滤器

重载，多级空气过滤器除尘精度达1μm(98%被滤除)接触表面大，压降低容尘量特大，使用寿命长。

6.空气过滤网

进气空气的初级过滤，减少机器内的污染，同时提高空气过滤器和风冷散热器的寿命

7.皮带驱动系统

世界领先地位的皮带驱动装置，长寿命且高达98%的传动效率，至今仍被同行业学习与研究

8.主机

原装进口，世界顶级原装主机效率高，寿命长。

9.智能控制系统

适全大中华地区的中文界面操作简单，方便易懂，自我诊断，自我保护，远程控制/计算机联网控制平台人性化的维护保养提醒功能但不会武断停机

10.油/气分离器

多级油/气分离，效果好，空气残油量低至3-5ppm

备注：

标准电源380V-50hz-3ph，其它电源需定制。

排气量：在的情况下测试，余类推之

所有规格皆有风冷型，37kw（含）以上机型有水冷型供选择（w）

螺杆式空压机由于将环境空气吸进来然后又排出去，所以这种开放式的系统非常容易受污染，维护保养十分重要。为了保证开放系统的良好运行，优质纯正的常用零配件是机器使用良好的重要保证。

空气过虑器

空压机大量吸入环境空气，空气过滤器阻止空气中的灰尘进入机器，对润滑油、主机、散热器、油/分离器、电磁阀等等良好运行起着关健性作用，但许多灰尘用肉眼无法看见，用质次价廉的过滤材料无法阻挡小颗粒灰尘进入机器系统，日积月累，造成机器运行恶化，损失严重！

凌格风空气过滤材料采用优质顶级过滤材料，与其它牌子完全不同：

Ø        表面大、压降低

Ø        重负载，容纳灰尘量比自身重要还重，使用寿命长！

Ø        高精度同时高效率，除尘精度达1μm（98%被滤除）

Ø        不亲水

油/气分离器

Ø        采用多级油/气分离，滤芯褶状使空气残油量低至

Ø        选择子母套油气分离滤芯时，使压缩空气含油量更低至极低的排气含油量降低了系统的耗油量。也减少了对不游设备的污染。

油过滤器

Ø        采用航空用超微细（纳米级）玻璃纤维材料，过滤性更好，过滤效果比常规纸质滤芯高20%能延长主机使用寿命

Ø        在电子显微镜下，经过“凌格风”油过滤器的油比其它品牌更清洁。

售后服务：

《晶科机械》是一家从事空压机系统设计、进口、国产空压机销售，安装、维修、保养、耗材、配件空气净化设备供给一体公司。本公司拥有一支专业知识性强、经验丰富的工程技术队伍，并建立起标准化的管理制度为客户提供售前咨询、整机销售、现场维修、配件供应四位一体的优质、快捷的服务。“以提供符合顾客期望的产品和满意的服务”是晶科机械的质量方针。充分体现我司“客户至上、质量第一、信誉第一的宗旨。

因为专业，所以选择·

晶科机械将竭诚为您服务·

买我们的设备，晶科机械专业的团队，承诺将为您提供最优质的产品，最满意、最快捷的服务，最实惠合理的价格！

============================================

组合机型

最新机型L7.5/11CT

CT系列秉承凌格风工业螺杆技术的先进性，提供给您：最优化的性能，极高的可靠性，更长的使用寿命和极低的维护要求。

整体化的压缩空气系统含内置系统及储气罐，包括各种连接和出口阀门，占地面积不超过1m2,其61db(A)低噪音的设计，使GX系列能广泛应用于工作现场及轻工行业。

多样化的设计，满足了不同用户的需要：输出高品质的压缩空气

CT系列完全融合了凌格风在工业压缩机领域上百年的丰富经验，是凌格风公司在不断创新中的又一里程碑。

在欧美 7.5-15kw 的动力型空压机绝大多数都选择螺杆式空压机

欧洲销量最大的机型超级宁静，你甚至可以将其安装在办公室同步工作！

◎高品质: 适合 24 小时连续运转

◎低噪音: 适合任何场合使用

●近10年来欧洲传动方式新潮流。

※保证条款：整机保修一年，主机机头保固伍年！

※售后服务：本公司提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！！

※财富热线：0769-82025811 / 82025812 / 13825766161  刘生

===========================================

晶科机械东莞一级代理商直销/批发德国凌格风空压机：

◎德国凌格风空压机独特设计风格  ◎德国的主机空气端(Airend)  ◎人性化的控制系统  ◎功率：7.5-250KW   ◎产气量：0.8-45m3/min   ◎工作压力：0.7-1.5Mpa      适合一般工厂

产品特点：

1.技术优越的电气控制系统 , 关怀体贴的维护指示

2.低噪低耗的螺杆主机

3.低含油量的过滤系统

4.高进口率、高品质的系统保证

5.独特的冷却流场设计

卓越非凡的压缩机主机空气端Unparalleled Airend

德国原产的压缩机主机空气端（Airend），是世界上最好全性能主机之一。

①完美型线：不对称型线经历几十年的不懈改进，高效节能

②完全密封的轴封：完全密封，无渗油

③高效转子：转子经过特长时间的热处理和研磨，使泄露比其它机型更低，效率更高。

④按100，000小时设计的轴承：特别的线性轴承支撑，分解受力强度，再加本身自有的润滑油避免干磨擦，使轴承寿命延长。

高效率（Higher Efficient)

主要体现在主机空气端（Airend）制造技术上，主、从转子是不接触的，通过油膜密封，如何减少泄露和保证主从转子在热胀冷缩的条件下不咬合是螺杆机制造上的两难问题，凌格风（Linghein）的转子间隙在冷态下仅为10 μ m，但又可以在120 ℃下不咬合。正是这种高精密的加工能力和极低的膨胀系数，从而保证了无论低速还是高速运转，都有极好的能效比和稳定性。客户可以节约大量的电能。也是由于这种优秀的主机空气端（Airend），凌格风还是少数能提供15Kg/cm 2 压力螺杆空压机的供应商之一。

※保证条款：整机保修一年，主机机头保固伍年！

※售后服务：本公司提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811 / 82025812 / 13825766161  刘生

============================================

凌格风变频空压机

随着能源供应紧张与价格不断提高，人们对生产节能降耗、降低生产成本的意识和要求不断增强。另外，为了提高产品质量，降低生产设备的故障率，延长设备的使用寿命，在工业生产企业中用于电机调速的交流变频调速器得到了越来越广泛的应用，同时用户也取得了良好的经济回报。

模块智能处理系统（Intelligence System Combination)

市场需求要正确引导，正如每一种机型有最佳的应用范围一样，单机输出范围在40m 3 /min以上时，螺杆压缩机表现并不最好。在4-400Hp范围内，螺杆机都可以做到，但15-150Hp（1.6-20m 3 /min）才是综合性能最好的范围。相反，离心式空压机在400Hp以上就有出色的表现，但其在首次投资和适应气量波动性方面较若弱。根据客户实际需求气量提供压缩空气，对于能耗的节约有巨大的帮助。

根据客户实际需求气量提供压缩空气，对于能耗的节约有巨大的帮助。

友好的人机界面(Friendship of HMS)

◇ 操作方便、简单。

◇ 运行状态尽显眼帘。

◇ 不断巡视和监测工作状态。非正常因数一旦出现即可得到提示和报警，保证机器正常运行。

◇ 中文显示，最具合适华语区使用。使操作人员更易处理，体现设计与人员的关心。

◇ 建立Internet平台，将客户与供应商的距离更加贴近。

◇ 增加节能的电调停机装置。

※保证条款：整机保修一年，主机机头保固伍年！

※售后服务：本公司提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811 / 82025812 / 13825766161  刘生

============================================东莞晶科机械批发开山螺杆机

产品详细介绍

压缩机是一种提升气体压力的的机械。压缩机有许多结构型式，螺杆压缩机是当代最流行的结构型式。与传统的活塞压缩机相比，螺杆压缩机最突出的优点是可靠性高，此外无振动，噪音易消除，排气纯净。

开山螺杆机特点:

经济的运行成本

系统采用0-100%的排气量无级调节。当用气量减小时，排气量跟着减小，电机的电流也同时降低；当不用气时，空压机空车运转，空车过久自动停机。当用气量增加时，恢复重车。节能效果最优。

良好的环境适应性

超常的冷却系统设计，特别适用于亚洲高温、高湿环境。优良的隔振技术和降噪措施，使开山牌螺杆空压机的安装无须专用的基础，只要留出最小的通风和维护空间，就能安置好您的压缩机。

高效可靠的原装进口主机

采用SKK喷油双螺杆空气压缩机机头。

采用源于英国技术的最新一代SKK系列螺杆转子专利型线，其结构为双边非对称的阳转子、阴转子，其型线组成曲线全部为圆弧及其包络线，齿数比的确定充分考虑了不同功率段的不同要求，小功率（≤45KW）机型为4：5，大功率（≥55KW）为5：6。本专利转子与现有其他转子相比，有两个突出的优点：

一、完全实现“曲面对曲面”啮合，从而有助于形成流体动力润滑膜，降低通过接触带的横向泄漏，提高压缩机效率；以及改善转子的加工、检验性能。

二、采用“大转子、大轴承、低转速”的设计思路，转速比其他品牌低30～50%，可以降低噪声和振动，降低排气温度，提高转子刚性，延长使用寿命，减小对杂质和油碳化物敏感性。

三、功率范围4~355KW，其中18.5~250KW均为不带齿轮箱直联，200KW和250KW更为4极电机直联，转速低至1480转/分。

四、全面符合甚至超越GB19153－2003《容积式空气压缩机能效限定值》国家标准的要求。

SKK螺杆主机的设计特点：

一、SKK螺杆主机主机设计采用大转子、大轴承、低转速的思路，大功率的主要机型均采用不带齿轮箱直联，在低转速的同时，减少了故障源，改善了主机的受力状况。

二、采用整体式机壳，后轴承座与压缩腔一体加工，确保同轴度、平行度和垂直度等形位公差继而确保了各运动副的合理间隙。

三、转子的轴向力和径向力由不同的轴承承受，并采用世界顶级的SKF重载轴承。

四、主机进气关闭、排气打开时机，喷油口、回油口位置等均按最新研究成果设计，内压比合理，油气热交换充分。

五、不但噪声低，而且噪声频率低于其他厂牌30～50%，减小对人类耳膜的刺激。

六、轴承由循环油流进行冲洗、冷却、润滑，有效改善轴承的工作条件，降低主机的工作温度。

七、主机结构简单合理，成熟可靠，故障率低，易于装配和维护。

八、经国家级实验室的检验，主要性能指标如比功率、噪声、振动、可靠性等已居世界一流水准。

SKK螺杆主机的加工检测手段：

精加工和检测全部采用进口的国际一流的加工检测设备，如英国的外圆及端面磨床、螺杆齿形磨床。日本的加工中心。德国的转子平衡机、计量级的三坐标测量机等等，确保产品完美地实现设计要求

优越的电控制操作系统

机组采用智能化的微电脑控制系统，具备强大的故障诊断和保护功能，能在无人值守的情况下24小时为您工作。如机组发生故障，系统会根据不同情况作出相应的反应，及时提示您更换另部件并作必要的维护。操作特别简单，一触即进入自动操作状态。

开山每一款螺杆机都支持变频

可以根据用户要求开通变频功能，开山变频螺杆压缩机供货范围：功率从5.5kw到280kw，流量从0.6m3/min到45m3/min,排气压力从0.5Mpa到1.3Mpa，有风冷、水冷，皮带传动和直联传动多种配置。

开山变频螺杆机特点

采用国际著名品牌变频模块，采用经特别强化升降速特性的专用电机，采用一套特别适合螺杆压缩机的PID参数，控制软件经历了数百台压缩机考核，参数设置简便，人机界面亲善。为适应湿热带气候，对变频器的冷却进行了特殊设计。为支持用户自行设定最佳工作压力，增大了油气分离器滤芯的过滤面积。

| 型号 | 电机功率 KW | 排气量 m3/min | 工作压力 Mpa | 重量 kg | 外形尺寸 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LGHS-13/7 LGS-14.5/7 LGHS-10/10 LGS-12/10 | 75 | 13 14.5 10 12 | 0.7 0.7 1.0 1.0 | 1800 | 2600×1350×1620 |
| LGHS-16/7 LGS-16.5/7 LGS-14.5/10 LGS-12/13 | 90 | 16 16.5 14.5 13 | 0.7 0.7 1.0 1.3 | 1900 | 2600×1350×1620 |
| LGHS-21/7 LGS-20/7 LGS-17/10 LGS-15/13 | 110 | 21 20 17 15 | 0.7 0.7 1.0 1.3 | 2400 | 2760×1680×1710 |
| LGS-24/8 LGS-22/8 LGS-20/10 LGS-17/13 | 132 | 24 22 20 17 | 0.8 0.8 1.0 1.3 | 2500 | 2760×1680×1710 |
| LGS-28/7 LGS-25/10 LGS-21/13 LGS-23/13 | 160 | 28 25 21 23 | 0.7 1.0 1.3 1.3 | 3000 | 2760×1680×1710 |
| LGS-42/8 LGS-30/10 LGS-27/13 | 200 | 42 30 27 | 0.8 1.0 1.3 | 3800 | 3430×1950×2090 |
| LGS-45/7 LGS-38/10 LGS-33/13 | 250 | 45 38 33 | 0.7 1.0 1.3 | 4500 | 3430×1950×2090 |
| LGS-58/7 LGS-48/10 LGS-42/13 | 315 | 58 48 32 | 0.7 1.0 1.3 | 5800 | 4000×2000×2100 |
| LGS-64/7 LGS-54/10 LGS-48/13 | 355 | 64 54 48 | 0.7 1.0 1.3 | 6200 | 4000×2000×2100 |
| LGS-82/7 LGS-68/10 LGS-59/13 | 450 | 82 68 59 | 0.7 1.0 1.3 | 6600 | 4200×2200×2100 |
| LGS-104/7 LGS-90/10 LGS-78/13 | 560 | 104 90 78 | 0.7 1.0 1.3 | 6850 | 4200×2200×2100 |
| LGS-140/7 | 800 | 140 | 0.7 | 9700 | 4200×2200×2100 |

※保证条款：整机保修一年，主机机头保固伍年！

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811 / 82025812 / 13825766161  刘生

开山活塞机

特点

1.        低转速设计，运转更安静，寿命更长；

2.        舌簧阀设计，效率更高；

3.        空气滤清器芯采用进口滤纸制作，过滤及消音效果好，经久耐用；

4.        电磁开关采用进口品牌，如：施耐德、台安等；

5.        活塞环采用日本理研环，经久耐用，不上油；

6.        呼吸器通道采用迷宫式结构，保证不冒油；

7.        有关运动件经精密平衡，运转平稳，噪声低；

8.        单向阀阀芯采用新型复合材料，保证不漏气；

9.        风扇轮采用浙江大学专利技术，降温效果更佳。

10.    适合16小时连续运转

| 型号 | 气缸 DIA×QTY | 排气量 M3/min | 转速 t/min | 电机功率 kw | 最大使用压力 Mpa | 储气灌 M3 | 重量 kg | 外型尺寸 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KS10 | ф55×1 | 0.08 | 950 | 0.75 | 0.8 | 0.045 | 65 | 860×350×710 |
| KS15 | ф70×1 | 0.12 | 860 | 1.1 | 0.8 | 0.45 | 75 | 800×350×710 |
| KS20 | ф55×2 | 0.17 | 950 | 1.5 | 0.8 | 0.07 | 130 | 1000×450×750 |
| KS30 | ф70×2 | 0.25 | 860 | 2.2 | 0.8 | 0.07 | 150 | 1000×450×750 |
| KS40 | ф70×3 | 0.40 | 860 | 3.0 | 0.8 | 0.175 | 230 | 1500×520×1050 |
| KS55 | ф70×3 | 0.55 | 1100 | 4.0 | 0.8 | 0.175 | 280 | 1500×520×1050 |
| KS75 | ф100×2 | 0.75 | 850 | 5.5 | 0.8 | 0.248 | 305 | 1650×580×1150 |
| KS100 | ф100×3 | 1.0 | 850 | 7.5 | 0.8 | 0.248 | 340 | 1650×600×1200 |

※保证条款：整机保修一年！

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811 / 82025812 / 13825766161  刘生

KOBELCO 日本神钢空压机

1节能

超出各竞争公司的世界最高水平的排气量

超出GB节能评价值的高能效

发挥优越节能效果的神狮加/卸载控制

使机器能耗减少,稳定运行的节能逻辑控制

2信赖性

即使在恶劣的工况下也能运行的强劲耐力

多达30项自我诊断功能,保障空气的稳定供应和机器的安全运行

高附加性能(低噪音,洁净的空气,残压起动)

3省维修

可半永久使用的神狮螺杆转子

最长8年的大修周期

极其简便的日常管理和定期维修保养

※保证条款：整机保五年！

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811 / 82025812 / 13825766161  刘生

神钢无油空压机

改进后的神钢无油空压机-FE系列追求更加苛刻的效率。

节能、降低运行成本、提高可靠性，真正实现了全方位的飞跃。

采用了比动力性能(kW/m3/min)更高的２级压缩机、提高冷却系统性能、降低内部管道压损等，比旧机型性能提高8%。

供给最纯净的空气

压缩腔内不使用润滑油的无油结构。由于轴封采用了不锈钢制的密封圈，不会发生碳粉。另外，神钢独有的[2个大气开放孔结构（专利）]使得即使长时间卸载运行，也能完全防止润滑油不会从轴封混入压缩空气中。

级压缩结构[全系列标准装备]

采用节能、降低运行成本、提高可靠性的２级压缩机。

比单级无油螺杆机效率提高了9～34%。

※保证条款：整机保五年！

※售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

※具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

※财富热线：0769-82025811 / 82025812 / 13825766161  刘生

静音化

由于采用了变频西洛克风扇，根据环境温度（排气温度）调整转速降低了排气噪音。卸载时或环境温度低时，噪音更低。另外，为了降低空压机周围的噪音，重新进行了吸气管的优化设计。

降低脉动音

通过多孔消音器可将1KHz以上的高频音大幅度地消滤掉。并改善了音质。

*采用FE640.770

标准装备理想的容量调节,控制效率更高的节能逻辑。

容量调节细微化

●压力控制范围 旧机型…0.1MPa →Emeraude…0.05MPa

■选择最佳控制方法

●负载/卸载运行

根据「节能逻辑」，一旦超过容量调节周期（23秒）即进行强制卸载运行。由于降低了卸载开始压力，因此不会进行无谓的升压运行。

变频冷却扇

Emeraude-FE系列的冷却扇也是用变频控制的。也解决了风扇的能耗课题。

●通过排气温度控制风扇转速，降低了无谓的能源 消耗。

●由于稳定了空压机内部温度，提高了耐久性。

大型液晶电子监控器

可以进行自我诊断、数据显示、报警以及自动停机等。

运行模式设定、压力设定、语言设定以及画面显示等日常管理的操作非常简便。

可以显示空压机运行和维护保养所需的丰富信息，让操作者即时明了的了解空压机的运行状态以及应对措施。

提高环境温度承受力

采用了大型冷却扇、风扇排气冷却方式、冷却器的上部横向安置。

●比旧机型冷冻能力提高60%

●实现即使环境温度达到45℃也不会停机的可能。

*在超过40℃的环境下长时间运行时,将会缩短润滑油等的使用寿命。

长寿命设计…提高电机耐力

由于选用了很高的全封闭外扇电机，降低了电机线圈温度同时也就降低了电机轴承的温度。大幅地提高了可靠性。并且，标准装备了电机线圈温度感应功能，在异常停机突发前即可用警报通知用户。

彻底降低维护成本

■高性能吸气过滤器

■作为尘埃环境对策，采用了捕集效果高的离心分离+过滤分离的２级分离方式。

■水冷机型采用了容易清扫的结构

完善的电器设备保护

●瞬间停电保护功能…0.5sec以内

●停电自动恢复…0.5～20sec

●内藏12,000V雷冲击波断路器、噪声过滤器

环保设计

■采用新型吸气阀

■考虑到万一漏油问题，将从以前的油压控制吸气阀改为空气控制吸气阀。

东莞神钢空压机

产品详细说明

神钢空压机最大增加约21%的排气量，达到世界最高水平

装备了新型的神狮螺杆转子，以及考究的设计基准，全机种的排气量远远领先于其他公司。

采用加/卸载控制方式，减少能耗

采用加/卸载控制方式，减少能耗削减了吸气、排气、压缩、

冷却等所有工序的能耗，具有超出GB节能评价值的高能效性。

另外，控制时负担较大的吸气调整阀采用特殊的氧化铝膜处理法。通过加载、卸载相互切换，保障压缩空气的稳定供应和节能。

通过节能逻辑机能，提供适应使用工况的最佳控制

AG系列经过一定的加载时间后，利用可以强制卸载的节能逻辑，控制无谓的升压，最大可达到6%的节能效果。

全机种无皮带结构

AG . SG全机种采用齿轮增速，避免了由于皮带增速而产生的能耗。避免了调整、更换皮带等烦琐的作业。

冷却风扇变频控制，节能约50%

节能控制运行功能（AG）

通过液晶电子监控器装置，不用使用台数控制器，而只需通过简单的连线，就可以实现2台机器的节能运行。

防止突然停机的自我诊断功能

通过液晶电子监控器可以随时了解空压机的各种运行情况，并且还可以显示维修、警报、异常停机等画面。

对应各种状况的处理方法也可以通过液晶电子监控器显示，从而可以及时地应付突发事件。

维修保养：10项，推荐各部件的维修保养

警报：09项，请求立即进行检查、维修

异常停机：11项，发生紧急情况时，监控器显示相对应的处理方法，及时进行处理

强化环境温度的对策

即使环境温度超过45℃，也能安全运行的冷却系统采取宽裕的设计。

经过大型除尘过滤器过滤的洁净空气，防止冷却器和电机被污染造成性能下降，保障安全稳定运行。

除水运行功能防止发生冷凝水故障

即使在低负载时，也能进行无冷凝水运行。

避免了每天必须进行的排冷凝水作业；

防止供油含水分多，引起故障；

防止油气筒内由于水分而产生生锈现象。

电机线圈温度检测功能，保护功能

采用热电偶（温度计）检测温度，通过监视器进行管理，在机器异常时保护电机。

瞬停· 停电自动恢复功能

瞬停：0.1～0.5秒（可变）

如果是在0.5秒以内瞬停，可以继续运行，相反停电超过0.5秒，则停机。

停电自动恢复：0.1～20秒（可变）

停电后如果电源在20秒以内恢复，可以再起动。

近似无声的运行音

通过采用先进的新FEM解析※、新设计构造、优化吸音材料等各种对策，实现超低的运行音。风扇也采用变频控制，进一步减小噪音。

充分考虑音压、音质、音量的噪音对策，其超低运行音，是其他厂商无法比拟的。

新FEM（Finite Element Method）解析指的是，把具有复杂形状、性质的物体分割成简单的小部分，近似地预测整体的振动。神狮Ⅱ系列采用了“新FEM解析”，对造成压缩时内压振动也进行了彻解析，采用强度计算，谋求更低的振动及噪音对策。

提供洁净的空气

神狮Ⅱ系列在吸气侧采用了隔尘网和吸气过滤器两阶段的处理，吸入洁净的空气，抑制润滑油的裂化。

并且通过离心分离、重力分离、过滤分离三阶段的油份处理，使排气中的残油控制在世界最高水平，达1.6ppm以下。

残压启动功能（AG）

AG系列通过残压检测，可以及时地提供空气。

优越于其他公司，没有1分钟的启动时间限制，防止紧急时压力下降

一．　 GHH-RAND主机机头

其转子为第三代5对6齿型转子，比第二代4对6齿型转子提高效率10～12%，节省电能25%。螺杆主机采用瑞典SKF轴承，转子经动、静平衡试验，使其运转平衡更好，振动更小，噪音更低，寿命更长，可达到100000小时，约15年。

二． 技术优越的电气控制系统，关怀体贴的维护指示

每台机组均采用法国施耐德自动化工程公司开发的PLC微电脑逻辑控制系统，具有自我诊断及保护功能，显示面板能显示机组实际运转情况。如机组发生故障，电脑控制系统会根据不同情况作出相应的反应。电脑控制系统能及时提示用户更换部件并作出必要的维护，机组电脑系统留有备用输出，输入接线端，可实现多台机组连锁控制及远端控制。保证一天24小时安全为您工作。 　　 标准显示：运行显示、排气压力、排气温度、冷却剂进口温度、进气过滤器压差、油分离器压力、油分离器压差、冷却剂过滤器压差、总运行时间、加载运行时间。 　　 故障报警停车：主机排气温度过高、油分离器压力过高、空载油分离器压力过低、起动器故障、进气口故障、进气口低真空度、主电机过载、风扇电机过载、电机反转（逆相）、控制电源故障、压力传感器故障、温度传感器故障。

三． 低含油量的过滤系统

品质优越的油气分离元件和气、液过滤元件保证机组在各种工况条件下，安全、可靠、平稳地向用户提供高质量的压缩空气。

四． 高进口率、高品质的系统保证

气路系统：采用德国MANN公司的油气分离器元件，空气过滤器元件，日本CKD公司的压力调节阀等，保证机组提供高品质的压缩空气。 　　 油路系统：采用德国MANN公司的油过滤器元件，可靠滤除润滑油中的污物，保证油路系统的通畅及润滑，散热功能。 　　油冷却系统：高质量的进口冷却器，采用低温差设计，配合高温及高湿的环境为设计前提。 　　电器系统：采用法国、日本、意大利等国进口元器件，保证对系统的可靠控制。 　　主电机：采用河北ABB股份公司的全密闭式电机，F级绝缘，防护等级IP54。

五． 省电的容量调整0-100%控制/满载-空载

当系统用气量降低时，系统压力开始升高，控制器接到压力升高的讯号，便开始逐渐的减小进气阀的开度，此时压缩机的排气量也配合着减小，当然电机的电流也降低了。当系统用气量增加时，系统压力开始降低，控制器接到压力降低的讯号，便逐渐的增加进气阀的开度，此时压缩机的排气量也配合着增加到全量输出。如系统用气量持续降低时，系统压力升高到空车压力设定时，控制器便将进气阀全关，此时压缩机开始空车动转。 　　 日本CKD公司的导杆式容量调节阀，能随着实际使用气量的多少，自动的调整马力的消耗。既能节省能源又能避免电机的频繁启动，极大程度的延长了整机的使用寿命。

六． 独特的冷却流畅设计

使隔音罩内空气流动合理，不但利于消除噪音，更有利于排走隔音罩内的热量，将罩内温度降至42℃以下，且有效防尘。

售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

东莞晶科机械批发ROTORCOMP B40机头详细信息

功率范围：7.5KW

排气量： 1.2 m3/min

压力范围：15 bar    220 psig

转速： 8500 r/min

重量：  15kg

材质：灰口铸铁

售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

东莞晶科机械批发ROTORCOMP B60机头详细信息

功率范围：4-15KW   5.5-20 hp

排气量： 2 m3/min

压力范围：15 bar    220 psig

转速： 7800 r/min

重量：  18 kg

材质：灰口铸铁

售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

东莞晶科机械批发ROTORCOMP B101机头详细信息

功率范围：15-30KW   20-40hp

排气量： 4.3 m3/min

压力范围：15 bar    220 psig

转速： 7500 r/min

重量：  30 kg

材质：灰口铸铁

售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

东莞晶科机械批发ROTORCOMP B170机头详细信息

详细信息

功率范围：45KW

排气量： 7.3m3/min

压力范围：15 bar    220 psig

转速： 6000 r/min

重量：  65 kg

材质：灰口铸铁

售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

东莞晶科机械批发ROTORCOMP B201机头详细信息

详细信息

功率范围：90KW

排气量： 14.2 m3/min

压力范围：15 bar    220 psig

转速： 4800 r/min

重量：  113 kg

材质：灰口铸铁

售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

东莞晶科机械批发ROTORCOMP B260机头详细信息

功率范围：132KW   215hp

排气量： 25 m3/min

压力范围：15 bar    220 psig

转速： 4000 r/min

重量：  250 kg

材质：灰口铸铁

售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

罗德康普(Rotorcomp)NK系列螺杆主机特点介绍：

罗德康普（Rotorcomp) 喷油NK系列主机，功率涉及范围2-75KW, 填补国内外压缩机主机的市场空白.它以更高的稳定性, 集成化设计和维护简单的特点, 博得客户的好评. 整个主机由7个部件组成:空滤, 进气控制阀, 转子, 油滤,油分,温控阀和最小压力阀.

主机型号：NK200

功率范围：75KW

排气量： 13.5m3/min

压力范围：15 bar    220 psig

转速： 4800 r/min

重量：  263 kg

材质：灰口铸铁

售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

罗德康普(Rotorcomp)NK系列螺杆主机特点介绍：

罗德康普（Rotorcomp) 喷油NK系列主机，功率涉及范围2-75KW, 填补国内外压缩机主机的市场空白.它以更高的稳定性, 集成化设计和维护简单的特点, 博得客户的好评. 整个主机由7个部件组成:空滤, 进气控制阀, 转子, 油滤,油分,温控阀和最小压力阀.

主机型号：NK160

功率范围：45KW   60 hp

排气量： 7 m3/min

压力范围：15 bar    220 psig

转速： 6400 r/min

重量：  150kg

材质：灰口铸铁

售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

罗德康普(Rotorcomp)NK系列螺杆主机特点介绍：
罗德康普（Rotorcomp) 喷油NK系列主机，功率涉及范围2-75KW, 填补国内外压缩机主机的市场空白.它以更高的稳定性, 集成化设计和维护简单的特点, 博得客户的好评. 整个主机由7个部件组成:空滤, 进气控制阀, 转子, 油滤,油分,温控阀和最小压力阀.

主机型号：NK60

功率范围：15KW   20 hp
排气量： 2.0 m3/min
压力范围：15 bar    220 psig
转速： 7800 r/min
重量：  51 kg
材质：灰口铸铁

售后服务：晶科机械提供24小时响应服务！

具体详情，建议买家直接联系我司咨询。谢谢！

财富热线：0769-82025811／82025812／13826935375（覃雅丽） QQ：791053650

http://user.sm160.com/User/SignIn.aspx?ReturnUrl=%2fMySMTech%2fofferpost.aspx%3ftype%3d2&type=2

http://cn.lbgoo.com/login/logout-from-user.htm

http://www.ysjw.cn/

http://www.gkong.com/passport/login.aspx

http://www.chem17.com/Login/Login.aspx

http://www.jiaomai.com/Login/

http://www.qqma.com/

http://www.cn716.com/userlogin.asp

http://www.vooec.com/Member/error.htm

http://user.51sole.com/user/Default.aspx

神岗变频空压机介绍

1、省电〈37KW为例〉

A.用不完省电：

生产上不管用气多少，普通螺杆机从上班到下班一直如此，虽然气压打满后机组会卸载空运行，但卸载空运行时机组在消耗45％的空载损耗。一般情况平均卸载时间约占总运行时间的30％，那么一台37KW的普通空压机会因此浪费28000元／年的电费。也就是说：变频空压机不存在卸载，因此也不存在空载浪费。

用不完浪费计算法

30%卸载时间X（卸载时间的损耗37KWX45%空载电流）X8000小时/年X0.7元/度=28000元/年

（一般情况下空压机的实际用气量会小于机组的额定产量，有的是因为购买时考虑的余量，有的是因为局部时间只用一部分的气，有的是因为生产上淡旺季的问题等等，这样的状况会多供少用属于“用不完”。)

B.低压力省电：

“高压低用”这也很浪费，就像“用不完”一样。普通螺杆机始终6-8公斤频繁加卸载工作，实际也就只用了6公斤，那么多出来的2公斤频繁爬升会让机组多消耗14％（每爬升l公斤多耗7％的电流)。按频繁爬升时间累计是70％，这样一台37KW的普通空压机会因70％的频繁加载多浪费20300元／年。同样如果是变频空压机它始终保持6公斤不变的供气，那么也就不存在这2公斤的爬升损耗了。

爬升浪费计算法

70%卸载时间X（卸载时因2公斤爬升37KWX14%）X8000小时/年X0.7元

/度=20300元/年

2、供电压力恒定

普通空压机无论是活塞机还是螺杆机，都会存在2公斤左右的压力差，压力不恒定，对于大多数用户会因此而降低生产效率，严重的会降低产品质量，所以变频空压机始终以恒压变频产气，受到了众多用户的热烈欢迎!

3、噪音低

变频空压机运行平稳、缓速，既无普通螺杆机的频繁加卸载声，更不像活塞机有突然的启动声，而且避免了普通螺杆机长期高速的高负载声。而且从本质上讲，变频机的配置和造价也远远要高于普通螺杆。

4、寿命长、费用低

长期全速或高速运转对任何设备都是不利的，空压机亦如此，以前有客户采用“—用—备”，一是为了备用，二是为了可以相互切换轮流使用，避免单台机组长期高速运行对机组的不利；而变频空压机缓速而平稳的运转，减少了机组的磨损，既延长使用寿命，也延长了它的维护周期，自然节省运行费用。

5、对自发电用户有极大帮助

用过普通空压机的用户在自发电时很有体会：空压机的启动电流是相当大的(普通螺杆机3倍，活塞机7倍)空压机频繁启动或加卸载时会使发电机冒黑烟甚至噎死，并且影响其他设备的正常工作，这是非常普遍的现象，而改用变频空压机后，它几乎以零负荷状态启动和长期缓速平稳运行，让用户发自内心的满意。

6、真正的便宜

付给供电所的也是钱!

当三年省下的电费能捡回变频空压机的投资费用，这才是真正的便宜。因此任何再便宜的机器与变频机相比都是昂贵的。

7、不同功率变频机年节省费用参照表

功率    11KW/15KW/22KW/30KW

省电（元/年）14300/1960/28600/39100

功率    37KW/55KW/75KW/110KW

省电（元/年）48300/71700/97800/143600

LS16-60/75/100系列螺杆压缩机操作手册

寿力空气过滤器8829002-207

寿力外滤芯备件	88290002-337

寿力空气过滤器8829002-207

寿力内滤芯备件	88290002-338

寿力放空阀02250100-042

寿力维修备件	02250045-132

寿力温控阀维修包（SULLUBE32 油）	02250105-553

寿力温控阀维修包（24KT 油）	02250112-709

寿力电磁阀250038-666

维修备件	250038-672

寿力电磁阀250038-666

寿力电磁阀线圈	250038-730

寿力油过滤器02250112-478

寿力维修备件	250025-526

寿力进气提升阀02250083-783

寿力维修备件	250029-249

寿力压力调节器250017-280

寿力维修备件	250019-453

寿力回油管过滤器241771

寿力维修备件	241772

寿力初级油气分离器滤芯	02250061-137

寿力次级油气分离器滤芯	02250061-138

寿力压缩机轴封维修备件	02250050-364

寿力最小压力阀242405	001176

寿力24KT油（5加仑装）	02250051-153

寿力24KT油（55加仑装）	02250051-150

寿力SULLUBE32油（5加仑装）	250022-669

寿力SULLUBE32油（55加仑桶装）	250022-670

LS20-125/150系列螺杆压缩机操作手册

寿力空气过滤器88290001-251

寿力滤芯	88290001-469

寿力放空阀250030-276

寿力维修备件02250045-132

寿力温控阀维修包02250105-553（SULLUBE油）

寿力温控阀维修包02250112-709(24KT油）

寿力电磁阀250038-666

寿力维修备件	250038-672

寿力电磁阀250038-666

寿力电磁阀线圈	250038-730

寿力电磁阀250038-755

寿力维修备件	250038-676

寿力电磁阀250038-755

寿力电磁阀线圈	250038-730

寿力油过滤器02250112-478

寿力维修备件	250025-526

寿力进气提升阀02250060-988

寿力维修备件	02250053-273

寿力压力调节器406929

寿力维修备件（进气阀用）	041742

寿力压力调节器408275

寿力维修备件（螺旋阀用）	250028-693

寿力回油管过滤器维修备件	02250117-782

寿力初级油气分离器芯/垫圈	250034-085

寿力次级油气分离器芯/垫圈	02250048-734

寿力压缩机轴封维修备件	02250057-037

寿力最小压力阀242405	250018-456

寿力联轴器88290002-980	88290003-397

寿力控制管路过滤器02250112-032

寿力过滤元件及密封02250112-031

寿力浮子组件及密封02250115-960

寿力温度传感器250039-909

寿力温度传感器02250058-087

寿力压力传感器88290003-806

寿力24KT油（5加仑装）	02250051-153

寿力24KT油（55加仑装）	02250051-150

寿力SULLUBE32油（5加仑装）	250022-669

寿力SULLUBE32油（55加仑桶装）	02250051-150

LS20S-175/200系列螺杆压缩机操作手册

寿力温控阀芯备件号02250087-682

寿力控制管路过滤器02250112-032

寿力控制管路过滤器维修包02250112-031

寿力控制管路过滤器维修包02250115-960

寿力油过滤器油滤芯250025-526

寿力初级油气分离芯250034-122

寿力次级油气分离芯250034-134

寿力空气滤清器滤芯88290003-111

寿力压力调节器406929（进气阀用）041742

寿力压力调节器408275（螺旋阀用）250028-693

寿力压力调节器045099（螺旋阀用）048409

寿力最小压力阀250033-821 250018-262

寿力电磁阀2520036-666维修包250038-672

寿力电磁阀250038-666电磁线圈250038-730

寿力电磁阀250038-755维修包250038-767

寿力电磁阀250038-755电磁线圈250038-730

寿力放空阀02250100-042维修包02250045-132

寿力循环卸荷阀044912０维修包046782

寿力过滤器02250112-032２滤网维修包02250112-031

寿力过滤器02250112-032浮子维修包2250115-960

寿力Ｒ型联轴器弹性体88290003-404

寿力Ｇ型联轴器弹性体88290003-397

寿力机头轴封维修包02250057-037

TS32S-400-600系列螺杆压缩机操作手册

寿力断油阀	001684

寿力温控阀阀芯	013697

寿力油过滤器滤芯	02250139-996

寿力初级油气分离芯	02250109-319

寿力次级油气分离芯	02250109-321

寿力空气滤清器滤芯	88290004-372

寿力压力调节器406929（进气阀用）	041742

寿力压力调节器408275（螺旋阀用）	250028-693

寿力电磁阀250038-666

寿力维修包	250038-672

寿力电磁阀250038-666

寿力电磁阀线圈	250038-730

寿力电磁阀250038-755

寿力维修包	250038-767

寿力电磁阀250038-755

寿力电磁阀线圈	250038-730

寿力放空阀409783维修包

寿力控制管路过滤器02250112-032

寿力过滤元件及密封02250112-031

寿力浮子组件及密封02250115-960

寿力24KT油（5加仑装）	02250051-153

寿力24KT油（55加仑装）	02250051-150

寿力SULLUBE32油（5加仑装）	250022-669

寿力SULLUBE32油（55加仑桶装）	250022-670