建设项目环境影响报告表

项目名称： 唐山金马钢铁集团有限公司2座180m2烧结机脱硫脱硝除尘改造项目

建设单位（盖章）：唐山金马钢铁集团有限公司

编制日期：2018年7月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 唐山金马钢铁集团有限公司2座180m2烧结机脱硫脱硝除尘改造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 唐山金马钢铁集团有限公司 |
| 法人代表 | 马学剑 | 联系人 | 曾宪春 |
| 通讯地址 | 河北省唐山市滦县茨榆坨镇唐山金马钢铁集团有限公司 |
| 联系电话 | 0315-2471554 | 传真 | 0315-2471565 | 邮政编码 | 063000 |
| 建设地点 | 河北省唐山市滦县茨榆坨镇唐山金马钢铁集团有限公司院内 |
| 立项审批部门 | 滦县发展改革局 | 批准文号 | 滦发改备字[2018] 138号 |
| 建设性质 | 新建(改扩建(技改( | 行业类别 及代码 | 大气污染治理 N-7722 |
| 占地面积 （平方米） | 2000 | 绿化面积 （平方米） | -- |
| 总投资 （万元） | 15000 | 其中：环保投 资（万元） | 15000 | 环保投资占 总投资比例 | 100% |
| 评价经费（万元） | -- | 预期投产日期 | 2019年7月 |
| 工程内容及规模： 1.项目由来： 唐山金马钢铁集团有限公司位于河北滦县茨榆坨镇工业区，距离京沈高速约10公里，距离古冶区外环南路约1公里，地理位置优越，交通十分便利。公司从业人员约4000余人，其中技术人员360人，中级技术职称210人，高级技术职称150人。注册资金1亿元，固定资产35亿元，占地1300亩。 唐山金马钢铁集团有限公司为一家集烧结、球团、炼铁、炼钢、压延为一体的钢铁联合企业，主要产品为钢坯和带钢，其中炼铁年产能311万吨，钢坯年产能240万吨，带钢年产能280万吨。 公司始终以发展绿色、低碳经济为己任，终坚持走“低能耗、少污染、高科技、创高效”的发展之路，不断拓展钢铁行业“清洁、绿色、低碳”的发展内涵，建立起了能源循环、水资源循环的综合利用体系，实现企业绿色可持续发展。 唐山金马钢铁集团有限公司（以后简称金马钢铁）现有180m2烧结机2座，目前采用湿法脱硫塔脱硫，采用湿式电除尘器除尘，无脱硝设施。为了达到国家相关环保要求，唐山金马钢铁集团有限公司经过充分地现场调研、技术交流、方案论证拟对2座180m2烧结机进行脱硫脱硝除尘技术提升，提升要求为在SO2入口浓度不高于2000mg/Nm3，NOX入口浓度不高于300mg/Nm3时，180m2烧结机的SO2排放浓度不高于35mg/Nm3，NOX排放浓度不高于75mg/Nm3，烟尘排放浓度不高于10mg/Nm3。提升方案为新建烟气脱硫脱硝除尘系统，新建系统采用烟气循环流化床同时脱硫脱硝除尘技术，实现烧结机烟气SO2、NOX及烟尘的超净脱除。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部第44号令）及修改单等有关规定，本项目属于目录“三十四、环境治理业，99、脱硫、脱硝、除尘VOCS治理等工程-新建脱硫、脱硝、除尘”，应编制环境影响报告表。因此，唐山金马钢铁集团有限公司于2018年7月委托我公司承担该项目的环境影响报告表的编制工作，接受委托后，我单位立即开展了现场踏勘、资料收集等工作，并按照环境影响评价技术导则的规定编制完成了本项目环境影响报告表。 2.现有工程概况 唐山金马钢铁集团有限公司为一家集烧结、球团、炼铁、炼钢、压延为一体的钢铁联合企业，主要产品为钢坯和带钢，其中炼铁年产能311万吨，钢坯年产能240万吨，带钢年产能280万吨。公司拥有180m2步进式烧结机2座；12m2竖炉1座；高炉4座，其中500m3高炉1座，550m3高炉1座，1080m3高炉1座，1350m3高炉1座；120t转炉2座；750mm、850mm中宽带钢生产线各1条。同时还配套了高炉喷煤、煤气回收、余压发电、余热转化、烟气脱硫及高效除尘等节能减排新技术装备。 本次仅对现有2座180m2烧结机进行脱硫脱硝除尘工程的建设，不涉及其它生产工序和设备，因此，本次评价主要对现有2座180m2烧结机情况进行简单介绍。 目前2座烧结机烧结配料、破碎、筛分、转运、成品矿槽过程均配备袋式除尘器，烧结机实现全烟气收集并配备四电场静电除尘器+石灰石-石膏湿法脱硫装置，2座烧结机机尾分别配备1台袋式除尘器，暂无烧结烟气脱硝装置。 3.技改工程概况 3.1项目名称 唐山金马钢铁集团有限公司2座180m2烧结机脱硫脱硝除尘改造项目； 3.2项目性质 技改； 3.3建设地点 本项目位于唐山金马钢铁集团有限公司现有厂区内，不新增用地。中心地理位置坐标为北纬39°41′49″，东经118°27′12″。厂区北侧隔小路为沙河和空地，东侧为一空地，西侧隔新光路为工业场地，南侧为乡村路。 3.4项目投资 项目总投资15000万元，其中环保投资15000万元，占总投资的100%。 3.5劳动定员及工作制度 本项目不新增劳动定员，由公司内部调配，烧结机年运行时间8000h。 3.6主要建设内容 本项目主要建设内容为2套180m2烧结机脱硫脱硝除尘装置，1座180m2烧结机配备1套脱硫脱硝除尘装置，主要设备为催化反应器2台、脱硫脱硝反应塔2台及布袋除尘器2台。辅助工程主要为吸收剂的储存、输送系统，除尘灰的储存输送系统等。 项目工程组成见表1，主要建构筑物一览表见表2，脱硫脱硝系统性能指标见表3。 表1 项目工程组成一览表 类别 项目名称 工程内容 备注 主体工程 催化反应器 项目共设置2台催化反应器，进行NO的催化反应。反应器由壳体、催化剂模块等组成。脱硝催化剂为低温型，主要由锰系的氧化物组成，在100℃以上具有催化活性。1座烧结机分别配备1套催化反应器，供脱硝催化稳定进行。 新建 脱硫脱硝反应塔 项目共设置2座烟气脱硫脱硝反应塔，进行烟气的脱硫脱硝处理，反应塔自下而上依次为进口段、塔底排灰装置、布风装置、循环流化床反应段、顶部循环出口段，脱硫脱硝塔为钢体结构、外壁保温。反应塔内设置雾化水降温装置。 新建 布袋除尘器 项目共设置2台布袋除尘器，用于烟气的除尘，除尘器有结构上独立的壳体。除尘器主要由灰斗、过滤室、净气室、进口烟道、出口烟道、脉冲清灰装置、电控装置、阀门及其它等部分组成。 新建 辅助工程 消石灰的储存系统 储存系统 本系统采用的吸收剂为消石灰，单套脱硫脱硝系统设置一个消石灰仓，消石灰仓及其支撑框架均为钢制结构。消石灰仓直径5m，容积150m3，并设有气力输送装置。 新建 流化系统 为防止消石灰仓产生板结，灰仓底部均设有流化系统。流化系统由压缩空气、管道加热器、气体管道、阀门及灰仓底部敷设的流化板组成。 新建 消石灰的输送系统 消石灰从消石灰仓底部的卸料口进到变频旋转给料阀中，通过气力输送装置将变频旋转给料阀中的消石灰送入脱硫脱硝反应塔。 新建 物料循环系统 物料循环系统由船型灰斗、空气斜槽、流化风机、电加热器、电动流量调节阀组成。 新建 脱硫脱硝灰输送系统 船型灰斗底部设有排灰管道，当船型灰斗存灰过量时，灰斗中的外排管路自动打开，可以将脱硫渣自动排放到中间仓内，再由中间仓排放到仓泵中，然后通过气力输送系统输送到灰库中。灰库及其支撑框架均为钢结构，灰库直径6m，容积200m3。 新建 公用工程 工艺水系统 每套供水系统由1台水箱、2台高压离心水泵、水泵出口电动阀、流量计、回水调节阀、供回水管道及其他手动阀门组成。水箱容积约50m3，水箱设有排污管和溢流管。 新建 排水系统 本项目无新增生活污水，不产生和外排生产废水。 依托现有工程 供电系统 本项目采用低压380V/220V高压10KV供电系统，年用电量2560万kWh。 压缩空气供应系统 来自厂区供气管网。 环保工程 废气 烧结机头烟气经脱硫脱硝除尘装置处理后由1根60m高排气筒外排。 -- 废水 本项目不产生废水。 -- 噪声 选用先进可靠的低噪声设备，注意防震、防冲击，以减轻振动噪声。各类设备应设置单图基础，以防止产生振动噪音。 -- 固废 部分除尘灰回用于生产，部分加水固化后，用灰车统一拉走，外售用作矿井填埋和道路回填。 -- 表2 主要建构筑物一览表 序号 名称 容积（m3） 尺寸 数量 备注 1 脱硫脱硝塔 2496 Φ8.1m×49m 2 钢体结构，新建 2 消石灰仓 150 Φ5m 2 钢体结构，新建 3 灰库 200 Φ6m 2 钢体结构，新建 4 水箱 50 -- 2 钢体结构，新建 5 辅助厂房 -- -- 2 4层混凝土构架，新建 表3 脱硫脱硝系统性能指标 序号 项目 单位 数值 备注 1 设计烟气量（100％ ），湿 m3/h 880000 烧结主抽入口工况（单套） 2 设计入口参数 -- -- -- 2.1 设计SO2入口浓度 mg/Nm3 2000 -- 2.2 设计NOx入口浓度 mg/Nm3 300 -- 2.3 设计入口烟尘浓度 mg/Nm3 300 -- 2.4 设计烟气温度 ℃ 150 -- 2.5 设计温度变化范围 ℃ 100-200 -- 3 设计出口参数 -- -- -- 3.1 设计SO2出口浓度 mg/Nm3 <35 折算后数值 3.2 设计NOx出口浓度 mg/Nm3 <75 折算后数值 3.3 设计出口烟尘浓度 mg/Nm3 <10 折算后数值 3.4 设计排烟温度 ℃ 85-90 -- 3.7主要生产设备 本项目设备表见表4。 表4 项目主要设备一览表 序号 设备名称 型号规格 单位 数量 备注 1 烟气管道系统 -- 套 2 -- 2 消石灰输送系统 -- 套 2 -- 3 催化反应器 YKK4504-6-315，10KV,IP54 套 2 -- 5 脉冲布袋除尘器 -- 台 2 -- 6 船型灰斗及空气斜槽 -- 套 2 -- 7 引风机系统 -- 套 2 -- 8 外排灰输送系统 -- 套 2 -- 9 工艺水系统 -- 套 2 -- 10 脱硫除尘管道 -- 套 2 -- 11 电气设备 -- 套 2 -- 12 控制设备 -- 套 2 -- 合计 -- 台套 22 -- 3.8项目原辅材料消耗 本项目主要原辅材料消耗见表5。 表5 本项目主要原辅材料消耗一览表 名称 单位 年用量 使用工段 备注 消石灰 万t/a 2.288 烟气脱硫工段 -- 压缩空气 万m3/a 2880 烟气脱硫工段 厂区供气 催化剂 m3/5a 80 催化工段 板式催化剂，厂家供应，质保5年 水 万t/a 28.8 烟气脱硫工段 -- 3.9公用工程 （1）给排水 本项目生产用水主要为喷枪用水及各设备的冷却用水。喷枪用水由金马钢铁厂区管网提供，用水量为32t/h，在脱硫脱硝阶段全部蒸发损耗；设备的冷却用水为工业二次循环水，总用水量为4t/h，循环利用，无废水外排。 本项目生活用水主要为职工盥洗用水，由于本项目不新增劳动定员，因此无新增生活用水，同时无新增生活废水产生。 项目水平衡图见图1。 图1 项目水平衡图 （2）供电：本项目在唐山金马钢铁集团有限公司厂内实施，由厂区电网供电，现有变压器及相应的高低压变配电设备能够保证项目正常运行。 （3）供气：本项目气力运输系统所用压缩空气拟取自厂区压缩空气管网。 3.10产业政策 根据国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正），该项目符合鼓励类38条“环境保护与资源节约综合利用”第15项“‘三废’综合利用及治理工程”，符合国家产业政策要求。 3.11选址可行性 项目位于河北滦县茨榆坨镇（唐山金马钢铁集团有限公司厂区内），不新增用地。唐山金马钢铁集团有限公司用地为工业用地，符合规划要求。项目实施后有利于环境空气质量的改善。因此，项目选址可行。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 唐山金马钢铁集团有限公司位于河北滦县茨榆坨镇工业区，距离京沈高速约10公里，距离古冶区外环南路约1公里，地理位置优越，交通十分便利。公司为一家集烧结、球团、炼铁、炼钢、压延为一体的钢铁联合企业，主要产品为钢坯和带钢，其中炼铁年产能311万吨，钢坯年产能240万吨，带钢年产能280万吨。公司已取得唐山市环境保护局颁发的《河北省排放污染物许可证》，证号编号为：911302236882091275001P，有效期2018年05月27日至2020年09月01日。 1.与本项目有关的原有污染情况 本项目对厂内180m2烧结机头烟气进行脱硫脱硝除尘提升，目前两台烧结机采用湿法脱硫塔脱硫，采用湿式电除尘器除尘，无脱硝设施。因此，与本项目有关的原有污染情况主要考虑180m2烧结机头烟气处理设施及污染物排放情况。 废气 180m2烧结机头烟气处理方式为湿法脱硫，根据现有监测数据，监测数据来源于唐山德禹（2017）环检第439号，经现有废气处理系统处理后180m2烧结机头烟气污染物排放情况见表6。 表6 现有180m2烧结机头烟气污染物排放情况 检测点位 项目 单位 检测结果 执行标准号及标准值 达标情况 1 2 3 平均 3#烧结机头烟气除尘脱硫后排气筒采样孔 排气量 Nm3/h 384587 389239 387095 386974 DB13/2169-2015 -- 颗粒物 mg/Nm3 38.3 37.2 38 37.8 ≤40 达标 排放速率 kg/h 0.14 0.132 0.141 0.137 -- -- SO2 mg/Nm3 129 130 129 129 ≤160 达标 排放速率 kg/h 1.43 1.44 1.43 1.43 -- -- NOX mg/Nm3 186 187 186 186 ≤300 达标 排放速率 kg/h 2.06 2.07 2.06 2.06 -- -- 4#烧结机头烟气除尘脱硫后排气筒采样孔 排气量 Nm3/h 390483 392355 388479 390439 DB13/2169-2015 -- 颗粒物 mg/Nm3 37.6 38 39 38.2 ≤40 达标 排放速率 kg/h 14.7 14.9 15.2 14.9 -- -- SO2 mg/Nm3 113 114 113 113 ≤160 达标 排放速率 kg/h 44.1 44.7 43.9 44.1 -- -- NOX mg/Nm3 191 192 192 192 ≤300 达标 排放速率 kg/h 74.6 75.3 74.6 75 -- -- 根据监测结果可知，180m2烧结机头烟气各项污染物浓度均满足《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169-2015）特别排放限值要求。 废水 废水污染源主要为脱硫系统排水，烧结机头烟气脱硫系统排水全部用于配置脱硫浆液，烧结净环水系统排水全部用于烧结混合料加湿、除尘灰加湿，用于厂区洒水抑尘，无废水外排。 噪声 根据《唐山金马钢铁集团有限公司污染源检测》科邦检测集团有限公司检测结果唐山金马钢铁集团有限公司厂界噪声分别为：北厂界昼间64.6dB（A）、夜间54.7dB（A），西厂界昼间63.8dB（A）、夜间53.6dB（A），南厂界昼间64.1dB（A）、夜间54.4dB（A），东厂界昼间60.7dB（A）、夜间51.2dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。 （4）固废 180m2烧结机头烟气处理系统产生的固废主要为除尘系统产生的除尘灰及脱硫系统产生的脱硫渣，除尘灰送烧结配料工序利用，脱硫渣外售综合利用。综上，现有工程固体废物均妥善处置，不外排。 2.存在的主要问题 现有180m2烧结机头烟气中各项污染物浓度能够满足《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169-2015）特别排放限值要求，但不能满足《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》要求，因此，180m2烧结机头烟气处理设施需要提升后使污染物排放能满足《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》要求，且做到长期稳定达标。 |

# 建设项目所在地自然环境环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1.地理位置 唐山市滦县位于河北省东北部，地处燕山南麓滦河西岸，县城分新城、老城两部分，相距5公里。滦县距离唐山47公里，距离天津港136公里，距离秦皇岛82公里，距离津唐港76公里，距离北京260公里。地理位置介于北纬39°34′39″至39°58′25″，东经118°14′3″至118°49′45″之间。滦县东西长50.9公里，南北宽43.8公里。东与卢龙、昌黎隔滦河相望，南和滦南相接，西邻丰润、古冶区，北靠迁安、迁西二市县。全县总人口53.54万人，土地面积为1028平方公里。 本项目位于唐山金马钢铁集团有限公司厂区内，“金马工业”厂区北侧隔小路为沙河和空地，公司东侧为一空地，西侧隔新光路为工业场地，南侧隔一村路距芦苇庄村30m。厂址中心地理坐标北纬39°42′4.59″，东经118°27′45.91″。 项目地理位置见附图1，厂区平面布置及项目位置见附图2。 2.地形地貌 滦县地处燕山山脉南麓，华北平原东部边缘，滦河洪冲积平原。境内地势北高南低，西北、东北为低山丘陵，中部、南部较为平坦，西南部低洼。其中平原区占滦县县域的70%以上，低山丘陵区占15%左右，地面高程在海拔50m以上，主要山脉有罗家岭、青龙山、魏峰山、凤山、横山等，一般海拔在200~300m之间，最高山峰城山海拔高程535.7m。中部沙河以东、横河以西及京山铁路以南基本为平原区，其中京山铁路以北的东安各庄及雷庄部分地区地面高程在50m以上，地势较为平坦，局部有山区出露；京山铁路以南地区地面高程一般在30~50m，由北向南海拔逐渐降低，受风沙及河流切割影响，沙丘沟谷出现较多。 3.气候气象 滦县属于暖温带半湿润季风型大陆性气候。冬季受西柏利亚和蒙古冷空气影响，盛行偏北风，夏季受太平洋高压影响，盛行偏南风。具有春季干燥多风，夏季闷热多雨，夏季昼暖夜寒，冬季寒冷少雪的特点。区域主要气象参数统计结果见表7。 表7 滦县气象统计一览表 项目 统计值 统计年限 极值出现时间 年平均气温（℃） 10.8 1959-2014 -- 极端最高气温（℃） 39.9 1961.6.1 极端最低气温（℃） -23.1 1978.12.29 年平均相对湿度（%） 62 -- 年平均降雨量（mm） 667.5 -- 年最大降雨量（mm） 1121.1 1967 最大风速（m/s） 17.0 -- 4.水文与水文地质 滦县分山区和平原区两大水文地质区。山区水文地质区包括无水山区、山间谷地、山间盆地、山间平原及山间河流平地；平原水文地质区包括开阔平原水文地质区及河岸平地水文地质区。 滦县北部为基岩裸露区，主要岩性为震旦纪硅质灰岩，石灰岩、砂页岩，分布在帮子镇、杨柳庄、赵百户营、宜安、泡石淀和城关、老站一带。油榨一带有片麻岩，个别地区有油页岩。进入平原地区是第四系松散岩层，主要岩性为砂砾卵石、砂、粘质砂土，淤泥质粘土等。 西北部为岩石裸露群山环绕的山间盆地，盆地内从边缘地带由外向里含水层为碎石层积砂层，厚度2~5m，地下水埋深10m左右，盆心部分井深80m左右，出水量30t/h，岩石区井深2~5m，地下水埋深10m左右，出水量10~30t/h。 西南部为洪冲积平原水文地质区，包括塔坨、雷庄镇及坨子头乡。京山铁路以北表层第二含水组，含水层岩性为卵砾砂，其埋深约50m，水量一般在40t/h以上，京山铁路以南，第二含水组含水层岩性为细砂，中细砂及中砂，水量一般在20~40t/h，第四含水组岩性为卵石，但埋深一般超过120m。 滦县境内共有滦河、沙河、横河、小青龙河、溯河、岳家河、管河、龙湾河、狗尿河、别故河、新滦河等11条大小河流，滦县境内河流分属三个水系：滦河、横河、狗尿河，别故河属于陡河水系。全县地表径流除横河有部分泉水补给外，其余各河流均来自于大气降水。 滦河是滦县境内最大河流，发源于承德市丰宁县境内小梁山，径流量化县、迁西县、迁安市、滦县、滦南县，至乐亭县莲花池村东南5km处注入渤海。河流全长888km，整个地形由西北向东南倾斜，河床平均比降1/20.00，流域面积44945平方千米。其中本县境内河长41km，流域面积55平方千米，基地为沙卵石。 新河即滦河下游输水总干渠，系人工开挖的大型输水渠道，自滦县城南岩山至唐海县西干渠止，流域面积221.8平方千米，全长64.5km，供应下游唐海县、滦南县农业用水。新河在岩山下设闸引滦河水，在老孟营节制闸引水至新河左岸滦乐灌渠供应乐亭县。 溯河发源于滦县栗园村东，南流至前李各庄西折向东南，穿过通古、京山铁路，过津渝公路，从小霍庄子村东流至小老里庄，在小老里庄西出滦县境进入滦南县，在滦南县乐营处入柏各庄榆水干渠。溯河在滦县境内全长26.4km，流域面积200km2。除雨季泄洪外，已干涸。 5.土壤植被 由于气候、成土母质、植被等的影响不同，根据《滦县土地志》进行分类，滦县的土壤共分5个土类（褐土、潮土、沼泽土、水稻土和风沙土）。褐土是滦县最大的地带性土壤类型，面积1203459亩，占宗土地面积的94.7%。褐土中的草甸褐土类中面积最大，也是全县面积最大的一个亚类，面积865454亩，占总土地面积的68.1%。主要成土母质为石灰岩风化的壤质洪冲积物及滦河砂质洪冲积物。由于地势相对较低，地下水位5~15m，底土因受地下水位影响有修纹锈斑、铁锰结核等，局部地区有钙积现象，出现咋砂姜层次，粘化现象明显，底土中壤以上呈块状及核状结构。 全线主要树种有杨、柳、榆、椿、槐等。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1.环境空气质量 本项目毗邻唐山市古冶区南外环，距古冶区环境监测站仅1500m，因此本项目采用唐山市古冶区人民政府公布的2016年10月古冶环境空气质量状况，区域SO224小时平均浓度为34μg/m3，NO224小时平均浓度为58μg/m3，CO24小时平均浓度为2.2mg/m3，O3日最大8小时平均浓度为108μg/m3，PM1024小时平均浓度为128μg/m3，PM2.524小时平均浓度为89μg/m3；SO2、NO2、CO、PM10的24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；O3日最大8小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，PM2.524小时平均浓度未达标主要受到雾霾天气的影响。 2.地下水环境质量 区域内地下水未受污染，水质较好，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。 3.声环境质量 评价区域内声环境质量良好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区；项目所在地不属于基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、珍惜濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、资源性缺水地区、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域、富营养化水域；周边无以医疗卫生、文化教育、科研等为主要功能的区域，文物保护单位，具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地。 项目附近的敏感点情况见表8。 表8 环境保护目标一览表 环境要素 保护目标 相对厂址位 距离*(m) 人口 （人） 性质 功能要求 环境空气 古冶区居民区 N 1118 79515 居民 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 芦苇庄村 SW 310 724 居民 地下水 项目所在 区域 -- -- -- -- 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类 为进一步分析本项目废气污染源对周边环境空气的影响，本次大气环境影响评价采用《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2008)所推荐的估算模式SCREEN3进行预测。本项目由60m高排气筒有组织排放的颗粒物对古冶区居民区的最大贡献浓度为0.005464mg/m3，对芦苇庄村的最大贡献浓度为0.005510mg/m3，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1.环境空气质量标准 SO2、NO2、TSP、PM10、PM2.5、O3、CO执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准值见表9。 表9 环境空气质量标准 标准 污染物名称 取值时间 浓度限值 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 SO2 24小时平均 150μg/m3 1小时平均 500μg/m3 NO2 24小时平均 80μg/m3 1小时平均 200μg/m3 CO 24小时平均 4mg/m3 1小时平均 10mg/m3 O3 8小时平均 160μg/m3 1小时平均 200μg/m3 PM10 24小时平均 150μg/m3 PM2.5 24小时平均 75μg/m3 TSP 24小时平均 300μg/m3 2.声环境质量标准 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，标准值见表10。 表10 声环境质量标准 单位：dB（A） 声环境功能区类别 昼间 夜间 3类 65 55 3.水环境标准 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，标准值见表11。 表11 地下水质量标准 单位：除pH外均为mg/L 项目 pH 高锰酸盐指数 总硬度 溶解性总固体 Cl- 硫酸盐 硝酸盐 氨氮 Ⅲ类 6.5-8.5 3 450 1000 250 250 20 0.2 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1.废气：施工期扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放监控浓度限值； 运营期烧结机污染物排放限值执行《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169-2015)表1、2、3大气污染物特别排放限值，同时满足《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》要求。 运营期消石灰仓和灰库颗粒物排放限值执行《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169-2015)表1颗粒物特别排放限值要求。 运营期消石灰仓和灰库颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值，同时执行《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169—2015）。 表12 大气污染物排放标准 污染源 评价因子 标准限值 标准名称 施工期 施工扬尘 颗粒物 周界外浓度最高点≤1.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值。 运营期 有组织废气 180m2烧结机头烟气 颗粒物 10mg/m3 《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169－2015)表1、2、3大气污染物特别排放限值，同时满足《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》中要求。 SO2 35mg/m3 NOX 50mg/m3 消石灰仓 颗粒物 10mg/m3 《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169－2015)表1颗粒物排放限值要求。 灰库 颗粒物 无组织废气 消石灰仓 颗粒物 周界外浓度最高点≤1.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值同时执行《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169—2015）。 灰库 颗粒物 2.噪声：施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》 (GB12523-2011)中的限值；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。 表13 项目环境噪声排放标准 污染物 评价对象 适用类别 单位 标准值 执行标准 昼间 夜间 施工期 噪声 场界 — dB 70 55 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 运营期 噪声 厂界 3类 dB(A) 65 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 3.固体废物：工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中有关规定。 |
| 总量控制指标 | 本项目仅对现有180m2烧结机头烟气进行脱硫脱硝除尘处理，不涉及金马钢铁主体工艺、设备及设施的变化，因此主要对项目实施前后2座180m2烧结机头烟气污染物排放情况进行分析，项目实施前后2座180m2烧结机污染物排放情况见表14。 表14 项目实施前后2座180m2烧结机污染物排放情况一览表 单位：t/a 项目 废气 废水 固体 废物 颗粒物 SO2 NOX COD 氨氮 项目实施前2座180m2烧结机头烟气污染物排放量（合计） 238.88 762.63 1184.95 0 0 0 项目实施后2座180m2烧结机头烟气污染物排放量（合计） 140.9 492.8 704 0 0 0 变化量 -97.98 -269.83 -480.95 0 0 0 由上表分析可知，工程实施后，2座180m2烧结机头烟气中颗粒物减排97.98t/a，SO2减排269.83t/a，NOx减排480.95t/a，不产生废水，固体废物均得到妥善处置。 项目实施后180m2烧结机头烟气污染物总量控制指标不发生变化，在现有总量控制指标范围内，不新增污染物总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 施工期工艺流程简述 图2 施工期工艺流程及排污节图 施工期工艺流程描述：项目建设地址位于河北滦县茨榆坨镇工业区唐山金马钢铁集团有限公司厂区内，主要新建脱硫脱硝反应塔和布袋除尘器外部钢结构建筑。施工阶段主要包括建筑地基的挖掘、结构施工和设备安装，施工期间将产生的环境影响主要有施工扬尘，施工噪声，产生建筑垃圾以及少量施工人员生活污水和施工废水。但这种影响是属于暂时性的，待施工期结束后将一并消失。 运营期工艺流程简述 图3 运营期生产工艺流程及排污节点图 工艺流程描述：180m2烧结机烟气中的氮氧化物主要成分是NO，NO的化学活性非常稳定。当NO经过催化剂时，化学活性被激活，与烟气中O2反应，生成NO2，随后催化后的烟气从底部进入脱硫脱硝反应塔内，反应塔入口段气流分布均匀，设有导流装置，以使气流均匀经过脱硫塔进入布风装置段，在此处高温烟气与加入的吸收剂消石灰充分预混合，进行初步脱硫脱硝反应，然后烟气进入循环流化床床体；物料在循环流化床里，气固两相由于气流的作用，产生激烈的湍动与混合，充分接触，在上升的过程中，不断形成絮状物向下返回，而絮状物在激烈湍动中又不断解体重新被气流提升，形成内循环颗粒流，在反应塔内设有雾化水喷水降温装置，喷入的雾化水用以降低反应器内的烟温，使烟温降至高于烟气露点15℃以上，从而使得烟气中的SO2、NO2与吸收剂发生反应，生成硫酸钙、亚硫酸钙、硝酸钙和亚硝酸钙等脱硫脱硝产物。脱硫脱硝产物和未反应的吸收剂随着烟气运动到反应塔顶部，部分随烟气进入到布袋除尘器中，部分随湍流的烟气回到塔体中部。进入到布袋除尘器的颗粒物（包括脱硫脱硝产物和未反应的吸收剂）被收集到除尘器底部的船型灰斗中，再通过空气斜槽回流到反应塔中。空气斜槽底部设有一台电动流量控制阀，电动流量控制阀可以调节空气斜槽进入反应塔内的物料流量。船型灰斗底部设有排灰管道，当灰斗存灰过量时，部分灰可通过气力输送系统输送到灰库中。脱硫脱硝除尘后的净烟气由增压风机送至排气筒排放。 1.半干法脱硫脱硝工艺 （1）烟气循环流化床原理 从烧结机出来的烟气经催化器催化后经烟道从底部进入反应塔，在反应塔的进口段，高温烟气与加入的吸收剂、循环脱硫脱硝灰充分预混合，进行初步的脱硫脱硝反应，在这一区域主要完成吸收剂与HCl、HF的反应。 然后烟气经气力输送装置进入循环流化床床体；物料在循环流化床里，气固两相由于气流的作用，产生激烈的湍动与混合，充分接触，在上升的过程中，不断形成絮状物向下返回（内循环），而絮状物在激烈湍动中又不断解体重新被气流提升，使得床内SO2、NO2充分与吸收剂（氢氧化钙）反应。这种循环流化床内气固两相流机制，极大地强化了气固间的传质与传热，为实现高脱硫脱硝率提供了根本的保证。 在反应塔中设有喷水装置，喷入的雾化水用以降低反应塔内的烟温，使烟温降至65℃左右（高于烟气露点15℃左右），从而使得SO2、NO2分别与氢氧化钙的反应转化为可以瞬间完成的离子型反应。吸收剂、循环脱硫脱硝灰在上升过程中继续在塔内进行第二步的充分反应，生成副产物CaSO3·1/2H2O、CaNO3·1/2H2O，此外还有与SO3、HF和HCl反应生成相应的副产物CaSO4·1/2H2O、CaF2、CaCl2·Ca(OH)2·2H2O等。 从化学反应工程的角度看，SO2和NO2与氢氧化钙的颗粒在循环流化床中的反应过程是一个外扩散控制的反应过程，SO2和NO2与氢氧化钙之间的反应速度主要取决于SO2和NO2在氢氧化钙颗粒表面的扩散阻力，或说是氢氧化钙表面气膜厚度。当滑落速度或颗粒的雷诺数增加时，氢氧化钙颗粒表面的气膜厚度减小，SO2和NO2进入氢氧化钙的传质阻力减小，传质速率加快，从而加快SO2和NO2与氢氧化钙颗粒的反应。 半干法脱硫脱硝系统 半干法脱硫脱硝系统主要包括催化器、脱硫脱硝反应塔、布袋除尘器、吸收剂储存系统和气力输灰系统。 ①催化器 催化反应器由壳体、催化剂模块等组成。脱硝催化剂为低温型，主要由锰系的氧化物组成，在100℃以上具有催化活性。催化剂工作原理：烧结机烟气中的氮氧化物主要成分是NO，NO的化学活性非常稳定。当NO经过催化剂时，化学活性被激活，与烟气中O2反应，生成NO2。生成的NO2随烟气进入脱硫脱硝反应塔中。NO2具有很强的酸性，容易在反应塔中被碱性吸收剂吸收。 ②脱硫脱硝反应塔 烟气在反应塔中与新鲜的吸收剂和循环的吸收剂充分混合，烟气中的SO2、NO2与吸收剂发生反应，生成硫酸钙、亚硫酸钙、硝酸钙和亚硝酸钙等脱硫脱硝产物。脱硫脱硝产物和未反应的吸收剂随着烟气运动到反应塔顶部，部分随烟气进入到布袋除尘器中，部分随湍流的烟气回到塔体中部。 脱硫脱硝反应塔技术参数见表15。 表15 脱硫脱硝反应塔技术参数一览表 序号 内容 单位 参数 备注 1 反应塔圆筒直径 m 8.1 -- 2 反应塔总高度 m 49 -- 3 烟气入口数量及截面大小 mm 1--3400×3400 底部水平进气 4 烟气出口数量及截面大小 mm 1--4000×400 顶部水平出气 5 水喷枪数量及规格 个 4 高压回流喷枪 6 消石灰进料口数量 个 2 -- 7 再循环回料口数量 个 2 -- 8 塔内烟气流速 m/s 3～5 -- 9 进口烟气温度 ℃ 150 -- 10 每小时降温耗水量 t/h 16 -- 11 塔体运行阻力 Pa 2000/800 脱硫/不脱硫 12 制造材料 -- Q235 -- 13 脱硫塔直段壁厚 mm 10~14 -- ③布袋除尘器 本项目选择布袋除尘器作为脱硫脱硝灰尘收集系统，烟气经脱硫脱硝后部分干燥的粉状颗粒沉入塔底排出，其余颗粒随气流进入布袋除尘器进一步净化处理，进入到布袋除尘器的颗粒物（包括脱硫脱硝产物和未反应的吸收剂）被收集到除尘器底部的船型灰斗中，一部分再通过空气斜槽回流到反应塔中。当灰斗存灰过量时，部分灰可通过气力输送系统输送到灰库中。布袋除尘器规格参数见表16。 表16 布袋除尘器规格参数 序号 内容 单位 参 数 1 总过滤面积 m2 17520 2 过滤风速 m/min 0.7 3 处理风量 m3/h 730000 4 滤袋尺寸 mm Φ160×8000 5 滤袋材质 -- PPS+超细纤维（120-160℃） 6 滤袋数量 条 4368 7 脉冲阀尺寸 寸 3 8 脉冲阀数量 台 312 9 除尘器工作阻力 Pa ＜2000 10 除尘器耐压 Pa ±8000 ④吸收剂储存系统 本系统采用的吸收剂为消石灰，单套脱硫脱硝系统设置一个消石灰仓，并设有气力输送装置。消石灰通过密封罐车运输到脱硫脱硝区域，密封罐车的气力输送装置通过管道将消石灰输送到消石灰仓内部。消石灰仓及其支撑框架均为钢制结构。消石灰仓直径5m，容积150m3；足够容纳系统在设计工况下运行2天所需的脱硫脱硝剂耗量。为防止消石灰仓产生板结，使仓底部的物料保持流化状态，避免结块对下料产生影响，消石灰仓底部设有流化系统。流化系统由压缩空气、管道加热器、气体管道、阀门及仓底部敷设的流化板组成。 消石灰从消石灰仓底部的卸料口进到变频旋转给料阀中，通过调节给料阀的转速调节吸收剂进料量，电动给料阀均设有变频装置，通过气力输送装置将变频旋转给料阀中的消石灰送入脱硫脱硝反应塔。 ⑤气力输灰系统 整套气力输送系统由仓泵系统、输灰供气系统、管路系统等组成。

主要污染工序： 一、施工期主要污染工序： （1）废气：废气主要为施工扬尘和施工机械及运输车辆产生的机动车尾气； （2）废水：主要为施工人员少量生活污水； （3）噪声：主要为各类施工机械设备及运输车辆产生的噪声； （4）固体废物：主要为施工过程产生的建筑垃圾、地基开挖弃土及及施工人员少量的生活垃圾。 二、营运期主要污染工序： 废气：本项目废气主要包括灰库和消石灰仓产生的颗粒物及脱硫脱硝尾气； ①灰库和消石灰仓产生的颗粒物 脱硫脱硝除尘系统设有消石灰仓和灰库，消石灰仓和灰库顶部设有仓顶除尘器，采用脉冲方式清灰。消石灰仓、灰库的颗粒物产生主要有组织的形式通过15m高排气筒排放。 ①消石灰仓：根据《逸散性工业粉尘控制技术》表22-1中排放因子可知，粉尘产生量按0.02kg/t-原料计算，本项目消石灰的用量为2.288万t/a，因此消石灰仓粉尘的产生量为457.6kg/a，速率为0.057kg/h。本项目中消石灰仓密闭并且顶部设置布袋除尘器，布袋除尘器的收集效率为95%，收集量为434.72kg/a，其余以无组织的形式排放，粉尘的排放量为22.88kg/a，速率为0.00286kg/h。布袋除尘器除尘效率达到90%，因此，消石灰仓颗粒物的排放量为43.47kg/a，速率为0.00543kg/h。 ②灰库：根据《逸散性工业粉尘控制技术》表22-1中排放因子可知，粉尘产生量按0.02kg/t-原料计算，本项目除尘灰的产生量为1.64万t/a，灰库粉尘的产生量为320kg/a，速率为0.04kg/h。本项目中灰库密闭并且顶部设置布袋除尘器，布袋除尘器的收集效率为95%，收集量为304kg/a，其余以无组织的形式排放，灰库粉尘的排放量为16kg/a，速率为0.002kg/h。布袋除尘器除尘效率达到90%，因此，灰库颗粒物的排放量为30.4kg/a，速率为0.0038kg/h。 ②脱硫脱硝尾气 本项目脱硫脱硝尾气主要为混合料在烧结过程中产生含有颗粒物、SO2及NOx等污染物。 a.烧结机头烟气中颗粒物产生浓度约为20mg/m3，产生量为166t/a，经布袋除尘器处理后排放浓度为10mg/m3，排放量为83.2t/a； b.烧结机头烟气中SO2产生浓度约为2000mg/m3，产生量为16000t/a，脱硫脱硝塔脱硫处理后排放浓度为35mg/m3，排放量为290t/a； c.烧结机头烟气中NOx产生浓度约为300mg/m3，产生量为2400t/a，处理后排放浓度为50mg/m3，排放量为277.3t/a。 （2）废水：本项目不新增定员，无新增生活污水，本项目废水主要为设备冷却用水，循环利用，不外排。 （3）噪声：本项目的噪声源主要各类物料泵及风机产生的噪声，噪声值在70~95dB（A）之间。项目采用低噪音设备，经减震、隔声和厂房屏蔽等防治措施后，再经距离衰减，进行达标排放。 （4）固体废物： ①脱硫脱硝塔反应后底部积累的脱硫脱硝灰，产生量较小，由气力输送装置定期排入灰库统一处理。 ②布袋除尘器收集的除尘灰，产生量为16400t/a，除尘灰部分进入反应塔回用，部分经气力输送进入灰库，加水固化，用灰车统一拉走，外售用做矿井填埋和道路回填，不外排。布袋更换产生的废布袋经定期收集后统一外售。 ③催化剂更换产生的废催化剂，产生量为80m3/5a，由厂家进行回收，不外排。 ④消石灰仓和灰库的仓顶除尘器收集的除尘灰，产生量约为916t/a，回用于生产，不外排。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织废气 | 180m2烧结机头烟气 | 颗粒物 | 20mg/m3 166t/a | 颗粒物： 10mg/m3 83.2t/a SO2： 35mg/m3 290t/a NOx： 50mg/m3 277.3t/a |
|  |  |  | SO2 | 2000mg/m3 16000t/a |  |
|  |  |  | NOx | 300mg/m3 2400t/a |  |
|  |  | 消石灰仓 | 颗粒物 | 18mg/m3 0.43t/a | 1.8mg/m3 0.043t/a |
|  |  | 灰库 |  | 13mg/m3 0.30t/a | 1.3mg/m3 0.030t/a |
|  | 无组织废气 | 消石灰仓 | 颗粒物 | -- | 1.0mg/m3 0.023t/a |
|  |  | 灰库 |  | -- | 1.0mg/m3 0.016t/a |
| 水污染物 | -- | -- | -- | -- |
| 固体废物 | 脱硫脱硝反应塔底 | 脱硫脱硝灰 | 微量 | 妥善处置，不外排。 |
|  | 布袋除尘器 | 除尘灰 | 16400t/a | 妥善处置，不外排。 |
|  | 消石灰仓顶布袋除尘器 | 除尘灰 | 457.6t/a | 妥善处置，不外排。 |
|  | 灰库顶布袋除尘器 | 除尘灰 | 458t/a | 妥善处置，不外排。 |
|  | 催化器 | 废催化剂 | 80m3/5a | 由厂家回收，不外排。 |
| 噪声 | 本项目噪声源主要为主要各类物料泵及风机产生的噪声，噪声值在70~95dB（A）之间。项目采用低噪声设备，经减震、隔声和厂房屏蔽等防治措施后，再经距离衰减，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周围声环境影响较小。 |
| 其它 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： |
| 本项目位于唐山金马钢铁集团有限公司现有厂内，不新增占地，对当地生态环境的影响主要表现在项目建设期将动用一定量土石方，项目施工量小，随着建设期的结束，通过厂区地表硬化及周边绿化，水土流失现象将改善，不会对周围生态环境产生影响。 |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响简要分析 项目施工期对周围环境造成的影响主要为废气、废水、噪声和固废，由于项目为2座180m2烧结机脱硫脱硝除尘改造项目，主要施工过程在现有厂区内进行，施工量较小，施工期环境影响较小，具体分析如下： 1.大气环境影响分析 施工期环境空气影响包括施工扬尘和施工机械及运输车辆产生的机动车尾气，施工机械和运输车辆产生的机动车尾气产生量少，对环境影响很小，施工期废气主要是物料装卸、运输等环节产生的扬尘。扬尘使局部区域环境空气中含尘量增加，一般都是小范围的局部影响。 本项目施工量小，且工程施工在金马钢铁厂区内进行，厂区内地面均已进行了硬化处理，施工扬尘及影响范围较小。为进一步降低施工过程中产生的粉尘对周围环境空气的影响，应加强建设期的环保管理，实施标准化施工。本环评要求施工时应遵照建设部门的有关施工规范，采取以下防护措施： ①水泥、石灰等粉状建筑材料存放时严密遮盖，沙、石、土方等散体材料须覆盖，施工场地内物料应遮盖、封闭或洒水； ②施工单位应合理安排各项施工内容，减少土方存留时间，建筑垃圾集中分类堆放，严密遮盖，及时清运； ③施工工地周围应设置高度不低于2m的围挡； ④施工期应及时对建筑材料运输车辆经过的道路路面及运输车辆表面进行清理，以减少道路扬尘对周边环境的影响； ⑤遇有四级以上大风天气预报或市政府发布空气质量预警时，应停止土方施工作业，进一步落实堆存物料的遮盖工作。 ⑥建筑垃圾分类堆放，严密遮盖，及时清运；生活垃圾采用封闭式容器，日产日清。 通过认真落实以上抑尘防护措施后，可以有效抑制施工区扬尘的产生和溢散，保证施工场界外粉尘无组织排放监控浓度小于1.0mg/m3，施工期产生的施工扬尘对周围环境产生影响较小。 2.水环境影响分析 施工期的废水主要为施工人员生活污水，主要为盥洗废水，水量较小，水质简单，用于厂区内泼洒抑尘。 本项目施工期较短，产生的废水量较小，因此施工期对环境的影响较小。 3.声环境影响分析 施工期噪声主要是施工设备噪声和运输车辆噪声、项目设备安装噪声，其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性，噪声级较高。 本项目通过采用低噪设备、控制作业时间等措施可减轻对周围环境的影响。施工主要在厂内内进行，为减轻施工噪声可能对敏感点的影响，工程拟采取①严格控制操作流程，降低人为噪声。不合理的施工操作是产生人为噪声的主要原因，如脚手架的安装、拆除、钢筋材料的装卸过程产生的金属碰撞声；运输车辆进入工地应减速，减少鸣笛等；②运输车辆尽量避免夜间运输；③对位置相对固定的机械设备，尽量在工棚内操作；工程施工量较小，施工期设备产生噪声经距离衰减、围护等措施衰减后，其施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的标准限值要求。 4.固体废物影响分析 施工期固体废弃物主要为建筑垃圾、地基开挖弃土、施工人员产生的少量的生活垃圾等。根据《危险废物鉴别标准》确定施工过程产生的固体废物均为Ⅰ类一般固体废物，施工地基开挖弃土大部分用于回填地基，剩余部分用作厂区绿化；建筑垃圾、拆除过程中残余石灰、拆除过程中残余石膏及施工人员的生活垃圾由环卫部门清运处理，外运过程中采用苫布遮盖，避免垃圾沿途遗洒。施工期固体废弃物均得到合理治理，不会对周围环境产生不利影响。

二、营运期环境影响分析 1.大气环境影响分析 本项目废气主要包括消石灰仓、灰库产生的含尘废气和烧结机头烟气，采用的2套脱硫脱硝除尘措施工艺相同、规模相同，且独立设置。 消石灰仓、灰库产生的含尘废气 每套脱硫脱硝除尘系统设有1个150m3的消石灰仓和1个200m3的灰库，消石灰通过密封罐车运输到脱硫脱硝区域，密封罐车的气力输送装置通过管道将消石灰输送到消石灰仓内部。布袋除尘器下收集的除尘灰通过气力输送系统进入灰库。消石灰仓和灰库顶部设有仓顶除尘器，采用脉冲方式清灰。消石灰仓、灰库的颗粒物大部分经布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放，少量以无组织的形式排放。 ①消石灰仓：根据《逸散性工业粉尘控制技术》表22-1中排放因子可知，粉尘产生量按0.02kg/t-原料计算，本项目消石灰的用量为2.288万t/a，因此消石灰仓粉尘的产生量为457.6kg/a，速率为0.057kg/h。本项目中消石灰仓密闭并且顶部设置布袋除尘器，布袋除尘器的收集效率为95%，收集量为434.72kg/a，其余以无组织的形式排放，粉尘的排放量为22.88kg/a，速率为0.00286kg/h。布袋除尘器除尘效率达到90%，因此，消石灰仓颗粒物的排放量为43.47kg/a，速率为0.00543kg/h。 采用导则推荐的估算模式SCREEN3计算，有组织排放的颗粒物的最大地面浓度占标率Pi及其地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，颗粒物的最大一次落地浓度为0.000548mg/m3，最大占标率为0.06%，D10%未出现。措施可行。 ②灰库：根据《逸散性工业粉尘控制技术》表22-1中排放因子可知，粉尘产生量按0.02kg/t-原料计算，本项目除尘灰的产生量为1.64万t/a，灰库粉尘的产生量为320kg/a，速率为0.04kg/h。本项目中灰库密闭并且顶部设置布袋除尘器，布袋除尘器的收集效率为95%，收集量为304kg/a，其余以无组织的形式排放，灰库粉尘的排放量为16kg/a，速率为0.002kg/h。布袋除尘器除尘效率达到90%，因此，灰库颗粒物的排放量为30.4kg/a，速率为0.0038kg/h。 采用导则推荐的估算模式SCREEN3计算，有组织排放的颗粒物的最大地面浓度占标率Pi及其地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，颗粒物的最大一次落地浓度为0.0003835mg/m3，最大占标率为0.04%，D10%未出现。措施可行。 经布袋除尘器处理后，颗粒物排放浓度满足《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169－2015)表1颗粒物排放限值。 （2）烧结机头烟气 本项目有组织废气主要为外排机头烟气，主要为混合料在烧结过程中产生含有颗粒物、SO2及NOx等污染物。 a.烧结机头烟气经脱硫脱硝除尘后颗粒物浓度约为2000mg/m3，产生量为16640t/a，布袋除尘器处理效率为99.5%，经布袋除尘器处理后颗粒物排放浓度为10mg/m3，排放量为83.2t/a；采用导则推荐的估算模式SCREEN3计算，有组织排放的颗粒物的最大地面浓度占标率Pi及其地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，颗粒物的最大一次落地浓度为0.005464mg/m3，最大占标率为0.61%，D10%未出现。措施可行。 b.烧结机头烟气中SO2产生浓度约为2000mg/m3，产生量为16000t/a，脱硫脱硝塔脱硫处理效率为98%，处理后排放浓度为35mg/m3，排放量为290t/a；采用导则推荐的估算模式SCREEN3计算，有组织排放的SO2的最大地面浓度占标率Pi及其地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，SO2的最大一次落地浓度为0.01903mg/m3，最大占标率为2.11%，D10%未出现。措施可行。 c.烧结机头烟气中NOx产生浓度约为300mg/m3，产生量为2400t/a，催化器催化效率在75%以上，脱硫脱硝塔脱硝处理效率约为80%，处理后排放浓度为50mg/m3，排放量为277.3t/a。采用导则推荐的估算模式SCREEN3计算，有组织排放的NOx的最大地面浓度占标率Pi及其地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，NOx的最大一次落地浓度为0.01814mg/m3，最大占标率为2.02%，D10%未出现。措施可行。 烧结机头烟气通过60m排气筒外排，外排废气中各污染物排放浓度为颗粒物10mg/m3，SO235mg/m3，NOx50mg/m3，污染物排放浓度均满足《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012）特别排放限值要求，同时满足《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》中限值要求。 项目实施前180m2烧结机颗粒物、SO2、NOx排放浓度以金马钢铁长期监测数据计，颗粒物38mg/m3，SO2130mg/m3，NOx192mg/m3，风量取400000m3/h。 项目实施后180m2烧结机颗粒物、SO2、NOx排放浓度分别为10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3，风量以387000m3/h计。 烧结机每年工作8000h，项目实施后2台180m2烧结机机头烟气排放颗粒物削减97.98/a，SO2削减269.83t/a，NOx削减480.95t/a，项目的实施将有效降低180m2烧结机头烟气对环境影响，对环境影响为正效应，降低对周围大气环境和各敏感点大气环境影响。 2.水环境影响分析 脱硫脱硝降温用水在脱硫脱硝阶段蒸发损耗，设备冷却用水进入循环冷却水系统，循环利用，不外排，本项目不新增劳动定员，无生活污水产生，因此，本项目无废水外排。 3.声环境影响分析 本项目的噪声源主要各类物料泵及风机产生的噪声，噪声值在70~95dB（A）之间。项目采用低噪音设备，经减震、隔声和厂房屏蔽等防治措施后，再经距离衰减，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，即昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A），对周围声环境影响较小。 4.固体废物影响分析 ①脱硫脱硝塔反应后底部积累的脱硫脱硝灰，由气力输送装置定期排入灰库统一处理，不外排。 ②布袋除尘器收集的除尘灰、布袋更换产生的废布袋，除尘灰部分进入反应塔回用，部分经气力输送进入灰库，加水固化，用灰车统一拉走，外售用做矿井填埋和道路回填，不外排。布袋更换产生的废布袋经定期收集后统一外售。 ③催化剂更换产生的废催化剂，由厂家回收，不外排。 ④消石灰仓和灰库的仓顶除尘器收集的除尘灰，回用于生产，不外排。 综上所述，本项目固体废物均得到妥善处置，对周围环境影响较小。 5.“三本帐”核算 根据现有排污许可证，项目建设完成后，2座烧结机污染物排放情况见表17。 表17 项目建设完成后2座180m2烧结机污染物排放量变化情况 编号 名称 现有工程 排放量t/a 以新带老削减量 t/a 项目完成后排放量t/a 技改前后污染物增减量 t/a 1 废气 指标 颗粒物 238.88 97.98 140.9 -97.98 SO2 762.63 269.83 492.8 -269.83 NOx 1184.95 480.95 704 -480.95 2 废水 废水量 0 0 0 0 COD 0 0 0 0 氨氮 0 0 0 0 由上表可知，本项目实施后2座烧结机颗粒物减排97.98t/a，SO2削减269.83t/a，NOx削减480.95t/a，项目实施后，不新增污染物总量控制指标，对环境影响为正效应。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织废气 | 180m2烧结机头烟气 | 颗粒物、SO2、NOx | 180m2烧结机头烟气经催化器、脱硫脱硝塔及布袋除尘器处理，由60m排气筒排放。 | 满足《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169－2015)表1、表2、表3大气污染物特别排放限值，同时满足《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》中要求，颗粒物≤10mg/m3，SO2≤35mg/m3，NOX≤50mg/m3。 |
|  |  | 消石灰仓 | 颗粒物 | 经脉冲布袋除尘器处理后，由15m高排气筒排放。 | 满足《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169－2015)表1颗粒物排放限值，颗粒物≤15mg/m3。 |
|  |  | 灰库 |  | 经脉冲布袋除尘器处理后，由15m高排气筒排放。 |  |
|  | 无组织废气 | 消石灰仓 | 颗粒物 | 以无组织形式排放。 | 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3要求，同时满足《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB 13/2169—2015）无组织排放监控浓度限值要求 |
|  |  | 灰库 |  | 以无组织形式排放。 |  |
| 水污染 物 | -- | -- | -- | -- |
| 固 体 废 物 | 脱硫脱硝反应塔底 | 脱硫脱硝灰 | 由气力输送装置定期排入灰库统一处理。 | 妥善处置 |
|  | 布袋除尘器 | 除尘灰 | 部分返回反应塔中回用，部分进入灰库，加水固化，用灰车统一拉走，外售用做矿井填埋和道路回填。 |  |
|  | 消石灰仓顶布袋除尘器 | 除尘灰 | 回用于生产。 |  |
|  | 灰库顶布袋除尘器 | 除尘灰 | 进入灰库，加水固化，用灰车统一拉走，外售用做矿井填埋和道路回填。 |  |
|  | 催化器 | 废催化剂 | 由厂家更换回收 |  |
| 噪声 | 本项目的噪声源主要各类物料泵及风机产生的噪声，噪声值在70~95dB（A）之间。项目采用低噪声设备，经减震、隔声和厂房屏蔽等防治措施后，再经距离衰减，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周围声环境影响较小。 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目位金马钢铁现有厂内，不新增占地，对当地生态环境的影响主要表现在项目建设期将动用一定量土石方，项目施工量小，随着建设期的结束，通过厂区地表硬化及周边绿化，水土流失现象将改善，不会对周围生态环境产生影响。 根据项目的建设情况，运营期应组织实施环境监测计划。环境监测计划由建设单位负责实施，可委托有资质的环境监测部门进行，监测内容以环境空气、声环境为主，具体监测计划见表18。 表18 运营期环境监测计划一览表 序号 监测位置 监测项目 执行标准 监测频次 备注 1 消石灰仓、灰库 颗粒物 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值1.0 mg/m3要求，同时满足《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB 13/2169—2015）无组织排放监控浓度限值要求 1次/年 / 2 烧结机头烟气排气筒 颗粒物、SO2、NOx 烧结机头烟气污染物排放浓度满足《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169－2015)表1、表2、表3大气污染物特别排放限值，同时满足《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》中要求，颗粒物≤10mg/m3，SO2≤35mg/m3，NOX≤50mg/m3。 在线自动监测 / 3 消石灰仓 颗粒物 颗粒物排放浓度满足《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169－2015)表1颗粒物排放限值，颗粒物≤15mg/m3。 1次/年 / 灰库 / 4 各厂界外1米处 Leq 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 1次/年 / |

# 结论与建议

一、结论 1.建设项目概况 1）项目名称：唐山金马钢铁集团有限公司2座180m2烧结机脱硫脱硝除尘改造项目； 2）项目性质：技改； 3）建设地点：本项目位于唐山金马钢铁集团有限公司现有厂区内，不新增用地。中心地理位置坐标为北纬39°41′49″，东经118°27′12″。厂区北侧隔小路为沙河和空地，东侧为一空地，西侧隔新光路为工业场地，南侧为乡村路。 4）项目投资项目总投资15000万元，其中环保投资15000万元，占总投资的100%。 5）劳动定员及工作制度：本项目不新增劳动定员，由公司内部调配，烧结机年运行时间8000h。 6）建设内容及建设规模：本项目主要建设内容为2座180m2烧结机脱硫脱硝除尘改造项目，工艺方案：采用烟气循环流化床同时脱硫脱硝除尘工艺。脱硫脱硝除尘工艺包括催化器、脱硫脱硝塔、布袋除尘器、物料循环系统、消石灰输送系统、灰库系统、电气系统及控制系统。本项目2座180m2烧结机均独立设置脱硫脱硝设施，脱硫脱硝设施工艺、规模均相同。 2.环境质量现状 1）环境空气质量现状 本项目毗邻唐山市古冶区南外环，距古冶区环境监测站仅1500m，因此本项目采用唐山市古冶人民政府发布的2016年10月份古冶区环境空气质量情况报告数据：区域SO224小时平均浓度为34μg/m3，NO224小时平均浓度为58μg/m3，CO24小时平均浓度为2.2mg/m3，O3日最大8小时平均浓度为108μg/m3，PM1024小时平均浓度为128μg/m3，PM2.524小时平均浓度为89μg/m3；SO2、NO2、CO、PM10的24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；O3日最大8小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，PM2.524小时平均浓度未达标主要受到雾霾天气的影响。 2）地下水 区域内地下水未受污染，水质较好，满足《地下水质量标》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。 3）声环境 评价区域内声环境质量良好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准要求。 3.主要环境影响及环保措施 1）施工期主要环境影响及环保措施 大气环境影响分析： 施工期废气主要为施工扬尘，通过采取施工现场合理化管理，车辆装载物料苫布遮盖密闭，洒水抑尘，车辆表面清理等措施可以有效抑制施工区扬尘的产生和溢散，减轻对周围环境空气的影响； 水环境影响分析： 施工废水主要为施工人员生活污水，主要为盥洗废水，水量较小，水质简单，用于厂区内泼洒抑尘。 声环境影响分析： 主要为施工机械作业噪声和施工运输车辆噪声，对环境影响最大的是机械噪声。通过采取合理安排施工时间，合理布局施工场地、选用低噪声机械设备、设专人对设备进行保养和维护、低速、禁鸣等措施后可避免施工噪声对周边环境的影响，且项目距离周围居民区较远，对周围区域声环境的影响较小； 固体废物影响分析： 施工地基开挖弃土大部分用于回填地基，剩余部分用作厂区绿化；建筑垃圾及施工人员的生活垃圾由环卫部门清运处理。施工期固体废弃物均得到合理治理，不会对周围环境产生不利影响； 营运期主要环境影响及环保措施 大气环境影响分析： 本项目废气主要包括消石灰仓、灰库产生的含尘废气和烧结机头烟气，采用的2套脱硫脱硝除尘措施工艺相同、规模相同，且独立设置。 （1）消石灰仓、灰库产生的含尘废气 每套脱硫脱硝除尘系统设有1个150m3的消石灰仓和1个200m3的灰库，消石灰通过密封罐车运输到脱硫脱硝区域，密封罐车的气力输送装置通过管道将消石灰输送到消石灰仓内部。布袋除尘器下收集的除尘灰通过气力输送系统进入灰库。消石灰仓和灰库顶部设有仓顶除尘器，采用脉冲方式清灰。消石灰仓、灰库的颗粒物产生主要以无组织的形式排放。 ①消石灰仓：根据《逸散性工业粉尘控制技术》表22-1中排放因子可知，粉尘产生量按0.02kg/t-原料计算，本项目消石灰的用量为2.288万t/a，因此消石灰仓粉尘的产生量为457.6kg/a，速率为0.057kg/h。本项目中消石灰仓密闭并且顶部设置布袋除尘器，布袋除尘器的收集效率为95%，收集量为434.72kg/a，其余以无组织的形式排放，粉尘的排放量为22.88kg/a，速率为0.00286kg/h。布袋除尘器除尘效率达到90%，因此，粉尘的排放量为43.47kg/a，速率为0.00543kg/h。 采用导则推荐的估算模式SCREEN3计算，有组织排放的颗粒物的最大地面浓度占标率Pi及其地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，颗粒物的最大一次落地浓度为0.000548mg/m3，最大占标率为0.06%，D10%未出现。措施可行。 ②灰库：根据《逸散性工业粉尘控制技术》表22-1中排放因子可知，颗粒物产生量按0.02kg/t-原料计算，本项目除尘灰的产生量为1.64万t/a，灰库颗粒物的产生量为320kg/a，速率为0.04kg/h。本项目中灰库密闭并且顶部设置布袋除尘器，布袋除尘器的收集效率为95%，收集量为304kg/a，其余以无组织的形式排放，粉尘的排放量为16kg/a，速率为0.002kg/h。布袋除尘器除尘效率达到90%，因此，粉尘的排放量为30.4kg/a，速率为0.0038kg/h。 采用导则推荐的估算模式SCREEN3计算，有组织排放的颗粒物的最大地面浓度占标率Pi及其地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，颗粒物的最大一次落地浓度为0.0003835mg/m3，最大占标率为0.04%，D10%未出现。措施可行。 经布袋除尘器处理后，颗粒物排放浓度满足《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169－2015)表1颗粒物排放限值。 （2）烧结机头烟气 本项目有组织废气主要为外排机头烟气，主要为混合料在烧结过程中产生含有颗粒物、SO2及NOx等污染物。 ①烧结机头烟气经脱硫脱硝除尘后颗粒物浓度约为2000mg/m3，产生量为16640t/a，布袋除尘器处理效率为99.5%，经布袋除尘器处理后颗粒物排放浓度为10mg/m3，排放量为83.2t/a；采用导则推荐的估算模式SCREEN3计算，有组织排放的颗粒物的最大地面浓度占标率Pi及其地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，颗粒物的最大一次落地浓度为0.005464mg/m3，最大占标率为0.61%，D10%未出现。措施可行。 ②烧结机头烟气中SO2产生浓度约为2000mg/m3，产生量为16000t/a，脱硫脱硝塔脱硫处理效率为98%，处理后排放浓度为35mg/m3，排放量为290t/a；采用导则推荐的估算模式SCREEN3计算，有组织排放的SO2的最大地面浓度占标率Pi及其地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，SO2的最大一次落地浓度为0.01903mg/m3，最大占标率为2.11%，D10%未出现。措施可行。 ③烧结机头烟气中NOx产生浓度约为300mg/m3，产生量为2400t/a，催化器催化效率在75%以上，脱硫脱硝塔脱硝处理效率约为80%，处理后排放浓度为75mg/m3，排放量为277.3t/a。采用导则推荐的估算模式SCREEN3计算，有组织排放的NOx的最大地面浓度占标率Pi及其地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，NOx的最大一次落地浓度为0.01814mg/m3，最大占标率为2.02%，D10%未出现。措施可行。 烧结机头烟气经脱硫脱硝除尘处理后通过60m排气筒外排，外排废气中各污染物排放浓度为颗粒物10mg/m3，SO235mg/m3，NOx50mg/m3，污染物排放浓度均满足《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012）特别排放限值要求，同时满足《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》中限值要求。 4.环境影响分析 1）水环境影响分析： 本项目脱硫脱硝降温用水在脱硫脱硝过程全部蒸发损耗，设备的冷却水进入金马钢铁循环冷却水系统重复使用，无废水外排； 2）声环境影响分析： 本项目的噪声源主要各类物料泵及风机产生的噪声，噪声值在70~95dB（A）之间。项目采用低噪声设备，经减震、隔声和厂房屏蔽等防治措施后，再经距离衰减，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周围声环境影响较小。 3）固体废物影响分析： ①脱硫脱硝塔反应后底部积累的脱硫脱硝灰，由气力输送装置定期排入灰库统一处理，不外排。 ②布袋除尘器收集的除尘灰、布袋更换产生的废布袋。除尘灰部分进入反应塔回用，部分经气力输送进入灰库，加水固化，用灰车统一拉走，外售用做矿井填埋和道路回填，不外排。布袋更换产生的废布袋经定期收集后统一外售。 ③催化剂更换产生的废催化剂，由厂家回收，不外排。 ④消石灰仓和灰库的仓顶除尘器收集的除尘灰，回用于生产，不外排。 综上所述，上述各项污染源采取的环保措施可以做到污染物的稳定达标排放，采取的环保措施可行。 5.产业政策符合性 根据国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正），该项目符合鼓励类38条“环境保护与资源节约综合利用”第15项“‘三废’综合利用及治理工程”，符合国家产业政策要求。 6.选址可行性 项目位于河北滦县茨榆坨镇（唐山金马钢铁集团有限公司厂区内），不新增用地。唐山金马钢铁集团有限公司用地为工业用地，符合规划要求。项目实施后有利于环境空气质量的改善。因此，项目选址可行。 7.总量控制结论 项目实施后，2座180m2烧结机头烟气中颗粒物减排97.98t/a，SO2减排269.83t/a，NOx减排480.95t/a，不产生废水，固体废物均得到妥善处置。 由于烧结机头烟气污染物排放标准未发生变化，总量控制指标不发生变化，项目实施后不新增重点污染物总量控制指标。 8.工程可行性结论 本项目符合国家产业政策要求，选址合理，项目的实施可实现污染物的稳定达标排放，场址选择符合总体规划。为此本评价从环保角度认为该项目的建设是可行的。 9.“三同时”验收一览表 表19 建设项目环境保护“三同时”验收一览表 类别 污染源 处理对象 环保措施 数量（台/套） 效果及要求 环保投资(万元) 废气 有组织废气 180m2烧结机头烟气 颗粒物、SO2、NOx 180m2烧结机头烟气经催化器、脱硫脱硝塔及布袋除尘器处理，由60m排气筒排放。处理规模38.7万m3/h。 2 污染物排放浓度满足《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169－2015)表1、表2、表3大气污染物特别排放限值，同时满足《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》中要求，颗粒物≤10mg/m3，SO2≤35mg/m3，NOX≤50mg/m3。 15000 消石灰仓 颗粒物 经脉冲布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放 2 污染物排放浓度满足《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169－2015)表1颗粒物排放限值，颗粒物≤15mg/m3。 灰库 经脉冲布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放 2 无组织废气 消石灰仓 颗粒物 以无组织形式排放 -- 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3要求，同时满足《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB 13/2169—2015）无组织排放监控浓度限值要求。 灰库 颗粒物 以无组织形式排放 -- 废水 设备冷却水 -- 循环使用 -- 不外排。 噪声 风机、泵类 噪声 采用低噪声设备后采取减震、隔声和厂房屏蔽等防治措施。 -- 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 固废 脱硫脱硝反应塔 脱硫脱硝灰 由气力输送装置定期排入灰库统一处理。 -- 合理处置，不外排。 布袋除尘器 除尘灰 部分返回反应塔中回用，部分进入灰库，加水固化，用灰车统一拉走，外售用做矿井填埋和道路回填。 -- 合理处置，不外排。 消石灰仓顶布袋除尘器 除尘灰 回用于生产。 -- 合理处置，不外排。 灰库顶布袋除尘器 除尘灰 进入灰库，加水固化，用灰车统一拉走，外售用做矿井填埋和道路回填。 -- 合理处置，不外排。 催化器 废催化剂 由厂家更换回收。 -- 由厂家回收，不外排。 合计 15000 二、建议 为了保护环境，避免施工期及营运期对周围环境产生明显影响，本评价根据项目生产特点，提出以下建议： 1）做好施工期的环境管理工作，做到文明施工，避免施工扬尘、废水、噪声对周围环境产生的污染影响，施工结束后积极实施场区绿化，以改善区域生态环境质量； 2）加强对设备的维护，确保其正常运行； 3）认真执行环境保护“三同时”内容，确保项目环保资金和措施落到实处。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附图1 项目地理位置图 附图2 厂区平面布置及项目位置图 附件1 企业名称变更函 附件2 土地证 附件3 备案信息 附件4 排污许可证 附件5 专家组名单 附件6 专家意见 附件7 修改说明 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列 1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。