SJG-2083型工业酸浓度计

SJG-208酸是我公司新一代全中文微机型高档仪表，具有全中文显示、中文菜单式操作、全智能、多功能、测量性能高、环境适应性强等特点。可广泛应用于火电、化工等行业，适合检查离子交换法制取高纯水工艺中的再生液浓度，或者用来配制锅炉、管道酸洗液，对液中HCL浓度的连续监测。

仪器特点：

全智能化：SJG-2083中文在线酸浓度计采用高精度AD转换和单片机微处理技术，能完成HCL浓度测量、温度测量、温度自动补偿、量程自动转换、仪表自检等多种功能。

高可靠性：元器件集成到一块线路板上, 没有了复杂的功能开关、调节旋钮和电位器。

抗干扰能力强：电流输出采用光电耦合隔离技术，抗干扰能力强，实现远传。具有良好的电磁兼容性。

防水防尘设计：防护等级IP65，适宜户外使用。

自动量程转换：在电极所覆盖的测量范围内实现量程自动转换。

RS485通讯接口：可方便联入计算机进行监测和通讯。

相敏检波：消除导线对碱浓度测量的影响。

自动转换测量频率：避免电极极化，提高测量精度。

技术指标：

1、测量范围：浓度：（0.00～15.00）%HCL，温度：0～99.9℃；

2、电子单元基本误差：浓度：±1.0%，温度：±0.3℃；

3、自动温度补偿范围：0～99.9℃；

4、被测溶液：0～99.9℃ ，0.3MPa；

5、仪器基本误差：浓度：±2.0%(常用点校准后误差可小于0.05%)，

温度：±0.5℃(0.0℃≤T≤80.0℃)；

6、电子单元重复性误差：±1.0%；

7、电子单元稳定性：±1.0% /24h；

8、电流隔离输出：4～20 mA（负载<750Ω ）；

9、输出电流误差：≤±1%FS；

10、温度系数补偿范围:(0～10.0)%/℃(可调)

11、报警继电器：AC220V、3A；

12、RS485通讯接口；

13、电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz；

14、防护等级：IP65；

15、时钟精度:±1分/月

16、数据存储量:1个月（1点/5分钟）

17、数据连续掉电保存时间:10年

18、外形尺寸：146（长）×146（宽）×108（深）mm，开孔尺寸：138×138 mm；

19、重量：0.8kg；

20、工作条件：环境温度0～60℃  相对湿度<85%。

我们不以低价竞争客户，只以过硬的产品品质来回报客户！！！

欢迎来电来函选型报价！

企业名称︰上海博取仪器有限公司

销售地址︰上海市浦东新区秀沿路118号

生产地址︰上海市浦东新区秀沿路118号

企业电话︰021-33897320-8005

企业传真︰021-20981909

联 系 人︰董先生

联系电话︰15221691673

邮政编码︰201315

E-mail  ︰boqudj@foxmail.com

企业网址︰http://www.shboqu.com

企业 QQ ︰2355456204