浙江环龙机器有限公司

油漆线技改项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：浙江环龙机器有限公司

编制单位：浙江环龙机器有限公司

2018年12月

建设单位：浙江环龙机器有限公司

法人代表：赵远龙

编制单位：浙江环龙机器有限公司

法人代表：赵远龙

项目负责人：杨旭飞

建设单位：浙江环龙机器有限公司

邮    编：313200

地    址：德清县阜溪街道环城北路766号

目  录

1、验收项目概况	1

2、验收依据	3

3、工程建设情况	4

4、环境保护设施	9

5、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定	13

6、验收执行标准	17

7、验收监测内容	20

8、质量保证及质量控制	21

9、验收监测结果	23

10、验收监测结论	28

附表  建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

附件

- 批复

# 1、验收项目概况

浙江环龙机器有限公司成立于2013年，生产经营厂址位于德清县阜溪街道环城北路766号（即原德清县武康镇环城北路766号，系因行政区划调整而进行的变更），是一家专门从事纸管成套设备和环卫成套设备生产和销售的企业。2013年4月，浙江环龙机器有限公司委托杭州清雨环保工程有限公司编制完成了《浙江环龙机器有限公司年产1500台（套）纸管成套设备项目环境影响报告表》（简称项目一），并于同年5月通过德清县环保局审批，审批文号为德环建（2013）108号；之后，由于看好环卫设备行业的发展潜力，并从企业长期发展考虑，该公司又于2014年12月委托浙江环耀环境建设有限公司编制完成了《浙江环龙机器有限公司年产12套环卫成套设备项目环境影响报告表》（简称项目二），并于2015年1月通过德清县环保局审批，审批文号为德环建（2015）19号，此时项目一尚未投入生产。目前项目一和项目二均已建成投产，但由于纸管成套设备的市场前景一般，故项目一未达到设计产能（实际产能为年产纸管成套设备300台（套）），而项目二已达到设计产能（实际产能为年产12套环卫成套设备）。

2018年4月17日，根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等相关法律、法规要求，浙江环龙机器有限公司组织并邀请专家开展了环保自主验收，并于当天通过《浙江环龙机器有限公司年产1500台（套）纸管成套设备项目、年产12套环卫成套设备项目（阶段性）环境保护设施竣工验收意见》，验收合格。

纸管成套设备主要由自产的机架和各式零部件组装、检测而成，其中机架的生产工艺主要是下料、焊接、除锈和外协喷漆，各式零部件的生产工艺主要是下料、焊接、车、铣、磨等机加工和外协电镀，而由于部分客户单位对纸管成套设备中机架的喷漆质量要求较高，故浙江环龙机器有限公司对该部分机架（300套）的喷漆工序由自身实施。基于此，浙江环龙机器有限公司通过购置1条油漆线、2台腻子打磨机和1套油漆废气处理装置形成油漆线技改项目。公司于2018年7月委托编制浙江天川环保科技有限公司编制完成了《浙江环龙机器有限公司油漆线技改项目环境影响报告表》，并于同年11月通过了德清县环保局审批，审批文号为德环建（2018）143号，本项目仅新增油漆线、腻子打磨机及其相关的环保设施，其它的生产工艺及所需设备设施并不发生变化。

项目于2018年11月开工建设，2018年11月底完成相关设备设施的安装、调试并建成投产。

根据国务院第682号令《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》，浙江环龙机器有限公司于2018年11月着手开展本项目的自主竣工环境保护验收工作，对照项目环境影响报告表文本和环评批复内容，对项目和环境保护设施建设情况进行了验收自查，然后根据自查结果于2018年11月20日编制完成验收监测方案，并委托浙江中昱环境工程股份有限公司于2018年12月5日至2018年12月6日进行了现场验收监测。

针对项目环境影响报告表文本和环评批复落实情况，环保设施的建设及运行情况，污染物排放浓度和排放总量达标情况，收集有关技术资料，对照国家和地方相关标准，浙江环龙机器有限公司于2018年12月17日编制完成本竣工环境保护验收监测报告表。

# 2、验收依据

（1）《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》，国务院第682号令；

（2）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评（2017）4号；

（3）《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》；

（4）《浙江环龙机器有限公司油漆线技改项目环境影响报告表》，浙江天川环保科技有限公司；

（5）《德清县环境保护局关于浙江环龙机器有限公司油漆线技改项目环境影响报告表的批复意见》，德环建（2018）143号；

（6）《浙江环龙机器有限公司油漆线技改项目验收检测报告》，浙江中昱环境工程股份有限公司，报告编号：中昱环境（2018）检12-11号。

# 3、工程建设情况

3.1地理位置及平面布置

本项目建设地点位于德清县阜溪街道环城北路766号，系利用公司现有的闲置工业厂房进行生产，建筑面积约600m2，其生产经营场所中心点坐标为东经120°01′02″，北纬30°33′47″。

公司东侧为阜溪，再以东为浙江汉贝生物科技有限公司和大片空地；南侧为环城北路，再以南为浙江乐居户外用品有限公司；西侧为青春路，再以西为浙江恒毅纸业有限公司和正大青春宝（德清）药业有限公司二期所征地块；北侧为浙江瀚强自动化设备股份有限公司，再以北为小片空地。项目地理位置如图3-1所示，厂区平面布置如图3-2所示。

图3-1  项目地理位置图

图3-2  厂区平面布置图

3.2建设内容

本项目实际总投资510万元，购置1条油漆线、2台腻子打磨机和1套油漆废气处理装置形成油漆线技改项目，其具体的产品及产能情况见表3-1。

表3-1  本项目产品及产能情况一览表

| 序号 | 产品名称 | 环评设计年产量 | 实际年产量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纸管成套设备 | 300套 | 300套 | 对300套纸管成套设备中机架进行喷漆，一致 |

本项目环评及环评批复的建设内容与实际建设内容对比情况见表3-2。

表3-2  环评及环评批复的建设内容与实际建设内容对比表

| 工程类别 | 项目名称 | 环评及环评批复的建设内容 | 实际建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 建筑面积约600m2，包括生产车间 | 建筑面积约600m2，包括生产车间 | 一致 |
| 环保工程 | 废气治理 | 腻子粉尘：分别经吸尘装置进入2台腻子打磨机自带的滤芯除尘系统处理后，于车间内无组织排放； 油漆废气：在油漆线侧边安装吸风装置，废气经收集后通过1套活性炭过滤棉+UV光催化氧化废气处理装置进行净化处理，尾气通过1根15m高的排气筒高空排放。 | 腻子粉尘：分别经腻子打磨机自带除尘袋收集后，于车间内无组织排放； 油漆废气：在油漆线侧边安装吸风装置，废气经收集后通过1套活性炭过滤棉+UV光催化氧化废气处理装置进行净化处理，尾气通过1根15m高的排气筒高空排放。 | 满足 相关 环保 要求 |
|  | 废水治理 | 生活污水：本项目不新增员工，不产生生活污水。 | 生活污水：本项目不新增员工，不产生生活污水。 | 满足相关 环保要求 |
|  | 固废处置 | 在厂区内设置一般废物和危险废物暂存点，必须按照GB18599-2001《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》有关要求设置贮存场所，严禁乱堆乱放和随便倾倒。堆场应做水泥地面和围堰，并设置棚仓，采取防扬散、防流失、防止雨水的冲刷及防渗漏等措施。一般固废在运输过程中要防止散落地面，以免产生二次污染。一般固废应按资源化、无害化的方式进行处置。 | 已在生产车间内设置室内的一般废物和危险废物暂存点，对其进行分类收集、堆放、处置，暂存设施地面为水泥地面，能够满足防扬散、防流失、防止雨水的冲刷及防渗漏等的要求，各类固废处置按照资源化、无害化的方式进行处置，去向合理。 | 满足相关 环保要求 |
|  |  | 收集的腻子粉尘集中收集后委托当地环卫部门清运；废活性炭过滤棉、废原料包装材料、废催化剂集中收集后委托资质单位进行处置。 | 收集的腻子粉尘集中收集后委托当地环卫部门清运；废活性炭过滤棉、、废原料包装材料、废催化剂集中收集后委托资质单位进行处置。 | 基本一致 |
|  | 噪声治理 | 对设备的选型尽可能选用噪声低、震动小的设备；合理布置设备位置；安装隔声门窗，生产时关闭门窗；平时加强生产管理和设备维护保养；加强工人的生产操作管理，减少或降低人为噪声的产生。 | 通过合理安排布局，生产设备设施均置于生产车间内，生产时关闭门窗，平时加强生产及工人操作的管理和设备维护保养，并通过墙体阻隔和距离衰减。监测结果表明，厂界东、南、西侧昼间噪声排放均能够达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准要求。 | 满足相关 环保要求 |

3.3主要原辅材料及燃料

本项目生产过程中所需的原辅材料均系外购，涉及到的能源种类为电，耗能工质为水，目前主要原辅材料消耗情况见表3-3。

表3-3  本项目主要原辅材料消耗对照表

| 序号 | 原辅材料名称 | 原辅材料年消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评设计 | 实际 |  |
| 1 | 底漆（防锈漆） | 0.468t | 0.468t | 一致 |
| 2 | 底漆稀释剂 （松香水） | 0.468t | 0.468t | 一致 |
| 3 | 原子灰 | 0.16t | 0.16t | 一致 |
| 4 | 面漆（桔纹漆） | 0.468t | 0.468t | 一致 |
| 5 | 面漆稀释剂 | 0.156t | 0.156t | 一致 |
| 6 | 面漆固化剂 | 0.078t | 0.078t | 一致 |

根据上述对照情况并结合生产实际，原辅材料的消耗与环评审批一致。

3.4水源及水平衡

本项目营运过程中不涉及用水环节。

3.5主要生产设备设施

对本项目实际营运过程中所配置的设备设施种类、数量与原环评文件进行对比，具体对照情况如表3-4所示。

表3-4  本项目生产设备设施情况对照表

| 序号 | 设备设施名称 | 数量（台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评审批情况 | 实际情况 |  |
| 1 | 油漆线（伸缩式，尺寸为15×6.5×4.05m） | 1条 | 1条 | 一致 |
| 2 | 腻子打磨机（自带除尘装置） | 2台 | 2台 | 一致 |

根据上述对照情况，本项目实际配置的设备设施与环评审批一致。

3.6生产工艺

本项目的目的是对部分纸管成套设备中机架（300套）的喷漆工序由自身实施，故此次生产工艺上主要新增机架的底漆喷涂、批腻子、打磨、面漆喷涂和晾干工序，机架生产的前道工艺（下料、焊接、除锈）、各式零部件的生产工艺以及最后的组装、检测工艺则不发生变化。本项目实际生产工艺流程与原环评审批时一致。

其实际生产工艺具体如下所述。

图3-3  本项目生产工艺及产污环节示意图

项目生产工艺流程简述：

需要进行油漆喷涂的机架先由人工利用推车运输至密闭的油漆线中喷底漆（防锈漆），底漆喷涂过程使用一把喷枪，底漆一次的调配量约为1.2kg，约20min内喷完，则喷漆速率为3.6kg/h，防锈漆（含稀释剂）量约为0.936t/a，则底漆喷涂年工作时间约为260h；喷底漆后机架在密闭的油漆线内自然晾干，晾干工作时间约8h/d（年工作时间2400h）；然后由人工在机架表面刷上一层腻子，该腻子是采用原子灰加水混合搅拌进行调配；之后通过腻子打磨机进行打磨，以满足面漆喷涂的要求；打磨后的机架再在密闭的油漆线中喷面漆（桔纹漆），面漆喷涂过程使用一把喷枪，面漆一次的调配量约为1.2kg，约20min内喷完，则喷漆速率为3.6kg/h，桔纹漆（含稀释剂、固化剂）量约为0.702t/a，则面漆喷涂年工作时间约为195h；喷面漆后机架在密闭的油漆线内自然晾干，晾干工作时间约8h/d（年工作时间2400h），最后即完成油漆喷涂处理过程。油漆调漆过程均在密闭的油漆线内进行。

3.7项目变动情况

经与原环评文件进行对照，项目产品方案、生产工艺、主要设备、主要原辅材料与原环评及批复基本一致。

污染防治措施与原环评略有变化，原环评审批腻子粉尘经吸尘装置进入2台腻子打磨机自带的滤芯除尘系统处理后，于车间内无组织排放；实际腻子粉尘分别经腻子打磨机自带除尘袋收集后，于车间内无组织排放。通过对照《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）及《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办﹝2015﹞256号）等文件，本项目均不涉及“其他工业类建设项目重大变动清单”所列十种变动情况。根据变动影响分析，上述变化尚不构成重大变动，对环境的影响与原环评文件及审批意见一致。

# 4、环境保护设施

4.1主要环保设施

4.1.1废水

本项目营运过程不涉及废水。

4.1.2废气

- 腻子粉尘：分别经腻子打磨机自带除尘袋收集后，，于车间内无组织排放；

- 油漆废气：在油漆线侧边安装吸风装置，废气经收集后通过1套活性炭过滤棉+UV光催化氧化废气处理装置进行净化处理，尾气通过1根15m高的排气筒高空排放。

4.1.3噪声

本项目厂区噪声源主要为生产设备噪声，主要噪声源、源强、数量及治理措施等的情况见表4-1。

表4-1  本项目噪声源强及治理措施表

| 序号 | 设备名称 | 声源位置 | 数量 | 单机噪声强度dB（A） | 特征 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油漆线 | 生产车间内 | 1条 | 65~70 | 间歇 | 通过合理安排布局，生产设备设施均置于生产车间内，生产时关闭门窗，平时加强生产及工人操作的管理和设备维护保养，并通过墙体阻隔和距离衰减。 |
| 2 | 腻子打磨机 |  | 2台 | 75~80 | 间歇 |  |
| 3 | 油漆废气处理装置风机 |  | 1套 | 75~80 | 连续 |  |

4.1.4固体废物

本项目营运过程产生的固体废物包括收集的腻子粉尘、过滤棉、废原料包装材料、废催化剂。固废产生量及处置措施见表4-2。

表4-2  本项目固废产生量及处置情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 产生量 | 处置方式及去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收集的腻子粉尘 | 0.063t/a | 委托当地环卫部门清运 |
| 2 | 废活性炭过滤棉 | 2.622t/a | 集中收集后委托浙江金泰莱环保科技有限公司 |
| 3 | 废原料包装材料 | 0.05t/a |  |
| 4 | 废催化剂 | 0.05t/a |  |

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

4.3.1项目环保设施投资内容

本项目实际总投资为510万元，其中环保投资20万元，占总投资的3.9%，具体投资内容见表4-3。

表4-3  本项目实际环保投资一览表

| 类别 | 污染源 | 环评及环评批复要求投资内容 | 实际环保投资内容 | 实际环保投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 本项目不新增员工，不产生生活污水。 | 本项目不新增员工，不产生生活污水。 | 0 |
| 废气 | 腻子粉尘：分别经吸尘装置进入2台腻子打磨机自带的滤芯除尘系统处理后，于车间内无组织排放； 油漆废气：在油漆线侧边安装吸风装置，废气经收集后通过1套活性炭过滤棉+UV光催化氧化废气处理装置进行净化处理，尾气通过1根15m高的排气筒高空排放。 | 腻子粉尘：分别经腻子打磨机自带除尘袋收集后，，于车间内无组织排放； 油漆废气：在油漆线侧边安装吸风装置，废气经收集后通过1套活性炭过滤棉+UV光催化氧化废气处理装置进行净化处理，尾气通过1根15m高的排气筒高空排放。 | 15 |
| 噪声 | 设备噪声 | 对设备的选型尽可能选用噪声低、震动小的设备；合理布置设备位置；安装隔声门窗，生产时关闭门窗；平时加强生产管理和设备维护保养；加强工人的生产操作管理，减少或降低人为噪声的产生。 | 通过合理安排布局，生产设备设施均置于生产车间内，生产时关闭门窗，平时加强生产及工人操作的管理和设备维护保养，并通过墙体阻隔和距离衰减。 | 3 |
| 固废 | 生活、生产固废 | 在厂区内设置一般废物和危险废物暂存点，必须按照GB18599-2001《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》有关要求设置贮存场所，严禁乱堆乱放和随便倾倒。堆场应做水泥地面和围堰，并设置棚仓，采取防扬散、防流失、防止雨水的冲刷及防渗漏等措施。一般固废在运输过程中要防止散落地面，以免产生二次污染。一般固废应按资源化、无害化的方式进行处置。收集的腻子粉尘集中收集后委托当地环卫部门清运；废活性炭过滤棉、废原料包装材料、废催化剂集中收集后委托资质单位进行处置。 | 已在生产车间内设置室内的一般废物和危险废物暂存点，对其进行分类收集、堆放、处置，暂存设施地面为水泥地面，能够满足防扬散、防流失、防止雨水的冲刷及防渗漏等的要求。收集的腻子粉尘集中收集后委托当地环卫部门清运；废活性炭过滤棉、废原料包装材料、废催化剂集中收集后委托资质单位进行处置。 | 2 |
| 合计 | 20 |

4.2.2环保设施“三同时”落实情况

根据前文所述，本项目已根据实际生产情况落实了一定的环保设施，满足相关环保要求，其具体环保设施情况见表4-3，此处不再赘述。

# 5、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议

- 主要结论

### （1）水环境影响分析结论

本项目营运期不涉及废水产生和排放，则对项目所在地最终纳污水体—余英溪水环境质量无影响。

### （2）大气环境影响分析结论

### 本项目营运期产生的腻子粉尘分别经吸尘装置进入2台腻子打磨机自带的滤芯除尘系统处理后，于车间内无组织排放，其排放源强较小，预计厂界无组织排放浓度能够达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的“新污染源，二级标准”要求，对周围环境空气质量的影响较小。

### 本项目营运期产生的油漆废气通过在油漆线侧边安装吸风装置，废气经收集后通过1套活性炭过滤棉+UV光催化氧化废气处理装置进行净化处理，尾气通过1根15m高的排气筒高空排放，未收集的部分通过加强车间局部通风进行强制扩散，主要污染因子的有组织排放速率、有组织排放浓度和厂界无组织排放浓度能够分别达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的“新污染源，二级标准”及根据GB/T3840-91《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》和导则“多介质环境目标值估算方法”计算得到的相关限值要求，对周围环境空气质量的影响不大。（3）噪声环境影响分析结论

（3）噪声环境影响分析

针对本项目投产后可能产生的噪声污染，通过选用噪声低、震动小的设备；合理布置设备位置；安装隔声门窗，生产时关闭门窗；平时加强生产管理和设备维护保养；加强工人的生产操作管理，减少或降低人为噪声的产生，如此生产噪声再经墙体隔声及距离衰减后，各侧厂界昼间噪声预测值均能够达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准，对周围声环境质量的影响不大。

### （4）固体废物影响分析结论

### 本项目产生的各项固体废物均做到分类收集，妥善处置，不外排，对周围环境基本无影响。

2、建议

（1）建议浙江环龙机器有限公司切实落实各项污染防治措施，确保达标排放，并接受当地环保部门的监督检查。

（2）本次环境影响评价仅针对浙江环龙机器有限公司油漆线技改项目，若今后发生扩建、迁建、新增或更换产品等情况，应重新委托评价，并报环保管理部门审批。

5.2审批部门审批决定

德清县环保局于2018年11月9日对该项目出具了《德清县环境保护局关于浙江环龙机器有限公司油漆线技改项目环境影响报告表的批复意见》德环建（2018）143号，具体内容如下：

浙江环龙机器有限公司：

你公司要求批复项目环境影响报告表的申请，落实环保措施的承诺书及浙江天川环保科技有限公司编制的《浙江环龙机器有限公司油漆线技改项目环境影响报告表》（报批稿）已收悉，根据项目环评文件结论、《浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理方法》（浙政办发【2014】86号）、浙江省建设项目环评文件分级审批目录（浙环发【2015】38号）及《浙江省建设项目环境管理办法》（省政府364号令），经研究，对该项目环境影响报告表的批复意见如下：

- 该项目拟建地址为德清县德清县阜溪街道环城北路766号。项目代码为：2018-330521-35-03-021655-000，主要建设内容为：对现有设备制造项目配套喷漆线。在落实各项环境保护措施且污染物达标排放并符合总量控制要求的前提下，我局原则同意《浙江环龙机器有限公司油漆线技改项目环境影响报告表》。

- 项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

- 你公司不得新增生活污水，本项目不得有生产废水产生及排放。

（二）加强废气污染防治。落实环评文件提出的废气污染防治措施；主要工艺废气有腻子粉尘、喷漆废气、颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2“新污染源，二级标准”，乙酸丁酯、甲酸丁酯、乙酸甲酯等排放执行环评文件中提出的标准。

（三）加强噪声污染防治。合理安排设备布局，对噪声强度大的设备应采取隔音、消声、减震等降噪措施，加强厂区绿化，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB12348- 2008)中相应标准。

（四）加强固废污染防治。对固体废物进行分类收集、堆放、分质处置，提高资源综合利用率。处置过程应符合国家有关固废处置的技术规定，确保处置过程不对环境造成二次污染。危险固废必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)进行收集、贮存，并委托资质单位进行处置，规范转移，并严格执行转移联单制度。

三、企业应按照清洁生产要求，不断采取改进设计，使用清洁能源和原料，采用先进工艺技术与设备，改善管理，综合利用，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少生产过程中污染物的产生和排放。

四、严格落实污染物排放总量及节能减排措施，各项污染物排放总量控制在环评明确的指标内，你公司应依法依规及时落实排污权交易和有偿使用事宜。

五、加强日常环保管理。你公司应建立健全各项环保规章制度和岗位责任制，配备环保管理人员，加强对各种原料运输、贮存、使用过程的管理；做好环保设施的日常检修维护，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放，杜绝跑、冒、滴、漏现象。

六、严格执行环境防护距离要求。根据环评报告计算结果，本项目不需设置大气环境防护距离。其他各类距离要求，请建设单位、当地政府和有关部门按照国家卫生、安全、产业等主管部门相关规定予以落实。

七、建立健全项目信息公开机制，按照环保部《建设项目环境影响评价信息公开机制》（环发【2015】162号）等要求，及时、如实向社会公开项目开工前、施工过程中，建成后全过程信息。

八、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须在实际发生排污行为之前申领排污许可证，并依法依规开展建设项目竣工环保验收，环保设施验收合格后，主体工程方可正式投入生产或使用。

九、环评文件经批准后，该项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应当重新报批环境影响报告表。自环评文件批复之日起，项目超过5年方决定开工建设，环境影响报告表应当报我局重新审核。

# 6、验收执行标准

6.1环境质量标准

（1）环境空气

本项目所在区域环境空气质量常规污染因子执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准；特征污染因子二甲苯参照执行TJ36-79《工业企业设计卫生标准》中“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”标准，乙酸丁酯参照执行“前苏联居住区大气中有害物质的最大允许浓度”标准，非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中规定的浓度限值要求，具体见表6-1。

表6-1   环境空气质量标准

| 污染物名称 | 环境质量标准 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 取值时间 | 标准浓度限值 |  |
| 二氧化硫 （SO2） | 年平均 | 60μg/m3 | GB3095-2012 《环境空气质量标准》 二级标准 |
|  | 24小时平均 | 150μg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 500μg/m3 |  |
| 颗粒物 （粒径小于等于10μm） | 年平均 | 70μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 150μg/m3 |  |
| 颗粒物 （粒径小于等于2.5μm） | 年平均 | 35μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 75μg/m3 |  |
| 二氧化氮 （NO2） | 年平均 | 40μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 80μg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 200μg/m3 |  |
| 一氧化碳 （CO） | 24小时平均 | 4mg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 10mg/m3 |  |
| 总悬浮颗粒物 （TSP） | 年平均 | 200μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 300μg/m3 |  |
| 氮氧化物 （NOX） | 年平均 | 50μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 100μg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 250μg/m3 |  |
| 非甲烷总烃 | 一次值 | 2000μg/m3 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |
| 乙酸丁酯 | 一次 | 0.10mg/m3 | 前苏联居住区大气中有害物质的最大允许浓度 |
|  | 日平均 | 0.10mg/m3 |  |
| 非甲烷总烃 | 一次值 | 2.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放 标准详解》 |

（2）地表水

本项目所在地最终纳污水体—余英溪水环境质量执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准，具体见表6-2。

表6-2  GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准

单位：mg/L（除pH外）

| 水质指标 | pH | DO | CODMn | BOD5 | 石油类 | NH3-N | TP | TN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类标准值 | 6~9 | ≥5 | ≤6 | ≤4 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤1.0 |

（3）声环境

本项目所在地属于以工业生产为主的区域，声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的3类标准，具体见表6-3。

表6-3  GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准

| 标准类别 | 昼间dB（A） | 夜间dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 3类标准 | 65 | 55 |

6.2污染物排放标准

（1）废气

本项目营运期腻子粉尘主要污染物为颗粒物，油漆废气主要污染物为非甲烷总烃、乙酸丁酯，其中颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的“新污染源、二级标准”，乙酸丁酯排放执行相关标准，相关具体见表6-4。

表6-4  （GB16297-1996）《大气污染物综合排放标准》“新污染源、二级标准”

| 污染物 | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 最高允许排放速率(kg/h) | 无组织排放监控 浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度(m) | 二级标准值 | 监控点 | 浓度 |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |
| 非甲烷总烃 | 120 | 15 | 10 |  | 4.0 |
| 二甲苯 | 70 | 15 | 1.0 |  | 1.2 |
| 乙酸丁酯* | 200 | 15 | 0.6 |  | 0.4 |
| *注：乙酸丁酯的最高允许排放浓度参照《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ 2.1-2007）车间标准，最高允许排放速率按《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》有关公式计算，无组织排放监控浓度限值按其环境质量标准最大一次值的4倍计。 |

（2）废水

本项目生产过程不涉及用水环节，另外职工人数也不发生变化，因此不涉及废水产生和排放。

（3）噪声

本项目所在地属于以工业生产为主的区域，厂界噪声排放执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准见表6-5。

表6-5  GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准

| 标准类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类标准，dB（A） | 65 | 55 |

（4）固废

一般工业固体废物的贮存场执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》和国家环保部2013年第36号公告所发布的修改单内容；危险固废执行GB18597-2001《危险废物贮存污染物控制标准》和国家环保部2013年第36号公告所发布的修改单内容。

（5）污染物排放总量控制指标

根据原环评文件，本项目主要污染物排放总量控制指标如表6-8所示。

表6-8  本项目污染物总量控制指标

| 类别 | 总量控制指标名称 | 本项目排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 工业烟粉尘 | 0.017 |
|  | 挥发性有机物 | 0.1579 |

# 7、验收监测内容

浙江环龙机器有限公司委托浙江中昱环境工程股份有限公司于2018年12月5日至2018年12月6日进行了现场验收监测，通过对废气、噪声等污染物达标排放的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容如下：

表7-1  验收监测内容表

| 监测类别 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 监测周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 厂界上风向1# | 非甲烷总烃、颗粒物、二甲苯、乙酸丁酯 | 3次/周期 | 2个周期 |
|  | 厂界下风向2# |  |  |  |
|  | 厂界下风向3# |  |  |  |
|  | 废气处理装置进口及排气筒出口 | 非甲烷总烃、二甲苯、甲苯、乙酸丁酯 |  |  |
| 厂界环境噪声 | 厂界东1# | 等效A声级 | 1次/周期 | 2个周期 |
|  | 厂界南2# |  |  |  |
|  | 厂界西3# |  |  |  |

# 8、质量保证及质量控制

8.1监测分析方法

本项目监测分析方法见表8-1。

表8-1  监测分析方法

| 监测类别 | 监测项目 | 监测依据的标准（方法）名称与编号（年号） |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |
|  | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）修改单 |
|  | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017 |
|  |  | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 |
|  | 二甲苯 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010 |
|  | 乙酸丁酯 | 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版)国家环保总局(2007年） |
| 噪声 | 工业企业 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 |

8.2监测仪器

本项目验收监测采用的仪器见表8-2。

表8-2  验收监测采用仪器一览表

| 检测项目 | 检测仪器 |
| --- | --- |
| 颗粒物 | 电子天平，FA2004，YQ017 |
| 非甲烷总烃 | 气相色谱仪，GC1120，YQ041 |
| 二甲苯 | 气相色谱仪，GC1290，YQ042 |
| 乙酸丁酯 |  |
| 工业企业厂界环境噪声 | 噪声频谱分析仪，HS6298B，YQ021 |

8.3人员资质

参加本次验收监测的人员均经考核并持有合格证书。

8.4监测分析过程中的质量保证和质量控制

（1）气体监测分析过程中的质量保证和质量控制：

监测质量保证和质量控制按照《固定污染源监则质量保证与质量控制技术规范(试行》(HJ/T 373-2007)、《环境空气质量手工监测技术规范》(HJ/I 194-2005)的相关要求进行。

①监测期间及时了解工况情况，确保监测过程中生产负苛满足要求(≥75%)；

②监测点位、监测因子与频率及抽样率设置合理规范，保证监测数据具备科学性和代表性；

③优先采用国标监测分析方法，监测采样与测试分析人员均经国家考核合格并持证上岗，监测仪器经计量部门检定并在有效使用期内；

④监测数据和技术报告执行三级审核制度；

⑤尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰；

⑥被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围(即30%~70%之间)；

⑦烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。

（2）噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制：

监测质量保证和质量控制按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的要求进行。

①合理规范地设置监测点位、监测因子与频率，保证监测数据具备科学性和代表性；

②优先采用国标监测分析方法，监测采样与测试分析人员均经国家考核合格并持证上岗，监测仪器经计量部门检定并在有效使用期内。

③监测数据和技术报告执行三级审核制度。

④声级计在测试前后用标准声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB则测试数据无效。

⑤测量在无风雪、无雷电天气，风速为1.2~2.1m/s，小于5m/s，满足要求。

# 9、验收监测结果

9.1生产工况

本项目验收监测期间，各生产设备及环保设施均正常运行，验收监测期间生产负荷为75%以上，其具体生产工况见表9-1。

表9-1  验收监测期间生产工况表

| 设计规模 | 实际能力 | 检测日期 | 产品名称 | 实际产量 | 生产负荷 | 年生产天数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年喷漆300套纸管成套设备中机架 | 年喷漆300套纸管成套设备中机架 | 2018-12-05 | 纸管成套设备 | 0.9套/天 | 90 | 300d |
|  |  | 2018-12-06 | 纸管成套设备 | 0.9套/天 | 90 |  |

9.2污染物达标排放监测结果

9.2.1废气

- 有组织废气

浙江中昱环境工程股份有限公司于2018年12月5日至2018年12月6日对有组织废气排放情况进行了监测，监测结果见表9-2。

表9-2  有组织废气排放检测结果表

| 生产负荷(%) | 90 | 废气处理设施 | 活性炭+UV光解 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排气筒高度(m) | 15 | / |
| 采样管道 截面积(m2) | 0.442 | 0.442 |
| 采样点位 | 废气处理设施进口 | 废气处理设施出口 |
| 检测项目 | 单位 | 2018.12.05测定值 | 2018.12.06测定值 | 2018.12.05测定值 | 2018.12.06测定值 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 烟温 | ℃ | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 含湿量 | % | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| 静压 | kPa | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 动压 | Pa | 124 | 108 | 105 | 98 | 87 | 85 | 274 | 254 | 212 | 255 | 326 | 330 |
| 流速 | m/s | 11.6 | 10.8 | 10.7 | 10.3 | 9.66 | 9.55 | 17.2 | 16.6 | 15.1 | 16.5 | 18.8 | 18.9 |
| 标干流量 | m3/h | 16128 | 15048 | 14867 | 14295 | 13472 | 13319 | 13830 | 12903 | 10918 | 12779 | 13015 | 13082 |
| 非甲烷总烃浓度 （以碳计） | mg/m3 | 10.1 | 10.1 | 9.67 | 9.99 | 10.0 | 10.4 | 4.18 | 3.96 | 3.92 | 3.91 | 3.85 | 3.94 |
| 非甲烷总烃平均浓度 （以碳计） | mg/m3 | 9.96 | 10.2 | 4.02 | 3.90 |
| 非甲烷总烃排放速率 （以碳计） | kg/h | 0.163 | 0.152 | 0.144 | 0.143 | 0.135 | 0.139 | 0.0620 | 0.0511 | 0.0428 | 0.0500 | 0.0501 | 0.0515 |
| 非甲烷总烃平均排放速率 （以碳计） | kg/h | 0.153 | 0.139 | 0.0520 | 0.0505 |
| 非甲烷总烃处理效率 | 60.7% |
| 二甲苯 浓度 | mg/m3 | ND (<1.5×10-3) | ND (<1.5×10-3) | ND (<1.5×10-3) | ND (<1.5×10-3) | ND (<1.5×10-3) | ND (<1.5×10-3) | ND (<1.5×10-3) | ND (<1.5×10-3) | ND (<1.5×10-3) | ND (<1.5×10-3) | ND (<1.5×10-3) | ND (<1.5×10-3) |
| 二甲苯 平均浓度 | mg/m3 | ND (<1.5×10-3) | ND (<1.5×10-3) | ND (<1.5×10-3) | ND (<1.5×10-3) |
| 二甲苯 排放速率 | kg/h | ND (<2.42×10-5) | ND (<2.26×10-5) | ND (<2.23×10-5) | ND (<2.14×10-5) | ND (<2.02×10-5) | ND (<2.00×10-5) | ND (<2.08×10-5) | ND (<1.94×10-5) | ND (<1.64×10-5) | ND (<1.92×10-5) | ND (<1.95×10-5) | ND (<1.96×10-5) |
| 二甲苯 平均排放速率 | kg/h | ND (<2.30×10-5) | ND (<2.05×10-5) | ND (<1.88×10-5) | ND (<1.94×10-5) |
| 乙酸丁酯浓度 | mg/m3 | ND (<0.27) | ND (<0.27) | ND (<0.27) | ND (<0.27) | ND (<0.27) | ND (<0.27) | ND (<0.27) | ND (<0.27) | ND (<0.27) | ND (<0.27) | ND (<0.27) | ND (<0.27) |
| 乙酸丁酯平均浓度 | mg/m3 | ND (<0.27) | ND (<0.27) | ND (<0.27) | ND (<0.27) |
| 乙酸丁酯排放速率 | kg/h | ND (<0.00435) | ND (<0.00406) | ND (<0.00401) | ND (<0.00386) | ND (<0.00364) | ND (<0.00360) | ND (<0.00373) | ND (<0.00348) | ND (<0.00295) | ND (<0.00345) | ND (<0.00351) | ND (<0.00353) |
| 乙酸丁酯平均排放速率 | kg/h | ND (<0.00414) | ND (<0.00370) | ND (<0.00339) | ND (<0.00350) |

根据检测结果可知，油漆废气主要污染物为非甲烷总烃、二甲苯、乙酸丁酯，其中非甲烷总烃、二甲苯有组织排放浓度和速率均能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的“新污染源、二级标准”；乙酸丁酯有组织排放速率能够达到GB/T3840-91《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》6.2的规定计算值，有组织排放浓度能够达到《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GB2.1-2007）中的工作场所时间加权平均允许浓度。

- 无组织废气

浙江中昱环境工程股份有限公司于2018年12月5日至2018年12月6日对本项目污染物颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯、乙酸丁酯无组织排放进行了监测，监测结果见表9-3。

表9-3  无组织排放废气检测结果表

| 采样点位 | 检测项目 | 样品性状 | 采样频次 | 检测结果（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018.12.05 | 2018.12.06 |
| 上风向1# | 总悬浮颗粒物 | 滤膜 | 第一次 | 0.0350 | 0.0350 |
|  |  |  | 第二次 | 0.0700 | 0.0700 |
|  |  |  | 第三次 | 0.0870 | 0.0700 |
|  | 非甲烷总烃（以碳计） | 气袋 | 第一次 | 1.88 | 1.83 |
|  |  |  | 第二次 | 1.94 | 1.90 |
|  |  |  | 第三次 | 1.88 | 1.92 |
|  | 二甲苯 | 活性碳管 | 第一次 | ND(<1.5×10-3) | ND(<1.5×10-3) |
|  |  |  | 第二次 | ND(<1.5×10-3) | ND(<1.5×10-3) |
|  |  |  | 第三次 | ND(<1.5×10-3) | ND(<1.5×10-3) |
|  | 乙酸丁酯 | 活性碳管 | 第一次 | ND(<0.27) | ND(<0.27) |
|  |  |  | 第二次 | ND(<0.27) | ND(<0.27) |
|  |  |  | 第三次 | ND(<0.27) | ND(<0.27) |
| 下风向2# | 总悬浮颗粒物 | 滤膜 | 第一次 | 0.122 | 0.122 |
|  |  |  | 第二次 | 0.156 | 0.139 |
|  |  |  | 第三次 | 0.139 | 0.122 |
|  | 非甲烷总烃（以碳计） | 气袋 | 第一次 | 2.09 | 2.06 |
|  |  |  | 第二次 | 2.04 | 2.06 |
|  |  |  | 第三次 | 1.90 | 2.04 |
|  | 二甲苯 | 活性碳管 | 第一次 | ND(<1.5×10-3) | ND(<1.5×10-3) |
|  |  |  | 第二次 | ND(<1.5×10-3) | ND(<1.5×10-3) |
|  |  |  | 第三次 | ND(<1.5×10-3) | ND(<1.5×10-3) |
|  | 乙酸丁酯 | 活性碳管 | 第一次 | ND(<0.27) | ND(<0.27) |
|  |  |  | 第二次 | ND(<0.27) | ND(<0.27) |
|  |  |  | 第三次 | ND(<0.27) | ND(<0.27) |
| 下风向3# | 总悬浮颗粒物 | 滤膜 | 第一次 | 0.122 | 0.104 |
|  |  |  | 第二次 | 0.104 | 0.122 |
|  |  |  | 第三次 | 0.122 | 0.104 |
|  | 非甲烷总烃（以碳计） | 气袋 | 第一次 | 1.87 | 2.09 |
|  |  |  | 第二次 | 2.02 | 1.96 |
|  |  |  | 第三次 | 1.94 | 2.00 |
|  | 二甲苯 | 活性碳管 | 第一次 | ND(<1.5×10-3) | ND(<1.5×10-3) |
|  |  |  | 第二次 | ND(<1.5×10-3) | ND(<1.5×10-3) |
|  |  |  | 第三次 | ND(<1.5×10-3) | ND(<1.5×10-3) |
|  | 乙酸丁酯 | 活性碳管 | 第一次 | ND(<0.27) | ND(<0.27) |
|  |  |  | 第二次 | ND(<0.27) | ND(<0.27) |
|  |  |  | 第三次 | ND(<0.27) | ND(<0.27) |

由检测结果可知，厂界无组织监控点颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值；厂界无组织监控点乙酸丁酯排放浓度能达到居住区标准限值的4倍值标准。

9.2.2厂界噪声

浙江中昱环境工程股份有限公司于2018年12月5日至12月6日对本项目厂界噪声排放情况进行了监测，监测结果见表9-4。

表9-4  噪声检测结果表

| 检测点位 | 昼间dB（A） |
| --- | --- |
|  | 检测时间 | 主要声源 | Leq | 检测时间 | 主要声源 | Leq |
| 厂界东1# | 2018. 12.05 | 9:15-9:16 | 设备噪声 | 58.1 | 2018. 12.06 | 13:10-13:11 | 设备噪声 | 59.8 |
| 厂界南2# |  | 9:22-9:23 | 交通噪声 | 50.8 |  | 13:17-13:18 | 交通噪声 | 52.3 |
| 厂界西3# |  | 9:30-9:31 | 交通噪声 | 62.0 |  | 13:25-13:26 | 交通噪声 | 53.0 |
| 备注 | 厂界北无合适采样点位，无法获取数据 |

由检测结果可知，厂界东、南、西侧昼间噪声排放能够达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准要求。

9.2.4污染物排放总量核算

（1）核算过程

根据原环评文件，本项目废气中纳入总量控制的指标为挥发性有机物（VOCs）、工业烟粉尘，根据企业实际生产情况，腻子粉尘经收集后经吸尘装置进入打磨机自带的滤芯除尘系统处理后，于车间内无组织排放，无组织排放废气不计入总量中；挥发性有机物排放量=排放速率×工作时间=0.051×2400=0.122t。

（2）核算结果分析

根据项目的生产情况和验收监测结果，核算实际主要污染物排放总量控制指标挥发性有机物排放总量，具体见表9-5。

表9-5  本项目实际污染物排放总量控制指标核算表

| 类别 | 总量控制指标名称 | 实际排放量（t/a） | 总量控制指标（t/a） | 变化情况（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 挥发性有机物 | 0.122 | 0.1579 | -0.0359 |
|  | 工业烟粉尘 | - | 0.017 | 0 |

根据上表可知，本项目实际主要污染物排放总量控制指标挥发性有机物排放总量在原环评审批的总量控制指标范围内，符合总量控制要求。

# 10、验收监测结论

10.1环境保护设施调试效果

根据浙江中昱环境工程股份有限公司于2018年12月5日至2018年12月6日对本项目废气、噪声的现场验收监测结果，分析项目环保设施调试效果，具体如下。

- 废气监测达标情况

项目验收监测期间，油漆废气主要污染物为非甲烷总烃、二甲苯、乙酸丁酯，其中非甲烷总烃、二甲苯有组织排放浓度和速率均能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的“新污染源、二级标准”；乙酸丁酯有组织排放速率能够达到GB/T3840-91《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》6.2的规定计算值，有组织排放浓度能够达到《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GB2.1-2007）中的工作场所时间加权平均允许浓度。

厂界无组织监控点颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值；厂界无组织监控点乙酸丁酯排放浓度能达到居住区标准限值的4倍值标准。

（2）噪声监测达标情况

项目验收监测期间，厂界东、南、西侧昼间噪声排放能够达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准要求。

（4）污染物排放总量达标情况

根据项目的生产情况和验收监测结果，核算出的项目实际主要污染物排放总量控制指标挥发性有机物的排放总量均在原环评审批的总量控制指标范围内，符合总量控制要求。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：浙江环龙机器有限公司                                                   填表人（签字）：                                            项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 | 油漆线技改项目 | 项目代码 | / |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | 二十四、专用设备制造业 70、专用设备制造及维修—其他（仅组装的除外） | 建设性质 | 技改 |
|  | 设计生产能力 | 年喷漆300套纸管成套设备中机架 | 实际生产能力 | 年喷漆300套纸管成套设备中机架 | 环评单位 | 浙江天川环保科技有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 德清县环境保护局 | 审批文号 | 德环建（2018）143号 | 环评文件类型 | 环境影响报告表 |
|  | 开工日期 | 2018年11月 | 竣工日期 | 2018年11月底 | 排污许可证申领时间 | / |
|  | 环保设施设计单位 | - | 环保设施施工单位 | - | 本工程排污许可证编号 | / |
|  | 验收单位 | 浙江环龙机器有限公司 | 环保设施监测单位 | 浙江中昱环境工程股份有限公司 | 验收监测时工况 | ＞75% |
|  | 投资总概算（万元） | 510 | 环保投资总概算（万元） | 20 | 所占比例（%） | 3.9 |
|  | 实际总投资 | 510 | 实际环保投资（万元） | 20 | 所占比例（%） | 3.9 |
|  | 废水治理（万元） |  | 废气治理（万元） | 15 | 噪声治理（万元） | 3 | 固体废物治理（万元） | 2 | 绿化及生态 （万元） | 0 | 其他 （万元） | 0 |
|  | 新增废水处理设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时 | 2400h |
| 运营单位 | 浙江环龙机器有限公司 | 运营单位社会统一信用代码 （或组织机构代码） | 91330521060592853L | 验收时间 | 2018.12.5-2018.12.6 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制 （工业 建设 项目 详填） | 污染物 | 原有排放量 （1） | 本期工程实际 排放浓度（2） | 本期工程允许 排放浓度（3） | 本期工程 产生量（4） | 本期工程自身 削减量（5） | 本期工程实际 排放量（6） | 本期工程核定 排放总量（7） | 本期工程“以新 带老”削减量（8） | 全厂实际排放 总量（9） | 全厂核定排放 总量（10） | 区域平衡替代 削减量（11） | 排放增减 量（12） |
|  | 废水 |  | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废弃物 |  | / | / | 0.0002785 | 0.0002785 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | 挥发性有机物 |  | / |  |  |  | 0.122 | 0.1579 | 0 | 0.122 | 0.1579 | - | +0.122 |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)。；3、计量单位：废水排放量—万吨/年；废气排放量—万标立方米/年；工业固体废物排放量—万吨/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年

# Text boxes

本项目所在地

图3-1  项目地理位置图