特种设备安全专报

总第1期

苏州市常熟质量技术监督局              2013年04月15日

常熟市二〇一三年一季度

特种设备安全形势分析报告

二〇一三年一季度，我市特种设备安全监察工作按照上级部门的部署要求，以防止发生安全事故为目标，恪守安全底线，加强重点场所安全检查，妥善处理市民投诉，全面排查治理事故隐患和薄弱环节，确保了我市特种设备安全运行。现将一季度全市特种设备安全形势报告如下：

一、基本情况

1．在用特种设备情况：截至3月底，全市共有特种设备使用单位5054家，在用特种设备33938台（其中锅炉1828台，压力容器13186台，电梯6938台，起重机械8899台，厂内机动车3068辆，客运索道1条，大型游乐设施18台。各镇（场）分布情况见表1。

表1  常熟市在用特种设备情况统计表

| 镇（场、区） | 总计 | 厂内机动车 | 电梯 | 锅炉 | 起重机械 | 压力容器 | 大型游乐设施 | 客运索道 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 虞山镇 | 7582 | 483 | 3764 | 366 | 1367 | 1592 | 10 | 0 |
| 海虞镇 | 5017 | 210 | 253 | 183 | 529 | 3842 | 0 | 0 |
| 碧溪新区 | 1186 | 78 | 99 | 173 | 581 | 255 | 0 | 0 |
| 梅李镇 | 1901 | 140 | 222 | 101 | 798 | 640 | 0 | 0 |
| 辛庄镇 | 1430 | 113 | 191 | 174 | 567 | 385 | 0 | 0 |
| 古里镇 | 1583 | 156 | 312 | 171 | 547 | 397 | 0 | 0 |
| 支塘镇 | 1463 | 169 | 107 | 157 | 537 | 491 | 2 | 0 |
| 沙家浜镇 | 1190 | 139 | 202 | 153 | 283 | 412 | 1 | 0 |
| 董浜镇 | 891 | 85 | 75 | 40 | 429 | 262 | 0 | 0 |
| 尚湖镇 | 1609 | 136 | 193 | 150 | 769 | 361 | 0 | 0 |
| 虞山尚湖旅游度假区 | 231 | 32 | 45 | 23 | 85 | 40 | 5 | 1 |
| 经济开发区 | 6445 | 1021 | 229 | 69 | 1589 | 3537 | 0 | 0 |
| 高新区 | 2670 | 301 | 574 | 64 | 759 | 972 | 0 | 0 |
| 服装城 | 740 | 5 | 672 | 4 | 59 |  | 0 | 0 |
| 全市 | 33938 | 3068 | 6938 | 1828 | 8899 | 13186 | 18 | 1 |

2．特种设备生产单位情况：截至3月底，全市共有特种设备生产单位107家，其中厂内机动车辆制造企业1家，电梯安装企业13家，电梯制造企业6家，锅炉安装企业4家，起重机械安装企业10家，起重机械制造企业11家，气瓶充装单位16家，气瓶检验单位3家，压力管道安装企业7家，压力管道制造企业27家，压力容器制造企业19家，压力容器安装企业2家，压力容器设计单位9家，移动式压力容器充装单位4家。

3．特种设备行政许可（含告知受理）情况：一季度共受理特种设备（含二手设备，下同）安装（修理、改造）告知909份；使用登记（注册）847台；一季度考核特种设备作业人员（发证或换证）2668人（其中司炉工240人，压力容器操作工281人,起重机械操作工968人，厂内机动车辆驾驶员910人，特种设备管理人员115人）。各镇（场、区）特种设备作业人员培训数量情况见表2。

表2  常熟市2013年1季度特种设备作业人员培训情况统计表

| 镇（场、区） | 总计 | 厂内机动车 | 电梯 | 锅炉 | 起重机械 | 压力容器 | 管理人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 虞山镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海虞镇 | 178 | 0 | 0 | 0 | 118 | 60 | 0 |
| 碧溪新区 | 730 | 310 | 0 | 93 | 327 | 0 | 0 |
| 梅李镇 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 |
| 辛庄镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古里镇 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 支塘镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沙家浜镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 董浜镇 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 尚湖镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 虞山尚湖旅游度假区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经济开发区 | 554 | 182 | 35 | 5 | 218 | 114 | 0 |
| 高新区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 服装城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 局直接培训 | 1033 | 418 | 119 | 43 | 231 | 107 | 115 |
| 全市 | 2668 | 910 | 154 | 240 | 968 | 281 | 115 |

二、检验检测情况

1．定期检验：一季度共检验在用特种设备4443台（其中：锅炉598台，压力容器594台，电梯1615台，起重机械982台，厂内机动车辆654台）， 一季度定检率为97.43%，截至3月底已完成全年定检任务的24.80%。一季度在用特种设备定期检验情况统计见表3。

2．安装监检（验收检验）：一季度共安装监检（验收检验）特种设备706台，压力管道29.2千米。

3．产品制造监检：一季度共监检产品1006台，封头11964只，压力管道元件3996根。

表3  常熟市2013年1季度在用特种设备定期检验情况统计表

| 镇（场、区） | 一季度检验总计 | 厂内机动车 | 电梯 | 锅炉 | 起重机械 | 压力容器 | 一季度超期未检数 | 一季度定检率% | 13年应检数 | 全年定检完成率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 虞山镇 | 1527 | 143 | 1020 | 116 | 182 | 66 | 49 | 96.89 | 5355 | 28.52 |
| 海虞镇 | 278 | 74 | 39 | 49 | 56 | 60 | 12 | 95.86 | 1498 | 18.56 |
| 碧溪新区 | 160 | 6 | 15 | 43 | 93 | 3 | 3 | 98.16 | 793 | 20.18 |
| 梅李镇 | 326 | 42 | 52 | 75 | 122 | 35 | 0 | 100.00 | 1046 | 31.17 |
| 辛庄镇 | 179 | 10 | 48 | 38 | 49 | 34 | 4 | 97.81 | 846 | 21.16 |
| 古里镇 | 269 | 50 | 51 | 89 | 47 | 32 | 4 | 98.53 | 1013 | 26.55 |
| 支塘镇 | 218 | 7 | 7 | 98 | 70 | 36 | 19 | 91.98 | 762 | 28.61 |
| 沙家浜镇 | 225 | 37 | 40 | 26 | 30 | 92 | 6 | 97.40 | 645 | 34.88 |
| 董浜镇 | 108 | 35 | 12 | 8 | 37 | 16 | 1 | 99.08 | 499 | 21.64 |
| 尚湖镇 | 213 | 31 | 36 | 27 | 70 | 49 | 0 | 100.00 | 892 | 23.88 |
| 虞山尚湖旅游度假区 | 57 | 4 | 20 | 5 | 27 | 1 | 0 | 100.00 | 138 | 41.30 |
| 经济开发区 | 514 | 150 | 83 | 9 | 138 | 134 | 11 | 97.90 | 2423 | 21.21 |
| 高新区 | 277 | 64 | 103 | 15 | 59 | 36 | 5 | 98.23 | 1367 | 20.26 |
| 服装城 | 92 | 1 | 89 | 0 | 2 | 0 | 3 | 96.84 | 641 | 14.35 |
| 全市 | 4443 | 654 | 1615 | 598 | 982 | 594 | 117 | 97.43 | 17918 | 24.80 |

三、发现事故隐患情况

一季度新发现50家企业108台特种设备存在严重事故隐患（其中：锅炉13台，压力容器5台，电梯64台，起重机械25台，压力管道1处）。已整改34家企业39台特种设备，未整改严重事故隐患16家企业69台特种设备。一季度特种设备未整改严重事故隐患情况汇总见表4。

表4  常熟市2013年1季度未整改严重事故隐患情况汇总表

| 单位名称 | 镇（地区） | 设备名称 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 常熟市第二热电有限公司 | 董浜镇 | 通用桥式起重机 | 2台通用桥式起重机存在门连锁保护装置、大小车运行机构行程限位器和吊钩防脱钩装置失效等多处隐患。 |
| 常熟九龙投资实业有限公司 | 服装城 | 自动扶梯 | 18台自动扶梯未加装防夹装置且已过安全检验合格有效期。 |
| 华孚精密金属科技（常熟）有限公司 | 高新区 | 电动葫芦桥式起重机 | 1台普通电动葫芦桥式起重机吊运熔融金属。 |
| 常熟市大柱锚链附件有限公司 | 梅李镇 | 电动单梁起重机 | 1台电动单梁起重机非法改造并移装，未办理监检手续。 |
| 常熟市梅李镇富威虎制衣厂 | 梅李镇 | 蒸汽锅炉 | 1台蒸汽锅炉炉胆左侧炉排鼓疱变形。 |
| 苏州富老头服饰有限公司 | 梅李镇 | 蒸汽锅炉 | 1台新安装锅炉未办理相关监检手续。 |
| 常熟市赵市丝绸服装厂 | 梅李镇 | 蒸汽锅炉 | 1台新安装锅炉未办理相关监检手续。 |
| 常熟市建筑桥梁工程有限责任公司 | 沙家浜镇 | 通用门式起重机 | 1台通用门式起重机存在门连锁和大车行程限位失效，大车东南侧扫轨板和缓冲器缺失等多处隐患。 |
| 常熟市沙家浜振新轧辊有限公司 | 沙家浜镇 | 电动单梁起重机 | 1台电动单梁起重机上升限位和大车限位等安全部件失效，导绳器缺失且钢丝绳弯折变形。 |
| 尚湖镇新鑫村尹健忠 | 尚湖镇 | 蒸汽锅炉 | 未经许可擅自使用蒸汽锅炉1台。 |
| 常熟金湖商务宾馆 | 虞山镇 | 无机房客梯 | 1台乘客电梯安全触板、极限开关及曳引机抱闸线圈单边失效，且轿顶无机械锁定装置。 |
| 常熟市金巢物业管理有限公司 | 虞山镇 | 无机房客梯 | 负责管理的香格丽花园共计35台无机房客梯存在紧急报警装置、在井道外的紧急操作装置、断错相保护和机械锁定装置的电气开关失效的问题。 |
| 常熟市佳琦制衣厂 | 虞山镇 | 蒸汽锅炉 | 未经许可擅自使用蒸汽锅炉1台。 |
| 常熟市东华鞋业有限公司 | 支塘镇 | 蒸汽锅炉 | 未经许可擅自使用蒸汽锅炉1台。 |
| 常熟市虞山镇金舵陶瓷商行 | 建材市场 | 自动扶梯 | 2台自动扶梯未加装防夹装置和防护挡板且已过安全检验合格有效期。 |
| 中国石化集团江汉石油管理局油田建设工程公司 | 川气东送（常熟段） | 天然气管道 | 川气东送江苏配套管线一期工程虞昆支线管道工程（常熟段）进行的压力管道安装过程未经国务院特种设备安全监察部门核准的检验检测机构进行监督检验。 |

四、特种设备安全专项整治工作情况

为有效遏制小锅炉和起重机械事故多发态势，落实长效监管措施，一季度，我局根据苏州市局工作要求，下发了《2013年常熟市小锅炉专项整治工作意见》和《常熟市重点行业领域起重机械专项整治工作实施方案》，部署开展了小锅炉和起重机械专项整治。

小锅炉专项整治以人员密集场所使用的小锅炉为工作重点，主要检查在用承压锅炉是否办理使用登记，安全阀、压力表、水位计是否完好，锅炉本体及安全附件是否定期检验，作业人员是否持证上岗，是否办理停用、报废等手续，以及常压锅炉是否承压使用。通过整治，有效解决小锅炉非法安装使用和无证操作的情况，并严厉打击常压锅炉承压使用的违法行为。

起重机械专项整治以冶金、铸造、化工等行业领域用起重机械、停用注销后仍非法使用的起重机械和非法制造安装的起重机械（含简易升降机）为工作重点，主要检查起重机是否检验合格，钢丝绳、压板、限位器和吊索具等安全部件是否合格，是否制定相应的操作规程，作业人员是否持证上岗，是否办理停用、报废等手续，以及普通行车是否用于吊运熔融金属等情况。通过整治，有效解决存在的突出问题，消除起重机械安全隐患，促进我市起重机械安全形势的进一步好转。

目前，古里等镇（区）已对本地区专项整治工作进行了宣贯和部署。根据方案要求，小锅炉专项整治时间至6月底，起重机械专项整治时间至10月底，请各镇（区）有序推进整治工作，抓好落实，确保成效。

五、特种设备安全监管工作情况

1．为进一步控制和减少特种设备安全事故，强化落实责任，1月13日，我局召开了全市特种设备安全管理干部会议，下发了《2013年常熟市特种设备安全监察工作意见》，布置了隐患整改、定期检验、人员培训、重点设备检查和专项整治等2013年主要工作。

2．开展节前特种设备安全检查。重点对隐患设备、公众场所电梯和游乐设施进行了安全检查，主要查看了隐患设备整改进度和安全管理等方面，并现场核查了设备运行情况。针对尚湖镇起重机安全隐患突出的问题，联合检验机构和尚湖镇质监所对10家单位进行了专项督查，要求5家不能及时整改的单位停止使用隐患行车，待复检合格后方可使用；针对理文化工3台压力容器先后出现焊缝开裂和针孔腐蚀的问题，监察科立即会同技术机构现场核查了企业生产工艺情况，要求企业对相关生产设备进行安全状况确认，对问题容器依法进行修理和报检；在对蒋巷村海盗船和碰碰车进行检查时，要求景区加强对设备承包方的管理，建立相关安全管理制度和操作规程，落实好设备试运行和例行安全检查；在对我市5家农贸市场电梯进行检查时，要求对扶梯加装防夹装置，在轿厢内张贴检验标志、乘梯注意事项和救援电话，并做好管理人员持证上岗、日常维保和应急管理。经过检查，及时发现并消除了一批事故隐患，增强了使用单位的安全意识。

3．加强气瓶安全管理。2月21日召开液化气瓶充装单位座谈会，提出了2013年气瓶安全管理要求：一是所有气瓶均实行安全条码和信息化管理；二是加强气瓶检验，确保定期检验率在90%以上，签订检验协议并经市局备案；三是加强监督检查，坚决打击充装无码瓶、过期瓶、报废瓶行为。2月25号组织16家充装检验单位参加了苏州气瓶安全工作会议暨管理人员培训考核，全面提高我市气瓶安全管理水平。另外，为打击在液化石油气中掺混二甲醚的违法行为，常熟市质量技术监督稽查大队于3月28日对全市6家液化石油气充装单位进行了抽样，经江苏省质检院检测，未出现掺混二甲醚等不合格的情况。

4．开展烫平机安全隐患排查。根据总局事故通报，3月16日辽宁发生烫平机爆炸事故，造成4人死亡。烫平机滚筒属于压力容器，无证使用存在较大安全隐患，我局立即对辖区内星级宾馆等场所进行了排查，告知相关单位可能存在的事故风险，要求立即向检验机构提出检验要求，严禁超压使用。目前已排查出天铭、国际饭店和明辉旅游用品公司等8家单位无证使用烫平机，下一阶段，我局将对各单位整改情况进行专项督查，确保安全措施落到实处。

5．落实隐患设备季度公告制度，1月份对2012年四季度83台超期未检和36台检验不合格的特种设备在《常熟日报》进行了公告。定期公告制度是我局在目前监管资源有限的情况下，充分发挥社会监督作用，督促相关单位落实隐患设备整改的一项重要举措。通过公告，既宣贯了国家有关监管法规，又使企业负责人充分认识到设备带病运行的危害，突出了安全风险预警管理，有效加快了特种设备隐患整改进度。

6．举办“气瓶安全知识进社区”宣传活动。3月5日，我局在菱塘社区以报废“螺丝瓶”为样本，从钢瓶护罩与瓶体的连接、瓶阀底座尺寸的大小两个方面现场为居民讲解了报废瓶辨别方法，发放了《气瓶安全手册》和《如何识别报废瓶》等宣传材料，引导居民选购使用检验有效期内的条码瓶。

7．加强特种设备制造环节监管。1月22日召开了全市特种设备制造企业座谈会，我局从产品质量、法律责任和档案管理等方面向各制造单位提出了建议，要求各单位落实安全主体责任，切实保证人员、设备、工艺和环境等方面的优势和规范，强化对开发应用新技术、新产品的自我把关责任，不断提升产品安全性能。

六、目前特种设备安全工作存在的主要问题

一季度我局在特种设备安全监管方面虽然做了不少工作，但特种设备安全仍存在一定问题，归纳起来主要有：

1．企业安全主体责任落实尚不到位，部分单位负责人安全意识淡薄，存在放任设备带病运行和人员无证上岗的情况，同时设备日常维护保养缺失，操作人员安全意识不强，监管难度大，发生事故的风险较高。

2．小锅炉非法使用情况仍然较为突出。个别地区小型服装加工厂非法使用锅炉的情况较为普遍，周边居民对此类锅炉投诉也较多，各地因节能减排、环保等原因对新增小锅炉不予批准，对非法使用的锅炉取缔力度也不够，企业考虑到成本等因素改用电加热蒸发器的积极性不高，导致相应区域内锅炉违法使用现象无法彻底消除。

3．监管力量不足与特种设备数量快速增长的矛盾愈加突出。监管资源的不足造成很多监察制度未能真正落实到实处，监管人员往往疲于应付各类突出问题和矛盾，没有精力去真正抓好安全基础工作，造成设备隐患不同程度的存在，带来了极高的监管责任风险。

七、改进措施及二季度工作重点

通过对全市特种设备安全状况的分析，我们将更加重视当前特种设备安全监管工作中存在的问题，突出重点，有针对性地开展各项工作，切实排查治理事故隐患，不断夯实工作基础。二季度重点开展以下工作：

1．深化落实使用单位的安全主体责任。通过现场监察、检验检测、执法检查等方式，主要抓好特种设备使用登记率、定期检验率、持证上岗率和严重隐患整改率，督促重点企业健全各项管理制度，提高企业安全意识和管理水平。

2．加强重点环节的安全监察。以涉及公共安全的特种设备为重点，督促使用单位加强锅炉、气瓶、电梯、大型游乐设施、客运索道等特种设备的日常检查和维护保养，及时消除设备运行中的故障和隐患。

3．做好辖区内特种设备管理人员培训，召集相关单位管理人员采取集中学习培训的方式宣贯有关特种设备法规规范和管理要求，建立企业管理人员台帐，并以此为抓手推进特种设备操作人员考核和定期检验等基础工作。

4．完成停用/注销设备核查。根据年初会议要求，在6月份前完成辖区内核查台账中设备的清理工作。停用/注销属实的，应由使用单位填写《登记表》并盖章确认；如停用/注销后实际仍在使用的，应督促使用单位办理启用检验手续；如属无证使用的，应报我局监察科处理。对台帐中有关单位名称、地址、联系人等信息有偏差的，请将信息汇总到常熟分院进行修正。通过核查设备实际使用状况，提高安全监察工作的准确性。

5．推进小锅炉和起重机械专项整治。各镇（区）应按照整治方案要求，根据辖区内使用单位的实际情况有针对性地开展整治工作，现场检查时落实填写相关《情况记录表》，对于发现的问题，应督促企业及时整改，整改难度较大的，应向分管领导汇报，并将情况汇总到我局特种设备安全监察科。

6．加强锅炉安全与节能监管。根据6月1日即将正式实施《锅炉安全技术监察规程》规定，蒸汽锅炉应当加装高、低水位报警器，届时不加装报警器的锅炉定期检验将判定为不合格。加装水位报警对于保障锅炉的安全非常重要，各地应会同常熟分院检验员做好加装水位报警器事宜的宣贯；加大节能监管力度，推进在用锅炉定期能效测试制度，提升锅炉能效指标，初步形成锅炉安全监察与节能监管相结合的工作机制。

7．提高电梯维保水平和应急管理。积极组织辖区内维保单位参加省局组织的维保单位星级评定，提高评定等级，借此规范电梯维保工作；配合苏州局建立以电梯维保单位为主体的应急救援网络，组织辖区内单位根据实际情况进行申报，提高住宅小区电梯困人救援的及时性。

8．开展应急救援演练。督促虞山索道管理单位完善索道故障停机救援流程，组织应急演练，提高索道救援工作的有效性。

9．做好特种设备安全宣传。以6月份“安全生产月”为契机，采用张贴海报、发放宣传册、播放警示教育片等形式，继续开展特种设备安全“进企业、进社区、进学校、进工地”活动，增强社会特种设备安全保护意识。

报：市委办、市人大办、市府办、市政协办，市安委办，陈惠良

副市长，苏州质监局特设处，各镇（场）质监所、安监办。

发：各镇人民政府、碧溪新区（街道办事处），常熟经济技术开发

区、高新技术产业开发区（东南街道办事处），服装城，虞

山尚湖旅游度假区（虞山林场），市各有关部门。

苏州市常熟质量技术监督局办公室    2013年4月15日印发