建设项目环境影响报告表

（送审稿）

项目名称：     农业综合开发生态循环利用产业项目

建设单位(盖章)：      成都安绿现代农业科技有限公司

编制日期  2019年3月

国家环境保护部 制

四川省环境保护厅 印

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况                                       （表一）

| 项目名称 | 农业综合开发生态循环利用产业项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 成都安绿现代农业科技有限公司 |
| 通讯地址 | 四川省成都市简阳市简城大古井街216号63幢2层 |
| 法人代表 | 魏 亮 | 联系人 | 魏 亮 |
| 联系电话 | 18161175985 | 邮政编码 | 641400 |
| 建设地点 | 四川省成都市简阳市平窝乡酸枣村、古佛庵村，石钟镇石王村 |
| 立项审批部门 | 简阳市发展和改革局 | 批准文号 | 川投资备【2019-510185-01-03-333067】FGQB-0200号 |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别 | 有机肥料及微生物肥料制造C2625 |
| 占地面积 （亩） | 3868.8 | 绿化面积 （m2） | 1600 |
| 总投资（万元） | 3000 | 环保投资 （万元） | 201.3 | 投资比例（%） | 6.71% |
| 评价经费（万元） | / | 建成日期 | 2019年7月 |
| 项目内容及规模： 1 项目由来 环境保护是一项重要的基本国策，是经济社会可持续发展的重要组成部分。污泥的消减及农村有机废弃物无害化处置也纳入了各级政府减排目标内。《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》中阐述社会主义新农村的20字方针“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”，其中，村容整洁是一个重要内容，并将发展循环经济作为重要内容之一，要大力开发节约资源和保护环境的农业技术，重点推广废弃物综合利用技术，相关产业链接技术和可再生能源开发利用技术，推进农作物秸杆、生活垃圾和生活污泥的综合治理和转化利用。 由于城市污水处理厂的污泥中主要成分为有机物，因而其本身就是理想的农用有机肥的原料，可进行综合利用，令其变废为利。本项目采用好氧发酵堆肥技术，利用好氧微生物的生物代谢作用，使农作物废弃物（秸秆碎末、锯木面、食用菌渣、禽畜粪便等）及污泥中有机物转化成稳定的腐殖质，制造成有机肥，然后将生产的有机肥大部分以外售,少部分用于项目红线范围内的耕地农作物施肥。这种有机肥产品能够提高农作物产量、保护土壤，是具有较大发展潜力的农业肥料品种。采用该项技术既可为农业提供有机肥产品，满足我国化肥产品结构调整的需要，同时实现了对污泥环境污染源的综合利用，使废物资源化。既有显著的经济效益，又有着极大、长远的社会效益。符合国家对污泥处理要求的“稳定化、无害化、减量化、资源化”，不消耗能源资源。 成都安绿现代农业科技有限公司瞄准这一市场需求，拟选址于简阳市平窝乡酸枣村、古佛庵村，石钟镇石王村，租用土地3868.8亩，投资建设“农业综合开发生态循环利用产业项目”项目。本项目计划通过“好氧发酵堆肥技术+有机肥生产+经济作物种植”三位一体的循环模式，生物专利技术与农作物秸秆转化，将种植业、有机肥与生物资源循环综合利用有机协调与融合发展。项目总投资3000万元，项目建设完成后，年处置生活污水处理厂污泥20万吨，农作物废弃物10万吨，生产有机肥20万吨、经济作物30万吨。 根据《中华人民共和国环境保护法》和国务院令第682号文《建设项目环境保护管理条例》的要求，本项目应进行环境影响评价。根据中华人民共和国环境保护部《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日）及其修改单，本项目属于“101一般工业固废（含污泥）处置及综合利用 其他”，应编制环境影响报告表。2019年2月，成都安绿现代农业科技有限公司委托成都中成科创环保科技有限公司承担环境影响报告表的编制工作。评价单位在接受委托后，立即组织人员对现场环境状况进行勘查、调查。在评价单位听取了主管环保部门的意见后，根据有关技术资料，按照《环境影响评价技术导则》的有关要求，经过详细的调查、现场勘察和初步的工程分析，按照有关环保法规和环境影响评价技术导则等规范要求编制该项目的环境影响报告表。 2 项目产业政策、规划合理性分析 2.1 产业政策符合性分析 本项目主要以农作物废弃物（秸秆碎末、锯木面、食用菌渣、禽畜粪便等）和城市生活污泥等有机固废作为原料进行堆沤发酵后得到有机肥产品。所得有机肥产品部分用于本项目红线范围内耕地的土壤改良，部分对外销售。 根据2013年2月16日国家发展和改革委员会令第21号文《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》有关条款的规定可知，本项目属于第一类“鼓励类”第一项、农林类 第三十条 “有机废弃物无害化处理及有机肥料产业化技术开发与应用”，本项目生产设备不属于《产业结构调整指导名录》（2011年本）（修正）列明落后淘汰设备，采取的生产工艺均不属于限制使用或淘汰范围。 因此，本项目的建设符合国家现行产业政策。 2.2 本项目与“三线一单”符合性分析 表1-1本项目与“三线一单”符合性分析 内容 符合性分析 是否符合 生态保护红线 根据《四川省生态保护红线方案》（川府发[2018]24号）、四川省生态红线图，本项目不涉及其划定的生态红线区域。 符合 环境质量底线 根据四川旭泉环境科技有限公司于2019年2月14日至2月20日对本项目所在地区进行大气、噪声、地下水、地表水、土壤环境质量现状监测，表明大气、噪声、地下水、土壤环境质量状况良好，而地表水水质较差。本项目建成后废水禁止外排，不改变不加剧当地地表水污染状况，因而本项目未超出环境质量底线。 符合 资源利用上线 项目为有机肥及微生物肥料制造项目，所需资源为土地资源、农作物秸秆资源。项目位于简阳市平窝乡酸枣村、古佛庵村，石钟镇石王村，选取红线范围内的有条件建设区建设生产厂房（生产厂区占地约30亩），其余用地不擅自改变土地用途，且严格遵守土地的使用范围，不超红线用地。故项目未涉及土地资源利用上线。 项目所用农作物秸秆为原材料，秸秆作为农产品生产过程的遗留物，大部分都被废弃或被焚烧，本项目废物利用因而未涉及资源利用上线。 符合 负面清单 项目为有机肥及微生物肥料制造项目，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》有关条款的决定，本项目属于第一类“鼓励类”第一项、农林类 第三十条 “有机废弃物无害化处理及有机肥料产业化技术开发与应用”。项目符合产业政策，不在环境负面清单之列。 符合 2.3 规划符合性分析 2.3.1 项目用地规划符合性分析 项目通过好氧发酵堆肥方式处理农作物废弃物（秸秆碎末、锯木面、食用菌渣、禽畜粪便等）和城市生活污泥，同时进行土地综合整治，拓展开设经济作物种植，建设地点位于四川省成都市简阳市平窝乡酸枣村、古佛庵村，石钟镇石王村，建设单位已与平窝乡酸枣村、古佛庵村，石钟镇石王村的土地所有者签订了土地租赁合同（见附件4），简阳市发改局、简阳市农林局、简阳市国土资源局及当地乡镇政府均同意同意项目建设（见附件2、附件5）。项目用地属于农村用地，为基本农田和一般农田，基本农田无永久性建筑物。项目搅拌区、发酵区和管理用房占地为一般农田。项目红线范围的林地不进行砍伐和破坏，只补栽当地树种，耕地范围内只进行农作物的种植，不改变土地的使用性质。用地避开了污染源和易燃易爆物的生产、贮存场所，不涉及历史和文物项目。 本项目与平窝乡场镇相距 4.8km，与石钟镇场镇相距 7.8km，不在两个场镇规划范围之内，不与场镇规划相冲突。 因而本项目符合当地规划。 2.3.2 与基本农田保护条例符合性分析 基本农田，是指中国按照一定时期人口和社会经济发展对农产品的需求，依据土地利用总体规划确定的不得占用的耕地。 本项目主要是使用基本农田种植经济作物（白菜、辣椒、莴笋、紫薯等），不建设建筑物，不种植高大树木。 表1-2 与《基本农田五不准》要求符合性 序号 技术规范要求（基本农田五不准） 本项目实际情况 是否符合技术规范 1 不准占用基本农田进行植树造林、发展林果业和搞林粮间作以及超标准建设农田林网 本项目不种植高大树木，不发展林果业，本项目只种植经济作物，例如白菜、莴笋等 符合 2 不准以农业结构调整为名，在基本农田内挖塘养鱼、建设用于畜禽养殖的建筑物等严重破坏耕作层的生产经营活动 本项目不在基本农田挖塘养鱼，不在基本农田建设各种建筑物，本项目基本农田只做种植农作物使用 符合 3 不准违法占用基本农田进行绿色通道和城市绿化隔离带建设 本项目不建设绿色通道或城市绿化隔离带，基本农田范围内的道路不硬化，铺设砂石路面。 符合 4 不准以退耕还林为名违反土地利用总体规划，将基本农田纳入退耕范围 本项目基本农田不种植高大林木，不做退耕还林用途 符合 5 不准非农建设项目占用基本农田。但法律规定的国家重点建设项目除外 本项目不在基本农田上修建非农建设 符合 本项目的建设不改变土地农业使用性质，对土地耕种层无破坏，拟建场地属于城镇规划范围之外。本项目拟建地若遇规划调整，应该无条件搬迁或拆除。 简阳市发展和改革局于2019年3月11日对本项目进行了备案（见附件2），项目属于《产业结构调整指导目录》的鼓励类项目，不属于产业政策禁止投资建设或者实行核准、审批管理的项目，同意该农业项目的实施。 因此，项目建设符合国家、地方规划及发展要求。 2.3.3 与《关于四川省“大棚房”问题专项清理整治行动整改工作的指导意见》符合性分析 对照指导意见提出的专项活动集中清理整治的三类问题，进行以下符合性分析。 表1-3 与《关于四川省“大棚房”问题专项清理整治行动整改工作的指导意见》要求符合性 问题 指导意见清理范围 本项目实际情况 是否符合要求 第一类问题 在各类农业园区内占用耕地或直接在耕地上以设施农业为名违法违规建设非农设施，或按设施农用地审核或备案后、改变土地性质和用途，进行非农业经营的，主要包括：“私家庄园”、别墅、度假酒店、经营性住宅以及餐饮、住宿、娱乐、会议等设施 本项目不在耕地上违法违规建设非农设施，不改变土地性质和用途 符合 第二类问题 在农业大棚内违法违规占用耕地进行非农业建设，主要包括：住宅、餐饮、娱乐、会议、交易市场、仓储等非农设施 本项目不占用耕地进行非农业建设 符合 第三类问题 在农业大棚看护房建设严重超标准，以及违法违规改变性质和用途进行住宅类经营性开发和建设餐饮设施等。主要包括：以农业大棚名义进行非农业经营性开发的，农业大蓬看护房超过两层（含两层）的，农业大棚看护房占地面积超过整改标准的 本项目不超标准建设看护房，不改变性质和用途进行住宅类经营性开发和建设餐饮设施等 符合 2.3.4 与《重点区域大气污染防治“十二五”规划》四川实施方案符合性分析 《重点区域大气污染防治“十二五”规划》四川省实施方案(川府函(2013)181 号) 中指出:“大力推广清洁能源。优化能源结构.......大力发展生物质燃气、液体燃料等多种形式的生物质能梯级综合利用。加快丘陵地区和盆周山区秸秆固化成型加工厂建设，加强秸秆焚烧环境监管:禁止农作物秸秆、城市清扫废物、园林废物、建筑废弃物等生物质的违规露天焚烧。全面推广秸秆还田、秸秆制肥、秸秆饲料化、秸秆能源化利用等综合利用措施，制定实施秸秆综合利用实施方案，建立秸秆综合利用示范工程，促进秸秆资源化利用……”加强秸秆焚烧监管。 本项目正是以秸秆碎末为原料之一，经好氧发酵技术工艺，形成年产20万吨堆肥的生产能力。 本项目为堆肥生产项目，较少了秸秆焚烧带来的废气，显著减少SO2、CO2和颗粒物的排放，产生巨大环境效益。与《重点区域大气污染防治“十二五”规划》四川省实施方案要求相符。 2.3.5 与《简阳市 2016 年秸秆禁烧及综合利用实施方案》符合性分析 本项目正是以秸秆碎末为原料之一，经好氧发酵技术工艺，形成年产20万吨堆肥的生产能力，减少了周围秸秆焚烧造成的环境污染，实现了秸秆的高效和环保利用。符合《简阳市 2016 年秸秆禁烧及综合利用实施方案》中第四条工作任务中第二条、实施秸秆综合利用：各乡镇（街道）要针对本辖区秸秆生产和消化情况，正确引导农户采取秸秆综合利用措施，在全域范围内重点推行秸秆覆盖还田技术，通过建立秸秆还田示范片，以点带面，辐射带动周边农户采取秸秆还田措施消化农作物秸秆，要加大机收推广力度，将作物秸秆粉碎还田，同时认真组织农业企业、种植大户、家庭农场广泛开展秸秆肥料化、饲料化、原料化、燃料化等综合利用的研发。市农林局要做好秸秆综合加工利用规划，根据全市全年秸秆生产量90余万吨现状，初步在平武镇、施家镇、养马镇、镇金镇规划4个秸秆综合利用加工企业，利用秸秆生产饲料、有机肥、环保建材等。达到一定秸秆消化量的，根据企业收购消耗秸秆量，实行阶梯补贴。 综上，本项目与《简阳市2016年秸秆禁烧及综合利用实施方案》相符。 2.3.6 与《关于编制“十三五”秸秆综合利用实施方案的指导意见》符合性分析 根据《关于编制“十三五”秸秆综合利用实施方案的指导意见》：“三、主要任务和进度要求 （二）实施目标 秸秆基本实现资源化利用，解决秸秆废弃和焚烧带来的资源浪费和环境污染问题。力争到 2020 年在全国建立较完善的秸秆还田、收集、储存、运输社会化服务体系，基本形成布局合理、多元利用、可持续运行的综合利用格局，秸秆综合利用率达到 85%以上。……四、重点实施领域（一）秸秆肥料化利用 继续推广普及保护性耕作技术，以实施玉米、水稻、小麦等农作物秸秆直接还田为重点，制订秸秆机械化还田作业标准，科学合理地推行秸秆还田技术；结合秸秆腐熟还田、堆沤还田、生物反应堆以及秸秆有机肥生产等，提高秸秆肥料化利用率。”本项目与《关于编制“十三五”秸秆综合利用实施方案》相符。 3 外环境关系及选址合理性分析 本项目位于简阳市平窝乡酸枣村、古佛庵村和石钟镇石王村，占地面积3868.8亩。项目所需农作物废弃物（秸秆碎末、锯木面、食用菌渣、禽畜粪便等）为周边乡镇收购得到，原料污泥来自成都第九污水处理厂。根据现场踏勘，本项目地处丘陵地带，农村环境，目前尚无规划。项目场界周围以农户、农田和林地为主。项目所用地为丘陵顶部林地及耕地，地势高于居民居住区，项目四周均有山丘或茂密树林进行遮挡，形成天然的屏障；项目所在区域水、电、气等配套设施齐全，地理位置优越，原料污泥从成都第九污水处理厂运输过来，运距约80公里，耗时约100分钟，交通便利，成品运输也极其方便。 本项目红线范围周边皆为耕地、农田及林地，其间有少量散居农户分布。项目生产区用地位于平窝乡酸枣村，厂区北、西、南三面皆有高大林木环绕，200m范围分部有约57户居民，主要分布在生产厂区东北侧和西南侧。项目用地红线的西北侧紧邻松林水库，该水库仅用作农灌，非饮用水水源地。松林水库出水为三星河，与项目用地红线西侧的后河在下游古佛庵村相汇后流入沱江。项目红线范围紧邻简阳道明农业开发有限公司有机生物资源循环综合利用产业项目,该项目为利用城市污水处理厂的污泥和秸秆等发酵生产有机肥和养殖蚯蚓。项目外环境关系图见附图4和附图7。 根据项目与外环境相容性分析，项目周围只有零散农户，外环境相对简单，无重大制约因素。评价区域内不涉及饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区。 根据卫生防护距离核算，该项目卫生防护距离以生产车间边界为起点的100m的范围组成的包络线。卫生防护距离范围内现有约23户居民，建设单位承诺将与卫生防护距离内的村民签订房屋租赁协议，以租赁形式实现村民迁居防护距离外。本次环评将生产车间边界100m~200m范围设置为管控区域，管控区域内的不得新增医院、学校及人居等环境敏感目标。 因此，本项目选址合理。 4 平面布置合理性分析 厂区设置为东南至西北走向。项目厂区共设一个入口，入口位于厂区东南面，紧邻通乡公路，交通方便。厂区大门东北侧为办公区，生产厂房布置在厂区大门的西北侧。生产厂房三面为水泥硬化道路，便于车辆的运输。厂区西北角布置微生物智能滤床除臭系统，位于厂区办公区的下风向，且经可能的避开了对周边散居农户的影响。生产厂区内，按照工艺流程分布搅拌池、一次发酵池及二次发酵池，既缩短了物料转运路线，也节约了占地。生产厂区外三面有高大乔木环绕，减轻了项目生产噪声和废气对外界的影响。项目总平面布置合理。 总体而言，项目总平面布置功能区清晰，工艺流程顺畅，物流短捷，一定程度上有机地协调了与周边环境的关系，投入与产出的关系，建设与保护的关系。按照建设单位承诺，卫生防护距离内的村民将以签订房屋租赁协议的形式迁居防护距离外之后，卫生防护距离范围内无环境敏感点。从环保角度分析，本项目总平面布置合理。 5 项目基本情况 5.1 项目名称、建设地点、单位及性质 项目名称：农业综合开发生态循环利用产业项目 建设地点：四川省成都市简阳市平窝乡酸枣村、古佛庵村，石钟镇石王村 建设单位：成都安绿现代农业科技有限公司 建设性质：新建 投资规模：3000万元 占地面积：3868.8亩 5.2 产品方案 本项目以农作物废弃物（秸秆碎末、锯木面、食用菌渣、禽畜粪便等）、城市生活污泥为主要原材料，通过适当比例配合，采用好氧发酵堆肥技术，转化成有机肥。 项目建成后主要构筑物有：搅拌池、发酵池、二次发酵区、集装箱管理用房等。在搅拌区将农作物废弃物（秸秆碎末、锯木面、食用菌渣、禽畜粪便等）与生活污泥1:5的比例进行搅拌混合，在发酵区加入微生物除臭剂，进行堆沤发酵；在发酵区发酵7天后，转运至二次发酵区，加入生物菌剂进行生物发酵（二次发酵区发酵时间21天），转换成有机肥。产品有机肥部分用于本项目红线范围内耕地的土壤改良，剩余有机肥可对外销售。本项目红线范围内耕地种植经济作物售卖。 表1-4 本项目产品方案 产品名称 年产量 单位 产品去向 质量标准 有机肥 20 万吨 内部土地改良0.21万吨 外售 19.79万吨 《有机肥料》（NY525-2012） 经济 作物 白菜 30 万吨 外售 按市场标准 莴笋 外售 按市场标准 辣椒 外售 按市场标准 注：表中经济作物仅为部分代表，本项目将根据市场需求情况种植不同经济作物。 （1）产品质量 出场的产品有机肥要满足相应的质量标准，重金属含量不能超标。 环评要求：要求本项目应对每批次生产的有机肥进行抽样检测 ，要求各项指标达到《有机肥料（NY525-2012）》相关要求，如不满足标准，应停止外售及使用，并检查原因，核实污泥质量。 表1-5 《有机肥料》（NY525-2012）相关标准 检验项目 单位 《有机肥料》（NY 525-2012）标准值 砷 mg/kg ≤15 汞 mg/kg ≤2 镉 mg/kg ≤3 锌 mg/kg / 铅 mg/kg ≤50 总铬 mg/kg ≤150 铜 mg/kg / 镍 mg/kg / 硼 mg/kg / 六价铬 mg/kg / 六氯苯 µg/kg / 苯并[α]芘 µg/kg / pH / 5.5~8.5 有机质 % ≥45 氮 % 总养分（氮+磷+钾） ≥ 5.0 磷 % 钾 % （2）经济作物轮作情况 本项目种植的均是优良经济作物，有一年轮作的，经济作物不重复种植，本项目有专业的农学专家负责经济作物的种植轮作，保证土壤肥力。 环评要求： ①在运行过程中，要求对每批次经济作物进行检测，防止经济作物内重金属超标，导致产品不合格。 ②根据《农用污泥污染物控制标准》（GB4284-2018）中4.4 其他要求：“污泥产物农用时，年用量累计不应超过7.5t/hm2（以干基计），连续使用不应超过5年。”，项目红线范围耕地总量为3000亩，计算得到项目年使用有机肥上限为2143吨，因此要求建设单位内部土地改良有机肥年使用量不应超过2143t，且连续使用不超过5年。 5.3 建设内容及规模 本项目占地约3868.8亩，其中生产区建设用地30亩，共建设搅拌池、一次发酵池、二次发酵池、集装箱管理用房等；其余占地为耕地和林地，利用本项目生产区生产的有机肥产品对其土壤进行改良，在不改变土地利用性质的前提下，在耕地范围内进行经济作物种植，在林地范围进行补栽当地树木。 项目组成及主要环境问题如下表1-6： 表1-6 项目组成及主要环境问题 工程类别 项目 名称 建设内容及规模 主要环境问题 营运期 施工期 主体 工程 生产车间 搅拌池 搅拌池位于生产厂房（钢结构）内部，长×宽×深：50m×12m×4m，面积为600m2，搅拌池用于搅拌污泥和农作物废弃物（秸秆碎末、锯木面、食用菌渣、禽畜粪便等）。主要设备有装载机、铁锹等。 恶臭、噪声 施工废气、施工废水、生活污水、施工噪声、施工固废、生活垃圾 一次发酵池 一次发酵池位于生产厂房（钢结构）内部，长×宽×深：50m×40m×4m，面积为2000 m2。将混合均匀的物料转置于一次发酵池进行发酵处理。主要设备有运输车、装载机。 恶臭、噪声 二次发酵池 二次发酵区于生产厂房（钢结构）内部，长×宽×深：74m×50m×4m，面积为3700 m2。一次发酵结束后转运至此进行二次发酵。主要设备有运输车、装载机。 噪声、恶臭 辅助工程 进风系统 在生产车间设置4-6台7.5千瓦鼓风机，通过车间四周墙根处进气。 / 排风系统 在生产车间顶部侧沿设置排风机4-6台，30千瓦左右 / 公用工程 供电 当地村镇现有供电设施，仅为办公生活所用。 / 供水 无用水管网，生活采用桶装饮用水，仅为办公生活用，有机肥生产过程不需要水。 / 道路 从乡村道路到厂内修建1条宽约4米的道路,基本农田范围内的道路不硬化，铺设砂石路面。 / 仓储 设施 秸秆存储池 项目污泥、畜禽粪便、菌渣等不进行存储，每天运输；秸秆碎末存储于搅拌池旁的秸秆存储池，长×宽×深：5m×40m×4m。 / 辅料存储区 位于生产车间内部，用于存放菌剂、除臭剂等辅料 / 综合办公区及附属设施 集装箱管理用房 管理用房为移动式集装箱结构，共5个，面积共90m2（长×宽×个：6m×3m×5个） 生活污水、生活垃圾 施工废气、施工废水、生活污水、施工噪声、施工固废、生活垃圾 环保 工程 废气治理 使用微生物除臭剂进行除臭，生产车间密闭，管道收集废气经微生物智能虑床除臭系统处理后经15m排气筒排出 恶臭 废水处理 生活污水：厂区设置化粪池1个（20m3），办公区生活污水经化粪池收集预处理后用作农肥； 初期雨水：经初期雨水收集池收集后经化粪池收集预处理用作农肥； 车辆冲洗废水：经隔油沉淀池预处理后经化粪池收集预处理用作农肥 生活污水、初期雨水、车辆冲洗废水 噪声治理 选用低噪设备，加装减振垫等； 噪声 固废处置 设置一般固废堆存点，生活垃圾、微生物智能虑床除臭系统收集后交由环卫部门进行外运处理；废机油于危废暂存间暂存后定期交有资质单位处理 固废 5.4 公用工程 5.4.1供水 项目生产过程中不用水，管理及专业技术人员在办公区进行办公，工人为附近农民均回家食宿。所以本项目主要用水为员工生活用水，厂内不安装用水管网，使用桶装饮用水或取用农户水井中地下水。 其中，项目具体用水量预测及分配情况详见表1-7。 表1-7 项目用水量及分配情况 序号 类别 用水 规模 用水标准 依据 最大用水量 （m3/d） 备注 1 生活 用水 10人 30 L/人.d 《建筑给水排水设计规范》（2009版）办公楼用水 0.3 地下水或桶装水 合计 / 0.3 5.4.2 排水 项目排水系统采用雨污分流制。 1）雨水：项目生产厂区设置雨水沟，对初期雨水经初期雨水收集池进行收集，然后进入化粪池预处理后用于农肥，不外排。其他雨水经雨水外排口排出厂外，进入地表水体。 2）生活污水：项目员工生活污水经化粪池收集预处理后用于农肥，不外排。 5.4.3 供电 本项目用电由当地村镇现有供电设施供给，可满足厂区设施用电负荷。 5.4.4 交通运输 项目所在地交通便利，“村村通”公路已贯穿全村。项目进场的原材料和出厂的有机肥等全部采用公路运输的方式，输送车辆采用密闭罐车，场区道路在设计时将人流、物流分开，防止交叉污染，并严格限制进厂的车辆。 6 主要原辅材料及能源消耗情况 本项目原辅材料详见表1-8所示： 表1-8 原辅材料一览表 类别 名称 主要成分 年消耗量 来源 备注 原 （辅） 料 污泥（含水率＜80%） 有机物、沉渣 20万吨 成都市第九污水处理厂 为城市生活污水处理厂污泥，含水率76.8%，不进行储存，每天使用密闭罐车运输入场，直接进入搅拌池 农作物废弃物及畜禽粪便 秸秆碎末、食用菌渣、锯木面、牛粪等 10万吨 当地农户处 原料秸秆为购进的已加工成粉末的秸秆，因此本项目不涉及秸秆粉碎工序 微生物菌剂 芽孢杆菌、霉菌、酵母菌、放线菌等 80吨 外购 1kg/袋，便于微生物发酵和除臭 微生物除臭剂 多种微生物 54吨 能耗 水量 电量 — 2000度 当地电网 — 水 — 90m3 桶装水或地下水 — 本项目主要原辅材料理化特性如下: （1）污泥 项目生产的污泥来源主要来源于成都市第九污水处理厂（成都市兴蓉投资股份有限公司的子公司成都市排水有限责任公司所建的污水处理厂），也叫成都市新建污水处理厂，选址位于成都市锦江区大安桥村，污水处理工艺采用改良型 A2/O，污泥处理采用重力浓缩、机械脱水、深度处理工艺，消毒采用紫外线消毒工艺，除臭采用微生物除臭工艺。处理水规模100万吨/天，于2014年完工投入营运，达到排放标准后排入锦江，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标，根据成都市排水有限责任公司2014年～2015年生产月数据汇总情况可知，第九污水处理厂一期工程投入运行后，污水处理量已达153.35万m3/d，污泥量已达880.6t/d。 污泥成分由低级的有机物如氨基酸、腐植酸、细菌及其代谢产物、多环芳烃、杂环类化合物、有机硫化物、挥发性异臭物、有机氟化物等组成。此外，还含汞、镉、铅等重金属物质。 项目接受的污泥均为生活污水处理厂产生的污泥，污水处理厂接受的废水在排入污水处理系统前能稳定达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准，污泥为一般固体废物。 根据成都第九污水处理厂2018年2月的污泥检测报告显示，污泥中污染物浓度较小，大多数重金属含量未超过《城镇污水处理厂污泥处置 农用泥质》（CJ/T309-2009）表一A级污泥标准限值，但是矿物油和总汞超过A标满足B标，未检测的苯并（a）芘和多环芳烃亦不清楚具体情况。污泥检测结果见下表。 表1-9 污泥检测结果 序号 检测项目 检测结果 单位 标准（A级） 标准（B级） 1 污泥含水率 75.8 % ≤60 ≤60 2 PH 7.1 无计量单位 5.5~9 5.5~9 3 挥发酚 1.56 mg/kg（以干污泥计） ＜5 ＜6 4 矿物油 1659 ＜500 ＜3000 5 总汞 3.19 ＜3 ＜15 6 总砷 10.41 ＜30 ＜75 7 总铅 17.3 ＜300 ＜1000 8 总铬 51.74 ＜500 ＜1000 9 总镉 0.860 ＜3 ＜15 10 总锌 335.8 ＜1500 ＜3000 11 总铜 125.9 ＜500 ＜1500 12 总镍 ＜41.41 ＜100 ＜200 13 总氰化物 0.88 -- - 14 苯并（a）芘 -- ＜2 ＜3 15 多环芳烃 -- ＜5 ＜6 从表中可以得知，该污水处理厂污泥浸出液中重金属浓度含量均能达到农用泥质的B级标准，但是本项目需要种植经济作物蔬菜等，本项目的污泥不是直接施用，而是与秸秆等发酵后制得有机肥。为了保证有机肥产品的质量，防止不合格的有机肥对农作物产生不良影响，环评要求本项目所采用的污泥需满足《城镇污水处理厂污泥处置 农用泥质》（CJ/T309-2009）表一A级污泥标准限值。 污泥的质量控制措施:①现阶段使用成都第九污水处理厂产生的污泥，要求每批次污泥浸出液中重金属浓度满足《城镇污水处理厂污泥处置 农用泥质》（CJ/T309-2009）表一A级污泥标准限值(标准要求见下表)。②含水率小于 80%。 表1-10 《城镇污水处理厂污泥处置 农用泥质》标准（A级） 序号 检测项目 单位 标准（A级） 1 污泥含水率 % ≤60 2 PH 无计量单位 5.5~9 3 挥发酚 mg/kg（以干污泥计） ＜5 4 矿物油 ＜500 5 总汞 ＜3 6 总砷 ＜30 7 总铅 ＜300 8 总铬 ＜500 9 总镉 ＜3 10 总锌 ＜1500 11 总铜 ＜500 12 总镍 ＜100 13 苯并（a）芘 ＜2 14 多环芳烃 ＜5 （2）农作物废弃物 本项目使用的农作物废弃物一般为玉米秆、高梁秆、菜籽秆、麦草秆、稻草秆、花生秆、各类糠壳、树枝、树叶、食用菌渣等，从专门的秸秆粉碎厂家收购秸秆碎末，也可从当地居民处收购粉碎状的糠壳等，皆要求为晒干的农作物废弃物。 （3）畜禽粪便 本项目使用少量畜禽粪便，来自于当地养牛场和农户。 （4）微生物菌剂 由大量芽孢杆菌、霉菌、酵母菌、放线菌等友谊菌株复合而成，是对粗蛋白、脂肪、纤维素、木质纤维素分解良好的中、高温好氧菌剂。能使发酵物快速升温，高效杀灭有害病菌、虫卵和杂草种子等，快速分散发酵物中氮、磷、钾等大分子营养，转化为有利于作物吸收的小分子速效养分，并形成大量的腐殖质和微量元素。其为纯微生物活孢子制剂，产品内含有固氮、解磷、解钾功能的微生物菌种。固氮菌可产生大量固氮酶，把氮分子变为能被植物吸收的氮原子供作物利用，同时，具有除异臭改善环境的能力，硫化氢、氨气去除率不低于60%，发酵后肥料具有降低土壤容重、提高土壤活性、强根壮根、遏制土传病害、提高作物产量和品质等功效。 （5）微生物除臭剂 微生物除臭剂是遵循微生态工程原理，在充分借鉴国外先进复合微生物技术的基础上，采用微生态工程技术，运用现代生物技术生产，由多种不同性质的有益微生物共同组成新型生物除臭剂。微生物除臭剂能有效去除硫化氢、氨气等恶臭气体，对氨臭气的去除率达92.6%以上，对臭气浓度降解率达90%，对硫化氢降解率为89%以上，对鸡场臭气中的三中病菌杀灭率达100%，对垃圾场臭气浓度降解率达90%；显著降低污水中COD和氨氮的含量，增强污水的净化速度和能力，对人体和动植物无任何毒副作用，对环境不产生任何污染。微生物除臭剂含有多种分解能力强的菌株，各个菌株之间存在共生关系，形成一个功能群体，有益微生物有效抑制腐败菌的腐败分解而转向发酵分解，产生的有机酸类物质能对N、S氧化物进行降解（分解）吸收和固定。 恶臭是垃圾、粪便、污水等污染物中含有的乙醇、硫醇、硫醚、酚、甲酚、吲哚、脂肪酸、乙醛、酮、二硫化碳、氨和胺等物质散发出来的。这些物质恰恰可以被特定的微生物作为营养来源，微生物在摄取这些物质后，经自身的物理化学作用，将它们分解转化为无臭物质。 微生物除臭剂的主要指标见下表。 表1-11 微生物除臭剂主要技术指标 序号 项目 指标 1 有效活菌数（cfu）/[×10.8/g（ml）] ≥80.0 2 纤维素酶活[μ/g（ml）] ≥30.0 3 蛋白酶活[μ/g（ml）] ≥15.0 4 淀粉酶活[μ/g（ml）] ≥10.0 5 杂菌率（%） ≤5.0 6 水分（%） ≤20.0 7 pH 值 5.5~7.5 8 粒度直径（mm） 24 7 主要设备 项目主要设备及数量见表1-12。 表1-12 主要设备一览表 序号 设备名称 单位 数量 1 装载机（50） 台 1 2 挖掘机（260） 台 2 3 微生物智能过滤除臭系统 套 1 4 抽风机 台 6 5 搅拌机 台 1 6 运输车 台 4 8 劳动定员和工作制度 劳动定员：本项目劳动定员10人。 工作制度：实行一班制，每班工作时间为8小时。全年生产时间为300天。本项目不设住宿、食堂。 9 投资及资金来源 项目总投资3000万元，资金来源为企业自筹。 10 建设工期安排 项目建设工期为2个月，即从2019年6月～2019年7月。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及现存主要环境问题： 本项目位于成都市简阳市平窝乡酸枣村、古佛庵村，石钟镇石王村，根据现场踏勘和调查，项目拟建地处于农村生态环境，土地类型为耕地和林地，耕地范围现状为栽种季节性农作物，林地范围现状为当地树木。本项目属于新建项目，本项目拟建厂内不存在原有环境遗留污染问题。 |

建设项目所在地自然环境简况                              （表二）

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等）： 1 地理位置 简阳市地处四川盆地西部龙泉山东麓，沱江的中游地段，距省会成都仅55公里，素有“蜀都东来第一州”的美誉。简阳东邻乐至县，南接雁江区，西连双流县和仁寿县，北倚成都市龙泉驿区和金堂县，是最能接受成都向东向南扩展辐射的第一县（市），也是成都平原经济圈极富发展前景的县（市），境内辟有省级旅游经济技术开发区。 四川省成都市简阳市平窝乡酸枣村、古佛庵村，石钟镇石王村，见附图1。 2 地质 （1）地层岩性 项目区内出露地层有中生界侏罗系中、上统，白垩系下统和新生界第四系中、上更新统、全新统。 侏罗系中、上统以紫红、紫褐色泥岩为主，夹泥质粉砂岩和长石石英砂岩，并常夹薄层石膏和方解石细脉。白垩系下统天马山组为砖红、棕红色泥岩，砂岩不等厚互层，夹数层不稳定的砾岩。第四系中、上更新统属冰碛－冰水堆积成因类型，上部棕黄、鲜黄、棕红色粘土，常称“成都粘土”，下部为强风化泥砾层，砾石成分有石英岩、花岗岩、凝灰岩、砂岩等。全新统主要为崩坡积、坡洪积成因类型，岩性为块石夹土和低液限粘土等，结构松散。 （2）地质构造 项目区内在地质构造上位于四川沉降盆地西部的龙泉山断褶带。断褶带以龙泉山背斜为主干，在测区内还包括了贾家场向斜、三岔断裂和老君山断裂。 龙泉山背斜：走向北5°～30°东，由侏罗系中、上统，白垩系下统组成。南东翼缓（∠18°～50°），北西翼陡（∠10°～70°），局部倒转，轴部地层平缓，倾角小于10°，呈箱形构造。两翼均伴生有次级褶曲和压扭性断裂。 老君山断裂：位于龙泉山背斜的北西翼，走向北30°～50°东，倾向南东，倾角30°～50°，延伸长度60公里，在测区内断距最大达1400米。 贾家场向斜：位于龙泉山背斜以东，由侏罗系上统和白垩系下统组成，轴向北40°～50°东，两翼倾角10°～30°，轴部平缓。 三岔断裂：位于三岔水库坝址左侧，贾家场向斜轴部，走向北40°～60°东，倾向北西，倾角15°～28°。断距70～80m，破碎带宽7～9m。 节理裂隙：测区内岩层节理裂隙发育。压扭性节理两组，走向分别为北40°～70°东和北20°～50°西，纵张节理为走向北30°东，多发育在龙泉山背斜轴部。 （3）地震 按“中国地震动参数区划图”，测区处于地震动峰值加速度0.05g与0.1g两区界附近。对应的地表基本烈度为VI～VII度。本工程地震基本烈度按至少VII度设防为宜。 3 地形地貌 简阳市辖范围内地势西北高、东南低，地貌可分为低山、丘陵、河流冲积坝，以丘陵为主，约占百分之九十。市境西北部龙泉山脉成北东-南西走向，复式背斜构造。山体狭长，地势陡峭。岗峦重叠，峰岭雄峙，溪谷幽深。境内有丹景山、狮子岩、石棺材、牛心山、石碑垭、长松寺、太平观、四方山等山峰，海拔840～1059米。龙泉山脉最高点在老君井乡菜园村的长松寺，因而简阳自古有“天府雄州、东方门户”之称。丘陵为水平构造，丘体多呈台阶状、龙岗状，自然形成沟谷田、槽平地、台地、坡地等类型，海拔400～550米。河流冲积坝分布在沱江及其支流沿岸，海拔低于400米，最低处海拔359米，在沱江出境处河岸。河流冲积坝堆积着新生代第四纪全新统新冲积层，一、二级阶地明显。 4 气候、气象 本项目所在区域属亚热带湿润气候盆地西部区，气候温和、热量丰富、雨量充沛、四季分明、冬无严寒、夏无酷热、无霜期长、秋多阴雨、平均风速小，年平均气17.1℃。年平均降雨量简阳市882.9mm。降雨时集中在6～9月，雨量达644.3mm，占全年的72.8%，12月至次年3月降雨最少。平均年日照时数1250.9h，日照百分率为28%，以7月、8月最高，10月至次年2月最低。 5 水文条件 （1）地表水 简阳境内有包括长江的一级支流——沱江在内的20多条河流，纵横交叉，遍布全市，为灌溉、发电等提供了有利条件。境内有大、中、小型水库85处，蓄水面较广。沱江源于绵竹县境，由在德阳市境内的绵远河与石亭江在广汉市向阳汇合后成为沱江主流；在成都市金堂县赵镇汇入北河、毗河后成为沱江干流；自西北向南东流经简阳市、资阳、内江、富顺后，在泸州市注入长江。沱江流经简阳市境段的多年平均流量约47.3m3/s，每年7～9月丰水期平均流量为603m3/s，平水期流量为85m3/s～88m3/s，12月至翌年3月枯水期流量6.72m3/s，1月份平均流量最小9.62m3/s。 （2）地下水 本区域地下水属松散堆积孔隙潜水，基础为下陷盆地构造，主要含水层为第四系全新统河流冲积层和上更新统冰水堆积层叠加组成的混合含水层。储水条件好，埋藏浅，丰水期1～3m、枯水期2～4m、年变幅1～3m。富水性好(单孔出水量1000～2000m3/日)，易开采，回升快。 6 土壤 简阳市境内发育的土壤包括紫色土、黄壤土、冲积土、水稻土四种土类，其下可分为棕紫泥土、黄红紫泥土，河流冲积土紫色水稻等七个亚类，十六个土组和七十四个土种。其中紫色土类占全市耕地的67.36%。冲积土占全市耕地的1.94%，黄壤土占全市耕地的3.45%，水稻土占全市耕地的17.25%。 根据调查，本项目所在地土壤类型为红棕色、沙壤土。 7 植被及生物多样性 项目区地处亚热带温润气候区，植物发育为亚热带常绿阔叶林带，工程区域内自然植被资源十分丰富，包括亚热带常绿阔叶林、落叶阔叶林、暖性针叶林和暖性竹林四类，主要为樟科、山毛榉科、山茶科、松科、枫杨科等植物。 区内森林垂直分布不明显，森林资源随土壤等自然条件的差异而变化，地带性植被为常绿阔叶林。由于垦殖系数高，原生植被已被人工植被所替代。针叶林分布较普遍，主要为次生马尾松林和马尾松油茶混交林，次生柏木林，竹林及四旁林；黄荆、马桑林下分布普遍，杂草、蕨类林下覆盖度大；经果林主要有柑桔、桃、枇杷、梨等；主要粮食作物有水稻、玉米、小麦、红苕等。 根据现场调查，本项目林地范围植物为松树、柏树及竹林等。

环境质量现状                                           （表三）

| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1 环境空气质量现状 1.1 区域环境质量达标情况 根据《成都市2017年环境质量状况公报》，成都市近郊区空气质量，S02年均值范围为10-16微克/立方米， 均达标，N02年均值范围为26-45微克/立方米，除新津县外，均达标，PM10年均值范围为71-99微克/立方米，均未达标，PM2.5年均值范围为46-65微克/立方米，均未达标， CO日均值第95百分位浓度值范围为1.1-1.5毫克/立方米，均达标，O3日最大8小时均值的第90百分位浓度范围为148-185微克/立方米，除简阳市外，均未达标。故本项目所在区域为不达标区。 根据《成都市空气质量达标规划（2018-2027年）》中大气环境质量达标总体战略：“以未达标、健康危害大的PM2.5为重点控制因子，协同控制臭氧污染，实施空气质量全面达标战略。一是通过升级产业结构、优化空间布局、调整能源结构、推行清洁生产、引导绿色生活，加强大气污染源头控制；二是以工业源、移动源、扬尘源等为重点控制对象，推进多污染源综合防治；三是针对SO2、NOx、PM10、PM2.5、VOCs等大气污染物，开展多污染物协同控制，推进大气氨的排放控制。 近期（2018年-2020年）：多源多措并举，以减排促改善。以产业结构升级、重点行业污染治理、移动源污染防控、燃煤锅炉清零、扬尘源综合整治为重要抓手，实现多种污染物减排。通过设定产业准入负面清单、环境容量上限，引导产业升级、布局优化；加强城市基础设施建设，提高清洁能源利用比例，降低煤炭消费量；提升电力、水泥、平板玻璃等重点行业治污效率，推进石化、化工、工业涂装、包装印刷等行业挥发性有机物治理，打造西部地区管理运行最先进的工业企业；淘汰老旧车，推广新能源车，加强轨道交通建设，降低机动车污染物排放；加强扬尘、秸秆、餐饮油烟等面源污染整治。 中期（2021年-2027年）：践行绿色生产、绿色生活方式。高端高质高新现代产业体系框架基本形成，资源能源消费增速趋缓，控制技术和管理能力不断提高，传统工业源污染物排放得到有效控制，大气污染控制更加注重源头与过程控制。强化VOCs 污染防治；不断完善城市轨道交通体系，优化货运结构，大力推广新能源汽车，控制汽油车增长量，增加绿色出行比例，机动车污染物排放得到大幅度削减；加强非道路移动机械污染控制；全面深化面源污染防治措施。” 根据《成都市空气质量达标规划（2018-2027年）》中达标期限与分阶段目标：“到2020年，环境空气质量明显改善，PM2.5 年均浓度下降到49微克/立方米左右,O3浓度升高趋势基本得到遏制。到2027年，全市环境空气质量全面改善，主要大气污染物浓度稳定达到国家环境空气质量二级标准，全面消除重污染天气。” 1.2 其他污染物环境质量现状 ⑴监测因子： H2S、NH3共2项。 ⑵监测时间和频次： H2S、NH3连续采样7天，小时浓度每天采样4次，每次1小时。 ⑶监测点布设：评价区内设置1个监测点，监测点位置及监测项目见附图4和下表。 表3-1 环境空气监测布点 编号 点位描述 监测因子 监测天数 1# 项目区域内 H2S、NH3 7 2# 项目区域内 3# 项目区域下风向 ⑷监测结果 根据四川旭泉环境科技有限公司于2019年2月14日～20日对项目所在地进行了监测，监测结果如下3-2： 表3-2 环境空气质量监测结果 点位信息 监测结果（mg/m3） 项目 点位 2月14日 2月15日 2月16日 2月17日 2月18日 2月19日 2月20日 NH3 1# 0.09~0.17 0.08 0.08 0.07~0.15 0.08~0.15 0.08~0.16 0.06 2# 0.08~0.18 0.07 0.08 0.08~0.16 0.07~0.16 0.09~0.15 0.08 3# 0.10~0.19 0.09 0.09 0.09~0.17 0.08~0.17 0.10~0.17 009 H2S 1# ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 2# ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 3# ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 在监测时间范围内，氨气浓度监测点位平均值的最大值为0.18 mg/m3,硫化氢浓度监测点位平均值的最大值低于检出限。 ⑸评价方法及结果 本次评价采用单项标准指数法。标准指数Pi计算表达式： Pi=Ci/Coi 式中：Pi——i种污染物标准指数值； Ci——i种污染物实测浓度值，mg/Nm3； Coi——i种污染物标准浓度值，mg/Nm3。 单项标准指数Pi大于1，表明该点环境质量劣于评价标准等级，反之，则满足评价标准。 表3-3 环境空气质量评价结果 监测项目 Ci（mg/m3） Coi（mg/m3） Pi 氨 0.18 0.2 0.9 硫化氢 ＜0.001 0.01 达标 注：硫化氢和氨标准取值均取《环境影响评价导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1中1h平均值。 从上表可知，项目所在地大气监测因子中H2S、NH3均满足附录D.1参考限值。 2 地表水环境质量现状 本项目投入营运后，无生产废水产生，生活污水经化粪池收集处理后用于农肥。 ⑴监测因子：pH、氨氮、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、粪大肠菌群(个/L)、总磷、砷、汞、铅、镉、六价铬共12项。 ⑵监测时间和频次：连续监测3天，每天各断面采混合样 1个。 ⑶监测点布设：地表水监测点位置及监测项目见附图4和下表。 表3-4 地表水水质监测断面 编号 断面位置 1# 松林水库 2# 三星河古佛庵村断面 3# 三星河汇入口上游500m 4# 三星河汇入口上游1500m ⑷监测结果 根据四川旭泉环境科技有限公司于2019年2月14日～16日对项目所在地进行了监测。监测结果如下： 表3-5 地表水环境质量监测结果 单位：mg/L pH无量纲 检测时间 检测项目 检测结果 标准值 1# 2# 3# 4# 2月14日 pH | 7.21 7.34 7.18 7.15 6~9 氨氮 1.43 0.581 0.084 0.025L 1 悬浮物 7 9 7 10 - 化学需氧量 28 36 28 30 20 五日生化需氧量 3.8 4.4 4.5 4.1 4 粪大肠菌群(个/L) 5400 3500 2800 1700 10000 总磷 0.19 0.18 0.07 0.02 0.05/0.2 砷 0.0003L 0.0003L 0.0003L 0.0003L 0.05 汞 0.00004L 0.00004L | 0.00004L 0.00004L 0.0001 铅 0.0025L 0.0025L 0.0025L 0.0025L 0.05 镉 0.0005L 0.0005L 0.0005L 0.0005L 0.005 六价铬 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L 0.05 2月15日 pH 7.29 7.2 7.19 7.2 6~9 氨氮 1.13 0.537 0.113 0.025L 1 悬浮物 5 10 6 10 - 化学需氧量 21 36 29 29 20 五日生化需氧量 3.6 3.9 4.2 3.8 4 粪大肠菌群(个/L) 3500 2400 2800 1300 10000 总磷 0.14 0.17 0.08 0.01 0.05/0.2 砷 0.0003L 0.0003L 0.0003L 0.0003L 0.05 汞 0.00004L 0.00004L 0.00004L 0.00004L 0.0001 铅 0.0025L 0.0025L 0.0025L 0.0025L 0.05 镉 0.0005L 0.0005L 0.0005L | 0.0005L 0.005 六价铬 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L 0.05 2月16日 pH 7.38 7.32 7.21 7.14 6~9 氨氮 0.966 0.605 0.063 0.025L 1 悬浮物 5 11 7 11 - 化学需氧量 32 37 29 31 20 五日生化需氧量 3.5 3.3 3.9 3.5 4 粪大肠菌群(个/L) 2400 3500 2200 1700 10000 总磷 0.16 0.22 0.12 0.03 0.05/0.2 砷 0.0003L 0.0003L 0.0003L 0.0003L 0.05 汞 0.00004L 0.00004L 0.00004L 0.00004L 0.0001 铅 0.0025L 0.0025L 0.0025L 0.0025L 0.05 镉 0.0005L 0.0005L 0.0005L 0.0005L 0.005 六价铬 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L 0.05 注：低于方法检出限的检测结果，水和废水用“检出限+L”表示。 ⑸评价方法及结果 本项目评价标准执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类水域标准。评价采用单项标准指数法。 一般污染物标准指数法计算公式为： 式中：Si，j——i种污染物的单项指数； Ci，j——i种污染物实测浓度（mg/l）； CSi——i种污染物评价标准（mg/l）。 pH值标准指数计算公式为： 当pH≤7.0时， pH＞7.0时， 式中：pHj－pH实测值； pHsd－pH评价标准的下限值； pHsu－pH评价标准的上限值。 水质参数的标准指数>1，表明该项水质参数超过了规定的指数水质指标，已不能满足使用要求；水质参数的标准指数≤1，表明该项水质参数到达或优于规定的水质，完全符合国家标准，可以满足使用要求。 地表水环境质量评价结果见下表。 表3-6 地表水环境质量评价结果 检测时间 检测项目 Si值 超标率（%） 1# 2# 3# 4# 2月14日 pH 0.105 0.17 0.09 0.075 0 氨氮 1.43 0.581 0.084 ND 22 悬浮物 - - - - - 化学需氧量 1.4 1.8 1.4 1.5 100 五日生化需氧量 0.95 1.1 1.125 1.025 75 粪大肠菌群(个/L) 0.54 0.35 0.28 0.17 0 总磷 3.8 0.9 0.35 0.1 25 砷 ND ND ND ND 0 汞 ND ND ND ND 0 铅 ND ND ND ND 0 镉 ND ND ND ND 0 六价铬 ND ND ND ND 0 2月15日 pH 0.145 0.1 0.095 0.1 0 氨氮 1.13 0.537 0.113 ND 25 悬浮物 - - - - - 化学需氧量 1.05 1.8 1.45 1.45 100 五日生化需氧量 0.9 0.975 1.05 0.95 25 粪大肠菌群(个/L) 0.35 0.24 0.28 0.13 0 总磷 2.8 0.85 0.4 0.05 25 砷 ND ND ND ND 0 汞 ND ND ND | ND 0 铅 ND ND ND ND 0 镉 ND ND ND ND 0 六价铬 ND ND ND ND 0 2月16日 pH 0.19 0.16 0.105 0.07 0 氨氮 0.966 0.605 0.063 ND 0 悬浮物 - - - - - 化学需氧量 1.6 1.85 1.45 1.55 100 五日生化需氧量 0.875 0.825 0.975 0.875 0 粪大肠菌群(个/L) 0.24 0.35 0.22 0.17 0 总磷 3.2 1.1 0.6 | 0.15 50 砷 ND ND ND ND 0 汞 ND ND ND ND 0 铅 ND ND ND ND 0 镉 ND ND ND ND 0 六价铬 ND ND ND ND 0 注：总磷1#监测点位取值取《地表水环境质量标准》三类中的湖库标准值，其余点位取河流标准值。 由上表可知，本项目附近的地表水体1#断面COD、BOD、氨氮超标，2#、3#及4#断面COD、BOD均超标。本项目无废水排放，不会对当地地表水产生影响。 根据成都市人民政府办公厅《关于印发沱江流域成都段水生态环境综合治理工作方案的通知》（成办函〔2018〕16号），位于松林水库、三星河及后河下游的沱江已制定流域治理方案，部分内容摘抄如下： “二、工作目标 2018年全力冲刺。全面完成沱江干流和重要支流截污、清淤工程、“散乱污”企业整治，实现无污水下河。 2019年全面决战。基本消除流域内黑臭水体，全面完成流域内城镇污水处理设施三年建设计划，纳入国家和省考核的断面水质达到考核要求。 2020年实现达标。全面完成流域内堤岸整治、蓄水补水、生态修复、“七道”绿道骨干体系、智慧河道建设，纳入国家和省考断面水质全面达标。 三、实施模式 成都高新区管委会和金牛区、成华区、龙泉驿区、青白江区、新都区、郫都区、简阳市、都江堰市、彭州市、金堂县政府［以下简称：相关区（市）县政府］是沱江流域治理的责任主体，按照沱江流域治理规划选择统规统治、统规共治、统规自治三种模式推进治理工程项目建设。统规统治是指相关区（市）县政府将规划项目按程序交由成都沱江流域投资发展有限公司（市兴蓉集团控股企业，以下简称：沱江流域公司）实施；统规共治是指相关区（市）县政府与沱江流域公司合作新组建公司实施规划项目；统规自治是指由相关区（市）县政府按沱江流域治理规划自行实施规划项目，并向市政府承诺辖区内水质在2020年底前全面达标。 四、重点任务 （一）加快完成流域综合治理规划及评价机制。 （二）加快推进控源截污工程建设：1．强化污染源头综合治理；2．推进排水管网提标改造；3．提升城乡污水处理能力；4．加快黑臭水体综合治理；5．排查和整治下河排水口。 （三）加快推进流域清淤工程。 （四）有序实施蓄水补水工程 （五）有序实施生态修复工程。 （六）有序实施“七道”绿道建设。 （七）有序实施智慧河道管理。” 3 地下水质量现状 ⑴监测因子：pH、总硬度、氯化物、高锰酸盐指数、氨氮、溶解性总固体、总大肠菌群、镉、汞、铅、铬、砷共12项。 ⑵监测时间和频次：监测1天，每天各点位采样1次。 ⑶监测点布设：评价区内设置监测点，监测点位置及监测项目见附图4和下表。 表3-7 地下水水质监测布点位置 编号 区域 点位描述距 1# 三星河左岸区域 左岸项目区域上游 2# 左岸项目区域中部 3# 左岸项目区域下游 4# 道明公司污泥堆场下方农户处 5# 三星河右岸区域 右岸项目区域上游 6# 右岸项目区域中部 7# 右岸项目区域下游 ⑷监测结果 根据四川旭泉环境科技有限公司于2019年2月14日对项目所在地进行了监测，监测结果如下： 表3-8 地下水监测结果表 单位：*mg/L 检测项目 检测结果 标准值 1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# pH 7.34 7.28 7.31 7.19 7.16 7.2 7.22 6.5~8.5 氨氮 0.025L 0.025L 0.025L 0.03 0.025L 0.025L 0.167 0.5 总硬度 204 250 233 265 225 238 230 450 溶解性总固体 408 558 463 641 517 576 521 1000 高锰酸盐指数 1.1 0.7 1.7 1.1 0.8 1.2 1.2 3 氯化物 18 14 37 49 40 21 41 250 总大肠菌群 2L 2L 2L 2L 2L 2L 2L 3 砷 0.0003L 0.0003L 0.0003L 0.0003L 0.0003L 0.0003L 0.0003L | 0.01 汞 0.00004L 0.00004L 0.00004L 0.00004L 0.00004L 0.00004L 0.00004L 0.001 铅 0.0025L 0.0025L 0.0025L 0.0025L 0.0025L 0.0025L 0.0025L 0.01 镉 0.0005L 0.0005L 0.0005L 0.0005L 0.0005L 0.0005L 0.0005L 0.005 六价铬 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L 0.05 注：pH无量纲，总大肠杆菌单位为：MPN/100mL，其余均为mg/L。 ⑸评价方法及结果 评价采用单项标准指数法。 一般污染物标准指数法计算公式为： 式中：Si，j——i种污染物的单项指数； Ci，j——i种污染物实测浓度（mg/l）； CSi——i种污染物评价标准（mg/l）。 pH值标准指数计算公式为： 当pH≤7.0时， pH＞7.0时， 水质参数的标准指数>1，表明该项水质参数超过了规定的指数水质指标，已不能满足使用要求；水质参数的标准指数≤1，表明该项水质参数到达或优于规定的水质，完全符合国家标准，可以满足使用要求。 表3-9地下水评价结果表 单位：*mg/L 检测项目 评价结果 1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 超标率（%） pH 0.23 0.19 0.21 0.13 0.11 0.13 0.15 0 氨氮 ND ND ND 0.06 ND ND 0.33 | 0 总硬度 0.45 0.56 0.52 0.59 0.50 0.53 0.51 0 溶解性总固体 0.41 0.56 0.46 0.64 0.52 0.58 0.52 0 高锰酸盐指数 0.37 0.23 0.57 0.37 0.27 0.40 0.40 0 氯化物 0.07 0.06 0.15 0.20 0.16 0.08 0.16 0 总大肠菌群 ND ND ND ND ND ND ND 0 砷 ND ND ND ND ND ND ND 0 汞 ND ND ND ND ND ND ND 0 铅 ND ND ND ND ND ND ND 0 镉 ND ND ND ND ND ND ND 0 六价铬 ND ND ND ND ND ND ND 0 本项目所在地的居民目前均使用地下水作为生活用水，由上表可知，本项目所在地地下水的各监测指标均能满足《地下水环境质量》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水域标准要求。因此，项目所在地地下水环境质量较好。 4 声环境质量现状 为了解项目所在区域声环境质量现状，本项目委托四川旭泉环境科技有限公司于2019年2月14日～15对项目所在地进行了监测。 ⑴监测因子：连续等效A声级 ⑵监测时间和频次：连续监测2天，每天2次，昼夜各1次，昼间监测时段为6：00～22：00，夜间监测时段为22：00～6：00。对有超标的数据请在监测报告中标明主要噪声源。 ⑶监测点布设：噪声监测点位10个，具体位置见附图4。 ⑷监测结果 表3-10 声环境质量现状监测结果 检测点位 2月14日检测结果 2月15日检测结果 昼间（Ld） 夜间（Ln） 昼间（Ld） 夜间（Ln） 1#点位 44 38 42 40 2#点位 42 37 43 39 3#点位 44 36 42 38 4#点位 44 39 43 38 5#点位 43 38 44 37 6#点位 42 38 42 40 7#点位 42 38 43 37 8#点位 44 37 43 38 9#点位 43 36 41 37 10#点位 40 38 43 38 ⑸评价方法及结果 采用与标准值对比法，标准值昼间60dB，夜间50dB。 由上表知，项目场界噪声昼、夜间噪声值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求，说明项目所在区域声环境质量较好。 5 土壤环境质量现状 ⑴监测因子：pH、铬、镉、汞、砷、铜、铅、锌和镍共9项。 ⑵监测时间和频次：监测1次 ⑶监测点布设：评价区内设置监测点13个，监测点位置见附图4。 ⑷监测结果 表3-11 土壤检测结果表 采样时间 监测点位 检测结果 | 土壤颜色性状 pH值 砷 汞 铜 锌 铅 镉 铬 镍 2月14日 1# 7.1 0.01L 0.002L 25.2 60.3 51 0.202 24.7 5L 红棕色，沙壤土 2# 7.14 0.01L 0.002L 17.5 52.2 58.1 0.178 21.5 5L 3# 7.23 0.01L 0.002L 20.8 59.3 44.7 0.187 27.9 5L 4# 7.11 0.01L 0.002L 18 51.8 48.1 0.168 20.4 5L | 5# 7.34 0.01L 0.002L 24.7 65.7 54.2 0.195 29.9 5L 6# 7.22 0.01L 0.002L 20.4 43.3 58.9 0.161 21.9 5L 7# 7.21 0.01L 0.002L 16.1 56.7 57.6 0.188 16.8 5L 8# 7.18 0.01L 0.002L 20 42.6 63.5 0.185 23.2 5L 9# 7.3 0.01L 0.002L 22.6 52.4 59.9 0.152 20.6 5L 10# 7.21 0.01L 0.002L 26.5 66.4 58.2 0.171 28.1 5L 11# 7.18 0.01L 0.002L 17.8 61.7 66.9 0.197 25.7 5L 12# 7.37 0.01L 0.002L 27.2 53 60 0.158 24.1 5L 13# 7.28 0.01L 0.002L 21 50.2 56 0.179 27.1 5L 标准值 6.5~7.5 ≤30 ≤2.4 ≤100 ≤250 ≤120 ≤0.30 ≤200 ≤100 注：低于方法检出限的检测结果，土壤用“检出限+L”表示。注：上表标准值为pH在6.5~7.5时的《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618—2018）限值。 ⑸评价方法 评价采用与标准值对比法。 由上表可知，项目所在地土壤质量满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618—2018）中表一限值要求，说明项目所在区域土壤环境质量较好。 6 生态环境质量现状 项目所在地位于四川省成都市简阳市平窝乡酸枣村、古佛庵村和石钟镇石王村，区域内大部分自然生态已被人工生态所替代，以农业生态系统为主。区内无古稀树木和保护树种，主要以农耕地里种植的农作物如小麦、玉米、白菜、莴笋等为主。由于人类活动频繁，树木、草丛中已无大型哺乳动物，仅有鸟类、鼠类、蛇类及昆虫类小型动物，无珍稀动物。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于四川省成都市简阳市平窝乡酸枣村、古佛庵村，石钟镇石王村，根据现场调查，区域内无自然保护区、水源保护区、珍稀动植物等保护物种，无重大环境制约因素。 根据工程性质和污染物排放特征以及所在地区的环境关系，对项目主要环境保护目标列出，见下表（卫生防护距离内实施住户迁居后无敏感目标居住。）。项目外环境关系见附图4、附图7。 表3-12 生产厂区主要环境保护目标 序 号 目标 要素 名称 位置及距离 规模 保护目的 和级别 方位 距离（m） 最低高差（m） 1 环境空气 农户 生产车间边界东北面 100~125 10 16户，56人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 农户 生产车间边界东南面 160 5 2户，8人 农户 生产车间边界西南面 100~200 16 16户，60人 2 噪声 农户 生产车间边界东北面 100~125 10 16户，56人 《声环境质量标准》（GB13096-2008）2类标准 农户 生产车间边界东南面 160 5 2户，8人 农户 生产车间边界西南面 100~200 16 16户，60人 3 地表水 松林水库 项目红线西北侧 20 14 / 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准 三星河 项目红线西侧 贯穿红线范围 15 / 后河 项目红线西侧 20 5 / 4 地下水 区域地下水 -- 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准 |

评价适用标准                                             （表四）

| 环 境 质 量 标 准 环 境 质 量 标 准 | 1 环境空气 根据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)，项目区域属于空气环境质量二类功能区执行二级标准，其中H2S、NH3参考执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1标准。具体标准限值如下表。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称 取值时间 浓度限值(mg/m3) 执行标准 PM10 日平均 0.15 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准 PM2.5 日平均 0.075 SO2 1小时平均 0.50 NO2 1小时平均 0.2 H2S 1小时平均 0.01 《环境影响评价导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1 NH3 1小时平均 0.20 2 地表水 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准，见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：*mg/L 项目 pH COD 氨氮 石油类 BOD5 粪大肠菌群 标准值 6-9 20 1.0 0.05 4 10000个/L 项目 总P SS 镉 汞 铅 铬 砷 标准值 0.2 / 0.005 0.0001 0.05 0.05 0.05 注：pH无量纲，总大肠杆菌单位为：个/L，其余均为mg/L。 3 地下水 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），见表4-3。 表4-3 地下水质量标准 单位：*mg/L 项目 pH 高锰酸盐 氨氮 总硬度 氯化物 溶解性固体 标准值 6.5-8.5 3.0 0.5 450 250 1000 项目 镉 汞 铅 铬 砷 总大肠杆菌 标准值 0.005 0.001 0.01 0.05 0.01 3.0个/L 注：pH无量纲，总大肠杆菌单位为：个/L，其余均为mg/L。 4 环境噪声 根据区域声环境类别，厂区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体限值见表4-4。 表4-4 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 2类 60 50 5 土壤 根据项目所在地的农田使用性质（一般农田、基本农田、林地等），故项目执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618—2018）中表一中其他限值。具体限值见表4-5。 表4-5 土壤环境质量标准 单位mg/kg pH 铜 锌 铅 镉 铬 镍 汞 砷 标准值 6.5~7.5 ≤100 ≤250 ≤120 ≤0.30 ≤200 ≤100 ≤2.4 ≤30 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 污 染 物 排 放 标 准 | 1 废气 恶臭的排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1无组织排放标准限值，表2有组织排放标准值；粉尘排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16197-1996）二级标准限值。废气排放标准见下表。 表4-6大气污染物排放标准 污染物 有组织 无组排放浓度限值 最高允许排放浓度 排气筒高度 最高允许排放速率 颗粒物 120mg/m3 15m 3.5kg/h 1.0 mg/m3 H2S / 15m 0.33kg/h 0.06mg/m3 NH3 / 15m 4.9kg/h 1.5mg/m3 2 废水 废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准，具体限值见表4-7。 表4-7 《污水综合排放标准》三级排放标准 单位：mg/L，pH无量纲 项目 pH COD 石油类 NH3-N SS 三级标准值 6-9 500 30 45* 400 *三级标准值中的氨氮参考《污水排入城镇下水道水质标准》。 3 噪声 项目施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的噪声限值，见表4-8，运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类功能区厂界噪声排放限值。具体数值见表4-8。 表4-8 施工期噪声标准 单位：dB（A） 单位 昼间 夜间 LeqdB（A） 70 55 表4-9 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 标准 昼间dB(A) 夜间dB(A) 2类功能区标准 60 50 4 固体废弃物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（公告[2013]36号）中的有关要求。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）2013年修订）。 |
| 总量控制指标 | 由于本项目不产生生产废水，生活污水依托周边农户家化粪池收集处理后用于农肥。因此项目仅对H2S、NH3实施总量控制： H2S：0.0145t/a； NH3：0.029 t/a。 |

建设项目工程分析                                         （表五）

工艺流程简述（图示）： 1 施工期工程分析 1.1 施工期工艺流程 本项目计划2019年6月开始施工，预计2019年7月底建成投产，施工期为2个月，本项目租用简阳市平窝乡酸枣村、古佛庵村，石钟镇石王村农村土地3868.8亩，施工期主要是有机肥生产区的建设。通过对场地的平整、合理规划（设置发酵区及内部通道等）进行有机肥生产，新建办公生活设施及搅拌池、发酵池、进场道路及地泵区等。因此，施工期主要污染因素为噪声、扬尘、生活污水以及固体废物（建筑垃圾、生活垃圾）等，且施工期的环境影响较短，随施工期的结束而消失。 本项目施工期生产工艺流程及产污环节如图5-1所示 图5-1 施工期工艺流程图 1.2 施工期主要污染工序简析 1.2.1 工艺流程简析 (1)基础工程 包括土方（挖土、填方）、地基处理时，由挖掘机、运土卡车等运行时，将主要产生噪声；同时产生扬尘和工人施工生活污水；由于场地不平整，厂区西北与东南侧高差近10m，基础工程填土方量需求较大，因此在施工阶段不会有弃土产生。 (2)主体工程及附属工程 施工机械运行产生噪声，挖土、堆场、汽车运输等工程产生扬尘，原材料废弃料及生产和生活用水。 (3)装饰工程 对构筑物室内进行装饰时产生噪声，废弃物料及生活污水。 1.2.2 主要污染物 (1)废气 ①各类燃油动力机械施工作业时，会排出各类燃油废气，排放的主要污染物为CO、NOx、SO2、烟尘。 ②场地平整作业、运输时产生的扬尘，排放的主要污染物为TSP。 (2)废水 ①施工人员产生的生活污水，主要污染物为COD、NH3-N。 ②运输车辆冲洗水，主要污染物为SS。 (3)噪声 各类施工机械和运输车辆等施工作业时产生噪声。 (4)固废 主要是基础工程施工时的建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 1.3 施工期污染物产生、排放及治理措施 1.3.1 废气排放及治理措施 (1)排放源 项目施工期产生的废气主要来自以下方面： ①土方的挖掘、堆放和场地的平整过程造成的扬尘；运输车辆装卸材料和行驶时产生的扬尘；建筑材料的现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；人来车往造成的现场道路扬尘。 ②施工机械设备排放的少量无组织废气，排放的主要污染物为CO、NOx、SO2、烟尘。 (2)治理措施 ①扬尘 本项目施工期对拟建地块所在区域大气环境质量的影响主要是扬尘，其易造成大气中TSP浓度增高，形成扬尘污染。根据类比分析，扬尘浓度一般约为3.5mg/m3。在进行场地基础开挖、地基处理、土地平整等施工作业时，如遇大风天气，易造成粉尘、扬尘等大气污染情况。为减少扬尘的产生量及其浓度，要求施工单位在施工时采取以下防治措施： ●采取湿法作业，封闭施工现场，降低粉尘向大气中的排放；脚手架在拆除前，先将脚手板上的垃圾清理干净，清理时应避免扬尘； ●要求施工单位文明施工，定期对厂区地面洒水，并对撒落在路面的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫； ●在施工场地对施工车辆实施限速行驶，固定施工运输车辆在厂区内的行驶路线，加强厂区路面洒水抑尘；在施工场地出口放置防尘垫；自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载，选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对该运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须封闭，严禁满载，避免在运输过程中的抛洒现象； ●泥土等原材料相对集中堆放，并对临时堆场以毡布覆盖，定期清运建渣，严禁弃置于城建、规划部门非指定堆放点，减少其露天堆放时间，同时对裸露地面实施硬化或绿化；开挖出的土方加强围栏，表面用毡布覆盖，并及时回填做场地标高或者绿化使用； ●严禁在风天进行渣土堆放作业，要求相对集中堆放砂石等原材料，并对临时土石堆场以毡布覆盖，定期清运建渣，严禁弃置于城建、规划部门非指定堆放点。 同时，本项目应严格执行《四川省灰霾污染防治实施方案》中的相关规定： Ⅰ.严格控制建设施工扬尘，组织制定、完善和严格执行建设施工管理制度，全面推行现场标准化管理，主城区工地做到“六必须”（必须围档作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须及时洒水作业、必须落实保洁人员、必须定时清扫施工现场）、“六不准”（不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建筑垃圾、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物）。要加强对建设工地的监督检查，督促责任单位落实降尘、压尘和抑尘措施； Ⅱ.强化城市道路扬尘防治。各级人民政府要采用绿化和硬化相结合的方式， 实施绿化带“提档降土”改造工程和裸土覆盖工程，减少城市道路两侧裸土面积。加强建筑垃圾管理，严格审批发放建筑垃圾运输许可证，全面实行建筑垃圾密闭运输。加强城市道路路政养护管理，控制城市道路占用挖掘审批，减少路面破损和路面施工。加大城市管理行政执法力度，对抛洒滴漏、带泥行驶、道路乱开乱挖以及擅自清运工程渣土等行为，严格予以查处。 环评要求施工单位在日常施工过程中严格采取上述施工扬尘污染防治措施，确实有效降低施工工地扬尘产生量及其浓度，实现达标排放。 ②施工机械废气 本项目废气主要来源于土建施工时运输车辆、挖掘机等设备产生的尾气。施工期间，使用机动车运送原材料、设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于其这一特点，加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此对其不加处理也可达到相应的排放标准。在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备原料的利用率。 综上所述，在项目施工期，对各类大气污染物严格采取上述防治措施后，其浓度得到有效控制，可以实现达标排放。 1.3.2 废水排放及治理措施 施工期的废水来源分为两部分：一是施工人员产生的生活污水，二是工程建筑施工产生的施工废水 (1)施工人员生活污水 根据类比分析，估算本项目施工高峰期有施工人员约50人左右，生活污水产生量系数按照用水量的80%计算，则施工人员生活污水水产生量约为1.6m3/d。施工人员生活污水中主要污染物有COD（400mg/L）：0.64kg/d，NH3-N（40mg/L）：0.064kg/d。施工人员均为当地农民或租用当地农民现有住房，项目不设置施工营地，施工人员生活污水经当地现有污水处理措施（化粪池）收集后用做农肥，严禁直接排入地表水体。 (2)施工废水 主要来源于机械的冲刷、材料的洗刷以及桩基础施工中排出的泥浆等。该部分废水中的主要污染物为SS、石油类，其中污水中SS浓度值最高约1000mg/L。 经类比分析可知施工过程中的生产废水主要来源于机械的冲刷、材料的洗刷等。项目施工产生的施工废水，如果防治措施不当，容易造成水环境污染。此类废水悬浮物浓度较高，含泥砂，pH值呈弱碱性，并带有少量油污。施工废水收集后经隔油、沉淀处理后回用。 综合上述分析，施工单位在采取上述处理措施后，项目产生的施工废水可实现循环再利用，施工人员生活污水经化粪池收集处理后用于农肥，严禁直接排入地表水体，不会对区域环境造成不利影响。 1.3.3 施工噪声排放及治理措施 施工期噪声主要分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。本项目施工噪声主要是由施工机械所造成，且多为点声源：施工作业噪声主要是一些零星敲打声，装卸车辆的撞击声等；施工车辆噪声属于交通噪声。在上述施工噪声中，对环境影响最大的是施工机械噪声。施工噪声声源强度见表5-1所示 表5-1 施工期主要噪声及其声级值 单位：dB(A) 施工阶段 声源 声源强度 土石方阶段 挖土机 70～85 推土机 70～85 空压机 70～85 压缩机 70～85 大型载重机 80～85 装修、安装阶段 电钻 100～105 电锤 100～105 手工钻 100～105 底板与结构阶段 载重机 80～85 振捣器 100～105 从表中可以看出，在项目施工期使用的施工机械，如电锯、起重机、推土机等，其噪声值在70～105dB（A)之间。为实现厂界噪声达标排放，减少对周边声学环境敏感点的噪声污染，施工单位应做到： a .选用低噪设备，并有效采取隔声减振措施。 b .合理设计施工总平面图。在施工过程中要尽量将产生高噪声的作业点置于项目厂区中部，并尽量远离农户，从而有效利用场地的距离衰减作用，避免施工噪声对其产生影响。 c .文明施工。装卸、搬运钢筋、模具等严禁抛掷。 d.施工方应合理安排施工时间。将噪声作业尽量安排在白天进行，杜绝夜间（22:00-6:00）施工噪声扰民；如果工艺要求必须连续作业的强噪声施工，应首先征得环保局同意，并及时向周边村民进行公告。同时合理进行施工平面布局，以免发生噪声扰民。 e .合理安排工期，尽量缩短施工时间。 施工期噪声经过治理后，必须使施工期间的厂界噪声满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011)标准限值的要求，实现达标排放。 1.3.4 固体废物产生及治理 (1)排放源 施工期固体废物主要包括开挖土方、建筑垃圾、施工人员生活垃圾。 项目所在地地势差异较大，东高西低，施工过程中将较东南侧土壤往西北侧填平，无弃土产生；项目施工过程中产生的建筑垃圾（如铁质弃料、木材弃料等）约为1t/d；施工期生活垃圾，施工人员约50人，生活垃圾按0.5kg/人日计，产生量约为25kg/d。 (2)治理措施 环评要求施工单位在施工过程中须采取以下固废处置措施： ①建筑垃圾 施工现场应设置建筑废弃物临时堆场（树立标示牌）并进行防雨、防泄漏处理。施工生产的废料首先应考虑废料的回收利用，对钢板、木材等下角料可分类回收，交废物收购站处理；不能回收的建筑垃圾，如含石、砂的杂土等应集中堆放，定时清运到城建管理部门指定的倾倒地点处理，以免影响环境。对于施工产生的危险废物，如隔油沉淀池油污、机油桶等应分类标示，定期送往有危废处理资质的单位回收处置。为确保废弃物处置措施落实，建设单位或施工总承包单位在与建筑垃圾清运公司签订清运合同时，应要求承包公司提供废弃物去向的证明材料，严禁随意倾倒、填埋，造成二次污染。 ②生活垃圾 施工人员每日产生的生活垃圾应经过袋装收集后，由环卫部门统一运送到垃圾处理场集中处理，不可就地填埋，以避免对附近区域环境空气和水环境质量构成潜在的影响。 综上所述，施工单位严格落实了环评提出的上述措施后其施工固体废弃物可实现清洁处理和处置，不会造成二次污染。 1.3.5 生态环境及防治措施 由于施工区域面积相对较大，施工活动对地表生态有一定的影响。根据类似项目的建设经验，在项目建设阶段，施工活动对场地区域生态的不利影响在生物多样性、植被覆盖率、土地利用、水土流失等多个方面均有体现。 本项目可能发生水土流失的施工阶段主要是场区建设以及土石方开采。但结合本工程场地区域的环境生态现状，工程开工建设对施工场地区域环境生态带来的不利影响主要体现在土地利用方式的改变、植被的破坏和景观的影响三个方面。 (1)对土地利用方式的影响 施工期，评价区原有的农用地将全部消失，取而代之的是新的场区设施及临时交通运输道路。 (2)对植被的破坏 施工期在项目区内进行施工，占地范围内的农作物和荒草将被去除，导致场地内的植被覆盖率有所下降。从影响的种类看，这些植物都是广布种，没有稀有种。因此，施工对植物的影响只是引起数量的减少，不会造成物种的灭绝。从对区域生态影响分析，这种影响是局部的，不会带来区域生态影响。 这一时期由于占地损失的植被无法就地恢复，只能通过强化可绿化区域的植被功能进行异地补偿，也可以 通过加强垂直绿化和隙地绿化适当补偿，关键是补偿植被减少造成的生态功能损失。 (3)对景观的影响 本项目拟建地周边景观构成主要是农田、林地、乡道、民房等。本项目占用地为耕地。施工过程将造成一定的视觉污染。但是由于本项目施工期较短，且项目建设地地处丘陵定部，标高高出周边农户10~16m，且项目建设地四周有高大林木环绕，可以将施工期对景观的影响降低到最小。 环评要求施工单位采取以下防治措施： ●及时清运弃土，避免长时间堆放； ●减少堆存坡度，及时夯实回填土，临时土石堆场应以毡布覆盖，裸露地面进行硬化和绿化； ●在施工场地建排水沟，防止雨水冲刷场地，并在排水沟出口设置沉淀池，使雨水澄清后再外排； ●当基坑开挖深度超过场地地下水位埋深时，采取井点降水的办法，以避免出现基坑淹没等问题。委托专业技术队伍进行降水工程施工。 综上所述，施工单位项目须做好水土保持工作，则土石方阶段水土流失量很小， 对生态环境不会产生明显影响。 2 营运期工程分析 2.1 营运期工艺流程 本项目营运期主要进行有机肥生产，其生产工艺主要包括原料混合，堆肥发酵，转运二次发酵等工序。 本项目以城市生活污水处理厂的污泥为主要原料，按照适当的比例添加秸秆碎末、锯木面、食用菌渣和畜禽粪便后，改善污泥的透气、含水状况，经过微生物两次发酵后形成产品有机肥，产品少部分用于项目红线耕地的土壤改良，其余大部分有机肥外售。 污泥处理工艺流程如下图5-2所示： 图5-2营运期工艺流程及产物位置图 2.2 工艺流程简述 （1）搅拌混合 项目原料污泥（含水率75.8%）、少量畜禽粪便由罐车运输回来后直接将其倾倒进入搅拌池。项目其他生产原料包括食用菌渣、锯木面、秸秆碎末等，来自当地农民和秸秆碎末加工厂家，规格大约为0.5～5cm。将污泥与农作物废弃物（秸秆碎末、锯木面、畜禽粪便等）按照2:1的质量比例混合，同时添加适量微生物除臭剂、微生物菌剂，在搅拌池内使用装载机进行搅拌混合。由于污泥含大量水分，故本项目不需再加水调配。此工序产生恶臭气体和设备噪声。 原料运输：项目采用密闭罐车运输方式将污泥、粪便运输至拌料池，污泥、粪便不在厂区内暂存。环评要求：项目运输污泥的含水率必须小于80%；运输车辆及时喷洒除臭剂；车厢应全封闭防止恶臭逸散；必须做好防漏措施，不得出现“跑、冒、滴、漏”现象。 （2）一次发酵 原料搅拌混合后转至发酵池进行发酵（发酵过程中使用装载机进行翻堆，每天翻堆一次，一般循环7天左右）。各原料在发酵过程中因微生物生长代谢逐渐升高温度，可保持温度在50～60℃左右，不需要特别加温，此温度可有效杀灭病原菌、寄生虫卵和杂草种籽，并使水分蒸发。此段发酵时间为7天。此工序产生恶臭气体和设备噪声。 （3）二次发酵 在一次发酵结束后将物料转运至二次发酵区，进行二次发酵，（发酵过程中使用装载机进行翻堆，每天翻堆一次，此阶段持续21天左右），生成产品有机肥。此工序产生恶臭气体和设备噪声。 发酵原理：有机物的高温好氧实际上就是在添加的外源微生物的作用下进行好氧发酵的过程。在发酵过程中，粪便中的溶解性有机物透过微生物的细胞壁和细胞膜而被微生物吸收利用，非溶解性的大分子物质由微生物所分泌的胞外酶分解为小分子溶解性物质，再由细胞吸收利用。微生物通过自身的生命活动氧化、还原、合成等过程，把一部分被吸收的有机物氧化成简单的无机物，并释放出微生物生长活动所需要的能量，把另一部分有机物转化为生物体所必需的营养物质，合成新的细胞物质，于是微生物逐渐生长繁殖，产生更多的生物体和胞外酶，继续进行一系列的生化作用。通过高温的作用将有害病菌、草籽和虫卵等杀死，而高温复合菌随着温度的升高而繁殖速度越快，有机物首先得到降解，接着是纤维素和还原性物质，有机质基本形成。随着温度的降低，酶的作用逐渐消退，在降温的二次发酵阶段，最后被分解的是部分木质素，其降解物与死亡的微生物中的蛋白质结合形成腐殖酸等物质，至此发酵基本完成。 （4）产品去向 生产的有机肥产品少部分用于本项目红线范围内耕地土壤改良，其余大部分外售。 （5）土地耕种 项目对红线范围内除林地外的耕地进行耕种。项目红线范围耕地除建设用地30亩外，仍有约3000亩的土地属于基本农田。项目将不改变土地的利用性质，在基本农田范围内耕种白菜、莴笋、辣椒等经济作物，不在基本农田修建永久性建筑，不对基本农田做硬化处理。耕种聘用当地农民，不提供食宿。因此此工序无污染物产生。 2.3 运营期产生的主要污染物 运营期的污染因素主要有：职工产生的生活垃圾和生活污水；生产车间产生的恶臭气体；生产过程中各类设备产生的设备噪声等。 (1)废气 项目废气主要为恶臭气体（H2S、NH3）。 (2)废水 项目运营期间废水主要为生活污水、初期雨水、车辆冲洗废水。 (3)噪声 运营期间噪声以设备噪声为主，主要噪声源有装载机及挖掘机等。 (4)固废 本项目产生外售时不进行包装，由购买方来车装载产品运走，因此无废包装材料产生。本项目固体废物主要为员工生活垃圾和微生物智能滤床除臭系统。 2.4 物料平衡和水平衡 本项目物料平衡图见下图： 图5-3 项目物料平衡图 根据分析，本项目运营过程中用水为生活用水，采用桶装饮用水或地下水，项目用水量为0.3m3/d。 图5-4 水平衡图 2.5 主要污染物产生、排放及治理措施 2.5.1 废气 ⑴恶臭 本项目恶臭气体来源于运输过程、生产过程（含搅拌过程、一次发酵及二次发酵过程）。 项目发酵过程中主要为机械混合过程，堆肥原料为蓬松状态，中间伴随着发酵菌种等的有氧呼吸作用。发酵过程中，高温发酵菌种占主要作用，可进行剧烈的生物发酵，迅速繁殖，此过程中能够促进发酵物种迅速除臭，有效杀灭病毒、病菌、虫卵，实现无害化处理，并能遏制土壤病虫发生，该过程按下式进行： 纤维素的降解： 蛋白质的降解： 因原料污泥中含有少量的硫酸盐细菌，所以在发酵过程中伴随着硫酸盐细菌的新城代谢，其以硫酸盐为受体进行无氧呼吸作用，反应按下式进行： 碳酸盐细菌的无氧呼吸： 微生物在进行发酵过程中，主要利用自身新陈代谢产生的酶来进行催化反应，加速新陈代谢的进程，不需要加入其他物质。在发酵的过程中会产生少量的CO2、NH3、H2S、H2O等气体，其中CO2、H2O对环境不会产生大的影响；NH3、H2S属于恶臭气体，对区域环境产生一定的影响。恶臭气体产生源主要有： 运输过程产生恶臭 污泥运输过程不可避免的将发生自然发酵，但污泥在运输过程存储时间较短，运输沿途会有少量恶臭气体产生。 生产车间产生恶臭 本项目生产车间内的卸料搅拌过程、一次发酵及二次发酵过程均产生恶臭气体。 卸料搅拌过程：本项目不暂存污泥、畜禽粪便，以秸秆的量定污泥、畜禽粪便的量，污泥及畜禽粪便经密闭车辆运输进场后直接进入搅拌池，加入秸秆、菌包等辅料及微生物除臭剂就开始搅拌，此过程由于污泥流动加速恶臭气体的挥发，主要产生NH3、H2S。 一次发酵过程：污泥与其他原辅料搅拌混合后，便进入发酵池发酵，发酵温度50～60℃左右，持续时间为7天。在由于温度较高的原因，散发较多恶臭气体。 二次发酵过程：一次发酵结束后将物料转运至相邻的二次发酵池内，停留时间为21天，即可成为堆肥成品。期间采用装载机进行翻堆，采用风机进行鼓风。二次发酵是将前段未分解的易分解的和较难分解的有机物等进一步分解，使之变成比较稳定的有机物（如腐殖质等）从而得到完全腐熟的堆肥产品。在堆肥过程中，由于物料中含有N、S等元素，这些物质在堆料的局部或某段时间内的厌氧发酵会产生NH3、H2S等为主的恶臭物质。 治理措施： ①运输过程治理措施 a、污泥、牛粪运输过程中产生的臭气将对沿途的居民造成影响，因此，污泥、牛粪运输利用密闭罐车进行运输，防止臭气扩散对周围居民造成影响。 b、乡村公路紧接场区4m宽的道路，污泥、牛粪经罐车运输过来后直接进入搅拌池开始搅拌，不做暂存。 c、合理选择运输路线，尽量选择道路路况较好，且能避开途经的城市主城区等敏感区域的运输路线；避开交通高峰时段运输；污泥运输过程中，加强运输管理，运输过程中应进行全过程监控和管理，防止因暴露、洒落或滴漏造成的环境二次污染；严禁随意倾倒、偷排污泥，一旦发生泄漏等情况，立即采取紧急措施，处理泄漏的污泥，不对沿途环境造成污染。 d、污泥运输实行三联单制度，由污水处理厂出具单据，污水处理厂、运输车辆、污泥处置单位各执一联，签字、入账、对账。 ②生产车间治理措施 a、搅拌过程加入生物除臭剂。污泥搅拌时加入生物除臭剂（植物提取液），采用喷施的方式。生物除臭剂经过除臭剂微雾喷施装置，形成雾状，在空间扩散液滴的半径≤0.04mm。液滴具有很大的比表面积，具有很大的表面能，溶液的表面不仅能有效地吸咐空气中的异味分子，同时也能使被吸附的异味分子的立体构型发生改变，削弱了异味分子中的化合键，使得异味分子的不稳定性增加，容易与其他分子和植物液中的酸性缓冲液发生化学反应，最后生成无味、无毒的物质。硫化氢在植物液的作用下反应生成硫酸根离子和水；氨在植物液的作用下，生成氮气和水。除臭效率可达95%，不产生二次污染。 b、搅拌过程加入微生物菌剂。加入微生物菌剂，既有利于深度除臭也可使肥料具有降低土壤容重、提高土壤活性、强根壮根、遏制土传病害、提高作物产量和品质等功效。 c、生产厂房是密闭的彩钢房， 搅拌过程及两次发酵过程产生的所有恶臭气体由抽风机收集经管道进入一套微生物智能滤床除臭系统处理后排出。 微生物智能滤床除臭系统简介： 在生产厂房西侧外设置一套微生物智能滤床除臭系统，生产过程产生的恶臭气体经屋顶的管道，在微生物智能滤床除臭系统的的抽风机抽力作用下，被抽到屋外的除臭系统，除臭系统由循环水泵、预洗池喷淋塔、生物滤池、15米高排气筒组成。废气经过预洗池喷淋塔由顶部向下喷洒清水，然后经过生物滤池的微生物（微生物除臭剂）处理后经排气筒排出。具体原理详见下图。 图5-5 微生物智能滤床除臭系统原理示意图 采用处理措施后的达标情况分析： 本项目臭气的排放标准要求达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1无组织排放标准限值：H2S ：0.06mg/m3，NH3：1.5mg/m3，表2有组织排放标准限值H2S ：0.33kg/h，NH3：4.9kg/h。本项目气体收集效率不小于95%，废气净化措施总的处理效率不小于90%，设计风量不小于10000m3/h。 本项目源强：类比同类型有机肥制造项目，未添加生物除臭剂的情况下，生产车间H2S 、NH3的产生量为原料的0.001%、0.002%。项目污泥处理量为200000t/a，则生产车间H2S 、NH3的产生量分别为2t/a、4t/a。由此推算出未添加生物除臭剂的情况下H2S产生速率277.8g/h（0.2778kg/h），NH3产生速率555.6g/h（0.5556kg/h）。经生物生物除臭剂处理后（处理效率取95%），H2S 排放速率13.89g/h（0.01389kg/h），NH3排放速率27.78g/h（0.02778kg/h）。 表5-3 恶臭产生量处理量排放量一览表 污染物 产生量（t/a） 生物除臭剂 微生物智能滤床除臭系统 削减量 （t/a） 排放量 （t/a） 处理效率 处理后产生量（t/a） 收集效率 处理效率 有组织 无组织 H2S 2 95% 0.1 95% 90% 1.9855 0.0095 0.005 NH3 4 0.2 3.971 0.019 0.01 表5-4 恶臭有组织排放情况表 废气种类 排放参数 处理前 处理后 评价标准 达标情况 高度 (m) 排气 总量 m3/h 产生速率kg/h 产生浓度mg/m3 排放速率kg/h 排放浓度 mg/m3 排放 速率 kg/h 排放 浓度 mg/m3 H2S 15 10000 0.2778 27.78 0.0013 0.1319 0.33 / 达标 NH3 15 10000 0.5556 55.56 0.0026 0.2638 4.9 / 达标 表5-5 恶臭无组织排放情况表 污染物 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 标准（mg/m3） 是否达标 H2S 0.005 0.00069 0.069 0.06 达标 NH3 0.01 0.00139 0.138 1.5 达标 ⑵搅拌粉尘 项目在往搅拌池投加辅料过程会有少量粉尘产生。由于秸秆粒径较大（1cm~5cm），几乎不会产生粉尘，锯末和菌渣等较小粒径（0.2cm~0.5cm）的农作物废弃物在投料时可能产生少量粉尘。但由于小粒径农作物废弃物含量较少，且由于项目投加过程按照污泥—秸秆—污泥的程序交叉投加，污泥含水量较大，因此可有效抑制粉尘的产生。且生产厂房为封闭式厂房，产生的少量粉尘将大部分自然沉降在车间内部，几乎不会逸出车间外部导致粉尘无组织排放。 治理措施： a、加料过程中，严格按照污泥—秸秆—污泥的程序交叉投加，以减少粉尘产生量。 b、生产厂房做到勤打扫，避免二次扬尘。 综上，本项目废气产生及排放量见下表。 表5-6 废气产生排放情况一览表 名称 污染源 产生量 治理方式 排放量 恶臭 污泥运输 少量 密闭运输、合理路线 厂区四周绿化带，形成天然屏障 H2S：0.0145t/a NH3：0.029t/a 生产车间 H2S：2t/a NH3：4t/a 除臭剂、密闭厂房、微生物智能滤床除臭系统 粉尘 搅拌粉尘 少量 自然沉降 / 2.5.2 废水 本项目废水主要有：生活污水、车辆冲洗废水、初期雨水。 ⑴生活污水 项目共有员工10人，员工均为附近居民，本项目不设置食堂和宿舍，员工饮用水使用桶装饮用水。根据《建筑给水排水设计规范》，职工生活用水按照30L/d·人计算，则职工生活用水量为0.3m3/d，产污系数按照80%计，则职工生活污水产生量为0.24m3/d，72m3/a。生活污水主要污染物COD：400mg/L，NH3-N：40mg/L。 治理措施及排放分析：本项目产生的生活污水经20 m3化粪池收集处理后用于项目耕地农肥，不外排。 ⑵车辆冲洗废水 本项目污泥的进厂运输由污水处理厂负责，因此污泥运输车辆不会在本项目 厂区内进行过多停留和清洗；本项目设备中的装载机及挖掘机在生产车间内部进行作业，无需清洗；只有负责成品转运的4辆货车需定期冲洗。按照每辆货车每10天清洗一次，用水标准为150L/辆·次，则车辆冲洗用水量为18t/a，0.6 t/次。冲洗废水主要污染物为SS，类比同类工程，SS浓度为3000mg/L。 治理措施：车辆冲洗废水经2 m3隔油沉淀池进行预处理后，进入化粪池收集用于项目耕地农肥，不外排。 ⑶初期雨水 考虑厂区内部道路可能会有污泥洒落，因此设置初期雨水收集池对项目厂区硬化路面范围的初期雨水进行收集和处理。 治理措施及排放分析： 沿着厂区硬化路面边缘设置雨水沟，初期雨水经雨水沟导流到初期雨水收集池，然后进入化粪池处理后用作农肥，不外排。 初期雨水收集池设计： 简阳市年平均降雨量882.9mm。降雨时集中在6～9月，雨量达644.3mm，占全年的72.8%。 暴雨强度与雨水流量计算公式： q:暴雨强度 L/s.hm2。 P:重现期，无量纲。本项目取10年。 t：降雨历时，本项目取15分钟。 Q——雨水流量 L/s。 q——暴雨强度 L/s.hm2。 F——汇水面积(公顷hm2)，本项目汇水面积约1160 m2 Ψ——为径流系数（混泥土路面取0.9）。 根据公式采用环评计算工具计算得到Q=26.68L/s，本项目前15分钟初期雨水量约24m3，则初期雨水收集池总容积不小于30m3。 表5-7 废水产生排放一览表 名称 污染源 产生量 治理措施 排放量 生活污水 员工 0.24m3/d，72m3/a 新建1个20m3的化粪池对生活污水进行收集后用作农肥 不排放 冲洗废水 运载车辆 0.6 t/次， 18t/a 隔油池+化粪池处理后用于农肥 不排放 初期雨水 厂区道路 24 m3/次 新建一个30m3初期雨水收集池收集初期雨水，然后进化粪池处理后用作农肥 不排放 2.5.3 地下水 （1）地下水污染因素分析 结合项目特点，本项目在运行期间可能造成地下水污染的因素主要表现在： ①污泥含水率过高，拌和过程中，未加入辅料前，含水率过高导致产生渗滤液，渗滤液下渗导致地下水体受到污染。 ②污泥与秸秆、畜禽粪便等混合好后，在发酵池发酵，可能会产生少量渗滤液下渗导致地下水体受到污染。 ③搅拌池、一次发酵池及二次发酵池防渗层破损，可能产生少量渗滤液下渗导致地下水体受到污染。 ④化粪池及初期雨水收集池防渗层损坏等造成地下水污染。 ⑤危险废物暂存区防渗层损坏等造成地下水污染。 （2）地下水污染措施分析 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）防渗分区原则，划分区域如下： 重点防渗区：生产车间各池体及地面、危废暂存间、隔油池；采用黏土铺底，再在上层铺设防渗混凝土，使等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s。 一般防渗区：化粪池、厂区道路、初期雨水收集池及雨水沟等，采取一般防渗措施，满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s。 表5-8 项目各区域分区防渗措施一览表 防渗分区 设施内容 措施 重点防渗区 生产车间（内部的各池体及车间地面） 防渗等级P8级别的防渗混凝土， 等效黏土防渗层Mb≥6.0m， K≤10-7cm/s 危废暂存间 隔油沉淀池 一般防渗 初期雨水收集池 防渗等级P6级别的防渗混凝土， 等效黏土防渗层Mb≥1.5m， K≤10-7cm/s 化粪池 厂区道路 综上所述，在采取上述防渗措施后，本建设项目对区域地下水不会造成明显影响。 2.5.4 固体废物 本项目运营期，固体废物主要为生活垃圾、微生物智能滤床除臭系统废料。 ⑴生活垃圾 生活垃圾主要来源于职工在日常办公过程中，项目劳动定员10人，年工作300天，生活垃圾产生量按照0.5kg/人·天计，则生活垃圾产生量1.5t/a。通过在厂区内设置垃圾桶收集后定期由环卫部门及时清运至垃圾处理厂进行处置。 ⑵微生物智能滤床除臭系统废料 本项目生产车间产生的恶臭气体经过微生物智能滤床除臭系统处理，该系统的组成部分生物滤池中间铺设了秸秆、壳渣等物质承载微生物除臭剂。该微生物除臭剂有一定的使用期限，需定期更换。更换下来的废料，年产量约5t/a。该部分废料由环卫部门清运至垃圾处理厂进行处置。 ⑶废矿物油及含矿物油物质 项目机械设备及运输车辆运行和检修时会产生少量的废机油，及含机油的物质，均属于危险废物（危废类别为HW08，废物代码为900-249-08）。根据类比，废矿物油及含矿物油物质年产量约0.5t/a。 拟采取措施：新建危废暂存间一间，占地面积 10m2。本次环评要求建设单位对危废暂存间做重点防渗处理，防渗要求：等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照 GB18598 执行。同时危废暂存间必须做好“三防”措施。 危险废物收集和暂存要求： ①按废弃物类别配备相应的收集容器，容器不能有破损、盖子损坏或其它可能导致废弃物泄漏的隐患。废弃物收集容器应粘贴危险废弃物标签，明显标示其中的废弃物名称、主要成分与性质，并保持清晰可见。 ②危险废弃物应严格投放在相应的收集容器中，严禁将危险废弃物与生活垃圾混装。 ③危险废弃物收集容器应存放在符合安全与环保要求的专门场所及室内特定区域，要避免高温、日晒、雨淋，远离火源。存放危险废弃物的场所应张贴危险废弃物标志、危险废物管理制度、危险化学品及危险废物意外事故防范措施和应急预案、危险废物储存库房管理规定等。 ④一般废物储存场所和危险废弃物储存场所应保持5米以上距离。 ⑤建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固的防渗材料建造。 危险废物转运和处理： ①危险废弃物在转运时必须提供危险废弃物的名称、主要成份、性质及数量等信息，并填写车间危险废弃物转移联单，办理签字手续。 ②由有资质的公司定期统一清运，严格按照《危险废物转移联单管理办法》对危险废物进行转移处置。 ③项目建设单位须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 危险废物管理制度： ①危险废物的收集、暂存、转移、综合利用活动必须遵守国家和地方有关规定。 ②危险废物的容器和包装物以及收集、暂存、转移、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。 ③对危险废物暂时贮存场所要加强管理，定期巡检，确保危险废物不扩散、不渗漏、不丢失等。 ④制定危险废物管理计划，并向区环境保护部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 ⑤禁止向环境倾倒、堆置危险废物。 ⑥禁止将危险废物混入非危险废物中收集、暂存、转移、处置。 危废暂存间环境管理要求： ①地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 ②基础必须进行重点防渗；衬里放在一个基础或底座上，衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围，衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。 ③设计建造径流疏导系统，保证暴雨不会流到危险废物堆里。 ④危险废物暂存间必须防风、防雨、防晒、防渗、防腐。 各类固体废物具体的处置措施见表5-9。 表5-9 固体废物处置一览表 类别 污染物名称 产生量（t/a） 类别 处理方法 固体废物 生活垃圾 1.5 一般固废 垃圾桶收集后定期由环卫部门及时清运至垃圾处理厂进行处置 微生物智能滤床除臭系统废料 5 一般固废 定点收集后由环卫部门及时清运至垃圾处理厂进行处置 废矿物油及含油物质 0.5 危废 危废暂存间，交由有资质单位处置 2.5. 5 噪声 本项目运行期间产生的噪声主要来源于装载机及挖掘机、搅拌机等，经类比分析，项目噪声声源强度介于80～95dB(A)，项目各类主要产噪设备噪声产生情况见下表。 表5-10 主要设备噪声源强 序号 设备名称 数量 声源强度 dB（A） 1 装载机 1台 85～95 2 挖掘机 2台 85～95 3 运输车 4台 85～90 4 搅拌机 1台 80～90 为有效降低设备噪声，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，环评建议采取的措施如下： ① 设备选型上应选用先进的、噪音低、震动小的生产设备，安装时采取台基减震、橡胶减震接头以及减震垫等措施； ② 合理布置产噪设备，企业在布设生产设备时，尽量将高噪声设备集中摆放，置于厂房内合理位置，以有效利用噪声距离衰减作用； ③ 合理安排生产时间，项目仅昼间生产，夜间不生产。 2.5.6 土壤污染及控制措施 本项目污染物质可以通过多种途径进入土壤，主要类型有以下四种： （1）水污染型：拟建项目初期雨水和生活污水不能做到有效收集或事故状态下直接排放，或发生泄漏，致使土壤受到无机盐、有机物和病原体的污染。 （2）固体废物污染型：拟建项目污泥、生活垃圾等在运输、贮存或堆放过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接地影响土壤。 （3）地下水污染型：拟建项目生产区防渗层破损，导致污泥渗滤液透过防渗层污染土壤。 （4）用于项目耕地内土壤改良的有机肥的质量不达标，从而造成耕地范围土壤污染。 土壤污染控制措施： （1）控制拟建项目“三废”的排放。大力推广闭路循环、清洁工艺，以减少污染物质；控制污染物排放的数量和浓度，使之符合排放标准和总量要求。 （2）生产区防渗层采用优良质量的材料铺设，且定期检查防渗层的完好程度，发现破损及时修复。 （3）厂内设置初期雨水收集池，初期雨水收集池的容积应确保强降雨天气下产生的初期雨水能有效收集且不外溢。化粪池和初期雨水收集池内的污水及时回用，避免外溢。 （4）做好产品的质量监控，确保产品达标后再出厂和用于项目红线范围内土地改良。 （5）做好监测计划，定期对土壤进行监测，发现指标超标，项目立即停止生产，报告相关环保部门，积极采取应急对策。 （6）认真落实《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31 号）中的总体要求、工作目标，保障农业生产环境安全，强化未污染土壤保护，严控新增土壤污染，加强污染源监管，做好土壤污染预防工作。 2.5.7 生态影响与水土流失及控制措施 项目生产区建设的彩钢房及办公区等将改变该区域的生态环境，但是该区域使用的为一般农田，厂区空地将进行适当绿化能有效减缓对生态环境的破坏。项目耕种区使用基本农田，建成后会种植经济作物，这对原本的农业生态系统未产生影响。 项目建设后，项目区建设过程中产生的弃渣等得到有效处置，项目区在场界周围、隔离带进行了绿化，绿化率将达到 5％左右。通过采取各种水土保持措施，使原有水土流失状况得到基本控制，项目区范围及其周围地区的环境生态质量得到明显改善。因此，项目区建设完成后，其配套的水土保持设施也同时发挥作用。运营期对区域生态环境的影响主要表现在土地利用方式的改变、景观的变化等方面。 ⑴土地利用的变化 项目建成后，项目生产区原有的土地功能将发生变化，其原有的农用地等变为新的本项目建设用地。整个生产区内的土地利用类型主要分为绿化用地、生产用地等 2 个类型。 ⑵植被和绿化 项目建成后，对可绿化的区域进行绿化，以当地的适宜树种为主，增加物种的多样性，以改善环境，美化厂区。绿化要求一定的乔、灌、草的比例，在可绿化的地段种植适合生长的乔木、灌木和花草。绿化树种遵循“适地适树”的原则，使用本地适生树种为基调树种和骨干树种，丰富厂区景观。 ⑶水土流失预测 项目生产区建设完成后，因施工破坏而影响水土流失的各种因素在各项水土保持措施实施后逐渐消失，并且随着时间的推移各项措施的水土保持功能日益得到发挥，生态环境将逐步得到恢复和改善，水土流失量逐渐减小直至达到新的稳定状态。 在运营期间，必会造成一定的水土流失，但通过合理的水土保持布局及措施，且加强重点防护区的保护，可使水土流失的危害降到最低程度，使项目区及周边地区的生态环境得到有效的改善。运营期，绿化面积达到 8%，水土流失治理率达到 95%，水土流失相比施工期减少。 ⑷景观结构与功能变化 项目生产区建成后，景观结构将发生变化，原有景观大部分将不复存在。项目生产区由原来的农用地变为项目生产厂区的景观。结合土地利用结构的变化，项目生产区建成后评价区的景观结构由绿化用地、生产用地等 2 个类型组成， 其中道路属廊道景观，包括场内干道、人行道两侧绿化带。 本项目建成后，绿化率较高，对周围景观环境不会造成较大影响，因而，本项目建成后对周围的景观结构和功能有一定的改善作用。 生态影响治理措施： ①为减少运营期对植物的影响，施工中要尽量保护好周围的植被，运营过程要尽量实施绿化工程，最好与工程同步进行。 ②生产区的建设用地只占用一般农田，严禁对周边的林地进行占用和破坏。 ③在工程完成后，要及时进行绿化建设，在物种配置时异地要选择适合当地的树种，注意乔、灌、草的结合，既要考虑生态功能，又要考虑美观生态价值。 ④为美化环境，工程建成后，将建筑垃圾及时清运，平整弃土，植树造林。通过增加场区的绿化面积，包括整个场区的美化和立体绿化，可将场区与周围环境进行绿色隔离。 ⑤将靠近三星河及后河一侧的耕地划为限值施肥区，加强此区域的耕作管理，减少此区域的有机肥使用频率和农药使用频率， 加强土壤监测管理。 水土保持措施 根据本工程建设特点和项目区水土流失现状，在水土流失防治分区的基础上，统筹部署水土保持措施。做到工程措施、植物措施和临时措施相结合，重点治理与综合防护相结合，治理水土流失和恢复、提高土地生产力相结合，确保项目建设期和生产运行期不造成新的水土流失，并有效治理项目区原有水土流失。 根据本工程水土流失预测结果，工程建设期确定道路区及坡度大于25度的坡地作为重点防治区域，并对其余工程区域的水土流失进行有效防治。 道路区水土防治措施：工程措施包括道路排水沟措施，植物措施为道路两侧植物防护，临时措施为表土剥离、临时排水沟和临时种草防护。 坡度大于25度的坡地水土防治措施：此部分坡地不得开垦。 工程运行期间由于占地面积较大等容易产生水土流失，因此本方案建议在工程运行期间采取必要的水土保持措施以减少水土流失；土料、污泥在运送过程中应对表面进行覆盖，防止运输过程中造成水土流失。

项目主要污染的产生及预计排放情况                       （表六）

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生情况 | 治理措施 | 排放情况 | 标准 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工期 | 施工设备 | CO、NOx、SO2、烟尘 | 少量 | 施工设备维护 | 无组织排放 | / | 达标 |
|  |  | 运输车辆、土方挖掘等 | 扬尘（TSP） | 少量 | 湿法作业等 | ≤1.0mg/m3 | 1.0mg/m3 | 达标 |
|  | 营运期 | 生产车间 | H2S | 0.2778g/h 2t/a | 厂房密闭、微生物除臭剂、微生物智能滤床除臭系统、绿化带屏障 | 有组织、无组织均达标排放 | 有组织：0.33kg/h 无组织：0.06mg/m3 | 达标 |
|  |  |  | NH3 | 0.5556g/h 4t/a |  |  | 有组织：4.9kg/h 无组织：1.5mg/m3 | 达标 |
|  |  |  | 搅拌粉尘 | 少量 | 自然沉降 | 无组织排放 | / | 达标 |
| 地表水 污染物 | 施工期 | 生活污水 | 1.6m3/d | 依托当地民房现有污水处理设施（化粪池）收集后用作农肥，不外排 |
|  |  | 施工废水 | 少量 | 经隔油、沉淀处理后回用，不外排 |
|  | 营运期 | 生活污水 | 0.24 m3/d | 20m3化粪池收集处理后，用作农肥，不外排 |
|  |  | 车辆 | 冲洗废水 | 18t/a，0.06 t/d | 冲洗废水经隔油沉淀池预处理后，进入化粪池预处理后用于农肥，不外排 |
|  |  | 厂区硬化路面 | 初期雨水 | 少量 | 沿着厂区硬化路面边缘设置雨水沟，初期雨水经雨水沟导流到初期雨水收集池（30m3），然后进入化粪池处理后用作农肥，不外排 |
| 固体 废物 | 施工期 | 施工活动 | 建筑垃圾 | 1t/d | 堆场防雨防渗、分类回收，定时清运，危废（隔油沉淀污泥）则交危废单位处置 | / | 达标 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 25kg/d | 环卫部门收集清运至垃圾处理厂 |  |  |
|  | 营运期 | 施工人员 | 生活垃圾 | 1.5t/a | 环卫部门收集清运至垃圾处理厂 |  |  |
|  |  | 微生物智能滤床除臭系统 | 生物废料 | 5t/a | 环卫部门收集清运至垃圾处理厂 |  |  |
|  |  | 机械设备及车辆维护 | 废矿物油及含矿物油物质 | 0.5t/a | 交由有资质单位处理 |  |  |
| 噪声 | 施工期 | 施工设备 运输车辆 | 噪声 | ≤105dB（A） | 低噪设备、合理布局、文明施工 | ≤70dB， 夜间不施工 | 昼间70dB，夜间55dB | 达标 |
|  | 营运期 | 设备噪声、运输车辆 | 塞河北噪声、交通噪声 | ≤95dB（A） | 低噪设备、合理布局、合理生产、 | ≤60dB， 夜间不生产 | 昼间60dB，夜间50dB | 达标 |
| 主要生态影响： 本项目选址于四川省成都市简阳市平窝乡酸枣村、古佛庵村，石钟镇石王村，项目所在区域不涉及野生动植物，无珍惜保护植物。项目营运不会对区域生态环境产生明显不良影响。 |

环境影响分析                                           （表七）

施工期环境影响分析： 本项目计划2019年6月开始建设，预计2019年7月底建成投产，施工期为2个月。 施工期的环境污染主要来自施工机械的噪声、建筑扬尘、建筑垃圾及挖方产生的弃土、植被破坏造成的生态破坏以及建筑施工人员少量生活污水和生活垃圾。各污染要素的环境影响简要分析如下： 1 大气环境影响分析 1.1 扬尘影响分析 施工过程中，环境影响最大的环节为挖土、填方和车辆运输。 据经验公式，当工程挖土方量为400t/d时，其扬尘对环境浓度的贡献较大，一般其影响范围在500m左右，近距离TSP浓度超过二级标准几倍至十几倍，但在600m左右均可达到二级标准。施工期应禁止在风速较大时挖方，以减小起尘量。 施工期车辆运输产生的扬尘是另一重要污染源。车辆洒落尘土的一次性扬尘污染和车辆运行时产生的二次扬尘污染，均会对环境产生明显不利影响。从车辆运输角度分析，该项目施工期间，由于外运量较小，在加强车辆运输管理的情况下，扬尘的产生量不大。 项目临时土石堆场应以毡布覆盖，裸露地面进行硬化和绿化，施工场地内限制施工车辆行驶速度，对车辆行驶路面进行洒水抑尘，车胎冲洗后上路，并在风力大于4级时停止开挖，则项目施工期产生扬尘对环境空气质量影响较小，但仍会增加局部 TSP浓度。 为了降低扬尘产生量，减少施工扬尘对环境敏感点的影响，保护大气环境，施工单位在后续施工中需采取大风天不施工、限速行驶、勤洒水、排水沟渠，严格落实六必需、六不准原则。 在项目施工期，对扬尘严格采取了上述防治措施后，其浓度可得到有效控制，可实现达标排放。 1.2 废气 该项目施工期间废气主要来自于施工机械和车辆运输产生的燃油废气，其产生量较小，属间断性、分散性排放、基本可不考虑其影响。此外，装饰工程产生的扬尘，具有量小、点多、面广的特点，主要影响装修人员身体健康，应采取佩戴防尘口罩等，并保证装修空间的通风性良好。 采取以上防护措施后，厂界外扬尘浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值的要求，可减轻工程建设对施工区域近地面环境空气质量的影响。 2 地表水环境分析 根据工程分析，本项目施工期产生施工人员生活污水1.6m³/d。以上生活污水依托当地居民房现有污水处理措施(化粪池)收集后用于农肥，不外排。施工期产生的少量施工废水建设单位在建筑施工现场开挖修建临时隔油沉淀池，对于施工废水进行隔油、沉淀除渣处理后循环使用，严格做到不外排。 因此，本项目生活污水、施工废水均不排入地表水环境，故不会对项目所在区域地表水环境造成直接影响。 3 声环境影响分析 3.1 项目噪声源分析 施工期主要分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。本项目机械噪声主要由施工机械噪声所造成，如挖土机等多为点源噪声；施工作业噪声主要是一些零星敲打声、装卸车辆的撞击声等；施工车辆噪声属于交通噪声。在上述施工噪声中，对环境影响最大的是施工机械噪声。施工噪声声源强度介于70-105dB(A)。 3.2 噪声对环境的影响预测 主要噪声源以半球形向外辐射传播，仅考虑声源的距离衰减值，其衰减模式为： 式中：LA(r)——距声源 r 米处的声级值，dB(A)； LA(r0)——距声源 r0 米处的声级值，dB(A)； r——距声源的距离，m。 叠加公式为： 施工期噪声预测结果见表 7-1 表 7-1 土建施工噪声预测结果表 单位：dB(A) 噪声源强值 预测距离（m） 备注 10 20 25 50 100 150 200 土石方 85 65 59 57 51 45 41.5 39 以施工期最强噪声值预测 装修 105 85 79 77 71 65 61 59 3.3 施工噪声影响分析 为降低施工噪声对外界的影响，环评建议需增设的噪声控制措施： 在结构和装修阶段，对建筑物外部采取围挡，减轻施工噪声对外环境的影响。 建设单位应要求施工单位所使用的主要施工机械应为低噪声机械设备，并及时维修，并按照操作规程使用各类机械。 加强施工噪声管理，在不影响施工的前提下，尽量将对高噪声的机械设备采取降噪措施。同时加强高噪声设备的维修管理，保证其正常运行，减少设备在非正常运营时产生的噪声。加强车辆管理，控制车辆噪声，以减轻交通噪声对周围环境的影响。 合理安排施工时间，夜间22时至凌晨6时必须禁止使用强噪声施工机械，尽量安排在白天施工，并避开人群休息时间，以避免噪声扰民。 制定科学的施工计划，如果工艺要求必须连续作业的强噪声施工，应首先征得环保局同意，并及时向周边村民进行公告。同时合理进行施工平面布局，以免发生噪声扰民。 装卸等严禁抛掷。 本次环评要求，本项目施工期间的厂界噪声必须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011)标准的要求。 施工期噪声影响是暂时性的，在采取相应的管理措施后可降至最低，并随着施工期的结束而消失。 4 固废环境影响分析 施工过程中产生的开挖土方全部用于低侧工程回填、调整低侧场地标高；建筑垃圾部分回用，部分清运到管理部门指定的倾倒地点处理；施工人员每日产生的生活垃圾应经过袋装收集后，由环卫部门统一运送到垃圾处理场集中处理；严禁施工单位将施工固废丢弃在地表水体。 施工单位须与已办理垃圾准运证的单位或个人签订垃圾建筑固废清运合同，并签订防止车辆运输洒漏责任书；施工单位对建筑工地周边道路洒漏的渣土及时进行湿法清扫。项目建设完工后，施工单位应在三十日内将建筑垃圾全部清除，并报经环境卫生行政管理部门验收。 综上所述，施工单位采取上述处置措施后不会造成施工固废对环境的二次污染， 施工固废对区域环境影响较小。施工期只要建设单位对固体废弃物采取有围栏覆盖措施的堆放场地和设施，分类存放，加强管理，及时清运，则固体废弃物对周围环境影响较小。 5 水土流失影响分析 施工过程中造成场地内土质结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失。施工时对临时弃土堆场采取修建挡土墙、排水沟、覆盖塑料布等措施，并对施工期间产生的弃土及时回填，可有效防止水土流失。施工场地内应设置专门的雨水导流渠，防止因雨水冲刷造成水土流失。施工场地四周修建围护结构，及时清运弃土，夯实回填土、施工采用硬化路面、在施工场地四周建立排水沟渠等预防措施后，项目施工期场地水土流失量不会太大，对环境影响不大。 本项目施工期环境影响大多为短暂的，随着施工期结束，环境影响可逐步消除。

运营期环境影响分析： 1 大气环境影响分析 根据工程分析可知，项目废气产生主要为污泥运输、生产过程(污泥搅拌、污泥发酵)等阶段产生的恶臭；搅拌过程产生的少量粉尘。 本项目污泥运输采用密闭罐车运输，尽量选用省道等沿途居民较少的路线，运输车辆在使用前后仔细检查，使用过程中祥加管理，运输过程防止跑冒滴漏等现象发生，一旦遇到紧急情况，立刻采取紧急措施，根据以上措施运输废气对沿途居民的影响较小。生产过程产生恶臭气体经生物除臭剂及微生物智能滤床除臭系统处理后通过15m高排气筒排放，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。 1.1 大气影响预测 1.1.1 评价等级判断 1.1.1.1 评价工作分级方法 本项目根据废气排放特点，着重对生产车间产生恶臭气体进行分析，确定臭气预测因子为：H2S、NH3。H2S无组织排放速率0.00069kg/h，NH3无组织排放速率0.00139kg/h。本次大气环境影响预测采用《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018 推荐模式清单中的AERSCREEN模型进行预测，计算各预测因子最大落地地面浓度值。 根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）中推荐的大气评价工作等级划分原则，选择1-3种主要污染物，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi。计算公式如下： Pi=Ci/C0i×100% 式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。 根据HJ2.2-2018中C0i的选取原则，H2S、NH3的空气质量评价标准按照HJ2.2-2018附录D表D.1中的参考限值选取，故H2S、NH3的评价标准为0.01 mg/m3、0.2 mg/m3。 大气环境影响评价工作级别判定如下表： 表7-2 大气环境影响评价工作等级 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≥10% 二级评价 1%≤Pmax＜10% 三级评价 Pmax＜1% 1.1.1.2 估算模型参数 表7-3 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 35 最低环境温度/℃ -5.9 土地利用类型 农用地 区域湿度条件 中等湿度气候 是否考虑地形 考虑地形 □是 ■否 地形数据分辨率 / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 ■否 岸线距离/km / 岸线方向/° / 1.1.1.3 估算模型计算结果 表7-4 H2S预测结果表 距离中心下风向距离 D（m） 下风向预测浓度 Ci/（mg/m3） 浓度占标率 Pi/% 10 2.92×10-4 2.92 50 4.46×10-4 4.46 100 5.80×10-4 5.80 120（最大落地浓度距离） 5.88×10-4 5.88 150 5.77×10-4 5.77 200 5.31×10-4 5.31 300 4.35×10-4 4.35 400 3.97×10-4 3.97 500 3.62×10-4 3.62 600 3.30×10-4 3.30 700 3.02×10-4 3.02 800 2.78×10-4 2.78 900 2.57×10-4 2.57 1000 2.38×10-4 2.38 1100 2.23×10-4 2.23 1200 2.11×10-4 2.11 1300 2.00×10-4 2.00 1400 1.90×10-4 1.90 1500 1.81×10-4 1.81 1600 1.73×10-4 1.73 1700 1.66×10-4 1.66 1800 1.62×10-4 1.62 1900 1.56×10-4 1.56 2000 1.50×10-4 1.50 2100 1.44×10-4 1.44 2200 1.39×10-4 1.39 2300 1.35×10-4 1.35 2400 1.30×10-4 1.30 2500 1.26×10-4 1.26 标准值（mg/m3） 0.01 下风向最大浓度（mg/m3） 5.88×10-4 下风向最大浓度距离（m） 120 最大占标率（%） 5.88 表7-5 NH3预测结果表 距离中心下风向距离 D（m） 下风向预测浓度 Ci/（mg/m3） 浓度占标率 Pi/% 10 5.89×10-4 0.29 50 8.99×10-4 0.45 100 1.17×10-4 0.58 120（最大落地浓度距离） 1.18×10-4 0.59 150 1.16×10-4 0.58 200 1.07×10-4 0.53 300 8.75×10-4 0.44 400 8.00×10-4 0.40 500 7.29×10-4 0.36 600 6.65×10-4 0.33 700 6.09×10-4 0.30 800 5.61×10-4 0.28 900 5.18×10-4 0.26 1000 4.80×10-4 0.24 1100 4.49×10-4 0.22 1200 4.25×10-4 0.21 1300 4.03×10-4 0.20 1400 3.82×10-4 0.19 1500 3.64×10-4 0.18 1600 3.48×10-4 0.17 1700 3.34×10-4 0.17 1800 3.26×10-4 0.16 1900 3.14×10-4 0.16 2000 3.02×10-4 0.15 2100 2.91×10-4 0.15 2200 2.81×10-4 0.14 2300 2.71×10-4 0.14 2400 2.62×10-4 0.13 2500 2.54×10-4 0.13 标准值（mg/m3） 0.2 下风向最大浓度（mg/m3） 1.18×10-4 下风向最大浓度距离（m） 120 最大占标率（%） 0.59 根据上表估算可知，本项目所产生的污染物最大占标率均小于10%，最远距离D10%为120m。根据评价等级判断标准，计算结果的评价等级为二级。因此，确定本项目大气环境影响评价工作级别为二级。 1.1.2 预测分析 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，只需对污染物排放量进行核算。已按照要求对污染物排放量进行了核算。 由AERSCREEN估算模式计算结果显示，项目排放的大气污染物（H2S、NH3）的最大落地浓度，远远小于评价标准，贡献值很小。 因此，本项目大气污染物（H2S、NH3）经处理后排放，对评价范围内的大气环境影响较小，不会改变评价范围内的大气环境功能，不会对评价范围内的环境保护目标造成明显影响。 1.2 防护距离的划定 本项目无组织排放废气H2S无组织排放速率0.00069kg/h，NH3无组织排放速率0.00139kg/h。 表 7-6 无组织排放废气情况一览表 污染物 排放方式 排放量 排放速率 H2S 无组织 0.005kg/a 0.00069 kg/h NH3 0.01kg/a 0.00139kg/h 1.2.1 大气防护距离 根据环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的大气环境防护距离计算程序计算出本项目主要大气污染物无组织排放均无超标点，即可不设置大气环境防护距离。 1.2.2卫生防护距离 ⑴计算模式 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91)中7.4条规定，无组织排放有害气体的产生单元（生产厂房）与居民之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中：Qc——有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）； Cm——标准浓度限值（mg/m3）； L ——所需卫生防护距离（m）； R ——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m），根据该生产单元占地面积（m2）计算r=(S/π)0.5 A、B、C、D——卫生防护距离计算系数（无因次），根据建设项目所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从表1中选取。 根据GB/T13201-91的规定（卫生防护距离在100m以内，级差为50m；超过100m但小于1000m时，级差为100m；超过1000m以上时，级差为200m）将卫生防护距离的计算结果取整。 表7-4 卫生防护距离计算系数表 ⑵执行标准 本评价执行《环境影响评价导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1中氨和硫化氢1h浓度标准，氨：0.2mg/m3，硫化氢：0.01 mg/m3。 ⑶计算结果 本项目以生产车间为无组织排放源，计算卫生防护距离。计算结果见下表。 表7-7 卫生防护距离计算结果表 面源几何参数（m） 污染物 排放源强（kg/h) 标准限值 (mg/m³) 计算结果 取值 (M) 名称 高度 宽度 长度 生产车间 6 60 140 H2S 0.00069 kg/h 0.01 1.087 50 NH3 0.00139kg/h 0.2 0.057 50 根据GB/T13201-91中7.5规定：无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离应该高一级。本项目按NH3和H2S 两种污染物计算得出的卫生防护距离均为50m，因此最终的卫生防护距离应提高一级为100m。因此，确定本项目以生产车间为边界开始设置100m的卫生防护距离，卫生防护距离内现有23户住户，建设单位承诺与卫生防护距离内的村民签订房屋租赁协议，以租赁形式实现村民迁居防护距离外。为了加强恶臭气体的环保管控，本次环评将生产车间边界100m~200m范围设置为管控区域，管控区域内的不得新增医院、学校及人居等环境敏感目标。 同时环评要求在本项目卫生防护距离范围内，不得建设医院、学校、人群聚集点等环境敏感目标，对卫生防护距离内现有的居民进行安置，将现有民房租赁成为项目内部用房。本项目在运行时，必须严格环境管理，将恶臭气体无组织排放控制在排放标准范围内，确保恶臭气体无组织排放不对周边环境造成影响。 通过上述措施分析，大气污染对环境影响较小。 2 地表水环境影响分析 本项目生产过程无生产废水产生（污泥含水蒸发损失），只有少量的员工生活污水、车辆冲洗废水和初期雨水。员工生活污水经化粪池收集处理后用于农肥，不外排；现场设置雨水沟收集厂区初期雨水至初期雨水收集池，然后经化粪池收集处理后用于农肥，不外排；车辆冲洗废水经隔油沉淀池进行预处理后经化粪池收集处理后用于农肥，不外排。 本项目生活污水、车辆冲洗废水和初期雨水产生量较少，经有效收集处理后，最终用于农灌，不外排，对地表水环境影响较小。 3 声环境影响分析 3.1 噪声源强 本项目噪声源于粉碎机、装载机及微耕机等。主要产噪设备见下表。 表7-8 主要设备噪声产生情况 序号 设备名称 数量 声源强度 dB（A） 措施 采取措施后噪声dB（A） 1 装载机 1台 85～95 基础减震、厂房密闭减少、产噪设备布置厂房内侧、车辆禁止鸣笛 75 2 挖掘机 2台 85～95 75 3 运输车 4台 85～90 75 4 搅拌机 1台 80～90 70 3.2噪声预测模式 根据导则有关规定，本次评价按照点声源衰减模式计算。其预测模式如下： （1）距离传播衰减模式 式中：Lp――预测声级值，dB(A)； Lp0――参考位置，r0处的声级值 dB(A)； rp――预测点与声源之间的距离，m； r0――参考声级与点声源间的距离，m； △L――附加衰减量。 （2）噪声合成模式 式中：Ln――评价点的合成声级，dB； Li――某声源对评价点的声级，dB。 （3）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式 式中：LAi —i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T—预测计算的时间段，s。 Ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 3.3 噪声预测结果 3.3.1 厂界噪声预测结果 表7- 9 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 厂界 噪声源 厂内同时运行数量 降噪后源强 合并噪声源源强 距厂界距离 贡献值 达标情况 东 装载机 1台 75 80.6 40 48.6 达标 南 挖掘机 2台 75 15 57.1 达标 西 运输车 1台 75 25 52.6 达标 北 搅拌机 1台 70 14 57.6 达标 由表7-7可知，本项目各厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。 3.3.2 敏感目标影响预测结果 本次评价选取项目最近一处敏感点的影响进行预测，由此说明项目对附近敏感点的影响值。 表7- 10 项目对敏感目标影响预测结果 敏感点 方位 距生产车间边界距离 本底值Leq 贡献值 预测值Lmax 评价结果 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 农户 东北侧 102m 44 39 40.4 45.57 42.77 达标 达标 评价标准 敏感目标噪声达到《声环境质量标准》（GB GB3096-2008）中2类标准（昼：60，夜：50） 本项目只在昼间生产，夜间不进行生产活动。由预测结果可知，通过采取本环评报告提出的相关噪声防治措施，项目敏感目标处声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。因此，项目运营期设备噪声对周围声环境影响较小。 为进一步减小项目对周围环境的影响，项目拟采取以下措施： （1）选型上使用先进的低噪声设备，安装时采取台基减振、橡胶减震等措施。 （2）合理布置噪声源：在进行工艺设计时，尽量合理布置。项目将高噪声设备布设尽量远离厂界，充分利用距离衰减，以减轻对厂界外声环境的影响。 （3）加强维护：对运行设备做到勤检修、多维护，保持设备在最佳工况下运行。 （4）加强绿化：项目厂界周围布置有绿化带和栽种树木，可起到吸声、降噪的作用，形成天然额声屏障。 （5）加强管理：对进出车辆限值车速，禁鸣喇叭。 （6）合理安排生产时间，项目仅昼间生产，夜间不生产。 通过上述措施，项目噪声对周围声环境影响较小。 4 固体废物影响分析 本项目主要固体废弃物的产生量及处理处置措施见下表。 表7-11 固体废物的产生及处置情况 类别 污染物名称 产生量（t/a） 类别 处理方法 固体废物 生活垃圾 1.5 一般固废 垃圾桶收集后定期由环卫部门及时清运至垃圾处理厂进行处置 微生物智能滤床除臭系统废料 5 一般固废 由环卫部门及时清运至垃圾处理厂进行处置 废矿物油及含油物质 0.5 危废 危废暂存间暂存，交由有资质单位处置 从上表可见，本项目固体废弃物处理处置措施合理，去向明确，不会对环境造成二次污染。 5 地下水环境影响分析 本项目运营过程中，废水污染源主要包括生产车间各池体污泥渗滤液、废机油、生活污水、初期雨水、车辆清洗废水等。 5.1对浅层地下水的影响分析 据场址区附近水文地质资料，项目所在区域地下水类型主要为风化带孔隙裂隙水，场内包气带岩性为砂质泥岩、泥岩，厚度为 2.5~3.5m，渗透系数为 10-6cm/s，渗透性较差，如不做好防渗工作，生产过程中产生的一些有害物质可能通过各种方式进入地下水，从而对浅层地下水水质造成一定影响。 拟建项目附近无集中式饮用水水源地、特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等） 保护区以外的分布区以及分散居民饮用水源，从地下水敏感程度等方面分析不敏感，正常情况下，项目建设对地下水的影响较小。但建设项目的生产是一个长期的过程，如在生产过程中发生风险事故或防渗设施出现问题，将会对地下水产生影响。 为保护浅层地下水免受污染和避免意外情况的发生，环评要求对项目区可能对地下水产生污染的区域进行防渗，项目厂址周围浅层地下水进行定期监测，一旦发现污染情况应及时查明污染原因并采取相应补救和应急措施。 本项目采取分区防渗措施：生产车间各池体及地面、危废暂存间、隔油池为重点防渗区，采取黏土铺底，再在上层铺设防渗混凝土，使等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；项目厂区道路、化粪池、初期雨水收集池等区域为一般防渗区，使等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s。 表7-12 防渗措施一览表 防渗分区 设施内容 措施 重点防渗区 生产车间（内部的各池体及车间地面） 防渗等级P8级别的防渗混凝土， 等效黏土防渗层Mb≥6.0m， K≤10-7cm/s 危废暂存间 隔油沉淀池 一般防渗 初期雨水收集池 防渗等级P6级别的防渗混凝土， 等效黏土防渗层Mb≥1.5m， K≤10-7cm/s 化粪池 厂区道路 本项目在严格遵循地下水污染防治原则的前提下，落实本次环评中提出的地下水防治措施后，分别对项目区域进行防渗处理。 因此，该项目营运期对地下水环境影响较小。 5.2 建设对居民生活饮用水的影响分析 本项目在成都市简阳市平窝乡酸枣村、古佛庵村，石钟镇石王村，地处农村区域，附近均是散落农户，生活均采用当地地下水。因此，项目建设会对当地居民生活饮用水产生一定的影响。主要影响来自于含有污泥的区域产生的渗滤液泄露或废机油泄露等。故本项目在对地下水能产生影响的区域全部做重点防渗，并制定地下水监控措施和应急方案，一旦发生居民饮用水变质问题，立即采取紧急措施，停止项目生产，并向受影响的居民提供水源供应，可有效保障周边农户的饮用水安全，工程建设对地下水环境影响很小。 通过以上措施，只要建设单位按照本次环评提出的措施，相应的环保设施得到落实，本项目不会对地下水产生较大影响。 6 土壤影响分析 本项目对土壤的影响主要是用于项目耕地内土壤改良的有机肥的质量不达标、渗滤液和生活污水、初期雨水等异常情况下污染土壤。 环评要求通过采取以下措施防止土壤污染： ⑴通过使用清洁工艺，采取分区防渗措施，定期检查防渗层完好情况。 ⑵做好产品的质量监控，确保产品达标后再出厂和用于项目红线范围内土地改良。 ⑶做好监测计划，定期对土壤进行监测，发现指标超标，项目立即停止生产，报告相关环保部门，积极采取应急对策。 ⑷根据《农用污泥污染物控制标准》（GB4284-2018）中4.4 其他要求：“污泥产物农用时，年用量累计不应超过7.5t/hm2（以干基计），连续使用不应超过5年。”，项目红线范围耕地总量为3000亩，计算得到项目年使用有机肥上限为2143吨，因此要求建设单位内部土地改良有机肥年使用量不应超过2143t，且连续使用不超过5年。 ⑸认真落实《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31 号）中的总体要求、工作目标，保障农业生产环境安全，强化未污染土壤保护，严控新增土壤污染，加强污染源监管，做好土壤污染预防工作。 通过以上措施，本项目对土壤的影响不大。 7 生态及水土流失影响分析 本项目将厂区进行适当绿化，绿化率较高，对周围景观环境不会造成较大影响，同时本项目对于生态和水土保持还采取相应措施。 生态治理措施：保护好周围植被，严禁对周边的林地进行占用和破坏，运营期实施绿化工程，及时进行绿化建设，将厂区与外界绿色隔离。 水土保持措施：道路区做好排水措施、植物措施等。 通过以上措施，本项目对生态及水土的影响不大。 8 环境风险分析 8.1 环境风险评价的目的 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括认为破坏或自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 8.2 风险识别 本项目属于城市生活污水处理厂污泥集中处理项目，生产工艺相对简单。本项目本所使用的物料主要为污泥、牛粪、秸秆、菜子杆、麦壳、菌包。生产过程中使用的微生物菌剂、微生物除臭剂、菌包等均不属于有毒有害、易燃易爆的物质。经分析，本项目存在以下风险类型。 ⑴生产过程产生有毒有害气体 在生产过程中，污泥会有含有氨气、硫化氢的臭气释放，对周围环境和人体健康产生一定影响。 ⑵厂区污泥渗滤液的泄露 在项目营运过程中，可能产生防渗层破损导致渗滤液对地下水和土壤造成一定影响。 8.3 主要风险事故影响分析及风险防范措施 ⑴有毒有害气体释放风险分析及防范措施 本项目的运营过程中，污泥运输、贮存及处理过程中都会有恶臭气体释放，主要成是 H2S 和 NH3。如果在运用过程中不进行除臭措施，将会对周围人群和环境空气产生污染危害。 本项目采用污泥的封闭运输，运用微生物菌剂、微生物除臭剂措施来对工艺过程中产生的有害气体进行处理，同时，特殊时段要求采取喷洒除臭剂；以免造成对环境的危害。项目周边采取绿化措施，采取以上除臭措施后，不会对场区外居民区造成影响。本项目的环境风险影响在可接受的范围之内，在采取环境风险管理及防范措施后，可进一步降低事故发生率。 ⑵厂区污泥渗滤液的泄露分析及防范措施 本工程在生产过程中，如防渗层破损，污泥中的渗滤液可能会对土壤及地下水造成污染。这些废水主要含有机物、SS、NH3-N、TP、大肠菌群、恶臭污染物等有害成分。项目严格按要求对污泥搅拌池、一次发酵池及二次发酵池等都要采取防渗措施，按工程设计要求确保防渗层的施工质量，并定期检查防渗层的完好情况，定期进行土壤监测，同时设置地下水质监测井，定期对地下水监测井进行监测，防治土壤和地下水被污染。 采取以上防渗措施后，项目渗滤液不会对土壤、地下水及地表水造成影响。 ⑶其余风险防范措施 ①加强微生物菌剂、微生物除臭剂的管理，保证其质量，确保其除臭效率。 ②加强员工的思想、道德教育，提高员工的责任心和主观能动性，完善并严格遵守相关的操作规程，加强岗位培训，落实岗位责任制。 ③提高项目生产的自动化控制水平，减少生产系统的操作偏差，确保建设项目的生产安全。 ④加强事故管理，在生产过程中注意对其它单位相关事故的研究，充分吸取经验和教训。 ⑤加强消防管理，修建消防水池。 8.4 环境风险应急措施 预防是防止事故发生的根本措施，但也应有应急措施，一旦发生事故，处置是否得当，关系到事故蔓延的范围和损失大小。本评价根据初步的重大危险事故分析， 就本厂事故应急预案提出建议，供项目业主及管理部门参考，本工程建成后，应建立重大事故应急救援预案，并在安全管理中具体化和进一步完善。具体建议为： ⑴组织和计划包括应急反应和灾害控制的组织、责任、授权人和程序，内部和外部通讯，与授权人、有关人员联系通讯的程序，人员避险、撤退、救援和医疗处理的系统和程序，防止削减和监测应急行动产生的环境系统影响和程序，调动地方资源进行应急支持的安排和程序。 ⑵训练应急反应小队和试验应急系统和程序的安排。并且将急救援组织，纳入到整个厂区应急救援网络之内，并与上级事故应急救援网络联网，落实人员编制及抢险用具配置。 ⑶发生重大事故可能对其他人群安全构成威胁时，必须在统一的指挥下，对事故应急无关的人员进行紧急疏散，对可能威胁到厂外居民安全时，指挥部门应立即和有关部门联系，在指挥部或上级有关部门的指挥协调下，向上风向的安全地带疏散。 ⑷应急救援基本程序 ①发现重大环境事故者应立即向厂调度室报警，事故单位应采取一切办法切断事故源； ②迅速向当地 119 消防、政府报警。报警内容应包括：事故单位；事故发生的时间、地点、危险程度；有无人员伤亡以及报警人姓名、电话。 ③救援指挥部迅速隔离、疏散、转移遇险人员到安全区域，建立警戒区，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制，除消防及应急处理人员外，其他人员禁止进入警戒区，并迅速撤离无关人员。 ④消防队视火灾情况进行灭火，迁移可燃物品，控制事态。 ⑤医疗队迅速通知全体医护人员，准备急救药品、器具，根据制定的该钟介质急救预案进行抢救受伤者及中毒者。 ⑥侦检抢救队到达现场后，迅速实施侦毒、监测、查明有毒有害物的允许浓度范围，确定可能引起急性中毒、爆炸浓度范围，查明受伤者和中毒者情况，迅速使其脱离危险区域，送医疗抢救。 ⑦各专业队抢救结束后，做好现场调查、清理、清洗工作，恢复工艺管线、电气仪表、设备的生产状态。 ⑸项目建成后建设单位应严格执行《危险化学品安全管理条例》，并制定详尽的应急方案。 8.6 风险评价结论 从项目风险因素分析及风险防范措施来看，虽然生产过程中产生的氨气、硫化氢还有原料污泥存在着一定的风险，但只要按环评要求采取治理防治措施，就可以避免风险事故的发生。 因此，在确保各项风险防范措施得到有效实施的情况下，本项目风险处于可接受水平，其风险管理措施有效、可靠，从环境风险角度而言是可行的。 9 环境管理及环境监测 9.1 环境管理 ⑴施工期的环境管理 由于拟建项目的不利影响也体现在施工期，加强施工期的环境管理十分重要。施工期采取的环境管理措施如下： ①项目施工前应认真编制施工组织计划，做到文明施工。 ②将环保主要内容体现在建设项目工程施工承包合同中，对施工方法、施工机械、施工速度、施工时段等要充分考虑环境保护要求，特别是施工过程中产生的噪声、污水等对周围环境的影响，要有行之有效的处理措施，并建议建设单位将此项内容作为工程施工考核的重要指标之一。 ③建设单位在工程施工期间，要认真监督施工单位环保执法情况，了解施工过程中施工设备、物料堆置、临时工棚搭建、便道及施工方法对生态造成的影响，若发现严重污染及影响环境的情况，建设单位有权给予经济制裁，并上报环保部门依法办理。 ④工程竣工时，要全面检查施工现场环境状况，施工单位应及时清理占用的土地，拆除临时设施，清除各类垃圾，采取覆土绿化等措施，恢复被破坏的地面，使项目在良好的环境中运行。 ⑵营运期环境管理 营运期应定期监测各类主要污染物的排放情况，以确保各类污染物的达标排放，并随时掌握场区周围环境质量的变化趋势，监测方案见上述的地下水监测跟踪方案、土壤监测跟踪方案。 ①建立、执行并监督管理计划，对地下水、土壤等主要污染物制定详尽的监测、控制制度，以保证及时了解并控制污染物排放情况和对周围环境的影响情况。 ②明确环境监测的职责，建立健全本站的各项规章制度：根据国家环境标准，对本企业重点污染源及污染物开展日常监测工作，编制表格和报表，定期上报有关主管部门，建立监测档案；参与治理工作，为污染治理服务；开展环境监测科学研究，不断提高监测水平；承担上级主管部门交给的有关部门委托的监测任务。 该建设项目在施工期和运营期将对周围环境造成一定的影响，建设单位在项目建成后，应按照省、市、区环保局及工业集中区管委会的要求，加强对企业的环境管理，建立健全企业的环保监督、管理制度，建立本公司的环境保护档案，在相应的位置设置三废污染源标识牌，并需在环保验收前签订危废处置协议。 9.2 环境监测 根据本项目实际建设情况和周边区域外环境关系，本次环评针对本项目环境监测提出下表所列监测要求。监测单位应委托具备资质的第三方监测机构完成以下监测内容。 表7-13 营运期环境监测建议 监测要素 监测点位 监测项目 监测频次 执行标准 坐标 废气 厂界外最高浓度点 H2S、NH3 每年2次，每次连续监测3天 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） / 废气排口 H2S、NH3 / 噪声 厂界外1m设置4个监测点 厂界噪声 每年2次，每次2天，每天昼夜各一次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） / 地下水 1# 项目东北面就近农户水井 pH、总硬度、氯化物、高锰酸盐指数、氨氮、溶解性总固体、总大肠菌群、镉、汞、铅、铬、砷共12项 每年2次 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） 30°31'10.81"北；104°36'41.26"东 2# 项目西北面就近农户水井 30°31'13.06"北；104°36'29.42"东 3# 项目西南面就近农户水井 30°31'8.03"北； 104°36'31.26"东 土壤 1# 生产厂区内 pH、铬、镉、汞、砷、铜、铅、锌和镍共9项 每年2次 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618—2018） 30°31'10.20"北；104°36'37.00"东 2# 项目红线东侧地块内 30°30'39.34"北；104°36'59.07"东 3# 项目红线西北侧地块内 30°30'56.98"北；104°35'55.19"东 4# 项目红线中部地块内 30°30'40.36"北；104°35'47.28"东 5# 项目红线西南侧地块内 30°30'6.58"北； 104°35'51.81"东 10 环保投资 为了保证建设项目达到环保“三同时”的要求，建设单位投入一定的资金进行环境污染治理，实现节能减排；本项目的环保投资主要是环保设备投资，见下表。 表7-14 环保投资一览表 项目 时段 污染物名称 环保治理措施 投资金额 (万元) 废水治理 施工期间 生活污水 施工人员均租用民房，依托民房现有污水处理设施进行处理 / 施工废水 1个2m3的隔油池和10m3的沉淀池 2 运营 阶段 生活污水 1个20m3的化粪池 5 车辆冲洗废水 1个2 m3的隔油沉淀池 0.5 初期雨水 雨水沟及30 m3初期雨水收集池 30 废气治理 施工期间 扬尘 湿法作业；对道路采取硬化；车辆冲洗；工地清扫、洒水；建筑工程施工采取密目安全网 5 废气 加强通风、为员工配备口罩 0.5 运营 阶段 恶臭 污泥中加入生物除臭剂；在生产车间旁设置1套生物滤池除臭系统，风机1个，15米排气筒1个 50 噪声治理 施工期间 施工机械设备噪声 优选设备、减震、防噪头盔等 4 运营 阶段 设备噪声 隔声、消声、减震、选用低噪声设备 25 车辆行驶 禁鸣、控制进入车辆数量、控制行车路线 / 固体废物处置 施工期间 土石方开挖 挖填平衡，设置堆场进行暂存，表土用于绿化，堆存期间采取遮盖、洒水措施 6 施工人员生活垃圾 依托简阳市市现有的生活垃圾清运设施进行清运 1 运营期间 生活垃圾 厂内设置垃圾收集桶 0.3 除臭系统废料 依托简阳市市现有的生活垃圾清运设施进行清运 12 废矿物油及含矿物油物质 暂存于危废间，定期收集后交由有资质的单位回收处置 2 生态环境 施工期 场地表土剥离、暂存 表土用于绿化用土 1 运营期间 厂区绿化 厂区沿厂界设置绿化带 17 地下水污染防治 施工期 隔油沉淀池 重点防渗等 30 运营期 化粪池、初期雨水收集池、生产车间、危废暂存间等 采取分区防渗措施，见项目分区防渗图 风险防范措施 应急系统构建、应急设备及器材购置、数理安全警示标志 10 合计 201.3 本项目投资为3000万元，其中环保投资合计约为201.3万元，占总投资的比例为6.71%。 11 项目环保验收内容 根据国家环保总局13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（2001.12.27发布，2002.2.1实施）的要求，项目建设与环境保护应实施“三同时”，并应在交付使用3个月内申请进行环境保护设施的验收。建设项目进行工程竣工环境保护验收时需验内容见下表。 表7-15 工程竣工环境保护验收一览表 项目 验收项目及设施 验收指标 环境管理 环境影响评价 经环保局审核批准 环境管理制度 环保机构健全，环保资料和档案齐全，建立健全风险应急预案 施工期环保设施效果检验 施工期间按要求采取环保措施并无遗留环境问题 无施工期遗留问题 营运期污染治理 废水 按环评要求建设隔油沉淀池、化粪池、初期雨水收集池，雨污分流沟 生活污水经20m3化粪池收集处理后用于农肥，不外排；设置雨水沟收集厂区初期雨水至30m3初期雨水收集池，然后经化粪池收集处理后用于农肥，不外排；车辆冲洗废水经2m3隔油沉淀池进行预处理后经化粪池收集处理后用于农肥，不外排 废气 按环评要求使用生物除臭剂，设置微生物智能滤床除臭系统 使用生物除臭剂，生产过程产生的所有恶臭气体由抽风机收集经管道进入一套微生物智能滤床除臭系统处理后排出，恶臭气体排放达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求 卫生防护距离内管控 与卫生防护距离内的村民签订房屋租赁协议，以租赁形式实现村民迁居防护距离外 固废 按环评要求对项目产生固废进行分类收集及处置 生活垃圾、微生物智能滤床除臭系统废料定期由环卫部门及时清运至垃圾处理厂进行处置；废矿物油及含矿物油物质危废暂存间暂存，定期交有资质单位处理 噪声 厂房隔声、基础减振、合理布置等 按要求了相应的噪声控制措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准；敏感点噪声达到《声环境质量标准》中2类标准 分区防渗要求 按照防渗规范，划分重点防渗区域及一般防渗区域 按要求分区防渗 生态修复 绿化 按要求进行厂区绿化，采取水土保持措施 按要求进行厂区绿化，采取水土保持措施 风险防范 应急系统构建、应急设备及器材购置、数理安全警示标志 防止事故状态下污染土壤和地下水

建设项目采取的防治措施及治理效果                        （表八）

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 | 采取的防治措施 | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工设备 | CO HC | 湿法作业、加强设备、车辆的管理，使用高质量燃料等，减小废气的排放。 | 对环境无明显影响，且无环境遗留问题 |
|  |  | 运输车辆 |  |  |  |
|  | 运营期 | 生产车间 | 恶臭气体 | 密闭运输、微生物除臭剂、微生物智能滤床除臭系统、绿化带屏障 | 达标排放，不造成环境污染 |
|  |  | 秸秆破碎 | 粉尘 | 车间内自然沉降 | 达标排放，不造成环境污染 |
| 地表水污 染物 | 施工期 | 施工人员 | CODCr NH3-N | 化粪池处理后，用作农肥 | 不外排，不对地表水环境造成影响 |
|  |  | 施工废水 | SS、石油类等 | 隔油、沉淀回用 |  |
|  | 运营期 | 生活污水 | CODCr NH3-N | 化粪池收集后，用作农肥 |  |
|  |  | 车辆冲洗废水 | SS、石油类等 | 经隔油沉淀池预处理后经化粪池收集，用作农肥 |  |
|  |  | 初期雨水 | SS | 经初期雨水收集池收集后化进入粪池，用作农肥 |  |
| 固体 废物 | 施工期 | 施工人员 | 生活垃圾 | 统一收集后由环卫部门统一清运 | 不对区域环境造成二次污染，且无环境遗留问题 |
|  |  | 施工活动 | 建筑垃圾 | 堆场防雨防渗、分类回收，定时清运，危废（隔油沉淀污泥）则交危废单位处置 |  |
|  | 运营期 | 员工 | 生活垃圾 | 统一收集后由环卫部门统一清运 | 不会对区域环境造成二次污染 |
|  |  | 微生物智能 滤床除臭系统 | 生物废料 |  |  |
|  |  | 设备车辆 | 废矿物油及含矿物油物质 | 暂存于危废间，定期收集后交由有资质的单位回收处置 |  |
| 噪声 | 施工期 | 施工设备 运输车辆 | 噪声 | 选用低噪声机械、加强施工管理以及设备维修等。 | 未对声环境造成影响，且无环境遗留问题 |
|  | 运营期 | 设备、运输车辆 | 设备噪声交通噪声 | 隔声、消声、减震、选用低噪声设备；加强管理，注意运输车辆的保养，禁止随意鸣笛、长时间怠速等。 | 对声环境影响很小 |
| 地下水污染物 | 施工期 | 隔油沉淀池施工废水 | SS、石油类 | 重点防渗：防渗等级P8级别的防渗混凝土，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s | 不会造成地下水环境污染 |
|  | 营运期 | 生产车间（含地面及各池体） | 污泥渗滤液 |  |  |
|  |  | 危废暂存间 | 废机油 |  |  |
|  |  | 隔油沉淀池 | SS、石油类 |  |  |
|  |  | 初期雨水收集池 | SS | 一般防渗：防渗等级P6级别的防渗混凝土，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s |  |
|  |  | 化粪池 | CODCr NH3-N |  |  |
| 生态保护措施及效果： 本工程为新建项目，主体施工期间建筑材料堆放中的临时占地，基础工程中挖、填土方作业带来的水土流失等对施工区域和生态环境造成短暂的破坏，但其影响范围和程度有限，随着施工结束，该类影响也将随之消失。为减轻主体施工活动对本项目区域和城市生态环境的负面影响，本项目主体施工期间将采取如下措施： 1、基础工程动工前，预算好挖、填土方作业量，尽可能缩短挖、填土方作业时间。 2、在工程池内，确定适宜的建筑土方临时堆存点，挖取的土方尽量做到及时处置，并避免雨天挖，填土方作业，以减轻水土流失。 3、在晴天干燥等扬尘容易形成的天气条件下进行挖、填方作业时，做好洒水工作，在工程场地内堆置的弃土，弃渣也适量洒水，防止扬尘。 |

结论与建议                                             （表九）

评价结论 成都安绿现代农业科技有限公司农业综合开发生态循环利用产业项目位于四川省成都市简阳市平窝乡酸枣村、古佛庵村，石钟镇石王村。项目租用成都市简阳市平窝乡酸枣村、古佛庵村，石钟镇石王村土地3868.8亩（包括林地、基本农田和一般农田），以生活污水处理厂污泥及秸秆等为原料，建成农业综合开发生态循环利用产业项目，年产生产有机肥20万吨/年、经济作物30万吨。 1 产业政策符合性 根据2013年2月16日国家发展和改革委员会令第21号文《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》有关条款的规定可知，本项目属于第一类“鼓励类”第一项、农林类 第三十条 “有机废弃物无害化处理及有机肥料产业化技术开发与应用”，本项目生产设备不属于《产业结构调整指导名录（2011年本）（修正）列明落后淘汰设备，采取的生产工艺均不属于限值使用或淘汰范围。 因此，本项目的建设符合国家现行产业政策。 2 与相关规划的符合性 建设地点位于四川省成都市简阳市平窝乡酸枣村、古佛庵村，石钟镇石王村，建设单位已与平窝乡酸枣村、古佛庵村，石钟镇石王村的土地所有者签订了土地租赁合同（见附件4），简阳市发改局、简阳市农林局、简阳市国土资源局及当地乡镇政府均同意同意项目建设（见附件2、附件5）。本项目不在两个场镇规划范围之内，不与场镇规划相冲突。因而本项目符合当地规划。 3 环境现状结论 3.1 环境空气 3.1.1区域环境质量达标情况 根据成都市环境保护局发布的《成都市2017年环境质量公报》中近郊区空气质量结论可知，成都市近郊区空气质量，S02均达标，N02除新津县外，均达标，PM10、PM2.5均未达标， CO日均值第95百分位浓度值均达标，O3日最大8小时均值的第90百分位浓度除简阳市外，均未达标。故本项目所在区域为不达标区。 3.1.2其他污染物环境质量现状 根据监测数据分析可知，项目所在地大气监测因子中H2S、NH3均满足附录D.1参考限值。 3.2地表水环境 根据监测数据分析可知，本项目附近的地表水体1#断面COD、BOD、氨氮超标，2#、3#及4#断面COD、BOD均超标。本项目无废水排放，不会对当地地表水产生影响。 根据成都市人民政府办公厅《关于印发沱江流域成都段水生态环境综合治理工作方案的通知》（成办函〔2018〕16号），位于松林水库、三星河及后河下游的沱江已制定流域治理方案。 3.3 声环境 根据监测数据分析可知，项目场界噪声昼、夜间噪声值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求，说明项目所在区域声环境质量较好。 3.4 地下水 根据监测数据分析可知，本项目附近居民的井水监测结果均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，说明项目所在区域地下水环境良好。 3.5 土壤 根据监测数据可知，项目所在区域的土壤指标均能满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618—2018）中表一限值要求，表明土壤环境质量较好。 3.6 生态环境现状 项目所在地位于四川省成都市简阳市平窝乡酸枣村、古佛庵村和石钟镇石王村，区域内大部分自然生态已被人工生态所替代，以农业生态系统为主。区内无古稀树木和保护树种，主要以农耕地里种植的农作物如小麦、玉米、白菜、莴笋等为主。由于人类活动频繁，树木、草丛中已无大型哺乳动物，仅有鸟类、鼠类、蛇类及昆虫类小型动物，无珍稀动物。 4 总量控制 项目对H2S、NH3实施总量控制：H2S：0.0145t/a；NH3：0.029 t/a。 5 环境影响分析 5.1 施工期环境影响分析 本项目施工期在严格执行环评提出的相关污染物治理措施、保证达标排放的前提下，施工作业不会对外环境造成明显影响。 5.2营运期环境影响分析 ⑴大气环境影响分析结论 本项目污泥运输采用密闭罐车运输，尽量选用省道等沿途居民较少的路线，运输车辆在使用前后仔细检查，使用过程中加管理，运输过程防止跑冒滴漏等现象发生，一旦遇到紧急情况，立刻采取紧急措施，根据以上措施运输废气对沿途居民的影响较小。生产过程产生恶臭气体经生物除臭剂及微生物智能滤床除臭系统处理后通过15m高排气筒排放，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。因此本项目废气排放不会对项目所在区域大气环境质量造成明显不利影响。 ⑵地表水环境质量影响分析 员工生活污水经化粪池收集处理后用于农肥，不外排；现场设置雨水沟收集厂区初期雨水至初期雨水收集池，然后经化粪池收集处理后用于农肥，不外排；车辆冲洗废水经隔油沉淀池进行预处理后经化粪池收集处理后用于农肥，不外排。本项目生活污水、车辆冲洗废水和初期雨水产生量较少，经有效收集处理后，最终用于农灌，不外排，对地表水环境影响较小。 ⑶声学环境影响分析结论 本项目对产噪设备采取选用低噪设备，合理布置噪声源，厂房隔声降噪，并对高产噪声设备采取减振、隔声等合理有效的治理措施后不会对厂界周围居民产生明显不利影响。 ⑷固废环境影响分析结论 本项目营运期生活垃圾及微生物智能滤床除臭系统废料收集后定期由环卫部门及时清运至垃圾处理厂进行处置；废矿物油及含油物质于危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置。本项目固体废弃物处理处置措施合理，去向明确，不会对环境造成二次污染。 ⑸地下水环境影响分析结论 本项目在严格遵循地下水污染防治原则的前提下，落实本次环评中提出的地下水防治措施后，分别对项目区域进行防渗处理后，不对地下水产生重大影响。 ⑹土壤环境影响分析结论 本项目使用清洁工艺，采取分区防渗措施，定期检查防渗层完好情况，做好产品的质量监控，做好土壤定期监测计划，且项目土地改良有机肥年使用量不应超过2143t，且连续使用不超过5年，严格落实以上土壤防治措施后，本项目对土壤的影响不大 ⑺生态环境 本项目将厂区进行适当绿化，绿化率较高，对周围景观环境不会造成较大影响，同时本项目对于生态和水土保持还采取相应措施后，对生态及水土的影响不大。 6 环境风险 在确保各项风险防范措施得到有效实施的情况下，本项目风险处于可接受水平，其风险管理措施有效、可靠，从环境风险角度而言是可行的。 7 达标排放及污染治理措施有效性 根据工程分析可知，建设单位拟采取污染防治措施和环评提出的“三废”和噪声污染治理措施经济技术可行，废水、废气、噪声均能实现达标排放，固废也可得到合理处置。因此，评价认为本项目污染治理措施有效。 8选址合理性分析 本项目位于简阳市平窝乡酸枣村、古佛庵村和石钟镇石王村，本项目地处丘陵地带，农村环境，目前尚无规划。项目场界周围以农户、农田和林地为主。项目所用地为丘陵顶部林地及耕地，地势高于居民居住区，项目四周均有山丘或茂密树林进行遮挡，形成天然的屏障；项目所在区域水、电、气等配套设施齐全，地理位置优越，原料污泥从成都第九污水处理厂运输过来，运距约80公里，耗时约100分钟，交通便利，成品运输也极其方便。 根据项目与外环境相容性分析，项目周围只有零散农户，外环境相对简单，无重大制约因素。评价区域内不涉及饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区。 根据卫生防护距离核算，该项目卫生防护距离以生产车间边界为起点的100m的范围组成的包络线。卫生防护距离范围内现有约23户居民，建设单位承诺将与卫生防护距离内的村民签订房屋租赁协议，以租赁形式实现村民迁居防护距离外。本次环评将生产车间边界100m~200m范围设置为管控区域，管控区域内的不得新增医院、学校及住户等环境敏感目标。 因此，本项目选址合理。 9 平面布置合理性分析 厂区设置为东南至西北走向。项目厂区共设一个入口，入口位于厂区东南面，紧邻通乡公路，交通方便。厂区大门东北侧为办公区，生产厂房布置在厂区大门的西北侧。生产厂房三面为水泥硬化道路，便于车辆的运输。厂区西北角布置微生物智能滤床除臭系统，位于厂区办公区的下风向，且经可能的避开了对周边散居农户的影响。生产厂区内，按照工艺流程分布搅拌池、一次发酵池及二次发酵池，既缩短了物料转运路线，也节约了占地。生产厂区外三面有高大乔木环绕，减轻了项目生产噪声和废气对外界的影响。项目总平面布置合理。 总体而言，项目总平面布置功能区清晰，工艺流程顺畅，物流短捷，一定程度上有机地协调了与周边环境的关系，投入与产出的关系，建设与保护的关系。按照建设单位承诺，卫生防护距离内的村民将以签订房屋租赁协议的形式迁居防护距离外之后，卫生防护距离范围内无环境敏感点。从环保角度分析，本项目总平面布置合理。 10 公众意见采纳情况结论 公众参与调查结果分析表明：本项目公众反应良好，项目建设得到了当地群众的一致认可，同意本项目的建设。随着国民经济的发展，人民生活水平的不断提高， 公众对环境保护的意识也越来越强。环评认为在切实落实好各项生态保护措施和污染防治措施及风险防范和应急措施的前提下，本项目建成后将带来良好的社会、环境效益，促进地方经济和社会的发展。 11 建设项目环保可行性结论 本项目的建设符合国家产业政策，不在当地场镇规划范围内；在确保恶臭和废水不对环境产生影响的情况下，项目选址基本合理；项目采取的“三废”及噪声污染治理措施经济合理技术可行。工程实施对地表水、大气、声学等环境不会产生不利影响。建设单位严格落实本次环评和工程设计提出的环保对策。项目贯彻了“清洁生产”、“总量控制”和“达标排放”原则，采取的污染物治理方案均技术可行，措施有效。工程实施后对环境影响不大。环境风险水平可接受。在营运期严格按照本报告表中所提出的污染防治对策，加强内部环境管理，实现环境保护措施的有效运行的前提下，从环境影响的角度来看，本项目的建设是可行的。

要求与建议 1、本项目在建设过程中应确保足够的环保资金，以实施污染物治理措施。 2、本项目建成后建设方必须严格自行组织验收后，才能正式投入运营。 3、认真贯彻执行国家和地方的各项环保法规和方针政策，建立一套完善的“环境管理手册”，落实环境管理规章制度，强化管理，确定专门的环境管理人员，落实专人负责环保处理设施的运行和维护，接受当地环保部门的监督和管理。在当地环保部门的指导下，定期对污染物进行监测，并建立污染物管理档案。 4、确保污染物处理设施和处理效果达到环保要求。 5、加强工人劳动保护措施。 6、要求本项目应对每批次生产的有机肥进行抽样检测 ，要求对要求各项指标达到有机肥料（NY525-2012）》相关要求，如不满足标准，应停止外售和使用，并检查原因，核实污泥质量。 7、要求在运行过程中，对每批次经济作物进行检测，防止经济作物内重金属超标，导致产品不合格。 8、要求进厂污泥质量需满足《城镇污水处理厂污泥处置 农用泥质》（CJ/T309-2009）表一A级污泥标准限值。 9、要求基本农田范围内的道路不能硬化，铺设砂石路面。

注 释 1 附图 附图1 项目地理位置图 附图2 项目土地分布情况 附图3 项目所在地简阳市水系图 附图4 项目外环境关系及监测布点图 附图5 项目有机肥生产区平面布置图 附图6 项目有机肥生产区分区防渗图 附图7 项目有机肥生产区外环境关系及卫生防护距离图 附图8 项目现场实景图 2 附件 附件1 环境影响评价委托书 附件2 项目备案表 附件3 营业执照 附件4 土地租赁合同 附件5-1 项目土地利用图 附件5-2 项目建设用地规划图 附件5-3 简阳市农林局关于同意本项目选址的说明 附件6 污泥检测报告 附件7 现状环境质量监测报告 附件8 本项目情况简介 附件9 承诺书 附件10 项目主要污染物总量控制指标审核表

# Text boxes

前期场地平整

基础

工程

主体

工程

装饰

工程

安装

工程

工程

验收

工程

运营

修建期

装修期

营运期

噪声

扬尘、废气

施工废水

生活污水

建筑垃圾

生活垃圾

当地农户化粪池

大气环境

沉淀池

环境噪声

建筑垃圾堆放至规定地点

环境噪声

循环使用

生活用水

化粪池

用作农肥

0.3m3/d

新鲜水

0.24m3/d

0.24m3/d

损失0.06 m3/d

纤维素

葡萄糖

能量

水

能量

酶

丙酮酸

能量

酶

乙醛+二氧化碳（气体）

蛋白质

氨基酸

能量

水

能量

酶

乙酸+氨气（气体）+二氧化碳（气体）

酶

2CH3CHOHCOOH

+

H2SO4

能量

酶

CH3CHOOH

+

CO2

+

H2O

+

H2S

+

能量

排气筒

填料层

图  例

气流

水流