报 价

配置单

一、产品价格清单

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单 价 （元） | 数 量 （台） | 总 价 格 （元） | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动剪叉式升降机 | SJY0.5-10 | 16500 | 1 | 16500 | 含运费 |
| 合计价格（人民币）：壹万陆仟伍佰元整 |  |

二、技术条件：

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作台面 | 2100*1200MM (碳钢矩形管） |  |
| 2 | 台面板 | 花纹钢板3.5mm花纹板 |  |
| 3 | 载重质量 | 500kg |  |
| 4 | 工作高度 | 10000MM |  |
| 5 | 支杆 | 120*60*4mm高强度锰钢 |  |
| 6 | 轴销 | 轴销直径加设耐磨套 |  |
| 7 | 动力单元 | 380v2.2kw液压泵站（意大利合资鞍山产） |  |
| 8 | 操作方式 | 24v主控箱一体控制。 |  |
| 9 | 底上架 | 12# |  |
| 11 | 电气系统 | 输入电压380V，控制电压24V，电子元件采用德力西电器 |  |
| 12 | 系统压力 | 12Mpa |  |
| 13 | 随机备件 | 装箱单1张，说明书1份，合格证1张 |  |
| 14 | 液压油 | 长城牌N46#抗磨液压油 |  |
| 15 | 轮胎 | 450-12 |  |
| 16 | 护栏 | 根据客户要求定做 |  |

三、产品简介
      移动式式作业平台是 用途广泛的高空作业专 用设备。它的剪叉式机械结构，使升降台起升 后有较高的稳定性，宽 大的作业平台和较高的 承载能力，使高空作业 范围更大，并适合多人同时作业。它使高空作业效率更高，更安全。
四、产品特点
      
      设有防止升降台超载的安全保护装置。
     
      停电情况下的应急下降装置。

# 五、售后服务：

货到验收合格，即日起三包一年，三包期内，有质量问题，公司承诺24小时做出回馈方案，48小时内赶到现场，处理设备故障，且全部免费服务。（人为操作不当造成的损坏除外），

三包期过后，常年提供配件及服务，只收成本费。

# 六、交货期：合同生效款项到帐7个工作日交货

您好，感谢您选择济南增力的产品，让我们有了这次的合作机会。希望增力的服务能给贵公司留下良好的印象，以建立长期互惠互利的合作关系。公司依托可靠的产品质量和优良的售后服务，竭诚与您共创辉煌。

济南增力升降机械有限公司

销售部

2014-5-28

# Text boxes

济南增力升降机械有限公司

发 件 人：王经理

电    话（Tel）：0531-  84256567

传    真（Fax）：0531-84257567

手    机（Mobile phone）：15650015958

签发日期（Date）：2014-5-28

网    址：www.zljx.com.cn

电子信箱：zenglijixie@163.com

公司地址：山东省济南市济阳济北开发区

收件单位：           收件人：

▲收件人：（Tel）：0411-39536909              ▲ 传真：0411--39536907