全自动系列

型号：XGQ-15、XGQ-20、XGQ-30、XGQ-50、XGQ-100

技术性能：

电脑系统

全电脑控制。控制系统功能强劲，灵活专业。内存多套标准程序。

可控制转笼速度、洗涤温度、洗涤时间以满足各种工作状态下的洗涤要求。

独立式功能按键，操作直观、方便灵活。多个脱水速度调节等特性。

减震系统

减震平衡系统安装在机器悬浮体和底座上。

悬浮体的前端增加重载荷配重，使悬浮体重心前移，与转笼中心一致。

巧妙避震式设计，使机器悬浮体的重心位置与避震系统中前后弹簧的弹性恢复力矩相平衡，有效减震率高90%以上，从而达到最佳的减震效果。以有效延长设备使用寿命。

整机性能

变频驱动，运转稳定。

高品质轴承，同心设计，保证设备在大负荷工作状态及极端环境下也可正常运转。

高度防水密封，有效隔绝水与有害化学品的侵入。

蒸汽、热水两种加热方式。

可冲洗的三隔仓皂液化料注入装置。

装衣门具有门锁联动控制，确保安全。

双排水设置（选项）。定向排放，循环用水，降低运行成本。

内胆外缸均为不锈钢，超高防腐。

参数

| 型 号 | XGQ-15F | XGQ-20F | XGQ-30F | XGQ-50F | XGQ-100F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洗涤容量 | 15 KG | 20 KG | 30 KG | 50 KG | 100 KG |
| 额定电压 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 |
| 滚筒尺寸 | 700*430 | 730*500 | 980*480 | 1070*620 | 1200*850 |
| 洗衣脱水速度 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 |
| 冷水进口 | DN 20 | DN 20 | DN 40 | DN 40 | DN 40 |
| 蒸气进口 | DN 20 | DN 20 | DN 32 | DN 32 | DN 32 |
| 主电机功率 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| 皂夜进口 | DN 32 | DN 32 | DN 32 | DN 50 | DN 50 |
| 整机质量 | 450 | 650 | 1200 | 2600 | 3500 |
| 排水口径 | DN 50 | DN 50 | DN 50 | DN 80 | DN 80 |
| 外形尺寸 | 1240*950*1700 | 1240*1970*1700 | 1550*1400*1850 | 1550*1600*1850 | 1700*1900*1950 |