山西君鼎宝虹建材有限公司

年产6万吨拔丝生产线项目

环境影响报告书

（公示本）

二O一八年十一月

目  录

第一章 概 述	1

1.1 项目提出的背景及特点	1

1.2 环境影响评价的工作过程	1

1.3 分析判定相关情况	2

1.4关注的主要环境问题及环境影响	9

1.5“三线一单”符合性分析	9

1.6环境影响评价的主要结论	11

第二章 总 则	13

2.1  编制依据	13

2.2 环境影响因素识别及评价因子筛选	15

2.3 评价标准	16

2.4 评价等级及评价范围	18

2.5 环境保护目标	21

第三章 工程分析	24

3.1建设项目概况	24

3.2 工程生产工艺分析及排污环节	36

3.3 主要产污环节分析	42

3.4施工期污染影响分析及防治对策	43

3.5运营期污染源强核算及防治对策	45

3.6总量控制	53

第四章  环境现状调查与评价	54

4.1自然环境现状调查与评价	54

4.2环境空气质量现状监测与评价	67

4.3地表水现状调查	73

4.4地下水质量现状监测与评价	73

4.5声环境质量现状监测与评价	78

第五章 环境影响预测与评价	80

5.1 施工期环境影响分析	80

5.2 营运期环境影响预测与评价	85

第六章  污染防治措施分析	131

6.1施工期污染防治措施	131

6.2营运期污染防治措施	135

第七章  环境影响经济损益分析	150

7.1 建设项目环境代价分析	150

7.2 建设项目环境成本分析	151

7.3环境经济效益	152

7.4建设项目环境经济效益分析	152

7.5 小结	153

第八章  环境管理和监测计划	154

8.1 环境管理	154

8.2 环境监测计划	160

8.3 项目污染防治环保措施汇总	160

第九章 环境风险评价	162

9.1环境风险分析概况	162

9.2评价工作等级、评价范围的确定	162

9.3风险识别	164

9.4源项分析	165

9.5环境风险防范措施	165

9.6结论	168

第十章  结论和建议	169

10.1建设项目简介	169

10.2评价区环境质量现状及评价	169

10.3总量控制指标	171

10.4 环境风险评价	172

10.5环境经济损益分析	172

10.6 公众参与	172

10.7 环境管理与监测计划	172

附件

附件1   项目委托书

附件2   项目备案文件（文水县发展改革局 文发改备发[2018]75号）

附件3   企业营业执照

附件4   土地征用协议书

附件5   监测报告（晋英锐泽环监(检)字  [2018]0748号）

附件6   监测报告（蓝标检字第H20161236号）

附件7   技术审查会专家意见

附件8   文水县环保局预审意见

# 第一章 概 述

# 1.1 项目提出的背景及特点

经过近10年的引进和摸索发展，我国逐渐成为世界金属制品生产和消费大国。金属制品需求量稳步增长，部分产品还出口，金属制品用材总量不增长。随着全省经济建设规模的发展，大规模的基础设施建设和企业技术改造的投资需求旺盛，有力地拉动了对镀锌铁丝市场的需求，尤其是优质镀锌铁丝需求活跃的现象。一批批公路、高速公路、高速铁路、水利设施等重点项目的实施，将对经济的发展产生相当大的拉动作用，有力地刺激冷拔钢丝、镀锌铁丝市场的需求，对优质冷拔钢丝、镀锌铁丝的需求将不断增大。

在此背景下，山西君鼎宝虹建材有限公司拟投资6000万元在文水县西城乡东城村西南侧0.73km处建设年产6万吨拔丝生产线项目。目前该项目已由文水县发展和改革局于2018年6月15日以文发改备发【2018】75号文予以备案，项目建设规模为：年产6万吨拔丝。根据国家发改委第9号令《产业结构调整目录（2011年本）》(2013修正)，本项目不属于国家限制、淘汰类行业，项目符合国家产业政策。

# 1.2 环境影响评价的工作过程

针对本项目主要环境影响因素，环境影响评价工作进行中首先在做好工程分析及环境质量现状调查的基础上，在大气环境影响分析、水环境影响分析、声环境影响分析、生态环境影响分析等部分结合项目工程和运营特点进行了充分的分析及论述，并就影响分析结果提出切实可行及具体的环境影响减缓措施。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的要求，本项目应进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，本项目规定为编制环境影响报告书。

为此，建设单位山西君鼎宝虹建材有限公司于2018年6月27日正式委托我单位承担本工程的环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织评价人员对拟建厂址及周围环境进行了详细的现场踏勘，并对场址所在地区的自然环境、社会环境和生态状况进行了了解，收集了当地环保、水文、地质、气象、城市建设及生态、规划等资料。评价工作严格按照环保有关法律法规、环评技术规范及环保管理部门要求进行，并最终编制完成了《山西君鼎宝虹建材有限公司年产6万吨拔丝生产线项目环境影响报告书》（送审本）。

吕梁市环境保护局于2018年9月19日在吕梁市主持召开了《山西君鼎宝虹建材有限公司年产6万吨拔丝生产线项目环境影响报告书》技术评审会。会后，技术人员按照意见进行了认真修改，完成了《山西君鼎宝虹建材有限公司年产6万吨拔丝生产线项目环境影响报告书》（报批本），呈报管理部门进行审批。

根据现场踏勘，项目未开工建设，场地现状为一片空地。

# 1.3 分析判定相关情况

1.3.1产业政策符合性分析

1.3.1.1产业政策

- 本项目为铁丝的电镀加工，镀种为镀锌，不涉及含氰电镀工艺。根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正），本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类；另外该项目已由文水县发展和改革局于2018年6月15日以文发改备发【2018】75号文予以备案，因此本项目的建设符合相关产业政策。

1.3.1.2大气污染防治行动计划

- 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37 号），在大力发展循环经济方面，提出：鼓励产业集聚发展，实施园区循环化改造，推进能源梯级利用、水资源循环利用、废物交换利用、土地节约集约利用，促进企业循环式生产、园区循环式发展、产业循环式组合，构建循环型工业体系；在优化空间格局方面，提出：结合化解过剩产能、节能减排和企业兼并重组，有序推进位于城市主城区的钢铁、石化、化工、有色金属冶炼、水泥、平板玻璃等重污染企业环保搬迁、改造，到2017年基本完成。本项目为铁丝的电镀加工项目，镀种为镀锌，位于文水县西城乡东城村西南侧0.73km处，符合文件要求。

1.3.1.3水污染防治行动计划

- 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）中，在推动经济结构转型升级方面，优化空间布局提出：合理确定发展布局、结构和规模。充分考虑水资源、水环境承载能力，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。推进循环发展提出：加强工业水循环利用。鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。在着力节约保护水资源方面，控制用水总量提出：实施最严格水资源管理。健全取用水总量控制指标体系。本项目为铁丝的电镀加工项目，位于文水县西城乡东城村西南侧0.73km处，项目加强工业水循环利用和废水处理回用，生产废水及生活污水均合理处置，不外排，满足文件要求。

1.3.1.4本项目与《电镀行业规范条件》符合性分析

电镀项目的相关行业及环保技术规范主要有《电镀行业规范条件》，项目建设拟建情况与上述规范要求的相符性分析见表1-1。

综上所述，本项目建设符合国家产业政策。

表1-1    本项目与《电镀行业规范条件》的符合性分析结果一览表

| 序号 | 规范条件 | 本项目具体情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 | 条件 |  |  |
| 1 | 产业 布局 | 根据资源、能源状况和市场需求，科学规划行业发展。新、改、扩建项目必须符合国家产业政策，项目选址应符合产业规划、环境保护规划、土地利用规划、环境功能区划以及其它相关规划要求。 | 本项目为铁丝的电镀加工，镀种为镀锌，不涉及含氰电镀工艺，符合《产业结构调整目录（2011年本）》（2013修正）等国家产业政策；本项目产品是镀锌铁丝，主要应用于制作煤矿井下所用金属网、菱形网，也可用于建筑物加固等，属于国家政策支持产业；项目所在地不在文水县城规划范围内，土地利用性质尚未规划，不违背文水县县城总体规划。 | 符合 |
|  |  | 在国务院、国务院有关部门和省、自治区、直辖市人民政府规定的自然保护区、生态功能保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等重点保护区域不得新建、扩建相关项目。已在上述区域内运营的生产企业应根据区域规划和保护生态环境的需要，依法逐步退出。 | 本项目位于文水县西城乡东城村西南侧0.73km处，不在文水县规划的主城区范围内。本次评价区范围内无自然保护区、风景旅游区、文物保护区及珍稀动物保护区等敏感因素。本项目距离西城水源地二级保护区边界的最小距离为3.6m，距离刘胡兰镇供水水源地一级保护区边界的最小距离为4.8km，本项目不在该水源地保护区范围内。 | 符合 |
|  |  | 新（扩）建项目应取得主要污染物总量指标，依法通过建设项目环境影响评价，建设项目环境影响评价文件未经审批不得开工建设，环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，经竣工环保验收合格后方可正式投入生产使用。在已有电镀集中区的地市，新建专业电镀企业原则上应全部进入电镀集中区。 | 项目正在进行环境影响评价，审批通过后方可进行建设。文水县及吕梁市均未设置电镀集中区。项目所在地位于文水县东部经济区。本项目的建设有利于对东部经济区的产业类型进行优化，促进东部经济区的循环经济发展。 | 符合 |
| 2 | 规模 | 1.电镀生产环节包括清洗槽在内的槽液总量不少于30000升。 | 本项目有9套1600L酸洗槽，9套1150L酸洗槽，18套1500L镀锌槽，18套1560L水洗槽，18套1100L水洗槽，综上，电镀环节槽液总量99630L，大于30000L | 符合 |
|  |  | 2.电镀生产年产值在2000万元以上。 | 本项目电镀生产年产值为80000万元。 | 符合 |
|  |  | 3.单位作业面积产值不低于1.5万元/平方米。 | 3.63万元/平方米（18条生产线共占地面积22000平米） | - |
|  | 工艺 | 企业选用低污染、低排放、低能耗、低水耗、经济高效的清洁生产工艺，推广使用《国家重点行业清洁生产技术导向目录》的成熟技术。无《产业结构调整指导目录》淘汰类的生产工艺和本规范条件规定的淘汰落后工艺、装备和产品。 | 本项目选用同行业的清洁生产工艺，清洗采用多级逆流漂洗，无单槽清洗。设有清洗水循环装置，酸洗、电镀废水经处理后全部回用，电镀区作为重点防渗区进行防渗。无《产业结构调整指导目录》淘汰类的生产工艺和本规范条件规定的淘汰落后工艺、装备和产品。 | 符合 |
|  | 装备 | 品种单一、连续性生产的电镀企业要求自动生产线、半自动生产线达到70%以上。 | 本项目品种单一，连续性生产，生产线为自动生产线。 | 符合 |
|  |  | 生产区域地面防腐、防渗、防积液，生产线有槽间收集遗洒镀液和清洗液装置。 | 本项目生产区域设计地面防腐、防渗、防积液，生产线有槽间收集遗洒镀液和清洗液装置。 | 符合 |
|  |  | 新（扩）建项目生产线配有多级逆流漂洗、喷淋等节水装置及槽液回收装置，槽、罐、管线按“可视、可控”原则布置，并设有相应的防破损、防腐蚀等防护措施。 | 本项目生产线配有最多三级逆流漂洗节水装置及槽液回收装置，槽、罐、管线按“可视、可控”原则布置，并设有相应的防破损、防腐蚀等防护措施。 | 符合 |
|  |  | 新（扩）建电镀项目根据加工零部件的品种、数量等优先选用高效低耗连续式处理设备，并达到电镀行业清洁生产标准中Ⅱ级指标以上水平 | 本项目选用高效低耗连续式处理设备，并达到电镀行业清洁生产标准中Ⅱ级指标以上水平。 | 符合 |
| 3 | 资源消耗 | 镀铜、镀镍、镀硬铬以及镀贵金属等生产线配备工艺技术成熟的带出液回收槽等回收设施。 | 本项目电镀生产线为镀锌生产线，不属于铜、镍、硬铬以及贵金属，不需配置带出液回收槽等回收设施。 | 符合 |
|  |  | 电镀企业单位产品每次清洗取水量不超过0.04吨/平方米，水的重复利用率在30%以上。 | 本项目单位产品每次清洗取水量为0.0004吨/平方米，水的重复利用率为100%。 | 符合 |
| 4 | 环境保护 | 企业符合环保法律法规要求，依法获得排污许可证，并按照排污许可证的要求排放污染物；定期开展清洁生产审核并通过评估验收。 | 企业符合环保法律法规要求，拟依法获得排污许可证，并按照排污许可证的要求排放污染物；拟定期开展清洁生产审核并通过评估验收。 | 符合 |
|  |  | 企业有废气净化装置，废气排放符合国家或地方大气污染物排放标准。 | 本项目电镀生产线酸雾中和塔集气效率＞98%，处理效率＞98%，废气排放符合《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）。 | 符合 |
|  |  | 企业有合格废水处理设施，电镀企业和拥有电镀设施企业经处理后的废水符合国家《电镀污染物排放标准》（GB21900）有关水污染物排放限值要求或地方水污染物排放标准，排放的废水接受公众监督；其余纳入本规范条件的企业符合《污水综合排放标准》（GB8978）或地方水污染物排放限值要求。 | 本项目电镀工序产生的含锌废水通过“调节+加药反应+砂滤+活性炭过滤+金属过滤+污泥压滤”处理后全部回用，无废水外排。 | 符合 |
|  |  | 企业产生的危险废物按照《国家危险废物名录》和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597)，设置规范的分类收集容器进行分类收集，并按照《危险废物转移联单管理办法》要求，交由有处置相关危险废物资质的机构处置，鼓励企业或危险废物处理机构进行资源再生或再利用。 | 环评要求企业将镀槽产生的沉淀物、废活性炭、污泥等危险废物按照《国家危险废物名录》和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597)，设置规范的分类收集容器进行分类收集，储存在60m2危废暂存间内，严格进行防渗处理，并按照《危险废物转移联单管理办法》要求，定期运送至有资质的单位进行合理处置。 | 符合 |
|  |  | 厂界噪声应符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348）要求。 | 经预测，厂界噪声应符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348）2类标准要求 | 符合 |

1.3.2规划符合性分析

1.3.2.1与城市总体规划的符合性

# 1.4关注的主要环境问题及环境影响

项目的建设和生产运行将不可避免地对环境，尤其是环境空气、地下水环境产生一定影响。本次评价将要通过详尽的工程分析和对项目所处区域自然环境状况进行详细调查的基础上，预测项目建设对环境产生的影响及其程度，并明确回答项目建设的环境可行性，主要表现在以下方面：

1、分析达标排放和总量控制目标的可实现性；

2、分析废水不外排的可行性；

3、通过影响预测分析是否恶化了当地方环境质量。

通过以上各方面分析，给出项目可行与否的结论性意见，为建设单位、设计单位和环境保护管理部门提供决策依据和管理依据。

根据环境影响因子的识别和评价因子的筛选结果，结合本工程主要污染特征为大气污染物的特点，确定本次评价以环境空气、地下水环境影响评价为重点，对声环境、生态环境、地表水环境和固废只做一般评价和分析。

# 1.5“三线一单”符合性分析

1.5.1 生态保护红线

本次评价区范围内无自然保护区、风景旅游区、文物保护区及珍稀动物保护区等敏感因素。本项目为铁丝加工建设项目，退火罐采用电能加热，不设锅炉，减少了废气的排放，电镀为无氰电镀，生产工艺环保，且目前文水县生态经济区划未进行批复，因此，本项目不逾越自然生态保护红线区。

1.5.2 环境质量底线

根据现状监测数据，区域TSP、PM10、SO2、NO2均满足大气环境二类区的质量要求，硫酸雾满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度。

此外，本次评价收集到文水县2017年全年环境空气现状例行监测数据。根据统计结果，文水县2017年全年SO2超标个数95个，超标率26.84%，最大浓度占标率为3.57，超标时间集中在2017年1-3月，2017年10-12月，NO2超标个数1个，超标率0.28%，最大浓度占标率为1.1，PM10超标个数111个，超标率31.36%，最大浓度占标率为4.04，超标时间集中在2017年1-3月，2017年10-12月，PM2.5超标个数113个，超标率31.92%，最大浓度占标率为5.55%，超标时间集中在2017年1-3月，2017年10-12月。各监测因子超标时间基本集中在冬季采暖期，主要因冬季采暖导致超标较多。

本项目主要废气为酸洗时产生的硫酸雾，经净化塔处理后排放量较小。生产、生活废水全部合理处置后回用，不会改变区域环境质量现状，能满足《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）文件中环境质量底线的要求。

1.5.3 资源利用上线

本项目属于钢丝的电镀加工项目，对照《电镀行业规范条件》，对资源利用要求进行分析。本项目电镀生产线为镀锌生产线，配备了工艺技术成熟的带出液回收槽等回收设施；生产线配有多级逆流漂洗节水装置，槽、罐、管线按“可视、可控”原则布置，并设有相应的防破损、防腐蚀等防护措施；本项目所需电镀面积共为3.258×107m2，清洗用水量为48 m3/d（14400 m3/a），补水量为0.0004吨/平方米，小于0.04吨/平方米。水的重复利用率为100%。因此，本项目建设符合《电镀行业规范条件》中的资源利用要求。

1.5.4 环境准入负面清单

本次评价从产业准入、空间布局、规模、工艺装备等方面，列出本项目环境准入负面清单一览表，详见表1-2。

综上，本项目建设符合“三线一单”的要求。

表1-2  环境准入负面清单一览表

| 序号 | 类型 | 负面清单 | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产业准入 | 不涉及含氰电镀工艺 | 本项目为铁丝的电镀加工，镀种为镀锌，镀液主要成分为硫酸锌溶液，不涉及含氰电镀工艺 |
| 2 | 空间布局 | 在已有电镀集中区的地市，新建专业电镀企业原则上应全部进入电镀集中区。 | 吕梁市及文水县均未设置电镀集中区。 |
| 3 | 规模 | 电镀生产环节包括清洗槽在内的槽液总量不少于30000升。 | 本项目有9套1600L酸洗槽，9套1150L酸洗槽，18套1500L镀锌槽，18套1560L水洗槽，18套1100L水洗槽，综上，电镀环节槽液总量99630L。 |
|  |  | 电镀生产年产值在2000万元以上。 | 本项目电镀生产年产值为80000万元。 |
|  |  | 单位作业面积产值不低于1.5万元/平方米。 | 3.63万元/平方米（18条生产线共占地面积22000平米） |
| 4 | 工艺装备 | 品种单一、连续性生产的电镀企业要求自动生产线、半自动生产线达到70%以上。 | 本项目品种单一，连续性生产，生产线为自动生产线。 |

# 1.6环境影响评价的主要结论

根据《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》(国家发展改革委令2013第21号)，本项目不属于限制类和淘汰类项目，另外该项目已由文水县发展和改革局于2018年6月15日以文发改备发【2018】75号文予以备案，因此本项目的建设符合相关产业政策。

本项目建设地点位于文水县西城乡东城村西南侧0.73km处，不在文水县的总体发展规划范围内，因此项目的建设不违背文水县城市发展规划的要求且符合文水县生态功能及生态经济区划的要求；项目占地符合土地利用政策的要求；周围无环境敏感因素；工程运行期对环境影响较小。因此，从环境保护的角度出发，项目选址是可行的。

项目运行后，各污染源对区域环境质量影响较小。大气污染源在采取环评规定的治理措施后，污染物均可达标排放。生活污水和生产废水经处理后全部回用，不外排。厂界噪声达标排放，不会对周围声环境敏感点造成明显影响。固体废物得到综合利用或妥善处置。项目建设对区域的环境影响较小。

根据建设单位开展的公众参与调查工作统计结果可知，100%公众支持该项目建设，无人反对。

因此，本评价认为山西君鼎宝虹建材有限公司年产6万吨拔丝生产线项目符合国家产业政策要求，项目建设不违背文水县城市总体发展规划的要求、厂址选择可行，落实各环境要素污染源可满足达标排放的要求，在满足总量达标控制的情况下，严格落实各项环保措施后不会恶化当地环境空气、地下水、地表水环境、声环境和生态环境质量，固废可得到综合利用或妥善处置。严格落实环评报告规定的各项污染防治措施后，本项目在拟定工艺、产品、规模和所选厂址的建设条件下具有环境可行性。从环保角度出发，山西君鼎宝虹建材有限公司年产6万吨拔丝生产线项目的建设是可行的。

第二章 总 则

# 2.1  编制依据

2.1.1  任务依据

（1）“山西君鼎宝虹建材有限公司年产6万吨拔丝生产线项目环境影响评价委托书，（2018.6）；

（2）文水县发展和改革局，文发改备发【2018】75号文，“山西君鼎宝虹建材有限公司年产6万吨拔丝生产线项目备案证”（2018.6.15）。

2.1.2  法律及法规依据

#### 2.1.2.1国家法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日。

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日。

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日。

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修订。

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日。

（6）《中华人民共和国环境影响评价法》2016年7月2日修订。

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日。

（8）《建设项目环境保护管理条例》，2017版。

（9）国务院国发（2005）39号《关于落实科学发展观加强环境保护的决定》2005年12月3日。

（10）国家环境保护局环发（2005）152号“关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知”。

（11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2017年9月1日。

（12）中华人民共和国国家发展和改革委员会2011年第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修改）》，2013年5月1日。

（13）国经贸资源[2000]1015号《关于加强节水工作的意见》。

（14）国务院关于印发水污染防治行动计划的通知，（国发〔2015〕17号，2015年4月2日）；

（15）中华人民共和国环境保护部文件环环评[2016]150号“关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知”，2016年10月26日。

（16）《危险废物转移联单管理办法》，国家环境保护总局令第2号，1999年6月22日；

（17）《国家危险废物名录》，中华人民共和国环境保护部令第39号，2016年8月1日；

（18）《危险废物污染防治技术政策》，国家环境保护局，环发[2001]199号；

（19）《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号），2013年9月12日；

（20）《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号），2015年4月16日；

（21）《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号），2016年5月28日；

（22）《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》，2015年4月25日；

（23）《关于加强重金属污染防治工作指导意见的通知》（国办发[2009]61号）。

（24）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，国发〔2018〕22号，2018年6月27日；

#### 2.1.2.2地方法律法规

（1）《山西省环境保护条例》（山西省人大2017年3月1日）。

（2）《山西省大气污染防治条例》（山西省人大2007年3月30日）。

（3）山西省人民政府晋政发［2001］45号“关于贯彻全国生态环境保护纲要的实施意见”，2001年12月27日。

（4）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（晋环发[2012]77号），2012年7月3日；

（5）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（晋环发[2012]98号），2012年8月8日；

（6）山西省环境保护厅晋环发[2015] 25号“山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法”，2015年2月28日；

（7）《吕梁市印发2017—2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（2017年10月11日）；

（8）山西省环境保护厅晋环发【2015】64号“关于印发《山西省环境保护厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2015年本）》的通知”，2015年5月15日。

（9）《山西省人民政府办公厅关于印发山西省大气污染防治2018年行动计划的通知》，晋政办发〔2018〕52号，2018年5月25日；

（10）《山西省人民政府办公厅关于印发山西省水污染防治2018年行动计划的通知》，晋政办发〔2018〕55号，2018年5月24日；

（11）《山西省人民政府办公厅关于印发山西省土壤污染防治2018年行动计划的通知》，晋政办发〔2018〕53号，2018年5月25日；

（12）《山西省人民政府关于印发山西省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，晋政发〔2018〕30号，2018年07月29日；

2.1.3  技术依据

（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）；

（3）《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T 2.3-93）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）

（5）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

（8）电镀废水治理工程技术规范（GB2002-2010）；

（9）《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)；

（10）《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2014)；

（11）《危险废物鉴别标准》（GB5085.1~7-2007）；

（12）《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）；

（13）《电镀行业规范条件》（工信部，2015年11月1日实施）；

（14）《清洁生产标准 电镀行业》及（2008修改单）（HJ/T314-2006）。

# 2.2 环境影响因素识别及评价因子筛选

2.2.1 环境影响因素识别

根据本工程特点和主要环境问题识别结果，采用矩阵法对可能受本工程影响的环境要素进行识别和筛选，其结果见表2-1。

表2-1    环境影响识别一览表

| 阶 段 | 污染源 | 环境要素 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 大气 | 地表水 | 地下水 | 声 | 生态 | 居民生活 |
| 施 工 期 | 施工噪声 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
|  | 施工扬尘 | ● | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
|  | 施工废水 | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ |
|  | 车辆运输 | ▲ | ○ | ○ | ▲ | △ | ○ |
| 营 运 期 | 拉丝车间 | ○ | ○ | ○ | ▲ | △ | △ |
|  | 电镀车间 | ○ | △ | △ | ▲ | △ | △ |
| ●有影响，▲有轻微影响，△可能有影响，○没有影响。 |

2.2.2 评价因子筛选

根据工程各类特征污染物产生情况，结合周围区域环境，确定本项目的评价因子见表2-2。

表2-2    本项目环境评价因子

| 项目 | 现状评价因子 | 预测因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | SO2、NO2、TSP、PM10、硫酸雾 | 硫酸雾 |
| 地下水环境 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟、镉、铁、锌、锰、溶解性总固体、高锰酸指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO3-、HCO3-、CL-、SO42- | / |
| 声环境 | 等效连续A声级（Lep） | 等效连续A声级（Lep） |

# 2.3 评价标准

2.3.1 环境质量标准

环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，硫酸雾执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中标D.1中硫酸限值要求；

地表水环境：根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014），本项目附近地表水体为黄河流域汾河上中游区分区汾河水系磁窑河河流白石河分支（坡底~入汾河段），水环境功能为农业用水保护，水质要求为V类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准；

地下水环境：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；

声环境质量：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

各环境要素执行标准主要指标的标准值见下表。

表2-3   环境空气质量评价标准   单位： ug/m3

| 项目 | TSP | PM10 | SO2 | NO2 | 硫酸雾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年平均 | 200 | 70 | 60 | 40 | —— |
| 24小时平均 | 300 | 150 | 150 | 80 | 100 |
| 1小时平均 | —— | —— | 500 | 200 | 300 |

表2-4 地表水环境质量标准（GB3838—2002）Ⅴ类标准    单位：mg/L

| 项目 | PH | CODcr | BOD5 | 石油类 | NH3-N | 总磷 | 总氮 | 粪大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 | 6～9 | ≤40 | ≤10 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.4 | ≤2.0 | ≤40000 |

表2-5    地下水环境质量标准（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

| 类别 | pH | 氨氮 | NO3-N | NO2-N | 挥发酚 | 氰化物 | 总砷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6.5～8.5 | ≤0.5 | ≤20 | ≤1 | ≤0.002 | ≤0.05 | ≤0.01 |
| 类别 | Hg | 六价铬 | 总硬度 | 铅 | 氟化物 | 镉 | 铁 |
| 标准值 | ≤0.001 | ≤0.05 | ≤450 | ≤0.01 | ≤1.0 | ≤0.005 | ≤0.3 |
| 类别 | 锰 | 溶解性总固体 | 耗氧量 | 硫酸盐 | 氯化物 | 总大肠菌群 (个/L) | 菌落总数 (个/L) |
| 标准值 | ≤0.1 | ≤1000 | ≤3.0 | ≤250 | ≤250 | ≤3.0 | ≤100 |

表2-6    声环境质量标准(GB3096-2008)   单位：dB（A）

| 类 别 | 昼 夜 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 60 | 50 |

2.3.2 污染物排放标准

（1）废气：酸洗过程中排放的硫酸雾执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5中标准限值，无组织硫酸雾排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值，具体标准值见表2-7。

表2-7  本项目大气污染物排放标准

| 排放源 | 污染物名称 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电镀、酸洗工序 | H2SO4 | 30 | — | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5 |
| 电镀、酸洗工序 | H2SO4无组织 | 0.2 mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |

（2）废水：本项目废水经自建污水处理设施处理达到回用水标准后，全部回用于镀锌生产线，不外排。

（3）噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的2级标准。

表2-8  建筑施工场界环境噪声排放标准    单位：dB（A）

| 时段 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 噪声限值 | 70 | 55 |

表2-9  《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)

| 类 别 | 昼 夜 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 60dB(A) | 50dB(A) |

（4）固废：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和“关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告”（环境保护部公告2013年第36号）有关规定。危险固体废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物储存、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）。

# 2.4 评价等级及评价范围

2.4.1 环境空气

本项目退火炉采用电能，不设置锅炉，大气污染物为酸洗及镀锌产生的酸雾。按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2·2-2008）规定的评价等级确定依据，进行大气环境影响评价等级确定。判定依据见表2-10。

表2-10   评价工作等级判定（技术导则）

| 环境因素 | 评价分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5km |
| 二级 | 其它 |
| 三级 | Pmax＜10%或D10%＜污染源距厂界最近距离 |

项目的废气污染物主要有硫酸雾，选择估算模式对项目大气评价工作进行分级计算，计算结果见表2-11。

表2-11   本项目采用估算模式计算的评价等级表

| 污染源 | 污染因子 | 最大落地浓度(ug/m3) | 最大浓度落地点(m) | 评价标准 (ug/m3) | 占标率 (%) | D10% (m) | 推荐评价等级 | 推荐评价范围(km2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 酸雾塔 排气筒1 | 硫酸雾 | 7.5 | 311 | 300 | 2.50 | 0.00 | 三 | 5.00×5.00 |
| 酸雾塔 排气筒2 | 硫酸雾 | 7.5 | 311 | 300 | 2.50 | 0.00 | 三 | 5.00×5.00 |

根据上述评价级别判断，结合当地环境状况、行业污染特点及本项目采取的环保措施，确定本项目大气环境影响评价等级为三级。根据《环境影响评价评技术导则》HJ/T2.2-2008，大气评价范围的直径或边长一般不应小于5km，故本项目环境空气的评价范围确定为以厂址为中心，直径为5km的矩形区域。

2.4.2 地表水

项目生产废水经处理后全部回用，生活污水经收集后全部用于厂区地面洒水抑尘，不外排。因此，最终确定地表水评价为三级，进行污水综合利用不外排可行性分析。

2.4.3 地下水

本项目生产废水经处理后全部回用，生活污水经收集后全部用于厂区地面洒水抑尘，无废水外排。同时厂区场地进行了硬化，并对厂区区域可能产生的废水收集点或区域要求进行相应的防渗处理，可以有效可以防止污染地下水。

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）要求，确定本项目的环境影响评价等级。建设项目场地的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级（见表2-12）。

表2-12 地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分布式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |

建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表2-13。

表2-13  评价工作等级划分表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，确定本项目行业类别属于“I金属制品—53金属制品加工制造 有电镀或喷漆工艺的”，为III类项目。根据现场踏勘，项目评价范围内无集中式饮用水源地，目前评价区居民饮用水为村庄自备水井，环境敏感程度为较敏感。根据导则表2规定的评价等级确定依据，进行地下水环境影响评价等级判断，结果见表2-14。

表2-14  本项目地下水分级判定指标表

| 划分依据 | 项目情况 | 分级情况 |
| --- | --- | --- |
| 项目类别 | 本项目为报告书，项目属于“I金属制品—53金属制品加工制造 有电镀或喷漆工艺的” | Ⅲ类项目 |
| 地下水环境敏感程度 | 评价区无集中供水水源地、有分散饮用水水源井分布，确定为较敏感； | 三级 |

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中评价等级划分表，确定本项目地下水环境影响评价工作等级为三级。

评价范围：结合本工程排水走向及当地地下水流向，将本项目地下水评价范围确定为：厂址北至东城村，南至南贤村，西至磁窑河，东至北贤村，地下水环境调查评价范围面积约10km2。

2.4.4 噪声

本项目区域属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类功能区。根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009），声环境影响评价等级为二级。

评价范围：项目厂界四周。

2.4.5 生态

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》中关于生态环境影响评价等级的规定，结合评价范围，重点为厂址的生态环境现状，本项目工程占地范围约为22000m2，小于2km2的一般区域，确定本次生态环境影响评价等级为三级评价。

评价范围：厂界范围。

# 2.5 环境保护目标

本项目位于吕梁市文水县西城乡东城村西南侧0.73km处，评价区内无文物保护、旅游资源等特殊环境敏感因素，结合工程特点，确定本次评价主要保护目标为该地区的环境空气质量、水环境、村庄居民及生态环境。

本项目周围环境保护目标见表2-15和图2-1。

表2-15  环境保护目标一览表

| 环境要素 | 环境保护对象 | 方位 | 距离（km） | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气环境 | 东城村 | NE | 0.73 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类 |
|  | 东庄村 | NW | 1.35 |  |
|  | 北贤村 | SW | 1.72 |  |
|  | 大象村 | SW | 2.13 |  |
| 地表水 | 磁窑河 | W | 0.83 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类 |
|  | 汾河西四支渠 | S | 0.59 |  |
| 地下水 | 东城村水井 | NE | 0.73 | 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
|  | 北贤村水井 | SW | 1.72 |  |
|  | 南贤村水井 | S | 2.98 |  |
| 噪声 | 厂界四周 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 |
| 生态环境 | 厂址周围耕地及地表植被 | -- |

# 第三章 工程分析

# 3.1建设项目概况

3.1.1 基本情况

山西君鼎宝虹建材有限公司年产6万吨拔丝生产线项目基本情况见表3-1。

表3-1  本项目基本情况表

| 序号 | 名称 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 山西君鼎宝虹建材有限公司年产6万吨拔丝生产线项目 |
| 2 | 建设性质 | 新建 |
| 3 | 建设单位 | 山西君鼎宝虹建材有限公司 |
| 4 | 建设地点 | 吕梁市文水县西城乡东城村西南侧0.73km处 |
| 5 | 建设规模 | 年产6万吨拔丝 |
| 6 | 工作制度 | 年工作300天，每天两班制，每班8小时 |
| 7 | 劳动定员 | 50人 |
| 8 | 工程投资 | 总投资6000万元，全部由企业自筹解决 |

3.1.2 工程产品方案

本工程产品方案详见表3-2。

表3-2  产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 年产量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22#低碳镀锌钢丝 | Ф0.80~0.83 | 30000 | Q195材质，上锌量≤25g/m2，生产线长度110m，用于制作煤矿井下所用金属网、菱形网，也可用于建筑物加固等 |
| 2 | 24#低碳镀锌钢丝 | Ф0.70~0.73 | 30000 |  |
| 合计 | 60000 |  |

3.1.3 工程建设内容

本项目占地面积约22000m2。项目主要建设内容包括新建生产车间18040m2，附属用房1960m2，配套生产线18条、退火炉20个及其他附属设施等，总建筑面积20000m2。

本工程主要建设内容见表3-3。

表3-3    本工程建设内容一览表

| 工程名称 | 项目建设内容 |
| --- | --- |
| 主体 工程 | 生产车间（面积18040m2） | 原料区 | 轻钢结构，面积1200m2，位于生产车间最北侧 |
|  |  | 干式拉丝区 | 轻钢结构，面积2500m2，包括22#产品干式拉丝区和24#产品干式拉丝区，共设置有18台高位放线架+四轮剥壳机装置、18套干式拉丝机，车间地面已经硬化防渗； |
|  |  | 退火区 | 轻钢结构，面积1200m2，布置有20台电退火炉，地面全部硬化 |
|  |  | 水箱拉丝区 | 轻钢结构，面积5100m2，包括22#产品水箱拉丝区和24#产品水箱拉丝区，共设置260套水箱拉丝机，10m*3m*2.5m循环水池一个，车间地面已经硬化防渗，冷却循环水池已经防渗处理； |
|  |  | 电镀区 | 轻钢结构，面积7000m2，包括9条22#产品电镀线和9条24#产品电镀线，共布置有18套酸洗槽、18套镀槽、36套水洗槽（每套水洗槽设三级逆流漂洗）、成品暂存区。配备2套酸雾中和塔，排气筒设置于车间中部，循环水池位于车间地下，车间地面全部硬化防渗； |
|  |  | 断丝区 | 轻钢结构，面积1040m2，布置有18台收线机、18台断丝机，车间地面全部硬化防腐防渗 |
| 辅助工程 | 办公生活区 | 占地面积1930m2，砖混结构，设有办公室、值班室、会议室 |
|  | 门卫 | 建筑面积30m2，砖混结构 |
|  | 危废暂存间 | 厂区西南角建设一座60m2危废暂存间，暂存间四周建设50cm高围堰，地面与墙面均进行重点防渗。 |
|  | 循环水池 | 10m*3m*2.5m的循环水池3个，分别为拉丝冷却水循环水池、酸洗后清洗水循环水池、镀锌后清洗水循环水池，并进行重点防渗 |
|  | 旱厕 | 在厂区东北角建设一座20m2旱厕，并进行硬化防渗 |
| 公用 工程 | 供水 | 由厂区自备深井水提供，年用水量6751.5m3 |
|  | 供电 | 由西城变电所引入，本项目设置1座配电室（10000KVA变压器） |
|  | 供热 | 车间不需要采暖，办公生活区采暖采用电暖器 |
|  | 排水 | 生活污水水质简单，直接用于厂区道路洒水抑尘，生产废水经自备污水处理站处理后全部回用于清洗补充水，无废水外排。 |
|  | 厂区道路及硬化 | 面积1000m2 |
| 环保 工程 | 废气 | 酸洗槽硫酸雾 | 酸洗槽上方及侧边设置玻璃钢材质的集气罩，由引风机引至酸雾中和塔内，经处理后的气体经15m高排气筒排放至大气，集气效率约98%，处理效率为98% |
|  | 废水 | 办公生活废水 | 本项目不设食堂及浴室，办公生活废水水质简单，经收集后直接用于厂区道路洒水抑尘 |
|  |  | 拉丝冷却循环水 | 经收集后用于厂区道路洒水抑尘，不外排 |
|  |  | 酸雾塔循环池排水、镀锌线废水 | 经自备污水处理站处理后全部回用于清洗补充水。处理工艺为“调节+加药反应+沉淀+砂滤+活性炭过滤+金属过滤+污泥压滤”，设计能力为60m3/d |
|  |  | 事故水池 | 在污水处理站北侧建设一座60m3事故水池 |
|  | 固体废物 | 镀槽沉淀物、污水处理站滤渣、污泥、废活性炭 | 厂区东南角建设一座60m2危废暂存间，危废经收集后暂存于暂存间，定期送有资质单位处置 |
|  |  | 拉丝机产生的废氧化皮 | 收集后售与当地的废品回收站回收，不外排 |
|  |  | 办公生活垃圾 | 厂区内设封闭式垃圾箱，生活垃圾经收集后交由当地环卫部门统一处置 |
|  | 噪声 | 拉丝机、退火炉等设备噪声 | 生产设备安装于车间内，在车间内的墙壁上布置吸声材料。在空间布置吸声体，并对工人采取个人防护措施 |

产能核算

根据企业提供资料，一条镀锌线平均每12h产出10t铁丝产品，本项目有18条镀锌线，年工作300天，每天两班制，每班8小时，则年生产4800h。则本项目年最大产出铁丝：4800/12×10×18=72000t，可满足年产6万吨铁丝的生产需求。

3.1.4 工程场区平面布置

全厂根据功能分为生产区、办公生活区。生产区位于厂区东侧，设置主生产车间，内部分为原料区、干式拔丝区、退火区、水箱拉丝区、电镀区、断丝区等；办公生活区位于厂区东侧。本项目平面布置图见图3-1。

3.1.5 生产设备

主要生产设备见表3-4。

表3-4  主要生产工艺设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉丝机 | LW550型 | 18 | 套 |  |
| 2 | 水箱式拉丝机 | LT12/280型 | 260 | 套 |  |
| 3 | 高位放线架+四轮剥壳装置 |  | 18 | 台 |  |
| 4 | 旋转放线架 | Φ560 | 270 | 套 |  |
| 5 | 轧尖机 | ZE | 6 | 台 |  |
| 6 | 收线机 | 900型 | 18 | 台 |  |
| 7 | 断丝机 |  | 18 | 台 |  |
| 8 | 断丝钳 |  | 39 | 个 |  |
| 9 | 无氧化退火炉 | RJ-240KW | 20 | 台 |  |
| 10 | 退火罐 | Φ980×2300mm | 300 | 只 |  |
| 11 | 电镀锌生产线 |  |  |  |  |
| 11.1 | 酸洗槽 | 1600×1000×1000mm | 9 | 套 | 22#产品生产线 |
| 11.2 | 酸洗槽 | 1150×1000×1000mm | 9 | 套 | 24#产品生产线 |
| 11.3 | 三道溢流式水洗槽 | 1560×1000×1000mm | 9 | 套 | 22#产品生产线 |
| 11.4 | 三道溢流式水洗槽 | 1100×1000×1000mm | 9 | 套 | 24#产品生产线 |
| 11.5 | 镀锌槽 | 1500×1000×1000mm | 18 | 套 |  |
| 11.6 | 三道溢流式水洗槽 | 1560×1000×1000mm | 9 | 套 | 22#产品生产线 |
| 11.7 | 三道溢流式水洗槽 | 1100×1000×1000mm | 9 | 套 | 24#产品生产线 |
| 11.8 | 烘干槽 | 4000×1120×1200mm | 18 | 套 |  |
| 12 | 工艺电控柜 |  | 1 | 套 |  |
| 13 | 集中控制系统 | 设定工艺参数实现PLC 自动控制 | 1 | 套 |  |
| 14 | 起重设备 |  | 12 | 套 |  |

3.1.6 主要原辅材料

本工程主要原辅材料消耗见表3-5。

表3-5  工程主要原辅材料消耗

| 序号 | 名称 | 单位 | 年耗用量 | 主要成分 | 用途 | 来源地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Φ6.5低碳钢盘条 | t/a | 60000 |  | 原料铁丝 | 本地 |
| 2 | 锌锭 | t/a | 75 | 锌含量90%以上 | 锌的主要来源 | 本地 |
| 3 | 硫酸锌粉 | t/a | 1835 | 六水硫酸锌 | 导电盐 | 本地 |
| 4 | 硼酸 | t/a | 2.5 | H3BO3含量大于99.8% | 调节镀液pH，防止锌水解 | 本地 |
| 5 | 光亮剂 | t/a | 0.5 | 节叉丙酮；邻氯苯甲醛；苯甲酸钠、烟酸等 | 给镀液提供优良的分布力 | 本地 |
| 6 | 稀硫酸 | t/a | 120 | H2SO4含量18%的稀硫酸溶液 | 酸洗液 | 本地 |
| 7 | 肥皂 | t/a | 4 | -- | -- | 本地 |
| 8 | 氢氧化钠 | t/a | 43.3 | -- | 喷淋塔加药 | 本地 |
| 9 | 新鲜水耗 | m3/a | 6751.5 | -- | -- | 本地 |

表3-6  原辅材料特性表

| 序号 | 名称 | 成分 | 理化特性 | 毒理特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光亮剂 | 邻氯苯甲醛 | 分子量140.56；无色或浅黄色透明液体；蒸汽密度4.84（空气）；密度：1.248 g/mL (液态25°C)； 蒸气压27 mm Hg ( 50°C)；折射率n20/D 1.566(液态)；闪点：190°F；熔点: 8-12 ℃；沸点:211.9 ℃ | 有毒物质，中毒；热分解排出有毒氯化物烟雾。 |
|  |  | 苯甲酸钠 | 分子量：122.12；鳞片状或针状结晶，具有苯或甲醛的气味，易燃；相对密度1.2659；熔点122.4℃，沸点249℃，折射率1.504；蒸气易挥发。 | 无毒，但可以与维生素C反应生成具有致癌性的苯。 |
|  |  | 烟酸 | 分子量123.11；密度1.473；无色针状结晶。熔点236℃，1克该品溶于60ml水，易溶于沸水和沸醇，不溶于丙二醇、氯仿和碱溶液，不溶于醚及脂类溶剂。能升华，无气味，微有酸味。 | 无毒 |
| 2 | 锌锭 | 锌含量90%以上的锌块 | 锌：分子量65.38（原子量）；固态；熔点419.53℃；沸点907℃。 | 无毒 |
| 3 | 硼酸 | H₃BO₃ | 分子量61.83；密度1.43；熔点169℃；沸点300℃；白色粉末状结晶或三斜轴面鳞片状光泽结晶，有滑腻手感，无臭味。 | 有毒，空气中最高容许浓度10mg/m3。 |
| 4 | 稀硫酸 | H2SO4含量18%的稀硫酸溶液 | 常温下无色无味透明液体，密度比水大。 | 中等毒性。 |

3.1.7 锌元素平衡

本项目原料盘条采用Q195材质，技术参数上锌量≤25g/m2，其密度为7.85g/cm3。项目年产22#（0.80~0.83mm）、24#（0.70~0.73mm）镀锌丝分别为3万t/a，产量共为6万t/a。可以计算出：

22#镀锌丝需要电镀面积为：1.8204×107m2；

24#镀锌丝需要电镀面积为：1.4376×107m2；

则本项目所需电镀面积共为3.258×107m2，上锌量按最大25g/m2计算，则需要锌元素的量为814.5t/a。

本项目镀锌线废水产生量约为43.2m3/d，12960m3/a。经厂内污水处理站处理后全部回用不外排，经处理后废水中锌离子浓度约为1.0mg/l，则回用废水中带走锌为0.013t/a。

项目镀锌废水中锌离子初始浓度约为100mg/l，则污泥与槽泥中带走锌为1.283t/a。

则本项目需要锌元素总量为815.796t/a。本项目外购成品为硫酸锌和锌块，本项目需要袋装硫酸锌1835t，锌块75t。

锌离子平衡图详见图3-2。

图3-2  本项目锌元素平衡图（单位：t/a）

3.1.8 项目主要经济技术指标

表3-7    本项目主要经济技术指标表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用地面积 |  |  |
| 1.1 | 总用地面积 | m2 | 22000 |
| 1.2 | 总建筑面积 | m2 | 20000 |
| 1.2.1 | 生产车间建筑面积 | m2 | 18040 |
| 1.2.2 | 附属用房建筑面积 | m2 | 1960 |
| 1.3 | 绿化面积 | m2 | 1000 |
| 1.4 | 道路及场地硬化面积 | m2 | 1000 |
| 2 | 产品规模 | t/a | 60000 |
| 2.1 | 22#镀锌铁丝 | t/a | 30000 |
| 2.2 | 24#镀锌铁丝 | t/a | 30000 |
| 3 | 项目总投资 | 万元 | 6000 |
| 4 | 劳动定员 | 人 | 50 |
| 5 | 工作制度 | / | 300d/a、16h/d |

3.1.9 公用工程

3.1.9.1 供、排水

1、给水

厂区用水由自备深井水提供，可以满足本项目生产生活用水。

用水项目主要包括：

①生活用水

本项目劳动定员50人，均为附近村庄居民，厂内不设食堂、浴室及员工宿舍，因此项目生活用水主要为办公生活用水。根据《山西省用水定额》（DB14/T1049.1-2015），职工日常生活用水指标为30L/人·d，则本项目办公生活用水量为1.5m3/d，污水产生量按80%计，则生活污水产生量为1.2m3/d。

②拉丝冷却循环水补水

补水量为循环水量的1%，拉丝工序设置75m3的循环水池，循环水量为15m3/h,则此部分用水量为0.15m3/h，2.4m3/d，720m3/a。

③镀锌线补水

本项目镀锌线补水主要包括：镀前水洗槽补水、酸洗槽和酸洗后水洗槽补水、镀槽和镀后水洗槽补水。

a酸洗槽补水

本项目18条生产线共设18个酸洗槽，22#产品9个酸洗槽大小均为1.6m3，24#产品9个酸洗槽大小均为1.15m3。总储量约为25m3。补水量约为6m3/d，1800m3/a。

b水洗槽补水

每条生产线酸洗槽后、镀槽后均设一个水洗槽，本项目共设36个水洗槽，22#产品18个水洗槽大小均为1.56m3，24#产品18个水洗槽大小均为1.1m3。总储水量约为48m3。采用两级逆流漂洗，补水量约48m3/d，14400m3/a。

④酸雾中和塔补充水

项目对酸洗环节产生的酸雾设置了1座净化塔，配10m3的循环水池1座，循环水量约15m3/h。蒸发等损失量占循环水量的1%，运行时间为16h/d，计算得损失量为2.4m3/d，则补水量为2.4m3/d、720m3/a。

⑤设备冲洗水：本项目设备每天冲洗一次，每次用水量约3m3。

⑥绿化用水

本项目厂区绿化面积为1000m2，绿化用水按1.5L/m2·d计，用水量为1.5m3/d。

⑦道路洒水

本项目厂区道路面积为2000m2，道路洒水按1.0L/m2·d计，用水量为2.0m3/d。

2、排水

厂区排水采用雨污分流，雨水经雨水管道排出厂外。

①生活污水

本项目不设食堂、浴室及宿舍，生活污水为办公生活废水，项目生活废水产生量为1.2m3/d，办公生活废水水质简单，直接用于厂区道路洒水抑尘。

②拉丝冷却循环水排水

补水量为2.4m3/d（720m3/a）。排水量按补水量的30%计，则为0.72m3/d（216m3/a），以清洁废水排放。

③酸洗槽排水

酸洗槽补水量约6m3/d（1800m3/a），排水量约为补水量的80%，则为4.8m3/d（1440m3/a）。经厂内自设的污水处理站处理后全部回用于设备冲洗用水及水洗槽补水，不外排。

④水洗槽排水

水洗槽补水量约48m3/d，排水量按补水量的80%计，则为38.4m3/d，11520m3/a。经厂内自设的污水处理站处理后全部回用于设备冲洗用水及水洗槽补水，不外排。

⑤酸雾塔循环水排水

补水量为2.4m3/d，720m3/a。排水量按补水量的30%计，则为0.72m3/d，216m3/a。经厂内自设的污水处理站处理后全部回用，不外排。

⑥设备冲洗水排水：本项目设备冲洗水用水量约3m3/d，排水量为用水量的90%，则排水量为2.7 m3/d。经厂内自设的污水处理站处理后全部回用于设备冲洗用水及水洗槽补水，不外排。

3、项目水平衡分析

本项目水平衡表见表3-8，水平衡图见图3-3及图3-4。

表3-8       本项目给排水情况一览表

| 用水类型 | 用水量指标 | 用水人数 | 用水量（m3） | 废水产生量（m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日用 水量 | 年用 水量 | 日产 生量 | 年产 生量 |
| 生活 用水 | 办公生活用水 | 30L/d·人 | 60人 | 1.5 | 450 | 1.2 | 360 |
| 生产用水 | 拉丝冷却循环水补水 | 循环水量的1% | 循环水量为15m3/h | 2.4 | 720 | 0.72 | 216 |
|  | 酸雾塔循环水补水 |  | 循环水量为15m3/h | 2.4 | 720 | 0.72 | 216 |
|  | 酸洗槽补水 | 6m3/d | // | 6 | 1800 | 4.8 | 1440 |
|  | 水洗槽补水 | 48m3/d | // | 48 | 14400 | 38.4 | 11520 |
|  | 设备冲洗水 | 3.0 m3/d | // | 3 | 900 | 2.7 | 810 |
| 其它 用水 | 绿化用水（非采暖期） | 1.5L/m2·a | 1000m2 | 1.5 | 225 | ∥ | ∥ |
|  | 道路及厂区硬化洒水 | 1.0L/m2·d | 2000m2 | 2.0 | 600 | ∥ | ∥ |

图3-3   本项目水平衡图（非采暖期）（单位：m3/d）

图3-4   本项目水平衡图（采暖期）（单位：m3/d）

3.1.9.2 供电

供电电源由文水县西城乡供电所引入，厂区新建配电室一座，为动力设备及照明供电，新建3000KVA变压器及相应低压配电柜等。

3.1.9.3 供热

本项目车间冬季不采暖，办公生活区冬季采暖采用电暖器。

3.1.10 劳动定员及工作制度

3.1.10.1 劳动定员

本项目劳动定员为50人，其中管理人员5人，技术及生产人员45人。

3.1.10.2 工作制度

年工作日300天，每天两班，每班8小时。

# 3.2 工程生产工艺分析及排污环节

（1）原料准备

盘元的材质为Q195号钢丝，盘条直径6.5mm，为碳素钢热轧盘元。选购含碳量低的盘元，否则难以获得光亮、均匀的镀锌层。盘元的直径为6.5+0.3mm或6.5-0.05mm，且不严重失圆。

拉丝前需要对盘元进行剥壳，去除原料盘元上的氧化皮。本项目盘元通过12台四轮剥壳装置将表面氧化铁皮剥落。

（2）拉丝

盘元经剥壳后进入拉丝工序。

拉丝机按所需产品的规格由6-12个单机并联组成，在拉丝过程中，随着线材拉细拔长，后面的卷筒转速应相应地依次递增。盘元在该机上从进线至成品，拉拔工序能一次完成，生产效率较高，且操作管理方便。拉丝的过程中，需要对拉丝机进行水冷。冷却水由泵打入循环水池，自然冷却后循环使用。

当盘元拉丝时，需要许多拉丝模组合起来，才能从粗丝拉成细丝，故需要按一定规律进行配模。若配模数过多，浪费电能，增加生产成本，而且生产率不高；配模数太少了，又会引起拉丝表面粗糙，甚至会频繁出现断头现象。本项目拉丝过程将直径6.5mm的原材料拉到直径0.7~0.83mm半成品。

拉丝的过程中，需要使用拉丝粉进行润滑。拉丝粉可以自行配制，也可以外购。本项目拉丝粉为外购肥皂。

（3）退火

铁丝经过冷拉拔后，表面结晶被扭曲，使金属的强度、硬度、塑性和韧性等发生一系列的物理变化。经过退火后，使表面扭曲结晶再结晶，韧性恢复。铁丝线径越粗，退火的加热温度应越高。

本项目选用20台RJ－240KW型井式退火炉，为井式真空光亮退火炉，该井式炉以电为热源，电炉分多区控制，进一步提高炉温均匀性；炉膛内带不锈钢导风桶；炉盖启闭采用行车起吊，且带有导向柱，保证炉盖启闭平稳。

（4）镀锌

①酸洗

目的是为了除油、除锈。酸洗液直接外购，厂内不进行配制，其主要成分是由无机酸加表面活性剂混合配置而成。酸洗时铁丝表面上的锈蚀氧化层溶于浸蚀剂中，而油污则借助于表面活性剂的乳化作用而被除去，保证镀层和基体的结合强度。本项目使用的酸洗剂主要成分为硫酸（18%）。

项目采用一体化PPH材料酸洗槽，槽体尺寸分别为1600×1000×1000mm、1150×1000×1000mm，铁丝在清洗过程直线运行，酸洗槽采用溢流方式，槽体水帘配备2台耐蚀泵，酸洗槽配备3台耐酸泵做酸液溢流动力，槽体钢丝进、出口两侧采用沟槽密封形式，防止酸雾外溢。为保证快速清洗掉钢丝表面氧化物，采用耐蚀电加热器（自动控温）给酸液进行加热到华氏30度。工艺槽液体采用耐酸泵往复清洗，使钢丝在硫酸冲刷下达到镀前表面清洁要求。为降低酸耗、避免酸液带入下道工序。酸洗槽出口配备橡胶刷抹拭截流钢丝表面残留酸液。槽体设计微负压吸收塔，以及自动添加酸洗液功能。

②水洗

每条生产线酸洗槽后设置1座两道式负吸溢流式水清洗槽，槽体采用加强PPH材料焊接制作，槽体尺寸分别为1560×1000×1000mm、1100×1000×1000mm，为快速高效清洗掉钢丝表面残留的酸液，槽体采用两道阶梯式溢流清洗，单独循环，逆向进水排水方式，在溢流清洗过程清洗盘进水采用喷流形式，清洗水可循环利用。此清洗环节采用循环水系统。

③镀锌

水洗槽后设置镀锌槽，槽体尺寸1500×1000×1000mm，共18套。本项目自行配置镀锌液，镀锌液主要成分为锌锭、硫酸锌、硼酸及光亮剂。首先由硫酸锌粉末与水以1：3的比例进行溶解；并加入硼酸作为缓冲剂，调节酸洗液pH，防止锌水解；同时加入锌锭，补充镀液内锌的主要来源；光亮剂主要用于提高镀锌层的光亮度，增加镀锌层的耐腐蚀，提高表面硬度，使镀锌层光亮美观。

电镀锌槽体采用PPH材料制作，为保证钢丝电镀锌时间、锌层厚度及表面质量，电镀槽分为3节，总长度为1.5m。槽体为架空式。镀锌溶液通过镀锌泵输送并进行循环。镀锌槽配备2台整流柜，30根铁丝分为1组控制，每台整流器控制1节槽体，镀锌工序由PLC系统控制镀锌电流。电镀锌溶液PH值由PLC控制，并做到自动调整添加镀锌液，保证锌层质量。最后一节出槽体处加装一道毛刷和回吹装置，用于抹拭铁丝上的残液，防止镀液带入下道工序。

④水洗

每条生产线镀锌槽后均设置1座两道溢流式水清洗。槽体采用加强pp材料焊接制作，槽体长分别为1560×1000×1000mm、1100×1000×1000mm，采用两道阶梯式溢流清洗，逆向进水排水方式；在溢流清洗过程清洗盘进水采用喷流形式。此清洗环节采用循环水系统。

⑤烘干

钢丝表面经水洗后带有残留水，为防止钢丝存放过程中产生镀层白锈蚀等情况的发生，必须对钢丝进行烘干处理。烘干采用电加热板的形式，通过热风循环管道对铁丝进行加热。烘干槽长均4000mm，在其尾部安排引风机一台。烘干炉热源使用电加热。

镀液配制：

⑴硫酸锌

硫酸锌是主盐也是导电盐，是锌的主要来源。硫酸锌在镀液中的含量应尽可能高一些，含量高可以加大电流密度、提高沉积速度、保证线材镀层厚度。当然含量也不可过高，含量过高一方面镀层结晶粗，分散能力差；另一方面可能出现光亮剂盐析，镀层变得粗糙无光。含量过低,，镀层易烧焦，导电性差。

⑵硼酸

硼酸作为缓冲剂，维持镀液pH 值平衡，防止锌的水解。硼酸含量低，pH 值不稳定，镀层结晶粗。

⑶光亮剂

光亮剂是硫酸盐镀锌工艺中非常关键的成分,一般由主光亮剂、载体光亮剂和辅助光亮剂组成。硫酸盐溶液由于盐类浓度高, 要求光亮剂有较高的耐盐性，必须用浊点高、耐盐性好的高温载体。

主光亮剂可用节叉丙酮, 也可用邻氯苯甲醛，辅助光亮剂常用的有含苯环的脂肪酸，含氮杂环化合物和蔡醛缩合物等，如苯甲酸钠、磺基水杨酸、肉桂酸、烟酸等。

镀液维护：

⑴硫酸盐镀锌溶液的pH值要经常检测，并及时调整。第一个进线镀槽的pH值不可低于3.5；否则会析出棕色胶状物和沉渣。最后的出线镀槽的pH值不要高于4.8；较高时应用稀硫酸调整至正常范围。也可以把进线镀槽和出线镀槽的镀液经常相互对换一部分，使两个镀槽镀液的pH值都达到工艺范围之内。

⑵硫酸锌不可直接加入槽中，应在备用槽中加水溶解，锌粉处理经沉淀过滤后，才能把较浓的澄清透明的硫酸锌溶液作为补充液。

⑶硼酸只有带出损耗，每周每槽应定期适量添加，以保证镀液处于最佳状态。在补加硼酸时，仅只要用生产线上30℃的镀液将其溶解好后再加到镀槽中去即可。

⑷电镀液损耗时，可按配方的比例较浓地配好备用电镀液，及时补充即可。当镀锌液连续生产一、二个月后，应对镀液进行过滤，清理出槽底沉淀物。配制新镀液时，亮光剂按照最大含量计算，平时根据生产情况本着勤加、少加的原则，当镀层不太亮时，首先要检查镀液阴极电流密度，导电系统是否正常，切不可盲目认为都是亮光剂不好，也不能认为亮光剂加得越多越好。

⑸当镀层不太亮时需要及时补加亮光剂。在补加时，应用3.5倍水稀释后加入，冬季用热水稀释。

本项目镀锌铁丝生产工艺参数详见表3-9。

表3-9  本项目电镀工艺参数一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸锌 | g/l | 300-400 |
| 2 | 硼酸 | g/l | 30左右 |
| 3 | 稀硫酸 | % | 18 |
| 4 | 光亮剂 | mg/l | 14-18 |
| 5 | pH | // | 4.5-6.0 |
| 6 | 镀锌槽温度 | 摄氏度 | 20 |
| 7 | 阳极电流密度 | A．dm-2 | 1-4 |

（5）收线

本项目收线由18台直径900型工字轮收线机进行。所有收线必须满足成品收线质量要求，如垂直托起成圈的成品涨缩圈不大于0-40mm，翘起距不大30mm，表面顺滑无缺陷等要求，并满足涂油、涂蜡线不打滑、丢转。确保放线顺畅。设有定长计米报警功能，满足生产要求。提供控制密码、程序。

（6）包装入库、待售

每捆镀锌铁丝应内衬不影响产品质量的防潮纸或塑料薄膜，外用棉、麻布或塑编布缠绕包装。包装应严紧，缠绕包装的相压部位不少于3cm，并用软镀锌铁丝扎紧。

镀锌铁丝的运输工具，应保持清洁、干燥，并给予必要的防潮、防雨条件。镀锌铁丝应用良好的机械平稳装卸或人工堆码整齐，不允许用钢丝绳直接吊装。镀锌铁丝在中途转运过程中应存放在干燥垫木上面，以保证通风，上面用雨布盖好。捆扎好的镀锌铁丝，应贮存在清洁、干燥的仓库中。特别强调应放中性环境中，不允许被水淋湿，并且要存放在干燥垫木上面，以保证通风。

项目工艺流程及产排污环节详见图3-5。

# 3.3 主要产污环节分析

本项目为新建项目，主要的污染源分为施工建设期污染源以及项目正常运营期污染源。

3.3.1 施工期污染环节分析

施工期间的主要污染环节见表3-10。

表3-10  施工期工程产污环节分析

| 污染源分类 | 污染源 | 污染因子 |
| --- | --- | --- |
| 施工期污染源 | 大气污染源 | 建筑材料堆场造成的无组织排放粉尘 | 粉尘 |
|  |  | 施工机械产生的机械燃油废气 | CO、NOX、SO2 |
|  |  | 运输车辆产生的汽车尾气 | NOX、CO、THC |
|  |  | 运输扬尘 | 扬尘 |
|  | 水污染源 | 生活污水 | SS、COD、BOD5等 |
|  |  | 施工废水 | SS |
|  | 固体废物 | 建筑施工 | 建筑垃圾 |
|  |  | 生 活 | 生活垃圾 |
|  | 噪声污染源 | 施工机械设备 | 噪声 |
|  |  | 运输车辆 |  |

3.3.2 运营期主要污染环节分析

营运期间的主要污染环节见表3-11。

表3-11    运营期工程产污环节分析

| 项 目 | 污染源 | 污染物名称 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 酸洗槽 | G1酸洗雾 | 硫酸雾 |
|  | 镀锌槽 | G2镀锌酸雾 | 硼酸雾 |
| 水污染物 | 拉丝机循环水池 | W1冷却系统排水 | // |
|  | 酸雾塔 | W2循环水池排水 | SS、盐类、pH |
|  | 酸洗槽 | W3酸洗废液 | pH、COD、SS、Fe |
|  | 水洗槽 | W4水洗槽排水 | pH、COD、SS、Fe、Zn |
|  | 设备冲洗 | W5设备冲洗水 | pH、COD、SS、Fe、Zn |
|  | 生活区 | W6生活废水 | COD、BOD5、氨氮、悬浮物 |
| 固体废弃物 | 脱壳机 | S1废氧化皮 | 一般固废 |
|  | 槽体 | S2槽底废渣 | 危险废物 |
|  | 污水处理站 | S3脱水污泥 | 危险废物 |
|  |  | S4废活性炭 | 危险废物 |
|  | 设备运行 | S5废机油 | 危险废物 |
|  | 生活区 | S6生活垃圾 | 一般固废 |
| 噪声 | 生产设备 | 机械噪声 | 噪声 |
|  | 运输车辆 | 运输噪声 |  |

# 3.4施工期污染影响分析及防治对策

3.4.1施工期的环境空气污染影响分析及防治措施

3.4.1.1施工期环境空气污染影响分析

施工期间对环境空气影响最大的是施工扬尘，来源于各种无组织排放源。其中场地清理、土方挖掘填埋、混凝土配制、建筑材料运输等工序的产生量较大，原材料堆存、建筑结构施工、设备安装等产生量较小或不产生扬尘。由于施工污染源为间歇性源并且扬尘点低，只会在近距离内形成局部污染。施工现场的污染物未经扩散稀释就进入地面呼吸地带，会给现场施工人员的生活和健康带来一定影响。

3.4.1.2施工期环境空气污染防治措施

施工场地每天定时洒水，以防止浮尘颗粒，在大风日应增加洒水量及洒水次数；施工场地内运输通道应及时清扫、冲洗，以减少汽车运输扬尘；运输车辆进入施工场地应低速、限速行驶，以减少产尘量；避免起尘材料的露天堆放，多尘物料应使用帆布覆盖；混凝土搅拌站应设于工蓬内，或采用商品混凝土施工。

3.4.2施工期声环境污染影响分析及防治措施

3.4.2.1施工期声环境污染影响分析

从噪声角度出发可以把工程施工期分为土方阶段、基础施工阶段、结构制作阶段及设备安装阶段，各阶段具有其独自的噪声特性。第一阶段的噪声源主要有推土机、挖掘机、装载机及各种车辆等，这些声源大部分属于移动声源，没有明显的指向性；第二阶段的噪声源主要有各种打桩机等，属于脉冲噪声，基本上是固定声源；第三阶段的主要产噪设备有混凝土搅拌机、振捣器、起重机等，其中包括一些撞击噪声；第四阶段的主要产噪设备有起重机、升降机等。在各施工阶段中，第一阶段即土方阶段的挖掘机对声环境的影响最大。这些噪声源均为间歇性源，由于施工现场距村庄比较远，因此施工噪声不会对厂外环境造成大的影响，但对现场施工人员危害较大。施工过程各声源设备源强类比调查结果见表3-12。

表3-12  施工期主要噪声源一览表（单位：dB（A））

| 施工阶段 | 施工机械 | 设备的声压级 | 声源性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土方阶段 | 推土机 | 90—100 | 间歇性源 |
|  | 挖掘机 | 100—120 | 间歇性源 |
|  | 装载机 | 90—110 | 间歇性源 |
|  | 各种车辆 | 80—95 | 间歇性源 |
| 基础施工阶段 | 冲击打夯机 | 105 | 间歇性源 |
| 结构制作阶段 | 混凝土搅拌机 | 80—90 | 间歇性源 |
|  | 振捣棒 | 85—100 | 间歇性源 |
|  | 电锯 | 90—100 | 间歇性源 |
| 设备安装阶段 | 吊车 | 90—100 | 间歇性源 |
|  | 升降机 | 90—100 | 间歇性源 |

3.4.2.2施工期声污染防护措施

所有产噪设备的施工时间应尽量安排在日间，须严格控制夜间的施工；应尽量避免在同一地点安排大量的动力机械设备，以避免局部声级过高；施工设备在选型上尽量采用低噪声设备，如振捣器采用变频振捣器等；对动力机械设备应进行定期维修、养护，避免因设备松动部件的震动或消声器破坏而加大其工作时的声级；在模板、支架的拆卸过程中应遵守作业规定，减少碰撞噪声。尽量少用哨子、喇叭等指挥作业，减少人为噪声；对位置相对固定的机械设备，能设在棚内操作的尽量进入操作间，不能入棚的应适当建立单面声障。

3.4.3施工期水环境污染影响分析及防治措施

施工期间的生产用水主要为混凝土搅拌机、砂浆配制过程用水及路面、土方喷淋水等，施工废水的排放主要由设备冲洗及生产中的跑、冒、滴、漏、溢流产生，仅含有少量混砂，不含其它杂质。这类废水一般在施工现场以地面渗流为主，排放量较小，不致于排入河道等地表水体，因此所造成不利影响也较小。

施工期产生的少量生活污水水质简单，直接泼洒抑尘，厂内设旱厕。

3.4.4施工期固体废物环境污染影响分析及防治措施

施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾、施工人员的生活垃圾。其中生活垃圾应定点堆放，施工中的建筑垃圾主要是碎砖块、灰浆、废材料等，由各施工队妥善处理，及时清运。

施工过程中产生的各类污染都是暂时的，随着施工过程的结束，这些污染也将消失。

综上所述，建设施工期对环境的影响相对于生产运营期来说，施工期较短，随着施工期的结束，上述各污染源也随之消失。故施工期各污染物的排放对环境的影响是短期可逆的。

# 3.5运营期污染源强核算及防治对策

3.5.1废气污染物

本项目不设锅炉，退火罐采用电加热，因此，运营期主要大气污染物为酸洗及镀锌产生的酸雾。

（1）G1：酸洗产生的酸雾

酸洗环节所使用的酸洗液中硫酸浓度为18%，稀硫酸的使用量约60t/a。

本项目共18条生产线，每条生产线设置1座酸洗槽，酸洗槽表面积24.75m2，酸洗温度为30℃。酸洗槽酸雾理论挥发量通过如下公式进行计算：

Gz=M（0.000352+0.000786V）×P×F

式中：Gz——液体的挥发量（kg/h）；

M——挥发物的分子量（H2SO4：98）；

V——蒸发液体表面上的空气流速，取0.2；

P——该组分的蒸汽分压（mmHg），30℃，18%硫酸分压为15.54mmHg（2.072kPa）；

F——液体蒸发表面积（m2），取24.75m2。

经计算，本项目车间酸洗槽液体挥发量约为19.19kg/h。酸洗槽运行时间为16h/d，则硫酸雾产生量为92.11t/a。

建设单位拟在每座酸洗槽上方及槽边侧设置玻璃钢材质的集气罩，由引风机引至2座酸雾中和塔内处理（9个酸洗槽共用1台酸雾中和塔），尾气经15m高排气筒排放至大气。

本项目酸雾中和塔处理方式为氢氧化钠洗涤中和，设计集气效率约98%，设计处理效率为98%，2座酸雾中和塔风机总风量60000m3/h（每座30000m3/h），经处理后的有组织酸雾排放量为1.81t/a。硫酸雾的初始浓度为313mg/Nm3，处理后的排放浓度为6.3mg/Nm3，可以满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中30mg/Nm3的浓度限值。无组织酸雾排放量为1.84t/a。

（2）G2：镀锌产生的酸雾

本项目镀液主要有硫酸锌、硼酸、光亮剂组成，由于添加硼酸，因此镀液呈弱酸性，硼酸不易挥发，在工作温度下（30℃），基本不会产生硼酸雾。

本项目大气污染物产生及排放情况见表3-13。

表3-13   大气污染物产生及排放情况汇总表

| 污染源 | 污染物 | 产生情况 | 治理方式 | 排放情况 | 排放 标准（mg /Nm3） | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染类型 | 产生量（t/a） | 产生 浓度 （mg /Nm3） |  | 废气量 （Nm3/h） | 排放 浓度（mg /Nm3） | 排放量（t/a） |  |  |
| 酸洗槽 | 硫酸雾 | 点源 | 92.11 | 313 | 酸洗槽上方及侧边设置玻璃钢材质的集气罩，由引风机引至2座酸雾中和塔内（9个酸洗槽共用1台酸雾中和塔），每座中和塔风量30000mg/m3，经处理后的气体经15m高排气筒排放至大气，集气效率约98%，处理效率为98%。 | 60000 | 6.3 | 1.81 | 30 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 无组织 | 1.84 |  |  |
| 镀锌槽 | 硼酸雾 | 点源 | 忽略不计 | // | 忽略不计 | // | // |

3.5.2水污染物

本项目运营期产生废水主要是生产废水、生活污水。

1、生产废水

（1）拉丝冷却水系统排水W1

此部分废水产生量为0.72m3/d，属清净下水，收集后用于厂区道路洒水抑尘，不外排。

（2）酸雾中和塔排水W2

此部分废水产生量为0.72m3/d，主要污染物为盐类、SS，进入厂内自设污水站进行处理后回用。

（3）镀锌线废水（W3、W4）

本项目镀槽镀液经过滤沉渣后循环利用，定期补充，项目不产生废镀液。本项目镀锌线废水主要包括酸洗槽及酸洗后水洗槽废液、镀后水洗槽废液三部分，产生量为43.2m3/d，该废水为酸性废水，含有Zn2+离子。

污水站采用“调节+加药反应+沉淀+砂滤+活性炭过滤+金属过滤+污泥压滤”的工艺进行处理，设计处理能力为60m3/d，处理后的废水全部回用于清洗槽补充水，不外排。

(4)设备冲洗水排水W5

本项目设备冲洗水用水量约3m3/d，排水量为用水量的90%，则排水量为2.7m3/d。经厂内自设的污水处理站处理后全部回用于设备冲洗用水及水洗槽补水，不外排。

采取本次评价提出的污水处理工艺后，本项目生产废水可以全部回用，不外排。

2、生活废水W6

本项目不设食堂、浴室及宿舍，生活废水主要为办公生活废水，产生量为1.2m3/d。水量较小，水质简单，直接用于厂区道路及硬化部分洒水抑尘，不外排。

采取以上措施后，本项目无废水外排，对区域水环境影响较小。本项目废水产生及排放情况一览表见表3-14。

表3-14   本项目废水产生及排放情况一览表

| 废水名称 | 污水量 （m3/d） | 污染因子 | 产生情况 | 防治措施 | 污水回用量 （m3/d） | 处理后情况 | 执行标准（mg/L） | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） |  |  | 处理后浓度（mg/L） | 处理后含量（t/a） |  |  |
| 拉丝冷却废水 | 0.72 | COD | 100 | 0.022 | 属清净下水，收集后用于厂区道路及硬化部分的泼洒抑尘，不外排。 | 0.72 | 100 | 0.022 | - | - |
|  |  | SS | 150 | 0.032 |  |  | 150 | 0.032 | - | - |
| 酸雾塔循环池排水 | 0.72 | COD | 100 | 0.022 | 污水处理站采用“调节+加药反应+砂滤+活性炭过滤+金属过滤+污泥压滤”，设计能力为60m3/d，处理后的全部回用于清洗环节补充水，不外排。 | 0.72 | 50 | 0.011 | 80 | 达标 |
|  |  | pH | 5.0 | - |  |  | 6~9 | - | 6~9 | 达标 |
|  |  | Fe | 50 | 0.011 |  |  | 3.0 | 0.0006 | 3.0 | 达标 |
| 镀锌线废水 | 43.2 | COD | 120 | 1.555 |  | 43.2 | 50 | 0.648 | 80 | 达标 |
|  |  | pH | 5.5 | - |  |  | 6~9 | - | 6~9 | 达标 |
|  |  | Fe | 30 | 0.389 |  |  | 3.0 | 0.039 | 3.0 | 达标 |
|  |  | Zn | 100 | 1.296 |  |  | 1.0 | 0.013 | 1.5 | 达标 |
| 设备冲洗水排水 | 2.7 | COD | 100 | 0.081 |  | 3 | 50 | 0.040 | 80 | 达标 |
|  |  | pH | 5.5 | - |  |  | 6~9 | - | 6~9 | 达标 |
|  |  | Fe | 20 | 0.016 |  |  | 3.0 | 0.0024 | 3.0 | 达标 |
| 生活污水 | 1.2 | CODcr | 320 | 0.115 | 办公生活废水水量较小，水质简单，直接用于厂区道路及硬化部分洒水抑尘，不外排。 | 0.48 | 320 | 0.115 | - | - |
|  |  | BOD5 | 250 | 0.090 |  |  | 250 | 0.090 | - | - |
|  |  | SS | 180 | 0.065 |  |  | 180 | 0.065 | - | - |
|  |  | NH3-N | 35 | 0.013 |  |  | 35 | 0.013 | - | - |

3.5.3固体废弃物

（1）生活垃圾S1

职工办公、生活产生生活垃圾，按人均产生量0.5kg/d计，本项目劳动定员为50人，预计产生量为7.5t/a。定期交由当地环卫部门指定地点统一处置。

（2）盘条剥壳产生的废氧化皮S2

本项目年用盘元60000t/a，产生量约为0.05%，主要成分为氧化铁，此部分固废量为30t/a。废氧化皮售与当地的废品回收站回收，不外排。

（3）镀槽内的沉淀物S3

镀槽内会产生一些沉淀物，定期使用过滤泵捞出，主要成分为含有锌的杂物、光亮剂等。此部分固体废物按危险废物处置，根据《国家危险废物名录》，其代码为HW17。镀槽沉淀物产生量为0.9t/a。废水中含有锌，属于危险废物。

（4）设备运行产生的废机油、含油棉纱等危险废物S4

设备运行过程中会使用少量废矿物油（液压油、润滑油），擦拭设备时产生的含油棉纱等，属于危险废物。废机油（编号：HW08）产生量为0.22t/a、含油棉纱（编号：HW08）产生量为0.12t/a。

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定，评价要求在企业在厂区内设危险废物临时贮存场所，经与企业沟通，建设单位拟将危废暂存库建设在厂区东南角，其建筑面积为60m2，场所建设要求应当符合《危险废物贮存污染控制标准》，临时贮存场所应设防渗、防淋、防起尘。另外评价要求在危废暂存库四周建设50cm高的围堰并将地面进行防渗。

环评要求危险废物在厂内暂存后及时送有资质的单位进行处置。

（5）污水处理站压滤渣S5

本项目污水处理站使用压滤机对废水进行固液分离，产生的压滤废渣中主要污染物主要为Zn、Fe等金属，属于危险废物（编号：HW17）。类比同类型企业，本项目污水处理站压滤渣产生量约2.4t/a。评价要求压滤废渣与镀槽废渣一同暂存在危废暂存间内，定期及时送有资质的单位进行处置。

（6）废活性炭S6

本项目污水处理站后一体化设备活性炭吸附产生的废活性炭属于危险废物（编号：HW49）。类比同类型企业，本项目废活性炭产生量约2t/a。评价要求将废活性炭暂存在危废暂存间内，定期及时送有资质的单位进行处置。

（7）危废暂存间建设要求：

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）的要求，本报告对项目产生的危险废物的贮存、管理提出如下要求：

a.根据本项目的工序特点，经与建设单位沟通后，拟建一个危险废物专用暂存库，位于厂区东南角，用于存放本项目产生的所有危废，建筑面积60m2；

b.废物必须装入符合标准的容器内；

c.装载废物的容器内必须留足够的空间；

d.盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的标签，具体如图。

e. 危险废物暂存库房不得接收未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物；

f. 必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；

危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。

g. 必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；

h. 危险废物贮存库房设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作；

i. 在转移危险废物前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取国务院环境保护行政主管部门统一制定的联单。并在危险废物转移前三日内报告当地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。

j. 建设单位必须如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护“行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。

k. 联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。

L．危废暂存库必须做好防渗措施。即在主防渗层（通常采用高密度聚乙烯(HDPE) 膜），下面布设检测层（通常采用土工网格）。检测层下面布设副防渗层。另外暂存库四周建设围堰，高度为50cm。

3.5.4噪声

本项目噪声源主要为各类设备运行时产生的噪声。设备声源强度较大，介于75-85B（A）之间。

各噪声源排放源强见表3-15。

表3-15   主要噪声源排放源强统计

| 功能 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 声压级（dB） | 工作情况 | 减噪措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车间 | 1 | 拉丝机 | 278 | ～80 | 宽频带 | 设在车间内，在车间内的墙壁上布置吸声材料。在空间布置吸声体，并对工人采取个人防护措施 |
|  | 2 | 风机 | 6 | ～85 | 宽频带 |  |
|  | 3 | 水泵 | 12 | ～80 | 宽频带 |  |
| 进厂道路 | 1 | 运输车辆 | 6 | ～75 | 间歇式 | 减速慢行，夜间禁止鸣笛 |

为进一步防止高噪声设备对职工及周围环境的影响，针对本工程噪声源特点，补充如下防治措施：

（1）总平面布置尽量将生产高噪声的设备集中布置，生产区与办公区分开布设，两区有辅助建筑相隔，并以绿化带隔离.

（2）从设备降噪考虑，设计将高噪声设备如各类设备、泵类、风机等设备置于室内，利用建筑物隔声并设减振底座。

（3）尽量选用低噪声型号及对环境影响小的产品，使本工程运行噪声对环境的影响达到规定标准。

（4）水泵基础选用高隔振系数材料，设计选用钢弹簧与橡胶复合串联式隔振基础，减少向楼板等支承结构传振。

（5）水泵房各种水泵进出口连接管设计采用柔性连接方式，防止振动传播造成危害。

（6）在厂界四周、高噪声车间周围、场区道路两侧种植灌木、乔木和林带绿化，起到阻止噪声传播的作用。

（7）运输车辆经过村庄时要限制车速，夜间要禁止鸣笛。

3.5.5非正常工况及事故排放情况下的污染源源强分析

3.5.5.1非正常工况类型及事故污染影响分析

项目生产过程可能产生的非正常工况有：试车、停车检修，废气、废水治理设施发生故障等。在这些非正常工况中，尤以车间废气、废水治理设施发生故障，造成污染物不达标，甚至直接排放的影响最为严重，应作为本项目非正常工况污染事故影响分析的内容。

3.5.5.2废水处理设施发生故障情况下的污染源分析及预防措施

本项目含锌及酸性废水处理设施发生故障时，CODCr、总锌等污染因子则不能达标。按最不利情况考虑，本项目含锌废水处理站发生故障时的水污染源强见表3-16。

表3-16  非正常情况下含锌废水污染物排放情况表

| 类型 | 污染物 | 排放浓度（mg/L） | 排放量（kg/d） |
| --- | --- | --- | --- |
| 含锌废水 （43.2m3/d） | CODCr | 120 | 5.18 |
|  | 总锌 | 100 | 4.32 |

对于废水处理设施发生故障的情况，在收到警报同时，必须立即停止产生废水的相关环节的生产，将现有废水通过管路收集至事故水池，并请技术人员检修污水处理设备，污水处理设备正常运行后将事故池中废水处理达标后排放，严禁废水不经处理直接排放。

根据《电镀废水治理工程技术规范》（GB2002-2010），电镀废水处理站应急事故水池的容积应容纳12-24h的废水量，本项目废水处理系统的规模为60m3/d，事故池按最大为60m3设置。可以确保废水在非正常工况下不直接外排地表水体。

3.5.5.3废气处理设施发生故障情况下的污染源分析及预防措施

废气处理设施发生故障不能正常工作时，项目产生的硫酸雾不经处理即直接排入空气中。对于废气处理设施发生故障的情况，在收到警报同时，立即停止相关生产环节，避免废气不经处理直接排到大气中，对周边环境产生影响，并立即请有关技术人员进行维修。

# 3.6总量控制

3.6.1总量控制原则

根据山西省环境保护厅晋环发【2015】25号文关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》，属于环境统计重点工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。

3.6.2总量控制指标

根据《山西省“十二五”建设项目主要污染物排放总量核定办法》的规定，山西省在“十二五”期间对6种污染物实行总量控制：大气污染物中的烟尘、二氧化硫、工业粉尘和氮氧化物，废水污染物中的化学耗氧量和氨氮。

根据山西省环保厅晋环发【2015】643号文《山西省环境保护厅关于加强重金属污染物排放总量控制的通知》，涉及国家重点防控的铅、汞、镉、铬和类金属砷等重金属的新增建设项目，要按照环保部《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号）和《山西环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》（晋环发【2015】25号）要求，严格落实重金属污染物排放总量核定和置换。本项目涉及的金属为锌，不涉及国家重点防控的铅、汞、镉、铬和类金属砷。因此本项目不需要申请总量。

# 第四章  环境现状调查与评价

# 4.1自然环境现状调查与评价

4.1.1地理位置

4.1.2自然环境

4.1.3生态环境

4.1.4文水县县城总体规划

# 4.2环境空气质量现状监测与评价

# 4.3地表水现状调查

# 4.4地下水质量现状监测与评价

# 4.5声环境质量现状监测与评价

# 第五章 环境影响预测与评价

# 5.1 施工期环境影响分析

本项目建设地点位于吕梁市文水县西城乡东城村西南侧0.73km处，本项目的建设需约5个月左右的时间。项目施工人员均为附近村民，厂区不设施工营地。施工期间的主要环境问题产生于施工过程中平整场地、修通道路期间土石方的挖掘填埋、土建施工、建筑材料的运输、堆存、设备安装调试及试生产等过程中，产生的污染物主要有施工扬尘、噪声、施工废水、生活废水和固体废物。

5.1.1施工期大气环境影响分析

5.1.1.1扬尘

本项目建设施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘，在整个施工期，产生扬尘的作业有土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇筑、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重。

施工扬尘按起尘的原因可分为动力起尘和风力起尘。

①动力起尘：由于外力而产生的尘粒悬浮而造成，其中施工装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，施工期间的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，约占总扬尘量的60%。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V——汽车速度，km/hr；

W——汽车载重量，吨；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

表5-1  在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘  （kg/辆·km）

| 粉尘量 车速 | 0.1kg/m2 | 0.2kg/m2 | 0.3kg/m2 | 0.4kg/m2 | 0.5kg/m2 | 1kg/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5(km/hr) | 0.051056 | 0.085865 | 0.116382 | 0.144408 | 0.170715 | 0.287108 |
| 10(km/hr) | 0.102112 | 0.171731 | 0.232764 | 0.288815 | 0.341431 | 0.574216 |
| 15(km/hr) | 0.153167 | 0.257596 | 0.349146 | 0.433223 | 0.512146 | 0.861323 |
| 25(km/hr) | 0.255279 | 0.429326 | 0.58191 | 0.722038 | 0.853577 | 1.435539 |

表5-1为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可知在同样的路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。

如果在施工期间对车辆行驶的路面施行洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右，表5-2为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4~5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘将其污染距离缩小到20~50m范围内。

表5-2    施工场地洒水抑尘试验结果

| 距离（m） | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP平均浓度（mg/m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

因此，限速行驶及保持路面的清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效措施。

②风力扬尘：施工扬尘的另一种情况是露天堆场和裸露场地的风力扬尘，其扬尘量可参考煤堆场起尘的计算公示：

Q=2.1k（V – V0）3e-1.023W

式中：Q ——起尘量，kg/t·a；

k ——经验系数，是煤含水量的函数；

V——煤场平均风速，m/s；

V0 ——起尘风速，m/s；

W ——尘粒含水率，%。

由此可见，风力扬尘产生量与风速和尘粒含水率有关。因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率等措施是抑制这类扬尘的有效手段。此外，尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关外，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘土为例，其沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250微米时，沉降速度为1.005m/s，因此当尘粒大于250微米时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。因此施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。

本项目场址周围500m范围内无居民区、商业区等环境敏感点，因此项目在施工期间注意保持场区道路路面清洁、进出场区车辆控制车速、施工现场定时洒水、不在大风天气开挖、回填以及易产生粉尘的建筑材料尽量不漏天堆放等措施后，施工扬尘对周围环境影响不大。

5.1.1.2汽车尾气

施工运输车辆一般是大型柴油车会产生的汽车尾气。废气污染物包括CO、NOX、PM10、THC。由于汽车运输属于间歇式操作，加上周围无环境敏感目标，运输车辆尾气对周围环境影响不大。施工期间拟采取以下措施减少对汽车尾气对周围环境影响如下：

施工时合理优化汽车运输路线，以减少车辆尾气对运输沿线环境敏感点的影响。

施工场地内车辆为非连续行驶状态，定期对车辆进行维护，避免非正常工况下污染物突然排放，降低局部环境空气污染的可能性。

因此，经优化运输路线后，可减轻汽车尾气对周边环境及沿途居民的影响。

5.1.2 施工期噪声环境影响分析

5.1.2.1 施工期噪声种类及源强

施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机、推土机、振捣棒等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对周围声环境影响最大的是机械噪声。主要施工机械的噪声源强见表5-3。

表5-3    主要施工机械设备的噪声声级

| 序 号 | 施 工 机 械 | 测量声级dB(A) | 测量距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖土机 | 76 | 10 |
| 2 | 推土机 | 78 | 10 |
| 3 | 装卸机 | 82 | 10 |
| 4 | 混凝土振捣棒 | 72 | 10 |
| 5 | 切割机 | 90 | 5 |

根据类比监测资料，距主要施工机械不同距离的噪声值见表5-4。

表5-4    距声源不同距离处的噪声值    （dB(A)）

| 设备名称 | 5m | 10m | 20m | 40m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推土机 | 86 | 78 | 71 | 63 | 61 | 53 | 49 | 45 | 41 |
| 装载机 | 90 | 82 | 75 | 67 | 65 | 55 | 53 | 49 | 45 |
| 挖掘机 | 84 | 76 | 69 | 61 | 59 | 51 | 47 | 43 | 39 |
| 振捣棒 | 80 | 72 | 65 | 57 | 55 | 47 | 43 | 39 | 35 |
| 切割机 | 90 | 82 | 75 | 67 | 65 | 55 | 53 | 49 | 45 |

5.1.2.2施工期声环境影响分析

项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表5-5。从表5-4中可看出，土石方施工阶段推土机、装载机、挖掘机、混凝土振捣棒、切割机昼间噪声超标的情况出现在距声源5m~20m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在100m范围内。

表5-5    建筑施工场界环境噪声排放限值    （dB(A)）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

由表5-4可知，各施工机械噪声在经过距离衰减后150m外的噪声值均能达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类：昼间和夜间标准限值。因此项目施工期噪声对周围敏感点影响较小。距离本项目500m范围内无村庄和敏感点，因此施工机械产生的噪声对本项目影响不大。

评价建议施工单位在施工作业期间内采取合理的施工方式，优先选用低噪声的施工设备，合理安排施工设备的位置。

随着施工期的结束，项目施工过程中产生的机械噪声随之结束，因此施工过程中对区域声环境的影响是暂时的，对周围环境敏感点的影响很小。

5.1.3 施工期废水环境影响分析

施工期废水主要为施工人员生活污水和少量施工废水。生活污水主要包括粪便污水及洗漱污水等，施工废水和洗漱污水等产生量小，用于地面洒水除尘，粪便污水排入厂区附近已有的旱厕，不外排，对环境影响不大。

5.1.4 施工期固体废物环境影响分析

施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾、生活垃圾等。针对在施工中存在的问题，环评要求建设单位在施工阶段采取以下防治措施：施工中的建筑垃圾主要是废材料等，应由各施工队妥善处理，及时清运；生活垃圾可用垃圾桶收集后由环卫工人运送，到指定垃圾场处理。这些施工过程中产生的污染都是暂时的，随着施工过程的结束，该污染也将消失。

5.1.5 施工期生态环境影响分析

本项目占地类型为工业用地，厂区地形平坦，植被较单一，地面有裸露。项目建设对生态环境的影响主要表现为水土流失：

①开挖地表，使原有地表植被、土壤结构遭到破坏，造成地表裸露，表层土抗蚀能力减弱，加剧水土流失；

②土石方因受地形和运输条件限制，不能及时运走时在场地内堆放，由于结构疏松，空隙度增大，易产生水土流失；

为有效防止水土流失，环评建议采取以下防治措施：

①根据需要增设必要的临时雨水排水沟道，夯实裸露地面，尽量减缓雨水对泥土的冲刷。

②弃土和施工废料及时清运。

③施工完成后及时进行路面硬化和绿化，搞好植被的恢复、再造，做到边坡稳定，岩石、表土不裸露。

④控制施工作业时间，尽量避免在暴雨季节进行大规模的土石方开挖工作。

一般来说，施工期间对环境的影响是暂时的，加强施工管理，采取环评提出的措施后，施工结束后受影响的环境要素大多可得到恢复。

# 5.2 营运期环境影响预测与评价

5.2.1 环境空气影响预测与评价

#### 5.2.1.1评价区常规气象资料分析

拟建项目所在区域地处中纬度地带。西部山区属温凉高山型湿润气候区；东部低山丘陵和平原区属暖温带大陆性半干燥气候区。

东部低山丘陵和平原区一年四季分明，年平均气温10.3℃，极端最高气温为38.2℃，极端最低气温为-25.3℃，年平均降水量460mm，年平均蒸发量1659mm，年平均相对湿度63%，年平均气压929.2mb，年日照数2539.6h，最大冻土深度60cm。

文水县主导风向为南风，其次为西南风和东北风，据历年观测数据，年平均风速2.5m/s。大风日数年平均为8次，最多年15次，最大风速为24m/s。

文水县1996~2015年累年各月气象要素统计见表5-6。文水县全年风玫瑰图见图5-1。

图5-1   文水县近20年全年风向玫瑰图

表5-6    文水县1996~2015累年各月各气象要素统计表

| 项目/月份 | 单位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均本站气压 | Pa | 9356 | 9338 | 9310 | 9268 | 9244 | 9211 | 9198 | 9232 | 9291 | 9334 | 9357 | 9366 | 9292 |
| 平均气温 | ℃ | -5.6 | -1.8 | 4.6 | 12.5 | 17.8 | 21.8 | 24.0 | 22.1 | 16.7 | 10.6 | 2.7 | -3.7 | 10.1 |
| 极端最高气温 | ℃ | 13.5 | 21.6 | 27.4 | 34.3 | 36.5 | 38.2 | 38.9 | 35.6 | 36.8 | 30.5 | 24.2 | 18.4 | 38.9 |
| 极端最低气温 | ℃ | -26.5 | -24.2 | -14.0 | -6.8 | -2.0 | 3.7 | 10.5 | 8.5 | -1.9 | -8.1 | -24.3 | -25.3 | -26.5 |
| 平均相对湿度 |  | 57 | 53 | 55 | 51 | 57 | 63 | 71 | 77 | 75 | 68 | 65 | 62 | 63 |
| 降雨量 | 0.1mm | 3.1 | 4.7 | 14.3 | 22.2 | 33.4 | 57.7 | 106.8 | 110.6 | 56.9 | 33.1 | 10.9 | 3.3 | 457.0 |
| 蒸发量 | 0.1mm | 38.5 | 61.4 | 123.4 | 208.6 | 242.9 | 237.1 | 213.1 | 168.6 | 130.4 | 107.8 | 60.9 | 36.5 | 1629.2 |
| 平均风速 | m/s | 1.5 | 2.0 | 2.4 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 2.0 |
| 最大风速 | m/s | 15.0 | 16.3 | 22.0 | 20.7 | 17.3 | 14.7 | 17.0 | 15.0 | 12.7 | 13.0 | 13.0 | 13.7 | 22.0 |
| 最多风向 |  | S | S | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S |
| 频率 | % | 8.35 | 8.26 | 9.20 | 10.16 | 9.16 | 9.17 | 10.20 | 10.23 | 9.30 | 10.34 | 9.36 | 7.40 | 9.26 |
| 大风日数 |  | 3 | 4 | 9 | 22 | 12 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 76 |
| 最大日降雨量 | 0.1mm | 7.5 | 6.8 | 23.6 | 34.1 | 68.0 | 52.7 | 89.3 | 75.0 | 71.5 | 62.3 | 25.2 | 10.3 | 89.3 |

#### 5.2.1.2运营期大气环境影响预测与评价

本项目主要大气污染物为酸洗及镀锌产生的硫酸雾，本项目不设锅炉，退火罐采用电加热。

本次评价对酸洗产生的酸雾对环境的影响进行预测。

一、大气预测模式及参数的选择

1、大气预测模式的选取

本项目环境空气评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)，不进行进一步预测，只根据估算模式计算结果进行影响分析。

估算模式(Screen3)是一种单源预测模式，可计算点源、面源和体源等污染源最大地面浓度，建筑物下洗和熏烟等特殊条件下最大地面浓度。

2、模式中相关参数的选取

模式中相关参数按《环境空气影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008) 中推荐值选取。

二、环境空气影响预测

1、预测内容

本次评价利用估算模式计算了项目主要污染物硫酸雾在不同距离处所引起的浓度，说明其对环境空气影响程度。

2、污染源参数

本次环境空气影响评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）的要求，只调查分析本项目污染源。通过类比调查、利用已有有效数据来确定其污染物排放量。

点源参数调查结果见表5-7、面源参数调查结果见表5-8。

表5-7  点源参数一览表

| 点源名称 | 排气筒高度 | 排气筒内径 | 废气出口速度 | 废气出口温度 | 年排放小时数 | 排放工况 | 评价因子源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 硫酸雾 |
| Name | H | D | V | T | Hr | Cond | Q硫酸雾 |
| -- | m | m | m/s | K | h | -- | g/s |
| 酸雾中和塔排气筒1 | 15 | 0.98 | 11.06 | 313 | 4800 | 正常 | 0.104 |
| 酸雾中和塔排气筒2 | 15 | 0.98 | 11.06 | 313 | 4800 | 正常 | 0.104 |

3、估算结果

本次评价采用估算模型对镀锌车间排放的污染物硫酸雾浓度进行估算，估算结果见表5-9，下风向最大浓度分布图见图5-2，最大浓度占标率分布图见图5-3。

表5-8  大气评价等级计算表

| 污染源 | 污染因子 | 最大落地浓度(ug/m3) | 最大浓度落地点(m) | 评价标准 (ug/m3) | 占标率 (%) | D10% (m) | 推荐评价等级 | 推荐评价范围(km2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 酸雾塔 排气筒1 | 硫酸雾 | 7.5 | 311 | 300 | 2.50 | 0.00 | 三 | 5.00×5.00 |
| 酸雾塔 排气筒2 | 硫酸雾 | 7.5 | 311 | 300 | 2.50 | 0.00 | 三 | 5.00×5.00 |

表5-9   大气污染物估算结果一览表(酸雾塔排气筒1)

| 距离(m) | 浓度(ug/m3) | 占标率(%) |
| --- | --- | --- |
| 10. | 0.2807E-16 | 0.00 |
| 100. | 5.609 | 1.87 |
| 200. | 7.060 | 2.35 |
| 300. | 7.486 | 2.50 |
| 311. | 7.501 | 2.50 |
| 400. | 7.251 | 2.42 |
| 500. | 6.625 | 2.21 |
| 600. | 6.294 | 2.10 |
| 700. | 6.087 | 2.03 |
| 800. | 5.889 | 1.96 |
| 900. | 5.554 | 1.85 |
| 1000. | 5.328 | 1.78 |
| 1100. | 5.114 | 1.70 |
| 1200. | 4.878 | 1.63 |
| 1300. | 4.637 | 1.55 |
| 1400. | 4.398 | 1.47 |
| 1500. | 4.168 | 1.39 |
| 1600. | 3.948 | 1.32 |
| 1700. | 3.741 | 1.25 |
| 1800. | 3.546 | 1.18 |
| 1900. | 3.365 | 1.12 |
| 2000. | 3.344 | 1.11 |
| 2100. | 3.379 | 1.13 |
| 2200. | 3.402 | 1.13 |
| 2300. | 3.415 | 1.14 |
| 2400. | 3.419 | 1.14 |
| 2500. | 3.415 | 1.14 |
| 最大值 | 7.501 | 2.50 |

表5-10   大气污染物估算结果一览表(酸雾塔排气筒2)

| 距离(m) | 浓度(ug/m3) | 占标率(%) |
| --- | --- | --- |
| 10. | 0.2807E-16 | 0.00 |
| 100. | 5.609 | 1.87 |
| 200. | 7.060 | 2.35 |
| 300. | 7.486 | 2.50 |
| 311. | 7.501 | 2.50 |
| 400. | 7.251 | 2.42 |
| 500. | 6.625 | 2.21 |
| 600. | 6.294 | 2.10 |
| 700. | 6.087 | 2.03 |
| 800. | 5.889 | 1.96 |
| 900. | 5.554 | 1.85 |
| 1000. | 5.328 | 1.78 |
| 1100. | 5.114 | 1.70 |
| 1200. | 4.878 | 1.63 |
| 1300. | 4.637 | 1.55 |
| 1400. | 4.398 | 1.47 |
| 1500. | 4.168 | 1.39 |
| 1600. | 3.948 | 1.32 |
| 1700. | 3.741 | 1.25 |
| 1800. | 3.546 | 1.18 |
| 1900. | 3.365 | 1.12 |
| 2000. | 3.344 | 1.11 |
| 2100. | 3.379 | 1.13 |
| 2200. | 3.402 | 1.13 |
| 2300. | 3.415 | 1.14 |
| 2400. | 3.419 | 1.14 |
| 2500. | 3.415 | 1.14 |
| 最大值 | 7.501 | 2.50 |

图5-2  本项目下风向最大浓度分布图

图5-3  本项目下风向最大浓度占标率分布图

根据上述分析内容可知，根据三级评价要求，基于估算模式计算下的硫酸雾最大落地浓度占标率较小，且低于10%，因此，本项目大气污染物对周围村庄的影响较小。

综上，项目建成后，项目大气污染源排放的污染物对厂区及周围大气环境的影响轻微，当地的环境空气质量基本可以维持现状。

#### 5.2.1.3大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008），结合表5-3本项目面源排放参数和相应标准值，采用大气环境防护距离模式计算了本项目无组织源的大气环境防护距离，结果见表5-11。

表5-11  大气环境防护距离

| 无组织排放源 | 排放参数 | 结果 |
| --- | --- | --- |
|  | 有效长度 m | 有效宽度m | 有效高度m | 源强g/s |  |
| 电镀车间 | 100 | 70 | 6 | 硫酸雾：0.107 | 无超标点 |

由表5-7计算结果可知，本项目建成投产后，不需设置大气环境防护距离。

#### 5.2.1.4环境空气影响小结

1、项目选址及总图布置的合理性和可行性

本项目排放的大气污染物主要为硫酸雾，环评对其制定了严格的污染防治措施，排放方式为有组织排放，排放速率和排放量均较小。根据预测，基于估算模式计算下的最大落地浓度占标率均较小，且低于10%，对周围村庄的影响较小。

2、大气污染控制措施

电镀车间产生的弱酸性废气收集至酸雾中和塔进行处理。酸雾中和塔的收集效率＞98%，最后经15米高排气筒达标排放。

项目所采用的治理工艺及设备为国内成熟的技术，可以实现稳定达标排放，因此，本项目采用的污染控制措施合理。

3、大气环境防护距离

根据大气环境防护距离模式计算，确定本厂界范围内无超标点。

4、大气环境影响评价结论

经大气环境影响预测可知，本项目运行后，按照评价要求的环保措施实施后，各大气污染源的排放均满足相应排放标准，对区域环境空气质量影响较小。因此，只要加强管理、严格落实环保措施，从环境空气影响评价角度出发，本项目的建设是可行的。

5.2.2 地表水环境影响分析

本项目运营期产生废水主要是生产废水、生活污水。

1、生产废水

（1）拉丝冷却水系统排水W1

此部分废水产生量为0.72m3/d，属清净下水，收集后用于厂区道路洒水抑尘，不外排。

（2）酸雾中和塔排水W2

此部分废水产生量为0.72m3/d，主要污染物为盐类、SS，进入厂内自设污水站进行处理后回用。

（3）镀锌线废水（W3、W4）

本项目镀槽镀液经过滤沉渣后循环利用，定期补充，项目不产生废镀液。本项目镀锌线废水主要包括酸洗槽及酸洗后水洗槽废液、镀后水洗槽废液三部分，产生量为43.2m3/d，该废水为酸性废水，含有Zn2+离子。

污水站采用“调节+加药反应+沉淀+砂滤+活性炭过滤+金属过滤+污泥压滤”的工艺进行处理，设计处理能力为60m3/d，处理后的废水全部回用于清洗槽补充水，不外排。

（4）设备冲洗水排水W5

本项目设备冲洗水用水量约3m3/d，排水量为用水量的90%，则排水量为2.7m3/d。经厂内自设的污水处理站处理后全部回用于设备冲洗用水及水洗槽补水，不外排。

采取本次评价提出的污水处理工艺后，本项目生产废水可以全部回用，不外排。

2、生活废水

本项目不设食堂、浴室及宿舍，生活废水主要为办公生活废水，产生量为0.48m3/d。水量较小，水质简单，直接用于厂区道路及硬化部分洒水抑尘，不外排。

采取以上措施后，本项目无废水外排，对区域水环境影响较小。

3、非正常工况下污染源分析及影响分析

本项目含锌及酸性废水处理设施发生故障时，CODCr、总锌等污染因子则不能达标。按最不利情况考虑，本项目含锌废水处理站发生故障时的水污染源强见表5-12。

表5-12  非正常情况下含锌废水污染物排放情况表

| 类型 | 污染物 | 排放浓度（mg/L） | 排放量（kg/d） |
| --- | --- | --- | --- |
| 含锌废水 （43.2m3/d） | CODCr | 120 | 5.18 |
|  | 总锌 | 100 | 4.32 |

对于废水处理设施发生故障的情况，在收到警报同时，必须立即停止产生废水的相关环节的生产，将现有废水通过管路收集至事故水池，并请技术人员检修污水处理设备，污水处理设备正常运行后将事故池中废水处理达标后排放，严禁废水不经处理直接排放。

根据《电镀废水治理工程技术规范》（GB2002-2010），电镀废水处理站应急事故水池的容积应容纳12-24h的废水量，本项目废水处理系统的规模为60m3/d，事故池按最大为60m3设置。可以确保废水在非正常工况下不直接外排地表水体。对区域水环境影响很小。

5.2.3 地下水环境影响分析

#### 5.2.3.1评价工作等级

（1）评价等级确定

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，确定本项目行业类别属于“I金属制品—53金属制品加工制造 有电镀或喷漆工艺的”，为III类项目。

根据现场踏勘，项目评价范围内无集中式饮用水源地，目前评价区居民饮用水为村庄自备水井，环境敏感程度为较敏感。

表5-13  本项目地下水分级判定指标表

| 划分依据 | 项目情况 | 分级情况 |
| --- | --- | --- |
| 项目类别 | 本项目为报告书，项目属于“I金属制品—53金属制品加工制造 有电镀或喷漆工艺的” | Ⅲ类项目 |
| 地下水环境敏感程度 | 评价区无集中供水水源地、有分散饮用水水源井分布，确定为较敏感； | 三级 |

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中评价等级划分表，确定本项目地下水环境影响评价工作等级为三级。

（2）评价范围

结合本工程排水走向及当地地下水流向，将本项目地下水评价范围确定为：厂址北至东城村，南至南贤村，西至磁窑河，东至北贤村，地下水环境调查评价范围面积约10km2。

#### 5.2.3.2地层构造

#### 5.2.3.3水文地质条件

#### 5.2.5.4地下水水质预测

1、地下水水质预测

根据《导则》调查与评价原则、结合本项目的工程特征与涉及的环境敏感目标，本次评价重点预测项目厂址对评价范围内的潜水含水层的影响。

目标含水层是第四系浅层孔隙潜水含水层。项目区处于冲积平原区，地形坡向南、南东。地下水主要接受大气降水补给，其次有上游侧向径流补给和地表小河及水渠的渗漏补给，地下水流向大致自北向南。浅层的潜水含水介质主要为粉土，为弱含水层，含水层厚度不大，水力坡度较小，地下水径流条件差，区内地下水位埋藏浅，多小于3m。地下水排泄途径主要是经地表蒸发、向下游排泄和开采排泄为主。

根据厂区工勘及评价区内地质钻孔柱状图，目标含水层下部有较稳定的粉质粘土及粘土层，阻断了目标含水层与下部以粉土作为含水介质的弱含水层间的联系，可以将该粉质粘土概化为隔水层。

2、包气带性质

项目占地区域地下水类型为第四系孔隙潜水，主要由大气降水和侧向径流补给。勘察期间属于平水期，季节性水位变幅约为0.50m。

3、污染源选取

预测因子选取原则：可能造成地下水污染的装置和设施（位置、规模、材质等）及建设项目在建设期、运营期、服务期满后可能的地下水污染途径；个别建设项目可能导致地下水污染的特征因子。特征因子应根据建设项目污废水成分（可参照HJ/T2.3）、液体物料成分、固废浸出液成分等确定。

因此，本次评价重点是电镀废水渗漏对地下水水质的影响，正常情况下不会发生渗漏，只预测非正常渗漏下的影响。评价因子选取总锌（根据本项目废水性质，选取污染指数最大的污染物作为预测因子），不考虑衰减作用。

总锌初始浓度取80mg/L。渗漏强度非正常状况取200L/m2·d，渗漏面积为2m2，则非正常状况下渗漏强度为0.032kg/d。

参照经验系数，地下水流速取0.0001m/d，有效孔隙度取0.25，横向弥散系数取1m2/d，纵向弥散系数取10m2/d。

（1）预测方法

地下水环境预测评价等级为三级，水文地质条件为简单类型，采用解析法进行预测。

（2）预测公式

排污池和调节池渗漏较难及时发现，若发现后采取措施时间也较长，故污水污染源可概化为点源，注入规律为连续注入，采用一维稳定流二维水动力弥散-平面连续点源公式预测，公式如下：

式中：x、y为计算点处的位置坐标；

t为时间，d；

C(x,y,t)为t时刻点x,y处的示踪剂浓度，mg/L；

M为含水层厚度；

mt为单位时间注入示踪剂的质量，g/d；

u为水流速度，m/d；

n为有效孔隙度，无量纲；

DL为纵向弥散系数，m2/d；

DT为横向y方向的弥散系数，m2/d；

π为圆周率；

k0(β)为第二类零阶修正贝塞尔函数；

W（）为第一类越流系统井函数。

（3）预测时段

根据导则要求，对本项目运营期和服役期满后进行地下水水质预测，预测时段选取100天、1000天和10年三个时间段。

表5-17  事故池非正常泄漏100天总锌迁移距离及浓度（mg/L）

| x方向距离(m) y方向距离(m) | -60 | -40 | -20 | 0 | 20 | 30 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -50 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 |
| -30 | 0.0079 | 0.0151 | 0.0225 | 0.0258 | 0.0225 | 0.0191 | 0.0151 |
| -10 | 0.1278 | 0.3068 | 0.5923 | 0.7789 | 0.5924 | 0.4410 | 0.3069 |
| 0 | 0.1939 | 0.5237 | 1.3596 | - | 1.3599 | 0.8410 | 0.5239 |
| 10 | 0.1278 | 0.3608 | 0.5923 | 0.7789 | 0.5924 | 0.4410 | 0.3069 |
| 30 | 0.0079 | 0.0151 | 0.0225 | 0.0258 | 0.0225 | 0.0191 | 0.0151 |
| 50 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 |

表5-18 事故池非正常泄漏1000天总锌迁移距离及浓度（mg/L）

| x方向距离(m) y方向距离(m) | -140 | -100 | -40 | 0 | 40 | 80 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -160 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |
| -80 | 0.0321 | 0.0449 | 0.0606 | 0.0643 | 0.0606 | 0.0510 | 0.0480 | 0.0449 |
| -20 | 0.3455 | 0.5921 | 1.1367 | 1.3598 | 1.1371 | 0.7565 | 0.6712 | 0.5927 |
| 0 | 0.4264 | 0.7785 | 1.9997 | - | 2.005 | 1.0515 | 0.9048 | 0.7793 |
| 20 | 0.3455 | 0.5921 | 1.1367 | 1.3598 | 1.1371 | 0.7565 | 0.6712 | 0.5927 |
| 80 | 0.0321 | 0.0449 | 0.0606 | 0.0643 | 0.0606 | 0.0510 | 0.0480 | 0.0449 |
| 160 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |

表5-19  事故池非正常泄漏10年总锌迁移距离及浓度（mg/L）

| x方向距离(m) y方向距离(m) | -350 | -200 | -100 | -50 | 0 | 50 | 100 | 150 | 160 | -350 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -300 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0 |
| -250 | 0.0007 | 0.0014 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0018 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0007 |
| -100 | 0.0718 | 0.1752 | 0.2521 | 0.2776 | 0.2869 | 0.2777 | 0.2523 | 0.2161 | 0.2081 | 0.0720 |
| -50 | 0.1605 | 0.4710 | 0.8030 | 0.9486 | 1.0083 | 0.9491 | 0.8038 | 0.6317 | 0.5980 | 0.1611 |
| 0 | 0.2156 | 0.7256 | 1.6188 | 2.6156 | - | 2.6169 | 1.6204 | 1.0759 | 0.9942 | 0.2163 |
| 50 | 0.1605 | 0.4710 | 0.8030 | 0.9486 | 1.0083 | 0.9491 | 0.8038 | 0.6317 | 0.5980 | 0.1611 |
| 100 | 0.0718 | 0.1752 | 0.2521 | 0.2776 | 0.2869 | 0.2777 | 0.2523 | 0.2161 | 0.2081 | 0.0720 |
| 250 | 0.0007 | 0.0014 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0018 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0007 |
| 300 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0 |

（4）预测结果

按照以上方法和参数对非正常排放进行预测，预测结果见表5-18—表5-20。

渗漏100天后，沿地下水流向运移30m后，总锌浓度能够达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3中的特别排放限值标准（总锌1.0mg/L），厂界外不出现超标区域。运移距离较小，不会对周边水井及地下水环境造成影响。

渗漏1000天后，沿地下水流向运移90m后，总锌浓度能够满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3中的特别排放限值标准（总锌1.0mg/L），厂界外出现超标现象。

渗漏10年后，沿地下水流向运移160m后，总锌浓度能够满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3中的特别排放限值标准（总锌1.0mg/L），厂界外出现超标现象。

预测结果显示，污染物运移范围内（地下水水流向160m内）没有饮用水井分布，不会对周边饮用水井造成影响。环评要求建设单位应加强防渗措施，避免事故池非正常泄漏情况的发生。

#### 5.2.5.5地下水环境影响分析

1、地下水污染途径分析

根据本项目生产中排放的主要污染物，结合工程分析内容，本项目对地下水可能的污染途径主要有以下几种：

（1）本项目废水在厂区内收集的过程中，各类水处理构筑物及管路防渗措施不足，造成废水渗漏而污染地下水。

（2）危险废物包括压滤后的污泥堆放场所处置不当，通过大气降水淋滤作用污染浅层水。

（3）电镀电镀作业区镀液溢洒通过地面渗漏而污染地下水。

2、地下水污染影响分析

（1）项目产生废水对地下水的影响

①废水收集措施泄露对地下水的影响

根据建设单位提供含锌废水处理系统主要设备，水处理设施处理能力为60m3/d，除事故水池、加药罐等，其余均采用地埋式布置，各类污水收集及处理装置均为槽体，槽体不易发生废水泄露；此外，电镀废水处理站安装之前必须对场地均进行重点防渗，混凝土地面，厚度300mm，水泥抗渗等级P8，基础之下粘土层经强夯处理。采取以上措施后，对地下水污染影响较小。

②废水输送管路泄露对地下水的影响

电镀废水输送管道为重点防渗区，环评要求管道采用耐腐蚀抗压的钢质管道；管道与槽体、建构筑物之间的连接采用柔性的橡胶圈接口。采取以上措施后，对地下水污染影响较小。

③事故水池及切削废水收集池泄露对地下水的影响

本项目事故水池为土建池体，需进行重点防渗，具体做法为钢筋混凝土池体，底及池壁厚均为300mm，内侧刷防腐防渗涂层，底层侧壁外侧铺设防渗土工膜，基础之下土层经强夯处理，水泥抗渗等级P8。

生活污水收集池为一般防渗区，池体防渗做法与事故水池基本相同，水泥抗渗等级P6，采取以上措施后，对地下水污染影响较小。

（2）危险废物储存对地下水的影响

项目运营中产生的危险固废主要为污水处理装置产生的污泥、废活性炭、镀槽清理产生的含锌废物。

环评要求建设单位建设危险废物暂存间，地面及四周裙角（高于地面1m）均进行重点防渗，地面上封闭式建筑，做到防风、防雨；混凝土地面，厚度300mm，水泥抗渗等级P8，基础之下粘土层经强夯处理。

对危险废物进行分类、分区存放，统一包装容器（袋、槽）不能同时盛装两种或以上不同类别或者性质的危险废物。本项目各种危险废物均为固体，无液态危废。污泥及镀槽清理产生的锌渣分别置于危废槽中，槽体加盖，槽体材质为聚丙烯PP，具有较高的耐冲击性以及抗腐蚀性；废活性炭首先袋装，然后置于PP槽中，包装袋密闭分区存放。危险废物定期交由资质单位进行处置。

此外，危废暂存间的建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)中要求，各危险废物分类设置明显的标志标识，按照相关规定申领、填写、运行、报送、保管危险废物转移联单；制定危险废物管理计划，建立危险废物管理台帐。

采取以上措施后，危险废物的存放对地下水污染影响较小。

（3）电镀作业区镀液溢洒对地下水的影响

电镀液均在电镀槽内存放，且电镀生产线为全自动生产线，可以避免人为疏忽造成电镀液的跑冒滴漏；此外，电镀作业区为重点防渗区，地面均进行重点防渗，采用混凝土地面，厚度300mm，水泥抗渗等级P8，基础之下粘土层经强夯处理。采取以上措施后，对地下水污染影响较小。

综上所述，本项目只要保证防渗措施的落实以及加强管理，防止废水废液的跑冒滴漏，及时发现问题及时维修，就可以避免本项目生产对地下水的污染影响。

#### 5.2.5.6地下水环境保护措施

针对项目可能发生的地下水污染，本项目地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。

（1）污染源控制措施

源头控制措施主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

对于生活污水、工业废水等的收集设备按其物料的物性分类集中布置，对于不同物料性质的区域，分别设置围堰，围堰内应设置排水地漏，分类收集围堰内设备跑、冒、滴、漏的污废水，围堰地面应采用不渗透的材料铺砌。

污废水在收集送往污水处理站的过程中，工艺管线尽可能地上敷设，若确实需要地下铺设时，在管沟内铺设，沟底设检漏井，检漏井内设集水坑，集水坑的深度不小于30cm，管沟和集水坑做防渗处理。管道排放口附近设置地漏、地沟或用软管接至地漏或地沟，不得随意排放，工艺介质调节阀前的排放口布置在低围堰区，地漏或地沟进行防渗处理。

（2）厂区防渗分区及要求

对厂区可能泄漏污染物的污染区地面进行防渗处理，并及时地将泄漏/渗漏的污染物收集起来进行处理，可有效防治洒落地面的污染物渗入地下。

根据防渗参照的标准和规范，结合目前施工过程中的可操作性和技术水平，针对不同的防渗区域采用的防渗措施如下：

1）重点污染防治区

主要为电镀车间电镀区域、危废暂存间、事故水池及电镀废水输送管道、电镀废水处理站等，防渗标准参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中关于重点防渗区的要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；

2）一般防渗区

化学品储存区、拉丝冷却水循环水池等，防渗标准参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中关于一般防渗区的要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；

3）简单防渗区

厂区全部采用一般硬化（绿化除外）。

（3）厂区防渗措施

1）重点污染防治区

采用的是池底及池壁为防渗混凝土，池体内表面涂防水涂层（渗透系数不大于1.0×10-7cm/s），底层侧壁外侧铺设防渗土工膜，混凝土抗渗等级不低于P8。废污水管道采用地下管道，加强地下管道及设施的固化和密封，地基处理采用强夯，防止发生不均匀沉降破坏结构引起渗漏，同时加强基础层密实度，提高其防渗性能。管道拟采用耐腐蚀抗压的钢质管道；管道与池壁的连接采用柔性的橡胶圈接口，减少连接不良引起的泄漏。

2）一般污染防治区

各种需防渗的基础、地面均采用了防渗混凝土，混凝土抗渗等级不低于P6，基础之下的地基均采取强夯处理，确保防渗效果。

3）简单防渗区

全部采用混凝土硬化（绿化除外）。

厂区防渗区及防渗措施见表5-20。

表5-20  厂区防渗区及防渗措施表

| 序号 | 名称 | 防渗区域及部位 | 防渗区类别 | 具体措施 | 水泥抗渗标号 | 防渗效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电镀废水处理站 | 各地下式废水池池底及池壁 | 重点 防渗区 | 地下封闭式建筑，混凝土基础，厚度300mm，基础之下粘土层经强夯处理 | P8 | 等效粘土防渗层Mb≥6m，渗透系数K≤1×10-7cm/s。 |
| 2 | 废污水埋地管道 | 废污水埋地管道 |  | 管道采用耐腐蚀抗压的钢质管道；管道与槽体、建构筑物之间的连接采用柔性的橡胶圈接口。 | P8 |  |
| 3 | 电镀生产区域 | 地坪地面、排水沟 |  | 地面上封闭式建筑，混凝土地面，厚度300mm，基础之下粘土层经强夯处理 | P8 |  |
| 4 | 危废暂存间 | 地坪地面、排水沟 |  | 地面上封闭式建筑，混凝土地面，厚度300mm，基础之下粘土层经强夯处理 | P8 |  |
| 5 | 事故水池 | 池底及池壁 |  | 钢筋混凝土池体，底及池壁厚均为300mm，内侧刷防腐防渗涂层，底层侧壁外侧铺设防渗土工膜，基础之下土层经强夯处理。 | P8 |  |
| 6 | 化学品储存区 | 地坪地面、排水沟 | 一般防渗区 | 地面上封闭式建筑，混凝土地面，厚度300mm，基础之下粘土层经强夯处理 | P6 | 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-cm/s。 |
| 7 | 拔丝循环冷却水池 | 各地下式废水池池底及池壁 |  | 钢筋混凝土池体，底及池壁厚均为300mm，内侧刷防腐防渗涂层，底层侧壁外侧铺设防渗土工膜，基础之下土层经强夯处理。 | P6 |  |
| 8 | 厂区 | -- | 简单防渗区 | 混凝土硬化 | -- | -- |

（4）防渗效果的保证性要求

目前项目尚未开始建设，施工过程应加强工程监理，保证材料合格、施工过程合格、试验验收合格。在各涉及废水污水的设施施工完成后，按规定进行混凝土抗渗试验及水池满水试验。试验结果必须符合相关防渗要求。此外各排水和水处理设施在运行期间应加强管理，定期进行检修维护，发现问题及时解决，保证各水工建构筑设施正常运行，使废水不发生渗漏造成地下水污染。

#### 5.2.5.7地下水污染监控

本项目包气带地层为经压实处理的工程回填土、粉土和碎石土等，含水介质为砂层，水力梯度较小，地下水运动速度较慢。但当发生污水连续渗漏后，污染物一旦进入含水层，应及时监测，查找泄漏原因和部位，及时处理，避免影响的扩大。

为了及时准确地掌握项目区地下水环境质量状况和项目运行期间对地下水产生污染影响的动态情况，本项目应建立地下水长期监控系统，包括科学、合理地设置地下水污染监控井，建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备，以便及时发现并控制地下水污染。

1、监测点位

根据厂址及附近地下水流场情况和附近地下水功能，拟布设3眼地下水监测井。其中，在本项目北侧东城村布设1眼潜水井（1#监测井，已有），作为背景监测井；在厂区污水处理站下游（南侧）边界处布设1眼监测井（2#监测井，新建）；在厂区南侧北贤村布设1眼潜水井（3#监测井，已有）。

地下水污染监控井井位信息情况见表5-21。

表5-21  地下水污染监控井井位信息一览表

| 监控井编号 | 位置 | 含水层位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#监测井 | 厂址北侧东城村水井 | 第四系承压孔隙水 | 已有 |
| 2#监测井 | 厂区污水处理站南侧边界处 | 第四系孔隙水 | 新建 |
| 3#监测井 | 厂址南侧北贤村水井 | 第四系承压孔隙水 | 已有 |

2、监测频率

1#监测井每半年监测一次，全年2次；

2#监测井监测频率为每两月一次，全年6次。

3、监测项目

pH、耗氧量、氨氮、锌。

4、监测方法

对于水质监测，建议企业委托有资质监测单位，签订长期协议，对跟踪监测水井进行水质监测。

5、地下水监测数据管理

上述监测结果应按相关规定及时建立档案，并定期向所在地环境保护行政主管部门汇报。公开常规监测数据。如发现异常或发生事故，应加密监测频次，并分析污染原因，及时采取相应措施。

6、应急响应

为了及时准确地掌握项目周围地下水环境污染状况，建议建立地下水监控体系，包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备，及时发现污染、及时控制。加强地下水水质的长期动态监测工作，做好应急预案，若发生泄漏事故，通过地下水监测井监测数据及反馈启动应急处置方案，及时发现地下水污染事故及其影响范围和程度，为启动地下水应急措施提供信息保障。

综上所述，在运营期间加强管理，严格遵循地下水环境保护措施的前提下，本项目生产不会对地下水造成直接影响，得出本建设项目地下水环境影响可以接受。

### 5.2.6 声环境影响分析与评价

（1）预测范围及噪声预测点

由于本项目200m范围内无声环境敏感点，因此，本次评价声环境影响预测范围确定为项目厂界四周。

（2）噪声源强及声源分布

本项目噪声主要为设备运行时产生的噪声，根据类比调查，其源强为75～90dB(A)。本项目噪声源强见表5-22。

表5-22     本项目噪声设备采取降噪措施后的噪声值一览表   单位：dB(A)

| 噪声源位置 | 噪声源名称 | 声源强度 | 采取措施 | 降噪后 | 工作特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 拉丝机 | ～90 | 设在车间内，在车间内的墙壁上布置吸声材料。在空间布置吸声体，并对工人采取个人防护措施；减速慢行，夜间禁止鸣笛 | 60～75 | 连续 |
|  | 风机 | ～85 |  | 60～75 | 连续 |
|  | 水泵 | ～80 |  | 60～75 | 连续 |
| 进场道路 | 运输车辆 | ～75 |  | 60～65 | 间歇 |

（3）评价标准

本次声环境影响预测评价标准厂界标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，评价标准详见表5-23。

表5-23       评价标准     （单位：dB（A））

|  | 评价标准 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 2类 | 60 | 50 |

（4）预测模式

①无指向性点声源的几何发散衰减公式：

式中：LP(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)；

LP(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)；

r ——预测点距噪声源距离，（m）；

r0——源强外1m处。

②建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：

式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T ——预测计算的时间段，s；

ti——i声源在T时段内的运行时间，s。

（5）预测结果

本项目实施后，噪声对各场界贡献值预测结果见表5-24，噪声等值线分布图见图5-8。

表5-24    本项目厂界噪声贡献值    dB(A)

| 预测点 | 噪声贡献值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 东厂界 | 48.57 | 达标 | 达标 |
| 南厂界 | 42.83 | 达标 | 达标 |
| 西厂界 | 51.82 | 达标 | 达标 |
| 北厂界 | 48.37 | 达标 | 达标 |

由以上分析：项目主要噪声设备经采取厂房隔声、基础减振等降噪措施，并经一定距离衰减后，预测各场界噪声贡献值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

为进一步防止高噪声设备对生产区职工及周围环境的影响，针对本项目噪声源噪声强度大、连续生产等特点，本项目噪声的防治措施包括以下几方面。

1、施工期噪声防治措施

建设施工期主要噪声来源为施工机械及运输车辆产噪，根据建设场地的位置和周围敏感点的分布情况，评价认为：施工期施工及运输噪声源属短期、暂时性的影响来源，对区域声环境的影响较小。但考虑到多种施工噪声的叠加作用，评价要求企业必须对施工期噪声实施严格控制，具体要求包括：

（1）合理安排施工时间：首先，制订施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工。除此之外，高噪声施工时间尽量安排在日间，减少夜间施工量，打桩机等禁止在夜间施工。

（2）合理布局施工现场：避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。

（3）降低设备声级：设备选型上尽量采用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械等；对动力机械设备进行定期的维修、养护、维修不良的设备常因构动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时声级；闲置不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并禁止鸣笛。

（4）降低人为噪音：按规定操作机械设备，遵守作业规定，减少碰撞噪音；尽量少用哨子、钟、笛等指挥作业。

2、运营期噪声防治措施

为了使本项目投入运行后厂界噪声稳定达标，防止高噪声设备对职工及周围环境的影响，保证附近居民有一个健康、安宁、舒适的声环境，针对本项目噪声源噪声强度和连续生产等特点，本项目噪声的防治首先是尽量选用低噪声设备，其次采用消声、隔声、减震和个体防护等措施，其具体措施如下：

（1）从声源上降低噪声

①合理选择机械设备，从声源上控制噪声级别。对于工业机械产噪设备，应尽可能选择辐射噪声小、振动小的低噪声设备，同时也要选择有可能采取控制对策的设备，提高安装精度，从源头上最大限度控制噪声产生的声级值；

② 维持设备处于良好运转状态，避免因设备运转不正常造成的噪声增高。

（2）在噪声传播途径上降低噪声

设置减噪隔振措施。对泵类等因振动辐射产生噪声的设备，需要考虑减振，隔声和密闭措施，安装隔振座，弹簧减振器；设备与管道应采用橡胶等软性材料连接，避免用钢性接头；采取独立基础与混凝土地面分离等措施等，以防止共振。

（3）其它

加强个人防护：除采取以上防治措施外，项目还应充分重视操作人员的劳动保护，为其发放耳塞、耳罩，并设置操作人员值班室，避免操作人员长期处于高噪声环境中，从噪声受体保护方面减轻污染；

重视绿化：重视绿化工作也是噪声防治的一项积极措施。绿化不仅可以美化环境，而且还可以阻滞噪声传播。

通过以上防护措施的落实，可使本项目运营期厂界噪声水平进一步下降，达到环境噪声标准的要求。

### 5.2.7 固体废物对环境的影响分析

本项目营运期固体废物产生情况及处置措施见下表。

表5-25  本项目固体废物产生情况及处置措施    （单位：t/a）

| 序号 | 种类 | 产生位置 | 单位 | 产生量 | 危废编号 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公生活 | 生活垃圾 | t/a | 7.5 | / | 由当地环卫部门统一处理 |
| 2 | 生产车间 | 废氧化皮 | t/a | 30 | / | 售与当地废品回收站 |
| 3 |  | 槽底沉淀物 | t/a | 0.9 | HW17 | 暂存于危废暂存间，定期送有资质的单位处置 |
| 4 |  | 废机油、含油棉纱 | t/a | 0.34 | HW08 |  |
| 5 |  | 污泥 | t/a | 2.4 | HW17 |  |
| 6 |  | 废活性炭 | t/a | 2.0 | HW49 |  |

综上所述，本项目固体废物按照废物的性质分别进行合理的处置，固废处置率100%，对周围环境影响较小。

### 5.2.8 项目生态环境影响分析

#### 5.2.8.1建设项目施工期对生态环境的影响分析

（1）施工期占地对生态环境的影响

据现场踏勘发现，厂区范围内仅有少许杂草。项目施工期对周围生态环境产生的影响主要表现为清理地面、土石方挖掘等活动，造成植被散失，进而引起水土流失等现象的发生。

在施工期，本工程建设要制定合理的施工计划，完善组织施工，及时回填土方，特别是在雨季，搞好水土保持工作。同时，厂房还要提前做好绿化规划，在建设周期或末期，有组织有计划的对厂内进行土地硬化和绿化，以减少工程施工对周围生态环境的影响。

（2）施工期排污对生态环境的影响

施工期污染排放主要为土地平整、机械运输及现场搅拌等活动产生的扬尘和机械设备运转、交通设施运输产生的噪声。此外，还包括施工人员产生的少量生活污水和生活垃圾。这些污染物的排放会对周围地区的居民生活及其它生态因子造成影响，但施工所产生的污染物成分比较单一，危害较小，随着施工期的结束，影响也将消失，属于短期、可逆的影响，不会对周围生态环境产生长期的不利的影响。

#### 5.2.8.2工程运行期对当地生态环境的影响分析

（1）酸雾对生态环境的影响

酸雾（acid fog），通常是指雾状的酸类物质。在空气中酸雾的颗粒很小，比水雾的颗粒要小，比烟的湿度要高，粒径为0.1~10μm，是介于烟气与水雾之间的物质，具有较强的腐蚀性。其中包括硫酸、硝酸、盐酸等无机酸和甲酸、乙酸、丙酸等有机酸所形成的酸雾。本项目酸雾为硫酸雾。

酸雾的排放会造成工作场所的空气中酸雾和酸性气体弥漫，排入大气后又会造成大气环境中的酸沉降。它不仅危及工人及厂房周围居民的身体健康，腐蚀厂房设备及精密仪器，造成生产和生活的损失，而且还会对农作物及其他动植物的生存带来不良影响，造成对建筑物、文物古迹等的损坏等。

（2）对植被和农作物的影响分析

本项目影响植被和农作物的途径为：污染物经水和土壤进入植被和农作物，使植被和农作物产生富集现象。本项目废水经处理达标后全部回用于清洗补充水，不会对当地植被和农作物造成影响。

#### 5.2.8.3生态保护与补偿措施

（一）生态保护与恢复的基本要求

（1）工程建设土地开挖将导致土地地表性质变化及土层结构疏松。对此，评价要求工程厂区对裸露地坪、危废临时堆放区以绿化或硬化方式进行必要的处置；

（2）除工程直接影响区外，工程应对厂界周边区域实行绿化措施；

（3）加强工程运营的规范化管理，对工程产生的废气、废水及废渣等，严格执行设计及评价要求的防治措施，实施污染物排放严格控制，减小污染对生态环境的影响；

（4）实施生态补偿，重点针对工程直接影响区外围、交通道路等范围实施，提高区域生态质量。

#### 5.2.8.4生态防护基本措施

1、工程建设施工期生态影响防护

工程在施工过程中应加强管理，采取尽量少占地、少破坏植被的原则，施工时要严格划定施工区域，将临时占地面积控制在最低限度，以避免造成土壤和植被的大面积破坏。

施工过程中的挖填土要合理堆放，减少对土地的扰动作用。

2、工程运行期生态影响防护

（1）厂区绿化措施

①厂区应制定绿化规划，实施全面绿化。结合各种生产设施的特点，种植高低相结合的乔灌木，形成隔离林带，防止污染扩散。办公区应以美化环境为主，种植绿篱、布置花坛、草坪等。道路的绿化以种植道路树为主，选择适宜的树种，进行多种树种混栽，形成沿道路的绿化带。

②工程厂区周围应积极实施绿化防护林带建设，根据评价现场勘察，项目周边具有建设绿化林带的条件，其绿化带宽度不应小于2m。

③加强绿化管理及职工素质教育，从根本上树立生态保护的整体形象。

（2）其它

①严格保护厂址周边的农田生态系统，本项目不得向外扩张和多占土地，所有的设施和道路建设不能妨碍农田基本设施的正常运行和周边居民的正常的生产生活活动。

②厂区危废暂存库及道路等均须进行场地硬化。

③严格各污染环节的防治措施，定期对环保设施进行检修，保证其正常运行。从源头上最大限度地减少污染物的排放。

④危废暂存库等处均须进行防渗、硬化处理，并定期进行检查、维修；

⑤加强对职工的素质教育，增强清洁生产的自觉性，加强生产过程管理，节能降耗，从源头治理开始，把污染降低到最低程度。

⑥积极预防人为因素引起的环境生态破坏，降低环境风险，及时消除潜在的环境影响。使职工享有环境知情权，调动职工关心健康、预防污染、保护环境的自觉性，通过他们的生产操作消除环境隐患的威胁。

#### 5.2.8.5生态影响的恢复

工程建设对评价区的生态环境不可避免地产生影响，这些影响或是长期的或是暂时的，可以通过生态恢复措施予以消除。

绿化是改善生态环境的最重要途径之一。绿化具有蓄水、挡风、固沙、降噪、改善小气候、防止水土流失等功能。因此，在项目建设过程中，应有绿化规划，在单项工程设计中应把绿化设计作为一项重要的环保工程来对待，环评要求项目厂区绿化系数要达到12%。根据当地的种植经验和查阅有关资料，将适宜于评价区生长的土生物种列于表5-26中。

表5-26  适宜于评价区生长的主要植物

| 品 种 | 适宜生长环境及特性 | 高 度（m） | 生长 | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 侧 柏 | 道路两侧、抗S02、粉尘 | 2-15 | 中 | 厂区绿化 |
| 旱 柳 | 坡地、沟谷、沙地、耐旱 | 10-20 | 快 | 防护林 |
| 垂 柳 | 沟谷、道路两侧、抗S02、粉尘 | 5-10 | 快 | 厂区绿化 |
| 榆 树 | 坡地、耐旱 | 10-20 | 快 | 防护林 |

#### 5.2.8.6工程生态保护及影响恢复措施汇总

综合上述分析，评价规定采取的工程生态保护、影响恢复措施及恢复效果汇总见表5-27。

表5-27  工程生态保护、影响恢复措施及恢复效果汇总表

| 序号 | 工程内容 | 生态保护措施 | 预计恢复效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设施工 | ① 加强管理，少占地、少破坏植被； ② 挖填土合理堆放； ③ 临时占地和便道等破坏区，要进行土地复垦和植被重建工作； ④ 施工期场地平整、基础垫料等应尽量利用施工废弃物和其它施工过程产生的垃圾； | 可恢复到建设前的占地区生态现状 |
| 2 | 生 产 | ① 厂区绿化； ② 严格的污染控制措施。 | 可有效控制因工程相关运营环节导致的生态影响 |
| 3 | 其 它 | ① 道路绿化：工程厂区的道路绿化； ②地面裸露区硬化。 |  |

#### 5.2.8.7生态影响评价结论

（1）根据工程占地、排污等生态影响的特征，结合生态评价导则的要求，本项目建设重点是工程厂区占地及污染物对生态环境的影响，包括有利影响和不利影响。

（2）在工程建设过程中，受挖填土方等工程行为的影响，部分植被地段和植物多样性将受到破坏。

（3）项目建成后，随着运营期的不断延长，项目周边的生境会受人为活动的影响将会增加，导致原有生态环境结构发生一定调整，污染物排放影响会对动、植物造成有害影响，但在积极实施生态恢复与防治的情况下，其将被控制在一定的范围内。

（4）从总体上看，工程建设对生态环境的影响较小，但必须要求各污染物（废水、废气、固废）按照各处理措施严格执行，并加大厂区以及其周围地区的绿化面积，这样才能保证生态环境不会受到严重破坏，并能够对受到影响的场地及时补救。

# 第六章  污染防治措施分析

# 6.1施工期污染防治措施

### 6.1.1施工期环境空气污染防治措施

施工期间对环境空气影响最大的是施工扬尘，来源于各种无组织排放源。其中场地清理、土方挖掘填埋、混凝土配制、建筑材料运输等工序的产生量较大，原材料堆存、建筑结构施工、设备安装等产生量较小或不产生扬尘。由于施工污染源为间歇性源并且扬尘点低，只会在近距离内形成局部污染。施工现场的污染物未经扩散稀释就进入地面呼吸地带，会给现场施工人员的生活和健康带来一定影响。

所有建筑施工现场必须沿工地四周连续设置围挡，围挡材料必须坚固、稳定、整洁、美观。采取湿式作业，施工场地定期洒水、清扫和冲洗。在施工期间要合理规划物料，避免现场大量堆放水泥、沙石等，必须堆放的应存于料棚内，没有料棚时应至少加盖棚布。建筑工地不得使用原煤、木柴散烧炉灶，不得敞口熬沥青。同时工程建设单位应根据中华人民共和国环境保护行业标准《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007)，《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中的相关规定，向当地环境保护行政主管部门提供施工扬尘防治实施方案。工程建设单位应按照下述内容制定施工扬尘污染防治方案，根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序。

（1）施工标志牌的规格和内容。施工期间，施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。

（2）施工道路建设。由于工程建设周期长，工程量大，因此在每期工程施工前期应首先进行施工道路建设，施工道路应尽量与项目建成后的道路相同，避免后期的重复建设。施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路，应采取下列措施之一，并保持路面清洁，防止机动车扬尘：铺设钢板；铺设水泥混凝土；铺设沥青混凝土；铺设用礁渣、细石或其它功能相当的材料等，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施；其它有效的防尘措施。

（3）施工工地道路积尘清洁措施。可釆用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。

（4）土方工程防尘措施。土方工程包括土的开挖、运输和填筑等施工过程，土石方量虽然尽量在工程内部得到平衡，但在开挖过程中，应注意将挖出的土方尽量置于其它回填工程的最近距离处，并将临时弃土覆以防尘网，辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业。

（5）建筑材料的防尘管理措施。施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取下列措施之一：密闭存储；设置围挡或堆砌围墙；采用防尘布苫盖；其它有效的防尘措施。

（6）建筑垃圾的防尘管理措施。施工工程中产生的弃土、弃料及其它建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取下列措施之一，防止风蚀起尘及水蚀迁移：覆盖防尘布、防尘网；定期喷洒抑尘剂；定期喷水压尘；其它有效的防尘措施。

（7）设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。施工期间，每期工程应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10m，并应及时清扫冲洗。

（8）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆的防尘措施、运输路线和时间。进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。

（9）施工工地内部裸地防尘措施。施工期间，对于工地内裸露地面，应采取下列防尘措施之一：覆盖防尘布或防尘网；铺设礁渣、细石或其它功能相当的材料；植被绿化；晴朗天气时，视情况每周等时间隔洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水频率；根据抑尘剂性能，定期喷洒抑尘剂；其它有效的防尘措施。

（10）施工期间，应在工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网（不低于2000目/100厘米2 )或防尘布。

（11）混凝土的防尘措施。施工期间需使用混凝土时，应使用合法的商品混凝土，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等。应尽量采用石材、木制等成品或半成品，实施装配式施工，减少因石材、木制品切割所造成的扬尘污染。

（12）物料、渣土、垃圾等纵向输送作业的防尘措施。施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散性的物料、渣土或废弃物输送至地面或地下楼层时，可从建筑内部管道或密闭输送管道输送，或者打包装框搬运，不得凌空抛撒。

（13）工地周围环境的保洁。施工单位保洁责任区的范围应根据施工扬尘影响情况确定，一般设在施工工地周围20m范围内。

（14）施工营地内施工人员食堂采用罐装液化气，食堂油烟要安装油烟净化装置进行处理。施工人员冬季采暖使用电采暖，不得私自采用木柴采暖。

（15）在施工过程中严禁施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、树叶、枯草等会产生有毒CO和恶臭气体的物质。

此外，环境管理部门应加强监督管理，发现问题及时处理、警告，督促施工单位建设行为的规范性。

### 6.1.2施工期声环境污染防治措施

从噪声产生的阶段可以把工程施工期分为土方阶段、基础施工阶段、结构制作阶段及设备安装阶段，各阶段具有其不同的噪声特性。第一阶段的噪声源主要有推土机、挖掘机、装载机及各种车辆等，这些声源大部分属于移动声源，没有明显的指向性；第二阶段的噪声源主要有各种打桩机等，属于脉冲噪声，基本上是固定声源；第三阶段的主要产噪设备有混凝土搅拌机、振捣器、起重机等，其中包括一些撞击噪声；第四阶段的主要产噪设备有起重机、升降机等。在各施工阶段中，第一阶段即土方阶段的挖掘机对声环境的影响最大。

针对施工期的噪声污染源，采取如下噪声污染控制措施：

（1）采用低噪声设备，合理安排施工时间，晚10: 00以后至次日早晨6: 00禁止进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。因特殊需要必须连续作业的，需报当地人民政府或有当地环境保护主管部门的证明，并公告附近居民方可夜间作业；

（2）合理安排施工，防止高噪声设备同时进行施工；桩基施工釆用静压桩作业，配合防震沟措施保护周边建筑物安全；在模板、支架的拆卸过程中应遵守作业规定，减少碰撞噪声；尽量少用哨子、喇叭等指挥作业，减少人为噪声；

（3）用隔声性能好的隔声构造将施工机械噪声源与周围环境敏感点隔离，使施工噪声控制在隔声构件内，以减少环境噪声污染范围与程度。隔声构造可由12-24cm的砖墙构成，也可由1-3cm的钢板构成，按照有关规定，每个施工段对作业区设置围挡；对动力机械设备进行定期的维修、养护，因设备常因松动部件的震动或消声器破坏而加大其工作时的声级，另外，建设单位应依法缴纳建筑施工工地噪声排污费并推进建筑施工工地的环境保护管理。

（4）对本项目的施工进行合理布局，尽量将高噪声的机械设备安装在远离村庄的位置。

（5）对施工车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在所经过的道路禁止鸣笛，以免影响沿途居民的正常生活。

### 6.1.3施工期水环境污染防治措施

施工期间的用水主要为混凝土搅拌机、砂浆配制过程用水及路面、土方喷淋水等，施工废水的排放主要由设备冲洗及运行中的跑、冒、滴、漏、溢流产生，仅含有少量混砂，不含其它杂质。这类废水一般在施工现场以地面渗流为主，排放量较小，不会形成地表径流，因此所造成的不利影响也较小。

项目施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，采取以下防治措施：

（1）在混凝土输送泵及混凝土运输车清洗处设置沉淀池，施工机械和运输车辆清洗废水、混凝土养护水收集经沉淀池处理后，可用作施工物料混合用水、降尘、喷洒，不直接外排地表水体。

（2）对料场进行及时覆盖，避免雨水浸泡。散装易流失的物料进行围护或置于仓库内。对需现场存放的油料、油剂等，实行专库存放，专人管理，库内不存放其它物料，库房地面和墙面均做防渗特殊处理。加强使用过程管理，设立专项检查，防止跑、冒、滴、漏而产生污染。

（3）为避免施工期废水对地表水产生污染，施工中产生的污水需分别收集。

### 6.1.4施工期固体废物环境污染防治措施

施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。其中生活垃圾应定点堆放，施工中的建筑垃圾主要是碎砖块、灰浆、废材料等，由各施工队妥善处理，及时清运。

施工过程中产生的各类污染都是暂时的，随着施工过程的结束，这些污染也将消失。施工期间应当做好环境施工监理工作，应当委托具有环境施工监理资质的单位进行全过程跟踪并出具施工监理报告。

### 6.1.5加强施工过程的环境监理工作

为减少建设项目施工期对周围环境产生的影响，建设单位必须加强对施工单位的监督管理，按照环境管理规章制度，聘请具有环境监理资格的人员在工程施工期间进行环境监理，对施工单位进行经常性检查、监督，查看施工单位落实环境保护措施的情况，发现问题及时解决、纠正。

# 6.2营运期污染防治措施

### 6.2.1 废气污染防治措施

本项目主要大气污染物为酸洗及镀锌产生的酸雾，退火罐采用电加热，厂内不设锅炉。

（1）酸洗产生的酸雾

本项目硫酸雾的挥发量约为19.19kg/h，酸洗槽运行时间为16h/d，则硫酸雾产生量为92.11t/a。建设单位拟在每座酸洗槽上方及槽边侧设置玻璃钢材质的集气罩，由引风机引至2座酸雾中和塔内处理，尾气经15m高排气筒排放至大气。

本项目酸雾中和塔处理方式为氢氧化钠洗涤中和，设计集气效率约98%，设计处理效率为98%，2座酸雾中和塔风机总风量60000m3/h（每座30000m3/h），经处理后的有组织酸雾排放量为1.81t/a。硫酸雾的初始浓度为313mg/Nm3，处理后的排放浓度为6.3mg/Nm3，无组织酸雾排放量为1.84t/a。可以满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中30mg/Nm3的浓度限值。

（2）镀锌产生的酸雾

本项目镀液主要由硫酸锌、硼酸、光亮剂组成，由于添加硼酸，因此镀液呈弱酸性，硼酸不易挥发，在工作温度下（30℃），基本不会产生硼酸雾。

防治措施可行性论证：

本项目电镀工序产生的废气为弱酸性气体，采用酸雾中和塔处理。

1、处理方式：

酸雾中和塔内设置填料、喷淋装置，循环水经塔外循环水泵打至填料层上方，利用喷嘴雾化后喷洒在填料表面，通过循环水中自动添加的氢氧化钠溶液中和吸收弱酸性废气，已达到吸收酸性气体中的酸雾的效果，洁净空气通过15米高排气筒排至大气。

废气处理工艺流程见图6-1。

2、加药方式：

酸雾中和塔设置喷淋水箱、液位计、PH计、加药泵、配药槽一套，水体PH值控制在10左右，采用自动补水、自动加药、连续喷淋方式。

3、酸雾中和塔数量设置及效率

本项目每个酸洗槽配套设一个玻璃钢集气罩，共18个集气罩，共用2台酸雾中和塔（9个酸洗槽共用1台酸雾中和塔），处理后废气经一根15m高排气筒排放。

酸雾中和塔的收集效率＞98%，处理效率98%。

4、尾气塔运行规律

电镀生产线年生产天数300天，每天运行16h，生产时尾气连续排放，喷淋塔连续运行。

5、酸性气体经济技术可行性

对于酸雾的处理方法一般有水吸收法、碱液吸收法、SDG吸附法及网膜法，对于其技术及经济指标分析可见表6-1。

表6-1  酸雾处理经济技术可行性对比表

| 处理方法 | 方法要点 | 技术指标 | 经济指标 | 与本项目适应性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水吸收法 | 水作为吸收剂，在喷淋塔或填料塔内循环，吸收液需要进一步处理。 | 较碱液吸收法，处理效率要低，对于风量较大的酸雾处理效率较低，对于规模较大的酸雾产生槽难以采用，对于小规模的但密封性较好。 | 经济 | 吸收效率较低，存在不能使废气达标排放可能性。 |
| 碱液吸收法 | 用碱性溶液作为吸收剂，吸收液需要进一步处理。 | 装置简单，净化效率高，但吸收液需要进一步处理。 | 较为经济 | 能够稳定达标排放，能够较好的处理综合性的酸雾。 |
| SDG吸附法 | 利用吸附剂的物理及化学性质进行吸附，吸附剂不可再生。 | 处理效率高，操作简便，使用寿命长对系统无腐蚀，适用于低浓度、间隙性排放的废气，不能对废气进行有效的回收利用。 | 经济 | SDG填料不适用于本项目连续排放的酸雾。 |
| 网膜法 | 利用滤材与雾滴见的冲撞作用、接触凝聚作用、静电吸附作用达到分离目的。 | 设备紧凑、简单、操作维护方便，净化效率较高，使用寿命长，对于规模较大的酸雾产生槽难以采用，雾滴粒径、密度、气流对其处理效率影响很大。 | 很经济 | 对于硫酸雾处理效率较低。 |

最终本项目酸雾中和塔确定采用碱液吸收法处理硫酸雾，NaOH溶液110g/L，液气比16.7L/m3，吸收温度14~33℃，酸雾中和塔的收集效率＞98%，处理效率98%。

图6-1  本项目酸雾中和塔处理流程图

### 6.2.2 废水污染防治措施

项目运营后，所产的生产废水产生情况分述如下：

1、生产废水

（1）拉丝冷却水系统排水：属洁净排水，收集后用于厂区道路及硬化部分的洒水抑尘，不外排。

（2）酸雾中和塔排水：收集至本项目污水处理站处理后回用于水洗槽补水，不外排。

（3）镀锌线废水：经厂内自设的污水处理设施处理后全部回用，不外排。污水站采用“调节+加药反应+沉淀+砂滤+活性炭过滤+金属过滤+污泥压滤”的工艺进行处理，设计处理能力为60m3/d，处理后的中水全部回用于清洗补充水，不外排。

（4）设备冲洗水：经厂内自设的污水处理站处理后全部回用于设备冲洗用水及水洗槽补水，不外排。

2、生活废水

厂区不设食堂、浴室及宿舍，生活污水主要为办公生活污水，水质简单，直接用于厂区道路洒水抑尘，不外排。

3、污水站设施

本项目镀锌线废水产生量43.2m3/d、酸雾塔循环池排水0.72m3/d、设备冲洗水2.7m3/d，以上废水总量46.92m3/d，本项目污水站设计处理能力为60m3/d，可满足项目废水处理能力的要求。

本项目污水站采用“调节+加药反应+沉淀+砂滤+活性炭过滤+金属过滤+污泥压滤”的工艺进行处理，确保废水排放达到回用水标准要求。该处理站由调节池、前处理一体化机、压滤机及后处理一体化机组成，污水处理站采用地埋式布置，所在区域全部采用重点防渗。

本项目污水处理站处理工艺如下：

- 调节池：设60m3玻璃钢结构调节池一座，主要起到收集废水，使整个废水处理水质水量达到均质均量的目的。

- 前处理一体化机：主要由pH调节加药搅拌、PAC（聚合氯化铝）加药搅拌和PAM（聚丙烯酰胺）加药搅拌组成。调节池中的废水经提升泵输送至前处理化一体机内。加药装置分别设置NaOH、PAC、PAM共三套。首先加入NaOH将废水调节pH中和至10左右，让Zn、Fe等金属离子形成絮凝，方便后续工艺去除。之后进入沉淀段，键入絮凝剂PAC、PAM，搅拌混凝去除COD，并进一步去除Zn、Fe等金属离子。

废水输送泵把PAM搅拌池中的絮凝、废水混合液输送至压滤机。

③压滤：采用板框压滤机将废水中的絮凝物及废水进行分离，压滤出来的水进入后处理一体机中，产生的滤渣作为危险废物交由有资质的单位统一回收处理。

④后处理一体化机：由砂滤+活性炭过滤+金属过滤组成。以石英砂为过滤介质，在一定的压力下，当原液流过砂表面时，表面密布的细小孔隙将原液中体积大于孔径的物质截留在进水侧，成为浓缩液，因而实现对原液的净化，分离和浓缩的目的。砂滤后采用活性炭吸附罐进一步去除废水中可能存在的Zn、、Fe等离子。再经过膜过滤进一步去除残留的Zn、Fe离子确保废水排放达到回用水标准要求。

本项目生产废水处置情况见表6-2，污水处理构筑物见表6-3，污水处理工艺流程图见图6-2。

表6-2  生产废水处置情况

| 污染物 | 水量 | pH | CODCr | 总铁 | 总锌 | 石油类 | SS | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理后浓度（mg/L） | / | 6～9 | 50 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | 5 | 8 |
| 排放限值（mg/L） | / | 6～9 | 80 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 50 | 15 |
| 处理后产生量 （t/a） | 13176 | / | 0.659 | 0.040 | 0.013 | 0.020 | 0.067 | 0.105 |

表6-3  污水处理设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调节池 | 60m³ | 玻璃钢 | 1 | 座 |
| 2 | 提升泵 | ZMD-037 | 增强聚丙烯 | 2 | 台 |
| 3 | 前处理一体化机 |
| 3.1 | 反应槽 | 1800*1200*1000 | 碳钢防腐 | 1 | 套 |
| 3.2 | 氢氧化钠加药装置 | CQF-70R | 增强聚丙烯 | 1 | 台 |
| 3.3 | PAC加药装置 | CQF-70R | 增强聚丙烯 | 1 | 台 |
| 3.4 | PAM加药箱 | PT-1000 | 玻璃钢 | 1 | 台 |
| 4 | 搅拌池 | 30m³ | 玻璃钢 | 1 | 座 |
| 5 | 压滤机 | XMA40-800 | 组合材料 | 1 | 台 |
| 6 | 后处理一体化机 |
| 6.1 | 砂滤器 | D600*1900 | 玻璃钢 | 1 | 套 |
| 6.2 | 活性炭吸附器 | SYD-HXT | 碳钢防腐 | 1 | 台 |
| 6.3 | 金属膜过滤 | BW30FR-400 | 碳钢防腐 | 1 | 台 |
| 6.4 | 液位控制器 | 0-4米 | 工程塑料 | 1 | 台 |
| 7 | 滤液池 | PT-1000 |  | 1 | 座 |
| 8 | 提升泵 | CDL2-40 | 不锈钢 | 1 | 台 |

### 6.2.3 地下水污染防治措施

对于生活污水、工业废水等的收集设备按其物料的物性分类集中布置，对于不同物料性质的区域，分别设置围堰，围堰内应设置排水地漏，分类收集围堰内设备跑、冒、滴、漏的污废水，围堰地面应采用不渗透的材料铺砌。

污废水在收集送往污水处理站的过程中，工艺管线尽可能地上敷设，若确实需要地下铺设时，在管沟内铺设，沟底设检漏井，检漏井内设集水坑，集水坑的深度不小于30cm，管沟和集水坑做防渗处理。管道排放口附近设置地漏、地沟或用软管接至地漏或地沟，不得随意排放，工艺介质调节阀前的排放口布置在低围堰区，地漏或地沟进行防渗处理。

6.2.3.1厂区防渗分区及要求

对厂区可能泄漏污染物的污染区地面进行防渗处理，并及时地将泄漏/渗漏的污染物收集起来进行处理，可有效防治洒落地面的污染物渗入地下。

根据防渗参照的标准和规范，结合目前施工过程中的可操作性和技术水平，针对不同的防渗区域采用的防渗措施如下：

1、重点污染防治区

主要为电镀车间电镀区域、危废暂存间、事故水池及电镀废水输送管道、电镀废水处理站等，防渗标准参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中关于重点防渗区的要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；

2、一般防渗区

生活污水池、化学品储存区、其它不含金属的废水处理装置及管道等，防渗标准参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中关于一般防渗区的要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；

3、简单防渗区

厂区全部采用混凝土沥青硬化（绿化除外）。

（3）厂区防渗措施

针对重点污染防治区采用的是池底及池壁为防渗混凝土，池体内表面涂防水涂层（渗透系数不大于1.0×10-7cm/s），底层侧壁外侧铺设防渗土工膜，混凝土抗渗等级不低于P8。废污水管道采用地下管道，加强地下管道及设施的固化和密封，地基处理采用强夯，防止发生不均匀沉降破坏结构引起渗漏，同时加强基础层密实度，提高其防渗性能。管道拟采用耐腐蚀抗压的钢质管道；管道与池壁的连接采用柔性的橡胶圈接口，减少连接不良引起的泄漏。

一般污染防治区各种需防渗的基础、地面均采用了防渗混凝土，混凝土抗渗等级不低于P6，基础之下的地基均采取强夯处理，确保防渗效果。

综上所述，建设项目场区地下水环境在落实好防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，对地下水水质影响较小，项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此对地下水环境质量影响较小。

### 6.2.4 噪声污染防治措施分析

本项目主要噪声源设备为污水处理站风机、水泵以及拉丝机等生产设备，为了降低相应的降噪、防震措施，可采用如下具体措施：

1、静、闹分区原则：将噪声较高的工艺设备集中布置在同一个工艺房间如空压机和水泵间，而需要安静的值班室、办公室等远离高噪声间，单独建在附建楼内，并将厂房基础脱开以免固体传声。

2、隔音、吸音措施

将噪声较高的设备如水泵，均置于单独的房间内，且窗户均安装双层玻璃，房间采用隔音门，墙面和顶板作吸声处理。水泵间外墙采用隔声防震效果好的粉煤灰实心砖墙，支架及管道连接采用软连接和避震喉以降低固体噪声的传播。

3、减震措施

对水泵均采用减震基础，以降低室内的混响声级，达到降噪的目的。

4、其它措施

①尽量选用低噪声型号及对环境影响小的产品，使本项目运行噪声对环境的影响达到规定标准。

②水泵房各种水泵进出口连接管设计采用柔性连接方式，防止振动传播造成危害。

③在厂界四周、高噪声车间周围、场区道路两侧种植灌木、乔木和林带绿化，起到阻止噪声传播的作用。

运输车辆要限制车速，经过村庄时要减速行驶，夜间要禁止鸣笛。

由以上分析可看出，本项目的各噪声源采取的噪声控制措施，均为目前常使用的噪声控制措施，是较为可行的隔音和降噪措施。

### 6.2.5 固废污染防治措施

对于本项目固体废物实施分类管理与处置。拟建项目产生的固体废物为生活垃圾、废氧化皮、废机油、含油棉纱、槽底废渣、污泥等。其中废机油、含油棉纱、槽底废渣、污泥暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置；生活垃圾设若干垃圾桶收集，统一清运至环卫部门指点地点处置。

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定，评价要求在企业在厂区内设危险废物临时贮存场所，经与企业沟通，建设单位拟将危废暂存库建设在厂区东南角，其建筑面积为60m2，场所建设要求应当符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），临时贮存场所应设防渗、防淋、防起尘。另外评价要求在危废暂存库四周建设50cm高的围堰并将地面进行二级防渗。

6.2.5.1危险固体废物转移的污染控制

本项目产生的危险废物有镀槽内的沉淀物、污水处理站压滤渣、废活性炭、废机油、含油棉纱等，在场内暂存后均送交有危险废物处置资质的单位回收处置；

（1）危险废物的厂内临时贮存

建设单位需在厂区内严格执行《危险废物贮存污染控制标准》有关规定专门设置危废暂存间。贮存场所必须防风、防雨、防晒，地面必须要高于厂房的基准地面，确保雨水无法进入，渗漏液也无法外溢进入环境，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，地面采用600mm三七灰土铺底+100mm混凝土垫层+250mm双筋混凝土，然后采用5mm四布五油防腐防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s，地面再加一层100mm混凝土垫层，裙脚采用5mm混凝土+5mm四布五油防腐防渗处理+5mm混凝土，堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。企业必须做好危险废物的申报登记，建立台帐管理制度，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库时间、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。同时在危险废物转运的时候必须报请吕梁市环保局批准同时填写危险废物转运单。同时按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》之规定，“对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。产生危险废物的单位，必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。前款所称危险废物管理计划应当包括减少危险废物产生量和危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施。危险废物管理计划应当报产生危险废物的单位所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案。本条规定的申报事项或者危险废物管理计划内容有重大改变的，应当及时申报。产生危险废物的单位，必须按照国家有关规定处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。收集、贮存危险废物，必须按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。”

考虑危险废物难以保证及时外运处置，根据建设单位提供车间平面图，厂区东南角设置一危废暂存间，结构为彩钢结构，并采取防雨、防渗漏等措施。

（2）废物的转运

废物应及时转运，废物的转运过程中应装入高密度聚乙烯袋子并封闭，以防散落，必要时将袋子盛入不锈钢制的容器内转运，转运车辆应加盖蓬布，以防散入路面。废物转移时应遵守《危险废物转移联单管理办法》，作好废物的记录登记交接工作。

（3）危险废物在处理厂的存放

危险废物在处理厂、危废处置有限公司、贮存场所的环保要求与厂内临时贮存场的一致。

（4）处置过程控制

危废处置有限公司必须具有处理电镀生产过程产生的废活性炭、含锌废物、含铁废物、污泥、废机油等的资质，在处理、处置过程中应避免二次污染。

（5）须注意的问题

在危险废物从产生到无害化处置的全部过程中，都需按《危险废物污染防治技术政策》、《危险废物贮存污染控制标准》(GBl8597-2001)并参照《危险废物焚烧污染控制标准》(GBl8484-2001)等，逐条进行落实。

总之，针对本工程所产生的各固体废物分别采取不同的处理或处置措施之后对环境的影响很小。

6.2.5.2危险固体废物厂内临时贮存的环境保护要求

本项目应设置的危险废物厂内临时贮存设施应按《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2001）中的环境保护要求执行。其中：4（一般要求）、5（危险废物贮存容器）、6.2（危险废物贮存设施(仓库式)的设计原则）、7（危险废物贮存设施的运行与管理）、8（危险废物贮存设施的安全防护与监测）应执行。6.1（危险废物集中贮存设施的选址）、 6.3（危险废物的堆放）应参照执行。危险废物厂内临时贮存设施的建设，以不危害环境和人体健康为原则。

以下为本次评价根据《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2001）中主要的有关条文制定的临时贮存的保护措施。

4.一般要求

4.1建设单位应建造专用的危险废物贮存设施，位于厂区东南角。

4.2在常温常压下易爆、易燃如废滤棉、废活性炭与电镀生产过程产生的废活性炭、含铬废物、含锌废物、含铁废物、污泥、废机油等危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存。否则，按易爆、易燃危险品贮存。

4.3在常温常压下废机油、含油棉纱可在贮存设施内分别堆放。

4.4除4.3规定外，必须将危险废物装入容器内。

4.5无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。

4.6装载液体、半固体危险废物如废矿物油的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。

4.7盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录A所示的标签。

4.8危险废物贮存设施在施工前应做环境影响评价。

5、危险废物贮存容器

5.1应当使用符合标准的容器盛装危险废物。

5.2装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。

5.3装载危险废物的容器必须完好无损。

5.4废矿物油可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。

6、危险废物贮存设施的选址与设计原则

6.1危险废物集中贮存设施的选址

6.1.1地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内。

6.1.2设施底部必须高于地下水最高水位。

6.1.3应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的地区。

6.1.4应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。

6.1.5应位于居民中心区常年最大风频的下风向。

6.1.6集中贮存的废物堆选址除满足以上要求外，还应满足6.3.1款要求。

6.2危险废物贮存设施(仓库式)的设计原则

6.2.1地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造,建筑材料必须与危险废物相容。

6.2.2必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。

6.2.3设施内要有安全照明设施和观察窗口。

6.2.4用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

6.2.5应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5。

6.3、危险废物的堆放

6.3.1危险废物暂存库防渗设计采用双衬层的填埋结构。采用2 层防渗层, 即在主防渗层（通常采用高密度聚乙烯(HDPE) 膜），下面布设检测层（通常采用土工网格）。检测层下面布设副防渗层。双衬层结构可减少渗漏造成的环境风险。

6.3.2堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。

6.3.3衬里放在一个基础或底座上。

6.3.4衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。

6.3.5衬里材料与堆放危险废物相容。

6.3.6在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。

6.3.7危废暂存库设在车间内，四周设40cm高围堰。

6.3.8产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里。

6.3.9总贮存量不超过300kg(L)的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签,容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30mm的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。

7、危险废物贮存设施的运行与管理

7.1从事危险废物贮存的单位，必须得到有资质单位出具的该危险废物样品物理和化学性质的分析报告，认定可以贮存后，方可接收。

7.2危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。

7.3不得接受未粘贴符合4.8规定的标签或标签没按规定填写的危险废物。

7.4盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。

7.5每个堆间应留有搬运通道。

7.6不得将不相容的废物混合或合并存放。

7.7危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。

危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3年。

7.8必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

8、危险废物贮存设施的安全防护与监测

8.1安全防护

8.1.1危险废物贮存设施都必须按GBl5562.2的规定设置警示标志。

8.1.2危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏。

8.1.3危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具,并设有应急防护设施。

8.1.4危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

8.2按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。

本项目充分考虑了工程所产生的固体废物的综合利用和安全处置问题。生产过程中产生的镀槽内的沉淀物、污水处理站压滤渣、废活性炭等危险废物在厂内危险废物暂存间内暂存后交由有危险废物处置资质的单位回收处置；生活垃圾送当地环卫部门统一处理后对周围环境影响不大。

综上所述，本项目投产后，生产过程中产生的固体废物最大程度的实现了综合利用，消除了固废堆存所带来的各种环境污染及隐患。因此，本工程投产后所产生的固体废物不会对当地自然环境、生态环境及人群健康带来大的危害。

### 6.2.6 生态环境

1）运营期要加强对职工的环境保护教育，在厂内全面开展清洁生产，从源头治理开始，搞好生产过程的管理，把污染降至最低限度。定期或不定期的进行生态安全检查和监测，及时掌握厂区周围的生态变化，分析变化的成因及其与本厂固废排放的关系，以便及时采取防止对策措施。

2）工程投产后，相应生态环境也会发生变化。为此评价要求加强绿化。

绿化具有净化空气、降尘减噪、调节气候、美化环境等综合功能，对城市生态平衡也起着重要作用。厂区大部分地面将被建构筑物占据，其余裸露地表用于草坪、道路建设。厂区内道路采用砼路面或沥青混凝土路面等固土硬化措施进行处理；厂区绿化面积中有草坪、常绿乔灌木和时尚优良花卉；硬化与绿化的土地在防止污染，控制水土流失，保护、美化厂区生态环境和改善、优化劳动条件，提高工作效率等方面起着重要作用。

3）厂区绿化布置原则

根据厂区总平面布置，因地制宜，按区规划，分期、分片种植。按照实用、经济、美观的原则，栽植具有较强抗性和净化空气习性的树种和草坪，辅以花卉。

# 第七章  环境影响经济损益分析

# 7.1 建设项目环境代价分析

环境代价指工程污染和破坏所造成的环境损失折算成经济价值。本次建设工程投产后产生的污染对环境的经济代价按下式估算：

环境代价=A+B+C

式中：A 为资源和能源流失代价；

B 为对环境生产和生活资料造成的损失代价；

C 为对人群、动植物造成的损失代价。

1、资源和能源流失代价（A）

式中：Qi——某种排放物年累计量；

Pi——排放物作为资源、能源的价格。

结合项目特点，本部分主要分析估算外排的污染物中资源价值较高的污染物流失的损失代价，主要是水资源的流失。本项目年产生废水量为13176m3，经处理后全部回用。

按水价2.8元/m3计。即：A=3.69万元。

2、生产生活资料损失代价（B）

本项目虽可以做到达标排放，排污量较少，但需缴纳一定的排污费，按3万元/年估算。另外对生产生活资料其它损失代价按照2万元/年估算。因此生产生活资料损失代价为5万元/年。

3、人群损失（C）

由报告书对环境要素影响评价的结论，结合当地自然、社会环境现状可以看出，按照本环评报告所规定的环保措施实施后，本项目工程污染的排放会得到有效的控制，可以全面实现达标排放，对人体的影响轻微，但对车间操作工人有一定的影响，应加强操作工的劳动保护，以减小其健康损失，劳保所需费用按3万元/年估算。因此人群损失代价为3万元/年。

综上所述，工程环境代价为：11.69万元/年。

# 7.2 建设项目环境成本分析

建设项目环境成本主要包括两部分：工程环境保护措施投资和环保设施运行及管理费用（两部分费用不具有可加性）。

（1）环保工程建设投资

由下表可见，项目采取了严格的污染防治措施，环保投资约276万元，占总投资（6000万元）比例为4.60%。

表7-1  项目环保投资一览表

| 项目 | 污染源 | 污染物 | 评价提出的措施 | 环保投资 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染源 | 酸洗槽 | 硫酸雾 | 18个酸洗槽，每个酸洗槽上方及槽边侧设置玻璃钢材质的集气罩，2台酸雾中和塔（9个酸洗槽共用1台酸雾中和塔），处理后废气经一根15m高排气筒排放。酸雾中和塔的收集效率＞98%，处理效率98%。 | 105.0 |
| 水污染源 | 生活废水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 办公生活废水直接用于厂区道路洒水抑尘 | // |
|  | 拉丝冷却水排水 | // | 属洁净排水，经收集后用于厂区道路洒水抑尘 | // |
|  | 电镀废水 | COD、BOD5、SS、Zn、Fe等 | 采用地埋式设计，处理工艺为“调节+加药反应+沉淀+砂滤+活性炭过滤+金属过滤+污泥压滤”，设计能力为60m3/d，处理后的中水全部回用于清洗补充水，不外排 | 100.0 |
| 固体废物 | 生活办公区 | 生活垃圾 | 收集后交由当地环卫部门统一处置 | 1 |
|  | 拉丝 | 废氧化皮 | 售与当地的废品回收站回收，不外排 | // |
|  | 镀锌车间 | 镀槽沉淀物 | 暂存于危废暂存间，交由有资质单位处置 | 40.0 |
|  | 污水处理站 | 污泥、废活性炭等 |  |  |
| 噪声 | 生产设备及运输车辆 | 噪声 | 设备全部设在车间内，在车间内的墙壁上布置吸声材料。水泵风机设减振底座，并设单独工作机房。绿化带隔离降噪。 | 20.0 |
| 环境管理 | // |  | ①健全管理机制，保证治污设施下常运转②做好例行监测，及时反馈治理效果③配备必要的监测仪器 | 10 |
|  | 合计 |  |  | 276.0 |

（2）环保工程运行管理费用

环境成本是指环保工程运行管理费用C。它包括折旧费和运行费用：

C=C1+C2

（1）折旧费C1

环保设备折旧率按环保投资5%计算，费用为7.55万元/年。

（2）运行费用C2

包括设备维修费、材料消耗费、环保人员工资福利费、科研咨询费、管理费等。

设备维修费取环保投资的1.5%，为2.265万元/年。

材料消耗主要是电力，估算费用约为10万元/年。

环保人员工资、福利费按公司职工平均工资30000元/人·年计算，由于投产后需相应专职环保人员2人，因此共计6.0万元。

科研咨询费及环保设施管理费取3万元/年。

本项目的全部运行费用C2为21.265万元/年。

综上，本项目的环保工程运行管理费用为C=C1+C2=28.815万元/年。

# 7.3环境经济效益

环境经济效益是指采取环保治理措施获取的直接经济效益。本项目在“三废”治理的过程中注重了对资源、能源的回收利用，从而大大减少了生产过程中的资源流失。结合本工程特点，应包括提高水复用量的节水经济效益、一定时期内改善区域生态环境的经济效益。

根据评价各要素结论，估算工程采取各项环保措施的情况下可获得直接环境经济效益约30万元（减少了废水、废气的排放污染环境，节省排污、赔偿费等30万元）。

# 7.4建设项目环境经济效益分析

（1） 环保建设费用占总建设投资比例

本项目总投资6000万元，项目环保投资为276万元，占总投资的4.60%。

（2）环境成本比率

环境成本比率是指工程单位工程产值所需的环保运行管理费用：

（3）环境代价比率

环境代价比率是指单位经济效益所需的环境代价：

（4）环境投资效益

环境投资效益是指环境经济效益与环保运行管理费用的比值。

# 7.5 小结

山西君鼎宝虹建材有限公司年产6万吨拔丝生产线项目积极响应我省产业结构调整政策，采用较先进的设备和技术。项目通过采取严格的环境保护措施，节约了能源消耗、减少了污染物排放、降低了生产成本，促进了地方经济的发展，具有良好的社会效益。本项目市场前景良好、具有较好的赢利能力、清偿能力和抗风险能力，因此从经济上本项目是可行的。本项目实施过程中加强了对环保工程设施的投资力度，但是在建设和运行中仍不可避免会对周围群众的生产生活带来一定的影响，因此，企业在施工和运行阶段必须严格落实环评提出的各项环保措施。

本项目从环境影响损益角度看，本工程的环境代价比率为0.78%，说明本项目采取了相应的环保治理措施后，所有的资源、能源均得到了很好的利用。本项目工程的环境成本比率、环境系数较低，环境投资效益为1.04，说明本项目建成后，污染治理设施基本能做到保本运行，具有一定的环境效益。基本符合我国环境保护管理工作一贯坚持的经济效益、社会效益和环境效益三统一的原则，同时也符合经济与环境协调持续发展的基本原则。

综上所述，本建设工程在经济效益、社会效益和环境效益三个方面均是可行的。

# 第八章  环境管理和监测计划

# 8.1 环境管理

环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育手段对经济、社会发展过程中施加给环境的破坏和污染进行控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。随着我国环保法规的完善及严格执法，环境污染问题将极大地影响着企业的生存与发展，因此环境管理应作为企业管理工作中重要的组成部分，企业应积极并主动地预防和治理污染，提高全体员工的环境意识，避免因管理不善而可能产生的环境风险。

依据评价报告书提出的主要环境问题，环境管理工作主要针对以下三方面的内容进行。

一、环境计划管理：包括企业污染防治计划、企业日常环境管理工作计划、环境保护投资计划等，还包括完成区域环境污染控制所确定的指标计划；

二、环境质量管理：根据上级环境管理部门的具体意见及企业的实际情况，对企业范围内的污染排放进行严格的监督检查，积极组织进行日常的环境监测，保证区域环境质量的建设目标；

三、环境技术管理：确定防止企业污染和破坏的技术路线，积极执行有关的污染控制政策，组织环境保护方面的技术服务，促进企业环境科学技术手段的提升。

### 8.1.1 环境管理体系建立的原则

1）企业环境管理体系的建立要与工程的运行特点相配套，做到与生产管理工作有机地结合；

2）环境管理体系的建立要遵照国家和地方有关的法律、法规和标准；

3）企业的环境管理体系要与地方环保局的有关环境管理体系相衔接，做到信息的及时反馈；

4）环境管理要充分重视宣传教育的功能，使环保法规，环保知识和保护环境的概念深入人心，树立企业在社会中的良好形象；

5）企业的环境管理体系应体现经济杠杆的作用。

### 8.1.2 环境管理体系与职责

1）企业内部的环境管理体系

本工程是建立以厂长负责，生产副厂长兼管环保工作，各职能部门各负其职的环境管理体系，共同负责全厂的环境管理、监测及污染治理工作。企业应建立如下的企业环境管理网络，见图8-1。

2）管理机构设置

生产运行期，应设置环保科，设科长1名，科员2名，共同负责工程的环境管理工作。环境保护工作是一项政策性、综合性、科学性很强的工作，没有一定的基础是不能胜任的。所以一般情况下，环保科人员必须经过一定时间的专业培训，取得合格证书，持证上岗。此外，本工程的日常监测工作可由当地环保局监测部门协同进行。

图8-1  企业环境管理组织网络图

3）职责和任务

A. 厂长

- 总体负责企业的环境保护工作，领导各级部门执行国家的环境保护政策；

- 负责上报和批准企业环境保护相关的规章制度；

- 从企业管理、人事、计划、生产等方面为环境保护工作提供支持；

- 从全局、长远的角度对本企业的环境保护工作提出拓展性的要求，并协调资金支持。

B. 副厂长（生产及环保）

- 协同工作，领导和指挥制定各部门的环保方案，同时在环保行动的实施中担任协调、维持、评审和深化的工作；

- 在企业内部推广和宣传环保方案，收集员工意见和合理化建议；

- 监督环保方案的进度和实施情况；

- 负责与地方环保部门保持联系，及时了解、传达有关环保信息。

C. 环保科

- 全面贯彻落实环保政策，监督工程项目的各项环境保护工作；

- 制定本企业环境保护的近、远期发展规划和年度工作计划，制定并检查各项环境保护管理制度及其执行情况；

- 根据环保部门下达的环境保护目标、污染物总量控制指标以及公司内部的指标分配情况，制定本企业的环境保护目标和实施措施，并在年度中予以落实；

- 负责建立企业内部环境保护责任制度和考核制度，协助企业完成围绕环境保护的各项考核指标；

- 做好环保设施管理工作，建立环保设施档案，保证环保设施按照设计要求运行，定期检查、定期上报，杜绝擅自拆除和闲置不用的现象发生；

- 负责企业环境保护的宣传教育工作，做好普及环境科学知识和环保法规的宣传，树立环保法制观念；

- 协同县环保局制定环境监测方案并组织实施，编制监测数据报表，及时总结上报；

- 负责与地方各级环保部门的联系，按要求上报各项环保报表，并定时向上级主管部门汇报环保工作情况。

- 组织、进行企业日常环境保护的管理、基础设施维护等方面的工作，包括尾矿库的管理、绿化维护、环境保护设施日常检查、场地内污染防治设施的操作监督等。

D. 具体生产单位与生产人员

- 严格按照设备操作规程进行，防止生产意外事故发生；

- 保证环保设备正常、高效运行，按规定进行日常的维护；

- 积极执行上级领导和环保管理部门提出的相关决定；

- 鼓励提出新方法、新思路、新建议，提倡参与企业环境保护决策；

- 特殊情况、特殊问题要及时汇报，并及时进行解决。

### 8.1.3 环境管理制度与环境管理计划

8.1.3.1 环境管理制度

企业在健全了环境管理体制与管理机构的基础上，还必须健全环保管理规章制度，做到“有法可依、有章可循”，才能保证环保工作健康、持续的运转。各项规章制度应体现环境管理的任务、内容和准则，使环境管理的特点和要求渗透到企业的各项管理工作中。

本工程除应执行规定的相关规章制度外，应根据自身的具体情况，制定相应的环境管理制度，包括：

1） 环境保护管理条例；

2） 环境管理的经济责任制；

3） 环保设施运行与管理制度；

4） 环境管理岗位责任制；

5） 环境管理技术规程；

6） 环境保护的考核制度；

7） 环境保护奖惩办法；

8） 污染防治控制措施实施方法；

9） 环境污染事故管理规定；

10）清洁生产审计制度；

11）环境保护质量管理制度。

8.1.3.2  环境管理计划

针对本工程不同的工作阶段，制定有关的环境管理计划。

8.1.3.3  项目环境管理重点

本次工程生产运行过程中环境管理的重点部位和内容有：

①安全生产管理；各工段污染控制设施（气、水、声、渣）的管理与维护；

- 厂址区内外绿化管理；

表8-1  各阶段环境管理工作的具体内容

| 各阶段 | 环境管理工作计划的具体内容 |
| --- | --- |
| 企业环境 管理总要求 | ①项目投产后试生产3个月内，进行环保设施竣工验收；②生产运行阶段，定期请当地环保部门监督、检查，协助作好环境管理工作，对不达标装置及时整改；③配合当地环境监测站搞好监测工作，及时交纳排污费。 |
| 竣工 验收 阶段 | 自检 准备 阶段 | ①检查施工项目是否按设计规定全部完工； ②试运转； ③组织检查试车前的各项准备工作； ④检查操作技术文件和管理制度是否健全； ⑤整理技术文件资料档案； ⑥建立环保档案。 |
|  | 预 验收 阶段 | ①检查污染治理效果和各污染源污染物排放情况； ②对检查出来的问题，要提出解决或补救措施，落实投资，确保完成期限； ③邀请环境监测站按环评选定的监测点或断面，有重点地考核生产设施、环保设施运行情况，污染物产生、治理和排污情况以及环境污染水平，并提交《建设项目环境保护竣工验收监测报告》，回答环保工程是否满足竣工验收要求和具备验收条件。 |
|  | 正式 验收 阶段 | ①建设单位提交《建设项目环境保护设施竣工验收申请报告》并附《环境保护工程竣工验收监测报告》和《环境保护工程竣工验收报告》，开始正式竣工验收； ②建设单位向环保局重新申请办理《排污许可证》，转入日常环境保护监督管理。 |

此外，本工程的环境管理工作还应从减少污染物排放，降低对生态环境影响等方面进行分项控制，具体计划见表8-2。

表8-2  主要环境管理方案表

| 环境问题 | 防治措施 | 经 费 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目占用土地 | 加强绿化工作，利用可绿化区域进行绿化。 | 列入环保经费中 | 总图设计阶段 |
| 废气排放 | 定期进行生产知识及环保知识强化，提高操作人员文化素质及环保意识。 | 常规性开支 | 运营期 |
|  | 制定合理的绿化方案，选择滞尘、降噪、对生产中排放污染物有较强抵抗和吸收能力的树种进行种植。 | 列入环保经费中 | 运营期 |
|  | 加强事故风险的预防和控制。 | 基建资金 | 运营期 |
| 废水排放 | 加强水处理设施及管网的运行管理 | 列入环保资金 | 运营期 |
| 固体废物 | 生活垃圾设收集装置并及时清运，生活垃圾运至当地环卫部门指定地点。 | 列入环保资金 | 运营期 |
| 噪声影响 | 对各主要产噪点实施对应的减振、降噪措施 | 基建资金 | 运营期 |
|  | 运营期加强场内绿化 | 基建资金 | 运营期 |
|  | 加强日常监督管理。 |  | 运营期 |

表8─3  排放口图形标志

| 排放口 | 废气排放口 | 噪声源 | 固体废物 堆放场 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图形符号 |  |  |  |
| 背景颜色 | 绿色 |
| 图形颜色 | 白色 |

# 8.2 环境监测计划

### 8.2.1 环境监测机构

环境监测是环境管理的依据和基础，它为环境评价和管理提供科学依据，并据此制定污染防治对策和规划。根据本建设项目的隶属、性质、生产规模，生产中污染物排放的实际情况和企业的发展规划，需监测时可委托当地具有环境监测资质的单位监测，由环保局专人负责制定方案及联系监测。

### 8.2.2 环境监测

环境监测计划的制定依据工程内容和企业实际情况，制定相应切实可行的方案。

1）重点监测本企业污染源的污染物排放状况以及附近关心点、敏感点的污染物浓度状况。

表8-4  本项目运营期环境监测计划

| 环境 要素 | 监测 点位 | 监测 项目 | 监测时间、频率 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 1#东城村水井、2#污水处理站南侧边界处水井、3#北贤村水井 | pH、耗氧量、氨氮、锌。 | 每年一次 | 《地下水质量标准》 |
| 废气 | 酸雾中和塔进、出口 | 硫酸雾 | 每年一次 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008） |
| 噪声 | 厂界四周 | L10、L50、L90和Leq值 | 每季度进行一次监测，每次昼夜各监测一次 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准 |

本项目所有监测均委托有资质的监测单位进行，均不自行进行监测。

2）监测结果反馈

对监测结果进行统计汇总，上报有关领导和上级主管部门，监测结果如有异常，应及时反馈生产管理部门，查找原因，及时解决。

# 8.3 项目污染防治环保措施汇总

项目环境保护措施及污染物排放情况一览表见表8-5。

表8-5    项目环境保护措施及污染物排放情况一览表

| 内容类型 | 排放源 | 污染物 | 污染物产生量 | 防治措施 | 污染物排放量 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 酸洗槽 | 硫酸雾 | 92.11t/a | 18个酸洗槽，每个酸洗槽上方及槽边侧设置玻璃钢材质的集气罩，2台酸雾中和塔（9个酸洗槽共用1台酸雾中和塔），总风量60000m3/h，处理后废气经一根15m高排气筒排放。酸雾中和塔的收集效率>98%，处理效率98% | 1.81t/a | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008） |
| 废水 | 生活废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 360t/a | 经收集后全部用于厂区道路洒水，不外排 | 不外排 | 合理处置 |
|  | 拉丝冷却水排水 | COD、BOD5、SS | 216t/a | 经收集后全部用于厂区道路洒水，不外排 | 不外排 | 合理处置 |
|  | 镀锌线废水 | COD、锌离子、 铁离子等 | 12960t/a | 收集至本项目污水处理站处理后回用于水洗槽补水，不外排。污水处理站采用“调节+加药反应+砂滤+活性炭过滤+金属过滤+污泥压滤”，设计能力为60m3/d。 | 不外排 | 综合利用 |
|  | 酸雾循环塔排水 |  | 216t/a |  |  |  |
|  | 设备冲洗水 |  | 810t/a |  |  |  |
| 噪声 | 拉丝机、风机、泵等及运输车辆 | 噪声 | ～85 | 设在车间内，在车间内的墙壁上布置吸声材料；在空间布置吸声体，并对工人采取个人防护措施；减速慢行，夜间禁止鸣笛。 | 昼间<60dB(A)，夜间<50dB(A)。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准 |
| 固废 | 日常生活 | 生活垃圾 | 7.5t/a | 集中收集后定期交由当地环卫部门指定地点统一处置 | 7.5t/a | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及（2013修改单） |
|  | 剥壳 | 废氧化皮 | 30t/a | 售与当地的废品回收站回收 | 30t/a |  |
|  | 电镀车间 | 镀槽内的沉淀物 | 0.9t/a | 暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置 | 0.9t/a | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物储存、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012） |
|  | 设备运行 | 废机油、含油棉纱 | 0.34t/a |  | 0.34t/a |  |
|  | 污水处理站 | 污泥 | 2.4t/a |  | 2.4t/a |  |
|  |  | 废活性炭 | 2.0t/a |  | 2.0t/a |  |
| 生态 | 充分利用厂区内的空地进行绿化，绿化面积达到1000m2 | // | // |

# 第九章 环境风险评价

# 9.1环境风险分析概况

### 9.1.1环境风险

环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度，用风险值R表征，其定义为事故发生概率P与事故造成的环境（或健康）后果C的乘积，用R表示，即：

R（危害/单位时间）＝P（事故/单位时间）×C（危害/事故）

### 9.1.2环境风险评价

建设项目环境风险评价是指对项目建设和运行期间发生的可预测突发事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施。

### 9.1.3环境风险评价的目的和重点

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

环境风险评价应把事故引起厂（场）界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作的重点。

环境风险评价在条件允许的情况下，可利用安全评价数据开展环境风险评价。环境风险评价与安全评价的区别是：环境风险评价关注点是事故对厂（场）界外环境的影响。

# 9.2评价工作等级、评价范围的确定

### 9.2.1评价工作等级的确定

（1）工作等级划分原则

《建设项目环境风险评价技术导则（HJ/T169-2004）》中规定的环境风险评价的工作等级划分原则见表9-1所示。将危险物质分为：有毒物质、易燃物质和爆炸性物质，见表9-2，对项目原辅料进行判定。

（2）物质危险性判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ/T169-2004附录A1中物质危险性判定标准，对本工程主要物质的危险性进行判定，判定结果见表9-3。

表9-1  环境风险评价工作等级划分原则

|  | 剧毒 危险性物质 | 一般毒性 危险物质 | 可燃、易燃 危险性物质 | 爆炸 危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

表9-2  物质危险性标准

|  |  | LD50 (大鼠经口) mg/kg | LD50 (大鼠经皮)mg/kg | LC50（小鼠吸入，4小时）mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒物质 | 1 | <5 | 〈1 | 〈0．01 |
|  | 2 | 5<LD50〈25 | 10〈LD50〈50 | 0．1〈LC50〈0.5 |
|  | 3 | 25〈LD50〈200 | 50〈LD50〈400 | 0．5〈LC50〈2 |
| 易燃物质 | 1 | 可燃气体—在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是200C或200C以下的物质 |
|  | 2 | 易燃液体—闪点低于210C，沸点高于200C的物质 |
|  | 3 | 可燃液体—闪点低于550C，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质 |
| 爆炸性物质 | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |

表9-3  本工程主要物质危险性判定

| 名称 | 毒性判别 | 燃烧性判别 | 爆炸性判别 |
| --- | --- | --- | --- |
| H2SO4（20%） | 第三类 | // | // |

（3）重大危险源判断

根据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2014附录A1中有毒物质临界量的规定，本工程的重大危险源判定结果见表9-4。

表9-4  本项目重大危险源判定

| 危险源 | 物料名称 | 容器个数 | 每个容器容量（kg） | 总储量（t） | 临界储量（t） | 危险源判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料存放处 | H2SO4（18%） | 2 | 200 | ≤0.4 | 100 | 非重大 |

（4）环境敏感性判断

本工程所在区域不属于《建设项目管理名录》中规定的需特殊保护地区、生态敏感与脆弱区及社会关注区。且本项目厂址周围村庄较少，人口分布比较稀疏，环境敏感性判断：一般。

（5）评价等级及范围的确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ/T169-2004，依据评价项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，以及环境敏感程度等因素，将本项目环境风险评价工作确定为二级。

### 9.2.2评价范围的确定

根据这些化学品伤害阈和工业场所有害因素职业接触限值及敏感区位置，确定工程风险评价范围为距离厂区3km范围。

# 9.3风险识别

环境风险评价和管理的主要研究对象是：①重大火灾；②重大爆炸；③重大有毒物泄露，如有毒气体、液体的释放等，以及可以产生多米诺效应的重大事件产生的环境影响，如爆炸引起有毒物质泄露等。本项目通过确定工厂、运输、管线等危险的种类、危害的来源等，采用类比法，结合项目组成、工艺过程等进行识别。就本项目而言，主要包括以下几方面的内容：

（1）生产装置危险性识别；

（2）危险品贮运风险识别；

### 9.3.1生产装置危险性

项目生产属于简单的物理操作和较为温和的化学反应及电化学反应。通过工艺及设备筛选，目前生产中较大的风险源为原料桶、锌镀槽的泄漏事故。发生事故的主要原因是包装容器或储槽的制造质量有问题，或者设备年久失修造成破裂引起泄漏；人为操作失误造成泄漏的几率很小；自然灾害也可能造成容器或储槽破裂引起泄漏。

### 9.3.2危险品储运危险性

危险品储运过程中潜在的危险性详见表9-5。

表9-5  储运过程中潜在的危险性分析一览表

| 序号 | 装置、设备、 名称 | 潜在风险事故 | 产生事故模式 | 基本预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 库房 | 储料桶破裂、泄漏 | 物料泄漏 | 加强监控，采取堵漏措施，准备消防措施 |
|  |  | 储料桶破裂、突爆 | 物料泄漏 |  |
| 2 | 运输车辆 | 阀门破裂、泄漏 | 物料泄漏 | - |
|  |  | 车辆交通事故 | 物料泄漏 | 按照交通规则，在规定路线行驶 |

项目原辅料均采用陆路汽车或槽车运输，所有化学品运输均委托专业运输单位担任运输任务，项目运输风险影响相对较小；而物料储存系统风险影响相对较大。物料储存区主要危险源情况如下。

硫酸，浓度18%，塑料桶盛装，每桶200kg，最大储存量0.4t。浓硫酸有氧化性和腐蚀性。

# 9.4源项分析

根据本工程的特点并调研同类型项目的事故类型，本项目主要事故类型可以分为溢出与泄漏两大类。

本项目硫酸在生产车间内物料储存区进行储存，采用塑料桶盛装，每桶200kg，最大储存量0.4t。发生溢出的可能性主要在人工配料过程中，取硫酸原料过程中进行发生的硫酸飞溅及洒出；硫酸采用塑料桶盛装，其泄漏的可能性微乎其微。

# 9.5环境风险防范措施

### 9.5.1总平布置要求

厂区总平布置根据生产特点和安全卫生要求，按照功能分区进行布置。主生产装置区分区布置，远离办公生活区。生活办公区处于生产装置的上风或侧风方位。分区内部和分区之间的间距按有关防火和消防要求确定，并按规定设计消防通道。主体生产装置根据生产工艺要求，不管采用敞开式或半敞开式建（构）筑物，还是采用封闭式建（构）筑物，都必须确保生产装置安全和作业场所有害物质的浓度符合安全卫生标准。

### 9.5.2安全管理措施要求

严格执行安全生产岗位责任制、安全技术操作规程、安全生产教育制度、安全生产检查制度以及设备安全管理制度等各种规章制度。

### 9.5.3物料运输预防措施要求

由于项目部分原料具有腐蚀性且有毒有害的特性，在运输过程中具有较大的危险性，因此在运输过程中应小心谨慎，尽量委托有运输资质和经验的运输单位承担，确保安全，因此应采取以下措施：

⑴ 合理规划运输时间，避免在车流和人流高峰时间运输。

⑵ 特殊物料的装运应做到定车、定人。定车就是要使用危险品专用车辆，定人就是应有经过培训的专业人员负责驾驶、装卸等工作，从人员上保障运输过程中的安全。

⑶ 各危险品运输车辆的明显位置应有按规定的危险品标志。

⑷ 在各物料运输过程中，一旦发生意外，在采取紧急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，必要时疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助公安交通和消防人员抢救伤者和物质，使损失降低到最小程度。

⑸ 应对各运输车辆定期维护和检修，防患于未然，保持车辆和储料桶在良好的工作状态，保证接地正常。

### 9.5.4物料储存及泄漏的处理方案

1、危险化学品储存要求

⑴要储存于阴凉、通风的仓间。远离火种、热源，防止阳光直射。

⑵液体物料的储存容器周围需设置围堰和缓冲池。

⑶浓硫酸等具有腐蚀性的酸类，应与碱类、金属粉末、易燃、可燃物等分开存放。

⑷不可混储混运，搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

⑸分装使用和搬运作业要注意个人防护。

2、泄漏应急处理

⑴发现泄漏首先要关闭上游阀门，尽快堵住泄漏处，制止泄漏。

⑵用石灰或沙土覆盖泄漏的酸液，然后将覆盖物清除，妥善处理。

⑶对于液碱要尽量收集装入完好的容器，收集不完的用沙土覆盖、吸附和清除，或者用水清洗，冲洗水要排入事故池等待处理。

⑷根据需要，疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区。

⑸应急处理人员要戴好面罩，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。

### 9.5.5中毒防护及急救措施

⑴防护措施

呼吸系统防护：空气中有害气体浓度超标时，必须佩戴防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器；

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜；

防护服：穿工作服(防腐材料制作)；

手防护：戴橡皮手套；

其它：工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。

⑵ 急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，先用废布擦去废酸，然后立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗；

眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗10分钟或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。就医；吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医；

食入：误服者给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。

# 9.6结论

通过采取以上防范和应急措施，本项目在建成后将能有效的防止危险化学品泄漏事故的发生。一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故的蔓延，将环境风险控制在可接受的水平。

第十章  结论和建议

# 10.1建设项目简介

山西君鼎宝虹建材有限公司年产6万吨拔丝生产线项目概况见表10-1。

表10-1   工程概况表

| 序号 | 名称 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 山西君鼎宝虹建材有限公司年产6万吨拔丝生产线项目 |
| 2 | 建设性质 | 新建 |
| 3 | 建设单位 | 山西君鼎宝虹建材有限公司 |
| 4 | 建设地点 | 吕梁市文水县西城乡东城村西南侧0.73km处 |
| 5 | 建设规模 | 年产6万吨拔丝 |
| 6 | 工作制度 | 年工作300天，两班制，每班8小时 |
| 7 | 劳动定员 | 50人 |
| 8 | 工程投资 | 总投资6000万元，全部由企业自筹解决 |

# 10.2评价区环境质量现状及评价

### 10.2.1评价区环境质量现状调查

10.2.1.1 环境空气质量现状

引用《文水县呈泰生物科技有限公司病死畜禽无害化处理工程建设项目环境影响报告书》中2016年12月15日-2016年12月21日对本项目评价区域内的东城村、大象村和北贤村三个点位的TSP、SO2、PM10、NO2等常规因子的监测数据，本次评价期间又委托山西英锐泽检测科技有限公司于2018年7月19日~2018年7月25日对东城村、大象村和北贤村三个点位的特征因子硫酸雾进行了监测，由监测结果可知，评价区3个监测点TSP、PM10、SO2、NO2均满足大气环境二类区的质量要求，H2SO4满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度。说明评价区监测期间，环境空气质量良好。

此外，本次评价收集到文水县2017年全年环境空气现状例行监测数据。根据统计结果，文水县2017年全年SO2超标个数95个，超标率26.84%，最大浓度占标率为3.57，超标时间集中在2017年1-3月，2017年10-12月，NO2超标个数1个，超标率0.28%，最大浓度占标率为1.1，PM10超标个数111个，超标率31.36%，最大浓度占标率为4.04，超标时间集中在2017年1-3月，2017年10-12月，PM2.5超标个数113个，超标率31.92%，最大浓度占标率为5.55%，超标时间集中在2017年1-3月，2017年10-12月。各监测因子超标时间基本集中在冬季采暖期，主要因冬季采暖导致超标较多。

10.2.1.2地表水环境质量现状

本项目距离汾河干流9770m，项目较近的地表水体为项目西侧约830m的磁窑河以及南侧约590m的汾河西四支渠，本项目无废水外排，对附近地表水基本无影响，且本项目厂址周围无大型地表水体。因此本次评价未进行地表水环境现状监测。

10.2.1.3 地下水环境质量现状

本报告引用了《文水县呈泰生物科技有限公司病死畜禽无害化处理工程建设项目环境影响报告书》中2016年12月15日对本项目评价区域内的东城村、北贤村、东庄村东、南贤村四个点位的地下水基本水质因子和八大离子的监测数据，根据评价结果可见，在所有监测点位的pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数等基本水质因子的监测值均符合《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的III类标准。

10.2.1.4 声环境现状评价

本次评价期间委托山西英锐泽检测科技有限公司于2018年7月23日对项目厂区边界噪声值进行了监测，由声环境质量监测结果可知，厂址四周场界昼、夜噪声监测值均可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。

### 10.2.2  环境影响评价结论

10.2.2.1 环境空气影响评价

本项目主要大气污染物为酸洗产生的硫酸雾，不设锅炉，退火罐采用电能加热。经大气环境影响预测可知，本项目运行后，按照评价要求的环保措施实施后，各大气污染源的排放可以满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5中标准限值要求，对区域环境空气质量影响较小。因此，只要加强管理、严格落实环保措施，从环境空气影响评价角度出发，本项目的建设是可行的。

10.2.2.2 地表水环境影响评价

本项目产生的生活污水及拉丝冷却水排水经收集后用于厂区道路洒水，镀锌线排水、设备冲洗水和酸雾中和塔排水等经“调节+加药反应+沉淀+砂滤+活性炭过滤+金属过滤+污泥压滤”的处理工艺，处理出水回用于生产，本项目废水处理系统的规模为60m3/d，事故池按最大为60m3设置。可以确保废水在非正常工况下不直接外排地表水体。因此项目对地表水环境影响较小。

10.2.2.3 地下水环境影响评价

本项目地下水污染环节主要为废水在厂区内收集、处置的过程中，各类水处理构筑物及管路防渗措施不足，造成废水渗漏而污染地下水。本项目只要保证防渗措施的落实以及加强管理，防止废水废液的跑冒滴漏，及时发现问题及时维修，就可以避免本项目生产对地下水的污染影响。

本项目产生较多种类的危险废物，需要加强管理，在厂区暂存期间应设置专门的危废暂存地，且采取严格的防渗措施，及时分别处置。采用以上严格措施后，本项目不会因物料及固体废物的堆放而造成地下水的影响。

10.2.2.4 声环境影响评价

根据声环境影响分析，本工程运营后，厂界噪声贡献值均达标，且区域噪声增加幅度不大。本项目在严格采取环评所规定的环保措施以后，可保证厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。因此，本项目建成后对区域环境影响较小。

10.2.2.5 固废环境影响评价

本项目固体废物主要包括生活垃圾、废氧化皮、槽底废渣、污泥、废活性炭、废机油、含油棉纱。生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一清运处置，废氧化皮售与当地废品回收站，槽底废渣、污泥、废活性炭、废机油、含油棉纱暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处置。本项目所有固体废物均得到了合理处置。在严格按照环境评价规定排放、堆存的情况下，工程固体废物排放不会产生对区域环境的明显影响。

10.2.2.6 生态环境影响分析

本项目的建设与运营将对评价区生态环境产生一定的不利影响。项目占地属于工业用地，周围为自然和人工生态系统，项目的建设不改变用地性质，对区域生态系统影响较小。本项目建成后将对厂区内外进行绿化，对厂址周边生态环境有一定的改善作用。

10.2.2.7 厂址可行性分析

本项目所在地不违背区域发展规划的要求，且评价区范围内无生态保护区、自然保护区、风景旅游区、文化遗产保护区等敏感目标，地质等相关条件无明显制约。

本工程在严格实施各种污染防治对策的情况下，对当地的社会、经济、环境的制约不明显。因此，从项目综合影响判断，工程厂址的选择是可行的。

# 10.3总量控制指标

根据《山西省“十二五”建设项目主要污染物排放总量核定办法》的规定，山西省在“十二五”期间对6种污染物实行总量控制：大气污染物中的烟尘、二氧化硫、工业粉尘和氮氧化物，废水污染物中的化学耗氧量和氨氮。

根据山西省环保厅晋环发【2015】643号文《山西省环境保护厅关于加强重金属污染物排放总量控制的通知》，涉及国家重点防控的铅、汞、镉、铬和类金属砷等重金属的新增建设项目，要按照环保部《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号）和《山西环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》（晋环发【2015】25号）要求，严格落实重金属污染物排放总量核定和置换。本项目涉及的金属为锌，不涉及国家重点防控的铅、汞、镉、铬和类金属砷。因此不需要申请总量。

# 10.4 环境风险评价

项目运行过程中存在着硫酸泄漏风险，必须严格按照有关规范标准的要求对贮罐进行监控和管理。在认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的风险防范措施以及风险应急预案后，工程的事故风险可控，风险水平是可以接受的。

# 10.5环境经济损益分析

本工程总投资6000万元，环保投资276万元，占总投资的4.60%。本项目从环境影响损益角度看，本工程的环境代价比率为0.78%，说明本项目采取了相应的环保治理措施后，所有的资源、能源均得到了很好的利用。本项目工程的环境成本比率、环境系数较低，环境投资效益为1.04，说明本项目建成后，污染治理设施基本能做到保本运行，具有一定的环境效益。基本符合我国环境保护管理工作一贯坚持的经济效益、社会效益和环境效益三统一的原则，同时也符合经济与环境协调持续发展的基本原则。

# 10.6 公众参与

本次评价公众参与调查使用了发放调查表、随机走访方式进行。根据调查和访谈的情况，94%的公众对本项目的建设持赞同意见，公众无反对意见。

项目建设及运营过程带来轻微的大气、水、噪声污染，只要严格执行环评中规定的各种控制措施后，可以满足国家规定的排放标准，满足环境和公众的要求。另外，本项目在建设的同时，要加强与附近居民的交流，从国家产业政策、环保政策和控制污染的技术路线方面，向公众做细致的解释以求得公众的理解与支持，从而为企业的自身可持续发展创造一个更好的外部环境。

# 10.7 环境管理与监测计划

项目建成后，建设单位拟设置完善的环境管理体系，明确管理职责，建立健全的环境管理制度和环境管理计划，根据环境监测计划要求定期进行环境监测，及时反映存在环境问题，因此项目建成后建设单位拟完善的环境管理满足环保要求。

综上所述，山西君鼎宝虹建材有限公司年产6万吨拔丝生产线项目符合国家产业政策和清洁生产要求，项目选址可行，通过认真落实评价所提各项环保治理措施，工程排放的各类污染物对周围环境影响可以接受，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，在落实各项协议及承诺的前提下，从环保角度分析，本工程建设是可行的。

# Text boxes

图3-14   蒸汽平衡图

注：M  1:1；字体为黑体字；底色为醒目的桔黄色

1.92%

1500

28.815

0.78%

11.69

1500

1.04

30

28.815

厂长

生产副厂长、主管环保副厂长

环保科

日常环保工作