广西壮族自治区工程地方建设标准

广西壮族自治区保障性住房建设标准

Indemnificatory residential construction

standard of Guangxi Zhuang Autonomous Region

（征求意见稿）

发布时间：2012年XX月XX日

实施日期：2012年XX月XX日

广西壮族自治区住房和城乡建设厅

# 前  言

《广西壮族自治区保障性住房建设标准（征求意见稿）》是根据广西壮族自治区保障性住房建设需要和广西壮族自治区住房和城乡建设厅的要求，总结近年来我区城镇保障性住房建设的经验和研究成果，为规范和指导全区保障性住房的建设制定的地方标准，由广西华蓝设计（集团）有限公司负责本标准的编制。

本标准在编制过程中，认真研究政府对保障性住房建设的政策要求，并结合本区的实际情况，广泛征求意见，反复讨论和修改，完成本标准的编制工作。

本标准主要内容包括：1.总则；2.术语；3.选址与规划；4.建筑；5.设备；6.装修与设施；7.施工和验收；8.物业管理等八个部分及附录。

本标准由广西壮族自治区住房和城乡建设厅负责管理，由广西华蓝设计（集团）有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中，如有意见或建议，请寄送广西华蓝设计（集团）有限公司（地址：广西南宁市兴宁区华东路39号9楼研究院，邮政编码：530011）。

本《标准》自发布之日起施行。试行期两年。

本标准主要编制单位： 广西华蓝设计（集团）有限公司

本标准主要起草人员：

本标准主要审查人员：

# 目  录

1	总  则	1

2 术  语	3

3 选址与规划	5

3.1  一般规定	5

3.2  选址	6

3.3  规划指标体系	6

3.4  城市配套	7

4 建筑设计	8

4.1  一般规定	8

4.2  建筑指标体系	8

4.3  单体设计	9

4.4  日照与节能	11

4.5  无障碍设计	11

5 建筑设备	12

5.1  一般规定	12

5.2  建筑给排水	12

5.3  建筑电气	14

6 装修与设施	15

6.1  一般规定	15

6.2  装修标准	16

6.3  配置标准	17

7 施工和验收	18

8 物业管理	19

条文说明	20

附录A	28

本标准用词说明	29

引用标准	30

# 总  则

1.0.1  为规范和指导我区保障性住房建设和管理，合理确定保障性住房的建设内容和建设规模，满足基本住房保障需要，依据国家及广西有关规定，特制定本标准。

1.0.2  保障性住房是指由政府统一规划、统一标准投资建设，或者由政府提供政策支持、企业和社会机构投资建设，向符合条件的住房困难家庭和在城镇稳定就业的外来居民提供基本居住条件的住房。

1.0.3  本标准所称保障性住房，包括廉租住房、公共租赁住房、经济适用住房和限价商品住房（含城市棚户区、国有工矿棚户区、国有林区棚户区、国有垦区危房和城中村改造以及旧住宅小区危房改造等方式建设的保障性住房）。

1.0.4  保障性住房建设应符合土地利用总体规划、城市总体规划、住房建设规划的要求，与区域周边环境及当地生活习俗相协调。

1.0.5  保障性住房建设应与当地的经济社会发展水平相适应，并结合当地居民的住房状况、家庭结构和人口等因素确定适宜的套型比例。

1.0.6  保障性住房建设应适应广西气候类型的多样性，满足广西各地的气候条件和节能环保措施。

1.0.7  保障性住房建设应综合考虑日照、采光、通风、配套设施及管理要求，创造安全、方便、舒适和优美的居住生活环境。

1.0.8  保障性住房建设应综合采取防火、抗震、防洪、防空、防雷和抗风雪等防灾安全措施。

1.0.9  保障性住房建设应按照建设省地、节能、环保住房的要求，积极推广应用包括绿色建筑技术在内的先进、成熟、适用、安全的新技术、新工艺、新材料、新设备。

1.0.10  保障性住房建设应积极推广住房的标准化、多样化，采用质量可靠的产品，保证工程质量，促进住房产业化。

1.0.11  保障性住房建设应为老年人、残疾人等弱势群体提供必要的无障碍住房和公共设施。

1.0.12  保障性住房项目配套建设的基础设施、公共服务设施应与住宅同步规划、建设和同期交付。

1.0.13  保障性住房应严格工程投资和造价管理，严格遵守法定建设程序，落实项目法人责任制、招标投标制、合同管理制、工程监理制，加强质量和安全监管，确保工程质量。

1.0.14  保障性住房建设必须严格按照有关规划建设管理的规定程序报批、建设，不得随意变更批准的项目规模、套型结构和用途。

1.0.15  保障性住房建设应满足现行居住建筑节能设计标准的要求。

1.0.16  我区可再生能源示范县、市的保障性住房应结合项目实际情况采用可再生能源建筑一体化设计，对不具备可再生能源建筑应用条件的项目，须进行论证审核；其余县、市宜积极推广可再生能源应用。

1.0.17  我区可再生能源示范县、市应作为一星级绿色保障性住房先行示范县、市。

1.0.18  我区凡执行一星级绿色保障性住房建设标准的项目，需满足所有控制项的条款，即本标准中标记为“★”的条款；并同时满足一般项相应条款的项数要求（见附录A），一般项条款标记为“☆”。

1.0.19  保障性住房建设应符合本标准的规定，本标准未涉及的内容尚应符合国家和自治区现行有关标准的规定。

# 2 术  语

2.0.1  廉租住房

是指政府向符合低收入条件的城镇住房困难家庭提供租金补贴或者以低廉的租金配租，具有社会保障性质的普通住房。

2.0.2  公共租赁住房

是指政府提供政策支持，通过政府专门或企事业单位投资建设和运营，根据基本居住需求限定住房面积和出租价格，向规定对象供应的保障性租赁住房。

2.0.3  限价商品住房

是指土地供应应在限套型、限房价基础上，采取竞地价、竞房价的办法，以招标方式确定开发建设单位的普通商品住房。

2.0.4  经济适用住房

是指政府提供政策优惠，限定套型面积和销售价格，按照合理标准建设，面向城市低收入住房困难家庭供应，具有保障性质的政策性住房。

2.0.5  成套建设的保障性住房

是指每套住房的分户界限明确，必须独门独户，每套住房至少包含卧室、厨房和卫生间等基本功能空间，基本功能空间不得与其他套型共用或合用的保障性住房。

2.0.6  非成套建设的保障性住房

是指可配置公共厨房、公共卫生间、公共浴室和公共洗衣间等功能空间的保障性住房。

2.0.7  无障碍住房

是指在住宅建筑中，设有乘轮椅者可进入和使用的住宅套房。

2.0.8  套型

是指由居住空间和厨房、卫生间等共同组成的基本住宅单位。

2.0.9  套内使用面积

是指套内各功能空间使用面积之和。

2.0.10  使用面积

是指房间实际能使用的面积，不包括墙、柱等结构构造和保温层的面积。

2.0.11  套型总建筑面积

是指套内使用面积、相应的建筑面积和套型阳台面积之和。

2.0.12  绿地率

是指一定用地范围内，各类绿地总面积占该用地总面积的比例（%）。

2.0.13  容积率

是指建筑基地范围内，建筑物地面以上建筑面积的总和与建筑基地面积（净用地面积）的比值。

2.0.14  建筑密度

是指建筑基地范围内，建筑物的基底面积总和与建筑基地面积（净用地面积）的比率（%）。

2.0.15  层高

是指上下两层楼面或楼面与地面之间的垂直距离。

2.0.16  室内净高

是指楼面或地面至上部楼板底面或吊顶底面之间的垂直距离。

2.0.17  混合住区

是指融合有多种保障性住房类型的居住社区，使不同阶层居民混居在一起。

2.0.18  绿色建筑

是指在建筑的全寿命周期内，最大限度地节约资源(节能、节地、节水、节材) 、保护环境和减少污染，为人们提供健康、适用和高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑。

2.0.19  乡土或本土植物

是指对本地气候和环境条件具有较好适应性且常被用于园林景观用途的植物。

2.0.20  可再生能源

是指从自然界获取的、可以再生的非化石能源，包括太阳能、风能、水能、生物质能、地热能和海洋能等。

2.0.21  非传统水源

是指不同于传统地表水供水和地下水供水的水源，包括再生水、雨水、海水等。

2.0.22  可再利用材料

是指在不改变所回收物质形态的前提下进行材料的直接再利用，或经过再组合、再修复后再利用的材料。

2.0.23  可再循环材料

是指对无法进行再利用的材料通过改变物质形态，生成另一种材料，实现多次循环利用的材料。

2.0.24  新型墙体材料

是指按照国家公布的新型墙体材料目录确定的产品和《广西壮族自治区新型墙体材料认定办法》认定的产品。

# 3 选址与规划

# 3.1 一般规定

3.1.1  保障性住房建设要根据当地经济社会发展水平，制定住房保障规划和年度计划、明确保障目标、实施时序、保障资金安排、建设规模、供应结构及布局、建设用地供应和其他主要政策措施等内容。

3.1.2  保障性住房建设应按照因地制宜、统筹规划、合理布局的原则进行规划设计；功能分区明确、空间布局紧凑、充分利用地形，节约土地资源。

3.1.3  保障性住房建设应当符合土地利用规划、城市总体规划、坚持发展节能省地环保型住宅，遵循经济适用、生活设施配套齐全、满足基本使用功能等要求。

3.1.4  保障性住房可分类集中建设，也可相互混建或在普通商品住房项目中配建。

3.1.5  保障性住房建设应体现环境友好型原则。住区建设应结合本地的气候、地理和环境特征，注重城市设计，重视建筑形体与空间的整体环境效果。

3.1.6  公共空间应设计成可互相探视的符合可防卫空间组织模式的外部空间，结合完善的治安措施，保证居民人身安全，并能抵御各种突发事故和自然灾害。

3.1.7  道路交通组织应安全、有序、便捷、通畅，应满足消防、防灾、救护等通行要求。并与城市公共交通系统合理衔接，道路的规划设计应充分考虑行人、自行车、残疾人助力车等的便利性，并合理规划设计无障碍设施。

3.1.8  廉租住房不设置住户机动车停车位，可设置公共访客机动车停车位，需设置非机动车停车位，并适当安排残疾人助力车、小型三轮车停车位,与自行车停车位综合考虑。

3.1.9  保障性住房的建筑密度、容积率、绿地率应符合《城市居住区规划设计规范》的规定和各地城乡规划管理的要求。

3.1.10  保障性住房不应建低层，宜以多层、中高层为主，有条件的可建高层。

3.1.11  注重绿化环境设计，选择适宜当地气候条件、生命力强、维护成本低的树木和花草。注重植物的高低搭配和四季变化；设置适当的建筑小品，丰富和美化环境。

★ 3.1.12  保障性住房建设不破坏当地文物、自然水系、湿地、基本农田、森林和其他保护区。

★ 3.1.13  种植适应当地气候和土壤条件的乡土植物，选用少维护、耐候性强、病虫害少、对人体无害的植物。

★ 3.1.14  保障性住房小区绿地率不低于30%，人均公共绿地面积不低于1㎡。

★ 3.1.15  保障性住房小区风环境有利于冬季室外行走舒适及过渡季、夏季的自然通风。

☆ 3.1.16  保障性住房小区环境噪声符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的规定。

☆ 3.1.17  根据当地的气候条件和植物自然分布特点，栽植多种类型植物，乔、灌、草结合构成多层次的植物群落，每100m²绿地上不少于3株乔木。

☆ 3.1.18  保障性住房小区非机动车道路、地面停车场和其他硬质铺地采用透水地面，并利用园林绿化提供遮阳。室外透水地面面积比不小于 50%。

☆ 3.1.19  建筑场地应结合原有地形地貌设计，并符合周边城市规划要求。

3.2 选址

3.2.1  保障性住房选址应优先选择生活环境宜居，周边配套较成熟、公共交通便捷的已开发地区或邻近区域。

3.2.2  保障性住房选址区域应在公交车站点500米半径覆盖范围内或地铁800米半径覆盖范围内。县城的保障性住房应设置在干路及以上等级道路通达处。

3.2.3  应建设在设有相应的商业、教育、医疗、文化等公共服务设施以及市政配套设施的区域。

3.2.4  应远离污染源，避开可能引发工程地质灾害的不利地段。

★ 3.2.5  保障性住房选址无洪涝灾害、泥石流及含氡土壤的威胁。建筑场地安全范围内无电磁辐射危害和火、爆、有毒物质等危险源。

★ 3.2.6  保障性住房人均居住用地指标：多层不高于28㎡、中高层不高于24㎡、高层不高于15㎡。

★ 3.2.7  保障性住房区内部无排放超标的污染源。

3.3规划指标体系

表3.3-1 规划指标体系

| 指标项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 容积率 | ≥1.5 |
| 绿地率① | ≥30%（旧城改造≥25%） |
| 机动车停车位② | ≥0.1辆/户（廉租住房） ≥0.3辆/户（公共租赁住房） ≥0.8辆/100㎡（限价商品住房、经济适用住房） |
| 非机动车位③ | 经适房≥1.5辆/户，其他≥2辆/户 |
| 住宅建筑净密度 | 20～30% |
| 人均公共绿地 | 组团≥0.5㎡，小区(含组团)≥1㎡ |

注：1、住宅的容积率在不同城市、不同地段、不同规模地块都有差异，本表只规定了容积率低限，具体地块容积率执行该地区控制性详细规划的指标要求并符合集约利用土地的原则。

2、绿地率指以小区形式集中建设的保障性住房，在旧区改造中插建的保障性住房，改造后的绿地率不应低于当地规划部门批复的指标。

3、廉租房机动车停车位为公共访客机动车停车位。县城保障性住房的停车位宜取低值。

4、非机动车位含残疾人助力车、小型三轮车停车位，换算系数自行车为1，残疾人助力车1.5，小型三轮车2.5。

3.4 城市配套

3.4.1  公共服务设施规划布局应方便居民，利于共享。为城市片区（含住区范围）服务的公共服务设施，宜设在住区周边可见性强地段或交通便利的中心地段；当与旧住区相邻时，公共服务设施宜布置于新旧住区结合部；为住区内部服务的公共服务设施宜设在居住区内部，靠近中心绿地。

3.4.2  保障性住房住区边界800米范围内应设置有相应的教育、医疗、养老、文化、商业、金融等公共服务设施以及市政配套设施的区域；或新建区域的公共服务设施和市政配套设施应与保障性住房同期建设和投入使用。

3.4.3  宜为残疾人就近提供工作场所，为老年人和残疾人提供活动、社交的场所及相应的服务设施。

3.4.4  保障性住房应保证住区边界800米范围内具有一个以上公园或开放空间等公共场所。

3.4.5  保障性住房周边应配套设置给水、雨水及污水等市政接口，市政接口的数量、容量应满足保障性住房的给排水需求。

3.4.6  保障性住房住区为纯居住用地的，住区的商业配套面积可按不大于项目住房总建筑面积的5%配套，自治区另有规定的按其规定执行。保障性住房住区应建物业管理用房、社区居委会办公用房和社区活动中心等配套用房。

3.4.7  组团及以上规模的保障性住房住区应设置不小于400平方米的集中型公共绿地，综合考虑公共活动场地与步行系统的设置。公共活动空间的环境设计应注重居民的交往空间的塑造，有助于居民的交流与和谐相处，有助于老年人的室外活动和交往。

3.4.8  为居民锻炼和儿童玩耍设置足够的室外健身器械与儿童活动器材。

3.4.9  保障性住房住区应设置垃圾收集点，收集点与周围建筑物的间距不应小于5m，应设置与规模相适应的公共厕所和其它卫生设施。

3.4.10  保障性住房室外设施应满足无障碍通行要求。

3.4.11  公共租赁房可设置公共洗衣房、公共晾晒场所、公共食堂、文体活动室、访客接待等相关设施。

3.4.12  在普通商品住房小区配建的保障性住房，其公共服务设施项目应在该商品房开发时统一配建。

3.4.13  保障性住房住区应预留应急避难疏散通道和疏散场地。

3.4.14  供水、排水、供气以及供电、路灯、通讯等强电、弱电等管线宜地下埋设，并留有安全防护距离。

# 4 建筑设计

4.1 一般规定

4.1.1  保障性住房的设计应综合考虑住宅使用功能、空间组合、家庭人口、代际关系、风俗习惯等因素，满足城市中低收入家庭的基本居住生活需求。

4.1.2  保障性住房的设计应坚持“小套型、功能全、精细化”的原则，满足居住建筑“经济、适用、美观、安全”的基本要求。

4.1.3  保障性住房对材料的选择和使用，应从建筑全寿命周期进行考量，选用能够节约成本和能耗的安全环保型建筑材料，建筑构配件应标准化，便于后期维护更换。

4.1.4  保障性住房应满足现行居住建筑节能设计标准的要求。同时还应满足国家规范对住宅采光、通风、隔音等物理性能的相关规定。

4.1.5  保障性住房宜使用经认定的新型墙体材料产品，墙体应满足建筑节能设计标准要求。

4.1.6  保障性住房非承重墙宜优先采用轻质墙体材料。

4.1.7  保障性住房普通钢筋宜优先采用符合抗震性能指标的不低于HRB400级（纵向受力钢筋）、HRB335级及HRB300级（箍筋）。

4.1.8  保障性住房应根据套型设计层数综合考虑选择抗震性能好、传力便捷、经济的结构形式。

☆ 4.1.9  根据当地气候和自然资源条件，充分利用太阳能、地热能等可再生能源。可再生能源的使用量占建筑总能耗的比例大于5%。

4.2 建筑指标体系

4.2.1  新建保障性住房套型建筑面积标准，应按国家和自治区有关规定执行：廉租住房单套建筑面积控制在50平方米以下；公共租赁住房单套建筑面积以40平方米左右为主，控制在60平方米以下；经济适用住房在60平方米左右；限价商品住房在90平方米左右，限价商品住房项目中单套建筑面积90平方米以下的户型比例不得少于80%。

4.2.2  保障性住房层高宜控制在2.8米。利用坡屋顶内空间作卧室时，其1/2面积的室内净高不应低于2.10 米，且最低处净高不宜低于1.5米。

4.2.3  保障性住房套型内各居室空间（卧室，餐厅，起居室等）的尺度，应根据空间的功能特性、居住功能所需的基本配置和家具关联尺度等因素合理确定，同时应符合国家相关规范要求。

表4.2.3-1  保障性住房套内各功能房间使用面积最小要求

|  | 非成套建设的保障性住房 | 成套建设的保障性住房 |
| --- | --- | --- |
| 类型 | A型 （22m2 左右） | B型 （30m2 左右） | C型 （40m2 左右） | D型 （50-59m2 ） | E型 （60-89m2 ） |
| 起居室 | 12m2 | 12m2 | 10m2 | 10m2 | 10m2 |
| 卧室 |  |  | 单人间5m2， 双人间9m2 | 单人间5m2， 双人间9m2 | 单人间5m2， 双人间9m2 |
| 厨房 | 公共厨房 | 3.5m2 | 4m2 | 4m2 | 4m2 |
| 卫生间 | 2.0m2或公共卫生间 | 2.5m2 | 2.5m2 | 2.5m2 | 2.5m2 |

注：1、各功能房间面积参照《住宅设计规范》GB 50096-2011来制定。

2、2.0m2 的卫生间设置便器、洗浴器，洗面器在外设置。

3、企业自建作为职工宿舍的非成套建设的保障性住房（A型），按照《宿舍建筑设计规范》JGJ36－2005来执行，居室内宜设置独立卫生间，人均使用面积不低于5m2。

4.3 单体设计

4.3.1  标准层及公共部位设计：

1  保障性住房宜采用多套组合单元，单元平面布局应合理紧凑，交通核心与设备管井应进行综合优化设计，合理减少公摊面积。

2  单元平面应规整，控制窗墙面积比，综合考虑节能和日照、通风、安全要求，避免采光通风凹口尺寸过小；套与套之间应尽量避免相互遮挡和视线干扰。

3  单元平面进深和户均面宽应适当，平衡节地和舒适性要求。

4  建筑首层宜设置公共门厅，应在首层或公共门厅内设置信报箱和休息凳。

5  公共交通的楼梯及电梯厅应能直接对外采光通风。

4.3.2  套型设计：

1  保障性住房套型设计应有明确的功能分区，实现“公私分离,食寝分离,居寝分离,洁污分离”。

2  保障性住房套内各功能房间应布置紧凑，流线通畅，尽量减少交通面积。

3  厨房、卫生间内管线应合理布置，并适当隐藏。 卧室、起居室应预留空调洞口。

4  保障性住房套内应合理设置适量的储物空间。

5  保障性住房应充分考虑阳台的复合使用功能。

6  保障性住房套型设计宜考虑功能使用的灵活性与可变性。应合理布置结构的竖向及水平构件，在不改变原有结构布置的情况下，可实现户内及户间功能的可改造性。

7  以集体宿舍建设的公共租赁住房，室内应设置独立卫生间，厨房可考虑几户共用。

4.3.3  建筑立面

1  保障性住房立面造型应简洁大方，比例尺度适当，风格应反映时代精神与地方特色，色彩和谐并与周围环境协调。

2  保障性住房外立面应结合外窗遮阳来设计，同时应协调好窗户与空调室外机位的关系。

3  保障性住房立面装饰材料的选择应兼顾耐久性、安全性、维护成本低的原则，外墙装饰宜采用浅色系的涂料或面砖。

★ 4.3.4  保障性住房建筑造型要素简约，纯装饰性构件的工程造价小于工程总造价的2%。

★ 4.3.5  保障性住房卧室、起居室（厅）、书房、厨房设置外窗，房间的采光系数不低于现行国家标准《建筑采光设计标准》GB/T 50033 的规定。

★ 4.3.6  对建筑围护结构采取有效的隔声、减噪措施。卧室、起居室的允许噪声级在关窗状态下白天不大于 45 dB（A），夜间不大于 35 dB（A）。楼板和分户墙的空气声计权隔声量不小于 45dB，楼板的计权标准化撞击声声压级不大于 70dB。户门的空气声计权隔声量不小于 30dB；外窗的空气声计权隔声量不小于 25dB，沿街时不小于 30dB。

★ 4.3.7  保障性住房室内能自然通风，通风开口面积在夏热冬暖和夏热冬冷地区不小于该房间地板面积的 8%。

☆ 4.3.8  地下或半地下空间直接或间接利用出入口、天井、侧窗、天窗等部位进行自然采光通风。

☆ 4.3.9  保障性住房居住空间开窗具有良好的视野，且避免户间居住空间的视线干扰。尽量满足明卧、明厅、明厨、明厕的要求。

☆ 4.3.10  保障性住房建筑屋面、地面、外墙和外窗等部位应满足热工要求。

☆ 4.3.11  在自然通风条件下，保障性住房的屋顶和东、西外墙内表面的最高温度满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。

☆ 4.3.12  保障性住房建筑内合理设置适宜人们接近自然的开敞、半开敞空间，改善室内环境质量。

4.4 日照与节能

4.4.1  成套建设的保障性住房至少应有一个居住空间能获得冬季日照。日照标准应符合现行国家规范要求。A型及高层建设的B、C型的保障性住房可按照《宿舍建筑设计规范》JGJ36－2005进行设计，半数以上户型应有良好朝向，并应具有住宅居室相同的日照标准。

4.4.2  公共部位和套内照明应采用节能产品（光源、灯具、节能控制开关及附件），内外墙装饰为环保型涂料。

4.4.3  生活给水系统应采取下列节水节能措施：

1  生活给水系统应充分利用市政给水管网的水压直接供水；需设置二次加压供水时，应首先选用可以叠加管网压力的供水方式和供水设备；

2  所有用水部位采用节水器具和设备。

★ 4.4.4  保障性住房建筑热工设计和暖通空调设计符合国家批准或备案的居住建筑节能标准和DB45/221的规定。

★ 4.4.5  保障性住房小区建筑布局保证室内外的日照环境、采光和通风的要求，满足现行国家标准《城市居住区规划设计规范》GB 50180 中有关住宅建筑日照标准的要求。

★ 4.4.6  保障性住房每套至少有 1个居住空间满足日照标准的要求。当有 4个及4个以上居住空间时，至少有 2个居住空间满足日照标准的要求。

☆ 4.4.7  保障性住房利用场地自然条件，通过室内环境模拟预测分析，合理设计建筑体形、朝向、楼距、窗墙面积比和开窗方式，使保障性住房主要功能空间获得良好的日照、通风和采光，并根据需要设遮阳设施。

☆ 4.4.8  保障性住房建筑外墙采用自保温墙体材料，不使用外保温材料或内保温材料。

4.5 无障碍设计

4.5.1  保障性住房建设应符合国家规范和无障碍设计原则的相关要求。

4.5.2  集中建设的保障性住房应建设适量的方便残疾人、老年人等特殊群体使用的无障碍住房，廉租房套数比例应不少于10%，其它类型保障性住房套数比例不宜少于3%。

4.5.3  无障碍住房的布置应符合进出方便的原则。无电梯住宅应将其设置在首层，有电梯的住宅应将其设置在低楼层。

# 5 建筑设备

5.1 一般规定

5.1.1  保障性住房水、电、燃气分户、分类计量与收费。

★ 5.1.2  采用可再生能源集中供热水时，制定合理的计量和收费方案。

☆ 5.1.3  保障性住房设备、管道的设置便于维修、改造和更换。

5.2 建筑给排水

5.2.1  保障性住房小区宜用环状供水管网，环状供水管网与市政给水管的连接管不宜少于两条，以保证供水安全。

5.2.2  生活给水系统应充分利用市政给水管网的水压直接供水；需设置二次加压供水时，应选用国家认证的环保、节能、节水的新型无负压二次加压供水方式和供水设备。

5.2.3  保障性住房的供水设计和二次供水设计应当经过城市公共供水单位审核，全面考虑城市公共供水发展和区域供水能力，以满足区域性供水需求。

5.2.4  保障性住房建筑小区应根据水费单价不同设计总水表及相应的管网。

5.2.5  保障性住房应采用“一户一表”的供水方式，水表宜集中装设于单元首层或每层公共区域。条件许可时可采用远传直读水表或IX卡等智能水表技术，实现计量付费一体化。

5.2.6  保障性住房的卫生间应设置大便器、洗脸盆、淋浴器、洗拖把的水龙头，采用的卫生器具、水嘴、淋浴器等应符合产品国家标准和《节水型生活用水器具》CJ164-2002的要求：

1  卫生间应设置采用延时自闭式冲洗阀或脚踏式冲洗阀的蹲式大便器；

2  洗脸盆水嘴、洗菜池和洗拖把的水龙头等应采用陶瓷片等密封性能良好的节水水嘴；

3  淋浴器采用节水软管手提式淋浴器。

5.2.7  保障性住房每套应预留洗衣机位置，并设置相应的给排水管道。

5.2.8  保障性住房的给水管道应安装到各用水点。高层建筑给水系统应合理分区，保证用水点处的水压合适和压力恒定。套内用水点处的压力不应小于0.10MPa,入户管的给水压力大于0.35 MPa时应采取减压措施。

5.2.9  未采用集中热水供应系统的保障性住房，热水管道应安装到淋浴器、洗脸盆、洗菜池等热水用水点处，并与热水器相连接。燃气热水器不应安装在卫生间内，不得采用直排式燃气热水器。

5.2.10  有条件的城市，当采用集中供应热水系统时，热水系统的热源应优先选用太阳能等可再生能源和地源热泵热水系统。

1  新建保障性住房的太阳能等热水系统应统一规划、同步设计、同步施工、同步验收，与建筑工程同时投入使用；

2  应根据住户用水习惯、物业管理要求、系统技术经济指标及控制系统的简便可靠性等综合因素选择太阳能热水系统，慎重采用辅助加热的集中太阳能热水系统；

3  当采用地源热泵热水系统时，应保证当地的地下热环境不受破坏；

4  热水管道应安装到淋浴器、洗脸盆、洗菜池等热水用水点处；

5  集中热水供应系统应设置热水循环回水管道；

6  应保证用水点处冷、热水压力的平衡，压力差不宜大于0.02MPa。

5.2.11  厨房和卫生间的排水立管应分别设置，排水管道不得穿越卧室。给排水管线应合理布置，并适当隐藏。

5.2.12  应预留空调凝结水排水管道。

5.2.13  保障性住房的所有用水部位均应采用节水器具和设备。

5.2.14  绿化灌溉应采用喷灌、微灌等高效节水灌溉方式。

5.2.15  保障性住房小区如设置水景观时，景观用水不应采用市政供水和自备地下水井供水，只能利用雨水作为景观用水的补充水源。

5.2.16  有条件的保障性住宅小区，应采取雨水入渗、雨水收集用于绿化灌溉等雨水利用措施。

5.2.17  室内生活给水管宜采用PP-R管、塑铝稳态复合管，室外埋地给水管道宜采用PE管；室内排水管宜采用PVC-U管，室外埋地管道宜采用PVC-U波纹管。

5.2.18  设备选型应符合国家相关标准的要求，并具有质量检测证书，应优先选用国产优质品牌。

★ 5.2.19  在方案、规划阶段制定水系统规划方案，统筹、综合利用各种水资源。

★ 5.2.20  采取有效措施避免管网漏损。

- 5.2.21  采用节水器具和设备，节水率不低于8％。

★ 5.2.22  在使用非传统水源时，应采取用水安全保障措施，且不得对人体健康与周围环境产生不良影响。

☆ 5.2.23  合理规划地表与屋面雨水径流途径，降低地表径流，采用多种渗透措施增加雨水渗透量。

☆ 5.2.24  绿化用水、洗车用水等非饮用水采用再生水、雨水等非传统水源。

☆ 5.2.25  通过技术经济比较，合理确定雨水集蓄及利用方案。

5.3 建筑电气

5.3.1  保障性住房的电气设计应满足相关规范要求及当地供电部门规定。

5.3.2  成套建设的保障性住房电气设计应符合《住宅建筑电气设计规范》JGJ242相关要求，用电负荷指标应符合下列规定：

1  廉租住房、公共租赁住房每户用电负荷指标不应低于3kW；

2  经济适用住房、限价商品住房每户用电负荷指标不应低于4.0kW。

5.3.3  非成套建设的保障性住房电气设计应符合《宿舍建筑设计规范》JGJ36相关要求，每居室用电负荷标准不应低于1.5kW。

5.3.4  住宅用电应设电表分户计量，成套建设的保障性住房配电系统设计应满足当地供电部门一户一表设计要求。

5.3.5  每套住宅户内应设置配电箱，空调插座、厨房插座、电源插座与照明应分路设置。

5.3.6  住宅小区内的各项公共设施用电（如：公共照明、电梯、风机、水泵等）均应按使用范围装设内部计量表，以便能较准确地按户公摊电费。

5.3.7  照明设计应采用高效、节能的光源、灯具以及低损耗镇流器等节能附件，其中厨房、卫生间应采用防潮且易清理的灯具。公共区域照明应根据各类负荷特点采用相应的节能控制措施，便于管理。

5.3.8  无障碍住房及其通道的电气设施应按《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50要求进行设计。

5.3.9  非机动车车库应考虑预留充电电源。

5.3.10  每套住宅内应设置家居信息配线箱，并为其预留AC220V电源。

5.3.11  住宅建筑内应设置访客对讲系统和紧急求助报警装置。

5.3.12  小区公共区域安全防范系统应包括电子巡查系统、视频监控系统及停车库（场）管理系统。各系统的配置应满足《住宅建筑电气设计》JGJ242的要求及小区安全管理需要。

5.3.13  在小区总平及单体建设时应预留足够线路进出通道及设备安装空间，满足至少两家通信、信息网络业务运营商业务接入的需要。

☆ 5.3.14  保障性住房在有自然采光的区域设定时或光电控制。

# 6 建筑装修

6.1 一般规定

6.1.1  保障性住房装修应遵循适用、简洁、宜居和环保的原则，满足基本的居住功能。

6.1.2  保障性住房中，廉租住房和公共租赁住房装修应按照建筑、装修一体化设计要求，装修设计、施工应与建筑主体设计、施工同步，装修一步到位。

6.1.3  保障性住房装修材料应选用符合环保要求和通过质量认证的材料、产品。公共部位和套内空间的装修材料应安全环保、耐久性强、耐清洗、维修替换方便，满足防火性能要求。

6.1.4  保障性住房全装修造价应予以控制。

★6.1.5  保障性住房建筑材料中有害物质含量符合现行国家标准 GB 18580～18588 和《建筑材料放射性核素限量》GB 6566 的要求。

★6.1.6  保障性住房室内游离甲醛、苯、氨、氡和 TVOC 等空气污染物浓度符合现行国家标准《民用建筑室内环境污染控制规范》GB 50325 的规定。

6.2 装修标准

保障性住房装修标准及单体设施应按下表执行：

6.2-1 保障性住房装修标准表

| 功能房间 | 楼地面 | 天花 | 墙面 | 踢脚 | 设施配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下室 | 水泥砂浆抹光地面 | 乳胶漆 | 乳胶漆 | 水泥砂浆 | 吸顶灯 |
| 架空层 | 与室外景观结合设计 | 乳胶漆 | 乳胶漆 | 水泥砂浆 | 吸顶灯、休息坐凳 |
| 门厅、电梯厅 | 防滑地砖 | 乳胶漆 | 墙面砖 |  | 吸顶灯、门厅或首层应设有信报箱及公共休息坐凳 |
| 高层疏散楼梯 | 水泥砂浆抹光地面 | 乳胶漆 | 乳胶漆 | 水泥砂浆 | 声光感应控制灯 |
| 多层楼梯 | 楼梯专用防滑地砖 | 乳胶漆 | 乳胶漆 | 地砖 | 声光感应控制灯 |
| 客厅、餐厅 | 普通防滑地砖 | 乳胶漆 | 乳胶漆 | 地砖 | 吸顶灯、简装窗帘杆 |
|  |  |  |  |  | 吸顶灯、窗帘盒 |
| 卧室 | ▲ 普通防滑地砖 | 乳胶漆 | 乳胶漆 | 地砖 | ▲ 吸顶灯、简装窗帘杆 |
|  | ◆ 普通防滑地砖或木地板 |  |  |  | ◆ 吸顶灯、窗帘盒 |
| 卫生间 | 普通防滑地砖 | ▲ 乳胶漆 | 普通釉面墙砖 |  | ▲ 洗手盆（含配件）、洗面镜、蹲位、节水型手持式带下出水淋浴龙头、排气扇、吸顶灯 |
|  |  | ◆木龙骨、塑料铝扣板 |  |  | ◆ 洗手盆（含配件）、洗面镜、节水马桶、节水型手持式带下出水淋浴龙头或成品淋浴房、排气扇、吸顶灯 |
| 厨房 | 普通防滑地砖 | 乳胶漆 | 普通釉面墙砖 |  | ▲ 吸顶灯、洗池、案板、排气扇、燃气热水器（或采用太阳能热水器） |
|  |  |  |  |  | ◆ 吸顶灯、成品橱柜、吊柜、钢质洗菜池、抽油烟机、燃气热水器（或采用太阳能热水器） |
| 阳台 | 普通防滑地砖 | 外墙漆 | 同外墙做法 |  | 吸顶灯、晾衣杆、预留洗衣机安装位置（含水龙头） |
| 门厅大门 | 铝合金玻璃门 |
| 电梯门 | 拉丝不锈钢门套 |
| 户门 | 户门为公安部门批准使用的安全防护门（钢质门） |
| 卧室内门 | 复合木夹板门，限价商品房还需另设木门套。 |
| 卫生间、厨房门 | 塑钢门（底部带有通风百叶） |
| 其他设施 | 建筑首层设置防盗栏；多层建筑阳台宜采用栏杆，高层建筑阳台宜采用栏板；公共租赁住房宜在套内添置与房间尺度相适宜的简单家具。 |

注:1、▲为廉租房标准，◆为公共租赁住房、经济适用房、限价商品房标准。

2、上述选用的构配件，应保证其安全、耐久性，宜采用标准化生产的构配件。

6.3 配置标准

6.3.1  保障性住房户内强、弱电设施配置应满足 《住宅建筑电气设计规范》JGJ242的要求，各类设施应协调、整齐布置。

★ 6.3.2   保障性住房统一设置密闭的垃圾容器，设置引导住户分类投放垃圾的标识，并有严格的保洁清洗措施，生活垃圾袋装化存放。

☆ 6.3.3   设置有垃圾站（间）的保障性住房应在垃圾站（间）内设冲洗和排水设施。存放垃圾及时清运，不污染环境，不散发臭味。

# 7 施工和验收

7.0.1  保障性住房的施工和验收应符合国家和地方相关政策、法律、法规和规范、标准的规定。

7.0.2  施工单位应严格执行经审查合格的施工图设计文件和技术标准，强化质量过程控制，严格材料进场检验、工序检查和验收制度，不得擅自修改设计文件，不得偷工减料，不得使用不合格的建筑材料和非环保材料，确保施工质量。

7.0.3  保障性住房建设应严格执行工程竣工验收程序。

7.0.4  建设单位应按照有关规定，组织勘察、设计、施工、监理等有关单位进行竣工验收，验收合格后，方可交付使用；未经验收或验收不合格的，不得交付使用。

7.0.5  保障性住房必须通过消防主管部门组织的消防专项验收。

7.0.6  保障性住房交付验收工作，应全面实施住宅工程质量逐套验收制度。确保交付使用的保障性住房的供水、供电、燃气、电视、电信等城市公共服务单位必须参加相关专业设备及设施验收，确保交付使用的保障性住房达到使用或者可申请开通的条件。

7.0.7  工程质量监督机构应加强对竣工验收的监督抽查，对竣工验收程序不符合有关规定，或工程质量存在结构安全隐患、主要使用功能存在明显缺陷的，要责令限期整改，并责令重新组织竣工验收，直至达到合格标准。

7.0.8  保障性住房工程的最低保修期限按照国务院《建设工程质量管理条例》的有关规定执行。

★ 7.0.9   保障性住房在施工过程中制定并实施保护环境的具体措施，控制由于施工引起的大气污染、土壤污染、噪声影响、水污染、光污染以及对场地周边区域的影响。

☆ 7.0.10  保障性住房施工现场 500km 以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的 70％以上。

☆ 7.0.11  保障性住房的现浇混凝土采用预拌混凝土。

☆ 7.0.12  保障性住房的砂浆采用预拌砂浆或干混砂浆。

# 8 物业管理

★ 8.0.1  保障性住房应制定并实施节能、节水、节材与绿化管理制度。

★ 8.0.2  保障性住房应制定垃圾管理制度，对垃圾物流进行有效控制，对废品进行分类收集，防止垃圾无序倾倒和二次污染。

☆ 8.0.3  保障性住房小区采用无公害病虫害防治技术，规范杀虫剂、除草剂、化肥、农药等化学药品的使用，有效避免对土壤和地下水环境的损害。

☆ 8.0.4  保障性住房小区应制定并实施绿化管理制度，使栽种和移植的树木成活率大于 90%，植物生长状态良好。

☆ 8.0.5  保障性住房小区物业管理部门通过 ISO14001 环境管理体系认证。

☆ 8.0.6  保障性住房小区垃圾分类收集率（实行垃圾分类收集的住户占总住户数的比例）达 90%以上。

# 条文说明

3 选址与规划

3.1.14  “绿地率”是衡量保障性住房小区环境质量的重要标志之一。根据我国居住区规划实践，当绿地率达30％时可达较好的空间环境效果。该指标经综合分析居住区建筑层数、密度、房屋间距的相关指标及可行性后确定。

绿地率系指住区范围内各类绿地面积的总和占住区用地面积的比率(％)。各类绿地面积包括公共绿地、宅旁绿地、公共服务设施所属绿地和道路绿地(道路红线内的绿地)，其中包括满足当地植树绿化覆土要求、方便居民出入的地下或半地下建筑的屋顶建筑的屋顶绿化，不包括其他屋顶、晒台的人工绿地。

“人均公共绿地指标”是住区内构建适应不同居住对象游憩活动空间的前提条件，也是适应居民日常不同层次的游憩活动需要、优化住区空间环境、提升环境质量的基本条件。为此，根据《城市居住区规划设计规范》GB 50180的相关规定及住区规模一般以居住小区居多的情况，提出“人均公共绿地指标不低于1㎡”的要求。

公共绿地应采用集中与分散、大小相结合的布局方式，以适应不同居住对象的要求。应满足集中绿地的基本要求：宽度不小于8m，面积不小于400㎡，以利于绿地内基本设施的设置和游憩要求。公共绿地应满足日照环境要求：应有不少于1／3的绿地在标准的建筑日照阴影线范围之外，以利于人们的户外活动。广西地区日照适中，降水量丰富，植物生长迅速，在种植绿化时采用本地植物，有利于提高绿地率和人均公共绿地面积。

3.1.15  广西地区风频高，风向较集中，近年来再生风和二次风环境问题逐渐凸现。由于建筑单体设计和群体布局不当而导致行人举步维艰或强风卷刮物体撞碎玻璃等的事例很多。研究结果表明，建筑物周围人行区距地1.5m高处风速υ＜5m／s是不影响人们正常室外活动的基本要求。以冬季作为主要评价季节，是由于对多数城市而言，冬季风速约为5m／s的情况较多。为确保人们正常的室外活动，可考虑室外场地设置防风林、绿篱或防风墙等构筑物防止风害。

此外，通风不畅还会严重地阻碍空气的流动，在某些区域形成无风区或涡旋区，这对于室外散热和污染物消散是非常不利的，应尽量避免。因此在建筑的规划设计阶段，应使新建建筑物处于周围建筑物的气流旋涡区之外。建筑的布局不应形成完全封闭的围合空间，采用错列式、斜列式、结合地形特点的自由式等排列方式。

广西地区气候温暖、夏季湿热漫长，夏季、过渡季的自然通风对于建筑节能十分重要，此外它还涉及室外环境的舒适度问题。夏季大型室外场所恶劣的热环境，不仅会影响人的舒适感，当超过极限值时，长时间停留还会引发高比例人群的生理不适直至中暑。因此建筑物的主立面应以一定夹角迎向过渡季和夏季主导风向，建筑面宽不应过大。规划设计时，应进行风环境模拟分析和优化，并在模拟分析的基础上采取相应措施改善室外风环境。

3.1.17  植物的栽植应主要选用乡土植物，广西地区气候温暖、雨水充沛，植物生长迅速，且种类繁多，为种植绿化提供良好条件。应根据场地形态与功能，选择合适的绿化方式，提高绿化系统的遮荫、防噪、防风、滞尘、净化空气、固定二氧化碳等生态功能。

在景观设计中应避免单一大面积草坪的出现，增加乔木的数量。人行道应栽种可形成连续遮荫的乔木，其间距不宜大于5m。每100m²绿地面积原则上不少于3株乔木，且木本植物的数量满足条文的要求，则判定此项达标。

3.1.18  广西地区降水量丰富，但季节分布不均，增强地面透水能力，可缓解城市及住区气温逐渐升高和气候干燥状况，降低热岛效应，调节微小气候，增加场地雨水与地下水涵养，改善生态环境及强化天然降水的地下渗透能力，补充地下水量，减少因地下水位下降造成的地面下陷，减轻排水系统负荷，以及减少雨水的尖峰径流量，改善排水状况。本条提出了透水面积的相关规定。

本条所指透水地面包括自然裸露地面、公共绿地、绿化地面和镂空面积大于等于40％的镂空铺地(如植草砖)。透水地面面积比指透水地面面积占室外地面总面积的比例。

住区内人行道、步行街、自行车道、露天停车场、住宅周边、庭院地面、车房出车道和公共广场应采用透水铺设，透水铺设地面面积占上述铺地面积比率不宜小于50%。

4 建筑设计

4.1.3  政府不仅要投入大量资金进行建设，同时政府亦要投钱对保障性住房进行维护，若单纯为降低造价而降低初期建设标准，必然会造成后期维护成本的大大提升，故应从建筑全寿命周期的角度来对建筑选材进行考量，同时建筑构配件应标准化，降低构配件的生产成本，同时也便于后期维护更换。

4.2.3  功能房间使用面积参照《住宅设计规范》GB 50096-2011来制定，但考虑到保障性住房套型总面积的控制，在实际操作过程中，部分功能房间的面积较难满足规范要求，故将面积标准适当减低，但同时又能保证基本的使用要求。

4.3.1  从住户使用以及后期建筑运营成本角度来考虑，故要求保障性住房公共交通的楼梯及电梯厅应能直接对外采光通风。

4.3.2

1  住宅的功能分区概括有：私密休息区、公共活动区、辅助区等。每个分区都有明确的公共性与私密性、动与静的区分。在户型住宅设计中正确处理它们的功能关系，满足各功能分区的要求。

2  减少交通面积，提升套能空间的实际使用率可以从以下几个方面考虑：

1）户型面积尽量规整，缩短交通流线，按主次鱼骨状结构布置流线；

2）交通面积集中、减少干扰；

3）突破单纯的交通功能，做到交通面积的综合利用，提高室内有效使用面积。

4) 复合利用套内空间，如厨房的开敞部分与餐厅空间的复合、卫生间洗脸台空间与卧室入口处的空间复合、过道交通空间与壁柜门扇开启空间的复合等。

4  从保障性住房的住户特性来看，由于经济条件原因，其家中所保留的物品往往较多，高效的储物收纳空间，能有效改善住宅套内空间的面貌。保障性住房设计，应充分利用室内局部上空、入口走道上空、尽端等部位设置适量的吊柜、壁柜作为储物空间。吊柜宜采用成品吊柜，底部距离地面控制在2.2米以上。

5  阳台作为套内空间的补充，实现洗衣、晾晒、储藏及室外扩展等功能，应在阳台设计中预留好洗衣机的位置，设计好操作流线，充分考虑阳台的复合使用功能。

6  国家社会经济水平的发展，及未来人口老龄化，保障性住房设计应从建筑结构、管线布置等方面为建筑空间的改造留有一定的余地；另外在空间组织上，也应该采取一定的措施来实现空间的复合利用。

7  以集体宿舍模式建设的公共租赁住房，主要用于职工宿舍，而不是家庭长期居住，厨房功能可以弱化，采用公共厨房，或者在阳台上自己设置简易厨房，但卫生间宜在室内独立设置，方便使用。

4.3.3  从建筑全寿命周期考量，外立面装饰材料选择安全耐久性产品。从建筑节能的角度考虑，外墙装饰建议采用浅色系涂料或者面砖。

4.3.4  为片面追求美观而以巨大的资源消耗为代价，不符合绿色建筑的基本理念。在设计中应控制造型要素中没有功能作用的纯装饰性构件的应用。纯装饰性构件主要指：(1)不具备遮阳、导光、导风、载物、辅助绿化等作用的飘板、格栅和构架等，且作为构成要素在建筑中大量使用；(2)单纯为追求标志性效果，在屋顶等处设立塔、球、曲面等异形构件；(3)女儿墙高度超过规范要求2倍以上；(4)不符合当地气候条件，并非有利于节能的双层外墙(含幕墙)的面积超过外墙总建筑面积的20％。

5 建筑设备

5.2.1  依据《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003第3.5.1条，主要是保证供水的安全。

5.2.2  从节能和用水卫生的角度，应首先充分利用市政给水管网的水压直接供水；当需要设置二次加压供水设备时，应考虑可以利用城市管网余压的叠压式的二次供水设备，在条件具备时优先采用高位调蓄式无负压供水设备。二次供水设备应采用具有国家节能认证、环保标志和节水认证的新型无负压二次加压供水设备，并具备无负压、差量补偿、全密闭、小流量保压的功能，并应满足以下标准：

1  二次供水设备应具有省级以上质量检测证书和省级以上卫生许可批件生产的产品；

2  二次供水成套设备水过流面材质应采用食品级不锈钢材质；

3  二次供水管道应当安装防倒流装置，防止回流，污染供水管网水质；

4  二次供水设备应配置备用水泵，确保不间断供水；

5  二次供水设备宜采用远程监测监控系统；

6  二次供水设备厂商应有良好的服务能力，具备提供24小时不间断服务能力。

5.2.4  根据不同用途的用水收费标准设置不同的计量水表。

5.2.5  采用一户一表的方式实现用者付费，根据分户水表相对集中，设于户外的原则和习惯的设置方式，将分户水表集中设于单元首层或每层公共区域。对条件较好的地区可采用质量过硬的远传水表或者IC卡水表等智能化水表。

5.2.6  本条规定了保障性住房卫生设备的设置标准，并强调卫生设备的节水性能。

5.2.7  洗衣机是家庭必须的基本设备，每套住房应预留洗衣机位置并配套相应的给排水管道。

5.2.8  本条首先规定了给水管道应安装到用水点，其次强调给水系统的合理分区，保证水压的舒适和恒定，达到舒适用水和节水的目的。

控制用水点处的水压，是保证用水的需要（如：延时自闭式冲洗阀的最低工作压力为0.10MPa），也是系统节水的关键环节。一个普通水嘴在压力为0.24MPa和0.50MPa时，流量分别为0.42L/s和0.72L/s，而水嘴的额定流量应为0.15L/s。对自闭式冲洗阀，如果用水点处的压力小于0.05MPa时则无法使用。从用水舒适的角度，最舒适的压力是0.20MPa。

5.2.9  本条规定了保障性住房热水管道应由热水器设置到淋浴器、洗脸盆、洗菜池等用水点处，并依据《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003，第5.4.5条强调了严禁在浴室内安装直排式燃气热水器。

5.2.10  太阳能是绿色能源，对环境不产生污染；地源热泵是适合于广西地区的热源利用方式，得到相关部门的推广应用，但应当以不破坏当地的地下热环境为使用条件。

对太阳能热水系统强调统一规划、同步设计、同步施工、同步验收，与建筑工程同时投入使用，并根据一些用户出现的水价奇高等问题强调慎重采用集中辅助加热的集中太阳能热水系统。

本条对保障性住房集中热水供应系统的管道布置、热水回水管设置、冷热水压力平衡问题也做出了明确规定。

5.2.11  本条是依据《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003，第4.3.3A条、4.3.6A条的规定。针对住宅给排水管线布置随意、凌乱出现的问题，强调给排水管线应合理布置，并适当隐藏。排水管道采用塑料管时流水噪音较大，排水管道的适当隐蔽也有利于减小管道噪音。

5.2.12  南方地区气温较高，空调是家庭的基本设备，预留空调机排水管道造价不高，应预留此管道。

5.2.13  节约水资源是人类面临的重大课题，采用节水器具是实现建筑节水的行之有效的方法，而且造价不高，所以，保障性住房应采用节水器具和设备。

5.2.14  主要考虑节水。喷灌是目前普遍采用的节水绿化灌溉方式，通过喷头将水喷洒到空中变成细滴，再洒到地面，一般不会产生地面径流和深层渗透。这种喷灌方式比漫灌省水30～50％，宜在早晨喷灌，避开中午强烈的阳光增大蒸发量，最好在风力小时进行，雨天不用灌溉。

微灌包括滴灌、微喷灌、涌流灌、和地下渗灌，主要是通过低压管道和滴头或其他灌水器，以持续均匀和受控的方式向植物根系输送水份。这种方式比漫灌省水50～70％，比喷灌省水15～20％，是更加节水的灌溉方式。

5.2.15  当保障性住房小区设置水景观时，小区已具备了一定的条件，按照节约水资源的原则和绿色建筑的节水要求，景观用水不应采用市政供水和自备地下水井供水，只能利用雨水作为景观用水的补充水源。所以在规划水景观规模的时候要充分评估小区雨水利用的规模和可能性。

5.2.16  雨水入渗、屋面雨水收集并经过简单处理后用于小区绿化灌溉符合节水和绿色建筑的发展方向，简单处理系统的建设与运行成本不高，因此，有条件的保障性住宅小区，应采取雨水入渗、雨水收集简单处理后回用于绿化灌溉等雨水利用措施。

5.2.17  根据广西工程项目管道的使用习惯和建设标准的要求，保障性住房宜选用质量能满足20年以上使用要求，而且经济合理的给排水管道。

5.2.18  本条规定了保障性住房的设备选型应是符合国家相关标准的要求的合格产品，具有质量检测证书，并优先选用国产优质品牌，一般不采用进口产品。

5.2.19  应提供水系统规划方案专篇报告，并且报告应包括的内容有详细的要求。

5.2.20  管网漏损包括管网漏水量、室内卫生器具漏水量和屋顶水箱漏水量等。应选用密闭性能好的阀门、设备，使用耐腐蚀、耐久性能好的管材、管件，使用的管材、管件，必须符合现行产品行业标准的要求；给水系统无超压出流现象；应根据水平衡测试标准安装分级计量水表，安装率达100％。住宅漏损率不高于5%。

5.2.21  节水率指的是采用包括节水设施、非传统水源在内的节水手段实际节约的水量占设计总用水量的百分比。所有用水部位均采用节水器具和设备；采用减压限流措施，入户管表前供水压力不大于0.2MPa；设集中生活热水系统时，设置完善的热水循环系统，用水点开启后10秒钟内出热水。如果住宅建筑内全部采用节水水龙头和节水便器，即可认为节水率达到8%以上。

可选用以下节水器具：

1  节水龙头：加气节水龙头、陶瓷阀芯水龙头、停水自动关闭水龙头等；

2  坐便器：压力流防臭、压力流冲击式6L直排便器、3L／6L 两挡节水型虹吸式排水坐便器、6L以下直排式节水型坐便器或感应式节水型坐便器，缺水地区可选用带洗手水龙头的水箱坐便器，极度缺水地区可试用无水真空抽吸坐便器；

3  节水淋浴器：水温调节器、节水型淋浴喷嘴等；

4  节水型电器：节水洗衣机，洗碗机等。

供水系统应优先选用节能、环保、高效的节水设备及供水设施，如管网叠压供水设备、高效水泵等。

5.2.22  用水安全保障措施包括：水质安全保障、水量安全保障、卫生安全保障措施。在水处理、储存、输配等环节中应采取安全防护和监（检）测控制措施，防止误接、误用，防止水质污染。

5.2.23  应因地制宜地采取有效的雨水入渗措施，使建筑开发后场地雨水的外排量不大于开发前场地雨水的外排量，不增加市政雨水管网和水体的负荷。在路面和停车位等位置采用透水铺装材质、雨水排放的非渗透管改为渗透管或穿孔管、采用景观贮留渗透水池、屋顶花园及中庭花园、渗井和下凹式绿地等增加渗透量。

5.2.24  在广西地区一般不做建筑再生水，在雨水利用中，除了用于绿化外，还要用于洗车或者道路冲洗才能满足绿色建筑的要求。

5.2.25  经济性是雨水能否正常利用的重要影响因素，通过优化技术，合理确定雨水集蓄及利用方案，实现雨水的经济利用。

5.3.9  鉴于目前本地区的电动自行车使用情况，大部分车库未提供电动自行车充电设备，而用户私拉电线存在较大隐患，故建议在设计时考虑提供电源插座等充电设施。

5.3.11  在调研中发现，许多小区在电信、电视等多家运营商进入后，由于总平、单体未预留保护管，致使通讯线路采用架空走线，影响美观和安全。建议总平主干道路设2-φ100电力保护管和2-φ50七孔梅花管，进入建筑物处预埋5-φ100电力保护管。

5.3.13  在调研中发现，由于小区居住人群较复杂，经常发生公共财物如金属构件、常规光源等失窃事件。考虑到小区后期管理需要，本标准提高了公共安全防范系统的配置要求。

6 建筑装修

6.1.2  一体化设计有利于土建与装修紧密结合，保证隔墙、机电点位、设备部品、管线留洞等的一致，并促进住宅产业化发展。全装修符合循环经济的要求，有利于住宅产业化的发展。装修一次到位能确保装修环保，集中采购可以保证质量，统一装修会降低装修成本。

6.1.3  从建筑全寿命周期考虑，装修材料质量直接影响保障性住房建设质量以及后期使用成本，应严格执行国家相关产品质量标准的要求。装修材料必须通过国家强制性安全认证，优先采用通过产品质量认证的装修材料。

6.3.1  户内各类电气设施（开关、配电箱、插座、对讲电话、多媒体弱电箱、电视插座、电话插座、信息插座等）的安装应注意协调统一，避免出现同一部位的电气设施高度参差不齐、或与排水等其他专业不对应等问题。整理“户内电气设施综合配置方案”表，供建设单位和设计人员参考：

表6.3.1-1 户内电气设施综合配置方案

| 房间名称 | 电气设备名称 | 高度(m) | 用途及适宜安装位置 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厨房 | IP54五孔插座 | 1.3 | 2个（带开关），供微波炉等小家电用 | ▲ |
|  | IP54三孔插座 | 1.3 | 1个（带开关），电磁炉用插座 | ◆ |
|  | IP54三孔插座 | 0.5 | 1个，地柜内设备插座，操作台附近 | ◆ |
|  | IP54三孔插座 | 1.8 | 1个（带开关），排油烟机用插座 | ▲ |
|  | IP54三孔插座 | 0.3 | 1个（带开关），靠近冰箱设置 | ▲ |
|  | IP54三孔插座 | 1.3 | 1个（带开关），如有燃气热水器设置 | ▲ |
|  | 照明跷板开关 | 1.3 | 门口附近 | ▲ |
| 服务阳台 | IP54三孔插座 | 1.3 | 1个（带开关），洗衣机位旁 | ▲ |
|  | IP54三孔插座 | 1.3 | 1个（带开关），如有燃气热水器设置 | ▲ |
|  | 照明跷板开关 | 1.3 | 户内出口附近 | ▲ |
| 卫生间 | IP54三孔插座 | 2.3 | 1个（带开关），电热水器旁 | ▲ |
|  | IP54五孔插座 | 1.5 | 1个，吹风机等用，靠近化妆镜侧墙 | ▲ |
|  | 防水接线盒 | 2.3 | 1个，排风扇用 | ▲ |
|  | IP54三孔插座 | 2.3 | 1个，如有浴霸设置 | ◆ |
|  | 照明跷板开关 | 1.3 | 卫生间门外 | ▲ |
| 起居室 | 电视插口 | 0.6 | 电视机位处 | ▲ |
|  | 电话插口 | 0.3 | 沙发位(转角茶几处) | ▲ |
|  | 网络插口 | 与电视插口等高 | 靠近电视插口 | ▲ |
|  | 五孔+四孔插座 |  | 1组，靠近电视插口 | ▲ |
|  | 五孔插座 | 0.3 | 2个，沙发位两侧 | ▲ |
|  | 空调插座 | 1.8/0.3 | 挂机/柜机（带开关） | ▲ |
|  | 照明跷板开关 | 1.3 | 门口附近 | ▲ |
| 餐厅 | 五孔插座 | 0.3 | 1个，火锅 | ◆ |
|  | 空调插座 | 1.8/0.3 | 挂机/柜机（带开关） | ◆ |
|  | 照明跷板开关 | 1.3 | 门口附近 | ▲ |
| 单人卧室 | 电视插口 | 0.6 | 电视机位处 | ◆ |
|  | 五孔插座 | 与电视插口等高 | 1个，靠近电视插口 | ▲ |
|  | 五孔插座 | 0.6 | 1个，床头柜处 | ▲ |
|  | 空调插座 | 1.8 | 挂机（带开关） | ▲ |
|  | 照明跷板开关 | 1.3 | 门口附近 | ▲ |
| 双人卧室 | 电视插口 | 0.6 | 电视机位处 | ▲ |
|  | 电话插口 | 0.6 | 1个，床头柜处 | ▲ |
|  | 网络插口 | 0.6 | 1个，床头柜处 | ◆ |
|  | 五孔插座 | 0.6 | 1个，床头 | ▲ |
|  | 五孔插座 | 与电视插口等高 | 1个，电视位 | ▲ |
|  | 空调插座 | 1.8/0.3 | 挂机/柜机（带开关） | ▲ |
|  | 照明跷板开关 | 1.3 | 门口附近 | ▲ |
| 书房 | 网络插口 | 0.3 | 1个，书桌旁（采光良好处） | ◆ |
|  | 五孔插座 | 0.3 | 1个，网络插口旁 | ▲ |
|  | 五孔插座 | 0.3 | 1个，沙发位 | ▲ |
|  | 照明跷板开关 | 1.3 | 门口附近 | ▲ |
| 套内 | 智能家居配线箱 | 0.5 | 最好设在玄关处，尽量避免直视，并避免在主要墙面的显要位置安装，为走线方便，尽量与家居配电箱上下错开。 | ▲ |
|  | 家居配电箱 | 1.8 |  | ▲ |
|  | 家居配线箱电源接线盒 | 0.5 | 家居配线箱旁0.2m处 | ▲ |

注：1、上表中“安装高度”为底边距建筑铺装完成后的地面高度，而非结构楼板面高度，故施工预留盒时应考虑地面铺装厚度80mm；

2、▲为基本配置，◆为提高配置。

3、信息口应避免与电源插座过近干扰，水平距离150mm以上；

4、分户墙体内的电源、信息接线盒应避免墙两边相对安装,避免声桥。

5、户内强、弱电箱应尽量避免在剪力墙、尽可能紧凑布置于入户阳台、玄关等处，也可以布置于餐厅等次要的空间的阴角墙面上，尽量靠边安装，不要占据居室的主要墙面或对景墙。

6、照明开关水平距离门洞边宜150mm，高度距地宜1.3m，应保证开关不被开启门扇和家具遮挡。

# 附录（绿建部分）

A  广西一星级绿色保障性住房建设标准

广西一星级绿色保障性住房建设标准在满足普通保障性住房建设标准的基础上，依据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378和《广西绿色建筑评价》J11388的要求，需满足所有参评的控制项要求，并按一星级绿色住宅建筑评价体系满足相应一般项数的要求。（详见附表）

|  | 控制项 | 合计 |
| --- | --- | --- |
|  | 节地与室外环境 | 节能与能源利用 | 节水与水资源利用 | 节材与材料资源利用 | 室内环境质量 | 运营管理 |  |
| 参评项数 | 8（9） | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 23（24） |
| 达标项数 | 8（9） | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 23（24） |
| 相关项 条文号 | 3.1.11 3.1.12 3.1.13 （3.1.14） 3.2.5 3.2.6 3.2.7 4.4.6 7.0.9 | 4.4.5 | 5.2.18 5.2.19 5.2.20 5.2.21 | 4.3.4 6.1.5 | 4.3.5 4.3.6 4.4.7 6.1.6 | 6.3.2 8.0.1 8.0.2 |  |

|  | 一般项 | 合计 |
| --- | --- | --- |
|  | 节地与室外环境 | 节能与能源利用 | 节水与水资源利用 | 节材与材料资源利用 | 室内环境质量 | 运营管理 |  |
| 参评项数 | 3（3） | 3（4） | 3 | 2（4） | 3（4） | 6（6） | 20（24） |
| 达标项数 | 2（3） | 2（3） | 2 | 2（2） | 2（3） | 4（5） | 14（18） |
| 相关项 条文号 | 3.1.15 3.1.16 3.1.17 | 4.1.6 （4.3.8） 4.4.8 5.3.14 | 5.2.22 5.2.23 5.2.24 | （4.4.9） 7.0.10 7.0.11 （7.0.12） | 4.3.9 4.3.10 4.3.11 （4.3.12） | 5.1.3 6.3.3 8.0.3 8.0.4 8.0.5 8.0.6 |  |

（注1：括号内数字为满足《广西绿色建筑评价》的要求。）

（注2：“参评项”指根据保障性住房类型建筑特点，结合广西所在地区的气候、文化、经济等条件减少不适宜选用的条款后，本标准提出的供参考选择条款项数。）

# 本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样作的词：

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行时，写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准及参考文献

1 《国务院关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》2007

2 《廉租住房保障办法》住房和城乡建设部等九部门联合发布2007

3 《住房和城乡建设部等七部门关于加快发展公共租赁住房的指导意见》，2010

4 《国务院办公厅关于保障性安居工程建设和管理的指导意见》2011

5 《广西壮族自治区人民政府关于加快发展公共租赁住房的实施意见》2011

6 《广西壮族自治区经济适用住房管理办法》2009

7 《广西壮族自治区危旧房改住房改造暂行办法》 2009

8 《广西壮族自治区住宅工程质量逐套验收管理暂行规定》2007

9 《广西保障性安居工程质量安全监督管理暂行规定》 2011

10 《广西壮族自治区人民政府办公厅关于切实加强建设工程抗震设防工作的通知》2011

11 《住宅设计规范》GB50096

12 《住宅建筑规范》GB50368

13 《宿舍建筑设计规范》JGJ36

14 《城市居住区规划设计规范》GB50180—93（2002年版）

15 《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50

16 《建筑设计防火规范》GB50016

17 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045

18 《建筑给水排水设计规范》GB50015

19 《住宅建筑电气设计规范》JGJ242

20 《住宅性能评定标准》（GB/T50362-2005）

21 《民用建筑设计通则》GB50352－2005

22 《民用建筑节水设计标准》GB 50555-2010

23 《节水型生活用水器具》CJ164-2002

24 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2006

25 《广西绿色建筑评价》DB45/T 567-2009

26 《广西壮族自治区居住建筑节能设计标准》DB45/221-2007