一、小型恒温恒湿试验箱结构特点：

小型恒温恒湿试验箱采用数控机床加工成型，造型美观大方、新颖并采用无反作用把手，操作简便。恒温恒湿试验箱内胆采用进口高级不锈钢（SUS304）镜面板或304B氩弧焊制作而成，小型恒温恒湿试验箱外壳采用A3钢板喷塑。

二、小型恒温恒湿试验箱技术参数：

小型恒温恒湿试验箱符合标准

GB/T5170.5-2008、GB/T10586-2006、GB/T2423.3-2006

三、小型恒温恒湿试验箱型号、规格

| 型号(MM) | ZY/HS-100L | ZY/HS-150L | ZY/HS-225L | ZY/HS-250L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作室尺寸 | 400*500*500 | 500*500*600 | 500*600*750 | 500*600*810 |
| 外型（D*W*H） | 900*960*1450 | 1000*960*1450 | 1000*1060*1710 | 1100*1120*1730 |
| 型号(MM) | ZY/HS-408L | ZY/HS-500L | ZY/HS-800L | ZY/HS-1000L |
| 工作室尺寸 | 700*800*850 | 700*800*900 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 |
| 外型（D*W*H） | 1200*1260*1810 | 1200*1260*1860 | 1300*1460*1960 | 1500*1460*1960 |

四、小型恒温恒湿试验箱技术参数

性能指标

温度范围 	　　0℃～150℃

湿度范围 	　　30～98％R.H

波动均匀度 	　　±0.5℃/±2℃

湿度偏差 	　　＋2、-3％R.H

升温速率	　　1.0～3.0℃/min

降温速率	　　0.7～1.5℃/min

控制系统

控制器 	　　韩国进口TEMI880仪表可编程触摸式液晶显示.微电脑集成控制器

精度范围 	　　设定和指示精度：温度±0.1℃、湿度±1％R.H

温湿传感器 	　　铂金电阻 PT100Ω/MV

加热系统 	　　全独立系统，镍铬合金电加热式加热器

加湿系统 	　　全不锈钢锅炉或浅表面蒸发式加湿器

除湿系统 	　　采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式

供水系统 	　　加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗

制冷系统 	　　法国原装“泰康”全封闭风冷式单级/复迭压缩机制冷方式

循环系统 	　　耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮

材料

外箱材质 	　　优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理

内箱材质 	　　SUS304不锈钢优质镜面光板

保温材质 	　　聚氨脂硬质发泡/超细玻璃纤维绵

标准配置 	　　照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔（50或100mm）1个

安全保护 	　　漏电、短路、超温、缺水、过热、压缩机超压、过载、过电流保护

电源电压 	　　AC380V±10％ 50±0.5Hz三相四线制

亦可根据用户的具体要求定做非标型试验设备

· 无锡中亚环境试验设备有限公司 
· 销售专线：0510-85609339  13961793302
· 传真： 0510-85612039
· 地址： 无锡市新区硕放镇经发六路8号
· E-Mail：wxzyhs@163.com