深能合和电力（河源）有限公司环境信息公开内容

根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）要求，深能合和电力（河源）有限公司公开的环境信息如下：

一、基础信息：

1、单位名称：深能合和电力（河源）有限公司

2、组织机构代码：71788092-2

3、法定代表人：徐同彪

4、生产地址：河源市源城区埔前镇

5、联系方式：0762-3427668

6、生产经营主要内容：经营电力及附属产品的生产和销售

7、产品及规模：装机容量2*600MW

二、排污信息：

1、主要污染物名称：SO2、NOx、粉尘

2、排放方式：经烟囱排放

3、排放口数量：1  分布情况：位置在电除尘器与脱硫岛之间，经度114°38′20.2″，维度23°34′02.8″

4、排放浓度：二氧化硫35.78mg/m3，氮氧化物55.72mg/m3，烟尘17mg/m3

5、排放总量：二氧化硫493.73吨，氮氧化物709.30吨，烟尘212.27吨

6、执行的污染物排放标准：《火电厂大气污染物排放标准》GB 13223-2011，烟尘限值30mg/m3，二氧化硫限值200mg/m3，氮氧化物限值100mg/m3。

7、核定的排放总量：二氧化硫2300吨/年，氮氧化物2300吨/年

三、防治污染设施的建设和运行情况：

1、烟气防治污染设施名称：高效电除尘器、SCR脱硝装置、石灰石-石膏脱硫装置、湿式电除尘器等；运行情况：正常运行

2、废水防治污染设施名称：工业废水处理站、生活污水处理站、含煤废水处理站、含油废水处理站、脱硫废水处理站；运行情况：正常运行

四、建设项目环境影响评价情况：

| 序号 | 环保行政许可文件题名 | 批复单位 | 批复日期 | 批复编号 | 上传批复意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关于广东河源电厂工程1号机组（1X600兆瓦机组）项目竣工环境保护验收意见的函 | 中华人民共和国环境保护局 | 2009年10月10日 | 环验【2009】282号 |  |  |
| 2 | 关于广东河源电厂工程2号机组（1X600兆瓦）项目竣工环境保护验收意见的函 | 中华人民共和国环境保护局 | 2010年3月29日 | 环验【2010】71号 |  |  |
| 3 | 关于广东河源电厂工程环境影响报告书初审意见的报告 | 广东省环境保护局 | 2004年11月17日 | 粤环函【2004】1058号 |  |  |
| 4 | 关于深能合和电力（河源）有限公司在线监测系统工程项目竣工环境保护验收意见的函 | 河源市环境保护局 | 2009年10月12日 | 河环函[2009]941号 |  |  |
| 5 | 关于广东河源电厂SCR脱硝改造工程建设项目环境影响报告表的批复 | 河源市环境保护局 | 2012年6月18日 | 河环建【2012】155号 |  |  |
| 6 | 关于广东河源电厂SCR脱硝改造工程一号机组建设项目竣工环境保护验收意见的函 | 河源市环境保护局 | 2014年1月14日 | 河环函【2014】34号 |  |  |
| 7 | 关于深能合和电力（河源）有限公司1号机组SCR脱硝CEMS在线监控系统竣工验收意见的函 | 河源市环境保护局 | 2014年1月16日 | 河环函【2014】42号 |  |  |
| 8 | 关于广东河源电厂SCR脱硝改造工程二号机组项目竣工环境保护验收意见的函 | 河源市环境保护局 | 2013年4月7日 | 河环函【2013】125号 |  |  |
| 9 | 关于深能合和电力（河源）有限公司2号机组SCR脱硝系统在线监控系统竣工验收意见的函 | 河源市环境保护局 | 2013年5月20日 | 河环函【2013】220号 |  |  |
| 10 | 关于广东河源电厂1#、2#机组电除尘器高频电源改造及凝结水泵变频改造工程建设项目环境影响报告表的批复 | 河源市环境保护局 | 2012年4月13日 | 河环建【2012】63号 |  |  |
| 11 | 关于广东河源电厂2#机组电除尘器高频电源改造及凝结水泵变频改造工程建设项目竣工环境保护验收意见的函 | 河源市环境保护局 | 2014年2月24日 | 河环函【2014】81号 |  |  |
| 12 | 关于广东河源电厂1号机组低温省煤器改造及风机二合一改造工程建设项目环境影响报告表的批复 | 河源市环境保护局 | 2014年3月7日 | 河环建【2014】24号 |  |  |
| 13 | 关于广东河源电厂1号机组低温省煤器改造及风机二合一改造工程建设项目竣工环境保护验收意见的函 | 河源市环境保护局 | 2014年6月12日 | 河环函【2014】231号 |  |  |
| 14 | 关于河源电厂一期工程2X600MW机组烟气超净排放技改工程建设项目环境影响报告表的批复 | 河源市环境保护局 | 2015年7月7日 | 河环建【2015】52号 |  |  |

五、环境保护行政许可情况：

排污许可证，发证部门：河源市环保局，排污许可证编号：914416007178809225，发证日期：2017年6月9日，有效期：2020年6月8日

六、突发环境事件应急预案：

1、编制单位：深能合和电力（河源）有限公司

2、编制时间：2015年11月

3、备案部门：河源市环境保护局

4、备案时间：2015年12月

七、自行监测方案：

深能合和电力（河源）有限公司

自行监测方案

方案编号：AWC015

2016年4月20日

1、企业基本情况

企业名称：深能合和电力（河源）有限公司

法人代表：徐同彪

所属行业：火力发电

生产周期：全年、24小时

地址：广东省河源市源城区埔前镇双头村

联系人：孙鹏

联系电话：TEL:0762-3427918/FAX:07623427921

电子邮箱：sunpeng115119@sina.com

主要生产流程：火车来煤经封闭输煤栈桥送到磨煤机磨成煤粉送入锅炉炉膛内燃烧，加热水变成高温高压蒸汽推动汽轮机做功,带动发电机发电，电能经升压后送到电网。

燃烧废气经过选择性催化还原（SCR）、高效静电除尘器、石灰石-石膏湿法脱硫系统（FGD）及湿式电除尘器处理后，经210米烟囱达标排放。

目前2号机组超净排放技术改造已完成，包括脱硫提效、低氮燃烧器改造、增设湿式电除尘器、MGGH等，1号机组计划于2016-2017年完成，届时两台机组排放都将达到燃气锅炉排放标准。

废气处理流程及排放去向：见图1。

图1：废气处理流程图及排放去向

2、监测内容

2.1 监测点位布设

全公司/全厂污染源监测点位、监测因子及监测频次见表1，全厂平面布置及监测点位分布图（含周边情况及环境质量）见图2。

表1 全厂污染源点位布设

| 污染源类型 | 排污口编号 | 排污口位置 | 监测因子 | 监测方式 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | FQ-00056 | 1号烟囱◎ | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 | 自动监测 | 连续 | 另外，每季度委托第三方机构手工监测 |
| 废水 | WS- | 没有排放口 |  |  |  |  |
| 厂界噪声 | ▲1# | 厂界西侧 | 噪声 | 手工监测 | 每季度一次 | 排污口编号为厂界噪声监测点位 |
|  | ▲2# | 厂界东北侧 | 噪声 | 手工监测 |  |  |
|  | ▲3# | 厂界东侧 | 噪声 | 手工监测 |  |  |
|  | ▲4# | 厂界南侧 | 噪声 | 手工监测 |  |  |
|  | ▲5# | 厂界西南侧 | 噪声 | 手工监测 |  |  |
| 周边环境质量 | ★I# | 厂东北 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、铅及其化合物 | 手工监测 | 每季度一次 | 委托第三方机构监测 |
|  | ★II# | 厂北 |  |  |  |  |
|  | ★III# | 厂西北 |  |  |  |  |

监测方式是指1、“自动监测”；2、 “手工监测”；3、“手工监测与自动监测相结合”。

监测频次是指1、每—小时一次；2、每天一次；3、每月一次；4、每季一次；5每年一次等。

图2： 电厂平面布置图、厂区及周边环境质量监测点位分布图

2.2 监测时间及工况记录

（1）在烟囱70米平台装有烟气自动在线监测系统（简称CEMS），实现了24小时对燃烧废气连续监测。监测数据实时上传至河源市环境自动监测系统、省环保厅信息中心。

（2）各废水处理设施均安装了在线自动监测仪表，主要有PH值、浊度、温度等。电厂化验中心可以开展对废水水质的常规手工监测。

（3）委托了广州市中加环境检测技术有限公司每季度来电厂进行污染源监测，并由其提供监测报告。

（4）河源市环境监测站每季度来电厂进行监督性比对监测。

2.3 监测分析方法、依据和仪器

监测分析方法、依据及仪器见表2。

表2  监测分析方法、依据和仪器

| 监测因子 | 监测分析方法 | 方法来源 | 检出限 | 监测仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 名称 | 型号 |
| 废水 | PH值 | 玻璃电极法 | GB/T6920-1986 | -- | pH计 | PB-10型 |
|  | 悬浮物 | 重量法 | GB/T11901-1989 | 4 | 电子分析天平 | HM-200型 |
|  | 化学需氧量 | 重铬酸钾法 | GB/T11914-1989 | 10 | — | — |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ535-2009 | 0.025 | 分光光度计 | 723型 |
|  | 总氮 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ636-2012 | 0.05 | 紫外可见分光光度计 | UV-2100型 |
|  | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB/T11893-1989 | 0.01 | 分光光度计 | 723型 |
|  | 动植物油 | 红外分光光度法 | HJ637-2012 | 0.04 | 红外分光测油仪 | JDS—106A型 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 亚甲蓝分光光度法 | GB/T7494-1989 | 0.05 | 分光光度计 | 723型 |
| 废气 | 烟尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | GB/T16157-1996 | 5 | 自动烟尘（气）测试仪 | 3012H型 |
|  | 二氧化硫 | 定电位电解法 | HJ/T56-2000 | 15 | 多功能烟气综合分析仪 | Testo350XL型 |
|  | 氮氧化物 | 定电位电解法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版） | 1.34 | 多功能烟气综合分析仪 | Testo350XL型 |
|  | 铅及其化合物 | 原子吸收分光光度法 | HJ538-2009 | 0.013 | 原子吸收光度计 | WFX-210型 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB 12348-2008 | -- | 噪声统计分析仪 | AWA6218A |
| 环境 空气 | 颗粒物 | 重量法 | GB/T15432-1995 | 0.001 | 电子分析天平 | HM-200型 |
|  | 二氧化硫 | 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ482-2009 | 0.007 | 分光光度计 | 723型 |
|  | 氮氧化物 | 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ479-2009 | 0.015 | 分光光度计 | 723型 |
|  | 铅及其化合物 | 原子吸收分光光度法 | HJ538-2009 | 0.005 | 原子吸收光度计 | WFX-210型 |
| 原煤 | 含硫量 | 煤中全硫的测定方法 | GB/T214-2007 | -- | 一体化定硫仪 | YX-DL |

备注：上表中所有项目均为河源市环境监测站服务范围。

2.4 监测质量保证措施

（1）化验中心手工监测：

I.设置有专用环保实验室，具有完善的试验条件。

II.对废水PH、浊度、COD等可以进行手工取样和检测。

III.实验室有四名以上持有省级以上水及废水监测资格证的实验室人员。

IV.按照环保部及火电行业规范制定了电厂环境保护技术细则，健全了环境监测工作和质量管理制度。

V.符合环境保护主管部门规定的其他条件。

（2）废气和废水自动监测：

I.按照环境监测技术规范和自动监控技术规范的要求安装自动监测设备，与环境保护主管部门联网，并通过了环境保护主管部门验收。

II.有两名以上持有省级环境保护主管部门颁发的污染源自动监测数据有效性审核培训证书的人员，对自动监测设备进行日常运行维护；另外，还委托了深圳市新环工程设备有限公司负责全厂废气处理设施自动在线监测系统的运行和维护（该公司及维护人员具有环境保护相关资质）。

III.制定有健全的自动监测设备运行管理工作和质量管理制度。

IV. 符合环境保护主管部门规定的其他条件。

（3）电厂每年均委托广州市中加环境检测技术有限公司负责电厂环境监测，每季度一次。河源市环境监测站来电厂进行监督性比对监测，每季度一次。

（4）监测过程严格按各项污染物监测方法和其他有关技术规范进行。

（5）监测所用计量仪器均应经过计量部门检定合格并在有效期内使用。

（6）废气采样分析系统在采样前进行气路检查、流量校准，确保整个采样过程中分析系统的气密性和计量准确性；烟气采样仪、大气采样器、烟尘采样仪在进入现场前对采样器流量进行校核；烟气分析仪应在使用前后用标准气体进行校检。

（7）水样采集不少于10％的平行样；实验室分析过程加不少于10％的平行样；对可以得到标准样品或质量控制样品的项目，在分析的同时做10％质控样品分析；对无标准样品或质控样品的项目，且可进行加标回收测试的，在分析的同时做10％加标回收样品分析。

（8）噪声测量前后用标准声源对声级计进行了校准，测量前后仪器的示值偏差值应小于0.5dB。

3、执行标准

各污染因子排放标准限值见表3。

表3 各污染因子排放标准限值

| 污染物类别 | 监测点位 | 污染因子 | 执行标准 | 标准限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 1号烟囱 | 烟尘 | 火电厂大气污染物排放标准（GB13223-2011） 广东省火电厂大气污染物排放标准（DB44/612-2009） | 30 | mg/Nm3 |
|  |  | 二氧化硫 |  | 200 |  |
|  |  | 氮氧化物 |  | 100 |  |
|  |  | 汞及其化合物* | 火电厂大气污染物排放标准（GB13223-2011） | 0.03 |  |
| 废水 | 无废水排放口 |  |  |  |  |
| 厂界噪声 | 厂界西侧 | 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008第3类） | 白天不大于65；夜间不大于55 | dB(A) |
|  | 厂界东北侧 |  |  |  |  |
|  | 厂界东侧 |  |  |  |  |
|  | 厂界南侧 |  |  |  |  |
|  | 厂界西南侧 |  |  |  |  |
| 环境空气 | 厂东北、厂北、厂西北 | 颗粒物 | 广东省大气污染物排放限值（DB44/27-2001） | 1.0 | mg/Nm3 |
|  |  | 二氧化硫 |  | 0.40 |  |
|  |  | 氮氧化物 |  | 0.12 |  |
|  |  | 铅及其化合物 |  | 0.0060 |  |

4、监测结果的公开

4.1 监测结果的公开时限

（1）烟囱总排口自动在线监测数据实时上传至河源市环境自动监测平台http://218.16.150.243:8080/jce/index.html、省环保厅信息中心http://www-app.gdepb.gov.cn/DirectConnect/。

（2）委托广州市中加环境检测技术有限公司完成的监测在收到监测报告后下月初上传至广东省污染物总量减排信息系统。

4.2 监测结果的公开方式

（1）省市级环境保护主管部门网站：河源市环境自动监测系统、广东省环保厅信息中心

（2）深圳能源集团公司网站。

5、制定本监测方案的依据

5.1关于国控企业开展自行监测及信息公开的通知-河环[2013]320号

5.2关于印发2013年广东省主要污染物总量减排监测体系建设工作计划-粤环[2013]72号

5.3关于印发《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》和《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法（试行）》的通知-环发[2013]81号

6、监测方案的实施

本监测方案于2015年12月10日开始执行。

# Text boxes

烟囱◎

★I#

★III#

液氨站

图示：◎为厂区废气排放监测点；▲为厂界噪声监测点；★为周边环境质量监测点

★II#

▲5#

▲4#

▲3#

▲2#

▲1#