# 政府采购

# 招 标 文 件

# 招标项目编号：HC2013公22

# 采购计划编号：13A0815

# 采购项目名称：重庆市合川区农产品质量安全监督检   验检测站实验室设备采购公开招标

# 采购人：重庆市合川区农产品质量安全监督检验检测站

# 采购机构：合川区公共资源综合交易中心

二〇一三年十月

目   录

第一篇	投标邀请书	- 3 -

一、招标项目内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、投标人资格要求	- 3 -

四、投标、开标有关说明	- 3 -

五、投标保证金	- 3 -

六、投标有关规定	- 4 -

七、联系方式	- 4 -

第二篇  项目技术规格、数量及质量要求	- 5 -

一、招标项目一览表	- 5 -

二、招标项目技术需求	- 5 -

三、附件、图纸及包装要求	- 30 -

第三篇  项目商务要求	- 30 -

一、实施（交货）时间、地点及验收方式	- 31 -

二、报价要求	- 31 -

三、质量保证及售后服务	- 31 -

四、付款方式（根据具体情况选择付款方式）	- 32 -

五、知识产权	- 32 -

六、培训	- 32 -

七、其他	- 32 -

第四篇  评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款	- 34 -

一、评标方法	- 34 -

二、评标标准	- 35 -

三、无效投标条款	- 37 -

四、废标条款	- 38 -

第五篇  投标人须知	- 39 -

一、投标人	- 39 -

二、招标文件	- 39 -

三、投标文件	- 39 -

四、开标	- 41 -

五、评标	- 41 -

六、定标	- 41 -

七、中标通知书	- 42 -

八、关于质疑和投诉	- 42 -

九、签订合同	- 43 -

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）	- 44 -

一、合同主要条款	- 44 -

二、政府采购购销合同（格式）	- 47 -

第七篇  投标文件格式	- 49 -

一、经济文件	- 28 -

二、资格文件	- 36 -

三、商务文件	- 42 -

四、技术文件	- 45 -

五、其他	- 46 -

# 投标邀请书

合川区公共资源综合交易中心按照重庆市合川区财政局下达的采购计划，对重庆市合川区农产品质量安全监督检验检测站实验室设备采购进行公开招标，欢迎有资格的供应商参加投标。

## 一、招标项目内容

| 名称 | 最高限价 （元） | 投标保证金 （元） |
| --- | --- | --- |
| 实验室设备 | 1854000 | 20000 |

## 二、资金来源

财政支付，资金已到位。

## 三、投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）特定资格条件

1、投标供应商的注册资金应在100万元以上。

2、投标供应商必须具有实验室设备或仪器仪表生产或经营范围，并出具证明材料。

3、投标供应商须具有所有原装进口产品的原生产厂商出具的授权书。

4、投标供应商须具有原子荧光光度计、紫外可见分光光度计、纯水/超纯水系统的原生厂厂商出具的授权书。

## 四、投标、开标有关说明

（一）招标文件的获取：供应商自行在重庆市政府采购网和重庆市合川区公共资源交易网上下载。

（二）招标文件售价：人民币500元（售后不退），在投标报名时收取。（供应商为微型企业的，免费提供招标文件）。

（三）投标地点： 合川区公共资源综合交易中心大厅

（四）投标开始时间：2013年12月17日北京时间9: 30

（五）投标截止时间：2013年12月17日北京时间10:00

（六）开标时间：2013年12月17日北京时间10:00

（七）开标地点：合川区公共资源综合交易中心开标室

## 五、投标保证金

（一）缴纳投标保证金方式

投标保证金以现场刷卡方式缴纳。现场刷卡必须是投标人法定代表人或法人授权代表，出具投标人银行基本帐户开户许可证复印件并加盖投标单位鲜章。在重庆市合川区公共资源综合交易中心大厅窗口处POS机上刷卡（银联卡）交纳。

（二）保证金退还方式

未中标供应商的投标保证金在《中标通知书》发出后五个工作日内无息退还；中标供应商的投标保证金自动转为合同履约保证金，合同履约完毕后七个工作日内无息退还。

电话：（023）42757282

## 六、投标有关规定

1、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物招标中同时投标。

2、一个制造商对同一品牌同一规格型号的货物，仅能委托一个代理商参加该项目的投标，否则投标无效。

3、同一货物，制造商参与投标的，不得再委托代理商参与投标。

4、本招标项目所有补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）和重庆市合川区公共资源交易网（http://www.cqhcjy.com/）上发布，请各投标人注意下载，并按补遗文件要求将补遗文件回执传真至（023）-42757303。如投标人无补遗文件回执，采购机构视同投标人已收到本招标项目补遗文件。

5、超过投标截止时间、不按本招标文件规定密封的投标,或不按招标文件规定提交有效足额投标保证金的投标，恕不接受。

6、投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

## 七、联系方式

（一）采购机构： 合川区公共资源综合交易中心

联系人： 谭璐、熊川

电  话：15723145822

地  址： 合川区希尔安大道225号

（二）采购人：重庆市合川区农产品质量安全监督检验检测站

联系人：黄才洪

电  话：023-42701622

# 第二篇  项目技术规格、数量及质量要求

## 一、招标项目一览表

| 货物名称（类别） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验室设备 | 批 | 1 |  |

## 二、招标项目技术需求

（一）设备清单

| 序号 | 设备名 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效液相色谱仪 | 1 | 台 |
| 2 | 气相色谱仪 | 1 | 台 |
| 3 | 原子吸收分光光度计 | 1 | 台 |
| 4 | 原子荧光光度计 | 1 | 台 |
| 5 | 紫外可见分光光度计 | 1 | 台 |
| 6 | 荧光增白剂检测仪 | 1 | 台 |
| 7 | 电热恒温培养箱 | 1 | 台 |
| 8 | 离心机 | 1 | 台 |
| 9 | 电子恒温水浴锅 | 1 | 台 |
| 10 | 电热真空干燥箱 | 1 | 台 |
| 11 | 电热鼓风干燥箱 | 1 | 台 |
| 12 | 定时电动搅拌器 | 1 | 台 |
| 13 | 旋转蒸发仪 | 1 | 台 |
| 14 | 循环水冷却器 | 1 | 台 |
| 15 | 数控固相萃取仪 | 1 | 台 |
| 16 | 实验箱式电阻炉 | 1 | 台 |
| 17 | 数字式酸度计 | 1 | 台 |
| 18 | 智能型电导率仪 | 1 | 台 |
| 19 | 微控数显电热板 | 1 | 台 |
| 20 | 无油真空泵 | 1 | 台 |
| 21 | 冷藏柜 | 1 | 台 |
| 22 | 冷柜 | 1 | 台 |
| 23 | 微型混合仪 | 1 | 台 |
| 24 | 土壤粉碎机 | 1 | 台 |
| 25 | 样品筛 | 1 | 套 |
| 26 | 氮吹仪 | 1 | 台 |
| 27 | 恒温振荡器 | 1 | 台 |
| 28 | 定氮仪 | 1 | 台 |
| 29 | 组织匀浆机 | 1 | 台 |
| 30 | 超声波清洗器 | 1 | 台 |
| 31 | 生物显微镜 | 1 | 台 |
| 32 | 电子分析天平 | 1 | 台 |
| 33 | 电子分析天平 | 1 | 台 |
| 34 | 电子分析天平 | 1 | 台 |
| 35 | 电子分析天平 | 1 | 台 |
| 36 | 冰箱 | 1 | 台 |
| 37 | 纯水/超纯水系统 | 1 | 台 |
| 38 | 高压消毒灭菌锅 | 1 | 台 |
| 39 | 标准采样设备 | 1 | 套 |
| 40 | GPS卫星定位仪 | 1 | 台 |
| 41 | 台式电脑 | 3 | 台 |
| 42 | 笔记本电脑 | 1 | 台 |
| 43 | 数码摄像机 | 1 | 台 |
| 44 | 复印机 | 1 | 台 |
| 45 | 其他实验室辅助小型仪器 | 1 | 批 |

（二）设备详细参数要求

1、高效液相色谱仪

（1）四元泵系统：

★(1.1)双柱塞正压吸入式恒流泵，吸液过程在正压下进行，避免负压吸入空气，泵内不易产生气泡，可进行恒容.梯度操作，流量可编程。自动溶剂压缩性补偿功能，当溶剂压缩性改变时，系统将立即发生作用并自动予以调整。

（1.2）流量范围：0.01～10 ml/min

(1.3)流速准确度：所选流量的 <±1%

(1.4)流速精度：所选流量的 <±0.1%

★ (1.5)泵头最高耐压：大于6000 psi，(0.01～10 ml/min)全流量范围

(1.6) 梯度混合范围：0-100%

(1.7)梯度混合准确度：<±0.5%（绝对值）

(1.8)梯度混合精度：<±0.2% （绝对值）

(2) 紫外/可见检测器

（2.1）光源：氘灯（190-360nm）,钨灯（360-700nm)

（2.2）光学系统：双光束

★（2.3）波长范围：190-700nm

★（2.4）带宽：<6nm

（2.5）波长准确度：±1nm

（2.6）灵敏度范围：0.0005-3.000AUFS

（2.7）噪声：<±0.75×10-5AU

（2.8）漂移：<1×10-4Au/h

（3）荧光检测器

（3.1）激发波长范围   200-850nm，零阶自选

★（3.2）发射波长 250-900nm

（3.3）灵敏度   对水的拉曼谱线，信/噪比＞700:1

（3.4）波长编程阶数：最多100阶

（3.5） 柱后衍生系统

（3.5.1）流量准确度：＜±1%μl/min

（3.5.2）流量范围：0.001-10.00ml/min

（3.5.3）最大允许误差：±0.25（0.1-10ml/min）

★（3.5.4）压力范围：0-6000psi(配有高低压保护功能，可任意设置)

（3.5.5）梯度程序：可编辑30个程序方法

（4）柱温箱

（4.1）柱容量：3根4.6x300mm色谱柱

（4.2）温度范围：室温以上5°C－90°C

（4.3）温度准确度：1°C

（4.4）控温精度：0.2°C

（4.5）系统检测到泄漏后可以安全停机。

（5）自动进样器

★（5.1）自动进样器：具有100位样品盘，具有氨基酸自动衍生功能，进样针在xyz轴方向可以自由移动。

（5.2）样品交叉污染：针管内外部同时清洗确保交叉污染降低到最小程度（小于0.01％）

★（5.3）进样量范围：0.1～2400ul

（5.4）精确度：峰面积的标准偏差小于0.3%

（5.5）最快进样循环：8秒

（6）工作站软件：

（6.1）以WINDOWS XP为操作系统，工作站软件可同时控制色谱仪，并进行数据采集和处理，并可控制LC.GC，可采集各仪器供应商所提供色谱仪的数据信号并进行数据处理。可根据用户不同要求作出各自工作报告。可汇标准物的RSD.样品的平均值.色谱图等为一体，以多种格式满足各种要求。内嵌微软SQL Server 数据库。

仪器配置：

| 1.液相色谱仪主机（原装进口） | 1台 |
| --- | --- |
| 2.四元梯度泵（原装进口） | 1个 |
| 3.紫外可见光检测器（原装进口） | 1个 |
| 4.柱温箱（原装进口） | 1个 |
| 5.五通道在线真空脱气装置（原装进口） | 1套 |
| 6.溶剂管理系统（原装进口） | 1套 |
| 7.自动进样器（原装进口） | 1个 |
| 8.微升进样针（原装进口） | 1个 |
| 9.中文色谱工作软件、数据传输接口（原装进口） | 1套 |
| 10.25cmC18色谱柱（原装进口） | 2根 |
| 11.保护柱及柱套（原装进口） | 1套 |
| 12.溶剂过滤头（原装进口） | 1包 |
| 13.Peek管，管件（原装进口） | 1套 |
| 14.不锈钢管，管件（原装进口） | 1套 |
| 15.荧光检测器（原装进口） | 1套 |
| 16.柱后衍生系统 | 1套 |
| 17.品牌电脑及A4激光打印机 | 1套 |
| 18.样品瓶（原装进口） | 400个 |

2、气相色谱仪

（1）气相色谱仪配FPD/ECD检测器及毛细进样口，检测器可选择安装FID、TCD、NPD、FPD、ECD、PID、ELCD；主机可连接相同品牌的质谱仪、顶空自动进样器、热脱附自动进样器等。

（2）柱箱：

（2.1）柱箱体积：不低于10500cm³

（2.2）温度范围：室温以上10°C至450°C；增加低温附件，温度范围可扩展至1－99°C到450°C

（2.3）柱箱过热保护：最高使用温度：450°C

（2.4）柱箱初始温度：－99°C 至450°C，最小增加值1°C

（2.5）初始时间：0~999分，最小增加值 0. 1分钟

（2.6）平台时间：0~999分，最小增加值0.1分

（2.7）柱箱最终温度： －99°C 至450 °C，最小增加值1°C

（2.8）加热时间：2.0分钟内，可从50°C加热至250°C

（2.9）冷却时间：250°C至50°C：不大于5分钟

（3）进样口

（3.1）温度范围：室温～450℃(1℃增量)

（4）检测器

（4.1）温度范围	室温～450℃( ECD.FPD)

（4.2）检出限及线性范围

（4.3）ECD检测限：≤0.5×10-15g/mL全氯乙烯、线性范围≥104

（4.4）FPD 检测限：≤1.0×10-11g S/s，选择性104（S/C）

≤1.0×10-12g P/s，选择性105（S/C）

（5）自动进样器

★（5.1）100位以上高度智能化设计内置式的自动进样器，减少占用空间和降低能耗。自动进样器 内置在气相色谱仪内，不占空间

★（5.2）同一进样器不移动位置，可分别对两个进样口进样，待机状态不占进样口，方便手动进样预洗针功能；

（5.3）可在色谱仪待机之前完成洗针和取样，缩短分析的循环时间，提高分析通量。

（6）控制系统：

★（6.1）触摸式彩色液晶屏操作界面：全部取消气相色谱仪主机上的按钮，将检测器.进样口.柱温箱全部以彩色图标显示，消除操作者的语言障碍。整个彩屏可分别显示检测器.进样口.柱温箱的设置和实际工作状态，温度梯度和检测结果以图表方式显示，方便色谱仪操作和方法优化；彩屏可实时显示检测器的信号输出，直观了解分析状态。操作面板带色谱柱流量计算功能，方便色谱柱更换后的方法优化。操作软件可随时更新 。

（6.2）工作站软件：基于Windows XP工作环境下的工作站软件可同时控制四台气相色谱仪，并进行数据采集和处理，可存储原始文件.方法文件.结果文件，满足ISO9001质量认证体系。具有完整的IQ/CQ认证和服务，ECD 检测器带PPC  通过压力调节阀控载气压力，经过传感器将压力显示在仪器用户界面的屏幕上。

配置要求：

| 1.气相色谱主机（原装进口） | 1台 |
| --- | --- |
| 2.ECD检测器（原装进口） | 1套 |
| 3.FPD检测器（原装进口） | 1套 |
| 4.毛细管分流/不分流进样口（原装进口） | 2套 |
| 5.色谱自动进样器（原装进口） | 1套 |
| 6.色谱操作软件及数据接口（原装进口） | 1套 |
| 7.有机磷分析色谱柱，有机氯分析色谱柱各1支（原装进口） | 共2支 |
| 8.中文色谱工作站（原装进口） | 1台 |
| 9.品牌电脑及A4激光打印机 | 1套 |
| 10.样品瓶（原装进口） | 400个 |
| 11. 高纯氮气、氢气、空气（包含减压阀和钢瓶） | 各1套 |

3、原子吸收分光光度计

（1）仪器性能

（1.1）能按国家标准分析方法定量测定农产品、食品、作物、土壤中Cd、Pb、Fe、Zn等（常量、微量或痕量）金属元素。

（1.2）仪器具有全套安全连锁系统。自动监控燃烧头类型、喷雾器系统、排液系统、燃烧系统、压力系统、温度系统、电系统，当任意部分出现异常或断电时自动连锁和关火。

（2）主要技术要求

（2.1）光学系统

（2.1.1）火焰法是双光束

（2.1.2）波长范围：184 – 900 nm。

★（2.1.3）光栅密度：1800 条/毫米。

★（2.1.4）闪耀波长：236nm和597nm

（2.1.5）光栅面积：64 × 72mm。

★（2.1.6）光谱通带：0.2-2.0 nm，马达狭缝驱动自动狭缝选择（包括高和低高度自动选择）。

（2.2）光源系统

（2.2.1）8灯系统：全自动8灯灯架

（2.2.2）灯位置优化：全自动调节。

（2.2.3）灯电流设置：计算机全自动控制。

（2.2.4）灯电流范围：0–40 mA。

★（2.3）检测器

采用带低噪声CMOS电荷放大器的固体检测器。

（2.4）石墨炉原子化器

（2.4.1）石墨炉类型：纵向加热石墨炉

（2.4.2）温度范围：室温到3000℃，增量10℃。

（2.4.3）最大气体流量：<0.7升/分。

（2.4.4）石墨炉打开和关闭：由软件指令气动式操作

（2.4.5）石墨炉位置优化：由计算机自动控制

（2.4.6）实际温度控制（TTC）：自动功率补偿，原子化温度不受电压和石墨管电阻变化影响，温度保持稳定。

（2.4.7）石墨炉加热电流：直流电。

（2.4.8）自动基线漂移校正（BOC）：测量前自动零点校正，长时间测定基线稳定

★（2.4.9）背景校正：石墨炉测定采用内置的连续光源双光束的高强度氘灯校正系统进行背景校正。

（2.4.10）最低检出限(20ul进样量)：

Pb：1.5pg，Cd：0.4pg，Cu：1.3pg，Fe：0.1pg，Mn：0.6pg

（2.5）火焰原子化器

（2.5.1）气体控制：全计算机控制的燃气和助燃气监控。

（2.5.2）安全功能：安全联锁装置与燃烧头，雾化器/端盖，排液系统，废液桶液面高度，气体流量等联锁。

（2.5.3）燃烧系统：预混燃烧器可通过软件控制驱动装置自动换入样品室。

（2.5.4）预混合室：高强度的惰性预混合室，可同时检测水溶液和有机溶液。

（2.5.5）雾化器：Pt/Ir合金毛细管与四氟乙烯喷嘴雾化器或可调节的耐腐蚀雾化器（由PEEK 材料制造）

（2.5.6）灵敏度：5ppm Cu吸光度≥0.7A；检出限≤0.006mg/L。

（2.6）石墨炉自动进样器

★（2.6.1）样品数目：88和148

（2.6.2）进样体积：1 到99微升，增量1微升。

（2.6.3）进样精度：20微升进样的RSD：≤0.5%。

配置：

| 1.原子吸收光谱仪主机，含火焰+石墨炉+石墨炉自动进样器（原装进口） | 1套 |
| --- | --- |
| 2.原子吸收仪中文软件（原装进口） | 1套 |
| 3.无油静音空压机 | 1台 |
| 4.空气过滤器及连接管 | 1套 |
| 5.冷却循环水装置 | 1套 |
| 6.高密石墨管（原装进口） | 10只 |
| 7.热解石墨管（原装进口） | 10只 |
| 8.石墨锥（原装进口） | 2对 |
| 9.进样毛细管（原装进口） | 6米 |
| 10.自动进样器样品杯（原装进口） | 1000个 |
| 11.空心阴极灯 | 10支 |
| 12.品牌电脑及打印机 | 1套 |
| 13.高纯氩气、高纯乙炔（包含减压阀和钢瓶） | 各1套 |

4、原子荧光光度计

（1）用途

用于样品中As、Sb、Bi、Hg、Se、Te、Sn、Ge、Pb、Zn、Cd等元素的痕量分析。

（2）系统配置要求

（2.1）仪器类型：全自动原子荧光光度计

（2.2）配置内容

（2.1.1）原子荧光光度计（1套）

★（2.1.2）自动进样器：单样品盘80位极坐标式自动进样器

（2.1.3）特制空心阴极灯（砷灯、汞灯各一支）

★（2.1.4）具备氢化物发生原子荧光测量尾气中有害元素的捕集阱装置（提供相关证明文件）

（2.1.5）中文软件操作系统

（2.1.1）计算机：品牌商务计算机

（2.1.7）打印机：品牌打印机

（3）技术性能指标要求

★（3.1）光源：采用集束脉冲控制方式。（提供相关证明文件）

（3.2）光学系统：短焦距透镜聚光，无色散全密闭避光调光系统

★（3.3）进样系统：全自动间歇泵进样系统（提供相关证明文件）

★（3.4）具备新型化学气相发生气液分离装置（提供相关证明文件）

★（3.5）采用了新型除水蒸气装置。（提供相关证明文件）

（3.6）原子化器：屏蔽式低温点火石英原子化器

（3.7）气路保护系统：具有计算机自动控制气路，开机气路自检，气路自动保护.自动报警     功能。

★（3.8）具备氢化物发生原子荧光测量尾气中有害元素的捕集阱装置（提供相关证明文件）

★（3.9）独特的可升级功能模块：

（a）具备成熟的形态分析技术，配形态分析部件和操作系统，即可进行，AS,Se,Hg，sb等元素的形态分析，且能做As.Se 和 As.Sb的形态同测，并提供无偿技术支持。（提供全国100家形态分析客户名录）

（b）配置专用气态汞检测装置，可实现空气中超痕量汞的检测。

（c）具备成熟的固体直接进样测量Hg，Cd技术，升级后可进行Hg,Cd的固体直接进样分析测试（提供相关证明文件）

（3.10）标准的RS-232/485通讯

（3.11）采用Windows98/Me/2000/XP的中文窗口操作软件，可实现自动系统诊断.自动样品测量.标准曲线法测量，多种报告格式，并备存专家帮助系统

（3.12）检出限（DL）As.Hg.Sb.Bi.Se.Sn等元素≤0.01µg/L；冷原子测Hg≤0.001µg/L；Cd≤0.001µg/L

（3.13）测量精度 RSD≤1.0%

（3.14）线性范围：大于三个数量级

配置：

1.原子荧光光度计仪器主机

2.80位极坐标自动进样器

3.样品反应系统备件：

4.专用编码空心阴极灯（As、Hg各一支）

5.密闭式石英炉原子化器

6.二级气液分离器

7.原子荧光有害元素捕集阱

8.烟囱

9.石英炉芯

10.点火炉丝

11.调光器

12.电源保险丝

13.电源线

14.接口电缆

15.专用安装工具

16.系统操作软件光盘

17.仪器使用说明书

18.软件操作手册

19.原子荧光应用手册

20.电脑

21.打印机

22.高纯氩气、高纯乙炔（包含减压阀和钢瓶）

5、紫外可见分光光度计

（1）功能：

（1.1）大屏幕LCD，图谱显示

（1.2）光度测量：定波长测试透过率.吸光度和系数吸光度测量。

（1.3）光谱扫描：扫描速度可选，扫描间隔可选（0.1.0.5.1.2.5nm），峰/谷自动检测，图谱缩放等功能。

（1.4）定量测定：单波长法，1-3阶线性标准曲线拟合，最多可建立9个标样点的标准曲线。

动力学测量

（1.5）（时间扫描）：对样品进行动力学测试，测试间隔时间可选，可保存近10000个测试数据点。

（2）特点

（2.1）持久的稳定性：双光束光学系统，电路系统，确保仪器长时间的稳定。

（2.2）超低的杂散光：先进的光学系统.低噪声的电路系统和优质的光学元器件保证仪器具有超低的杂散光，使高浓度样品测试更准确。

（2.3）显示及操作：人性化设计，主机能进行光谱扫描，大屏幕显示器显示数据.图形.曲线，更直观，用户操作简单方便。

（2.4）灯源更换简单方便：法兰盘座式氘灯结构，更换氘灯无需专用工具，免去换灯时光路调试步骤，使仪器调试.维护更加简单。

（2.5）丰富的可选附件：自动六联比色架等多种附件可供选择，仪器测量功能更加广泛。

具有USB接口：可选配UV-Solution3.0工作站软件，可进行多种测试（光谱扫描.导数光谱）等功能。

★（3）技术参数：

（3.1）光学系统：双光束

（3.2）光谱带宽：0.5、1、1.8、4nm

（3.3）波长范围：190～1100nm

（3.4）波长最大允许误差：±0.3nm

（3.5）波长重复性：≤0.2nm

（3.6）光度范围：T：0～200.00%T   A：-0.301～4.000Abs  C：0～9999

（3.7）透射比最大允许误差：±0.3%T

（3.8）透射比重复性：0.1%T

（3.9）杂散光：≤0.05%T(220nm.340nm处)

（3.10）基线平直度：±0.001A

（3.11）基线漂移：0.0005A/h (500nm处)

（3.12）噪声：100%(T)线噪声≤0.1%(T) 0%(T)线噪声≤0.05%(T)

（3.13）320×240大屏幕LCD(6英寸)

6、荧光增白剂检测仪

★（1）紫外光波长254nm、365nm两种，可自由转换选择

（2）暗箱式全封闭结构，带观察窗设计，观察窗配紫外滤光片

★（3）两种观察方式：彩色液晶显示观察和紫外滤光观察窗直接观察。

★（4）电子控制，高清读取，智能图像储存技术，可保存1000张以上图片。相机图像像素800万。

（5）USB2.0接口，可将图片输出到电脑。

（6）操作简单，无需专业人员。

（7）带有便携铝箱，方便携带。

（8）使用环境：0℃-40℃，湿度：＜90%。

（9）工作电源：220V±%

（10）仪器功耗：≤20W

7、电热恒温培养箱

★（1）控温范围：RT+5℃～65℃

（2）温度分辨率：0.1℃

（3）恒温波动度：±0.5℃

（4）工作环境温度：5℃～35℃

（5）容积：80L

8、离心机

★（1）最高转速：5000r/min

★（2）最大相对离心力：4390xg

（3）定时范围：0～99min

（4）电机：直流无刷，微机控制

（5）最短加/减速时间：20/25s

（6）电机：直流无刷电机

（7）电源：AC220V 50Hz 5A

（8）整机噪声：≤65dB(A)

（9）外形尺寸：450×520×370mm(L×W×H)

（10）重量：40kg

9、电热恒温水浴锅

（1）带定时功能键的数显微电脑温度控制。 
（2）采用不锈钢内胆，盖子均可任意移动。 
（3）超温声光报警系统。

★（4）孔数：双列6孔；

（5）数显控温，不锈钢内胆；

（6）控温范围：RT：+5℃～99℃；

★（7）工作室尺寸（mm）：500×310×110；

10、电热真空干燥箱

（1）电源电压：～220V±10V   50/60HZ
（2）输入功率：800W
（3）控温范围：室温+5～250℃
（4）温度分辨率：1℃
（5）温度波动度：±0.5℃
（6）达到真空度：133Pa
（7）容积：30L
（8）内胆尺寸(mm)：300×300×280
（9）外形尺寸(mm)：590×430×480
（10）载物托架：2块
（10）定时范围：0～999分钟

11、电热鼓风干燥箱

（1）控温范围：室温+5～300℃
（2）分辨率：1℃

（3）波动度：±1℃(100℃)
（4）均匀度：±1℃(100℃)
（5）输入功率：2100W
（6）内胆尺寸(mm)：550×500×550
（7）外形尺寸(mm)：840×630×735
（8）载物托架：3块
（9）定时范围：0～999分钟

12、定时电动搅拌器

（1）电    源：220V 50Hz

（2）定时范围：0～120分钟或常开

（3）搅拌转速：0～3000转/分钟（无级调速）

（4）电机功率：100W

（5）工作方式：连续

13、旋转蒸发仪

（1）主机：跷板式按键，快速自动升降，0-150毫米
（2）转速：电子无级调速，20-200转/分，功率40W
（3）加热锅：特氟隆复合锅，全封闭加热器，功率1.4KW
（4）温度范围：温度自动控制,，数字显示水温，室温-90度
（5）总功率：1.5KW，电压：-220V50HZ
（6）冷却器：立式，耐高温优质玻璃精致双回流一体化标准口冷凝管套接标准口收集瓶
（7）加料器：阀门式加料管套接四氟乙烯管

（8）密封圈：氟橡胶真空密封垫圈

标配：收集（圆底）瓶1L一个  旋转瓶1L/2L各一个

14、循环水冷却器

（1）真空度：0.098

（2）单头抽气量：10L/min

（3）流量：60L/min

（4）储水箱容积：10L

（5）抽气头数：2

（6）材质：主管道不锈钢

15、数控固相萃取仪

（1）每路独立的阀门控制经久耐用，操作更加方便
（2）防交叉污染，防雾化玻璃真空槽
（3）可配大容量采集器，快速浓缩干燥装置，可批量处理样品。

（4）可同时处理样品数12

16、实验箱式电阻炉

（1）数显控温，温控范围：室温～1000℃；

★（2）工作尺寸：300*200*120mm；

（3）工作电压：220V，额定功率：4KW；

十7、酸度计

（1）pH测量范围：-2～20.00

（2）pH分辨率： 0.01.

（3）pH精度：±0.01

（4）mV测量范围（mV）：±1999.0

（5）mV分辨率（mV）：1

（6）mV精度（mV）：±0.1

（7）校准点（最大）：3

（8）温度范围（℃）：-5.0～135.0

（9）分辨率（℃）：±0.1

（10）精度（℃）：±0.2

18、智能型电导率仪

（1）测量范围：

电导率：0.000μS/cm～199.9mS/cm；

电阻率：5.00Ω.cm～20.00MΩ.cm；

TDS：0.000 mg/L～99.9g/L；

盐度：(0.00～8.00)%；

（2）分辨率：

温度：0.1℃。

（3）基本误差

电导率：±0.5％(FS)；

电阻率：±0.5％(FS)；

TDS：±0.5％(FS)；

盐度：±0.1％；

温度: ±0.2℃。

（4）温度补偿范围：手动/自动( 0.0～40.0 ) ℃

（5）电源：电源适配器（9VDC,800mA，内正外负)；

19、微控数显电热板

（1）控温方式：PID(LCD)数显

（2）温度稳定度：±5℃

★（3）控温范围：室温-350℃

★（4）加热区域尺寸：400mm*600mm

20、无油真空泵

（1）真空压力：0-80KPa
（2）最大压力：＞150Kpa
（3）流量：25L/min
（4）功率：120VA
（5）电源：220V/50Hz

21、冷藏柜

（1）完善的声光报警系统(高温.低温.低电池.开门.过滤网堵塞.系统故障)，确保箱内物品存放安全；

★（2）采用中华100－1号"完全环保制冷工质

采用拥有中国自主知识产权的独特制冷回路和单级油润滑压缩机制冷技术

采用特有的二次发泡技术，有效防止隔热层的低温破坏，达到国际领先的保温效果

155mm超厚保温层，保温效果好；国际名牌高效压缩机；德国Ebm国际名牌风扇电机。

★（3）容积：≥300L

安全门锁，防止随意开启；旋转肋力把手，开启轻便(卧式为门体平衡铰链)；可调节层架式结构，便于物品存放；内外双层门设计，锁住冷气，保温效果好。

★（4）储藏温度：2℃-10℃

22、冷柜

★（1）容    积：≥110L

★（2）储存温度：-10～-25℃

（3）外形尺寸：549*1549*845(深*宽*高mm)

（4）材    料：柜体材料：优质结构钢板，经先进防腐磷化.喷涂工艺；

（5）内胆材料：防腐蚀轧花铝板；

（6）保温材料：无CFC聚氨酯发泡，加厚保温层；

（7）控温方式：高精度微电脑温度控制系统；采用微电脑精确控制器，数码温度显示，温度在-10～-25℃范围内自由设定；

（8）安全报警：具有高温报警.低温报警.传感器故障报警等声光报警功能；

（9）开机延时.停机间隔等保护功能，确保运行可靠；

（10）压 缩 机：采用国际名牌高效压缩机，节能静音，无氟环保制冷剂；

★（11）保 修 期：整机3年保修；终身维修和技术支持；

23、微型混合仪

（1）振荡方式：涡旋振荡

（2）振荡模式：点动或者连续

（3）振荡直径：4mm

（4）振荡速度：200-3000rpm可调，旋钮式振荡速度调节

（5）马达输入输出功率：12W/6W

（6）最大承载量：1.1Kg

（7）材质：PP外壳， 硅橡胶底座

（8）外形尺寸 (mm；WxDxH): 148x159x87

24、土壤粉碎机

（1）材质：不锈钢材料

（2）粉碎方式：旋转锤式粉碎

（3）进样尺寸：0.25-10mm

（4）出样粒度：0.25mm.1mm.2mm

（5）最大进样量：800g

（6）最大出样量：900g

（7）电源电压：220V

（8）转速设定：1200转/分.1300转/分.1400转/分

（9）时间设定：固定：60秒、120秒、300秒、600秒；非固定：0-9999秒

（10）外型尺寸：540×350×500（mm）

25、样品筛

（1）尼龙筛.带盖.底

（2）20目.40目.60目.80目.100目各2套

26、氮吹仪

★（1）氮吹仪要求双气路配置，可同时接氮气源和空气源，专用空气源配置，氮吹仪对专用空气源具有控制功能。

★（2）样品位：24位。

（3）均匀配气结构，保证各气路吹扫均匀。

★（4）无限旋转样品架，保证正面操作样品。

（5）加热方式：水浴。

（6）每支吹扫通路独立可调，一次性吹气针头，避免交叉污染。

（7）气体流量控制：0-12L/min。

27、电热恒温水浴锅

★（1）振荡频率：0~300 r/min

（2）额定功率：1600W

（3）振荡方式：往复振荡

（4）温控范围：室温+5℃~99.9℃

（5）旋转方式：往返

（6）采用微电脑温度和频率控制器，并带有定时和调速功能；
（7）箱体采用不锈钢材料便于清洁；
（8）夹具采用国内先进的弹簧万用夹具

28、定氮仪

（1）性能特点：
★（1.1）手动自动双模式任意切换
（1.2）碱液自动定量加注 
（1.3）硼酸吸收液自动定量加注
（1.4）可任意设置蒸馏时间，蒸馏结束自动报警
（1.5）自动清洗控制系统，实现智能化的蒸馏器清洗,使测量精度更高 
（1.6）完美的安全防护系统，可实现对蒸馏器及管路的超温超压的测量和保护 
（1.7）定氮管周边设施智能化设计，包含了对于安全的防护设计以及不在位提示功能
（1.8）智能化的冷却水控制系统可实现对冷却水的控制及检测 
★（1.9）紧急情况或者违规操作下，仪器自动中断运行。
（1.10）故障自动检测及声光报警系统智能化设计

★（1.11）通过CE认证

（2）技术参数：

（2.1）测量范围：0.1-240mgN(毫克氮)

（2.2）氮回收率优于99.5%

（2.3）测定样品重量：固体≤6g 液体≤16ml

（2.4）蒸馏速度：3~6 分钟/样品

（2.5）蒸馏时间：可任意设置(1小时内)

（2.6）冷却水消耗：1.5 L/min

★（2.7）操作模式：自动/手动双模式

（2.8）显示方式：5.1英寸液晶显示屏

（2.9）电源：AC220 VAC±10%  50HZ

（2.10）额定功率：1.3KW

（2.11）体积：400mm×385mm×735mm

29、组织匀浆机

（1）分散头采用316L不锈钢材质

（2）三重安全保护措施：过载保护、平稳启动、安全开关

（3）分散物料粘度可达10000cps

（4）最高线速度34.9m/s

30、超声波清洗器

（1）内槽尺寸：500×300×180mm；

★（2）容量：≥27L；

（3）超声频率：40KHZ；

（4）超声功率：500W；

（5）加热功率：1200W；

（6）温度范围：常温～80℃；

（7）时间范围：1～20min；

31、生物显微镜

（1）放大倍率：40～l000X

（2）光学系统：UCIS无限远色差独立校正光学系统；

★（3）机架：UB102i一体化机架，有扩展相衬.暗场.偏光等功能；

（4）目镜：高眼点，具有防霉功能；

平场大视场10ｘ高眼点目镜，视场18ｍｍ，高眼点出瞳孔距离21ｍｍ，屈光度可调。

★（5）物镜：无穷远平场消色差物镜（具有防霉功能）

4X/0.13 工作距离12.31mm

10X/0.30工作距离6.75mm

40X/0.70（带弹簧和缓冲装置）    超长工作距离0.76mm

100X/1.25(油.带弹簧和缓冲装置）     工作距离0.12mm；

（6）绞链式双目：无穷远，观察角度30°，双瞳距离52mm～74 mm，视度可调；

（7）物镜转换器：内定位四孔转换结构；

★（8）粗微调精确度：粗微调格值为0.001mm；

（9）粗微调焦装置：配有工作台上限位装置，14mm/转，最大行程20mm；

（10）载物台：142mm×135mm，带移动尺，移动范围76×52mm；

★（11）聚光镜：阿贝聚光镜，NA1.25；

（11.1）聚光镜孔径光阑配备物镜色圈相同的标记；

（11.2）聚光镜托架配备聚光镜中心调节装置；聚光镜配相衬插孔；

（11.3）双齿条手轮式聚光镜升降系统；

（12）照明系统：内使用大孔径，内置电照明220V，卤素灯6V/20W，亮度可连续调节；

★（13）散热系统：独立散热系统，持续24小时不会烫手；

32、电子天平

- 防静电涂层玻璃防风罩能有效地屏蔽外界静电荷的干扰。

- 四级防震，

- 全自动内校

- ★五面玻璃防风罩，视野清晰。

- 动态温度补偿，

- 全自动故障诊断.

- 超载保护

- 计算因子

- ★密度直读．

（10）应用程序：计数、动物称重、百分比称量、净重求和、单位转换，合计，计算（乘除）

（11）前置式水平仪．

（12）★超级双杠杆单体传感器．

（13）40MHz高速微处理器MC1，测量结果快。

（14）最新SMT技术，线路集成度更高。

（15）内置RS232接口，符合GLP标准。

（16）下部吊钩，满足大体积称量。

（17）左右除皮键，满足不同使用习惯。

（18）★技术参数：

（18.1）量程：220 g

（18.2）可读性：0.1 mg

（18.3）称盘尺寸：Ф90 mm

（18.4）重复性（≤±mg）：0.1

（18.5）线性（≤±mg）：0.2

33、电子天平

（1）量程：200 g

（2）可读性：1 mg

（3）称盘尺寸：Ф90 mm

（4）重复性（≤±mg）：1

（5）线性（≤±mg）：2

34、电子天平

（1）量程：200 g

（2）可读性：0.01 g

（3）称盘尺寸：Ф90 mm

（4）重复性（≤±g）：0.01

（5）线性（≤±g）：0.02

35、电子天平

（1）量程：2000 g

（2）可读性：0.1 g

（3）线性（≤±g）：0.2

（4）重复性（≤±g）：0.1

36、冰箱

（1）箱门结构：双开门

（2）冷藏室容积：≥140L

（3）制冷方式：直冷

（4）冷冻室容积：≥70L

37、纯水/超纯水系统

（1）进水要求：城市自来水总溶解性固形物TDS＜200ppm,水压0.10—0.40MPa，水温5－45℃

（2）电源及功率：AC220V/50Hz，30W

（3）制水量: ≥10升/小时（水温25℃时）

（4）出水流量：1.5－1.8升/分钟（水箱储水时）

（5）纯水产水质：电导率≤进水电导率×2%（在线监测）

★预处理系统：ULUPURE两通道10寸注塑型；并具有“超纯水生产用的预处理检测装置”；（6）UP超纯水产水质：电阻率18.2MΩ.cm @25℃ （在线监测）

微生物≤1cfu/ml，微颗粒物≤1个/ml，

★超纯化系统：ULUPURE超纯两通道注塑型；并具有“实验室纯水器一体化超纯化柱”（7）主机参数  尺寸:320*480*515mm(宽*深*高)   重量:35Kg   功率: 30-150W

（8）适用范围：原子吸收（AAS）/原子发射（AES）,离子色谱（IC）,等离子发射光谱（ICP）,高效液相色谱（HPLC）

（9）具系统自动冲洗功能；开机自检功能；自动保护功能；

（10）一机两用，可制备纯水和超纯水；纯水电导率.超纯水电阻率在线监测功能

（11）ULUPURE触摸式操作面板控制系统；PLC自动控制，LCD液晶中文显示屏；

★（12）精美ABS工程材质注塑机箱，防腐抗静电

★（13）具“欧盟CE认证”

38、高压消毒灭菌锅

（1）超压自泄0.145-0.165Mpa
（2）温度任意设定50℃-126℃
（3）时间任意设定0-99小时
（4）手轮式快开门结构
（5）数码窗液晶显示工作状态
（6）灭菌终了蜂鸣器提醒后自动停机
（7）自动控制灭菌循环程序
（8）全不锈钢材料

★（9）容积：30L

（10）功率：3Kw

39、标准采样设备

（1）土壤采样器

（1.1）不锈钢心型壤土钻钻头：一次采样长度20cm，螺纹连接.

（2）瓶式深水采样器:.
（2.1）采样瓶2个，容积1000ml，透明PVC材质.
（3）双路大气采样器

（3.1）采样流量范围：0.1-1.5Lmin（可扩充至2.0Lmin，双流量），精确度：±2.5%.双路大气采样
（3.2）抽气泵负载：在阻力5.3kPa时，流量波动小于5%.
（3.3）采样时间设置：0～24h（任意设置）.数字显示.

（3.4）工作电压：交直二用,内置充电电池
（3.5）功率：≤10W；噪声：＜60dB（A）

40、GPS卫星定位仪

（1）显示屏尺寸：3英寸

（2）屏幕分辨率：240×400

（3）内存：4G

（4）电池使用时间：16小时

（5）防水指标：IPX7

（6）高灵敏接收器：是

（7）接口：USB（支持NMEA0183）

★（8）制式：GSM

41、复印机

（1）产品类型：数码复合机

★（2）涵盖功能：打印/复印/扫描

（3）最大处理幅面：A3

（4）内存 ：64MB

（5）接口类型：USB2.0  10Base-T/100Base-TX（RJ-45网络接口）

★（6）复印速度：22cpm

（7）扫描速度：22ppm

42、数码相机

（1）机身特性：微单

★（2）有效像素：1800万

★（3）显示屏尺寸：3英寸 104万像素液晶屏，触摸屏.高清屏

（4）等效35mm焦距：24-120mm 影像处理器：DIGIC 5

（5）传感器尺寸：22.3×14.9mm CMOS

★（6）高清摄像：全高清（1080）

（7）产品重量：约262g（仅机身），298g（包含电池和储存卡）

★（8）防抖性能：光学防抖

（9）存储卡类型：SD/SDHC/SDXC卡（兼容UHS-1）

（10）续航能力：约230张照片或1小时 30分钟视频（根据CIPA标准）

（11）连拍功能：支持（4.3fps）

（12）快门速度：场景智能自动模式： 1/60-1/4000秒

43、台式电脑

（1）显示器：21寸

（2）独立显卡容量1G

（3）内存4G

（4）CPU：i5或更高性能

（5）硬盘：500G

44、笔记本电脑

（1）处理器型号：i5-3337U

（2）内存：8GB

（3）屏幕尺寸：14

（4）硬盘容量：500G

（5）1G独立显卡

（6）续航时间5-9小时

（7）视频接口：Mini-HDMI, mini-DP

45、其它实验室辅助小型仪器

| 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消化炉 | 与定氮仪配套 | 台 | 1 |
| 实验电炉 | 单联 | 台 | 4 |
| 实验电炉 | 四联 | 台 | 2 |
| 插线板 | 带2孔和3孔 | 个 | 4 |
| 气瓶柜 | 3瓶装钢制,带风机报警装置 | 个 | 1 |
| 石棉网 |  | 个 | 10 |
| 一次性注射器 | 5ml | 个 | 200 |
| 一次性有机过滤膜 | 0.2um | 个 | 200 |
| 分样筛 | 200mm | 个 | 1 |
| 单道微量可调移液器 | 0.1-2.5ul | 支 | 3 |
| 单道微量可调移液器 | 0.5-10ul | 支 | 3 |
| 单道微量可调移液器 | 2-20ul | 支 | 3 |
| 单道微量可调移液器 | 5-50ul | 支 | 3 |
| 单道微量可调移液器 | 20-200ul | 支 | 3 |
| 单道微量可调移液器 | 100-1000ul | 支 | 3 |
| 单道微量可调移液器 | 1000-5000ul | 支 | 3 |
| 移液器管嘴 | 10ul | 1000支/袋 | 1 |
| 移液器管嘴 | 300ul | 1000支/袋 | 1 |
| 移液器管嘴 | 1000ul | 300支/袋 | 1 |
| 移液器管嘴 | 1200ul | 300支/袋 | 1 |
| 移液器管嘴 | 5000ul | 300支/袋 | 1 |
| 移液器架 | 放五支移液器 | 个 | 4 |
| 除湿机 | HT-180 | 台 | 4 |
| 研钵 | ￠10 | 个 | 3 |
| 蒸发皿 | ￠100 | 个 | 3 |
| 圆底烧瓶 | 250 ml | 个 | 2 |
| 常用滴管 |  | 个 | 10 |
| 胖肚滴管 |  | 个 | 10 |
| 长丝滴管 |  | 个 | 10 |
| 具塞比色管 | 10，25，50ml | 个 | 10 |
| 定性滤纸 | 12.5cm | 箱 | 1 |
| 定量滤纸 | 11cm中速 | 箱 | 1 |
| 擦镜滤纸 |  | 本 | 5 |
| 铝试管架 | 16X40孔 | 个 | 3 |
| 药勺塑料 |  | 个 | 6 |
| 药勺牛角 |  | 个 | 6 |
| 油性滤膜 | 0.2um | 盒 | 5 |
| 油性滤膜 | ￠0.5 cm | 盒 | 5 |
| 漏斗 | 10 cm | 个 | 10 |
| 漏斗 | 60 ml | 个 | 10 |
| 漏斗 | 125 ml | 个 | 10 |
| 分液漏斗 | 60ml | 个 | 10 |
| 分液漏斗 | 125ml | 个 | 10 |
| 分液漏斗 | 250ml | 个 | 10 |
| 分液漏斗 | 500ml | 个 | 10 |
| 布氏漏斗 | ￠100 cm | 个 | 6 |
| 抽滤瓶 | 500ml | 个 | 6 |
| 瓷坩埚 | 50 ml带盖 | 个 | 10 |
| 镍坩埚 | 50 ml带盖 | 个 | 10 |
| 脱脂棉 |  | 把 | 2 |
| 玻璃干燥器 | ￠300 | 个 | 3 |
| 筛子 | 100目 | 个 | 3 |
| 聚乙烯塑料杯瓶 | 100 ml | 个 | 10 |
| 聚乙烯塑料杯瓶 | 250 ml | 个 | 10 |
| 不锈钢药品样品车 | 两层 | 个 | 2 |
| 实验室升降凳 |  | 个 | 10 |
| 坩埚钳 |  | 个 | 5 |
| 烘箱温度计 |  | 个 | 2 |
| 耐酸碱方型塑料盆 |  | 个 | 5 |
| 实验服 | 冬装.夏装 | 件 | 10 |
| 烧杯 | 10ml | 个 | 20 |
| 烧杯 | 50ml | 个 | 20 |
| 烧杯 | 200ml | 个 | 20 |
| 烧杯 | 500ml | 个 | 20 |
| 烧杯 | 1000ml | 个 | 10 |
| 烧杯 | 3000ml | 个 | 5 |
| 具塞三角瓶 | 50ml | 个 | 20 |
| 具塞三角瓶 | 100ml | 个 | 20 |
| 具塞三角瓶 | 150ml | 个 | 20 |
| 具塞三角瓶 | 500ml | 个 | 5 |
| 碘瓶 | 250ml | 个 | 10 |
| 碘瓶 | 500ml | 个 | 10 |
| 滴瓶 | 30ml | 个 | 10 |
| 滴瓶 | 60ml | 个 | 10 |
| 滴瓶 | 125ml | 个 | 10 |
| 试剂瓶 | 50ml | 个 | 10 |
| 试剂瓶 | 100ml | 个 | 10 |
| 试剂瓶 | 250ml | 个 | 10 |
| 试剂瓶 | 500ml | 个 | 10 |
| 试剂瓶 | 1000ml | 个 | 5 |
| 试剂瓶（棕色） | 100ml | 个 | 10 |
| 试剂瓶（棕色） | 250ml | 个 | 10 |
| 试剂瓶（棕色） | 500ml | 个 | 10 |
| 容量瓶 | 5ml | 个 | 20 |
| 容量瓶 | 10ml | 个 | 40 |
| 容量瓶 | 25ml | 个 | 40 |
| 容量瓶 | 50ml | 个 | 40 |
| 容量瓶 | 100ml | 个 | 40 |
| 容量瓶 | 200ml | 个 | 10 |
| 容量瓶 | 500ml | 个 | 10 |
| 容量瓶 | 1000ml | 个 | 5 |
| 量筒 | 20ml | 个 | 10 |
| 量筒 | 50ml | 个 | 10 |
| 量筒 | 100ml | 个 | 10 |
| 量筒 | 250ml | 个 | 10 |
| 量筒 | 500ml | 个 | 5 |
| 量筒 | 1000ml | 个 | 5 |
| 刻度吸管 | 0.1ml | 个 | 4 |
| 刻度吸管 | 0.2ml | 个 | 4 |
| 刻度吸管 | 0.5ml | 个 | 4 |
| 刻度吸管 | 1.0ml | 个 | 10 |
| 刻度吸管 | 2.0ml | 个 | 10 |
| 刻度吸管 | 5ml | 个 | 10 |
| 刻度吸管 | 10ml | 个 | 10 |
| 移液管 | 25ml | 支 | 10 |
| 移液管架 | 横式 | 个 | 5 |
| 移液管架 | 圆盘式 | 个 | 5 |
| 酸式滴定管 | 25 ml | 支 | 10 |
| 酸式滴定管 | 50ml | 支 | 10 |
| 碱式滴定管 | 25 ml | 支 | 10 |
| 碱式滴定管 | 50 ml | 支 | 10 |
| 微量滴定管 |  | 支 | 10 |
| 滴定管架 |  | 个 | 10 |
| 表面皿 | 80mm | 个 | 10 |
| 试管 | 5ml | 支 | 10 |
| 试管 | 10ml | 支 | 10 |
| 试管 | 50ml | 支 | 10 |
| 试管 | 100ml | 支 | 10 |
| 试管夹 |  | 个 | 10 |
| 盖玻片 |  | 盒 | 5 |
| 标本瓶 | 12x250 | 个 | 3 |
| 标本瓶 | 90x120 | 个 | 3 |
| 广口瓶 | 250ml | 个 | 5 |
| 广口瓶 | 500ml | 个 | 5 |
| 广口瓶（棕色） | 250ml | 个 | 5 |
| 广口瓶（棕色） | 500ml | 个 | 5 |
| 玻璃棒 |  | 根 | 10 |
| 不锈钢药勺 | 大.中.小 | 把 | 5 |
| 医用剪刀 |  | 把 | 5 |
| 石蕊试纸 |  | 盒 | 5 |
| 广泛PH试纸 |  | 本 | 100 |
| 镊子 |  | 把 | 10 |
| 洗耳球 | 30，60，90ml | 个 | 10 |
| 试管刷 | 大.中.小 | 把 | 10 |
| 培养皿 | 6cm | 个 | 10 |
| 培养皿 | 8cm | 个 | 10 |
| 培养皿 | 9cm | 个 | 10 |
| 培养皿 | 10cm | 个 | 10 |
| 扩散皿 | 90mm | 个 | 20 |
| 毛玻璃 | 盖扩散皿用 | 个 | 20 |
| 酒精灯 |  | 个 | 10 |
| 橡胶手套 |  | 双 | 10 |
| 洗瓶 | 500ml | 个 | 10 |

## 三、备品备件及易损件

| 仪器名称 | 备品备件及易损品 |
| --- | --- |
| 高效液相色谱仪 | 柱塞密封圈（个）、出、入口单向阀（个）、氘灯（只）、分析柱（根）、溶剂过滤头（个）、流动相过滤膜（个） |
| 气相色谱仪 | 进样垫（个）、进样针（只）、各种规格密封圈（个）、衬管（根）、玻璃毛（个）、分析柱（根） |
| 原子吸收分光光度计 | 元素灯（只）、石墨管（只）、石墨锥（对）、进样毛细管（根） |
| 原子荧光光度计 | 元素灯（只）、采样针（只）、泵管（根）、点火炉丝（根） |

## 四、附件、图纸及包装要求

所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

# 第三篇  项目商务要求

## 一、交货时间、地点及验收方式

（一）交货时间

中标人应在采购合同签定后90个日历日内交货并完成安装调试。

（二）交货地点：重庆市合川区农产品质量安全监督检验检测站

（三）验收方式

1、货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7、采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8、产品包装材料归采购人所有。

## 二、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1、投标产品质量保证期不低于1年（含1年）。

2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

（二）售后服务内容

1、投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在6小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作：无法在12小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能正常使用。

（3）技术升级

在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2、质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

## 三、付款方式

验收合格试用一个月后支付合同价款的95%，剩余5%作为质保金，在质保期满后无质量问题即付。

## 四、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 五、培训

中标人提供免费培训，安装调试作现场培训不少于3天，半年后作技能提升培训不少于2天，1年后作回访培训。免费提供2名以上操作、维护人员到厂家技术培训中心培训，且培训时间不少于7天。

## 六、其他

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款

## 一、评标方法

（一）评标方法定义

本项目采用综合评分法进行评标。综合评分法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项评分因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标供应商的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为110分，其中：10分为政策性加分。

（二）评标程序

评标工作由采购机构负责组织，具体评标事务由采购机构依法组建的评标委员会负责。

评标委员会成员到位后，推举其中一位评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作。评标委员会按以下程序独立履行评审职责：

1、资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件； 投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书； 法定代表人授权代表在投标单位缴纳社会保障金证明材料；（以社保局出具的投标单位授权代表的参保证明原件为准） 不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加投标。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人提供诚信声明 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| 2 | 特殊资格条件 | 证明材料的复印件（加盖投标人公章），医疗器械经营许可证副本原件带至现场备查。 |
| 3 | 投标保证金 | 符合本招标文件第一篇规定 |

2、符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合招标文件规定的格式且签字、盖章齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个合同包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正本、副本数量符合招标文件要求。 |
|  |  | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 招标文件的响应程度审查 | 投标文件内容 | 对招标文件第一篇和第二篇规定的招标内容全部作出响应。 |
|  |  | 投标有效期 | 满足招标文件规定。 |

3、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后由评审组长组织评标委员会成员对各评委打分情况进行核查及复核，个别评委对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

5、推荐中标候选人名单。按评审后得分由高到低顺序排列推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

## 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （50%） | 50 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 |  |
| 2 | 技术部分 （40%） | 40 | A起评分： 有效投标人的起评分为25分。 |  |
|  |  |  | B加分条款： 1、投标货物相应技术参数高于招标货物重要技术参数（本招标文件第二篇中带★号标注的部分）要求的每条可加1分，最多不超过10分。 2、一般性技术参数（非★号标注的部分）高于招标要求的每条可加0.5分，最多不超过5分。 |  |
|  |  |  | C扣分条款： 1、重要技术参数带★部分有一条不满足的，技术部分得分为0分。 2、一般性技术参数达不到招标文件要求的,每负偏离一条从起评分中扣2分，超过5条不满足的，则技术部分得分为0分。 |  |
| 3 | 商务部分 | 质保期 （2%） | 2 | 质保期在满足招标文件要求的前提下，每增加一年加1分，最多可加2分。 |  |
|  |  | 售后服务 能力 （6%） | 6 | 1、售后服务机构设置2分 所投产品的制造商有专门的售后服务机构的可得1分；在重庆本地有售后服务机构或在重庆本地有授权服务机构可得1分。 2、售后服务机构人员配置2分 根据售后服务人员配置齐全程度、专业是否对口以及人员的职称学历等方面进行评分，最多可得2分； 3、售后服务机构装备1分 根据为满足售后服务所配备的装备情况给分，满分1分； 4、备品备件及易损件1分 根据常用的、容易损坏的备品备件及易损件配备的齐全程度及价格的合理性进行评分，满分1分。 | 投标人在渝设立售后服务机构的，须提供在渝工商注册证明；投标人授权本地服务机构的，须提供授权书或服务协议。 |
|  |  | 培训 （2%） | 2 | 根据培训方案中承诺的培训内容、培训课时、培训地点、培训人数、师资力量以及是否免费等进行评分，满分2分。 |  |
| 4 | 政策性加分 （10%） | 10 | 1、投标产品列入最新一期节能产品政府采购清单的，有一款得1分，最多得3分； 2、投标产品列入最新一期环境标志产品政府采购清单的，有一款得1分，最多得1分； 3、所投分包的所有投标产品的原产地在西部地区的，得1分； 4、投标人属于小微企业的得1-5分。 |

政策性加分的相关说明：

1、节能、环保以国家财政部等部门发布的最新一期产品清单为准（投标人须自行提供所投产品在清单中相应页面的证明材料，未提供的不得分）；

2、关于小微企业：

2.1按<关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号）之规定，中小企业的标准为：

2.1.1提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

2.1.2本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）。

2.1.3小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

2.2具体加分说明：

小型企业得3分、注册资金在十五万元以上的微型企业得4分、注册资金在十五万元及以下的微型企业得5分；

## 三、无效投标条款

评标委员会评审时，投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）投标人未按招标文件规定提交足额投标保证金的；

（二）投标人不具备招标文件规定的资格要求的；

（三）投标人超出营业范围投标的；

（四）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物招标中同时投标的；

（五）一个制造商对同一品牌同一规格型号的货物，委托两个及以上投标人参加该合同包投标的，上述投标人的投标均无效；

（六）同一合同包的货物，制造商参与投标的，再委托代理商参与投标；

（七）投标文件未按照招标文件第七篇投标文件格式中所规定签字、盖章的；

（八）投标文件出现多个投标方案或投标报价的；

（九）投标报价超出招标文件规定的投标限价；

（十）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（十一）投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的。

## 四、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第五篇  投标人须知

## 一、投标人

1、合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

2、投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

## 二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

1、招标文件由投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

2、采购机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

3、本招标项目所有补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）和重庆市合川区公共资源交易网（http://www.cqhcjy.com/）上发布，请各投标人注意下载，并按补遗文件要求将补遗文件回执传真至（023）42757303。如投标人无补遗文件回执，采购机构视同投标人已收到本招标项目补遗文件。

4、采购机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，一律在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）和重庆市合川区公共资源交易网（http://www.cqhcjy.com/）上发布。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由以下部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（二）联合投标

本项目不允许联合体投标。

（三）投标有效期

投标有效期为投标截止日期后九十天内。

（四）投标保证金

1、投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定向采购机构缴纳投标保证金。

2、投标保证金为投标的有效约束条件。

3、投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天内继续有效。

4、投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5、采购机构在《中标通知书》发出后五个工作日内无息退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后五个工作日无息退还中标人的投标保证金。

6、供应商有下列情形之一的，投标保证金将不予退还，由采购机构上缴国库：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）中标人拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（五）投标文件的份数和签署

1、投标文件由 “经济文件”、“资格和商务文件” 和“技术文件”三部分组成，每一部分一式三份，其中正本一份，副本二份。副本可为正本的复印件，必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2、投标文件正本必须加盖骑缝章，招标文件第七篇投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3、若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法人或法人授权代表签字确认。

4、电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（六）投标报价

1、投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2、本次报价为人民币报价，报价包括招标货物、安装、税费、运杂费、安装调试费、保险费、装卸费、仓储费、验收等所有费用。

3、投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

4、本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（八）投标文件的递交

1、投标文件的密封与标记

投标文件按照“经济文件”、“资格和商务文件”、“技术文件”三部分封装，各部分的正副本封装在一个密封袋内，密封袋封面应按照第七章规定格式制作。密封袋的封口须加盖投标人公章或授权代表签字。

2、每一本投标文件各自装订成册，按照第七篇规定目录编制目录，并逐页编著页码。在每一本文件的封面上注明“**文件”、项目名称、投标人名称地址、“正本”、“副本”字样。

3、如果未按上述规定进行密封和标记，采购机构对投标文件误投、丢失或拆封不负责任。

## 四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前。

（三）开标由采购机构主持，邀请采购人、投标人、财政部门和有关监督部门代表参加，财政部门和有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人委托的公证机构人员检查投标文件密封情况并公证；经确认密封完好的投标文件，由采购机构工作人员当众拆封，宣读投标文件正本“开标一览表”的投标人名称和投标报价，以及招标文件允许的备选投标人案和投标文件的其他主要内容并记录。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标人案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购机构指定专人负责记录，并存档备查。

## 五、评标

见第四篇“评标”内容。

## 六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1、采购机构在评标结束后三个工作日内将评标报告交采购人确认。

2、采购人在收到评标报告后三个工作日内确定中标人，确认后，采购机构在“重庆市政府采购网”对评标结果进行公告。

3、公告内容包括招标项目名称、中标人名单、评标委员会成员名单、采购机构联系人和电话。

4、如有投标人对评标结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出中标通知书。

5、中标人变更

5.1若为下列情况之一的，中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以确定排名其后一位的中标候选人为中标人：

5.1.1拟中标金额在500万及以下的，报价不超过前一名报价5%的中标候选人；

5.1.2拟中标金额在500—1000万的，报价不超过前一名报价4%的中标候选人；

5.1.3拟中标金额在1000万及以上的，报价不超过前一名报价3%的中标候选人；

5.1.4采购人须按以上程序履行定标程序，否则应重新招标。

5.2中标人无充分理由放弃中标的，采购人将会同采购机构把相关情况报财政部门，财政部门将根据财政部十八号令第七十五条的规定对违规供应商进行处罚。

## 七、中标通知书

1、采购人依法确定中标人后，采购机构以书面形式发出中标通知书。

2、中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 八、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1、投标人对招标文件如有异议，应在招标文件发布之日起七个工作日内在重庆市合川区公共资源交易网（http://www.cqhcjy.com/）指定位置提出质疑；未在规定时间内提出，视同认可招标文件所有要求；

2、投标人对中标结果有异议的，应当在中标预公示发布之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购机构提出质疑，并附相关证明材料。联系人：王虹，联系电话：（023）42757303

3、供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。

（二）质疑答复时限

采购人、采购机构在收到投标人书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

（三）质疑答复方式

采购机构将在重庆市政府采购网上对质疑答复内容进行公告。

（四）不予受理或暂缓受理

1、质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑供应商参与了投标活动后，再对招标文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑的。

2、质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知投标人补充材料。投标人及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书内容不符合《重庆市政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》之规定的；

2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；

2.3质疑书副本数量不足的。

（五）投诉

1、投标人对采购机构的答复不满意或者采购机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

2、在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3、在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人，同时在重庆市政府采购网公告投诉处理决定书。

## 九、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

（二）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《政府采购购销合同》签订。

（五）采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在招标文件中予以约定。中标人履约完毕后，采购人应于五日内无息退还其履约保证金。

# 第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

## 一、合同主要条款

# 1、定义

# （1）甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

# （2）乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

# （3）合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

# （4）合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

# （5）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

# 2、货物内容

# 合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

# 3、合同价格

# （1）合同价格即合同总价。

# （2）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

# （3）合同货物单价为不变价。

# 4、转包或分包

# （1）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

# （2）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

# （3）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5、质量保证及售后服务

5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在12小时内到达甲方现场。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6、付款

（1）本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

（2）付款方式：银行转账、现金支票。

（3）付款方法：财政直接支付或需方自行支付。

7、检查验收

（1）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

（2）货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

（3）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8、索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

（1）供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

（2）根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如若出现侵权行为，由乙方付全部责任。

# 10、合同争议的解决

# （1）当事人友好协商达成一致

# （2）在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

# 11、违约责任

# 按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

# 12、合同生效及其它

# （1）合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

# （2）合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

# （3）合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

# （4）合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

# （5）本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

## 二、政府采购购销合同（格式）

重庆市政府采购购销合同

（采购项目编号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |
| 合计人民币（大写）： |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |
| 三、交提货方式： |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |
| 五、付款方式： （一）由财政部门付款的情况 1、供应商按采购合同交货并安装调试完成后，采购人出具项目验收报告。 2、供应商向采购人开具发票。 3、采购人提交采购合同、验收报告、发票复印件（加盖采购单位财务章）、资金支付申请表等材料，向财政部门申请付款。 4、财政部门对采购人提交的付款资料审核通过后，以转账方式向供应商支付采购资金。 （二）由采购人付款的情况 根据项目实际情况明确载明付款方式。 （三）预付款相关规定 首期预付款一般不超过合同金额的30%，支付预付款的必须提交同等金额的银行保函。根据项目执行情况可以按进度付款，但必须提供采购人的验收报告。 |
| 违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。 |
| 七、其他约定事项： 招标文件及其补遗文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 本合同一式__份， __方各执一份，具同等法律效力。 其他： |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） | 采购机构： 地址： 电话： 传真： 授权代表： |
| 备注： |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

# 投标文件格式

按此封面格式制作

经济文件

（不准提前启封）

项目编号：

项目名称：

投标供应商地址：

投标供应商名称（盖公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

年     月      日

备注：日期填写开标日期

目  录

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

（三）备品及易损件报价表

（一）开标一览表

采购项目名称：

| 投标人全称 |  |
| --- | --- |
| 招标项目名称 | 数量 | 投标报价（小写） 单位（元） | 交货期 | 交货地点 |
| 投标报价（大写）： 元整 |
| 备注： |

投标人：                            法人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1、开标一览表按格式填列；

2、开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

（二）分项报价明细表

采购项目名称：

| 序号 | 名称 | 相关信息（品牌、规格型号、制造商、原产地等） | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 | 人工费 |  | / |  |  |
| 9 | 运输费 |  |  |  |  |
| 10 | 其他费用 |  | / |  |  |
| 11 | …… |  | / |  |  |
| 12 | 总计 |  |

投标人：                                  法人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、请投标人完整填写本表，没有填写或填列不完整的按无分项报价明细处理；

2、计价单位以“元”或“万元”计，无此项费用以“0”填写；

3、该表可扩展，并逐页签字、盖章。

（三）备品及易损件报价表

| 备件及易损件名称 | 单位 | 数量 | 报价金额 （元） | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高效液相色谱仪柱塞密封圈 | 个 |  |  |  |
| 出、入口单向阀 | 个 |  |  |  |
| 氘灯 | 个 |  |  |  |
| 分析柱 | 根 |  |  |  |
| 溶剂过滤头 | 个 |  |  |  |
| 流动相过滤膜 | 个 |  |  |  |
| 进样垫 | 个 |  |  |  |
| 进样针 | 只 |  |  |  |
| 各种规格密封圈 | 个 |  |  |  |
| 衬管 | 个 |  |  |  |
| 玻璃毛 | 个 |  |  |  |
| 分析柱 | 个 |  |  |  |
| 元素灯 | 只 |  |  |  |
| 石墨管 | 只 |  |  |  |
| 石墨锥 | 对 |  |  |  |
| 进样毛细管 | 根 |  |  |  |
| 采样针 | 只 |  |  |  |
| 泵管 | 根 |  |  |  |
| 硅油 | 个 |  |  |  |
| 点火炉丝 | 根 |  |  |  |

## 封面按此格式制作

资格和商务文件

（不准提前启封）

项目编号：

项目名称：

投标供应商地址：

投标供应商名称（盖公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

年     月      日

备注：日期填写开标日期

目   录

（一）营业执照副本复印件

（二）税务登记证副本复印件

（三）组织机构代码证复印件

（四）法定代表人身份证明书（格式）

（五）法定代表人授权委托书（格式）

（六）法定代表人授权代表在本单位缴纳社会保障金证明材料。（以社保局出具的投标单位授权代表的参保证明原件为准）

（七）诚信声明

（八）特殊资格条件

1、注册资金100万以上的证明材料

2、投标人具有实验室设备或仪器仪表经营范围证明材料。

3、原装进口产品原生产厂商出具的授权书。

4、原子荧光光度计、紫外可见分光光度计、纯水/超纯水系统的原生产厂商出具的授权书。

（九）投标函（格式）

（十）投标人基本情况介绍及商务承诺

（十一）商务条款差异表

（四）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证复印件）

（五）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：               投标人法定代表人签名：

（附：被授权人身份证复印件）

（投标人公章）

年   月   日

（六）法定代表人授权代表在本单位缴纳社会保障金证明材料；（以社保局出具的投标单位授权代表的参保证明原件为准）

（七）诚信声明

采购项目名称：

致：                   （采购机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

（八）特定资格条件证书或文件复印件（医疗器械经营许可证原件备查）

（九）投标函（格式）

采购项目名称：

致：                    （采购机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本   份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为90天。

五、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

六、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

七、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

八、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。

（投标人公章）

年    月   日

（十）投标人基本情况介绍及商务承诺

1、投标人基本情况

| 项 目 | 数据资料 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 企业性质 |  |  |
| 职工人数 |  |  |
| 销售额 |  |  |
| 资产总额 |  |  |
| 是否属于小微企业 |  |  |

# 注：

# （1）以上内容按工业和信息化部、财政部等4部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》的规定（工信部联企业〔2011〕300号）填列，以企业上一年度末数据为准；

# （2）按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，若投标人为联合体投标的，联合体各方分别填列此表。

# 2、中小企业声明函

# 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定。本公司为    （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

# 1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为  （请填写：中型、小型、微型）企业。

# 2、本公司参加      单位的      项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他     （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

# 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 企业名称（盖章）：

# 日期：

# 3、商务部分（包括但不限于）：

# 3.1质保期；

# 3.2售后服务能力情况；

# 3.3培训；

# 3.4业绩。

# （十一）商务条款差异表

# 采购项目名称：

| 序号 | 招标商务要求 | 投标商务应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3、该表可扩展。

封面按此格式制作

技术文件

（不准提前启封）

项目编号：

项目名称：

投标供应商地址：

投标供应商名称（盖公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

年     月      日

备注：日期填写开标日期

目    录

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如果有）

（三）技术条款差异表

（四）其他资料

（三）技术条款差异表

# 采购项目名称：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第二篇  项目技术规格、数量及质量要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

（四）其他与项目有关的资料（自附）