# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 榆林市焱龙煤炭运销有限公司新建120万吨/年洁净型煤项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 榆林市焱龙煤炭运销有限公司 |
| 法人代表 | 孙政 | 联系人 | 张毅 |
| 通讯地址 | 陕西省榆林市榆阳区大河塔镇西尧则村116号 |
| 联系电话 | 19991097777 | 传真 | / | 邮政编码 | 719000 |
| 建设地点 | 榆阳区大河塔镇西尧则村 |
| 立项审批 部门 | 榆林市榆阳区发展改革局 | 批准文号 | 榆区政发改审发〔2018〕357号 |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | C2524煤制品制造 |
| 占地面积 （平方米） | 54978 | 绿化面积 （平方米） | 3200 |
| 总投资 （万元） | 1500 | 其中：环保投资（万元） | 52 | 环保投资占 总投资比例 | 3.46% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2019.10 |

工程内容及规模 一、项目由来 榆林市焱龙煤炭运销有限公司于2018年投资1500万元建设120万吨/年洗煤厂项目。为实现煤泥、煤末和区域内焦末下脚料的综合利用，榆林市焱龙煤炭运销有限公司拟投资1500万元，利用现有厂区预留用地新建120万吨/年洁净型煤项目。 洁净型煤技术是将煤粉、焦末、煤泥配以粘结剂和固硫剂进行成型，不仅可充分利用区内兰炭加工下脚料，同时可降低煤粉直接运输造成的环境污染和资源浪费。燃用型煤与燃烧原煤相比，可以大量减少污染物排放量，具有明显的环保效果。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目应编制环境影响报告表。2018年12月，榆林市焱龙煤炭运销有限公司正式委托我单位承担该项目的环境影响评价工作，并编制建设项目环境影响报告表。接受委托后，我单位组织有关技术人员进行了现场踏勘，收集了建设项目及所在区域的有关资料。在工程污染因素分析的基础上，通过实地监测、类比调查和资料收集，编制完成了《榆林市焱龙煤炭运销有限公司新建年产120万吨/年洁净型煤项目环境影响报告表》，为项目环保设计、业主环保设施运行管理、当地环境保护行政管理部门进行环境管理提供科学依据。 2、“三线一单”符合性分析 本项目与“三线一单”符合性分析见表1。 表1 “三线一单”符合性分析表 “三线一单” 本项目情况 符合性 生态保护红线 本项目所在地位于榆阳区大河塔镇西尧则村，项目所在区无自然保护区、风景名胜区，不在生态保护红线管控范围内 符合 环境质量底线 项目拟采取先进的工艺和有效的环保措施，废气可做到达标排放，对区域大气环境质量影响较小；项目无生产废水产生，新增生活污水和厂区初期雨水经处理后回用，不外排。因此，不会改变区域地表水、地下水的功能，项目的建设符合榆阳区的环境质量底线要求 符合 资源利用上线 本项目利用厂内洗煤生产线产生的煤粉和附近煤化企业兰炭生产产生的焦末为原料，具有工艺简单、省水等特点，不触及榆林市资源利用上线 符合 负面清单 本项目属于C2524煤制品制造，不属于榆林市负面清单内禁止新建、扩建项目 符合 3、选址可行性分析 （1）本项目位于榆林市榆阳区大河塔镇西尧则村榆林市焱龙煤炭运销有限公司洗煤厂内空地，不新增占地。 （2）项目所需原料煤粉和煤泥均来自厂区内洗煤生产线，且产量充足，焦末来自于位神木市五洲煤化工有限公司（已签订供应合同），交通便利。 （3）项目位于榆阳区大河塔镇西尧则村，根据榆林市榆阳区人民政府审批土地件（榆区政土批【2018】40号）关于榆林市焱龙煤炭运销有限公司建设用地的批复，该项目已取得国土资源局签发的《国有建设用地使用权出让合同》，该地块规划用途为工业用地，出让年限50年。（详见附件）。 （4）项目与榆阳区金鸡滩循环经济产业园区规划符合性分析 项目厂址所在区域为榆阳区金鸡滩循环经济产业园区规划范围内。金鸡滩循环经济产业园于2012年4月经榆林市委批准成立，位于陕西省榆林市榆阳区金鸡滩镇、大河塔镇范围内，规划面积为41.8平方公里，园区以“煤电立园、化工兴园、生态绿园、新材料强园”为发展理念，园区及周边拥有极其丰富的煤炭资源，铁路、高速公路、省道横贯园区，配套有3个铁路集装站、20余公里的铁路专用线、智能仓储物流等基础设施，通过输煤通道直接为生产企业供应煤炭等基础材料，可极大的节约和降低运输的成本及二次溶解等能耗、显著提高产品的竞争力和盈利水平。 该项目为煤制品制造项目，符合工业园区规划目标。目前，该园区管委会已出具项目符合园区规划的意见（榆区政金园发〔2019〕42号）文件，项目建设符合榆阳区金鸡滩循环经济产业园区规划。 榆阳区金鸡滩循环经济产业园区规划环评尚未编制完成。 （5）项目与榆林市“多规合一”符合性分析 根据榆林市人民政府办公室榆政发〔2016〕40 号文关于印发《榆林市“多规合一”工作管理办法的通知》中相关规定，本项目不涉及生态红线，控制线检测报告见附件。 综上，项目选址可行。 三、工程概况及主要建设内容 1、工程概况 项目名称：榆林市焱龙煤炭运销有限公司新建120万吨/年洁净型煤项目 建设地点：项目位于榆阳区大河塔镇西尧则村。项目中心地理坐标为N38°36′17.77″，E109°58′45.23″。项目南北两侧均为工厂，西侧为空地，东侧为进场道路。距离项目最近的敏感点为西侧521m处的永安村散户。项目地理位置，见附图一；项目周边关系，见附图二。 建设单位：榆林市焱龙煤炭运销有限公司 建设性质：新建 建设工期：9个月 项目投资：1500万元 资金来源：企业自筹 项目地理位置见附图1，四邻关系见附图2。 2、建设规模 本项目位于榆林市焱龙煤炭运销有限公司厂区内东北方位空地处，主要建设生产车间和辅助用房。其中生产厂房9275m2，主要分为原料混料区、型煤加工区以及成品分装区；辅助用房为成品库，面积2170m2。建设规模为2条年产60万吨洁净型煤项目。项目平面布置图见附图3。 3、主要建设内容 本项目主要为洁净煤生产，主要建设厂房、设施用房等，项目主要建设内容见表2。 表2 工程建设内容一览表 序号 名称 规模 备注 主体工程 原料混料区 原料储存 彩钢板结构，全封闭式，约2600m2，用于焦末、粘结剂、固硫剂等型煤生产原料的储存，并设置有仓下称重给料机、斗式提升机等设备1套 新建 破碎 彩钢结构，全封闭式，约200m2，封闭式，内置破碎机1台，配套集气罩+布袋除尘器 1 套 新建 原料混料 彩钢板结构，全封闭式，约200m2，采用二级混料系统1套 新建 型煤加工区 压型车间 彩钢板结构，全封闭式，约2400m2，设2条60万吨/年生产线，主要工艺为搅拌、压型、烘干。全部布置在厂房内。设压型机4台 新建 型煤烘干系统 彩钢板结构，全封闭式，约1500m2，烘干系统由电加热烘干机、引风机、鼓风机构成。 新建 成品分装区 彩钢板结构，全封闭式，约2400m2，设置装袋打包机4台，用于型煤的包装。 新建 辅助、配套工程 煤泥储存库 彩钢板结构，约600m2，全封闭，内设皮带输送机及装载机各1台 依托现有 煤面储存库 彩钢板结构，约1800m2，全封闭，内设皮带输送机及装载机各1台 依托现有 办公用房 位于厂区西南角，砖混结构，占地约300m2，用于办公楼和宿舍。 利用现有 成品库 全封闭型煤成品库1 座，彩钢板结构，面积为2170m2。 新建 储运工程 道路 内部运输道路必须全部硬化 厂区已全部硬化 车辆 所有清洁煤配送车辆必须为封闭式车辆或加盖篷布 / 公用工程 给水 用水由厂区自备水井提供（已取得取水许可证 见附件取水（榆阳）字【2018】第10020号） 依托现有设施 供电 用电由大河塔镇供电系统提供 采暖 办公区供暖由一台电锅炉提供，锅炉满足本项目采暖需求。 利用厂区现有 环保工程 废气 精煤破碎工段 集气罩+布袋除尘器1套+15m 排气筒 新建 型煤加工车间 集气罩+布袋除尘器1套+15m 排气筒 新建 型煤成品库 型煤成品装袋储存，库房密闭 新建 其他无组织粉尘 输送转运：室外原料输送皮带加罩运输上料，输送设备的机头溜槽上加设盖罩，进料端加胶皮挡帘； 新建 原料储存：全密闭储存，原料储存间设喷淋抑尘系统； 新建 其他：洗车台并配备洗车设施；运输车辆采用遮盖蓬布；厂区道路硬化并定期洒水；厂区周边设置4m高防风抑尘网。 新建 废水 冲洗废水 车辆冲洗、皮带走廊及地面冲洗用水进入沉淀池沉淀后用于厂区洗煤工序。 利用厂区现有设施 初期雨水 厂区地面做硬化、防渗处理。厂区地势最低处设742m3初期雨水收集池，对初期雨水进行收集，经沉淀后，用于煤场洒水抑尘。 利用厂区现有设施 生活污水 厂区设防渗旱厕，由当地农民定期清掏，用作农肥。其他生活污水主要为盥洗废水，经300m3收集沉淀池沉淀后，用于厂区绿化、抑尘； 利用厂区现有设施 噪声 加强机械管理并尽量使用低噪声设备，对运输车辆及时维护，减少噪声的产生；对高噪声设备基础减振，并在车间内布置。 本项目为设有原煤的综合型煤加工厂，设置噪声卫生防护距离为200m。 新建 固体 废物 生活垃圾集中收集由当地环卫部门处理。 袋式除尘器收集的煤末、焦末回用于型煤生产； 沉淀池底部沉渣主要为煤渣等，回用于型煤加工 新建 地下水 原料储棚、产品库做一般防渗 新建 四、主要生产设备 表3 主要生产设备一览表 名 称 规格型号 单位 数 主配料机 DLG4020 个 4 筛分机 SZS520 台 2 破碎机 / 台 2 皮带输送机 B500-7M 辆 8 双轴卧式搅拌机 / 台 2 制液搅拌机 / 辆 2 双混压球机 LSJ420A 台 2 成型机 10YQ 台 4 引风机 / 台 2 鼓风机 / 台 2 立式电加热烘干机 / 台 2 除尘器 / 台 2 包装机 / 台 4 主要原辅材料及物料平衡 （1）主要原辅料供应 本项目设计规模为年产120万吨洁净型煤，主要原料有煤粉、焦末、煤泥、粘结剂、固硫剂五种，其中煤粉、焦末、煤泥为主要原料，粘结剂、固硫剂作为辅料添加，投加量很少。焦末、煤粉、煤泥、粘结剂、固硫剂比例约为45:45:8:1:1，比例可根据生产和型煤指标要求灵活调节。本项目型煤生产线原辅材料及能源动力消耗情况见表4。 表4 原辅材料及动力消耗一览表 序号 原材料名称 年耗量（万t/a） 来源 1 焦末 55 神木市五洲煤化工有限公司 2 煤粉 55 本厂区内洗煤生产线，部分为煤粉，部分为 3 煤泥 10 本厂区内洗煤生产线 4 粘结剂 1.2 外购 5 固硫剂（CaO） 1.2 外购 6 电 1000KWh/a 当地村镇电网接入 7 水 约8000t 当地自来水管网 ①精煤 精煤主要来自榆林市焱龙煤炭运销有限公司120万吨/年洗煤生产线，本次评价收集到了煤粉检测报告，具体见表5。 表5 精煤主要成分一览表 原料名称 含水率 灰分 挥发分 全硫 低位发热量 ％ Aad％ Vda％ St,ad％ MJ/kg 精煤 13.3 4.61 38.6 0.39 7247 ②焦末（兰炭） 焦末从当地市场采购，兰炭供应充足。建设单位已与神木市五洲煤化工有限公司签订供应合同， 本次评价收集到了五洲焦末（兰炭）检测报告，具体见表6。 表6 焦末主要成分一览表 原料名称 含水率 灰分 挥发分 全硫 固定碳 低位发热量 ％ Aad％ Vda％ St,ad％ FCad％ MJ/kg 焦末 14.3 14.1 9.9 0.35 74.5 5416 ③煤泥 煤泥在洗煤生产线中属于固体废弃物，一般含水量较高，发热量较低，价格低廉且难以销售，长期堆存又会造成环境污染，本项目通过热力干燥可以降低煤泥水分，提高发热量，并作为主要配料制作成型煤，不仅降低了型煤的生产成本，而且解决了煤泥堆存造成的环境问题， 因此，本项目的建设具有一举多得的好处。本次评价收集到了洗精煤主要指标见表7。 表 7 煤泥工业分析结果表 全水 Mt（%） 灰分 Ad（%）） 挥发分 Vd（%） 全硫 St，d（%） 发热量 MJ/kg 24～27 30～40 40 0.70 13.38 ④粘结剂 型煤粘合剂（也称为型煤粘结剂、型煤粘接剂、型煤复合粘结剂等）是将煤粉等粉状的燃料粘合（结）、加固在一起的，利于成型成块的调和剂；成型后保证型煤具有特定的形状和性能的粉状或液态的型煤辅助原料；主要应用于型煤加工工艺中起到辅助作用。型煤粘合剂是决定型煤质量的关键辅助原料。粘合剂主要成分见表8。 表 8 粘结剂主要成分 项目 腐殖酸钠 挥发分 H2O 粒度 粘结剂 ≥60% ≥5.3% ＜15% ＜200 目 ⑤固硫剂 固硫剂一般指脱除燃料、原料或其他物料中的游离硫或硫化合物的药剂。本项目所用固硫剂为钙基固硫剂。钙基固硫剂主要是Ca(OH)2、CaO、CaCO3。经过一系列复杂化学反应，最后的产物是CaSO4·2H 2O↓（石膏），是一种不溶于水的稳定物质，可用于建筑材料和水泥制作的原料。项目产品质量要求符合《洁净型煤》（DB61/350-2004） 甲类区质量要求，根据其要求，固硫剂的固硫率为＞50.0％。 （2）物料平衡 表9 洁净型煤生产物料平衡表 序号 投入 序号 产出 原料名称 数量（万 t/a） 产品名称 数量（万 t/a） 1 焦末 55 1 型煤 122.4 2 煤粉 55 3 煤泥 10 4 粘结剂 1.2 5 固硫剂 1.2 合计 122.4 合计 122.4 六、产品方案： 项目型煤生产线设计规模为年产洁净型煤120万吨，产品质量满足《洁净型煤》（DB61/350-2004）甲类区洁净型煤质量要求，产品作为燃料工业型煤，规格根据实际情况由供需双方协议。产品质量见表10。 表10 洁净型煤产品方案一览表 序号 《洁净型煤》（DB61/350-2004）质量要求 本项目 名称 符号 单位 甲类区 乙类区 丙类区 1 干燥基全硫 St，d % ≤0. 0 ≤1.00 ≤1.2 ＜0.22 2 固硫率 Rs % ＞50 ＞45 ＞40 50 3 干燥基灰分 A % ≤24 ＜7.5% 4 收到基低位发热量 Qnet，ar MJ/kg ＞21.5 23 5 灰熔融性 ST ℃ ＞1250 1260 6 全水分 Mt % ≤10.0 3.0 7 干燥基挥发分 Vd % ≤10.0 10 8 跌落强度 SSx % ＞65 ＞65 9 冷压强度 SCC N/个 ≥440 ≥440 10 热稳定率 Ts % ＞55 ＞55 11 破碎性 R % ＜10.0 ＜10.0 12 疏水性 H h ≥72 ≥72 注：St、Rs、A、Qnet、ST 为强制性 七、总平面布置 榆林市焱龙煤炭运销有限公司厂区总占地面积54978m2，占地属工业用地。本项目所在地位于厂区东北方向工业场地预留空地。 项目厂区北侧为办公生活区，西南侧为洗煤生产线，中部为产品储煤棚，本项目位于东北方位。型煤生产线由北至南依次布置原料混料区、型煤加工区、成品包装区，型煤生产线以南布置型煤成品库。建设区与四周间距符合消防安全要求，厂内道路与生产及生活区域相连。总体布置合理，功能分区明确、工艺流程顺畅、生产管理方便。项目总平面布置见附图3。 八、公用工程 （1）给水 依托榆林市焱龙煤炭运销有限公司厂区系统，供水系统水源为厂区水井，水量及水质可以满足生产和生活需求。 ①生活用水 本项目职工20人，生活用水主要为盥洗用水，按每人每天50L计，则生活用水量为1.0m3/d； ②其他用水 根据甲方提供的资料及类比同类项目，型煤生产过程中需要加水8.0m3/d，加热过程中全部蒸发损耗。 出入车辆冲洗、皮带走廊及其他设备冲洗用水5.0m3/d。 雾化除尘装置用水3.0m3/d。 （2）排水 本项目实行雨污分流制。 雨水：雨水排水系统按雨水流域划分有组织收集的原则，主干管敷设在道路两侧的绿化带下，路两侧设有雨水口，厂区雨水经收集处理后用于洗煤。 出入车辆冲洗、皮带走廊及其他设备冲洗用水5m3/d。经收集沉淀后用于洗煤工序。按照80%的收集量，清洗水回收量为4m3/d。 雾化除尘装置用水全部蒸发损耗。 生活污水排水量按产生量的80%计算，则排水量为0.8m3/d，生活污水主要为盥洗废水，收集沉淀后用于厂区绿化或道路洒水抑尘。 故本项目运营期废水均不外排。 项目水平衡图见下图1。 九、建设工期及运营期定员 本工程建设周期为8个月，从2019年2月动工，2019年10月投入生产。 项目劳动定员20人，年工作240天，每日生产8小时。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目位于榆林市焱龙煤炭运销有限公司厂区内东北方向工业场地预留空地。该厂区内现有年产120万吨洗煤厂。该洗煤厂项目项目于2018年6月开工建设，2018年11月建设完成，目前已投入运行。 2017年8月21日，榆林市榆阳区发展改革局以榆区政发改发﹝2017﹞495号文对本项目进行了备案；2017年12月，石家庄华诺安评环境工程技术有限公司编制完成了《榆林市焱龙煤炭运销有限公司新建年产120万吨洗煤厂项目环境影响报告表》；2018年5月4日，榆林市环境保护局榆阳分局以“关于榆林市焱龙煤炭运销有限公司新建年产120万吨洗煤厂项目环境影响报告表的审批意见”（榆区环发〔2018〕121号）对本项目环境影响报告表出具了审批意见。 项目从立项至运行过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。 目前该项目已完成竣工环保自主验收部分（水、大气等），噪声、固废验收进入审批阶段。 厂区原有污染情况 根据榆林市焱龙煤炭运销有限公司新建年产120万吨洗煤厂项目竣工环境保护验收监测报告结论及现场调查结果，厂区路面均已硬化，厂区内主要污染物排放及污染防治措施情况如下： 表12 厂区现有污染物排放情况一览表 环境要素 污染源 污染物 排放量及浓度 污染防治措施 大气污染物 原煤及产品储存 煤尘 0.5t/a 全封闭式储存，在产品煤装车过程中采用喷雾洒水抑 洗选准备车间 粉尘 26.6t/a； 封闭+集尘罩（2台）+布袋除尘器（1台）+15m高排气筒（1根）。 运输道路 粉尘 0.336t/a； 加盖篷布、道路硬化、洒水抑尘 废水 洗煤废水 COD、SS 0t/a 2台耙式浓缩机（一用一备）；初期雨水池。 洗煤水闭路循环。 皮带走廊及 地面冲洗水 SS 0t/a 生活废水 COD、SS、氨氮 0t/a 沉淀池 固体废物 压滤机 煤泥 9万t/a 矸石、煤泥临时储存在矸石、煤泥棚内，煤泥、矸石煤泥、矸石外售至榆林市神树畔煤矿。 跳 机 矸石 11.29万t/a 职工生活 生活垃圾 7.5t/a 环卫收集处置 旱厕清掏物 / 清掏后用于农田施肥 设备检修 废机油 25kg/a 暂存于危险废物暂存间，定期交有资质单位处置 噪声 产噪设备 跳汰机、筛分机、振动筛及离心机 70~95dB(A) 设隔吸声围护，对筛分机等独立单元的产噪设备，在其四周围护隔吸声导向板；进出风口设置消声器、风机基础设减振基础；采取选用高隔振系数材料，选用减振垫或采用钢弹簧与橡胶复合串联式隔振结构和厂房的隔声作用。 厂区内主要环境问题： 榆林市焱龙煤炭运销有限公司洗煤厂在建设期间履行了环境影响的审批手续，环评及环评审批意见中要求建设的环保设施和采取的环保措施基本落实到位，且已通过竣工环保验收。验收及现场检查未发现遗留环境问题。

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 榆林市榆阳区位于陕西省北部，西北与内蒙古自治区乌审旗接壤，西南与横山区毗邻，东北与神木市相连，东南与佳县地接，南与米脂县互邻。南北最长距离124km，东西最宽距离128km，总面积7053km2。 大河塔镇地处榆阳区东部，距市区62公里，东邻神木高家堡、乔岔滩，西邻金鸡滩、麻黄梁，北邻神木大保当，南邻安崖，地形呈西北东南走向，长约40公里，宽约6公里，北部属风沙草滩区，南部属丘陵沟壑区。 本项目位于榆阳区大河塔镇西尧则村，项目中心地理坐标为N38°36′17.77″，E109°58′45.23″。具体地理位置见附图1。 二、地质地貌 榆林市榆阳区在大地构造单元上属鄂尔多斯台向斜陕北台凹东冀地区，地质活动相对隐定，地震较少。下新纪末期，榆阳区境内无定河、峁沟等河雏形水系形成，地面起伏加大。上更新世初期，气候湿润、多雨，榆溪河等宽谷河上游形成河谷式静水盆地、凹地，其它各大河流堆积了砂粘土。上更新世晚期，气候温暖干旱，湖泊消失，榆溪河上游断流在低洼地形成季节性积水洼地、封闭式湖盆、沼泽。全新世初期，气候干旱，风沙盛行，榆林西北部一些河流干枯，形成许多堵塞的湖盆凹地，部分滩地形成。全新世晚期，北部开始风沙堆积，逐渐形成黄土风沙草滩区。榆阳区地势总体东北高，中南部低，大致以明长城为界，形成两大类型地貌布局：长城以北为风沙草滩区，区内地势较平坦，沙丘、草滩、海子（小湖泊）交错分布，地下水储量丰富，易开采，明长城以南为丘陵沟壑区。区内梁峁起伏，沟壑纵横，为水土保持重点治理区。有山梁、峁3000多个，其中较大的梁有10多处；有较大常流水沟34条，较大沟壑2000多条，中南部河川区红石峡以南的榆溪河、无定河沿岸至镇川八塌湾的狭长地带，地势较平坦。项目所在地属于工业园区，地势平坦。 三、气候气象 榆阳区地处鄂尔多斯台地东部，属于典型的大陆性边缘季风气候，四季冷暖分明，干湿各异。年平均降水量365.7毫米，年平均气温8.3℃。冬季处在强大的西伯利亚冷气团控制之下，气候寒冷干燥少雨雪。春季因极地大陆性气团消退，东南暖湿气流逐渐北进，大地回暖快，降水渐增，易出现寒潮、霜冻和大风沙尘天气，春旱频繁发生。冬春多行西北风，最大风力可达10级。夏季西南暖湿气流明显加强，是一年中降水最集中的季节，多阵性降水，雨量集中并常伴有大风、沙尘暴、冰雹天气；雨量分布不均，有不同程度的伏旱和雹灾出现。秋季因暖湿气团和干冷气团交替出现，同时因太阳高度角变小，辐射减弱，低空温度迅速下降，大气层结构稳定，易形成秋高气爽的天气。 四、水文 榆阳区水资源来自地表和地下水两个方面，境内地面年径流多年平均值为4.535亿m3，地下水调节储量为7.43亿m3，二者的重复量为2.83亿m3，全区拥有水资源量9.135亿m3。拥有中型以上水库27座，总蓄水能力为18812万m3，年调水量4500万m3。地表径流入区境内的主要河流有榆溪河、无定河、海流兔河、秃尾河，其中榆溪河年径流量3.343亿m3，无定河年径流量7.513亿m3。全区中型以上水库27座，总蓄水能力为1.9亿m3，年调水量4500万m3。全区水资源分布受地质、地貌、水文地质、补给源和人类活动影响，各区域水资源贮量差异悬殊。西北部风沙滩地区水资源丰富，水资源总量占全区的72%，地下水可开采量为1.4亿m3，水质好、埋藏浅，便于开发利用；东南部黄土丘陵沟壑区水资源贫乏，地表径流和地下水均少，又不易开发利用；中南部河谷川边区水资源较为丰富，占全区3.9%的面积拥有全区7%以上的水资源量，地下水可开采量可为0.22亿m3。 项目区附近的河流主要有榆溪河。榆林市的地表水主要来源于榆溪河及其支流，该河全长130km，流域面积4938km2，全长落差285m，平均比降3.07‰。根据多年观测，该河年平均流量为11.768m3/s，最大年平均流量为15.6m3/s，最小年平均流量为8.09m3/s。下游平均含泥沙量为11.7kg/m3。榆溪河有很多支流，分布在榆溪河的两侧。榆溪河最近处距离本项目东南边界约为7.2km，不会对榆溪河造成影响。 五、资源状况 榆阳区煤炭资源储量485亿吨，探明含煤面积约5676km2，占辖区总面积的77%，是世界七大煤田榆神府煤田重要组成部分，具有煤层厚、储量大、品质好、易开采的特点；岩盐资源预计储量1.8万亿吨，是榆米绥特大型盐田重要组成部分，为氯化钠含量高达95%的罕见精品盐矿；天然气探明储量820亿m3，是陕甘宁大气田重要组成部分，含气面积大、纯净度高、开发前景广阔。石油、高岭土、泥炭等矿藏亦有相当规模储量。榆阳区水资源总量9.1亿m3，人均占有量超过榆林市平均水平。 六、生态环境 区境内地表植被，受地形、气候、水文、海拔高度等各种因素的影响，各地貌单元差异很大，植被群落分布较为复杂。全区共有草本植物60多种，木本植物40多种，栽培作物79种，属灌丛草原植被区。本项目所在区域生态系统结构简单，基本由3种灌木密集成丛，这些灌木丛零星分布，丛间有少量草本植物，部分区域分布有少量乔木。灌木以柠条、沙柳、沙蒿为主，草本植物以大针茅、百里香、芨芨草、白羊草、苜蓿、沙打旺等为主，乔木类以杨、槐、榆等为主。 目前该区的野生动物组成比较简单，种类较少。根据现场调查及资料记载，目前该区的野生动物（指脊椎动物中的兽类、鸟类、爬行类）约有70多种，隶属于22目39科，其中兽类4目9科，鸟类15目26科，爬行类2目2科，两栖类1目2科。此外，还有种类和数量众多的昆虫。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 根据榆林市环境保护局发布的《2017年榆林市环境状况公报》：2017年榆林市环境空气质量国控城市点共有4个，分别为红石峡森林公园、世纪广场、实验中学、环保监测大楼、其中距离本项目最近的点为红石峡森林公园，距离约40km。 根据数据统计，榆林市2017年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为20ug/m3、43ug/m3、73ug/m3、34 ug/m3；CO 24小时平均第95百分位数为2.4mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为168 ug/m3；超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为NO2、PM10、O3。 综上，项目所在地区域为不达标区。 2、声环境质量现状 本次声环境监测数据引用2018年11月21日～11月22日陕西瑞境检测技术有限公司对榆林市焱龙煤炭运销有限公司年产120万吨洗煤厂项目进行竣工环保验收监测收据，噪声监测结果见表13，监测点位见附图4。 表13 噪声监测结果 单位：dB(A) 编号 监测点位 2018年11月21日 2018年11月22日 昼间 夜间 昼间 夜间 1# 项目地东侧 52.4 44.3 54.0 45.6 2# 项目地南侧 57.4 47.8 55.9 46.3 3# 项目地西侧 53.2 44.3 54. 43.9 4# 项目地北侧 55.8 43.7 56.7 44.5 备注 11月21日 昼间：晴；风速：1.8m/s；夜间：晴；风速：2.1m/s。 11月22日 昼间：晴；风速：3.5m/s；夜间：多云；风速：2.7m/s。 由表13可以看出：监测期间，项目地厂界噪声昼间最大噪声值为57.4dB（A），夜间最大噪声值为47.8dB（A），均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 3、地下水环境质量现状 （1）监测布点 本次评价收集了项目周边1个地下水现状监测点位，具体点位设置情况，见表14。 表14 地下水现状监测布点一览表 编号 监测点位 方位 距离（m） 井深 （m） 水位埋深 （m） 监测项目 监测时间 数据来源 1 本项目厂区自备水井 / / 110 90 pH、总硬度、溶解性总固体、氟化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、氰化物；同步监测水位、井深 2018年11月21日 陕西瑞境检测技术有限公司《榆林市焱龙煤炭运销有限公司榆林市焱龙煤炭运销有限公司新建年产120万吨洗煤厂项目竣工环境保护验收监测报告》 （2）监测结果及评价结论 根据评价方法及评价标准，对现状监测结果进行评价，并对评价结果进行分析。监测及评价结果，见表15。 表15 地下水现状评价结果统计 监测项目 监测点位 执行标准 达标情况 本项目厂区自备水井 钾（K+） 0.568 / / 钠（Na+） 5.14 ≤200 达标 钙（Ca2+） 34.6 / / 镁（Mg2+） 6.0 / / 氯化物（Cl-） 20.45 ≤250 达标 硫酸盐（SO42-） 55.67 ≤250 碳酸盐（CO32-） 未检出 / / 重碳酸盐（HCO3-） 157 / / 总大肠菌群（MNP/100mL） 未检出 ≤3.0 达标 pH 7.93 6.5~8.5 达标 氨氮 0.189 ≤0.50 达标 氟化物 0.217 ≤1.0 达标 总硬度 249 ≤450 达标 挥发酚 0.0012 ≤0.002 达标 由监测结果可知，区域地下水水质均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准，区域地下水水质良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目位于榆阳区大河塔镇西尧则村。项目中心地理坐标为N38°36′17.77″，E109°58′45.23″。项目南北两侧均为工厂，西侧为空地，东侧为进场道路。距离项目最近的敏感点为西侧521m处的永安村散户。项目所在区域不属于重点文物保护区、自然保护区、风景名胜区、水源保护区，根据项目工程特点、评价区域环境特征，确定本项目环境保护目标及保护级别，见表16。 表16 环境保护目标及保护级别 环境 要素 保护目标 相对厂址 保护级别 方位 距离（m） 环境空气 永安村 W 521 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 长乐村 W 830 柳卜界村 SW 1044 高羔兔 NW 1121 城区东北角 SW 2775 尚家沟 SE 2012 阴坬 SE 1150 阳坬 E 1040 河掌 SE 1820 田家沟 SE 2300 惠家圪坨 NE 2601 田家圪台 N 2504 声环境 厂界 厂界外1m范围 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类标准 地下水 区域地下水环境 地下水质量执行GB/T14848－2017《地下水质量标准》III类标准。

评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准； （2）地表水执行GB3838－2002《地表水环境质量标准》II类标准。 （3）地下水质量执行GB/T14848－2017《地下水质量标准》III类标准。 （4）环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 （5）土壤环境执行GB36600-2018《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》中第二类用地标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中表1标准限值；营运期煤尘排放执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表4、表5规定限值；其他大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准。 （2）废水综合利用，不外排。 （3）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准； （4）固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环保部公告[2013]36号）中有关规定；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）有关规定。 |
| 总量控制指标 | 本项目采用电加热炉，仅在生产过程中有少量颗粒物排放，无生产废水和生活污水外排，无需总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）: 一、施工期 本项目施工期主要建设内容包括2条型煤生产线和其它辅助工程。由于厂区内已完成地面硬化工程，本次施工主要为厂房建设、设备安装等建设工序，将产生少量废气、固体废弃物、废水及噪声等污染物。 二、运行期 项目将焦末、煤末、少量煤泥配加粘合剂和固硫剂，经混合、成型、烘干后生产粒度均匀、反应活性强、热稳定性好的环保洁净燃料型煤，项目所需焦末、固硫剂、粘结剂均为外购，煤末、煤泥来自厂区洗煤生产线产品。原料库依次分为焦末、固硫剂、粘结剂储存区。焦末为神木锦界陕西双翼煤化科技实业有限公司生产过程中产生的下脚料，固硫剂为石灰粉，粘结剂为外购袋装商品。 主要生产工艺叙述如下： （1）备料工序 焦末经密闭箱式货车运输至原料储存棚。焦末和煤粉分别经密闭皮带输送机送至筛分工序，将粒度小于1mm的焦末、煤粉作为型煤生产的原料。粒度大于1mm焦末、煤粉落入破碎机进行研磨处理，将其粉碎至0~1mm直接用于生产型煤，粉碎后焦末、煤粉分别进入各自料堆棚待用。 粘合剂由人工投加至搅拌罐内，按照产品类型调整粘合剂与水的配比，边投料边加水，然后搅拌混合均匀，由计量泵给入轮碾机内。固硫剂由人工投加至计量仓内待用。粘合剂和固硫剂的备料过程在车间内进行。 （2）混合成型工序 将备料工序准备好的焦末、煤粉、煤泥、固硫剂和粘合剂按照产品类型调整配比后分别进行计量，然后加入轮碾机，物料在轮碾机内经碾压、搓揉和搅拌，能较好地排除物料颗粒间的空气，使混合物料水分均匀，颗粒表面润湿充分。物料碾压后由皮带输送至双轴搅拌机，双轴搅拌机可打散轮碾机碾压过程中产生的结块，使物料松散混合均匀。混匀后的物料由皮带输送机送至成型机给料装置，自动进入成型机压制成型煤，使之达到所要求的型煤强度。成型后经配套直线筛筛分，成型废料返回双轴搅拌机重新利用，合格半成品进入烘干工序。轮碾机进料口设置洒水抑尘设施。 （3）烘干工序 成型后的型煤送至烘干机，由烘干机自带布料器将型煤均匀分布在烘干机内。本项目采用电加热烘干机，电加热烘干机根据热交换的原理，利用电源加热散发的热量， 通过抽风风机不断的吸风而产生的一个热循环过程，使转筒内的型煤在旋转的转筒内不断正反翻动，而逐渐烘干，产生的水蒸汽从排湿孔排出，以增加机械强度并消除成型应力，热风温度不大于200℃，要求成品型煤含水分控制在≤3%。烘干过程中由于温度、压力、物料等因素，会导致压馈、反弹（半球），将产生的碎煤屑经皮带输送机输送至破碎工序，重新破碎后利用。烘干气流会带出少量粉尘，经排湿孔排出后由布袋除尘器净化处理，经1根15m高排气筒排放。 （4）成品存放 烘干后的型煤经自然冷却至常温，成品型煤进入车间成品存放区暂存，同时成品区设有小型包装机，应市场需求，部分产品包装成袋入库外售。 本工序主要污染物为设备产生的噪声。 型煤工艺流程及产污环节见图2。 图2 型煤工艺流程及产污环节 主要污染工序： 一、施工期污染源分析 1、大气污染 （1）施工扬尘 施工期扬尘主要为材料运输、材料堆放以及施工活动等过程中产生的粉尘，会对大气环境产生一定的影响。施工材料中涉及砂土等比重小的颗粒性物料，其堆存、装卸及运输过程均易产生扬尘污染。物料扬尘量与物料种类、性质、运输堆存方式及风速有关，物料比重越小，运输堆存越简陋粗放、风速越大，污染越严重。另外，施工机械及建材运输车辆行驶过程中会产生路面积尘的二次扬尘污染。路面扬尘形成因素较多，主要跟车辆行驶速度、风速、路面积尘量和路面积尘湿度有关，其中风速直接影响到扬尘的传输距离。 根据相关资料调查，如果施工阶段对汽车行驶以及施工现场路面勤洒水（每天4~5次），空气中扬尘量可减少70%左右，扬尘造成的TSP污染范围可缩小20~50m，200m范围内TSP浓度可降至0.29mg/Nm3。 （2）机械废气 项目施工期废气主要为施工机械及运输车辆排放尾气，主要污染物为CO、THC、NOx。 2、水污染 主要是施工人员产生的生活污水、施工废水。 （1）生活污水 本项目施工过程简单，主要为彩钢房的搭建、道路硬化及配套设施的建设，施工现场不设置施工营地，无食堂和宿舍。盥洗废水直接用于洒水抑尘。 （2）施工废水 本项目的施工废水主要是混凝土养护废水、设备冲洗水等，产生量较少，该废水为间歇性排放，主要污染物为SS和石油类，经沉淀池收集、沉淀后回用。 3、噪声污染源 噪声主要来源于各类施工机械运转及出入施工场地车辆，噪声值一般在75-95dB（A）左右，多台机械设备同时启动时，各台设备的噪声还进行叠加。建筑施工所使用的机械设备主要有装载机、切割机、电焊机等，施工期主要噪声源及其噪声值见表17。 表17 典型施工机械噪声声源源强（单位：dB（A） 序号 机械类型 测点距施工机械距离（m） 声级值（dB(A)） 备注 1 吊车 5 85 噪声具有流动性、间歇性特点 2 装载机 5 75 3 电锯 5 90 4 电焊 5 90 5 切割机 5 95 4、固体废物 施工阶段的固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾和施工固废等。 （1）生活垃圾 施工高生活垃圾产生量较少，在厂区内收集后，交由当地环卫部门统一清运处置。 （2）施工固废 施工期固废包括施工过程产生的建筑垃圾。 施工材料可及时供给，剩余施工材料较少，产生的废弃材料、包装袋等建筑垃圾量较少，可回用的回用处理，不可回用的直接运往建筑垃圾填埋场填埋处理。 本项目的机械设备维修均不在现场进行，故无机械废油产生。 二、运营期污染源分析 1、大气污染 （1）型煤加工生产 ①精煤块破碎工序粉尘 本项目型煤生产需对原料（精煤块）进行破碎。类比已通过验收的《榆林市博瑞商贸有限公司新建年产30万吨环保洁净型煤生产线竣工环境保护验收监测报告》中相关监测数据，该工序粉尘产生系数约为12.5g/t产品，粉尘产生浓度为360~410mg/m3，废气量约为3000m3/h。 本项目年产120万吨洁净煤，年运行240天，因此日均产量为5000t，粉尘产生速率为8kg/h，项目设计风量10000m3/h，则原料筛分研磨粉尘产生浓度为800mg/m3。环评要求本项目在筛分研磨车间设置吸尘罩（捕集率按90% 计），收集粉尘经布袋除尘器（除尘效率不低于99%）进行净化处理后由1根15m排气筒排放，排气筒粉尘最大排放浓度8mg/m3，最大排放速率0.08kg/h，满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4煤炭工业大气污染物排放限值（小于80mg/m3）要求。 ②烘干气流带出粉尘 本项目型煤烘干采用电加热烘干机，烘干气流会带出少量粉尘，类比同等规模生产单位的排放情况，同时根据甲方提供的初级设计资料，本项目烘干废气量为10000 m3/h，粉尘产生速率为5kg/h，产生浓度为500mg/m3。经布袋除尘器（除尘效率99%）处理后粉尘排放量为0.05kg/h，排放浓度为5mg/m3，烘干气流经袋式除尘器净化后，通过15m排气筒排放，满足满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4煤炭工业大气污染物排放限值（小于80mg/m3）要求。 ③原料储存、转运、配料粉尘 原料包括焦末、煤末、粘结剂、固硫剂等，在转运、配料过程会产生一定量的粉尘，储存于全封闭原料储存棚。本项目在原料储存库内设置1套喷淋洒水装置，原料转运、卸料过程中要加强洒水降尘措施，将无组织粉尘量降到最低。另外型煤生产原料在厂区转运过程均采用密闭输送廊道和皮带输送机传输，在输送设备的机头溜槽上加设盖罩，进料端加胶皮挡帘等抑尘措施。 通过以上措施，对无组织粉尘的去除率达到90%，根据类比同类项目，无粉尘的排放量约为0.15t/a。且由于厂区厂界设置了4m高防风抑尘网，项目本生产原料的储存、转运及配料过程产生的无组织粉尘排放浓度可控制在《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中煤炭工业无组织排放限值以内（1.0mg/m3）。 ④烘干冷却过程粉尘 型煤烘干后，产品的温度在50-60℃，送至型煤成品库中对产品进行自然冷却，冷却效果能够满足产品包装的要求。在型煤产品冷却过程中，会产生少量的无组织粉尘。由于冷却过程在封闭的型煤成品库内，且冷却过程的无组织粉尘在空气中处于下沉状态，不会对周围环境产生显著影响。 （2）道路扬尘 该项目焦末的运入与洁净煤的运出全部采用汽车。项目建成运行后，原料、产品年总运量约为190万吨，每天运输总量为10556吨左右，需要载重为50t的汽车211辆。由于项目汽车运输量很大，载重车辆频繁的进出厂区，引起道路扬尘量增加，影响到沿途所经地的环境空气质量。 工程交通运输起尘采用以下公式进行计算： 式中：Qy——交通运输起尘量，kg/km·辆； Qt——运输途中起尘量，kg/a； V——车辆行驶速度，km/h（以40km/h计）； P——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，Kg/m2； M——车辆载重，t/辆（重车约50.0t）； L——运输距离，km（0.8km）； Q——运输量，t/a（本工程约190万t/a）。 经计算，运输期间的扬尘污染与汽车行驶速度、道路表面粉状物料含量密切相关，表16给出了汽车行驶在由散状物料的道路上时的起尘强度估算结果，表17给出了汽车行驶时扬尘污染扩散结果。 表18 汽车在有散状物料的道路上行驶的起尘量 路面粉状物料量（kg/m2） 0.1 0.15 0.2 0.25 汽车行驶道路起尘强度（mg/s·m） 0.27 0.36 0.44 0.51 注：汽车行驶速度按40km/h估算。 表19 汽车行驶时道路扬尘扩散浓度计算结果 单位：mg/m3 距离（m） 道路表面物料量（kg/m2） 0.1 0.15 0.2 0.25 2 0.0735 0.097 0.1186 0.1401 5 0.0721 0.0932 0.1139 0.1346 10 0.0662 0.0874 0.1068 0.1262 15 0.0623 0.0822 0.1005 0.1188 20 0.0587 0.0777 0.0950 0.1123 25 0.0556 0.0736 0.0900 0.1063 30 0.0529 0.0700 0.0855 0.1010 由表19可以看出，汽车行驶时产生的扬尘污染对道路两侧2~30m范围内的影响较大。 为减小对周边大气环境的影响，项目运输采取以下措施： ①厂区至公路连接线全部水泥硬化，平时注意道路的维护； ②加强物料的运输及装卸管理。为减少运输扬尘，不得使用拖拉机和农用汽车运输，物料运输车辆采用加盖篷布货运汽车运输； ③汽车在厂区内行驶速度应小于10km/h；运输物料的汽车不应超载（或物料装得过满）； ④物料存放在相应的储存场所，厂区内主要运输道路两侧适当的位置建议设置喷水管道系统，以方便随时对道路的洒水，清扫路面，最大限度减少物料运输产生的交通扬尘。 （3）大气污染物产生排放汇总 项目大气污染物产生及排放情况，见表20。 表20 运营期大气污染物产生及排放情况一览表 类别 污染物 产生量 产生浓度 （mg/m3） 排放量 排放浓度 （mg/m3） 标准（mg/m3） 破碎：精煤块破碎 粉尘 15t/a 800 0.15t/a 8 80（有组织） 型煤加工区：烘干气流带出粉尘 粉尘 9.6t/a 500 0.096t/a 5 80（有组织） 原料储存、转运、配料粉尘 粉尘 1.52t/a / 0.15t/a ＜1.0 1.0（无组织） 烘干冷却过程粉尘 粉尘 少量 / 少量 / 1.0（无组织） 道路运输 扬尘 13.25t/a / 0.265t/a ＜1.0 1.0（无组织） 2、水污染 主要包括工作人员的生活污水、车辆冲洗水以及下雨天气产生的初期雨水。 ①生活污水 项目设有卫生防渗旱厕，旱厕定期清掏，外运做农肥。生活污水主要为职工日常生活盥洗废水，本项目工作人员20人，生活污水主要为盥洗水，用水量为1.0m3/d，污水产生量为0.8m3/d，其主要污染物有SS、BOD5、COD等，项目产生的生活污水经厂区沉淀池300m3处理后用于厂区洒水抑尘，沉淀池可满足项目需要。 综上，采取措施后项目产生的污废水对区域水环境影响较小。 ②清洗废水 车辆、皮带廊及地面清洗废水排放量约为4m3/d，主要污染物为SS，统一收集（初期雨水池）后回用于洗煤厂跳汰洗选工序。 ③初期雨水 厂区设置雨水收集池为742m3，根据《榆林市焱龙煤炭运销有限公司新建年产120万吨洗煤厂项目环境影响报告表》，该容积雨水收集池可确保项目在强降雨状态全厂内雨水不外排。 3、噪声污染 本项目产噪设备主要有搅拌设备、压型机、烘干机以及风机等设备，且均为固定噪声源，主要布置在主厂房之内，声压级为75~90dB（A），在采取厂房隔音，设备减震以及安装隔音罩等设备后，噪声得到有效减缓，达到相关要求。 4、固体废物 本项目车辆不在厂内进行维修，运营过程中煤尘、焦末以及雨水、冲洗水收集池中的泥渣均作为产品回收。 （1）生活垃圾 工作人员共20人，每人每天生活垃圾按0.5kg计算，则产生的生活垃圾共约10kg/d，年产量约为2.4t/a。收集后交由当地环卫部门统一处理。 （2）项目型煤生产 ①研磨筛分工序收集粉尘：需对原料（焦末、煤面等）进行研磨筛分，原料研磨筛分工序除尘器收集的粉尘为14.85t/a。除尘灰主要成分为焦末、煤末等细颗粒物，可作为原料回用于型煤生产。 ②型煤烘干气流带出收集粉尘：项目型煤烘干采用电加热烘干机，烘干气流会带出少量粉尘，收集粉尘9.5t/a。该工序收集的除尘灰主要成分为焦末、煤末等细颗粒物，可作为原料回用于型煤生产。 ③收集池泥渣：地面、皮带廊以及车辆冲洗水收集进雨水收集池，沉淀后产生的泥渣回用于型煤生产。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 原料混料区：原料搅拌、筛分、研磨工序粉尘 | 粉尘 | 800mg/m3；15t/a | 8mg/m3；0.15t/a |
|  | 型煤加工区：烘干气流带出粉尘 | 粉尘 | 500mg/m3；9.6t/a | 5mg/m3；0.096t/a |
|  | 原料储存、转运、配料粉尘 | 粉尘 | 1.52t/a | 0.15t/a |
|  | 烘干冷却过程粉尘 | 粉尘 | 少量 | 少量 |
|  | 道路运输 | 粉尘 | 13.25t/a | 0.265t/a |
| 废水 | 车辆、皮带廊、地面清洗废水 | SS | 4m3/d | 沉淀后收集利用不外排 |
|  | 初期雨水 | SS | / | 收集进初期雨水池沉淀后不外排 |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、SS | 0.8m3/d | 沉淀后用于厂区洒水 |
| 固体废物 | 工作人员 | 生活垃圾 | 2.4t/a | 统一收集交由环卫部门处置 |
|  | 生产过程袋式除尘器收集粉尘 | 煤尘、焦末 | 24.35t/a | 回用于型煤生产 |
|  | 收集池沉淀废渣 | 煤末、焦末 | / | 回用于型煤生产 |
| 噪声 | 筛分磨粉机、搅拌设备、压型机、烘干机以及风机 | 噪声 | 75~90dB（A） | 昼间小于65dB（A）， 夜间小于55dB（A） |
| 主要生态影响： 本项目在原硬化厂区内施工，不新增占地，不会对生态环境产生不良影响。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析 一、大气环境 1、施工期扬尘影响分析 项目施工期间扬尘主要产生于运输车辆的行驶、施工材料的运输和装卸、堆存引起的扬尘。 作业扬尘的多少及影响程度的大小与施工场地条件等诸多因素有关，是一个复杂且难以定量的问题。因此本次评价通过类比现场实测资料进行综合分析，施工扬尘情况类比某施工现场所做的扬尘实测资料，扬尘产生情况见表21，大气TSP浓度变化情况见表22。 表21 某施工现场工地扬尘污染情况 单位：mg/m3 监测 位置 工地上风向50m 工地内 工地下风向 备注 50m 100m 150m 范围值 0.303-0.328 0.409-0.759 0.434-0.538 0.356-0.466 0.309-0.336 平均风速2.5 m/s 均值 0.317 0.596 0.487 0.390 0.322 表22 不同距离TSP浓度变化表 单位：mg/m3 距工地距离(m) 10 20 30 40 50 100 备注 场地未洒水 1.75 1.30 0.78 0.365 0.345 0.330 春季 测量 场地洒水 0.437 0.350 0.310 0.265 0.250 0.238 由上表可知：①在未采取抑尘措施的施工现场，建筑施工扬尘较多，当风速为2.5m/s时，工地内的浓度为对照点的1.9倍；②由于榆林市年平均风速为2.5m/s，对比上表可知，当不采取抑尘措施，施工扬尘影响范围一般为下风向150m范围内。当采取抑尘措施，项目施工场地产生的扬尘不会对周围环境空气产生明显影响。 为减轻项目施工对周围环境的影响，根据《陕西省大气污染防治条例》规定，强化建筑工地扬尘控制措施，加强施工扬尘监管。严格按照《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案》（2018-2020年），拟采取如下措施： ①建筑材料存放在库房内或者严密遮盖；沙、石等散体材料必须覆盖； ②建筑垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，及时清运；生活垃圾采用封闭式容器，日产日清； ③运输车辆必须对货物进行封闭遮盖，限制运输车辆的行驶速度，定期清洗车辆，保持车辆清洁。 工程施工期环境空气污染具有随时间变化程度大，漂移距离近、影响距离和范围小等特点，其影响只限于施工期，随建设期的结束而停止，不会产生累积的污染影响。在采取上述相应防治措施情况下，施工期废气对周围环境空气影响较小。 2、车辆废气影响分析 根据工程分析，项目施工期废气为施工机械及运输车辆排放尾气，主要污染物为CO、THC、NOx。项目工程量较小，工期较短，施工机械及材料运输车辆较少，废气源为移动、间接排放，排放量小。通过选用先进、清洁型施工机械并加强管理和检修保养，可有效减少施工废气对环境的污染。同时要求采用柴油的机械设备，其污染物排放量不应超过《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB20891-2014）排放限值。采取以上措施，本项目施工废气不会对周围环境产生明显不利影响。 二、水环境 项目施工废水为施工人员生活污水、施工废水。 1、生活污水 本项目施工期不设员工食堂及住宿，施工人员生活污水主要为盥洗水经临时沉淀池沉淀后用于施工场地洒水抑尘。 2、施工废水 施工废水主要为机械冲洗废水等，主要污染物为SS、含油废水，随意排放会对地下水及土壤造成不利影响，环评要求加强施工机械检修保养，减少其跑、冒、滴、漏的油污，施工期场内地面径流设置截排水沟及废水收集池，施工过程产生的废水经沉淀后回用于场区洒水，不外排。 三、噪声环境 本项目施工噪声主要为施工机械及物料运输车辆产生的噪声。 根据《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》等有关规定，施工期场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。由于项目施工机械设备大多属于移动声源，要准确预测施工边界噪声值比较困难，因此本次评价仅对各噪声源单独作用时的超标范围进行预测，项目施工期各、施工机械满足国家标准的预测距离见表23。 表23 施工机械噪声环境影响预测结果 声源 平均声级dB(A) 距声源距离（m） 评价标准dB(A) 最大达标范围（m） 昼间 昼间 吊车 86 5 70 31 装载机 75 5 20 电锯 90 5 40 电焊 90 5 40 切割机 95 5 50 本项目夜间不施工，施工机械噪声昼间最大的影响范围为昼间50m。本项目周边敏感点位于施工噪声影响范围以外，故本项目施工过程中场内机械噪声对周围环境产生的影响较小。施工期的噪声影响是暂时的，随着施工的结束而结束。 四、固体废物 施工过程中固体废物主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 1、施工人员生活垃圾 项目施工期不设食堂和住宿，施工人员生活垃圾产生量少，统一收集后交由环卫部门处理。 2、施工固废 项目施工过程中砂石消耗量小，废弃砂石产生量也较少，产生的废弃材料、废包装等可回用的回用处理，不可回用的运往建筑垃圾填埋场处理。 因此，本项目施工期固废均能够得到妥善处理，采取措施后不会对环境产生明显不利影响。 营运期环境影响分析： 一、大气环境影响 ⑴ 评价等级判断 ① 评价因子和评价标准表见下表24。 表24 评价因子和评价标准表 类型 评价因子 平均时段 标准值/（μg/m3） 标准来源 点源 TSP 1h平均质量浓度限值 900 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准 面源 TSP 1h平均质量浓度限值 ② 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），附录A 推荐的AERSCREEN模式进行估算。估算模型参数表见下表25。 表25 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 城市 人口数(城市) 66万 最高环境温度 41 °C 最低环境温度 -23°C 土地利用类型 工业 区域湿度类型 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 ③污染源输入清单 表26 有组织点源参数一览表 点源名称 排气筒高度(m) 排气筒内径(m) 烟气出口速度 烟气出口温度(℃) 排放时数(h) 排放工况 评价因子源强(kg/h) 粉尘 精煤破碎工序 15 0.4 10000 m3/h 20 1920 间断 0.08 型煤烘干气流 15 0.2 10000 m3/h 50 1920 间断 0.05 表27 面源污染源输入清单表 编号 污染源名称 面源起点坐标/m 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北夹角/° 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/（kg/h） X Y 粉尘 1 原料储存、转运、配料粉尘 / / 1293 100 40 -45 10 1920 正常排放 0.078 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的大气估算工具（AerScreen），按照上述排放参数，气象条件为模式中嵌入的各种气象组合条件，地形为简单地形。项目污染物估算模式预测结果见表28。 表28 污染物最大落地浓度预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax (μg/m3) Pmax (%) D10% (m) 研磨筛分预处理工序 TSP 900 54.9 6.10 / 型煤烘干气流 TSP 900 15.3 2.17 / 无组织粉尘 TSP 900 64.1 7.12 / 经预测，本项目有组织粉尘Pmax值为6.10%＞1%，Cmax为54.9mg/m3。无组织排放最大地面浓度为分别为64.1ug/m3，最大占标率为7.12%。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中评价等级判定表表2，主要污染物最大占标率1%<Pmax<10%，所以该项目大气评价等级为二级评价。依据导则规定，“二级评价可不进行进一步大气环境影响预测与评价，只对污染物排放量进行计算”。 ⑵ 污染物排放核算 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目有组织废气排放口均属于一般排放口，无主要排放口。 表29 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/（μg/m3） 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量/（kg/a） 一般排放口 1 1#精煤破碎 粉尘 8000 0.10 150 2 型煤烘干气流 粉尘 5000 0.05 96 由以上估算结果可知，有组织粉尘最大落地浓度值为54.9ug/m3，占标率为6.10%。估算模式已考虑最不利气象条件，预测结果表明，项目有组织排放废气的占标率较低，对区域大气环境贡献值较小。 表30 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染物防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量/（kg/a） 标准名称 浓度限值/（μg/m3） 主要排放口 1 无组织 原料储存、转运、配料粉尘 颗粒物 喷淋洒水装置，采用密闭输送廊道和皮带输送机传输，在输送设备的机头溜槽上加设盖罩，进料端加胶皮挡帘等抑尘措施。厂界设置了4m高防风抑尘网 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）规定限值 1000 0.15 由估算结果可知，颗粒物最大落地浓度值为64.1ug/m3，占标率为7.12%，对区域大气环境质量影响较小，项目车间下风向边界处无组织排放的颗粒物贡献浓度小于相关排放限值。 综上预测结果表明，本项目在采取环保措施的情况下，污染物排放对周围环境产生的影响较小。 ⑶ 大气环境影响评价自查表 大气环境影响评价自查表见表31。 表31 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级☑ 三级□ 评价范围 边长=50km 边长5~50km□ 边长=5km☑ 评价因子 SO2+NOX排放量 ≥20000t/a□ 500~2000t/a□ 小于500t/a☑ 评价标准 评价标准 国家标准☑ 地方标准□ 附录D□ 其他标准□ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区☑ 一类区和二类区□ 评价基准年 2017年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据☑ 现状补充监测□ 现状评价 达标区□ 不达标区☑ 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（TSP） 有组织废气监测( 无组织废气监测☑ 无监测□ 评价 结论 环境影响 可以接受☑ 不可接受□ 大气环境防护距离 不设置 污染源年排放量 SO2：（0）t/a NOX：（0）t/a 颗粒物：（0.396）t/a VOCs：（0）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 二、水环境影响 运营期用水主要包括煤场生产废水和生活污水，生产废水包括厂区生产设备、车辆冲洗废水、初期雨水。 1、生产废水 ①厂区现有雨水收集池为742m3，可确保项目在强降雨状态下雨水不外排。 ②车辆、皮带廊、设备清洗水：产生量约4m3/d，清洗废水收集进沉淀池（厂区现有300m3沉淀池）沉淀处理，回用于洗煤厂跳汰洗选工序。 为进一步减少本项目对水环境的影响，环评要求污废水及时收集回用，加强管理，禁止外排。 2、生活污水 项目设有卫生防渗旱厕，旱厕定期清掏，外运做农肥。生活污水主要为职工日常生活盥洗废水，本项目工作人员20人，生活污水包括包括盥洗水和食堂污水，用水量为1.0m3/d，产生量为0.8m3/d，其主要污染物有SS、BOD5、COD等，项目产生的生活污水经厂区沉淀池处理后用于厂区洒水抑尘，厂区原有的300m3的沉淀池可满足项目需要。 综上所述，本项目运营期废水可合理处置，全部综合利用不外排，且项目周边无地表水，故对水环境产生的影响小。 三、声环境影响 1、厂区噪声 本项目运营期产噪设备主要有破碎机、搅拌机、压型机、烘干机、风机等，声级在75～90dB（A）之间，经过厂房隔音门窗、设置基座减振、风机设消声后，可将声源降低10~25dB(A)。噪声源强见下表32。 表32 项目主要噪声源及分布情况一览表 序号 噪声源 主要噪声设备 单台压级 dB(A) 数量 （台） 采取措施后单台噪声值 dB(A) 到厂界距离(m) 厂房外 1m 东 南 西 北 1 型煤厂房 烘干机 75 2 70 17.1 172 200 55 2 搅拌机 75 2 60 3 成型机 85 4 65 4 风机 90 2 65 5 磨粉机 90 2 70 6 破碎机 90 2 70 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）的要求，采用如下模式进行噪声影响预测： （1）室外声源 室外点声源对预测点的噪声声压级影响值（dB(A)）为： LP (r)  LP0－20lgr/r0 式中： LP(r)--预测点的声压级，（dB(A)）； LP0--点声源在 r0(m)距离处测定的声压级，（dB(A)）； r--为点声源距预测点的距离(m)。 （2）室内声源 对于室内声源，可按下式计算： LP (r)  LP0－20lgr/r0－TL+10lg（1-a）/a 式中： LP(r)--预测点的声压级（dB(A)）； LP0--点声源在 r0(m)距离处测定的声压级（dB(A)）； TL--围护结构的平均隔声量，一般车间墙、窗组合结构取 TL=25dB(A)，如果采用双层玻璃窗或通风隔声窗，TL=30dB(A)；本项目取 TL=25dB(A)； a--吸声系数；对一般机械车间，取 0.15。 （3）对预测点多源声影响及背景噪声的叠加 式中： N--声源个数； L0--预测点的噪声背景值（dB(A)）； LP(r)--预测点的噪声声压级（dB(A)）预测值。 （4）预测结果 根据项目生产特点，预测厂界噪声结果见表33。 表33 厂界噪声影响预测结果表 单位：dB(A) 位置 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 现状值 54.0 45.6 57.4 47.8 54.1 44.3 56.7 44.5 贡献值 50.34 / 30.28 / 28.97 / 40.19 / 预测值 55.55 45.6 57.4 47.8 54.1 44.3 56.72 44.5 评价标准 昼间 65 夜间 55 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 由预测结果可知，厂界噪声贡献值为28.97dB（A）~50.34dB（A）之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）对应的3 类区标准限值。贡献值叠加背景值后，厂界声环境质量昼夜为54.1dB（A）~57.4dB（A）之间，满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的 3 类标准。因此，项目噪声排放对周围声环境影响不大。 本项目位榆林市金鸡滩循环经济产业园。项目南北两侧均为工厂，西侧为空地，东侧为进场道路。距离项目最近的敏感点为西侧521m处的永安村散户。项目所在地200m内无噪声敏感点。根据上述预测可知，本项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）对应的3类区标准限值，叠加背景值后，厂界声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准。根据《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准》（GB18083-2000），本项目为设有原煤的综合型煤加工厂，可设置噪声卫生防护距离为200m。 为了确保厂界噪声达标排放，本项目噪声污染防治主要从降低噪声源、控制传播途径、厂区合理布局三方面考虑，主要采取设备合理设计选型、减振安装、厂房隔音、合理布置、绿化降噪等措施。 由预测结果可知，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准措施可行。 2、运输噪声 由于运营过程运输车辆会大大增加，且日运输量不固定，高峰期每小时3~5辆，针对本项目运输车辆噪声影响，本环评要求： ①车辆应低速行驶、严禁超载、村庄周围采用禁止鸣笛等措施来减小项目运输对道路两侧敏感点的影响。 ②采用性能较好的低噪音运输车辆，加强对运输车辆的维修保养，进一步减少噪声的排放。 ③固定运输路线，选择居民较少的路段进行运输；避开城区，选择外围公路运输。尽量分散运输，减少集中运输时段，减少对周围居民的影响。 综上，项目运营期噪声通过加强管理，采取一定措施后不会对周围敏感点产生明显不利影响。 四、固体废物影响 本项目车辆不在场内进行维修，运营过程中煤尘、焦末以及雨水、冲洗水收集池中的泥渣均作为产品回收。 生活垃圾年产量约为2.4t/a。收集后交由当地环卫部门统一处理。 袋式除尘器收集的粉尘共24.35t/a，收集后回用于型煤生产。 地面、皮带廊以及车辆冲洗水收集进雨水收集池，沉淀后产生的泥渣回用于型煤生产。 本项目固体废物均得到合理处置，对周围环境影响较小。 五、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》的要求，本次评价对地下水环境现状进行了调查，对评价范围内的水井井深、水位、水质等引用资料分析，同时收集了相关水文资料。分析工业场地的运行对地下水水质的影响。 （1）评价等级 ①建设项目分类 本项目根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表分析结果为：型煤加工属于Ⅲ类项目。 ②环境敏感程度的划分 根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）表1地下水敏感程度分级表，厂区评价范围内地下水敏感程度为不敏感。 ③地下水环境影响评价等级 按照《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）规定的地下水环境影响评价工作分级划分原则，对地下水评价进行等级划分，评价等级划分见表32，则本项目地下水评价等级为三级。 表34 地下水评价工作等级划分表 项目类别 环境敏感程度 I类项目 II类项目 III类项目 敏感 一级 一级 二级 较敏感 一级 二级 三级 不敏感 二级 三级 三级 （2）评价范围 本项目地下水评价等级为三级。根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）调查评价范围确定，采用查表法确定，三级评价评价范围≤6km2。 本项目地下水评价范围为：本项目属于III类项目，根据项目排水情况及可能对地下水的影响范围及该区地下水的补给、径流、排泄条件，确定厂区地下水上游500m、两侧1000m、下游1500m所圈定的范围作为地下水评价范围。 （3）地下水环境影响与评价 根据对项目生产废水回用的分析，项目生产废水全部回用，不外排；生活污水经沉淀池处理后全部用于厂区泼洒抑尘。 为有效防止项目废水跑冒滴漏对厂区地下水造成不利影响，洗煤厂建设时已对厂区内采取防渗措施，本次需要对原料储棚和型煤库做补充防渗，由原厂区简单防渗区改为一般防渗区。 表35 拟建项目污染物划分及防渗等级一览表 分区 厂内分区 防渗等级 备注 一般防渗区 主厂房、初期雨水池、原煤棚、精煤棚、矸石棚和煤泥棚等 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s 洗煤厂建设时已做好防渗 简单防渗区 厂区地面等 一般地面硬化 一般防渗区 原料储棚和型煤库 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s 本次新增防渗工程 综上所述，正常工况下，企业在加强管理，强化防渗措施的前提下，污染物渗入地下的量极少，对区域地下水环境造成影响的可能性较小，污染物渗入地下的量极其轻微，不会对评价区地下水产生明显影响。 六、环境管理及监控 环境管理与环境监测是企业管理中的重要环节。在企业中，建立健全环保机构，加强环境管理工作，开展场内环境监测、监督，并把环保工作纳入生产管理，对于减少企业污染物排放，促进资源的合理利用与回收，对提高经济效益和环境效益有着重要意义。 1、环境管理计划 （1）建立健全环境管理制度，并责任分配到人； （2）确保环保设施正常运行，减少污染物排放； （3）实行常规环境监测及数据反馈制度，建立监测数据库，掌握各项环保设施的运行情况； （4）做好污染事故的调查、应急处理及上报工作； （5）加强员工环保宣传教育、提高环保技术。 2、污染物排放情况 本项目运行期间污染物排放情况见表36。 表36 项目污染物排放清单 环境要素 来源 种类 排放浓度及排放量 排放方式 排放标准 大气 原料混料区：精煤破碎 粉尘 0.15t/a；8mg/m3 有组织； 间歇 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4中规定 型煤加工区：烘干气流带出粉尘 粉尘 0.096t/a；5mg/m3 有组织；间歇 原料储存、转运、配料粉尘 粉尘 0.15t/a 无组织 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）煤炭工业无组织排放限值 道路运输 粉尘 0.265t/a 无组织 水 车辆、皮带廊、地面清洗废水 SS 0 沉淀后回用于洗煤厂跳汰洗选工序 不外排 初期雨水 SS 0 生活污水 COD、BOD5、SS 0 沉淀后用于洒水 噪声 磨粉机、搅拌设备、压型机、烘干机以及风机 噪声 75-90 dB(A) 间歇排放 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3类标准 固废 工作人员 生活垃圾 2.4t/a 交由环卫部门处置 《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）有关规定 袋式除尘器收集粉尘 煤尘、焦末 24.35t/a 厂内利用，回用于生产 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的有关规定。 收集池沉淀废渣 煤末、焦末 / 3、环境监控计划 为了有效监控项目对环境的影响，提供可靠的监测数据，采取必要、合理的防治措施，必须对产生的污染物及其防治措施进行日常的监测。项目环境环境监控具体见表35。 表37 本项目环境监控一览表 影响因素 监测位置 监测项目 监测频次 备注 运行期 大气 上风向布设一个点位，下风向布设3个点位 粉尘 每年监测一次 无组织监控浓度 原料混料区排气筒进口、出口 粉尘 有组织 型煤加工车间烘干工序排气筒进口、出口 粉尘 声环境 场界四周 Leq(A) 每季度监测一次 / 地下水 项目区跟踪监测井1个 pH值、COD、氨氮、石油类、总硬度、氟化物、硫酸盐 每年一次 / 为了提供可靠的监测数据，采取必要、合理的防治措施，环评要求确保监测数据的准确性。同时，严格按照监测要求定期进行例行监测。 七、环保投资估算 项目环境管理和施工期影响的减缓措施需要资金保证，在项目可行性研究报告中未计划环保投资，建议建设单位在工程设计预算中增加环保投资计划，以保证各项环保措施的落实。本项目环保投资估算及环保设施清单见下表38。 表38 环保投资估算一览表 序号 类别 污染源 主要环保措施 数量 投资估算（万元） 备注 运 营 期 大气污染物 精煤破碎 集气罩+布袋除尘器+15m 排气筒 1套 10 / 烘干车间 集气罩+布袋除尘器+15m 排气筒 1套 15 / 型煤成品库 型煤成品装袋储存，库房密闭 1间 5 / 车辆运输 洗车台并配套洗车设施、道路洒水 1座 10 原料储存混料区 全密闭库房，同时喷淋抑尘 2座 5 输送转 运 输送皮带加罩运输，溜槽加设 盖罩，进料端加胶皮挡帘 1套 3 水污染物 生活污水 生活污水收集池沉淀后用于洒水 1座 / 依托，不新增环保投资 生产废水 收集沉淀池沉淀后回用于洗煤厂跳汰洗选工序 1座 / 噪声 加强机械管理并尽量使用低噪声设备，对运输车辆及时维护，减少噪声的产生； 2.0 / 地下水 原料储棚、产品库一般防渗 2.0 合计 环保投资52万元，占总投资比例3.46%。 七、环境保护“三同时”验收 拟建项目环境保护“三同时”验收内容见表39。 表39 建设项目竣工环保验收清单（建议） 项目 验收地点 环保设施 验收标准 扬尘 型煤生产线 精煤破碎：集气罩+布袋除尘器+15m 排气筒（1套） 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4中规定 烘干车间：集气罩2个+布袋除尘器+15m 排气筒（1套） 型煤成品库：型煤成品装袋储存，库房密闭 原料区混料区 原料全密闭储存，采用密闭输送廊道和皮带输送机传输、设备定期冲洗；原料储存间设喷淋抑尘系统； 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）煤炭工业无组织排放限值 车辆运输 洗车台并配备洗车设施；厂区道路硬化并定期洒水；运输车辆采用遮盖蓬布； 厂区周边设置4m高防风抑尘网。 废水 车辆、皮带廊、地面冲洗、 初期雨水 初期雨水收集沉淀池1座（依托厂区现有） 无废水外排 生活污水 旱厕1座，生活污水收集池1座（依托厂区现有） 固废 工作人员 生活垃圾集中收集后交由环卫部门处理 《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）有关规定 袋式除尘器收集粉尘 收集后回用于生产 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的有关规定。 收集池沉淀废渣 噪声 场内 使用低噪设备、及时保养维修； 本项目为设有原煤的综合型煤加工厂，设置噪声卫生防护距离为200m。 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12438-2008）中的3类标准 生态 场区周边 场区四周及道路两侧植树绿化；

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 精煤破碎 | 粉尘 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 | 达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）相关标准要求 |
|  | 型煤加工区：烘干气流带出粉尘 | 粉尘 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 |  |
|  | 原料储存、转运、配料粉尘 | 粉尘 | 原料全密闭储存，采用密闭输送廊道和皮带输送机传输、设备定期冲洗；原料储存间设喷淋抑尘系统； |  |
|  | 烘干冷却过程粉尘 | 粉尘 | 全密闭厂房 |  |
|  | 道路运输 | 扬尘 | 洗车台并配备洗车设施；厂区道路硬化并定期洒水；运输车辆采用遮盖蓬布； 厂区周边设置4m高防风抑尘网。 |  |
| 废水 | 车辆、皮带廊、地面冲洗、 初期雨水 | 生产 废水 | 收集池收集沉淀后回用 | 废水不外排 |
|  | 人员生活 | 生活 污水 | 厂区设旱厕，定期拉运用于农田施肥； 其他少量盥洗废水收集沉淀后用于场地洒水。 |  |
| 噪声 | 机械噪声 | 噪声 | 采用低噪声设备，车辆低速行驶、禁止鸣笛；设置隔振垫等，进一步降低本体噪声； 设置200m卫生防护距离。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12438-2008）3类标准 |
| 固体 废物 | 厂区内 | 工作人员 | 统一收集，由当地环卫部门定期清运处置 | 《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）有关规定 |
|  |  | 袋式除尘器收集粉尘 | 厂内利用，回用于生产 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的相关规定 |
|  |  | 收集池沉淀废渣 |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 场区内外绿化，绿化在防治污染、保护和改善环境方面起着特殊作用，且具有较好的挡尘、吸尘、净化空气和减弱噪声的作用，可有效降低粉尘对区域生态环境产生的不利影响。 |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 本项目位于榆林市焱龙煤炭运销有限公司厂区内东北方位空地处，主要建设生产车间和辅助用房。其中生产厂房9275m2，主要分为原料混料区、型煤加工区以及成品分装区；辅助用房为成品库，面积2170m2。建设规模为2条年产60万吨洁净型煤项目。项目总投资1500万元，环保投资52万元，占总投资的3.46%。 2、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013年修订），本项目属于“鼓励类”中“三、煤炭4、型煤及水煤浆技术开发与应用”中的项目。2018年11月26日，榆林市榆阳区发展改革局以《关于榆林市焱龙煤炭运销有限公司新建120万吨/年洁净型煤项目备案的通知》（榆区政发改审发〔2018〕357号）（详见附件2），同意本项目备案，项目符合国家产业政策。 3、选址合理性 项目位于榆阳区大河塔镇西尧则村，根据榆林市榆阳区人民政府审批土地件（榆区政土批【2018】40号）关于榆林市焱龙煤炭运销有限公司建设用地的批复，该项目已取得国土资源局签发的《国有建设用地使用权出让合同》，该地块规划用途为工业用地。 4、环境质量 大气环境：根据榆林市环境保护局发布的《2017年榆林市环境状况公报》，项目所在地区域为不达标区。 声环境：根据2018年11月21日～11月22日陕西瑞境检测技术有限公司对榆林市焱龙煤炭运销有限公司年产120万吨洗煤厂项目进行竣工环保验收监测收据，项目地厂界噪声昼间最大噪声值为57.4dB（A），夜间最大噪声值为47.8dB（A），均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 地下水：区域地下水水质均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类水质标准，区域地下水水质良好。 5、施工期环境影响分析 （1）大气环境影响分析 施工期大气环境影响主要来自施工扬尘、施工机械及车辆废气。 施工期扬尘产生主要为材料堆放过程，经采取相应的防治措施后，施工期扬尘对周围环境影响较小。机械废气主要来自各类施工机械设备和运输车辆的运行，尾气中的污染物主要有THC、NOx、CO等，但由于排放量很小，施工中对施工机械设备和施工车辆应进行妥善管理及时检修后，经过自然扩散且随着施工期结束而结束，因此对该区域影响较小。 （2）噪声环境影响分析 本项目施工机械化程度高，由此而产生的噪声对周围区域环境有一定的影响。这种影响程度是短期的、暂时的，且本项目周围敏感点距离本项目较远。在加强管理和采取相应措施的前提下，项目施工噪声能够得到有效控制，对周围环境影响较小。 （3）水环境影响分析 施工期废水主要为施工场地内施工废水和施工人员的生活污水。 生产废水在场地内设置临时沉淀池，施工废水经沉淀后全部回用，不外排；施工场地内不设生活设施，生活污水经旱厕收集后定时清掏用于周边农田施肥，不外排，不会对地表水环境产生影响。 （4）固体废物影响分析 施工期固体废物主要来源于建筑垃圾及施工人员的生活垃圾。 本项目建筑垃圾可回用的回用处理，不可回用的运至榆林市建筑垃圾填埋场进行填埋。施工人员生活垃圾收集后由环卫部门及时清运，对环境影响较小。 6、运营期环境影响分析 （1）水环境影响分析 运营期用水主要包括煤场生产废水和生活污水，生产废水包括厂区生产设备、车辆冲洗废水、初期雨水。 厂区现有雨水收集池为742m3，可确保项目在强降雨状态下雨水不外排。各类清洗水：产生量约8m3/d，经清洗废水收集池收集沉淀处理，用于厂区洒水抑尘。 项目设有卫生防渗旱厕，旱厕定期清掏，外运做农肥。生活污水经厂区沉淀池处理后用于厂区洒水抑尘，厂区原有的300m3的沉淀池可满足项目需要。 综上所述，本项目运营期废水可合理处置，全部综合利用不外排，且项目周边无地表水，故对水环境产生的影响小。 （2）大气环境影响分析 本项目年产120万吨洁净煤，精煤破碎工段粉尘产生浓度为800mg/m3。环评要求本项目在破碎车间设置吸尘罩（捕集率按90% 计），收集粉尘经布袋除尘器进行净化处理后由1根15m排气筒排放，排气筒粉尘最大排放浓度8mg/m3，最大排放速率0.08kg/h，满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4煤炭工业大气污染物排放限值（小于80mg/m3）要求。 本项目型煤烘干采用电加热烘干机，烘干气流会带出少量粉尘，粉尘产生速率为5kg/h，产生浓度为500mg/m3。经布袋除尘器（除尘效率99%）处理后粉尘排放量为0.05kg/h，排放浓度为5mg/m3，烘干气流经袋式除尘器净化后，通过15m排气筒排放，满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4煤炭工业大气污染物排放限值（小于80mg/m3）要求。 经预测，本项目在筛分搅拌过程中产生的粉尘最大落地浓度为5.49mg/m3 ，占标率为6.10%；因此，本项目排放的有组织粉尘对周围环境影响较小。 无组织： 原料包括焦末、煤末、粘结剂、固硫剂等，在转运、配料过程会产生一定量的粉尘，储存于全封闭原料储存棚。在采取原料密闭储存、皮带加罩运输上料及喷淋洒水等措施后，无组织粉尘排放浓度可控制在《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中煤炭工业无组织排放限值以内（1.0mg/m3），对环境空气影响较小。 在型煤产品冷却过程中，会产生少量的无组织粉尘。由于冷却过程在封闭的型煤成品库内，且冷却过程的无组织粉尘在空气中处于下沉状态，不会对周围环境产生显著影响。 （3）噪声环境影响分析 本项目位榆林市金鸡滩循环经济产业园。项目南北两侧均为工厂，西侧为空地，东侧为进场道路。距离项目最近的敏感点为西侧1080m处的永安村散户。项目所在地200m内无噪声敏感点。根据上述预测可知，本项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）对应的3类区标准限值，叠加背景值后，厂界声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准。根据《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准》（GB18083-2000），本项目为设有原煤的综合型煤加工厂，可设置噪声卫生防护距离为200m。 （4）固体废物影响分析 本项目车辆不在场内进行维修，运营过程中煤尘、焦末末以及雨水、冲洗水收集池中的泥渣均作为产品回收。 生活垃圾年产量约为2.4t/a。收集后交由当地环卫部门统一处理。 袋式除尘器收集的煤尘、焦末共24.35t/a，收集后回用于型煤生产。 地面、皮带廊以及车辆冲洗水收集进雨水收集池，沉淀后产生的固体煤渣、焦末回用于型煤生产。 本项目固体废物均得到合理处置，对周围环境影响较小。 地下水影响分析 正常工况下，企业在加强管理，强化防渗措施的前提下，污染物渗入地下的量极少，对区域地下水环境造成影响的可能性较小，污染物渗入地下的量极其轻微，不会对评价区地下水产生明显影响。 7、项目建设的环境可行性 本项目符合国家产业政策和相关规划，落实工程设计和报告表提出的环境污染防治措施后，污染物可实现达标排放，从满足环境质量目标的角度分析，项目建设总体可行。 二、要求及建议 本项目为清洁煤生产项目，环评要求施工单位切实按本环评所提出的防治措施，对本项目施工过程所产生的扬尘、噪声、弃土、废水所提防治措施予以落实。项目实施过程中，除必须认真落实和执行本评价在报告中提出的各项环保对策外，评价还需做到以下几点： （1）保证足够的环保资金，实施本报告建议的各项污染防治措施，做好项目建设的“三同时”工作。 （2）加强环境管理，建立完备的环保档案，加强项目各阶段环保管理，搞好环保资料保管，及时向有关部门报告，接受当地环保部门的管理与监督。 （3）对运输道路应做好规划，避免对道路运输给交通和周围居民带来不利影响。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1：项目委托书 附件2：项目备案 附件3：项目标准批复 附件4：项目用地文件 附件5：项目检测报告 附图1：项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2：项目平面布置图 附图3：项目四邻关系图 附件4：项目敏感目标图 附图5：项目监测点位图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废气物影响专项评价 以上专项评价未包括的另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

图1  项目水平衡图（单位：m3/d）

1.0

车辆、地面、皮带冲洗

生活用水

绿化、道路洒水

5.0

17.0

0.8

新鲜水

1.0

0.2

洗煤系统循环水池

4.0

喷淋系统雾化除尘

3.0

蒸发损耗3.0

型煤加工混料过程

加热过程蒸发损耗8.0

8.0

G、S

筛分破碎

N

N

N

N

G、S