福建省建设项目环境影响

报  告  表

（适用于工业型建设项目）

项  目  名   称         不锈钢紧固件制造项目

建设单位 (盖章)           福建丰财实业有限公司

法  人   代  表                叶日利

（盖章或签字）

联    系     人                 张静

联  系   电  话             15988761999

邮  政   编  码                355209

| 环保部门填写 | 收到报告表日期 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 编 号 |  |

福 建 省 环 境 保 护 局 制

# 填  表  说  明

1、本表适用于可能对环境造成轻度影响的工业型建设项目。

2、本表应附以下附件、附图

附件1  项目建议书批复

附件2  开发环境影响评价委托函

附件3  其它与项目环评有关的文件、资料

附件4  建设项目环境保护审批登记表

附图1  项目地理位置图：比例尺1：50000，应反映行政区划、水系，标明纳污口位置和地形地貌等。

附图2  项目平面布置图

3、如果本报告表不能说明项目产生的污染对环境造成的影响，应进行专项评价。由环境保护行政主管部门根据建设项目特点和当地环境特征，确定选择下列1-2项进行专项评价。

(1)大气环境影响专项评价

(2)水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

(3)生态环境影响专项评价

(4)噪声环境影响专项评价

(5)固体废物环境影响专项评价

专项评价工作应按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

4、本表一式四份，报送件不得复印，经环境保护行政主管部门审查批准后分送有关单位。

# 项目基本情况

| 项目名称 | 不锈钢紧固件制造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 福建丰财实业有限公司 |
| 建设地点（海域） | 福建省宁德市福鼎市文渡工业区元发路11号 |
| 建设依据 | 闽经信备[2018]J030093号 | 主管部门 |  |
| 建设性质 | 新建 | 行业代码 | C3482 紧固件制造 |
| 工程规模 | 用地面积30亩，总建筑面积22293.14平方米，年产15000吨紧固件、5000吨不锈钢丝 | 总规模 | 用地面积30亩，总建筑面积22293.14平方米，年产15000吨紧固件、5000吨不锈钢丝 |
| 总投资 | 1.7亿元 | 环保投资 | 308万 |
| 主要产品 名称 | 主要产品产量（规模） | 主要原辅 材料名称 | 主要原辅材料现状用量 | 主要原辅材料新增用量 | 主要原辅材料预计总用量 |
| 不锈钢紧固件 | 12000吨/年 | 不锈钢线材 |  | 13200吨/年 | 13200吨/年 |
| 铁质紧固件 | 3000吨/年 | 铁质材料 |  | 3300吨/年 | 3300吨/年 |
| 不锈钢丝 | 5000吨/年 | 不锈钢丝 |  | 5050吨/年 | 5050吨/年 |
|  |  | 模具钢 |  | 200吨/年 | 200吨/年 |
|  |  | 机油 |  | 30吨/年 | 30吨/年 |
|  |  | 冷却液 |  | 2吨/年 | 2吨/年 |
|  |  | 切削液 |  | 5吨/年 | 5吨/年 |
|  |  | 石蜡油 |  | 3吨/年 | 3吨/年 |
|  |  | 63%硝酸 |  | 12吨/年 | 12吨/年 |
|  |  | 92%硫酸 |  | 30吨/年 | 30吨/年 |
|  |  | 乳化液 |  | 8吨/年 | 8吨/年 |
|  |  | 脱脂剂730 |  | 2吨/年 | 2吨/年 |
|  |  | 脱脂剂1790 |  | 2吨/年 | 2吨/年 |
|  |  | 30%盐酸 |  | 8吨/年 | 8吨/年 |
|  |  | 氢氟酸 |  | 3吨/年 | 3吨/年 |
|  |  | 增光剂 |  | 2吨/年 | 2吨/年 |
|  |  | B光亮剂 |  | 2吨/年 | 2吨/年 |
|  |  | 抛光剂750B |  | 1.5吨/年 | 1.5吨/年 |
|  |  | 除油粉 |  | 15吨/年 | 15吨/年 |
|  |  | 脱脂粉 |  | 2吨/年 | 2吨/年 |
|  |  | 草酸皮膜剂 |  | 2吨/年 | 2吨/年 |
|  |  | 碱性皮膜剂 |  | 2吨/年 | 2吨/年 |
|  |  | 拉丝粉 |  | 3吨/年 | 3吨/年 |
|  |  | 液氨 |  | 6吨/年 | 6吨/年 |
|  |  | 纸箱 |  | 100万元/年 | 100万元/年 |
|  |  | 淬火油 |  | 8吨/年 | 8吨/年 |
| 主 要 能 源 及 水 资 源 消 耗 |
| 名称 | 现状用量 | 新增用量 | 预计总用量 |
| 水（吨/年） |  | 17898 | 17898 |
| 电（kwh/年） |  | 264万 | 264万 |
| 燃气（万立方米/年） |  | 20 | 20 |

# 项目由来

随着我国国民经济快速持续发展，市场上对优质紧固件的需要量不断增加。标准件将在国内外市场上有广阔的畅销空间，发展前景良好市场潜力巨大。因此福建丰财实业有限公司拟于福鼎市文渡项目区内新建不锈钢紧固件制造项目项目。本项目占地面积30亩，总建筑面积22293.14m2；年产15000吨紧固件、5000吨不锈钢丝。2018年11月13日，本项目经福鼎市经济和信息化局备案（闽经信备[2018]J030093号）（详见附件3）。根据福鼎市国土资源局《不动产权证明》（详见附件4），建设单位已取得位于福鼎市文渡工业集中区东片区用地，为福鼎市郑源工艺有限公司原用地，属于工业集中区规划的工业用地。

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于“C34通用设备制品业”中的“C3482紧固件制造”。

根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2018年版4月28日）：“二十三、通用设备制造及维修”第69类“通用设备制造及维修”中规定“有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的编制报告书，其他（仅组装的除外）编制报告表，仅组装的编制登记表”；本项目年产15000吨紧固件，5000吨不锈钢丝，未使用油漆且除包装外还进行退火、拉丝等生产工序，其表面处理及热处理加工过程中不涉及电镀、使用有机涂层及有钝化工艺的热镀锌操作，应编制环境影响报告表，详见表2.1-1。

为此，福建丰财实业有限公司于2018年9月5日委托北京中企安信环境科技有限公司编制《不锈钢紧固件制造项目环境影响报告表》（详见附件1）。我单位接受委托后，组织有关技术人员进行了现场踏勘，根据建设单位提供的基本资料、法律法规、环评导则及其他相关材料，编制该项目环境影响报告表，供建设单位上报环境保护主管部门审批。

表2.1-1  本项目环评类别划分依据

| 环评类别 项目类别 | 报告书 | 报告表 | 登记表 | 本栏目环境敏感区含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二十三、通用设备制造业 |
| 69、通用设备制造及维修 | 有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的 | 其他（仅组装的除外） | 仅组装 |  |

# 当地环境现状简述

## 3.1地理位置

福鼎市位于福建省东北部，东南濒临东海。地理坐标为北纬26°52′-27°26′，东119°55′-120°43′。东北界浙江省苍南县，西北邻浙江省泰顺县，西接柘荣县，南连霞浦县。福鼎南距省会福州220km，北邻浙江温州不足100km，东至台湾基隆142海里。

文渡工业集中区坐落于福鼎市太姥山镇与硖门乡的交界处，G15沈海高速公路东侧。

福建丰财实业有限公司位于福鼎市文渡项目区，地理坐标为北纬27°03′44″，东经120°14′31″。项目北侧紧邻福建华成不锈钢管有限公司；西侧为庆丰路及美华丰建材（福建）有限公司；南侧为鼎翔新型建材有限公司；东侧为福建华成不锈钢管有限公司未建设空地。项目地理位置见附图1，厂址周边关系情况见附图2，周边环境现状见附图3。

## 3.2自然环境概况

### 3.2.1地形地貌

### 福鼎地貌由山地、丘陵、盆谷、平原构成。境内地势呈东北、西北、西南向中部和东南沿海波状倾斜。除港湾地带有冲积小平原外，均为山峦起伏的丘陵地。山丘地占陆地总面积的91.03%，盆谷平原占陆地总面积的8.97%。最高峰为西部青龙山，海拔1141.3米；南部太姥山主峰覆鼎峰海拔917.3米。水系发达、水力资源丰富，从北至南、由西到东构成纵横交错的水网。流域面积在30平方公里以上的溪流共有9条，其中水北溪、赤溪、溪头溪、百步溪、照澜溪等5条溪流主河道总长158.5公里，流域面积达978.3平方公里。项目所在区域地形平坦，位于文渡工业区。

### 3.2.2气候气象

福鼎市属东亚热带海洋性季风气候，其特点是气候温和，温暖湿润，雨量充沛。多年平均气温18.4℃，1月平均气温8.9℃，极端最低气温-5.2℃(1999年12月23日)；7月平均气温28.2℃，极端最高气温40.6℃(1989年7月20日)。最低月均气温6.1℃(1963年1月)，最高月均气温29.6℃(1988年7月)。平均气温所较差19.5℃。无霜期年平均270天，最长达309天，最短为221天。年平均日照时数1621.7小时。0℃以上持续期365天。年平均降水量1668.3毫米，年平均降雨日数为172天，最多达207天(1975年)，最少为136天(1971年)。极端年最大雨量2484.4毫米(1973年)，极端年最少雨量1045.5毫米(1967年)。降雨集中在每年5月至9月，8月最多。

### 3.2.3水文状况

福鼎市境内大小溪流纵横密布，形如张开的手掌，具有向心状水系特点。境内大小溪流纵横密布，流域面积100km2以上的溪流有5条，合计年平均径流量10.16×108m3，全市内河长度171.6km，水利理论资源储藏量8.75×104kw。

福鼎市东南沿海主要河流有：罗溪、罗里溪、吉溪、才堡溪、秋溪、柏洋溪、硖门溪等，均发源于太姥山脉，其中硖门溪流域面积48km2，主河长18.2km，其它均在30km2以下，这些小溪河的特点是：源短流急，暴雨强度大，河流比较陡，汇流时间短，相应洪峰大，发洪几率高。

项目附近地表水体为南侧650m的滞洪区和西南侧1364m的柏洋溪，其中柏洋溪最终将汇入滞洪区。项目周边区域水系见附图4。

### 3.2.4土壤和植被

##### （1）土壤

福鼎市土壤成土母岩以凝灰熔岩、砂页岩为主，耕地土壤以中轻壤为主，其次是重壤、沙壤。林地土壤分为三个土类，五个亚类，十四个土壤。其中按亚类分为红壤、黄红壤、精骨性红壤、黄壤、酸性紫色土。

由于受自然地理条件的限制，全市地带性土壤无水平分布现象。境内地带性的红壤和黄壌呈垂直分布。随着海拔高度的升高，水热条件和植被变化，对土壤的发生和发展产生了明显的分异作用，使土壤在垂直分布上呈现出明显的差异，在海拔700~750m以上分布着黄壤，海拔550~750m以下分布着黄红壤，海拔500~600m以下为红壤。水稻分布于红壤地区的山垅，沿溪流两岸，河谷平原和滨海平原。随着地形的变化，成土母质，水文条件和农业生产条件的差异，土壤呈一定规律性的区域分布。

##### （2）植被

区域原生植物已无残留，次生植被也较少，大多数为人工栽种植被。山地丘陵地带植被主要以常绿针叶林为主，主要植被类型有马尾松、杉木、木麻黄等，林地植被构成则受人为活动影响而略有差异；交通、水源条件较好，区内主要为人工种植的行道树及各个企业人工绿地植被，同时还有人工栽培的柑桔、桃、李、枇杷等果树。项目场地分布零星杂草。

## 3.3福鼎市温州园文渡工业集中区概况

##### （1）基本概况

福鼎市温州园文渡项目区(现更名为福鼎市温州园文渡工业集中区)创办于2004年4月，位于福鼎市秦屿镇与硖门乡交界处。总体规划面积3.3539km2，北至东埕村以北（N：27°04′27.97″；E：120°14′58.4″），南接南侧斗门山脚（N：27°03′3.72″；E：120°14′42.69″），西临高速公路（N：27°03′38.34″；E：120°14′8.67″），东至东海（N：27°03′53.2″；E：120°15′22.7″）。

##### （2）工业区产业定位及产业布局

以合成革及合成革上游制造业、化学纤维制造业、非家用纺织制成品制造、黑色金属铸造及钢压延加工、通用设备制造、电子元件制造、金属表面处理和石膏、水泥制品制造等既有产业为基础；工业区以经三路（中央大道）为轴，分为东西两片区，合成革及合成革上游产业主要布置于西片区，在西片区南部建设金属表面处理中心，东片区逐步调整为黑色金属铸造及钢压延加工、通用设备制造、电子元件制造、新型建筑材料制造产业组团，并且将文渡工业集中区人口规模限制在7000人，项目位于园区的东片区，规划为二类工业用地。

##### （3）工业区现状

文渡工业集中区现状工业用地2449.65亩，有43家企业落户，其中31家企业投产，2家企业停产，10家企业正在施工建设，落户企业产业类型多，包括合成革及合成革上游制造业、化学纤维制造业、非家用纺织制成品制造、黑色金属铸造及钢压延加工、通用设备制造、电子元件制造、金属表面处理和石膏、水泥制品制造等。

## 3.4福鼎市文渡工业集中区污水处理厂概况

福鼎市文渡工业集中区污水处理厂已于2011年投入运营，处理能力为4000t/d，采用A2/O处理工艺，主要接纳园区生活废水及部分达标的工业废水。尾水排入南侧湖泊（滞洪区），排污口位于南侧通往宁德核电的道路下，污水排放口坐标：N：27°03′21.36″；E：120°14′58.05″，服务范围为福鼎市文渡工业集中区内企业。污水厂现状处理规模约为2600t/d，尚有余量1400t/d，可接纳本项目的生活污水。本项目位于污水处理厂的服务范围内，厂区生活污水可通过纬六路污水管网进入文渡工业集中区污水处理厂。

污水处理厂设计进出水质见表3.4-1，项目与污水处理厂的关系见附图5。

表3.4-1  污水处理厂设计进出水质

| 序号 | 情况 | 水质参数 | COD | BOD5 | SS | NH3-N | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进水水质 | 水质浓度（mg/L，pH除外） | ≤500 | ≤200 | ≤300 | ≤120 | 6~9 |
| 2 | 出水水质 |  | ≤60 | ≤20 | ≤20 | ≤15 | 6~9 |

## 3.5福鼎市文渡金属表面处理集控中心概况

福鼎市文渡金属表面处理集控中心（以下简称“集控中心污水处理站”）主要接纳企业金属表面处理废水，位于福鼎市温州园文渡工业集中区南部，分两期建设，其中一期工程建设2栋厂房，一座1800t/d的污水处理站及厂区雨污水收集系统，并配套建设一套集中供热、供水及供电等设施；二期工程建设5 座电镀标准厂房并配套建设二期污水厂一座，处理能力为4500t/d。目前一期工程已建成并投入使用，二期工程未建设。一期工程污水站采用五水分离处理系统、综合废水处理系统、深度处理系统（回用系统），经处理达《电镀污水排放标准》（GB21900-2008）后的尾水，引至福鼎市文渡工业区污水处理厂处理后，一并纳入南侧滞洪区。

为满足新入驻文渡工业园区的企业酸洗废水处理需求，集控中心污水处理站一期工程于2017年新增酸洗废水处理系统，接收并处理园区内工业企业的酸洗废水，目前已建成并投入使用。根据“宁德市环保局关于福鼎市文渡金属表面处理集控中心新增酸洗废水处理及排放方式变更环境影响补充报告的复函”（宁市环监函[2018]14号）（详见附件8），新增酸洗废水处理能力为150t/d，服务范围仅限于福鼎市文渡工业园区内的酸洗废水。园区内工业企业的酸洗废水拟采用管线运送，园区将于2019年10月1日前完成酸洗废水运送管线的建设。过渡期（2019年10月1日前）  各工业企业的酸洗废水由福鼎市文渡金属表面处理有限公司采用槽罐车运送（过渡期满后通过配套的酸洗废水管线输送）至集控中心污水处理站统一处理。集控中心污水处理站酸洗废水设计进出水质见表3.5-1。

本项目位于福鼎市文渡工业园区，属于集控中心污水处理服务范围之内，酸洗废水可由集控中心污水处理站统一处理（详见附件5），符合宁德市环保局关于福鼎市文渡金属表面处理集控中心新增酸洗废水处理及排放方式变更环境影响补充报告的复函”（宁市环监函[2018]14号）的要求。

表3.5-1  集控中心污水处理站设计进出水质    单位：mg/L，pH除外

| 序号 | 控制因子 | 进水指标控制值（mg/L） | 出水指标控制值（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | ＞2（无量纲） | 8.5-9 |
| 2 | 总铬 | ≤30 | 1.0 |
| 3 | 六价铬 | ≤0.2 | 0.2 |
| 4 | 总镍 | ≤80 | 0.5 |
| 5 | 总氰化物 | ≤0.2 | / |
| 6 | 总铜 | ≤20 | / |
| 7 | 总锌 | ≤50 | / |
| 8 | 石油类 | ≤80 | / |
| 9 | 总铁 | ≤50 | / |
| 10 | 总磷 | ≤10 | / |
| 11 | COD | ≤300 | / |
| 12 | NH3-N | ≤30 | / |
| 13 | SS | ≤200 | / |
| 备注：1、污水pH≥2正常收费；2、污水pH在1.5-1.99（包括1.5和1.99）之间，按原来的价格的两倍；3、污水pH＜1.5或废液，众鑫拒绝接收处理。 |

## 3.6相关基础设施建设情况

##### （1）道路交通

项目所在区域对外交通以通往核电道路、县道973为主干线。沈海高速公路在柏洋村设柏洋互通口，与文渡工业集中区纬七路相衔接。通过连接线直通高速，与福鼎市连接。

##### （2）供水设施

文渡工业集中区供水主要依靠园区自来水厂，区内现状给水管网已按照规划建设，比较健全。

##### （3）电力设施

文渡工业集中区北侧已建成110kV文渡变电站，该变电站于2011年8月6日投入运营。

##### （4）环卫设施

文渡工业集中区现状生活垃圾统一收集后由环卫部门运至福鼎市下楼村生活垃圾无害化处理场处理。福鼎市下楼村生活垃圾无害化处理场位于福鼎市柯岭村下楼，日处理垃圾230t，2000年12月投入使用，使用年限为30.7年。

##### （5）燃气设施

园区内燃气由工业区北侧液化石油气储配站通过燃气管道提供。

## 3.7环境功能区划及质量标准

### 3.7.1水环境

#### 3.7.1.1地表水环境

根据《宁德市地表水环境功能区划定方案（2012）》及《福鼎市环境功能区划》，未划分环境功能类别的地表水水域按Ⅲ类环境功能类别执行。项目附近水体柏洋溪及文渡工业集中区污水处理厂纳污水体滞洪区均属《宁德市地表水环境功能区划定方案（2012）》中未划分环境功能类别的地表水，其水环境功能类别为Ⅲ类，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，详见表3.7-1。

表3.7-1  地表水环境质量标准摘录           单位：mg/L

| 序号 | 污染物名称 | 浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值（无量纲） | 6~9 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
| 2 | 总氮 | ≤1.0 |  |
| 3 | COD | ≤20 |  |
| 4 | 氨氮 | ≤1.0 |  |
| 5 | TP | ≤0.2 |  |
| 6 | 石油类 | ≤0.05 |  |

#### 3.7.1.2地下水环境

项目所在区域地下水以人体健康基准值为依据，水质执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的Ⅲ类标准。水质标准见表3.7-2。

表3.7-2  地下水质量标准摘录           单位：mg/L

| 序号 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5-8.5 |
| 2 | 耗氧量 | ≤3.0 |
| 3 | 铅 | ≤0.01 |
| 4 | 汞 | ≤0.001 |
| 5 | 砷 | ≤0.01 |
| 6 | 铬（六价） | ≤0.05 |
| 7 | 锌 | ≤1.0 |
| 8 | 镉 | ≤0.005 |
| 9 | 铜 | ≤1.0 |
| 10 | 镍 | ≤0.02 |

### 3.7.2大气环境

根据《福鼎市环境功能区划》，项目所在区域为工业区，属二类环境空气质量功能区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，对于GB3095-2012未列出标准限值的污染物，其中氟化物、氯化氢参照《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中表1居住区大气中有害物质的最高允许浓度；非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》一次值标准。详见表3.7-3。

表3.7-3  环境空气质量标准摘录           单位：mg/m3

| 序号 | 污染物名称 | 浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 24小时平均 | 1小时平均 | 一次值 |  |
| 1 | SO2 | 0.15 | 0.5 | / | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
| 2 | NO2 | 0.08 | 0.2 | / |  |
| 3 | CO | 4 | 10 | / |  |
| 4 | TSP | 0.3 | / | / |  |
| 5 | PM10 | 0.15 | / | / |  |
| 6 | NOX | 0.10 | 0.25 | / |  |
| 7 | 氯化氢 | 0.015 | 0.05 | / | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） |
| 9 | 氟化物 | / | / | 0.02 |  |
| 10 | 非甲烷总烃 | / | / | 2.0 | 大气污染物综合排放标准详解 |

### 3.7.3声环境

项目所在区域属于工业区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准，详见表3.7-4。

表3.7-4  声环境质量标准摘录         单位：dB（A）

| 类别 | 适用区域 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。 | 65 | 55 |

### 3.7.4土壤环境

本项目位于工业区内，区域土壤执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地标准，详见表3.7-5。

表3.7-5 土壤环境质量标准（摘录）   单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | CaS编号 | 筛选值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第二类用地 |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 60 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 65 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 5.7 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 18000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 800 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 38 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 900 |

## 3.8污染物排放标准

### 3.8.1废水

（1）施工期：施工废水经隔油沉淀处理后用于施工场地的洒水，不直接排入地表水体；不设置施工营地，施工人员直接租用当地民房，产生废水依托其现有污水处理设施处理。

（2）运营期：项目运营期废水主要为酸洗废水及生活污水。

酸洗废水污水处理设备处理后80%回用，其余20%由槽罐车运至集控中心污水处理站进行处理，回用水质需满足《城市污水再生利用 工业用水标准》（GBT19923-2005），详见表3.8-1。排放的酸洗废水水质需满足集控中心污水处理站进水水质，集控中心污水处理站经处理达《电镀污水排放标准》（GB21900-2008）后的尾水，引至福鼎市文渡工业区污水处理厂进行二次处理。集控中心污水处理站进出水水质详见表3.8-2。

生活污水（食堂废水经隔油池预处理后排入化粪池）经化粪池处理后，进入文渡工业集中区污水处理厂，水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准；文渡工业集中区污水处理厂尾水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准，详见表3.8-3。

表3.8-1  《城市污水再生利用 工业用水标准》  （GBT19923-2005）

| 序号 | 控制因子 | 进水指标控制值（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5~9.0（无量纲） |
| 2 | SS | ≤30 |
| 3 | 铁 | ≤0.3 |
| 4 | NH3-N | ≤10 |
| 5 | 总磷 | ≤1 |

表3.8-2  集控中心污水处理站进水水质    单位：mg/L（pH除外）

| 序号 | 控制因子 | 进水指标控制值（mg/L） | 出水指标控制值（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | ＞2（无量纲） | 8.5-9 |
| 2 | 总铬 | ≤30 | 1.0 |
| 3 | 六价铬 | ≤0.2 | 0.2 |
| 4 | 总镍 | ≤80 | 0.5 |
| 5 | 总氰化物 | ≤0.2 | / |
| 6 | 总铜 | ≤20 | / |
| 7 | 总锌 | ≤50 | / |
| 8 | 石油类 | ≤80 | / |
| 9 | 总铁 | ≤50 | / |
| 10 | 总磷 | ≤10 | / |
| 11 | COD | ≤300 | / |
| 12 | NH3-N | ≤30 | / |
| 13 | SS | ≤200 | / |

表3.8-3  废水排放标准限值      单位：mg/L（pH除外）

| 项目 | pH | SS | BOD5 | COD | 氨氮 | 石油类 | 氟化物 | 标准 | 采样口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准限值 | 6~9 | 400 | 300 | 500 | 45 | 20 | 20 | 三级 | 厂区总排口 |
|  | 6~9 | 20 | 20 | 60 | 15 | 5 | 10 | 一级 | 污水处理厂总排口 |

注：1、氨氮排放标准参考执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)B等级标准限值。

### 3.8.2废气

（1）施工期：项目施工废气主要为施工扬尘，排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值，见表3.8-3。

（2）运营期：

油雾（冷镦、搓丝、攻牙工序产生）、真空热处理炉淬火油烟主要为非甲烷总烃，通过油烟净化器处理后通过15m排气筒（P1~P4）排放，处理后非甲烷总烃参照执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）中的其他行业的排放限值，详见表3.8-3。

为了强化污染物控制与管理，本项目天然气燃烧装置产生的废气排放浓度参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中的大气污染物特别排放限值中的燃气锅炉标准。详见表3.8-4。

酸洗工序产生的酸雾经引风机引至一套碱喷淋装置处理后通过15m排气筒排放，处理后硫酸雾、氮氧化物、氟化氢、HCl执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中氮氧化物、氟化物的二级标准，详见表3.8-5。

表3.8-3 油雾及淬火油烟（排气筒P1~P4）排放标准及排气筒高度

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率 | 边界无组织排放监控浓度限值 | 厂区内监控浓度限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度（m） | 二级标准（kg/h） | 浓度 （mg/m3） | 浓度 （mg/m3） | 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018） |
| 非甲烷总烃 | 100 | 15 | 1.8 | 2.0 | 8.0 |  |

表3.8-4  燃气废气（排气筒P5）最高允许排放浓度及排气筒高度

| 污染因子 | 锅炉类型 | 排气筒高度（m） | 排放浓度（mg/m3） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 燃气锅炉 | ≥15 | 20 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |
| 二氧化硫 |  |  | 50 |  |
| 氮氧化物 |  |  | 150 |  |

表3.8-5  酸雾（排气筒P6）排放标准及排气筒高度

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率 | 无组织排放监控浓度限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度（m） | 二级标准（kg/h） | 浓度（mg/m3） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 氮氧化物 | 240 | 15 | 0.77 | 0.12 |  |
| 氟化物 | 9.0 | 15 | 0.1 | 0.02 |  |
| 硫酸雾 | 45 | 15 | 1.5 | 1.2 |  |
| HCl | 100 | 15 | 0.26 | 0.20 |  |

### 3.8.3噪声

施工期：建筑施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定限值，详见表3.8-6。

表3.8-6  建筑施工场界环境噪声排放限值     单位：dB（A）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

运营期：噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准，见表3.8-7。

表3.8-7  工业企业厂界环境噪声排放限值      单位：dB（A）

| 声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类区 | 65 | 55 |

### 3.8.4固体废物

一般工业固体废物的临时贮存和管理执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单的相关规定；危险废物的临时贮存和管理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中的有关规定。

## 3.9环境质量现状

### 3.9.1地表水环境质量现状

本评价引用《福鼎合一特钢阀门铸造有限公司高密度紧固件生产线改扩建项目环境影响评价报告表》中福建力普监测有限公司于2016年10月20日对文渡工业区滞洪区水质的现状监测数据对纳污水体的环境质量进行评价，具体监测数据见表3.9-1，相应监测点位见附图6。

表3.9-1  水质现状监测结果

| 编号 | 点位名称 | 采样日期 | 检测项目（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH值 | 总氮 | COD | 氨氮 | TP | 石油类 |
| W1 | 滞洪区 （南侧650m） | 2016.10.20 | 6.67 | 0.869 | 3.9 | 0.837 | 0.07 | 0.04 |
|  |  | 标准 | 6~9 | 1.0 | 20 | 1.0 | 0.2 | 0.05 |

由上表，滞洪区各项水质监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准的要求，水环境质量现状较好。

### 3.9.2大气环境质量现状

本次评价引用《巨龙光学(福建)有限公司眼镜框镀件项目环境影响报告书》中2017 年9 月28 日~10 月4日福建创投检测有限公司及《福鼎市欧越钢业有限公司不锈钢阀门铸造项目环境影响报告表》中2017年7月13日~7月15日福建宏其检测科技有限责任公司的监测结果对所在区域环境空气质量进行评价，监测结果见表3.9-3，监测点位图详见附图6。

表3.9-2  常规因子环境空气质量监测结果

| 监测点位 | 监测 项目 | 一小时平均值 | 24小时均值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小时浓度范围（mg/m3） | 最大小时浓度（mg/m3） | 最大值占标准（%） | 日均浓度范围（mg/m3） | 最大日均浓度（mg/m3） | 最大值占标准（%） |
| G1（本项目北侧1150m） | SO2 | 0.008~ 0.018 | 0.018 | 3.6 | / | / | / |
|  | NO2 | 0.015~ 0.036 | 0.036 | 18 | / | / | / |
|  | PM10 | / | / | / | 0.038~ 0.056 | 0.056 | 37.33 |
|  | TSP | / | / | / | 0.095~ 0.130 | 0.130 | 43.33 |

表3.9-3  特征因子环境空气质量监测结果   单位：mg/m3（氟化物μg/m3）

| 序号 | 监测项目 | 华兴宁核佳苑G3 （本项目东北侧450m） | 柏洋村G2 （本项目西南侧1500m） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小时值 | 最大占标率（%） | 小时值 | 最大占标率（%） |
| 1 | 氯化氢 | ＜0.005 | ＜10 | ＜0.005 | ＜10 |
| 2 | 氟化物 | ＜0.009 | ＜4.5 | ＜0.009 | ＜4.5 |
| 3 | 非甲烷总烃 | 0.04-0.2 | 10 | 0.04-0.16 | 8 |

由监测数据可知，评价区域内的SO2、NO2、PM10、TSP均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，氟化物、氯化氢满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中表1居住区大气中有害物质的最高允许浓度，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》一次值标准，因此本项目所在区域的环境空气质量良好。

### 3.9.3声环境质量现状

根据建设项目所在地周边情况，本评价委托福建宏其检测科技有限责任公司于2018年9月18日对本项目区域的现状噪声进行监测，噪声监测点位详见附图6，监测结果见表3.9-4。

表3.9-4  项目声环境质量现状监测结果       单位：dB（A）

| 监测点位 | 点位名称 | 监测数据 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| N1 | 项目西侧厂界外1m | 55.5 | 42.3 | 65 | 55 |
| N2 | 项目南侧厂界外1m | 55.8 | 43.5 | 65 | 55 |
| N3 | 项目东侧厂界外1m | 52.1 | 41.1 | 65 | 55 |
| N4 | 项目北侧厂界外1m | 50.3 | 41.7 | 65 | 55 |

从表3.9-4可知，项目各厂界声环境质量均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，声环境质量现状良好。

### 3.9.4地下水环境质量现状

本项目引用《福鼎市江南阀门铸造有限公司不锈钢阀门铸造项目环境影响报告表》中福建九邦环境检测科研有限公司2017年04月01日对所在区域地下水的监测结果对地下水环境质量现状进行评价，监测点位见附图6，监测结果详见表3.9-5。

表3.9-5  地下水监测结果一览表   单位：mg/L（pH除外）

| 检测项目 | 执行 标准 | U1（东北侧840m） | U2（东北侧300m） | U3（南侧860m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检测结果 | 标准指数 | 检测结果 | 标准指数 | 检测结果 | 标准指数 |
| pH (无量纲） | 6.5～8.5 | 7.04 | 0.03 | 7.14 | 0.09 | 7.23 | 0.15 |
| 耗氧量 | ≤3.0 | 1.17 | 0.39 | 1.23 | 0.41 | 0.74 | 0.25 |
| 铅 | ≤0.01 | ND | —— | ND | —— | ND | —— |
| 汞 | ≤0.001 | ND | —— | ND | —— | ND | —— |
| 砷 | ≤0.01 | ND | —— | ND | —— | ND | —— |
| 铬（六价） | ≤0.05 | ND | —— | ND | —— | ND | —— |
| 锌 | ≤1.0 | ND | —— | ND | —— | ND | —— |
| 镉 | ≤0.005 | ND | —— | ND | —— | ND | —— |
| 铜 | ≤1.0 | ND | —— | ND | —— | ND | —— |
| 镍 | ≤0.02 | ND | —— | ND | —— | ND | —— |

由上表可知，项目各监测因子均可满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的Ⅲ类标准，项目区域地下水质量现状良好。

### 3.9.5土壤环境质量现状

本项目厂房一含酸洗区，可能对土壤造成污染。为此建设单位委托福建晟立检测技术有限公司于2019年4月28日选取厂房一西侧裸土土壤进行了监测。监测项目为镉、汞、砷、铜、铅、铬（六价）、镍，共7项。监测1天，采样1次。监测方法参照国家环境保护总局《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）的有关规定进行。评价方法采用单因子标准指数法，评价结果如下：

表3.9-4  土壤环境现状调查及评价结果   单位μg/kg、pH值（无量纲）

| 监测点 | 统计项目 | 镉 | 汞 | 砷 | 铜 | 铅 | 铬（六价） | 镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂房一西侧 | 监测结果 | 0.11 | 0.072 | 2.32 | 7 | 25.2 | ＜2 | 11 |
|  | 评价标准 | 65 | 38 | 60 | 18000 | 800 | 5.7 | 900 |
|  | Pi | 0.0017 | 0.0019 | 0.039 | 0.0004 | 0.0315 | 17.54 | 0.012 |

注：＜代表低于检出限，低于检出限的按一半浓度标准值计算

由监测结果可知，监测点的土壤监测因子均符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）标准第二类用地筛选值标准，故现状土壤符合工业用地标准。

# 四、主要的环境问题及环境保护目标

## 4.1主要的环境问题

### 4.1.1施工期主要环境问题

①废水：主要为施工生产废水及生活污水对周边水环境的影响。

②废气：主要为施工扬尘对大气环境的影响。

③噪声：主要为施工设备噪声对周边声环境的影响。

④固体废物：主要为建筑垃圾等对周边环境的影响。

### 4.1.2运营期主要环境问题

①废水：主要为酸洗废水委托处理的可行性及生活污水排放对文渡工业集中区污水处理厂负荷冲击影响。

②废气：主要为油雾（冷镦、搓丝、攻牙等工序产生）、真空热处理炉淬火油烟、燃气废气（退火炉、真空热处理炉、锅炉）、酸雾等对大气环境的影响。

③噪声：主要为设备噪声对周边声环境的影响。

④固体废物：主要为冷镦、搓丝工序等产生的边角料、废油；检验工序产生的废品、废包装材料、污水处理产生的污泥及生活垃圾等对周边环境的影响。

## 4.2主要环境保护目标

项目地表水环境保护目标为南侧650m的湖泊（滞洪区）；200m范围内无居民区、医院、学校等敏感点，最近的大气环境保护目标为华兴宁核佳苑。

项目环境保护目标具体方位及距离见表4.2-1。

表4.2-1  项目主要环境保护目标一览表

| 影响因素 | 保护目标 | 规模 | 方位 | 与项目最近距离（m） | 应达到的环境质量要求 | 保护时期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 滞洪区 | / | S | 650 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 | 施工期、运营期 |
|  | 柏洋溪 | 小型 | S | 1241 |  |  |
| 大气环境 | 柏洋村 | 2800人 | SW | 1372 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 | 施工期、运营期 |
|  | 斗门头村 | 2060人 | SW | 1826 |  |  |
|  | 文渡居民 | 260人 | W | 1379 |  |  |
|  | 赤屿 | 255人 | SE | 1330 |  |  |
|  | 华兴宁核佳苑 | 1000人 | NE | 251 |  |  |
|  | 东埕村 | 2054人 | NE | 1151 |  |  |

# 五、工程概况与工程分析

## 5.1福鼎市郑源工艺有限公司项目概况

本项目购买福鼎市郑源工艺有限公司原用地进行生产，该用地现状设有厂房2栋，目前全部构筑物均空置。原有项目为工艺品生产项目，主要污染物为喷漆工序产生的VOCs和机加工产生的颗粒物，对本项目用地影响不大，根据监测结果现状土壤符合工业用地标准。

## 5.2工程概况

### 5.2.1基本情况

（1）项目名称：不锈钢紧固件制造项目；

（2）建设单位：福建丰财实业有限公司；

（3）建设性质：新建；

（4）总投资：18000万元；

（5）建设地点：福鼎市文渡项目区；

（6）生产规模：年产15000吨紧固件、5000吨不锈钢丝和模具200吨；

（7）生产定员：劳动定员总数为350人，其中280人住宿（厂内设食堂、倒班宿舍）；

（8）工作制度：年工作300天，三班运转制，每班8小时。

（9）主要经济技术指标：用地面积20017m2，总建筑面积22293.14m2。

### 5.2.2工程建设内容

本项目拟在直接利用现有建构筑物进行适应性改造的基础上，在厂房一的西侧和北侧新建厂房A和厂房B，在厂房一南侧建设宿舍和研发楼。届时厂内建筑面积为22293.14m2。

项目组成及主要建设内容情况详见表5.2-1。项目平面布置图详见附图7。车间布局图见附图8-1~8-8。

表5.2-1  项目组成及主要建设内容一览表

| 序号 | 工程 类别 | 工程名称 | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体 工程 | 厂房一（已有） | 1层 | 建筑面积3701.73m2，混凝土结构，含热处理区、冷镦区、搓丝区、攻牙区、危险物品储存间，危险废物专用贮存间和污水处理设施。 |
|  |  |  | 2层 | 建筑面积3701.73m2，混凝土结构，含酸洗区、锅炉区、机加工区、冷镦区、搓丝区 和包装区。 |
|  |  | 厂房A | 1层 | 建筑面积2262.64m2，钢结构，含皮膜区、冷镦区、退火区、拉丝区、攻牙区、烘箱（用于不锈钢丝水冷却后电烘干）、配电房。 |
|  |  |  | 2层 | 建筑面积2262.64m2，钢结构，含冷镦区、搓丝区、攻牙区 |
|  |  | 厂房B | 1层 | 建筑面积1541.12m2，钢结构，含冷镦区、搓丝区、攻牙区 |
|  |  |  | 2层 | 建筑面积1541.12m2，钢结构，含冷镦区、搓丝区、攻牙区 |
|  |  | 厂房二（已有） | 1层 | 建筑面积316.82m2，混凝土结构，含原材料、成品存放区、冷镦区、搓丝区。 |
|  |  |  | 2层 | 建筑面积316.82m2，混凝土结构，含冷镦区、搓丝区、机加工区。 |
| 2 | 辅助 工程 | 配电房 | 建筑占地面积115.32m2，在厂房A一层东西两侧各有一个，总建筑面积230.62m2 |
| 3 | 公用 工程 | 给水系统 | 由园区给水管引入一根DN150的给水管供办公楼生活、生产、消防、绿化等用水，并形成环状供水管网。 |
|  |  | 排水系统 | 项目采用“雨污分流、清污分流” |
|  |  | 供电系统 | 由福鼎电网负责供电。 |
|  |  | 消防系统 | 设置室内消火栓给水系统和室外消防栓系统，室内消火栓系统：15L/s，室外消火栓系统：25L/s。 |
| 4 | 办公及生活设施 | 研发楼 （综合楼） | 5F，砖混结构，占地面积579m2，主要用于办公，研发。 |
|  |  | 宿舍 | 5F，砖混结构，占地面积579m2，1F食堂，2~5F宿舍 |
|  |  | 门卫 | 南侧厂界1处32m2传达室 |
| 4 | 环保 工程 | 废水处理系统 | 项目采用“雨污分流、清污分流”； ①酸洗废水过渡期（2019年10月1日前）经污水处理设施（混凝气浮+芬顿氧化）处理后由槽罐车运送（过渡期满后由配套的酸洗废水管线输送）至集控中心污水站统一处理； ②生活污水经1座有效容积5m3化粪池（食堂废水由隔油池预处理）处理后排入文渡工业集中区污水处理厂。 |
|  |  | 废气处理系统 | ①油雾废气+淬火油烟：集气罩+油烟净化器+15m排气筒（P1~P4） ②燃气废气： 密封管道+15m排气筒（P5） ③酸雾：集气罩+碱液喷淋装置+15m排气筒（P6） |
|  |  | 固废收集系统 | ①生活垃圾：袋装收集，委托环卫部门每日统一清运处置； ②在厂区设置1座100m2一般固废收集间； ③在厂房一1层设置1座20m2危险废物专用贮存间。 |

### 5.2.3产品方案及规模

项目确定产品方案见表5.2-2。

表5.1-2  项目产品方案表

| 序号 | 产品名称 | 产量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢紧固件 | 12000吨/年 |
| 2 | 铁质紧固件 | 3000吨/年 |
| 3 | 不锈钢丝 | 5000吨/年 |

### 5.2.4主要原辅材料及能耗

#### 5.2.4.1主要原辅材料

项目主要原辅材料及能源消耗详见表5.2-2。污水处理消耗材料详见表5.2-3。

表5.2-2  建设项目主要原辅材料及能源消耗一览表

| 序号 | 原材料名称 | 用量 | 单位 | 最大储存量 | 储存方式 | 储存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢线材 | 13200 | t/a | 300 | 吨包堆放 | 厂房二1层（仓库） |
| 2 | 不锈钢丝 | 5050 | t/a | 120 | 吨包堆放 |  |
| 3 | 铁质材料 | 3300 | t/a | 80 | 吨包堆放 |  |
| 4 | 模具钢 | 200 | t/a |  | 固态、袋装 |  |
| 5 | 乳化液 | 8 | t/a |  | 液态、桶装 |  |
| 6 | 脱脂剂730 | 2 | t/a |  | 液态、桶装 |  |
| 7 | 脱脂剂1790 | 2 | t/a |  | 液态、桶装 |  |
| 8 | 增光剂 | 2 | t/a |  | 液态、桶装 |  |
| 9 | B光亮剂 | 2 | t/a |  | 液态、桶装 |  |
| 10 | 抛光剂750B | 1.5 | t/a |  | 液态、桶装 |  |
| 11 | 除油粉 | 15 | t/a |  | 固态、袋装 |  |
| 12 | 脱脂粉 | 2 | t/a |  | 固态、袋装 |  |
| 13 | 草酸皮膜剂 | 2 | t/a |  | 固态、袋装 |  |
| 14 | 碱性皮膜剂 | 2 | t/a |  | 固态、袋装 |  |
| 15 | 拉丝粉 | 3 | t/a |  | 固态、袋装 |  |
| 16 | 机油 | 30 | t/a | 2 | 液态、桶装 | 厂房一1层（危险物品存储间） |
| 17 | 冷却液 | 2 | t/a |  | 液态、桶装 |  |
| 18 | 切削液 | 5 | t/a |  | 液态、桶装 |  |
| 20 | 石蜡油 | 3 | t/a |  | 液态、桶装 |  |
| 21 | 63%硝酸 | 12 | t/a | 0.5 | 液态、桶装 |  |
| 22 | 92%硫酸 | 30 | t/a | 1 | 液态、桶装 |  |
| 23 | 30%盐酸 | 8 | t/a | 0.5 | 液态、桶装 |  |
| 24 | 氢氟酸 | 3 | t/a | 0.1 | 液态、桶装 |  |
| 25 | 液氨 | 6 | t/a | 0.5 | 液态、罐装 |  |
| 26 | 淬火油 | 8 | t/a |  | 液态、桶装 |  |
| 27 | 纸箱 | 100万 | 元/a |  | 固态、空地堆放 | 包装区 |
| 28 | 能源消耗 | 水 | 17898 | t/a |  |  |  |
| 29 |  | 电 | 264万 | kwh/a |  |  |  |
| 30 |  | 天然气 | 20万 | m3/a |  |  |  |

表5.2-3  建设项目污水处理消耗材料一览表

| 序号 | 原材料名称 | 用量 | 单位 | 储存方式 | 储存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 片碱 | 25 | t/a | 固态、袋装 | 污水处理区 |
| 2 | 石灰粉 | 30 | t/a | 固态、袋装 |  |
| 3 | 聚合氯化铝 | 5 | t/a | 固态、袋装 |  |
| 4 | 氯化钙 | 5 | t/a | 固态、袋装 |  |
| 5 | 聚丙烯酰胺 | 5 | t/a | 固态、袋装 |  |

#### 5.2.4.1主要原辅材料组分及配比

主要原辅材料组分及配比见表5.2-4：

表5.2-4  主要化学原辅材料组分及配比一览表

| 序号 | 名称 | 原料组分及配比 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机油 | 矿物性机油，属于石油的重质馏分经减压蒸馏得到的产品 |
| 2 | 增光剂 | 柠檬酸 15-18%，柠檬酸二钠 3-5%，非离子表面活性剂 15-22% |
| 3 | B光亮剂 | 十二烷基硫酸钠 10~20%、柠檬酸 8~13%、二钠 1~2%、硅酸纳 2~5%、其余水 |
| 4 | 抛光剂750B | 非离子表面活性剂 30%，缓蚀剂 5%，水 70% |
| 5 | 除油粉 | 表面活性剂，去污剂，渗透剂，助洗剂 |
| 6 | 脱脂粉 | 元明粉 50% ，碳酸钠 10%，磷酸三钠 20%，非离子非离子表面活性剂5% |
| 7 | 草酸皮膜剂 | 草酸、硝酸钠、磷酸钠 |
| 8 | 碱性皮膜剂 | 硝酸钠、磷酸钠、氢氧化钠 |
| 9 | 淬火油 | 淬火油是一种工艺用油，用做淬火 |
| 10 | 切削液 | 石油磺酸钠、聚氧乙烯烷基酚醚、氯化石蜡、环烷酸铅、三乙醇胺油酸皂、高速机械油、妥尔油酸钠盐、石油酸钠盐、合成脂肪酸、聚乙二醇、工业机械油 |
| 11 | 石蜡油 | 从原油分馏中所得到的无色无味的混合物，成分是C、H，化学元素符号是CxHy |
| 12 | 63%硝酸 | HNO3的水溶液，具有强氧化性、腐蚀性的强酸，硝酸不稳定，遇光或热会分解而放出二氧化氮，本项目购入硝酸质量分数为63% |
| 13 | 92%硫酸 | H2SO4的水溶液，具有强烈的腐蚀性和氧化性，高浓度的硫酸有强烈吸水性，本项目购入硫酸质量分数为92% |
| 14 | 30%盐酸 | HCl的水溶液，无色透明，具有较高的腐蚀性和挥发性，本项目购入盐酸质量分数为30% |
| 15 | 氢氟酸 | HF气体的水溶液，清澈，无色、发烟的腐蚀性液体，有剧烈刺激性气味。本项目购入氢氟酸质量分数为40% |
| 16 | 液氨 | 分子式NH3，无色液体，熔点-77.7℃，沸点-33.5℃，易溶于水、乙醇、乙醚；密度0.82(-79℃) |

### 5.2.5主要生产设备

本项目主要生产设备情况详见表5.2-3。

表5.2-3  本项目主要生产设备一览表

| 序号 | 主要生产设备 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多工位螺丝冷镦机 | 50 | 套 |
| 2 | 多工位螺母冷镦机 | 5 | 套 |
| 3 | 攻丝机 | 6 | 套 |
| 4 | 冷镦机（打头机） | 230 | 套 |
| 5 | 搓丝机 | 300 | 套 |
| 6 | 连续式拉丝机 | 2 | 套 |
| 7 | 拉丝机 | 5 | 套 |
| 8 | 倒立拉丝机 | 8 | 套 |
| 9 | 不锈钢线退火炉 | 3 | 套 |
| 10 | 烘箱（用电，用于不锈钢软丝电烘干） | 2 | 套 |
| 11 | 清洗器（六角滚筒，用于研磨） | 15 | 套 |
| 12 | 振动研磨机 | 25 | 套 |
| 13 | 数控机床 | 2 | 套 |
| 14 | 磨床 | 3 | 套 |
| 15 | 线切割机 | 6 | 套 |
| 16 | 铣床 | 2 | 套 |
| 17 | 车床 | 5 | 套 |
| 18 | 砂轮机 | 20 | 套 |
| 19 | 铣尾机 | 2 | 套 |
| 20 | 空压机 | 5 | 套 |
| 21 | 发电机 | 2 | 套 |
| 22 | 不锈钢表面清洗槽 | 3 | 套 |
| 23 | 皮膜池（2m×2m×1.8m） | 2 | 套 |
| 24 | 氨分解装置（和胜，HSAQ（FC）-20型） | 2 | 套 |
| 25 | 液氨钢瓶（4.5MPa） | 5 | 套 |
| 26 | 叉车 | 4 | 套 |
| 27 | 电焊机 | 4 | 套 |
| 28 | 订盒机 | 5 | 套 |
| 29 | 自动包装机 | 4 | 套 |
| 30 | 行车 | 10 | 套 |
| 31 | 离心机 | 5 | 套 |
| 32 | 自动除油机（油回用） | 5 | 套 |
| 33 | 扎头机 | 2 | 套 |
| 34 | 碰焊机 | 2 | 套 |
| 35 | 真空热处理炉（模具） | 2 | 套 |
| 36 | 磨牙机 | 5 | 套 |
| 37 | 超声波清洗机 | 1 | 套 |
| 38 | 液压机 | 2 | 套 |
| 39 | 民用锅炉（无压力） | 2 | 套 |
| 40 | 锯床 | 5 | 套 |
| 41 | 污水处理设备 | 2 | 套 |
| 42 | 压滤机 | 2 | 套 |
| 43 | 废气塔（废气处理） | 6 | 套 |
| 44 | 酸雾废气塔（酸洗车间酸雾处理） | 2 | 套 |
| 45 | 电动搬运车 | 20 | 套 |

### 5.2.6项目总平面布置及环境合理性分析

项目主要设置4栋厂房、1座研发楼和1座宿舍楼，其中研发楼位于西南角，宿舍楼位于东南角。中间区域为厂房一，厂房一北侧为厂房A，西侧为厂房B，东侧为厂房二。另环评要求建立一般固废收集间和危险废物储存间，其中固废收集间拟用现有厂房二1层北侧改造，危险废物储存间拟在厂房一1层污水处理区东侧建设。

本项目皮膜、退火、拉丝等其他关键生产区亦按流程分区布置，冷镦、搓丝、攻牙区在各厂房均有分布，各设置了处理装置和排气筒，保证废气的收集、处理。酸洗区位于厂房一2层中部，下方1层为污水处理设施，北侧紧邻拟建废水收集区，本项目酸洗区和污水处理区、废水收集区相邻，便于废水的处理收集。酸洗工序集中在厂房一酸洗区，热处理区和锅炉区均布置在厂房一，便于酸雾和燃气废气的收集、处理。故整体上本项目平面布置功能分区明确、布置紧凑、生产流程顺畅，减少交叉干扰，有利于安全生产，便于管理，能较好实现主要污染物的防治，平面布置合理。项目平面布置分布见附图7。

## 5.3工艺流程及产污环节分析

5.3.1. 紧固件生产

①不锈钢螺丝、螺母

外购的不锈钢线材首先浸入皮膜池，需要在皮膜池内进行表面皮膜，可使加工后的钢材有光滑的表面，后经拉丝机拉丝定型，后送入退火炉内加热(电加热)，使其材质变软，采用冷镦机将钢材加工为螺丝或螺母粗坯，再根据需要进行搓丝或攻牙得到成品，成品经酸洗水洗进行表面处理后得到最终产品，最后包装入库。具体流程及产污节点见图5.3-1。

图5.3-1   螺丝、螺母工艺流程（不锈钢）及产污节点图

工艺说明：

（1）表面皮膜：皮膜目的是减少金属与金属间的磨擦，允许较快的抽拉速度，更大的变形量可使加工后的钢材有光滑的表面。外购的不锈钢线材在线材车间首先浸入皮膜池，需要在皮膜池内进行表面皮膜，采用浸渍的方式进行皮膜，皮膜池内加入碱性皮膜剂和水，该过程产生皮膜废水和皮膜废渣，废水循环使用，不外排；皮膜废渣S1定期打捞后委托有资质单位处理。

（2）拉丝：线材经过拉丝机，进行拉拔处理，使线材直径、圆度、表面光洁度和矫直度等达到工艺要求。该工序产生噪声N。

（3）退火：退火炉采用电加热，工件需进入退火炉内加热，使其材质变软，然后进入冷却槽水冷，在此工序中通过氨分解装置分解液氨产生氢气和氮气作为保护气体进入气体保护管内，同时在保护管两端点火烧掉氢气，阻止空气进入管内。该过程产生冷却水和残留氨气。冷却水循环利用，不外排；根据和胜HSAQ（FC）-20型氨分解装置的设备参数，残氨量小于5ppm，即百万分之五，则氨气排放量仅为0.003kg/a，人嗅不到气味且远小于排放限值，可忽略不计。

（4）冷镦：工件退火后使用冷镦机将钢材加工为螺丝或螺母，使用机油为机器润滑，在冷镦过程中机器会升温，设备粘附的机油将汽化。该工序会产生油雾G1、边角料S2、废油S3、噪声N。油雾G1经油烟净化器处理后由15m排气筒排放。边角料S2收集后外售，废油S3收集后委托有资质单位处理。

（5）搓丝、攻牙：对于螺丝产品，成型后的粗坯送入搓丝机，在搓丝模具的作用下进行搓压，圆柱表面经过塑性变形而形成螺纹。螺母产品，成型后的粗坯送入攻牙机，在攻牙模具的作用下，圆柱内表面经过塑性变形而形成螺纹。使用机油为机器润滑，在加工过程中机器会升温，设备粘附的机油将汽化。该工序产生油雾G1、边角料S2、废油S3、噪声N。油雾G1经油烟净化器处理后由15m排气筒排放。边角料S2收集后外售，废油S3收集后委托有资质单位处理。

（6）酸洗、水洗：将工件运至酸洗区进行表面处理工序，通过除油剂、脱脂粉、硝酸、硫酸、乳化液及增光剂等物质去掉不锈钢表面附着油污、表面清洗及表面提亮，于研磨机、滚筒机内清洗或清洗槽中清洗，酸洗共设置25个酸洗槽（长×宽×高：1.5m×1.0m×1.0m，单个容量1.5m3），酸洗底部槽液更换时间约25天/次，更换量为2m3。该工序产生酸洗废水W1、酸洗废液S4和酸雾G3。酸洗废水W1经废水处理设施处理后80%回用，其余20%由槽车运往集控中心污水处理站进行处理，酸洗废液S4收集后委托有资质单位处理，酸雾G3集气罩收集并通过碱喷淋装置处理后由15m高排气筒排放。

（7）包装入库：产品包装过程中产生废包装材料S5。收集后委托环卫部门外运处置。

②铁质螺丝、螺母

外购的铁质钢线材在酸洗区用盐酸进行小洗除油，水洗后送入退火炉内加热(电加热)，使其材质变软，后经拉丝机拉丝定型、采用冷镦机将钢材加工为螺丝或螺母粗坯，再根据需要进行搓丝或攻牙得到成品，成品经酸洗水洗进行表面处理后得到最终产品，最后包装入库。具体流程及产污节点见图5.3-2。

图5.3-2   螺丝、螺母工艺流程（铁质）及产污节点图

工艺说明：

（1）酸洗、水洗：外购的不锈钢线材进行酸洗除油，采用30%盐酸稀释后进行清洗后水洗。酸洗设置25个酸洗槽（长×宽×高：1.5m×1.0m×1.0m，单个容量1.5m3），酸洗槽液更换时间约25天/次，更换量为2m3。该工序产生酸洗废水W1、酸洗废液S4和酸雾G3。酸洗废水W1经废水处理设施处理后80%回用，其余20%由槽车运往集控中心污水处理站进行处理，酸洗废液S4收集后委托有资质单位处理，酸雾G3集气罩收集并通过碱喷淋装置处理后由15m高排气筒排放。

（2）退火：退火炉采用电加热，工件需进入退火炉内加热，使其材质变软，然后进入冷却槽水冷，在此工序中通过氨分解装置分解液氨产生氢气和氮气作为保护气体进入气体保护管内，同时在保护管两端点火烧掉氢气，阻止空气进入管内。该过程产生冷却水和残留氨气。冷却水循环利用，不外排；根据和胜HSAQ（FC）-20型氨分解装置的设备参数，残氨量小于5ppm，即百万分之五，则氨气排放量仅为0.003kg/a，人嗅不到气味且远小于排放限值，可忽略不计。

（3）拉丝：线材经过拉丝机，进行拉拔处理，使线材直径、圆度、表面光洁度和矫直度等达到工艺要求。该工序产生噪声N。

（4）成型、冷镦：冷镦：工件退火后使用冷镦机将钢材加工为螺丝或螺母，使用机油为机器润滑，在冷镦过程中机器会升温，设备粘附的机油将汽化。该工序会产生油雾G1、边角料S2、废油S3、噪声N。油雾G1经油烟净化器处理后由15m排气筒排放。边角料S2收集后外售，废油S3收集后委托有资质单位处理。

（5）搓丝、攻牙：对于螺丝产品，成型后的粗坯送入搓丝机，在搓丝模具的作用下进行搓压，圆柱表面经过塑性变形而形成螺纹。螺母产品，成型后的粗坯送入攻牙机，在攻牙模具的作用下，圆柱内表面经过塑性变形而形成螺纹。使用机油为机器润滑，在加工过程中机器会升温，设备粘附的机油将汽化。该工序产生油雾G1、边角料S2、废油S3、噪声N。油雾G1经油烟净化器处理后由15m排气筒排放。边角料S2收集后外售，废油S3收集后委托有资质单位处理。

（6）包装入库：产品包装过程中产生废包装材料S5。收集后委托环卫部门外运处置。

③不锈钢牙棒

外购的不锈钢线材首先浸入皮膜池，需要在皮膜池内进行表面皮膜，可使加工后的钢材有光滑的表面，后经拉丝机拉丝定型，后送入退火炉内加热(电加热)，使其材质变软，后通过滚丝、切断工艺加工成半成品牙棒。接着运至清洗车间进行表面处理工序，此工序与螺丝、螺母类似。最后可包装入库。具体流程及产污节点见图5.3-3。

图5.3-3   牙棒工艺流程及产污节点图

工艺说明：

（1）表面皮膜：皮膜目的是减少金属与金属间的磨擦，允许较快的抽拉速度，更大的变形量可使加工后的钢材有光滑的表面。外购的不锈钢线材在线材车间首先浸入皮膜池，需要在皮膜池内进行表面皮膜，采用浸渍的方式进行皮膜，皮膜池内加入碱性皮膜剂和水，该过程产生皮膜废水和皮膜废渣，废水循环使用，不外排；皮膜废渣S1定期打捞后委托有资质单位处理。

（2）退火：退火炉采用电加热，工件需进入退火炉内加热，使其材质变软，然后进入冷却槽水冷，在此工序中通过氨分解装置分解液氨产生氢气和氮气作为保护气体进入气体保护管内，同时在保护管两端点火烧掉氢气，阻止空气进入管内。该过程产生冷却水和残留氨气。冷却水循环利用，不外排；根据和胜HSAQ（FC）-20型氨分解装置的设备参数，残氨量小于5ppm，即百万分之五，则氨气排放量仅为0.003kg/a，人嗅不到气味且远小于排放限值，可忽略不计。

（3）拉丝：线材经过拉丝机，进行拉拔处理，使线材直径、圆度、表面光洁度和矫直度等达到工艺要求。该工序产生噪声N。

（4）滚丝：牙棒产品，在拉丝处理后，采用滚丝机将线材加工螺纹。该工序主要产生边角料S2、噪声N。边角料S2收集后外售。

（5）切断：利用线切割机等将牙棒切断加工至合适规格。该工序主要污染因子为边角料S2、噪声N。边角料S2收集后外售。

（6）酸洗、水洗：将工件运至酸洗区进行表面处理工序，通过除油剂、脱脂粉、硝酸、硫酸、乳化液及增光剂等物质去掉不锈钢表面附着油污、表面清洗及表面提亮，于研磨机、滚筒机内清洗或清洗槽中清洗，酸洗共设置25个酸洗槽（长×宽×高：1.5m×1.0m×1.0m，单个容量1.5m3），酸洗槽液更换时间约25天/次，更换量为2m3。该工序产生酸洗废水W1、酸洗废液S4和酸雾G3。酸洗废水W1经废水处理设施处理后80%回用，其余20%由槽车运往集控中心污水处理站进行处理，酸洗废液S4收集后委托有资质单位处理，酸雾G3集气罩收集并通过碱喷淋装置处理后由15m高排气筒排放。

（7）包装入库：产品包装过程中产生废包装材料S5。收集后委托环卫部门外运处置。

5.3.2. 不锈钢丝生产

外购的不锈钢软线需要上线进酸洗槽进行浸渍酸洗，再进入水洗槽进行水洗。接着进入退火炉内加热(电加热)，使其材质变软，然后进入冷却槽水冷，再进行收线、下线，检验合格后即可包装入库。具体流程及产污节点见图5.3-4。

图5.3-4   不锈钢丝工艺流程及产污节点图

工艺说明：

（1）酸洗、水洗：外购的不锈钢软丝进行酸洗除油，采用30%硫酸稀释后进行清洗后水洗。酸洗设置25个酸洗槽（长×宽×高：1.5m×1.0m×1.0m，单个容量1.5m3），酸洗槽液更换时间约25天/次，更换量为2m3。该工序产生酸洗废水W1、酸洗废液S4和酸雾G3。酸洗废水W1经废水处理设施处理后80%回用，其余20%由槽车运往集控中心污水处理站进行处理，酸洗废液S4收集后委托有资质单位处理，酸雾G3集气罩收集并通过碱喷淋装置处理后由15m高排气筒排放。

（2）退火：退火炉采用电加热，工件需进入退火炉内加热，使其材质变软，然后进入冷却槽水冷，在此工序中通过氨分解装置分解液氨产生氢气和氮气作为保护气体进入气体保护管内，同时在保护管两端点火烧掉氢气，阻止空气进入管内。该过程产生冷却水和残留氨气。冷却水循环利用，不外排；根据和胜HSAQ（FC）-20型氨分解装置的设备参数，残氨量小于5ppm，即百万分之五，则氨气排放量仅为0.003kg/a，人嗅不到气味且远小于排放限值，可忽略不计。

（3）检验：人工检验，合格产品进入包装工序，不合格品S6收集后外售。

（4）包装入库：产品包装过程中产生废包装材料S5。收集后委托环卫部门外运处置。

5.3.3. 模具生产

首先钢材需进行粗加工，将钢材初步锯成所需要的形状和规格，接着进入退火炉内加热，使其材质变软，接着对模具进行进行精加工，将前工序的产品进一步精加工成要求的尺寸，最后经检验合格即可包装入库。

具体流程及产污节点见图5.3-5。

图5.3-5   金属模具工艺流程及产污节点图

工艺流程及产污节点说明：

（1）切割：用锯床将原材料切成所需的尺寸，采用切削液作为冷却剂，外购已经调配好的切削液（由乳化液+水+防锈液配比混合而成），使用一定的时间后失去效力，需定期更换。该工序将产生S2边角料、S7废切削液、N噪声

（2）退火处理：退火炉采用电加热，工件需进入退火炉内加热，使其材质变软，然后进入冷却槽水冷，在此工序中通过氨分解装置分解液氨产生氢气和氮气作为保护气体进入气体保护管内，同时在保护管两端点火烧掉氢气，阻止空气进入管内。该过程产生冷却水和残留氨气。冷却水循环利用，不外排；根据企业提供数据，本项目使用氨分解装置的氨分解率为99.9%，残氨量为0.1%，经过设备自带纯化装置，残氨量为5ppm，即百万分之五，可忽略不计。

（3）切削、精磨整形、铣齿整形：模具钢根据图纸设计进入车床、铣床等设备精加工成型，产生S7废切削液、S2边角料、N噪声。S7废切削液收集后委托有资质单位处理，边角料S2收集后外售。

（4）淬火调整：本项目将加工完毕的模具放入真空热处理炉内淬火。真空淬火温度月950℃，用时约4h。淬火的目的是提高钢件的机械性能（如硬度、耐磨性等）。淬火油在真空状态下不被氧化，故淬火油可使用较长，一般淬火油3 年更换一次。该工序将产生S3废油、G1油雾废气、G4淬火油烟；真空热处理炉采用天然气作用燃料，将产生G2燃气废气。淬火油烟G4经油烟净化器处理后由15m排气筒排放，燃气废气通过15m高排气筒排放。边角料S2收集后外售，废油S3收集后委托有资质单位处理。

（5）检验：人工检验，合格产品进入包装工序，不合格品S6收集后外售。

（6）包装入库：产品包装过程中产生废包装材料S5。收集后委托环卫部门外运处置。

表5.3-1  项目产污环节及污染治理措施一览表

| 类别 | 编号 | 污染源名称 | 污染因子 | 产污环节 | 治理措施及排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1 | 油雾废气 | 非甲烷总烃 | 冷镦、搓丝、攻牙 | 集气罩收集并通过油烟净化器处理后由15m排气筒排放 |
|  | G2 | 燃气废气 | 颗粒物、SO2、NOX | 锅炉、退火、淬火 | 集气罩收集通过15m高排气筒排放 |
|  | G3 | 酸雾 | 氮氧化物、氟化物、硫酸雾、氯化氢 | 酸洗 | 集气罩收集并通过碱喷淋装置处理后由15m高排气筒排放 |
|  | G4 | 淬火油烟 | 非甲烷总烃 | 淬火 | 集气罩收集并通过油烟净化器处理后由15m高排气筒排放 |
| 废水 | W1 | 酸洗废水 | COD、NH3-N、六价铬、总铬、镍、铜、氟化物 | 酸洗、水洗 | 经废水处理设施（混凝气浮+芬顿氧化）处理后80%回用，其余20%由槽车运往集控中心污水处理站进行处理 |
|  | W2 | 地面冲洗废水 | pH、COD、NH3-N | 车间地面冲洗 |  |
|  | W3 | 生活污水 | 、BOD5、SS、 | 职工日常生活 | 化粪池处理后排入文渡工业集中区污水处理厂 |
| 噪声 | N | 设备噪声 | LAeq | 设备运转 | 隔声降噪 |
| 固体废物 | S1 | 皮膜废渣 | 皮膜剂、污泥 | 表面皮膜 | 收集后委托有资质单位处理 |
|  | S2 | 边角料 | 金属碎屑 | 冷镦、搓丝、攻牙、滚丝、切割、整形加工 | 收集后外售 |
|  | S3 | 废油 | 废机油、废淬火油 | 冷镦、搓丝、攻牙、淬火 | 收集后委托有资质单位处理 |
|  | S4 | 酸洗废液 | 金属碎屑、废酸 | 酸洗 |  |
|  | S5 | 废包装材料 | 废包装材料 | 包装 | 收集后委托环卫部门外运处置 |
|  | S6 | 废品 | 废铁钢材 | 检验 | 收集后外售 |
|  | S7 | 废切削液 | 废切削液 | 切割 | 收集后委托有资质单位处理 |
|  | S8 | 废油桶 | 废油桶 | 生产过程 | 收集后厂家回收 |
|  | S9 | 废酸桶 | 废酸桶 |  | 收集后厂家回收 |
|  | S10 | 污泥 | 污泥 | 污水处理 | 收集后委托有资质单位处理 |
|  | S11 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 职工日常生活 | 收集后委托环卫部门外运处置 |

## 5.4物料平衡

本项目油平衡情况详见图5.4-1。

图5.4-1  全厂油平衡图（单位：t/a）

## 5.5污染源强分析

### 5.5.1施工期污染物分析

#### 5.5.1.1废水

（1）施工废水

施工场地车队主要是建材运输车辆等，进后即出，极少在场内清洗车辆，但需要在场内进出口设净车池，因此项目生产用水主要体现在水泥养护、净车池等，废水排放量极小，约2-3t/d，主要污染物浓度SS：150mg/L；石油类：10mg/L。项目施工废水经隔油沉淀池处理后回用于施工场地及道路的洒水抑尘，不外排。

（2）生活污水

本项目不设置施工营地，预计项目平均每天施工人员约50人，施工人员租住于附近的居民区内。根据《室外排水设计规范》（GB50014-2006）人均生活污水定额为50L/d·人，排放系数取0.8，生活污水产生量为2t/d。生活污水中主要污染物及浓度为：COD 350mg/L、BOD5 200mg/L、氨氮 35mg/L、SS 200mg/L。施工人员租住于附近柏洋村的居民房内，生活污水依托现有的污水设施处理达标排放。

#### 5.5.1.2废气

施工期大气污染物主要来源于施工扬尘，其次有施工车辆等燃油燃烧时排放的SO2、NO2、CO、烃类等污染物，最为突出的是施工扬尘。

（1）扬尘主要来源：

①施工场地的土方挖掘、装卸过程产生的扬尘、填方扬尘；

②施工物料的堆放、装卸过程产生的扬尘；

③建筑物料的运输造成的道路扬尘；

④清除固废和装模，拆模和清理工作面引起的扬尘。

（2）施工机械、运输车辆排放的废气

在工程施工期间，使用液体燃料的施工机械及运输车辆的发动机排放的尾气中含有NO2、CO、THC等污染物。

#### 5.5.1.3噪声

本项目主要为各种施工材料运输车辆噪声以及其它施工电动机械噪声等。这些施工机械作业时在距声源15m处的噪声级见表5.4-1。

表5.5-1  距离典型施工设备15m处的A声级

| 设备 | A声级范围(dB) | 设备 | A声级范围(dB) |
| --- | --- | --- | --- |
| 装载车 | 72~84 | 起重机(可移动的) | 75~86 |
| 后铲车 | 72~93 | 起重机(悬臂吊杆的) | 86~88 |
| 牵引车 | 76~96 | 泵 | 69~71 |
| 铲运机、推土机 | 80~93 | 柴油发电机 | 86~88 |
| 卡车 | 82~94 | 气板手 | 74~86 |

#### 5.5.1.4固体废物

施工过程产生的固体废物包括施工建筑垃圾及施工人员生活垃圾。

- 建筑废物：主要为废砖、混凝土渣、废土石、废钢材等，建筑垃圾回填于场地平整，不能回填的也应集中收集，委托建筑渣土管理公司统一负责运送处置。

- 施工生活垃圾：按施工高峰期现场人员为50人，施工人员生活垃圾产生量0.5kg/人•d算，施工生活垃圾最大产生量为25kg/d，生活垃圾由专门设置的垃圾桶统一收集，委托环收部门及时清运。

### 5.5.2运营期污染源分析

#### 5.5.2.1废水

##### 项目运营期废水主要为生产废水和生活污水。

##### （1）生产废水

项目生产用水主要为冷却水、皮膜废水、酸洗车间地面冲洗废水、酸洗用水。以下数据参照企业提供的已经建成生产的同类型企业实际生产资料。

①冷却水

本项目工件退火后需加入自来水对钢件进行降温，冷却水循环使用，不外排，补充水量为0.5t/d。

②皮膜废水

部分不锈钢紧固件需进行表面皮膜，皮膜池水不外排，补充水量为0.5t/d。

③酸洗车间地面冲洗废水

项目酸洗车间需定期清洗，地面清洗水用量以3L/m2·次计，每日冲洗一次，项目清洗车间面积约1000m2，工作时间为300天，则清洗水量900t/a，产污系数按0.9计，则废水产生量约为810t/a。通过管道收集与酸洗废水一同处理。

④酸洗废水

不锈钢紧固件：于振动研磨机、滚筒机里酸洗或于清洗槽里清洗，通过除油剂、脱脂粉、硝酸、硫酸、乳化液及磺酸钠、增光剂等物质去掉不锈钢表面附着油污、表面清洗及表面提亮。铁质紧固件：用30%的盐酸进行清洗。其后用水，清洗表面残留物。根据《工业污染源产排污系数手册（2010年修订）》中“3591钢铁铸件制造业产排污系数表”的排污系数，结合建设单位实际生产经验，该工序产污系数为：0.66t/t-产品，本项目总用水量为13200t/a（44t/d），排放系数按0.9考虑，则酸洗废水产生量为39.6t/d（12690t/a），

酸洗废水中主要的污染物为pH、COD、SS、石油类、重金属等。酸洗车间地面冲洗废水为pH、COD、SS等，由于地面冲洗废水污染物浓度和排水量均远小于酸洗废水，并与酸洗废水一同经厂内污水处理设备进行处理，故本项目将酸洗车间地面冲洗废水等同于酸洗废水进行计算。类比中国建材检验认证集团厦门宏业有限公司于2017年6月4日对福鼎市欧越钢业有限公司不锈钢阀门铸造项目监测结果（详见附件9）可知，酸洗废水中主要的污染物产生浓度为pH：1.8、COD：91mg/L、氟化物≤257mg/L、六价铬≤0.075mg/L、总铬≤12mg/L、总镍≤26mg/L、铜≤6.97mg/L、氨氮≤23.1mg/L。

项目酸洗废水和酸洗车间地面冲洗废水通过污水处理设备进行处理，80%回用作酸洗用水，其余20%达到集控中心污水处理站进水水质后，通过槽罐车运入集控中心污水处理站进行处理。酸洗废水和酸洗车间地面冲洗废水经过污水处理设备处理后回用33.84t/d为酸洗用水，排放量为8.46t/d（2538t/a）。

##### （2）生活废水

职工生活用水由区域的市政给水管网直接供给，根据《建筑给水排水设计规范》（2009年版），职工生活用水量按照50L/d•人计，住厂员工生活用水量按照150L/d•人计，项目职工定员350人，住厂员工280人，则生活用水量为45.5t/d（13650t/a）。项目生活污水排放系数按0.8考虑，则生活污水排放量为36.4t/d（10920t/a）。

生活污水主要为食堂废水、卫生间污水和淋浴废水等，有机物含量较高，参考《给排水设计手册》（第五册城镇排水）典型生活污水水质，确定本项目污水污染物浓度为：COD 400mg/L、BOD5 250mg/L、氨氮35mg/L、SS220mg/L。生活污水经化粪池（食堂废水经隔油池预处理后排入化粪池）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后纳入集中区污水处理厂统一处理。

项目废水各污染物产排情况见表5.5-3和表5.5-4。

表5.5-3  运营期生产废水及其污染物产排一览表

| 污染物 | 污水量 | pH | COD | 氨氮 | 氟化物 | 六价铬 | 总铬 | 总镍 | 铜 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生浓度（mg/L） | / | 1.8（无量纲） | 91 | 23.1 | 257 | 0.075 | 12 | 26 | 6.97 |
| 产生量（t/a） | 12690 | / | 1.155 | 0.293 | 3.261 | 0.001 | 0.152 | 0.33 | 0.088 |
| 处理设施 | 自建污水处理设施，80%回用作酸洗用水 |
| 排放浓度（mg/L） | / | 6~9（无量纲） | 91 | 23.1 | 257 | 0.075 | 12 | 26 | 6.97 |
| 排放标准限值 | / | ＞2（无量纲） | 300 | 30 | / | 0.2 | 30 | 80 | 20 |
| 是否达标 | / | 达标 | 达标 | 达标 | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 排放量（t/a） | 2538 | / | 0.231 | 0.059 | 0.652 | 0.0002 | 0.03 | 0.066 | 0.018 |
| 排放去向 | 过渡期（2019年10月1日前）由槽罐车运送（过渡期满后通过配套的酸洗废水管线输送）至集控中心污水处理站统一处理。 |

表5.5-4  运营期生活废水及其污染物产排一览表

| 污染物 | 污水量 | COD | BOD5 | NH3-N | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生浓度（mg/L） | / | 400 | 250 | 35 | 220 |
| 产生量（t/a） | 10920 | 4.368 | 2.73 | 0.3822 | 2.4024 |
| 处理设施 | 隔油池、化粪池 |
| 排放浓度（mg/L） | / | 300 | 180 | 35 | 176 |
| 排放标准限值 | / | 500 | 300 | 45 | 400 |
| 是否达标 | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 排放量（t/a） | 10920 | 3.276 | 1.9656 | 0.3822 | 1.9219 |
| 排放去向 | 达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后纳入集中区污水处理厂统一处理。 |

全厂水平衡图见图5.5.1。

图5.5-1  全厂水平衡图（单位：t/d）

#### 5.5.2.2废气

项目运营期废气主要为油雾（冷镦、搓丝、攻牙工序产生）、燃气废气（真空热处理炉、民用锅炉）、酸洗过程产生的酸雾及淬火油烟。

（1）油雾（G1）

本项目在冷镦、搓丝、攻牙工序机器使用机油润滑，在作业过程中机器会升温，产品表面积设备粘附的机油被汽化，产生一定量的油烟废气，主要成分为油雾。本项目机油年用量为30t/a，根据同类企业调查，其挥发量以8%计，则冷镦及搓丝、攻牙油雾（以非甲烷总烃计）产生量为2.4t/a。该工序在9个车间完成，产生的油雾采用局部密闭式集气罩收集经静电式油烟净化器处理后引至15m排气筒排放。风机风量9000m3/h，收集效率90%，油雾净化器处理效率为90%，设置6个风机和油雾净化器，其中厂房一的3个车间和厂房二、厂房A、厂房B各设置一个风机和油雾净化器。项目油雾产生量和排放量见表5.5-5。

表5.5-5 项目油雾产生量和排放量一览表

| 序号 | 污染源位置 | 机油用量 | 油雾产生量 | 有组织排放量 | 无组织排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂房一1层西部 | 5t/a | 0.4t/a | 0.036t/a | 0.04t/a |
| 2 | 厂房一1层东部 | 5t/a | 0.4t/a | 0.036t/a | 0.04t/a |
| 3 | 厂房一2层 | 5t/a | 0.4t/a | 0.036t/a | 0.04t/a |
| 4 | 厂房二1层 | 2.5t/a | 0.2t/a | 0.018t/a | 0.02t/a |
| 5 | 厂房二2层 | 2.5t/a | 0.2t/a | 0.018t/a | 0.02t/a |
| 6 | 厂房A 1层 | 2.5t/a | 0.2t/a | 0.018t/a | 0.02t/a |
| 7 | 厂房A 2层 | 2.5t/a | 0.2t/a | 0.018t/a | 0.02t/a |
| 8 | 厂房B 1层 | 2.5t/a | 0.2t/a | 0.018t/a | 0.02t/a |
| 9 | 厂房B 2层 | 2.5t/a | 0.2t/a | 0.018t/a | 0.02t/a |

##### （2）燃气废气（G2）

本项目真空热处理炉淬火工序及锅炉采用天然气作为燃料，产生的污染物主要为颗粒物、SO2和NO2等污染物。根据《环境保护实用数据手册》，燃烧1万m3天然气产生SO2：1.0kg，NOx：6.3kg，颗粒物2.4kg。

根据建设单位提供资料，项目全年耗气量为20万Nm3，天然气燃烧时产生的废气量为耗气量的6倍，废气量为120万m3/a，则各污染物的产生量分别为SO2：0.02t/a（0.0028kg/h），NOx：0.126t/a（0.0175kg/h），颗粒物：0.048t/a（0.0067kg/h）。项目产生的燃气废气通过管道由1根15m排气筒排放。

（3）酸雾（G3）

项目酸洗过程中将产生氮氧化物、氟化物和硫酸雾、氯化氢，配比浓度约为硫酸（20%）、氢氟酸（20%）及硝酸（15%）、盐酸（18%）。根据《环境统计手册》，酸洗工艺中的酸蒸发量应通过下式进行计算：

Gz=M×（0.000352+0.000786V）×P×F

式中：Gz——液体的蒸发量（kg/h）；

M——液体的分子量；

V——蒸发液体表面上的空气流速（m/s），取0.3m/s；

P——相当于液体温度下的空气中蒸汽分压力（mmHg），酸洗温度取30℃，气体分压力分别为硝酸：15.2mmHg、氢氟酸：1.9mmHg、硫酸：6.91mmHg、盐酸：0.228mmHg；

F——液体蒸发面的表面积（m2），本项目的单个酸洗槽表面积为1.2m×1.0m，共有25个酸洗槽，加盖后单个蒸发有效表面积计为0.1m2。

经计算，项目酸洗时氮氧化物（按硝酸：氮氧化物=72：50折算）、氟化物、硫酸雾、氯化氢产生量分别为0.976g/h、0.056kg/h、0.993kg/h、0.012kg/h，折7.03t/a、0.403t/a、7.15t/a、0.086t/a。

项目在酸洗槽边上设置侧吸罩，并且于酸洗工段上方设置顶吸集气罩，收集效率为90%，收集后酸雾经碱喷淋装置处理（处理效率为90%）后由15m排气筒排放。风机风量为15000m3/h，则氮氧化物、氟化物、硫酸雾、氯化氢有组织排放量分别为0.088kg/h（0.63t/a）、0.005kg/h（0.036t/a）、0.089kg/h（0.64t/a）、0.001kg/h（0.008t/a），无组织酸雾排放量为氮氧化物：0.098kg/h（0.703t/a）、氟化物：0.006kg/h（0.04t/a）、硫酸雾：0.099kg/h（0.715t/a）、氯化氢：0.001kg/h（0.009t/a）。

（4）淬火油烟（G4）

本项目采用真空热处理炉对工件进行淬火处理。真空热处理炉先将炉内空气抽空，工件加热到950℃后吊入炉内淬火油槽内完成淬火。本项目淬火油年用量为8t/a，损耗的淬火油40%由工件带走。出仓后工件由于余温尚在，挥发掉工件上带走的一部分淬火油，根据《真空油的选用与维护》，由于真空淬火油具有在100℃以下稳定性高，不易挥发等特点，因此挥发量极少，以工件带走量5%计算挥发油量。油烟产生量为0.16t/a。产生的油烟采用局部密闭式集气罩收集经静电式油烟净化器处理后引至15m排气筒排放。风机风量9000m3/h，收集效率90%，油烟净化器处理效率为90%，则油烟有组织排放量为0.0144t/a（0.002kg/h），无组织排放量为0.016t/a（0.002kg/h）。

项目废气产排情况见表5.5-6、5.5-7。

表5.5-6  项目废气排放量核算表（无组织排放）

| 类型 | 污染源 | 污染因子 | 排放量 （t/a） | 排放速率 （kg/h） | 排放参数（m×m×m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 长 | 宽 | 高 |
| 面源 | 油雾（厂房一1层西部） | 非甲烷总烃 | 0.04 | 0.006 | 64 | 24 | 5 |
|  | 油雾（厂房一1层东部） | 非甲烷总烃 | 0.04 | 0.006 | 64 | 21 | 5 |
|  | 油雾（厂房一2层） | 非甲烷总烃 | 0.04 | 0.006 | 64 | 21 | 5 |
|  | 油雾（厂房二1层） | 非甲烷总烃 | 0.02 | 0.003 | 51 | 6 | 5 |
|  | 油雾（厂房二2层） | 非甲烷总烃 | 0.02 | 0.003 | 51 | 6 | 5 |
|  | 油雾（厂房A 1层） | 非甲烷总烃 | 0.02 | 0.003 | 80 | 18 | 5 |
|  | 油雾（厂房A 2层） | 非甲烷总烃 | 0.02 | 0.003 | 80 | 18 | 5 |
|  | 油雾（厂房B 1层） | 非甲烷总烃 | 0.02 | 0.003 | 68 | 22 | 5 |
|  | 油雾（厂房B 2层） | 非甲烷总烃 | 0.02 | 0.003 | 68 | 22 | 5 |
|  | 酸雾 | 氮氧化物 | 0.703 | 0.098 | 40 | 24 | 5 |
|  |  | 氟化物 | 0.04 | 0.006 |  |  |  |
|  |  | 硫酸雾 | 0.715 | 0.099 |  |  |  |
|  |  | 氯化氢 | 0.009 | 0.001 |  |  |  |
|  | 淬火油烟 | 非甲烷总烃 | 0.016 | 0.002 | 40 | 21 | 5 |

表5.5-7  项目废气排放量核算表（有组织排放）

| 序号 | 污染源 | 污染治理措施 | 排气筒特征 | 风（烟气）量Nm3/h | 污染物 | 年排放时间h | 排放浓度和排放量 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 编号 | 排气筒高度m | 出口内径m |  |  |  | 排放浓度 mg/Nm3 | 排放速率kg/h | 年排放量 t/a | 浓度限值mg/Nm3 | 排放速率kg/h |
| 1 | 油雾（厂房一）+淬火油烟 | 油烟净化器+高空排放 | P1 | 20 | 0.3 | 27000 | 非甲烷总烃 | 7200 | 0.63 | 0.017 | 0.122 | 100 | 3.6 |
| 2 | 油雾（厂房二） | 油烟净化器+高空排放 | P2 | 15 | 0.3 | 9000 | 非甲烷总烃 | 7200 | 0.56 | 0.005 | 0.036 | 100 | 1.8 |
| 3 | 油雾（厂房A） | 油烟净化器+高空排放 | P3 | 15 | 0.3 | 9000 | 非甲烷总烃 | 7200 | 0.56 | 0.005 | 0.036 |  |  |
| 4 | 油雾（厂房B） | 油烟净化器+高空排放 | P4 | 15 | 0.3 | 9000 | 非甲烷总烃 | 7200 | 0.56 | 0.005 | 0.036 |  |  |
| 5 | 燃气废气 | 集气罩+高空排放 | P5 | 20 | 0.3 | 2000 | SO2 | 7200 | 1.40 | 0.0028 | 0.02 | 50 | / |
|  |  |  | P2 |  |  |  | NOx | 7200 | 8.75 | 0.0175 | 0.126 | 150 | 1.3 |
|  |  |  | P2 |  |  |  | 颗粒物 | 7200 | 3.35 | 0.0067 | 0.048 | 20 | / |
| 6 | 酸雾 | 碱液喷淋装置+高空排放 | P6 | 20 | 0.3 | 15000 | 氮氧化物 | 7200 | 5.87 | 0.088 | 0.63 | 240 | 1.3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 7200 | 0.33 | 0.005 | 0.036 | 9.0 | 0.17 |
|  |  |  |  |  |  |  | 硫酸雾 | 7200 | 5.93 | 0.089 | 0.64 | 45 | 2.6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氯化氢 | 7200 | 0.07 | 0.001 | 0.008 | 100 | 0.43 |

#### 5.5.2.3噪声

本项目主要的噪声为各设备运行时产生的噪声，其设备噪声声级在75~85dB（A）之间，具体详见表5.5-8。

表5.5-8  主要噪声源强一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 测点与设备距离（m） | 单台设备噪声级（dB） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多工位螺丝冷镦机 | 50 | 1 | 75 |
| 2 | 多工位螺母冷镦机 | 5 | 1 | 75 |
| 3 | 攻丝机 | 6 | 1 | 70 |
| 4 | 冷镦机（打头机） | 230 | 1 | 70 |
| 5 | 搓丝机 | 300 | 1 | 70 |
| 6 | 连续式拉丝机 | 2 | 1 | 85 |
| 7 | 拉丝机 | 5 | 1 | 80 |
| 8 | 倒立拉丝机 | 8 | 1 | 85 |
| 9 | 不锈钢线退火炉 | 3 | 1 | 80 |
| 10 | 烘箱（用电，用于不锈钢软丝电烘干） | 2 | 1 | 80 |
| 11 | 清洗器（六角滚筒，用于研磨） | 15 | 1 | 75 |
| 12 | 振动研磨机 | 25 | 1 | 75 |
| 13 | 数控机床 | 2 | 1 | 80 |
| 14 | 磨床 | 3 | 1 | 80 |
| 15 | 线切割机 | 6 | 1 | 80 |
| 16 | 铣床 | 2 | 1 | 80 |
| 17 | 车床 | 5 | 1 | 80 |
| 18 | 砂轮机 | 20 | 1 | 85 |
| 19 | 铣尾机 | 2 | 1 | 85 |
| 20 | 空压机 | 5 | 1 | 85 |
| 21 | 发电机 | 2 | 1 | 85 |
| 22 | 不锈钢表面清洗槽 | 3 | 1 | 60 |
| 23 | 叉车 | 4 | 1 | 80 |
| 24 | 氨分解装置 | 2 | 1 | 70 |
| 25 | 电焊机 | 4 | 1 | 80 |
| 26 | 订盒机 | 5 | 1 | 80 |
| 27 | 自动包装机 | 4 | 1 | 75 |
| 28 | 行车 | 10 | 1 | 80 |
| 29 | 离心机 | 5 | 1 | 80 |
| 30 | 自动除油机（油回用） | 5 | 1 | 80 |
| 31 | 扎头机 | 2 | 1 | 80 |
| 32 | 碰焊机 | 2 | 1 | 80 |
| 33 | 真空热处理炉（模具） | 2 | 1 | 80 |
| 34 | 磨牙机 | 5 | 1 | 80 |
| 35 | 超声波清洗机 | 1 | 1 | 75 |
| 36 | 液压机 | 2 | 1 | 75 |
| 37 | 民用锅炉（无压力） | 2 | 1 | 85 |
| 38 | 锯床 | 5 | 1 | 85 |
| 39 | 污水处理设备 | 2 | 1 | 80 |
| 40 | 压滤机 | 2 | 1 | 85 |
| 41 | 废气塔（废气处理） | 6 | 1 | 80 |
| 42 | 酸雾废气塔（酸洗车间酸雾处理） | 2 | 1 | 70 |
| 43 | 电动搬运车 | 20 | 1 | 70 |

#### 5.5.2.4固体废物

根据工程分析可知，本项目产生的固体废物主要为冷镦、搓丝工序产生的边角料；冷镦、搓丝、淬火工序产生的废油；切割工序产生的废切削液；检验工序产生的废品、废包装材料；污水处理产生的污泥及生活垃圾等。

（1）工业固废

①皮膜废渣（S1）

本项目表面皮膜工序产生皮膜废渣，定期打捞。类比同类企业，皮膜废渣产生量约为10t/a。根据《国家危险废物名录》（2016年修订），皮膜废渣属于危险废物HW17（336-064-17），要求收集后委托有资质单位处置。

②边角料（S2）

本项目冷镦、搓丝、滚丝等工艺过程中会产生废边角料。类比同类企业，废边角料产生量占原料用量的8.18%，则废边角料为1530t/a，由建设单位收集后外售。

③废油（S3）

本项目冷镦、搓丝及淬火工序（含脱脂槽工件清洗）将产生一定量的废油（废机油、废淬火油），类比同类企业，废油产生量约为30.64t/a。根据“国家危险废物名录”，该废油属于危险废物HW08，由建设单位委托有危废处理资质单位进行处理。

④酸洗废液（S4）

项目酸洗槽中每月需更换底部酸液一次，属于危险废物HW17（336-064-17），据业主提供的生产经验，产生量为30t/a，应定期收集，并在厂区内设置危险废物堆放场所临时储存，最终委托有资质的单位收集处置。

⑤废包装材料（S5）

本项目产生的废包装材料约为100t/a，收集后委托环卫部门统一清运处理。

⑥废品（S6）

本项目检验时产生的废品约为成品的1%，即200t/a，收集后外售。

⑦废切削液（S7）

本项目产生的切割等工序将产生一定的废切削液。由于受到加工过程中产生的瞬时高温影响，切削液中的大部分水分变为水蒸气而挥发，另有部分被工件带走，类比同类企业，废切削液产生量占原料用量的2%，则废切削液为0.10t/a。根据“国家危险废物名录”，该废切削液属于危险废物HW09（900-006-09），由建设单位委托有危废处理资质单位进行处理。

⑧废油桶、废酸桶（S8、S9）

项目生产过程中，将产生废油桶、废酸桶，均属于危险废物，废物类别为HW49（900-041-49）。根据建设单位提供资料，项目废油桶产生量为0.10t/a，废酸桶产生量为0.18t/a，废油桶、废酸桶均由各自厂家签订协议回收。

⑨污泥（S10）

本项目产生的酸洗废水通过污水处理设施处理后将产生一定的污泥，属于危险废物，废物类别HW17（336-064-17）。根据建设单位提供资料，项目污泥产生量为50t/a，由建设单位委托有危废处理资质单位进行处理。

（2）生活垃圾（S11）

项目职工定员350人，生活垃圾污染物排放系数可考虑取K=0.8kg/人.天，全厂职工生活垃圾产生量为280kg/d（84t/a）。

项目危险废物情况见表5.5-9，项目固废产生及处置情况见表5.5-10。

表5.5-9  项目危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量 （吨/年） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 皮膜废渣 | HW17 | 336-064-17 | 10 | 表面皮膜 | 固态 | 皮膜剂、污泥 | 皮膜剂、污泥 | 每周 | T毒性， C腐蚀性 | 委托有资质单位收集处置 |
| 2 | 废油 | HW08 | 900-210-08 | 27.6 | 设备润滑更换 | 液态 | 矿物油 | 矿物油 | 每天 | T毒性， I易燃性 |  |
| 3 | 酸洗废液 | HW17 | 336-064-17 | 30 | 酸洗 | 液态 | 金属碎屑、废酸 | 废酸 | 每月 | C腐蚀性 |  |
| 3 | 废切削液 | HW09 | 900-006-09 | 0.10 | 机加工 | 液态 | 切削液 | 矿物油 | 每周 | T毒性 |  |
| 4 | 废油桶 | HW49 | 900-041-49 | 0.10 | 生产过程 | 固态 | 塑料、废油 | 废油 | 每周 | T毒性， I易燃性 | 收集后各自厂家回收 |
| 5 | 废酸桶 | HW49 | 900-041-49 | 0.18 | 生产过程 | 固态 | 塑料、废酸 | 废酸 | 每周 | T毒性， C腐蚀性 |  |
| 6 | 污泥 | HW17 | 336-064-17 | 50 | 污水处理 | 固态 | 污泥 | 重金属 | 每天 | T毒性， ln感染性 | 委托有资质单位收集处置 |

表5.5-10 项目固废产生及处置情况

| 固废名称 | 分类编号 | 产生量（t/a） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般固废 | 边角料（S2） |  | 1530 | 收集后外售 |
|  | 废包装材料（S5） |  | 100 | 委托环卫部门清运处理 |
|  | 废品（S6） |  | 200 | 收集后外售 |
| 危险废物 | 皮膜废渣（S1） | HW17 | 10 | 委托有资质单位收集处置 |
|  | 废油（S3） | HW08 | 30.64 |  |
|  | 酸洗废液（S4） | HW17 | 30 |  |
|  | 废切削液（S7） | HW09 | 0.10 |  |
|  | 废油桶（S8） | HW49 | 0.10 | 收集后各自厂家回收 |
|  | 废酸桶（S9） |  | 0.18 |  |
|  | 污泥（S10） | HW17 | 50 | 委托有资质单位收集处置 |
| 生活垃圾 | 职工生活垃圾（S11） |  | 84 | 委托环卫部门清运处理 |
| 合计 | 2035.02 |  |

## 5.6产业政策符合性分析

本项目主要生产紧固件，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类、限制类和淘汰类项目，可视为允许类；根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目也不属于不符合有关法律法规规定，严重浪费资源、污染环境、不具备安全生产条件、需要淘汰的落后生产工艺装备和产品；同时本项目已经取得了福鼎市经济和信息化局的备案文件（闽经信备[2018]J030093号），因此，本项目符合国家当前的产业政策和环保政策。

## 5.7清洁生产分析

项目清洁生产分析从原材料及产品指标、生产工艺设备、污染物产生指标、综合利用指标及项目管理水平等几个方面进行分析。

（1）原材料及产品

本项目所用的原材料主要为不锈钢、铁钢材等，企业外购的原材料均符合国家相应的产品质量标准要求。

产品符合国家现行的质量标准要求，无毒、无害。

（2）生产工艺设备

项目所采用的生产设备如真空热处理炉、冷镦机等，能源消耗低，自动化水平较高，均属国内同类行业中采用的先进、成熟的设备。

（3）污染物产生指标

项目酸洗废水经自建污水处理设施处理后部分回用，其余委托集控中心污水处理站处理、生活污水经处理后纳入集中区污水处理厂集中处理。项目生产过程中产生的钢材边角料、废品等均可回收利用；冷镦及淬火等工序产生的废油、切割等工艺产生的废切削液都委托有资质的单位进行合理处置；生活垃圾委托环卫部门处理，固废产生量较少。油雾/油烟废气产生量较小。

（4）综合利用指标

项目产生酸洗废水经自建污水处理设施处理后部分回用，钢材边角料、废品等可由企业收集后外售。

（5）项目管理水平

本项目为新建项目，主要生产设备为数控制设备，本身对其生产管理水平有较高的要求。

综上所述，从生产工艺设备、污染物产生指标、产品指标、综合利用指标及项目管理水平等几个方面分析，本项目符合清洁生产要求。

## 5.8项目选址与规划及环境相容性分析

### 5.8.1项目选址可行性分析

（1）产业定位

福鼎市文渡工业集中区以合成革及合成革上游制造业、化学纤维制造业、非家用纺织制成品制造、黑色金属铸造及钢压延加工、通用设备制造、电子元件制造、金属表面处理和石膏、水泥制品制造等既有产业为基础，本项目为通用设备制造，符合工业集中区的产业定位。

（2）选址合理性分析

福鼎市文渡工业集中区将工业用地联片布置，集中在地块中央位置，并以经三路（中央大道）为轴，分为东西两片区，合成革及合成革上游产业主要布置于西片区，在西片区南部建设金属表面处理中心，东片区逐步调整为黑色金属铸造及钢压延加工、通用设备制造、电子元件制造、新型建筑材料制造产业组团。

项目属于通用设备制造，根据福鼎市国土资源局《不动产权证明》（详见附件4）可知，建设单位取得位于福鼎市文渡工业集中区东片区用地，位于工业集中区规划的工业用地，符合用地规划。土地利用规划图详见附图8。

(3) “三线一单”符合性分析

本项目选址位于文渡工业区内，所在地不属于当地生态保护红线内；根据项目所在地环境现状分析和污染物排放影响预测，本项目实施后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，符合环境质量底线要求；本项目使用电、水、天然气作为能源，均为园区市政直接供给，生产废水、生活污水可以得到妥善处理，污染小，符合资源利用上线要求；本项目主要从事紧固件生产，不属于该地区禁止类项目。可见，本项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（简称“三线一单”）管控要求。

综上，项目选址位于《福鼎市温州园文渡工业集中区总体规划》（2004-2020）的二类工业用地，项目建设用地符合土地利用规划、“三线一单”要求，故项目选址合理。

### 5.8.2与规划环评及其审查意见的符合性分析

《福鼎市温州园文渡工业集中区总体规划(调整)环境影响报告书(报批本)》（简称规划环评）已于2014年通过福鼎市环境保护局审批，其提出以下有关本行业的产业布局及污染防治要求。

表5.7-2  本项目与规划环评及其审查意见的符合性分析

| 序号 | 类型 | 规划环评及其审查意见要求 | 本项目情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产业布局 | 目前文渡工业集中区正逐步引导合成革工业有序退出文渡工业集中区，东片区调整为通用设备制造等行业 | 布置于东片区 | 符合 |
| 2 | 大气污染控制措施与减缓对策 | 新、改、扩建项目排放挥发性有机物的车间有机废气的收集率应大于 90% | 本项目有机废气拟采取“集气罩+油烟净化器”装置处理后高空排放，集气率可达90% | 符合 |
| 3 | 水污染控制措施与减缓对策 | 各企业产生的污水经过自行处理达《污水综合排放标准》GB8978-1996 中表 1 第一类污染物最高允许排放浓度和表4第二类污染物最高允许排放浓度中的三级排放标准限值后 | 本项目酸洗废水含有第一类污染物，拟由集控中心处置。生活污水经化粪池处理后可以满足第二类污染物最高允许排放浓度中的三级排放标准限值，纳管可行 | 符合 |
| 4 | 声环境污染控制措施与减缓对策 | 以噪声污染为主的机械企业应根据《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准(GB18083-2000)》制定 100～300m 的卫生防护距离。 | 本项目不属于以噪声污染为主的工业企业，无需设置噪声卫生防护距离 | 符合 |
| 5 | 固废污染控制措施与减缓对策 | 危险废物首先考虑通过回收利用加以减量化，对于无法利用的危险废物应专门收集，专业存储，集中送往有资质的危废处置机构处理，实行转移联单制度 | 本项目危废拟设危废暂存间收集、存放，最终集中送往有资质的危废处置机构处理，其要求过程按国家相关标准实行转移联单制度。 | 符合 |

核对以上产业布局及污染防治要求，本项目符合《福鼎市温州园文渡工业集中区总体规划(调整)环境影响报告书(报批本)》及其审查意见的要求。

### 5.8.3环境相容性分析

项目选址位于工业集中区，项目酸洗废水委托集控中心污水处理站处理；废油等危险废物委托有资质单位处理；生活污水预处理后纳入污水处理厂集中处理达标排放；废水通过上述处理后，对周边水环境影响较小。废气排放量小，正常排放不会影响现有环境功能；主要声环境污染源为设备噪声，但周边主要为金属加工及制造企业，经隔声降噪等措施后对周边声环境及敏感目标影响不大，故项目的建设与周边环境是可以相容的。

# 六、施工期环境影响分析

## 6.1施工期水环境影响分析

（1）施工废水

本项目施工期生产废水包括：机械设备冲洗含油废水以及混凝土浇筑养护涌水等；施工作业过程中冲洗、浸泡溢流和水管泄露等形成的施工废水。建设单位应做好工地污水的导流排放，设置隔油池、沉淀池处理后充分循环利用，防止遍地漫游。处理后的污水可回用于清洗材料、设备、车辆及浇洒厂地，采取上述措施处理后，施工废水对周边水环境影响不大。

（2）生活污水

项目每天施工人员约50人，租住于附近的柏洋村、斗门头村，生活污水依托周围居民区现有的污水设施处理达标排放，基本不会对周围水环境造成影响。

## 6.2施工期大气环境影响分析

施工期对环境空气的影响主要为：施工物料装卸、水泥搅拌和车辆运输等产生的扬尘；燃油机械的尾气以及机动车辆尾气产生的SO2、NOX、CO等污染物对大气环境的影响。

（1）施工扬尘

施工扬尘主要来自土石方挖、填、堆和汽车运输等施工作业过程所产生的扬尘，其中以汽车行驶扬尘为主，占60%以上。在项目施工期间，场地周围环境的TSP浓度将会明显增加，预计施工扬尘的影响范围一般为10m~150m左右。项目周边敏感目标主要为东北侧1151m的东埕村、东北侧251m的华兴宁核佳苑、、东南侧1330m的赤屿、西南侧1826m的斗门头村及西南侧1372m的柏洋村，均不在施工扬尘影响范围内，施工扬尘对周围环境空气影响较小。

（2）燃油机械的尾气以及机动车辆尾气

该类污染物对环境的影响是暂时的，将随施工期结束而基本消失，且由于运输车辆为流动性的，施工机械较为分散，废气产生量有限，因此可预计这类污染物对大气环境的影响较小。

## 6.3施工期声环境影响分析

项目施工期的噪声主要表现为运输车辆的交通噪声及施工机械产生的噪声和振动。施工时各种机械的声级可达72-96dB，夜间施工噪声影响范围大约在施工现场200m范围内，昼间施工噪声影响范围在50m至100m左右。施工期可能出现超标，因为没有噪声敏感目标，其影响不大，但施工单位也要合理布置施工时序，加强施工管理，尽量将影响降到最低。

## 6.4施工期固废环境影响分析

（1）施工人员的生活垃圾若不及时清运、随意堆放必然会孽生苍蝇，产生恶臭，影响施工人员和周边居民的生活卫生环境。施工期间，施工人员产生的生活垃圾必须在指定地点倾倒，然后由专门人员及时运走处置，以防其对市容及周边居民的正常工作、生活造成影响。

（2）项目施工期产生的施工建筑垃圾主要是一些建筑材料的下脚料，碎砖头、混凝土块等。建筑垃圾若不及时运出处理，长时间堆置，在风力作用下容易起尘，污染大气环境，建筑垃圾回填于场地平整，不能回填的集中收集，委托建筑渣土管理公司统一负责运送填埋。

所有固废经妥善处理后，对周围环境产生影响较小。

# 七、运营期环境影响分析

## 7.1运营期水环境影响分析

项目酸洗废水（产生量42.3t/d（12690t/a））经污水处理设备处理污水综合排放标准》（GB8978—1996）三级标准后80%回用，其余20%由槽罐车转运至集控中心污水处理站进行处理，生产废水在集控中心污水处理站总排口水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准。生活污水经化粪池处理后纳入园区污水处理厂进行处理，在厂区总排口水质达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中的三级标准。

根据福鼎市众鑫金属表面处理有限公司提供的关于福鼎市文渡金属表面处理集控中心现有一期工程的验收监测报告部分资料可知，集控中心污水处理站尾水中第一类污染物六价铬、总铬、总镍在与其余污水混合前达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1标准，其余水质在污水总排口满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准。根据《福鼎市文渡金属表面处理集控中心新增酸洗废水处理及排放方式变更环境影响补充报告》，为防止因现有一期工程进水水质不均衡导致的尾水排放指标中的氨氮、COD和总氮等常规指标不能稳定达标，集控中心污水处理站一期工程新增的清洗废水处理系统处理后的出水与其他五股废水经综合废水处理系统处理后排入福鼎市文渡污水处理厂进行进一步的生化处理，出水达标排入滞洪区。因此，集控中心污水处理站尾水排放对滞洪区影响不大。

文渡工业集中区污水处理厂尾水排入南侧滞洪区，根据《福鼎市温州园文渡工业集中区总体规划（调整）环境影响报告书》，污水正常排放时，滞洪区水质COD叠加背景值后浓度为18.082mg/L，NH3-N叠加背景值后浓度为0.758mg/L，六价铬叠加背景值后浓度为0.011mg/L，滞洪区水质均能满足《水环境质量标准》（GB38.8-2002）Ⅲ类水质标准，对滞洪区水质影响不大。

## 7.2运营期大气环境影响分析

### 7.2.1.1有组织废气达标排放分析

（1）油雾+淬火油烟

本项目在冷镦、搓丝、攻牙工序和采用真空热处理炉对工件进行淬火处理的作业过程中产生一定量的油烟废气，以非甲烷总烃计。该工序在9个车间完成，拟以厂房为单位采用同一套处理设备由4根15m高排气筒排放。根据计算，各厂房油雾排放浓度最高为0.63mg/m3，排放速率最高为0.017kg/h，符合《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）中的排放限值要求（非甲烷总烃排放浓度为100mg/m3、15m高，排放速率1.8 kg/h）。油雾经油烟净化器处理后，由排气筒（P1~P4）排放，通过大气的扩散稀释，对周围环境空气质量影响不大。

（2）燃气废气

本项目退火、真空热处理淬火工序及锅炉采用天然气作为燃料，产生的污染物主要为颗粒物、SO2和NOx等污染物。SO2排放浓度为1.4mg/m3，氮氧化物排放浓度为8.75mg/m3，颗粒物排放浓度为3.35mg/m3，天然气燃烧排放的SO2、NOX、颗粒物均可以达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 大气污染物特别排放限值中的燃气锅炉标准（SO2≤50mg/m3，NOX≤150mg/m3，颗粒物≤20mg/m3）。燃料废气经过15m高排气筒（P5）排放，通过大气的扩散稀释，对周围环境空气质量影响不大。

（3）酸雾

项目在酸洗槽上方设置二级集气罩，收集后酸雾经碱喷淋装置处理，处理后氮氧化物排放浓度为5.87mg/m3、排放速率0.088kg/h，氟化氢排放浓度为0.33mg/m3、排放速率0.005kg/h，硫酸雾排放浓度为5.93mg/m3、排放速率0.0.89kg/h，氯化氢排放浓度为0.07mg/m3、排放速率0.001kg/h，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的排放限值要求（氮氧化物排放浓度为240mg/m3、排放速率0.77kg/h，氟化氢排放浓度为9mg/m3、排放速率0.1kg/h，硫酸雾排放浓度为45mg/m3、排放速率1.5kg/h，氯化氢排放浓度为100mg/m3、排放速率0.26kg/h），酸雾经过15m高排气筒（P6）排放，通过大气的扩散稀释，对周围环境空气质量影响不大。

详见表7.2-1。

表7.2-1  项目废气达标排放情况一览表

| 污染源 | 排气筒编号 | 污染因子 | 排气筒排放 | 排放标准 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放浓度（mg/Nm3） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/Nm3） | 排放速率（kg/h） |  |
| 油雾（厂房一）+淬火油烟 | P1 | 非甲烷总烃 | 0.63 | 0.017 | 100 | 1.8 | 达标 |
| 油雾（厂房二） | P2 | 非甲烷总烃 | 0.56 | 0.005 |  |  | 达标 |
| 油雾（厂房A） | P3 | 非甲烷总烃 | 0.56 | 0.005 |  |  | 达标 |
| 油雾（厂房B） | P4 | 非甲烷总烃 | 0.56 | 0.005 |  |  | 达标 |
| 燃气废气 | P5 | SO2 | 6.0 | 0.0015 | 850 | / | 达标 |
|  |  | NOx | 36.8 | 0.0092 | 240 | 0.77 | 达标 |
|  |  | 颗粒物 | 14.0 | 0.0035 | 200 | / | 达标 |
| 酸雾 | P6 | 氮氧化物 | 5.87 | 0.088 | 240 | 0.77 | 达标 |
|  |  | 氟化物 | 0.33 | 0.005 | 9.0 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 硫酸雾 | 5.93 | 0.089 | 45 | 1.5 | 达标 |
|  |  | 氯化氢 | 0.07 | 0.001 | 100 | 0.26 | 达标 |

### 7.2.1.1影响预测分析

《环境影响评价技术导则一大气环境》（HJ2.2-2018），应用估算模式AERSCREEN对表6.1-1中的大气污染源进行计算，预测结果见表。

表7.2-2   有组织源强下风向落地浓度分布情况(1)

| 距源中心下风向距离D（m） | 油雾（厂房一）+淬火油烟（P1） | 油雾（厂房二）（P2） | 油雾（厂房A）（P3） | 油雾（厂房B）（P4） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非甲烷总烃 | 非甲烷总烃 | 非甲烷总烃 | 非甲烷总烃 |
|  | 下风向预测浓度（mg/m3） | 占标率Pi （%） | 下风向预测浓度（mg/m3） | 占标率Pi （%） | 下风向预测浓度（mg/m3） | 占标率Pi （%） | 下风向预测浓度（mg/m3） | 占标率Pi （%） |
| 厂界 最大值 | 0.000063 | 0.00 | 0.0000747 | 0.00 | 0.0000747 | 0.00 | 0.0000747 | 0.00 |
| 10 | 0.0000000 | 0.00 | 0.0000000 | 0.00 | 0.0000000 | 0.00 | 0.0000000 | 0.00 |
| 100 | 0.0000023 | 0.00 | 0.0000488 | 0.00 | 0.0000488 | 0.00 | 0.0000488 | 0.00 |
| 200 | 0.0000445 | 0.00 | 0.0000706 | 0.00 | 0.0000706 | 0.00 | 0.0000706 | 0.00 |
| 300 | 0.0000615 | 0.00 | 0.0000747 | 0.00 | 0.0000747 | 0.00 | 0.0000747 | 0.00 |
| 300 |  |  | 0.0000747 | 0.00 | 0.0000747 | 0.00 | 0.0000747 | 0.00 |
| 400 | 0.0000615 | 0.00 | 0.0000724 | 0.00 | 0.0000724 | 0.00 | 0.0000724 | 0.00 |
| 464 | 0.0000632 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 500 | 0.0000627 | 0.00 | 0.0000673 | 0.00 | 0.0000673 | 0.00 | 0.0000673 | 0.00 |
| 600 | 0.0000600 | 0.00 | 0.0000628 | 0.00 | 0.0000628 | 0.00 | 0.0000628 | 0.00 |
| 700 | 0.0000566 | 0.00 | 0.0000608 | 0.00 | 0.0000608 | 0.00 | 0.0000608 | 0.00 |
| 800 | 0.0000534 | 0.00 | 0.0000588 | 0.00 | 0.0000588 | 0.00 | 0.0000588 | 0.00 |

表7.2-3   有组织源强下风向落地浓度分布情况(2)

| 距源中心下风向距离D（m） | 燃气废气（P5） | 燃气废气（P5） | 燃气废气（P5） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 | NOx | 颗粒物 |
|  | 下风向预测浓度（mg/m3） | 占标率Pi （%） | 下风向预测浓度（mg/m3） | 占标率Pi （%） | 下风向预测浓度（mg/m3） | 占标率Pi （%） |
| 厂界 最大值 | 0.0000530 | 0.01 | 0.000309 | 0.12 | 0.0001175 | 0.01 |
| 10 | 0.0000000 | 0 | 0.000186 | 0.07 | 0.0000707 | 0.01 |
| 100 | 0.0000303 | 0.01 | 0.000302 | 0.12 | 0.0001148 | 0.01 |
| 200 | 0.0000492 | 0.01 | 0.00032 | 0.13 | 0.0001216 | 0.01 |
| 300 | 0.0000521 | 0.01 | 0.000325 | 0.13 | 0.0001236 | 0.01 |
| 332 | 0.0000530 | 0.01 | 0.000309 | 0.12 | 0.0001175 | 0.01 |
| 400 | 0.0000504 | 0.01 | 0.000262 | 0.1 | 0.0000996 | 0.01 |
| 500 | 0.0000427 | 0.01 | 0.000269 | 0.11 | 0.0001025 | 0.01 |
| 600 | 0.0000439 | 0.01 | 0.000262 | 0.1 | 0.0000997 | 0.01 |
| 700 | 0.0000428 | 0.01 | 0.000246 | 0.1 | 0.0000935 | 0.01 |
| 800 | 0.0000401 | 0.01 | 0.000186 | 0.07 | 0.0000707 | 0.01 |

表7.2-4   有组织源强下风向落地浓度分布情况(3)

| 距源中心下风向距离D（m） | 酸雾（P6） | 酸雾（P6） | 酸雾（P6） | 酸雾（P6） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氮氧化物 | 氟化物 | 硫酸雾 | 氯化氢 |
|  | 下风向预测浓度（mg/m3） | 占标率Pi （%） | 下风向预测浓度（mg/m3） | 占标率Pi （%） | 下风向预测浓度（mg/m3） | 占标率Pi （%） | 下风向预测浓度（mg/m3） | 占标率Pi （%） |
| 厂界 最大值 | 0.0005923 | 0.3 | 0.0000337 | 0.17 | 0.000599 | 0.2 | 0.0000067 | 0.01 |
| 10 | 0.0000000 | 0.00 | 0.0000000 | 0.00 | 0.0000000 | 0 | 0.0000000 | 0 |
| 100 | 0.0001082 | 0.05 | 0.0000061 | 0.03 | 0.0001094 | 0.04 | 0.0000012 | 0 |
| 200 | 0.0005852 | 0.29 | 0.0000333 | 0.17 | 0.0005919 | 0.2 | 0.0000067 | 0.01 |
| 300 | 0.0005759 | 0.29 | 0.0000327 | 0.16 | 0.0005824 | 0.19 | 0.0000065 | 0.01 |
| 400 | 0.0005917 | 0.3 | 0.0000336 | 0.17 | 0.0005985 | 0.2 | 0.0000067 | 0.01 |
| 410 | 0.0005923 | 0.3 | 0.0000337 | 0.17 | 0.000599 | 0.2 | 0.0000067 | 0.01 |
| 500 | 0.0005818 | 0.29 | 0.0000331 | 0.17 | 0.0005884 | 0.2 | 0.0000066 | 0.01 |
| 600 | 0.0005555 | 0.28 | 0.0000316 | 0.16 | 0.0005619 | 0.19 | 0.0000063 | 0.01 |
| 700 | 0.0005262 | 0.26 | 0.0000299 | 0.15 | 0.0005321 | 0.18 | 0.0000060 | 0.01 |
| 800 | 0.0004968 | 0.25 | 0.0000282 | 0.14 | 0.0005024 | 0.17 | 0.0000056 | 0.01 |

表7.2-5   无组织源强下风向落地浓度分布情况(4)

| 距源中心下风向距离D（m） | 油雾（厂房一1层西部） | 油雾（厂房一1层东部） | 油雾（厂房一2层） | 油雾（厂房二1层） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非甲烷总烃 | 非甲烷总烃 | 非甲烷总烃 | 非甲烷总烃 |
|  | 下风向预测浓度（mg/m3） | 占标率Pi （%） | 下风向预测浓度（mg/m3） | 占标率Pi （%） | 下风向预测浓度（mg/m3） | 占标率Pi （%） | 下风向预测浓度（mg/m3） | 占标率Pi （%） |
| 厂界 最大值 | 0.0055800 | 0.28 | 0.005988 | 0.30 | 0.005988 | 0.30 | 0.0041970 | 0.21 |
| 10 | 0.0021030 | 0.11 | 0.002246 | 0.11 | 0.002246 | 0.11 | 0.0014640 | 0.07 |
| 100 | 0.0055050 | 0.28 | 0.00589 | 0.29 | 0.00589 | 0.29 | 0.0041850 | 0.21 |
| 104 |  |  |  |  |  |  | 0.0041970 | 0.21 |
| 198 |  |  | 0.005988 | 0.30 | 0.005988 | 0.30 |  |  |
| 200 | 0.0055780 | 0.28 | 0.005987 | 0.30 | 0.005987 | 0.30 | 0.0038620 | 0.19 |
| 204 | 0.0055800 | 0.28 |  |  |  |  |  |  |
| 300 | 0.0047390 | 0.24 | 0.004928 | 0.25 | 0.004928 | 0.25 | 0.0027960 | 0.14 |
| 400 | 0.0035950 | 0.18 | 0.003684 | 0.18 | 0.003684 | 0.18 | 0.0019890 | 0.1 |
| 500 | 0.0027430 | 0.14 | 0.00279 | 0.14 | 0.00279 | 0.14 | 0.0014670 | 0.07 |
| 600 | 0.0021440 | 0.11 | 0.002171 | 0.11 | 0.002171 | 0.11 | 0.0011250 | 0.06 |
| 700 | 0.0017210 | 0.09 | 0.001737 | 0.09 | 0.001737 | 0.09 | 0.0008917 | 0.04 |
| 800 | 0.0014250 | 0.07 | 0.001435 | 0.07 | 0.001435 | 0.07 | 0.0007329 | 0.04 |

表7.2-6   无组织源强下风向落地浓度分布情况(5)

| 距源中心下风向距离D（m） | 油雾（厂房二2层） | 油雾（厂房A 1层） | 油雾（厂房A 2层） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 非甲烷总烃 | 非甲烷总烃 | 非甲烷总烃 |
|  | 下风向预测浓度（mg/m3） | 占标率Pi （%） | 下风向预测浓度（mg/m3） | 占标率Pi （%） | 下风向预测浓度（mg/m3） | 占标率Pi （%） |
| 厂界 最大值 | 0.0041970 | 0.21 | 0.1600000 | 0.16 | 0.1600000 | 0.16 |
| 10 | 0.0014640 | 0.07 | 0.0011650 | 0.06 | 0.0011650 | 0.06 |
| 100 | 0.0041850 | 0.21 | 0.0030670 | 0.15 | 0.0030670 | 0.15 |
| 104 | 0.0041970 | 0.21 |  |  |  |  |
| 193 |  |  | 0.0031850 | 0.16 | 0.0031850 | 0.16 |
| 200 | 0.0038620 | 0.19 | 0.0031800 | 0.16 | 0.0031800 | 0.16 |
| 300 | 0.0027960 | 0.14 | 0.0025540 | 0.13 | 0.0025540 | 0.13 |
| 400 | 0.0019890 | 0.1 | 0.0018850 | 0.09 | 0.0018850 | 0.09 |
| 500 | 0.0014670 | 0.07 | 0.0014170 | 0.07 | 0.0014170 | 0.07 |
| 600 | 0.0011250 | 0.06 | 0.0010980 | 0.05 | 0.0010980 | 0.05 |
| 700 | 0.0008917 | 0.04 | 0.0008760 | 0.04 | 0.0008760 | 0.04 |
| 800 | 0.0007329 | 0.04 | 0.0007222 | 0.04 | 0.0007222 | 0.04 |

表7.2-7   无组织源强下风向落地浓度分布情况(6)

| 距源中心下风向距离D（m） | 油雾（厂房B 1层） | 油雾（厂房B 2层） | 酸雾 | 酸雾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非甲烷总烃 | 非甲烷总烃 | 氮氧化物 | 氟化物 |
|  | 下风向预测浓度（mg/m3） | 占标率Pi （%） | 下风向预测浓度（mg/m3） | 占标率Pi （%） | 下风向预测浓度（mg/m3） | 占标率Pi （%） | 下风向预测浓度（mg/m3） | 占标率Pi （%） |
| 厂界 最大值 | 0.00292 | 0.15 | 0.00292 | 0.15 | 0.0028 | 0.790 | 0.001 | 0.065 |
| 10 | 0.001098 | 0.05 | 0.001098 | 0.05 | 0.000309 | 1.234 | 0.000189 | 0.944 |
| 100 | 0.002864 | 0.14 | 0.002864 | 0.14 | 0.000922 | 3.688 | 0.000564 | 2.822 |
| 125 |  |  |  |  | 0.000937 | 3.746 | 0.000573 | 2.867 |
| 200 | 0.00292 | 0.15 | 0.00292 | 0.15 |  |  |  |  |
| 200 | 0.00292 | 0.15 | 0.00292 | 0.15 | 0.000917 | 3.67 | 0.000562 | 2.808 |
| 300 | 0.002433 | 0.12 | 0.002433 | 0.12 | 0.000774 | 3.096 | 0.000474 | 2.369 |
| 400 | 0.001828 | 0.09 | 0.001828 | 0.09 | 0.000587 | 2.347 | 0.000359 | 1.796 |
| 500 | 0.001388 | 0.07 | 0.001388 | 0.07 | 0.000448 | 1.79 | 0.000274 | 1.37 |
| 600 | 0.001081 | 0.05 | 0.001081 | 0.05 | 0.00035 | 1.4 | 0.000214 | 1.071 |
| 700 | 0.0008657 | 0.04 | 0.0008657 | 0.04 | 0.000281 | 1.124 | 0.000172 | 0.86 |
| 800 | 0.0007164 | 0.04 | 0.0007164 | 0.04 | 0.000233 | 0.93 | 0.000142 | 0.712 |

表7.2-8   无组织源强下风向落地浓度分布情况(7)

| 距源中心下风向距离D（m） | 酸雾 | 酸雾 | 淬火油烟 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 硫酸雾 | 氯化氢 | 非甲烷总烃 |
|  | 下风向预测浓度（mg/m3） | 占标率Pi （%） | 下风向预测浓度（mg/m3） | 占标率Pi （%） | 下风向预测浓度（mg/m3） | 占标率Pi （%） |
| 厂界 最大值 | 0.0001647 | 0.01 | 0.0028 | 0.790 | 0.001 | 0.065 |
| 10 | 0.003118 | 1.039 | 0.000315 | 0.63 | 0.000684 | 0.03 |
| 100 | 0.009313 | 3.104 | 0.000941 | 1.88 | 0.002009 | 0.1 |
| 125 | 0.009461 | 3.154 | 0.000956 | 1.91 |  |  |
| 195 |  |  |  |  | 0.002011 | 0.1 |
| 200 | 0.009268 | 3.089 | 0.000936 | 1.87 | 0.002009 | 0.1 |
| 300 | 0.007819 | 2.606 | 0.00079 | 1.58 | 0.001642 | 0.08 |
| 400 | 0.005926 | 1.975 | 0.000599 | 1.2 | 0.001227 | 0.06 |
| 500 | 0.004521 | 1.507 | 0.000457 | 0.91 | 0.000929 | 0.05 |
| 600 | 0.003535 | 1.178 | 0.000357 | 0.71 | 0.000723 | 0.04 |
| 700 | 0.002838 | 0.946 | 0.000287 | 0.57 | 0.000578 | 0.03 |
| 800 | 0.002349 | 0.783 | 0.000237 | 0.47 | 0.000478 | 0.02 |

### 7.2.2环境防护距离

#### 7.2.2.1环境防护距离的确定方法

以《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)中对卫生防护距离的要求，计算正常工况下产生的无组织排放卫生防护距离。

正常工况下，采用《环境影响评价技术导则一大气环境》HJ2.2-2018计算模式计算大气环境防护距离。

#### 7.2.2.2大气环境防护距离计算

按照HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则大气环境》中“8.7.5 大气环境防护距要求”，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。本项目大气预测结果显示，厂界外所有计算点短期浓度均未超过环境质量浓度限值，无需设置大气环境防护距离。

#### 7.2.2.3卫生防护距离计算

卫生防护距离按下式计算：

式中：C—标准浓度限值，mg/m3 ；

L—工业企业所需卫生防护距离，m；

r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；r=（s/π）0.5

A、 B、 C、D—卫生防护距离计算系数；

Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平kg/h。

根据GB/T3840-91推荐方法，由本项目产生的特征污染物的无组织排放特点和本地区多年平均风速(1.7 m/s )，选取卫生防护距离计算参数进行计算。

按《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13210-91）规定，L值为100m以内时，级差为50m；超过100m，小于或等于1000m时，级差为100m，超过1000m以上，级差为200m。当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。

卫生防护距离的计算结果见表7.2-3。

表7.2-3  卫生防护距离计算结果

| 序号 | 污染源 | 污染源类型 | 污染物 | 参数A | 参数B | 参数C | 参数D | 卫生防护距离计算值(m) | 卫生防护距离(m) | 提级结果（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油雾（厂房一1层西部） | 面源 | 非甲烷总烃 | 400 | 0.01 | 1.85 | 0.78 | 0.058 | 50 | 50 |
|  | 油雾（厂房一1层东部） | 面源 | 非甲烷总烃 | 400 | 0.01 | 1.85 | 0.78 | 0.063 | 50 | 50 |
|  | 油雾（厂房一2层） | 面源 | 非甲烷总烃 | 400 | 0.01 | 1.85 | 0.78 | 0.063 | 50 | 50 |
|  | 油雾（厂房二2层） | 面源 | 非甲烷总烃 | 400 | 0.01 | 1.85 | 0.78 | 0.163 | 50 | 50 |
|  | 油雾（厂房A） | 面源 | 非甲烷总烃 | 400 | 0.01 | 1.85 | 0.78 | 0.06 | 50 | 50 |
|  | 油雾（厂房B） | 面源 | 非甲烷总烃 | 400 | 0.01 | 1.85 | 0.78 | 0.059 | 50 | 50 |
| 2 | 酸雾 | 面源 | 氮氧 化物 | 400 | 0.01 | 1.85 | 0.78 | 2.81 | 50 | 100 |
|  |  |  | 氟化物 | 400 | 0.01 | 1.85 | 0.78 | 2.76 | 50 |  |
|  |  |  | 硫酸雾 | 400 | 0.01 | 1.85 | 0.78 | 3.1 | 50 |  |
|  |  |  | 氯化氢 | 400 | 0.01 | 1.85 | 0.78 | 0.89 | 50 |  |
| 3 | 淬火油烟 | 面源 | 非甲烷总烃 | 400 | 0.01 | 1.85 | 0.78 | 0.21 | 50 | 50 |

#### 7.2.3.4确定大气防护距离

##### （1）计算和确定方法

本次评价采用《环境影响评价技术导则-大气环境》( HJ2.2-2018)附录A.3确定的计算模式计算大气环境防护距离、《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3 840-91)中规定的方法计算卫生防护距离，取最大控制范围来确定本次环境防护距离。本项目大气预测结果显示，厂界外所有计算点短期浓度均未超过环境质量浓度限值，无需设置大气环境防护距离。

##### （2）卫生防护距离的确定

本项目实施后，环评所确定最终卫生防护距离为厂房一（酸洗、热处理淬火工段））边界外延100m。卫生防护距离包络线示意图见附图9。

#### 7.2.3.5大气环境防护距离符合性及控制要求

目前本项目的卫生防护距离范围内，主要为企业用地及空地，未涉及敏感目标，企业应在卫生防护距离内应设立绿化带，减少对周边环境空气质量的影响。

本项目环评所确定的环境防护距离内禁止新建居住区、医院、学校、食品加工等敏感的企业和单位，。

7.3运营期声环境影响分析

##### （1）噪声源强分析

据工程分析的结果，噪声源主要来自空压机、搓丝机等各种生产设备，该项目主要设备的噪声声压级见表5.3-4。

##### （2）噪声预测模式

运行期噪声影响预测主要采用衰减模式和叠加模式。

- 衰减模式

模式采用点声源模式进行预测，具体模式如下：

LA (r)  LA (ro )  20 lg(r / ro )  L

式中：LA(r) ——点声源在预测点产生的 A 声级，dB(A)；

LA（r0）——参考位置 r0处的 A 声级，dB(A)；

r ——预测点距声源的距离，dB(A)；

r0 ——参考基准点距声源的距离，m；

L——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量）

室内声源换算成室外声源时，考虑简化处理，取厂房墙体评价隔声量 15 dB(A)计算。为了计算的简化，不考虑声屏障、空气吸收和地面效应的衰减。

- 叠加模式

在预测中，以所有高噪声设备同时运转时的情况进行计算，考虑各噪声源在采取隔声减震措施后随距离空间衰减及普通厂房的隔声损失（条件C），得出项目主要噪声源对厂界及敏感点的贡献值，再计算出各个声源在厂界及敏感点的叠加声级，得到预测结果，具体见表7.3-1。

叠加声级计算公式：

式中：L——某点噪声总叠加值，dB（A）；

Li——第i个声源的噪声值，dB（A）；

i——声源个数。

##### （3）噪声预测结果及分析

表7.3-1  噪声环境影响预测结果        单位：dB（A）

| 名称 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
|  | 贡献值 | 标准值 | 是否达标 | 贡献值 | 标准值 | 是否达标 |
| 北厂界外1m | 54.1 | 65 | 达标 | 54.1 | 55 | 达标 |
| 东厂界外1m | 54.6 | 65 | 达标 | 54.6 | 55 | 达标 |
| 南厂界外1m | 53.7 | 65 | 达标 | 53.7 | 55 | 达标 |
| 西厂界外1m | 53.3 | 65 | 达标 | 53.3 | 55 | 达标 |

由预测结果可以看出，该项目建成投产后，项目厂界噪声贡献值为52.1~61.2dB，厂界可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类区标准要求，对周边声环境影响不大。

## 7.4固废环境影响分析

本项目产生的固体废物主要为冷镦、搓丝等工序产生的边角料；冷镦、搓丝、攻牙、淬火工序产生的废油；切割工序产生的废切削液；检验工序产生的废品、废包装材料；污水处理产生的污泥及生活垃圾等。固体废物产生量为2035.02t/a，一般工业固体废物1830t/a，其中钢材边角料及检测废品收集后外售，废包装材料委托环卫部门统一清运处理；废油30.64 t/a，酸洗废液30t/a，废切削液0.1t/a，污泥50t/a为危险废物，由建设单位委托有资质单位处置；废酸桶、废油桶0.28t/a，为危险废物，由各自厂家回收；职工生活垃圾84.0t/a，委托环卫部门统一处理。

##### （1）生活垃圾

项目生活垃圾由环卫部门外运处置。生活垃圾对环境的影响，首先生活垃圾比较肮脏，处理不好有碍观瞻，影响厂区和周边村庄村民的生活；其次，生活垃圾中有机物比例较高，极易腐败，散发出氨、硫化氢、硫醇类气体，具有恶臭和毒性，影响周围生态环境，影响人们身体健康。此外，垃圾堆积易于产生病菌，孽生蚊蝇，成为传播疾病的源头，因此必须及时收集并外运集中处理，不会对周边环境产生影响。

##### （2）工业固废

根据《国家危险废物名录》（2016年8月1日实施）及《危险废物鉴别标准》（GB5085.1~2058.6-2007、GB 34330-2017）分析判断，表面皮膜工序产生的皮膜废渣、冷镦、搓丝、攻牙及淬火工序将产生一定量的废油、酸洗工序产生的酸洗废液、切割工序产生的废切削液、污水处理产生的污泥属于危险固废，委托有资质单位集中处置；钢材边角料及检测废品收集后外售，废包装材料委托环卫部门统一清运处理。以上固体废物经妥善处置后不会对周边环境产生影响，若随意丢弃，不仅会影响周边的生态环境，而且将通过食物链危害人体健康。

##### （3）固体废物环境影响结论

项目生产过程中产生的固体废物，通过尽量充分利用，变废为宝，提高其社会效益、经济效益和环境效益；不能利用的部分则在采用上述各种措施进行处置后，基本不会造成二次污染。

综上，本项目固体废物基本上能够遵循分类管理、妥善储存、合理处置的原则，进行固废处置。符合固体废物处理处置“无害化、减量化、资源化”的原则，大多作为二次资源进行了综合利用或合理处置，对环境造成的影响较小。

## 7.5地下水环境影响分析

### 7.5.1地下水环境污染路径分析

结合地下水污染途径和本项目特点，酸洗废水委托集控中心污水处理站处理，生活污水预处理达标后排入文渡工业集中区污水处理厂。

本项目可能污染地下水的途径主要：酸洗工段及其污水暂存池、事故应急池、危险废物暂存间等发生泄漏事故后，废水进入地下水，从而影响地下水环境。废水未经处理排入地表水体，废水中的污染物经长期下渗间接污染地下水环境。

本项目主要地下水污染源及污染途径见表7.5-1。

表7.5-1  本项目主要地下水污染源及污染途径

| 序号 | 污染防治区 | 污染途径 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 酸洗工段及其污水暂存池 | 车间地面裂隙导致渗漏至地下水环境 |
| 2 | 事故应急池 | 水池裂隙或逸出渗漏至地下水环境 |
| 3 | 危险废物暂存间 | 地面防渗系数较低、围堰渗漏至地下水环境 |
| 4 | 危险物品储存间 | 地面防渗系数较低、围堰渗漏至地下水环境 |
| 5 | 污水处理设施 | 水池裂隙或逸出渗漏至地下水环境 |

### 7.5.2影响分析

由于本项目对设备设施采用相应的防渗措施，在正常运行状况下，不会对地下水产生影响；在酸洗工段、污水收集处理设施构筑物防渗层、管道发生破损，或突发事故造成防渗设施破损等非正常状况下，可能对区域地下水造成影响，影响主要有以下两种情形。

①对区域地下水水质的影响

项目厂区及附近不存在地下水位降落漏斗、地裂缝、岩溶塌陷等水文地质问题，同时项目建设亦不会引起该类水文地质问题，同时项目处于相对独立的水文地质单元内，因此，项目在非正常状况下对区域地下水的影响范围较小。

②对周边居民饮用水的影响

项目所处水文地质单元内没有地下水源保护区，区域内乡镇、村庄均有集中式供水管道通达，居民户均接入了集中式供水（自来水）管道作为生活用水，因此，项目运营对周边居民饮用水安全影响不大。

综上，在充分落实工程设计和评价提出的各项环保措施与建议，并确保各项环保设施正常运行，保证厂内各污染防治区的防渗措施、标准落实到位的情况下，发生废水泄漏的概率极低，可将污染控制在小范围地段内，因此，项目建设对地下水环境影响不大。

## 7.6土壤环境影响分析

本项目可能由于酸洗槽、风险物质储存区设备开裂、阀门故障、操作不当等原因，导致物料泄漏，造成土壤重金属污染和土壤酸化。因此本项目在酸洗槽外围设置围堰，设置事故应急池，对设备设施采用相应的防渗措施。在充分落实工程设计和评价提出的各项环保措施与建议，并确保各项环保设施正常运行，保证厂内各污染防治区的防渗措施、标准落实到位的情况下，发生废水入渗的概率极低，可将污染控制在小范围地段内，因此，项目建设对土壤环境影响不大。

# 八、环境风险评价

## 8.1风险识别

### 8.1.1物质风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录A中表1~表4的物质危险性判别标准，本项目主要原辅材料、燃料、中间产品、最终产品及生产过程排放的“三废”中涉及的风险物质主要为硝酸、氢氟酸、硫酸、氨气，具体属性见表8.1-1。

表8.1-1  项目风险物质危险性及临界量一览表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量 | 临界量 | 这种风险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硝酸 | 7697-37-2 | 0.5 | 7.5 | 0.067 |
| 2 | 氢氟酸 | 7664-39-3 | 0.1 | 1 | 0.1 |
| 3 | 硫酸 | 7664-93-9 | 1 | 10 | 0.1 |
| 4 | 氨气 | 7664-41-7 | 0.5 | 5 | 0.1 |
| 项目Q值 | 0.367 |

本项目生产场所及贮存场所的风险物质Q值小于1，则项目环境风险潜势为I。

### 8.1.2环境风险识别

项目涉及的生产设施风险识别如下：酸洗槽、风险物质储存区，上述设施可能由于生产/储存过程中，由于设备开裂、阀门故障、管道破损、操作不当等原因，导致物料泄漏，详见下表8.1-2。

表8.1-2  项目环境风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风险物质储存区 | 设备开裂 | 硝酸、氢氟酸、硫酸 | 泄露 | 地下水 | 滞洪区 |
| 2 | 风险物质储存区 | 设备开裂 | 氨气 | 泄露 | 大气 | 华兴宁核佳苑 |
| 3 | 酸洗区 | 设备开裂 | 硝酸、氢氟酸、硫酸 | 泄露 | 地下水 | 滞洪区 |

## 8.2风险影响分析

（1）氨风险分析

液氨造成环境污染事件主要可能是物料的泄漏及其可能引起的火灾或爆炸。在储存、生产使用过程中，若因设备开裂、阀门故障、操作不当等原因，可能造成物料泄漏，这种事故风险较发生火灾或爆炸的可能性要大。

物料泄漏会造成附近区域的环境空气污染。对本次评价的保护对象而言，最近的敏感点为华兴宁核佳苑，在一般气象条件下，由于最近敏感点距生产或储罐区距离在200m以上，在敞开的空气环境中，泄漏物料若因挥发扩散而影响但敏感点的环境空气，则泄漏源强理论上至少要达到每秒数千ppm，但物料泄漏对局部小范围环境的影响作用明显，发生泄漏后应立即采取有效措施，影响是短时间的。因此，泄漏对厂区范围内的人群影响较大，对厂区周围居民点的影响相对较小。

（2）酸泄露风险分析

项目存在的风险事故主要为酸洗槽、风险物质储存区设备开裂、阀门故障、操作不当等原因，导致物料泄漏。有毒物料泄漏后的混合液没有进入污水管线或事故池，而是进入雨排水管线，直接排入周边环境，就会对周边居民及水体产生严重污染，可引发一系列的次生环境风险事故。

## 8.3风险防范措施

（1）项目设计阶段，应按照或参照《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483）等国家标准和规范要求，设计有效防止泄漏物质、消防水、污染雨水等扩散至外环境的收集、导流、拦截、降污等环境风险防范设施。

（2）各生产单元、车间、原料储存区应设立火灾报警信号系统，一旦发生明火，立即启动报警装置。

（3）液氨容器要定期检验压力，防止泄漏。储存区最好设稀酸喷洒设施。在氨高浓度泄漏区，可喷含盐酸的雾状水中和、稀释、溶解。

（4）在酸洗槽外围设置围堰，设置事故应急池，作为发生事故时整个厂区污染水的排放地。本评价对事故收集池的体积进行核算。

该事故池根据《化工建设项目环境保护设计规范》(GB50483-2009 )和《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY 1190-2009 )中的相关规定设置。事故池主要用于区内发生事故或火灾时，控制、收集和存放污染事故水（包括污染雨水）及污染消防水。事故应急水池容量按下式计算：

V事故池=（V1+V2+V雨）max-V3

V2=∑Q消*t消

V雨=10q*f，q=qa/n

式中：

V1—为最大一个容器的设备（装置）或储罐的物料贮存量，m3；

V2—为在装置区或贮罐区一旦发生火灾爆炸及泄漏时的消防水量，m3；

Q消—发生事故的储罐或装置同时使用的消防设施给水流量，m3/h；

t消—消防设施对应的设计消防历时，h；

V雨—为发生事故时可能进入该废水收集系统的降雨量，m3；

q—降雨强度，按平均日降雨量，mm；

qa—年平均降雨量，mm；

n—年平均降雨日数；

f—必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha。

V3—发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3。

V1参数选取：项目选取单个酸洗槽的容积1.5m3。

V2参数选取：根据可研报告，发生事故的储罐或装置同时使用的消防设施给水流量为15L/s（54m3/h），本项目风险主要泄漏物料中，可燃物料基本上不存在，发生事故时消防给水主要作为清洗用水，消防历时按1h计，本项目消防最大一次用水量为54m3。

考虑降雨是对室外设施，室内泄漏不可能和雨水混合；故 V雨忽略不计。

V3参数选取：本项目设置酸洗废水暂存池，容积30m3。

本项目拟建设一个30m3的事故应急水池，用于储存事故废水，控制废水在厂区内，不外排到外环境，不会对厂区外的环境造成明显的影响。

（6）事故应急池、酸洗区、危废暂存间、危险物品储存间、污水处理区进行重点防渗。

## 8.4风险应急措施

（1）发生酸泄漏事故处理措施

① 最早发现者立即通知发生事故的部门或车间，并向有关领导报告。

② 发生泄漏事故时，企业应及时关闭厂区所有雨水口阀门，使事故废液集中汇入至厂区设置的应急事故缓冲水池内，严禁通过雨水口排放到周边水体，应急事故水池内的事故废水，应通过专用管道，分批量排入污水处理站集中处理。

③ 对污染现场环境进行彻底清理。将污染场地用细沙进行更为彻底的清扫，并收集后按危废进行安全处置；如遇硬质场地再用洗涤剂清洗，酸洗废水须收集，收集后经处理达标排放，现场确保不留清洗残液。如遇土壤应剥离表层土，并收集按危废进行安全处置。

（2）发生氨泄漏事故处理措施

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离 150m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。高浓度泄漏区，喷含盐酸的雾状水中和、稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。储罐区最好设稀酸喷洒设施。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

（3）发生火灾事故应急措施

① 最早发现者立即通知发生事故的部门或车间，并向有关领导报告。相关生产岗位人员立即撤离。

② 发生事故的部门、车间立即组织人员灭火，控制火势的发展，并立即报告。根据火灾情况，决定是否需要报警“119”、“110”和当地相关职能部门外部增援。

③ 迅速对起火点采取隔离措施，如有可能，转移未着火的容器和材料。

④ 消防人员必须佩戴自给式呼吸器，在上风向隐蔽处灭火。

⑤ 用水灭火，同时喷水冷却暴露于火场中的容器，保护现场应急处理人员。

⑥ 立即组织营救受害人员，组织撤离或者采取其他措施保护危害区域内的其他人员；根据事发当时的气象条件（主要是风向和风速），对下风向人群实行紧急撤离。

⑦ 收容消防废水，防止流入水体、排洪沟等限制性空间；消防废水稀释处理后排入废水系统。

## 8.5环境污染事故应急预案

依据《国家突发环境事件总体应急预案》和《福建省突发环境事件应急预案》《环境污染事故应急预案编制大纲》等相关规范的有关规定。为全面提高各单位应对各类环境污染突发事件的能力，有效预防、及时控制和消除突发环境事件的危害，保障公众健康和环境安全，排放有毒、有害污染物的企业应根据实际情况，编制《环境污染事故应急预案》。

应急预案的指导思想是：体现以人为本，真正将“安全第一，预防为主”方针落到实处。一旦发生危害环境的事故，能以最快的速度、最大的效能，有序地实施救援，最大限度减少人员伤亡和财产损失，把事故危害降低到最低点，维护周边群众的生活安全和社会的稳定。

风险事故应急救援原则：快速反应、统一指挥、分级负责和社会救援相结合。

本项目的环境污染事故应急预案应纳入文渡工业集中区突发公共事件应急系统，同时与周边企业应急预案进行联动。

# 九、污染防治措施可行性及环境影响经济损益分析

## 9.1施工期污染防治措施

施工期污染防治措施见表9.1-1。

表9.1-1  施工期污染防治措施一览表

| 项目 | 治理措施 |
| --- | --- |
| 废水 | 施工废水 | 隔油、沉淀处理后回用 |
|  | 生活污水 | 依托项目周边民房现有的生活污水设施处理达标排放 |
| 废气 | 施工扬尘 | ①施工厂界设置围挡、围护； ②定期对施工场地洒水； ③应使用商品混凝土； ④严格控制车辆超载，施工车辆的车轮必须清洗干净方可上路。 |
| 噪声 | ① 施工期选用效率高、噪声低的机械和工艺； ② 在施工中要建简易的声屏障，减少施工噪声影响； ③加强交通管理，保持道路畅通，禁止鸣笛。 |
| 固体废物 | ① 对建筑垃圾中的碎砂、石、砖头、钢筋等回收利用，不外排，不能利用的部分可委托当地建筑渣土管理部门统一装运到环卫和城管部门指定地点进行填埋。 ②施工人员产生的生活垃圾用袋装收集，投放至指定地点，委托环卫部门每日统一清运、处置。 |

采用上述措施后，项目施工期污染物达标排放，故施工期污染防治措施可行。

## 9.2运营期污染防治措施

### 9.2.1废水污染防治措施可行性分析

根据项目工程分析，项目建成后主要生产废水有酸洗废水、与生活污水，对项目水污染防治提出如下要求：

（1）做好厂区“雨污分流、清污分流”，建立完善的厂区废水的收集系统，防止废水渗入地下水和清净下水系统。

（2）全厂废水不得排入附近河道，酸洗废水不得混入生活污水中排放。

（3）酸洗车间地面上配防渗漏底盘，用于收集酸洗过程产生的滴漏废水，防渗漏底盘收集的废水定期通过管道输送至酸洗废水暂存池；酸洗废水经酸洗滚筒排出后通过专用管道引至污水处理设施处理达标后排至酸洗废水暂存池。酸洗废水暂存池体积不小于30m3，应按要求做好防渗。项目酸洗废水过渡期（2019年10月1日前）由槽罐车运送（过渡期满后通过配套的酸洗废水管线输送）至集控中心污水处理站统一处理。酸洗废水的收集、运输和处理由福鼎市众鑫金属表面处理有限公司负责，配备专用的酸洗废水运输车辆，并取得相应的运输资质，否则不得进行收运作业，并承担收集、运输及处理过程中全部责任，

（4）每次收运作业必须进行台账记录并开具转移单据，明确数量及检测结果，双方签字确认后运至污水站酸洗废水处理系统处理。收运台账及转移单据定期向环保部门报备，主动接受相关部门检查。

（5）生活污水经化粪池（食堂废水经隔油池预处理后排入化粪池）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后，进入文渡工业集中区污水处理厂。

#### 9.2.1.1废水处置方案可行性

项目酸洗废水（产生量42.3t/d（12690t/a））经位于酸洗车间排水出口处的污水处理设施处理使污水达到《城市污水再生利用 工业用水标准》（GBT19923-2005）后80%回用，其余20%由槽罐车转运至集控中心污水处理站进行处理。生产废水在集控中心污水处理站总排口水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准。生活污水经化粪池处理后纳入园区污水处理厂进行处理，在厂区总排口水质达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中的三级标准。本项目生产废水污水处理工艺见图9.2-1。

图9.2-1 生产废水污水处理工艺

工艺流程说明：

（1）生产废水由收集管网自流入调节池，在此进行均质均量。

（2）调节后的废水经过提升泵提升并控制好流量（6吨/小时）到破乳反应池，通过自动控制加药剂（片碱、石灰粉、氯化钙、聚合氯化铝、聚丙烯酰胺）反应生成较大絮凝体后进入1#气浮池进行泥水分离，从而去除废水中的重金属污染物。气浮池浮渣排入污泥池，下层清液自流入芬顿氧化池。

（3）在芬顿氧化池内布有曝气搅拌管网，投加硫酸亚铁和双氧水，是以亚铁离子(Fe2+)为催化剂用过氧化氢(H2O2)进行化学氧化的废水处理方法。由亚铁离子与过氧化氢组成的体系，也称芬顿试剂，它能生成强氧化性的羟基自由基，在水溶液中与难降解有机物生成有机自由基使之结构破坏，最终氧化分解，从而降低废水COD。

（4）芬顿氧化池出水进入气浮池，再次通过自动控制加药剂（片碱、石灰粉、氯化钙、聚合氯化铝、聚丙烯酰胺）反应生成的悬浮物在气浮池内进行泥水分离。气浮处理法就是向废水中通人空气，并以微小气泡形式从水中析出成为载体，使废水中的乳化油、微小悬浮颗粒等污染物质粘附在气泡上，随气泡一起上浮到水面，形成泡沫一气、水、颗粒（油）三相混合体，通过收集泡沫或浮渣达到分离杂质、净化废水。2#气浮池出水自流入炭滤池，经过炭滤池截留吸附等作用，将废水中残余的少量污泥去除，确保出水稳定达标。炭滤池出水可储存于清水池回用或通过排放口排放。

（5）沉淀池的污泥和气浮池内污泥排入污泥池内，通过螺杆泵打入板框压滤机进行干湿分离，压滤水回流至调节池再次处理，而干污泥则堆场放置，定期交予有资质单位回收处理。

本项目污水处理设施设计方案设计水量为60t/d，每天按10小时运行，则单位小时处理量6t/h。本项目进入污水处理设施的酸洗废水量为42.3t/d，可以满足污水处理能力。根据采用的相似处理工艺的同类企业《青田前程标准件有限公司年产 14300 吨紧固件和 200 吨模具（含酸洗工艺）建设项目验收监测》中浙江中环检测有限公司2016年1月7日的监测数据，可知污水处理设施出水水质可满足《城市污水再生利用 工业用水标准》（GBT19923-2005）和集控中心污水处理站进水水质，详见表9.2-1。

表9.2.1  处理设施验收监测结果

|  |  | 检测项目（mg/L） |
| --- | --- | --- |
|  | pH值 | COD | BOD5 | 总铬 | 镍 | 铁 |
| 检测结果 | 7.09 | 58 | 15.1 | <0.05 | <0.05 | <0.003 |
| 标准限制 | 6~9 | 300 | 30 | 30 | 80 | 50 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

经处理达到《城市污水再生利用 工业用水标准》（GBT19923-2005）后80%经提升泵提升输送至酸洗区回用为酸洗废水，其余20% （8.46t/d）可满足集控中心污水处理站进水水质，排入酸洗废水暂存池，由槽罐车转运至集控中心污水处理站进行处理。因此该废水处置方案可行

#### 9.2.1.2酸洗废水委托集控中心污水处理站处理的可行性分析

（1）水质可行性分析

福鼎市众鑫金属表面处理有限公司一期工程污水站拟新增酸洗废水处理系统，经处理后的废水与其他五股废水一起进入综合废水处理系统处理后排入福鼎市文渡污水厂处理，集控中心污水处理站补充环评已于2018年4月16日通过宁德市环境保护局审批（宁市环监函[2018]14号，附件7）。

①酸洗废水处理工艺

由于酸洗废水水量不均匀，且可能为间歇排水，主要采用物化的处理工艺对污水进行综合整治处理，具体工艺路线为：加药反应+混凝沉降分离。

图9.2-1  酸洗废水处理工艺流程图

工艺流程简介：各企业酸洗废水通过众鑫提供的槽罐车统一运至调节池汇集，在调节池中调节水量、均衡水质，然后用泵提升至一体化搅拌反应池（四级搅拌反应），在一级搅拌反应池中，通过加药泵加入焦亚硫酸钠将水中的六价铬反应生成三价铬，使得三价铬能与后续加入的Ca(OH)2进行反应；然后通过加药泵加入Ca(OH)2溶液调节水质pH值并与水中部分重金属离子、F-等离子反应生成沉淀物，在二级搅拌反应池中通过加经加药泵继续加入CaCl2溶液以彻底反应沉淀残留的F-离子，Ca(OH)2和CaCl2浓度为20%；在三级搅拌反应池中进入混凝剂PAC（浓度为20%）进行混凝反应，然后废水流入四级搅拌反应池中，通过加药泵进入助凝剂PAM（浓度为3‰）加强絮凝沉淀效果。一体化搅拌反应池系统自带pH 监控系统，以取保重金属能在pH值在8-9之间与药剂进行反应。一体化搅拌反应池出水自流进入斜管沉淀池中进行沉降分离，反应生成的氟化钙及金属氢氧化沉淀物形成污泥沉入污泥斗中，上清液自流进入现有综合废水处理系统进行后续再处理，处理后达标水体排放进入排污管网进入福鼎市文渡园区污水处理厂处理，处理后排入滞洪区。

②集控中心污水处理站污水站工艺流程

图9.2-2  集控中心污水处理站污水站工艺流程

根据工程分析可知，本项目酸洗废水水质除pH不达标外均满足集控中心污水处理站进水水质，经过污水处理设施处理后，可满足集控中心污水处理站进水水质，详见表9.2-1。

表9.2-2  酸洗废水处理系统出水一览表        单位：mg/L

| 项目 | pH | COD | 氨氮 | 六价铬 | 总铬 | 总镍 | 总铜 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目排放 | ＞2 | 91 | 23.1 | 0.075 | 12 | 26 | 6.97 |
| 集控中心污水处理站进水指标要求 | ＞2 | ＜300 | ＜30 | ＜0.2 | ＜30 | ＜80 | ＜20 |

（2）水量可行性分析

根据《福鼎市文渡金属表面处理集控中心新增酸洗废水处理及排放方式变更环境影响补充报告》可知，本项目酸洗废水量8.46t/d已纳入集中中心污水处理站规划处理水量内，且集控中心污水处理站处理酸洗水量为150t/d，本项目酸洗废水量仅占集控中心污水处理站酸洗废水处理量的5.64%，不会对集控中心污水处理张的负荷造成冲击；项目酸洗废水水质可满足集控中心污水处理站接管水质标准。

（3）酸洗废水输送方式可行性分析

根据《宁德市环保局关于福鼎市文渡金属表面处理集控中心新增酸洗废水处理及排放方式变更环境影响补充报告的复函》（宁市环监函【2018】14号），从环境影响及风险影响程度分析，为减少对环境及风险的影响，入驻文渡区的金属铸造企业产生的酸洗废水应采用管线输送，但考虑到管线的施工时间，园区现有企业产生的酸洗废水暂时无法通过管线排至集控中心污水站处理，在管线架设完成前，对园区现有企业产生的酸洗废水临时采用槽车收运方式过渡。过渡期间新增产生企业，需同步建设酸洗废水运动管线，过渡期满，园区内企业的酸洗废水不得采用管线外的其他方式进行运送，若过渡期满后，有企业涉及酸洗废水企业未建好管道，则该企业不得从事酸洗工艺的生产。

过渡期采用槽车输送，酸洗废水的收集、运输和处理由福鼎市众鑫金属表面处理有限公司负责，配备专用的酸洗废水运输车辆，并取得相应的运输资质，否则不得进行收运作业，并承担收集、运输及处理过程中全部责任，福鼎市众鑫金属表面处理有限公司拟购置15m3/车的酸洗废水运输专用槽车，目前需求规划配置2 辆槽车（1备1用）；福鼎市众鑫金属表面处理有限公司收运车配备专职司机和押运人员，并配套相应检测设备，按规定时间、路线进行收运作业，收集的废水经检测合格后方可进行收运。每次收运作业必须进行台账记录并开具转移单据，明确数量及检测结果，双方签字确认后运至污水站酸洗废水处理系统处理。收运台账及转移单据定期向环保部门报备，主动接受相关部门检查。

同时，项目建设单位在厂区内设置一个30m3的暂存池，可容纳项目超过3天的污水。因此过渡期采用槽车运输方式可行。

综上，生产废水委托集控中心污水处理站处理可行。

#### 9.2.1.3生活污水纳入文渡工业集中区污水处理厂可行性分析

目前文渡工业集中区一期4000t/d污水处理厂已投产运营，服务范围包括福鼎市文渡工业集中区内企业。据2016年6月~2017年6月在线监测数据统计，文渡污水处理厂日均处理污水量5098.6t，处于超负荷运行状态。其原因是工业集中区地表下陷，导则已建道路上的污水管道断裂、破损、接口脱落，检查井损坏，致使污水渗入地下，污染地下水或者雨季地下水渗入污水管道的现象时有发生，同时也造成雨水、地下水反渗入管网中，增加污水厂的负荷。为此工业区对

污水管网进行改造，通过管网改造，有效阻止雨水和地下水进入污水系统，增加文渡污水厂处理余量，提高污水厂治理效率。现根据文渡污水厂提供的数据（附件6），整改后污水厂现状处理规模约为2600t/d，尚有余量1400t/d，可接纳本项目的生活污水和喷涂废气收集水。

本项目生活污水可通过南侧纬六路污水管网进入文渡工业集中区污水处理厂；福鼎市文渡工业集中区一期余量1400t/d，本项目生活污水排放量为36.4t/d，仅占其余量的2.6%，不会对污水处理厂的负荷造成冲击；项目生活污水水质可满足文渡工业集中区一期4000t/d污水处理厂接管水质标准。

综上，从接管、水量、水质方面考虑，项目生活污水纳入文渡工业集中区一期4000t/d污水处理厂可行。

### 9.2.2废气污染防治措施可行性分析

（1）油雾废气+淬火油烟

本项目在冷镦、搓丝、攻牙、淬火工序产生的油雾废气经机器上方设置的大型集气罩收集引至油烟净化器处理，首先进入荷电处理区的时候，直径大于0.9微米的油滴及其它污染颗粒绝大多数会被处理掉，随后进入高压电离区和低压集尘区净化掉绝大部分较小的油滴及污染物，经过多级处理后完全可以达到90%以上的去除效率。

风机风量9000m3/h，共设6台风机和油烟净化器，集气罩收集效率90%，油烟净化器处理效率为90%，处理后的油雾废气由15m排气筒（P1~P4）排放，排放浓度可以控制在100mg/m3以下，排放速率可以控制在1.8kg/h以下，能够达到《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）中的排放限值要求。因此本项目油雾废气采用油烟净化器处理是可行的。

（2）燃气废气

本项目真空热处理炉及锅炉采用天然气为燃料，产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物不用处理即可达标，因此可直接通过管道由1根15m排气筒（P5）达标排放。

（3）酸雾

在酸洗区上方设置集气罩对酸雾进行收集，风机风量为15000m3/h，收集效率为90%，收集的酸雾经碱喷淋装置处理（处理效率为90%）后由15m排气筒（P6）达标排放。

含氟化物、NOX、硫酸雾等的酸雾，进入喷淋塔内，在塔内的流动方向由于风机的作用由下往上，首先经过过滤层（除酸雾层），从内部填满空心球的缝隙穿过，增大废气与碱水的接触面积，去除酸雾；其次进入第二层（除水雾层）利用空心球和除雾板可将气体中携带的水雾去除。加入纯碱的水依靠循环水泵，由上往下，作自由落体喷洒，与废气流向形成对流，使废气中的酸与水中的纯碱充分发生中和化学反应，其处理效率可达到90%，本项目酸雾经碱喷淋装置处理后，氮氧化物、氟化物、氯化氢、硫酸雾的排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准，因此采用碱喷淋装置处理本项目酸雾是可行的。

综上，采用上述措施后，项目运营期废气达标排放，故运营期废气污染防治措施可行。

### 9.2.3噪声污染防治措施可行性分析

项目建成投产后，建设单位需采取以下防护措施：

（1）首先在保证生产的前提下，选用低噪声的设备。

（2）在多工位螺丝冷镦机、多工位螺母冷镦机、搓丝机、冷镦机（打头机）、退火炉等设备四周安装减震垫。

（3）加强高噪声设备的维护管理，避免因不正常运行所导致的噪声增大。

（4）加强厂内绿化，在厂界四周设置绿化带以起到降噪的作用，同时可在围墙上种植爬山虎之类的藤本植物。

采用上述措施后，可使项目运营期噪声达标排放，故运营期噪声污染防治措施可行。

### 9.2.4固体废物污染防治措施

根据项目工程分析，项目建成后主要固体废物为边角料、废包装材料等一般工业废物、废油、酸洗废液、废切削液、污泥、废酸桶、废油桶等危险废物及生活垃圾，对项目固体废物污染防治提出如下要求：

- 一般固废：应严格执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号），其中重点为：①设置暂存间并安排专人收集、转移至该间，环评要求设置暂存间1间，100m2。②对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理。③暂存间设置环境保护图形标志。

- 危险废物

对于危险固废应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物转移联单管理办法》、《建设项目危险废物环境影响评价指南》等要求，结合本项目危废特征，其中重点为：

Ⅰ：《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）

A：一般措施

设置暂存间并安排专人收集、转移至该暂存间。

B：危险废物贮存容器

可直接使用本项目废桶，但桶本身需密闭。盛装危险废物的容器和包装清楚地标明内盛物的类别及危害说明、数量和装进日期。

C：危险废物贮存设施的运行与管理

①每个堆间应留有搬运通道。

②须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。

③危废暂存间应做好防风、防雨、防晒，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；暂存间内要有安全照明设备和视察窗口，其地面应做好硬化，且表面无裂缝；不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断；防止雨水对贮存场所进行冲刷，在危险废物暂存点须设置比较高的门槛，发生事件时，尽量将泄漏出来的物品导入调节池，将污染物控制在最小面积范围内，减少环境影响，并设立明显废物识别标志。

D：危险废物贮存设施的安全防护

危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

Ⅱ：《危险废物转移联单管理办法》

危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生：

首先要求危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。

其次要求危险废物运输单位应当如实填写联单的运输单位栏目，按照国家有关危险物品运输的规定，将危险废物安全运抵联单载明的接受地点，并将联单第一联、第二联副联、第三联、第四联、第五联随转移的危险废物交付危险废物接受单位。危险废物接受单位应当按照联单填写的内容对危险废物核实验收，如实填写联单中接受单位栏目并加盖公章。

最后接受单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起十日内交付产生单位，联单第一联由产生单位自留存档，联单第二联副联由产生单位在二日内报送移出地环境保护行政主管部门；接受单位将联单第三联交付运输单位存档；将联单第四联自留存档；将联单第五联自接受危险废物之日起二日内报送接受地环境保护行政主管部门。

- 生活垃圾

本项目职工生活垃圾产生量为280kg/d（84t/a），袋装收集，投放至指定地点，委托环卫部门每日统一清运、处置。

### 9.2.5地下水污染防治措施

企业酸洗工段及其污水暂存池、污水处理设施、事故应急池、危险废物暂存间应重点防渗，措施如下：

（1）应严格用水和废水的管理，强调节约用水，防止污水“跑、冒、滴、漏”，确保污水处理系统的衔接正常。

（2）分区防渗

项目地下水防渗区分简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区，防治分区见表9.2-3。

表9.2-3  本项目地下水防治分区一览表

| 防治区分区 | 装置或构筑物名称 | 防渗要求 |
| --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 酸洗工段及其污水暂存池 | 底面及四周采用“HDPE薄膜+非织造土工布+防污膨润土+塑料扁丝编织土工布”防渗，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-12cm/s；或参照GB18598执行 |
|  | 污水处理设施 |  |
|  | 事故应急池 |  |
|  | 危险废物暂存间 |  |
| 一般防渗区 | 化粪池 | 采用防渗混凝土，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行 |
| 简单防渗区 | 厂区道路、办公楼 | 一般水泥硬化 |
|  | 主厂房（除酸洗工段） |  |
|  | 仓库 |  |

为确保防渗措施有效施行，环评继续提出以下要求

①重点防渗的混凝土施工过程中要特别加强含水量、施工缝密实质的质量控制，在回填时注意按规范施工、配比、错层设置，加强养护管理，及时取样检验压路机碾压或夯实密度，若有问题及时整改。

②要求在项目运营时，加强现场巡查，重点检查重点防渗区有无渗漏情况，若发现问题，及时分析原因，找到渗漏点制定整改措施，尽快修补。

（3）厂区设置地下水环境监控

根据本项目所在的厂区地下水基本流向，在酸洗区下游设置1个地下水水质、水位监控井，定期对地下水水质、水位进行监测，并提出以下要求：

①监测井井管应由坚固、耐腐蚀、对地下水水质无污染的材料制成。尽可能超过已知最大地下水埋深以下2m。

②监测井设置明显标识牌，井口应高出地面0.5~1.0m，井口安装盖，地面应采取防渗措施，井周围设有防护栏。

③建设应急响应体系：包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

## 9.3环境保护投资及环境影响经济损益分析

### 9.3.1环境保护投资

该厂的环保措施包括废水、废气、噪声、固废等处理设施，环保措施具体明细见表9.3-1。

表9.3-1  环保措施投资明细表

| 污染源 | 治理措施 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 施工期 | 废水 | 生产废水 | 隔油、沉淀池 | 3 |
|  | 废气 | 施工扬尘 | 扬尘路段洒水、采用遮盖措施 | 2 |
|  | 噪声 | 使用低噪设备 | 5 |
|  | 固废 | 建筑垃圾 | 由当地市政建筑渣土管理公司统一负责处置 | 3 |
|  |  | 装修垃圾 | 委托环卫专门处理 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 袋装后，委托环卫部门及时清运 |  |
| 营运期 | 废水 | 生活污水 | 隔油池（预处理食堂废水）、化粪池 | 5 |
|  |  | 酸洗废水 | 污水处理设施+委托集控中心污水处理站 | 200 |
|  | 废气 | 油雾废气+淬火油烟 | 集气罩+油烟净化器+高空排放 | 20 |
|  |  | 燃气废气 | 集气罩+高空排放 | 3 |
|  |  | 酸雾 | 集气罩+碱液喷淋装置+高空排放 | 25 |
|  | 噪声 | 噪声 | 减震、消声、隔声等综合设施 | 15 |
|  | 固废 | 一般固废 | 一般固废收集间 | 5 |
|  |  | 危险固废 | 危险废物专用贮存间、委托处置 | 20 |
|  |  | 生活垃圾 | 垃圾桶等 | 2 |
| 合计 | 308 |

环保工程投资估算约为308万元，约占总投资额1.7亿元的1.81%。

### 9.3.2环境影响经济损益分析

该项目增加了地方税收，为促进地方经济的发展，繁荣地方经济做出了一定的贡献。生产过程中对周围环境带来了一定影响，通过采取必要的环保措施，不仅可减缓对周围环境的影响，也将带来良好的社会效益。

# 十、总量控制与排污口规范化

## 10.1总量控制

根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》对“十二五”期间总量控制的要求，我省主要污染物排放总量指标为COD、NH3-N、SO2、NOX，结合本项目特点，确定本项目的污染物中总量控制的项目有：COD、NH3-N、六价铬、总铬、总镍、SO2、NOX。

本项目生活污水经处理后纳入文渡工业集中区污水处理厂，污染物排放总量由文渡工业集中区污水处理厂统一调剂，无需另行申请；项目酸洗废水委托集控中心污水处理站处理，污染物排放总量已纳入该污水处理站的总量控制指标中，无需另行申请。

本项目真空热处理炉及锅炉采用天然气作为燃料，产生的废气量为120万m3/a，产生的废气量为120万m3/a，排放量为NOX0.126t/a、SO20.02t/a；酸洗/水洗工段风机风量为15000m3/h，排放量为NOx0.63t/a。按照等量调剂原则，则需申购的主要污染物总量指标为：NOx0.756t/a、SO20.020t/a。

建设单位将根据环境主管部门确定的总量向海峡股权交易中心（福建）有限公司申购项目所需总量，同时企业本身应积极推行清洁生产，从源头上减少污染物排放量，实现全面达标工程的目标，来满足总量控制的要求。

## 10.2排污口规范化

排污口规范化管理，是实施污染物排放总量控制的基础性工作之一，也是总量控制不可缺少的一部分内容。此项工作对于强化污染源的现场监督检查，促进排污单位强化环保管理和污染源治理，实现主要污染物排放的科学化、定量化管理都有极大的现实意义。

根据原福建省环境保护局闽环保（1999）理3号《关于转发<关于开展排污口规范化整治工作的通知>的通知》文的要求，一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，都必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，本工程必须把排污口规范化工作全部纳入项目“三同时”进行实施，并列入项目环保验收内容。

（1）污水排放口

本项目应在主厂房污水排放口及厂区废水总排污口的醒目处设置污水排放口警告图形牌。该警告标志形状为三角形边框，图形颜色为黑色，背景颜色为黄色，详见图10.2-1。

图10.2-1  废水排放口警告图形标志

（2）废气排放口

在排气排气筒上应按监测规范预留监测口并设立标志。该警告标志形状为三角形边框，图形颜色为黑色，背景颜色为黄色，详见图10.2-2。

图10.2-2  废气排放口警告图形标志

（3）固体废物贮存场所

固体废物贮存（处置）场醒目位置应设立警告标志，图形符号的设置按GB15562.1-1995执行。该警告标志为三角形边框，黄色背景、黑色图形，详见图10.2-3。

图10.2-3  一般固体废弃物贮存场所警告图形标志

（4）危险废物贮存场所

危险废物贮存（处置）场醒目位置应设立警告标志，图形符号的设置按GB15562.1-1995执行。该警告标志为三角形边框，黄色背景、黑色图形，详见图10.2-4。

图10.2-4  危险废物贮存场所警告图形标志

（5）排污口的管理

建设单位应在各排污口处设立较明显的排污口标志牌，其上应注明主要排放污染物的名称以警示周围群众。建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。

建设单位应将有关排污口的情况，如：排污口的性质、编号，排污口的位置；主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。

# 十一、环境管理与环境监测

## 11.1环境管理

### 11.1.1环境管理制度

企业应设立独立的环保管理机构（如环保科），配有专职的环保技术干部。环保科直接对总经理负责，执行保护环境的职能，负责全厂范围内的环境管理工作，环保科下设环境监测室和各车间的环保小组，配有专职的环保员，形成	完善的环境管理体系。环境管理体系见图11.1-1。

图11.1-1  环境管理体系示意图

### 11.1.2施工期环境管理

施工期的环境管理应着重于施工场所的现场检查和监督。应采取日常的、全面的检查和重点监督检查相结合。建设单位应于施工开始前编制好重点监督检查工作的计划。

建设单位应派环保专人负责施工中环境管理的监督检查，检查的重点时段是施工高峰期和重点施工段，施工是否采取有效的控制措施防止施工噪声、施工粉尘、施工废水的影响。对于违规施工的，应及时予以制止和警告；对于造成严重污染者应给予处罚和追究责任。在居民区附近应注意避免施工噪声扰民，在这些敏感区应进行施工噪声的监测，若超标频繁或幅度较大，应及时采取措施。

根据环境影响报告表提出的环保措施和环保局审批要求，建设单位应严格执行环保“三同时”制度，健全各项环保设施，绿化美化厂区环境。

### 11.1.3营运期环境管理

营运期环境管理的重点是各项环境保护措施的落实，环保设施运行的管理和维护，日常的监测及污染事故的防范和应急处理。

项目运营期污染物排放清单，具体排放的污染物种类、排放浓度和执行的排放标准详见章节“3.8污染物排放标准”及“5.5.2运营期污染源分析”。具体的管理要求如下：

（1）建设单位应当按期及时申报污染物排放情况，及时办理排污许可证；超标排放，应及时处理。

（2）根据企业的环境保护目标考核计划，结合生产过程各环节的不同环境要求，把资源和能源消耗、资源回收利用、污染物排放量的反映环保工作水平的生产环境质量等环保指标，纳入各级生产作业计划，同其它生产指标一同组织实施和考核。

（3）按环保设施的操作规程，定期对环保设施进行保养和检修，保证环保设施的正常运行和污染物的达标排放。一旦环保设施出现故障，应立即停产检修，并上报环保法定责任人，严禁环保设施带病运行和事故性排放。建立运行记录并制定考核指标。

（4）要加强设备、管道、阀门、仪器、仪表的检查、维护、检修，保证设备完好运行，防止跑、冒、滴、漏对环境的污染。

（5）加强各生产车间、工段的环境卫生管理：①督促有关工段及时清理废弃的渣料等，以免大风天气时形成扬尘，造成二次污染，影响周围环境。②保持工场的通风、整洁和宽畅。开工时废气净化、除尘装置必须正常运转，确保操作工人有安全生产的环境。操作工人还应做好个人防护工作，避免粉尘、废气经呼吸道和皮肤吸收，引起急性中毒事件或职业病的发生。

（6）做好绿化的建设和维护工作。绿色植物不仅能涵养水份，保持水土，而且能挡尘降噪，调节小气候，有利于改善生态环境。

（7）接受环保主管部门的监督检查。主要内容有：污染物排放情况、环保设施运行管理情况、环境监测及污染物监测情况、环境事故的调查和有关记录、污染源建档记录等。

### 11.1.4污染源清单

项目污染源清单见表11.1-1~11.1-4。

表11.1-1  项目废水污染源清单一览

| 序号 | 污水类型 | 污染物 | 产生情况 | 处理措施 | 排放情况 | 排放去向 | 排放标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg/L | t/a |  | mg/L | t/a |  | 名称 | 浓度限值mg/Nm3 |
| 1 | 酸洗废水+酸洗车间地面冲洗废水 | 污水量 | / | 2538 | 自建污水处理设施，80%回用 | / | 2538 | 集控中心污水处理站 | 集控中心污水处理站进水水质 | / |
|  |  | pH | 1.8 | / |  | ＞2 | / |  |  | ＞2 |
|  |  | COD | 91 | 0.06825 |  | 91 | 0.231 |  |  | ≤300 |
|  |  | 氨氮 | 23.1 | 0.017325 |  | 23.1 | 0.059 |  |  | ≤30 |
|  |  | 氟化物 | 257 | 0.19275 |  | 257 | 0.652 |  |  | / |
|  |  | 六价铬 | 0.075 | 5.63E-05 |  | 0.075 | 0.0002 |  |  | ≤0.2 |
|  |  | 总铬 | 12 | 0.009 |  | 12 | 0.03 |  |  | ≤30 |
|  |  | 总镍 | 26 | 0.0195 |  | 26 | 0.066 |  |  | ≤80 |
|  |  | 铜 | 6.97 | 0.005228 |  | 6.97 | 0.018 |  |  | ≤20 |
| 2 | 生活污水 | 污水量 | / | 10920 | 化粪池 | / | 10920 | 文渡污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 | / |
|  |  | COD | 400 | 4.368 |  | 300 | 3.276 |  |  | ≤500 |
|  |  | BOD5 | 250 | 2.73 |  | 180 | 1.9656 |  |  | ≤300 |
|  |  | NH3-N | 35 | 0.3822 |  | 35 | 0.3822 |  |  | ≤45 |
|  |  | SS | 220 | 2.4024 |  | 176 | 1.9219 |  |  | ≤400 |

表11.1-3  项目无组织废气污染源清单一览表

| 序号 |  | 污染物 | 排放情况 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 名称 | 浓度限值mg/Nm3 |
| 1 | 油雾（厂房一1层西部） | 非甲烷总烃 | 0.04 | 0.006 | 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018） | 2.0 |
| 2 | 油雾（厂房一1层东部） | 非甲烷总烃 | 0.04 | 0.006 |  |  |
| 3 | 油雾（厂房一2层） | 非甲烷总烃 | 0.04 | 0.006 |  |  |
| 4 | 油雾（厂房二1层） | 非甲烷总烃 | 0.02 | 0.003 |  |  |
| 5 | 油雾（厂房二2层） | 非甲烷总烃 | 0.02 | 0.003 |  |  |
| 6 | 油雾（厂房A 1层） | 非甲烷总烃 | 0.02 | 0.003 |  |  |
| 7 | 油雾（厂房A 2层） | 非甲烷总烃 | 0.02 | 0.003 |  |  |
| 8 | 油雾（厂房B 1层） | 非甲烷总烃 | 0.02 | 0.003 |  |  |
| 9 | 油雾（厂房B 2层） | 非甲烷总烃 | 0.02 | 0.003 |  |  |
| 10 | 酸雾 | 氮氧化物 | 0.703 | 0.098 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 0.12 |
|  |  | 氟化物 | 0.04 | 0.006 |  | 0.02 |
|  |  | 硫酸雾 | 0.715 | 0.099 |  | 1.2 |
|  |  | 氯化氢 | 0.009 | 0.001 |  | 0.20 |
| 11 | 淬火油烟 | 非甲烷总烃 | 0.016 | 0.002 | 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018） | 2.0 |

表11.1-3  项目有组织废气污染源清单一览表

| 序号 | 污染源 | 污染物 | 污染治理措施 | 排气筒特征 | 风（烟气）量Nm3/h | 年排放时间h | 排放浓度和排放量 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 编号 | 排气筒高度m | 出口内径m |  |  | 排放浓度 mg/Nm3 | 排放速率kg/h | 年排放量 t/a | 浓度限值mg/Nm3 | 排放速率kg/h |
| 1 | 油雾（厂房一）+淬火油烟 | 非甲烷总烃 | 油烟净化器+高空排放 | P1 | 20 | 0.3 | 27000 | 7200 | 0.63 | 0.017 | 0.112 | 100 | 1.8 |
| 2 | 油雾（厂房二） | 非甲烷总烃 | 油烟净化器+高空排放 | P2 | 20 | 0.3 | 9000 | 7200 | 0.56 | 0.005 | 0.036 | 100 |  |
| 3 | 油雾（厂房A） | 非甲烷总烃 | 油烟净化器+高空排放 | P3 | 20 | 0.3 | 9000 | 7200 | 0.56 | 0.005 | 0.036 |  |  |
| 4 | 油雾（厂房B） | 非甲烷总烃 | 油烟净化器+高空排放 | P4 | 20 | 0.3 | 9000 | 7200 | 0.56 | 0.005 | 0.036 |  |  |
| 5 | 燃气废气 | SO2 | 集气罩+高空排放 | P5 | 20 | 0.3 | 2000 | 7200 | 1.40 | 0.0028 | 0.02 | 50 | / |
|  |  | NOx |  |  |  |  |  | 7200 | 8.75 | 0.0175 | 0.126 | 150 | 0.77 |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  | 7200 | 3.35 | 0.0067 | 0.048 | 20 | / |
| 6 | 酸雾 | 氮氧化物 | 碱液喷淋装置+高空排放 | P6 | 20 | 0.3 | 15000 | 7200 | 5.87 | 0.088 | 0.63 | 240 | 0.77 |
|  |  | 氟化物 |  |  |  |  |  | 7200 | 0.33 | 0.005 | 0.036 | 9.0 | 0.1 |
|  |  | 硫酸雾 |  |  |  |  |  | 7200 | 5.93 | 0.089 | 0.64 | 45 | 1.5 |
|  |  | 氯化氢 |  |  |  |  |  | 7200 | 0.07 | 0.001 | 0.008 | 100 | 0.26 |

注：项目油雾和淬火油烟参照执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1中的其他行业排放限值；燃气废气排放浓度参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中的大气污染物特别排放限值中的燃气锅炉标准。酸雾产生的氮氧化物、氟化物、硫酸雾、氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准。

表11.1-4  项目固废污染源清单一览表

| 序号 | 类别 | 污染物 | 产生量（t/a） | 处置方式 | 排放量（t/a） | 管理标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般固废 | 边角料 | 1530 | 收集后外售 | 0 | 一般工业固体废物的临时贮存和管理执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告(公告2013年第36号)中的相关规定；危险废物的临时贮存和管理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订） |
| 2 |  | 废包装材料 | 100 | 委托环卫部门清运处理 | 100 |  |
| 3 |  | 废品 | 200 | 收集后外售 | 0 |  |
| 4 | 危险废物 | 皮膜废渣 | 10 | 委托有资质单位收集处置 | 10 |  |
| 5 |  | 废油 | 30.64 |  | 30.64 |  |
|  |  | 酸洗废液 | 30 |  | 30 |  |
| 6 |  | 废切削液 | 0.10 |  | 0.10 |  |
| 7 |  | 废油桶 | 0.10 | 收集后各自厂家回收 | 0.10 |  |
| 8 |  | 废酸桶 | 0.18 |  | 0.18 |  |
| 9 |  | 污泥 | 50 | 委托有资质单位收集处置 | 50 |  |
| 10 | 生活垃圾 | 职工生活垃圾 | 84 | 委托环卫部门清运处理 | 84 |  |

## 11.2环境监测计划

包括污染源监测计划和环境质量监测计划。

##### （1）污染源监测计划

对环保治理设施运行情况要严格监控，及时监测。当发现环保设施发生故障或运行不正常时，应及时向环保部门报告，并立即采样监测，对事故发生的原因、事故造成的后果和损失进行调查统计，监测计划见表11.2-1。

表11.2-1  污染源监测计划一览表

| 监测对象 | 监测点 | 监测因子 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 厂区污水总排口 | 流量、pH、COD、氨氮 | 2次/年 |
| 废气 | 燃气废气排放口 | 颗粒物、SO2、NOX | 1次/年 |
|  | 油雾废气排放口 | 非甲烷总烃 | 1次/年 |
|  | 酸雾排放口 | 氮氧化物、氟化物、硫酸雾、氯化氢 | 1次/年 |
| 噪声 | 厂界 | 等效连续A声级 | 4次/年 |

##### （2）环境质量监测计划

环境质量监测计划见表11.2-2。

表11.2-2  环境质量监测计划一览表

| 监测对象 | 监测点 | 监测因子 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 滞洪区（污水处理厂出口） | pH、COD、氨氮 | 1次/年 |
| 大气环境 | 柏洋村 | PM10、SO2、NOX、氟化物、氯化氢 | 1次/年 |
| 声环境 | 厂界 | 等效连续A声级 | 1次/年 |

##### （3）监测上报制度

按环境监测纪录的规范要求，及时做好监测分析原始记录，及时做好监测资料的分析、反馈、通报和归档等工作。环境监测室每天上报一次监测结果。

监测结果要定期接受福鼎市环保局的监督、检查、考核和指导，根据检测结果如实填报各级相关的统计报表。

# 十二、结论与建议

## 12.1项目概况

福建丰财实业有限公司不锈钢紧固件制造项目位于福鼎市文渡项目区，本项目占地面积30亩，总建筑面积22293.14m2；年产年产15000吨紧固件、5000吨不锈钢丝。项目总投资1.7亿元。职工人数350人，三班运转制，每班8小时，年工作300天。

本项目主要环境问题为：酸洗废水及职工生活污水处理达标排放问题；燃气废气、油雾、淬火油烟、酸雾等的达标排放问题；生产过程中设备噪声污染治理达标问题和固废废物的处理处置等问题。

## 12.2项目建设合理性分析结论

### 12.2.1产业政策符合性

本项目主要生产紧固件，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类、限制类和淘汰类项目，可视为允许类；根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目也不属于不符合有关法律法规规定，严重浪费资源、污染环境、不具备安全生产条件、需要淘汰的落后生产工艺装备和产品；同时本项目已经取得了福鼎市经济和信息化局的备案文件（闽经信备[2018]J030093号），因此，本项目符合国家当前的产业政策和环保政策。

### 12.2.2选址可行性及环境相容性结论

项目选址位于《福鼎市温州园文渡工业集中区总体规划》（2004-2020）的二类工业用地，项目建设用地符合土地利用规划要求，故项目选址合理。

项目选址位于工业集中区，项目酸洗废水经污水处理设施处理后再委托集控中心污水处理站处理；废油委托有资质单位处理；生活污水预处理后纳入污水处理厂集中处理达标排放；废水通过上述处理后，对周边水环境影响较小。废气排放量小，正常排放不会影响现有环境功能；主要声环境污染源为设备噪声，但周边主要为金属加工及制造企业，经隔声降噪等措施后对周边声环境及敏感目标影响不大，故项目的建设与周边环境是可以相容的。

## 12.3环境质量现状分析结论

##### （1）水环境质量

从水质现状监测的结果看，滞洪区水质监测的各项指标中pH值、BOD5、COD、氨氮、TP等指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准的要求，水环境质量现状较好。

##### （2）大气环境质量

由监测数据可知，评价区域内的SO2、NO2、CO、TSP均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，氟化物参照《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中表1居住区大气中有害物质的最高允许浓度；硫酸雾、氯化氢参照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录中的允许浓度，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》一次值标准，因此本项目所在区域的环境空气质量良好。

##### （3）声环境质量现状

项目声环境质量现状良好，均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，本项目所在区域声环境质量良好。

##### （4）地下水环境质量现状

根据监测可知，项目各监测因子均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准，项目区域地下水质量现状良好。

## 12.4环境影响分析结论

### 12.4.1施工期环境影响分析结论

##### （1）废水

施工期间废水主要来自施工废水（如泥浆水）、施工人员生活污水等。施工生产废水通过隔油沉淀处理后回用于施工场地洒水抑尘；不设置施工营地，施工人员租用附近民房，生活污水依托周围居民区现有的污水设施处理达标排放，因此施工废水对周围水环境的影响较小。

##### （2）废气

建设期间大气污染物主要为运输、装卸过程中产生的扬尘、燃油机械的尾气及机动车辆尾气，通过采取合理的防治措施后，施工期废气对大气环境影响较小。

##### （3）噪声

根据分析结果，施工噪声对周边噪声保护目标影响最大时期为土石方、结构阶段，但因高噪声设备集中在边界施工的时间较短，故其影响是短时的，同时，施工噪声经周边建筑物隔声后，其影响范围会明显下降。

##### （4）固废

施工时的土方及施工人员的生活垃圾通过合理处理，对环境影响很小。

### 12.4.2运营期环境影响分析结论

##### （1）废水

项目酸洗废水满足集控中心污水处理站进水标准，过渡期（2019年10月1日前）由槽罐车运送（过渡期满后通过配套的酸洗废水管线输送）至集控中心污水处理站统一处理。废油、废切削液、酸洗废液、污泥委托有资质单位处理。生活污水经化粪池（食堂废水经隔油池预处理后排入化粪池）达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中的三级标准后，进入文渡工业集中区污水处理厂，对环境影响不大。

根据福鼎市众鑫金属表面处理有限公司提供的关于福鼎市文渡金属表面处理集控中心现有一期工程的验收监测报告部分资料可知，集控中心污水处理站尾水中第一类污染物六价铬、总铬、总镍在与其余污水混合前达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1标准，其余水质在污水总排口满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准。根据《福鼎市文渡金属表面处理集控中心新增酸洗废水处理及排放方式变更环境影响补充报告》，为防止因现有一期工程进水水质不均衡导致的尾水排放指标中的氨氮、COD和总氮等常规指标不能稳定达标，集控中心污水处理站一期工程新增的清洗废水处理系统处理后的出水与其他五股废水经综合废水处理系统处理后排入福鼎市文渡污水处理厂进行进一步的生化处理，出水达标排入滞洪区。因此，集控中心污水处理站尾水排放对滞洪区影响不大。

文渡工业集中区污水处理厂尾水排入南侧滞洪区，根据《福鼎市温州园文渡工业集中区总体规划（调整）环境影响报告书》，污水正常排放时，滞洪区水质COD叠加背景值后浓度为18.082mg/L，NH3-N叠加背景值后浓度为0.758mg/L，六价铬叠加背景值后浓度为0.011mg/L，滞洪区水质均能满足《水环境质量标准》（GB38.8-2002）Ⅲ类水质标准，对滞洪区水质影响不大。

##### （2）废气

本项目在冷镦、搓丝、攻牙工序产生的油雾和淬火油烟经油烟净化器处理后，由15m排气筒（P1~P4）排放，排放浓度符合《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）中的排放限值要求，通过大气的扩散稀释，对周围环境空气质量影响不大。

燃气废气由集气罩收集后经15m高排气筒（P5）排放，排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的排放限值要求，通过大气的扩散稀释，对周围环境空气质量影响不大。

项目在酸洗区设置集气罩收集废气，收集后酸雾经碱液喷淋装置处理，处理后氮氧化物、氟化氢、硫酸雾、氯化氢的排放浓度、排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的排放限值要求，酸雾经过15m高排气筒（P6）排放，通过大气的扩散稀释，对周围环境空气质量影响很小。

##### （3）噪声

通过选用低噪声设备，从源头上控制噪声的影响，同时通过合理厂区布局和隔声降噪措施，保证厂界噪声达标。

##### （4）固废

项目产生的固废基本都得到合理利用和综合处置。

## 12.5总量控制

本项目生活污水经处理后纳入文渡工业集中区污水处理厂，污染物排放总量由文渡工业集中区污水处理厂统一调剂，无需另行申请；项目酸洗废水委托集控中心污水处理站处理，污染物排放总量已纳入该污水处理站的总量控制指标中，无需另行申请。

本项目真空热处理炉及锅炉采用天然气作为燃料，产生的废气量为120万m3/a，产生的废气量为120万m3/a，排放量为NOX0.126t/a、SO20.02t/a；酸洗/水洗工段风机风量为15000m3/h，排放量为NOx0.63t/a。按照等量调剂原则，则需申购的主要污染物总量指标为：NOx0.756t/a、SO20.020t/a。

建设单位将根据环境主管部门确定的总量向海峡股权交易中心（福建）有限公司申购项目所需总量，同时企业本身应积极推行清洁生产，从源头上减少污染物排放量，实现全面达标工程的目标，来满足总量控制的要求。

## 12.6对策建议

（1）由厂内技术管理人员专职环保工作，具体负责环保设施的运行、检查、维护等工作。

（2）加强管理，保证设备正常运行，防止设备带故障使用。做好操作工人的卫生防护及保健措施，包括：有害作业过程中的防护措施、作业结束后的防护措施以及个人生活中的保健措施。

（3）对相关人员应进行安全资格培训，使他们了解危险物品的理化性质、危险特性；进行必要的安全、环保教育。制定风险防范措施和制度以及书面的应急程序，以便在发生意外时，行动有所依据。对员工进行指导和培训，确保在紧急情况下能实施这些程序。加强设备管理，定期维护和保养，并经常检查，对破损的容器及时维修、更换，确保设备完好，防止跑冒滴漏发生；制订严格的操作、管理制度，工作人员培训上岗，将污染事故发生几率降到最低。

（4）危险废物在厂区内临时暂存时，建设单位需加强管理，无关人员不得进入危险废物暂存库区；严格履行国家与地方政府关于危险固废转移的规定，并报当地环保部门备案，落实追踪制度，严防二次污染，杜绝随意交易。

## 12.7环保措施

该项目需落实的环保措施见表12.7-1、12.7-2。

表12.7-1  施工期主要环保措施一览表

| 项目 | 治理措施 | 指标与要求 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 施工废水 | 隔油、沉淀处理后回用 | 不直接排入水体 |
|  | 生活污水 | 依托项目周边民房现有的生活污水设施处理 |  |
| 废气 | 施工扬尘 | ①施工厂界设置围挡、围护； ②定期对施工场地洒水； ③应使用商品混凝土； ④严格控制车辆超载，施工车辆的车轮必须清洗干净方可上路。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物的无组织排放监控浓度限值要求 |
| 噪声 | ① 施工期选用效率高、噪声低的机械和工艺； ② 施工中要建简易的声屏障，减少施工噪声影响； ③加强交通管理，保持道路畅通，禁止鸣笛。 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
| 固体废物 | ① 对建筑垃圾中的碎砂、石、砖头、钢筋等回收利用，不外排，不能利用的部分可委托当地建筑渣土管理部门统一装运到指定地点进行填埋； ②施工人员产生的生活垃圾用袋装收集，投放至指定地点，委托环卫部门每日统一清运、处置。 | 施工建筑垃圾的处置执行建设部2005第139号令《城市建筑垃圾管理规定》 |

表12.7-2  环保措施及竣工验收一览表

| 项目 | 环境保护对策措施 | 竣工验收要求 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 酸洗废水 | ①采用雨污分流、清污分流收集系统； ②酸洗废水不得混入生活污水中排放； ③设置1座不小于30m3污水暂存池； ④设置一个处理能力60t/d，排出废水满足集控中心污水处理站设计进水水质的（混凝气浮+芬顿氧化）污水处理设施。 ⑤项目酸洗废水委托福鼎市众鑫金属表面处理有限公司集控中心污水处理站处理，过渡期（2019年10月1日前）由槽罐车运送（过渡期满后通过配套的酸洗废水管线输送）至集控中心污水处理站统一处理。 | 验收措施落实情况 |
|  |  |  | 排出废水满足集控中心污水处理站设计进水水质 | pH＞2（无量纲）、总铬≤30mg/L、六价铬≤0.2mg/L、总镍≤80mg/L、总氰化物≤0.2mg/L、总铜≤20mg/L、总锌≤50mg/L、石油类≤80mg/L、总铁≤50mg/L、总磷≤10mg/L、COD≤300mg/L、NH3-N≤30mg/L、SS≤200mg/L |
|  | 生活污水 | 设置1个5m3的化粪池+1个1 m3隔油池，生活污水经预处理后排入文渡工业集中区污水处理厂。 | 在厂区总排口执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 | COD：500mg/L、BOD5：300mg/L、 SS：400mg/L、氨氮：45 mg/L、石油类：20 mg/L |
|  | 油雾废气+淬火油烟 | 集气罩+油烟净化器+15m排气筒（P1~P4） | 验收措施落实情况 |
| 废气 |  |  | 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018） | 不小于15m排气筒 有组织：非甲烷总烃排放浓度100mg/m3，排放速率1.8kg/h。 无组织：非甲烷总烃排放浓度2.0mg/m3。 |
|  | 燃气废气 | 15m排气筒（P5） | 验收措施落实情况 |
|  |  |  | 本项目天然气燃烧装置产生的废气排放浓度参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中的大气污染物特别排放限值中的燃气锅炉标准。 | 不小于15m排气筒 颗粒物最高允许排放浓度20mg/m3，SO2最高允许排放浓度50mg/m3，NOx最高允许排放浓度150mg/m3， |
|  | 酸雾 | 集气罩+碱液喷淋装置+15m排气筒（P6） | 验收措施落实情况 |
|  |  |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准 | 不小于15m排气筒 有组织：氮氧化物排放浓度240mg/m3，排放速率0.77kg/h；氟化物，排放浓度9.0mg/m3，排放速率0.1kg/h；硫酸雾，排放浓度45mg/m3，排放速率1.5kg/h；氯化氢，排放浓度100mg/m3，排放速率0.26kg/h。 无组织：氮氧化物排放浓度0.12mg/m3；氟化物，排放浓度0.02mg/m3；硫酸雾，排放浓度4.0mg/m3；氯化氢，排放浓度0.2mg/m3。 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 袋装收集，投放至指定地点，委托环卫部门每日统一清运、处置。 | 一般生产固废按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环保部2013年 第36号公告）中的 要求集中收集处置， |
|  | 一般固废 | ①设置1座100m2收集间； ②钢材边角料及检验废品收集后外售； ③废包装材料委托环卫部门统一清运处理。 |  |
|  | 危险废物 | ①在厂房一1层设置1座20m2危险废物专用贮存间； ②废油、酸洗废液、废切削液、污泥收集后定期送委托有资质的单位处理； ③危险废物分类管理，做好危废台账； | 危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部2013年 第36号公告）中的要求进行贮存 |
| 噪声 | 对高噪声设备采取隔声、减震等措施； | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准，即：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A) |
| 地下水 | ①项目所有输水、排水管道、废水处理设施等必需采取防渗措施，杜绝各类废水下渗的通道； ②分区防渗，对酸洗工段及其污水暂存池、事故应急池、危险废物暂存间进行重点防渗，对化粪池进行一般防渗，其他区域简单防渗； ③在项目厂区设置1个地下水水质、水位监控井，定期对地下水水质、水位进行监测。 | 验收措施落实情况 |
| 环境风险 | ①在酸洗槽外围设置围堰； ②一个30m3的事故应急水池； ③结合项目情况完善项目的事故应急预案、应急组织人员、应急设施器材。 | 验收措施落实情况 |
| 环境管理 | 设立环保员和环境监测室，负责日常环境管理和环境监测。建立环保档案，收集保存环境保护的有关文件和监测资料档案。 | 检查机构设置 日常监测情况 |

## 12.8总结论

福建丰财实业有限公司不锈钢紧固件制造项目，符合国家产业政策，选址符合福鼎市温州园文渡工业集中区总体规划，其厂址选择基本可行、厂区布局合理。采用的生产工艺和设备符合清洁生产的要求。采用的污染防治措施技术可行，可确保废水、废气、噪声达标排放，固废妥善处置。在工程建设中，严格执行建设项目“三同时”制度，使各项环保治理措施得以落实，在工程运行过程中加强生产安全管理，从环境保护角度论证，本项目的建设是可行的。

北京中企安信环境科技有限公司

2019年3月