电线电线电线电线、、、、电缆型号规格含义电缆型号规格含义电缆型号规格含义电缆型号规格含义 一一一一、、、、    电线电线电线电线、、、、电缆电缆电缆电缆通用符号含义通用符号含义通用符号含义通用符号含义 B----电线（有时不表示）  Y---聚乙烯         F---氯丁橡皮   Q----铅包 R---软电线              YJ—交联聚乙烯     B---平行      LW---皱纹铝套 T---铜芯（缺省表示）     DJ---计算机电缆    ZR—阻燃    32---细钢丝铠装 L---铝芯                 K---控制电缆       P---屏蔽      22---钢带铠装 V---聚氯乙烯             X---橡皮          NH—耐火    42---粗钢丝铠装 二二二二、、、、电线电缆电线电缆电线电缆电线电缆常用型号名称常用型号名称常用型号名称常用型号名称：：：： BV---铜芯聚氯乙烯电线                RVP---铜芯聚氯乙烯屏蔽连接软电线 BLV---铝芯聚氯乙烯电线               RVB---铜芯聚氯乙烯扁型连接软电线 BVR--铝芯聚氯乙烯软电线             RVS---铜芯聚氯乙烯绞型连接软电线 BVV—铜芯聚氯乙烯护套圆型电线      RV---铜芯聚氯乙烯连接软电线 BLVV--铝芯聚氯乙烯护套圆型电线      RFB--铜芯丁腈聚氯乙烯扁型软电线 BLVVB--铝芯聚氯乙烯护套扁型电线     RFS--铜芯丁腈聚氯乙烯绞型软电线 BVVB---铜芯聚氯乙烯护套扁型电线     RVV--铜芯聚氯乙烯护套软电线 BX----铜芯橡皮电线                   RVVP---铜芯聚氯乙烯屏蔽软电线 BLX—铝芯橡皮电线                   BXR---铜芯橡皮软电线 VV---铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆   NH-VV--铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆 VLV---铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆  VV22--铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 NH-VV22---铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装耐火电力电缆 VLV22---铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 NH-YJV---铜芯交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆 YJV---铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 NH-YJV22---铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套耐火电力电缆 YJLV---铝芯交联乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV22---铜芯交联聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 NH-KVV---铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火控制电缆 YJLV22---铝芯交联聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 NH-KVV22---铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯钢带铠装护套耐火控制电缆 KVV--铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 NH-KVVP---铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝绕包屏蔽耐火控制电缆 KVVP---铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 NH-KVVP2---铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带绕包屏蔽耐火控制电缆 KVVP2---铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜/聚脂复合膜屏蔽控制电缆 KYJV22--铜芯交联聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套控制电缆 KYJV----铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套控制电缆