建设项目环境影响报告表

（送审稿）

项目名称：临夏州妇幼保健院搬迁及新建门诊楼项目

建设单位：临夏州妇幼保健院

编制日期：2019年2月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地址——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 临夏州妇幼保健院搬迁及新建门诊楼项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 临夏州妇幼保健院 |
| 法人代表 | 韩世强 | 联系人 | 包嘉敏 |
| 通讯地址 | 临夏州妇幼保健院 |
| 联系电话 | 18919095768 | 传真 | / | 邮政编码 | 731700 |
| 建设地点 | 原临夏州人民医院旧址 |
| 立项审批部门 | 临夏回族自治州发展和改革委员会 | 批准文号 | 临州发改函字【2019】2号 |
| 建设性质 | ■新建□改扩建□技改 | 行业类别 及代码 | Q8350妇幼保健院（所、站） |
| 占地面积（m2） | 20770.41 | 绿化面积（m2） | 3000 |
| 总投资 （万元） | 13653.87 | 环保投资 (万元) | 112.8 | 环保投资占总投资比例 | 0.83% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2020.5 |
| 项目建设背景 妇幼保健院是公立医疗保健机构，是国家为妇女儿童提供健康服务而设立的专门机构，兼有医疗与保健两大功能，因此，在新时期下标准化建设妇幼保健医疗机构既是国策也是医疗卫生发展形势需要。 临夏州妇幼保健院成立于1984年4月，隶属于卫计委，是一所为妇女儿童提供各种医疗保健服务的专业医疗保健机构和全州妇幼保健技术指导中心。该院于2011年7月新建搬迁，现在占地面积8671平方米，建筑面积5211平方米，职工总数179人，其中正式在编职工83人，公益性岗位20人，临聘人员76人。专业技术人员占87.5%，其中正高级职称1人，副高级职称13人，中级职称29人。核定编制床位100张。 院设门诊部、住院部、儿童保健部、妇女保健部、公共卫生科、总护理部、医务部、药械科、办公室、总务科10个科技科室、以及检验科、放射科、功能科、心电图室等医技科室和产后康复室、儿童洗浴中心、儿童口腔保健科、儿童生长发育监测和智力测评室、婚前保健室、孕妇学校暨健康教育课堂、听力筛查和眼保健室、乳腺保健室等妇幼保健特色科室。拥有DR、四维彩超、电子数码阴道镜、妇科微创治疗仪、产后康复仪、全自动生化分析仪、新生儿黄疸治疗仪、母婴监护仪等医疗设备。 近年来，随着医疗体制改革的深入，临夏州的医疗环境和医疗水平普遍得到提高，但是由于现有临夏州妇幼保健院建成年代久远，医疗环境和就医条件较差，医疗设施有限，住院条件差，现有的医疗条件和院内环境已不能满足新形势要求的医疗保健服务体系标准。为了改善就医者的就医环境，加强医院的承载能力，提高医疗保健服务水平，使医疗保健机构更好的履行公共卫生职能，临夏州妇幼保健院决定申请实施此项目，搬迁至临夏州人民医院旧址，并改造及新建部分建筑，新建配套设施，同时可改善现临夏州人民医院旧址处部分遗留环境问题，并满足拟实施的州妇幼保健院正常的使用需求。因此，本项目的建设是非常迫切和重要的。 为了贯彻《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定要求，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（修订）》（2018.4.28），本项目属于三十九、卫生、111医院、专科防治院（所、站）社区医疗、卫生院（所、站）血站、急救中心、疗养院等其他卫生结构，本项目为异地搬迁新建项目，且总核定床位为300张，应编制环境影响报告表。鉴于此，临夏州妇幼保健院委托我单位编制本项目环境影响评价报告表。我公司接受委托后，立即组织有关技术人员对建设项目场址进行了现场勘察，调查并收集了相关资料，对涉及的有关问题进行认真分析讨论，完成了本项目的环境影响评价报告表，为项目环保审批提供衣据。 二、编制依据 1、法律、法规依据及部门规章 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日； （4）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日； （7）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日； （8）《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日； （9）《中华人民共和国土地管理法》，2004年8月28日； （10）《建设项目环境保护管理条例》国务院第682号令，2017年10月1日； （11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》《建设项目环境影响评价分类管理名录》生态环境部令1号，2018年4月28日； （12）《甘肃省环境保护条例》2004年6月4日； （13）《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录(2011年本)>有关条款的决定》（国家发展和改革委2013年第21号令，2013年5月1日）； （14）《甘肃省2018年大气污染防治工作方案》（甘大气治理领办发〔2018〕7号）； （15）《甘肃省大气污染防治条例》2019年1月1日； （16）“甘肃省打赢蓝天保卫战三年行动计划”（甘政发【2018】68号）； （17）《甘肃省水污染防治工作方案（2015—2050）》（甘政府发【2015】103号）； （18）临夏回族自治州人民政府办公室关于印发临夏州2018年度大气污染防治工作实施方案的通知（临州办发〔2018〕24号）。 2、技术依据 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； （6）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； （7）《环境影响环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）； （8）《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）。 项目依据 （1）《临夏州妇幼保健院搬迁及新建门诊楼项目可行性研究报告》。 （2）“临夏州妇幼保健院搬迁及新建门诊楼项目”环境影响评价委托书。 （3）项目其他资料。 三、环境功能区划 本项目主要是建设妇幼保健院，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012），项目地址，结合当地环境功能区划，评价区属环境空气质量二级功能区； 本项目废水主要是生活污水和医疗废水，废水进入污水处理站处理后排入市政下水管网进入临夏市污水处理厂。根据《甘肃省地表水功能区划图》（2012-2030年），项目所在区域内地表水体为大夏河，大夏河临夏河段属于Ⅲ类水域，《甘肃省地表水功能区划图》（2012-2030年）见图4； 本项目营运期噪声主要来自设备运作噪声，设备均至于独立设备间，并采取相应的隔声减振措施。根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)声环境功能区的划分方法及“临夏市声环境功能区划”，项目区域属声环境功能2类区，见附图5。 四、评价目的 通过对本项目的工程分析及所在地的环境状况调查资料的全面分析，主要分析项目施工期及营运期对周围环境的影响程度以及造成的主要环境问题，针对这些环境问题提出相关治理措施，解决这些环境问题并论证污染防治措施的可靠性、合理性、先进性。最终论证该项目实施相关环保措施后的环境可行性，为政府主管部门提供环境管理决策依据。 现有保健院基本情况 现有临夏州妇幼保健院位于临夏市环东二路东方丽景小区东侧，占地面积为5211m2，在编人员数83人，现在设有病床100张，配有DR、四维彩超、电子数码阴道镜、妇科微创治疗仪、产后康复仪、全自动生化分析仪、新生儿黄疸治疗仪、母婴监护仪等医疗设备。现设有门诊部、住院部、儿童保健部、妇女保健部、公共卫生科、总护理部、医务部、药械科、办公室、总务科10个科技科室、以及检验科、放射科、功能科、心电图室等医技科室和产后康复室、儿童洗浴中心、儿童口腔保健科、儿童生长发育监测和智力测评室、婚前保健室、孕妇学校暨健康教育课堂、听力筛查和眼保健室、乳腺保健室等妇幼保健特色科室。年门诊约20590人次，住院约1841人次。 拟搬迁场址情况说明 临夏州人民医院旧址占地27亩，总建筑面积为35617m2，由四栋主体楼和附属建筑组成。其中四栋主体楼分别为2006年建成的框架结构12层的门诊综合楼，（建筑面积19655m2）；1998年建成的6层框架结构的外科楼（建筑面积6051m2）；1977年建成的3层砖混结构的内科楼（建筑面积5256m2）；1998年建成的框架结构的行政办公楼（建筑面积1818m2）；附属建筑及配套设施砖混结构的供应室，锅炉房，洗衣房，高压氧仓，设备中心，及活动板房等构成，建筑面积共计3510m2，目前，临夏州人民医院已完成搬迁，除锅炉及高压氧罐等部分设施及设备留存，其余设备均已搬离，该医院原有的污水处理站及医疗废物暂存间运行年代久远，建设规格不符合新的环保要求，故本次搬迁改造拟将现有的污水处理站及医疗废物暂存间拆除重建。 七、本项目概况 1、项目名称、建设性质及建设单位 ⑴工程名称：临夏州妇幼保健院搬迁及新建门诊楼项目 ⑵建设性质：新建 ⑶建设单位：临夏州妇幼保健院 2、建设地点 本项目位于西临军民路与南临刘临路交叉口西北角的原临夏州人民医院旧址（因临夏州人民医院己搬迁，故旧址供临夏州妇幼保健院使用），总用地面积为20770.41m2，用地南临刘临路，西临军民街，项目东侧为临夏第一中学，南侧隔街相邻临夏州卫校，项目现场地面基本平整，地面排水畅通，周围环境整洁。建设条件极为优越。项目地理坐标分别为：北纬35°36'20.39"，东经103°13'02.90"。工程具体地理位置见图1。项目位置及周边概况见图2。 图2 项目位置及周边概况图 3、工程总投资 本项目总投资13653.87万元。 本项目建设内容 本项目总占地面积为20770.41m2，建筑面积为60852m2。主要建设内容为：改造（装修）总建筑面积约25807.00m2，主要对院区现状的门诊综合楼（12层）和外科楼（6层）在功能、设施、设备管线、外立面等方面进行改造装修；拆除原人民医院现有的内科楼，新建门诊楼为地上5层、地下1层，该栋楼连接现有门诊楼及外科楼，建筑面积8750m2，其中地上建筑面积6665.89m2，主要为医院门诊各功能用房；地下建筑面积2084.11m2，主要为地下停车库和设备用房。本项目搬迁改造后床位为300床。本次项目建设内容不包含现有妇幼保健院建筑拆迁内容。具体项目组成一览表见表1。本次环评不涉及辐射的内容。 表1 本项目主要建设内容一览表 类别 项目名称 项目内容 备注 主体工程 门诊楼 1栋，总建筑面积为8750m2，地上5层、地下1层，框架剪力墙结构。负1层主要为地下停车库和设备用房，1~5层主要为医院门诊各功能用房。 新建 原内科楼 一栋内科楼（3层），砖混结构，建筑面积约5256m2，现对其拆除。 拆除 门诊综合楼（12层） 1栋，框架结构，建筑面积约19655m2，其中地上面积18370.00m2，地下面积1386.00m2。 改造 外科楼（6层） 1栋，砖混结构，建筑面积约6051.00m2。 办公住宿楼 1栋5层 现有 辅助工程 停车场 共设置100个地上停车位 新建 液氧罐储藏间 项目不设置制氧站，医院外购液态氧，建筑面积约240m2，位于整个项目区的东侧，设备依托现有的两个60m3液氧储罐。 依托 锅炉房 项目依托现有人民医院已建成锅炉房及其设备，将现有两台2t/h蒸汽锅炉移至现状热水锅炉房，现状锅炉房共配备两台4t/h热水锅炉及两台2t/h蒸汽锅炉，运营期均为一备一用。 依托 污水处理站 项目采用地埋式一体化医院污水处理设备，处理规模为500m3/d，污水处理采用“生物接触氧化法+CLO2消毒”工艺 新建 公用 工程 给水 本项目用水来自县城自来水管网 依托 排水 本项目废水经污水处理站处理，然后排入市政排水管网 新建 供电 项目用电来自市政电网 依托 供暖 本项目冬季供暖由2台4t/h燃气热水锅炉供给（一备一用） 依托 环保 工程 噪声治理设施 选用低噪设备、隔音门窗等设施 新建 废气治理设置 食堂餐饮油烟经高效油烟净化器处理后排放；化验室设置通风橱；新建地埋式污水处理站采用封闭措施，周边密植绿化；燃气锅炉废气经20m高排气筒直接排放。 新建污水处理站恶臭通过光催化氧化及活性炭除臭处理后由15m高的排气筒排放，排口朝向避开教学楼一侧 新建 固废处理措施 本项目利用人民医院原有的医疗废物储存间旧址新建一处危废暂存间，位于项目东侧区域，占地面积为20m2，医疗废物（包括医疗废物和化验室沉淀物）经危废暂存间暂存，定期交给临夏州医疗废物处置中心统一集中处理；生活垃圾集中收集后交于临夏市环卫部门处理 新建 废水处理措施 本项目废水经污水处理站处理，该污水处理站水处理工艺采用地埋式一体化医院污水处理设备，处理规模为500m3/d，污水处理采用生物接触氧化法+CLO2消毒工艺；检验科含重金属废水先经预处理（化学沉淀）后，进入污水处理站处理；本项目生活污水设两座化粪池，一座在设在门诊综合楼左下角，为新建门诊及门诊综合楼用，容积为50m3；一座设在外科楼南面，容积为40m3。经一体式污水处理站处理后进入市政排水管网，最终进入临夏市污水处理厂 新建 绿化 绿化面积约3000m2，绿化率为12.21% 新建 5、现有建筑改造方案的功能示意表 功能分配示意表 门诊综合楼改造后功能一览 层数 改造后功能 备注 负一层 配电室、水泵房、车库、气体中心 对功能进行优化、调整。 一层 急诊急救、住院大厅、出入院办理、发热门诊、超市、药房、医保公用卫生间等 二层 妇女保健部、门诊手术室、家属等候区 三层 产房、产房医护办公区、NICU、等候区 四层 手术部、手术医护办公区、家 等候区 五层 MICU、净化设备区、、消毒供应中心 六层 儿科病区 七层 妇科病区 八层 产科病区 九层 产休病区 十层 产休病区 十一层 LDR产房区 十二层 会议中心 外科楼改造后功能一览 层数 改造后功能 备注 一层 影像中心 对功能进行优化、调整 二层 儿童保健科 三层 产后康复区 四层 体检中心 五层 行政办公 六层 行政办公 6、本项目选址分析 本项目建设地点位于原临夏州人民医院旧址（因临夏州人民医院己搬迁，故旧址及其建筑物供临夏州妇幼保健院改造使用），北临居民住宅区，南临刘临路，西临军民街，东侧为临夏市第一中学，南侧与临夏州卫校隔街相望，现有总用地面积约20770.41m2。现有场地势平坦，市政设施配套齐全，排水通畅，日照充足，通风良好，交通十分便利。项目的建设使得周边居民及广大病人医疗就诊更方便、更快捷，且项目周边无明显噪声污染源，为医护人员、住院病人提供了安静舒适的工作休养环境。 项目建设场址土地权属为区政府规划、甘肃省临夏州妇幼保健院所有，已取得了土地使用权，土地权属清晰完整、无纠纷，本项目的建设无人为因素的干扰和影响。 7、本项目规划符合性分析 通过对照《临夏市城总体规划（2009-2025）》，本项目为妇幼保健院新建项目，属于医疗卫生行业，本项目位于原临夏州人民医院旧址，属于医疗卫生用地，符合规划中用地要求。本项目用地对照见附图7。 8、本项目总平面布局分析 本项目搬迁改造（装修）及新建门诊楼项目将继续沿用原临夏州人民医院现有的主体建筑总平面大体布置格局。由原门诊综合楼、原外科楼、原行政办公楼、原街角住宅楼等共同组成，拆除原内科楼。 新建门诊楼位于整个医院的中心区域，新建门诊楼北侧连接保健住院楼（二期拟建），东侧连接外科楼（原有建筑），南侧与门诊综合楼（原有建筑）相连，从而使整个医疗区连为一体，且使院区内各种医疗资源得以实现最大程度共享。 中心综合楼为地上十二层，地下一层建筑，一层设置急诊急救、住院大厅、药房、发热门诊、收费结算处等；二层设置妇女保健部、门诊手术室等；三层为产房、产护区等；四层主要设置办公室、手术室等；五层为消毒供应中心、净化设备区等；六至十一层为儿科、妇科及产休病区；十二层为会议中心。洁净走廊与污物区严格分离，避免交叉感染。医护人员强行经过卫生通道处理才可进入手术操作，污物流线不逆行，经过打包间从污物梯运出。 另外整个大楼的竖向交通和两部疏散楼梯均设在靠近入口部位，方便快捷，并满足消防要求，各功能房间分布明确。 项目平面布局中，由于项目所处位置的限制，将污水处理站设置在整个医院的东侧，从地形上看处于地势低位，有利于污水的收集，收集处理后的废水由专用管道排至市政污水管网，由于该处选址距离临夏市第一中学教学楼较近，故该污水处理站需加强废气处理措施，整个污水站设置于地下，并密闭设置，采取地下地埋式结构使其不影响周围景观，密闭的污水站排出气体通过引风机引至“光催化氧化+活性炭吸附”装置处理后排放，排放口朝向道路一侧，避免朝向教学楼一侧，可有效削减其对本项目及周边敏感点产生的恶臭影响，同时还能起到隔声效果。同时合理布置项目区的雨水管网，避免内涝产生。新建医疗废物暂存场所位于妇幼保健院东侧，占地约20m2。远离医疗区和人员活动区，并设置明显的警示标识和防渗漏措施。医疗废物在临时储存场暂存后委托有资质单位定期清运处理。 本项目在科室分布上按功能的不同，合理布局各科室的位置，在污水处理站和危险废物临时贮存场所的选址上面，充分考虑了对项目本身以及四周敏感目标的影响。总体上，项目布局做到人流和物流分开，洁净区和污物分开，项目布局合理。本项目总体平面布置详见附图3。 9、本项目主要设备 本项目主要设备见表2。 表2 本项目主要设备 序号 名称 型号 数量 备注 三分类全自动血糖分析仪 BC-2900 1台 搬迁 2 全自动生化分析仪 BS-420 1台 3 半自动分析仪 GF-D 1台 4 业绩细胞分析仪 XH-C 1台 5 全自动血疑仪 SCA-500 1台 6 电解质分析仪 APT-500 1台 血红蛋白仪 Hb-1002 1台 8 立式压力蒸汽灭菌器 YXQ-LS-50A 1台 9 二级生物安全柜 HFsafe1200 1台 10 干燥箱 202-AD 1台 11 420型恒温水箱 TEMP 1台 12 显微镜 C -31 1台 13 显微镜 COIC(X5-200) 1台 14 高纯水机 ROB-50 1台 15 血液分析仪 13C-5180 1台 16 化学发光仪 MAGLUMI-1 00 1台 17 血糖检测仪 达乐2208 1台 18 低速离心器 800型 1台 19 自控型不锈刚电热蒸馏水器 YA.2 DL-20 1台 20 CR计算机成像系统 Carestream 1台 21 500毫安X光机 F52-8C 1台 22 医用磁共振成像装置（MRI） BK-42054U 1套 新增 23 高压养舱小型（1~2人） 356GH-3467M 2台 24 X线电子计算机断层扫描装置（CT） GDSA-LBH-44CT 1套 25 正电子发射型电子计算机断层扫描仪（PET） 18F-FDG PET 1套 26 变频供水设备（生活给水泵） MVWS-32-80，Q=32m3/h， H=80m，N=17.2KW 1套 27 地下生活贮水箱 V=50m3 1台 28 室内消火栓给水泵 XBD8.8/30，Q=30L/S H=90M，N=45KW 2台 9 自 喷水给水泵 XBD8.8/40，Q=40L/S H=90M，N=55KW 2台 30 4t/h热水锅炉 WNS7-0.5-95/70-Q 2台 现有 31 2t/h蒸汽锅炉 WNS7-0.35-95/70-Q 2台 9、检验科主要试剂 本项目检验科主要试剂见表3 名称 规格 年耗量 主要成分 用途 一次检验耗品 离心管 100支 1盒 / 检验 滤网吸管 100支 1盒 / 细胞清洁液 100ml*5瓶 1袋 / 缓冲液 100ml 2瓶 / 主要试剂 高锰酸钾 500g 1盒 / 草酸 500g 1盒 Cl,SO4,NH4,Ca,Fe 硫酸铝钾 500g 1盒 Cl,NH4,As,Na 磷酸二氢钠 500g 1盒 Cl,SO4,K,Fe 磷钨酸 100g 2盒 Cl,SO4,NO3,Ca,Na 亚甲基蓝 25g 5盒 As,Zn,Cu 9、公用工程 本项目用水由临夏市市政自来水管网接入，用水参考《医院污水处理技术指南》和《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003），用水单元主要有住院患者、门诊诊疗活动、医院职工、检验科用水、食堂用水以及锅炉房用水。本项目用水总量约为335.8m3/d，122567m3/a。其中：医院职工人数为375人，职工办公生活用水量为75m3/d，住院患者用水量为120m3/d（医院设置300张床位），门诊病人诊疗用水量为21m3/d（门诊量预计1400人次/d），食堂最大提供400人就餐，用水量约为60m3/d，锅炉房软化水制备用水量为55m3/d，检验科用水量约为0.8m3/d，项目放射科采用CR机将X光胶片转换成可存入电脑的“数码相片”，不存在洗相室用水。本项目病房床罩等换洗物品委托相关资质的单位进行妥善处置（建设单位后续补齐），因此不存在洗衣用水。 ⑵排水 本项目废水主要为住院患者和门诊诊疗产生的医疗废水、检验科废水、医务人员生活污水、食堂废水以及锅炉排污水。其中，住院患者产生的医疗废水排水量约为96m3/d（35040m3/a），门诊产生的医疗废水排水量约为16.8m3/d（6132m3/a），医务人员生活污水量约为60m3/d（21900m3/a），食堂废水排放量为51m3/d（18615m3/a），锅炉排污水排放量为15.3m3/d，检验科废水排放量为0.64m3/d（233.6m3/a），项目废水总排放量为239.74m3/d（87505.1m3/a）。 检验室废水中含少量金属离子，因此先进行化学沉淀预处理后，再汇同职工生活污水，医疗废水一起进入污水站处理，然后排入市政排水管网，最终进入临夏市污水处理厂处理。本项目放射科采用CR机将X光胶片转换成可存入电脑的“数码相片”，不存在洗相室废水。 本项目给水、排水水量具体见表4，水平衡见图3。 表4 本项目给排水情况一览表 单位：m3/d 项目 数量 用水标准 用水量（m3/d） 排水量（m3/d） 医务人员（值班人员） 375 200L/日·人 75 60 门诊（含坐诊医务人员） 1400人次/d 15L/人次 21 16.8 病房 300张 400L（床位/d） 120 96 检验科 / / 0.8 0.64 食堂用水 400个座位 150L/人·d 60 51 锅炉用水 / / 55 15.3 绿化用水 3000 0.5m3/m2·a 4 0 合计 335.8 239.74 参考《医院污水处理技术指南》和《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）以及甘肃省行业用水定额（2017） 注：住院部病人人数按医院所能接纳最多人数核定，用水标准参考《医院污水处理工程技术规范》（GB2029-2013），特殊用水为一些化验以及检验过程中产生的废水同时不含铬、汞等重金属离子。 图3 项目水平衡图 单位：m3/d （3）供电 本项目营运期用电由当地市政电网统一提供。 （4）供暖 本项目冬季采用两台4t/h燃气锅炉供热（一备一用）。 （5）供汽 本项目消毒蒸汽采用两台2t/h燃气锅炉提供蒸汽（一备一用）。 |
| 与本项目有关的现有污染情况及主要环境问题 现有临夏州妇幼保健院位于临夏市环东二路东方丽景小区东侧，占地面积为5211m2，在编人员数83人，现在设有病床100张，配有DR、四维彩超、电子数码阴道镜、妇科微创治疗仪、产后康复仪、全自动生化分析仪、新生儿黄疸治疗仪、母婴监护仪等医疗设备。现设有门诊部、住院部、儿童保健部、妇女保健部、公共卫生科、总护理部、医务部、药械科、办公室、总务科10个科技科室、以及检验科、放射科、功能科、心电图室等医技科室和产后康复室、儿童洗浴中心、儿童口腔保健科、儿童生长发育监测和智力测评室、婚前保健室、孕妇学校暨健康教育课堂、听力筛查和眼保健室、乳腺保健室等妇幼保健特色科室。 1、现有工程污染源调查 ⑴废气污染源 原有工程废气主要是检验科刺激性气体以及污水处理站恶臭气体，检验室废气通过机械排风装置通风橱，刺激性气体大部分通过通风橱排放，污水处理站恶臭无组织排放。 ⑵废水污染源 原有工程废水主要包括医疗废水、职工生活污水、检验科废水。废水中主要污染物为COD、BOD5和SS。 根据建设单位提供的资料，职工生活污水排放量为630.7m3/a，医疗废水排放量为2828m3/a，检验科废水15m3/a。化验室废水中含少量金属离子，因此先进行化学沉淀预处理后，再汇同生活污水、医疗废水一起进入污水站处理，然后排入市政排水管网，最终进入临夏市污水处理厂处理。 ⑶固体废物及处置 ①医疗废物 根据建设单位记录资料，原有工程医疗废物产量约为5.8t/a，医疗废物储存在专用的医疗废储存桶内，最后委托临夏州医疗废物处置中心处置。 ②污水处理站污泥 原有工程污泥产生量约为0.01t/a。现状污泥经消毒处理后，定期委托临夏州医疗废物处置中心处置。 ③生活垃圾 生活垃圾主要是职工日常生活中产生的生活垃圾，主要为矿泉水瓶、果皮、木筷、塑料袋等。现有生活垃圾产生量为19t/a，生活垃圾经过分类收集后，统一由环卫部门清运。 ⑷噪声源 原有工程噪声主要来自通风、泵、鼓风机等机械设备，源强在85~110 dB(A)，均采取相应的消声、减震、降噪等措施。 2、现有妇幼保健院存在的环境问题 据现场调查，原妇幼保健院目前处于正常运转状态，待新址建成后即进行部分设备搬迁，现有工程搬迁完成后，遗留的生活垃圾及污水处理站产生的固废应进行彻底清理并消毒处理，将现有的医用垃圾及其他危险废物委托相关部门清理，尽量避免遗留污染物，对周围环境产生影响。 3、拟搬迁场址存在的环境问题 据现场调查，目前，临夏州人民医院已完成搬迁，除锅炉及高压氧罐等部分设施及设备留存，其余设备均已搬离，现场未发现遗留污染物，现有燃气锅炉改造后未办理环评手续，该医院原有的污水处理站及医疗废物暂存间运行年代久远，建设规格不符合新的环保要求，故本次搬迁改造拟将现有的污水处理站及医疗废物暂存间拆除重建。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 本项目位于原临夏州人民医院旧址（因临夏州人民医院己搬迁，故旧址及其建筑物供临夏州妇幼保健院改造使用），北临居民住宅区，南临刘临路，西临军民街，东侧为临夏市第一中学，南侧与临夏州卫校隔街相望。项目地理坐标分别为：北纬35°36'20.39"，东经103°13'02.90"。 2、地形地貌 2.1地形地貌 本区位于临夏盆地西部边缘，西侧为一系列北西向分布的中高山地貌，海拔大都在3000m以上，区内处在第三系红层与古生代岩层断层接触下游不远处，受区域性断层影响，山区基岩裂隙发育，峡谷切割较深，为本区河流主要发源地。工程区处在低山丘陵地带，河床宽阔，河谷较宽，呈“U”字型，发育有河谷阶地。两岸发育有不完整的Ⅲ级侵蚀堆积阶地，其中以Ⅰ、Ⅱ、级较发育，区段内Ⅰ级阶地连续发育，Ⅰ级阶地面宽度300m～990m，Ⅱ级阶地面宽度400m～600m，主要发育在左岸麻呢寺沟乡所在地。阶地前缘多呈直立陡坎，Ⅲ级阶地面宽度300m～990m，阶地前缘多呈斜坡。 2.2工程地质岩性 临夏市处于祁吕贺山字型构造体系弧形褶带西翼外侧的临夏拗陷带。该拗陷带分布范围较大，区域上称为临夏盆地。进入第四纪以来，该区新构造运动比较活跃，总的特征是以振荡式上升或下降为主，在较开阔、平缓的山间河谷区，河谷阶地多以基座阶地为主，多属内叠型。地势较平坦。在基岩山区则多峡谷，河谷阶地多以基座阶地为主。 工程区出露的地层主要有上第三系及第四系地层。 一、上第三系上新统（N2）：构成区内基底岩系，岩性为砖红色砂质泥岩夹细砂岩，厚层状，产状平缓，沿沟谷以及阶地基座另星出露。 二、上更新统（Q33al-pl）：分布在冲积Ⅲ级阶地上，下部为含漂石砂卵砾石层，砂以中粗砂为主，泥质含量较大，卵石粒径5～20cm，漂石粒径达40cm，圆状～次圆状，分选较好，成分为砂岩、闪长岩及灰岩等，厚2～5m。上覆粉质壤土层，厚1～10m。 三、全新统： 1、全新统（Q41al）：分布在冲积Ⅱ级阶地上。表层为粉质壤土，厚5～8m；下部为含漂石砂卵砾石层，砂以中粗砂为主,厚度5～10m。 2、全新统（Q42al）：分布于冲积Ⅰ级阶地上。上覆冲洪积粉质壤土，厚度0.5～3.0m,下部为含漂石的砂卵砾石，粒径一般为5～15cm，分选性良好，厚度6.88～14.3m。 3、全新统（Q43al、Q43pl、Q4pl）：分布于河床、漫滩、边坡、冲沟地带，为漂卵石、砂卵石及碎石土层，厚度1.0～10m。 3、土壤植被 全县总土地面积1212.4平方公里，折合1824941亩。其中：农用地1467180.7亩，占土地总面积的80.5%（耕地面积690540.4亩、园地面积2877.5亩、林地面积470603.6亩、牧草地254031.6亩、其它农用地49127.6亩）；建设用地106817.4亩（居民点工矿用地面积64174.5亩、交通运输用地5190.9亩、水利设施用地37452亩）；未利用地250942.9亩，占土地总面积的13.7%。 根据相关资料，临夏县域境内共有野生植物8类：1、油脂类，有花椒、山杏等20多种。2、纤维类，有芨芨草、榆树等20多种。3、淀粉类，有蕨根、面蛋等20多种。4、化工原料类，有曼陀罗、沙棘等10多种。5、食用菜类，有苦苣、灰藿、乌龙头、蕨菜等。6、药用类，有大黄、党参、黄芪、秦艽、鬼臼等84种。7、芳香类，有七里香、玫瑰等10种。8、土农药类，有乌头、狼毒、毛茛等14种。本项目施工河道段内及周边环境不存在保护植物。 根据相关资料，临夏县域境内有野生动物有鸡形、雁形、偶蹄形、食肉性等4目11种。其中蓝马鸡、雪鸡、苏门羚为国家二类保护动物；马麝、林麝、石貂、水獭、血雉、山溪鲵等为国家三类保护动物。 本项目占地范围及周边环境不存在国家及地方保护野生动植物。 4、气象特征 临夏市平均气温为5.9℃，七月平均气温29.6℃，最冷为1月平均气温-6.9℃，绝对最低温度为-27.8℃，绝对最高气温32.5℃，但持续时间不长，全市无霜期在150天左右，冻土层厚110cm，冻土最早发生在11月中旬，而解冻最晚要在翌年3月。全市降雨量由西南向东北递减，西南山区雨量最多，年降水量可达880mm，全市年均降水量为650～860mm。 5、水文特征 大夏河，甘肃省中部较大河流，属黄河水系。古名漓水，源于甘南高原甘、青交界的大不勒赫卡山南北麓。南源桑曲却卡，北源大纳昂，汇流后始称大夏河。大夏河经夏河县城东北流，出土门关进入临夏盆地，过临夏市后至康家湾注入刘家峡水库。全长203km，流域面积7152km2。主要支流有咯河、铁龙沟、老鸦关河、大滩河及牛津河等。土门关以南为上游，石质山原，海拔2500米以上，气候湿冷，除太子山有少量林木外，余均为甘南藏族自治州草场。土门关以北为下游，流经黄土高原，沟壑纵横，植被较差，暴雨、泥石流、滑坡严重， 老鸦关河为大夏河在临夏境内的一条主要支流，源于甘青交界达里加五山池最上游，河长29.5km，其中干流长18km，流域面积242.58km2，呈荷叶状，在双城厂棚沿村汇入大夏河。 漠泥沟为大夏河在临夏境内的一条支流,源于临夏下境内八楞山，河长16.3km，其中干流长11.5km，流域面积74.6km2，多年平均流量0.84m3/s。 6、地震 根据《中国地震烈度区划图》（1990），临夏地区地震烈度为8度。工程沿线地区抗震设防烈度可按临夏地区考虑，即：基本抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度值为0.20g，建筑设计特征周期为0.40s。 7、矿产资源 临夏市地层出露不全，地质构造简单，侵入岩不发育，因而可开发利用的矿藏资源很少，零星散布的铜、金矿藏，品位不高，储量不大。花岗岩储量大，硅铁矿品位高，都具有较高的开采价值。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 一、环境空气质量现状 为了解项目所在区域环境空气质量现状，本次评价引用临夏州2018环境质量公报内容。 基本污染物环境质量现状评价 根据临夏市2个国控自动监测站自动监测情况，12月份临夏市PM10均值为132m3，PM2.5为64g/m3，SO2为33ug/m3，NO2为30ug/m3，优良天数24天，无效监测天1天。空气质量达标率82.8%。1月1日至12月31日，剔除沙尘后，临夏市PM10均值为76ug/m3，PM2.5均值为42ug/m3，优良天数297天，空气质量达标率89.2%。 PM10、PM2.5的年评价指标不能满足《环境空气质量》（GB3095-2012）的二级标准限值要求，项目所在区域为非达标区。 其他污染物环境质量现状评价 （1）监测布点及监测因子 本次环评委托甘肃华鼎环保科技有限公司于2019年3月24日至3月30日进行了现场实测，监测因子为臭气浓度、氨、硫化氢。按本区域保护目标分布情况，考虑区域功能，共布设1个大气监测点。 （2）监测时间和频次 点位布设：在项目厂界东南侧敏感点处布设1个监测点，具体点位信息见表5。监测点位见附件（监测报告）。 表5 监测点位信息表 点位编号 点位名称及位置 监测项目 1# 项目厂界东南侧敏感点处 （氨、硫化氢、臭气浓度） 监测项目：臭气浓度、氨、硫化氢。 监测频次：每天监测4个小时平均浓度，连续监测7天。 （3）监测依据及分析方法 环境空气监测分析方法见表6。 表6 环境空气监测分析方法一览表 序号 项目 单位 测定方法 分析方法依据来源 最低检出限 1 H2S mg/m3 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》第四版增补版 国家环境保护总 0. 01 2 NH3 mg/m3 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 0.01 3 臭气浓度 — 三点比较式臭袋法 GB/T14675-93 — （4）监测及评价结果 其他污染物环境质量现状（监测结果）见表7。 表7 环境空气监测结果表 单位：mg/m3 序号 监测点位 监测 项目 监测 时间 监测日期与结果（2019年） 3月 24日 3月 25日 3月 26日 3月 27日 3月 28日 3月 29日 3月 30 日 1# 项目厂界东南侧敏感点处 硫化氢 02:0 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.002 0.001 08:00 ND 0.001 0.001 0.001 0.003 0.001 0.003 14:00 0.001 ND ND 0.003 0.002 ND 0.002 20:00 0.003 0.001 0.002 0.002 0.001 0.003 ND 2# 项目厂界东南侧敏感点处 氨 02:00 0.02 0.01 0.01 0.02 ND 0.02 ND 08:00 ND 0.0 0.02 ND 0.02 ND 0.02 14:0 ND 0.02 ND ND 0.03 ND 0.01 20:00 0.02 0.01 0.02 0.03 0.02 ND 0.02 3# 项目厂界东南侧敏感点处 臭气 浓度 02:00 ＜10 ＜10 ＜10 ＜10 ＜10 ＜10 ＜10 08:00 ＜10 ＜10 ＜10 ＜10 ＜10 ＜10 ＜10 14:00 ＜10 ＜10 ＜10 ＜10 ＜10 ＜10 ＜10 20 00 ＜10 ＜10 ＜10 ＜10 ＜10 ＜10 ＜10 备 注 ND表示未检出 根据表7可知，各监测点位NH3、H2S监测因子的浓度符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“附录D其他污染物空气质量浓度参考限值”要求（H2S评价标准0.01mg/m3、NH3评价标准0.2mg/m3、臭气浓度<100）。 二、地表水环境质量现状 为了解本次地表水大夏河环境质量现状，本次引用《临夏市大夏河城区段河道治理一期工程环境影响报告表》中，甘肃华鼎环保科技有限公司于2017年9月13日至9月14日对临夏市大夏河城区段临大公路桥上游100m处监测数据。 1)监测点位 临夏市大夏河城区段临大公路桥上游100m处，能够说明本项目工程段的地表水环境现状。 2)采样时间及分析方法 现状监测时间为2017年9月13日至9月14日，采表层水，每天采样一次，连续监测二天。各监测因子的样品采集、保存、输送以及分析方法按地表水和污水监测技术规范HJ--2002规定进行，各项目分析方法见表8。 表8 水质现状监测分析方法一览表 监测因子 分析方法 方法来源 pH 玻璃电极法 GB69 0-1986 COD 酸性高锰酸钾法 B11892-1989 氨氮 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009 石油类 红外分光光度法 HJ637-2012 SS 重量法 GB/T 11901-89 3)评价方法 对地表水环境现状监测的结果进行统计整理，计算出各评价因子的平均值、超标率和标准指数，采用标准指数法对各评价因子单项水质参数评价，计算方法如下： 式中：Sij—污染物i在j点的标准指数； Cij—污染物i在j点的浓度（mg/L）； Csj—污染物i的地表水水质标准（mg/L）。 pH的标准指数： 式中：SpH，j—pH在第j点的标准指数； pHj—j点的pH监测值； pHsd—地表水水质标准中规定的pH值下限； pHsu—地表水水质标准中规定的pH值上限。 4)监测结果及分析 项目监测结果统计见表9。 表9 监测结果统计及分析 序号 监测项目 单位 监测点位与日期（2017年） 1#临夏市大夏河城区段临大公路桥上游100m处 9月13日 9月14日 1 pH — 7.81 7.79 2 氨氮 mg/ 0.146 0.142 3 化学需氧量 mg/L 12 11 4 石油类 mg/L 0.01L 0.01L 5 悬浮物 mg/L 17 21 备 注 L表示未检出或低于检出限 根据水质监测结果，各项监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的III类标准要求。 项目所在地地表水为大夏河，周边没有污水排放企业及水源地保护区，水环境质量达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域功能区的要求。 三、声环境质量现状 本项目环境噪声委托甘肃华鼎环保科技有限公司于2019年2月26日至27日对“临夏州妇幼保健院搬迁及新建门诊楼项目”进行现场监测，本次噪声监测共设置四个监测点位，分别布置在拟建临夏州妇幼保健院北侧、南侧、西侧、东侧处，具体监测点位见图4，监测结果见表10。 图4 具体监测点位 表10 噪声监测结果 点位编号 点位名称及位置 结果 单位 监测日期(2019年) 2月26日 2月27日 昼间 夜间 昼间 夜间 1# 场界北侧 dB(A) 49.9 40.3 49.7 40.1 2# 场界东侧界 dB(A) 51.9 41.7 52.2 41.5 3# 场界南侧 dB(A) 54.4 43.8 54.1 44.0 4# 场界西侧 dB(A) 51.2 41.2 51.0 41.4 由监测结果可知，各场界各监测点位昼间、夜间噪声值满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类声环境限值。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目的主要环境保护目标为项目四周的企事业单位及居民区。环境保护要求为：①环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二类区标准；②环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准；③地表水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）III类水域标准。主要保护目标见表11，环境敏感点分布见图6。 表11 环境保护目标一览表 环境要素 保护目标 经纬度 方位距离 保护对象 人（户）数 保护要求 环境空气 临夏市第一中学 103.217717 35.605529 E，约30m 文教 2800 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 临夏州卫校 103.575443 35.346789 S，约50m 1200 福顺花园小区 103.754885 35.804322 NW，约180m 居民 850 新民小区 103.753325 35.633578 W，约160m 650 陈方花园小区 103.324556 35.569075 S，约260m 1500 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 古城小区 103.451567 35.843242 N，约390m 800 颐和嘉苑小区 103.226678 35.637227 NE，约680m 1300 盛苑小区 103.323578 35.589352 E，约960m 450 平房居民区 103.367234 35.753672 E，约580m 200 地表水 大夏河 南侧约2000m 《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中III类水域标准 注：方位距离以本项目边界为参照，距离为最近处距离。

评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）大气环境 区域空气环境中常规污染物SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；H2S、NH3执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“附录D其他污染物空气质量浓度参考限值”，详见表12。 表12 环境空气质量标准（单位：μg/m3） 类别 污染物 标准值 标准来源 环境空气 SO2 日均值≤150 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； 小时值≤500 NO2 日均值≤80 小时值≤20 PM10 日 值≤150 H2S 一次值≤10 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“附录D其他污染物空气质量浓度参考限值” NH3 一次值≤200 （2）地表水环境 区域地表水颍河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，详见表13。 表13 地表水环境质量标准值表（单位：mg/L，pH无量纲） 项目 标准值 标准来源 pH 6~9 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准 COD 20 BOD5 4 氨氮 1.0 石油类 0.05 （3）声环境 项目区声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类功能区限值，具体标准值见表14。 表14 环境噪声标准限值 标准执行类别 标准值[dB（A）] 昼间 夜间 GB3096-2008…2类 60 50 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）施工场界噪声排放标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表1规定的排放限值（昼间70dB(A)，夜间55dB(A)）。 （2）施工期粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准中相关标准限值（即无组织排放周界外浓度最高点≤1.0 mg/m3）； （3）项目锅炉房锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2规定的大气污染物排放限值（SO2:50mg/m3；NOx:200mg/m3；颗粒物:20mg/m3）； （4）项目污水站恶臭气体排气筒执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中15m高排放限值（NH3:4.9kg/h；H2S:0.33kg/h；臭气浓度:2000）； （5）《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的相应标准（中型规模2mg/m3）。 （6）《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）关于废气排放要求的规定。 （7）本项目废水主要为生活污水、医疗废水，废水经医院污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准排入市政污水管网，进入临夏市污水处理厂处理，处理达标后尾水排入大夏河。污水处理厂尾水排放执行执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准，见表15。 表15 废水污染物排放标准主要指标值表（单位：mg/L，pH无量纲） 项目 预处理标准 接管标准 一级A标准 pH 6~9 6~9 6～9 COD 250 500 50 BOD5 100 300 10 SS 60 400 10 氨氮 -- 45 5 粪大肠菌群数 5000 -- 1000 （8）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及国家环保部《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>(GB18599-2001)修改单的公告》（环发[2013]36号）。 （9）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）及2013年修改单。 |
| 总量控制指标 | 综合考虑本项目污染特征、所在区域环境质量现状等因素，在当地环保部门未下达总量控制指标之前，建议按其达标排放情况下确定总量控制指标为： 废气排放量：1944.7万m3/a。 烟尘：0.408t/a；SO2：0.285t/a；NO2：2.67t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述： 一、施工期工艺流程 本项目施工阶段分为场地平整、基础工程、主体工程及装饰工程和辅助工程。待施工期结束竣工验收后，进入运营期。 本项目施工工艺流程及产污环节见图5。 图5 本项目施工工艺流程及产污环节图 主要污染工序： 本项目系利用原临夏州人民医院部分建筑改造及新建一栋门诊综合大楼。施工期的主要工程内容对新建综合楼的土建施工，对已有建筑设施进行外观及室内改造装修，对现有的原内科楼进行拆除，并进行相关辅助设施的建设，辅助设施建设内容主要包括污水处理站、液氧罐储藏间、医疗废物暂存间的建设。施工期对环境的主要影响是施工产生的噪声、粉尘、以及施工人员产生的生活污水和生活垃圾以及装修及拆除产生的固体废物。 ⑴废水污染源 本项目施工期废水主要来自施工人员生活污水，项目区不设置施工营地，不设置食堂，施工人员就餐全部外协，不产生餐饮废水，不设置临时厕所，施工人员利用项目地现有公用厕所，废水进入市政管网。 本项目施工期施工人员约40人，施工人员生活用水量按0.05m3/人·d计算，则用水量约2.0m3/d，排水量按用水量的 80%计算，废水排放量约1.6m3/d。污染物的产生浓度为：COD400mg/L、SS200mg/L、氨氮25mg/L。施工期污染物的产生量为：COD0.64kg/d、SS0.32kg/d、氨氮0.04kg/d。 ⑵废气污染源 ①粉尘 本项目施工扬尘是原有建筑拆除、建筑材料运输、卸载及土方运输车辆行驶产生的二次扬尘和临时物料堆场产生的风蚀扬尘等。影响起尘量的因素包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆夹带泥砂量、水泥搬运量、弃土外运装载起尘量以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等因素有关。根据北京市环境保护科研所等单位在市政施工现场的实测资料，在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s，建筑工地内TSP浓度为其上风向对照点的 2～2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150m，影响范围内TSP浓度平均值可达0.49mg/m3。当有围栏时，同等条件下其影响距离可缩短40%。当风速大于5m/s，施工现场及其下风向部分区域的TSP浓度将超过空气质量标准中的三级标准，而且随着风速的增加，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。 同时，施工期在装修初期打洞、切割瓷砖、打底时使用老粉搅拌调料，以及铲除墙体上原有老粉和砂布打磨墙体、设备等过程均有大量粉尘产生，此类粉尘易沉积，从窗户逸出的量少，局限于室内。 ②废气 本项目施工期内容主要为土建工程和室内装修，土建施工过程用到的施工机械，包括主要有挖掘机、装载机、推土机、平地机等机械，它们以柴油为燃料，都可以产生一定量废气，包括CO、NOx、SO2等；由于装修涂料的使用，会产生一定的无组织涂料废气。本项目房子装修基本使用环保型涂料和面漆，废气产生量较少，对周围环境影响不大。 ⑶噪声污染 施工期噪声主要包括土建施工的施工机械、运输车辆噪声等，工作时机械噪声在75~105dB(A)左右，和装潢时使用的设备主要有电钻、电锯、打磨机等，工作时机械噪声在84~95dB(A)左右，尤以砖墙打孔和瓷砖切割时噪声最大。在施工期间向周围排放噪声必须按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定，严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制，夜间禁止施工。主要施工设备噪声值详见下表16： 表16 施工期主要噪声源强 工程阶段 名 距源10m处A声级 dB(A) 数量（台） 土方工程 挖掘机 78~86 2 推土机 75~90 2 基础工程 打桩机 95~105 2 钻孔机 95~105 2 空压机 83~88 2 结构工程 电焊机 9 ~95 2 振捣器 75~84 2 装修工程 电锯 90~95 2 电钻 90~95 2 金属切割 84~90 1 ⑷固体废物 施工期产生的固体废弃物主要包括拆除建筑垃圾、施工人员的生活垃圾和废弃的各种建筑装饰材料等建筑垃圾。 ①生活垃圾 本项目的施工期，施工人员约为40人，按每人每天生活垃圾产生量1kg计算，则建设施工期生活垃圾产生量为0.04t/d，由环卫部门统一处理。 ②建筑垃圾 施工期产生建筑垃圾主要包括挖掘的土石方、原有建筑拆除产生的水泥砖块等建筑垃圾、废建材（如砂石、混凝土、木材、废砖等）以及设备安装过程中产生的废包装材料等，基本无毒性，有害程度较低，为一般工业固体废物，施工挖掘产生的的土方、渣土可再回填，不可回填部分，收集后堆放于指定地点，由施工单位统一清运。根据项目总体规划，本项目新建综合楼建筑面积约8750m2，改造既有建筑面积31184.80m2，废弃材料产生量按10kg/m2计，拆除现有建筑面积5256m2，建筑垃圾产生量按500kg/m2计，则项目施工期建筑垃圾产生量约为2624.8t，由市政建设部门统一调度处理。 二、本项目营运期工艺流程： 本项目运营期主要是医院诊疗服务。 主要污染工序： （1）废气 本项目废气主要来自锅炉房废气、食堂油烟、停车场汽车尾气和检验科产生的刺激性气味，以及污水处理设备恶臭气体。 ①锅炉房废气 本项目锅炉房共设有四台燃气锅炉，包括两台4t/h燃气热水锅炉及2台2t/h燃气蒸汽锅炉，运营期均为一备一用，燃气采用“涩-宁-兰”天然气，燃气热水锅炉年运行时间为5000h，蒸汽锅炉年运行时间为2920h。 根据该项目可研资料计算，燃气锅炉耗气量计算公式为：燃气锅炉耗气量(每小时)=燃气锅炉功率*时间/燃料热值/热效率。4吨燃气锅炉功率为2.8MW，燃料的热值为35.53MJ/Nm3，燃气锅炉热效率为88%，则4吨燃气锅炉每小时耗气量=2.8MW*3600s/35.53MJ/Nm3/88%=320m3/h，年耗气量为96万m3；2吨燃气锅炉每小时耗气量为160m3/h，年耗气量为46.72万m3。 本锅炉房年总耗天然气量约为142.72万m3，根据燃气锅炉产排污系数计算，锅炉房燃料燃烧后产生废气量1944.7万Nm3/a，废气中主要污染物为SO2、烟尘和NOx。 锅炉燃烧产生的废气参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中给出的污染物排放系数进行计算： 表17 天然气锅炉产排污系数表 污染物指标 单位 产污系数 基准烟气量 Nm3/m3 Vgy=0.285Qnet+0.343 二氧化硫 千克/万立方米-燃料 0.02S 氮氧化物 千克/万立方米-燃料 18.71 颗粒物 千克/万立方米-燃料 2.86 注：根据《天然气》（GB17820-2012），本项目天然气属于2类（主要用作民用燃料和工业原料或燃料），硫含量以200mg/m3计。 本项目天然气含总硫份为200mg/m3，以全部生产SO2计算，则项目全年SO2产生量为0.285t/a，产生浓度为14.65mg/m3。 根据天然气锅炉产排污系数表，天然气燃烧烟尘产生系数为2.86kg/10000m3，则项目全年烟尘产生量为0.408t/a，产生浓度为18.26mg/m3。 根据天然气锅炉产排污系数表，天然气燃烧NOx产生系数为18.71kg/10000m3，则项目全年NOx产生量为2.67t/a，产生浓度为137.3mg/m3。 综上可知，燃气锅炉废气的产生情况详见表18。 表18 项目锅炉燃气大气污染物浓度及排放标准对比表 污染物 SO2 烟尘 NOx 废气量 1944.7万Nm3/a 燃烧天然气污染物产生量（t/a） 0.285 0.408 2.67 污染物产生浓度（mg/m3） 14.65 18.26 137.3 排放的最高允许浓度（mg/m3） 50 20 200 项目锅炉房燃气废气通过烟囱直接排放，锅炉烟囱采用自立式钢制烟囱，锅炉房内共设置1根高度为20m的烟囱，烟囱出口直径0.8m，根据排污系数计算可知，废气排放可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2规定的大气污染物排放限值（SO2:50mg/m3；NOx:200mg/m3；颗粒物:20mg/m3）。 ②食堂油烟 本项目设置食堂，最大就餐人数400人（为医院员工提供），位于拟建项目院内西侧，预计就餐人数400人次/日，拟设置3个灶头，属中型规模。项目建成后，预计就餐总人数为400人，平均每人每天使用约20g食用油，则年用食用油2920kg，通过同行业同规模企业类比可知，油烟含量约占耗油量的3％，则油烟产生量为87.6kg/a，按每天5.5h，年工作日365天，油烟机风量为6000m3/h，则油烟产生浓度为7.27mg/m3，超过GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》要求，应安装复合式油烟净化器，去除效率为75%，则油烟排放量为21.9kg/a，排放浓度为1.8mg/m3，能达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求，经处理后的油烟废气于专用排烟道排放。 ③停车场汽车尾气及检验科产生的刺激性气味 项目共设有车位100辆，均为地上停车位，参考《社会区域类环境影响评价》（中国环境科学出版社）中的统计资料，单车排放因子为：NOx：0.0015g/d·辆、CO：0.028g/d·辆、THC：0.013g/d·辆，则本项目停车场尾气排放量情况具体见表19。 表19 停车场尾气排放量 停车场 停车位 主要污染物最大排放量 地上停车场 100 NOx CO THC 5.4g/a 102.2g/a 47.45g/a 检验科产生的少量刺激性气味通过检验室内设置通风橱来减轻不利影响。 ④污水处理设备恶臭气体 本项目新建一座处理规模为500m3/d的污水处理站，主要工艺为“预处理+格栅+调节池+生物接触氧化池+沉淀池+消毒池”。污水处理站排出的废气污染物主要为NH3、H2S等。主要恶臭源产生于调节池、接触氧化池、沉淀池等。恶臭污染物对环境空气的污染排放，执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中污水处理站废气排放标准，本次评价选择氨、硫化氢为评价因子。 表20 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度表 序号 控制项目 单位 标准值 氨 kg/h 4.9 2 硫化氢 kg/h 0.33 3 臭气浓度 无量纲 2000 本项目新建污水处理站每天处理废水量为224.44m3，污水处理站位于地下，由于不同水质、不同处理工艺、不同工段（设施设备）、不同季节，产生臭气的物质和浓度也不同。故本报告仅根据项目拟采用的污水处理工艺，对恶臭气体产生量作大致估算。根据相同污水处理工艺的医院污水间恶臭类比分析，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本项目污水处理站设计污水处理量为500m3/d，实际污水处理量为224.44m3/d，BOD5的处理量为1917.8g/d，本项目NH3产生量约31.83kg/a、H2S产生量约14.19kg/a，由于本项目污水处理站为完全密闭收集废气，收集效率100%，本项目废气产生源强见表21 表21 恶臭污染产生及排放废气产生 产污工序 污染 物 风机风量 m3/h 治理前 治理后 治理方案 浓度 mg/m3 产生量 kg/a 浓度 mg/m3 排放量 kg/a 污水处理站 NH3 12000 0.288 31.83 0.058 6.37 收集效率100%，光催化氧化+活性炭吸附，处理效率80%，15m排气筒排放 H2S 0.104 14.19 0.021 2.84 （2）废水： 医院废水包括医护人员生活用水、病房、门诊、检验科废水、食堂含油废水及锅炉房排污水等。检验科废水主要是一些化验以及检验过程中产生的酸性废水，酸性废水主要在化验、制作化学清洗剂时产生，特征污染物为pH。本医院检验、分析、治疗过程中不产生含氰废水和含铬废水等特殊废水，建成后不进行放疗、不设感染科，无放射性废水和感染科废水等特殊废水产生。 其中，住院患者产生的医疗废水排水量约为96m3/d（35040m3/a），门诊产生的医疗废水排水量约为16.8m3/d（6132m3/a），医院职工生活污水排放量约60m3/d（21900m3/a），食堂废水排放量为51m3/d（18615m3/a），检验科废水排放量为0.64m3/d（233.6m3/a），项目废水总排放量为239.74m3/d（87505.1m3/a）。项目放射科采用CR机将X光胶片转换成可存入电脑的“数码相片”，不存在洗相室废水。 检验科废水中含少量金属离子（Cu、Zn等），因此先进行化学沉淀预处理后，再汇同生活污水、医疗废水一起进入医院污水站处理。锅炉房内少量排污水为清净下水，部分用于院内绿化用水，其余直接排入城镇下水管网。 类比同类妇幼保健院项目废水水质情况，本项目建成后全院废水污染物产生及排放情况见表22。 表22 本项目建成后全院废水污染物产生、排放情况一览表（单位：mg/L） 废水种类 废水量 （m3/d） pH COD BOD5 SS NH3-N 粪大肠 菌群 动植物 油 检验科废水浓度 0.64 3~5 200 -- -- -- -- -- 化学沉淀装置处理效率 （%） / / 30% -- -- -- -- -- 化学沉淀装置出水浓度 0.64 6~9 140 -- -- -- -- -- 门诊病人废水浓度 16.8 6~9 250 100 80 30 1.6×108 -- 医护人员办公生活废水 产生浓度 60 / 250 140 120 30 / -- 病房人员的生活废水产 生浓度 96 / 250 140 120 30 / -- 食堂废水 51 -- 250 150 70 15 -- 200 混合后污染物产生浓度 224.44 6~9 250 140 110 30 1.6×108 200 医院污水处理站处理效率 / / 70% 60% 80% 50% 99.99% 95% 经污水处理站处理后的污染物预测排放浓度 / 6~9 75 56 22.2 15 1600 10 GB18466-2005预处理 标准浓度限值 6~9 250 100 60 / 5000 20 废水污染物产生量（t/a） 87505.1 / 6.56 4.9 1.94 1.31 / 0.88 本项目新建地埋式污水处理站采用“预处理+格栅+调节池+生物接触氧化池+沉淀池+消毒池”的处理工艺，出水能够满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准要求和临夏市污水处理厂接管要求。 （3）噪声 本项目噪声主要来自通风系统及锅炉房内水泵等机械设备产生的机械噪声，噪声声级在75～90dB(A)之间，噪声源强见表23。 表23 项目设备噪声源强（单位：dB(A)） 名称 声级 dB(A) 数量 位置 风机 75 2 锅炉房 水泵 80 2 锅炉房 配电房变压器 75 1 弱电机房 消防泵房 80 1 地下负一层 空调机组 90 1 地下负一层 热水机组 90 1 地下负一层 地下车库排风口风机 85 2 妇幼保健院综合楼南侧 污水站风机 75 1 地下 （4）固体废物 本项目固体废物主要有医疗垃圾、生活垃圾、污水处理站污泥及软化水系统定期更换的离子交换树脂等。 ①医疗垃圾 根据国家危险废物名录（2016.8.1）中相关规定，医院产生的医疗废物属于危险废物（HW01医疗废物），其中包括药房产生的废药物（废物代码：831-005-01），以及病房产生的废含汞血压计、废含汞温度计（废物代码：831-002-01），化验室产生的废物化学试剂（废物代码：831-004-01）等，种类繁多且复杂。 根据有关统计资料，我国综合性医院医疗废物的产生量约0.4-2.2kg/（床·d），本项目为市级妇幼保健中心，医疗废物种类相对大型综合医院医疗废物成分较简单，医疗废物产生量以0.25kg/（床·d）计，建设项目实施后病床总数300张，本项目实施后医疗废物产生总量约27.375t/a。 其中，检验科室产生的固体废物（检验科废水中和处理后的沉淀物）需先经过灭活处理，然后放置危废暂存间暂存。 ②生活垃圾 本项目生活垃圾主要为果皮纸屑、无毒无害的医药包装材料等。项目设置床位数为300张，生活垃圾按0.5kg/床•d计，则产生生活垃圾150kg/d(54.75t/a）；医护人员375人，每人每日产生生活垃圾按0.2kg计，产生生活垃圾75kg/d（27.375t/a），则本项目共产生生活垃圾225kg/d（82.125t/a）。 ③沉淀渣及污泥 在医院污水处理过程中，大量的悬浮物在水中的有机、无机污染物和致病菌、病毒、寄生虫卵等沉淀分离出来形成污泥，根据《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中内容，污水处理站污泥属危险废物，根据国家危险废物名录（2016.8.1）污泥属于，HW01医疗废物，废物代码：900-001-01，污泥主要来自污水处理工艺中的沉淀池、消毒池，污泥产生量参考《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）中“表6-1”，年产生污泥量按污水处理量的0.005%计，污水处理站年处理废水量为87505.1t，则沉淀渣及污泥产生量约为4.37t，污水处理站污泥收集后，经二氧化氯消毒处理，定期委托有资质单位更换后进行处理。 ④废离子交换树脂 软化水系统定期更换的离子交换树脂，每年更换一次，每次产生量约0.05t。废的离子交换树脂属于危险废物，不在厂区内存放，定期委托有资质单位更换后进行处理，不外排，不会对周围环境产生不利影响。 本项目固废产生量详见表24。 表24 本项目固体废物产生量一览表（单位：t/a） 固体废物 类别 名称 产生工序 主要成分及编号 产生量 处理方式 一般固废 生活垃圾 办公生活 / 82.125 定期由环卫部门统一清运 危险废物 医疗废物 运营过程 HW01 （831-001-01、 831-002-01、 831-003-01、 831-004-01、 831-005-01） 27.375 委托临夏州医疗废物集中处置中心进行安全处理 沉淀渣及污泥 污水处理 4.37 定期委托有资质单位更换后进行处理 废离子交换树脂 软化水系统 0.05

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 锅炉房 | 颗粒物 | 0.408t/a；18.26mg/m3 | 0.408t/a；18.26mg/m3 |
|  |  | SO2 | 0.285t/a；14.65mg/m3 | 0.285t/a；14.65mg/m3 |
|  |  | NOx | 2.67t/a；137.3mg/m3 | 2.67t/a；137.3mg/m3 |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 87.6kg/a；7.27mg/m3 | 21.9kg/a；1.8mg/m3 |
|  | 停车场 | 汽车尾气 | 少量 | 少量 |
|  | 检验科 | 刺激性气体 | 少量 | 少量 |
|  | 污水处理站 | NH3 | 31.83kg/a | 6.37kg/a |
|  |  | H2S | 14.19kg/a | 2.84kg/a |
| 水 污 染 物 | 办公生活区 医院诊疗活动 | 水量 | 87505.1m3/a | 87505.1m3/a |
|  |  | COD | 250mg/L；21.87t/a | 75mg/L；6.56t/a |
|  |  | BOD5 | 140mg/L；12.25t/a | 56mg/L；4.9t/a |
|  |  | SS | 110mg/L；9.7t/a | 22.2mg/L；1.94t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L；2.62t/a | 15mg/L；1.31t/a |
|  |  | 粪大肠菌群数 | ＞15000MPN/L | ＜5000MPN/L |
|  |  | 动植物油 | 200mg/L；17.6t/a | 10mg/L；0.88t/a |
| 固体 废物 | 医护人员及患者 | 生活垃圾 | 82.125t/a | 82.125t/a |
|  | 诊疗活动 | 医疗废物（包括检验科沉淀物） | 27.375t/a | 27.375t/a |
|  | 污水处理站 | 污泥 | 4.37t/a | 4.37t/a |
|  | 软化水系统 | 废离子交换树脂 | 0.05t/a | 0.05t/a |
| 噪 声 | 运营期噪声主要来自通风系统、泵及风机等机械设备产生的机械噪声，噪声声级在75～90dB(A)之间 |
| 主要 生态 影响 |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 1、施工期水环境影响分析及防治对策 施工期废水污染源主要有装修人员的生活污水。污染物为SS、BOD5、COD等。本项目位于原临夏市人民医院院区内，周围市政污水管网已建成使用，施工期生活污水的水量相对较少，施工人员生活污水可排入城市污水管网入临夏市污水处理厂处理，因此对地表水环境影响较小。 综上所述，本项目施工期产生的废水对区域水环境影响很小。 2、施工期大气环境影响分析及防治对策 本项目施工扬尘是原有部分建筑拆除、建筑材料运输、卸载及土方运输车辆行驶产生的二次扬尘和临时物料堆场产生的风蚀扬尘等。同时，施工期的大气污染物又有各种电锯对地砖、面砖、木板切割产生的粉尘及冲击砖装修时产生的扬尘，还有涂料涂刷过程中产生的有机废气等，会产生一定的大气污染。 （1）粉尘和扬尘 本项目在建设过程中，粉尘污染主要来源于：建筑拆除过程、建筑材料，如水泥、白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染，将给附近的大气环境带来不利影响。根据市政施工现场的实测资料，在一般气象条件下，平均风速为2.63m/s，建筑工地内TSP浓度为其上风向对照点的2～2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150m，影响范围内TSP浓度平均值可达0.49mg/m3，是《环境空气质量标准》中二级标准值的1.6倍。当有围栏时，同等条件下其影响距离可缩短40%。当风速大于5m/s，施工现场及其下风向部分区域的TSP浓度将超过空气质量标准中的二级标准，而且随着风速的增加，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。根据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《甘肃省2018年大气污染防治工作方案》（甘政办发【2018】7号）及《临夏州2018年度大气污染防治计划工作方案》，为强化扬尘污染防治责任，严格实行网络化管理，建设单位应严格落实以下大气污染防治措施： ①封闭围挡：围挡底端应设置防溢座，围挡之间及围挡与防溢座之间无缝隙。对于特殊地点无法设置围挡、围栏及防溢座的，应设警示牌； ②施工工地道路硬化：工地出口应采取铺设水泥混凝土或铺设沥青混凝土，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等有效的防尘措施，保持路面清洁，防止机动车扬尘； ③材料堆放遮盖措施：施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取覆盖防尘布、防尘网、定期喷洒抑尘剂、定期喷水压尘等有效防尘措施，防止风蚀起尘及水蚀迁移； ④工程立面围护措施：对于工地内裸露地面，应采取覆盖防尘布、防尘网或铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料或植被绿化、晴朗天气视情况每周等时间隔洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水等防尘措施； ⑤建筑拆除降尘措施：建筑物拆除时，扬尘量较大，必须对作业面持续喷淋洒水，如遇大风天气，应停止拆除施工作业，扬尘较为严重时应加大喷淋洒水力度，严格控制扬尘的产生； ⑥建筑垃圾清运措施：进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆的防尘措施、运输路线和时间。进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。 （2）装修废气 在装修施工过程中会产生装修油漆有机废气、胶合板散发甲醛等废气对外环境都有所影响。建设单位的装修材料尽量采用具有绿色环保标志的绿色建材，油漆过程中拟采用新型的环保（低毒、低污染）涂料和胶合板，尽可能的控制、减少施工过程油漆的使用量。装修阶段涂料中有机溶剂在涂刷过程之后的一段时间内挥发，排向空气，排放强度较小，对外环境影响较小；主要影响是对室内环境的影响，采用开窗通风、养植花草等方式可减小对室内环境的影响。 （3）防治措施 装修废气的排放属无组织排放，其主要污染因子为非甲烷总烃，通过选用环保型涂料，减小有机型涂料的使用等措施减少废气排放。建设单位、设计单位和施工单位应根据颍上县有关规定要求，并参考《临夏州2018年度大气污染防治计划工作方案》，切实作好施工期大气污染防护工作，具体防护措施有： ①加强道路施工工地扬尘污染控制。所有道路施工工地要严格按照规定，设置底边封闭的硬质围挡。及时清运施工土方，清运时要采取洒水喷淋等抑尘措施，清运车辆驶出时要冲洗干净方能上路；不能及时清运的，要采用密闭式防尘网遮盖，并确保堆存高度不得高于围挡。对施工现场易产生扬尘的物料禁止露天堆放，必须采用密闭式防尘网遮盖。施工现场设置洒水降尘设施，装卸物料要采取密闭或者喷淋等方式防治扬尘污染。遇4级及以上大风天气或重污染天气过境时，要停止土方作业，同时在作业处采用密闭式防尘网遮盖。 ②加强渣土运输扬尘污染控制。加强渣土清运管理，严禁渣土运输车辆车身不洁、卷泥上路、超高超限超载、沿途抛洒、不按规定路线行驶等行为。 ③加强建筑工地扬尘污染控制。对建筑工地实施全覆盖管理，必须严格按照《临夏州2018年度大气污染防治计划工作方案》要求，落实各项扬尘污染防治措施，施工工地要设置不得低于2.5米的硬质围挡，围挡底边要封闭并设置防溢沉淀井。施工出入口道路、现场内道路和加工区实施混凝土硬化，并定时保洁，不得有浮土、积土，裸露场地采取覆盖或绿化措施。及时清运建筑土方和建筑渣土，不能及时清运的，采用密闭式防尘网遮盖并确保堆存高度不得高于围挡。施工现场设置自动冲洗平台，物料运输车、渣土车和混凝土搅拌车驶出施工现场必须冲洗干净后方可上路。施工现场易产生扬尘的物料禁止露天堆放，必须采用密闭式防尘网遮盖，并不得在现场搅拌混凝土。施工现场设置洒水降尘设施，装卸物料要采取密闭或者喷淋等方式防治扬尘污染。外脚手架应当设置悬挂密目式安全网封闭，并保持严密整洁。遇4级及以上大风天气或重污染天气过境时，要停止土方作业，同时在作业处采用密闭式防尘网遮盖。未全部落实扬尘污染防治措施的，一律停工整治，直至整改符合要求后，方可开工。情节严重的，分别给予施工企业和项目经理记录不良行为。 3、施工期固废环境影响分析及对策 施工期间产生的固体废物主要为建筑垃圾以及生活垃圾。施工垃圾如不及时清理和妥善处置，都将对场容卫生、道路交通产生不利影响，故应采取相应措施，加强管理。 施工产生的固体废物中，遗留在现场的建筑废物要及时清运；建筑废物在施工现场的金属要及时回收；建筑垃圾应运送到相关部门的指定地点，不得随意倾倒。 施工期生活垃圾集中收集后，清运至附近垃圾转运站统一处理。 只要建设单位在施工期间对其产生的施工废物、生活垃圾及时收集、清运，施工期固体废物对当地环境产生的影响较小。 4、施工期噪声环境影响分析及防治对策 由于本项目施工机械产生的噪声主要属中低频噪声，因此在预测其影响时可只考虑其扩散衰减，预测模型可选用： L2=L1-20lgr2/r1（r2>r1） 式中：L1、L2分别为距声源r1、r2处的等效A声级（dB(A)）； r1、r2为接受点距声源的距离（m）。 由上式可推出噪声随距离增加而衰减的量ΔL； ΔL=L1-L2=20lgr2/r1 由此式可计算出噪声值随距离衰减值，具体衰减情况见表25。 表25 噪声值随距离的衰减关系 距离（m） 0 12 20 32 30 50 100 装载机(dB（A）) 77 70 7 55 50 44 37 由表12知，本项目在施工期间，在昼间与施工现场距离12m的地方可符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的噪声限值，而夜间与施工现场距离32m的地方可符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的噪声限值。建设单位须落实以下噪声防治措施，以减轻施工噪声对周边环境的影响。 ⑴合理安排施工作业时间，严禁在夜间22:00~次日6:00进行高噪声施工作业。 ⑵尽量选用低噪声机械设备或安装有隔声、消声的设备。 ⑶做好施工机械的维护和保养，有效降低机械设备运转的噪声源强。 ⑷合理安排强噪声施工机械的工作频次，合理调配车辆来往行车密度。 ⑸做好劳动保护工作，为强噪声源施工机械操作人员配备必要的防护耳塞或耳罩，在厂界北侧及南侧设置屏障，有效阻隔施工作业噪声对周围居民及师生正常生活和学习的影响。 采取以上措施后，本项目施工期产生的噪声对周围环境影响不大。 5、室内外建筑装饰材料对环境的影响分析及对策 随着人们生活水平的提高，室内建筑装饰材料的种类及日用化学品的使用不断增加，这些材料或产品均含有向室内释放有害化学物质的成分，如：甲醛、氨、氡、苯和石材的放射性等，造成室内环境的污染，给人体带来很大的危害。 项目建成投入使用后人口比较积聚，为了减轻室内建筑装饰材料对人体的危害，装修时应采取以下防治措施： ①项目施工时应选用低毒性、低污染的建筑材料，使用的非金属无机建筑材料（含掺工业废渣的建筑材料），包括砂、石、砖、瓦、水泥、墙砖、地砖、陶瓷、玻璃，以及石灰、石膏等及其各种制品应检验放射性指标； ②项目竣工后应严格按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2001）进行验收，验收合格后方可交付使用； ③室内装修时尽量使用符合国家《室内装饰装修材料有害物质限量》（GB18580-2001至GB18588-2001及GB6566-2001）等十项国家标准要求的室内装饰和装修材料，最大程度减轻室内空气污染；建议装修后可委托有资质的单位按照《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）进行检测，室内空气质量合格后再可使用，保障人体健康； ④装修后不宜立即投入使用，至少应通风换气30天左右； ⑤选用确有效果的室内空气净化器和空气净化装置，可有效清除室内的有害气体； ⑥可以在室内有选择的进行养花植草，既可以美化室内环境，又可降低室内有害气体的浓度； ⑦经常开窗通风，保持室内的空气流通。 6、施工期对周边环境保护目标的影响分析及措施 本项目实施范围主要在市区居民住宅聚集区，因此本项目主要环境保护目标为项目周围的居民住宅区和学校等敏感点，项目施工期对保护目标的影响主要来源于施工噪声和施工扬尘。 可在东北两侧声环境敏感点处设置高度为3m，长度为65m的单面声障，避免项目施工期产生的噪声对居民及学校师生的干扰，建设单位需合理安排施工作业时间，严禁晚间22：00-6：00时段施工，如须夜间施工，须到环保部门办理夜间施工审批手续，加强施工运输车辆的管理，设置禁鸣限速标志。施工噪声采取从声源、传播途径、合理安排施工时间等措施，将施工噪声对周围环境的影响降到最低限度，以防噪声扰民。 项目建设单位同时加强对施工扬尘的管理，定期对施工作业地面洒水，并对撒落在路面的渣土及时清除，避免产生扬尘对周边造成影响；采取相应的措施后，施工扬尘对周围环境影响不大。 随着施工建设期的结束，项目产生的噪声和扬尘对周围环境的影响也将逐渐消失。 营运期环境影响分析 建设项目运营期产生的污染物主要为废气、废水、固体废物和噪声等。 1、废气影响分析 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 评价等级判别表 评价工作等 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≦Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% ③污染源参数 主要废气污染源排放参数见下表： 主要废气污染源参数一览表(点源) 污染源名称 排气筒底部中心坐标(o) 排气筒底部海拔高度(m) 排气筒参数 污染物名称 排放速率 单位 经度 纬度 高度 (m) 内径 (m) 温度 (℃) 流速 (m/s) 锅炉排气筒 103.217926 35.605989 1881.0 20.0 0.8 25.0 5.6 SO2 NOx TSP 0.057 0.37 0.082 kg/h 污水站排气筒 103.218047 35.605735 1881.0 15.0 0.5 20.0 4.2 NH3 H2S 7.3E-4 3.2E-4 kg/h ④项目参数 估算模式所用参数见下表。 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 城市 人 数(城 人口数) 2000000 最高环境温度 35.0°C 最低环境温度 -15.0°C 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/km / 海岸线方向/o / ⑤评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax(μg/m3) Pmax (% D10%(m) 锅炉排气筒 SO2 500.0 3.4227 0.68 / NOx 250.0 22.2175 8.89 / TSP 900.0 4.9239 0.55 / 污水站排气筒 NH3 200.0 0.1037 0.05 / H2S 10.0 0.0455 0.45 / 最大Pmax和D10%预测结果表 下方向距离(m) 锅炉排气筒 SO2浓度（ug/m3） SO2占标率（%） 50.0 1.4964 0.3 100.0 1.1667 0.23 200.0 1.3374 0.27 300.0 1.0524 0.21 400.0 0.8095 0.16 500.0 0.639 0.13 600.0 0.5187 0.1 700.0 0.4337 0.09 800.0 0.3735 0.07 900.0 0.3258 0.07 1000.0 0.2873 0.06 1200.0 0.2297 0.05 1400.0 0.1891 0.04 1600.0 0.1593 0.03 1800.0 0.1394 0.03 2000.0 0.1237 0.02 2500.0 0.0951 0.02 3000.0 0.076 0.02 3500.0 0.0626 0.01 4000.0 0.0527 0.01 4500.0 0.0452 0.01 5000.0 0.0394 0.01 10000.0 0.0153 0.0 11000.0 0.0134 0.0 12000.0 0.0118 0.0 13000.0 0.0105 0.0 14000.0 0.0095 0.0 15000.0 0.0086 0.0 20000.0 0.0057 0.0 25000.0 0.0041 0.0 下风向最大浓度 3.4227 0.68 下风向最大浓度出现距离 21.0 21.0 D10%最远距离 / / 下方向距离(m) 锅炉排气筒 NOx浓度（ug/m3） NOx占标率（%） 50.0 9.7135 3.89 100.0 7.5733 3.03 200.0 8.6814 3.47 300.0 6.8314 2.73 400.0 5.2546 2.1 500.0 4.1476 1.66 600.0 3.3671 1.35 700.0 2.8152 1.13 800.0 2.4248 0.97 900.0 2.1149 0.85 1000.0 1.8651 0.75 1200.0 1.4909 0.6 1400.0 1.2276 0.49 1600.0 1.0341 0.41 1800.0 0.9051 0.36 2000.0 0.8033 0.32 2500.0 0.6173 0.25 3000.0 0.4935 0.2 3500.0 0.4063 0.16 4000.0 0.3423 0.14 4500.0 0.2936 0.12 5000.0 0.2556 0.1 10000.0 0.0992 0.04 11000.0 0.0868 0.03 12000.0 0.0767 0.03 13000.0 0.0684 0.03 14000.0 0.0615 0.02 15000.0 0.0557 0.02 20000.0 0.0368 0.01 25000.0 0.0266 0.01 下风向最大浓度 22.2175 8.89 下风向最大浓度出现距离 21.0 21.0 D10%最远距离 / / 下方向距离(m) 锅炉排气筒 TSP浓度（ug/m3） TSP占标率（%） 50.0 2.1527 0.24 100.0 1.6784 0.19 200.0 1.924 0.21 300.0 1.514 0.17 400.0 1.1645 0.13 500.0 0.9192 0.1 600.0 0.7462 0.08 700.0 0.6239 0.07 800.0 0.5374 0.06 900.0 0.4687 0.05 1000.0 0.4133 0.05 1200.0 0.3304 0.04 1400.0 0.2721 0.03 1600.0 0.2292 0.03 1800.0 0.2006 0.02 2000.0 0.178 0.02 2500.0 0.1368 0.02 3000.0 0.1094 0.01 3500.0 0.0901 0.01 4000.0 0.0759 0.01 4500.0 0.0651 0.01 5000.0 0.0566 0.01 10000.0 0.022 0.0 11000.0 0.0192 0.0 12000.0 0.017 0.0 13000.0 0.0152 0.0 14000.0 0.0136 0.0 15000.0 0.0123 0.0 20000.0 0.0082 0.0 25000.0 0.0059 0.0 下风向最大浓度 4.9239 0.55 下风向最大浓度出现距离 21.0 21.0 D10%最远距离 / / 本项目Pmax最大值出现为锅炉排气筒排放的NOx，Pmax值为8.89%，Cmax为22.2175ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。依据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目不进行进一步预测预评价，只对污染物排放量进行核算。 （1）锅炉房废气 本项目锅炉均以天然气为燃料，经工程分析计算结果，项目SO2排放浓度为14.65mg/m3，排放量为0.285t/a；NOx排放浓度为137.3mg/m3，排放量为2.67t/a；颗粒物排放浓度为18.26mg/m3，排放量为0.408t/a。锅炉烟气中SO2、NOx及颗粒物排放浓度均可以达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2规定的大气污染物排放限值（SO2:50mg/m3；NOx:200mg/m3；颗粒物:20mg/m3）。本项目运营期锅炉烟气对周围大气环境的影响较小。 （2）停车场汽车尾气及检验科产生的刺激性气味 检验科在实施各类检验检测过程中，各种化学试剂的挥发及各种试剂相互反应过程中均会产生有毒有害气体，产生的刺激性气味通过检验室内设置通风橱来减轻不利影响。 项目共设有车位100辆，均为地上停车位，项目区域汽车尾气中所含主要污染物为CO、NOx和碳氢化合物。汽车尾气所含污染物浓度与汽车行驶条件有很大关系。汽车在空挡时碳氢化合物和CO浓度最高，低速时碳氢化合物和CO浓度较高，高速时NOx浓度最高，CO和碳氢化合物浓度较低。 汽车在进、出停车场时一般是低速行驶，因此碳氢化合物和CO排放量较大。汽车污染物排放量取决于汽车在停车场内的行驶速度和行驶距离，无论地上或地下停车场其单车排放因子是相同的。本项目地势平缓开阔，地上停车位数量设置不大，通过控制车速，少量的汽车尾气无组织扩散，对环境空气影响较小。 （3）食堂油烟 本项目食堂预计就餐人数400人次/日，拟设置3个灶头，属中型规模。项目建成后，预计就餐总人数为400人，后厨安装高效油烟净化器，去除效率为75%，则油烟排放量为21.9kg/a，排放浓度为1.8mg/m3，能达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》要求，经处理后的油烟废气于专用排烟道排放。对周围环境空气影响较小。 （4）污水处理站产生的恶臭气体 本项目新建的污水处理站位于建设场地内的东侧，污水池为全地埋式，处理设备也在地下，污水消毒处理设施位于污水处理间内。 恶臭是多组分低浓度的混合气体，其成分可达几十到几百种。恶臭污染主要是通过影响人们的嗅觉来影响环境。由于个人的生理、心理条件、年龄、性别、职业、习惯等因素的不同，对恶臭的敏感程度、厌恶程度和可耐受程度也不同。恶臭的影响也与污染源的性质、大气状况和距污染源的方位及距离有关。 恶臭本身不一定具有毒性，但会使人产生不快感，长期遭受恶臭污染，会影响人们的生活，降低工作效率，严重时会使人恶心、呕吐，甚至会诱发某种疾病。 项目污水处理站排放的臭气与水流速度、温度、含污染物的浓度及水处理设施的几何尺寸、密闭方式、当时的气温、日照、气压等多种因素有关。排放的臭气一般具有浓度低、排气量大、产生臭气物质的种类多等特点。 本项目臭气物质中主要含有NH3、H2S等。恶臭在水底大部分转化为氨盐，只有少数通过液面排溢出来。根据相同污水处理工艺的医院污水间恶臭类比分析，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本项目污水处理站设计污水处理量为500m3/d，实际污水处理量为224.44m3/d，BOD5的处理量为1917.8g/d，则NH3的产生量为31.83kg/a，H2S的产生量为14.19kg/a。本项目污水处理站为完全密闭收集废气，收集效率100%，废气经“光催化氧化+活性炭吸附”装置处理，处理效率80%，15m排气筒排放（高出东侧临夏市一中教学楼3m），本项目医院污水处理站恶臭浓度可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中15m高排放限值（NH3:4.9kg/h；H2S:0.33kg/h），对大气环境影响很小。 2、废水影响分析及防治对策 根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ2.3-2018），本项目废水经处理后排入市政污水处理厂，属于间接排放，间接排放建设项目评价等级为三级B。根据导则要求，水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测，仅需进行依托污水处理设施环境可行性分析的要求； 本项目废水主要为住院患者和门诊诊疗产生的医疗废水、检验科废水、医院职工生活污水。 项目放射科采用CR机将X光胶片转换成可存入电脑的“数码相片”，不存在洗相室废液。医疗废水主要污染因子有COD、BOD5、SS、粪大肠菌群数等。 项目检验科废水经预处理（化学沉淀法）后，同医疗废水一起进入医院污水站处理。食堂废水经隔油池处理后进入医院污水站处理。 项目综合废水产生量约239.74m3/d（87505.1m3/a），进入污水处理站前COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群数、动植物油的浓度分别为：250mg/L、140mg/L、110mg/L、30mg/L、＞15000MPN/L、200mg/L；经过污水处理间处理后出水水质COD、BOD、SS、氨氮、粪大肠菌群数、动植物油的浓度分别为：75mg/L、56mg/L、22.2mg/L、15mg/L、＜5000MPN/L、10mg/L。项目废水中主要污染物及其产排浓度见表28。 表28 本项目综合废水中主要污染物及其产排浓度表 污水名称 废水量 （m3/a） 时段 主要污染物产排浓度（mg/L） COD BOD5 SS 氨氮 粪大肠菌群数 油类 综合废水 87505.1 污水处理站处理前水质 250 140 110 30 ＞15000MPN/L 200 污水处理站处理后水质 75 56 22.2 15 ＜5000MPN/L 10 污水处理站处理后的出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理排放要求，然后排入市政排水管网，最终进入临夏市污水处理厂进行处理，对环境影响轻微。 临夏市污水处理厂于2017年建设，甘肃临夏市污水处理厂采用较为先进的污水处理工艺，其设计规模为9万立方米/日，先期日处理规模达到5.5万立方米/日，项目投资近22000万元，设计排放标准为一级A。本项目所在位置位于临夏市污水处理厂的收水范围内，项目产生废水量仅占临夏市污水处理厂污水处理量的很小一部分，不会对临夏市污水处理厂处理能力产生影响，本项目污水站废水出水水质亦能满足其接管标准，因此从水量和水质上进行分析，本项目产生的废水经污水处理站处理达标后进入临夏市污水处理厂是可行的。 项目废水经过临夏市污水处理厂处理达标后，排入大夏河。临夏市污水处理厂尾水与大夏河水混合后，不改变大夏河水环境功能现状。因此，水质方面分析，拟建项目排放的废水对大夏河的影响甚微。 3、噪声影响分析及防治对策 （1）预测模式 项目建成后噪声源主要为锅炉房风机、水泵等设备噪声对环境的影响。由于预测点离开声源的距离比声源本身几何尺寸大得多，因此，预测中可将声源噪声户外传播视作点声源处理。预测模式采用《环境影响评价技术导则·声环境》(HJ/T2.4－2009)推荐的户外传播声级衰减计算模式： LA（r）=LA（r0）－（Adiv +Abar+Aatm +Agr +Aexc） 式中：LA（r）——距离声源r处A声级，dB（A）； LA（r0）——参考位置r0处A声级，dB（A）； Adiv ——几何发散衰减量，dB（A）； Abar ——空气引起的衰减量，dB（A）； Aatm ——遮挡物引起的衰减量，dB（A）； Agr ——地面引起的衰减量，dB（A）； Aexc ——其它方面引起的衰减量，dB（A）。 （2）预测参数确定 ①几何发散衰减量A div 对于无指向性点声源，几何发散衰减量公式为： Adiv＝20lg（r/r0） ②空气吸收衰减量Abar 空气吸收衰减量与几何发散衰减量相比甚小，计算中忽略空气吸收衰减量Aatm。 ③遮挡物衰减量Aatm 噪声源辐射的噪声由室内传播至室外遇到围墙或建筑物等障碍物时将引起能量衰减，本次评价遮挡物衰减主要考虑厂房墙壁等围护结构产生的衰减量。各产噪设备均安装在厂房内，预测时根据各产噪设备所在车间设计的围护结构及其开孔率，计算围护结构的衰减量。 ④地面衰减量A gr 当预测距离大于50m且声源与预测点的高度差小于3m时，主要考虑地面效应引起的附加衰减量[上限值为10dB(A)]，否则忽略附加衰减量： Aexc＝5lg（r/r0） ⑤其它方面引起的衰减量Aexc 计算中忽略其它方面引起的衰减量Aexc。 （3）预测结果 对拟建项目厂界噪声进行预测，厂界噪声见下表。 表29 项目厂界噪声贡献值预测结果一览表（单位：dB(A)） 厂界方位 东 南 西 北 贡献值 36.2 21.6 22.5 34.2 运营期噪声主要来自通风系统、泵等机械设备产生的机械噪声，噪声声级在75～90dB(A)之间。根据本项目平面布置，各产噪设备采取隔声减震措施后，厂界外1m处主要噪声源对厂界噪声贡献值预测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4、固体废物影响分析及防治对策 本项目固体废物主要为生活垃圾、医疗废物、污水处理站污泥。其中医务人员及患者生活垃圾产生量约82.125t/a，医疗废物主要是一次性医疗用品等，产生量约27.375t/a。 4.1医疗废物 本项目医疗废物主要来源于诊疗活动，其中手术室分别只用于简单的外科手术、引产手术等。 项目产生的医疗废物主要是携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物，包括被病人血液、体液、排泄物污染的物品；废弃的血液、血清、引产手术产生的人体组织；废棉球、棉签、一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械等。 根据《医疗废物管理条例》的要求，将医疗废物分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内，并根据医疗废物暂时储存制度，医疗废物专用容器暂时储存于医疗废物暂存间，最终统一交给临夏州医疗废物处置中心妥善处置。 一、对于医疗废物的收集、存储、运送应严格按照《医疗废物管理条例》执行。具体执行办法有： ①及时收集运营过程中产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。 ②医疗废物专用的包装物、容器，应当有明显警示标示和警示说明。 ③医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。 ④应防止医疗废物在暂时贮存库房和专用暂时贮存柜（箱）中腐败散发恶臭，尽量做到日产日清。确实不能做到日产日清，且当地最高气温高于25℃时，应将医疗废物尤其是引产手术产生的人体组织必须低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20℃，时间最长不超过48小时。 ⑤医疗卫生机构应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点。 二、医疗废物暂储存间的选址、设计、建设均须按照相关规范要求进行。医疗废物暂储存间选址应当尽量远离人员活动密集区以及生活垃圾存放场所，并设置醒目的警示标识。暂存地地面和墙裙必须做好防渗处理，防渗系数达到＜10-10cm/s要求。本项目医疗废物经收集分类封装后，必须放置于项目专设医疗废物储放间暂时存放，不得露天存放医疗废物。医疗废物暂时贮存的时间不得超过48h，由专人管理。 ⑴库房 根据《医疗废物集中处置技术规范》（环发[2003]20号）的要求，本项目设立专门的医疗废物暂时贮存库房，并满足下述要求： ①必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡； ②必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入； ③应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施； ④地面和1.0m高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境； ⑤库房外宜设有供水龙头，以暂时贮存库房的清洗用水； ⑥避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件； ⑦库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识； ⑵暂时贮存库房专用医疗废物警示标识； 本项目按GB15562.2和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。样式如下： 要求： ①材料： 坚固、耐用、抗风化、淋蚀 ②颜色： 背景色 黄色 文字和字母：黑色 ③尺寸： 警示牌 等边三角形 边长≥400mm 主标识 高≥150mm 中文文字 高≥40mm 英文文字 高≥40mm ⑶卫生要求 ①医疗废物暂时贮存库房每天应在废物清运之后消毒冲洗，冲洗液应排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统。 ②医疗废物暂时贮存柜（箱）应每天消毒一次。 ⑷暂时贮存时间 ①应防止医疗废物在暂时贮存库房和专用暂时储存柜（箱）中腐败散发恶臭，尽量做到日产日清。 ②确实不能做到日产日清，且当地最高气温高于25℃时，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应小于20℃，时长最多不超过48小时。 ⑸管理制度 ①医疗卫生机构应制定医疗废物暂时贮存管理的有关规章制度、工作程序及应急处理措施。 ②医疗卫生机构的暂时贮存库房和医疗废物专用暂时贮存柜（箱）存放地，应当接受当地环保和卫生主管部门的监督检查。 ③当医疗废物暂时贮存温度≥5℃时，医疗废物暂时储存时间不得超过24小时；当医疗废物暂时贮存温度＜5℃时，医疗废物暂时贮存时间不得超过72小时。 4.2生活垃圾 生活垃圾袋装化、存放封闭化，日产日清，集中收集后交给附近环卫部门进行处理。 4.3沉淀渣及污泥 检验科预处理沉淀渣及污水站污泥均属危险废物，编号为HW01，应设置专用的危废暂存间，定期委托有处置资质的单位进行处置。 4.4废离子交换树脂 废的离子交换树脂属于危险废物，不在厂区内存放，定期委托有资质单位更换后进行处理，不外排，不会对周围环境产生不利影响。 综上，本项目营运期产生的各类固体废物及医疗废物均可得到有效处置，对环境的影响轻微。 5、外环境对医院的影响分析 本项目作为医院建设项目，本身为环境敏感目标，对外环境中的各种污染因素比较敏感，因此有必要就外环境对本项目的影响进行分析，根据对项目现场的踏勘以及环境现状的监测数据，分析出本项目环境影响最大的为南侧及西侧城市主干道刘临路及军民街的交通噪声，西侧军民街交通流较小，对医院不会产生明显影响。 根据噪声监测结果可知，项目南侧城市主干道刘临路车流量较大，声环境背景值较高，本医院南侧厂界昼间、夜间声环境可能达不到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。因此，本项目运营后应采取对刘临路一侧的门诊楼特殊病房及需要安静的科室内设置双层真空玻璃隔声窗等措施，加强南侧及东侧厂界绿化带的建设，使得降噪效果为12dB（A）以上，在采取以上措施后，确保项目区声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类区标准。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 锅炉房 | 颗粒物、SO2、NOx | 经1根不低于20m高排气筒直接排放 | 满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2规定的大气污染物排放限值 |
|  | 食堂油烟 | 颗粒物 | 经处理后的油烟废气于专用排烟道排放 | 满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求 |
|  | 停车场 | 汽车尾气 | 自由扩散 | 对环境影响较小 |
|  | 检验科 | 刺激性气味 | 检验室内设置通风橱 |  |
|  | 污水处理站 | NH3、H2S、臭气浓度 | 恶臭气体密闭负压收集，经“光催化氧化+活性炭吸附”装置处理达标后由一根15m高排气筒排放 | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中15m高排放限值 |
| 水 污 染 物 | 办公生活区、 医院诊疗活动、食堂、化验科废水 | COD、SS、BOD5、氨氮、粪大肠菌群数、动植物油 | 化验科废水经化学沉淀预处理，食堂废水经隔油池预处理，综合废水经污水处理站处理达标后，排入市政污水管网 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理排放 |
| 固体 废物 | 行政办公 | 生活垃圾 | 交由附近环卫部门处理 | 妥善处置 |
|  | 诊疗活动 | 医疗废物（包括检验科废水预处理产生的沉淀物） | 暂存间暂存，统一交由临夏州医疗废物处置中心妥善处置 |  |
|  | 污水处理站 | 污泥 |  |  |
|  | 软化水系统 | 废离子交换树脂 | 定期委托有资质单位更换后进行处理 |  |
| 噪 声 污 染 | 运营期噪声主要来自通风系统、泵等机械设备产生的机械噪声，噪声声级在75～90dB(A)之间。根据本项目平面布置，各产噪设备采取隔声减震措施后，项目噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |

环境保护措施分析

施工期污染防治对策 1、废气影响的控制措施 本项目施工期产生的扬尘主要来自土方挖掘、堆积清运和建筑材料如石灰、砂子等装卸、堆放的扬尘；交通运输等引起的扬尘。根据《大气污染防治行动计划》、《重点区域大气污染防治“十三五”规划》、《甘肃省2018年大气污染防治工作方案》（甘政办发【2018】7号）、《临夏州2018年度大气污染防治计划工作方案》，为减少施工期间产生扬尘对周围环境的影响，保证施工期扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的颗粒物无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3，对项目施工期作业提出以下防治措施： ①加强施工扬尘环境监理和执法检查。在项目开工前，建设单位与施工单位应向建设、环保等部门分别提交扬尘污染防治方案与具体实施方案，并将扬尘污染防治纳入工程监理范围，扬尘污染防治费用纳入工程预算。将施工企业扬尘污染控制情况纳入建筑企业信用管理系统，定期公布，作为招投标的重要依据。加强现场执法检查，强化土方作业时段监督管理，增加检查频次，加大处罚力度。 ②推进建筑工地绿色施工。施工现场全封闭，设置高度不应低于2.5m的实体围挡，严禁敞开式作业，以起到防风抑尘作用，并应对工地建筑结构施工架外侧设置有效的防尘网或防尘布，减少施工扬尘扩散范围。施工现场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化；使用商品混凝土、散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆，杜绝现场搅拌混凝土和砂浆；对因堆放、装卸、运输、搅拌等易产生扬尘的污染源，应采取遮盖、洒水、封闭等控制措施。 ③对施工现场进行科学管理，砂石料应统一堆放、遮盖，应实现封闭储存或建设防风抑尘设施，搬运时注意尽量减少扬尘，多余的砂石料及建筑材料应及时清运；工程开挖土方集中堆放，缩小粉尘影响范围，及时回填于低凹地处，注意土石方挖填平衡，开挖弃土堆存时遇干燥、大风季节要及时洒水，避免产生扬尘。 ④加强对施工扬尘的监管，积极创建绿色工地，建设工程施工现场设置全封闭围墙，禁止在施工现场搅拌砼，硬化施工现场道路，并在出入口设置车辆冲洗装置，将施工扬尘污染防治纳入建筑企业信用和资质管理，作为招投标的依据。渣土运输车辆采取封闭措施。推行道路机械化清扫，增加城市道路冲洗保洁频次。大型煤堆、料堆应采取封闭储存、建设挡风抑尘墙等措施”的要求，在施工现场主要运输出入口设置防尘垫、车辆冲洗池和冲洗设施，确保运输车辆在出入购料处和施工场地时，都将轮胎、车槽等粘带尘土的地方冲洗干净后方可驶离，避免运输扬尘。车辆冲洗池内的水循环利用不外排。对运输物料的车辆应谨防装载过满，对运输车辆采取遮盖、密闭措施，避免沿途物料抛洒。 ⑤风速超过5级时应停止施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理。 ⑥施工层建筑垃圾必须采用封闭式管道或装袋用垂直升降机械清运，严禁抛掷。 ⑦施工工地出口、起重机、料堆等易起尘的位置须安装视频监控设施，实现施工工地重点环节和部位的精细化管理。建设单位按照要求对运渣车辆安装卫星定位系统，加强运输车辆的交通管理，对施工全过程实行精细化管理，可有效防治扬尘。 采取以上措施后，将会降低扬尘量50%-70%，可有效减少扬尘对周围环境的影响。 ⑧做到九个100%要求，即施工工地100%围挡、物料堆放100%遮盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输、施工裸露地面100%覆盖。 随着施工过程的结束，施工扬尘对周围环境的影响也将随之结束。 2、废水防治措施 施工期的废水主要来源于建筑施工废水以及施工人员产生的生活污水。建筑施工废水产生量小，主要污染物为SS，生活污水主要为施工人员生活洗漱水，主要污染物为BOD5、COD和SS等，污染物含量较低。 工程施工期间，建筑施工废水产生量小，属于间歇式排放，可在施工现场设置临时沉淀池，施工用水经沉淀处理后，用于地面抑尘。 综上，本项目施工期废水污染防治措施技术可行。 3、噪声防治措施 本项目施工期噪声主要是施工设备产生的噪声。 为了减轻施工期噪声对环境的影响，须采取以下控制措施： ⑴合理安排施工时间：加强施工管理，合理安排施工作业时间，不得在昼间12:00至14:00时段，夜间22:00至次日6:00时段进行施工。如果确须夜间施工，须到环保部门办理夜间施工审批手续。 ⑵降低施工设备噪声：尽量采用低噪声设备；采用安装排气筒消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械、设备加强定期检修、养护，保证其正常运行，减少设备在非正常运行时所产生的噪声。 ⑶降低人为噪声：按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音； ⑷建立临时声障：对位置相对固定的机械设备，能于室内操作的尽量进入操作间，不能进入操作间的，可适当建立单面声障。 ⑸减少交通噪声：加强车辆管理，控制汽车鸣笛。 ⑹合理布局：将产生噪声较大且固定施工机械设备布置到项目用地的中部，远离主要环境保护目标。 采取上述噪声污染防治措施后，项目施工噪声对主要环境保护目标的影响较小，本项目采取的噪声污染防治技术可行。 4、固体废物放置措施 本项目施工期产生的固体废物主要是建筑垃圾和施工人员生活垃圾。可采取以下措施减少其对环境的影响： ⑴施工人员的生活垃圾也及时收集到指定的垃圾箱（桶）内，定期收集外运附近垃圾中转站集中处理。 ⑵遗留在现场的建筑废物要及时清运或回填； ⑶建筑废物在施工现场的金属要及时回收； ⑷施工期土石工程挖填量应平衡计算，开挖的土石方要定点堆放； ⑸建筑垃圾应运送到政府指定地点，不得随意倾倒。 采取上述固体废物处置措施后，项目施工期产生的废物均采取相应的治理措施后，经济可行，项目施工期对周围环境的影响较小。 营运期污染防治对策 1、废气污染防治措施 项目废气主要包括为锅炉房废气、食堂油烟、机动车尾气和检验科产生的刺激性气味、污水处理站恶臭。 本项目锅炉均以天然气为燃料，根据工程分析计算结果，锅炉烟气中SO2、NOx及颗粒物排放浓度均可以达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2规定的大气污染物排放限值（SO2:50mg/m3；NOx:200mg/m3；颗粒物:20mg/m3），项目锅炉房燃烧废气经不低于20m高排气筒直接排放。本项目运营期锅炉烟气对周围大气环境的影响较小。 本项目食堂后厨安装高效油烟净化器，去除效率为75%，油烟废气能达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》要求，经处理后的油烟废气于专用排烟道排放。对周围环境空气影响较小。 检验科产生的刺激性气味通过检验室内设置通风橱来减轻不利影响。 通风橱，又称烟橱或通风柜，是实验室的一种大型设备。用途是减少实验者和有害气体的接触。通风橱是保护人员防止有毒化学烟气危害的一级屏障。它可以作为重要的安全后援设备，像在化学实验过程失败，化学烟雾、尘埃和有毒气体产生时有效排出有害气体，保护工作人员和实验室环境。 机动车尾气通过加强对机动车辆管理，控制区内交通车辆数量，严格执行国家有关汽车尾气污染物排放标准，禁止报废车辆和尾气排放不达标车辆进入区域等措施。在采取了适当的治理措施之后，项目废气排放不会对周围环境产生污染影响。所以项目废气污染控制措施可行。 本项目污水处理站运营过程中产生一定的恶臭，由于本项目废水处理量较小，装置布置在地下，且为成品不锈钢箱体结构，恶臭气体密闭负压收集，经“光催化氧化+活性炭吸附”装置处理达标后由一根15m高排气筒排放。污水处理站废水及污泥进行ClO2消毒器后产生的臭气浓度大大减小，经处理后的废气排放能达到满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中15m高排放限值，对区域环境空气影响不大。同时建设单位在污水处理站周围设置绿化隔离带（选取当地本土植物），以减轻对周围环境的影响。 2、废水污染防治措施 本项目废水主要为住院患者和门诊诊疗产生的医疗废水、检验科废水、医院职工生活污水。 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），项目检验科废水单独收集，单独处理，本项目检验科废水经预处理（化学沉淀法）后，同其他废水一起进入医院污水站处理。 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），医疗机构病区与非病区的污水应分流，化粪池按最高日排水量设计，停留时间为24h~36h。 项目产生的医疗废水经污水处理站处理后排入市政排水管网。根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）及《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），本项目污水处理工艺为“化粪池（90m3）→格栅→调节→接触氧化→沉淀→消毒→城市污水管网”。具体污水处理站工艺方案如下； 设计水量：污水设计处理规模量为500m3/d。 医院污水站污水处理工艺： 图6 污水站工艺流程图 本项目拟采用无动力一体化医院污水处理设备，该设备根据生物净化和流体力学原理，采用“化粪池→格栅槽→调节池→接触氧化池→沉淀池→消毒池→排放”工艺流程，处理后的污水完全达到国标《医疗机构水污染物排入标准》（GB18466－2005）要求。该设备设计合理、技术先进、性能稳定、使用安全，各项技术性能居国内领先地位，适合各大中小医院使用，具有以下优点： ①无电自动运行，实现无人值守 该设备在不用电源的条件下自动运转，做到有污水自动开机，无污水自动停机；污水量越大，运转频率自动加快，污水量越小，运转频率自动减小；在整个运行过程中，实现无人值守，管理十分方便。 ②处理效果好，运行成本低 该设备将生物净化与流体力学融为一体，能根据不同水量、不同水质自动投加生化剂、净化剂、消毒剂，大大提高了处理效果、降低了处理成本，每吨污水处理费用仅为0.25～0.32元。 ③占地面积小，工程投资少 该设备与传统工艺比较，淘汰提升泵、控制台、电子液位器、曝气机等电器和机械设备，节约占地面积、减少设备投资、节省工程成本。 ④性能稳定，安全可靠 该设备没有机械转动、不存在机械磨损，不怕污水腐蚀，性能稳定、安全可靠，使用寿命均在25年以上，是目前投资最少、能耗最低、使用寿命最长、管理最方便的污水处理设备。 ⑤使用灵活，不受限购 该设备可任意选用次氯酸钠、次氯酸钙、二氯异氰尿酸钠和商品二氧化氯消毒污水，没有公安机关限批、限购、以及危禁药品，使用方便。 该设备还可以任意选用生化剂、净化剂、中和剂，脱色剂、沉淀剂处理污水，不受地域环境限制，使用灵活，不受限购。 ⑥功能先进，是理想的知名设备 该设备无电自动运转，是典型的节能设备；运行无噪声，是理想的环保设备；不耗自来水，是典型的节水设备；20年无需维修，是名符其实的长寿设备；一次调准长期不变，是知名的傻瓜设备。 ⑦应用范围 无动力一体化医院污水消毒设备可采用次氯酸钠、次氯酸钙、二氯异氰脲酸钠、单过硫酸氢钾复合剂、氯胺、二氧化氯、液氯等氧化性杀菌剂和氯化十二烷基二甲基苄基铵、溴化十二烷基二甲基苄基铵、二硫氰基甲烷等非氧化性杀菌剂还可采用松香胺、过氧化氢、又胍聚合物等粘泥杀菌剂。最大投配能力超过60mg/L。除保证接触时间外，余氯量视其医院性质按国家排放标准灵活加减，一般可在3-9mg/L之间随意调整。 工艺流程简述：医院污水中垃圾较多，很容易造成水泵的损坏及管道堵塞，为了污水处理站稳定运行，污水由格栅拦截污水中的固体物质，格栅间隙为10mm，防止固体物质进入后续工艺中，保证了处理系统的稳定运行，格栅宽度为B=500mm；污水从格栅池流出后进入调节池，调节池起到削减高峰、均化水质的作用，在调节池中安装一台潜污泵和一台高密封性液位控制器，以及一台潜水曝气机。当池中水位达到高水位时，水泵自动开始工作，池中污水到达低水位时，系统自动停止运行。潜水曝气机工作由微电脑时间控制器进行控制，定时自动起动对水质进行预处理。污水从调节池中，处理后的污水自流入沉淀池中，池中设有斜板填料，可加速泥水分离。分离后的清水自流入消毒池中，消毒后经脱氯排入市政排水管网，最终进入临夏市污水处理厂进行处理。 医院污水消毒是医院污水处理的重要工艺过程，其目的是杀灭污水中的各种致病菌。医院污水消毒是医院污水处理的重要工艺过程，其目的是杀灭污水中的各种致病菌。医院污水消毒常用的消毒工艺有氯消毒（如氯气、二氧化氯、次氯酸钠）、氧化剂消毒（如臭氧、过氧乙酸）、辐射消毒（如紫外线）。 根据常用消毒方式的比选、本医院的性质、安全可靠性及消毒效果等多方面综合考虑，本医院污水处理站消毒使用二氧化氯消毒剂，使用方便，且投资费用低，操作简单，是医院污水处理中最常用的的消毒方法。 污水处理站出水依托处理可行性 污水处理站处理后的出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理排放要求，然后排入市政排水管网，最终进入临夏市污水处理厂进行处理，对环境影响轻微。 根据临夏市污水处理厂近期在线监测资料，甘肃临夏市污水处理厂采用较为先进的污水处理工艺，目前日处理规模达到5.5万m3/d，尾水排放达到一级A。本项目所在位置位于临夏市污水处理厂的收水范围内，项目产生废水量仅占临夏市污水处理厂污水处理量的很小一部分，不会对临夏市污水处理厂处理能力产生影响，本项目污水站废水出水水质亦能满足其接管标准，因此从水量和水质上进行分析，本项目产生的废水经污水处理站处理达标后进入临夏市污水处理厂是可行的。 项目废水经过临夏市污水处理厂处理达标后，排入大夏河。临夏市污水处理厂尾水与大夏河水混合后，不改变大夏河水环境功能现状。因此，水质方面分析，拟建项目排放的废水对大夏河的影响甚微。 综上，本项目污水处理措施可行。 3、噪声污染防治措施 本项目噪声源主要是人员诊疗活动产生的噪声等，医疗服务、人员活动均在室内进行，诊疗活动产生的噪声不高，配电室等设备分别布置于独立房间内，建设单位选用低噪设备、隔音门窗，同时对机械设备安装减震垫和消声罩。具体降噪措施如下： ①在平面布置及建筑设计上尽量将噪声源集中，充分利用自身建筑物的屏蔽作用隔声，以衰减声能。 ②设计上尽量选用低噪声设备，并要求制造厂家采取消音措施，将噪声控制在允许范围之内。在设备上装置消声，减振设施、基座加固等措施，确保场界噪声达标。 ③项目后勤管理部门应对院内配套公建加强管理，并加强设备的日常定期检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声扰民现象。 ④考虑到本项目为医疗场所，且项目南侧紧邻刘临路，根据现状监测可知，刘临路交通噪声对本项目的影响较大，因此建设单位应在加强医院建筑的隔声降噪工作，靠近刘临路一侧的门诊楼部分科室及病房应采用隔声效果好的双层中空玻璃隔声窗，同时加强厂界的绿化，进一步减轻外环境交通噪声对医院的影响。 本项目采取的以上措施在技术上都是十分可靠的、管理上可行，并且效果也十分明显。 4、固体废物污染防治措施 本项目固体废物主要有医疗垃圾、生活垃圾、沉淀渣及污泥。 本项目实施后医疗废物和污泥分类收集后，置于防渗漏、防锐器穿透的专用容器，放置医疗废物暂存间暂存，危险废物的收集、储存、运输等均符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关规定，同时其收集、运输、包装等符合《危险废物污染防治技术政策》要求，最终由临夏州医疗废物处置中心统一集中处理。 医疗废物暂存间位于位于项目东侧，占地面积约20m2，该选址应符合《医疗废物集中处置技术规范（试行）》中的有关规定建设： ①必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡； ②必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入； ③有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施； ④地面和1.0m 高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境； ⑤库房外设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用； ⑥避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件； ⑦库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识； ⑧按GB15562.2 和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。 医院及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内，收集时严防洒漏和违反操作规程，医疗废物专用包装物、容器应当有明显的警示标志和警示说明，院应当建立医疗废物的临时贮存设施和设备，不得露天存放医疗废物。 本项目生活垃圾集中收集后送环卫部门进行统一处置。 综上，本项目产生的固体废物均得到有效处置，对环境影响轻微，采用的处理措施技术可行。 5、本项目污染物排放清单 本项目污染物排放清单见表30。 表30 本项目污染物排放清单 类型 排放源 （编号） 污染物 名称 排放量（单位） 大气污 染物 锅炉房 颗粒物 0.408t/a；18.26mg/m3 SO2 0.285t/a；14.65mg/m3 NOx 2.67t/a；137.3mg/m3 食堂油烟 油烟 21.9kg/a；1.8mg/m3 停车场 汽车尾气 少量 检验科 刺激性气体 少量 污水处理站 NH3 6.37kg/a H2S 2.84kg/a 水 污 染 物 办公生活区 医院诊疗活动 水量 87505.1m3/a COD 75mg/L；6.56t/a BOD5 56mg/L；4.9t/a SS 22.2mg/L；1.94t/a NH3-N 15mg/L；1.31t/a 粪大肠菌群数 ＜5000MPN/L 动植物油 10mg/L；0.88t/a 固体 废物 医护人员及患者 生活垃圾 82.125t/a 诊疗活动 医疗废物 27.375t/a 污水处理站 沉淀渣及污泥 4.37t/a 软化水系统 废离子交换树脂 0.05t/a 6、环境风险分析 环境风险评估的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。本小结根据《建设项目环境风险评估技术导则》（HJ169-2018）并结合项目自身特点，对项目生产期间发生的可预测突发性事件进行评估，提出防范、应急与减缓措施。本项目属医疗机构，存在着污水处理站设备故障导致含菌废水不能及时处理、消毒，废水排放对环境造成污染的风险；医疗废物堆存不能及时处置或处置不当，极易成为传播病菌的源头等风险等。 6.1物质风险识别 根据该项目所涉及的原料、辅料及废物等物质，凡属于有毒物质（极度危害、高度危害）、强反应或爆炸物质、易燃的均列表说明其物理化学和毒理学性质、危险性类别、加工量、贮量及运输量等，并按其危险性或毒性结合相应的评价阈值进行分类排队，筛选风险评价因子。项目涉及的主要危险性物质为ClO2，其理化性质见表31。 表17 ClO2理化性质及危险特性 第一部分：化学品名称 化学品中文名 二氧化氯 化学品英文名 chlorine dioxide、chlorine oxide 分子式 ClO2 分子量 67.45 第二部分：成分/组成信息 有害物成分 二氧化氯 CAS No 10049-04-4 第三部分：危险性概述 危险性类别 目前无资料 侵入途径 皮肤、眼睛接触；吸食；食用 健康危害： 本品具有强烈刺激性。接触后主要引起眼和呼吸道刺激。吸入高浓度可发生肺水肿。能致死。对呼吸道产生严重损伤浓度的本品气体，可能对皮肤有刺激性。皮肤接触或摄入本品的高浓度溶液，可引起强烈刺激和腐蚀。长期接触可导致慢性支气管炎。 环境危害 对环境有一定的危害 燃爆危险： 本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 第四部分：急救措施 皮肤接触 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 吸入 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 眼睛接触 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 食入 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 第五部分：消防措施 危险特性： 具有强氧化性。能与许多化学物质发生爆炸性反应。对热、震动、撞击和摩擦相当敏感， 极易分解发生爆炸。 有害燃烧产物 氯化氢 灭火方法 消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 第六部分：泄漏应急处理 应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。喷雾状水稀释。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 第七部分：操作处置与储存 操作注意事项 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿连衣式胶布防毒衣，戴橡胶手套。远离易燃、可燃物。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与还原剂接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存注意事项 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与易（可）燃物、还原剂等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。 第八部分：接触控制/个体防护 职业接触限值 中国MAC(mg/m3) 未制定标准 前苏联MAC(mg/m3) 未制定标准 TLVTN ACGIH 0.1ppm,0.28mg/m3 TLVWN ACGIH 0.3ppm,0.38mg/m3 监测方法 酸性紫R比色法 工程控制 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。 呼吸 吸系统防护： 空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。 紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护： 呼吸系统防护中已作防护 身体防护： 穿连衣式胶布防毒衣。 手防护： 戴防护手套。 其他防护： 工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯 第九部分：理化特性 主要成分 纯品 外观与性状： 黄红色气体, 有刺激性气味。 熔点(℃) -59 沸点（℃）： 9.9(97.2kPa,爆炸) 相对密度(水=1) 3.09(11℃) 相对蒸气密度(空气=1) 2.3 爆炸下限%（V/V）限%(V/V)： 溶液浓度大于10%或空气中浓度大于10%已发生低水平爆炸 溶解性 水溶液2.9克/升。 饱和蒸汽压(kpa)： / 燃烧热(KJ/mol)： / 临界温度(℃)： / 临界压力(Mpa)： / 主要用途： 用作杀菌剂、漂白剂、除臭剂、氧化剂等。 其它理化性质 对温度、压力和光较敏感。 第十部分：稳定性和反应活性 稳定性 在水溶液pH8-9较稳定，在空气中易分解 禁配物 还原剂、易燃或可燃物、活性金属粉末。 避免接触的条件 受热、光照。 聚合危害： 不能出现。 分解产物 分解产物 第十一部分：毒理学资料 急性毒性 LD50：1432mg/Kg 小鼠经口（固体8%）5000 mg/Kg小鼠经口（液体2%） LC50：5000 mg/Kg小鼠经口（固体8%溶5倍）10000 mg/Kg小鼠经口（液体2%） 亚急性和慢性毒性：小鼠骨髓嗜多染红细胞微核试验为阴性（75 mg/Kg、300 mg/Kg、750 mg/Kg） 刺激性： 对家兔经皮肤无刺激（2%、8%5倍溶液）；急性眼刺激为无刺激（2%、8%5倍溶液） 致敏性 目前尚未发现 致突变性 目前尚未发现 致畸性 目前尚未发现 致癌性 目前尚未发现 第十二部分：生态学资料 生态毒理毒性 该物对环境有危害，注意对空气的污染。 生物降解性 生物不能降解 非生物降解性 自身能光分解 生物富集或生物积累性 属弱蓄积性 其它有害作用 自身分解一氧化氯对空气中的臭氧又有一定的破坏作用。 第十三部分：废弃处置 废弃物性质 一般危险废物，工业固体废物 废弃处置方法 与碱性物质中和吸收，然后与厂商或制造商联系，确定处置方法 废弃注意事项 处理时应严格遵守地方环保规定 第十四部分：运输信息 包装方法 一般为塑料袋、瓶、桶或锡箔袋真空包装 危险货物编号 暂无资料 UN编号 暂无资料 包装标志 一般为易爆固体制剂 包装类别 Z01 运输注意事项 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物、还原剂、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 第十五部分：法规信息 法规信息化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；剧毒物品分级、分类与品名编号(GA 57-93)中，该物质的液化或压缩品被划为第一类 A级无机剧毒品 6.2生产设施风险识别 （1）污水处理设备故障可能引发的环境风险 医院污水处理设施发生故障导致医疗废水没有得到及时处理而排入市政管网，从而对临夏市污水处理厂的处理能力造成影响。 (2)医疗废物储存可能引发的环境风险 医院产生的生物性污染的医疗垃圾和废物，由于特殊原因不能及时清运，存在着污染环境的风险。 (3)二氧化氯泄漏可能引发的环境风险 本项目废水处理站采用二氧化氯消毒处理医疗废水，二氧化氯由二氧化氯发生器现场制备，由于可能发生违规操作，存在泄漏导致环境污染的风险。 6.3风险评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表1确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表1 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析* *是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 本项目危险物质为二氧化氯，其临界量为0.5t，根据项目科研设计资料，本项目污水处理站处理规模为500m3/d，医院污水按每吨污水投加20-50g二氧化氯，储备最大周期按5d计，则二氧化氯的最大存在总量为0.125t，根据计算，危险物质数量与临界量比值（Q）为0.25，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析即可。 6.4源项分析 6.4.1项目医疗废水事故排放风险分析 （1）项目医疗废水排放情况 本项目设计1座处理污水能力为500m3/d的污水处理设施，根据《医院污水处理技术指南》的要求，项目污水处理采用一级强化+消毒的处理工艺对医院医疗废水及生活污水进行处理，符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2标准，经过处理后的污水排入市政污水管网，最终排入临夏市污水处理厂。 （2）项目医疗废水处理过程中的事故因素 医疗废水处理过程中的事故因素为操作不当或处理设施故障，废水不能达标排放。 医院污水可能沾染病人的血、尿、便，或受到粪便、传染性细菌和病毒等病原性微生物污染，具有传染性，可以诱发疾病或造成伤害； 含有SS、BOD5、COD、氨氮以及有毒、有害物质和多种致病菌、病毒和寄生虫卵，它们在环境中具有一定的适应力，有的甚至在污水中存活时间较长，危害性较大。 （3）医疗废水事故排放引起的风险影响 ①医疗废水病原细菌、病毒对人体健康的影响分析 本项目医院是一所妇幼保健医院，每日接触各种病人，因而不可避免的会在医院的污水中存在各种细菌、病毒和寄生虫卵。 病原细菌有沙门氏菌、痢疾志贺氏菌、霍乱菌、结核分技杆菌、布鲁氏菌属以及炭疽杆菌等。其中病原性细菌介水传播的有痢疾、伤寒、霍乱、结核杆菌等。病原性细菌具有适应环境能力强的特点，可以根据外界环境的变化而使其自身发生变异。当医院污水消毒达不到要求时，便可使病原性细菌通过水体造成传播疾病的危险。病原性细菌在水中的存活天数见下表32。 表32 病原细菌在水中存活天数一览表 菌种 蒸馏水 无菌水 污染水 自来水 河水 井水 大肠杆菌 21—72 8—365 … 2—262 21—183 … 伤寒杆菌 3—81 6—383 2—42 2—93 4—183 1.5—107 甲副伤寒杆菌 73—88 22—55 … … … … 乙副伤寒杆菌 27—150 29—167 2—42 27—37 … … 痢疾杆菌 3—39 2—72 2—4 15—27 12—92 1—92 霍乱杆菌 0.5—214 3—392 0.5—213 4—28 0.5—92 4—45 布氏杆菌 … 6—168 7—77 5—85 … … 钩端螺旋体 … 16 8—10周 … 150天以内 7—75 研究资料表明，痢疾杆菌在外界生存的期限有很大的差异，少则几天，长者达数月之久。霍乱和霍乱弧菌在室温条件下的烘便中数即死亡，在阴沟或泥土中可生存3-4d，在蔬菜或水果上可生存3-5d，在污染的潮湿衣服上可生存数周，在海水中可以生存2个月。结核杆菌在外界环境中的抵抗力则更强，由于其菌体内含有脂类，所以不论是在干燥的痰内、空气中，其传染力可达8-10d。在污水中的存活时间长达11-14个月。 肠道病毒是指经肠道传播疾病的一种病毒。包括肝炎病毒、脊髓灰质炎病毒、柯萨奇病毒、ECHO病毒、REO病毒等。这此病毒都能通过水传播。 通过流行病学调查和细菌学检验证明，国内外历次大的传染病曝发流行几乎都与水源污染、饮用或接触被污染的水有关。带病菌的污水流入海水中还可能使海里的生物带菌，并通过食物链最终危害到人类自身的健康。 5.4.2二氧化氯泄漏可能引发的环境风险 本项目选用ClO2作为消毒剂。ClO2处理医院污水，通过调节发生器的原料进料量控制ClO2的发生量。消毒用量为8g/t污水，接触时间为0.5-1hr， ClO2不仅具有很强的杀菌能力，而且对降解污水中的CODCr和BOD5也有一定作用。 ClO2是红黄色有强烈刺激性臭味气体：11℃时凝聚成红棕色液体，-59℃时凝结成橙红色晶体。有类似氯气和硝酸的特殊刺激臭味。液体为红褐色，固体为橙红色，沸点11℃，相对蒸汽密度2.3g/L，遇热水则分解成次氯酸、氯气、氧气，受光也易分解，其溶液于冷暗处相对稳定。ClO2在水中的副产物为亚氯酸盐和低浓度的氯酸盐，亚氯酸盐易溶于水，在水溶液中稳定，且无异臭和异味，在酸性介质中又可转为ClO2。在实际医院废水处理过程中，对ClO2投加剂量和条件进行控制，影响ClO2消毒效果的外界条件主要为有机碳量、水温、pH、接触时间等。 本项污水处理设施设计规模为500m3/d。项目选用二氧化氯发生器现场制备，不储存。因此本项目二氧化氯不构成重大危险源。但是，如果在过程中操作不当，导致输送管受损，在项目运营过程中会发生管道破裂等情况，也会产生环境风险。故本次对液氯的管道输送的环境风险只进行简要分析，提出预防和减免发生环境风险事故的措施。 二氧化氯有与氯气相似的刺激性气味，具有强烈刺激性，接触后主要引起眼和呼吸道刺激，吸入高浓度可发生肺水肿，能致死，对呼吸道产生严重损伤，高浓度的气体，可能对皮肤有刺激性。二氧化氯能与许多化学物质发生爆炸性反应。对热、震动、撞击和摩擦相当敏感，极易分解发生爆炸。受热和受光照或遇有机物等能促进氧化作用的物质时，能促进分解并易引起爆炸。虽然本项目选用成熟的二氧化氯发生器制备二氧化氯，使用量很小，但为了避免发生事故，造成不必要损失，因此必须做好风险防范工作。 5.4.3医疗废物在收集、贮存、运送过程中的风险分析 医疗废物中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，由于医疗废物具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，且基本没有回收再利用的价值。医疗废物残留及衍生的大量病菌是十分有害有毒的物质，如果不经分类收集等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。 5.5风险防范措施 I、二氧化氯泄漏风险防范措施 ⑴为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完备的安全防范措施，尽可能降低项目环境风险事故发生的概率。必须做好以下措施： ⑵管线铺设位置尽可能的安排在远离厂内办公区、生活区的地方，以降低气体、液体泄漏对厂内职工和其它人群可能造成的伤害。 ⑶厂方应加强管理，指定严格的操作规程，对设备必须经常进行检修，避免液氯泄漏事故的发生。 ⑷在消毒间设置气体泄漏报警装置，将报警器与发生器相连，以便将事故消灭在萌芽状态；同时配备应急设备如面罩式胶布防毒衣、防毒面具等，以便一旦发生事故可立即采取救护措施，并及时进行人员疏散。 ⑸接触有毒有害物料工作岗位配有专用的个人防护设施，如空气呼吸器、过滤式防毒面具、安全眼镜、防护手套等。 ⑹管线铺设地面上方应设置安全标志。 ⑺工艺输送泵均采用密封防泄露的驱动泵，以避免物料泄漏。驱动泵应设置必要的应急备用系统，以便事故应急之需。 ⑻设置消防设施，如灭火器等，并定期检查更换，确保其在保质期内。 II、医疗废物防泄漏措施 ⑴制定有效的危险废物监督计划以及处置规定。 ⑵对有可能接触到医疗废物的岗位以及相关管理人员，要求进行培训，使之充分了解与之工作有关的材料和工艺，获取有关因暴露于这些物质或工艺而可能引起的不良健康影响的资料信息。 ⑶垃圾收集、运输工人必须配置手套、口罩、专业防护工作服、鞋帽及面具等，处理感染性疾病科医疗废物时穿隔离衣，戴双层手套，必要时，戴防护镜、穿胶鞋。上岗时要穿戴好方能工作，并要有明显的劳动防护标志。如接触感染性废物或手皮肤有破损时戴双层手套，接触后洗手或手消毒，如遇针刺伤，要立即脱下手套用流动水冲洗，规范挤出血，并立即报告医护人员协助处理，用碘伏等局部消毒，填卡上报感染办公室。 ⑷工作人员在用餐前应更衣、洗手消毒，下班后必须消毒、淋浴洗澡，并且应制定规章制度，定期对工作人员进行健康检查，建立医疗档案。 ⑸医疗废物在丢弃过程中如已发生分类错误，切忌重新分类，更不要用手直接接触，如感染性废物误丢入生活垃圾桶内，只能按感染性废物处理。其他废物包装或容器被感染性废物污染时，应增加一层包装。 III、医疗废水防泄漏措施 应尽量杜绝医疗废水的外漏，从以下几个方面着手： ⑴完善制度，定期培训操作人员； ⑵严格的按照设计工艺要求和操作规程进行操作； ⑶定期检修设备，延长设备使用寿命； ⑷安排专人对污水处理设施、污水管线定期维护，及时清理固体残渣，确保污水处理设施的去除效果。 ⑸对项目污水处理设施采取防渗措施，防止污染地下水。 ⑹定期对项目污水处理设施废水排放口出水水质进行监测，一经发现问题及时采取应急措施。 （7）废水处理应急措施 当废水处理站因电力突然中断，设备、管件更换，或其它原因，造成污水处理设施暂时不能正常运行、不能达到预期处理效果时，将对地表水环境造成污染，这是环保法所不允许的。为防止这种情况出现，本环评要求： ①建设单位新建一座容积为200m3事故池。 ②废水站必须配置备用发电机； ③废水处理主要设备均必须配备用设备。一旦出现事故时，立即将废水排放事故池，不得外排，同时必须将生产设施停止运行。废水站恢复正常运行后，必须将事故池中污水逐步泵出全部处理达标排放。 5.6应急措施 1、院方要健全救援组织机构，成立应急专业救援队伍。制定完备的事故应急预案，配备齐全救援人员的防护用具。 2、设置专门气体防护站，作为事故现场进行抢救工作的场所。 3、一旦发生爆炸、泄漏事故，应立即组织职工、病员疏散，沿风向垂直方向撤离到安全上风向区域。发生爆炸、火灾时，应立即报警，并及时组织厂内的专业救护队伍进行抢险救助。 4、定期对职工进行安全教育，组织专业队伍进行事故抢险演习，指定有关部门负责防护器具的发放、管理，维护等工作。 5、爆炸致溢漏的液氧引起木材、纸张等燃烧时，如有可能首先切断气流，制止溢漏，然后用足量水去扑灭。当液氧与液体燃料相遇而起火时，要按下列办法救火：当溢漏的液氧流到大量燃料上起火时，首先要切断液氧源，然后用适当的灭火剂灭火；当液体燃料和液氧已经混合而尚未起火时，要立即切断所火源，迅速脱离危险区，任其液氧自行蒸发；如果是水溶性燃料，则可用水稀释，以压火势。但是此法对非水溶性燃料不适用必须等液氧全部蒸发后才可用适当的灭火剂灭火。 6、事故发生后，由专业处室负责事故的调查和处理。 5.6.1医疗废物交接过程中的预防及应急 1、医疗废物运送人员在接受医疗废物时，应外观检查医疗卫生机构是否按规定进行包装、标识，并盛于周转箱内，不得打开包装袋去除医疗废物。对包装破损、包装外表污染或未盛于周转箱内的医疗废物，医疗废物运送人员应当要求医疗机构重新包装、标识，并盛装于周转箱内。拒不按规定对医疗废物进行包装的，运送人员有权拒绝运送，并向临洮县环保局报告。 2、医疗卫生机构交予处置的废物采用危险废物转移料单管理。由临洮县环保局对医疗废物转移计划进行审批。转移计划批准后，医疗废物产生单位和处置单位的日常医疗废物交接可采用简化的《危险废物转移联单》（医疗废物专用）。在医疗机构、处置单位及运送方式变化后，应对医疗废物转移进行重新审批。《危险废物转移联单》（医疗废物专用）一式两份，每月一张，由处置单位医疗废物运送人员和医疗卫生机构医疗废物管理人员交接时共同填写，医疗卫生机构和处置单位分别保存，保存期为5年。 3、每车每次运送的医疗废物采用《医疗废物运送等级卡》管理，一车一卡，由医疗卫生机构医疗废物管理人员交接时填写并签字。 当医疗废物运至处置单位时，处置厂接收人员确认该登记卡上的填写医疗废物数量真实、准确后签收。 4、医疗废物处置单位应当填报医疗废物处置月报表，报临洮县环保局。医疗废物产生单位和处置单位应当填报医疗废物产生和处置的年报表，并于每年1月份向当地环保主管部门报送上一年度的产生和处置情况年报表。 5.7环境风险应急预案 应急预案应确定不同的事故响应级别，根据不同级别制定应急预案。应急预案主要内容应是消除污染环境和人员伤害的事故应急处理方案。并应根据需清理的危险物质的特性，有针对地提出消除环境污染的应急处理方案。 1、院方要健全救援组织机构，成立应急专业救援队伍。制定完备的事故应急预案，配备齐全救援人员的防护用具。 2、设置专门气体防护站，作为事故现场进行抢救工作的场所。 3、一旦发生爆炸、泄漏事故，应立即组织职工、病员疏散，沿风向垂直方向撤离到安全上风向区域。发生爆炸、火灾时，应立即报警，并及时组织院内的专业救护队伍进行抢险救助。 4、定期对职工进行安全教育，组织专业队伍进行事故抢险演习，指定有关部门负责防护器具的发放、管理，维护等工作。 5、事故发生后，由专业处室负责事故的调查和处理。具体的应急预案方案见表33。 表33 环境风险的突发性事故制定应急预案 序号 项目 内容及要求 1 总则 2 应急组织 事故现场：指挥部--负责现场全面指挥，专业救援队伍--负责事故控制、救援和善后处理 临近地区：指挥部——负责事故发生地附近地区全面指挥，救援、 管制和疏散，专业救援队伍一负责对工厂专业救援队伍的支 3 应急状态分类应急响应程序 规定相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序 4 应急设施 设备与材料 爆炸区：防火灾事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防有毒有害物质外溢、扩散，主要是水或低压蒸汽幕、喷淋设备、防毒服和中毒人员急救所用的一些药品、器材 临界地区：烧伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材 5 应急通讯 通告与交通 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等事项 6 应急环境监测及事故后评估 由专业人员对事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据 7 应急防护措施消除泄漏措施及需使用器材 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄漏物，降低危害；相应的设施器材配备 临近地区：划分腐蚀区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备 8 应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众健康 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案 9 应急状态中止恢复措施 事故现场：规定应急状态终止秩序：事故现场善后处理，恢复生产措施； 临近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施 10 人员培训与演习 应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训进行事故应急处理演习；对锅炉房工人进行安全卫生教育 11 公众教育 信息发布 对周围公众开展事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息 12 记录和报告 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理 13 附件 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料 6、环保投资估算 本项目总投资13653.87万元，其中环保投资112.8万元，占总投资的0.83%。主要用于营运期固废收集设施及清运，噪声处理措施、废水处理措施等。具体环保投资估算见表34。 表34 本项目环保投资估算一览表 序号 治理项目 环保设施名称 投资额（万元） 占总投资的比例（%） 施工期 废气 运输过程中运输车辆篷布遮盖，施工场地洒水降尘 1.2 1.1 废水 临时沉淀池1座 1 1 噪声 减震垫等 0.8 0.8 固废 施工垃圾收集设施 0.5 0.5 运营期 废水 检验室废水收集处理设施、两座化粪池（90m3）+地埋式一体化医院污水处理系统、1座200m3事故池 80 68.4 废气 锅炉房设置一根不低于20m高排气筒、食堂设置高效油烟净化器、污水处理站恶臭气体密闭负压收集，经“光催化氧化+活性炭吸附”装置处理达标后由一根15m高排气筒排放 20 22 噪声 设备减震装置、建筑隔音等 1.3 0.8 固废 垃圾分类收集箱若干，医疗垃圾暂存设施、一座医疗废物暂存间（20m2） 8 4.4 总 计 112.8 100

环境管理与监测

1、环境方针 环境方针是组织最高管理者对遵循有关法规和保证持续改进的承诺。是组织对其全部表现（行为）的意图与原则的声明，它为组织的行为及环境目标和指标的建立提供了一个框架。 本项目可通过以下途径减少其运营中的环境影响： ⑴本着对环境负责的态度开展经营活动，履行保护环境的职责； ⑵遵守所有适用其运营的法律、法规及其它要求； ⑶实施污染预防，减少污染物产生，以对环境负责的方式处置任何污染物； ⑷在全院开展并实施有效的环境管理体系； ⑸实施日常的环境监测和审核，确保员工遵循已经建立的程度，持续改善其环境表现，使生产经营活动对自然环境和地方的影响最小化。 2、环境管理方案 2.1环境管理方案的基本要求 组织的人员是环境管理体系的执行者，体系的成功实施，取决于组织整个的工作效能，落实环保主体责任，健全环保管理制度，成立环保机构，加强环境管理，可在原有组织结构的基础上，进行必要的加强和调整，增设有关环境管理的职责和权限，同时对各个层次和职能规定相应的岗位责任，保证所有涉及环境因素的责任都落实到具体的部门或人员；另一方面，所有的部门和人员都应承担与自己岗位有关的环境责任，同时保证各种责任、问题的可追溯性。 2.1.1环境管理机构 项目指定环保管理制度，对全院“三废”排放的监控和环保设施运转状况的监控。 2.1.2管理职责 ⑴贯彻执行国家、地方及行业各项环保政策、法规、标准，根据本项目实际编制环境保护规划和实施细则，并组织实施、监督执行。 ⑵负责生产中污染源调查，建立污染源档案，治理设施运行档案，定期组织进行“三废”排放情况的监测，掌握各污染源“三废”排放动态及环境质量状况，为环境管理和污染防治、技术改造提供科学依据。 ⑶制订切实可行的“三废”排放控制指标，环保治理设施运行考核指标，各级环保责任指标、节能、降耗指标，并组织落实各项指标，定期进行考核。 ⑷组织、协调生产企业植被保护、污染治理、技术改造工作，推广先进、最佳实用技术的污染治理技术和“三废”综合利用技术。 ⑸进行全厂员工环保认识及技术培训工作。 ⑹进行环境保护和可持续发展战略的宣传教育工作。 2.2目标 目标应达到国家规定的水、气、声、渣等的排放标准，确保环境管理的持续改进。 3、环境监控计划 3.1环境监测 环境监测是环境管理体系的重要组成部分，是环境管理的技术手段，目的是查清污染源来源、性质。 3.2监测计划 根据本项目特点，监测每年进行1次，以确保环保设施正常运转，使污水处理设施出水达标排放，场界噪声达标排放。 ⑴废水出水 ①监测项目 COD、BOD5、NH3-N、SS、氨氮、粪大肠菌群数及动植物油等。 ②监测点设置：污水站出水口。 ③监测方法 按照按国颁有关环境监测标准方法进行。 ⑵有组织废气 ①监测项目 锅炉烟气：颗粒物、SO2、NOx；污水处理站废气：NH3、H2S、臭气浓度。 ②监测点设置：锅炉房排气筒出口，污水处理站排气筒出口。 ③监测方法 按照按国颁有关环境监测标准方法进行。 ⑶无组织废气 ③监测方法 ①监测项目 PM10、PM2.5、SO2、NOx、NH3、H2S ②监测点设置：厂界下风向30m处（东南侧敏感点）。 按照按国颁有关环境监测标准方法进行。 ⑶厂界噪声 ①监测点位：按照《工业企业厂界噪声测量方法》（GB12349）确定。 ②监测因子：等效连续A声级。 监测频次：每季度1次，一般不少于连续2昼夜。 4、整改 根据每次监测数据和检查结果，进行达标分析，分析超标原因，找出管理漏洞，制定整改计划和措施，确保“三废”达标排放并不突破总量控制指标。 5、环境管理与监测机构 5.1环境管理 环境监测是手段，其真正目的是为了加强医院的环境管理。根据监测指标，环境管理人员可以从工艺调整、设备运行、生产安排等多方面进行管理，以保证在不影响生产的条件下，获得更大的环境效益，管理内容包括： ⑴根据厂界噪声的监测情况，加强管理，保证厂界噪声达标排放； ⑵根据环保要求，向生产部门提供合理化建议； ⑶根据实际情况，制定相应的环境管理章程，使环境管理规范化、程序化、合理化。 5.2监测机构 企业可委托有监测资质的单位进行监测。 6、“三同时”竣工环境保护验收 项目“三同时” 竣工环境保护验收一览表见表35。 表35 环保设施“三同时”验收内容一览表 项目 污染源 治理措施 执行标准 废水 医疗废水、生活污水 地埋式一体化医院污水处理设备（接触氧化+沉淀+消毒），处理规模为500m3/d 达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后排入临夏市污水处理厂 检验科 检验科废水收集设施，预处理后进入污水处理站处理 食堂废水 隔油处理后进入污水处理站处理 废气 检验科废气 通风橱 达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中15m高排放限值 污水处置站恶臭 全封闭地埋式、密闭负压收集恶臭气体，经“光催化氧化+活性炭吸附”装置处理达标后由一根15m高排气筒排放 食堂油烟 高效油烟净化器 达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）中的相应标准 燃气锅炉废气 经不低于20m高排气筒排放 满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2规定的大气污染物排放限值 噪声 产噪设备 减振、隔声 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 固体 废物 生活垃圾 垃圾桶若干 不外排、无害化处置，危险废物暂存场达到相应控制标准要求 医疗固体废物、检验科预处理产生的沉淀物、污水站污泥 危险废物厂区暂存后委托有资质单位及时清运处理，在妇幼保健院新建综合大楼东侧原医疗废物暂存间旧址处新建20m2的医废暂存间，危险废物暂存场按照《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001及《医疗废物集中处置技术规范》要求设置 绿化 绿化 绿化面积3000m2

结论与建议

一、结论 1、工程概况 本项目主要是建设临夏州妇幼保健院搬迁及新建门诊楼项目，建设地址位于原临夏州人民医院旧址，总占地面积为20770.41m2。主要建设内容为：改造（装修）总建筑面积约25807.00m2，主要对院区现状的门诊综合楼（12层）和外科楼（6层）在功能、设施、设备管线、外立面等方面进行改造装修；新建门诊楼项目为地上5层、地下1层，建筑面积8750m2，其中地上建筑面积6665.89m2，主要为医院门诊各功能用房；地下建筑面积2084.11m2，主要为地下停车库和设备用房。搬迁改造后床位为300床。总投资为13653.87万元，其中环保投资为112.8万元，占总投资的0.83%。 产业政策符合性 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于第一类“鼓励类”中第36条教育、文化、卫生、体育服务业中“医疗卫生服务设施建设”，故本项目建设符合国家相关产业政策。 3、环境质量现状 ⑴环境空气质量现状 评价区其他污染物环境空气质量监测结果均符合《环境空气质量标准》（GB3095~2012）二级标准要求。 ⑵地表水质量 评价区各监测断面监测指标中均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水体水质要求。 ⑶声环境质量现状 本项目区域环境噪声等效声级昼间、夜间声环境质量现状均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 综上所述，本项目建设地环境质量，符合功能区要求。 4、主要环保措施及环境影响 本项目针对各类污染物均采取技术上成熟可靠、经济上合理的污染防治措施，可确保污染物达标排放，且污染物排放量较小。 ⑴施工期的环境影响分析 施工期的环境影响主要是施工作业过程中的机械噪声和施工时排放的扬尘、建筑垃圾、废水对环境的影响。项目在采取施工期环境影响分析中提出的措施后，可减轻对周边居民的生活造成的影响。随着项目施工结束，影响随即消失。建设单位在开工15天前，须向当地环保局提交扬尘污染防治措施及方案。 ⑵营运期环境影响分析及污染防治措施结论 项目建成并投入使用后，产生的污染物主要为废气、废水、噪声和固体废物等。 ①废水 本项目废水主要为住院患者和门诊诊疗产生的医疗废水、职工生活污水、检验科废水。本项目检验科废水经预处理（化学沉淀法）后，同其他废水一起进入医院污水站处理。 污水处理站处理后的出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理排放要求，然后排入市政排水管网，最终进入临夏市污水处理厂进行处理，对环境影响轻微。 项目放射科采用CR机将X光胶片转换成可存入电脑的“数码相片”，不存在洗相室废液。医疗废水主要污染因子有COD、BOD5、SS、粪大肠菌群数等。 ②噪声 项目噪声源主要是人员诊疗活动产生的噪声及设备产生的噪声，医疗服务、人员活动均在室内进行，诊疗活动产生的噪声不高，产噪设备分别布置于独立房间内，建设单位选用低噪设备、隔音门窗，同时对机械设备安装减震垫和消声罩，使其噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准中昼间小于60dB（A）、夜间小于50dB（A）的限值。综上，营运期噪声对周围环境影响很小。 ③固体废物 本项目固体废物主要为生活垃圾、医疗废物、污水站污泥、检验科预处理产生的沉淀物。根据《医疗废物管理条例》的要求，将医疗废物和污泥分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内，并根据医疗废物暂时储存制度，医疗废物专用容器暂时储存于医疗废物暂存间，最终统一交给临夏州医疗废物处置中心。 生活垃圾袋装化、存放封闭化，日产日清，集中收集后交给附近环卫部门进行处理。 综上，本项目营运期产生的各类固体废物及医疗废物均可得到有效处置，对环境的影响轻微。 ④废气 本项目废气主要来自锅炉房废气、食堂油烟、停车场汽车尾气和检验科产生的刺激性气味，以及污水处理设备恶臭气体。 本项目锅炉均以天然气为燃料，经工程分析计算结果，锅炉烟气中SO2、NOx及颗粒物排放浓度均可以达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2规定的大气污染物排放限值（SO2:50mg/m3；NOx:200mg/m3；颗粒物:20mg/m3）,本项目运营期锅炉烟气对周围大气环境的影响较小。 项目共设有车位10辆，均为地上停车位，由于车位数量较少，尾气排放量较少，对环境影响轻微。检验科产生的刺激性气味通过检验室内设置通风橱来减轻不利影响。 本项目食堂后厨安装高效油烟净化器，油烟废气经高效油烟净化器处理后，能达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》要求，经处理后的油烟废气于专用排烟道排放。对周围环境空气影响较小。 本项目污水处理站产生的臭气物质中主要含有NH3、H2S等，本项目污水处理站为完全密闭收集废气，收集效率100%，废气经“光催化氧化+活性炭吸附”装置处理，处理效率80%，15m排气筒排放（高出东侧临夏市一中教学楼3m），经工程分析计算，本项目医院污水处理站恶臭浓度可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中15m高排放限值（NH3:4.9kg/h；H2S:0.33kg/h），对大气环境影响很小。 5、建设项目环境可行性结论 本项目的建设符合国家的相关产业政策，项目的选址合理，平面布局合理可行，且建设单位针对不同污染物采取经济合理、技术可靠的治理措施，能够保证各项污染物达标排放，项目实施后对所在区域的环境影响轻微。实现了经济、社会、环境三方面效益的和谐统一，只要建设单位严格落实环评提出的各项防治措施，从环保角度考虑，本项目的建设和运营是可行的。 二、建议 ⑴建立环保科，加强生产工作的环境保护日常管理。 ⑵建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，确保污染治理资金的落实和到位。 ⑶严格落实好环保设施“三同时”制度，并确保环保设施正常运行。 ⑷医院专门建立环保机构，环保工作责任到任，保证污水处理站稳定运行，加强医疗废物全过程管理，确保污染物达标排放，防止非正常排放事故的发生。 ⑸医院污物在收集、存放的过程中应有显著标识，分类储存，并由专人负责。 ⑹涉及含辐射性质的设备影响，建设单位应委托相关有资质的单位补充辐射环评文件。

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Comments

报批本

生态环境部？

731100？

市

核实，化验室沉淀物临夏州医疗废物处置中心可能处理不了

核实是不是新版城市规划？

1呢

临夏州医疗废物处置中心处理不了

一级A应该是提标改造后的标准，2017年应该还不执行一级A，核实提标改造工程目前是否投入运行和通过环保验收

判定依据按照新导则补充环境敏感程度（大气环境、地表水环境）、危险物质及工艺系统危害性（P）的确定等内容

可研

# Text boxes

224.44

239.75

172.8

12

4

绿化

51

9

47

8

24

循环5542

31.7

15.3

新鲜水用水量331.8

120

60

55

21

16.8

4.2

60

75

15

0.8

0.16

门诊

污水处理站

职工用水

96

检验科

0.64

市政污水管网，最终进入临夏市污水处理厂

预处理

病房

化粪池

软化水制备

锅炉

食堂用水

隔油池

方案设计、工程设计

部分建筑拆除及场地平整

噪声、粉尘、建筑垃圾

新建基础工程

噪声、粉尘、废水、建筑垃圾

主体工程

噪声、粉尘、废水、建筑垃圾

噪声、粉尘、废水、建筑垃圾

改造装饰工程

竣工验收

临夏市污水处理厂

检验科废水