腾达厂家直销304不锈钢防爆接线箱产品介绍：

◆适用范围

1. 1区、2区危险场所或20区、21区、22区危险场所；
2. ⅡA、ⅡB、ⅡC性气体环境或可燃性粉尘环境；
3. 户内、户外(IP65、IP66*)；
4. 温度组别：T1~T4/T5/T6；
5.应用于石油、化工、航天、军工等场所。

◆主要技术参数

| 电流 (A) Current | 电压 (V) Voltage | 防护等级 Degree of protection | 防腐等级 Erosion-proof class | 进出线口螺纹 Inlet & Outlet thread | 电缆外径(mm) Cable outer dia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,20,32 63,100 125,200 300,400 | 380 | ExeⅡT6/T5/T4等效于 Ⅱ2G ExeⅡT6/T5/T4(欧标) DIP A20 TA,T6/T5/T4等效于 Ⅱ1D ExtD A20 T6/T5/T4(欧标) | WF1 | M16~M63 G1/2~4" | φ8~φ38 |

*订购时需提出。Indicate it when ordering.

产品特点

1.壳体采用304不锈钢焊接成型，表面经高速抛丸清理打磨。外壳结构紧凑合理、材质密度高强 度好、
防爆性能优良，具有良好的防腐能力，表面光洁，美观大方；
2.结合面采用曲路密封结构，具有较强的防水、防尘性能；
3.模块结构可根据用户需要自由组合
4.可根据用户要求特制；
5.钢管或电缆布线。

形及安装尺寸英制接头 Pipe connector(G)

| 管螺纹 Pipe thread | 通径 Diameter | 电缆外径(mm) Cable outer diameter |
| --- | --- | --- |
| G1/2 G3/4 G1 G1 1/4 G1 1/2 G2 G2 1/2 G3 G4 | 15 20 25 32 40 50 70 80 100 | φ7~φ10 φ10~φ14 φ14~φ18 φ15~φ23 φ18~φ30 φ25~φ38 φ30~φ46 φ38~φ56 φ61~φ80 |

公制接头 Connector(M)

| 规格 Specification | 通径 Diameter | 电缆外径(mm) Cable outer diameter |
| --- | --- | --- |
| M16 M20 M25 M32 M40 M50 M63 | M16×1.5 M20×1.5 M25×1.5 M32×1.5 M40×1.5 M50×1.5 M63×1.5 | φ5~φ8 φ6~φ12 φ9~φ13 φ10~φ18 φ17~φ25 φ23~φ32 φ32~φ44 |