新试验室需配备的设备

| 序号 | 项目 | 参数 | 试验仪器 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砂 | 砂当量 | 砂当量仪 |  |
|  |  | 堆积密度 | 容量筒1L |  |
|  |  | 石粉含量 | 亚甲蓝试验仪 |  |
|  |  | 棱角性 | 细集料流动时间测定仪 |  |
|  |  | 压碎值 | 压碎值测定仪 |  |
|  |  | 碱集料 | 碱集料反应箱 |  |
| 2 | 碎石 | 堆积密度 | 容量筒3L/5L/10L/15L/20L 振动台 （频率3000次/min±200次/min，负荷下的振幅为0.35mm，空载时的振幅为0.5mm） |  |
|  |  | 压碎值 | 压碎值测定仪 |  |
|  |  | 磨光值 | 磨光试验机 |  |
|  |  | 软弱颗粒 | 软弱颗粒试验机 |  |
| 3 | 水泥 | 胶砂强度 | 水泥胶砂振实台、 水泥恒应力抗折抗压试验机 |  |
|  |  | 安定性 | 净浆搅拌机 |  |
|  |  | 比表面积 | 比表面积测定仪 |  |
|  |  | 耐磨性 | 水泥胶砂耐磨性试验机 |  |
|  |  | 碱含量 | 火焰光度计 |  |
| 4 | 孔道压浆浆液 | 压浆浆液自由泌水率和自由膨胀率试验 | 压浆料搅拌机、 有机玻璃试验容器 |  |
| 5 | 粉煤灰 | 二氧化硅 | 分光光度计、 铂坩埚、 马福炉 |  |
| 6 | 水泥混凝土 | 抗压强度 | 液压伺服万能试验机300T（全自动）（混凝土） |  |
|  |  | 抗弯拉强度 | 抗弯拉试验装置 |  |
|  |  | 配合比设计 | 混凝土强制搅拌机（30L）、 振动台 |  |

新试验室需配备的设备

| 序号 | 项目 | 参数 | 试验仪器 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 水泥混凝土 | 抗水渗透试验 | 混凝土抗渗试验仪 |  |
|  |  | 稠度试验 | 维勃稠度仪 |  |
|  |  | 抗冻试验 | 混凝土冻融试验仪、 电通量测定仪 |  |
|  |  | 干收缩性 | 混凝土收缩仪 |  |
|  |  | 含气量 | 含气量测定仪 |  |
|  |  | 凝结时间 | 贯入阻力仪 |  |
| 7 | 砂浆 | 稠度试验 | 砂浆稠度仪 |  |
|  |  | 分层度试验 | 分层度仪 |  |
|  |  | 抗水渗透试验 | 砂浆抗渗仪 |  |
|  |  | 砂浆配合比设计 | 砂浆搅拌机 |  |
|  |  | 抗压强度 | 液压伺服万能试验机30T（全自动） |  |
| 8 | 烧结砖、非烧结砖及砌块 | 石灰爆裂 | 石灰爆裂沸煮箱 |  |
| 9 | 预应力锚具、夹具 | 静载试验 | 预应力筋——连接器组装静载试验装置 |  |
| 10 | 橡胶密封圈 | 硬度 | 邵氏硬度计 |  |
|  |  | 拉伸强度、拉断伸长率、 | 微型控制电子万能试验机（CMT系列、最大力20kN、产地：美斯特工业系统（中国）有限公司） |  |
|  |  | 热老化 | 热空气老化箱 |  |
| 11 | 土工合成材料 | 厚度 | 土工织物厚度仪、千分表 |  |
|  |  | CBR顶破强力 | CBR顶破强力试验仪 |  |
| 12 | 检查井井盖 | 试验荷载 | 井盖抗压试验机 |  |
| 13 | 混凝土管材 | 内水压力 | 混凝土管材内水压力装置 |  |
| 14 | 热塑性管材 | 环刚度、环柔度 | 波纹管微机屏显万能试验机10T（光圆钢筋、砌体材料抗折试验机） |  |
|  |  | 耐压爆破试验 | 管材耐压爆破试验机 |  |
|  |  | 落锤冲击 | 落锤冲击试验机 |  |

新试验室需配备的设备

| 序号 | 项目 | 参数 | 试验仪器 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 混凝土路面砖、透水路面砖 | 抗冻性能 | 冰箱 |  |
|  |  | 透水系数 | 透水系数试验装置 |  |
| 16 | 混凝土路缘石 | 抗压强度 | 切割机 |  |
| 17 | 混凝土外加剂 | PH值 | 酸度计 |  |
|  |  | 硫酸钠 | 高温炉（1300℃以上）、电磁搅拌器 |  |
| 18 | 桥涵、隧道防水材料 | 不透水 | 不透水试验仪（七孔盘） |  |
|  |  | 热空气老化 | 绍尔硬度计 |  |
|  |  | 剪切强度 | 剪切仪 |  |
|  |  | 粘接剥离强度 | 90°剥离仪 |  |
| 19 | 钢绞线 | 最大力、非比例延伸力、最大总伸长率、应力松弛、抗拉强度、弹性模量 | 钢绞线试验机60T（最大拉伸空间至少1.1米）（全自动） |  |
| 20 | 钢筋及焊接 | 抗拉强度、伸长率、冷弯 | 液压伺服万能试验机（30T、100T） |  |
|  |  | 反复弯曲 | 钢筋弯曲试验机 |  |
| 21 | 土工 | 含水率 | 烘箱（大、中型各1台） |  |
|  |  | 筛分 | 标准筛（粗筛圆孔孔径为60mm、40mm、20mm、10mm、5mm、2mm；细筛圆孔孔径为2.0mm、1.0mm、0.5mm、0.25mm、0.075mm） |  |
|  |  | 毛细管饱和法 | 土的毛细管饱和器 |  |
|  |  | 真空饱和法 | 真空饱和法装置 |  |
|  |  | 硬塑土密度 | 电动取土器 |  |

新试验室需配备的设备

| 序号 | 项目 | 参数 | 试验仪器 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 土工 | 土的密度 | 恒温水槽（灵敏度±1℃）、 砂浴、浮力仪、 浮称天平（称量1000g以上，感量0.001g）、虹吸筒、 |  |
|  |  | 细粒土的密度 | 甲种：刻度单位以20℃时每1000mL悬液内所含土质量的克数表示，刻度为-5~50，最小分度值为0.5；乙种：刻度单位以20℃时悬液的比重表示，刻度为0.995~1.020，最小分度值为0.0002 |  |
|  |  | 细粒土的液限 | 碟式液限仪 |  |
|  |  | 土的收缩 | 土的收缩仪 |  |
|  |  | 土的湿化 | 湿化仪 |  |
|  |  | 毛细管水上升高度 | 毛细管试验仪 |  |
|  |  | 土的回弹模量 | 杠杆压力仪、承载板 |  |
|  |  | 黏质土的抗剪强度 | 应变控制式直剪仪 |  |
|  |  | 土的残余抗剪强度 | 反复直剪仪 |  |
|  |  | 粗粒土和巨粒土最大干密度 | 表面振动击实仪 |  |
|  |  | 粗粒土和巨粒土最大干密度比选 | 振动台法试验装置 |  |
|  |  | 粗、巨粒土的抗剪强度 | 大型直剪仪 |  |
|  |  | 最大粒径60mm粗粒土的抗剪强度 | 粗粒土三轴压缩控制系统 |  |

新试验室需配备的设备

| 序号 | 项目 | 参数 | 试验仪器 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 土工 | 冻土密度 | 浮重天平（称量1000g，分度值0.1g）、液体密度计（分度值为0.001g/cm3）、温度计（测量范围为-30~+20℃，分度值0.1℃） |  |
|  |  | 土的酸碱度 | 电动振荡器 |  |
|  |  | 土的易溶盐 | 离心机（转速为4000r/min）、往复式电动振动机、水浴锅 |  |
| 22 | 无机结合料 | 石灰有效氧化钙、氧化镁含量分析 | 石灰氧化钙、氧化镁联合测定仪 |  |
| 23 | 沥青、改性沥青 | 沥青密度与相对密度 | 恒温水槽（控温的准确度为0.1℃） |  |
|  |  | 沥青延度 | 沥青延伸度仪（带制冷功能） |  |
|  |  | 沥青残留物的针入度、黏度、延度及脆点等行政的变化，评定沥青的老化性能 | 旋转薄膜烘箱 |  |
|  |  | 沥青闪点与燃点 | 克利夫兰开口杯闪点仪 |  |
|  |  | 沥青标准黏度 | 道路石油沥青标准粘度计 |  |
|  |  | 恩格拉黏度 | 沥青恩格拉粘度试验仪 |  |
|  |  | 赛波特粘度 | 沥青赛波特粘度试验仪 |  |
|  |  | 黏稠石油沥青的动力黏度 | 真空减压毛细管黏度计 |  |
|  |  | 沥青旋转黏度 | 布洛克菲尔德黏度计 |  |

新试验室需配备的设备

| 序号 | 项目 | 参数 | 试验仪器 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 沥青、改性沥青 | 改性沥青的黏韧性 | 沥青黏韧性试验器 |  |
|  |  | 沥青的弯曲蠕变劲度 | 弯曲梁流变仪 |  |
|  |  | 沥青流变性质 | 动态剪切流变仪 |  |
|  |  | 沥青老化试验 | 沥青老化试验仪 |  |
|  |  | 沥青蒸馏试验 | 保温罩 |  |
|  |  | 沥青蜡含量 | 蜡含量测定仪 |  |
|  |  |  | 通风厨 |  |
| 24 | 乳化沥青、改性乳化沥青 | 乳化沥青微粒离子电荷试验 | 电极板（2块，铜制，每块极板长100mm、宽10mm、厚1mm） 直流电源6V（乳化沥青微粒离子电荷试验） |  |
|  |  | 乳化沥青储存稳定性 | 沥青乳液稳定性试验管 |  |
|  |  | 乳化沥青破乳速度 | 沥青混合料拌合锅30L、10L、1L |  |
| 25 | 沥青混合料 | 沥青混合料配合比设计 | 马歇尔电动击实仪、电动脱模器、自动马歇尔试验仪（配置有荷载及试件变形的测定记录装置）、 |  |
|  |  | 动稳定度 | 轮碾成型机（试模：300mm×300mm×50mm、300mm×300mm×（80mm~10mm））、车辙试验机（可以同时做二~四个试样的试验） |  |
|  |  | 压实沥青混合料密度（表干法） | 溢流水箱 |  |
|  |  | 理论最大相对密度 | 理论最大相对密度仪装置 |  |

新试验室需配备的设备

| 序号 | 项目 | 参数 | 试验仪器 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 沥青混合料 | 沥青混合料单轴压缩试验 | LVDT位移传感器或电测百分表，非接触式位移传感器（测定垂直变形精密度不低于0.01mm，测定水平变形的精密度不低于0.005mm） |  |
|  |  | 沥青混合料劈裂试验 | 劈裂试验夹具：压条上下各1根。试件直径为100mm±2mm或101.6mm±0.25mm时，压条宽度为12.7mm，内侧曲率半径50.8mm；试件直径为150mm±2.5mm时，压条宽度为19mm，内侧曲率半径75mm。 |  |
|  |  | 沥青混合料饱水率 | 真空干燥箱（有温度、有压力）（真空度97.3~98.7kPa或730~740mmHg）、真空泵（不小于1000W） |  |
|  |  | 沥青混合料抗剪强度（三轴压缩法） | 沥青混合料的三轴试验仪 |  |
|  |  | 沥青混合料沥青含量 | 沥青燃烧炉、全自动抽提仪、干燥器 |  |
|  |  | 沥青混合料中回收沥青（阿布森法） | 高速离心分离器（可装置4个以上的离心管，相对离心力不小于770×g、气体流量计（测定容量在2000mL/min以上）、减压过滤器、油浴加热器、 |  |
|  |  | 从沥青混合料中回收沥青 | 旋转蒸发器沥青回收装置 |  |
|  |  | 沥青混合料渗水试验 | 沥青混合料渗水仪 |  |

新试验室需配备的设备

| 序号 | 项目 | 参数 | 试验仪器 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 沥青混合料 | 抗压强度 | 抗压试验圆柱体试模：采用直径100mm×100mm的试件尺寸时，试模内径与试件直径相同，试模高180mm，上下压头直径100mm，上压头高50mm，下压头高90mm。（三组） |  |
|  |  | 三轴试验 | 三轴试验圆柱体试模：采用直径100mm×200mm的试件尺寸时，内径与试件直径相同，试模高300mm，上下压头直径100mm，上压头高50mm，下压头报90mm。 |  |
|  |  | 沥青混合料试件的密度、抗剪强度、剪应力、抗压模量、抗剪模量GTM | 金属插杆的插入式数显温度计，金属杆的长度不小于150mm。量程0~300℃。 GTM旋转压实剪切试验机 |  |
| 26 | 乳化沥青混合料 | 稠度 | 乳化沥青稀浆封层混合料稠度仪 |  |
| 27 | 稀浆混合料 | 稀浆混合料的配伍性和抗水损害能力 | 湿轮磨耗仪 |  |
|  |  | 初凝时间 | 稀浆混合料黏聚力试验仪 |  |
|  |  | 控制稀浆混合料中沥青用量的上限 | 稀浆混合料负荷车轮试验仪 |  |
|  |  | 集料与改性乳化沥青之间的配伍性 | 稀浆混合料旋转瓶磨耗仪（旋转速度应满足20r/min±0.5r/min的要求；磨耗管由丙烯酸材料制成，内径60mm±0.2mm，内部高度400mm±1mm） |  |

新试验室需配备的设备

| 序号 | 项目 | 参数 | 试验仪器 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 现场沥青路面取芯机 |  | 钻孔取芯机：用汽油、柴油机驱动，有淋水冷却装置。金刚石钻头的直径有（100mm、150mm）。钻头转速不小于1000r/min |  |
| 29 | 路面平整度 |  | 车载式激光平整度仪 |  |
| 30 | 路面弯沉 |  | 落锤式弯沉仪 |  |