附件：

第一包：

| 1 | 自动X射线粉末 衍射仪 | Ｘ射线粉末衍射仪主要用于研究物质晶体结构、物相分析、测定点阵参数等。 主要技术规格 1.高稳定X射线发生器 1.1 额定功率：3KW, 最大管电压：60KV, 最大管电流：50mA 1.2 稳定度：≤±0.01%（电源电压浮动10%） 1.3 管电压和电流升降由计算机自动控制 1.4 高压电缆：100KV介电强度，长度2米 1.5 保护及报警装置 KV过高，KV过低保护 整机过电流保护：20A X射线管功率超限保护 冷却水断水保护 整机机柜全部安全防辐射保护，带窗口连锁，在防辐射外罩外射线剂量低于2.5μSv/小时 2.Ｘ射线管 2.1Cu 靶（国产），2.0KW，1×10mm焦点 3.测角仪 测角仪方式：卧式，水平扫描扫描半径：180mm准确度：±0.01° 狭缝：发散狭缝，接收狭缝，防散射狭缝 滤片：Ni、Fe 4.Ｘ射线强度测量系统 检测器：闪烁计数器 计算机自动控制 线性脉冲放大幅度分析器 高压稳压电源 5操作控制系统 5.1 微型计算机：品牌PC机，17’彩显。 5.2 打印机： A4 HP激光打印机 5.3 前级控制机,计算机串行接口，RS485通讯 6.操作分析系统及应用分析软件（Windows版本） BD2000衍射仪操作系统 BD2000衍射图谱分析系统 图谱分析 数据查询 6.1 粉末衍射分析应用软件 定性物相分析及PDF卡片库（1―89集） 定量物相分析 未知衍射图指标化 晶胞参数精密修正 6.1.1 多重峰分离（峰形分析）衍射峰Kα2扣除 7.冷却水循环系统 分体式结构：压缩机壁挂室外 制冷量每小时3200W | 1 | 台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | 光斑分析仪 | 1. M2因子测量系统 光谱范围：250-2400nm •分析激光束的传输特性，预测激光束的聚焦能力 •可测量脉冲或连续激光 • 高精确度、高稳定性、全自动快速测量 • 可直观地目视检测不同位置光束外形变化 • 直接得到M2因子、光束发散角、束腰半径和位置、光斑分布、对称性等参数 • M2-200-ACC-BB 2. LBA-710PC-D 光束分析系统 • 含图像采集板卡和测试分析软件，齐全的软件功能和强大的数据处理能力 • 可测量连续和脉冲激光 • 二维/三维显示光束横模（光束轮廓和能量分布） • 峰值功率及峰值位置 光斑大小及光斑椭圆度 • 光束发射稳定性和均匀性 与高斯光束匹配情况分析 • 光束发散角测量• LBA-710PC-D 附件： 1）数字硅CCD-6612摄像仪及数据线 光谱范围：190-1100nm 像素数：650×494 像素大小：9.9×9.9μm 2）光束采样/分析系统 10位数字采集卡及光束质量分析测试软件 3）光采集与可调光束衰减器 石英分束衰减器及不同衰减程度的中性密度滤波片组 工作波长：400-2400nm | 1 | 台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 单光子计数 实验系统 | 主要技术指标 光谱采集范围： 360-650 nm 积分时间：0-30 min(1ms/档,可调) 最大计数：≥107 域值电压：0-2.56 V(10mV/档，可调) 暗 计 数：≤30CPS/S (探测器CR125 -20℃) | 2 | 套 |

第二包：

| 1 | 微机化等离子体实验仪(含微机、打印机) | 等离子体实验仪： 探针面积：1/4Πd2（D=0.45mm） 探针轴向间距：30mm 放电管内径：Ф6mm 平行板面积：4×7mm2 平行板间距：4mm 赫姆霍兹线圈直径：Ф200mm 赫姆霍兹线圈间距：100mm 赫姆霍兹线圈圈数：400圈（单只） 启动工作电压：DC：300V 触发电压>DC：1000V 本机可作：24V 3A 直流电源之用 数显表可作200µA 2mA 200mA 200mV 测量电表 工作电压：200V±10% 误差率≤±8% 微机：主机配232口,USB口.处理器类型:Intel Pentium 4-E\处理器主频（MHz）:3000\配置内存容量（MB）:512\硬盘容量（GB）:80\光驱类型:COMBO\显示器类型:纯平液晶\显示器尺寸（英寸）:17\鼠标：光电鼠 打印机：兼容操作系统：win98, winxp 工作温度（℃）：无 电源电压（V）：220v 最高分辩率(dpi)：600dpi 最大打印幅面：A4 介质类型：普通纸 进纸盒容量（张）：500 最大打印能力（页/月）：5000 接口类型：USB。 硒鼓寿命（张）：根据情况而定 内存（MB）：8。 | 2 | 套 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 电子衍射仪 | 真空极限：510 镀膜电流0~50A可调 灯丝电压100V-180V可调 高压电源0-40KV可调 衍射环在30KV时不少于7个环（银样品） | 2 | 台 |
| 3 | 光速测定仪 | 一、技术参数 输入电压:A.C.220V±10%50HZ 消耗功率:30W 外型尺寸:1700×420×270mm3 净重:45Kg 连续工作时间:5小时 环境温度:0℃40℃(室温) 光源氦氖激光器输出功率≥1mw,波长6328A单模 光载频:29～30MHZ 准确度:0.5%(位相差为2π),2%(其它位相差) | 2 | 台 |
| 4 | 频率计 | 频率范围：0.01HZ-2.7GHZ，闸门时间：60ms-10s，精度：1ppm | 2 | 台 |
| 5 | 双踪示波器 | 20MHZ双踪，6英寸内刻度矩形示波管，Y轴灵敏度：5mV-20V/div, x-y方式 扫描时间：0.1-0.2，10：1/1：1输入探极，有完善的触发、同步功能 | 10 | 台 |
| 6 | 电 脑 | 处理器类型:Intel Pentium 4-E\处理器主频（MHz）:3000\配置内存容量（MB）:512\硬盘容量（GB）:80\光驱类型:COMBO\显示器类型:纯平\显示器尺寸（英寸）:17\鼠标：光电鼠 主机:配232口,USB口 | 4 | 台 |
| 7 | 打印机 | 兼容操作系统：win98, winxp 工作温度（℃）：无 电源电压（V）：220v 最高分辩率(dpi)：600dpi 最大打印幅面：A4 介质类型：普通纸 进纸盒容量（张）：500 最大打印能力（页/月）：5000 接口类型：USB。 硒鼓寿命（张）：根据情况而定 内存（MB）：8。 | 1 | 台 |
| 8 | 音频检测系统 | 频率：3.0KHZ-15KHZ 电压幅度：0.1mV-1V 电压波动： 0.01 V 电源：220V-240V 灵敏度：5dB/s相对误差： 0.01% | 3 | 套 |
| 9 | 函数信号发生器 | 0.2HZ~2MHZ；20Vp-p；失真〈1% | 3 | 台 |
| 10 | 超声光栅声速仪 (含：超声相位法、干涉法附件；二次干涉法所有附件) | 频率：1.71MHZ 频率稳定度：1 输出信号幅度：大于20V 电源：交流220V±5%，50Hz 测微测量仪：数字显示，精度：0.001mm,测量距离：100mm 可测条纹数：大于150条 狭缝长度可调：12mm 狭缝宽度可调：0--2mm 光屏：高度、方向可调， 放大镜焦距可调 | 2 | 套 |
| 11 | 空调 | 5P 耗电功率4.8KW 带降湿功能 | 3 | 台 |
| 12 | 光磁共振实验装置（含低频信号源） | 1 实验测得g因子误差：1％ 2 磁装置： 水平直流磁场：场强 0―2GS，连续可调。 稳定度：优于5×(电源电压变化土10％时)。 水平调制磁场：方波频率约10Hz，场强(峰一峰)0～1.5GS。 三角波频率约20Hz，场强(峰一峰)0～1.5GS。 垂直直流磁场：场强：0～0.7GS，连续可调。 稳定度：优于5×(电源电压变化土10％时)。 射频磁场(外配射频信号源)： 频率范围：100KHz― lMHz 信号源功率输出：50Ω负载上不小于0.5W。 3 光电探测器：放大器增益大于100。 4 功率消耗： 150VA(不包括射频信号源) 5 其它部件指标： 铷光谱灯： 铷灯泡寿命：10000小时 高频振荡器工作频率：55MHz一65MHz 控温温度：约90℃ 主要光学器件：干涉滤光镜：中心波长7948A土50A 偏振镜：工作波长7948A; 1／4波片：工作波长7948A 吸收池： 铷吸收泡直径：约52mm; 控温温度：55℃。工作条件： 电源电压：220V土10％，50Hz； 环境温度：0―40℃ 相对湿度：85％ 耐久性：连续工作不小于8小时。 低频信号源：有功率输出:1W,50,1MHZ | 2 | 套 |
| 13 | 声光调制实验装置（含20M示波器） | 1.观察声光调制的衍射现象 2.观察声光晶体的调制特性 3.调制晶体：铌酸铝晶体 4.调制方式：横向调制 5.调制电压：0---400Vpp 6.调制波形：1KHZ正弦波 7.调制宽度：20MHZ 8电源：220V±10%，50HZ 9激光波长：650---680nm 10.激光功率：0----2.5mW 11.衍射效率：〉70% 12.数字表显示精度：3.5位 | 1 | 套 |
| 14 | 纳米材料制备 实验仪 | 采用蒸汽冷凝法制备纳米微粒。 纳米材料制备实验仪由真空泵、真空度测量单元、加热控制(蒸发速率控制单元)、真空系统、微粒收集器、自动保护单元等部分组成。 仪器特点： 1、系统有防止真空泵油倒灌功能。 2、系统具有自锁功能，即在未满足蒸发条件下，系统具有盥洗室加热单元不允许蒸发功能。 3、真空测量系统线路采用单片机设计，内有WATCHDOG电路，具有高可靠性及高抗干扰性能。 4、真空测量部分采用低漂移前置放大器和高分辨率低漂移采集芯片。 5、仪器采用一体化结构操作方便可靠。 主要技术指标： 1、真空测量范围：-101.3kPa~0kPa 2、真空测量分辨率：0.01kPa 3、加热功率：0~100W | 2 | 套 |
| 15 | 赛多利斯天平 (进口) | 可读性０.１mg ，称重范围２２０g ， 称盘尺寸直径８０mm ， 重复性０.１ mg ，线形０.２mg | 2 | 台 |
| 16 | 高温超导材料特性测试装置 | 此装置用于测量高温超导材料的电阻随温度变化的关系，以及比较三种温度传感器(铂电阻、p-n结二极管和热电偶)的性能，它包括恒温器(探头、外壳、辐射屏蔽、样品、加热器和插座)，杜瓦容器，5位半数字电压表和电源盒。 恒温器：温度范围：77 D300 K；温度测量精度：±0.1 K；温度稳定性能：优于0.05 K /分；电加热器：500 mW 不锈钢杜瓦容器： 液氮消耗量(动态)：< 0.15 升/小时；液氮保存时(静态)： <0.07 升/小时；内径：75 mm；深度： 600 mm PZ158B直流数字电压表：显示：5位半；分辨率：；ADC模式：积分式 电源：恒流源：3个；电流稳定度：< 0.05 %；电流范围：，1 mA， 直流稳压电源1个：电压范围：0 D5 V；电压稳定度： < 0.1 %；数字表： 2 块 显示：4位半；铂电阻用的分辨率：；pn结二极管用的分辨率： 计算机接口 BW2－3型高温超导材料特性测试装置计算机接口采用了先进的专用接口电路、实验数据采集、存储和处理软件，用户可以同时多路、图形化地实时检测和分析实验进程，自动记录并处理数据，对相关的物理现象(高温超导材料的电阻随温度变化的关系，以及铂电阻、硅二极管正向电压和铜-康铜温差电动势的温度响应特性)进行更深入的比较研究。 | 1 | 套 |
| 17 | 箱式电阻炉 | 程序控制 额定功率：8kw 最高温度：1350℃ 工作电压：220V 加热元件：硅碳棒 炉膛尺寸：（长×宽×高mm）：500 × 200 × 180 外形尺寸：（长×宽×高mm）：795 × 545 × 648 重量：230千克 | 1 | 个 |
| 18 | 低温电导率/交流磁化率测试系统（含进口锁相放大器） | 主要技术指标： 低温电导率测试系统： 1. 变温范围：80K－300K，65－300K 2. 控温精度：0.2K/10分钟 3. 恒温块尺寸：直径20毫米，长65毫米 4. 加热器:20欧姆，0.33毫米外径漆包锰铜线 5. 配装温度计：Pt100铂电阻 6. 连接电缆和使用说明书 7. 进口锁相放大器配在低温电导率测试系统上可做交流磁化率测试 | 1 | 套 |
| 19 | 磁滞回线装置 | H>80A/m，B>0.3T 配可调隔离变压器，型号是GY-4，0－100V。 | 1 | 台 |
| 20 | 真空镀膜机 | 1机械泵和分子泵抽气系统，真空极限8×10-4Pa。 2采用数显真空计测量。 3真空室下有一坩埚，基片在上，基片直径约50mm，基片与坩埚的垂直距离约150mm。 4热蒸发方式，能镀各种金属膜。 5 真空室250mm | 1 | 台 |
| 21 | 半导体探测器 (进口) | 优化波长：10.6µm 探测灵敏度：≥ 5 107cm √Hz/W 响应时间：≤ 1nsec | 1 | 个 |
| 22 | 磁性材料居里点测试仪 | 工作条件：交流220V，2A。激励电压：0－200V。感应电压：0－200mV。实验材料：5种铁磁材料。温度范围：70－130℃。 | 1 | 台 |
| 23 | 磁阻效应仪 | 电源：交流220V，50Hz。测磁范围：0.12－2个GS。分辨率：0.1GS。稳定度：±0.1GS。 环境温度：0－40℃。相对湿度：‹80％。 | 1 | 台 |

第三包：

| 1 | 光功率计及其附件 | 1.表头 FieldMaster-GS 功率和能量测量 功率范围：10 nW-5 kW 能量范围：1 μJ-95J 数字显示和指针显示 带统计功能和光点位置显示 RS-232 接口和模拟量输出 精确度-显示: ±1%, ±2 LSD 精确度-系统: 显示精确度 + 测量精确度 模拟量输出: 0-1V ±2%, 5 Hz 连续功率测量采样率: 最大10 Hz 脉冲能量测量采样率: 最大10 Hz 模拟指针刷新率: 10 Hz 数字显示刷新率: 2 Hz 操作温度: 5-40° C 与探头1、2兼容 2.探头A PM300F-50 最大功率 (W)：300 探头口径 (mm)：50 波长范围 (μm)：0.19 C 11 风扇冷却 校准不确定性 (%)：1 分辨率 (W)：0.1 与表头兼容 3.探头B J100 能量范围：0.4 mJ - 5J 探头口径 (mm)：95 最大平均功率 (W)：20 最大脉冲宽度 (μs)：200 校准不确定性 (%)：2 波长范围 (μm)：0.2 - 12 与表头兼容 | 1 | 套 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 气垫隔振光学平台及其附件 | 平台：2400×1200×800 自动平衡，四支撑，M6螺孔，孔阵距25，限载800千克 优质高导磁不锈钢面板，平面度不大于0.05nm/平方米，表面粗糙度小于0.8微米，固有频率垂直1.5Hz―2Hz，水平1.2Hz―2Hz 附件 空气自净器：2台 额定风量：1500m3/h可调 平均风速：0-0.56m/s可调 净化效率：99.95% 噪音：<65Db 电源：220V 50Hz 400W | 1 | 台 |  |
| 3 | 焦距测量仪 | 导轨1520 L /平行光管焦距：550 L，孔径比1：10 透镜夹持器：可夹持透镜口径≤100 L，垂直可调高度：15 L 测量显微镜:放大倍率0.5×,1×,8× 纵向调节30 L、垂直调节15 L、横向调节260 L、旋转±10° | 1 | 套 |  |
| 4 | 平行光管 | F550平行光管： 焦距：550毫米/口径：55毫米/相对口径：1∶10 /仪器外形尺寸：680×150×135毫米/仪器重量：7.5公斤 仪器的成套性： 平行光管主体 /照明灯：2.1瓦6伏 /变压器：220/6伏 /高斯目镜： 放大5.7倍(f=44mm) / 支架 分辨率板：口径φ30mm /规格1#、2#、3#、4#、5# 星点板：口径φ30mm /规格φ0.005/0.01/0.02/0.05/0.1 十字分划板 / 彼罗板 | 3 | 个 |  |
| 5 | 倍率计 | 放大倍率:25× /物镜垂轴放大率:2× /目镜视放大率:12.5× /目镜视度调节范围:±5 /视度分划板分划格值范围:0-6mm /镜管分划格值范围:0-70mm /外形尺寸:202×φ29mm /重量:0.85kg | 1 | 个 |  |
| 6 | 视场仪 | 焦距:210mm /视场水平:2ω=24°垂直2ω=400密位 | 1 | 个 |  |
| 7 | 像倾斜仪 | 放大倍率:4× /有效孔径:φ20mm /出瞳直径:φ5mm /出瞳距离:19.10mm /目镜视度调节范围:±5 /视度水平定位精度:30"/读数手轮格值:1'/像倾斜测量范围:±4° | 1 | 个 |  |
| 8 | 读数显微镜 | 目镜放大率:5× 10× 15× /物镜放大率:0.2×/0.5×/1×/4×/10×/40×机械筒长:160mm /测微目镜测微鼓轮分划格值:0.01mm /分划格值范围:0-8mm /纵向移动游标格植:0.1mm /横向移动范围:50mm /横向移动游标格值:1mm /横向移动游标分划格值:0.1mm /高低升降范围:10mm /纵向移动范围:50mm | 1 | 个 |  |
| 9 | 偏振光演示仪 | 起偏器:D=70(可旋转360°)检偏器:D=70(可旋转360°) 偏振度>96%,消光<2% 玻璃堆: 90×50×16(可旋转360°)导轨长:500mm 旋光效应:D=25 铝合金箱成整体 | 2 | 套 |  |
| 10 | 光栅单色仪 | 波长范围：200-12000nm （分为三个测量波段，波段1：200-900nm；波段2：900-2500nm；波段3：2500-12000nm） 焦 距 ：302.5nm 狭 缝 ：0-2mm连续可调，示值精度0.01mm 波长精度 ≤±0.4nm （波段1） ≤±4nm （波段2） ≤±30nm （波段1） 波长重复性 ≤0.2nm （波段1） ≤2nm （波段2） ≤15nm （波段3） 光栅常数 ：1200L/mm （光栅1） 300L/mm （光栅2） 100L/mm （光栅3） 外形尺寸：370*250*210mm 重 量：25kg | 1 | 台 |  |
| 11 | 玻璃透射比智能测定仪 | 1、测量准确性误差：≤1%；测量重复性误差：≤±0.5%； 2、透射比测量范围：10-98%； 3、光源：A类光源（加视觉函数修正，符合V（λ）标准）；12V/20W卤钨灯，色温2850±50K；供电电源稳定性：≤1‰； 4、检测元件：高灵敏度硅光电探测器 ； 5、样品规格： 标准样品：80×80mm；100×100mm；300×300mm；各类实物制品高度小于1000mm，长度不限； 6、工作条件：220V±10%，50Hz±2%，≤150W；要求机体有接地线；干燥洁净少尘，无日光直射，无较大震动； 7、工作方式：连续。 | 1 | 台 |  |
| 12 | 20*自准前置镜 | 物镜焦距：400mm /有效孔径：50mm 放大倍率：20× /分辩率：2.8″/视场：2°28'/出瞳直径：φ2.5mm出瞳距离：15mm /分划板格值：20″/目镜视度调节范围：±5 /视度镜管处径配合尺寸：φ60mm /外形尺寸：456×φ60mm /重量：2.8kg | 1 | 台 |  |
| 13 | 澄明度检测仪 | YB-II型，采用澄明度专用荧光缝隙灯，照度在1000-4000LX连续可调，自带简易照度计 | 1 | 台 |  |
| 14 | 大屏幕超声光栅实验仪 | 大屏幕数字显示，定性定量均可；专用声光池传感器精度0.01mm； 方导轨1.5m；精密微调滑柱；压电晶体频率1.6-1.8MHz。 | 1 | 台 |  |
| 15 | 4*定中心管 | 物镜焦距：80mm /有效孔径：φ20mm /放大倍率：4×/分辩率：7.5″/视场：12°/出瞳直径：φ5mm /出瞳距离：19.10mm /目镜视度调节范围：±5 /视度端面与视准轴的不垂直度：<20" /外形尺寸：133×φ35mm /重量：0.6kg | 1 | 个 |  |
| 16 | 视度管 | 物镜焦距：80mm /有效孔径：φ20mm /放大倍率：4* / 分辩率：7.5″/视场:12°/出瞳直径:φ5mm / 出瞳距离:19.10mm /目镜视度调节范围:±5 /视度测量范围:±2.5 /视度外形尺寸: l×d187×φ29mm /重量:0.5kg | 1 | 个 |  |
| 17 | 全自动白度计 | 照明/观测条件: 0/d 条件标准照明体：D65 / 标准照明体标准观察者：10°/视场测试孔径：¢15mm /试样尺寸：直径>¢15mm，厚度<40mm /示值精度：x,y 0.0001，其余 0.01 /稳定度：零点漂移≤0.1, 示值漂移≤0.2测量准确度：（白度）W≤1.0 /测量重复性：（白度）ΔW≤0.2 /电压及功耗：220V±10% 50Hz，23W工作温度：0-40°C /仪器尺寸：300×330×280 mm /仪器重量：4.8 kg | 1 | 台 |  |
| 18 | 全自动色差计 | 照明/观测条件：0/d 条件标准照明体：D65 标准照明体 测色模式：CIE规定的10°视场、D65条件下的三刺激值 /测试孔径：¢15mm /示值精度：x,y 0.0001，其余 0.01 /稳定度：ΔY≤0.3/小时测量 /准确度：ΔY≤1.0 ΔxΔy≤0.015 /测量重复性：ΔY≤0.3、Δ E≤0.3 /仪器台间差：ΔXΔYΔZ≤1.0 /电源电压：220V±10% 50Hz /仪器功耗：23 W /仪器预热时间：10分钟 /工作温度：0-40°C /仪器尺寸：300×330×320 mm /仪器重量：5.5 kg | 1 | 台 |  |
| 19 | 周视瞄准镜 | 光学特性: 1.视放大率：Γ=3.7× 物方视场角：2w=10° 出瞳直径 ：D'=4mm 出瞳距离 ：lｚ'≥20mm 2.潜望高 ：H=185mm3.要求成正相4.光学系统要求实现俯仰瞄准范围±18° 光学系统要求实现水平瞄准范围360° 5.俯仰和周视中观察位置不变6.渐晕系数K=0.5. | 1 | 台 |  |
| 20 | 激光功率计 | 波长范围:0.4~10μm | 1 | 台 |  |
| 21 | 频谱分析仪 | 频率范围：0.15MHz-1050MHz； 4位显示：（中心，游标频率），0.1MHz分辩率； 动态范围：-100至+13dBm； 滤波器：20KHz，250KHz和影像选择； 跟踪讯号源：（HM-5011机种）0.1MHz-1050MHz； 输出功率：+1dBm至-50dBm（50Ω）。 | 1 | 台 |  |
| 22 | 普通车床及附件 | 最大回转直径：Φ360mm；滑板回转直径：Φ210mm;顶尖距：1000；主轴转速范围：76-2000；主轴电机功率：4.0KW；主轴通孔直径：Φ40mm；工作精度：圆度（0.002mm），圆柱度（0.004mm/300mm），平面度（0.004mm），粗糙度（0.8μm）；主轴采用NSK轴承。 标准附件：按照出厂标准配置无偿提供 特订附件：花盘，跟刀架，中心架，活顶尖，四爪卡盘及接盘 | 1 | 台 |  |
| 23 | 万能工具铣床 及附件 | 水平工作台面积：320×750；垂直工作台面积：225×830;最大纵向行程：405/395；最大升降行程：390/380；主传动电机功率：2.2kW；主传动电动转速：1430r/min；主轴座最大横向移动：200mm；主轴椎孔：ISO.40，锥度7：24 随主机供应基本附件：随机工具（1套），弹簧夹头套（1件），弹簧夹头（Φ2，3，4，5，6，8，10，12mm），莫氏变锥套（莫氏1，2，3号），铣刀杆（16，22，27，32mm） 特殊附件：等分分度头（1台，中心高150，可等分数2，3，4，6，8，12，24及任意角度），QH125型平口钳（1台，钳口高度30mm，钳口宽度125mm，最大张开度100mm），立卧回转工作台（1台，立起时中心高170mm，卡盘直径Φ250mm），万能镗刀架（1台），万能角度工作台（1件），机用虎钳（1台，钳口宽度250mm，钳口宽度60mm，钳口最大张开度280mm）。 | 1 | 台 |  |
| 24 | 激光防护镜 | • 完全包围式防护• 防护镜片都镀有硬膜，防划伤损坏 • 符合欧洲标准EN207A1 ：2002 防护波段： 1064nm 200-540 nm 800-1100 nm 光密度：4 可见光透射率：40% | 3 | 副 |  |
| 25 | 车、铣用各种刀具 | 立铣刀（Φ4，Φ5，Φ6，Φ8，Φ10，Φ12，Φ14，Φ16，Φ18，Φ20）； 键槽铣刀（Φ3，Φ4，Φ5，Φ6，Φ8，Φ10，Φ12）； 锯片铣刀（δ=0.3，0.4，0.5，0.6，0.8，1，2，3，4，5，6）； 各种盘铣刀 | 各1 |  |  |
| 26 | 示波器 | 带宽：100 MHz 2通道； 每条通道取样速率：1.25 GS/s 最大记录长度：10 K 点 垂直分辨率：9 位 垂直灵敏度(/div)： 1 mV －10 V 垂直精确度：±2% 最大输入电压(1 MW)： 150 VRMS CAT I(所有型号)(300 V CAT II 和标准 10X探头) 位置范围：± 5 div 带宽BW极限20 MHz 输入耦合：AC, DC, GND 输入阻抗选择：1 MW 与 13 pF 或 50 W 并联 时基范围 (/div)：4 ns-10 s/div 时基精确度20 ppm 显示器：彩色 LCD RS-232 微机接口 | 1 | 台 |  |
| 27 | 攻丝机 | 最大攻丝直径(铸件／钢件)： M16/M12 主轴中心线至立柱表面距离：183mm 主轴端至工作台最大距离：520mm 主轴最大行程：50mm 主轴锥度： B18 主轴转速：正：240,380,570rpm / 反：275,440,650rpm 工作台面尺寸 270×280mm 电动机：750W | 1 | 台 |  |
| 28 | 光波形探测器 | 光谱范围：400-1100nm 响应时间：1ns 响应度：0.8uA/uW(1.3um处) 电源：DC 9V积层电池 工作环境：0-40摄氏度，相对湿度小于等于80% | 1 | 台 |  |
| 29 | 线切割机 | 环保型： 工作台尺寸(长×宽= 610×360 mm)； 工作台面行程(横×纵= 320×400 mm)；最大切割厚度(400mm)可调；最大切割锥度(6°、12°/80mm)；加工精度(GB7926)；电极丝直径(￠0.12～￠0.18 mm)；运丝速度(10m/s)；加工表面粗糙度Ra(um) ≤2.5；电源3N～50HZ 380V(单相－50Hz 220V)；机床总功率：1.2KW | 1 | 台 |  |
| 30 | 光能量计 | 显示：双极性3-1/2位数字显示 光谱范围：0.4-11um 校准波长：1064nm 量程范围：2J，20J，200J 探测器光敏面直径：20mm 可以长时间保持测试数据 最大脉冲激光能量密度：70J/cm2 不确定度：±5%±1字 电源：交流220V±10% 功耗：5W | 1 | 台 |  |
| 31 | 光电定向实验仪 | 包括红外发射镜筒、红外接受镜筒、光学导轨、信号测试及显示模块、计算机软件等，可以展示激光跟踪、制导和定位原理，对四象限光电探测器的原理及应用提供开放的平台，实验仪器系统性强，各环节都可动手调节。 | 5 | 套 |  |
| 32 | 光强分布测定仪 | 用CCD摄录单缝、双缝、光栅、圆孔等衍射、干涉条纹的光强分析及偏振光强的变化，通过电脑屏幕观察，并通过软件对光强分布进行一维、二维测量分析、分析、三维显示。条纹分辨率为2个像素。 | 1 | 套 |  |
| 33 | 投影仪 | 2000流明，800*600，1.9kg | 1 | 台 |  |
| 34 | 中高温黑体腔 | 温度范围 50°C～550.0°C 发射率 超过0.995 稳定性 ±0.1°C 显示分辨率0.1°C 炉腔尺寸 65mm直径，160mm深 达到温度时间45min 电源1000W典型，208~240VAC/50Hz 外形尺寸 高310mm 宽265mm 深200mm 重量 10Kg | 1 | 台 |  |
| 35 | 激光多功能光电测试系统 | 系统配置： 激光系统；复用光学系统；CCD图像系统；A/D卡；视频卡；光纤传感系统；计算机实验软件 | 1 | 套 |  |
| 36 | 光纤信息及光纤通讯实验系统 | 系统组成： 复用光学平台 光纤及光纤器件 讯号发生及接收显示单元 | 1 | 套 |  |
| 37 | 光电二极管 显示阵列 | 于AvaSpec-100型光谱仪 象元数是103 | 5 | 块 |  |
| 38 | 液晶显示板 | 显示器采用DGM-12864AB型,显示点阵为128*64 | 5 | 块 |  |
| 39 | 各类光电传感器 | W/B线阵CCD TCD1500C 彩色线阵CCD TCD2252 光电池 2CR41 光敏电阻 PGM5539 光电二极管 SD1420 光电三极管 SD1420 光电二极管 SD5491 PIN管 SD3421 PMT管 GDB-15 PMT电源 配套 检测 光电池 SG-02 功率光电池 PSD器件 2CR-201（二）C103（一） AD734 除法器IC ICM7226 表头IC 热释电（套）PD632 面阵CCD ICX724 | 1 | 套 |  |
| 40 | 各种光源 | 白光源 GY-6B 亮度可调白光源 GY-1B 溴钨灯 GY-20 亮度可调溴钨灯 GY-1C 红外光源 GY-2 汞灯 GY-2 钠灯 GY―8A 半导体激光器 GY―6 氢灯 GY―7A 两用钨灯 GY―13 | 1 | 套 |  |
| 41 | He-Ne 激光器系列实验系统 | 可开实验1、前腔可调的He-Ne激光器的装调；2、在实验装置上测量光斑分布，计算发散角；3、用共焦球面扫描干涉仪观察纵模和横模的频谱分布，根据理论公式和横模的光场分布判断激光器包含哪些模。 实验成套性： 光学实验导轨、准直光源、二维可调He-Ne激光器、半内腔氦氖激光管，可调激光电源，前腔片架，扫描干涉仪，锯齿波发生器，示波器，光功率指示仪。 | 1 | 套 |  |
| 42 | DSP实验开发系统 | 应为DSP和EDA二合一的实验仪，基于模块式、总线式、开放式的设计理念，可以让学生熟练应用DSP的外部资源，也可为老师或研究生进行课题研究或项目开发提供一个资源丰富的开放式硬件平台。该实验系统可以兼容TI公司的全部系列DSP芯片，而且能应用各种规模的CPLD和FPGA，可用于开设DSP、EDA等实验课程。 | 6 | 套 |  |
| 43 | 图像处理实验系统 | 基于TMS320C6713的应用来开发图像处理算法实验，可以完成实时图像和静态图像的处理，完成彩色图像的采集、显示和处理，将图像处理的算法转换为相应的应用，并在TMS320C6713上来实现，通过采集和显示终端来评估算法的效果。 | 2 | 套 |  |
| 44 | 电子散斑干涉仪 | 该测量系统的原理为激光干涉仪，用CCD相机记录激光照射产生的散斑图。物体表面的位移和振动可以由计算机图象处理系统获得，测量结果时时的显示在计算机屏幕上。该系统用到一些特殊的技术，例如消除噪声和条纹计数处理等，因此可用于三维位移和振动测量。由于具有微位移测量功能，本系统还可用于无损检测。 | 1 | 套 |  |
| 45 | 激光功率计 | JG 可同时标定532、635、650、780、808、980、1100nm中的三种波长 | 2 | 台 |  |
| 46 | 远距离微光夜视仪 | 用于夜间观察远距离目标，也可用于测角及概略测距。 主要指标:视放大率：4.8 视场：5.6 测角精度：高低机构0-04，方位机构0-03 夜视距离：无月星光和背景不透空条件下，可识别500m处站立人员 | 1 | 台 |  |
| 47 | 小型光栅单色仪 | 波长范围 200-800nm 焦距 f=100mm 相对孔径 D/f=1/5 波长精度 ±1nm 波长重现性 ±0.5nm 外形尺寸 120×90×65mm 重量 0.8Kg | 3 | 台 |  |
| 48 | 色度实验装置 | 规格参数：相对口径 D/F=1/7 焦距 302.5nm 光栅1200L/mm 250nm闪耀 积分球 Ф150mm 单色仪： 波长范围 200-800nm 波长精度 ≤±0.4nm 波长重复性 ≤0.2nm 成套性： WGD-3型光栅单色仪 侧色积分球 吸收池 四色面光源 光电接收器 工作软件 USB接口 | 1 | 台 |  |
| 49 | 光功率测试仪 | 可以对400-1050nm范围内的气体激光、固体激光等多种激光输出的功率进行测量，经过对各种波长激光能量的标定就可测量各种波长能量。 主要技术指标： 硅光电池探测器 光谱范围400-1050nm 光敏面积 1cm2 测量范围 2μW~200mW 显示 3-1/2位数字显示器 测量分辨率 0.001μW 测量不确定度 ±3% ±1个字 电源 220V，50Hz，10W 使用环境 0-35℃ 相对湿度 ≤80%，无强烈振动和冲击，无腐蚀性气体房间 标定波长 532nm 632.8nm 650nm | 1 | 台 |  |
| 50 | 示波器 | 频宽200MHz，双频道，具延迟扫描功能； 内建6位数多功能计频器；自动设定功能；TV-LINE选择功能； 7项光标读值量测功能；面板锁定功能；操作设限警告声； LED显示等；触发讯号输出；Z轴调变输入功能 | 1 | 台 |  |
| 51 | 耦合准直聚焦 光纤系统 | 1．多模光纤连接器：2个 10510A*，多模SMA905连接器，用于500微米光纤 2．多模光纤：2米 BFL22-550*，0.22NA ,low OH,550um core,1064nm 3．光纤耦合输入和准直输出器：2 F810SM-1064，1050-1620nm，AR coating，SMA collimation 4.扩束器2×，5×：各个，BE02X，1050-1620nm | 1 | 套 |  |
| 52 | 声光调Q激光 实验系统 | 半导体泵浦声光调Q Nd:YAG激光器，技术指标如下： 波长：1064nm 功率：大于3W M2：小于5 重复频率：1-20KHz 光光转换效率：大于20% 电源：220V，50Hz 附件 ：半导体激光器 ：2.00万 半导体激光电源 ：1.00万 声光 调制器 ：1.00万 声光驱动源 ：1.00万 TEC温控系统：1.00万 机械加工：1.40万 外壳透明 | 1 | 套 |  |
| 53 | 教学天文望远镜 | 有效口径：203mm 主镜直径：209.6mm 焦距：2000mm 焦比：f/10 目镜：26mm×1（4000系列） 天顶镜：1.25英 寻星镜：8×50mm 最短可视距离：25英 分辨力：0.56角秒 光学镀膜：UHTC（超高透光镀膜） 修正镜 MgF2 镀膜（双面） 主镜、副镜标准镀铝 观测极限星等：14.0星等 照相极限星等：16.5星等 影像尺寸：0.72°/mm 集光力：600x 镜筒尺寸：9.1 ×16.75 零影像漂移微对焦座：有，4速 GPS定位：16频道接收器，磁赤纬补偿，真水平及北方电子感应式 导星精确度：约2角分 跟踪速度：恒星速、月亮速 三角架：大型野外三角架高约30-40（可调式） | 1 | 台 |  |
| 54 | 稳像仪 | 倍率：18倍 物镜直径：50mm 对焦范围：6m-无限远 射出瞳镜：2.8mm 相对亮度：7.8 眼距：15mm实视场：3.7° 表观视场：66.6° 防水、防尘功能中央对焦 | 1 | 台 |  |
| 55 | 稳频He-Ne激光 实验系统 | 功率：1mw 波长：632.8nm 模式：基模 束腰半径：0.5mm 发散角：1.6mrad 噪声（rms）:小于0.05% 稳频度：±0.5/±2.0/±2.0MHz 强度稳定度：±50MHz 温度可靠性：±0.5MHz/℃ 锁定时间：<30min 温度变化范围：10-30℃ 输入频率：50-60Hz | 1 | 套 |  |